MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  septembrie 2007

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contribuţie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Întreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protecţie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr. crt. | PUNCT PRELEVARE | SEPTEMBRIE 2007 (mg/mc) | AUGUST 2007 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,0021 | 0,0022 |
| 2. | ROMAG | 0,0020 | 0,0021 |
| 3. | LABORATOR APM | 0,0020 | Ap. defect |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsurători  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se observă   menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la  un  nivel  scăzut valori mai mici decât în luna anterioară, sub valoarea concentraţiei  maxim admisibilă ( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

| Nr.crt. | punct prelevare | septembrie 2007 ((g/m3) | august 2007 ((g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celrom | 3,49 | 4,4 |
| 2. | Romag | 3,45 | 4,08 |
| 4. | Laborator APM | 3,16 | Ap. defect |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsurători

la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.

Grafic cu evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut  cu valori mai ridicate  pe luna septembrie decât în luna anterioară  sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă.( C.M.A.= 0.008 mg/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  din  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max.)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max.)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 17,93 | 24,57 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona

Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , în luna septembrie 2007 s-au  efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de 1 oră, obţinându-se valori  ale  concentraţiilor mai mici decât în luna anterioară  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM.

Situaţia  poluării  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, în luna septembrie 2007 a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot ( planificate ) efectuate  în  11  puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii sept. 2007 ( dB ) | Val.medii aug. 2007 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 72 | 71,50 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 66 | 68,50 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 67 | 59,00 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 75 | 74,50 | 70 |
| 5 | Staţia Meteo | 50,5 | 49,00 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 49 | 51,50 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 70,5 | 69,50 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 72 | 70,50 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 69 | 68,00 | 65 |
| 10 | Trat.Apa Halanga | 74 | 71,50 | 65 |
| 11 | Podul Gruii | 73,5 | 70,50 | 65 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot ( dB )

Grafic  cu .evoluţia  nivelului  de  zgomot ( dB)

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este  uşor  depăşit, de  exemplu :Crihala-Splai (72 dB), Staţia  Peco-Calea Timişoarei (75 dB) ,Celrom –intersecţie sens(72 dB ),Tratare Apa Halânga (74 dB) ,Podul Gruii ( 73,5 dB), FE Halânga ( 69 dB)

În luna septembrie 2007  se observă  o uşoară   creştere   a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , menţinându-se în continuare, o  alura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin.

S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agenţilor economici

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17   g/mpxluna

| Nr. crt. | PUNCT PRELEVARE | AUGUST g/mpxluna) | SEPTEMBRIE (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 12,15 | 10,19 |
| 2. | Meteo Romag | 32,61 | 22,85 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În  luna septembrie 2007  în raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori mai mici  valori ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului  în punctul MeteoTr. Severin (CMA = 17  g/mpxluna ) iar în punctul Meteo  Romag valoarea CMA este depăşită datorită condiţiilor meteo-rologice.

Precipitaţii

| Nr.crt. | Parametrul | Dr. Tr Severin | Dr.Tr Severin | Romag | Romag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | august 2007 | sept. 2007 | august 2007 | sept.2007 |
| 1. | Cantitate | 84,5 | 14,3 | 86,0 | 27,5 |
| 2. | pH | 5,46 | 6,99 | 5,55 | 6,91 |
| 3. | Nox | 2,14 | 1,76 | 1,92 | 1,91 |

### Tabel cu  parametrii precipitaţiilor

Grafic cu  cantităţile de  precipitaţii

În luna septembrie  2007 s-au înregistrat cantităţi  mai  mici de precipitaţii decât în luna anterioară .

Grafic cu  pH-ul precipitaţiilor

În luna septembrie 2007 atât în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin  cât şi în zona Romag s-au înregistrat pH-uri ale precipitaţiilor  mai mari decât în luna anterioară, precipitaţile având caracter neutru.

Grafic cu  Nox  precipitaţiilor

În luna septembrie 2007  s-au înregistrat cantităţi de noxe mai mici atât  la staţia Tr.Severin cât şi  la staţia Romag   decât în luna anterioară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	În perioada analizată  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin nu s-au înregistrat depăşiri  ale parametrilor la precipitaţii

Starea apelor de suprafaţă  Starea râurilor interioare

PLEŞUVA

În  luna septembrie 2007  a fost monitorizat   pârâul Pleşuva ( în două secţiuni de control). S-au  determinat 11 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  sur-selor  de emisie  din  zona  monitorizată şi anume amonte  ROMAG si aval ROMAG.

| Curs de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sept 2007 | aug 2007 | sept 2007 | aug 2007 | sept 2007 | aug 2007 | sept 2007 | aug 2007 |
| Pleşuva amonte Romag | 8,4 | 8,15 | 1,51 | 0,18 | 71,2 | 68,3 | 2,3 | 2,9 |
| Plesuva aval Romag | 8,63 | 8,43 | 0,06 | 0,24 | 42,5 | 39,6 | 2,8 | 4,2 |

Tabel cu  evoluţia  parametrilor râului Pleşuva

Grafic cu  evoluţia  pH

Se observă că valoarea  pH  pe luna septembrie 2007  este mai mare decât în luna anterioară se încadrează în CMA ( CMA= 6.5-8.5 unităţi pH ) în punctul amonte Romag,iar în punctul aval Romag valoarea este uşor depăşită.

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile N_NH4 pe luna septembrie 2007 sunt mai mici în punctul Pleşuva aval Romag decât în luna anterioară  şi se încadrează  în clasa l de calitate  conform STAS  8683-70  (CMA = 0,3 mg/l ) şi mai mari  în punctul Pleşuva amonte  Romag  unde se încadrează  în clasa lV  de calitate.

.

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile clorurilor pe luna septembrie 2007 sunt mai mari decât în luna anterioară, şi se  încadrează  în  SR ISO 9297-2001 (100 mg/l),

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că valorile CBO5 pe luna septembrie  2007 fată de luna august  2007 sunt  mai mici şi se încadrează   în  STAS  6560 / 82  (CMA= 5 mg/l )

Topolniţa

În  luna septembrie  2007  a fost monitorizat   râul Topolniţa  în patru secţiuni de control şi anume Scânteieşti, pH Halânga, aval Batal, amonte confluenţă Dunăre

S-au  determinat 11 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată

| Cursul de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aug | sept | aug | sept | aug | sept | aug | sept |
| Topolnita-la Scanteiesti | 8,16 | 8,18 | 0,03 | 0,042 | 41,2 | 38,9 | 2,2 | 1,9 |
| Topolnita-pH Halanga | 8,62 | 8,38 | 0,038 | 0,048 | 28,9 | 35,5 | 2,6 | 2,4 |
| Topolniţa-aval Batal | 8,53 | 8,59 | 0,049 | 0,064 | 36,5 | 41,2 | 3,0 | 2,5 |
| Topolniţa-am. cfl. Dunare | 8,56 | 8,19 | 0,12 | 0,083 | 61,3 | 58,7 | 2,9 | 3,1 |

Tabel cu evoluţia parametrilor râului Topolniţa

Grafic cu  evoluţia   pH

Se observă că valorile   pH  pe luna septembrie  2007 sunt mai mari decât în luna anterioară în punctele Topolnita-la Scanteiesti şi Topolniţa-aval Batal  şi mai mici în punctele Topolnita-pH Halanga şi Topolniţa-am. cfl. Dunare

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile  N_NH4  pe luna septembrie  2007  faţă de luna anterioară sunt mai mari   cu excepţia Topolniţa-am. cfl. Dunăre şi se încadrează în  CMA=  0,3  mg/l ( ISO 7890/98  )

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile   clorurilor  pe luna septembrie 2007  faţă de anterioară sunt mai mari în punctele  Topolnita-pH Halanga şi  Topolniţa-aval Batal  iar în celelalte puncte valorile sunt mai mici şi  valorile se încadrează în  CMA =100 mg/l (SR ISO 9297-2001 )

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că CBO5  pe luna  septembrie 2007  faţă de luna anterioară are valori mai mici cu excepţia punctului Topolniţa am. cfl. Dunare  unde  sunt mai mari  iar  valorile  se încadrează   în  STAS 6560/ 82 (CMA= 5 mg/l )

După cum se observă  din graficele de mai sus , toate valorile  obţinute se încadrează  în limitele impuse în Ordinul  1146/ 2002

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

În cursul lunii septembrie 2007 s-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă: 30 probe

- apa de suprafaţă (Dunăre): 30 probe;

- sol  : 4 probe

- vegetaţie : 4 probe

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunilor septembrie şi august 2007. Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| septembrie 2007 | 4,9 | 12,5 |
| august 2007 | 5,8 | 10,0 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  septembrie 2007 are valoare mai mică decât în luna anterioară iar  valoarea maximă este mai mare   decât în luna anterioară. şi  valorile se află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| august 2007 | 2,5 | 5,6 |
| septembrie 2007 | 2,1 | 4,1 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că  atât  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  septembrie 2007  cât  şi valoarea maximă sunt mai mici  decât în luna anterioară şi au valori  ce   se  află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pulberi sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  pe lunile  septembrie 2007 şi august 2007 este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| august 2007 | 2,0 | 9,6 |
| septembrie 2007 | 1,3 | 4,8 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile   atmosferice

Se observă că valorile  medie şi maximă  a depunerilor  atmosferice  pe luna  septembrie 2007 sunt  mai mici faţă de luna anterioară. şi că nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile septembrie şi august 2007 ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,. Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile. Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| august 2007 | 0,27 | 0,62 |
| septembrie 2007 | 0,18 | 0,56 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  în  luna  septembrie 2007  atât valorile medii  cât şi cele sunt maxime  sunt mai mici  decât  pe luna  precedentă.

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile septembrie şi august 2007 ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| august 2007 | 0,20 | 0,81 |
| septembrie 2007 | 0,20 | 0,39 |

Tabel cu valorile  maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă că valoarea medie este  aceiaşi atât pe luna august ca şi pe luna septembrie 2007 iar valoarea maximă  pe luna septembrie 2007 este mai mică faţă decât  luna anterioară.

Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| septembrie 2007 | 0,091 | 0,123 |
| august 2007 | 0,082 | 0,120 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Se observă o uşoară creştere atât a valorilor medii cât şi maxime  a  dozei gama faţă de luna anterioară.

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h

Vegetaţia spontană

Probele de vegetaţie spontană au fost prelevate în cursul lunii septembrie 2007 cu frecvenţă săptămânală, din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin.

Radioactivitatea artificială beta globală în probele de vegetaţie a prezentat  următoarele valori  (Bq/kg masa verde )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| septembrie 2007 | 335,1 | 611,0 |
| august 2007 | 322,9 | 437,3 |

Tabel cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale ( Bq/kg )

Grafic cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale

Valorile medii şi maxime ale radioactivităţii  artificiale beta globale în probele de vegetaţie au valori mai mari pe luna septembrie decât pe luna anterioară.

Sol necultivat

Probele de sol necultivat au fost prelevate în cursul lunii septembrie 2007 cu frecvenţa săptămânală , din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin .

Valorile maxime şi medii  obţinute sunt redate în tabelul de mai jos ( Bq/kg sol uscat )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| septembrie 2007 | 253,6 | 315,2 |
| august 2007 | 309,0 | 361,5 |

Tabel cu sol necultivat, activităţi specifice beta globale ( Bq/kg ),

Grafic cu sol necultivat, activităţi specifice beta globale ( Bq/kg ),

Valorile medii şi maxime ale radioactivităţii  artificiale beta globale în probele de sol au valori mai mici pe luna septembrie decât pe luna anterioară.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelelor de atenţionare .

NOTÃ

În data de 04.09. 2007 am fost anunţaţi de către  CLSU  din comuna Eşelniţa  că la circa 2 km de zona de vărsare de  a pârâului Eşelniţa  în  fluviul  Dunărea, s-a produs o poluare accidentală.

La faţa locului s-a deplasat  o echipă formată din specialişti de la APM ,. care au constatat  că pe suprafaţa apei pluteau cca 20 de exemplare de peşte mort de 5-8 cm.

Cauza poluării accidentale  a fost  o substanţă solidă  de culoare  galben –crem care a fost depozitată într-un sac  pe malul  pârâului şi care a venit în contact cu apa.

.În jurul orelor 16:30 , când a fost  recoltată proba,fenomenul era stopat, poluantul  se disipase complet.

Valorile  indicatorilor analizaţi  încadrează pârâul  Eşelniţa în clasa l de calitate , conform Ord. 1146/2002

În data de 17.09. 2007 am fost anunţaţi că in zona golfului Orsova până in zona barajului PF I, pe fluviul Dunarea se observau pete de forma unor fâşii de culoare galben-maronie , cu aspect de grăsime, situate pe senalul navigabil, pe o întindere de câţiva kilometri.

La contactul direct, după deplasarea cu şalupa în largul fluviului, s-a constatat că fâşiile erau acumulări masive de vegetaţie ierboasă în descompunere.

Personalul de la PF I va proceda la colectarea vegetaţiei pentru a evita blocarea grătarelor din zona turbineler.

Poluarea nu s-a confirmat.

În data de 28.09. 2007 s-a primit o sesizare telefonică de la o persoană fizică care ne informa că în zona Batal Puţinei ar fi fost deversate deşeuri toxice.

În urma controlului efectuat precum şi în urma analizei indicatorilor specifici măsuraţi  s-a constatat că nu avuseseră loc deversări de deşeuri  care să afecteze calitatea apei raului Topolnita.

Poluarea nu s-a confirmat.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

# Ing. Carmen  CÃPRESCU

Printed on recycled paper  - Imprimat pe hârtie reciclată

Strada Băile Romane, nr.3 			             www.apmmh.ro           		Tel:  0252 320 396, 0746 248 611

Dobeta Tr. Severin , cod 220234		       E-mail: office@apmmh.ro		                Fax: 0252 306 018

# Text boxes

CMA=0,008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc