MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  septembrie 2008

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contribuţie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Întreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protecţie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr. crt. | punct prelevare | sept 2008 (mg/mc) | august 2008 (mg/mc) | CMA (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,002 | 0,0033 | 0,008 |
| 2. | ROMAG | 0,002 | 0,0021 | 0,008 |
| 3. | IPM | 0,002 | - | 0,008 |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsurători  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se observă menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la un  nivel

scăzut, având valori maii mici decât în luna anterioară dar  sub valoarea concentraţiei  maxim admisibilã ( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

| Nr.crt. | punct prelevare | sept 2008 ((g/m3) | august 2008 ((g/m3) | CMA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celrom | 6,00 | 12,2 | 125 |
| 2. | Romag | 6,34 | 7,3 | 125 |
| 3. | IPM | 5,86 |  | 125 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsurători

la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.

Grafic cu evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut  cu valoare uşor mai mici decât în  luna anterioară ,dar sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă .( C.M.A.= 125 (g/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  din  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max.)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max.)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 11,89 | 17,52 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona

Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , s-au efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de 1 oră, obţinându-se valori  ale  concentraţiilor mai mici decât în luna anterioară ,dar  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM

Situaţia  poluării  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determi-nări  ale  nivelului  de  zgomot ( planificate ) efectuate  în  17 puncte  din  diferite  zone  ale  munici-piului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

S-au monitorizat şi puncte noi introduse : incinte gradiniţe, şcoli, pieţe comerciale şi zone liniştite.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii Sept 2008 ( dB ) | Val.medii august 2008 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 71,5 | 72,5 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 67 | 65,5 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 66 | 67 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 75 | 71,5 | 70 |
| 5 | Parc Crihala | 61 | 52 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 50,5 | 53 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 70,5 | 69,5 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 71,5 | 69 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 68 | 67,5 | 65 |
| 10 | Zona Casa Tineretului | 53 | 52 | 50 |
| 11 | Podul Gruii | 75 | 72 | 65 |
| 12. | B-dul Carol | 64 | 62 | 65 |
| 13. | Piaţa Crihala | 54 | 52 | 65 |
| 14. | Piaţa Mircea | 71,5 | 73,5 | 65 |
| 15. | Scoala nr 9 | 64,5 | 63,5 | 75 |
| 16. | LimDELIGNIT tocat | 54,5 | 52 | 65 |
| 17. | Grãdiniţa nr 7 | 64,5 | 58 | 75 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot ( dB)

Grafic  cu .evoluţia  nivelului  de  zgomot ( dB )

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este uşor depăşit, de exemplu :Crihala-Splai (71,5 dB), Staţia  Peco-Calea Timişoarei (75 dB) ,Celrom –intersecţie sens (71,5 dB ), Podul Gruii (75 dB), Piaţa Mircea (71,5 dB), ,FE Halânga( 68 dB)

Se observă  o uşoară   creştere  a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , menţi-nându-se în continuare, o  alura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin.

S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agenţilor economici

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17 g/mpxluna

| Nr. crt. | punct prelevare | august 2008 g/mpxluna) | sept 2008 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 2,7 | 4,2 |
| 2. | Meteo Romag | 5,8 | 9,54 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori mai mari  ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului  (CMA = 17  g/mpxluna )

Precipitaţii

| Parametrul | Dr.Tr Severin | Dr.Tr Severin | Romag | Romag | Lab. Tr. Severin | Lab. Tr. Severin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | iun 2008 | sept 2008 | iun 2008 | sept 2008 | iun 2008 | sept 2008 |
| Cantitate | 87,7 | 92,6 | 25,7 | 83,2 | - | - |
| pH | 6,99 | 5,85 | 6,89 | 6,4 | - | - |
| Nox | 0,48 | 1,56 | 1,15 | 1,79 | - | - |

### Tabel cu  parametrii precipitaţiilor

Grafic cu  cantităţile de  precipitaţii

În raport cu luna precedentă s-au înregistrat cantităţi  mai  mari de precipitaţii în ambele puncte de control :meteo Dr.Tr Severin şi  meteo Romag  .

Grafic cu  pH-ul precipitaţiilor

În raport cu luna precedentă s-au înregistrat valori pH mai  mici în ambele puncte de control :meteo Dr.Tr Severin şi  meteo Romag , precipitaţiile având  caracter acid

Grafic cu  Nox  precipitaţiilor

În raport cu luna precedentă s-au înregistrat valori Nox mai  mari în ambele puncte : meteo Dr.Tr Severin şi  meteo Romag  .

Starea apelor de suprafaţă  Starea râurilor interioare

#### Starea fluviului Dunarea

Fluviul Dunărea a fost monitorizat în zece secţiuni de control şi anume   amonte Tr. Severin, amonte Abator, aval Abator, amonte Lamdro,aval Lamdro, amonte Perla, aval Perla, amonte Liceul Traian, aval Liceul Traian, CCH, aval Tr. Severin .

S-au  efectuat  10  indicatori de calitate a apei:

-temperatura ,pH ,O2 dizolvat min. ,CBO5 ,N_NH4 ,N_NO2 , N_NO3, Cl , azot total ,reziduu fix

din care prezentăm :

| DUNÃRE | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sept 2008 | aug 2008 | sept 2008 | aug 2008 | sept 2008 | aug 2008 |
| Amonte Tr. Severin | 8,36 | 8,47 | 0,02 | 0,071 | 258 | 271 |
| Port | - | 8,23 | - | 0,076 | - | 280 |
| amonte Abator | 8,3 | - | 0,028 | - | 258 | - |
| aval Abator | 8,94 | - | 0,03 | - | 258 | - |
| amonte Lamdro | 8,21 | - | 0,025 | - | 258 | - |
| aval Lamdro | 8,09 | - | 0,04 | - | 274 | - |
| amonte Perla | 8,18 | - | 0,032 | - | 274 | - |
| aval Perla | 8,15 | - | 0,04 | - | 266 | - |
| amonte Liceul Traian | 8,14 | - | 0,038 | - | 258 | - |
| aval Liceul Traian | 8,07 | - | 0,05 | - | 258 | - |
| CCH | 8,11 | - | 0,09 | - | 258 | - |
| Aval Tr. Severin | 8,07 | 8,11 | 0,08 | 0,8 | 258 | 289 |

Tabel cu evoluţia  parametrilor fluviului Dunăre

Grafic cu evoluţia  pH

Se observă că  pH-ul  faţă de luna precedentă are valori mai mici iar valorile se încadreazã în clasa  l de calitate  conform  ord. 161/2006 ( CMA = 6.5- 8,5  unităţi pH  )excepţie punctul aval Abator,unde valoarea este uşor depãşitã

Grafic cu evoluţia  N_NH4

Se observă că valorile  N_NH4   fată de luna precedentă sunt  mai mici şi se încadrează în clasa l de calitate  conform  ord. 161/2006

Grafic cu evoluţia  reziduu fix

Se observă că valorile  reziduu fix faţă de luna precedentă sunt mai mici şi se încadrează în  clasa l de calitate  conform  ord. 161/2006   (CMA =500 mg /l )

După cum se observă din tabelele şi graficele  de mai sus, pentru fluviul Dunărea,  valorile obţinute la indicatorii determinaţi  se încadrează în limitele impuse de ord. 161/2006

PLEŞUVA

Pârâul Pleşuva a fost monitorizat  în două secţiuni de control :

- amonte  ROMAG

- aval ROMAG

S-au  determinat 12 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată.

| Curs de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aug 2008 | sept 2008 | aug 2008 | sept 2008 | aug 2008 | sept 2008 | aug 2008 | sept 2008 |
| Pleşuva amonte Romag | 8,43 | 8,5 | 0,14 | 0,18 | 42,5 | 44,7 | Verif. aparat | 3,1 |
| Plesuva aval Romag | 8,52 | 8,56 | 0,12 | 0,22 | 31,9 | 35,5 | Verif. aparat | 3,7 |

Tabel cu  evoluţia  parametrilor râului Pleşuva

Grafic cu  evoluţia  pH

Se observă că valorile  pH  au crescut uşor în  ambele puncte aval Romag  şi amonte Romag faţã de  luna anterioară şi se încadrează  în  clasa l de calitate  conform  ord. 161/2006   ( CMA= 6.5-8.5 unităţi pH )

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile   N_NH4 sunt mai mari decât în luna anterioară în ambele puncte  de control :Pleşuva amonte Romag şi  şi Pleşuva aval Romag şi se încadrează  în clasa l de calitate  conform Ordinului nr 161 /2006  (CMA = 0,4 mg/l ).

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile clorurilor faţă de  luna anterioară  sunt mai mari  în ambele puncte amonte Romag şi  aval Romag şi se  încadrează în clasa ll de calitate  conform Ordinului nr 161 /2006  (CMA = 50 mg/l ).

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că pe luna septembrie valorile CBO5 se încadreazã în clasa l de calitate conform Ordinului nr 161 /2006  (CMA = 3 mg/l ).

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

S-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă:

- apa de suprafaţă (Dunăre):

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale ale lunii curente şi a celei anterioare

Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Septembrie 2008 | 6,6 | 8,8 |
| August 2008 | 5,9 | 10,5 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  valoarea medie este mai mare iar cea maximã a  aerosolilor  atmosferici  este mai micã  decât în luna anterioară  şi  se află sub nivelul de atenţionare .de 50 mBq/mc

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| August 2008 | 2,5 | 4,8 |
| Septembrie 2008 | 2,6 | 3,2 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că  valoarea medie este mai mare iar cea maximã a  aerosolilor  atmosferici  este mai micã decât în luna anterioară  şi  se află sub nivelul de atenţionare  de 50 mBq/mc

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pulberi sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| August 2008 | 1,3 | 7,2 |
| septembrie 2008 | 0,4 | 0,5 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile  atmosferice

Se observă că valorile  medie şi maximă a depunerilor  atmosferice  sunt  mai mici faţă de luna anterioară şi  nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,.

Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile.

Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| August 2008 | 0,1 | 0,2 |
| Septembrie 2008 | 0,13 | 0,15 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  valoarea  medie este mai mare iar cea  maximă a aerosolilor  atmosferici  este maii micã  decât în luna anterioară  şi  valorile se află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Septembrie 2008 | 0,13 | 0,15 |
| August 2008 | 0,1 | 0,2 |

Tabel cu valorile  maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă că  valoarea  medie este mai mare iar cea  maximă a aerosolilor  atmosferici  este maii micã  decât în luna anterioară

Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Septembrie 2008 | 0,065 | 0,077 |
| August 2008 | 0,063 | 0,086 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Se observă o uşoară scãdere  a valorii a  dozei gama  maxime ,şi de creştere a valorii  medii faţă de luna anterioară.

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h

Vegetaţia spontană

Probele de vegetaţie spontană  prelevate cu frecvenţă săptămânală, din perimetrul amplasa-mentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin. nu au putut fi mãsurate deoarece numãrãtorul de impulsuri NIM 614  s-a defectat în urma unei cãderi de tensiune

Sol necultivat

Probele de sol necultivat au fost prelevate cu frecvenţa săptămânală ,din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin .nu au putut fi mãsurate deoarece numãrãtorul de impulsuri NIM 614  s-a defectat în urma unei cãderi de tensiune

NOTA:

In data de 02.09.2008, in jurul orei 08:30 am fost anunţaţi  de existenta unei pete de produse petroliere  în zona localitãţii Drobeta Tr. Severin, km. 930-931

La faţa locului s-a deplasat imediat o echipă mixtă formată din specialişti de la APM Mehedinţi, Garda de Mediu şi Apele Române, care au constatat  existenţa  unei pete difuze  de produs petrolier in lungime de cca.300  m si latime de cca. 4 m.

Datoritã gradului mare de diluţie al Dunãrii, fenomenul era în descreştere continuã. prezentându-se sub forma unor irizaţii

Nu a fost identificatã sursa, dar SGA a intervenit cu material absorbant biodegradabil tip Spillsorb. pentru a neutraliza irizaţiile şi a fost montat un baraj plutitor la km. 930, pentru a nu permite difuzia petei în aval

In data de 30.09.2008, in jurul orei 14:20 am fost anunţaţi  de cãtre primarul  localitaţii Cujmir  de existenta unui nor  de praf în  vecinãtatea punctului de lucru al  SC Moclos SA

La faţa locului s-a deplasat imediat o echipă mixtă formată din specialişti de la APM Mehedinţi şi Garda de Mediu, care au constatat  cã lângã staţia  de producere a mixturilor asfaltice se formase un nor de praf şi persista fumul şi mirosul înecãcios.

S-au fãcut mãsurãtori şi în urma prelucrãrii rezultatelor s-a constatat  depãşirea limitei admise la pulberi .

Au fost emise buletinele de analizã care au fost remise şi Gãrzii de Mediu pentru luarea mãsurilor coercitive  ce se impuneau.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

Ing. Carmen  CÃPRESCU

Printed on recycled paper  - Imprimat pe hârtie reciclată

Strada Băile Romane, nr.3 			             www.apmmh.ro           		Tel:  0252 320 396, 0746 248 611

Dobeta Tr. Severin , cod 220234		       E-mail: office@apmmh.ro		                Fax: 0252 306 018

# Text boxes

CMA=0,008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc