Anexa nr. 5.E

MEMORIUL DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

- “Regenerare urbana zona Schela-Dezvoltare integrata a cartierului Veterani “

- Titular:

- nume UAT DROBETA TURNU SEVERIN

- adresa: Jud. Mehedinti, Str. Serpentina Rosiori, nr.1-3, Dr. Tr. Severin,

- telefon: ..................................................................................

- responsabil pentru protectia mediului: Marius Vasile Screciu

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat alproiectului;

Obiectul proiectului il constituie regenerarea urbana a unei zone din nord-vestul minicipiului Drobeta Turnu Severin, prin crearea unei zone  publice de agrement, sport si recreere, simultan cu crearea unei legaturi directe intre doua cartiere noi ale orasului, in scopul introducerii acestei arii in perimetrul de interes al locuitorilor municipiului si zonelor adiacente.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Proiectul isi propune imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor prin crearea de spatii verzi, reducerea zgomotului datorita perdelelor de vegetatie, cresterea calitatii aerului, si inlaturarea deseurilor depozitate in zona ce urmeaza a fi amenajata.

Fiind o zona in curs de dezvoltare urbanistica, municipiul are in derulare diverse masuri de asigurare a infrastructurii urbane in toate aceste noi puncte de interes. Astfel, cartierul din est este unul modern, cu parcele ocupate de locuinte in proportie de cca. 95%.

Pe terenul studiat nu exista infrastructura edilitara functionala.

Cartierul Veterani est unul aflat in curs de dezvoltare din punct de vedere al gradului de utilizare a parcelelor si infrastructurii.

Amplasamentul a fost afectat de depozitarea de deseuri rezultate din constructii precum si umpluturi diverse, fiind cu cca 2-4 metri mai sus decat cota drumurilor invecinate din sud si est, cu incarcaturi neuniforme sub forma unor movile si valuri, peste care s-a dezvoltat o vegetatie spontana fara a acoperi integral depozitele.

Se propune crearea unui parc de agrement care sa raspunda necesitatilor locuitorilor din zona destinat atat copiilor, organizat distinct pe grupe de varsta, cat si adultilor si tinerilor.

Dat fiind specificul acestui amplasament, respectiv un ogas neamenajat care a fost in timp afectat de depozitarea neadecvata de deseuri rezultate din constructii se impun lucrari ample de inlaturare a depozitelor instabile, regularizare a declivitatilor, stabilizarea taluzurilor, inlaturare a vegetatiei parazitare precum si crearea de conditii pentru o impadurire intensiva a zonelor si asternerea unui strat vegetal care sa permita dezvoltarea naturala a unui covor de ierbuiri perene.

c) valoarea investiţiei;

......................... RON

d) perioada de implementare propusă -2 ani.

Pentru implementarea proiectului, investitorul isi propune o perioada de maxim de 24 luni, potrivit cu sursele de finantare si complexitatea proiectului.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);-anexate

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şialtele).

Obiectul proiectului il constituie regenerarea urbana a unei zone din nord-vestul minicipiului Drobeta Turnu Severin, prin crearea unei zone  publice de agrement, sport si recreere, simultan cu crearea unei legaturi directe intre doua cartiere noi ale orasului, in scopul introducerii acestei arii in perimetrul de interes al locuitorilor municipiului si zonelor adiacente.

AMPLASAMENT :

Proiectul se desfasoara pe trei parcele apropiate (doua dintre ele fiind chiar alipite pe o portiune), respectiv terenurile cu numerele cadastrale:

•65698 – S1= 98.296 mp;

•65700 – S2= 4.560 mp

•68881 – S3=25.094 mp

Parcelele, avand categoria de folosinta curti constructii, pot fi utilizate, conform PUG 219/2010 si PUZ 22/29.01.2021 pentru construirea de locuinte si functiuni complementare, institutii publice, servicii si edificii publice de orice fel, spatii verzi si zona de agrement, alei pietonale si se se afla in domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu Severin, in zona de vest a acestuia, pe terasa superioara a Dunarii.

Vecinatati:

Zona A:

Nord:	 Nc. 70321, Aleea Haiducului si Nc. 57836( statie de transformare 220-110kV „Aeroportului”)  Est:	 Strada Aeroportului, Nc. 57836(statie de transformare 220-110kV ” Aeroportului”)

Sud:	 Nc. 68882(cresa in constructie) si Nc.65701(Strada Lt.Boara Dorel)

Vest:	 Str.1 (propusa prin PUZ 133/2020, inca nerealizata, Nc.68882(cresa in constructie)

Zona B:

Nord: 	Str. V. Geonea

Est:  	Str.Malinului

Sud: 	Str. Cladovei

Vest : 	Str Aeroportului

SITUATIA EXISTENTA:

Proiectul se desfasoara pe trei parcele apropiate (doua dintre ele fiind chiar alipite pe o portiune), respectiv terenurile cu numerele cadastrale:

•65698 – S1= 98.296 m2; pe aceasta parcela se afla trei constructii care nu fac obiectul proiectului: C1- boxe, Sc= 64mp; C2 – boxe, Sc=57mp; C3 – magazie, Sc=24mp. Suprafata construita totala a acestora este de 145mp. Aceste cladiri incrise in cartea funciara, alcatuite din materiale usoare, au fost distruse in timp de factorii de mediu, urmand a fi radiate.

•65700 – S2= 4.560 m2

•68881 – S3=25.094 m2, ( din acte 25520 m2)

Loturile cu nr. cadastrale 65698 si 65700 au o latura comuna de cca. 200 ml, pe acestea se desfasoara Valea Fantanei, o albie seaca cu maluri inalte, care colecteaza ape meteorice din zona de nord doar in cazul precipitatiilor mai insemnate, descarcandu-le catre sud, prin intermediul unor santuri aflate in afara amplasamentului, pana in fluviul Dunarea, aflat la cca. 1km distanta.

Aceasta albie este de fapt o vale seaca cu o adancime de 6-9 metri, o anvergura de 50-100 metri si o lungime de circa 1000 de metri. Nu este un curs permanent de apa, ci este o zona ce colecteaza si conduce pe directia nord catre sud apele meteorice colectate din zona in conditii de ploi indelungate.

Aceasta vale ia nastere in nord din zona strazii Vasile Geonea (continuare a bulevardului Varciorova din cartierul Schela) si se inchide in sud in strada Cladovei printr-un podet ce conduce mai departe apele meteorice pe un sant, catre Dunare. Valea are taluzuri neamenejate cu o inclinatie de 15-35 grade, in unele zone chiar mai mare.

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite de un cartier nou de locuinte in est si de un cartier in dezvoltare in vest. Pe langa amplasament trece strada Aeroportului pe partea de vest, strada Malinului prin est. In zona mediana din estul terenului este anenjat un loc de joaca pentru copii din zona Malinului. In apropiere, in estul terenului se mai afla si unitati de de interes public: sectorul Politiei de frontiera, Oficiul de cadastru, alte cladiri utilizate de administratia local pentru diverse scopuri utilitare.

In proximitate, separata de strada Aeroportului se afla o statie de transformare 220-110kV .

In nord, dupa strada Vasile Geonea este o zona sistematizata care presupune deasemenea extinderea zonei de locuinte a municipiului, pe multe parcele fiind deja construite case. Spre sud, catre bulevardul Timisoarei se desfasoara o zona cu functiuni de utiliate publica, industrie, comert.

Vegetatia prezenta pe acest amplasament este una spontana, alcatuita din arbori si arbusti razleti, fara valoare ambientala sau naturala deosebite. In fapt, versantul estic este inaltat artificial cu cativa metri, pe aproape toata lungimea prin incarcaturi de moloz si alte resturi rezultate din demolari, realizate intr-o perioada indelungata de timp. Aceste resturi, dar si declivitatea accentuata  nu au permis o acoperire cu pamant natural sau dezvoltarea unui strat vegetal continuu, avand un aspect dezagreabil si un impact negativ asupra imaginii generale a zonei.

Infrastructura existenta:

Fiind o zona in curs de dezvoltare urbanistica, municipiul are in derulare diverse masuri de asigurare a infrastructurii urbane in toate aceste noi puncte de interes. Astfel, cartierul din est este unul modern, cu parcele ocupate de locuinte in proportie de cca. 95%, infrastructura moderna: drumuri asfaltate, apa, canalizare, energie electrica, iluminat stradal, gaze naturale. Ultima strada din acest tesut este strada Malinului, aflata in vecinatatea terenului studiat. Strada Varciorova este limita de sud a vaii si face legatura intre strada Aeroportului si zona functionala din est, acesta fiind de fapt in prezent un drum de pamant inclus deasemenea in programul de reabilitare.

Pe terenul studiat nu exista infrastructura edilitara functionala. Ca o constrangere urbanistica in schimb, pe o importanta zona a vaii sunt retele de distributie a energiei electrice, atat aeriene cat si subterane, fapt ce va determina anumite limitari de care trebuie sa se tina cont in  propunerile de amenajare a obiectivului.

Cartierul Veterani est unul aflat in curs de dezvoltare din punct de vedere al gradului de utilizare a parcelelor si infrastructurii. Aici s-au realizat deja cateva cladiri de locuinte pe loturi individuale dar strazile si retelele sunt in curs de executie. Strada Aeroportului este o artera veche, nemodernizata, care este cuprinsa in planul Anghel Saligni in vederea modernizarii si largirii  profilului si asigurarii cailor de circulatie pietonale. Din aceasta strada se va realiza accesul dinspre vest in noul cartier.

Cel de-al doilea amplasament ce urmeaza a fi integrat in studiu este parcela cu numarul cadastral 68881 aflata in apropiere. Terenul este situat in vestul ogasului studiat, fiind separat de acesta de strada Aeroportului.

Cota amplasamentului a fost afectata de depozitarea de deseuri rezultate din constructii precum si umpluturi diverse, fiind cu cca 2-4 metri mai sus decat cota drumurilor invecinate din sud si est, cu incarcaturi neuniforme sub forma unor movile si valuri, peste care s-a dezvoltat o vegetatie spontana fara a acoperi integral depozitele.

SITUATIA PROPUSA:

In cadrul proiectului se vor defini doua zone functionale:

-Zona A: nr. cad. 68881

-Zona B: nr. cad. 65698, 65700

- profilul şi capacităţile de producţie;

Zona A- nr. cad. 68881 (zona de agrement si jocuri)

Se propune crearea unui parc de agrement care sa raspunda necesitatilor locuitorilor din zona destinat atat copiilor, organizat distinct pe grupe de varsta, cat si adultilor si tinerilor. Parcul va fi un spatiu plantat cu arbori, arbusti, copaci decorativi, alei, suprafete de joaca pavate cu materiale speciale, gazon. 	Dupa inlaturarea stratului de umplutura existent (depozite de moloz din sconstructii, etc) se propune crearea unei amenajari spatiale prin generarea unor platforme orizontale utile dar si a unor rampe, movile, etc care sa confere un aspect cat mai natural zonei si sa fie cat mai provocatoare pentru copii si tineri. Dupa conformarea microreliefului prin umpluturi de pamant natural se va reface stratul vegetal.

Se intentioneaza plantarea pe suprafete cat mai mari de arbori de talie mare, zona urmand sa devina un parc cu multa umbra si vegetatie.

Se vor imprejmui cu gard de plasa zonele de interes ce necesita protectie deosebita pentru siguranta copiilor si pentru a impiedica accesul animalelor fara stapan in incinta.

Se propune un pavilion cu functiuni mixte:

-la demisol: grupuri sanitare pentru public (femei, barbati, persoane cu dizabilitati, hol si oficiu de curatenie).

Acest nivel, datorita declivitatii terenului, va avea o platforma acoperita, amenajata la cota parcului, ce poate fi utilizata pentru adapost si odihna pentru vizitatorii parcului. Platforma va fi amenajata cu locuri de stat, pergole, mobilier specific.

-la parter, care comunica cu cota superioara a parcului se va amenaja o platforma acoperita destinata socializarii: partide de sah, table, brige si alte jocuri de societate, tenis de masa precum si o terasa cu vedere asupra parcului si zonei.

Pavilionul va fi alcatuit dintr-o structura mixta (cadre beton si zidarie din BCA), fundatii si plansee/placi din beton armat si invelitoare tip terasa necirculabila, inchiderile perimetrale vor fi realizate din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termopan. Pentru asigurarea eficientei energetice a cladirii se va aplica un termosistem cu tencuiala decorativa.

Se vor construi alei si platforme pietonale din materiale rezistente (beton, dale, etc) care sa permita parcurgerea spatiului parcului si legatura intre zonele acestuia. Acestea vor fi iluminate corespunzator. Se prevede amplasarea de locuri de odihna, banci, gradene, fantani de baut apa, semnale, cosuri de gunoi, piese decorative, etc.

In centrul parcului se propune un foisor pentru relaxare.

Pentru adulti se propune o platforma pentru exercitii fizice, dotata cu aparate specifice.

In partea de vest se propune amenajarea unui traseu tip “pump track” pentru tineri. Acest traseu poate fi parcurs de sportivi cu biciclete de teren/bmx, role, skate, etc. Este in fapt o pista cu diverse denivelari si obstacole, constituita din covor asfaltic si materiale speciale intercalata cu suprafete inierbate. Un traseu similar, dar cu dimensiune si dificultate mai reduse este propus si in interiorul parcului, in zona de joaca destinata copiilor.

Locurile de joaca si cele pentru activitati fizice vor fi amenajate cu covor tip tartan, granule cauciuc, etc. Dotarile locurilor de joaca si platformelor pentru activitati fizice (fitness) se vor face cu aparate speciale, adaptate cerintelor de siguranta ale utilizatorilor.

In coltul de sud-est al amplasamentului se va amenaja o platforma betonata pietonala precum si o platforma multifunctionala balastata. Aceste doua platforme vor permite desfasurarea unor activitati diverse de mica anvergura: spectacole, intreceri sportive, jocuri, lansare de artificii, etc.

In zona de siguranta a retelei de transport a energiei electrice nu se propun cladiri. Se va pastra o distanta de min. 10 metri de la gardului statiei de transformare electrica pana la orice amenajare a parcului. Deasemenea, plantarea arborilor se va face astfel incat sa nu existe influente asupra traseelor aeriene si subtereane de energie electrica: arborii de dimensiuni mari se vor planta dincolo de zona de siguranta, sub cabluri sau in zona de siguranta propunandu-se numai arbori decorativi si arbusti de mici dimensiuni.

Zona B- nr. cad. 65698, 65700 (zona de sport si recreere)

Dat fiind specificul acestui amplasament, respectiv un ogas neamenajat care a fost in timp afectat de depozitarea neadecvata de deseuri rezultate din constructii (moloz, resturi de materiale,etc.) mai ales la partea superioara a malurilor, precum si a dezvoltarii necontrolate a unei vegetatii spontane ce impiedica accesul si intretinerea,  se impun lucrari ample de inlaturare a depozitelor instabile, regularizare a declivitatilor, stabilizarea taluzurilor cu materiale speciale (tip geo-celule), inlaturare a vegetatiei parazitare precum si crearea de conditii pentru o impadurire intensiva a zonelor ce nu sunt sub influenta liniilor de transport a energiei electrice, asternerea unui strat vegetal care sa permita dezvoltarea naturala a unui covor de ierbuiri perene. Sse vor  planta diferentiat specii de arbori, arbusti, plante decorative si melifere. Fiind vorba de amenajari de mare anvergura se vor prevede tipuri de plante adecvate care sa nu necesite o intretinere deosebita in timp si sa permita dezvoltarea naturala a acesteia, fara ingrijiri speciale. Pentru sustinerea si dezvoltarea plantelor (inradacinarea arborilor si arbustilor) in primii ani, va fi prevazut un sistem care sa permita udarea  acestora.

Un element esential al intregii amenajari este crearea unei cai de comunicatii auto, pietonala cat si cu bicicleta. Astfel se propune legarea infrastructurii existente la nivelul celor doua cartiere invecinate cu un pod natural (umpluturi compactate) care sa permita in acelasi timp drenarea viiturilor din amonte si conducerea dirijata a acestora catre sudul amplasamentului de unde acestea vor fi evacuate pe traseul deja configurat. Prin realizarea drumului peste vale se face legatura intre strada Prelungirea Carpati din est cu aleea Haiducului din vest.

Odata cu aceste lucrari se vor reconfigura taluzurile albiei, in sensul aducerii acesteia la un traseu mai bine definit care sa permita si amenajarile mai sus amintite.

Specificul propus in aceasta zona este determinat de necesitatea de a oferi tinerilor si adultilor o functiune sportiva care lipseste atat cartierului nou din est cat si cartierului din vest, in dezvoltare. In acest sens se prevad doua terenuri de fotbal si un teren de baschet, anexele necesare (pavilion vestiare cu grupuri sanitare, dusuri, camera administrator, depozitari, etc), pergole/copertine pentru protectia solara a sportivilor pentru perioadele de repaus, fantani de baut apa.

Pavilionul va avea urmatoarele functiuni: Hol, Birou, Vestiar 1, Dusuri,  Camera paza, Spatiu tehnic, Hol, Vestiar 2, Dusuri, Sala jocuri, SDMC, Wc barbati, Wc persoane cu disabilitati, Hol, Wc femei si va fi alcatuit dintr-o structura mixta (cadre beton si zidarie din BCA), fundatii si plansee/placi din beton armat si invelitoare tip terasa necirculabila, inchiderile perimetrale vor fi realizate din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termopan. Pentru asigurarea eficientei energetice a cladirii se va aplica un termosistem cu tencuiala de Zona sportiva este protejata cu gard din plasa de sarma cu inaltime adecvata. Pentru a asigura un timp cat mai lung de utilizare pe parcursul unei zile, terenurile vor fi dotate cu instalatie de nocturna.

In aceasta zona se propune amenajarea unui parc canin, o zona delimitata de restul spatiilor verzi, unde posesorii de animale de companie pot veni cu acestea sa faca miscare, dresaj, etc. In interiorul parcului se propune construirea unui foisor pentru odihna, amplasarea unor fantani de baut apa. Zona este protejata cu imprejmuire din plasa de sarma.

Indici de ocupare a terenului:

Bilanț Suprafețe NC 68881

Suprafață teren :				  	  25.094,00 m2 ( din acte 25.520,00 m2)

Suprafață construită propusa :			       380,00 m2

Suprafață desfășurată propusa:			       420,00 m2

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)

• P.O.T.  existent:         0 %.			P.O.T.  propus:     	2 %.

Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.):

• C.U.T.  existent:         0			C.U.T.  propus:         	0,02

Bilanț Suprafețe NC 65698

Suprafață teren :				         98.296,00 m2

Suprafață construită propusa :			     0,00 m2

Suprafață construită propusa :			310,00 m2

Suprafață desfășurată propusa:			380,00 m2

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)

• P.O.T.  existent:         0 %.			P.O.T.  propus:     	0,5 %.

Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.):

• C.U.T.  existent:          0			C.U.T.  propus:         	0,005

Bilanț Suprafețe NC. 65700

Suprafață teren :				 	 4.560,00 m2

Suprafață construită propusa :			        0,00 m2

Suprafață construită propusa :			        0,00 m2

Suprafață desfășurată propusa:			        0,00 m2

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)

• P.O.T.  existent:         0 %.			P.O.T.  propus:     	0 %.

Coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.):

• C.U.T.  existent:         0			C.U.T.  propus:         	0

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Zona A

Retele tehnico edilitare

Se propun urmatoarele retele:

- alimentare cu apa a pavilionului multifunctional si a fantanilor de baut apa

- alimentare cu energie electrica pentru iluminatul public, pavilion, etc. Pentru reducerea consumului de energie electrica de la retea se propune instalarea unui sistem fotovoltaic care sa deserveasca constructia.

- canalizare menajera – se propune racordul la reteaua din sudul amplasamentului a pavilionului. Din cauza diferentei de nivel, canalizarea se va face prin pompare pana la caminul existent in zona cresei care este in constructie.

- termoficare – nu este cazul. Pentru mentinerea unei temperaturi de garda in interiorul pavilionului se vor utiliza sisteme cu functionare electrica.

- internet – se propune realizare unei retele wi-fi pentru accesul la internet al vizitatorilor parcului

Zona B

Se propun urmatoarele retele:

- alimentare cu apa a pavilionului si a fantanilor de baut apa

- alimentare cu energie electrica pentru iluminatul public al aleilor, platformelor pietonale si al instalatiilor de nocturna, pavilion, etc. Pentru reducerea consumului de energie electrica de la retea se propune instalarea unui sistem fotovoltaic care sa deserveasca constructia.

- canalizare menajera – se propune realizarea unui bazin etans vidanjabil.

- termoficare – nu este cazul. Pentru mentinerea unei temperaturi de garda in interiorul pavilionului se vor utiliza sisteme cu functionare electrica. Pentru asigurarea apei calde de consum se vor amplasa panouri solare pe acoperisul acestuia.

- internet – se propune realizare unei retele wi-fi pentru accesul la internet al vizitatorilor parcului

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Amplasamentul ce face obiectul investitiei este un ogas neamenajat afectat semnificativ de depozitarea neadecvata a deseurilor rezultate din constructii, fapt ce a dus la alterarea stratului vegetativ si la modificarea reliefului zonei.  Masurile propuse au ca scop, pe langa acela de creare a unui parc de agrement, realizarea de lucrari ample de inlaturare a depozitelor instabile, de salubrizare a zonei, de creere a unui strat vegetal si de impadurire intensiva cu arbori si arbusti.

Totodata se propune legarea infrastructurii existente la nivelul celor doua cartiere invecinate cu un "pod natural" (umpluturi compactate) care sa permita in acelasi timp drenarea viiturilor din amonte si conducerea dirijata a acestora catre sudul amplasamentului de unde acestea vor fi evacuate pe traseul deja configurat. Odata cu aceste lucrari se vor reconfigura taluzurile albiei, in sensul aducerii acesteia la un traseu mai bine definit.

Proiectul isi propune crearea unui "plaman verde” al orasului cu impact direct asupra celor doua cartiere. Pentru sustinerea rolului estetic al noii amenajari se vor  planta diferentiat specii de arbori, arbusti, plante decorative si melifere. Fiind vorba de amenajari de mare anvergura se vor prevede tipuri de plante adecvate care sa nu necesite o intretinere deosebita in timp si sa permita dezvoltarea naturala a acesteia, fara ingrijiri speciale.

Pe durata execuției investiției se vor respecta toate normele în vigoare de protecția mediului. 	Deșeurile rezultate în urma execuției vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, metal, plastic, hârtie) sau vor fi transportate în locuri special amenajate (pământul rezultat în urma săpăturilor, care nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc).

Pe amplasament va fi construit un punct de colectare temporară a deșeurilor menajere, care va deservi construcția.

Gestionarea tuturor deșeurilor va fi realizată atat în perioada execuției cât și în perioada de exploatare, de firme specializate. Evidența gestionării deșeurilor se va face, de către titular, conform HG nr. 856/2002, Anexele nr. 1 (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor,cap.3valorificarea deșeurilor, cap.4 eliminarea deșeurilor), titularul având obligația ținerii acestor evidențe, precum și raportareaa cestora.

Proiectul isi propune corectarea afectarilor produse in timp asupra mediului înconjurător.

Prin respectarea normelor, impactul negativ asupra mediului va fi minim.

Din punct de vedere al protecției mediului înconjurător menționăm că funcționarea unui asemenea obiectiv nu afectează mediul inconjurător cu degăjari de gaze toxice, radiații periculoase și nu  contaminează apa și solul.

Lucrările propuse nu afectează în nici un fel echilibrul ecologic, nu dăuneaza sănătății, liniștii sau stării de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

Asigurarea evitării poluării aerului exterior se realizează prin respectarea prevederilor STAS 10576 care stabilește concentrațiile maxime admise pentru potențialii poluanți emiși în atmosferă.

Igiena evacuării reziduurilor solide implică asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare, depozitare și evacuare, eliminând riscul de poluare a aerului, apei și a solului.

Investiția nu produce situații de risc în ceea ce privește afectarea factorilor de mediu.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Zona A

Accesul in interiorul parcului se va realiza atat din strada Aeroportului (est) cat si din strada Lt. Boara Dorel. Aceste strazi existente se vor moderniza in cadrul unei investitii distincte prin parogramul national Anghel Saligni. Cu aceasta ocazie este necesara prevederea unor locuri de parcare in sudul parcului, in lunguil strazii Lt. Boara Dorel.

Accesul cu bicicleta se poate face din trei directii: din strada Lt. Boara Dorel (in sud), strada Aeroportului (est), strada 1 (propusa prin PUZ 133/2020, inca nerealizata). Ciclistii vor utiliza platformele pietonale propuse ca alei, pentru ei fiind desemnata prin marcaj o zona distincta care sa permita doua fluxuri (1,2m latime pentru fiecare flux).

Pentru accesul ocazional al utilajelor de intretinere se va asuigura o latime minima a aleilor principale de 3m. In zonele unde este necesar accesul autospecialelor de pompieri, salvare, etc se prevad alei de circulatie cu latimea de minim 3,8m.

Zona B

Accesul in zona sportiva si de agrement se face din capatul de vest al podului propus ce comunica atat cu strada Aeroportului cat si cu viitoarea strada (Aleea Haiducului) propusa prin PUZ 133/2020, inca nerealizata. Se propune crearea unei alei pe directia nord-sud cu acces din sud, paralela cu malul vaii, accesibila  atat pietonal, velo cat si ocazional carosabil pentru autoutilitare intretinere si masini interventie (pompieri, salvare, etc.). La acest acces se propune amenajarea unei parcari pentru vizitatori.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

In procesul de constructie se vor folosi resurse naturale precum:

- Sorturi de balastiera -nisip,pietris;

- metal;

- Pamant pentru  umpluturi

La functionare se va utiliza  energie electrică;

- Metode folosite în construcţie/demolare;

Pavilionul din zona A va fi alcatuit dintr-o structura mixta (cadre beton si zidarie din BCA), fundatii si plansee/placi din beton armat si invelitoare tip terasa necirculabila, inchiderile perimetrale vor fi realizate din tamplarie eficienta din aluminiu cu geam termopan. Pentru asigurarea eficientei energetice a cladirii se va aplica un termosistem cu tencuiala decorativa.

In zona de siguranta a retelei de transport a energiei electrice nu se propun cladiri. Se va pastra o distanta de min. 10 metri de la gardului statiei de transformare electrica pana la orice amenajare a parcului.

In zona B se propune amenajarea a doua terenuri de fotbal si unul de baschet deservite de un pavilion de vestiare

Metodele de executie vor fi munca manuala si munca automatizata;

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

ETAPA DE EXECUTIE

Organizare de santier

Sistematizare teren

Structura – Fundatii, Elevatii,

Executie Structura Metalica

Compartimentari nestructurale

Instalatii interioare

Finisaje interioare si exterioare

Lucrări de instalaţii exterioare

Lucrari de drumuri - alei si platforme, imprejmuiri

Refacere spatii verzi, amenajare zone inierbate si plantate cu arbori, arbusti si plante ornamentale

Dotari

Receptia la terminarea lucrarilor

Exploatarea se face conform modului conventional de utilizare a cladirilor civile cu specific comercial

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Accesul pietonal, dar si cel al masinilor de intretinere sau interventie se va face atat din strada Aeroportului (est) cat si din strada Lt. Boara Dorel. Aceste strazi existente se vor moderniza in cadrul unei investitii distincte prin parogramul national Anghel Saligni.

Accesul cu bicicleta se poate face din trei directii: din strada Lt. Boara Dorel (in sud), strada Aeroportului (est), strada 1 (propusa prin PUZ 133/2020, inca nerealizata.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Au fost analizate doua scenarii, s-au constatat diferentele si s-au evidentiat avantajele si dezavantajele acestora:

| – CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCTIEI- |
| --- |
| Scenariu I Sistem constructiv: | Scenariul II Sistem constructiv: |
| Fundatii izolate, stalpi si grinzi din beton armat, | Structura cladirilor va fi din containere termoizolante, complet echipate. |
| Inchideri perimetrale clasice din zidarie tip BCA. |  |
| Avantaje | Dezavantaje | Avantaje | Dezavantaje |
| In ceea ce priveste sistemul constructiv, durata de viata mai lunga Performante energetice superioare | Costuri mai ridicate pe metru patrat de constructie. | Costuri reduse, timp de executie mai mic. | Durata de viata mai mica decat in cazul constructiilor in sistem clasic cu zidarie tip BCA Aspect estetic inferior |

Analizand cele doua variante alternative rezulta urmatoarele:

Varianta optima din punct de vedere tehnico-economic este considerata – Scenariul I;

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi adeşeurilor);

Nu este cazul

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Pentru acest proiect, prin Certificatul de urbanism nr.1370/27.11.2023 au fost solicitate alaturi de avizul/ punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si obtinerea de avize privind:

- alimentarea cu energie electrica

-alimentare cu apa si canalizare

- aviz Administratia Nationala Apele Romane MH

- aviz privind sanatatea populatiei

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul;

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul;

- Descrierea amplasării proiectului:

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul;

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004,cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu există condiţionări urbanistice si de protecţie a patrimoniului pentru amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Amplasamentul poate fi utilizat in conformitate cu PUG 219/2010 si PUZ 22/29.01.2021 pentru construirea de locuinte si functiuni complementare, institutii publice, servicii si edificii publice de orice fel, spatii verzi si zona de agrement, alei pietonale.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Proiectul se desfasoara pe trei parcele apropiate (doua dintre ele fiind chiar alipite pe o portiune), respectiv terenurile cu numerele cadastrale:

•65698

•65700

•68881

si se se afla in domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu Severin, in zona de vest a acestuia, pe terasa superioara a Dunarii.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

Nu exista zone de protectie pe amplasament sau in vecinatatea acestuia.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

-Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

Obiectul proiectului il constituie regenerarea urbana a unei zone din nord-vestul minicipiului Drobeta Turnu Severin.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

Se propune colectarea apelor uzate printr-un sistem de canalizare cu pompare in reteaua publica existenta.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Utilajele  din dotare sunt in conformitate cu specificatiile europene si internationale.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Stropirea ciclică cu apă pe căile de transport pe care circulă autovehiculele, în vederea reducerii pănă la anulare a poluării cu praf.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt: nu este cazul.

Activitatile sportive si de agrement nu sunt generatoare de zgomote care sa depaseasca limitele prevazute de lege.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu sunt necesare masuri pentru protectia impotriva zgomotului . Amenajarea propusa a zonei va functiona ca o perdea de vegetatie care sa aduca un plus de confort pentru locuitorii zonelor adiacente. 	Impactul prognozat al activitătii asupra mediului social este foarte redus, posibilităţile de creare a unor stari de disconfort pentru populaţia din zona datorita zgomotelor şi vibraţiilor find nesemnificative si pot fi prezente doar in faza de executie.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; Nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor; Nu este cazul;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sursele de poluare posibile datorită activităţii - nu este cazul;

Activitatea care se desfăşoară pe amplasament, nu reprezintă o sursă majoră de poluare a solului, în condiţii normale de funcţionare.

Platformele de acces sunt betonate, deşeurile menajere sunt colectate corespunzător, în pubele şi containere amplasate pe platforme betonate, astfel încât să se evite poluarea solului.

Prin urmare, nu se impun măsuri speciale pentru protecţia solului şi a subsolului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Nu este cazul;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; Nu este cazul;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şialtele;

Realizarea constructilor nu va influenţa în nici un fel patrimoniul cultural, condiţiile culturale şi etnice ale zonei. In perimetrul studiat nu sunt zone, obiective de interes sau arii protejate, care pot  fi afectate.

-lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interespublic;

Nu este cazul;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

In timpul lucrarilor de executie deseurile rezultate  vor fi preluate de societatea specializata in colectarea si reciclarea acestora.

Colectarea deseurilor se va efectua selectiv, in pubele codificate.

In timpul exploatarii, se realizeaza in conformitate cu  prevederile Ordinului nr. 1226/2012 cu modificarile si completarile ulterioare

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Prin managementul activitatilor pe santier va fi urmarita eficientizarea proceselor care genereaza deseuri prin reutilizarea materialelor refolosibile, adoptarea unor tehnologii ecologice de constructii.

- planul de gestionare adeşeurilor;

Specificul lucrarilor impune masuri obisnuite in cadrul unui plan de gestionare a deseurilor, responsabilul lucrarilor fiind instruit in legislatia privind protectia mediului.

In exploatare se vor adopta masuri de colectare si evacuare a deseurilor in functie de natura acestora.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

In activitatea de exploatare a obiectivului nu sunt folosite sau produse substante sau preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Pentru executia investitiei se va realiza aprovizionarea cu materiale din cele existente pe piata de profil, precum: piatra, nisip, apa, metal, etc., fara efect asupra biodiversitatii.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Activitatea nu produce efecte negative in acest sens.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); Nu este cazul;

- magnitudinea şi complexitatea impactului; Nu este cazul;

- probabilitatea impactului; Nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; Nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; Nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului. Nu este cazul;

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Activitatea nu implica monitorizarea anumitor parametri.

- Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şialtele).

Nu este cazul;

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Pentru realizarea obiectivului, beneficiarul isi propune accesarea fondurilor acordate prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 - Sprijin pentru Dezvoltare Urbana Integrata PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023.

Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de santier, se va realiza in doua incinte aferente celor doua zone, in proximitatea cladirilor propuse prin proiect.

Pentru organizarea acestora se va nivela usor suprafata in interiorul unui perimetru ingradit cu panourui amovibile.

Pe acest teren se va amenaja o platforma pentru depozitarea agregatelor.

Alaturat depozitului de agregate, pe restul spatiului destinat organizarii de santier, se vor depozita materialele de volum.

Se vor amplasa baracamente pentru personal precum si pentru materiale.

- localizarea organizării deşantier;

Organizarea de santier se va realiza in limitele parcelei studiate prin proiect, in zona adiacenta cladirilor propuse;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Impactul este mic, constand in principal prin lucrarile de nivelare a terenului. Dupa finalizarea investitiei organizarea de santier se va desfiinta;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu se identifica surse de poluanti si instalatii pentru evacuarea lor.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Amenajarea unor platforme pentru descararea materialelor. La terminarea lucrarilor se vor desfiinta baracamentele aferente organizarii de santier, urmand ca suprafata sa fie amenajata ca spatiu verde.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidenteşi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Refacerea mediului după perioada afectată șantierului se va asigura prin amenajarea de alei, parcari, platforme, îmbogațirea stratului vegetal,  înierbare spatiu verde, plantare de arbori, arbusti si plante decorative.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

La realizarea lucrărilor se vor lua măsuri prin care să nu se afecteze calitatea solului în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri fiind în cantități mici nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării și depozitării temporare a deșeurilor și se va implementa sistemul de colectare selectivă a deșeurilor. Serviciul de colectare a deșeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract încheiat cu primăria.

Depozitarea deșeurilor se va face doar în locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.

În urma celor prevăzute mai sus putem considera că impactul asupra solului și subsolului este minim.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; Nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. Nu este cazul;

- Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

- schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;nu este cazul

- schema-flux a gestionării deşeurilor; nu este cazul

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

- Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo1970;

Nu este cazul;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul;

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul;

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. Nu este cazul;

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul vafi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; Nu este cazul;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; Nu este cazul;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. Nu este cazul;

- Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă. Nu este cazul;

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cuprecizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul;

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul;

Semnătura şi ştampila titularului . . . . . . . . . .