CĂTRE:   Agentia Pentru Prorectia Mediului Mehedinti

DE LA: 	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

municipiul Cluj-Napoca, Str. Lalelelor nr. 11, etaj Subpantă spațiu comercial nr. 2, apartament nr. 46, jud. Cluj

Ref:    	RAPORT ANUAL DE MEDIU MALOVAT

Nr./Data: 	...............

Subscrisa BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL (BSE), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Lalelelor nr. 11, etaj Subpantă, spațiu comercial nr. 2, apartament nr. 46, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/620/1995, având CUI RO 7180367, reprezentată legal prin administratori Ionuțiu Olga și David Zeininger, avand in vedere Autorizatia integrate de mediu nr. 2 din 09.05.2019 si deciziei nr.83/19.03.2021 va inaintam un exemplar din Raportul anual asupra calitatii mediului (RAM) aferent anului 2021.

Cu stima,

Director,

Ing.Damian Dumitru Mirel

RAPORT ANUAL DE MEDIU

ANUL 2021

Capitolul 1    -    DATE GENERALE

Titular activitate  –  SC Brantner Servicii Ecologice SA  - Punct de lucru

MALOVAT

Adresa titular – Str Lalelelor nr. 11 etaj Subpanta , spatiu comercial nr.2 , ap. 46,

Municipiul Cluj Napoca judetul Cluj

Sediu secundar –Punct de  lucru Malovat, Judetul Mehedinti

Date de contact – Tel: 0252333363: Fax  0252333362:

E-mail        andrada.turbat@brantner.com

Persoana de contact – Responsabil protectia mediului Turbat Andrada Carmina

Proprietarul terenului – Consiliul Judetean Mehedinti

care a concesionat serviciul operarii statilor de gestionare a deseurilor catre SC Brantner Servicii Ecologice SRL,cf.contractnr. 4744/26.04.2018

Titular activitate – SC Brantner Servicii Ecologice SRL – Punct de lucru

Malovat

Amplasament –  : sat Malovat, com. Malovat, jud.Mehedinti

Amplasamentul aflat in administrarea SC Brantner Servicii Ecologice SRL este situat în zona de sud-vest a Com. Malovăţ, la o distanţă de circa 10 km de mun. Dr Tr Severin.

Imobilului  se învecinează:

-  pe latura vestică şi estică cu terenuri aparţinând Primăriei Malovăţ

-  pe latura nordică cu societatea comercială SC ROLF SRL (fostul Complex Avicola-  imobil cu nr. cadastral 50073)

- pe latura  sudică cu Pârâul Pleşuva, coronamentul digului de apărare la inundaţii.

Suprafata totala - Suprafaţa de teren ocupată de proiectul Construcţie  Staţie de sortare şi Staţie de tratare mecanobiologică - Localitatea Malovăţ  Judeţul Mehedinţi este de cca 3,64 ha, aparţine domeniului public al localităţii şi este în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi

Capitolul 2 – PREZENTAREA ACTIVITATII

Categoria de activitate:

-   conf. Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.3. b)Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati:

(i) tratarea biologica;

Acte de reglementare deteinute pentru desfasurarea activitatii pe amplasament

- Cerere de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare pentru emitere autorizatiei integrate de mediu, cuprinzand si Rezumatul Netehnic, intocmit de dr.ing. Cornel MEILESCU, SC Aquaseverin SRL, Certificat M.M.A.P.nr.420,

- Raport de amplasament intocmit de catre dr.ing. Cornel MEILESCU, SC Aquaseverin SRL, Certificat M.M.A.P. nr. 420;

- Anunt public privind solicitarea de emitere a AIM la punctul de lucru Malovat publicat in ziarul „ Cronica de Severin” in data de 25.09.2018

- Anunturi pentru dezbaterea Publica ..

- Autorizatie de gospodarire a apelor Nr.

- Studiu de „Evaluare a riscului si impactului asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu obiectivele Statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica in com. Malovat”, emis de Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca si Aviz nr.719/17.02.2012 al Ministerului Sanatatii-Institutul National de Sanatate Publica- Centrul Regional Timisoara  privind instituirea zonei de protectie sanitara;

- Acord de mediu nr.1din 05.03.2013 emis de A.P.M. Mehedinti pentru proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Mehedinți ”;

- Extras de carte funciara 50305 /Malovat pentru teren intravilan in suprafata de 36 434 mp;

- Proces verbal de receptie finala nr.9165 / 19.07.2018 privind executia lucrarilor de constructie aferente investitiei „ Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat”

- Autorizatie de construire nr. 40 /17.08.2015 emisa de Consiliul Judetean Mehedinti pt. SMID- Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat

- Autorizatie de construire nr.25/28.05.2015 emisa de Consiliul Judetean Mehedinti pentru SMID - Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat– lucrari de deviere a paraului Plesuva si aparare impotriva inundatiilor

- Certificat constatator nr.37450/31.05.2018 emis de ORC de pe langa Tribunalul Cluj

- Contract de delegare prin concesionare operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului de sistem de management integrat al deseurilor in judetul , Mehedinti nr.4744/26.04.2018 incheiat intre UAT Judetul Mehedinti si SC Brantner Servicii Ecologice SRL

- Contract de valorificare deseuri nr.393 08.11.2018 incheiat intre SC BPB Plast SRL si SC Brantner Servicii Ecologice SRL pentru predarea, in vederea valorifiarii a deseurilor de ambalaje mase plastice, deseu ambalaje hartie carton, ambalaje metal, ambalaje sticla, ambalaje lemn, hartiesi carton, plastic, metal, sticla.

- Autorizatie de securitate la incendiu nr.585 / 16/SU-MH din 28.11.2016 emisa de ISU Drobeta

- Accept incheiere contract cu SC SECOM SA pentru preluarea apelor uzate menajere, a apelor uzate tratate, a reziduurilor din separatorul de hidrocarburi, provenite de la Statia de tratare Mecano – biologica Malovat, in vederea descarcarii acestora in statia de epurare.

- Plan de management al mirosurilor cf cerintelor BAT privind Tratare adeseurilor.

- Adresa RAAN nr.48/26.01.2017 privind depunerea pe depozitul de zgura si cenusa apartinand RAAN Suc ROMAG TERMO a compostului rezultatdin tratarea deseurilor menajere de la statia TMB Malovat

- Minuta nr.13674/15.11.2018 incheiata intre RAAN, SC Brantner Servicii Ecologice SRL , UAT jud Mehedinti si APM MH pentru punerea in discutia a soluctiilor de valorificarea a PSC ( produs simlar compostului ) obtinut la TMB Malovat

- Proces Verbal nr.14201 / 28.11.2018 privind derulare Dezbatere publica la punctul de lucru din Malovat

- Proces verbal nr.1238/16.10.2018 de verificare a amplasamentului in vederea emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu si verificarea conditiilor din Acordul de Mediu.

- Referat pedologic intocmit de OSPA MH cu nr. 3991/14.11.2018

- Plan de incadrare in zona si plan de situatie ;

- Rapoarte de incercare pentru: apa de suprafata amonte si aval, apa subterana si sol efectuate de APM MH – ML

Utilitati

- Surse de alimentare cu apa :

Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, pentru udat spatiile verzi, in scop tehnologic, pentru refacerea rezervei de incendiu si pentru spalarea rotilor autovehiculelor se face din sursa subterana, prin intermediul unui put forat de medie adâncime avand H=125m, Q=9l/s, Nhs = 7,5m, Nhd = 15m, D=225mm. Pe amplasament mai exista un put forat de mica adancime – 30 m neutilizat

In vederea potabilizarii apei din putul forat s-a realizat o statie de tratare a apei – clorinare – rezervoare apa potabila 2x2mc si pompe consumator.

Rezerva de incendiu si cea de apa tehnica

Incinta este prevazuta cu doua rezervoare de acumulare apa, comune pentru stingerea incendiilor cu hidranti si apa pentru consum tehnologic, ingropate, din material compozit, adiacente incaperii aferente statiiei de pompare.  Rezervoarele vor avea un volum util total de 180 mc.   Rezerva intangibila de apa pentru stins incendiu cu hidranti este de 170 mc. Rezerva pentru compensarea consumului maxim orar de apa tehnica este de 10 mc.

Alimentarea cu apa a celor doua rezervoare se face continuu, la nevoie, cu ajutorul a cate doua robinete cu plutitor amplasate in fiecare rezervor.

MODUL DE FOLOSIRE A APEI:

Necesarul total de apa:

- zilnic maxim =     m3/zi ( l/s)

- zilnic mediu  =     m3/zi (  l/s)

Cerinta totala de apa:

-zilnic maxim	=     m3/zi

-zilnic mediu	=       m3/zi

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a staţiei de sortare şi staţiei TMB se face din reţeaua de medie tensiune a operatorului de zonă prin intermediul unui transformator de 630 kVA, 20/0.4 kV. Transformatorul împreună cu tabloul general de distribuţie de 0,4 kV, constituie postul trafo aferent staţiei de sortare şi de TMB. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici care asigură siguranţa la incendiu se face din tabloul de distribuţie 0,4 kV aferent staţie pompe stins incendiu TPSI. Alimentarea de lucru a acestui tablou se face din tabloul general de distribuţie de 0,4 kV, TG iar alimentare de rezervă de la grupul motor-generator. Comutarea de pe alimentarea de lucru pe alimentarea de rezerva se realizează cu ajutorul unei instalaţii automate de transfer a surselor (AAR). Tabloul de distribuţie 0,4 kV apă potabilă şi tehnologică TPAP este un tablou cu o secţie de bare cu alimentare din tablou general de distribuţie 0,4 kV, TG. Tabloul este amplasat într-o încăpere special amenajată amplasată deasupra staţiei de pompe împreună cu tabloul de distribuţie 0,4 kV aferent staţiei pompe incendiu.  Tablou de distribuţie 0,4 kV compostare este un tablou cu o secţie de bare cu alimentare din tabloul general de distribuţie 0,4 kV, TG.. Din acest tablou se vor alimenta tabloul de 0,4 kV aferent instalaţiei de compostare, tablou TE3 de iluminat şi forţă aferent tratării biologice, tablou TE4 de iluminat şi forţă aferent şopron maturare şi stocare baloţi, tablou 0,4 kV aferenţi instalaţiei de tratare levigat şi electropompele din bazinul de colectare levigat. Tabloul este amplasat în spaţiul tehnic de la tratare biologică.

DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Activitatea de tratare a deseurilor este desfasurata prin:

- Statia de sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS)

Statia de sortare a fractiei uscate din deseurilor deseurile municipale are o capacitate de 33 182 t/an, operabilă 312 zile pe an într-o tură de 6 ore, astfel 106 t/zi sau aproximativ 8,86 t/h.si realizeaza sortarea deseurilor nepericuloase, avand ca scop recuperarea materialelor valorificabile si diminuarea cantitatii finale de deseuri depozitate, iar materialele reciclabile rezultate sunt livrate catre  procesatori  autorizati.

Materialele sortate manual sunt depozitate temporar sub platforma de sortare, înainte de unitatea de balotare.Fiecare compartiment de depozitare are un volum de depozitare cu o capacitate de 40 m3. Fracţiile de sticlă, metale neferoase şi reziduurile sunt colectate în containere cu o capacitate de 24 m3.Zona principală a centrului de sortare cuprinde clădirea centrului de sortare în care se află:

- hala de recepţie,

- sectorul de sortare,

- unitatea de balotare.

In hala de receptie sunt descarcate camioanele cu  materialele de reciclat. Un încărcător frontal pune materialele pe o bandă rulantă înclinată, cu lanţ, care transporta materialele pe o platformă superioară la 3 sau 4 metri deasupra podelei clădirii, unde se află linia de sortare manuală..

Zona de sub platforma de sortare este zona de depozitare temporară a materialelor sortate, care are un număr de 12 secţii de separare. Silozurile  sunt separate de pereti metalice. Imediat ce un siloz se umple, un motostivuitor electric sau un încărcător frontal transfera materialul pe o bandă rulantă cu lanţ ce duce către unitatea de balotare

La capătul benzii de sortare, materialul trece printr-o unitate de separare magnetică pentru a colecta metalele feroase. Materialele nereciclabile sunt colectate în containere si transportate la depozitul ecologic de la Izvoru Bârzii pentru eliminare.

Unitatea de balotare preseaza materialele sortate (plastice, hârtie, metale), formând astfel baloți, care sunt stocati temporar în zona de aprox. 300 mp din cadrul clădirii stației de sortare, pana la prelurea de catre firmele autorizate de valorificare

Clădirea principală este sub-presurizată pentru a evita emisiile prin căile de acces ale clădirii. Aerul poluat va fi absorbit de un ventilator şi eliberat printr-un filtru unde se va colecta praful.

Principalele deşeuri care sunt procesate in centrul de sortare sunt

| Material | Cod deşeu |
| --- | --- |
| hârtie şi carton | 20.01.01 |
| Plastic | 20.01.39 |
| Metal | 20.01.40 |
| Sticlă | 20.01.02 |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15.01.01 |
| ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 |
| ambalaje metalice | 15.01.04 |
| ambalaje de sticlă | 15.01.07 |

In anul 2021 respectiv incepand cu luna iulie momentul cand am inceput activitatea deseurile recclabile gestionate la statia de sortate sunt prezentate in tabelul de mai jos

| LUNA | CANTITATE DESEU RECICLABIL primit spre SORTAT | Cantitate deseu REFUZ sortare | Procent deseu depozita din colectat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | TOTAL - sortat |  |  |
| IULIE | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 15,92 | 0 | 0,00% |
| AUGUST | 4,020 | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 27,460 | 33,18 | 10,45 | 31,49% |
| SEPTEMBRIE | 27,10 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 32,98 | 62,82 | 12,4 | 19,74% |
| OCTOMBRIE | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 6,26 | 25,80 | 33,56 | 8,2 | 24,43% |
| NOIEMBRIE | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,66 | 42,10 | 3,78 | 8,98% |
| DECEMBRIE | 8,6 | 0,00 | 4,40 | 2,74 | 31,54 | 47,28 | 11,08 | 23,43% |
| TOTAL | 53,16 | 0,00 | 10,34 | 9,00 | 162,36 | 234,86 | 45,91 | 19,55% |

| TIP MATERIAL | Cantitate de deseu rezultata in urma sortarii TONE | Cantitate trimisa la valoirificare | stoc |
| --- | --- | --- | --- |
| Hartie carton | 105,54 | 78,58 | 26,96 |
| Plastic | 30,2 | 11,16 | 19,04 |
| Sticla | 12,85 | 11,34 | 1,51 |

- Statia de tratare mecano - biologica a deseurilor reziduale umede(TMB)

Statia de tratare mecano - biologica s-a dimensionat pentru o capacitate estimata la 54 843  tone de deseuri anual. Tratarea deseurilor reziduale-meajere receptionate in cadrul TMB Malovat se bazeaza pe descompunerea aeroba a substantelor organice, in urma procesului de tratare obtinandu-se deseu biostabilizat care va fi ulterior valorificat ca material inert de acoperire pe suprafata depozitului  sau in lcrari de peisagistica

•	zona de recepţie a deşeurilor (acoperită de un şopron metalic închis);

•	clădirea pentru pre-tratarea mecanică a deșeurilor și pregătirea acestora pentru compostare are suprafata de 1 457,40 mp;

•	zona de compostare;

•	zona de maturare/zona de rafinare (acoperită de un şopron metalic);

•	statie de pretratare levigat

Zona de recepti calitativa si cantitativa  a deseurilor

La stația de tratare mecano-biologică sunt acceptate numai deșeuri reziduale și bio-deșeuri din grădini, parcuri și piețe, astfel:

- deșeuri reziduale - care conțin în principal deșeuri de tip biodegradabil, deșeuri de tip reciclabil de calitate foarte proastă, de obicei impregnate puternic de umiditate, praf sau alte substanțe nepericuloase și deșeuri care nu mai pot fi reciclate. Codurile acestei categorii de deșeuri, conform Deciziei 2000/532/CE privind lista europeană a deșeurilor, modificată prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, sunt:

  - deșeuri municipale amestecate: 20 03 01

  - deșeuri din grădini și parcuri: 20 02 01

Criteriul care trebuie îndeplinit de deșeuri pentru a fi acceptate în instalațiile de tratare mecano-biologică este cel de încadrarea în categoriile prezentate.

În cazul neîndeplinirii acestui criteriu de acceptare, operatorul stației de tratare mecano-biologică are dreptul de a refuza deșeurile și de a le redirecționa la depozit.

Prin urmare, Operatorii stațiilor de tratare mecano-biologică au următoarele obligații/responsabilități cu privire la acceptarea deșeurilor:

- Verificarea la fiecare transport a categoriilor de deșeuri care urmează a fi recepționate

În cazul în care verificarea se poate realiza în zona platformei cântarului (ex. deșeurile colectate separat sunt transportate în containere acoperite cu o prelată), aceasta se va face de către personalul care deservește zona de cântărire, prin verificare vizuală.

În cazul în care deșeurile colectate separat sunt transportate în recipiente închise (autogunoiere, containere de transfer), verificarea categoriile de deșeuri transportate se realizează la descărcarea în zona de recepție a stației de tratare mecano-biologică, prin verificare vizuală.

- Refuzarea recepției deșeurilor în cazul în care criteriul de încadrare nu este îndeplinit

În cazul în care se dovedește că deșeurile nu îndeplinesc criteriul de încadrare în categoriile prezentate, operatorul stației de tratare mecano-biologică este îndreptățit să refuze acceptarea acestora, redirecționându-le la depozit.

În cazul în care verificarea deșeurilor a fost realizată la descărcarea în zona de recepție, încărcarea deșeurilor în mijlocul de transport este în responsabilitatea operatorului de colectare

- Înregistrarea deșeurilor.

Operatorul stației de tratare mecano-biologică va asigura înregistrarea atât a deșeurilor acceptate la tratare cât și a celor respinse de la recepție, motivând pentru fiecare transport în parte motivul respingerii.

Odata accepte spre tratare deseurile sunt golite din autogunoiere sau prescontainere dupa caz si urmeaza ca un personal calificat sa faca o presortare a acestora inainte ca ele sa fie puse pe banda pentru a intra in tocator.

Din aceasta presortare reezulta deseuri presortate voluminoase .

Zona de pretratare mecanică de la TMB cuprinde următoarele echipamente:

- Banda transportoare care duce deseurile menajere in tocator

- tocător (deşeurile intrate sunt mărunţite la dimensiuni de 70-80 mm); o construcţie robustă, cu funcţionare programabilă, controlată, care permite o tăiere/rupere facilă a materialelor;

- magnet permanent (separă 90% din materialul feros, conţinut de deşeurile mărunţite); caracteristici funcţionale şi sisteme de protecţie conform prescripţiilor europene, cu funcţia de magnetizare garantată 20 de ani;

- sită rotativă (împarte deşeurile mărunţite, trecute de magnetul permanent, în două fluxuri, din care fracţia organică reprezintă cca. 70% din deşeurile intrate); dotată cu mecanisme caracterizate printr-un grad ridicat de eficienţă în funcţionare şi un consum redus de energie.

Zona de compostare

Materialul maruntit este asezat in cele 12 celule de biostabilizare.

Dupa asezarea materialului, celulele sunt acoperite cu membrana semipermeabila asezata peste intreaga masa de deseuri. Dupa fixarea membranei sunt inserate in zona de lucru sondele pentru temperatura si nivelul de oxigenare. Zona de lucru este supusa procesului de aerare controlat care este monitorizat in permanenta astfel incat sa nu se produca miros sau emisii de germeni.

Membrana impreuna cu sistemul de aerare, optimizeaza procesul de biostabilizare. Sistemul de aerare mentine presiunea sub membrana, asigurand distributie omogena a aerului prin material.

Materialul ramane in celula, acoperit cu membrana speciala semipermeabila un numar de zile cat sa foata foi obtinut materialul biostabilizat, acest lucru depinzand atat de canditiile meteo cat si de nivelu de oxigen si temperatura .. Biostabilizarea deseurilor va fi considerata finalizata atunci cand temperatura medie din interiorul gramezii inregistreaza o reala scadere la valori de circa 40 °C,

Zona de maturare

După terminarea perioadei de biostabilizare, materialul din grămezi este cernut  pentru a separa PSC (produsul similar compostului). Materialul tratat biologic, după rafinare, este trimis către zona de maturare. El rămâne acolo pentru 45 zile, în grămezi, pentru a se matura şi a căpăta caracteristicile finale dorite. Încărcătorul întoarce periodic materialul pentru aerare, accelerând astfel procesul de maturare.In această fază se accentuează procesul de biosinteză, iar produsul final se îmbogăţeşte în humus

Controlul levigatului

Levigatul produs în movile/brazde este colectat în bazinul primar de colectare a levigatului, care are un volum de aproximativ 10 m3. Din acest bazin, o parte din cantitatea de levigat este recirculată în brazdele de compostare pentru a menţine umiditatea necesară tratării biologice a deşeurilor, iar cantitatea în exces de levigat este preluată de staţia de pretratare levigat, ce functioneaza pe principiul osmozei inverse.

La ieșirea din stația de pretratare, levigatul pretratat va fi trimis la staţia de tratare ape uzate orasenesti.

Valorificarea materialului biostabilizat/produsului similar compostului.

Produsul rezultat dupa procesul de biostabilizare/compostare aeroba va fi valorificat ca material de acoperire pe suprafata depozitului sau in lucrari de peisagistica

Refuzul(fractia necompostata) va fi depozitat in depozitul ecologic de deseuri judetean, administrat de SC Brantner Servicii Ecologice SRL.

LISTA DESEURILOR ACCEPTATE LA STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA

02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale

02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

20 01 01 hartie si carton(reviste, ziare)

20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucǎtǎrii si cantine

20 02 deseuri din gradini si parcuri (incluzind deseuri din cimitire)

20 02 01 deseuri biodegradabile

20 03 alte deseuri municipale

20 03 01 deseuri municipale amestecate

LISTA DESEURILOR REZULTATE DUPA BIOSTABILIZARE:

19 05 01 fractie necompostata din deseuri municipale si asimilabile

19 05 02 fractie necompostata din deseuri vegetale

19 05 03 compost de calitate inferioara

In anul 2021 cantitatea de deseuri tratate la TMB este prezentata mai jos

| LUNA | CANTITATE DESEU MENAJER - TRATATE/DEPOZITATE DIRECT Cf. Contract ADIS/CJ |
| --- | --- |
|  | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | TOTAL DESEU TRATAT |
|  | TRATAT | TRATAT | TRATAT | TRATAT | TRATAT |  |
| IULIE | 124,61 | 107,65 | 293,84 | 311,23 | 1.972,43 | 2.809,76 |
| AUGUST | 48,28 | 54,04 | 398,17 | 385,26 | 2.314,18 | 3.199,92 |
| SEPTEMBRIE | 96,48 | 178,08 | 420,26 | 411,28 | 2.489,10 | 3.595,20 |
| OCTOMBRIE | 97,32 | 113,32 | 205,16 | 211,04 | 1.299,88 | 1.926,72 |
| NOIEMBRIE | 166,96 | 206,72 | 452,86 | 432,54 | 2.500,14 | 3.759,22 |
| DECEMBRIE | 132,84 | 200,34 | 398,74 | 379,58 | 2.444,32 | 3.555,82 |
| TOTAL | 666,49 | 860,15 | 2.169,03 | 2.130,93 | 13.020,04 | 18.846,64 |
| TOTAL DESEU TRATAT | Cantitate deseu presortat depozitat | Cantitate refuz de ciur | Cantitate deseu fier | Cantitate fractie necompostata | Total deseu depozitat din cel intrat in tratare | Procent deviere depozitare - DESEURI TRATATE |
|  |  | D | V |  |  |  |  |
| 2.809,76 | 8,46 | 603,32 | 0 | 0 | 0 | 611,781 | 78% |
| 3.199,92 | 27,48 | 997,76 | 0 | 0 | 0 | 1025,24 | 68% |
| 3.595,20 | 29,34 | 1.171,22 | 0 | 0 | 0 | 1200,56 | 67% |
| 1.926,72 | 15,42 | 744,63 | 29,84 | 11,18 | 278,9 | 1038,95 | 46% |
| 3.759,22 | 29,92 | 955,14 | 151,56 | 7,72 | 421,06 | 1406,12 | 63% |
| 3.555,82 | 69,84 | 994,76 | 0 | 30,68 | 489,08 | 1553,68 | 56% |
| 18.846,64 | 180,46 | 5.466,83 | 181,40 | 49,58 | 1.189,04 | 6.836,33 | 64% |

Materii prime si materiale utilizate

Principalele materi prime utilizate de operat sunt:

- Pentru TMB – deseuri menajere

- Pentru SS – deseuri reciclabile

Materiale auxiliare utilizate sunt:

- Acid sulfuric

- Cleanner A

- Cleanner C

- Hipoclorit DE SODIU – pentru a dezinfecta apa potabila

Combustibili si carburanti

- Combustibilul lichid folosit pentru alimentarea utilajelor si autovehiculelor din dotare se aprovizioneaza de la statiile de distributie carburanti.

Pe amplasament nu exista rezervoare pentru stocarea combustibililor lichizi

Produse finite si subproduse obtinute

- Principalele produse obtinute sunt :

TMB

- produs similar compostului, sau compost de joasa calitate , In anul 2021 operatorul nu a comercializat produs similar compostului, ele se afla pe stoc in hala de maturare

- Refuz de ciur care poate fi considerat si amestec de ambalaje, el este atat depozitat cat si valorificat , cantitatile au fost prezentate

- Deseu de fier de la separatorul magnetic, acesta este valorificat

- Fractie necompostata – supusa eliminari la depozitul ecologic

SS

- Deseuri supuse valorificari :Hartie carton, PET,PP,LDPE,HDPE,deseu feros,deseu aluminiu,deseu sticla.

Capitolul 3 PROTECTIA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU

1. Protectia calitati aerului

Nu exista surse semnificative de emisii in aer. Aerul din sectia de TMB este preluat si epurat in Biofiltru, iar memebranele care acopera celulele de compostare opresc transmiterea mirosurilor.

In cazul  amplasamentului principalele surse de poluanti sunt:

• Emisiile din statia de tratare mecano-biologica (dioxid de carbon,compuşi organici volatili)

• Utilajele de transport si exploatare ;

Sursa principala de emisii atmosferice o constituie emisiile din statia de tratare mecano-biologica, in cadrul procesului de biostabilizare, in care Materialul rămâne în grămezi timp de cca. 4 săptămâni iar 25% din masa iniţială se pierde sub formă de vapori de apă, dioxid de carbon, compuşi organici volatili.

Aerul utilizat în tratarea biologică, după ce a trecut prin material supus biostabilizării (pentru a furniza oxigenul necesar oxidării/fermentării),este dezodorizat şi purificat înainte de a fi eliberat în atmosferă. Această operaţie este realizată într-o primă etapă cu ajutorul foliei speciale ce acoperă grămezile.Membrana utilizată pentru acoperirea brazdelor este realizată din două tipuri de materiale:

-parte centrală dreptunghiulară realizată dintr-o membrană denumită şi ”transpirantă”(folie permeabilă, cu funcţia de a reţine mirosurile neplăcute şi de a elibera aerul din brazdă)

-parte marginală, în jurul părţii centrale, realizată din polietilenă ramforsată cu funcţia de a permite manevrarea membranei

Un sistem de ţevi de colectare pentru îndepărtarea aerului poluat din toate punctele cu posibile emisii de praf şi mirosuri. Clădirea principală este sub-presurizată pentru a evita emisiile prin căile de acces ale clădirii. Aerul poluat este absorbit de un ventilator şi eliberat printr-un filtru care reţine tot praful.Aerul desprăfuit trece apoi printr-un filtru pentru dezodorizare, fiind ulterior eliberat în atmosferă.In cazul in care biofiltru nu functioneaza la parametrii optimi, acesta se opreste

si se intervine pentru remedierea defectiunii.

O alta sursa care poate genera emisii de poluanti in atmosfera poate fi reprezentata de activitatea conexa activitatii principale respectiv, traficul intern(din incinta) autovehiculelor care transporta deseurile receptionate  si de functionare a echipamentelor mobile pentru manevrarea acestor deseuri.

Sursa asociata acestei activitati constituie o sursa secundara, de suprafata.Emisiile de poluanti aferente surselor mobile nu sunt continue, ci sunt asociate intervalelor de timp in care in amplasament se deplasaza vehiculele care transporta deseuri si, respectiv, intervalelor de timp in care functioneaza echipamentele mobile pentru manevrarea  deseurilor.

Minimizarea emisiilor fugitive in aer

Informatiile privind emisiile fugitive in aer sunt prezentate in tabelul urmator.

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperire a suprafetelor); | Bazinul de levigat –poluantii depind de cantitatea de levigat colectata | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Zone de depozitare (de ex. containere, halda, lagune etc.); Sopron pt maturarea compostului | Mirosuri ( Amoniac) de la sectia maturare | cantitati nesemnificative; nu se pot nici controla nici estima; | Nu este cazul |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport | Traficul autovehiculelor si functionarea utilajelor | cantitati mici datorita nr. redus de utilaje | Nu este cazul |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | Nu este cazul | -Nu este cazul | -Nu este cazul |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare | Aer cu potentiale mirosuri | -cantitati nesemnificative Se filtreaza aerul prin biofiltru | -Nu este cazul |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.) | - | - | - |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | - | - | Nu este cazul |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibilitatea ca Emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor | - | - | - |
| Pierderi accidentale ale continutuluiinstalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | - | - | - |

Utilajele folosite in procesul de tratare/sortare a deseurilor sunt 5 vole

In anul 2021 SC Brantner Serviciii Ecologice SRL a efectuat analize cu laboratorul acreditat MINESA S.A  privind calitatea aerului.Au fost analizati urmatori indicatori:NH3,CO,H2S,Pulberi totale, TCOV,H2S,Imisi privind pulberi in suspensie.Valorile determinate au indicat ca nu exista o poluare a aerului.

2.  Protectia calitati apelor

Evacuarea apelor uzate

• colectarea apelor uzate menajere si tehnologice se realizeaza prin intermediul unui sistem scurt de conducte din PVC-KG cu diametre nominale cuprinse intre 110-200 mm, Laprox=220m;

• Camine de vizitare prefabricate din polietilena;

• Bazine etans vidanjabile - 2 buc

Cele doua Bazine etans vidanjabile au urmatoarele caracteristici:

Bazin etans vidanjabil 1  este amplasata in apropierea Cladirii administrative si cabina poarta, are V=2 mc si colecteaza apa uzata  menajera  numai de la aceasta cladire. Bazin etans vidanjabil 2 este amplasata in fata Halei de sortare, are V = 25 mc si colecteaza apele uzate menajere si tehnologice  de la Hala de sortare (100) si Hala de pretratare mecanica (200);  Vidanjarea se va face periodic, cu vidanja, la staţia de epurare a municipiului Drobeta Turnu Severin.

Bazin vidanjabil de ape uzate de la pretratare levigat

Bazinul vidanjabil pentru ape uzate este o construcţie rectangulara, îngropată, din beton cu un volum util de V=150 mc. În acest bazin se colectează apa pretratată (permeat) rezultată de la Staţia de pretratare levigat. Parametrii apelor uzate ajunse in bazinul  vidanjabil vor respecta cerintele impuse pentru deversarea în retele de canalizare (conform NTPA-002).  Vidanjarea se va face periodic, cu vidanja, la staţia de epurare a municipiului Drobeta Turnu Severin, astfel incat volumul maxim de apa uzata pretratata mentinut in bazin sa fie de 30 mc.  Diferenta de capacitate utila a bazinului (120 mc) va fi utilizata exclusiv pentru inmagazinarea apelor pluviale colectate in zona celulelor de compostare, care ajung gravitational in bazinul vidanjabil printr-o conducta de preaplin Dn 200 din bazinele de stocare/omogenizare.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe suprafata incintei sunt colectate prin intermediul a doua sisteme de colectare, dupa cum urmeaza:

Sant inierbat

La limita vecinatatii incintei Statiei de sortare si TMB cu SC ROLF SRL (complex avicol) a fost prevazut prin sistematizarea terenului un sant inierbat care colecteaza apa pluviala cazuta  pe taluzul  laturii nordice a incintei.

Apa pluviala colectata prin acest sant va fi evacuata in mod natural, prin configuratia terenului, spre paraul Plesuva;

Retea de colectare ape pluviale

Apele pluviale din incinta staţiei de sortare şi tratare mecano-biologică (acoperişuri, platforme betonate şi drumuri) vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere amplasate in zonele joase ale terenului. Înainte de evacuarea în emisar (pârâul Pleşuva) a apelor pluviale s-a prevazut  un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de nămol şi by pass, dimensionat pentru un debit de 125 l/s.

Pe traseul colectorului de evacuare a apelor pluviale la pârâul Pleşuva, dupa ultima gura de scurgere s-a montat o instalaţie de măsură a debitului evacuat, compusa din camin de debitmetru echipat cu un debitmetru  pentru apa, Q=125 l/s.

Inainte de descarcarea apelor pluviale in paraul Plesuva, conducta de evacuare va trece prin apararea de mal a incintei, debusarea apei in parau realizandu-se prin intermediul unei guri de varsare. Conducta este echipata cu un robinet(clapeta) non retur.

Coordonate stereo evacuare:

X 319 167  Y 358 022

Conductele care preiau apele pluvialesunt din PVC si au D=160-500mm, Laprox = 580m.

Principalele surse de emisi in apa sunt prezentate in tabelul de mai jos

| Sursa de apa uzata | Metoda de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apele uzate menajere | Nu este cazul-cantitati mici in conformitate cu actele de reglementare | Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza prin vidanjare periodica in baza unui contract incheiat cu o firma autorizata | - |
| Ape uzate tehnologice | Nu este cazul-cantitati mici in conformitate cu actele de reglementare | Levigatul este colectat in bazinele de levigat; pretratat prin intermediul statiei cu osmoza inversa, si evacuat prin vidanjare. | Statia de epurare oraseaneasca |
| Apele pluviale de pe platformele betonate din incinta si cele provenite din scurgerile de pe acoperisurile cladirilor | Nu este cazul- | Ape conventional curate | colectate prin rigole si evacuate in paraul Plesuva |

In anul 2021 SC Brantner Serviciii Ecologice SRL a efectuat analize cu laboratorul acreditat MINESA S.A  privind compozitia apei de suprafata a parului Plesuva precum si compozitia levigatului.

3.  Protectia calitati solului

Posibilitatea poluarii solului si subsolului este redusa tinand cont ca manevrarea acestora se realizeaza  pe spatii betonate.

Protectia solului si subsolului  este asigurata prin:

- Sistemul de impermeabilizare a celulelor de compostare

- Sistemul de drenaj al levigatului;

- Platformele tehnologice sunt platforme interioare betonate pentru trafic greu, necesare manevrarii mijloacelor de transport/utilajelor;

Tratarea deseurilor in cadrul instalatiilor de tratare deseuri se realizeaza pe platforma acoperita betonata prevazuta cu sistem de colectare a apelor reziduale,

Posibilitatea poluarii solului este redusa tinand cont ca manipularea deseurilor se executa in zonele desemnate ale zonelor de lucru, pe platforma betonata, cu posibilitate de acces facil.

Se realizeaza periodic inspectia starii de platformelor din zona de operare.

4. Protectia impotriva mirosului

Mirosurile sunt din categoria celor care se simt numai in interiorul statieiiar receptorii se afla la mare distanta, zona rezidentiala fiind la aprox. 450 m de limitele amplasamentului. .

Pentru reducerea mirosurilor s-au plantat copaci pentru realizarea perdelei vegetale de protectie

Surse potentiale de mirosuri si masuri pentru diminuarea acestora sunt:

- Bazine  colectoare– aerarea zonei de stocare a levigatului;  bazinul de levigat este acoperit pe intreaga suprafata eliminand astfel emisiile si mirosurile;

- Zona de operare receptie deseuri in cadrul Instalatiilor de tratare a deseurilor(Statia de tratare mecano-biologica (TMB): este hala inchisa iar aerul cu mirosuri este colectat si dirijat catre biofiltrul din vecinatea .Peste celulele de compostare se aplica un sistem de acoperire compus din membrane etanse semipermeabile

- Instalatii de tratare a deseurilor- Statia de tratare mecanica si sortare (SS) ) – hala inchisa dotata cu filtre de aer pentru retinerea prafului

5.  Protectia impotriva zgomotului

Impactul zgomotului este considerat nesemnificativ deoarece nu este afectat nici un receptor sensibil la zgomot: rezidential, comercial sau alte institutii.

Se vor utilizeaza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic.

6.  Protectia naturii si conservarea biodiveritatii

Nu este cazul

7.  Protectia impotriva poluarii radioactive

Nu este cazul

Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Functionarea obiectivului se realizeaza cu respectarea cu strictete a legislatiei in vigoare din punct de vedere al protectiei mediului si sanatatii populatiei.

Obiectivul este realizat in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, cu intocmirea Studiilor de Impact asupra Mediului si a celor de Impact asupra sanatatii populatiei, acest lucru diminuand la maxim impactul asupra mediului social, economic si asupra calitatii vietii.

Activitatile derulate in cadrul amplasamentului au un impact minor asupra mediului in amplasament si in imediata vecinatate.

Pentru a face o evaluare urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie sau pana la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWth-Nu este cazul.

- Arii naturale protejate aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie-Nu este cazul

- Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalatie-Nu este cazul

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate) -Nu este cazul

- Zone de patrimoniu cultural-Nu este cazul

- Soluri sensibile-Nu este cazul

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane) -Nu este cazul.

In paraul Plesuva se evacueaza doar apele meteorice, considerate conventional curate

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat) -Nu este cazul

Amplasamentul statiei de sortare si TMB nu este situat in vecinatatea unor arii sau zone protejate.

Realizarea perdelei vegetale in jurul zonei are un impact pozitiv asupra mediului inconjurator.

De asemenea, avand in vedere masurile luate in scopul evitarii patrunderii poluantilor in apele subterane sau de suprafata si de mentinere in parametrii calitatii acestora, nu se estimeaza nici o  influenta asupra ecosistemelor acvatice.

Capitolul 4 MANAGEMENTUL DESEURILOR

DEPOZITAREA    DESEURILOR   IN DEPOZIT

In cadrul Statiei de sortare si tratare mecano biologica nu se realizeaza depozitarea deseurilor, ci doar sortarea si tratarea mecano biologica.

Deseurile rezultate in urma proceselor si cele care trebuiesc a fi eliminate final prin depozitare sunt transportate la depozitul ecologic de deseuri al judetului Mehedinti, aflat pe raza loc. Halanga, com. Izvoru Barzii si administrat tot de SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL.

Deseurile rezultate in urma proceselor si care pot fi valorificate sunt primise la valorificatori/reciclatori autorizati.

Din activitatea desfasurata pe amplasament, rezulta urmatoarele tipuri de deseuri ,cantitatile in anul 2021 sunt

Deseuri nepericuloase

| Nr. Crt | Cod deseu conf. HG nr. 856/2002 | Denumire deseu | Cantitatea Anuala gestionata | Starea fizica | Mod de depozitare | Mod de valorificare sau eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere Din activitate proprie activitate proprie | 1,2 tone | Solid | Depozitare in containere | Eliminare finala (D5) |
| 2. | 20 03 01 | Deseuri menajere primite spre tratare | 18.846,64 tone | solid | Depozitare in hala de tratare | Eliminare finala (D5) |
| 3. | 20 03 07 | Deseu voluminos presortat – hala TMB | 180,46 tone | solid | Depozitare container metalic | Eliminare finala (D5) |
| 4. | 19 12 02 | Metale feroase – separator magnetic TMB | 49,580 tone | solid | D depozitare in vrac | Reciclare(R12) |
| 5. | 19 12 12 | Amestecuri de materiale TMB+SS (refuz de ciur) | 5648,23 tone | solid | D depozitare in container 24 mc | Reciclare(R12) sau eliminare finala |
| 6. | 19 05 01 | Fractie necompoastata zona de maturare | 1189,54 tone | solid | depozitare in container 24 mc | Eliminare finala (D5) |
| 7. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton primite spre sortare | 105,540 Tone | solid | Depozitare in hala de sortare | Reciclare(R12) |
| 8. | 15 01 02 | Ambalaje de plastic primite spre sortare | 30,2 tone | solid | Depozitare in hala de sortare | Reciclare (R12) |
| 9. | 15 01 07 | Ambalaze sticla primite spre sortare | 12,85 tone | solid | Depozitare in hala de sortare | Reciclare (R12) |
| 6. | 19 02 06 | Namol provenit de la curatarea periodica a bazinului de colectare a levigatului | 0 | solid | Depozitare in containere | Depozitare direct in (D5) |
| 8 | 19 07 03 | Levigat | 0 | lichid | Bazin betonat | Eliminare D5 |
| 9 | 20 03 04 | Apa uzata menajera si tehnologica | 0 | lichid | Bazine etans vidanjabile | Eliminare D5 |

Conform autorizatiei integrate de mediu SC Bratner Sevicii Ecologice SRL face urmatoarele raportari:

- Raportarea monitorizari emisilor atmosferice

- Raportarea monitorizarii privind calitatea apelor

- Raport anual de mediu

- Raport inventar local de emisi

- Raport registrul integrat IPPC

- Evidenta gestiuni deseurilor conform HG 856/2002

- Ancheta statistica GD TRAT,GD PRODDES

- Raportarea cantitati de ambalaje gestionate

Capitolul 5  GESTIONAREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile gestionate, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

SC Brantner ServiciiEcologice SRL se asigura ca Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este functional

Substanţele chimice gestionate sunt  folosite in cadrul statiei de pretratare levigat.

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuala /existenta in stoc | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preapratelor Chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie -periculoasa sau nepericuloasa (N/P) | Periculozitate | Fraze de risc |
| Acid sulfuric | 3600 l/an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Coroziv (C) R35/50 |
| Agent de curatare Cleaner A | 1510 l /an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Nociv R52 |
| Agent de curatare Cleaner C | 110 l /an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Nociv R52 |

Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate numai de la furnizorti autorizati.

Se tine evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor periculoase (transportate si folosite, cat si a stocurilor), inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora care intra in sfera de activitate.

Personalul este  instruit periodic cu privire la modul de manevrare si utilizare a substantelor si preparatelor periculoase.

Recipientii care contin substante toxice si periculoase vor purta inscriptii de identificare, avertizare, prescriptii de siguranta si folosire. Se va mentine starea de etanseitate si integritate a recipientilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare cu impact asupra mediului.

Substantele si preparatele chimice sunt stocate separat, in zone cu destinatie speciala, in apropiere de locul in care sunt utilizate.

Pentru toate produsele se vor respecta toate masurile inscrise in fisele tehnice de securitate.

Capitolul 6 - STADIUL REALIZĂRII ÎN TERMEN MĂSURILOR DIN ,,PLANUL DE ACŢIUNI”

Nu este cazul

Conform Autorizatiei de Gospodarie a Apelor nr.57/29.06.2021 exista un plan de masuri privind protectia impotriva inundatiilor prin executia de lucrari aparare de mal si regularizare parului Plesuva cu saltele ,prg de fund si gabioane dar atat responsabilitatea cat si sursa de finantare cad in sarcina Consiliului Judetean, termenul fiind  decembrie 2022.

Capitolul 7 – MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

SC Brantner Servicii Ecologice SRL presteaza activitatea de tratatre meco-biologica si de sortare a deseurilor cu urmatorul personal angajat

1 Director Executiv

1 Director Tehnic

1 Responsabil Activitate

1 Responsabil Statie de sortare

- 1 Responsabil Calitate mediu /SSM/PSI

- 1 Operator cantar

- 1 Electrician

- 2 Mecanici

- 2 Soferi auto camion cu carlig

- 16 sortatori

- 4 masinisti vola

La inceputul prestarii activitatii Societatea a alocat de la HQ 1 persoana care sa indrume si sa supravegheze intreg procesul de tratare mecano biologica de compostare dar si de sortare a deseurilor intrate/iesite din instalatii.Totodata societatea dispune de un numar de 20 de salariati care pot fi folositi ca si sortatori deseuri reciclabile in cazul in care vor exista deseuri reciclabile care sa fie sortate.

Suplimentar mentionam ca un numar de 4 sortatori se afla in hala de receptie a deseurilor presortand deseurile care intra in tocator acestia fiind dotati cu furci si lopeti, iar 1 sortator se afla in hala cu tocatorul unde iau deseurile angrenate de catre separatorul magnetic impreuna cu deseurile metalice care ajung in conainerul aflat sub separoatorul de metale.

Intereg personalul societatii este instruit din punct de vedere al SSM dar si priviind procedurile de lucru., personalul este dotat cu echipament de lucru.

Pentru instruirea persoanelor din punct de vedere al SSM/PSI societatea are incheiat un contract cu o societate acreditat in acest domeniu.

Programul de lucru al operatorului este de luni pana vineri  ora 08:00 – 16:00 dar atunci cand situatia o impune se activitatea si sambata 08:00-16:00 dar si peste orele de program , in medie aproximativ 2 ore/zi.

Sistemul de management

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Da | Da- Certificat SRAC | Departament Protectia Mediului |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | Da | Programul anual de intretinere/revizii/ Reparatii | Responsabil activitate |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da | Fisa de evidenta echipamente | Responsabil activitate |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da | Prelevari de probe si analize efectuate de laboratoare autorizate | Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii Indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | Raportari APM | Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare aindicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | Da | Program de monitorizare | Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale? | Da | Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale. | Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 8 | indicatorii principali folositi | Da | Indicatori de calitate – ape subterane, ape uzate, emisii aer, emisii sol | Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in Intervalul de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: - constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; - constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale; - constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; - prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; - constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire. | Da | Instruire conform Procedurilor operationale | Conducerea societatii Seviciu externalizat Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Fisele de post | Director General |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | Da | Instruiri periodice ale persoanelor angajate in fluxul tehnologic | Director General Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Da | Proceduri de sistem | Director General HQ Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Da | Procedura de comunicare | Director General HQ Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | Da | Procedura generala de sistem audit intern | HQ |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Program de audit intern | HQ |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Da | Program de management de mediu | Director General Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 17 | Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Da | Raportul analizei sistemului de management integrat calitate mediu | Director General Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii asa cum sunt cerute de IPPC: - controlul modificarii procesului in instalatie; - proiectarea si retrospectiva instalatiile noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; - aprobarea de capital; - alocarea de resurse; - planificarea si programarea; - includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; - politica de achizitii; - evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da Da Da Da Da Da Da Da | Proiectare si dezvoltare Managementul resurselor Asigurarea resurselor Planificare Identificarea aspectelor de mediu Aprocizionare Inregistrari contabile | Conducerea unitatii Director General Responsabil activitate |
| R | RESPONSABIL | Da Da Da | Raport analiza sistem de management Raportari la APM Rapoarte de analiza | Director General Responsabilul managementului pentru calitate, mediu, siguranta si securitatea in munca |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da |  |  |

Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, acest tabel este intocmit pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului precum si metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat.

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendii(defectiuni echipamente electrice) | minima | Poluare atmosferica Pagube materiale Impact vizual | Intretinere corespunzatoare, revizie periodica Instruire | conform normelor PSI |
| Avarii la instalatii hidro-edilitare | minima | Poluarea solului si apei freatice | Respectarea cerintelor de exploatare | Instruire conform procedurilor de exploatare |
| Scurgerea sau deversarea levigatului din bazinul levigat | minima | Poluarea solului si apei freatice | Inspectarea periodica a impermeabilizarii Supravegherea nivelului apei in bazinul levigat si vidanjarea periodica Respectarea reglementarilor si procedurilor din Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale | Instruire conform procedurilor operationale de lucru |
| Dereglare instalatii tratare deseuri | minima | Poluarea apei freatice | Operarea instalatiei la parametrii optimi proiectati | Masuri prevazute prin constructia si dotarea instalatiei |

MODUL DE ACTIUNE IN CAZUL PRODUCERII UNEI POLUARII ACCIDENTALE

Avand in vedere necesitatea organizarii activitatii de prevenirea si combatere a poluarilor accidentale si respectand Ordinul MAPPM nr.278/11.04.1997 in tabelul nr.1 (vezi anexe) este prevazuta componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarii accidentale, iar in tabelul nr.2 sunt prezentate lista punctelor critice de unde pot proveni «posibile» poluari accidentale.

In caz de producere a unei « posibile» poluari accidentale modul de actiune depinde de locul de unde provine poluarea (vezi tabelul nr.2) si de substanta poluatoare conform tabelului nr.3 (fisa poluantului potential).

Personalul de deservire a instalatiei  are in atributiile de serviciu: supravegherea instalatiilor, controlul curent in instalatii, efectuarea de manevre.

Personalul de deservire a instalatiei are obligatia controlului functionarii echipamentelor si posibile accidente cu produse petroliere si consemnarea in raportul de tura a datelor vizualizate in cazul producreii unei poluari accidentale.

Personalul de deservire operativa care observa poluarea anunta seful ierarhic operativ(sef depozit), conform: SMI Fluxului informational pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns in cazul producerii unor pouari accidentale (anexat).

In cazul in care inlaturarea deficientelor sau defectiunilor ce pot produce sau au produs poluarea comporta lucrari de mica amploare, acestea se executa imediat de catre personalul de deservire. In cazul in care inlaturarea deficientelor ce pot produce sau au produs poluarea comporta lucrari de mare amploare, seful de schimb, anunta conducerea firmei.

Conducerea firmei dispune anuntarea persoanelor cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii (vezi tabelul nr.1 si tabelul nr.5) in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare pentru eliminarea  cauzelor poluarii si diminuarii efectelor acesteia.

Conducerea SC Brantner Servicii Ecologice SRL dispune resonsabilului cu protectia  mediului, informarea Agentia de Protectia Mediului Mehedinti, Garda de Mediu Mehedinti, Administratia Bazinala  de Apa Jiu - Sistemului de Gospodarirea Apelor Mehedinti, despre desfasurarea operatiunilor de sistare a poluarii si de combaterea efectelor acesteia.

Colectivul firmei cu atributii in combaterea poluarii accidentale actioneaza pentru :

- eliminarea cauzelor care pot provoca sau au provocat poluarea accidentala;

- limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante;

- indepartarea prin mijloace adecvate a substantelor poluante;

- colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditiile de securitate pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz a neutralizarii, distrugerii substantelor poluante.

Utilajele necesare (altele decat cele din dotarea proprie), pentru interventii in cazul poluarilor accidentale vor fi solicitate de la unitatile care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluari accidentale (conform tabelului nr.9 din anexa).

Instruirea personalului de deservire operativa de la Brantner Servicii Ecologice SRL privind modul de actionare in cazul producerii poluarilor accidentale, se realizeaza in cadrul programului de instruire semestriala pentru verificarea cunostintelor profesionale, protectia mediului, securitatea muncii si situatii de urgenta

TABEL NR.1

COMPONENTA COLECTIVULUI CONSTITUIT

pentru combaterea poluarilor accidentale  provenite de la Statia de sortare deseuri reciclabile si tratare mecano-biologica deseuri biodegradabile Malovat, judetul Mehedinti

| Nr. crt. | Nume si prenume | Functia | Locul de munca | Adresa | Telefon | Raspunderi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FARCAS ADRIAN | Responsabil activitate | SC Brantner Servicii Ecologice SRL | Dr Tr Severin |  | Informarea directorului general privind cauzele producerii poluarii si modalitatile de interventie pentru lichidarea evenimentului de mediu - asigura conditiile necesare actionarii in caz de poluare accidentala; - dispune informarea autoritatilor; - dispune analizarea in detaliu si sub toate aspectele a cauzelor producerii poluarii accidentale. |
| 2 | TURBAT ANDRADA | Director Tehnic | SC Brantner Servicii Ecologice SRL | Dr Tr Severin |  | (informarea) Instiintarea conducerii firmei si a organismelor abilitate privind desfasurarea actiunii de interventie in vederea lichidarii evenimentului de mediu. |
| 3 | PETRICA ANDREI | Sef statie SS | SC Brantner Servicii Ecologice SRL | Dr Tr Severin |  | Participare la activitatea de interventie in cazul aparitiei poluarilor accidentale |

TABEL NR.2

LISTA  PUNCTELOR CRITICE DE UNDE POT PROVENI POLUARI ACCIDENTALE

| Nr. Crt. | Locul de unde poate proveni poluarea accidentala | Cauze posibile ale poluarii | Poluanti potentiali Denumirea |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Platforma si zone acces | Avarieri/ accidente. Posibila fisurare a rezervoarelor autovehiculelor. Antrenarea pe platforma. | Produse petroliere(motorina/benzina) |
| 2 | Platforma compost, canal preluare levidat | Posibila fisurare a betonului | Levigat |
| 3 | Separatorul de produse petroliere | Colmatarea decantorului si a separatorului | Produse petroliere |
| 4 | Bazine etans vidanjabilelevigat si apeuzate menajere | Fisurarea bazinelor sau umplerea bazinelor | Ape uzate si levigat |

TABEL NR.3

FISA POLUANTULUI POTENTIAL

| Nr. crt | Denumirea poluantului | Limite admisibile | Periculozitate la manipulare | Posibilitati de combatere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apa de suprafata | Apa potabila | Apa subterana | Caracteristici periculoase | Masuri de precautie necesare | Actiunea | Mijloace necesare |
| 1. | Produse petroliere (motorina/benzina) | - | - | - | Poluare sol/parau Plesuva | - | Limitarea raspandirii: - colectare - depozitare in rezervoare in conditii de siguranta | Echipament specific in astfel de situatii: - Material absorbant - Butoaie metalice -Separator de produse petroliere |
| 2 | Levigat si ape uzate menajere |  |  |  | Poluare sol |  | eliminarea cauzelor care au provocat accidentul major limitarea si reducerea ariei de raspandire a substantelor poluante indepartarea prin mijloace adecvate a substantelor poluante colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii sau dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante vidanjarea bazinelor pornirea pompei de recirculare a levigatului. | Bazine colectare levigat si ape uzate menajere |

TABEL NR.4

PROGRAMUL DE MASURI SI LUCRARI PENTRU produse petroliere/levigat/ape uzate – statie sortare si TMB

| Nr.crt | MASURA | TERMENE |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | La constatarea unei poluari accidentale, cu produse petroliere/levigat/ape uzate, angajatul unitatii care a observat fenomenul, anunta imediat seful ierarhic superior; conform fluxului informational pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns in cazul producerii unor poluari accidentale La primirea avertizarii privind poluarea accidentala, seful punctului de lucru care a primit avertizarea anunta imediat conducerea firmei. In ambele situatii (a,b) conducerea firmei dispune de urgenta personalului special desemnat acestui scop, trecerea la realizarea actiunilor si masurilor proprii pentru limitarea pagubelor | De cate ori se constata poluarea |
| 2 | La aparitia pe platforma a unor poluanti, factorii responsabili nominalizati in tabelul nr.1 executa : interventia cu echipamente specifice in astfel de situatii oprirea poluarii, colectarea, depozitarea | De cate ori este cazul |
| 3 | La incetarea (sistarea) poluarii accidentale precum si la incetarea actiunilor generate de acest fenomen, conducerea firmei dispune informarea autoritatilor. | De cate ori este cazul |
| 4 | Imediat dupa incetarea efectelor poluarii accidentale, conducerea unitatii dispune evaluarea pagubelor produse, informand si autoritatile. | De cate ori este cazul |

TABEL NR.5

COMPONENTA ECHIPEI DE INTERVENTIE

| Nr. crt. | Nume si prenume | Adresa | Telefon | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Personalul operativ din statia de sortare si TMB in timpul producerii poluarii accidentale | Statia de sortare deseuri reciclabile si tratare mecano-biologica deseuri biodegradabile Malovat, judetul Mehedinti |  | Functia |
| 2. | Farcas Adrian |  |  | Responsabil Activitate |
| 3. | Petrica Andrei |  |  | Sef statie SS |
| 4. | Iovita Mitica |  |  | Sortator |
| 5. | Glavan Dumitru |  |  | Sortator |

TABEL NR.6

LISTA DOTARILOR SI A MATERIALELOR NECESARE PENTRU SISTAREA POLUARII ACCIDENTALE

Statia de sortare deseuri reciclabile si tratare mecano-biologica deseuri biodegradabile Malovat, judetul Mehedinti

| Nr. crt. | Denumire utilaj/material | Locul de unde provine (denumire sectie, atelier) | Cine deserveste materialul (nume, loc de munca) | Cine asigura materialul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Material biodegradabil absorbant/nisip - Butoaie metalice. -Separator de produse petroliere - Bazine levigate si ape uzate menajere | Statie sortare si TMB | Iovita Mitica Glavan Dumitru | Firme specializate in domeniul protejarii mediului inconjurator si SC Brantner Servicii Ecologice SRL |

TABEL NR. 7

PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE A LUCRATOLOR DE LA PUNCTELE CRITICE SI A ECHIPELOR DE INTERVENTIE

| Nr. crt. | Data cand va avea loc instruirea | Locul | Numele persoanei care asigura instruirea | Cine participa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | o data pe semestru conform programarilor anuale | Birou | TURBAT Andrada Carmina | Toti angajatii |

TABEL NR. 8

RESPONSABILITATILE CONDUCATORILOR

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Dr Tr Severin, judetul Mehedinti

| Nr. crt. | Denumire punct critic | Sectia | Nume si prenume conducator /functie | Responsabilitati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Statie sortare si TMB | Statia de sortare deseuri reciclabile si tratare mecano-biologica deseuri biodegradabile Malovat, judetul Mehedinti | Farcas Adrian – Responsabil activitate | - anuntarea imediata a conducerii firmei - coordonarea activitati de interventie in cazul aparitiei poluarilor accidentale |

TABEL NR. 9

LISTA UNITATILOR CARE ACORDA SPRIJIN IN CAZUL APARITIEI UNEI POLUARI ACCIDENTALE

PENTRU Statia de sortare deseuri reciclabile si tratare mecano-biologica deseuri biodegradabile Malovat, judetul Mehedinti

| Nr. Crt. | Denumirea unitatii | Adresa | Telefon/fax | Persoana de legatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SGA Mehedinti | Dr TR Severin | 0252/324480 | Inginer Sef |
| 2 | ISU Mehedinti | Dr TR Severin | 0252/311212 | Sef ISU Mehedinti |

TABEL NR. 10

LISTA UNITATILOR

CARE POT FI AFECTATE IN CAZUL APARITIEI UNEI POLUARI ACCIDENTALE

| Nr. Crt. | Denumirea unitatii | Adresa | Telefon/fax | Profil de productie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SGA Mehedinti | Dr Tr Severin | 0252/324480 | Gospodarirea Apelor |