SC SMITH&KLEIN SRL

CUI 32223671

Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.105, Jud. Gorj

SC SMITH&KLEIN SRL

CUI 32223671

Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.105, Jud. Gorj

CONTRACT:  15/2022

DENUMIRE PROIECT:

CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT

ÎN SATELE JIROV, PUȘCAȘU, MĂRU ROȘU, CROICA, CERNAIA, BREȚA ȘI VLĂDĂȘEȘTI DIN

COMUNA CORCOVA

FAZA DE PROIECTARE 	-  ACORD DE MEDIU, Conform Anexa nr. 5.E la

Legea 292/2018

PROIECT NR: 15/2022

BENEFICIAR: COMUNA CORCOVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

PROIECTANT GENERAL: SC SMITH&KLEIN SRL

2022

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	4

II. TITULAR	4

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	4

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	31

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	33

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI	33

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	33

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	42

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	44

VIII.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	45

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/ SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE	46

X.  LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	47

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE	49

XII.   ANEXE - PIESE DESENATE	50

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:	50

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE	60

XV.CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. .................................. PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV	………60

Conținutul – cadru al memoriului de prezentare

Prezentul memoriu de prezentare este elaborat în conformitate cu Legea 292/2018 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private (Anexa nr. 5.E).

## I. DENUMIREA PROIECTULUI

„CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN SATELE JIROV, PUȘCAȘU, MĂRU ROȘU, CROICA, CERNAIA, BREȚA ȘI VLĂDĂȘEȘTI DIN COMUNA CORCOVA”

Lucrările de canalizare realizate în mediul rural se încadrează conform STAS 4273-83 în categoria 4 şi în clasa de importanţă IV. Aceste lucrări sunt de importanţă "normală" conform HG nr.766/1997

In conformitate cu normativul P100-1/2013, zona de calcul a amplasamentului este zona D, avand coeficientul K=0,20 si perioada de colt Tc=1.0 sec.

Proiectul se supune prevederilor art. 48 și 54 din Legea Apelor 107/1996.

## II. TITULAR

COMUNA CORCOVA, JUD. MEHEDINȚI

Adresa: str. Principală, nr. 270, comuna Corcova, județul Mehedinți

Ţara: România

CIF: 4818631; Cod poștal:  217125

Telefon/ Fax:  0252-383.464

Email: primaria.corcova@gmail.com

## III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a) Rezumat al proiectului

Comuna Corcova este situată în nord-estul judeţului Mehedinţi, sud-vestul României, la o distanță de 55 km de municipiul reședință de județ, orașul Drobeta Turnu Severin și este străbătută de drumul național DN 67.

Comuna Corcova are in componenta treisprezece sate cu o populatie de peste 5400 locuitori. Acestea sunt: Breța, Cernaia, Corcova (reședința de comună), Cordun, Croica, Gârbovățu de Jos, Imoasa, Jirov, Măru Roșu, Pîrvulești, Stejaru, Vlădăsești.

Accesul în comună este asigurat de drumurile comunale ce se racordeaza la:

- DN 67: Drobeta Turnu Severin – Sisești – Broșteni – Limita Jud. Gorj

- DJ 671E: DN 67A (Corcova) – Pârvulești – Poiana – Severinești – Valea Coșuștei – Jignita – Căzănești – Sisești – Ilovița – Dalbocita – Firizu – Cerna Vârf – Nadanova – Godeanu (DN 67D)

Investiția se propune a se realiza in satele Jirov, Pușcașu, Măru Roșu, Croica, Cernaia, Breta si Vlădășești din comuna Corcova judetul Mehedinti, terenurile fiind destinate pentru fiecare obiect in parte dupa cum urmeaza:

- retele de canalizare menajera - zona drumurilor sau zona de protectie a drumurilor, dupa caz;

- statie de epurare - amplasament pe teren proprietate a primariei;

- statii de pompare ape uzate pe retea - zona de protectie a drumurilor;

- racord electric - in zona de protectie a drumurilor;

Statia de epurare se va amplasa pe un teren ce se afla in partea de sud-est cu posibilitate de evacuare in emisar (râul Motru) a apelor uzate epurate.

Accesul la statia de epurare se va realiza prin drumurile publice existente și prin drumul de acces ce se va amenaja.

Distanța de la rețeaua de canalizare până la limita ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0366 Râul Motru este de 1155 m. Conducta de refulare parcurge o distanță de 330 m până la gura de vărsare în emisar (râul Motru) care se află în Aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0366 Râul Motru.

Se propune un sistem de canalizare si epurare ape uzate menajere centralizat cu urmatoarele caracteristici:

- retele de canalizare exterioare in sistem divizor (separativ) in lungime de 21062 m care sa acopere întreaga trama stradala propusa;

- 7 statii de pompare apa uzata menajera pe retea echipate cu doua electropompe (1+1);

- conducte de refulare din tuburi PEHD aferente statiilor de pompare in lungime de 3253 m;

- statie de epurare monobloc cu trepte de epurare mecanica, biologica si dezinfectie conform schitei tehnologice anexate;

- conducta de deversare (pompata) in lungime de 1695 m;

-  racorduri si camine de racord la utilizatori 700 buc;

-  alimentare cu energie electrica pentru statia de epurare și statiile de pompare.

Retelele de canalizare se vor amplasa in zona de protectie a drumurilor sau in carosabil, dupa caz. Pentru preluarea retelelor secundare si pentru asigurarea continuitatii retelelor principale sunt necesare subtraversari de drumuri locale, drum national si cale ferata. Racordurile utilizatorilor vor fi preluate in caminele de vizitare de pe retele singular sau prin gruparea mai multora.

In aceasta varianta, sunt necesare statii de pompare, datorita pantei naturale a terenului insuficienta, pentru asigurarea functionalitatii retelei de canalizare. Statiile de pompare se vor amplasain zona de protectie a drumurilor.

Amplasamenul statiei de epurare va fi in zona pusa la dispozitie de beneficiar. Aceasta va ocupa o suprafata care sa asigure plasamentul constructiilor propriu-zise precum si zona de protectie sanitara. Statia de epurare ape uzate va fi imprejmuita. Evacuarea apelor epurate se va face in emisar (raul Motru).

Pentru realizarea scopului propus au fost definite urmatoarele obiecte componente ale obiectivului de investitii:

Investitia de baza:

- Retele de canalizare menajera;

- Statii de pompare ape uzate pe retelele de canalizare;

- Statie de epurare mecano-biologica;

- Utilitati

- Racorduri electrice JT (statii de pompare) si racord electric MT (statie epurare);

- Racord apa potabila la statia de epurare;

- Drum acces la statia de epurare.

# Retele de canalizare menajeră

Retelele de canalizare se vor realiza din teava PVC-SN4/SN8 cu diametre Dn 200 mm, 250 mm si 315 mm care se va monta ingropat, protejata cu nisip in funcție de racomandarile producatorului de material.

Panta de pozare va fi de minim 3‰.

S-a ales diametrul retelelor în așa fel incat sa asigure gradul de umplere de 70% si viteza de autocuratire (0,7÷4 m s).

Caminele de vizitare se vor monta la toate schimbarile de directie, la intersectii si la o distanta de maxim 50 m putand asigura curatirea in caz de colmatare. Acestea se vor amplasa in asa fel incat sa poata asigura racordul utilizatorilor. Caminele se pot executa din beton sau dupa caz beton armat precum si alte materiale agrementate.

Lungimea retelei de canalizare va fi de 26010 m (colector 21062 m + conducta deversare 1695 m, conducte refulare 3253 m), la care se adauga racordurile pentru preluarea utilizatorilor in lungime de 7700 m, in urmatoarea configuratie:

Rețelele de canalizare:

Conductă PVC SN4/SN8 De200 mm    L = 2191 m

Conductă PVC SN4/SN8 De250 mm    L = 16902 m

Conductă PVC SN4/SN8 De315 mm    L = 1969 m

Conductă PEID Pn6/10 De180 mm       L = 1695 m (deversare în emisar)

Cămine de vizitare			 527 buc

Racorduri

Conductă PVC SN4 De160 mm    	 L=700 buc x 11 m/buc = 7700 m

Cămine racord				 700 buc

Racordarea utilizatorilor la reteaua de canalizare se va face in caminele de vizitare stradale prin intermediul caminelor de racord ce se vor monta in domeniul public. In functie de densitatea utilizatorilor, care se vor inventaria la faza de Proiect Tehnic, caminele de racord pot fi individuale sau colective. Conductele de racord vor fi din PVC SN4 De160 mm.

La amplasarea rețelei de canalizare se vor respecta prevederile STAS 8591-97 “Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare”. În cazul intersecției conductei de canalizare cu rețele de apă existente, canalizarea se va amplasa întotdeauna sub rețeaua de apă, la minimum 0,4 m de la generatoarea inferioară a conductei de apă. În cazul paralelismului dintre rețeaua de apă și cea de canalizare, rețeaua de canalizare se va monta în alt șanț decât al rețelei de apă dând posibilitatea intervenției ulterioare în caz de avarie.

La amplasarea rețelei de canalizare se vor respecta și prevederile

HG 930 / 2005 (art.30, art.31 și art. 32), astfel:

Art. 30. - Dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţiile de pompare, instalaţiile de îmbunătăţire a calităţii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, staţii de dezinfecţie şi altele asemenea -, staţiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele îngropate, aducţiunile şi reţelele de distribuţie se va face cu respectarea următoarelor limite minime:

a) staţii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

b) instalaţii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;

c) rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

d) aducţiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;

e) alte conducte din reţelele de distribuţie, 3 m.

Art.31. La intersecţia aducţiunilor de apă potabilă sau de ape minerale pentru cura internă ori pentru îmbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aducţiunile de apă potabilă, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanţă între ele de minimum 0,40 m pe verticală;

Art.32. În cazul în care rețelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industrial sau când sunt situate la mai puțin de 3 m de acestea rețeaua de apă potabilă se va așeza întotdeauna mai sus decât aceste canale sau conducte cu condiția de a se realiza adâncimea minimă pentru prevenirea înghețului.

Varianta constructivă de realizare a investiţiei

Solutia propusa se compune in principiu din retele de canalizare menajera stradale, statii de pompare ape uzate menajere pe reteaua de canalizare, conducte de refulare aferente statiilor de pompare, statie de epurare tip monobloc si conducta de evacuare in emisar.

Dimensionarea sistemului de canalizare s-a efectuat in baza: SR1343/2006 pentru calculul necesarului de apa potabila, SR 1846-1/2006 pentru determinarea debitelor de apa uzate, STAS 3051/1994 pentru evaluarea sectiunilor retelei de canalizare.

Retelele de canalizare

Retelele de canalizare proiectate fac obiectul tramei stradale din satele studiate. Acestea vor fi in sistem divizor cu colectoare principale in care deverseaza colectoarele secundare si se propun a se executa din conducte PVC SN4 (inaltimea de acoperire conduca <3,5 m) si PVC SN8 (inaltimea de acoperire conducta 3,5 - 6,5 m).

În functie de situatie, retelele de canalizare se vor monta in zona de protectie a drumului sau în acostament.

Conceptia de alegere a materialelor și mijloacelor de protectie pentru conductele retelei de canalizare se bazeaza pe urmatoarele considerente:

- aparia unor materiale cu performante superioare materialelor clasice;

- creșterea continua a cerintelor operationale pentru sistemele de conducte din cadrul retelelor de canalizare. Ele trebuie sa fie capabile sa indeplineasca conditiile impuse de STAS 11410 privind incercarile si verificarile;

- o legislatie ecologica tot mai restrictiva care a condus la impunerea materialelor ce asigura un grad sporit de etanșeitate la îmbinari;

- obtinerea unei durate de viata și a unei sigurante in exploatare la nivele ridicate este o cerinta primordiala.

Din avantajele folosirii tubulaturii PVC se pot mentiona:

  - tubulatura din PVC prezinta rezistenta optima si fiabilitate mare în timp;

  - manevrare și punere in opera facile datorita greutatii specifice reduse combinata cu o buna rezistenta mecanica: tuburile din PVC sunt ușor de manevrat și de montat;

  - rezistenta marita la actiunea agentilor chimici: tuburile din PVC

  - prezinta o buna rezistenta la actiunea agentilor chimici prezenti in sol (saruri, acizi, baze diluate, etc.) sau care tranziteaza accidental prin reteaua de canalizare;

  - materialul este ecologic datorita imbinarilor etanse – posibilitatea de a exista pierderi este foarte mica si interactiunea negativa cu mediul   este limitata;

  - rezistenta la actiunea microorganismelor.

Montarea și îmbinarea prin sudura a tuburilor și fitingurilor din PVC se realizeaza ca o imbinare demontabila (prin mufa).

Pozarea conductelor din PVC în șanturi se va efectua, obligatoriu, pe un strat de nisip de 15 cm sub și deasupra acesteia, lateral umplutura de nisip va fi de minim 20 cm grosime, ce rezulta din conditia latimii șantului de pozare Bmin = Dext + 0,40 m, indicat în normativul NP133/2013 și corelata cu documentatia tehnica a producatorilor.

Amplasarea retelei de canalizare se va face in imediata apropiere a rigolei drumului sau langa trotuar, dupa caz, tinand seama și de celelalte retele edilitare existente (electrice, telefonice, etc.), respectandu-se prevederile STAS 8591/1-91.

Conductele de refulare vor avea un traseu paralel în reteaua de canalizare și vor deversa în camine speciale. Pantele conductelor de refulare vor asigura golirea acestora în caminele de refulare sau statiile de pompare.

Subtraversari

Subtraversarile de drumuri si cale ferata se vor executa prin foraje orizontale, tubulatura din PVC; PEHD fiind protejata mechanic in teava din otel.

Subtraversarile podetelor si viroagelor se vor executa in tub metalic de protectie.

Supratraversarile cursurilor de apa se vor realiza din conducte de PEHD in tub metalic izolat termic.

- Supratraversare curs de apă – pârâu Jirov

Pârâul Jirov va fi supratraversat cu conductă de canalizare din PEID, Dn 90 mm (conducta de refulare de la SPAU 7), termoizolata cu vată minerală de 5 cm, montată în țeava metalică de protecție, De = 244 x 8 mm, L = 27 m.

Conducta metalică este proiectată rezemată la capete pe cuzineți din beton armat și susținută pe toată zona de supratraversare de cabluri metalice, structură independentă de podul de pe drumul național DN 67A și amplasată la o distanță de 1,00 m aval de acesta.

Se precizează că supratraversarea pr. Jirov este proiectată astfel încât să nu influenteze curgerea liberă a apelor la debite mari, cuzineții sunt amplasati la 1,0 m față de malurile pârâului, și conducta de suptraversare va fi pozată la o cotă superioară cotei grinzilor podului.

Coordonatele STEREO 70 ale supratraversării sunt:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| amonte - mal stâng | 355.008 | 348.935 |
| aval - mal drept | 355.002 | 348.946 |

- Subtraversări cursuri de apă – viroage

În lungul drumului național DN 67A sunt identificate un număr de 17 subtraversări de viroage, din care 4 viroage cu poduri (2 Jirov, 1 Măru Roșu, 1 Cernaia) și 13 viroage cu podețe. Toate subtraversările sunt proiectate cu structuri independente de poduri /podețe la distanțe minime de 1,0 m de acestea (planșa nr.13).

Subtraversarile viroagelor se vor executa în tub metalic de protectie, fiecare conducta fiind pozată la o adâncime de H ≥ 1,42 m între cota generatoarei superioare a conductei metalice și cota talvegului, avându-se în vedere adâncimea generală de afuiere a viroagei, respectiv  afgmax = 0,42 m.

Conductele metalice cu lungimi între 9 m – 13 m vor fi încastrate la capete în câte un cămin de vizitare.

Sunt proiectate 2 tipuri de subtraversări:

- tip 1 viroaga va fi subtraversată de o singură conductă de canalizare și

- tip 2 viroaga este subtraversată cu 2 conducte de canalizare: una din PVC cu curgere gravitațională și una din PIED cu curgere sub presiune (refulări stații de pompare), ambele conducte fiind protejate în conducte metalice.

Subtraversările viroagelor cu conducte de canalizare se vor executa cu săpătură deschisă fără a se modifica secțiunea și talvegul viroagei.

- 11 subtraversări drum național DN 67A

Subtraversările drumului DN 67A se vor realiza prin foraj orizontal dirijat la o adancime de minim 1,50 m intre generatoarea superioara a conductei de protectie și axul drumului, conducta de canalizare se va proteja cu teava de otel De 324-356 mm iar la fiecare capat al subtraversarii se va monta câte un cămin de vizitare.

Pozitiile subtraversarilor sunt:

SDN1   la DN67A Km 12+126
SDN2   la DN67A Km 13+161
SDN3   la DN67A Km 13+554
SDN4   la DN67A Km 13+984
SDN5   la DN67A Km 14+747
SDN6   la DN67A Km 15+357
SDN7   la DN67A Km 15+577
SDN8   la DN67A Km 16+517
SDN9   la DN67A Km 16+867
SDN10 la DN67A Km 17+707
SDN11 la DN67A Km 18+097

- 1 subtraversare cale ferată

Subtraversarea căii ferate 136 Strehaia-Motru se va face prin foraj orizontal dirijat. Colectorul principal din conductă PVC, Dn 315 mm) montată în conducta metalică de protecție (OL 356 mm), L = 43,40 m, pozată la min 1,50 m sub calea ferată.

La cele doua capete ale subtraversării sunt prevăzute cămine de vizitare din beton, Dn 1000 mm, amplasate la o distanță minimă de 4,00 m de calea ferată (planșele nr. 4 și 6).

Coordonatele STEREO 70 ale subtraversarii căii ferate sunt:

X = 354093.7814    Y = 350953.3031

Statiile de pompare ape uzate

Statiile de pompare ape uzate menajere vor fi de tip monobloc, în constructie prefabricata care sa poata fi montate in zona de protectie a drumului. Acestea sunt necesare pentru a pompa apele uzate menajere in zonele unde panta naturala a terenului nu este satisfacatoare pentru a realiza curgerea gravitationala. Conductele de refulare vor fi din polietilena de inalta densitate si vor avea un traseu paralel cu reteaua de canalizare.

Principalele elemente ale unei statii de pompare ape uzate sunt:

- modul din polietilena sau alte materiale, prevazut cu cos gratar

- electropompa submersibila (1+1R)

- racorduri intrare - iesire

- senzori de nivel

- panou comanda si accesorii

- grup electrogen mobil

In aceste conditii pentru a asigura fluxul apei uzate in solutia adoptata sunt necesare șase statii de pompare.

Se opteaza pentru statii monobloc echipate cu doua electropompe (1+1R). Modulele pot fi din polietilena, poliesteri sau alte materiale agrementate.

Componenta statie de pompare:

- modul prefabricat (cuva)

- electropompa cu montaj vertical (1+1R),

- instalatie electrica 380/220 V

- panou de control și automatizare 380/220 V;

- senzori de nivel;

- instalatie hidraulica;

- grile de ventilatie.

Caracteristicile principale ale statiilor de pompare:

| Nr. crt. | Statie de pompare | Qp (mc/h) | Hp (mcA) | p (kw) | Obs. Conducte refulare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPAU1 | 12,6 | 13 | 0,7 | PEHD Pn6 Dn75mm L=273m |
| 2 | SPAU2 | 12,6 | 17,5 | 1,0 | PEHD Pn6 Dn90mm L=719m |
| 3 | SPAU3 | 37,2 | 28 | 4,3 | PEHD Pn6 Dn110mm L=658m |
| 4 | SPAU4 | 7,2 | 10 | 1,5 | PEHD Pn6 Dn90mm L=330m |
| 5 | SPAU5 | 39,42 | 17 | 2,7 | PEHD Pn6 Dn140mm L=956m |
| 6 | SPAU6 | 50,58 | 14,1 | 2,9 | PEHD Pn6 Dn140mm L=422m |
| 7 | SPAU7 | 6,56 | 11,0 | 2,0 | PEHD Pn6 Dn90mm L=27m |

Coordonatele Stereo ‘70 ale Stațiilor de pompare ape menajere uzate:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| SPAU 1 | 355.288 | 348.266 |
| SPAU 2 | 354.849 | 349.279 |
| SPAU 3 | 354.278 | 350.323 |
| SPAU 4 | 353.852 | 351.054 |
| SPAU 5 | 353.467 | 351.911 |
| SPAU 6 | 352.806 | 353.222 |
| SPAU 7 | 355.012 | 348.966 |

Statia de epurare mecano-biologica

Debitele caracteristice de ape uzate menajere necesare a fi epurate sunt:

- debitul zilnic mediu (Qu zi med)	349,0 mc/zi

- debitul zilnic maxim (Qu zi max)	454,0 mc/zi

- debitul orar maxim (Qu orar max)	56,7 mc/h

- debitul orar minim (Qu orar min)	1,9 mc/h

Compozitia apelor uzate menajere brute ce urmeaza sa fie tratate in statia propusa trebuie sa se incadreze in valorile poluantilor reglementati de NTPA002/2002 "Încadrari maxime admisibile de a fi descarcate in retelele de canalizare sau la intrarea in statia de epurare si anume:

- consum biochimic de oxigen (CBOs) 	300 mg/l

- consum chimic de oxigen (CCOcr)	500 mg/l

- substante extractibile in solventi organici	30 mg/l

- materiitotale de suspensii (MS)	500 mg

- azot amoniacal (NH4-N)	30 mg/l

- fosfor total (Pt)	5 mg/l

- pH	6,5-8,5

Fata de activitatile ce se propun a se desfasura in zona, apa uzata menajera se încadrează în parametri de mai sus.

Apa epurata, la evacuarea în emisar, conform HG188/2002 trebuie să aibă următorii parametri:

- consum biochimic de oxigen (CBOs) 	25 mg/l

- consum chimic de oxigen (CCOcr)	125 mg/l

- substante extractibile in solventi organici	20 mg/l

- materii totale de suspensii (MS)	35 mg

- azot amoniacal (NH4-N)	3 mg/l

- fosfor total (Pt)	5 mg/l

- cloruri	500 mg/l

- pH	6,5-8,5

- azot total	15 mg/l

- azotați	37 mg/l

- azotiți	2 mg/l

- detergenți sintetici	0,5 mg/l

- reziduu filtrat la 105⁰	2000 mg/l

Fata de cele de mai sus, pentru a aduce parametrii apei uzate menajere brute la parametrii impusi de legislatie, este necesara o epurare mecano-biologica.

Avand în vedere debitul de apa uzata necesar a fi epurat relativ mic si terenul destinat amplasarii statiei de epurare se propune, fara a se limita, o statie de epurare compacta conform piese desenate anexate.

Statia de epurare poate fi o constructie din beton armat, ingropata partial, cu o suprastructura pe cadre din beton armat ce acopera partial bazinele (vezi planse "vedere in plan" si "sectiune"), cu urmatoarele caracteristici:

Regim de inaltime D+P

Dimensiunile bazinelor in plan sunt urmatoarele:

•	3,25 m x 12140 m,

•	9,15 m x 12,40 m,

•	8,35 m x 12,40 m.

Dimensiunile suprastructurii in plan sunt urmatoarele:

•	7,30 m x 12,40 m,

Suprafata desfasurata = 347,50 mp

Suprafata construita demisol = 257 mp

Suprafata construita parter (suprastructura) = 90,5 mp

Statia de epurare are componente subterane și supraterane, fiind acoperita doar cladirea operationala. Pozitionarea golurilor bazinelor precum și componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice și de conditiile de amplasament.

Cladirea propusa a fi construita este compusa dintr-o parte subterana reprezentata de rezervoarele din pereti din beton armat si o parte supraterana (suprastructura) care va avea regim de inaltime Parter, avand destinatia de cladire tehnologica pentru statia de epurare.

Cladirea poate fi realizata din structura in cadre de beton armat cu inchideri din zidarie de B.C.A. Acoperișul poate fi de tip șarpanta din lemn cuinvelitoare tip tigla metalica profilata.

COORDONATE STEREO 70 IMPREJMUIRE STATIE DE EPURARE:

PCT1: X = 354306.3664  Y = 351100.6251

PCT2: X = 354338.4684  Y = 351124.4885

PCT3: X = 354314.6049  Y = 351156.5905

PCT4: X = 354282.5030  Y = 351132.7270

Gura de varsare rau Motru: X = 355664.5847   Y = 352077.8822

Descrierea procesului de epurare al statiei de epurare

Procedeul de epurare biologic propus are la baza principiul de epurare cu namol activat in suspensie cu functionare secventiala cu nivel constant.

Acest procedeu de epurare s-a dezvoltat cu intentia de a evita dezavantajele treptei secundare din procesul de epurare clasic care prin alimentarea continua a bazinului, poate duce la spalarea flocoanelor de namol.

Tehnologia include trei zone:

    - o zona de receptie Bio-P a apelor pre-epurate unde are loc egalizarea incarcarilor si eliminarea biologica a Fosforului;

    - o zona de aerare AIR conectata hidraulic cu zona bazinului de receptie Bio-P si zona de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare RMSE;

    - o zona de sedimentare si recirculare RMSE formata din minim doua linii tehnologice unde au loc ciclic mai multe faze: recirculare, mixare, sedimentare si evacuare ape epurata.

Apele uzate pre-epurate mecanic ajung in compartimentul de receptie Bio-P pozitionat inaintea bazinului de aerare, unde are loc amestecul apei uzate cu namolul recirculat. Rolul acestui bazin este de a omogeniza apa uzata pre-epurata mecanic și de a mari concentratia de substanta uscata a namolului activat n bazinulde aerare AIR.

Din compartimentul de indepartare fosfor (Bio-P), apele uzate ajung in zona de aerare cu namol activat (AIR) conectata hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului, sedimentarea si evacuarea apei epurate (RMSE).

Pozitionarea bazinului de indepartare fosfor in interiorul bazinului de aerare permite compartimentarea bazinului de aerare, asigurand astfel un control mai eficient asupra procesului si o operare mai usoara.

Datorita ciclurilor repetate din reactoarele RMSE in reactorul AIR, in bazinele de epurare este prezenta o cantitate mare de namol. Aceasta permite o denitrificare endogena, o indepartare biologica a fosforului, o reducere suplimentara de CCOCr si o dezvoltare a unui filtru care asigura o concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Densificarea biomasei pentru intensificarea procesului.

In stratul inferior compact al paturii de namol din zonele alternante de sedimentare, nitratii reziduali sunt denitrificati, iar in conditii anaerobe are loc hidroliza organica iar fosfatii sunt eliberati. Apoi dupa pomparea/recircularea air-lift a namolului concentrat catre compartimentul piston din zona de aerare se accelereaza eliberarea fosforului, cu ajutorul substratului organic disponibil in influentul pre-epurat mecanic si cresterea organismelor ce acumuleaza Fosfor. Aceste microorganisme cu crestere lenta au tendinta de a forma agregate de biomasa mult mai dense comparativ cu flocoanele ce transforma aerob CCOCr. Biomasa densa dupa perioada de ingrosare este recirculata in bazinul de precipitare Bio-P cu ajutorul pompelor air-lift.

Pe linia apei, singurele componente electrice sunt suflantele care alimenteaza cu aer treapta biologica din statia de epurare. Necesarul de aer pentru procesul biologic va fi controlat cu ajutorul senzorilor de oxigen. Toate fazele incluse in ciclurile de epurare functioneaza exclusiv cu ajutorul aerului sub presiune asigurat de suflantele principale. Nu este necesara statie de pompare pentru recircularea namolului sau orice echipament electro-mecanic care sa realizeze recircularea sau mixarea unor compartimente. In acest fel se reduce semnificativ costulde operare si intretinere al statiei de epurare.

Evacuarea namolului in exces se realizeaza cu ajutorul unei pompe submersibile montata in compartimentul de indepartare fosfor, opusa zonei in care influentul patrunde in acest compartiment.

Zona in care este evacuat namolul in exces este delimitata de un perete ce permite trecerea namolului recirculat in compartimentul de indepartare fosfor.

Sistemul poate functiona n cele mai bune conditii cu o concentratie de namol activ in in intervalul 5-8 g/l substanta uscata, fata de sistemul clasic, care nu poate functiona cu concentratiide namol mai mari de 5 g/l.

Faza de recirculare a namolului

Recircularea namolului ingrosat de la baza paturii de namol sedimentate in zona de sedimentare/recirculare se va realiza in zona tip piston pentru eliminarea fosforului.

Din compartimentul de recirculare, mixare, sedimentare, evacuare, namolul ingrosat este pompat de pe fundul bazinului RMSE in bazinul de eliminare a fosforului cu ajutorul pompelor air-lift. Transferul stratului dens de namol prin orificiile de la partea inferioara a bazinului asigura cu 50% o concentratie mai mare de MLSS in bazinul de aerare compartiv cu sistemele clasice de sedimentare.

Faza de mixare

Mixarea in compartimentele de sedimentare I recirculare se datoreaza unui curent de rotatie indus de aerarea cu bule medii timp de cateva minute, cu o intensitate ridicata, omogenizand si reactivand stratul de namol anoxic.

Faza de decantare

In aceasta faza are loc formarea stratului (paturii) de namol pentru indepartarea particulelor fine si dezvoltarea unui strat dens de namol la baza compartimentului de decantare. 0 patura orizontala de namol se dezvolta si se stabileste o viteza constanta a namolului de aproximativ 1.5-2 m/h.

Sedimentarea lenta a namolului formeaza un filtru care filtreaza atat particulele mici si garanteaza concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Faza de evacuare

In aceasta etapa are loc aerarea intermitenta in compartimentul de aerare pentru indepartarea azotului si evacuarea continua a apei epurate din compartimentul de decantare (principiul vaselor comunicante).

Orificiile de evacuare ale apei epurate sunt amplasate in partea opusa a reactorului RMSE, pentru a asigura un circuit cat mai lung al apei in bazinul de epurare.

Avantajele tehnologiei de epurare cu namol activat in suspensie si curgere continua ce functioneaza ciclic/secvential, cu nivel constant:

- Capacitate de indepartare biologica a fosforului crescuta: biomasa densificata minimizeaza necesitatea precipitarii chimice a fosforului;

- Volumele rezervoarelor reduse: Performanta de decantareimbunatatita datorita biomasei granulare ce a avut ca efect reducerea semnificativa volumul reactorului.

- Capacitate de predenitrificare crescuta:in mod obi nuit, panel la 50% din indepartarea azotului are loc n patura de namol a compartimentelor de sedimentare și prin urmare, aceasta abordare cu post-denitrificare este foarte potrivita pentru raporturi CBO5 / N scăzute în influentul statiei de epurare.

- Cantitate de suspensii redusa in efluentul epurat: sedimentarea alternanta a paturii de namol formeaza un filtru de flocoane careindeparteazain mod fiabil particulele fine din apa epurata, rezultand un efluent cu o cantitate scazuta de solidein suspensie, adecvat pentru reutilizarea apei.

- Cu exceptia suflantelor nu exista alte echipamente electro-mecanice pe linia apei, rezultand un nivel scazut si o siguranta intrinseca a intretinerii. Acest lucru se transpune si intr-un const de investitie mai mic si intr-un consum ulterior de energie electrica redus.

- Spatiu ocupat redus: amprenta compacta asupra terenului fara retele de conducte si statie de pompare pentru recirculare.

- Controlul aditional AvN minimizeaza necesarul de oxigen pentru reducerea Azotului.

Procedeul se caracterizeaza prin faptul ca în bazinul de aerare este asigurata varsta suficienta a namolului pentru nitrificare și se obtine astfel o nitrificare avansata. Pe langa aceasta, procesul de denitrificare incepe din bazinul aerare, continuand cu o eficienta marita în bazinele sedimentare/amestec.

Legaturile specifice ale bacteriilor anoxice activate facultativ in bazinul RMSE metabolizeaza substratul organic in prezenta unei cantitati adecvate de nitrati ca "oxidanti" in locul oxigenului molecular. 0 parte din poluarea organica este inlaturata simultan cu reducerea nitratilor, proces insotit de eliberarea azotului in atmosfera. Mai mult, eliminind o mare parte din azotati in aceasta etapa, se va reduce semnifrcativ tendinta de flotatie, care ar conduce la flotatia namolului si ar putea ti antrenat in efluentul statiei de epurare.

Legatura dintre aceste bazine este facutain aa fel, ncat, cu exceptia fazei de amestec, pe radierul bazinelor de sedimentare sa ajunga un strat de namol fara bule de aer (zona anoxica).

Componentele statiei de epurare

Tehnologia statiilor de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

- Statie de pompare influent cu gratar rar actionat manual

- Pre-epurare mecanica

- Bazine piston de indepartare fosfor (Bio-P)

- Bazine de aerare (AIR)

- Suflante bazine aerare, air-lift si mixare

- Sistem de aerare bule fine bazin aerare

- Bazine sedimentare si recirculare (RMSE)

- Bazin de stabilizare si depozitare namol (ST)

- Deshidratarea namolului cu saci

- Pompa submersibila evacuare namol in exces lnstalatie de dozare precipitat

- Dezinfectie efluent

- Debitmetru inductiv masurare influent

- Debitmetru Parshall

- Sistem de automatizare si control date tip SCADA.

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au Ice procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

Apa uzata este pompata in echipamentul integrat, unde are loc o pre-epurare mecanica grosiera pentru retinerea impuritatilor mecanice.

Din echipamentul integrat, apele uzate pre-epurate mecanic ajung intr-un bazin de eliminare a fosforului (Bio-P), dupa care prin orifrcii prevazute cu vane de izolare ajung in bazinul de aerare (AIR) conectat hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic sedimentarea si recircularea namolului (RMSE). Cele doua zone de recirculare/sedimentare vor functiona secvential astfel incat influentul sa angreneze, pe principiul vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata astfel incat efluentul evacuat sa corespunda cerintelor impuse.

Statie de pompare influent

Statia de pompare este echipata cu un gratar rar (distanta intre bare este de 25 mm) pentru retinerea impuritatilor mecanice grosiere cu scopul de a proteja pompele cu care este echipata statia. Gratarul rar este manipulat cu ajutorul unei macarale manuale (vinci manual). In interiorul statiei de pompare sunt montate pe bare de ghidaj doua pompe HCP care ridica apele uzate la cota statiei de epurare. Controlul pompelor este automat cu ajutorul unui sistem flotor. In cazul in care nivelul apei in statia de epurare se ridica mai mult decat in mod normal (eventual din cauza avariei unei pompe) va porni alarma ce avertizeaza avaria produsa.

Pompele submersibile de tip AF sunt proiectate sa pompeze apa uzata incarcata cu impuritati mecanice cu particule non-abrazive ca namol, cenusa, bucati de lemn, ape fecaloide, ape de canalizare etc.si de asemenea o cantitate mica de materiale abrazive ca nisipul.

Pre-epurarea mecanica fina

In acest proces sunt indepartate impuritatile mecanice fine, a carer prezenta in pasii urmatori ai procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei de epurare sau la blocarea acestora.

Echipament integrat de deznisipare cu separator de grasimi si gratar

Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica este un echipament de ultima generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea optima din punct de vedere economic si al spatiului ocupat. In sita sunt retinute suspensiile solide mai mari decat ochiurile sitei care au o porozitate de 5mm. Apa impreuna cu suspensiile fine trec de sita prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. Echipamentul este realizat din otel-inox (austenic-crom-nichel).

Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza capata o forma conica. In centrul deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata. Viteza cu care apa uzata este transportata scade in momentul in care aceasta ajunge in cilindrul de linistire, dar particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi continua traseul spre baza deznisipatorului. Suprafata de sub cilindrul de linistire este prevazuta cu un sistem de aerare cu bule fine, de asemenea spatiul dintre cilindrul de linistire si peretii exteriori ai deznisipatorului este aerat. Sistemul de aerare asigura buna curatare a nisipului decantat.

In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - aceasta va pluti la suprafata cilindrului de linistire de unde poate fi indepartata, manual, de catre operator si depozitata intr-un container special de grasimi. Grasimile var fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in acest scop.

Tipul echipamentului utilizat este RBS 1100 x 750. Debitul maxim ce poate fi preluat de echipament este de 15 l/s. Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.

Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica pot fi:

- transportate si depozitate de societati specializate

- compostate

- incinerate

Componentele treptei de epurare biologica

Se vor lua in calcul incarcarile si debitul proiectat.

Treapta de epurare biologica include urmatoarele obiecte tehnologice:

- Compartiment de indepartare fosfor Bio-P

- Compartiment de aerare AIR

- Compartimente de sedimentare/recirculare RMSE

- Suflante bazine biologice

- Sistem de aerare bazin AIR

- Instalatie dozare precipitant

- Pompa submersibila evacuare namol in exces

- Instalatie de dezinfectie hipoclorit de sodiu

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

Apele uzate pre-epurate mecanic ajung intr-un bazin de precipitare a fosforului, dupa care prin orificii prevazute cu vane de izolare ajung in bazinul de aerare AIR conectat hidraulic cu cele doua zone ce realizeaza ciclic sedimentarea si recircularea namolului RMSE.

Cele doua zone de recirculare/sedimentare vor functiona secvential astfel incat influentul sa angreneze, pe principiul vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata catre evacuare astfel incat efluentul descarcat sa corespunda cerintelor impuse.

Compartiment amestec si eliminare fosfor

Oparte din cantitatea de fosfor este inlaturata si pe cale biologica, dar cantitatea de fosfor influenta este in multe cazuri mai mare decat necesarul pentru sinteza biologica. In aceste cazuri, solutia de eliminare a fosforului este mixta: o parte este eliminata pe cale biologica si excesul de fosfor prin precipitare chimica.

Pentru a mari eficienta de eliminare a fosforului, se utilizeaza procedee biologice prin care microorganismele angrenate in acest proces sunt expuse in conditii strict anaerobe.

Fosforul este absorbit de masa celulara in zona anaeroba si este retinut din debitul influent in namolulactivat.

Din bazinul de amestec si eliminare fosfor, apa pre-epurata curge gravitational in bazinul de aerare AIR.

Bazine de aerare AIR

Procedeul de epurare biologica al apei uzate, utilizeaza combinatia dintr-un bazin de aerare cu namol activat urmat de minim doua bazinein care are lac sedimentarea i amestecul namolului cu apa uzata.

În bazinul de aerare este asigurata varsta suficienta a namolului pentru nitrificare i astfel se obtine o nitrificare avansata.

Sistemul poate functiona în cele mai bune conditii cu o concentratie de namol activ in intervalul de 5-8 g/l substanta uscata.

In interiorul bazinelor se instaleaza un sistem de aeare bule fine. Aslgurarea oxigenului este controlata de sonde de oxigen. Bazinul de aerare este conectat continuu hidraulic la cele doua bazine de sedimentare si recirculare prin una sau mai multe deschideri in zona centrala a rezervorului.

Bazine sedimentare /recirculare RMSE

In bazinul RMSE au loc secvential fazele de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare.

Aerul pentru pompele air-lift de recirculare si pentru mixare este asigurat de suflantele principale.

Apa epurata este evacuata din bazinele RMSE print-un sistem de coturi cu bila ce deverseaza in rigole de colectare, prevazute cu electrovane si un sistem de mentinere a nivelului constant in reactoare.

Evacuarea namolului de recirculare se face cu sistem air-lift, din bazinele RMSE. In fiecare bazin, la fiecare faza de recirculare a namolului, o linie air-lift este destinata pentru recircularea namolului.

Camera suflantelor

Aerul necesar pentru procesul biologic este produs de doua suflante situate in camera suflantelor. Conducta de refulare a fiecarei suflante ON 80 este conectata la o conducta de aer ON 80 din otel inox echipata cu ceas de presiune.

Într-o incapere separata a camerei tehnice sunt montate panourile de comanda.

Camera tehnica poate fi pozitionata deasupra bazinelor statiei de epurare.

Fiecare suflanta este dotata cu protectie la suprapresiune iar pe conducta principala este montat un traductor de presiune.

Aerarea este controlata automat cu ajutorul sondelor de oxigen dizolvat montate in bazinele biologice.

Cand porneste faza de aerare, vanele electrice, de pe conducta principala spre bazinele de aerare, se deschid asigurand necesarul de oxigen prestabilit in bazinele de aerare, care are o valoare de 1,0-2,0 mg/l. Pornirea suflantelor si comanda acestora se va realiza prin convertizoare de frecventa.

Fiecare zona de aerare din compartimentul AIR este prevazuta cu un distribuitor de aer echipat cu vane manuale in vederea reglarii debitului de aer pe fiecare ramura de aerare.

Pompele air-lift de recirculare sunt angrenate de suflantele principale in timpul functionarii lor.

Sursa de aer pentru depozitulde namol este o suflanta.

DEZINFECTIE EFLUENT

Efluentul este dezinfectat prin dozare de soluie de hipoclorit de sodiu (NaCIO). Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie si se opreste cu o intarziere fata de acesta.

INDEPARTAREA FOSFORULUI DIN APA UZATA

PREZENTA FOSFORULUI

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea acestui surplus. Îndepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament biologic si fizico chimic.

INDEPARTAREA BIOLOGICA A FOSFORULUI

In interiorul biocenozei namolului activat sunt prezente bacterii ce sunt capabile sa acumuleze cantitati mari de fosfor in celulele sale. Aceste organisme sunt in mod colectiv denumite poli-P si sunt originare din familia Acinobacter.

Mecanismul de acumulare ridicata a fosforului prezinta avantaje selective a acestor microorganisme la schimbari repetate a conditiilor anaerobe si aerobe de dezvoltare, care stau la baza mecanismului de pornire. Deoarece in conditii anaerobe oxigenul lipseste pot fi folositi nitratii pentru oxidarea substantelor organice. Oricum bacteriile poli-P sunt capabile sa acumuleze si sa stocheze aceste substante sub forma structurala a acidului poli-f3-hidroxibutirat. Energia necesara pentru acest proces este eliberata prin depolimerizarea polifosfatilor celulari rezultand eliberarea ortofosfatilor creati in forma lichida. Dupa transferul namolului activat din conditii anaerobe in conditiioxice, substantele organice din celulele bacteriilor poli-P sunt oxidate in prezenta oxigenului molecular. Energia eliberata este excesiva in comparatie cu nevoile celulelor si astfel este stocata inapoi in polifosfati celulari.

INDEPARTAREA CHIMICA A FOSFORULUI

Pentru defosforizarea chimică este prevăzută o stație de dozare și pompare sulfat feric.

Pompa de dozare a soluției de sulfat feric este montată intr-o încăpere separată în imediata vecinătate a rezervorului.

Eliminarea fosforului din apa uzată se face prin precipitare în bazinl piston și precipitatul este eliminate împreună cu nămou în exces.

Debitul dozat este reglat în funcție de valorile arametrulu Fosfor total masurat la intrarea și ieșirea din stația de epurare.

TRATAREA NAMOLULUI

Furnizarea carbonului organic in procesul de epurare asigura	inmultirea microorganismelor, care au un rol esential in epurarea apelor. Concentratia de carbon organic trebuie ținută însă în anumite limite, de aceea va fi necesar să se retragă o parte a nămolului din procesul de epurare atunci când concentrația depășește limitele prestabilite.

Concentratia de namol este verificata de personalul de operare prin realizarea testelor de sedimentare regulate. Atunci cand concentratia limita este depasita, pompa pentru evacuarea namolului in exces va fi pornita in vederea reducerii concentratiei de namol.

Compartimentul de precipitare fosfor Bio-P este echipat cu o pompa submersibila montata pe un sistem de ghidaj cu scopul de a pompa namolul in exces atunci cand este nevoie in depozitul de namol.

Depozitul de namol este echipat cu o pompa submersibila montata pe un sistem de ghidaj cu mecanism de ridicare pentru pomparea supernatantului. Cu ajutorul acestei pompe se va putea elimina supernatantul din depozitul de namol prin pozitionarea pompei in zona cu lichid limpede, atunci cand aerarea depozitului nu functioneaza.

BAZIN STABILIZARE SI DEPOZITARE NAMOL

Depozitul de namol are scopul de a stoca si stabiliza namolul in exces. Compartimentul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Pentru depozitul de namol este prevazuta o suflanta ca sursa de aer separata. Controlul sistemului de aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de comanda.

In bazinul pentru depozitarea si stabilizarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 % substanta uscata.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

INSTALATIE DE DOZARE POLIMERI

Instalatia de preparare si dozare a polimerilor este parte integranta din unitatea de deshidratare a namolului.

lnstalatia de preparare a polimerilor asigura necesarul de polielectrolit la concentratia si debitul cerut de instalatie de deshidratare.

Cantitatea de polimeri dozata este setata din reglajele pompei dozatoare.

INSTALATIE DE DESHIDRATARE A NAMOLULUI CU SACI

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului Stainless Sacker S8.

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric, care creste eficienta deshidratarii namolului. In urma deshidratarii, volumul namolului este redus de 4 ori.

Instalatia este formata dintr-o cabina cu saci de filtrare, un recipient de omogenizare echipat cu o pompa dozatoare a floculantului polimeric, o pompa de namol si o conducta de alimentare cu namol cu un segment de mixare. Un accesoriu al instalatiei este caruciorul special conceput pentru manipularea usoara a sacilor de filtrare umpluti cu namolul deshidratat.

Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este dozat prin intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol, unde este mixat cu namolul influent in instalatie. De aici rezulta un namol floculat care este eliminat prin intermediul unor mufe de iesire in sacii de filtrare confectionati dintr-un material special, pores. Sacii de filtrare sunt fixati pe mufele de iesire ale cabinei de deshidratare cu ajutorul unor cleme de fixare rapida. Namolul este deversat in saci, iar apa filtrata se scurge printr-o conducta de evacuare inapoi in bazinul de precipitare fosfor. In timpul unui ciclu (un interval de 24 de ore), saciisunt umpluti continuu pe o perioada de 3 - 6 ore. La incheierea ciclului de deshidratare, sacii de filtrare umpluti trebuiesc inlocuiti, sigilati si dusi pe o platforma de depozitare, sau pot fi goliti intr-un container si refolositi in ciclul urmator (sacii pot fi refolositi aproximativ in 4 cicluri). Platforma de depozitare trebuie sa fie impermeabila si drenata catre statia de epurare.

Doza de floculant recomandata este de 1 -4 g/I si concentratia este de 1 - 4 g/kg de materie uscata.

FUNCTIONAREA AUTOMATA A STATIEI DE EPURARE

Functionarea statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen, care regleaza functionarea suflantelor in functie de concentratia reala de oxigen din sistem.

Statia de epurare se va auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce intra in sistem. Functionarea pompelor submersibile din cadrul statiei de pompare influent, se va face automat. Debitul de apa influent in statia de epurare va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru inductiv.

Functionarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanica se realizeaza automat.

Controlul suflantei pentru aerarea depozitului de namol se face automat prin intermediul unui intrerupator cu timer, sau se poate face manual din panoul de comanda.

Efluentul statiei de epurare este dezinfectat, in mod automat, cu hipoclorit de sodiu. Debitul de apa efluent va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru tip Parshall.

Sistem de monitorizare, control si vizualizare date tip SCADA

SISTEM DE MONITORIZARE, CONTROL SI VIZUALIZARE

Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare

Statia de epurare va fi alimentata in regim trifazat 400V, 50Hz. Racordarea instalatiei de epurare se va executa prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat (BMPT), montat in punctul stabilit de furnizorul local de energie electrica.

Se admite o variatie de tensiune de +/-10%Un si o variatie de frecventa de ±1Hz. Racordul electric al statiei de epurare se va realiza prin cablu armat de cupru, de tip CYABY, dimensionat corespunzator, pozat ingropat in pamant, caderea maxima de tensiune admisa fiind 5% Un.

Instalatia de automatizare aferenta statiei de epurare asigura unitar urmatoarele:

Protectia la scurtcircuit se realizeaza prin intermediul sigurantelor automate magneto-termice, protectia la supratensiuni se realizeaza prin echipamente speciale, destinate acestui scop;

Functionarea in regimurile Manual si Automat a echipamentelor electrice din statie, dupa logica de functionare implementata in automatul programabil PLC cu care tabloul RM vine in dotare.

Regimul de functionare automat

In regim de lucru Automat, motoarele sunt controlate de automatul programabil PLC in functie de logica de functionare implementata in acesta, avand functionari determinate de timp sau de schimbarile valorilor analogice monitorizate in statie. Motoarele vor functiona in regim de lucru cu pornire directa, prin sofstarter, sau prin convertizor de frecventa conform prevederilor normativului 17/2011. pornire directa prin contractor pentru motoare cu putere mai mica sau egala cu 4 KW.

- pornire controlata prin softstarter, pentru motoare cu o putere peste 4 KW.

- pornire controlata prin convertizoare de frecventa pentru elementele de reglaj in bucla (suflante aerare) functie de valoarea analogica masurata de senzorul de oxigen.

Comutarea in regim de lucru automat, se efectueaza cu ajutorul selectorului de regim (Automat - 0 - Manual), montat pe usa interna a tabloului de comanda si control "RM".

Conform acestei actiuni, daca motorul a functionat in regim Manual, acesta se va opri in momentul trecerii pe pozitia "O" a selectorului, in aceasta pozitie motoarele neacceptand comenzi nici manual de la operator, nici automat de la PLC.

Motoarele pornesc in regim automat la trecerea selectorului de regim pe pozitia "Automat". Odata trecute in mod automat, comenzile locale ale operatorului, de pornire/oprire, sunt ignorate de sistem, automatul preluand controlul asupra lor

Automatul programabil PLC realizeaza periodic alternarea motoarelor in functionare, in functie de numarulde ore de functionare acumulate de fiecare motor in parte. Va fi pornit intotdeauna echipamentul cu orele de functionare mai putine. Aceste comutari nu constituie stari de avarie.

Regim de functionare manual-local

Motoarele se comuta in regim Manual local utilizand selectorul de regim.

Conform acestei actiuni, daca motorul a functionat in regim automat, acesta se va opri in momentul trecerii prin pozitia "O" a selectorului. Prin aceasta operatie, se preia controlul de la automatul programabil.

Odata motorul trecut in regim Manual, comenzile de la distanta trebuie sa fie ignorate de sistem. Sistemul preia comenzi doar de la selectoarele de pornire/oprire si selectoarele locale.

In regim de lucru Manual, motoarele var fi comandate manual exclusiv de la tabloul de comanda si control. Acest regim de lucru este independent de automatul programabil.

Conducta de deversare în emisar

Va fi din teava PVC SN4 Dn 315 mm. Traseul conductei este impus de conditiile de teren de la statia de epurare pana la emisar, lungimea conductei va fi de 150 m, iar la montaj se vor respecta conditiile impuse de producator. Asa cum am aratat, emisarul va fi raul Motru.

Coordonate STEREO 70 Gura de varsare râu Motru:

X = 355664.5847   	Y = 352077.8822

b) Justificarea necesităţii proiectului

Prezentul proiect îsi propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă satul românesc-infrastructura de apă-canal. Lucrarea este fundamentată pe baza nivelului actual al dezvoltării economico-socială a comunei cât şi din perspectiva acordurilor încheiate între România şi Uniunea Europeană. Dezvoltarea economică şi socială durabilă a unei comunităţi, depinde şi de gradul de echipare edilitară a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării activităţii potenţialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viaţă. Scopul acestei investiţii este creşterea gradului de echipare edilitară prin asigurarea necesarului de apă potabilă și canalizare menajeră aferent locuitorilor comunei Corcova. Realizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră va conduce la respectarea prevederilor legale privind asigurarea indicatorilor de potabilitate a apei consumate de locuitorii comunei precum și la dezvoltarea în continuare a comunei, generând o serie de avantaje.

Scopul si importanta obiectivului de investitii

Echiparea edilitara in domeniul colectarii si tratarii apei uzate menajere de la gospodariile populatiei este in faza de implementare pentru satele Corcova, Jirov, Puscasu, Maru Rosu, Croica, Cernaia, Breta si Vladasesti.

Fata de acestea, prezentul studiu de fezabilitate isi propune analiza si detalierea realizarii unui sistem de canalizare si epurare ape uzate menajere pentru satele Jirov, Puscasu, Maru Rosu, Croica, Cernaia, Breta si Vladasesti.

Acestea sunt situate in partea de sud a comunei avand o populatie cumulata de peste 2466 locuitori. Potentialii utilizatori ce vor beneficia de sistemul de canalizare propus vor fi gospodariile sin satele respective si consumatori publici (scoli, gradinite, cladiri publice si agenti economici din domeniul alimentatiei publice si servicii).

Necesitatea și oportunitatea investiţiei

Necesitatea unui astfel de proiect rezulta din cerintele comunitatii din cele sapte sate studiate dar si din faptul ca multe gospodarii dispun de instalatii interioare de apa si canalizare care nu asigura conditiile de epurare a apelor uzate menajere colectate.

Completarea infrastructurii existente cu proiectul propus poate sa duca la:

- cresterea calitatii vietii in comunitate

- cresterea potentialului turistic

- crearea unor noi oportunitati de dezvoltare economica.

Asa cum am aratat, satele Jirov, Puscasu, Maru Rosu, Croica, Cernaia, Breta si Vladasesti nu dispun de un sistem de canalizare si epurare ape uzate menajere. Avand asigurata apa din surse locale, foarte multe gospodarii au instalatii sanitare in bucatarii si bai fara a avea conditiide colectare si epurare a apei uzate menajere rezultate.

Prin deversarea direct in sol a apelor uzate menajere acestea ajung in panza de apa freatica si de aici riscul de poluare al solului si subsolului.

Realizarea investitiei propuse ar rezolva riscul de poluare dar si alte probleme de ordin social si economic. Se face mentiunea ca in anul 2021 a fost elaborat un studiu de fezabilitate privind alimentarea cu apa in sistem centralizat a acestui grup de sate.

Oportunitatea investitiei consta in identificarea sursei de finantare, respectiv a programelor de finantare derulate la nivel national, programe care sunt destinate imbunatatirii conditiilor de viata din mediul rural.

Realizarea sistemului de canalizare în cele sapte sate ale comunei Corcova, jud. Mehedinți constituie un element primordial pentru dezvoltarea socio-economică a comunității. Canalizarea menajera alaturi de alimentarea cu apa în sistem centralizat este o garanție pentru asigurarea condițiilor de sănătate ale populației și pentru protecția mediului înconjurător.

Construirea infrastructurii de apa uzata este necesară și oportună în contextul existentei unui sistem centralizat de alimentare cu apa deoarece legislatia de mediu impune solutionarea problemei apelor uzate concomitent cu racordarea populatiei la reteaua de alimentare cu apa.

Se va asigura racordarea la retelele de canalizare pentru a beneficia de aceasta investitie si a le ridica nivelul de trai la standarde europene, prin asigurarea colectarii si evacuarii apei menajere in conditii de siguranta fara a cauza daune mediului inconjurator si a evita imbolnavirile in masa si riscul aparitiei epidemiilor din cauza unui management defectuos al colectarii si evacuarii apei uzate

Prin realizarea investiției se preconizează:

- Pe termen scurt - asigurarea colectarii si epurarii apei uzate menajere pentru gospodăriile comunei, instituțiile publice și unități economice.

- Pe termen mediu:

- stoparea migrației populației înspre zone urbane;

- creșterea calității vieții și satisfacerea cerințelor europene de dezvoltare a mediului rural.

- Pe termen mediu și lung - motivarea investițiilor în comună.

Accesul la apă curentă şi canalizare, la electricitate, gaze naturale, servicii de salubritate, apropierea de furnizorii de servicii educaţionale, medico-sanitare, comerciale şi sociale, formează un tot unitar care dau o măsură a calității vieții.

În aceste condiţii, administrația comunei trebuie să întreprindă toate demersurile necesare asigurării condițiilor dezvoltării socio-economice durabile a comunei.

c) Valoarea investiției

| TOTAL GENERAL (lei+TVA) | 27 273 186,74 |
| --- | --- |
| Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) (lei+TVA) | 21 988 266,83 |

d) Perioada de implementare propusă

Perioada de execuție propusă este de 18 luni.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- anexe

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului, formele fizice ale proiectului

Lungimea retelei de canalizare va fi de 26010 m (colector 21062 m + conducta deversare 1695 m, conducte refulare 3253 m), la care se adauga racordurile pentru preluarea utilizatorilor in lungime de 7700 m, in urmatoarea configuratie:

Rețelele de canalizare:

Conductă PVC SN4/SN8 De200 mm    L = 2191 m

Conductă PVC SN4/SN8 De250 mm    L = 16902 m

Conductă PVC SN4/SN8 De315 mm    L = 1969 m

Conductă PEID Pn6/10 De180 mm       L = 1695 m (deversare în emisar)

Cămine de vizitare			 527 buc

Racorduri

Conductă PVC SN4 De160 mm    	 L=700 buc x 11 m/buc = 7700 m

Cămine racord				 700 buc

- Racordarea utilizatorilor la reteaua de canalizare se va face in caminele de vizitare stradale prin intermediul caminelor de racord ce se vor monta in domeniul public. In functie de densitatea utilizatorilor, care se vor inventaria la faza de Proiect Tehnic, caminele de racord pot fi individuale sau colective. Conductele de racord vor fi din PVC SN4 De160 mm.

Formele fizice:

Situația ocupărilor temporare și definitive de teren

| Nr. Crt. | Denumire obiect | Suprafata de teren ocupata definitiv (mp) | Suprafata de teren ocupata temporar (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | intravilan | extravilan | intravilan | extravilan |
| 1 | Statie de epurare 1600 mp | - | 1600 | - | - |
| 2 | Retele de canalizare și conducte de refulare 26009 x 1,5= 39013,50 mp | - | - | 39013,50 | 14700,00 |
| 3 | Racord electric MT 500 x 1,5 m =750 mp | - | - | - | 750,00 |
| 4 | Racord apa 580 x 1,5 m =870 mp | - | - | - | 870,00 |
| 5 | Drum acces | - | - | - | 1260,00 |
| 6 | Racorduri utilizatori 7700m x1,5 m = 11550 m |  |  | 11550,00 | - |
| 7 | O.S 1000 mp | - | - | 1000,00 | - |
| Total |  | 1600,00 | 51563,50 | 17580,00 |

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

Profilul lucrărilor este canalizare menajeră.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:

Nu este o investiție destinată producției.

Prin prezentul proiect se urmareste construirea infrastructurii de apă uzată în comuna Corcova, județul Mehedinți.

Descrierea fluxului tehnologic la canalizare

Descrierea procesului de epurare al statiei de epurare

Procedeul de epurare biologic propus are la baza principiul de epurare cu namol activat in suspensie cu functionare secventiala cu nivel constant.

Acest procedeu de epurare s-a dezvoltat cu intentia de a evita dezavantajele treptei secundare din procesul de epurare clasic care prin alimentarea continua a bazinului, poate duce la spalarea flocoanelor de namol.

Tehnologia include trei zone:

    - o zona de receptie Bio-P a apelor pre-epurate unde are loc egalizarea incarcarilor si eliminarea biologica a Fosforului;

    - o zona de aerare AIR conectata hidraulic cu zona bazinului de receptie Bio-P si zona de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare RMSE;

    - o zona de sedimentare si recirculare RMSE formata din minim doua linii tehnologice unde au loc ciclic mai multe faze: recirculare, mixare, sedimentare si evacuare ape epurata.

Apele uzate pre-epurate mecanic ajung in compartimentul de receptie Bio-P pozitionat inaintea bazinului de aerare, unde are loc amestecul apei uzate cu namolul recirculat. Rolul acestui bazin este de a omogeniza apa uzata pre-epurata mecanic și de a mari concentratia de substanta uscata a namolului activat in bazinul de aerare AIR.

Din compartimentul de indepartare fosfor (Bio-P), apele uzate ajung in zona de aerare cu namol activat (AIR) conectata hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic recircularea namolului, amestecul namolului, sedimentarea si evacuarea apei epurate (RMSE).

Pozitionarea bazinului de indepartare fosfor in interiorul bazinului de aerare permite compartimentarea bazinului de aerare, asigurand astfel un control mai eficient asupra procesului si o operare mai usoara.

Datorita ciclurilor repetate din reactoarele RMSE in reactorul AIR, in bazinele de epurare este prezenta o cantitate mare de namol. Aceasta permite o denitrificare endogena, o indepartare biologica a fosforului, o reducere suplimentara de CCOCr si o dezvoltare a unui filtru care asigura o concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Densificarea biomasei pentru intensificarea procesului.

In stratul inferior compact al paturii de namol din zonele alternante de sedimentare, nitratii reziduali sunt denitrificati, iar in conditii anaerobe are loc hidroliza organica iar fosfatii sunt eliberati. Apoi dupa pomparea/recircularea air-lift a namolului concentrat catre compartimentul piston din zona de aerare se accelereaza eliberarea fosforului, cu ajutorul substratului organic disponibil in influentul pre-epurat mecanic si cresterea organismelor ce acumuleaza Fosfor. Aceste microorganisme cu crestere lenta au tendinta de a forma agregate de biomasa mult mai dense comparativ cu flocoanele ce transforma aerob CCOCr. Biomasa densa dupa perioada de ingrosare este recirculata in bazinul de precipitare Bio-P cu ajutorul pompelor air-lift.

Pe linia apei, singurele componente electrice sunt suflantele care alimenteaza cu aer treapta biologica din statia de epurare. Necesarul de aer pentru procesul biologic va fi controlat cu ajutorul senzorilor de oxigen. Toate fazele incluse in ciclurile de epurare functioneaza exclusiv cu ajutorul aerului sub presiune asigurat de suflantele principale. Nu este necesara statie de pompare pentru recircularea namolului sau orice echipament electro-mecanic care sa realizeze recircularea sau mixarea unor compartimente. In acest fel se reduce semnificativ costul de operare si intretinere al statiei de epurare.

Evacuarea namolului in exces se realizeaza cu ajutorul unei pompe submersibile montata in compartimentul de indepartare fosfor, opusa zonei in care influentul patrunde in acest compartiment.

Zona in care este evacuat namolul in exces este delimitata de un perete ce permite trecerea namolului recirculat in compartimentul de indepartare fosfor.

Sistemul poate functiona n cele mai bune conditii cu o concentratie de namol activ in in intervalul 5-8 g/l substanta uscata, fata de sistemul clasic, care nu poate functiona cu concentratiide namol mai mari de 5 g/l.

Faza de recirculare a namolului

Recircularea namolului ingrosat de la baza paturii de namol sedimentate in zona de sedimentare/recirculare se va realiza in zona tip piston pentru eliminarea fosforului.

Din compartimentul de recirculare, mixare, sedimentare, evacuare, namolul ingrosat este pompat de pe fundul bazinului RMSE in bazinul de eliminare a fosforului cu ajutorul pompelor air-lift. Transferul stratului dens de namol prin orificiile de la partea inferioara a bazinului asigura cu 50% o concentratie mai mare de MLSS in bazinul de aerare compartiv cu sistemele clasice de sedimentare.

Faza de mixare

Mixarea in compartimentele de sedimentare I recirculare se datoreaza unui curent de rotatie indus de aerarea cu bule medii timp de cateva minute, cu o intensitate ridicata, omogenizand si reactivand stratul de namol anoxic.

Faza de decantare

În această fază are loc formarea stratului (păturii) de nămol pentru îndepărtarea particulelor fine și dezvoltarea unui strat dens de nămol la baza compartimentului de decantare. 0 pătură orizontală de nămol se dezvoltă și se stabilește o viteză constantă a nămolului de aproximativ 1.5-2 m/h.

Sedimentarea lentă a nămolului formează un filtru care filtrează atât particulele mici și garantează concentratie redusa a suspensiilor in efluentul statiei de epurare.

Faza de evacuare

In aceasta etapa are loc aerarea intermitenta in compartimentul de aerare pentru indepartarea azotului si evacuarea continua a apei epurate din compartimentul de decantare (principiul vaselor comunicante).

Orificiile de evacuare ale apei epurate sunt amplasate in partea opusa a reactorului RMSE, pentru a asigura un circuit cat mai lung al apei in bazinul de epurare.

Avantajele tehnologiei de epurare cu namol activat in suspensie si curgere continua ce functioneaza ciclic/secvențial, cu nivel constant:

- Capacitate de îndepărtare biologică a fosforului crescută: biomasa densificata minimizeaza necesitatea precipitarii chimice a fosforului;

- Volumele rezervoarelor reduse: Performanta de decantareimbunatatita datorita biomasei granulare ce a avut ca efect reducerea semnificativa volumul reactorului.

- Capacitate de predenitrificare crescuta:in mod obi nuit, panel la 50% din indepartarea azotului are loc n patura de namol a compartimentelor de sedimentare și prin urmare, aceasta abordare cu post-denitrificare este foarte potrivita pentru raporturi CBO5 / N scăzute în influentul statiei de epurare.

- Cantitate de suspensii redusa in efluentul epurat: sedimentarea alternanta a paturii de namol formeaza un filtru de flocoane careindeparteazain mod fiabil particulele fine din apa epurata, rezultand un efluent cu o cantitate scazuta de solidein suspensie, adecvat pentru reutilizarea apei.

- Cu exceptia suflantelor nu exista alte echipamente electro-mecanice pe linia apei, rezultand un nivel scazut si o siguranta intrinseca a intretinerii. Acest lucru se transpune si intr-un const de investitie mai mic si intr-un consum ulterior de energie electrica redus.

- Spatiu ocupat redus: amprenta compacta asupra terenului fara retele de conducte si statie de pompare pentru recirculare.

- Controlul aditional AvN minimizeaza necesarul de oxigen pentru reducerea Azotului.

Procedeul se caracterizeaza prin faptul ca în bazinul de aerare este asigurata varsta suficienta a namolului pentru nitrificare și se obtine astfel o nitrificare avansata. Pe langa aceasta, procesul de denitrificare incepe din bazinul aerare, continuand cu o eficienta marita în bazinele sedimentare/amestec.

Legaturile specifice ale bacteriilor anoxice activate facultativ in bazinul RMSE metabolizeaza substratul organic in prezenta unei cantitati adecvate de nitrati ca "oxidanti" in locul oxigenului molecular. 0 parte din poluarea organica este inlaturata simultan cu reducerea nitratilor, proces insotit de eliberarea azotului in atmosfera. Mai mult, eliminind o mare parte din azotati in aceasta etapa, se va reduce semnifrcativ tendinta de flotatie, care ar conduce la flotatia namolului si ar putea ti antrenat in efluentul statiei de epurare.

Legatura dintre aceste bazine este facutain aa fel, ncat, cu exceptia fazei de amestec, pe radierul bazinelor de sedimentare sa ajunga un strat de namol fara bule de aer (zona anoxica).

Componentele statiei de epurare

Tehnologia statiilor de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

- Statie de pompare influent cu gratar rar actionat manual

- Pre-epurare mecanica

- Bazine piston de indepartare fosfor (Bio-P)

- Bazine de aerare (AIR)

- Suflante bazine aerare, air-lift si mixare

- Sistem de aerare bule fine bazin aerare

- Bazine sedimentare si recirculare (RMSE)

- Bazin de stabilizare si depozitare namol (ST)

- Deshidratarea namolului cu saci

- Pompa submersibila evacuare namol in exces lnstalatie de dozare precipitat

- Dezinfectie efluent

- Debitmetru inductiv masurare influent

- Debitmetru Parshall

- Sistem de automatizare si control date tip SCADA.

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au Ice procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

Apa uzata este pompata in echipamentul integrat, unde are loc o pre-epurare mecanica grosiera pentru retinerea impuritatilor mecanice.

Din echipamentul integrat, apele uzate pre-epurate mecanic ajung intr-un bazin de eliminare a fosforului (Bio-P), dupa care prin orifrcii prevazute cu vane de izolare ajung in bazinul de aerare (AIR) conectat hidraulic cu zona ce realizeaza ciclic sedimentarea si recircularea namolului (RMSE). Cele doua zone de recirculare/sedimentare vor functiona secvential astfel incat influentul sa angreneze, pe principiul vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata astfel incat efluentul evacuat sa corespunda cerintelor impuse.

Stație de pompare influent

Stația de pompare este echipata cu un gratar rar (distanta intre bare este de 25 mm) pentru retinerea impuritatilor mecanice grosiere cu scopul de a proteja pompele cu care este echipata statia. Gratarul rar este manipulat cu ajutorul unei macarale manuale (vinci manual). In interiorul statiei de pompare sunt montate pe bare de ghidaj doua pompe HCP care ridica apele uzate la cota statiei de epurare. Controlul pompelor este automat cu ajutorul unui sistem flotor. In cazul in care nivelul apei in statia de epurare se ridica mai mult decat in mod normal (eventual din cauza avariei unei pompe) va porni alarma ce avertizeaza avaria produsa.

Pompele submersibile de tip AF sunt proiectate sa pompeze apa uzata incarcata cu impuritati mecanice cu particule non-abrazive ca namol, cenusa, bucati de lemn, ape fecaloide, ape de canalizare etc.si de asemenea o cantitate mica de materiale abrazive ca nisipul.

Pre-epurarea mecanica fina

In acest proces sunt indepartate impuritatile mecanice fine, a caror prezenta in pasii urmatori ai procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei de epurare sau la blocarea acestora.

Echipament integrat de deznisipare cu separator de grasimi si gratar

Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica este un echipament de ultima generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea optima din punct de vedere economic si al spatiului ocupat. In sita sunt retinute suspensiile solide mai mari decat ochiurile sitei care au o porozitate de 5mm. Apa impreuna cu suspensiile fine tree de sita prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru perii rotative, fixate pe un ax, sideversate intr-un container. Echipamentul este realizat din otel-inox (austenic-crom-nichel).

Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza capata o forma conica. In centrul deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata. Viteza cu care apa uzata este transportata scade in momentul in care aceasta ajunge in cilindrul de linistire, dar particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi continua traseul spre baza deznisipatorului. Suprafata de sub cilindrul de linistire este prevazuta cu un sistem de aerare cu bule fine, de asemenea spatiul dintre cilindrul de linistire si peretii exteriori ai deznisipatorului este aerat. Sistemul de aerare asigura buna curatare a nisipului decantat.

In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - aceasta va pluti la suprafata cilindrului de linistire de unde poate fi indepartata, manual, de catre operator si depozitata intr-un container special de grasimi. Grasimile var fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in acest scop.

Tipul echipamentului utilizat este RBS 1100 x 750. Debitul maxim ce poate fi preluat de echipament este de 15 l/s. Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.

Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica pot fi:

- transportate si depozitate de societati specializate

- compostate

- incinerate

Componentele treptei de epurare biologica

Se vor lua in calcul incarcarile si debitul proiectat.

Treapta de epurare biologica include urmatoarele obiecte tehnologice:

- Compartiment de indepartare fosfor Bio-P

- Compartiment de aerare AIR

- Compartimente de sedimentare/recirculare RMSE

- Suflante bazine biologice

- Sistem de aerare bazin AIR

- Instalatie dozare precipitant

- Pompa submersibila evacuare namol in exces

- Instalatie de dezinfectie hipoclorit de sodiu

Tehnologia de epurare are la baza principiul de epurare cu namol activat si curgere continua ce functioneaza ciclic, cu nivelul apei constant in intreaga statie de epurare, in care au loc procese de oxidare-nitrificare, denitrificare, defosforizare biologica si sedimentare.

Apele uzate pre-epurate mecanic ajung intr-un bazin de precipitare a fosforului, dupa care prin orificii prevazute cu vane de izolare ajung in bazinul de aerare AIR conectat hidraulic cu cele doua zone ce realizeaza ciclic sedimentarea si recircularea namolului RMSE.

Cele doua zone de recirculare/sedimentare vor functiona secvential astfel incat influentul sa angreneze, pe principiul vaselor comunicante, biomasa amestecata cu apa partial epurata catre evacuare astfel incat efluentul descarcat sa corespunda cerintelor impuse.

Compartiment amestec si eliminare fosfor

Oparte din cantitatea de fosfor este inlaturata si pe cale biologica, dar cantitatea de fosfor influenta este in multe cazuri mai mare decat necesarul pentru sinteza biologica. In aceste cazuri, solutia de eliminare a fosforului este mixta: o parte este eliminata pe cale biologica si excesul de fosfor prin precipitare chimica.

Pentru a mari eficienta de eliminare a fosforului, se utilizeaza procedee biologice prin care microorganismele angrenate in acest proces sunt expuse in conditii strict anaerobe.

Fosforul este absorbit de masa celulara in zona anaeroba si este retinut din debitul influent in namolulactivat.

Din bazinul de amestec si eliminare fosfor, apa pre-epurata curge gravitational in bazinul de aerare AIR.

Bazine de aerare AIR

Procedeul de epurare biologica al apei uzate, utilizeaza combinatia dintr-un bazin de aerare cu namol activat urmat de minim doua bazine in care are loc sedimentarea si amestecul namolului cu apa uzata.

În bazinul de aerare este asigurata varsta suficienta a namolului pentru nitrificare si astfel se obtine o nitrificare avansata.

Sistemul poate functiona în cele mai bune conditii cu o concentratie de namol activ in intervalul de 5-8 g/l substanta uscata.

In interiorul bazinelor se instaleaza un sistem de aeare bule fine. Asigurarea oxigenului este controlata de sonde de oxigen. Bazinul de aerare este conectat continuu hidraulic la cele doua bazine de sedimentare si recirculare prin una sau mai multe deschideri in zona centrala a rezervorului.

Bazine sedimentare /recirculare RMSE

In bazinul RMSE au loc secvential fazele de recirculare, mixare, sedimentare si evacuare.

Aerul pentru pompele air-lift de recirculare si pentru mixare este asigurat de suflantele principale.

Apa epurata este evacuata din bazinele RMSE print-un sistem de coturi cu bila ce deverseaza in rigole de colectare, prevazute cu electrovane si un sistem de mentinere a nivelului constant in reactoare.

Evacuarea namolului de recirculare se face cu sistem air-lift, din bazinele RMSE. In fiecare bazin, la fiecare faza de recirculare a namolului, o linie air-lift este destinata pentru recircularea namolului.

Camera suflantelor

Aerul necesar pentru procesul biologic este produs de doua suflante situate in camera suflantelor. Conducta de refulare a fiecarei suflante ON 80 este conectata la o conducta de aer ON 80 din otel inox echipata cu ceas de presiune.

Într-o incapere separata a camerei tehnice sunt montate panourile de comanda.

Camera tehnica poate fi pozitionata deasupra bazinelor statiei de epurare.

Fiecare suflanta este dotata cu protectie la suprapresiune iar pe conducta principala este montat un traductor de presiune.

Aerarea este controlata automat cu ajutorul sondelor de oxigen dizolvat montate in bazinele biologice.

Cand porneste faza de aerare, vanele electrice, de pe conducta principala spre bazinele de aerare, se deschid asigurand necesarul de oxigen prestabilit in bazinele de aerare, care are o valoare de 1,0-2,0 mg/l. Pornirea suflantelor si comanda acestora se va realiza prin convertizoare de frecventa.

Fiecare zona de aerare din compartimentul AIR este prevazuta cu un distribuitor de aer echipat cu vane manuale in vederea reglarii debitului de aer pe fiecare ramura de aerare.

Pompele air-lift de recirculare sunt angrenate de suflantele principale in timpul functionarii lor.

Sursa de aer pentru depozitulde namol este o suflanta.

DEZINFECTIE EFLUENT

Efluentul este dezinfectat prin dozare de soluie de hipoclorit de sodiu (NaCIO). Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie si se opreste cu o intarziere fata de acesta.

INDEPARTAREA FOSFORULUI DIN APA UZATA

PREZENTA FOSFORULUI

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea acestui surplus. lndepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament biologic si fizico chimic.

INDEPARTAREA BIOLOGICA A FOSFORULUI

In interiorul biocenozei namolului activat sunt prezente bacterii ce sunt capabile sa acumuleze cantitati mari de fosfor in celulele sale. Aceste organisme sunt in mod colectiv denumite poli-P si sunt originare din familia Acinobacter.

Mecanismul de acumulare ridicata a fosforului prezinta avantaje selective a acestor microorganisme la schimbari repetate a conditiilor anaerobe si aerobe de dezvoltare, care stau la baza mecenismului de pornire. Deoarece in conditii anaerobe oxigenul lipseste pot fi folositi nitratii pentru oxidarea substantelor organice. Oricum bacteriile poli-P sunt capabile sa acumuleze si sa stocheze aceste substante sub forma structurala a acidului poli-f3-hidroxibutirat. Energia necesara pentru acest proces este eliberata prin depolimerizarea polifosfatilor celulari rezultand eliberarea ortofosfatilor creati in forma lichida. Dupa transferul namolului activat din conditii anaerobe in conditiioxice, substantele organice din celulele bacteriilor poli-P sunt oxidate in prezenta oxigenului molecular. Energia eliberata este excesiva in comparatie cu nevoile celulelor si astfel este stocata inapoi in polifosfati celulari.

INDEPARTAREA CHIMICA A FOSFORULUI

Pentru defosforizarea chimică este prevăzută o stație de dozare și pompare sulfat feric.

Pompa de dozare a soluției de sulfat feric este montată intr-o încăpere separată în imediata vecinătate a rezervorului.

Eliminarea fosforului din apa uzată se face prin precipitare în bazinl piston și precipitatul este eliminate împreună cu nămou în exces.

Debitul dozat este reglat în funcție de valorile arametrulu Fosfor total masurat la intrarea și ieșirea din stația de epurare.

TRATAREA NAMOLULUI

Furnizarea carbonului organic in procesul de epurare asigura	inmultirea microorganismelor, care au un rol esential in epurarea apelor. Concentratia de carbon organic trebuie ținută însă în anumite limite, de aceea va fi necesar să se retragă o parte a nămolului din procesul de epurare atunci când concentrația depășește limitele prestabilite.

Concentratia de namol este verificata de personalul de operare prin realizarea testelor de sedimentare regulate. Atunci cand concentratia limita este depasita, pompa pentru evacuarea namolului in exces va fi pornita in vederea reducerii concentratiei de namol.

Compartimentul de precipitare fosfor Bio-P este echipat cu o pompa submersibila montata pe un sistem de ghidaj cu scopul de a pompa namolul in exces atunci cand este nevoie in depozitul de namol.

Depozitul de namol este echipat cu o pompa submersibila montata pe un sistem de ghidaj cu mecanism de ridicare pentru pomparea supernatantului. Cu ajutorul acestei pompe se va putea elimina supernatantul din depozitul de namol prin pozitionarea pompei in zona cu lichid limpede, atunci cand aerarea depozitului nu functioneaza.

BAZIN STABILIZARE SI DEPOZITARE NAMOL

Depozitul de namol are scopul de a stoca si stabiliza namolul in exces. Compartimentul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Pentru depozitul de namol este prevazuta o suflanta ca sursa de aer separata. Controlul sistemului de aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de comanda.

In bazinul pentru depozitarea si stabilizarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 % substanta uscata.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

INSTALATIE DE DOZARE POLIMERI

Instalatia de preparare si dozare a polimerilor este parte integranta din unitatea de deshidratare a namolului.

Instalatia de preparare a polimerilor asigura necesarul de polielectrolit la concentratia si debitul cerut de instalatie de deshidratare.

Cantitatea de polimeri dozata este setata din reglajele pompei dozatoare.

INSTALATIE DE DESHIDRATARE A NAMOLULUI CU SACI

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului Stainless Sacker S8.

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric, care creste eficienta deshidratarii namolului. In urma deshidratarii, volumul namolului este redus de 4 ori.

Instalatia este formata dintr-o cabina cu saci de filtrare, un recipient de omogenizare echipat cu o pompa dozatoare a floculantului polimeric, o pompa de namol si o conducta de alimentare cu namol cu un segment de mixare. Un accesoriu al instalatiei este caruciorul special conceput pentru manipularea usoara a sacilor de filtrare umpluti cu namolul deshidratat.

Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este dozat prin intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol, unde este mixat cu namolul influent in instalatie. De aici rezulta un namol floculat care este eliminat prin intermediul unor mufe de iesire in sacii de filtrare confectionati dintr-un material special, pores. Sacii de filtrare sunt fixati pe mufele de iesire ale cabinei de deshidratare cu ajutorul unor cleme de fixare rapida. Namolul este deversat in saci, iar apa filtrata se scurge printr-o conducta de evacuare inapoi in bazinul de precipitare fosfor. In timpul unui ciclu (un interval de 24 de ore), saciisunt umpluti continuu pe o perioada de 3 - 6 ore. La incheierea ciclului de deshidratare, sacii de filtrare umpluti trebuiesc inlocuiti, sigilati si dusi pe o platforma de depozitare, sau pot fi goliti intr-un container si refolositi in ciclul urmator (sacii pot fi refolositi aproximativ in 4 cicluri). Platforma de depozitare trebuie sa fie impermeabila si drenata catre statia de epurare.

Doza de floculant recomandata este de 1 -4 g/I si concentratia este de 1 - 4 g/kg de materie uscata.

FUNCTIONAREA AUTOMATA A STATIEI DE EPURARE

Functionarea statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen, care regleaza functionarea suflantelor in functie de concentratia reala de oxigen din sistem.

Statia de epurare se va auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce intra in sistem. Functionarea pompelor submersibile din cadrul statiei de pompare influent, se va face automat. Debitul de apa influent in statia de epurare va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru inductiv.

Functionarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanica se realizeaza automat.

Controlul suflantei pentru aerarea depozitului de namol se face automat prin intermediul unui intrerupator cu timer, sau se poate face manual din panoul de comanda.

Efluentul statiei de epurare este dezinfectat, in mod automat, cu hipoclorit de sodiu. Debitul de apa efluent va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru tip Parshall.

Sistem de monitorizare, control si vizualizare date tip SCADA

SISTEM DE MONITORIZARE, CONTROL SI VIZUALIZARE

Alimentarea cu energie electrica a statiei de epurare

Statia de epurare va fi alimentata in regim trifazat 400V, 50Hz. Racordarea instalatiei de epurare se va executa prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat (BMPT), montat in punctul stabilit de furnizorul local de energie electrica.

Se admite o variatie de tensiune de +/-10%Un si o variatie de frecventa de ±1Hz. Racordul electric al statiei de epurare se va realiza prin cablu armat de cupru, de tip CYABY, dimensionat corespunzator, pozat ingropat in pamant, caderea maxima de tensiune admisa fiind 5% Un.

Instalatia de automatizare aferenta statiei de epurare asigura unitar urmatoarele:

Protectia la scurtcircuit se realizeaza prin intermediul sigurantelor automate magneto-termice, protectia la supratensiuni se realizeaza prin echipamente speciale, destinate acestui scop;

Functionarea in regimurile Manual si Automat a echipamentelor electrice din statie, dupa logica de functionare implementata in automatul programabil PLC cu care tabloul RM vine in dotare.

Regimul de functionare automat

In regim de lucru Automat, motoarele sunt controlate de automatul programabil PLC in functie de logica de functionare implementata in acesta, avand functionari determinate de timp sau de schimbarile valorilor analogice monitorizate in statie. Motoarele vor functiona in regim de lucru cu pornire directa, prin sofstarter, sau prin convertizor de frecventa conform prevederilor normativului 17/2011. pornire directa prin contractor pentru motoare cu putere mai mica sau egala cu 4 KW.

- pornire controlata prin softstarter, pentru motoare cu o putere peste 4 KW.

- pornire controlata prin convertizoare de frecventa pentru elementele de reglaj in bucla (suflante aerare) functie de valoarea analogica masurata de senzorul de oxigen.

Comutarea in regim de lucru automat, se efectueaza cu ajutorul selectorului de regim (Automat - 0 - Manual), montat pe usa interna a tabloului de comanda si control "RM".

Conform acestei actiuni, daca motorul a functionat in regim Manual, acesta se va opri in momentul trecerii pe pozitia "O" a selectorului, in aceasta pozitie motoarele neacceptand comenzi nici manual de la operator, nici automat de la PLC.

Motoarele pornesc in regim automat la trecerea selectorului de regim pe pozitia "Automat". Odata trecute in mod automat, comenzile locale ale operatorului, de pornire/oprire, sunt ignorate de sistem, automatul preluand controlul asupra lor

Automatul programabil PLC realizeaza periodic alternarea motoarelor in functionare, in functie de numarulde ore de functionare acumulate de fiecare motor in parte. Va fi pornit intotdeauna echipamentul cu orele de functionare mai putine. Aceste comutari nu constituie stari de avarie.

Regim de functionare manual-local

Motoarele se comuta in regim Manual local utilizand selectorul de regim.

Conform acestei actiuni, daca motorul a functionat in regim automat, acesta se va opri in momentul trecerii prin pozitia "O" a selectorului. Prin aceasta operatie, se preia controlul de la automatul programabil.

Odata motorul trecut in regim Manual, comenzile de la distanta trebuie sa fie ignorate de sistem. Sistemul preia comenzi doar de la selectoarele de pornire/oprire si selectoarele locale.

In regim de lucru Manual, motoarele var fi comandate manual exclusiv de la tabloul de comanda si control. Acest regim de lucru este independent de automatul programabil.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Proiectul propus nu presupune procese de producție. Prin realizarea proiectului rezultă o rețea de canalizare, epurarea apelor menajere în stația de epurare și evacuarea apei epurate.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea investiției este necesar asigurarea nisipului, ca materie primă, pentru pozarea conductelor și a căminelor în șanțuri. De asemenea pentru sistemul rutier și amenajarea incintei stației de epurare este necesar asigurarea balastului. Pentru refacerea drumurilor, acolo unde pozarea conductelor afectează carosabilul, acesta trebuie refăcut, fiind necesare cantități de asfalt, strat de bază și stratul de legătură.

Conductele din PVC-KG și PEID vor fi achiziționate de către constructor de la furnizori, în baza certificatelor de agrement tehnic.

Combustibilii utilizați sunt reprezentați de benzina, motorina, uleiuri, apa tehnologică, etc, necesari funcționării autovehiculelor și utilajelor pentru realizarea investiției.

Energia electrică va fi asigurată printr-un grup electrogen.

Toate aceste materii prime, combustibilii și energia electrică vor fi asigurate de către constructor, din surse proprii sau vor fi procurate de la alți producători, autorizați de ANRM.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Utilitatile necesare pentru asigurarea functionarii sistemului de canalizare si epurare ape uzate menajere sunt: alimentare cu energie electrica la statia de epurare si statiile de pompare pe retelele de canalizare, alimentarea cu apa la statia de epurare si drumul de acces la statia de epurare.

Alimentarea cu energie electrica se va stabili prin ATR furnizor, dar in principiu se poate face din reteaua de medie tensiune din zona cu post de transformare 20/0,4 kv pentru statia de epurare si din reteaua de joasa tensiune pentru statiile de pompare pe retelele de canalizare.

In evaluarea lucrarilor s-a considerat un racord de medie tensiune in lungime de 500 m si un post de transformare de 63 KVA pentru statia de epurare o valoare unitara pentru racordarea statiilor de pompare.

Alimentarea cu apa se va asigura din reteaua publica situata la 580 m de amplasamentul statiei de epurare. Se va executa din teava PEHD Pn10 De63 mm.

Drumul de acces face  legatura cu drumul national DN67A. Va avea caracter de drum tehnologic cu o structura rutiera din balast si piatra sparta. Lungimea drumului va fi de 420 m.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Conductele vor fi pozate în zona de protectie a drumului sau în acostament sau între limita de proprietate si șanțuri, în funcție de spațiul disponibil și va urmări trama stadală, avându-se în vedere și amplasarea celorlalte rețele edilitare existente (electricitate, telefonie, etc.), conform SR 8591/1997.

După ce se montează conductele, se astupă tranşeele şi se compactează materialul de umplutură, se va reface suprafaţa afectată, respectiv spațiul verde, evacuându-se toate materialele de excavaţie rămase, iar operaţiunile de nivelare vor avea ca scop refacerea spațiului verde, a podețelor și a aliniamentelor marginale acolo unde ele există.

Pământul  rămas de la săparea șanțurilor pentru amplasarea rețelelor și căminelor aferente investiției, care nu a fost folosit la astuparea acestora, va fi transportat în locul indicat de primăria Corcova. La finalul perioadei de execuție a rețelei de canalizare vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Platforma organizării de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Pentru realizarea investiției nu sunt necesare căi noi de acces. Materialele necesare vor fi aduse în șantier utilizând străzile existente. La realizarea lucrărilor pentru rețeaua de canalizare se vor utiliza căile de acces existente, respectiv străzile din sat, dar și drumul national DN 67 (Drobeta Turnu Severin – Sisești – Broșteni – Limita Jud. Gorj) și drumul județean DJ 671E: DN 67A (Corcova) – Pârvulești – Poiana – Severinești – Valea Coșuștei – Jignita – Căzănești – Sisești – Ilovița – Dalbocita – Firizu – Cerna Vârf – Nadanova – Godeanu (DN 67D).

- resursele naturale folosite în construcţie:

Resursele naturale folosite sunt: nisip pentru pozarea patului conductelor, pietriș, balast, precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

Tot în timpul execuției restul de materiale se vor procura din comerț.

În timpul funcținării, se vor folosi următoarele resurse naturale: energie electrică, apă.

- metode folosite în construcţie:

Metodele folosite sunt lucrări specifice de construcţii și rețele edilitare.

Se vor folosi metodele clasice de realizare a rețelelor de canalizare: trasare, se va săpa pe traseul indicat, se realizează patul de nisip pentru conductele de canalizare, pozare conductă, probe de presiune, se face umplutura transeelor conductelor și compactarea materialului de umplutură, nivelarea și refacerea suprafeței carosabile dintre limita de proprietate si ampriza drumurilor.

Realizarea armăturilor la lucrări de beton armat.

Betonul este transportat în amplasamente şi turnat folosind utilaje obişnuite pe şantierele de construcţii.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul proiectului cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite

- nivelarea terenului.

La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier, se procedează la:

- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje

- dezafectarea organizării de şantier

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară:

Planul de execuție constă în lucrările propriu-zise la rețeaua de canalizare și la stația de epurare, după care sistemul se va da în exploatare. În cazul în care apar defecțiuni ulterioare punerii în funcțiune, în decursul anilor, acestea vor fi remediate conform normativelor în vigoare. Nu există folosire ulterioară.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

În momentul de față nu există proiecte în desfășurare în comuna Corcova conform datelor obținute de la Primăria Corcova, deci proiectul de canalizare propus nu are legătură cu niciun proiect.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Lucrările desfășurate au fost impuse de amplasamentul existent al drumurilor, deoarece rețelele de canalizare sunt amplasate pe marginea drumurilor, neavând alte alternative de amplasament.

Proiectul trebuie realizat, alternativa nerealizării acestuia ar avea repercursiuni majore asupra sănătății populației și asupra mediului.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Prin realizarea proiectului nivelul de trai al cetățenilor va crește, ceea ce va conduce la creșterea numărului de locuințe. Totodată aceste gospodării se vor racorda la rețeaua de canalizare, astfel că va apărea activitatea de preluare a apelor uzate menajere de la locuințe și epurarea și eliminarea acestora.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Pentru realizarea proiectului s-au solicitat prin certificatul de urbanism Nr.15 din 25.05.2023 următoarele avize și acorduri: DSP, DSVSA, CEZ, CFR, TELEKOM, DRUMURI NAȚIONALE și ABA JIU.

## IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Refacerea amplasamentului constă în îndepărtarea surplusului de pământ, a produselor de balastieră și mixtură asfaltică rezultate de la executarea șanțurilor pentru pozarea conductelor și refacerea drumurilor.

Pământul rezultat din săpătură pentru conductele de canalizare se depozitează pe o singură parte lăsându-se o banchetă de siguranță de 50 cm. Săpătura se adâncește în mod potrivit în dreptul îmbinărilor dintre tuburi pentru a permite executarea etanșeității îmbinării și a se evita rezemarea tubului numai pe mufe. Pe toată durata execuției se va analiza ce cantitate de pământ se poate depozita lateral tranșeii, astfel încât pe toată lungimea străzii pe care se execută săpături să se asigure o fâșie suficientă accesului și circulației autovehiculelor Salvării și Pompierilor. Pentru circulația pietonilor peste tranșei se prevăd la distanțe de 30 - 50 m podețe (pasarele) de acces dotate cu balustrade de protecție. Depozitarea pământului rezultat din săpătura în lungul tranșeii va avea în vedere și asigurarea scurgerii apelor din precipitații astfel încât să se evite inundarea săpăturilor. La pozarea rețelelor, pentru diferite adâncimi, se vor respecta indicațiile proiectantului (pe baza calculelor statice efectuate) și ale producătorului materialului. Umplerea tranșeelor se face cu pământul rezultat din săpătură, după un control de nivelment și verificarea calității execuției lucrării. Pe rețelele montate se așează numai pământ afânat, eventual cernut, eliminându-se bolovanii mari sau resturi din beton sau din alte materiale dure. Pământul afânat se așeaza în straturi care se compactează separat cu o deosebită îngrijire. Umpluturile se execută manual, în straturi de 10..15 cm pe primii 0,30 m deasupra tubului. Fiecare strat se compactează separat cu maiul de mână sau cu maiul "broasca". Restul umpluturii se face în straturi de cate 20..30 cm grosime, de asemenea, bine compactate, până la suprafața terenului, urmărindu-se realizarea unui grad de compactare Proctor de minimum 97%, în conformitate cu prevederile STAS 2914. Se va curăța amplasamentul de toate resturile din construcții și va fi readus la starea inițială.

La finalul realizării investiției vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Platforma organizării de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz:

Pentru realizarea investiției nu sunt necesare căi noi de acces. Materialele necesare vor fi aduse în șantier utilizând străzile existente. La realizarea lucrărilor pentru rețeaua de canalizare se vor utiliza căile de acces existente, respectiv străzile din sat, dar și drumul national DN 67 (Drobeta Turnu Severin – Sisești – Broșteni – Limita Jud. Gorj) și drumul județean DJ 671E: DN 67A (Corcova) – Pârvulești – Poiana – Severinești – Valea Coșuștei – Jignita – Căzănești – Sisești – Ilovița – Dalbocita – Firizu – Cerna Vârf – Nadanova – Godeanu (DN 67D).

- metode folosite în demolare:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

In elaborarea scenariilor tehnico-economice s-a plecat de la obiectivele temei de proiectare, respectiv realizarea unei retele de canalizare pe o trama stradala stabilita si asigurarea epurarii apelor uzate menajere colectate.

Fata de aceasta se vor analiza doua scenarii tehnico-economice, scenarii ce vizeaza variante cu ”investitie maxima”

SCENARIU 1

Se propune un singur sistem centralizat de canalizare si epurare ape uzate menajere.

Pentru amplasarea retelelor de canalizare in aceasta varianta se are in vedere clasificarea drumurilor (din drumuri nationale, drumuri locale), starea drumurilor (drumuri modernizate, drumuri pietruite) si zestrea zonei de protectie a drumurilor pentru a evita pe cat posibil executarea terasamentelor in zona carosabila. In aceste conditii se propune amplasarea retelelor de canalizare pe ambele parti ale drumului national si pe o singura parte a celorlalte drumuri / strazi din satele studiate.

SCENARIU 2

În această variantă se propune un sistem centralizat de canalizare și epurare cu rețele de canalizare care să corespundă temei de proiectare cu următoarele mențiuni:

- se păstrează locația pentru stația de epurare ca și în scenariu 1;

- pe trama stradală a drumurilor locale modernizate, cu zona de protecție consistentă, rețelele de canalizare se vor amplasa pe ambele părți ale drumurilor.

Prin această soluție se reduc lungimile de conducte pentru racorduri, se reduc lucrările de desfacere și refacere carosabil dar se măresc lungimile de rețele stradale de canalizare.

Costurile de operare sunt determinate de costurile cu energia electrica, consumabile, costurile de întreținere echipamente si constructii, costurile cu forta de munca. Comparativ cu Scenariu 1, lungimea mai mare a retelelor de canalizare ar genera costuri de exploatare in plus dar acestea sunt nesemnificative, fapt pentru care costurile de operare se considera egale in ambele scenarii.

Scenariile tehnico - economice intocmite se adreseaza aceluiasi grup tinta, respectiv potentialii utilizatori ai sistemului de canalizare si epurare ape uzate menajere propus. In ambele situatii reteaua de canalizare apa menajera acopera aceeasi trama stradala, diferenta intre cele doua variante reprezentand-o reteaua dubla de canalizare (pe ambele parti ale drumurilor) propusa pe trama stradala a drumurilor locale modernizate.

Propunerea implica o lungime mai mare a retelelor de canalizare cu 9700 m in Scenariu 2

Statiile de pompare ape uzate pe retele de canalizare si statia de epurare au aceleasi caracteristici in ambele variante.

Costuri de realizare investitie scenariul 1 = 27 273 186,74 lei

Costuri de realizare investitie scenariul 2 = 28 827 124,61 lei

Costurile de operare sunt mai mici in scenariul 1.

Se recomanda beneficiarului implementarea Scenariului 1 din urmatoarele motive:

- costuri de realizare a investiției mai reduse cu 1553 937,87 lei

- lungimi de rețele mai mici, deci o fiabilitate mai mare în exploatare

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor):

Nu este cazul. Nu vor apărea alte tipuri de activități.

## V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Comuna Corcova, județului Mehedinți.

Investiția se propune a se realiza în satele Jirov, Pușcașu, Măru Roșu, Croica, Cernaia, Breta si Vlădășești din comuna Corcova, judetul Mehedinti, terenurile fiind destinate pentru fiecare obiect in parte dupa cum urmeaza:

- retele de canalizare menajera - zona drumurilor sau zona de protectie a drumurilor, dupa caz;

- statie de epurare - amplasament pe teren proprietate a primariei;

- statii de pompare ape uzate pe retea - zona de protectie a drumurilor;

- racord electric - in zona de protectie a drumurilor;

Statia de epurare se va amplasa pe un teren ce se afla in partea de sud-est cu posibilitate de evacuare in emisar (râul Motru) a apelor uzate epurate.

Accesul la statia de epurare se va realiza prin drumurile publice existente și prin drumul de acces ce se va amenaja.

Distanța de la rețeaua de canalizare până la limita ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0366 Râul Motru este de 1155 m. Conducta de refulare parcurge o distanță de 330 m până la gura de vărsare în emisar (râul Motru) care se află în Aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0366 Râul Motru.

- distanţa faţă de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare

Comuna Corcova este situată în nord-estul judeţului Mehedinţi, sud-vestul României, la o distanță de 55 km de municipiul reședință de județ, orașul Drobeta Turnu Severin și este străbătută de drumul național DN 67.

Proiectul nu cade sub incidența Convenţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizată periodic și publicată în Monitorul Oficial al României și a Repertoriului Arheologic Național instituit prin OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Drumurile pe care urmeaza sa fie pozate conductele de canalizare nu sunt incluse în Lista monumentelor istorice, situri arheologice și nici în zone de protecție ale acestora sau zone construite protejate.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii:

La baza realizării proiectul a stat PUG-ul comunei Corcova, hărți topocadastrale și ortofotoplanul puse la dispoziție de către OCPI Mehedinți.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Coordonatele pentru amplasamentul stației de epurare și punctul de evacuare în emisar sunt următoarele:

COORDONATE STEREO 70 IMPREJMUIRE STATIE DE EPURARE:

PCT1: X = 354306.3664  Y = 351100.6251

PCT2: X = 354338.4684  Y = 351124.4885

PCT3: X = 354314.6049  Y = 351156.5905

PCT4: X = 354282.5030  Y = 351132.7270

Gura de varsare rau Motru: X = 355664.5847   Y = 352077.8822

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Lucrările desfășurate au fost impuse de amplasamentul existent al drumurilor, deoarece rețelele de canalizare sunt amplasate pe marginea drumurilor, neavând alte alternative de amplasament.

Proiectul trebuie realizat, alternativa nerealizării acestuia ar avea repercursiuni majore asupra sănătății populației și asupra mediului.

In elaborarea scenariilor tehnico-economice s-a plecat de la obiectivele temei de proiectare, respectiv realizarea unei retele de canalizare pe o trama stradala stabilita si asigurarea epurarii apelor uzate menajere colectate.

Fata de aceasta se vor analiza doua scenarii tehnico-economice, scenarii ce vizeaza variante cu ”investitie maxima”

SCENARIU 1

Se propune un singur sistem centralizat de canalizare si epurare ape uzate menajere.

Pentru amplasarea rețelelor de canalizare în această variantă se are în vedere clasificarea drumurilor (din drumuri naționale, drumuri locale), starea drumurilor (drumuri modernizate, drumuri pietruite) și zestrea zonei de protecție a drumurilor pentru a evita pe cât posibil executarea terasamentelor în zona carosabilă. În aceste condiții se propune amplasarea rețelelor de canalizare pe ambele părți ale drumului național și pe o singură parte a celorlalte drumuri / străzi din satele studiate.

SCENARIU 2

În această variantă se propune un sistem centralizat de canalizare și epurare cu rețele de canalizare care să corespundă temei de proiectare cu următoarele mențiuni:

- se păstrează locația pentru stația de epurare ca și în scenariu 1;

- pe trama stradală a drumurilor locale modernizate, cu zona de protecție consistentă, rețelele de canalizare se vor amplasa pe ambele părți ale drumurilor.

Prin această soluție se reduc lungimile de conducte pentru racorduri, se reduc lucrările de desfacere și refacere carosabil dar se măresc lungimile de rețele stradale de canalizare.

Costurile de operare sunt determinate de costurile cu energia electrica, consumabile, costurile de întreținere echipamente și construcții, costurile cu forța de muncă. Comparativ cu Scenariu 1, lungimea mai mare a rețelelor de canalizare ar genera costuri de exploatare în plus dar acestea sunt nesemnificative, fapt pentru care costurile de operare se consideră egale în ambele scenarii.

Scenariile tehnico - economice întocmite se adresează aceluiași grup țintă, respectiv potențialii utilizatori ai sistemului de canalizare și epurare ape uzate menajere propus. În ambele situații rețeaua de canalizare apă menajeră acoperă aceeasi tramă stradală, diferența între cele două variante reprezentând-o rețeaua dublă de canalizare (pe ambele părți ale drumurilor) propusă pe trama stradala a drumurilor locale modernizate.

Propunerea implică o lungime mai mare a rețelelor de canalizare cu 9700 m în Scenariu 2

Stațiile de pompare ape uzate pe rețele de canalizare și stația de epurare au aceleași caracteristici în ambele variante.

Costuri de realizare investiție scenariul 1 = 27 273 186,74 lei

Costuri de realizare investiție scenariul 2 = 28 827 124,61 lei

Costurile de operare sunt mai mici în scenariul 1.

Se recomandă beneficiarului implementarea Scenariului 1 din următoarele motive:

- costuri de realizare a investiției mai reduse cu 1553 937,87 lei

- lungimi de rețele mai mici, deci o fiabilitate mai mare în exploatare

## VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

## A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calitătii apelor:

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de construcţie

- ape uzate menajere rezultate din organizările de şantier

- ape tehnologice – nu este cazul - betonul necesar va fi asigurat de CIFE gata preparat

- întreținerea defectuoasă a utilajelor si masinilor

- managementul defectuos al deseurilor, precum si al carburantilor

In cazul acestei lucrari, materialele de constructii (conducte de canalizare, betoane, echipamente, etc) vor fi aduse de la producatori sau distribuitorii locali, insotite de agremente tehnice si certificate de calitate, conform legislatiei in vigoare.

Prin adoptarea masurilor propuse, nu se modifică nivelul și nici calitatea apei freatice.  În aceste conditii, se apreciaza ca impactul direct asupra regimului calitativ si cantitativ al apelor de suprafata si subterane va fi nul.

În perioada construirii si amenajarii obiectivelor din cadrul investitiei analizate se vor lua toate masurile de evitare a contaminarii apelor de suprafata cu poluanti de natura lichida (ex. carburant) ce ar putea aparea accidental pe suprafata/în incinta afectata de santier.

În perioada de funcţionare

- apa rezultată de pe platforma de uscare nămol va fi redirecţionată în proces la bazinul de omogenizare din incinta staţiei de epurare.

Reteaua de canalizare nu afecteaza panza freatica si emisarul.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În perioada de construcţie

- organizarea de şantier va fi prevăzută cu toalete ecologice pentru nevoi igenico-sanitare, toalete ce vor fi vidanjate periodic cu firme specializate şi autorizate.

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- tehnologia de execuţie a lucrărilor de realizare a proiectului şi lucrările adiacente acestuia nu va influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi subterane;

- apa de baut pentru muncitori va fi asigurata individual de fiecare in parte.

În perioada de funcţionare

- apa rezultată de pe platforma de uscare nămol va fi redirecţionată în proces la bazinul de omogenizare din incinta staţiei de epurare

- valorile indicatorilor de calitate a apelor menajere vor fi conform normelor sanitare in vigoare

- la punerea în funcţiune a obiectivului se vor realiza Regulamentele de funcţionare - exploatare, întreţinere şi Planul de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale pentru toate echipamentele componente.

- valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de NTPA 002;

- se interzice evacuarea apelor de orice natură, neepurate în apele de suprafaţă, subterane sau terenurile adiacente;

- conductele de canalizare vor fi verificate periodic şi inlocuite tinându-se cont de durata medie de funţionare şi nu de cea maxima;

- operatorul sistemului de canalizare va accepta în reţeaua de canalizare numai ape uzate conforme cu valorile limită stabilite de Normativul NTPA 002/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

2. Protecţia aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi emişi

În perioada de construcţie:

- emisii în atmosferă rezultate de la utilajele și mijloacele de transport folosite

- praf în perioadele secetoase.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În perioada de construcţie:

- se va avea în vedere stropirea suprafeţelor de teren la zi şi curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;

- impunerea de restricţii de viteză pentru autocamioanele de transport;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- transportul materialelor şi deşeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcţii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăştierii acestora;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

În perioada de funcţionare:

Sursele de poluanţi pentru aer, pe perioada fucţionarii

In perioada de exploatare principlalele surse de poluanti sunt reprezentate de: mirosuri neplăcute generate pe amplasamentul statiei de epurare, statiilor de pompare, mirosuri generate pe traseele de transport a nămolurilor şi altor tipuri de deşeuri rezultate din exploatarea reţelei de canalizare şi statiei de epurare.

Surse potentiale de mirosuri generate de statia de epurare ape uzate

Mirosurile din zona statiei de epurare se datoreaza gazelor emise din compusii din apa uzata, in principal compusi redusi precum hidrogenul sulfurat si compusii oxidati precum aldehidele.

Mirosurile neplacute se datoreaza prezentei compusilor de azot, sulf si fosfor in materiile organice, care sunt degradate biologic de catre bacterii, care duc la cresterea nivelului compusilor urat mirositori.

Acesti compusi rau mirositori includ hidrogen sulfurat, mercaptani, sulfuri organice si amine organice, precum indol sau scatol. Compusii de sulf din apa uzata includ proteine si produsele lor de descompunere, detergenti sintetici si sulfati anorganici.

Principala sursa de mirosuri poate varia de la o statie de epurare la alta si este dificil de clasificat sursele de mirosuri in ordinea importantei. Este cunoscut faptul ca intrari gravitationale lungi de conducte, sisteme de preepurare, precum sitele si gratarele, tratarea namolului si bazinele de stocare sunt principala sursa a problemelor de miros. Insa, nivelele de miros pot varia de la o statie de epurare la alta si de la un sistem de epurare la altul. Apa uzata mentinuta in conditii proaspete (aerobe – continand cel putin un minim de oxigen dizolvat) nu va degaja mirosuri, deoarece bacteriile care creaza probleme de miros nu sunt prezente. Problemele de miros pot creste odata cu cresterea temperaturii ambientale, deoarece activitatea bacteriilor anaerobe creste in timp ce oxigenul dizolvat descreste. Factori semnificativi pentru potentialul de miros sunt temperatura mediului, perioada de retentie a apei uzate in sistemul de canalizare si perioade de stocare pe amplasament pentru nisipul si retinerile de pe gratar nespalate, precum si pentru namol.

In sistemul de canalizare, problemele de miros pot apare acolo unde se produce antrenarea materiilor organice in timpul perioadelor cu debit crescut. Acolo unde retelele de canalizare au panta mica de curgere poate avea loc decantarea. Panta canalizarii trebuie aleasa cu grija pentru asigurarea unei viteze corespunzatoare de autocuratire. Acolo unde sunt urmarite procedurile corespunzatoare de proiectare in acest sens, fluxul de apa uzata va fi suficient de turbulent pentru absorbirea oxigenului din atmosfera in conducta pentru mentinerea prospetimii si eliberarea de mirosuri neplacute.

Mirosurile pot apare din indepartarea nisipului si de la indepartarea retinerilor la instalatiile de sitare in cadrul elementelor de preepurare. Spalarea eficienta a acestor materii si reducerea perioadei de stocare pe amplasament reduc la minim potentialul de degajare de mirosuri. Mirosurile se pot produce din septicitatea debitelor de ape uzate, din stocarea namolului si din nespalarea materiilor retinute pe gratare si a nispului cu continut de materii putrescibile. Problema mirosului la nisip si materiile retinute pe gratare se rezolva prin spalarea eficienta. Cea referitoare la namol se rezolva prin reducerea la minim a perioadei de stocare pe amplasament. Bazinele de stocare goale trebuie spalate si pastrate pe cat posibil curate. Acolo unde probleme de miros sunt posibil sa persiste chiar si dupa adoptarea bunelor practici de management, poate fi necesar acoperirea anumitor elemente din sistemul de epurare al apelor uzate, in vederea colectarii si tratarii emisiilor contaminate in aer. Astfel de elemente din cadrul statiei de epurare trebuie sa fie proiectate intr-o maniera compacta pentru a facilita acoperirea.

MĂSURI LUATE PENTRU PROTECȚIA FACTORULUI DE MEDIU AER

In perioada de exploatare

Măsurile generale pentru prevenirea neplăcerilor din mirosurile generate de stația de epurare se pot împărți în trei categorii generale:

- prevenirea prin evitarea formării compușilor rău mirositori;

- oxidarea compușilor mirositori în fluxul de apă uzată;

- mascarea mirosurilor prin împrăștierea substanțelor chimice parfumate.

Proiectarea sistemului de canalizare trebuie să țină cont de asigurarea unei viteze de autocurățire. Este esențial ca practicile adecvate de funcționare să fie urmărite la stația de epurare ape uzate pentru minimizarea neplăcerilor potențiale cauzate de mirosuri.

Măsuri operaționale, precum controlul eficient al gestionarii nisipului și reținerilor de pe grătare (spălare, stocare în containere acoperite și depozitare frecventă pe platforme de deșeuri) și manipularea, trasportul și depozitarea nămolului pe amplasament sunt necesare pentru reducerea producerii mirosurilor.

Prevenirea mirosurilor în sistemul de canalizare se bazează în mod uzual pe menținerea condițiilor aerobe printr-un bun sistem de proiectare sau prin adaos de oxigen sub diferite forme.

Prevenirea mirosurilor nu este întotdeauna posibilă și trebuie luate unele măsuri de control a acestora, de care proiectarea stației trebuie să țină cont. Mirosurile sunt diluate progresiv și dispersate sub limita de detecție, pe măsură ce crește distanța față de sursă.

Respectarea Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației privind amplasamentul stației de epurare.

Se apreciază că, în condițiile respectării prevederilor legale privind zona de protecție sanitară, nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția calității aerului.

Pentru reducerea impactului asupra mediului în perioada de funcționare a stației se impun următoarele măsuri:

- Se vor întreţine spaţiile verzi și arborii plantați din incinta amplasamentului staţiei de epurare;

- Inspecţii periodice şi operaţii de decolmatare a reţelei de canalizare pentru identificarea disfuncționalităților, în special în cazul conductelor cu curgere gravitaţională, pentru a preveni emisiile de hidrogen sulfurat și mirosuri neplăcute;

- Controlarea procesului de epurare a apelor uzate și de tratare a nămolului și monitorizarea parametrilor acestor procese;

- Limitarea mirosurilor neplăcute;

- Se recomandă identificarea de trasee alternative în cazul transportului de nămol care să nu traverseze localități urbane.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se consideră că, din punct de vedere al impactului proiectului asupra calității aerului, acesta este redus.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Sursele de zgomot şi de vibraţii

În perioada de construcţie:

În perioadele de construcţie a proiectului, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi utilajele folosite pentru activităţi de transport, construcţie, montaj şi dezafectare.

În perioada de funcţionare:

Zgomot produs de funcționarea stației de epurare ape uzate menajere.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În perioada de construcţie:

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc;

- se va stabili un traseu optim pentru autovehiculele de transport astfel încât să afecteze cât mai puţin zonele locuite;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de  zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic;

- echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de  zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, cu respectarea prevederilor STANDARD SR 10009-2017;

- vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor pe perioada realizării proiectului astfel încât să fie respectate prevederile SR 10009/ 2017 Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și legislația în vigoare;

- programul de lucru nu se va desfăşura în timpul nopţii şi va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să se limiteze disconfortul creat de funcţionarea utilajelor specifice; se va planifica orarul de desfăşurare al activităţilor generatoare de zgomot astfel încât să se evite efectele cumulative, în special în zonele aflate în vecinătatea fronturilor de lucru;

- acţionarea utilajelor se va face cu prudenţă pentru a evita vârfurile de nivel de zgomot;

- respectarea duratei de execuţie a proiectului, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie limitat la această perioadă.

- ocolirea pe cât posibil a clădirilor locuite şi care se află în imediata vecinătate a lucrărilor,  mai ales de către autobasculantele care efectuează multe curse şi care au mase mari şi emisii sonore importante;

- amplasarea construcţiilor din cadrul organizărilor de şantier să se facă astfel încât acestea să constituie ecrane între şantier şi zonele locuite;

În perioada de funcţionare:

- împrejmuirea stației de epurare și a stațiilor de pompare

- plantarea de arbori în jurul stației de epurare pentru atenuarea zgomotului

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art.16: la limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis: 55 dB şi curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB şi curba zgomot Cz 40 în timpul nopţii.

Conform prevederilor Legii 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 64, f) persoanele fizice şi juridice au obligaţia „să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea lor, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.” Nu se admit depăşiri ale acestor indicatori.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Sursele de radiaţii electromagnetice

Nu este cazul. În perioada de exploatare a proiectului, liniile electrice subterane de joasă tensiune (0,4kV) pozate la adâncimea de 1,2 m nu vor genera câmp electromagnetic.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice

Nu este cazul. Echipamentele de transformare sunt proiectate astfel încât să nu se depăşească valorile limită de expunere la câmpuri electromagnetice, prevăzute în actele normative în vigoare.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

În perioada de construire:

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de:

- deseuri menajere

- deseuri din constructii

- eventuale pierderi de produse petroliere de la utilaje si mijloace de transport.

În perioada de funcţionare:

- deseuri menajere

- sursele de poluare a solului și subsolului asociate perioadelor de exploatare constau chiar în apele uzate menajere, însă calitatea conductelor din PVC-KG și etanșeitatea acestora nu permit ca aceste ape să ajungă în mediul înconjurător, ci vor fi conduse la stația de epurare. Aici vor fi trecute prin treptele de epurare menționate mai sus, iar apa rezultată, epurată nu va constitui o sursă de poluare pentru emisar, râul Motru.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

În perioada de constructie:

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;

- depozitarea provizorie a pămîntului excavat pe suprafeţe cât mai reduse;

- pământul decopertat va fi depozitat în condiţii care să permită folosirea sa ulterioară;

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de construcţii cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor lua măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi deşeurilor rezultate direct pe sol în spaţii neamenajate corespunzător;

- evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate;

- colectarea selectiva a deseurilor menajere in spatii amenajate corespunzator, betonate si in pubele inscripționate predate prin contract unor firme specializate si autorizate

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor de constructie folosite şi deşeurilor rezultate din acestea direct pe sol în spaţii neamenajate corespunzător;

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de construcţii cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu;

- respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada de funcţionare:

-  se vor întreține corespunzător zonele de trafic şi parcări ale mijloacelor auto precum şi a spaţiilor de stocare a deşeurilor;

- Nămolul rezultat ajunge în decantorul de nămol. Cea mai mare cantitate de nămol este recirculat în sistem la camera de aerare a reactorului biologic. Restul cantităţii de nămol ajunge în instalaţia de deshidratare a nămolului cu saci filtranţi, saci ce vor fi depozitaţi pe platforma de uscare nămol, cu pereţi de protecţie. Platforma este prevăzută cu un sifon de pardoseală ce permite apei scurse să fie redirecţionată în proces la bazinul de omogenizare şi amestec din incinta staţiei de epurare.

- respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- se va verifica periodic etanșeitatea și integritatea rețelelor de canalizare, în scopul minimizarii pierderilor si se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defectiuni;

- deseurile menajere vor fi colectate selectiv in pubele si depozitate pe platforma betonata

- se vor menţine betonate zonele de trafic şi parcări ale mijloacelor auto

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect - proiectul nu se realizează în arii protejate

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Pentru limitarea efectelor lucrărilor propuse asupra ecosistemelor terestre trebuie avute în vedere următoarele:

- replantarea zonelor afectate;

- refacerea vegetaţiei în zona excavaţiilor pentru pozarea conductelor;

Etapa de execuţie a infrastructurii de canalizare poate genera perturbări asupra florei şi faunei riverane existente în apropierea amplasamentului construcţiilor. Ecosistemele acvatice pot fi afectate în situaţia în care în albiile râurilor sau cuvetele lacurilor sunt transportate şi/sau depozitate materiale de construcţie (nisip, pietriş, bolovăniş) necesare pentru sau provenind de la lucrările de construcţie.

7. Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

La proiectare s-au luat măsuri care în exploatare să asigure protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurător.

La elaborarea proiectului se vor prevedea cantităţi de lucrări pentru curăţirea terenului după execuţie în aşa fel încât la terminarea lucrărilor, aspectul şi protecţia mediului să nu fie afectate.

Nu sunt obiective de interes public sau aşezări umane care să fie direct afectate de către lucrare. Va exista un impact negativ, de scurtă durată, în perioada de execuţie prin îngustarea căii de circulaţie auto, prin mărirea traficului greu în zonă, prin zgomotul propus de lucrările de dezafectare. Pe parcursul lucrărilor se va urmări ca circulaţia să se desfăşoare pe cât posibil în bune condiţii.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi / sau de interes public

- În perioada de constructie

- circulaţia autovehiculelor de transport, utilajelor şi vehiculelor de şantier ce va implica o creştere a traficului în zonă, reducerea căii rutiere disponibile, o creştere a fondului sonor şi implicit impurificarea aerului.

- În perioada de functionare

Nu putem vorbi de disconfort pentru locuitori produs de instalatiile prevazute in proiect data fiind distanta fata de locuinte, instalatiile sunt in constructii acoperite, imprejmuite si cu arbori plantati perimetral.

Dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejateşi/sau de interes public:

În perioada de constructie

- rutele de transport pentru utilajele de mare tonaj vor fi atent alese.

- programul de lucru, respectiv orarul traficului auto va fi stabilit de comun acord cu comunitatea locală, obţinându-se de fiecare dată acordul scris al acesteia

- folosirea unor utilaje noi, performante care respecta legislatia in vigoare

- programul de lucru al surselor de zgomot şi vibraţii în zona locuită va fi adaptat în funcţie de cerinţele populaţiei rezidenţiale;

- pentru prevenirea poluării fonice programul de lucru va fi stabilit astfel încât să producă un disconfort cât mai mic cetatenilor;

- respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp

În perioada de functionare

- Imprejmuirea stațiilor de pompare

- Plantarea de arbori pentru atenuarea zgomotului

8. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate de amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile)

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

În perioada de constructie deşeurile rezultate sunt de următoarele categorii:

20 03 01 deșeuri municipale amestecate

17 01 01 Beton

17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

15 01 01 ambalaje de hârtie și carton

15 01 02 ambalaje de materialeplastic

- deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantierul de construcţii, constituite în principal din hârtie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare);

- deşeuri tehnologice produse la prepararea şi turnarea betoanelor, pământ rezultat din săpături.

Deșeurile menajere generate pe amplasament vor fi colectate selectiv în pubele inscripționate și predate operatorului de salubritate al comunei Corcova.

Deșeurile din construcții vor fi depozitate în spații special amenajate și vor fi preluate de pe amplasament de către constructorul autorizat și predate unor firme specializate pentru reciclare/eliminare.

- deşeuri menajere produse de personalul care lucrează pe şantierul de construcţii, constituite în principal din hârtie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare);

- deşeuri tehnologice produse la prepararea şi turnarea betoanelor, pământ rezultat din săpături,

Deșeurile menajere generate pe amplasament vor fi colectate selectiv în pubele inscripționate și predate operatorului de salubritate al comunei Corcova.

Deșeurile din construcții vor fi depozitate în spații special amenajate și vor fi preluate de pe amplasament de către constructorul autorizat și predate unor firme specializate pentru reciclare/eliminare.

În perioada de exploatare - deşeuri rezultate

- deşeuri municipale amestecate 20 03 01,

15 01 01 deșeuri de ambalaje de hârtie - carton,

15 01 02 deșeuri de ambalaje de plastic,

19 08 01 deșeuri reținute pe site,

19 08 02 deșeuri de la deznisipatoare

19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate,

15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase,

- deseurile menajere, deseurile de ambalaje hartie, carton, ambalaje plastice vor fi colectate selectiv, in pubele depozitate temporar pe platforma betonata si predate periodic prin contract unor firme specializate.

- pentru nămolul generat, stocat și deshidratat pe platformă vor fi respectate prevederile Reglementărilor Naţionale şi ale Uniunii Europene care vizează valorificarea;

Astfel, nămolul de epurare trebuie valorificat ori de cate ori este posibil. Deoarece nămolul de epurare conține compuși cu proprietăți agronomice utile (materii organice, azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, microelemente, etc), principala modalitate de valorificare a acestuia vizează utilizarea în agricultură, prin contract cu deținători de terenuri însă după ce acesta este supus unor analize efectuate de laboratoare acreditate.

- se interzice depozitarea materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate în spaţii neamenajate în acest scop.

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate

Deşeurile identificate pe parcursul desfăşurării activităţii vor fi clasificate şi codificate potrivit Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Deciziei Comisiei 2000/532/CE şi Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, incluse în evidenţa gestiunii deşeurilor şi valorificate/eliminate conform prevederilor

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Vor fi respectate prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor atât pe perioada efectuării lucrărilor de construire cât şi în perioada desfăşurării activităţii:

art. 4, respectiv: (1) Ierarhia deşeurilor se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, după cum urmează:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e) eliminarea.

art. 8: (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(4) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

art. 13: Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20.

art. 20: Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

art. 17, (2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2024, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;

art. 19: (1) Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplineşte cerinţele art. 20.

art. 22: Deţinătorii/Producătorii de deşeuri au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Art. 23 (1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu fata de vecinătăţi.

Deşeurile identificate pe parcursul desfăşurării activităţii vor fi codificate conform Anexei 2 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, incluse în evidenţa gestiunii deşeurilor şi valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deşeu.

Conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora.

Deşeurile destinate proceselor de recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Planul de gestionare al deșeurilor pe amplasament – colectare selectiva, depozitare in spatii betonate, predare periodica catre un operator autorizat pentru eliminarea/reciclarea acestora.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse

În perioada de execuţie

Pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de construcţie a proiectului se va folosi motorină şi uleiuri pentru utilajele terasiere. Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii acestui combustibil pe sol.

În perioada de functionare

În perioada de exploatare a reţelelor de canalizare apă uzată menajeră şi a stațiilor de pompare nu se preconizează utilizarea de substanţe toxice şi periculoase. Acestea se vor folosi doar pentru operarea stației de epurare apă uzată ce se va construi.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei

Alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi.

Schimbarea lubrifianţilor şi întreţinerea acumulatorilor se vor executa în ateliere specializate. Se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase pe și în zona aferentă amplasamentului;

Fişele cu date tehnice de securitate vor fi cunoscute de angajați și afișate atât în aceste spaţii de depozitare, cât şi în locaţiile unde substanţele chimice vor fi manipulate.

Din implementarea proiectului nu vor rezulta deşeuri de azbociment.

## B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Se vor utiliza agregate minerale.

Lucrările de construcție a rețelei de canalizare presupun lucrări de terasamente, care se execută înspre limita proprietăților. Acestea se realizează pentru a poza conductele.

Pământul rezultat în urma lucrărilor de terasamente va fi depozitat în locurile cu probleme ale localității, indicate de Primărie, cum ar fi ogașele și ravenele. Terenul pe care se va depozita pământul va fi teren din domeniul public, acesta nu se va depozita pe terenuri private.

Resursele naturale folosite sunt: nisip pentru pozarea patului conductelor pentru a le proteja, pietriș, balast, precum şi apă pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

Pentru realizarea proiectului nu este necesară apa tehnologică.

În ceea ce privește biodiversitatea, prezentul proiect nu face obiectul unor lucrări care să folosească această resursă.

## VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente;

In perioada de constructie

- Nivelul crescut al zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și mijloacele de transport

- Emisiile suplimentare de gaze de eșapament produse de utilajele și mijloacele de transport

- Alterarea temporara a peisajului localității

Totuși lucrările se vor desfășura etapizat, pe câte o stradă, iar impactul asupra populației va fi redus și punctiform.

Pământul rezultat din săpătură se depozitează pe o singură parte lăsându-se o banchetă de siguranță de 50 cm. Pe toată durata execuției se va analiza ce cantitate de pământ se poate depozita lateral tranșeii, astfel încât pe toată lungimea străzii pe care se execută săpături să se asigure o fâșie suficientă accesului și circulației autovehiculelor Salvării și Pompierilor. Pentru circulația pietonilor peste tranșei se prevăd la distanțe de 30 - 50 m podețe (pasarele) de acces dotate cu balustrade de protecție. Depozitarea pământului rezultat din săpătura în lungul tranșeii va avea în vedere și asigurarea scurgerii apelor din precipitații astfel încât să se evite inundarea săpăturilor.

Apreciem că nu vor fi creșteri substanțiale ale gazelor cu efect de seră prin implementarea acestui proiect, iar aceste gaze cu efect de seră produse de utilaje și mijloace de transport în perioada de construcție vor fi mult diminuate și prin capacitatea de absorbție a mediului înconjurător, ținând cont de faptul că în mediul rural există mult spațiu verde și mulți arbori.

Realizarea rețelei de canalizare se va face etapizat, fără a fi deschise mai multe fronturi de lucru.

Punerea în funcțiune a obiectivelor proiectului nu generează gaze cu efect de seră.

Sănătatea umană

Atât în faza de construcție cât și de funcționare nu este pusă în pericol sănătatea umană

Fauna și flora – se va decoperta solul cu vegetație și va fi replantat după poziționarea conductelor

Calitatea și regimul cantitativ al apei

Nu vor fi afectate apele prin implementarea proiectului.

Calitatea aerului – Lucrările se vor desfășura etapizat, pe câte o uliță, nu în toată localitatea concomitent, iar impactul asupra aerului va fi redus și punctiform.

Apreciem că nu vor fi creșteri substanțiale de noxe prin implementarea acestui proiect, iar acestea sunt produse de utilaje și mijloace de transport în perioada de construcție, însă vor fi mult diminuate și prin capacitatea de absorbție a mediului înconjurător, ținând cont de faptul că în mediul rural există mult spațiu verde și multi arbori.

Punerea in functiune a obiectivelor proiectului nu genereaza emisii in atmosfera.

Clima – Apreciem ca nu vor fi cresteri substantiale ale gazelor cu efect de sera prin implementarea acestui proiect, iar aceste gaze cu efect de sera produse de utilaje si mijloace de transport in perioada de constructie vor fi mult diminuate si prin capacitatea de absorbtie a mediului inconjurator, ținând cont de faptul că în mediul rural există mult spațiu verde și mulți arbori, iar lucrările vor fi efectuate etapizat.

Zgomote și vibrații - activitatea se va desfășura în limitele normale ale zgomotului și vibrațiilor admise, datorita utilajelor performante folosite, verificarea acestora periodică în perioada de construcție și datorită amenajărilor pentru reducerea zgomotului în perioada de funcționare (împrejmuire cu gard, a stațiilor de pompare și plantarea perimetrală de arbori, distanța față de locuințe).

Peisaj și mediu visual – impact temporar pe perioada de execuție a lucrărilor.

Patrimoniu istoric si cultural - nu este afectat, în zonă neexistând asemenea obiective.

Interacțiunea acestor elemente - impactul asupra fiecărui element fiind de nivel mic spre mediu, punctiform și temporar nu este de natură să producă efecte negative semnificative pentru zona de implementare.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

Impactul negativ generat de implementarea proiectului este direct produs de efectele generate de lucrările de construcție și de amplasare conducte canalizare, însă este unul temporar, pe termen mediu, 18 luni.

Exploatarea obiectivelor construite nu generează un impact negativ de luat în considerare.

Nu putem vorbi de impact cumulativ, nu sunt proiecte existente sau propuse în zonă, lucrările se realizează etapizat și nu există impact remanent.

De asemenea nu se va implementa un alt proiect generator de impact în zona de amplasare a proiectului, cum ar fi construcții, reabilitări, asfaltări de drumuri comunale sau alte investiții propuse în zona proiectului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

Local, numai în zona de lucru pe perioada de realizare a lucrărilor prevăzute în proiect, impactul va fi redus şi reversibil;

În perioada de funcţionare efectul cumulat este prognozat a fi redus dacă este respectată legislaţia în vigoare;

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul asupra factorilor de mediu generat în perioada de execuţie a proiectului prin lucrările de construcţie, utilaje, mijloacele de transport şi organizarea de şantier este mediu; impact redus, pe perioada funcţionării obiectivului;

- probabilitatea impactului;

Nu exista un potențial impact negativ asupra populatiei, faunei și florei, solului, calității apei și aerului, climei, zgomote și vibrații, peste normele admise ca fiind nocive pentru mediu.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Maxim 18 luni, local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcţii şi vor avea caracter temporar; reduse în perioada de exploatare a investiţiei.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- realizarea unui program de lucru cu un orar bine stabilit;

- realizarea lucrărilor din intravilan ca lucrări prioritare, finalizate cât mai rapid, ţinându-se cont însă şi de respectarea procesului şi timpilor tehnologici;

- curăţarea de pământ sau alte materiale a pneurilor autovehiculelor de transport sau a altor utilaje ce părăsesc zonele de lucru;

- efectuarea de controale la transportul de beton cu autobetoniere, pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din localităţi sau pe drumurile publice.

- folosirea unor utilaje si mijloace de transport verificate periodic din punct de vedere al emisiilor de gaze de esapament in aer

- intretinerea periodica a acestora prin repararea la servisuri autorizate și alimentarea in statii PECO autorizate

- umezirea periodica a drumurilor de acces in perioadele secetoase

- gestionarea atenta a deseurilor menajere si din constructii

- limitarea spatiului pe cat posibil pentru organizarea de santier

- natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul nu este susceptibil de a genera un impact semnificativ transfrontier

## VIII.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Atât în perioada executării lucrărilor cât şi ulterior în etapa de exploatare a staţiei de epurare este necesară monitorizarea calităţii factorilor de mediu în zonă.

În acest sens se impune atât auto-monitorizarea tehnologică cât şi monitorizarea factorilor de mediu.

Auto-monitorizarea tehnologică va avea în vedere următoarele aspecte: controlul periodic al instalaţiilor de pompare şi curăţirea coşului cu site de la conductele de alimentare a staţiei de epurare, curăţirea periodică a sitelor şi deznisipatoarelor, verificarea stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor din incinta staţiei (epurarea biologică, linia nămolului), asigurarea unui număr suficient de containere pentru depozitarea temporară a deşeurilor şi materialului grosier recuperat de la grătare şi deznisipator, urmărirea calităţii apelor epurate evacuate în emisarul natural, urmărirea calităţii nămolului rezultat, urmărirea calităţii aerului în zonă, urmărirea dinamicii apelor subterane şi eventuala poluare în zona amplasamentului.

Constructorul va lua toate măsurile pentru protecția ecosistemelor prin montarea de pubele și colectarea selectivă a deșeurilor, montarea unui Wc ecologic și eliberarea organizării de șantier de orice resturi de materiale de construcție. Tot prin grija constructorului se va urmări ca toate utilajele și autovehiculele să aibă ITP-ul la zi, să corespundă din punct de vedere tehnic, să nu aibă scurgeri de lichide și să nu emită noxe în afara limitelor admise prin lege.

În timpul implementării proiectului, în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

-	respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;

-	buna funcţionare a utilajelor; modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-	modul de gestionare al deşeurilor/valorificarea şi monitorizarea cantităţii de deşeuri generate;

-	respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-	refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a şantierului;

În perioada de funcţionare:

- 	monitorizarea calităţii apelor uzate care intra în staţia de epurare şi a apei epurate deversate în receptor;

-	monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate din activitate, valorificate şi eliminate;

## IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/ SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul de față este conform Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizarea localităţilor. Indicativ NP 133–2013 si cu Directiva – cadru apă.

## X.  LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Lucrările propuse pentru realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare, sunt lucrări de terasamente, construcții hidrotehnice și montaj instalații cu caracter temporar (18 luni).

În perioada realizării investiției constructorul își poate organiza șantierul în spațiul indicat de primărie. Astfel nu este necesar ocuparea unor suprafețe suplimentare de teren.

Organizarea de șantier va fi amplasata numai cu acceptul beneficiarului la începerea lucrărilor, pe spațiile libere, în limita de proprietate.

Obiectele aferente organizării de șantier sunt mobile si au caracter provizoriu, funcționand numai pe perioada executiei, fiind “dezafectate" la terminarea lucrarilor.  Ele se compun din:

- Imprejmuire cu panouri de plasa de sarma si poarta de acces

- Amenajare zonă de parcare pentru utilaje şi autovehicule;

- Cabina poarta: 1.3 x 1.3 m;

- Container 1- birou sef de santier: 2.5 x 3.00 m

- Container 2 - birou: 2.5 x 3.00 m;

- Magazine scule si unelte 6.00 x 4.00 m

- Platforma depozitare conducte: 6.00 x 8.00 m;

- Platforma colectare deseuri industriale:  plastic/ metal: 3.0 x 4.00 m

- Platforma depozitare camine canalizare: 14.0 x 15.00 m

- Platforma depozitare agregate: 15.00 x 15.00 m

- Platforma parcare temporara a utilajelor: 10x20 m

- WC ecologic

- Pubele plastic pentru gunoi menajer

- Spațiul pentru amplasarea organizării de şantier trebuie să aibă posibilităţi de racordare la alimentarea cu apă și reţea electrică. Dacă inițial nu există această posibiltate se va asigura un rezervor mobil pentru apă și generator pentru energie electrică. După terminarea zilei de lucru, toate utilajele şi mijloacele de transport vor fi parcate în locuri special amenajate. Se vor materializa şi semnaliza toate zonele de lucru, cu indicatoare în funcţie de tipul de lucrări ce se execută. Curăţenia, va fi permanent în atenţia şi sarcina constructorilor. La fiecare punct de lucru, vor exista puncte de prim ajutor dotate corespunzător, care în cazul accidentelor vor ţine legătura cu cabinetele medicale din sate şi din comună.

În perioada realizării investiției constructorul își poate organiza șantierul astfel:

- constructorul nu va afecta vecinătățile pe platforme neamenajate;

- materialele necesare pentru realizarea umpluturilor (nisip, balast) vor fi puse în operă cu ajutorul utilajelor în cel mai scurt timp după descărcare din autocamioane – nu se vor realiza stocuri pentru perioade îndelungate (săptămâni/luni);

- pentru restul de materiale (scândură cofraje/sprijiniri, cămine, conducte și alte materiale/instalații) aprovizionarea se face strict pentru necesarul zilnic/săptămânal, iar în situații deosebite se pot amenaja suplimentar platforme temporare în imediata apropiere organizării de șantier. In aceasta situatie constructorul are obligatia de a aduce terenul respectiv la folosinta initiala;

- utilajele (buldozer, excavator, autocamioane) în afara programului de lucru vor fi staționate pe amplasamentul organizarii de santier.

Traseele rețelelor de alimentare provizorie cu utilități vor fi cât mai scurte și vor fi astfel alese încât să nu traverseze amplasamentele lucrărilor de bază, deoarece în acest caz vor fi necesare cheltuieli suplimentare pentru demontări și remontări (totale sau parțiale), care vor mări cheltuielile de organizare de santier si vor prelungi durata de executie.

Amplasarea retelelor provizorii de alimentare cu utilitati se va face cu cheltuieli minime, in functie de durata lor de exploatare si de cantitatile si parametrii utilitatilor furnizate. Nu vor fi alese solutii de amplasare subterana a acestora pentru durate mici de exploatare (necesitand un cost mai mare al amplasării) si nici retele de cote '0' sau supraterane la lucrari cu durate mari si foarte mari de exploatare, deoarece acestea duc la deteriorarea retelelor, intreruperea furnizarii utilitatilor pe timp de iarna si prelungirea duratei de executie.

Executantul va face propriile aranjamente pentru toate lucrările de alimentare cu energie electrică necesară pentru execuţia Lucrării.

Asigurarea energiei electrice la punctele de lucru se va realiza printr-un cablu de racord la instalaţiile de alimentare cu energie, în cazul în care acestea au fost executate până la deschiderea şantierului. În caz contrar, se va utiliza un grup electrogen mobil, de şantier. Pentru lucrările de montaj ale conductelor, şantierele vor fi dotate cu aparate de sudură cu generatoare proprii.

Apa este necesară în scopul spălării agregatelor, producerii mortarului şi betonului şi pentru alte utilizări precum probarea, spălarea şi clorarea conductelor. Executantul îşi va face propriile aranjamente pentru alimentarea cu apă de calitate aprobată şi va monta şi întreţine toate pompele, conductele, vanele, rezervoarele, cisternele, furtunele, pulverizatoarele şi alte dispozitive necesare pentru distribuţia apei conform necesităţilor la diversele părţi ale Lucrărilor.

Dacă e necesar, Executantul va preleva apa din râuri şi alte surse şi va prevedea facilităţi temporare de tratare. Executantul va prevedea în orice moment şi pe propria cheltuială, pentru mâna sa de lucru, o alimentare cu apă potabilă.

Suprafața aproximativă ocupată temporar de organizarea de șantier este de aprox. 700mp.

La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier, se procedează la:

- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje

- dezafectarea organizării de şantier

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Organizarea de şantier se va realiza pe terenul indicat de primărie, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus.

Execuția lucrărilor prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

- Apa menajera uzata

- Deseuri menajere si din contructii

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

- în perioada propusă pentru construcţia obiectivului, se va respecta programul de lucru care se va impune prin autorizaţia de construcţie;

- execuţia lucrărilor de constructie se va face doar cu firme autorizate şi care să respecte legislaţia de mediu în vigoare, se vor amplasa toalete ecologice si pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere si corespunzatoare a celor din constructii care vor fi predate unor firme autorizate;

- la finalizarea investiţiei se vor aduce la starea iniţială de funcţionare zonele afectate sau ocupate temporar;

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de şantier se va realiza pe un teren pus la dispoziție de primărie, pe domeniul public. Organizarea de șantier va fi amplasată numai cu acceptul beneficiarului la începerea lucrărilor, pe spațiile libere, în limita de proprietate.

Organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului proiectului, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus.

Execuția lucrărilor prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

- Apa menajeră uzată

- Deșeuri menajere și din construcții

- Zgomot și vibrații

- Emisii în aer de la utilaje și autovehicule

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

- în perioada propusă pentru construcţia obiectivului, se va respecta programul de lucru care se va impune prin autorizaţia de construcţie;

- execuţia lucrărilor de construcție se va face doar cu firme autorizate şi care să respecte legislaţia de mediu în vigoare, se vor amplasa toalete ecologice și pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și corespunzătoare a celor din construcții care vor fi predate unor firme autorizate;

- la finalizarea investiţiei se vor aduce la starea iniţială de funcţionare zonele afectate sau ocupate temporar

## XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

- se va reda terenul la forma iniţială, inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de şantier;

- se vor executa lucrări de refacere a solului, cu relocarea solului decopertat care să refacă aspectul inițial al zonei;

- la finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele care au fost ocupate temporar vor fi curăţate şi nivelate iar terenul readus la starea iniţială;

- surplusul de pământ rezultat se va evacua pe un teren pus la dispoziţie de primăria comunei.

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunţându-se GNM-CJ Mehedinți;

În cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere se va proceda la aplicarea de substanțe absorbante pentru reducerea efectului acesteia și se va reface zona afectată.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiuciului asupra mediului cu modificările și completările ulterioare.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Reabilitarea mediului va include:

- Excavarea şi îndepărtarea elementelor constructive ale proiectului;

- Curăţarea terenului de posibile resturi de materiale de construcție;

- Umplerea excavaţiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora;

- Aşezarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului astfel încât să permită desfăşurarea activităţilor agricole anterioare pe terenurile reabilitate.

## XII.   ANEXE - PIESE DESENATE

- Plan de încadrare (P01)

- Planuri de situație rețea de canalizare (PS01-PS28)

- Plan de situație stație epurare sat Croica (PS22)

- Schemă flux (SE05)

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonate STEREO 70  ale statiei de epurare:

X = 354306.3664  Y = 351100.6251

X = 354338.4684  Y = 351124.4885

X = 354314.6049  Y = 351156.5905

X = 354282.5030 Y = 351132.7270

Gura de varsare a canalului de deversare ape uzate menajere epurate in râul Motru:

X = 355664.5847   Y = 352077.8822

Investiția se propune a se realiza in satele Jirov, Pușcașu, Măru Roșu, Croica, Cernaia, Breta si Vlădășești din comuna Corcova judetul Mehedinti, terenurile fiind destinate pentru fiecare obiect in parte dupa cum urmeaza:

Se propune un sistem de canalizare si epurare ape uzate menajere centralizat cu urmatoarele caracteristici:

- retele de canalizare exterioare in sistem divizor (separativ) in lungime de 21062 m care sa acopere întreaga trama stradala propusa;

- 7 statii de pompare apa uzata menajera pe retea echipate cu doua electropompe (1+1);

- conducte de refulare din tuburi PEHD aferente statiilor de pompare in lungime de 3253 m;

- statie de epurare monobloc cu trepte de epurare mecanica, biologica si dezinfectie conform schitei tehnologice anexate;

- conducta de deversare (pompata) in lungime de 1695 m;

-  racorduri si camine de racord la utilizatori 700 buc;

-  alimentare cu energie electrica pentru statia de epurare și statiile de pompare.

Statia de epurare

Suprafata desfasurata = 347,50 mp

Suprafata construita demisol = 257 mp

Suprafata construita parter (suprastructura) = 90,5 mp

Statia de epurare se va amplasa pe un teren ce se afla in partea de sud-est cu posibilitate de evacuare in emisar (râul Motru) a apelor uzate epurate.

Conducta de refulare parcurge o distanță de 330 m de la statia de epurare până la gura de vărsare în emisar (râul Motru) care se află în aria naturală protejată de interes comunitar ROSAC0366 Râul Motru, iar distanta de conducta care se supapune cu situl este de aprox. 70m. Statia de epurare nu este aplasata in sit.

Pentru realizarea lucrarilor din proiect nu se vor taia arbori, conducta va fi amplasata de-a lungul unui drum de exploatatie agricola existent.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul se va implementa partial in aria naturala protejata de interes comunitar ROSAC0366 Raul Motru.

Situl Natura 2000 ROSAC0366 Raul Motru fost infiintat prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. ROSCI0366 Raul Motru s fost declarat arie seciala de conservare prin Hotărârea nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Suprafata din sit care se suprapune cu suprafata administativ teritoriala a comunei Corcova este de 1%.

Scopul instituirii regimului de protectie consta in asigurarea si mentinerea unei stari de conservare favorabila pentru protectia si conservarea unor specii si habitate de interes comunitar pe teritoriile sale si, acolo unde este cazul, de a readuce intr-o stare de conservare favorabila speciile si habitatele afectate. Acest scop urmareste mentinerea interactiunii favorabile a omului cu ecosistemele naturale, prin protejarea diversitatii habitatelor, a speciilor si a peisajului, promovand pastrarea folosintelor traditionale ale terenurilor, incurajarea si consolidarea activitatilor, practicilor si culturii traditionale ale populatiei locale, si oferind publicului posibilitati de recreere sau turism.

Situl de importanta comunitara ROSAC0366 Raul Motru are o suprafata de 1871,2 ha si se prezinta ca o fasie ingusta, cu o latime maxima de aprox. 700 m, ce se desfasoara pe doua sectoare distincte ale raului Motru: primul sector, porneste din aval de Baia de Arama, din dreptul localitatii Apa Neagra si se intinde pe o lungime de 14,7 km, ajungand pana in dreptul localitatii Catunele si cel de al doilea sector, in lungime de aprox. 32 km, porneste din aval de localitatea Vagiulesti si parcurge un traseu pana aproape de confluenta cu raul Jiu, malurile pastrand urme ale unor formatiuni ripariene de tipul padurilor de lunca, a luncilor inundabile, bratelor moarte.

Formularul standard de declarare al sitului nu are niciun habitat protejat in sit, identifica urmatoarele specii enumerate in Anexa II a Directivei Habitate:

- Lutra lutra

- Bombina variegata

- Barbus meridionalis

- Gobio kessleri

- Rhodeus sericeus amarus

- Sabanejewia aurata

Fata de lista de specii din Formularul Standard, studiile de inventariere care au stat la baza elaborarii Planului de management au mai identificat 6 specii in plus si tipul de habotat 92A0 Paduri-galerii (zavoaie) de Salix alba si Populus alba.

Prin Decizia nr. 270 din 22.06.2021 Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate – privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1206/2016 privind aprobarea Planului de management si Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0366 Raul Motru obiectivele de consrvare au fost realizate pentru speciile din Formularul standard al sitului precum si pentru cele 6 specii nou identificate si habitatul 92A0. Situl se afla in administrarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate.

Obiectivele de conservare ale ROSAC0366 Raul Motru:

| Cod habitat/specie | Denumire specie | Stare de conservare in sit | Obiective de conservare |
| --- | --- | --- | --- |
| 92A0 | Paduri-galerii (zavoaie) de Salix alba si Populus alba | nefavorabila | Imbunatatirea starii de conservare |
| 1032 | Unio crassus (scoica mica de rau) | necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| 1083 | Lucanus cervus (radasca) | necunoscuta | Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |
| 1088 | Cerambix cerdo (croitorul mare al stejarului) | nefavorabila | imbunatatirea starii de conservare |
| 1089 | Morimus funereus (croitor cenusiu) | Buna, favorabila | Mentinerea starii de conservare |
| 1708* | Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (fluturele vargat, fluture urs dungat) | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
| 5261 | Barbus balcanicus (mreana vanata) | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
| 5339 | Rhodeus amarus (boarta) | nefavorabila | imbunatatirea starii de conservare |
| 5197 | Sabanejewia balcanica (cara) | nefavorabila | imbunatatirea starii de conservare |
| 6143 | Romanogobio kesslerii (porcusor de nisip | nefavorabila | imbunatatirea starii de conservare |
| 1193 | Bombina variegata (izvoras cu burta galbena) | favorabila | Mentinerea starii de conservare |
| 1217 | Testudo hermani (testoasa de uscat banateana | nefavorabila | imbunatatirea starii de conservare |
| 1355 | Lutra lutra (vidra) | nefavorabila | imbunatatirea starii de conservare |

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Proiectul propune infiintarea unei retele de canalizare si epurare ape uzate menajere pentru comuna Corcova, cu evacuare in emisar, raul Motru.

In ceea ce priveste prezenta habitatelor pe amplasamentul proiectului, acesta nu se va implementa in niciun habitat de interes comunitar din sit.

Habitatul 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba

Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării Negre dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie înrudite cu acestea. Păduri de luncă multistratificate mediteraneene şi central-eurasiene cu Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp.,

Quercus robur, Q.pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, F. pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare domină de obicei coronamentul prin înălţimea lor; aceştia pot fi absenţi sau rari în anumite grupări vegetale.

Din consultarea Planului de management si vizita pe amplasament habitatul nu se suprapune cu amplasamentul proiectului.

Speciile prezente in sit:

Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului)

Este printre cele mai mari coleoptere din Europa, având o lungime de 24-55 mm.

Adulţii sunt nocturni şi crepusculari. Zboară din mai până în august, pe distanțe de cel mult 500 m față de copacul în care stau. Preferă arbori mari, bătrâni, solitari, expuși la soare. În urma dezvoltării larvelor, care se hrănesc atât sub scoarţă cât și în lemn, zonele de pe copaci cu scoarţa desprinsă au un aspect caracteristic cu galerii mari, sinuoase. Arborii ocupaţi de specie pot fi recunoscuţi și după galeriile de emergenţă ale adulţilor, ce prezintă deschideri mari și ovale, iar cele recente au porţiunea ce străbate scoarţa de nuanţă roșcată.

Croitorul mare al stejarului este o specie polifagă, care preferă stejarii dar și alte specii precum ulmul, castanul, frasinul, salcia, platanul, fagul. Preferă arborii pe picior din zone relativ însorite, dar poate ocupa și lemnul căzut pe sol. Arborii colonizați au găuri de emergență mari care sunt roșietice în interior dacă au fost folosite recent. Acești arbori supraviețuiesc mulți ani după ce au fost colonizați creând habitate pentru multe alte specii. Poate atinge densități mari atunci când colonizează arbori favorabili (arbori însoriți, de peste peste 60 cm grosime). Specie semnalată in zona localitatii Gura Motrului.

Avand in vedere caracteristicile habitatului speciei croitorul de stejar, si consultarea Planului de management, acesta nu poate fi prezent pe amplasament sau in zona proiectului.

Lucanus cervus (radasca)

Mediul său natural este cel al pădurior bătrâne de cvercete cu arbori izolați. Se dezvoltă în stejar și gorun.

Specie rezidentă, larg răspândită, prezentă în tot situl în zona pădurilor de cvercinee. Adultul trăiește însă doar din mai-iunie până în august-septembrie, hrănindu-se cu seva de la suprafața scoarței stejarilor și scurgeri naturale de pe alți arbori.

Rădașca are o dispersie redusă, zburând pe distanțe mici, mai ales la amurg. Specie semnalată in zona localitatilor Cheile Glogovei şi din dreptul localităţilor Gura Motrului, Stângăceaua, Pluta, Cămuieşti, Iormăneşti, Cătunele, Menţi, Motruleni, Lunca Banului, Poşta Veche, Buiceşti şi Argineşti

Avand in vedere caracteristicile habitatului speciei, si consultarea Planului de management aceasta nu poate fi prezenta pe amplasament sau in zona proiectului.

Morimus asper funereus (croitor cenusiu)

Preferă pădurile de foioase din zona de antestepă până în etajul fagului, dar ocazional poate fi găsit și în etajul coniferelor sau în cel de stepă. Prefera pădurile de foioase.

Specie semnalată din Cheile Glogovei şi din dreptul localităţilor Gura Motrului, Stângăceaua şi Pluta.

Avand in vedere caracteristicile habitatului speciei si Planul de management, aceasta nu poate fi prezenta pe amplasament sau in zona proiectului.

Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (fluturele vargat, fluture  urs dungat)

Este un fluture nocturn care zboara atat noaptea cat si ziua.Specie mezofila prefera zonele deschise din padurile de foioase sau povarnisurile cu vegetatie abundenta.Adultii zboara in iulie-august,ierneaza in stadiul de larva, iar in aprilieomizile se hranesc cu frunze de patlagina, salata trifoi, urzica, papadie, canepa codrului.

Specie semnalată in Planul de management in dreptul localităţilor Strehaia, Pluta, Gura Motrului şi Lunca Banului. Specia nu este prezenta in zona proiectului.

Unio crassus(scoica mica de rau)

Molusca bivalva, prefera apele curgatoarecu substrat nisipos, malos sau cu pitris fin.Se hraneste cu particule organice transportate de apa.

Specie semnalată de la Stângăceaua, specie posibil prezenta in zona proiectului.

Testudo hermani (testoasa de uscat banateana)

Specia prefera pajistile, padurile muntoase, regiunile stancoase si tufarisurile. Se hraneste cu diverse plante, fructe dar si cu insecte, viermi, melci. Femela depune oua la inceputul verii.

Avand in vedere caracteristicile habitatului speciei si consultarea Planului de management, aceasta nu poate fi prezenta pe amplasament sau in zona proiectului.

Bombina variegata(izvoras cu burta galbena)

Habitatul speciei il reprezinta ochiuri de apa situate pe drumuri neamenajate, santuri, meandrele paraielor, iazuri, lacuri din etajul submontan. Este prezenta atat in habitatul forestier, mai ales in poieni si liziera cat si in pajisti.Reproducerea are loc in perioada aprilie-iunie in ochiuri de apa.

Specie posibil prezenta in zona proiectului

Lutra lutra (vidra)

Sunt animale semiacvatice  cu habitat pe malul apelor curgatoare si statatoare. Se hranesc cu peste, broaste, crustacei si alte nevertebrate acvatice. Vaneaza in principal noaptea.

Planul de management nu evidentiaza prezenta speciei in zona proiectului.

Romanogobio kesslerii (porcusor de nisip)

Specie de peste dulcicol bentopelagic care traieste pe cursul mijlociu al raurilor de ses si de deal. Se hraneste cu nevertebrate si cu insecte purtate de curent. Reproducerea are loc intre mai si septembrie. Planul de management nu evidentiaza prezenta speciei in zona proiectului.

Barbus balcanicus (mreana vanata)

Traieste de obicei in raurile de deal si de munte, Dunare. Se hraneste cu larve de insecte acvatice, crustacee, viermi si vegetatie acvatica.

Planul de management evidentiaza posibila prezenta a speciei in zona proiectului.

Rhodeus sericeus amarus (boarta)

Este o specie dulcicola, bentopelagic care traieste in apele statatoare (balti, iazuri si helestee) sau lin curgatoare cu fund nisipos.Se hraneste in principal cu alge.

Planul de management nu evidentiaza prezenta speciei in zona proiectului.

Sabanejewia balcanica(cara)

Este o speciede dimensiuni mici, care traieste in rauri, pe cursul superior al apelor curgatoare, prefera fundul de prundis, amestecat cu nisip.

Planul de management nu evidentiaza prezenta speciei in zona proiectului.

Din Analiza planului de management si vizita pe amplasament putem spune ca in zona proiectului sunt prezente urmatoarele specii:

Unio crassus(scoica mica de rau)

Bombina variegata(izvoras cu burta galbena)

Barbus balcanicus (mreana vanata)

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legătură directă si nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar ROSAC0366 Raul Motru.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Analiza formelor de impact cumulativ asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar

In vederea efectuarii unei evaluari de impact asupra speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 analizat a fost luat deasemenea in considerare si analizat si impactul cumulat al proiectului in relatia cu situl Natura2000.

Principalele amenintari dar si presiunile ce sunt identificate asupra sitului sunt urmatoarele:

Cultivarea

Modificarea tehnicilor de cultivare

Tundere/tăiere (recoltarea fan)

Fertilizare -folosirea pesticidelor

Paşunat

Eliminarea gardurilor vii şi crângurilor

Managementul general al pădurii

Plantarea artificială-introducerea de specii alohtone

Defrisarea padurilor

Indepărtarea subarboretului

Indepărtarea arborilor morţi şi bolnavi

Exploatarea fără reîmpădurire

Creşterea animalelor

Hranira animalelor

Arderea

Vanatoarea

Punerea de capcane, otravirea, braconajul

Extractia nisipului si pietrisului

Indepărtarea materialelor de pe litoral

Aşezări permanente

Depozitarea reziduurilor menajere

Depozitarea materialelor inerte

Reţele de comunicaţii

Invazia unor specii

Parazitismul

Ameninţări (categorii de impact viitoare şi previzibile)

a. Continuarea exploatării resurselor minerale (balastru) din albiile minore este în măsură a conduce la pierderi semnificative de habitat de maximă relevanţă pentru speciile criteriu;

b. Păstrarea practicilor de depozitare necontrolată a deşeurilor reprezintă un factor de risc major pentru toţi factorii de mediu (apă, aer, sol, biodiversitate), fiind în măsură a compromite semnificativ potenţialul de valorizare turistică (şi nu numai) al întregii zone;

c. Extragerea necontrolată, abuzivă de material lemnos din zonele ripariene este în măsură a induce transformări profunde la nivelul structurii acestora, conducând la o pauperizare şi o simplificare a biocenozelor;

d. Utilizarea necontrolată, abuzivă, cu depăşirea capacităţii de suport a pajiştilor are un efect detrimental semnificativ asupra biocenozelor, conducând la o scădere dramatică a potenţialului productiv regional; utilizarea zonelor ripariene pentru păşunatul caprelor păstrează un factor de risc deosebit de înalt;

e. În lipsa unei supravegheri conforme a sitului, practici uzuale, pornind de la braconaj (inclusiv piscicol şi până la incendieri), vor contribui în continuare la pauperizarea întregului capital natural local/regional.

Se poate observa ca aceste presiuni si amenintari pentru speciile si habitatul din sit nu pot interfera major cu posibilul impact produs de lucrarile din proiect.

Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

La aceasta etapa de analiza a fost efectuata o vizualizare preliminara a impactului potential pe care proiectul il poate avea asupra elemenetelor naturale din cadrul Sitului Natura 2000 ROSAC0366 Raul Motru si a urmarit identificarea formelor de impact pentru care se pot atinge praguri semnificative.

Formele impacturilor pe care proiectul sus-numit le poate genera asupra biodiversitatii, au un caracter de manifestare diferita in etapa de executie cat si in etapa de functionare.

Durata de manifestare a acestor impacturi va fi dupa cum urmeaza:

-	Etapa de implementare a proiectului nu poate manifesta impacturi mai mari de 18 de luni, perioada de executie estimata.

-	Etapa de functionare, va manifesta o serie de impacturi nesemnificative pe toata perioada de exploatare, daca titularul se va asigura ca apele uzate epurate, deversate in raul Motru respecta standardele de avizare, iar aceasta situatie va fi gestionata evolutiv in functie de planul de mentenanta adoptat pentru proiectul functional.

Pot exista forme de impact ce se pot evidentia atat pentru etapa de construire cat si pentru etapa de functionare cum ar fi zgomotul si emisiile de noxe produse in etapa de construire.

Probabilitatile formelor de impact pot fi urmatoarele:

| Impact Biodiversitate | mediu/redus probabil pe viitor |
| --- | --- |
| Impact Populatie-Zgomot | Foarte redus/ inexistent pe viitor |
| Impact Corpuri de apa de suprafata | redus/redus probabil pe viitor |
| Impact Corpuri de apa subterana | redus/putin probabil pe viitor |
| Impact Patrimoniu | inexistent/ inexistent pe viitor |

- Etapa de executie a proiectului

In etapa de executie a proiectului pot aparea urmatoarele tipuri de impacturi: zgomotul, alterarea calitatii aerului prin noxele generate in urma functionarii autovehiculelor si a utilajelor folosite in faza de construire, aparitia speciilor invazive, afectarea temporara a habitatului Bombina variegata.

Pierderea habitatelor

Nu vor exista forme de impact ce pot influenta suprafetele existente ale habitatelor aflate in situl Natura 2000, avand in vedere faptul ca proiectul nu se va desfasura in interiorul unui habitat protejat.

Alterarea habitatelor

Proiectul nu se va implementa in haitatul 92A0.

Fragmentarea habitatelor

Lucrarile nu se vor desfasura in interiorul sitului Natura2000, iar pozitionarea conductei care traverseaza situl pana la emisar se va face de-a lungul drumului de exploatare agricola.

Nu se va produce prin proiect fragmentarea habitatelor.

Perturbarea activitatii speciilor

Posibila perturbare a speciei Bombina variegata pe perioada executarii lucrarilor din proiect. Impact mediu.

- Etapa de operare a proiectului

Formele de impact din cadrul etapei de operare a proiectului posibila afectare a speciilor Unio crassus(scoica mica de rau) si Barbus balcanicus (mreana vanata)  daca apele uzate menajere epurate deversate in emisar nu respecta normativele impuse la avizare.

Alterarea habitatelor

In cadrul etapei de operare nu exista forme de impact care pot duce la alterarea habitatelor daca apele uzate menajere epurate deversate in emisar nu respecta normativele impuse la avizare..

Perturbarea activitatii speciilor

Perioada de functionare a proiectului nu va perturba activitatea speciilor acvatice daca apele uzate menajere deversate in emisar nu respecta normativele impuse la avizare.

Reducerea efectivelor populationale ale speciilor de fauna

In cadrul etapei de operare nu exista forme de impact care pot duce la reducerea efectivelor populationale ale speciilor existente in situl Natura2000 inveciinat cu proiectul.

Fragmentarea habitatelor

Functionarea investitiei nu genereaza forme de impact ce pot duce la fragmentarea habitatelor.

Impact direct

– pe perioada de executare a lucrarilor – impact mediu, temporar, reversibil, produs de lucrarile propuse in proiect -vor fi propuse masuri de reducere a acestuia

-pe perioada de functionare – minor, produs doar accidental, ca urmare a unor incidente produse la statia de epurare sau pe traseul conductei din aria protejata – se vor propune masuri de reducere a acestuia

Impact indirect – modificarea structurii vegetale pe zona decopertata pentru pozarea conductelor, uciderea accidentala a speciei Bombina variegata, vor fi propuse masuri de reducere a acestuia

Impact rezidual – nul, lucrarile din proiect nu vor evea efecte negative cu durata mare de afectare in timp, cu conditia respectarii masurilor de reducere a impactului negativ prezentate

Impact cumulat – nul, in zona proiectului nu sunt  existente sau propuse alte activitati generatoare de impact asupra speciilor de flora si fauna din sit.

Impact pe termen scurt – impact mediu produs de disconfortul executarii lucrarilor

Impact pe termen mediu – impact mediu, refacerea stratului ierbos si restabilirea microfaunei prezente in zona de pozare a conductei de evacuare ape uzate epurate va dura aprox. 2 ani.

Impact pe termen lung  - nul

In concluzie estimarea impactului negativ la implementarea proiectului dupa aplicarea masurilor de prevenire si reducere a acestuia este urmatoarea:

-	Impactul direct si indirect, pe termen scurt, mediu si lung, rezidual si cumulat produs de realizarea lucrarilor din proiect asupra speciilor de interes conservativ si habitatelor acestora,  asupra obiectivelor specifice de conservare pentru aria naturala protejata ROSAC0366 Raul Motru  va fi nesemnificativ, in faza de executie, operare si dezafectare. Integritatea si coerenta Retelei Natura 2000 nu vor fi afectate.

Analizand prezenta habitatelor si speciilor de plante, mamifere, nevertebrate, amfibieni si pesti prezente pe amplasamentul proiectului si in zona de implementare a acestuia apreciem ca impactul negativ asupra acestora este unul mediu, temporar, pe perioada de executie a lucrarilor.

In perioada de functionare a investiției nu se preconizează surse de poluare sau de presiune care să amenințe speciile/habitatele speciilor din sit şi nici componenta de biodiversitate în general, proiectul propus nefiind de natură să polueze mediul înconjurător daca vo fi respectate normele tehnice specifice de mentenanta si interventii si in caz de avarii asupra retelei de refulare ape uzate menajere epurate.

Lucrarile nu vor interveni negativ in evolutia populatiilor sau starea de conservare a speciilor atat in etapa de executie cat si in cea de functionare.

Pentru eliminarea/reducerea oricarei forme de impact asupra speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSAC0366 Raul Motru, proiectul se va realiza cu urmatoarele conditii:

In perioada de constructie:

•	Organizarea de şantier se va amplasa în afara ariei naturale protejate ROSAC0366 Raul Motru;

•	se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei);

•	 se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament,  precum şi întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a acestora conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranţa şi protecţia muncii;

•	se vor utiliza căile de acces existente, care în perioada secetoasă vor fi umezite permanent;

•	programul de lucru pe şantier va respecta intervalul orar 8 – 18;

•	la finalizarea lucrărilor, se vor îndepărta toate materialele nefolosite de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, se vor realiza lucrările necesare pentru refacerea zonelor deteriorate şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar;

•	dotarea santierului cu tăvi de retentie si materiale absorbante pentru interventie cazul producerii unor poluari accidentale cu produse petroliere;

•	Se va limita viteza utilajelor de transport, pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi;

•	Personalul angajat va fi instruit cu privire la faptul că proiectul va fi implementat parţial în interiorul sitului Natura 2000 ROSAC0366 Raul Motru asupra măsurilor şi responsabilităţilor ce le revin pentru protecţia acestora, a speciilor si habitatelor  precum şi pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei factorilor de mediu, despre posibila prezenta in zona proiectului a speciei Bombina variegata. Indivizii identificati pe amplasament vor fi relocati in aval de amplasamentul proiectului;

• Lucrarile de pozare a conductei de evacuare in emisar a apelor uzate menajere epurate nu se vor executa in perioada aprilie-iunie cand are loc reproducerea speciei Bombina variegata;

• Pentru suprafata de conducta de evacuare ape uzate epurate de la statia de epurare in emisar lucrarile se vor executa in ampriza unui drum  de exploatare agricola existent si constau in: decopertare teren,  saparea santului, pozarea conductei de evacuare ape uzate menajere, refacerea stratului decopertat, renaturare adecvata- unde este cazul.

•	Lucrările se vor executa pe tronsoane de 100m iar stratul decopertat va fi pastrat si conservat si se va folosi la acoperirea conductei astfel incat sa se pastreze compozitia floristica existenta si evitarea introducerii de specii invazive, pentru portiunea de conducta amplasata in ampriza drumului agricol; .•	Depozitarea temporara a pământului excavat se va face pe suprafete lipsite de vegetatie, în exteriorul sitului;

•	Se vor efectua lucrări specifice de  revegetare prin insamantare si plantarea cu specii native pentru refacerea stratului de sol, in completarea regenerarii naturale, pe suprafețele impactate temporar de implementarea proiectului, in toate zonele finalizate  de lucru; se va monitoriza evolutia refacerii stratului vegetal dupa terminarea proiectului;

•	Operatiunile de sapare si umplere se vor desfasura la distanta scurta de timp astfel incat capacitatea productiva a solului excavat sa nu fie diminuata semnificativ si sa fie redus riscul de colonizare cu specii alohtone invazive.

•	Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor tehnice si menajere generate de personalul prezent pe amplasament

In perioada de functionare:

●  se vor exploata corespunzator retele, instalatiile si constructiile executate pentru functionarea retelei de evacuare in emisar a apei uzate menajere;

●   se vor intretine si monitoriza retelele si celelalte  obiective ale retelei de refulare;

●  reziduurile si deseurile rezultate din activitatea de intretinere/reparatie a investitiei propuse se vor colecta in spatii special amenajate si se vor transporta de catre operatorul de salubritate autorizat din zona spre valorificare/eliminare;

● in cazul producerii unei poluari accidentale ca urmare a activitatii de reparatii/intretinere a investitiei, se va interveni imediat prin curatarea/ecologizarea zonei; se va elimina cauza care a condus la incident; se va restabili functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei functionari normale.

•	Se va monitoriza apa evacuata in emisar prin analize specifice impuse de autoritatile competente, astfel incat sa nu fie afectate speciile de fauna din raul Motru.

•	In vederea  protejarii speciilor de fauna, atat in perioada de constructie cat si de functionare sunt interzise:

-orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Sursa datelor utilizate la elaborarea capitolului XIII o constituie:

- Formularul standard al sitului ROSAC0366 Raul Motru

- Observaţii în teren  efectuate în zona de studiu;

-  Planul de management al sitului si Anexele acestuia

- Decizia ANANP nr. 270/22.06.2021

Analiza impactului potential produs de implementarea proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare din aria naturala protejata ROSAC0366 Raul Motru  este realizata in tabelul anexat acestui memoriu. Precizam ca analiza este realizata pentru speciile prezente in zona proiectului.

f) alte informaţii prevăzute în legislația în vigoare:

Nu este cazul.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

bazinul hidrografic: Jiu

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Cursul de apa: râul Motru; cod cadastral: VII.1.036.00.00.00.0;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Corpul de apă de suprafață: RORW7.1.36_B100 – Motru - confl. Jirov conf.Jiu

Corpul de apă subteran: ROJI 07 - Corpul apelor subterane pliocen.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă

3. Indicarea obiectivului / obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Proiectul nu se realizează pe un curs de apă.

XV.CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. .................................. PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului

Primar Giubega Ion

SC CCC PROIECTARE SRL

CUI 44672194

Nr. Reg. Com:  J16/1961/2021

JUD. MEHEDINȚI, MUN. CRAIOVA, STR. AMARADIA, NR.31

PROIECTUL CONTINE:    56 pagini scrise

...  piese desenate

# Text boxes

DENUMIRE PROIECT:

CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT

ÎN SATELE JIROV, PUȘCAȘU, MĂRU ROȘU, CROICA, CERNAIA, BREȚA ȘI VLĂDĂȘEȘTI DIN

COMUNA CORCOVA

FAZA DE PROIECTARE 	-  ACORD DE MEDIU, Conform Anexa nr. 5.E la Legea 292/2018

PROIECT NR:  15/2022

BENEFICIAR:

COMUNA CORCOVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

PROIECTANT GENERAL: SC SMITH&KLEIN SRL

2022

FILA FINALA

DENUMIRE PROIECT:

CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT

ÎN SATELE JIROV, PUȘCAȘU, MĂRU ROȘU, CROICA, CERNAIA, BREȚA ȘI VLĂDĂȘEȘTI DIN

COMUNA CORCOVA

BENEFICIAR:

COMUNA CORCOVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

PROIECTANT GENERAL: SC SMITH&KLEIN SRL

2022