AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Nr.  .............. / ...................

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ……… din ………………….

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. ALEXANDER FOREST S.R.L. cu sediul în județul Mehedinți, comuna Hinova, sat Ostrovu Corbului, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu nr. 15.378/20.12.2023 în baza:

- Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 256/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte, publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin M.M.A.P. nr.1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 29.02.2024, că proiectul ”CREAREA UNEI INSTALAȚII FOTOVOLTAICE ÎN CADRUL S.C. ALEXANDER FOREST S.R.L.” propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Hinova, sat Ostrovu Corbului, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.

JUSTIFICAREA  PREZENTEI  DECIZII:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.3 – Industria energetică, lit. a) – „instalații industriale pentru producerea energiei electrice[…]; pct. 10 – Proiecte de infrastructură, lit. a) – ”proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale”;

- titularul și A.P.M. Mehedinți au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și luarea deciziei etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- conform criteriilor de selecție pentru stabilirea evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 a Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

- Caracteristicile proiectului

  - Dimensiunea și concepția întregului proiect

Oiectivul general al proiectului este crearea unei noi capacităţi de producere energie electrică verde (radiația solară) cu o putere instalată de 0,635 MW, în localitatea Ostrovul Corbului, comuna Hinova, județul Mehedinți. Proiectul are ca specific producerea de energie electrică verde pentru utilizarea ulterioară în cadrul S.C. ALEXANDER FOREST S.R.L.. Proiectul constă în construirea unei instalatii fotovoltaice. Prin implementarea proiectului se va valorifica potențialul solar cu consecințe benefice asupra mediului, prin înlocuirea energiei electrice produsă în instalații termoenergetice cu energie electrică solară.

Valoarea investiției este estimată la 4.282.340,27 lei. Perioada de implementare a proiectului va debuta după obținerea autorizației de construire și este estimată la cca. 24 luni.

Terenul propus pentru realizarea instalației fotovoltaice, în suprafață de 0,6531 ha, este amplasat în localitatea Ostrovu Corbului, comuna Hinova, județul Mehedinti și face parte din terenul cu CF nr. 51225 în suprafață totală de 27.480 mp, având categoria de teren agricol. El aparține societății Alexandru Forest S.R.L. - titulara prezentului proiect.

Capacitatea de producție a instalației fotovoltaice va fi de aprox. 0,635 MW.

Pentru montarea panourilor fotovoltaice, se vor folosi structuri metalice ușoare îmbinate cu piese de oțel și aluminiu galvanizat, formând o structură fixă la sol.

Pe baza studiului de soluție privind conectarea instalației fotovoltaice la Sistemul Energetic National, investitorul va decide ulterior asupra soluției detaliate de racordare la rețeaua electrică.

Modul de asigurare a utilităţilor, depozitare deșeuri, căi de comunicație

- Alimentarea cu energie electrică - branșament la rețeaua existentă în zonă.

- Alimentarea cu apă – pe perioada construcției se va utiliza sursa de apă potabilă de pe amplasamentul punctului de lucru al S.C. ALEXANDER FOREST S.R.L.. Pentru perioada de funcționare nu este necesară sursă de alimentare cu apă.

Evacuarea apelor uzate – pe perioada construcției se va utiliza instalației/grupuri sanitare de pe amplasamentul punctului de lucru al S.C. ALEXANDER FOREST S.R.L.. Pe perioada de funcționare a instalației nu se produc/elimină ape uzate. Se va folosi grupul sanitar de la sediul firmei, atât pentru perioada de execuție a lucrărilor cât și pentru perioada de mentenanță și monitorizare a instalației fotovoltaice.

- Asigurarea agentului termic – nu este cazul.

Platformele pentru staționarea mijloacelor de transport vor fi balastate. În caz de scurgeri accidentale cu combustibil, firma constructoare va fi dotată cu material absorbant/nisip și butoi metalic pentru intervenții.

Depozitarea deșeurilor se va face în spații special amenajate. Deșeurile menajere și deșeurile tehnologice rezultate din activitate vor fi depozitate (temporar) corespunzător, fiind apoi preluate de operatorul de salubritate care acționează în zona proiectului.

Nu sunt necesare drumuri noi de acces. Accesul carosabil (utilitar, pompieri) şi pietonal la teren, este asigurat din drumul județean și drumul de exploatare existente. Accesul în incintă se face direct din drumul de exploatare.

În perioada de exploatate a instalației electrice fotovoltatice se va consuma energie electrică pentru asigurarea cerinței procesului de producție respectiv. Echipamentele instalației electrice fotovoltaice funcționează cu energie electrică asigurată din rețeaua publică de energie.

Instalația fotovoltaică va funcționa în sistem automat, în perioada de exploatare fiind necesare numai materiale specific întreținerii și reparațiilor (componente ale echipamentelor tehnologice, materiale electrotehnice, ulei mineral pentru transformator), în general, în cantități foarte reduse.

Organizarea de șantier

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, în zona proiectului, pe toată durata execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus.

Având în vedere caracterul provizoriu al organizării de șantier se consideră că principalele lucrări necesare amenajării sunt cele legate de amplasarea containerelor pentru echipamente și materiale mici, precum și a amenajărilor pentru necesitățile personalului.

O altă categorie de lucrări pentru organizarea de șantier poate fi cea de amenajare a locului de depozitare provizorie a materialelor și echipamentelor ce urmează a fi instalate, aceasta constând în asigurarea unui spațiu plan, ușor accesibil de către utilaje, loc în care sunt descărcate și păstrate pentru perioada foarte scurtă componentele necesarului de lucru (de dorit pentru ziua în curs) de unde sunt preluate și deplasate în teren la locul de montaj, spațiu pe care sunt amplasate opțional rastelele, suporți speciali, etc., pe care vin cu transportul panourile fotovoltaice, containere de depozitare de mici dimensiuni pentru șuruburi, papuci, elemente sertizabile, șăibi, bride, bobine de cabluri de diverse diametre la metraj, etc..

Având în vedere specificul lucrării, metodele folosite în etapa de construcție sunt cele de instalații-montaj, toate componentele instalației fotovolatice fiind echipamante modulare configurabile a căror punere în operă se face prin lucrări de ansamblare mecanică, toate echipamantele fiind prefabricate personalizat, astfel că lucrările nu necesită adaptări sau intervenții ce implică construcții ajutătoare. Montajul se face cu scule electrice portabile nefiind necesară prezența unor ateliere specializate în cadrul organizării de șantier.

Începerea execuţiei lucrărilor aferente acestei investiţii, se va face numai după delimitarea suprafeţei amplasamentului, a zonelor de depozitare temporara a materialelor, echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal încheiat între beneficiar şi executant.

Se au în vedere: delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie; dotarea şi organizarea în baza proiectului de organizare de şantier inclus în proiectul de execuţie.

În cadrul organizării de șantier, se vor amplasa un panou de identificare a investiƫiei, un container metalic pentru colectarea deșeurilor din construcƫii. Deşeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi vor fi preluate de către operatorul local de salubrizare.

Întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se va realiza în ateliere de reparații autorizate, în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol. Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament. Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului.

La finalizarea lucrărilor, terenul afectat va fi refăcut.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de investiţie

Refacerea amplasamentului la finalul activității instalației fotovoltaice (dezafectarea acestuia) constă în lucrări legate de nivelarea superficială a suprafeței de teren (cu echipamant tip greder), pentru a restabili planeitatea suprafeței afectate de extragerea fundațiilor din piloti metalici pe care sunt fixate sistemele de panouri, ș.a..

  - Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate

Proiectul este de sine stătător, nu se cumulează cu alte proiecte existente și/sau aprobate.

Titularul proiectului mai are în funcțiune pe terenul respectiv un atelier de tâmplărie și pentru producerea peleților.

Alternativele care au fost luate în considerare:

Alternativa 0 – nerealizarea investiției - terenul va rămâne în continuare nefolosit, fără producere de plus-valoare;

Alternativa 1 presupune realizarea proiectului în mai multe etape, fapt ce ar duce la o activitate prelungită a șantierului de lucru producând disconfort în zonă cât și costuri ridicate și tergiversarea lucrărilor.

Alternativa 2 constǎ în realizarea investiției, variantă aleasă de proiectant și beneficiar, fapt ce duce la valorificarea energiei solare.

  - Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Proiectul se încadrează corespunzător în esența dezvoltării durabile, lucrările de construcții-montaj și, ulterior, exploatarea instalațiilor nu presupune utilizarea de materiale din categoria resurselor naturale epuizabile din zonă sau din zone ce întră în categoria ariilor protejate.

Singura resursă naturală utilizată pentru investiția propusă este solul pe care urmează să se realizeze/amplaseze parcul fotovoltaic cu toate componentele sale.

  - Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

Cantitățile de deșeuri generate în perioada de construcție sunt dependente de sistemul constructiv și de modul de gestionare a lucrărilor. Pentru toate deșeurile generate se va realiza sortarea la locul de producere și depozitarea temporară în incintă.

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activităților de construcție-montaj (codificate conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele: 15 01 01 - ambalaje de hârtie și carton; 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice; 15 01 03 - ambalaje de lemn; 15 01 04 - ambalaje metalice; 15 01 05 - ambalaje de materiale compozite; 15 01 06 - ambalaje amestecate; 20 03 01 - deșeuri menajere.

Planul de gestionare a deșeurilor  este impus de către fluxul de tranzit al ambalajelor pe zona organizării de șantier. Ambalajele echipamentelor și instalațiilor montate într-o zi de lucru pot fi evacuate în totalitate de pe teren și/sau de pe organizarea de șantier (această țînând în oarecare măsură și de de procedura de transport la locul de instalare și de dezambalare, manoperă ce poate fi specifică fiecărui tip de echipament prin materialul din care este compus precum și de configurația să fizică), astfel încât ambalajelor pregătite (prin presare și legare, sau pur și simplu prin pliere și stocare organizată) pentru evacuare, să le poată lua locul aceiași cantitate de deșeuri provenite din ambalaje la sfârșitul zilei următoare. De succesul acestei proceduri sunt responsabili cei din coducerea organizării de șantier și firmele ce se ocupă de recuperare selectivă a deșeurilor conform încadrărilor amintite.

Depozitarea resturilor reciclabile se va face în cadrul incintei, în containere individuale, diferențiate pentru fiecare material reciclabil și se vor stabili termene de ridicare cu o firmă specializată în acest sens. Se vor asigura facilitățile necesare pentru colectarea selectivă.

Funcționarea obiectivului va genera deșeuri de tip menajer. Deșeurile  menajere  se  vor  depozita  în  europubele  etanșe, din PPR, amplasate  pe  o platformă betonată din cadrul incintei, de unde vor fi evacuate periodic de firma specializată în salubritate.

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate

În perioada de construcții-montaj, în procesul de lucru, având în vedere că lucrarea constă în asamblarea mecanică a unor elemente prefabricate de precizie, nu a fost identificată utilizarea/folosirea nici unui fel de substanțe și/sau preparate chimice, mai ales a unora cu potențial periculos.

  - Poluarea și alte efecte negative

Ținând cont de tipul de activitate propusă prin proiect, se preconizează că acest tip de obiectiv nu va avea impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu din zona influentă, urmând să se înregistreze o ușoară presiune doar în timpul lucrărilor de construcție.

Factor de mediu apă

Conform amplasamentului vizat cât și a celor amintite anterior, în timpul funcționării parcul fotovoltaic nu produce poluanți care să afecteze proximitatea.

Amplasamentul nu este prevăzut cu puț forat sau aducțiune de apă care după folosire/contaminare să fie drenată spre un emisar sau canale de desecare.

Parcul fotovoltaic nu are procese tehnologice care să folosească apă și din care să rezulte ape uzate cu potențial periculos pentru sol, subsol sau emisari.

Factor de mediu aer

# Toate instalațiile parcului fotovoltaic, prin însuși principiul lor de funcționare, nu produc nici un fel de emisii poluante pentru atmosfer, ele nefiind gazda nici unui proces chimic sau fizico-chimic care să producă noxe.

# Zgomot și vibrații

Structurile principale (suporții trakerelor) vor fi montate în sol prin implantare (batere prin vibrații mecanice cu utilaje tip sonetă). Prin urmare, în timpul implementării proiectului se va genera zgomot de un anumit nivel acustic.

În timpul exploatării obiectivului, parcul fotovolatic fiind constituit din instalații dinamice auto-orientabile ce susțin panourile fotovoltaice (trakere) acționate de motoare cu zgomot redus - sub 50dB, plus echipamente containerizate care au sisteme inteligente de ventilație cu zgomot redus, putem spune că toate acestea sunt neutre din punct de vedere al producerii de zgomot și vibrații exceptând zgomotul produs de vânt în interacțiunea sa cu panourile fotovoltaice sau cu containerele tehnice (care sunt relativ de mici dimensiuni raportat la mărimea terenului) ce au o geometrie paralelipipedică cu o anumită portanță la vânt.

Sistemele traker au posibilitatea constructivă de a rezista la vânt de până la 80 km/h în orice poziție, viteză peste care trec automat în stow position - poziție orizontală de repaus (stocare) în care ele se protejează reducând la maxim portanță panourilor la vânt. În general, nici un echipament de genul celor menționate anterior nu produce pe timp însorit și fără vânt un nivel sonor mai mare de 45-48 dB care în spațiu deschis și la o distanță de peste 2 m este imperceptibil. Zgomotul produs de natură este în funcție de activitatea maselor atmosferice în deplasare sau de aversele ce pot surveni, fenomene asupra cărora nu se poate face o estimare certă de nivel sonor ambiental.

Având în vedere destinația de folosire a echipamantelor componente ale câmpului fotovolaic se poate considera că acestea nu produc nici un fel de vibrații în funcționare și nici nu sunt proiectate a fi supuse unui anumit nivel de vibrații,  acestea constituindu-se într-un regim anormal de lucru pentru ele, care este preîntâmpinat prin soluția de proiectare.

Radiații

Proiectul de parc fotovoltaic nu se încadrează în categoria proceselor tehnologice ce emit radiații cu potențial nociv, respectiv parcul solar nu emite radiații în funcționare decât cele prin reflexie (fenomen secundar minor care la ultimele generații de panouri fotovoltaice este eliminat aproape integral) și care au aceiași lungime de undă cu radiația solară incidentă. Practic, radiația emisă este aceeiași cu aceea a mediului și fără pericol suplimentar.

Prin însăși tehnologia de fabricație a panorilor fotovoltaice tip-P monocristaline care înglobează o sticlă de protecție de 3,2 mm cu acoperire antireflex (de tip sticlă armată cu conținut scăzut de fier), se evită reflexiile nedorite ale radiației solare care ar fi neplăcute, constituidu-se în factor de pierderi de putere prin fenomenul de reflexie. Ele funcționează nominal în plaja de – 40 + 85°C, cu o toleranță de putere de 0-3% la 800 W/m, la 45 - / + 2% °C temperatură nominală de funcționare a celulei fotovotaice (NOCT).

Factor de mediu sol/subsol

Pe suprafața destinată proiectului, pe timpul lucrărilor, va lua ființă un șantier de construcții-montaj cu preponderență pe asamblarea unor structuri prefabricate de mare precizie. Structurile principale (suporții trakerelor) vor fi montate în sol prin implantare (batere prin vibrații mecanice cu utilaje tip sonetă). Structurile metalice sunt tratate galvanic anticoroziv și beneficiază și de un strat suplimentar de vopsea depus electrostatic, acoperiri care le conferă din punct de vedere chimic un statut neutru în interacțiunea cu solul în care sunt implantate.

Posibilitatea de poluare a solului și subsolului, apelor și eventual a apelor freatice de către echipamantele ce sunt instalate este extrem de redus în acest caz (șantierul având decât tehnologii de montaj), singura sursă potențială de poluare fiind utilajele de șantier (utilaje de transport, ridicare-coborâre, evacuare ambalaje-deșeuri, etc.), care în mod absolut excepțional pot să deverseze accidental carburant, lichid de răcire sau lichid hidraulic.

Cele enunțate anterior sunt valabile numai pentru perioada de instalații-montaj a parcului când există o organizare de șantier și utilaje de lucru ce se pot constitui în factor de risc; pentru perioada de exploatare nu intră în discuție apariția de surse de poluare pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime.

În probabilitatea neplăcută a apariției unui incident în urma căruia a fost deversat accidental un fluid din cele amintite anterior, responsabilii organizării de șantier trebuie să fie pregătiți cu materiale absorbante de genul rumeguș sau nisip de granulație mică cu care să se colecteze rapid cea mai mare parte a contaminantului, în scopul de a limita extinderea pe suprafață și a nu lăsa posibilitatea de a se infiltra adânc în sol. Este necesar să se evacueze materialul absorbant când acesta este saturat și să se repete operațiunea până nu mai există urme vizibile de contaminare.

În cazul în care există în dotare alți agenți de neutralizare și decontaminare aceștia vor fi folosiți în timp util după îndepărtarea efectului imediat vizibil, iar în cazul în care aceștia nu sunt disponibili în momentul respectiv, se va face cât mai rapid posibil o exfoliere a solului în zona de contaminare pe o adâncime determinată, corespunzătoare gradului de penetrare al agentului contaminant, astfel încât subsolul și apele freatice de mică adâncime să nu ajungă în contact direct cu agentul invaziv.

Solul contaminat va fi evacuat de pe suprafața de lucru, iar în cazul în care este necesară depozitarea lui provizorie până la transport, aceasta se va face pe un suport de folie impermeabilă care îl izolează de solul necontaminat pe care este depozitat, spre a nu produce altă contaminare în lanț.

Pentru perioada de funcționare și exploatare a parcului fotovoltaic nu există nici un factor de risc pentru sol, orice lucrare și/sau dotare pentru protecția solului nefiind necesară.

Biodiversitate

Comuna Jiana este inclusă ca și areal în categoria zonelor protejate Natura 2000 și are vecinătăți care să necesite astfel de încadrări. Terenul a cărui destinație urmează să fie schimbată este situat aproape integral în situl de importanță comunitară ROSAC(ROSCI)0306 Jiana și, parțial, în aria de protecție avifaunistică ROSPA0011 Blahnița.

Implemetarea proiectului, atât în faza de construcţie, cât şi în cea de funcționare, nu induce un impact semnificativ asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate ROSCI0306 – Jiana și ROSPA0011 Blahnița.

Această parte a sitului şi arealul propus este format doar din terenuri arabile, acestea fiind ecosisteme a căror relaţii structurale şi funcţionale sunt minimalizate.

Pe amplasament nu au fost identificate specii și habitate de interes comunitar.

Terenul destinat proiectului nu prezintă un tablou vegetal important din punct de vedere floristic. Prin realizarea proiectului nu se schimbă vegetația existentă.

În zona de implementare a proiectului nu există habitate de interes comunitar sau habitate tipice ale speciilor de interes comunitar.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Parcul fotovoltaic va fi realizat pe un teren cu suprafața de aprox. 48 ha, ce are un are regim de extravilan, arabil neproductiv.

Distanța față de limita de proprietate pentru cea mai apropiată gospodărie din localitatea Jiana a Parcului fotovoltaic Jiana 1 (Incinta A) este de 120 m.

Pe suprafața U.A.T.- ului comunei Jiana există și unele obiective încadrate la categoria monumente istorice și de arhitectură, dar care nu au nici o incidență cu terenul destinat parcului fotovoltaic.

Alte zone pe care să fie instituite regimuri de restricție sau zone de interes tradițional, conform P.U.G. Comuna Jiana, nu se cunosc.

Având  în vedere distanța redusă față de așezările umane, proiectul nu necesită măsuri de protecție suplimentare; specificul proiectului îl recomandă pentru aceasta (nu sunt necesare măsuri suplimetare pentru protecția așezărilor umane); parcul fotovoltaic nu emite noxe de nici un fel care să afecteze calitatea vieții locuitorilor din proximitate.

2.6 Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

- Riscul de accidente majore: nu este cazul;

- Riscul de dezastre naturale: nu este cazul - terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale;

- Riscuri cauzate de schimbările climatice: nu este cazul.

Nu se vor utiliza materiale cu risc pentru om/mediu și titularul de proiect/constructorul va lua măsuri în vederea prevenirii accidentelor.

2.7 Riscurile pentru sănătatea umană

Obiectivul propus nu are un caracter special care să-l facă incompatibil cu vecinătățile fiind o construcție nepoluantă, cu funcțiunea de parc fotovoltaic.

Principalele elemente legate de impactul realizării și funcționării obiectivului asupra așezării umane și sănătății populației din perioada execuției lucrărilor vor fi diminuate prin măsuri atenuatoare ale efectelor.

- Amplasarea proiectului

Parcul fotovoltaic va fi realizat pe un teren cu suprafața de aprox. 48 ha, ce are un are regim de extravilan, arabil neproductiv.

Terenul se află în județul Mehedinți, comuna Jiana, în vecinătatea satului Jiana. Pe teren nu se află construcții.

Configurarea parcului fotovoltaic Jiana 1 va fi compusă din trei incinte, după cum urmează:

- Incinta A - NC 51706 (206.164,21 mp), având următoarele vecinătăți: Est - NC 50168; Vest - Drum județean DJ 564; Sud - Drum exploatare; Nord - Drum exploatare;

- Incinta B – NC: 51693, 51687, 51692, 51688, 51702, 51701, 51690 (218.734,11 mp), având următoarele vecinătăți: Est - Drum județean DJ 564; Vest -  Drum exploatare; Sud – Teren rezervă primărie; Nord - Drum exploatare;

- Incinta C - NC 50125 (54700,39 mp), având următoarele vecinătăți: Est - Drum exploatare; Vest -  Drum exploatare; Sud - Drum exploatare; Nord - Terenuri agricole - prop.privată.

Accesul se poate face din drumurile de exploatare și din drumul județean DJ 564.

Coordonatele geografice ale colțurilor parcului fotovoltaic în proiecție Stereo 1970, conform măsurătorilor din cadastrul existent, sunt următoarele:

Riscul și categoria geotehnică:

Conform normativului NP074/2007 parcul fotovoltaic are un risc geotehnic redus și se încadrează în categoria geotehnică 1 în baza factorilor luați în calcul.

- Condițiile de teren: teren bun;

- Apă subterană: fără epuismente;

- Categoria de importanță: redusă;

- Vecinătăți: fără riscuri.

Terenul de fundare se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare. Obiectele proiectate în cadrul parcului fotovoltaic se pot realiza în condiții constructive normale: terenul este stabil, săpăturile se pot efectua fără epuismente, teren bun de fundare, vecinătăți fără riscuri.

3.1 Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Folosința actuală este incertă, terenul fiind liber în momentul de față, nefolosit pentru activități agricole și se prezintă sub formă de zonă liberă, plană, fără culturi, cu urme de vegetație spontană pe alocuri.

Conform certificatului de urbanism nr. 18 din m25.01.2023 emis de Consiliul Județean Mehedinți, terenul se află în extravilanul comunei Jiana  având categoria de folosință arabil și apartine proprietarului CARIDANIO S.R.L. și dat spre închiriere, pe o perioadă de 30 ani, către HYPERION SOARE S.R.L, conform contractului cu privire la constituirea unui drept de superficie, autentificat cu nr. 15 din 06.01.2022, fiind compus din 9 parcele identificate astfel: CF:51706, CF:51693, CF:51687, CF:51692, CF:51688, CF:51702, CF:51701, CF:51690, CF:50125.

Zona este inclusă în P.U.G.-ul  Comunei Jiana, iar conform Legii nr. 21/2023 este permisă construirea parcurilor fotovoltaice pe o suprafață de până la 50 ha, fără alte reglementări urbanistice: POT maxim propus = 43,85%; CUT maxim propus = 0,45.

Destinaţia actuală a terenului se va schimba din teren arabil în teren curți-construcții.

3.2 Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia

Terenul a cărui destinație urmează să fie schimbată este situat aproape integral în situl de importanță comunitară ROSAC(ROSCI)0306 Jiana și parțial, în aria de protecție avifaunistică ROSPA0011 Blahnița.

Presiuni antropice în zona ariei protejate: Implemetarea proiectului, atât în faza de construcţie, cât şi în cea de funcționare, nu induce un impact semnificativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate ROSCI0306 – Jiana și ROSPA0011 Blahnița.

În perioada de construire:

Proiectul nu prevede execuția de platforme betonate. Resursa naturală folosită este pietrișul - pentru amenajarea căilor de acces pietruite și a montării stațiilor de transformare. Amplasarea echipamentelor, respectiv a stațiilor de transformare se realizează prin compactarea solului, strat de pietriș compactat și dale de beton fără fundație. Panourile fotovoltaice vor fi montate pe structură metalică (mese) fără fundații de beton.

În perioada de funcƫionare:

Singura resursă naturală folosită este radiația solară incidentă care este inepuizabilă.

3.3 Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

    - Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

    - Zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

    - Zonele montane și forestiere: nu este cazul;

    - Arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:

    - Zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice:

Terenul a cărui destinație urmează să fie schimbată este situat aproape integral în situl de importanță comunitară ROSAC(ROSCI)0306 Jiana (mai puțin 143 mp) și parțial, în aria de protecție avifaunistică ROSPA0011 Blahnița, în suprafață de aprox. 27,34 ha. Proiectul propus va acoperi o suprafață de 47,94 ha din ROSCI0306 Jiana, reprezentând aprox. 0,36% din suprafața sitului.

ROSAC(ROSCI)0306 Jiana este suprapus peste situl ROSPA0011 Blahnița în procent de 70,38% - 9441ha, iar în afara sitului ROSPA0011 Blahnița se află un procent de 29,62% - 3975ha. Astfel este obținută suprafața de 13.416 ha.

Situl ROSCI0306 Jiana a fost înființat prin Ord. 2387 din 29 septembrie 2011.

Situl ROSCI0306 Jiana este important datorită prezenței a 3 habitate de interes comunitar, dintre care unul fiind prioritar. Situl este important și pentru că adăpostește 7 specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, specii de mamifere, amfibieni și nevertebrate. Suprafața sitului: 13.416 ha.

Aria naturală protejată ROSCI0306 Jiana a fost desemnată pentru conservarea habitatelor 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 91I0 Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba.

Situl este important și pentru că adăpostește 7 specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, specii de mamifere, amfibieni și nevertebrate.

Proiectul propus va acoperi o suprafață de aprox. 27,34 ha din ROSPA0011 Blahnița, reprezentand aprox. 0,06% din suprafață sitului.

Situl Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița este important pentru protecția a 18 specii de păsări de importanță comunitară și înca 3 specii identificate prin realizarea planului. Zona a fost declarată sit de importanță avifaunistică prin HG 1284/24.10.2007 (privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 43.711 hectare.

    - Zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

    - Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

    - Zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

    - Peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

- Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Zona poate fi afectată din punct de vedere al factorilor de mediu, în două situații: pe perioada execuției obiectivului și pe perioada exploatării obiectivului.

Cuantificarea amplorii prognozate a impactului a ținut seama de efectele asupra mediului: direct, indirect, secundar și cumulativ; pe termen scurt, mediu și lung; permanent și temporar; pozitiv și negativ.

  - Importanța și extinderea spațială a impactului

În zonă și în imediata vecinătate a lucrărilor propuse nu sunt identificate specii sau habitate de interes.

Se apreciază că populația nu va fi afectată în mod negativ din punct de vedere al calității mediului de proiectul propus, în schimb va beneficia de avantajele îmbunătățirii infrastructurii și a calității mediului.

Beneficiarul va avea constant în vedere, indiferent de extinderea estimată a impactului, măsuri pentru evitarea/reducerea potențialelor efecte negative asupra mediului.

  - Natura impactului

Pe perioada execuției lucrărilor de construcții, nu va exista impact asupra populației.

În execuția lucrărillor se vor lua măsuri de protecție pentru a minimaliza poluarea cu praf și poluarea sonoră. Impactul va fi numai pe termen scurt (pe durata execuției lucrărilor) și va afecta un număr redus de persoane.

  - Natura transfrontieră a impactului

Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

  - Intensitatea şi complexitatea impactului

Se consideră că magnitudinea și complexitatea impactului generat de proiectul propus, atât din punct de vedere constructiv, cât și din punct de vedere funcțional, vor fi reduse și nu vor avea o influență semnificativă asupra factorilor de mediu din zonă.

  - Probabilitatea impactului

Posibilitatea de apariție a impactului asupra factorilor de mediu, în perioada de execuție, va avea caracter local. Probabilitatea unui impact semnificativ este redusă. Toate utilajele și echipamentele folosite la realizarea prezentei investiții vor avea un grad ridicat de performanță care vor îndeplini toate cerințele de mediu aferente.

  - Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

În perioada de execuție și de funcționare, impactul potențial asupra populației și sănătății populației, solului, folosințelor și bunurillor materiale, calității și regimului calitativ al apei, calității aerului și climei, generarea de zgomot și vibrații, peisajului și mediului vizual, interacțiunilor dintre elementele de mediu, prezintă următoarele caracteristici:

În perioada de execuție:

- Durata impactului: impactul este de durată determinată, pe perioada realizării lucrărilor de construcție;

- Frecvența impactului: lucrările de construcție se vor derula într-o etapă compactă a cărei durată este precizată în studiul de fezabilitate;

- Reversibilitatea impactului: impactul este reversibil, întrucât, ulterior finalizării lucrărilor de execuție, vor fi efectuate lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea inițială, și anume: evacuarea organizării de șantier (utilajele și echipamentele de construcție, depozitele temporare, toaleta ecologică); curățarea terenului de pământ, nisip și trasportarea în zone reglementate; eliminarea deșeurilor generate de angajații de pe șantier și deșeurile de ambalaje rezultate din lucrările de construcții-montaj instalații/echipamente.

Măsurile întreprinse cu scopul evitării unor situații accidentale vor impiedica producerea unui impact ireversibil asupra factorilor de mediu.

În perioada de funcționare:

- Durata impactului: foarte redusă;

- Frecvența impactului: accidental;

- Reversibilitatea impactului: în condiții de funcționare normală a obiectivului din cadrul investiției propuse, se apreciează că nu sunt situații care să determine ireversibilitatea impactului.

  - Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Se preconizează că nu va exista efect cumulat.

4.8  Posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Reducerea impactului asupra mediului se realizează respectând condițiile impuse pentru executarea lucrărilor prevăzute de proiect, descrise la punctul IV. Aplicarea măsurilor de diminuare a impactului generat de realizarea investiției, împreună cu obligația constructorului de a respecta legislația de mediu în vigoare, vor contribui la reducerea oricărui potențial impact asupra mediului.

- În timpul procedurii s-a efectuat, conform procedurii, informarea publicului privind deciziile luate. Nu s-au înregistrat observații/sesizări referitoare la proiectul propus.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare – punct de vedere nr. 84/23.02.2023 emis de compartimentul Biodiversitate din cadrul A.P.M. Mehedinți, amplasamentul acestuia situându-se aproape integral în situl de importanță comunitară ROSAC(ROSCI)0306 Jiana (mai puțin 143 mp) și parțial, în aria de protecție avifaunistică ROSPA0011 Blahnița, în suprafață de aprox. 27,34 ha. Proiectul propus va acoperi o suprafață de 47,94 ha din ROSCI0306 Jiana, reprezentând aprox. 0,36% din suprafața sitului.

Titularul proiectului a solicitat și obținut Avizul favorabil cu condiții nr. 17/ST-MH/08.06.2023 emis de către A.N.A.N.P. – Serviciul Teritorial Mehedinți ca și Administrator al ariilor naturale protejate ROSAC(ROSCI)0306 Jiana și ROSPA0011 Blahnița.

Proiectul nu are legătură directă și nu este necesar la managementul conservării ariilor naturale de interes comunitar.

Terenul are destinație agricolă și în cea mai mare parte este cultivat cu lucernă și păioase. În vecinătate sunt păduri de salcâm.

Parcul fotovoltaic urmează să fie împrejmuit, ceea ce va crea condiții propice pentru o serie de specii (în special păsări). Va fi un spațiu care va fi ferit de depozitarea gunoiului menajer și de pășunatul intensiv și poate deveni un loc cu presiune antropică mult redusă, față de împrejurimi.

Dacă ne raportăm la Planul de management și la datele de teren, impactul asupra habitatelor de interes conservativ, poate fi considerat nul, deoarece nu se găsesc în apropierea amplasamentului și pe acesta.

- Habitate sit ROSCI0306 Jiana:

- 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun – este prezent doar la vest de comuna Burila Mare precum și la sud de satul Pătulele – impact NUL;

- 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. – este prezent doar la sud-sud-vest de satul Gruia, pe malul stâng al Dunării – impact NUL;

- 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba – este un habitat specific malurilor Dunării și este prezent pe suprafețe foarte reduse la sud-sud-vest de satul Gruia, în amonte de comuna Gogoşu, est de satul Balta Verde – impact NUL.

Dacă ne raportăm la Planul de management și la datele de teren, dintre speciile de interes conservativ, doar Spermophilus citellus are habitat favorabil în zona de interes a proiectului, două specii de păsări au fost semnalate de planul de management în zona de interes a proiectului (Upupa epops si Lanius collurio) și alte două specii de păsări în vecinătatea amplasamentului (Oriolus oriolus si Coracias garrulus).

- Nevertebrate sit ROSCI0306 Jiana:

- Lucanus cervus – doar în pădurile compacte de stejar din zona localităților Izvoru Frumos – Burila Mare – Crivina, respectiv zona localității Pătulele - impact NUL;

- Cerambix cerdo – prezentă doar în pădurea de cvercinee de lângă Pătulele și o populație mai mică în corpul de pădure din zona Izvorul Frumos – Burila Mare- impact NUL;

- Morimus funereus – neidentificat în ROSCI0306 Jiana ci doar în ROSCI0173 Pădurea Stârmina- impact NUL.

- Amfibieni sit ROSCI0306 Jiana:

- Triturus dobrogicus - în apropiere de localitatea Pătulele- impact NUL;

- Bombina bombina – în apropierea localităţilor Izvoarele, Balta Verde și Jiana- impact NUL;

- Emys orbicularis - în apropierea localităţilor Izvoarele și Țigănași- impact NUL;

- Testudo hermani – specie larg răspândită, cu habitate favorite în numeroase locații inclusiv în apropiere de satele Jiana Mare și Jiana Veche - impact NUL.

- Mamifere sit ROSCI0306 Jiana:

- Lutra lutra – este prezentă doar pe Dunăre și pe brațele moarte- impact NUL;

- Spermophilus citellus – identificată pe mare parte din arie inclusiv în zona de interes a proiectului – impact nesemnificativ în perioada de realizare a investitiei și impact NUL pe perioada de funcționare.

Conform analizei planului de management aprobat speciile ariei naturale protejate Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița sunt prezente, după cum urmează:

- Ardea purpurea - specia folosește pentru cuibărit zona amenajării piscicole Rotunda, iar pentru hrănit și odihnă și zonele de la Ostrovul Corbului, Pădurea Crivina și zona umedă din sudul localității Izvoare- impact NUL;

- Botaurus stellaris - Buhaiul de baltă folosește pentru cuibărit zona de stuf a amenajării piscicole Rotunda- impact NUL;

- Ardeola ralloides - În cadrul sitului specia poate fi observată în zona amenajării piscicole Rotunda, zona umedă din sudul localității Izvoarele și lagunele formate de Dunăre în pădurea Crivina- impact NUL;

- Aythya nyroca - În cadrul sitului specia poate fi observată în zona amenajării piscicole Rotunda și zona umedă Ostrovul Corbului- impact NUL;

- Egretta alba/Casmerodius albus - În cadrul sitului specia poate fi observată în zona

- amenajării piscicole Rotunda- impact NUL;

- Circus aeruginosus - În cadrul sitului specia poate fi observată în zona amenajării piscicole Rotunda si la Ostrovul Corbului- impact NUL;

- Coracias garrulus - specie observată în perioada de cuibărit pe teritoriul sitului, în zonele agricole și de pajiște, mărginite de arbori, inclusiv în vecinatea zonei de interes a proiectului – impact nesemnificativ în perioada de realizare a investiției și impact NUL pe perioada de funcționare;

- Egretta garzetta – locuri de cuibărire în preajma localității Izvoarele și a bălții Rotunda, locuri de hrănire – pe lângă Dunăre- impact NUL;

- Haliaetus albicilla - Specia a fost observată doar in zona Ostrovul Corbului- impact NUL;

- Himantopus himantopus - Specia este prezentă în zonele umede din sit, inclusiv în preajma localității Izvoarele și a bălții Rotunda- impact NUL;

- Ixobrochus minutus - Specia este prezentă în zonele umede din sit, inclusiv în preajma bălții Rotunda- impact NUL;

- Lanius collurio - Specia este larg răspândită pe teritoriul sitului, inclusiv în zona de interes a proiectului– impact nesemnificativ în perioada de realizare a investiției și impact NUL pe perioada de funcționare;

- Mergellus albellus - Specia folosește cursul Dunării în perioada de iarnă pentru odihnă și hrănire- impact NUL;

- Nycticorax nycticorax - Specia este prezentă în zonele umede din sit, inclusiv în preajma bălții Rotunda- impact NUL;

- Oriolus oriolus - Larg răspândită pe teritoriul sitului, inclusiv în vecinătea zonei de interes a proiectului – impact nesemnificativ în perioada de realizare a investiției și impact NUL pe perioada de functionare;

- Phalacrocorax pygmeus - Specia a fost observată în perioada de cuibărit în numere mici în zona amenajării piscicole Rotunda și în amenajarea piscicolă Gruia- impact NUL;

- Platalea leucorodia - Întâlnită în zonele umede din sit (Izvoarele, Rotunda) fără se fi identificat colonii de cuibărire- impact NUL;

- Chlidonias hybridus - Specie ce cuibărește în sit, în zona amenajării piscicole Rotunda. Poate fi observată în număr mare în majoritatea zonelor umede din sit - impact NUL;

- Porzana parva - Întâlnită în zonele umede din sit, inclusiv Balta Rotunda- impact NUL;

- Sterna hirundo - Pe teritoriul sitului nu este cunoscută nici o colonie, dar specia a fost observată în număr redus în perioada de cuibărit. Putem presupune că un număr redus de perechi cuibăresc izolat pe teritoriul sitului, în zona Izvoarele și lacul Rotunda – impact NUL;

- Upupa epops - Larg răspândită pe teritoriul sitului, inclusiv în zona de interes a proiectului – impact nesemnificativ în perioada de realizare a investiției și impact NUL pe perioada de funcționare.

Din cele 21 de specii un număr de 2 specii au fost semnalate de planul de management și în zona de interes a proiectului (Upupa epops și Lanius collurio) și alte două în vecinătatea amplasamentului proiectului (Oriolus oriolus și Coracias garrulus).

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

- Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

Lucrările se vor desfăşura pe amplasamentul din comuna Jiana, respectându-se următoarele prevederi:

- Se vor respecta datele şi specificaţiile din documentaţia tehnică precum şi legislaţia de mediu în vigoare;

- Se vor respecta prevederile din Notificarea pentru asistență de specialitate de sănătate publică emis de Direcția de Sănătate Publică Mehedinți;

- Se vor respecta condițiile din Avizul favorabil cu condiții nr. 17/ST-MH/08.06.2023 emis de către A.N.A.N.P. – Serviciul Teritorial Mehedinți ca și Administrator al ariilor naturale protejate ROSAC(ROSCI)0306 Jiana și ROSPA0011 Blahnița;

- Se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;

- Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul de prezentare;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind protecția atmosferei și condițiile de calitate a aerului din STAS 12574/87;

- Se vor respecta normele legale de igienă prevăzute în Ordinul M.S. nr.119/2014, Ordinul M.S. nr.976/1998;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- Se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora;

- Se vor respecta prevederile și procedurile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a solului sau a depozitelor temporare de pământ, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apa;

- Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevazute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă și care să genereze nivele minime de zgomot;

- Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere;

- Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol;

- În perioada executării lucrării de construcție a obiectivului se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzator de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare;

- Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute pentru investiție. Se interzice ocuparea unor alte suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investitiei;

- Suprafețele prevăzute în proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate și redate circuitului inițial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe amplasament alte suprafețe ocupate definitiv decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din lucrări;

- Evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;

- Alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- Se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- Titularii proiectelor au obligația respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare/a acordului de mediu și a aprobării de dezvoltare;

- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă;

- La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz. Procesul-verbal întocmit în această situație se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- La punerea în funcțiune a obiectivului se va solicita autorității competente pentru protecția mediului autorizația de funcționare pentru protecția mediului.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea procedurii de evaluare adecvată.

# Director Executiv,

Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

| Nume și Prenume | Funcția | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Avizat: Claudia LOHON | Șef Serviciu A.A.A. |  |  |
| Întocmit: Elena VIZDEI | Consilier Serviciu A.A.A. |  |  |