Anexa nr. 5.E – Legea 292/2018

MEMORIU TEHNIC

I.             DENUMIREA  PROIECTULUI

“MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEŢUL MEHEDINȚI”

II.      TITULAR

- Numele companiei:

COMUNA BRANISTEA

Adresa postala:

Judetul Mehedinţi, Comuna Branistea

Numărul de telefon, fax, adresa e-mail, adresa pagina de internet:

Telefon/fax  0252-395190

e-mail: secretar@clbranistea.ro

Numele persoanelor de contact:

Marin Ion

- Primar:

Marin Ion

- Responsabil pentru protecţia mediului:

_______________________________

III.     Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Un rezumat al proiectului

Situaţia actuală

Braniștea este o comună în județul Mehedinți, Oltenia, România, formată din satele Braniștea (reședința) și Goanța.

Comuna Branistea este amplasata in zona de câmpie a judetului Mehedinti, zona in care fenomenele geomorfologice sunt cele legate de apa freatică foarte aproape de nivelul terenului natural. Din cauze naturale (ploi abundente, topirea bruscă a zăpezilor) şi artificiale nivelul hidrostatic se ridică foarte aproape de suprafaţa terenului sau chiar la nivelul terenului producând băltiri, mlăştiniri.

Drumurile se încadrează în clasa de trafic redus, alcătuit în principal din utilaje și atelaje agricole, turisme, biciclete, dar si vehicule de marfă şi utilitare, iar categoria de importanţă este “D” construcţii de importanţă normală, conform HGR 261/94.

Conform Normei tehnice din 27/01/1998 privind proiectarea si realizarea drumurilor în localitatile rurale drumurile ce fac obiectul documentației de faţă sunt amplasate în extravilanul comunei Braniștea si au o lungime de 3,260  km.

COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

Drumurile de exploatare ce fac obiectul prezentei documentații au o lungime totala de 6,874 km, din care:

1. Drumul de exploatare ( C.F. 50870 ) – L = 1860,0 m

2. Drumul de exploatare ( C.F. 50500 ) – L = 1400,0 m

Total 3,260 km

Situaţia actuală a drumurilor se prezintă astfel:

- Drumul de exploatare ( C.F. 50870 ) are originea în drumul comunal DC 100 și se va moderniza pe o lungime de 1860,0 m, în prezent prezintă o structură de pământ având o lățime carosabilă de 3,00 m.

- Drumul de exploatare ( C.F. 50500 ) are originea în Ulița 84 și se va moderniza pe o lungime de 1400,0 m, în prezent prezintă o structură de pământ având o lățime carosabilă de 4,00 m.

Accesul la proprietăţile agricole este impropriu, neexistând podeţe de acces care să asigure continuitatea sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale.

Studiul de faţă işi propune să furnizeze soluţii tehnice de modernizare a acestor drumuri, simultan ierarhizându-le în funcţie de priorităţile de implementare a investiţiei, din punct de vedere al rentabilităţii socio-economice.

Din punct de vedere al stării tehnice,drumurile de exploatare agricola la care se referă acest proiect se prezintă astfel:

- Nu au capacitate portantă corespunzătoare pentru preluarea unui trafic rutier care este în creştere

- Din punct de vedere al sistemului rutier nu există, drumurile fiind din pământ

- Apa stagnează pe partea carosabilă

- Există numeroase denivelări şi gropi

- Geometria transversală şi pantele longitudinale nu pot asigura scurgerea apelor

- Podeţele de descărcare transversală a apelor meteorice lipsesc sau sunt într-un grad avansat de degradare, subdimensionate gabaritic

- Siguranţa circulaţiei este periclitată de o geometrie neamenajată

- Geometria drumului în plan nu asigură siguranţă şi confort participanţilor la trafic

- Pantele longitudinale(declivităţile) şi cele în sens transversal nu sunt uniforme

Din punct de vedere morfologic traseul studiat străbate zone de dealuri şi zone relativ plane cu  uşoare pante ale versanţilor naturali către platforma drumului, favorizand concentrării de ape şi înmuierea patului drumului.

Lucrări proiectate

Conform legii 43/1998, cu modificarile si completarile ulterioare prin OG 7/2010  al M.T. drumurile se incadreaza:

●  Clasa tehnică V

● Ordin INS 601/2002, cod CAEN 4523

● HG 766/1997, în categoria de importanță D

● Stas 4273/83, clasa de importanță IV

● Zona seismică de calcul E

● Lațime parte carosabilă 4,00m; 3,50 m

● Acostamente 2 x 0,50 m ; 2 x 0,25 m

● Șanțuri pereate, șanț de pământ

● Podețele transversale  Ø 800mm - Ø 1000mm

● Podețele la drumurile laterale Ø 400mm

● Viteza de proiectare 25 km/h

Proiectul tehnic va fi verificat, conform HG 925/1991 si al Ordinului 77/N/1996 al MLPAT, la cerinta Rezistenta si Stabilitate A4, B2, D2.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut conform prevederilor art.22, sec.2, intitulata " Obligatii si raspunderi ale proiectantilor  din Legea 10/1995, "Legea privind calitatea in constructii" si in baza "Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" - Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a contructiilor" aprobat cu Ord. M.L.P.A.T. nr. 31/N/1995.

| Nr.crt. | Factorul determinant | Criteriile asociate |
| --- | --- | --- |
|  | Denumire | Coeficient k(n) | Punctaj P(n) | i | ii | iii |
| 1 | Importanta vitala | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Importanta social- economica si culturala | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Implicarea ecologica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare(existenta) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Volumul de munca si de materiale necesare | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| TOTAL |  | 11 |  |  |

Prin compararea puntajului total acordat factorilor determinanti, rezulta calucrarea se incadreaza in:

" Categoria de importanta normala C"

Elementele geometrice în profil transversal au fost adoptate  având în vedere situaţia existentă din teren  obligatia de a pastra traseul existent al drumurilor in vederea evitarii exproprierilor şi importanţa acestor drumuri publice, clasei tehnică V, drumuri de exploatare categoria I.

Profil Transversal Tip  I – se aplică pe :

- Drumul de exploatare ( C.F. 50870 ) – L = 1860,0m ;

- lăţimea părţii carosabile                    -  3.50 m

- lăţimea acostamentelor                     - 2 x 0.25m

- panta transvesală în aliniament      -  panta unica 2,5%

- panta transversala acostament        - 4%

Profil Transversal Tip  II – se aplică pe :

- Drumul de exploatare ( C.F. 50500 ) – L = 1400,0m ;

- lăţimea părţii carosabile                    -  5.00 m

- lăţimea acostamentelor                     - 2 x 0.50m

- panta transvesală în aliniament      -  panta unica 2,5%

- panta transversala acostament        - 4%

Structura rutiera

Structura rutieră de drum s-a adoptat în conformitate cu STAS NP 116-04 - Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru drumuri, în baza Expertizei tehnice şi a Studiului geotehnic astfel:

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16

- 6 cm strat de legătură BADPS 22,4

- 10 cm strat din macadam ordinar

- 20 cm strat de fundatie din balast

- 7 cm substrat izolator de nisip

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- sapatura strat vegetal

- reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- realizarea unui substrat izolator 7cm nisip

- realizarea strat de fundaţie din balast cu grosimea de 20 cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea unui strat  din macadam ordinar cu grosimea de 10 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase din strat de legătură BADPS 22,4 cu grosimea de  6 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase din strat de uzura din BAPC 16 cu grosimea de  4 cm

Acostamentele vor fi  consolidate cu 20cm balast.

Scurgerea apelor

La stabilirea lucrărilor de amenajare a sistemelor de colectare şi evacuare a apelor pluviale s-a avut în vedere următoarele:

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu situaţia existentă, astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, eventual spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru;

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă sau păstrarea lor din pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumurilor respective;

- se apreciază că este necesară prevederea de lucrări de protejare a pereţilor s-au prevazut rigole pereate, soluţie tehnică care asigură şi protejarea dispozitivului împotriva colmatării, avand in vedere panta longitudinala a drumurilor, mai mare de 4%.

Protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm ;

- în zona intersecţiilor cu drumurile laterale si pentru a se asigura accesul la terenurile agricole se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate, prevăzându-se podeţe tubulare de dimensiuni adecvate sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă este posibil acest lucru);

- apele din şanţuri  se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate şi modul de scurgere a acestora se va realiza transversal sau longitudinal drumului, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei.

Podeţe

- asigurarea continuităţii scurgerii apelor de suprafaţă în zona acceselor prin proiectarea de podeţe tubulare corespunzătoare;

- adaptarea la teren a podeţelor tubulare sau dalate utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile Normativului P19-2003;

- evitarea scurgerii apelor de suprafaţă colectate din zona drumurilor respective în terenurile situate lateral acestora.

Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar  in  lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele existente si cele proiectate.

Comuna Braniștea

- Drum de exploatare ( C.F. 50870 ) – L = 1860,0m

Podețe existente și proiectate

- Km 0 + 716 – podeț transversal existent degradat se înlocuiește cu Ø800mm, L=6,90m, camere de cădere, timpane, racordare 2 x 10,0m cu șanț pereat cu Ldesf. = 2,10m ;

- Km 0 + 725 – dreapta – podeț lateral nou Ø400mm, L=6,90m, timpane, racordare 2 x 10,0m cu șanț pereat cu Ldesf. = 2,10m ;

- Km 0 + 760 – podeț transversal existent degradat se înlocuiește cu Ø800mm, L=6,90m, camere de cădere, timpane, racordare 2 x 10,0m cu șanț pereat cu Ldesf. = 2,10m ;

- Km 0 + 725 – dreapta – podeț lateral nou Ø400mm, L=6,90m, timpane, racordare 2 x 10,0m cu șanț pereat cu Ldesf. = 2,10m.

Scurgerea apelor

- Km 0 + 000 ÷ Km 0 + 1860 – stânga și dreapta – șanț de pamânt

TOTAL

ȘANȚ DE PAMÂNT = 3600m

Accese terenuri agrigole = 10buc.

Accese se vor executa din placă de beton armat de 10cm grosime cu dimensiunile 6,90m X 2,0m peste tub prefabricat Ø400mm.

Racordare la drumul comunal DC 100 – S = 60,0 mp

Racordarea se vor amenaja cu acceasi structură rutieră ca și cea a drumului principal.

Platforme de întalnire	S = 5buc. X 40mp. = 200mp

Pentru siguranţa rutieră datorită lăţimii mici a părţii carosabile (drumuri cu o bandă de circulaţie) s-au prevăzut platforme de întâlnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeaşi structură rutieră ca şi cea a traseului principal.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a ST 1948/1-91 şi STAS 1984/2-95.

- marcaje rutiere – 2,000 km

- indicatoare rutiere – 6buc

- Drum de exploatare ( C.F. 50500 ) – L = 1400,0m

Podețe existente și proiectate

- Km 0 + 100 – podeț transversal nou cu Ø1000mm, L=6,90m, camere de cădere, timpane, descărcare 10,0m cu șanț pereat cu Ldesf. = 2,10m ;

- Km 0 + 215 – dreapta – podeț lateral nou Ø400mm, L=6,90m, timpane, o cameră de cădere;

- Km 0 + 550 – stânga – podeț lateral nou Ø400mm, L=6,90m, timpane, o cameră de cădere;

- Km 0 + 550 – dreapta – podeț lateral nou Ø400mm, L=6,90m, timpane, o cameră de cădere;

- Km 1 + 022 – dreapta – podeț lateral nou Ø400mm, L=6,90m, timpane, o cameră de cădere;

- Km 1 + 030 – stânga – podeț lateral nou Ø400mm, L=6,90m, timpane, o cameră de cădere;

- Km 1 + 490 – dreapta – podeț lateral nou Ø400mm, L=6,90m, timpane, o cameră de cădere;

Scurgerea apelor

- Km 0 + 000 ÷ Km 0 + 100 – stânga și dreapta – șanț de pământ

- Km 0 + 100 ÷ Km 0 + 600 – stânga și dreapta – șanț pereat

- Km 0 + 600 ÷ Km 1 + 000 – stânga – șanț pereat

- Km 0 + 600 ÷ Km 1 + 000 – dreapta – șanț de pământ

- Km 1 + 000 ÷ Km 1 + 400 – stânga și dreapta – șanț de pământ

TOTAL

ȘANȚ DE PAMÂNT = 1400m

ȘANȚ PEREAT = 1400m

Accese terenuri agrigole = 6buc.

Accese se vor executa din placă de beton armat de 10cm grosime cu dimensiunile 6,90m X 2,0m peste tub prefabricat Ø400mm.

Racordare la Ulița 84 – S = 50,0 mp

Racordarea se vor amenaja cu acceasi structură rutieră ca și cea a drumului principal.

Platforme de întalnire	S = 5buc. X 40mp. = 200mp

Pentru siguranţa rutieră datorită lăţimii mici a părţii carosabile (drumuri cu o bandă de circulaţie) s-au prevăzut platforme de întâlnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeaşi structură rutieră ca şi cea a traseului principal.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a ST 1948/1-91 şi STAS 1984/2-95.

- marcaje rutiere – 1,600 km

- indicatoare rutiere – 8buc

Racordarea marginilor partii carosabile ale ramurilor drumurilor pentru intersectia dintre un drum secundar cu trafic scazut (sub 10 vehicule etalon autoturisme/ora de vârf) si un drum principal cu doua benzi de circulatie, racordarea se face raze de 12…15 m;

Elementele geometrice în profil transversal au fost adoptate  având în vedere situaţia existentă din teren  obligatia de a pastra traseul existent al drumurilor in vederea evitarii exproprierilor şi importanţa acestor drumuri publice, clasei tehnică V s-au prevazut lucrari de viabilizare a tronsoanelor propuse si care constau in principal din:

- corectia elementelor geometrice in plan si in spatiu a profilelor transversale ce reprezinta sectiunea drumului, cu latimea partii carosabile de 3.50m, 4.00m, o banda de circulatie incadrata de acostamente laterale cu latimea de 0.50m. Pe lungimea aliniamentelor, profilul transversal are panta unica de 2.5%, iar pentru acostamente de 4%.De mentionat ca s-a urmarit traseul actual al drumurilor si s-au adoptat raze de racordare minime.

Pentru modernizarea drumurilor in functie de situatia  existenta s-au prevazut urmatoarele lucrari specifice:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- sapatura strat vegetal

- reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- realizarea unui substrat filtrant de 7cm din nisip

- realizarea strat de fundaţie din balast cu grosimea de 20 cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea unui strat  din macadam ordinar cu grosimea de 10 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase în două straturi

- strat de baza din  BADPS 22,4 cu grosimea de 6 cm

- strat de uzură din BAPC 16, cu grosimea de  4 cm

- decolmatarea podetelor existente  pentru asigurarea scurgerii apei pluviale, precum si executia  podetelor transvesale noi

- se vor executa santuri de pamant pentru continuizarea sistemului se scurgere a apei de pe platforma drumului

- executia lucrarilor de siguranta circulatiei

Acostamentele vor fi  consolidate cu 10cm balast.

Pe timpul executiei lucrarilor se vor prevedea la punctele de lucru, semne de circulatie corespunzatoare, precum si piloti de circulatie echipati corespunzator cu bluze avertizoare si palete. Avand in vedere ca lucrarea se executa sub circulatie, la sfarsitul fiecarei zi de lucru se va curati partea carosabila pentru eliminarea oricarui eveniment de circulatie.

■ Durata de execuţie

Costul şi durata de execuţie a investitiei sunt criterii relevante în stabilirea soluţiei tehnice, fiind agreate solutii tehnice ce necesita costuri mici şi durata de execuţie redusă.

■ Costuri de întretinere curentă

Având în vedere bugetul local se va alege o alternativă cu costuri de întretinere şi reparaţii curente mici şi perioada de intervenţie relativ scurtă, pentru fluidizarea traficului.

La baza întocmirii prezenţei documentaţii s-au avut în vedere următoarele:

●Ordinului M.F. si M.L.P.T.L. privind aprobarea structurii continutului si modelului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, anexa la Sectiunea III;

| 1. | Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 | Ordinul 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, modificari si completari O.G.7/2010 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998 | pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor |
| 3. | Legea nr. 50/1991 | privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată |
| 4. | Legea | protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicată |
| 5. | Legea | protecţiei muncii nr. 90/1996 |
| 6. | Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 357/1998 | privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor |
| 7. | Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 | pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării, privind prevenirea şi stingerea incendiilor |
| 8. | Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 | pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor |
| 9. | Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 | pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările ulterioare |
| 10. | Legea nr. 10/1995 | privind calitatea în construcţii |
| 11. | AND 554-99 | pentru aprobarea Normativului de întreţinere pentru drumuri |
| 12. | Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999 | privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumuri publice, cu modificările ulterioare |
| 13. | Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 | pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe |
| 14. | Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 | pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii |
| 15. | AND 530/96 | pentru aprobarea Instrucţiunilor privind controlul calităţii terasamentelor |
| 16. | CD 31/94 | Instrucţiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante şi a sistemelor rutiere semirigide |
| 17. | Proiect tip T 3121 | Sisteme rutiere tip rigide şi suple pentru străzi ISLGC/86 |
| 18. | SR 179-95 | Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 19. | SR EN 13108 | Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate. |
| 20. | SR EN 13242 | Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră |
| 21. | SR EN 13043 SR EN 12620 | Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 22. | STAS 863-85 | Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor, prescripţii de proiectare |
| 23. | STAS 1120-95 | Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat |
| 24. | STAS 1242/2-83 | Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice specifice traseelor de drumuri |
| 25. | STAS 1243-88 | Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor |
| 26. | STAS 1709/1-89 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul |
| 27. | STAS 1709/2-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice |
| 28. | STAS 1709/3-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metode de determinare. |
| 29. | STAS 1913/13-83 | Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea PROCTOR |
| 30. | STAS 2900-89 | Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor |
| 31. | STAS 2914/94 | Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 32. | STAS 3300/1-85 | Teren de fundare. Principii generale de calcul |
| 33. | STAS 3300/2-85 | Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe |
| 34. | STAS 10144/1-90 | Străzi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare |
| 35. | STAS 10144/2-91 | Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de proiectare. |
| 36. | STAS 10144/3-91 | Elemente geometrice ale străzilor. Prescripţii de proiectare |
| 37. | STAS 10144/4-95 | Amenajarea intersecţiilor pe străzi. Clasificarea şi prescripţii de proiectare |
| 38. | STAS 10796/1-77 | Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie |
| 39. | STAS 10796/2-79 | Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie |
| 40. | STAS 10796/3-88 | Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de colectare a apelor. Prescripţii de proiectare şi amplasare |
| 41. | STAS 12253-84 | Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 42 | PD 189 – 2000 | Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protectia drumului |
| 43 | Normativ P100/1/2006 | Cod de proiectare seismică - Partea I |
| 44 | CP 012/1 – 2007 | Cod de practica pentru producerea betonului |
| 45 | Hotarare nr. 102/2003 | privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii |
| 46 | Legea 608/2001 | privind evaluarea conformitatii produselor |
| 47 | HG 766/97 | privind agrementarea tehnica a produselor in constructii |
| 48 | STAS 10796/2 -1979 | Lucrari de evacuarea apelor |
| 49 | PD 177 – 2001 | Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere |
| 50 | AND 605/2016 | Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera |
| 51 | SR EN 206-1:2002/A2:2005 | Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate |
| 52 | SR EN 13043:2003/AC:2004**) | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor,a aeroporturilor si a altor zone cu trafic |
| 52 | SR EN 13108-1:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice |
| 53 | SR EN 13108-2:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri |
| 54 | SR EN 13108-3:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple |
| 55 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt |
| 56 | SR EN 13108-6:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier |
| 57 | SR EN 13108-7:2006/AC:2008 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante |
| 58 | SR EN 13108-20:2006/AC:2009 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip |
| 59 | SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică |
| 60 | SR EN 13808:2005 | Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum |

Statutul juridic al terenului care urmează sa fie ocupat

Se aproba Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat de drumurile propuse in cadrul obiectului de “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEŢUL MEHEDINȚI” apartin domeniului public si figureaza in lista de inventar a comunei BRANIȘTEA.

Drumurile au ampriza de 15840mp, din care  suprafata carosabila de 13510mp.

- Drumul de exploatare ( C.F. 50870 )

Ampriza – 7440mp

Suprafata carosabila – 6510mp

- Drumul de exploatare ( C.F. 50500 )

Ampriza – 8400mp

Suprafata carosabila – 7000mp

Situaţia ocuparilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentand terenuri din intravilan / extravilan

Pentru realizarea investiţiei nu este necesar să se ocupe temporar sau definitive suprafeţe noi.

Studii de teren

studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referintă national

Studii topografice

Studiile topografice s-au executat  utilizand  echipamente  moderne şi programe   adecvate crarilor de drumuri. Au fost realizate în sistem Stereo 70 plan de referintă  Marea Neagră 1975, espectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru,  Geodezie  si Cartografie.

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

Pentru analiză se propun urmatoarele scenarii/opțiuni tehnico-economice:

Scenariu 1

Pentru sistemul rutier scenariu 1 este scenariu în care beneficiarul va trebui să facă minimul de lucrări în scopul menținerii circulației la nivelul minim de funcționalitate.Lucrările vor consta în executarea unor lucrări de reprofilare la nivelul platformei, în limita fondurilor disponibile la nivel de alocații bugetare sau fonduri proprii ale primăriei.

Scenariu 2 - Imbracaminti asfaltice

Pentru sistemul rutier din cadrul acestui scenariu se va moderniza prin realizarea unei structuri rutiere noi cu imbrăcăminte asfaltică.

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16

- 6 cm strat de legătură BADPS 22,4

- 10 cm strat din macadam ordinar

- 20 cm strat de fundatie din balast

- 7 cm substrat izolator de nisip

Durata de executie 12 luni

Scenariu 3 – Imbracaminti din beton de ciment

Pentru sistemul rutier in cadrul acestui scenariu se va moderniza prin realizarea unei structuri rutiere noi cu imbracaminte din beton de ciment

- 15 cm strat de uzura din beton de ciment cala BcR 4.5

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 15 cm strat de fundatie din balast

Durata de realizare  14 luni.

S-au luat în considerare două variante de alcătuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerându-se 21 criterii de evaluare, după cum urmează în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Criterii de analiza şi selectie alternative | Structura rutiera rigida | Structura rutiera elestica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durata de exploatare mare/mica (5/1) | 5 | 2 |
| 2 | Raport Pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) | 3 | 5 |
| 3 | Raport Utilizare/Aliniament sau Curba da/nu (5/1) | 3 | 5 |
| 4 | Raport Utilizare/Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) | 4 | 2 |
| 5 | Raport Rezistenta la uzura/Trafic mare/mic | 5 | 2 |
| 6 | Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1) | 5 | 1 |
| 7 | Poluare in executie nu/da (5/1) | 4 | 2 |
| 8 | Poluare in exploatare nu/da (5/1) | 5 | 5 |
| 9 | Avantaj/dezavantaj culoare in exploatare nocturna (5/1) | 5 | 2 |
| 10 | Neceşita utilaje specializate de executie cu întretinere atenta da/nu | 3 | 3 |
| 11 | Neceşita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1) | 2 | 3 |
| 12 | Durata mica/mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 1 | 5 |
| 13 | Neceşita executia şi întretinerea atenta a rosturilor transversale nu/da (5/1) | 1 | 5 |
| 14 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 15 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 16 | Riscuri de executie (5/1) | 2 | 5 |
| 17 | Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 18 | Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1) | 1 | 5 |
| 19 | Executia faciala pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 20 | Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1) | 2 | 5 |
| 21 | Cheltuieli de întretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1) | 5 | 2 |
|  | TOTAL | 60 | 79 |

S-au acordat puncte de la 1 la 5 , unde 1 reprezintă situația cea mai precară, iar 5 situația cea mai favorabilă.

Faţă de punctajul maxim – minim(125 – 25) structura rutieră elastică se califică având 79 puncte faţă de structura rutiera rigida ce a obținut 60 puncte.

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a comparat avantajele şi dezavantajele îmbrăcăminților asfaltice din beton de ciment.

Se recomanda scenariu 2  – Imbracaminti asfaltice ca fiind scenariul optim, corespunzatoar și care este conform expertizei tehnice efectuate.

Scenariu are  o serie de avantaje:

- costuri de realizare mici;

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată;

- capacitatea portantă poate creste progresiv prin investiții etapizate;

- greselile de execuție pot fi corectate usor;

- prezintă confort la rulare prin lipsa rosturilor;

- se pot realiza și pe trasee ce conțin raze mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi între calea curentă și calea în curba;

- durata de execuție mică;

- cheltuieli mici de întreținere;

- riscuri mult mai mici de deteriorare sub influența factorilor de mediu;

- posibilitatea redării în circuit natural fără riscul poluării mediului;

- cheltuieli de organizare de santier mici, nefiind nevoie de baze de producție și depozite de agregate, de ocupare de terenuri suplimentare;

- emisii de noxe și praf mult mai reduse.

b) justificarea necesităţii proiectului

1. Necesitatea investiţiei

- Necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de  investiţii

Proiectul pentru “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEŢUL MEHEDINȚI” având în vedere starea de viabilitate a drumurilor propuse, total necorespunzătoare, cu denivelări permanente ale suprafeţei carosabile, cu noroi şi aluviuni pe timp cu precipitaţii sau praf pe timp secetos, modernizarea acestora este necesară pentru asigurarea următoarelor oportunităţi:

- circulația utilajelor și atelajelor agricole la terenurile agricole deservite de drumurile de exploatare se desfasoară din drumul comunal DC 100;

- preluarea traficului de utilajele și atelaje agricole se va desfășura pe aceste drumuri, fără a mai fi nevoie de utilizarea drumurilor județene precum și în deplină siguranță;

- asigură dezvoltarea activităţilor agricole prin crearea de asociaţii ale proprietarilor de terenuri agricole, precum şi creşterea posibilităţii de creare a agenţilor economici cu profil agricol ;

- creşte gradul de siguranţă la transportul produselor ;

- scurtează durata transportului produselor agricole şi al materialelor necesare culturilor: îngrăşăminte, materiale fitosanitare, etc ;

- îmbunătăţeşte condiţiile de mediu prin diminuarea noxelor şi a prafului ;

- asigură protecţia zonei drumului împotriva acţiunii necontrolate a apei şi a  fenomenului de îngheţ-dezgheţ ;

- reduce costurile de transport şi consumul de carburant şi lubrefianţi ;

- diminuează uzura prematură a componentelor autovehiculelor care transportă produse agricole;

- creşterea condiţiilor de recoltare şi transport la timpul optim a producţiei realizate, precum şi eliminarea pierderilor la recoltare;

- creşterea condiţiilor pentru comasările ulterioare de teren alături de cele deja existente;

- scurgerea surplusului de apă pluvială de pe terenurile agricole prin şanţurile create la drumurile modernizate.

Ca urmare soluţia pentru realizarea investiţiei propuse este accesarea de fonduri nerambursabile pe Măsura DR 27 – Crearea/Modernizarea Infrastructuri de acces agricolă conform Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS).

Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă va duce la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic si social si va avea si un efect benefic asupra factorilor de mediu, in sensul ca emisiile de praf si a noxelor produse de autovehiculele si utilajele agricole se reduc considerabil.

Indicatorii calitativi care permit evaluarea gradului de indeplinire a acestui obiectiv sunt:

● Cresterea gradului de calitate a infrastructurii de transport;

● Cresterea ratei de folosire a drumurilor agricole si recucerea traficului pe drumul judetean si national;

●  Reducerea agentilor poluanti, precum si igienizarea zonei;

● Dezvoltarea economica a zonei prin aparitia de noi unitati cu profil divers de activitate in special cu profil agricol;

● Beneficii sociale – prin aparitia de noi unitati economice se creeaza noi locuri de munca;

● Circulatie in conditii de confort si risc redus de accidente.

Pe langa beneficiile de ordin calitativ, modernizarea drumurilor agricole  va determina o serie de aspecte pozitive care pot fi masurate cu ajutorul urmatorilor indicativi cantitativi:

● Reducerea timpilor de operare a vehicolelor, prin reducerea substantiala a uzurii pneurilor;

● Reducerea timpilor de operare a vehiculelor;

● Reducerea cheltuielilor de intretinere a drumului;

● Dezvoltarea economica a zonei datorita  imbunatatirii calitatii infrastructurii de transport si aparitia de noi unitati economice ce va conduce la cresterea potentialului economic al zonei.

Implementarea proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEŢUL MEHEDINȚI” este oportună pentru dezvoltarea economică şi turistică a zonei fiind în concordanţă cu obiectivele propuse prin Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS), Măsura DR 27 - „Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/2 115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73,  contribuind la îndeplinirea Obiectivul Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile”.

c) valoarea investiției;

Valoare totala a investitiei (inclusiv TVA):   5220381,00lei

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusa pentru realizarea investitiei: 15 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie şi amplasamente)

Toate lucrările descrise mai sus sunt pentru modernizarea drumurilor  situate in extravilanul comunei Branistea, se vor realiza pe domeniul public fără achizitionarea suplimentară de terenuri sau scoatere a acestora din circuitul productiv.

Plansele reprezentative sunt următoarele planse:

- plan de încadrare în judeţ

- plan de încadrare în zonă

- planuri de situaţie

- profil transversal tip

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul şi capacităţile de producţie ;

Proiectul nu generează produse ci numai servicii.

Beneficiul proiectului este indirect inclus în analiza de cost a produselor ce urmează a folosi aceste trasee de drumuri.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Conform legii 43/1998, cu modificarile si completarile ulterioare prin OG 7/2010  al M.T. drumurile se incadreaza:

●  Clasa tehnică V

● Ordin INS 601/2002, cod CAEN 4523

● HG 766/1997, în categoria de importanță D

● Stas 4273/83, clasa de importanță IV

● Zona seismică de calcul E

● Lațime parte carosabilă 4,00m; 3,50 m

● Acostamente 2 x 0,50 m ; 2 x 0,25 m

● Șanțuri pereate, șanț de pământ

● Podețele transversale  Ø 800mm - Ø 1000mm

● Podețele la drumurile laterale Ø 400mm

● Viteza de proiectare 25 km/h

Proiectul tehnic va fi verificat, conform HG 925/1991 si al Ordinului 77/N/1996 al MLPAT, la cerinta Rezistenta si Stabilitate A4, B2, D.

Profil Transversal Tip  I – se aplică pe :

- Drumul de exploatare ( C.F. 50870 ) – L = 1860,0m ;

- lăţimea părţii carosabile                    -  3.50 m

- lăţimea acostamentelor                     - 2 x 0.25m

- panta transvesală în aliniament      -  panta unica 2,5%

- panta transversala acostament        - 4%

Profil Transversal Tip  II – se aplică pe :

- Drumul de exploatare ( C.F. 50500 ) – L = 1400,0m ;

- lăţimea părţii carosabile                    -  5.00 m

- lăţimea acostamentelor                     - 2 x 0.50m

- panta transvesală în aliniament      -  panta unica 2,5%

- panta transversala acostament        - 4%

Structura rutiera

Structura rutieră de drum s-a adoptat în conformitate cu STAS NP 116-04 - Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru drumuri, în baza Expertizei tehnice şi a Studiului geotehnic astfel:

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16

- 6 cm strat de legătură BADPS 22,4

- 10 cm strat din macadam ordinar

- 20 cm strat de fundatie din balast

- 7 cm substrat izolator de nisip

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- sapatura strat vegetal

- reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- realizarea unui substrat izolator 7cm nisip

- realizarea strat de fundaţie din balast cu grosimea de 20 cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea unui strat  din macadam ordinar cu grosimea de 10 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase din strat de legătură BADPS 22,4 cu grosimea de  6 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase din strat de uzura din BAPC 16 cu grosimea de  4 cm

Acostamentele vor fi  consolidate cu 20cm balast.

Razele de racordare vor fi în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare 
pentru sporirea vizibilităţii şi facilitarea scurgerii ordonate a apelor pluviale. 
	Prin amenajare traseul drumului va asigura o corelare optimă între 
cotele de nivelment ale drumurilor şi cotele proprietăţilor riverane de pe ambele părţi 
astfel încât drumul să nu constituie obstacol în calea de scurgere şi evacuare a apelor 
pluviale.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Legislatia existenta pentru pentru implementare politici si strategii de dezvoltare locala:

- Legislatia existenta pentru pentru implementare politici si strategii de dezvoltare locala:

- - GHIDUL SOLICITANTULUI aferent intervenției DR-27 - Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă

- - Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural

- -  OMADR 448 din 20 octombrie 2023 pentru aprobarea procedurilor documentate referitoare la activitatea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în implementare Planul strategic PAC 2023-2027 (PS 2023-2027)

- - OMADR nr. 422 din 16 octombrie 2023 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente intervențiilor din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027 (DR 27 si DR28)

- - ORDIN nr. 141 din 07.04.2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru nr. 481 și 482 si modificarea OMADR 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate AFIR aferente Programului Național Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

- - OMADR 436 din 17 octombrie 2023 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 498, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/ 2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.

- - Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

- - HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publicematerii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona

Investiţia în modernizarea drumurilor  situate in extravilanul comunei Branistea nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.) decât în faza de execuţie a lucrărilor pentru organizarea de şantier.

Proiectul nu cuprinde reţele noi de utilităţi.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei

După încheierea lucrărilor de refacere, beneficiarul este obligat să întocmească 
graficul de execuţie a lucrărilor de întreţinere şi urmărire în timp în conformitate cu 
normativele în vigoare şi să prevadă în bugetele fiecărui an, sumele necesare. 
Se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului şi de aducere la starea 
iniţială a cadrului natural.

Se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, resturi menajere, 
anrocamente, grămezi de pământ, resturi de materiale, etc. 
Se vor executa lucrări de înierbare a suprafeţelor de teren care au fost ocupate 
temporar.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este necesară amenajarea unor noi căi de acces şi nici devierea sau schimbarea 
celor existente.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea drumurilor se va folosi: balast, macadam ordinar pentru drumuri, nisip, agregate concasate, bitum pentru drumuri.

- metode folosite în construcţie;

Remodelarea traseului prevede lucrări de săpături şi umpluturi necesare aducerii la cota proiectului a patului drumului în vederea execuţiei fundaţiei în strat uniform şi 
omogen, astfel încât următoarele operaţii să urmărească profilul transversal proiectat, 
stratul superior al platformei respectând cotele în profil în lung şi în profil transversal, 
declivităţile şi lăţimile prescrise cât şi gradul de compactare.

Structura rutieră proiectată respectă conţinutul cadru orientativ al normativelor în 
vigoare, referitoare la dimensionarea sistemelor rutiere (STAS 1339-79 Lucrări de 
drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale şi SR 1-97).

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Pentru execuţie se propune următoarea ordine tehnologică:

-executie podete transversale

- reprofilare pat drum existent

- scarificare şi afânare pat drum existent

- aşternere strat balast

- compactare pat drum cu cilindri compactori cu rulouri netede, 10-12

- treceri pentru grad de compactare minim 98%

- aşternere strat macadam ordinar

- compactare strat macadam ordinar

- cilindrare strat macadam ordinar

- aşternere straturi mixtură asfaltică

-executie acostamente

- executie santuri

- executie podete laterale

- amenajare intersecţii cu drumuri laterale

- amenajare accese curti.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul de faţă tratează modernizarea drumurilor  situate in extravilanul comunei Branistea. Profilul longitudinal proiectat urmăreşte alura actualului profil.

La proiectarea sa, s-a avut în vedere realizarea cotelor rezultate din soluţia de refacere a structurii rutiere existente precum şi racordările cu punctele obligate – drumuri laterale, accese in proprietăţi, platforme, etc.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Ca urmare a modernizari drumurilor  situate in extravilanul comunei Branistea se va îmbunătăţi accesibilitatea pe teritoriul comunei. Se vor crea noi locuri de muncă şi vor creşte veniturile populaţiei şi de asemenea vor spori contribuţiile la buget prin impozite/taxe pe baza dezvoltării economice. Se vor asigura condiţii optime pentru deplasarea şi preluarea traficului de pe arterele judeţene şi naţionale în condiţii de confort şi siguranţă, precum şi accesul către comunele cu care Branistea se învecinează.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

2. Certificat de urbanism

3. Acord de mediu

Se va întocmi documentaţie pentru obţinerea avizelor în conformitate cu

- Legea 50/1991, cu completările şi modificările ulterioare

- Ordinul 1943 al MLPTL – norme metodologice de aplicare a legii 50/91

- HGR 525/96, cu modificările ulterioare, - Regulament general de Urbanism

- Normative, hotărâri, decizii specifice fiecărui domeniu pentru care se cere avizarea.

IV. Descrierea– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului; NU ESTE CAZUL.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Nu este cazul.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Drumurile  propuse in cadrul proiectului “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES AGRICOLĂ ÎN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEŢUL MEHEDINȚI” aparțin domeniului public și figurează în lista de inventar a comunei Braniștea.

Drumurile au ampriza de 15840mp, din care  suprafata carosabila de 13510mp.

Drumul de exploatare ( C.F. 50870 )

Ampriza – 7440mp

Suprafata carosabila – 6510mp

Drumul de exploatare ( C.F. 50500 )

Ampriza – 8400mp

Suprafata carosabila – 7000mp

- Politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

- Arealele sensibile;

Nu este cazul.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele stereo 1970 vor fi prezentate in format digital.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

a1. sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Din punct de vedere al stării tehnice, drumurile la care se referă acest proiect se prezintă astfel:

- Nu au capacitate portantă corespunzătoare pentru preluarea unui trafic rutier care este în creştere

- Din punct de vedere al sistemului rutier nu există, drumurile fiind din pământ

- Apa stagnează pe partea carosabilă

- Există numeroase denivelări şi gropi

- Geometria transversală şi pantele longitudinale nu pot asigura scurgerea apelor

- Podeţele de descărcare transversală a apelor meteorice lipsesc sau sunt într-un grad avansat de degradare, subdimensionate gabaritic

- Siguranţa circulaţiei este periclitată de o geometrie neamenajată

- Geometria drumului în plan nu asigură siguranţă şi confort participanţilor la trafic

- Pantele longitudinale(declivităţile) şi cele în sens transversal nu sunt uniforme

Dupa realizarea investitiei calitatea apelor pluviale ce ajung in emisar se va imbunatati prin reducerea cantitatii de material antrenat de pe carosabil.

a2. - stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Datorita faptului ca din proiect nu rezulta ape uzate industriale nu sunt necesare statii

si instalatii de epurare sau de preepurare.

Apele uzate de tip menajer din punctele de lucru se vor colecta in toalete ecologice.

b) protecția aerului:

b1. sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- Pe perioada de constructiei

- lucrarile de nivelare a suprafetei carosabile, de decolmatare si de execulie a santurilor vor genera pulberi;

-utilajele si mijloacele de transport vor degaja pulberi si gaze de ardere-esapament (pulberi, SO2, NO, si CO).

Surse aferente lucrarilot de tetasamente

Sursele se incadreaza in categoria surselor libere la sol, temporare cu un regim maxim de 8 ore/zi in perioadele de executie a lucrarilor.

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a lucrarilor.

Poluantii atmosferici caracteristici lucrarilor de terasamente sunt particulele de proveniente naturala (praf terestru) emise in timpul manevrarii pamantului si prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit.

- Dupa realizarea proiectului:

Cantitatea de poluanti generati de mijloacele auto se va reduce datorita scaderii consumului de caburanti (prin cresterea vitezei de deplasare) si a lipsei pulberilor pe partea carosabila. Masele de aer nu vor antrena pulberi de pe partea carosabila.

b2. - instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Sursele de poluare pe perioada realizirii proiectului vor fi difuze, se vor intreprinde o serie de actiuni pentru reducerea poluarii aerului, dintre care mentionam:

-intretinerea utilajelor, reparatiile acestora se vor face periodic, conform recomandarilor firmelor producatoare pentru evitarea degajirii suplimentare de noxe in timpul functionarii;

-se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante care sa nu produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise;

-mijloacele de transport a materiilor prime si utilajele vor avea reviziile tehnice facute.

Emisiile de poluanti din gazele de esapament sunt limitate prin reviziile tehnice.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

c1.- sursele de zgomot și de vibrații;

- In perioada de executare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de catre utilaje si mijloacele de transport.

- In perioada de functionare sursele de zgomot si vibratii raman cele existente la aceasta data, nivelul zgomotului se va reduce deoarece prin disparitia gropilor conducerea uniforma creeaza mai putin zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana.

c1- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

In perioada de executie se vor lua o serie de masuri de natura organizatorica si tehnologica:

-desfasurarea lucrarilor strict pe amplasamentele supuse avizarii, astfel rezultand o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona;

-vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi;

-se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

-conducerea preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin

zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana).

d) protecția împotriva radiațiilor:

d1.- sursele de radiații;

Realizarea proiectului nu necesita, utilizarea de materiale radioactive.

d2.- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Realizarea proiectului nu necesita utilizarea de materiale radioactive, nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

e) protecția solului și a subsolului:

1e.- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- ln perioada de realizare a investitiei la punctele de lucru sursele potentiale de poluare a solului sunt:

- stationarea utilajelor;

-alimentarea cu combustibil a utilajelor;

- rezervoarele cu carburanti si baile de ulei de la utilaje si mijloacele de transport 	(in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere);

-depozitarea necorespunzatoare a deseurilor

- In perioada de functionare a investitiei nu sunt surse de poluare a solului.

2e.- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Se vor utiliza utilaje si masini de transport in buna stare de funclionare si in bune conditii tehnice. In situatia in care se vor aparea defectiuni urmate de pierderi de produse petroliere pe perioada stationarii se va interveni cu material absorbant (care ulterior va fi colectat si depozitat in container metalic).

Deseurile se vor colecta selectiv si vor fi valorificate/eliminate pe masura generarii.

Materialul rezultat de la nivelarea suprafetei drumului si din santuri (pamant in amestec cu nisip si pietris) se va depozita rational astfel incat sa fie acoperite suprafele cat mai mici de pamant. O parte din acesta se va utiliza la realizarea patului drumului, surplusul va fi evacuat si utilizat la intretinerea drumurilor din cadrul orasului. Motorina se va aproviziona cu autoutilitari, in container tipizat prevazut cu pompa de distributie si cuva de retentie a eventualelor pierderi de motorina. Operatia de alimentare cu carburanti se va executa respectand instructiunile de utilizare a pompei de alimentare.

Nu se va face schimbul de ulei in punctele de lucru. Schimbul de ulei se va face la agenti economici specializati care vor prelua uleiul uzat si filtrele de ulei cand va fi cazul. In cazul unor pierderi accidentale de produse petroliere se va interveni cu materiale absorbante pentru impiedicarea poluarii solului. Materialul contaminat va fi colectat si depozitat in container metalic. Utilajele vor fi in stare tehnica buna, in situatia in care vor aparea defectiuni urmate de pierderi de produse petroliere pe perioada stationirii se va interveni cu material absorbant (care ulterior va fi colectat si depozitat in container metalic). Va fi prevazut un container metalic inchis pentru deseuri cu continut de produse petroliere. Nisipul, piatra sparta, betonul asfaltic si betonul bituminos se vor aduce ritmic, pe masura avansarii lucrarilor, de la agentii economici autorizati si vor fi puse in opera fara depozitare intermediara.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

f1.- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

f2- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

g1.- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional.

g2.- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Pentru asezarile umane prin care vor trece mijloacele de transport ce fac aprovizionarea cu materii prime si materiale si personalul angajat nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri speciale de protectie.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc. Deseurile si materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul, vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

h1.- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate.

Deseurile rezultate in perioada de realizare a investitiei:

- pamant si pietre din aducerea la cota a suprafetei drumului, realizarea santurilor si

decolmatarea santurilor - va fi evacuat si utilizat la completarea cu material a zonelor

din carosabil cu gropi;

- ambalaj PET (de la apa potabila) - flacoanele se vor colecta in big-bag si se vor valorifica la agent economic;

- ambalaje, canistre din plastic goale de la lubrefianti se vor gestiona de agentul economic la care se face schimbul de ulei;

- nisip si pamant contaminat cu produse petroliere (poate rezulta numai in cazul pierderilor accidentale, nu se poate estima cantitativ) se va depozita in container metalic si vor fi evacuate de agent economic specializat;

- deseu metalic feros (piese uzate) - cantitatea este variabila in functie de piesele defecte se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparatiile sau va fi valorificat de catre constructor;

- deseul menajer se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

Gestionarea deseurilor pe perioada lucrarilor necesare proiectului constituie o activitate ce trebuie facut de catre constructor. Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv cu respectarea legislatiei in vigoare.

In continuare este prezentate o propunere pentru modul de gestionare a deleurilor:

- deseurile de pamant si pietre, vor fi reciclate in lucrarile de terasamente, in umpluturi;

- deseurile de nisip si pamant contaminat cu produse petroliere sunt deseuri periculoase, vor fi eliminate de agent economic autorizat;

- deseuri menajere sau asimilabile in interiorul organizarii de santier se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate si abilitate. Cantitatea de deseuri generate de o persoana in timpul fazei de constructie este estimata la 0.30 kg/zi;

- deseurile metalice: se vor colecta temporar in incinta, pe platforme special amenajate.

Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii:

- deseurile materiale de constructii  din punct de vedere al potentialului contaminant,

aceste deseuri nu ridica probleme deosebite.

- deseurile hartia, cartonul, lemnul si plasticul vor fi colectate si depozitate separat de

celelalte deseuri, in vederea valorificarii;

- anvelope uzate: se vor depozita pe platforme special amenajate

- Se recomandaca in cadrul caietului de sarcini antreprenorului sa-i fie solicitata prezentarea cel putin a unei solutii privind eliminarea acestor deseuri catre o unitate economica de valorificare;

- acumulatori uzati, filtre ulei, uleiuri de motor, deleuri de vopsele: degeuri cu potential  periculos atat asupra mediului inconjurator, cat si a manipulantilor, ce vor fi stocate si depozitate corespunzator in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta si vor fi predate unitatilor de recuperare specializate sau se vor face in cadrul unor firme specializate si autorizate.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor. Materialul rezultat va fi evacuat de pe amplasament.

h2. - programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

h3. - planul de gestionare a deșeurilor;

Anteprenorul va intocmi un plan de management al deseurilor ce va urmari:

- reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si diminuarea cantitatii de deseuri

generate;

- colectarea selectiva, reciclarea/valorificarea deleurilor si depozitarea acestora in

conditii de siguranta;

- colectarea selectiva a deseurilor sa se faca, in containere etichetate corespunzator si amplasate pe platforme special amenajate in interiorul organizarii de Santier;

- ca toate deseurile reciclabile si fie valorificate;

- ca transportul deseurilor menajere si a deseurilor inerte se se realizeze prin intermediul unei firme specializate la cel mai apropiat depozit de deseuri inerte;

- depozitarea deseurile sa nu se faca in apropierea cursurilor de apa sau in apropierea ariilor protejate;

- apele uzate de la toaleta ecologica vor fie vidanjate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

i1.- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

In aceasta categorie se regaseste motorina utilizata la utilaje si la mijloacele de transport.

i2.- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Motorina pentru punctele de lucru se va aproviziona ritmic cu autospeciale, in container metalic, tipizat prevazut cu pompa de distributie.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Realizarea  acestei investiţii are un impact favorabil asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei, florei şi  solului.

Toate componentele, materialele şi accesorii  prevăzute în proiect au avizul ministerului sănătăţii.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor/ speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Întrucat impactul este favorabil mediului prin realizarea investiţiei, nu putem vorbi de o complexitate a impactului.

- probabilitatea impactului;

Modernizarea drumurilor de exploatare nu creeaza probabilitatea unui impact negativ asupra mediului.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu e cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmează a fi realizată nu necesită controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.  Lucrări necesare organizării de şantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier trebuie să cuprindă în zona, numai  amplasarea unor obiecte provizorii :

-magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

-localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier  se va amplasata în afara ariei protejate, de unde se transporta la lucrare materialele necesare: balast, piatra sparta, nisip. Utilajele se retrag în baza de productie la sfarsitul zilei.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglemantarile specifice, cu referire la:

- O.U.G 195/2005 – privind protectia mediului;

- O.U.G. 78/2000 – privind rgimul deseurilor;

- Legea 426/2001 – pentru aprobarea O.U.G. 78/2000;

- O.U.G 16/2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile – republicata de OUT.R 16/2001 si actualizata (pana la 20.05.2006);

- H.G.R. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor;

- Legea 465/2001; H.G.R. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase.

Executantul va lua masurile necesare in vederea protectiei factorilor de mediu si redarea terenului in conditiile de mediu inconjurator initiale, dupa cum urmeaza:

- Protectia solului si a subsolului

In conditiile desfasurarii lucrarilor de constructii pe amplasamente situate in domeniul silvic, executantul va lua masurile ce se impun privind respecatrea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, sa respecte regimul silvic, sa protejeze patrimoniul forestier, cinegetic si piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate in termenii stabiliti prin planurile de management si regulamente specifice.

- Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Executantul va lua masurile ce se impun pentru a nu deversa in apele de suprafata si subterane ape uzate, fecaloid menajer, subsatnte petroliere, substante periculoase, sa nu arunce si sa depoziteze pe maluri in albiile raurilor deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape subsatante explozive, tensiune electrica, narcotice, subsatante periculoase.

- Protectia aerului si fonica.

Se vor lua masuri pentru retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici, instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare se vor dota cu sisteme de automonitorizare si retinere a poluantilor (fum, praf etc..) se vor lua masuri si se vor dota instalatiile, mijloacele de transport si utilajele cu dispozitive si dotari speciale pentru protectia fonica, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelului limita a zgomotului ambiental.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Pe parcursul executarii lucrarilor nu vor fi afectate fizic sau functional asezari umane sau obiective de interes public. La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora, in circuitul functional initial.

- Gospodarirea deseurilor.

Executantul va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc. Deseurile, materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

-surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Implementarea proiectului referitor la realizarea modernizarii drumurilor de interes local nu produce efecte negative asupra mediului, dar exista riscul ca în perioada organizării de şantier să apară efecte negative.

De aceea vom preciza în cele ce urmează principalii factori poluanţi ce pot apare şi măsuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

Poluarea sonora

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa, se recomandă de proiectant reducerea traficului greu şi introducerea  unei restricţii de viteză.

În cazul în care se apreciază că nivelul de zgomot este superior celui admisibil – nivel de zgomot de vârf, L10 fiind de 70 dB(A), iar nivelul de zgomot echivalent Lech este de 60dB(A), pentru  drumuri de categoria IV, de deservire locala conform STAS 6161/1-79 – se vor stabili măsuri de protecţie sonora la receptori prin ecrane locale.

Deseuri toxice si periculoase

Lucrările proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substantelor toxice şi periculoase.

Produsele cele mai frecvent  folosite sunt:

- motorina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

- benzina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

- lubrifianti (ulei, vasilina).

Pot apărea unele probleme la manipularea acestor produse şi se recomandă respectarea normelor specifice de lucru şi de securitate şi sanatate în munca pentru desfasurarea în deplină siguranţa a operaţiilor respective.

Emisii de praf

Pe perioada execuţiei datorită mişcărilor de pamânt se vor semnala emisii importante de praf şi noxe de la gazele de eşapament.

Poluarea apei

În perioada de execuţie a investiţiei, sursele posibile de poluare a apelor sunt datorate manipularii şi punerii în operă a materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate etc) sau pierderi accidentale de combustibili şi uleiuri de la utilajele şantierului.

Se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apei de suprafaţa pe toata durata investiţiei.

-dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Recipienţii folosiţi pentru inmagazinarea uleiurilor în timpul organizării de şantier trebuie recuperaţi şi valorificaţi de unităţi specializate în acest scop.

Măsurile de micşorare a poluării aerului prin emisii de praf: stropirea căilor de acces de cel puţin două ori pe zi, utilizarea autobasculantelor cu calităţi performante etc.

Organizarea de şantier va fi amplasată în zona nelocuită şi nu în apropierea surselor de apă, prevenind în acest fel poluarea accidentală a apei.

Evaluarea impactului rezidual după implementarea măsurilor de reducere a impactului;

În timpul implementării proiectului propus, impactul produs asupra factorilor de mediu poate fi redus prin aplicarea unor măsuri specifice tipului de poluant, cu rezultate semnificative asupra prafului, noxelor chimice şi zgomotului din surse mobile. Masuri de reducere a prafului şi impactului rezidual după implementarea acestora :

În faza de construcţie, pe drumul de proiectat se pot lua măsuri eficiente de reducerea emisiilor de praf în atmosferă, prin dotarea şantierului cu cisternă cu apă cu dispozitiv de stropire şi a mijloacelor de transport cu prelate, aplicându-se următoarele măsuri:

- dotarea şantierului cu cisternă cu apă cu dispozitiv de stropire, aplicarea de stropiri în perioadele cu uscăciune în punctele de lucru şi pe zonele de circulaţie;

- îmbunătătirea sistemului rutier al drumului de acces prin mentinerea lui într-o stare tehnică bună, pe toată perioada de implementare a proiectului;

- reducerea vitezei de circulaţie;

- încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului.

Prin aplicarea acestor măsuri apreciem că se poate reduce cantitatea de praf generată de proiect în faza de transport cu circa 20%. Praful emis în atmosferă în faza de transport reprezintă circa 80% din cantitatea totală.

Prin aplicarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf se preconizează o reducere cu 16% a cantitătii emise în atmosferă în timpul implementării proiectului.

Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf este de 84%.

▪ Măsuri de reducere a emisiilor noxe chimice şi impactului rezidual după implementarea acestora :

Măsuri de reducerea emisiilor de noxe chimice se referă la:

- mentinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drum;

- controlul periodic al gazelor de eşapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de reţinere a poluanţilor.

Prin îmbunătătirea nivelului tehnologic al motoarelor şi prin aplicarea normelor Euro II – V,comparativ cu Euro I se prognozează scăderea emisiilor cu 30%

Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a noxelor este de 70%.

▪ Masuri de reducere a zgomotului si impactului rezidual după implementarea acestora :

Măsuri de reducerea emisiilor acustice se referă la:

- mentinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restricţii de viteză pentru mijloacele de transport pe drum;

- controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performănte dotate cu atenuatoare de zgomot.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

-lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

-aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

-modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După terminarea lucrărilor ale modernizari drumurilor  situate in extravilanul comunei Branistea se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului şi de aducere la starea iniţială a cadrului natural. Desfăşurarea lucrărilor de refacere se va face pe acelaşi amplasament ca şi cel al drumurilor existente, fără a se interveni asupra terenului din zonă deci fără a afecta condiţiile de mediu din imediata vecinătate.

Materialele de aport pentru completarea fundaţiilor drumurilor sunt din balast iar acesta este aprovizionat din balastiere autorizate care respectă condiţiile impuse de Sistemul de Gospodărire a Apelor şi de Agenţiile de Protecţia Mediului în raza cărora sunt amplasate. Se va elibera amplasamentul de orice fel de obstacole, resturi menajere, anrocamente, grămezi de pământ, resturi de materiale, se va dezafecta organizarea de şantier. Se vor executa lucrări de înierbare a suprafeţelor de teren care au fost ocupate temporar. Nu se vor degrada mediul natural si cel amenajat prin depozitarea necontrolată a nici unui fel de deşeuri. Se vor informa autorităţile competente în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident major. Se va urmări comportarea în timp a lucrărilor executate, calitatea acestora fiind înregistrată în Registrul de Control ce va fi ataşat Cărţii Tehnice a obiectivului.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se ataseaza planse tehnice prezentului memoriu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Nu este cazul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Pe amplasamentul proiectului nu exista habitate de interes comunitar aflate in stare de conservare.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul propus nu are legatura cu managementul ariei naturale protejate.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Lucrarile se vor executa numai pe terenuri reglementate din punct de vedere juridic. In conditiile in care se modifica prevederile prezentului aviz sau se vor executa lucrari suplimentare fata de cele avizate, se va solicita aviz modificator conform Ordinului MMGA nr.15/2006. La punerea in functiune a lucrarilor, beneficiarul va solicita unei societati certificate intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, normativul de continut al acesteia fiind Ordinul M.M.P. nr.799/2012.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampilă

SC EDIL CONS GENERAL  SRL

Ing. Ilie Ceausu Carmen Gabriela