MEMORIU DE PREZENTARE

CONFORM ANEXA 5E DIN ORDINUL M.M.P.nr. 292/2018

pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU
referitor la proiectul :

„REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE ALBULESTI SI VALEA MARCULUI, COMUNA DUMBRAVA,

JUDETUL MEHEDINTI”

MARTIE. 2023

CUPRINS

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 E DIN ORDINUL M.M.P. 292/2018	5

I.	Denumirea proiectului:	5

II.	Titular:	5

III.	Descrierea proiectului	6

a)	Rezumatul proiectului	6

b)	Justificarea necesității proiectului	11

c)	Valoarea investitiei	11

d)	Perioada de implementare propusa	11

e)	Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente)	11

f)	Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)	11

Elementele specifice caracteristice proiectului propus	11

Descrierea obiectului :	12

Descrierea proceselor de productie ale proiectului, în funcție de specificul investitiei, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea	12

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora	12

Racordarea la retele utilitare existente în zonă	13

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executia investiției	13

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	13

Resursele naturale folosite în construcție şi funcționare	13

Metode folosite în construcție	13

Planul de executie, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, reparare şi folosire ulterioară	14

Relația cu alte proiecte existente sau planificate	14

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	14

Alte autorizatii cerute pentru proiect :	14

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare necesare	15

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului:	15

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:	15

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existent, dupa caz:	15

Metode folosite in demolare:	15

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:	15

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii:	15

V.	Descrierea amplasarii proiectului	15

Harți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cat si artificiale	15

§ Folosințele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;	16

§ Policiti de zonare si de folosire a terenului;	16

§ Arealele sensibile;	16

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970	16

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare	17

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:	18

A)	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:	18

a)Protectia calității apelor	18

b)	Protectia aerului	20

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra aerului.	20

c)	Protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor	21

d)	Protecția împotriva radiațiilor	21

e)	Protecția solului şi a subsolului	21

f)	Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice	21

g)	Protectia asezărilor umane şi a altor obiective de interes public	22

h)	Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplsament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:	22

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevereile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;	22

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;	23

Planul de gestionare a deseurilor;	23

i)	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:	24

B)	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	24

VII.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:	24

§ Impactul asupra faunei si florei	25

§ Impactul asupra solului	25

§ Impactul asupra bunurilor materiale	25

§ Impactul asupra calității şi regimului cantitativ al apei	25

§ Impactul asupra calității aerului şi climei	25

§ Impactul zgomotelor şi vibrațiilor	25

§ Impactul asupra peisajului şi mediului vizual	25

§ Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural	26

§ Impactul asupra interacțiunilor dintre componentele de mediu	26

§Natura impactului	26

Extinderea impactului (zona geografica, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)	26

Magnitudinea şi complexitatea impactului	26

Probabilitatea impactului	26

Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului	26

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	26

§Măsuri de reducere a impactului asupra populației şi sănătății umane	26

§ Măsuri de reducere a impactului asupra faunei şi florei	27

§ Măsuri de diminuare a impactului asupra solului şi a folosinței terenului	27

§ Măsuri de diminuare a impactului asupra calității şi regimului cantitativ al apei	27

§ Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului şi climei	27

§ Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibrații	27

§ Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului şi mediului vizual	28

Natura transfrontalieră a impactului	28

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.	28

D.	Factor de mediu sol	28

IX.	Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:	29

X.	Lucrări necesare organizării de șantier	29

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	29

Localizarea organizării de șantier	30

Surse de poluanți şi instalatii pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier	30

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu	30

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitătii, în măsura în care aceste informatii sunt disponibile	31

Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, in caz de accidente si/sau la încetarea activității	31

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației	32

Modalități de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului	32

Terenul va fi readus la categoria de folosintă initială, prin executarea următoarelor lucrări:	32

XII.	Anexe – piese desenate	32

Anexa 1	- Certificat de Urbanism	32

Anexa 2	- planul de încadrare în zonă	32

Anexa 3	- instalatii hidraulice GA – sistem 1	32

Anexa 4	- instalatii hidraulice GA – sistem 2	32

Anexa 5	- notificare APM MH	32

XIII.	Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:	32

XIV.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:	33

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.	33

MEMORIU DE PREZENTARE
CONFORM ANEXA 5 E DIN ORDINUL M.M.P. 292/2018

- Denumirea proiectului:

| Denumirea investiției | "Reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa in localitatile Albulesti si Valea Marcului, comuna Dumbrava, judetul Mehedinti” |
| --- | --- |
| Încadrarea conform anexelor la Legea 292 din 2018 | Anexa 2, pct.2, lit.d3) – “foraje pentru alimentarea cu apa” |
|  | Încadrarea proiectului în prevederile art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107 / 1996, cu modificările și completările ulterioare : proiectul se încadrează în art. 48, lit.b și în art. 54 lit.a. |
| Proiect nr. | 25/2022, Faza - S.F. |

- Titular:

| Beneficiar | PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA . |
| --- | --- |
| Adresa poștala | COMUNA DUMBRAVA, SAT DUMBRAVA DE JOS |
| Telefon | Telefon: 0252342661 / 0761172735 |
| Adresa de e-mal | primar@cldumbrava.ro |
| Persoana de contact | ENACHE CATALIN – 0761172735 |

- Descrierea proiectului

- Rezumatul proiectului

##### Prin Studiul de Fezabilitate si Certificat de Urbanism Nr.  224 din  18/10/2022 eliberat de C.J. MEHEDINTI, se solicita realizarea investitiei "Reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa in localitatile Albulesti si Valea Marcului, comuna Dumbrava, judetul Mehedinti”

##### Regimul juridic al terenului:

Investitia se propune a se dezvolta pe domeniul public atat pentru terenurile ocupate definitiv (gopodarie de apa) cat si pentru terenurile ocupate temporar (conducte de distributie, retele electrice).

##### Regimul economic al terenului:

- Folosința actuala : Intravilan

##### Regimul tehnic al terenului:

- Utilități existente : alimentare cu apa

- Accesul este asigurat din : DJ606 A

- Suprafața teren ocupata temporar : 1844 mp

- Suprafața teren ocupata permanent :4118 mp

Caracteristici functionale, parametrici tehnici

Descrierea situatiei existente

Satele Albulesti si Valea Marcului din comuna Dumbrava dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apa avand ca obiecte distincte gospodaria de apa si retelele de distributie apa stradale.

Gospodaria de apa este alcatuita in principal din:

- put forat de mare adancime cu un debit de exploatare de 1,4 l/s

- rezervor de inmagazinare ingropat din POLSTYF cu o capacitate de 100 mc

- statie de pompare in reteaua de distributie echipata cu un grup de pompare alcatuit din trei electropompe (1 + 1R + 1 incendiu) echipate cu convertizor de frecventa  cu Qp = 5 – 13 mc/h; Hp = 65/31 mcA

- aparat de clorinare cu hipoclorit montat in cabina putului forat

Alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa se face din post de transformare 20 / 0,4 KV propriu.

Retelele de distributie apa acopera cea mai mare parte a tramei stradale din cele doua sate, aceasta fiind executata in mai multe etape. Lungimea acestora este de circa 6500 m si sunt executate din tubulatura PEHD De 63 – 110 mm. Distributia apei la consumatori se face prin bransamente individuale fara a asigura o contorizare eficienta.

Prezentul proiect propune realizarea unei noi gospodarii de apa in partea de est a satelor si extinderea gospodariei de apa existenta pentru a asigura necesarul de apa in conditiile existente si pentru a furniza o apa de calitate.

Descrierea constructiva, tehnologica si functionala

In elaborarea scenariilor tehnico-economice s-a plecat in principal de la experienta in exploatare a sistemului actual de alimentare cu apa care devine deficitara in perioadele de varf, in sensul ca zonele defavorizate (pe capat de retele) nu se mai pot asigura parametrii apei (debit / presiune) la consumatori. In acest fel, solutia stabilita cu beneficiarul este realizarea unei noi gospodarii de apa care sa preia circa 1/3 din consumatori, respectiv zona de est a satului Albulesti si satul Valea Marcului (zona unde retele s-u estins) si extinderea capacitatii gospodariei de apa existenta in conditiile cresterii consumului de apa datorita distributiei apei la consumatori prin bransamente individuale. Proiectul va cuprinde si realizarea caminelor de apometre pentru cei 310 consumatori.

Scenariul propus – realizare gospodarie de apa noua (sursa, tratare, inmagazinare, statie de pompare in reteaua de distributie apa) si extinderea gospodariei de apa existenta (sursa, tratare, inmagazinare, statie de pompare) cu asigurarea energiei electrice pentru gospodariile de apa din sursa proprie – instalatie fotovoltaica.

Descrierea lucrarilor propuse

Sistem 1

Lucrările proiectate privesc asigurarea cu apă potabilă a satului Valea Marcului, urmând ca de aceste lucrări să beneficieze un număr de circa 230 locuitori, consumatori publici si consumatori din activitati economice de alimentatie publica.

Capacitatea sistemului de alimentare cu apa are la bază dimensionarea conform SR  1343:1-2006 şi a normativului NP133/2013 pentru asigurarea nevoilor gospodăreşti si publice  iar in calcul s-a luat perspectiva unei etape de dezvoltare de 25 de ani cu un spor de 0,5 ‰ pe an.

Proiectul propune urmatoarele categorii de lucrari :

- realizare gospodarie de apa (sursa, statie de tratare si rezervor inmagazinare si statie de pompare).

În baza notelor de calcul şi a măsurătorilor efectuate în teren, corelate cu studiul topografic si hidrogeologic efectuate  pentru zona studiată  au  rezultat urmatoarele:

Gospodaria de apa va avea in componenta putul forat, statia de tratare, rezervorul de inmagazinare, statia de pompare in sistem hidrofor precum si constructiile si instalatiile anexe necesare fluxului tehnologic. Aceasta va fi imprejmuita cu gard din rame cu plasa de sarma galvanizata montate pe stalpi metalici.

Conducta de refulare va asigura legatura intre putul forat si statia de tratare apa.

Sursa de apă va fi asigurată din putul forat propus care poate sa asigure cerinta de apa conform studiului hidrogeologic anexat. Putul propus va avea o adancime de pana la 250 m cu un debit de exploatare preconizat Q ex = 1,5 l/s. Amplasarea forajului  se va face in locatia propusa in studiul hidrogeologic. Acesta va fi echipat cu pompa  submersibila ce va pompa apa direct spre staţia de tratare şi apoi în  rezvorul de înmagazinare, pompa ce va fi automatizata în funcţie de nivelul apei din rezervorul de înmagazinare, precum şi în funcţie de nivelul apei din puţ. Pentru asigurarea funcţionalităţii şi scopului propus forajul  va fi prevazut cu cabina tip constructie subterana din beton armat. Imprejmuirea putului forat va asigura zona cu regim sever de protecţie sanitară, în conformitate cu legislaţia în vigoare (H.G. nr. 101/1997)

La execuţia forajului  se va respecta, fara a se limita următoarele recomandări:

- forajul va avea în mod obligatoriu caracter de explorare-exploatare, amplasamentul acestuia stabilindu-se de comun acord cu proiectantul si hidrogeologul;

- alegerea intervalelor captate se va face pe baza carotajului geofizic,  tipul de filtre şi sortul de pietriş mărgăritar fiind stabilite în funcţie de granulometria stratelor acvifere captate;

- după finalizarea execuţiei forajului se vor face teste de pompare pe  trei trepte de denivelare şi debit, pentru determinarea parametrilor hidrogeologici ai acviferului (coeficient de filtrare K, transmisivitate T, rază de influenţă R) şi stabilirea debitului optim de exploatare;

-   în urma pompărilor de desnisipare se vor recolta probe de apă pentru analize fizico-chimice şi bacteriologice în vederea stabilirii calităţii apei captate ;

-     în funcţie de rezultatele obţinute la forajul executat se va stabili dacă acestea acoperă necesarul de apă solicitat sau este necesară execuţia şi a altor foraje;

-     pentru evitarea infiltrării apelor de suprafaţă poluate în acvifere \captate, se va izola prin cimentare intervalul inelar dintre peretele găurii de foraj şi burlane pe intervalul de adâncime stabilit prin proiectul tehnic.

Datorită faptului că la forajele existente în zonă, care exploatează aceeaşi pânză de apă freatică, s-au semnalat depăşiri de concentraţii la amoniu si fier, tratarea apei se va face cu o staţie de tratare ce va avea în componenţă trepte de tratare in functie de indicatorii de calitate pentru potabilitate care depasesc concentratiile admise.

Staţia de tratare proiectată va avea capacitatea de tratare-dezinfectare de minim 1,5l/s şi se va amplasa in incinta gospodariei de apa.

Pentru potabilizarea apei se propune urmatoarea schema de tratare (instalatie complexa de tratare a apei subterane) – in principal corectare amoniu, fier si mangan preconizati a fi in concentractii peste limita admisa.

- prefiltratre mecanica

- preclorinare in bazin de contact si reactie

- reactie chimica si definitivare reactie chimica

- filtrare pe pat de cuart activat

- filtrare pe pat de carbune activ granular

- postclorinare

Procesul de tratare propus va avea urmatoarele etape de tratare :

-  filtrarea mecanica, este  destinata retinerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditatea apei. Se poate realiza cu filtru mecanic.

- clorinarea primara, are ca scop eliminarea amoniacului din apa, oxidarea substantelor organice precum si de a realiza dezinfectia primara. Clorinarea primara se va face intr-un bazin de contact si reactie dimensionat pentru un timp de contact de cel putin 60 min. Sistemul de preclorinare va fi automat si poate sa aiba in componenta sa pompa dozatoare, contor de impulsuri si rezervor de stocare solutie de clor.

- pomparea de proces, va realiza preluarea apei din bazinul de contact si va asigura presiunea de lucru pe filtrele multimedia. Se recomnada grup de pompare cu pompe orizontale (IA + IR) echipat cu tablou de comnada si automatizare.

-    filtrare cu filtru  cu pat de nisip. Are rolul de a retine suspensiile solubile.

-  filtrare cu filtru cu pat din carbune activ. Are rolul de a indeparta compusii secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului si manganului, substantelor organice si clorului rezidual din apa, precum si  de a indeparta gustul si mirosul. Se recomanda comanda automata atat pentru spalarea inversa a filtrelor cat si pentru regenerare.

- postclorinarea, are  ca scop dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea dozei de marcaj de clor (0,5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua de distributie apa.

Procesul tehnologic de tratare apa al apei brute se va analiza ca un tot unitar, complet automatizat si fara personal de deservire permanent.

Întreaga staţie de tratare va fi asamblată într-o construcţie separată şi va fi procurată preuzinată.

Rezervorul de inmagazinare

Se propune  a se amplasa in gospodaria de apa si va asigura alimentarea cu apa a consumatorilor in sistem hidrofor. Acesta va asigura rezerva protejata si volumul de compensare avand un volum util de 100 mc. Pentru eficientizarea costurilor de achizitie si montaj se propune un rezervor metalic suprateran din tabla galvanizata. Casa vanelor va face parte din structura constructiva  a rezervorului de inmagazinare apa. Instalatia  hidraulica va contine elementele care asigura functionarea echipamentului.

Statia de pompare

Va asigura parametrii necesari (debit si presiune) in retelele de distributie pentru alimentarea cu apa a consumatorilor.

Se propune o statie de pompare echipata cu un grup de pompare pentru consum,  1+1R electropompe (Qpompa = 1,6 l/s ; Hpompa = 60 mH2O) cu recipient de hidrofor cu membrana V=500l; Pn10) si un grup de pompare pentru incendiu 1+1R electropompe (Qp=6,8 l/s ; Hp = 20mcA).

Electropompele vor fi prevazute cu convertizor de frecventa. Acestea vor functiona secvential in mod curent iar in caz de necesitate vor functiona impreuna.

Sistem 2

Pentru gospodaria de apa existenta in satul Albulesti s-a propus extinderea si modernizarea acesteia pentru a asigura necesarul de apa in noile conditii de furnizare a apei precum si tratarea apei. De asemenea in locatia acesteia se va amenaja sistemul de panouri fotovoltaice care sa asigura echivalentul energiei electrice pentru cele doua gospodarii de apa.

Lucrările proiectate privesc asigurarea cu apă potabilă a satului albulesti, urmând ca de aceste lucrări să beneficieze un număr de 541 locuitori, consumatori publici si consumatori din activitati economice de alimentatie publica.

Capacitatea sistemului de alimentare cu apa are la bază dimensionarea conform SR  1343:1-2006 şi a normativului NP133/2013 pentru asigurarea nevoilor gospodăreşti si publice  iar in calcul s-a luat perspectiva unei etape de dezvoltare de 25 de ani cu un spor de 0,5 ‰ pe an.

Proiectul propune urmatoarele categorii de lucrari :

- realizare gospodarie de apa (sursa, statie de tratare si rezervor inmagazinare si statie de pompare).

În baza notelor de calcul şi a măsurătorilor efectuate în teren, corelate cu studiul topografic si hidrogeologic efectuate  pentru zona studiată  au  rezultat urmatoarele:

Gospodaria de apa va avea in componenta putul forat, statia de tratare, rezervorul de inmagazinare, statia de pompare in sistem hidrofor precum si constructiile si instalatiile anexe necesare fluxului tehnologic. Aceasta va fi imprejmuita cu gard din rame cu plasa de sarma galvanizata montate pe stalpi metalici.

Conducta de refulare va asigura legatura intre putul forat si statia de tratare apa.

Sursa de apă va fi asigurată din putul forat existent si putul forat propus care impreuna pot sa asigure cerinta de apa respectiv 2,6 l/s. Putul propus va avea o adancime de pana la 250 m cu un debit de exploatare preconizat Q ex = 1,5 l/s. Amplasarea forajului  se va face in locatia propusa in studiul hidrogeologic. Acesta va fi echipat cu pompa  submersibila ce va pompa apa direct spre staţia de tratare şi apoi în  rezvorul de înmagazinare, pompa ce va fi automatizata în funcţie de nivelul apei din rezervorul de înmagazinare, precum şi în funcţie de nivelul apei din puţ. Pentru asigurarea funcţionalităţii şi scopului propus forajul  va fi prevazut cu cabina tip constructie subterana din beton armat. Imprejmuirea putului forat va asigura zona cu regim sever de protecţie sanitară, în conformitate cu legislaţia în vigoare (H.G. nr. 101/1997)

La execuţia forajului  se va respecta, fara a se limita următoarele recomandări:

- forajul va avea în mod obligatoriu caracter de explorare-exploatare, amplasamentul acestuia stabilindu-se de comun acord cu proiectantul si hidrogeologul;

- alegerea intervalelor captate se va face pe baza carotajului geofizic,  tipul de filtre şi sortul de pietriş mărgăritar fiind stabilite în funcţie de granulometria stratelor acvifere captate;

- după finalizarea execuţiei forajului se vor face teste de pompare pe  trei trepte de denivelare şi debit, pentru determinarea parametrilor hidrogeologici ai acviferului (coeficient de filtrare K, transmisivitate T, rază de influenţă R) şi stabilirea debitului optim de exploatare;

-   în urma pompărilor de desnisipare se vor recolta probe de apă pentru analize fizico-chimice şi bacteriologice în vederea stabilirii calităţii apei captate ;

-     în funcţie de rezultatele obţinute la forajul executat se va stabili dacă acestea acoperă necesarul de apă solicitat sau este necesară execuţia şi a altor foraje;

-     pentru evitarea infiltrării apelor de suprafaţă poluate în acvifere \captate, se va izola prin cimentare intervalul inelar dintre peretele găurii de foraj şi burlane pe intervalul de adâncime stabilit prin proiectul tehnic.

Datorită faptului că la forajele existente în zonă, care exploatează aceeaşi pânză de apă freatică, s-au semnalat depăşiri de concentraţii la amoniu si fier, tratarea apei se va face cu o staţie de tratare ce va avea în componenţă trepte de tratare in functie de indicatorii de calitate pentru potabilitate care depasesc concentratiile admise.

Staţia de tratare proiectată va avea capacitatea de tratare-dezinfectare de minim 2,6l/s şi se va amplasa in incinta gospodariei de apa.

Pentru potabilizarea apei se propune urmatoarea schema de tratare (instalatie complexa de tratare a apei subterane) – in principal corectare amoniu, fier si mangan preconizati a fi in concentractii peste limita admisa.

- prefiltratre mecanica

- preclorinare in bazin de contact si reactie

- reactie chimica si definitivare reactie chimica

- filtrare pe pat de cuart activat

- filtrare pe pat de carbune activ granular

- postclorinare

Procesul de tratare propus va avea urmatoarele etape de tratare :

-  filtrarea mecanica, este  destinata retinerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditatea apei. Se poate realiza cu filtru mecanic.

- clorinarea primara, are ca scop eliminarea amoniacului din apa, oxidarea substantelor organice precum si de a realiza dezinfectia primara. Clorinarea primara se va face intr-un bazin de contact si reactie dimensionat pentru un timp de contact de cel putin 60 min. Sistemul de preclorinare va fi automat si poate sa aiba in componenta sa pompa dozatoare, contor de impulsuri si rezervor de stocare solutie de clor.

- pomparea de proces, va realiza preluarea apei din bazinul de contact si va asigura presiunea de lucru pe filtrele multimedia. Se recomnada grup de pompare cu pompe orizontale (IA + IR) echipat cu tablou de comnada si automatizare.

-    filtrare cu filtru  cu pat de nisip. Are rolul de a retine suspensiile solubile.

-  filtrare cu filtru cu pat din carbune activ. Are rolul de a indeparta compusii secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului si manganului, substantelor organice si clorului rezidual din apa, precum si  de a indeparta gustul si mirosul. Se recomanda comanda automata atat pentru spalarea inversa a filtrelor cat si pentru regenerare.

- postclorinarea, are  ca scop dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea dozei de marcaj de clor (0,5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua de distributie apa.

Procesul tehnologic de tratare apa al apei brute se va analiza ca un tot unitar, complet automatizat si fara personal de deservire permanent.

Întreaga staţie de tratare va fi asamblată într-o construcţie separată şi va fi procurată preuzinată.

Rezervorul de inmagazinare

Se propune  a se amplasa in gospodaria de apa si va asigura alimentarea cu apa a consumatorilor in sistem hidrofor. Acesta va asigura rezerva protejata si volumul de compensare avand un volum util de 150 mc. Pentru eficientizarea costurilor de achizitie si montaj se propune un rezervor metalic suprateran din tabla galvanizata. Casa vanelor va face parte din structura constructiva  a rezervorului de inmagazinare apa. Instalatia  hidraulica va contine elementele care asigura functionarea echipamentului.

Statia de pompare

Va asigura parametrii necesari (debit si presiune) in retelele de distributie pentru alimentarea cu apa a consumatorilor.

Se propune o statie de pompare echipata cu un grup de pompare pentru consum,  1+1R electropompe (Qpompa = 3,5 l/s ; Hpompa = 60 mH2O) cu recipient de hidrofor cu membrana V=1000l; Pn10) si un grup de pompare pentru incendiu 1+1R electropompe (Qp=8,2 l/s ; Hp = 20mcA).

Electropompele vor fi prevazute cu convertizor de frecventa. Acestea vor functiona secvential in mod curent iar in caz de necesitate vor functiona impreuna.

Bransamente de apa

Consumatorii de apa din cele doua sate sunt racordati la retelele de distributie apa prin bransamente individuale.

Proiectul propune montarea de camine de bransament echipate cu apometre.

Hidrantii de incendiu se vor monta pe retelele existente si vor fi de tip suprateran

- Justificarea necesității proiectului

Implementarea acestui proiect va satisface  cererea de bunuri si servicii in ceea ce priveste alimentarea cu apa potabila a tuturor utilizatorilor din satele Albulesti si Valea Marcului, respectiv peste 771 locuitori si consumatori publici (scoala si magazine alimentare).

- Valoarea investitiei

4 770 502,62 lei fara TVA si 5 671 481,09 lei cu TVA

Din care C+M : 2 591 877,26 lei fara TVA si 3 084 333,94 lei cu TVA

- Perioada de implementare propusa

- 10 luni de zile pentru executia lucrarilor si 2 luni de zile proiectare faza PT/DTAC

- Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente)

Încadrarea obiectivului de investitii este prezentată în următoarele planuri:

- Plan de încadrare în zonă, Plan schema retea distribuie, Plan situatie gospodaria de apa.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

- Constructiile propuse pentru retele constau in camine de vane din PE/beton cu Di=1.00-1.50m.

- Gospodariile de apa sunt formate fiecare din urmatoarele constructii :

- Platforma din beton armat pentru rezervorul de inmagazinare V=120mc

- Platforme din beton armat pentru statia de tratare, statia de pompare, si container exploatare

- Constructie subterana din beton armat pentru cabina putului forat

- Imprejmuire din panouri bordurate pe stalpi metalici

- Aleei balastate de acces

Elementele specifice caracteristice proiectului propus

- Fata de descrierea tehnica se definesc urmatoarele obiecte ale investitiei de baza:

- -	4.1.1. Gospodaria de apa – Sistem 1

- -	4.1.2. Gospodarie de apa – Sistem 2

- -	4.1.3. Bransamente apa

### Descrierea obiectului :

- Sistem 1

Se propune un sistem independent de alimentare cu apa care poate avea urmatoarea schema tehnologica:

- sursa de apa  - foraj de mare adancime (H=250 m) care sa asigure necesarul de apa pentru utilizatori (QIC = 1,5 l/s).

- statie de tratare apa cu o capacitate de minim 1,5 l/s. Se preconizeaza o depasire a concentratiilor admise la amoniu NH4⁺ , fier Fe²⁺ si mangan Mn²⁺ (conform buletine de analiza apa).

- rezervor inmagazinare 100 mc.

- statie de pompare in reteaua de distributie apa.

Alimentare cu energie electrica a gospodariei de apa se va face din reteaua de medie tensiune din zona.

Putul forat, statia de tratare apa, rezervorul de inmagazinare si statia de pompare in reteaua de distributie se pot realiza intr-o singura incinta denumita in continuare gospodarie de apa.

Capacitatile fizice enumerate mai sus se regasesc in piesele desenate si elementele de calcul.

- Sistem 2

Se propune extinderea si modernizarea gospodariei de apa existenta care poate avea urmatoarea schema tehnologica:

- sursa de apa compusa din forajul existent in exploatare si un foraj de mare adancime nou (H = 250 m) care sa asigure impreuna necesarul de apa ( QIC = 2,6 l/s)

- statie de tratare apa cu o capacitate de minim 2,6 l/s. Se preconizeaza o depasire a concentratiilor admise la amoniu NH4⁺ , fier Fe²⁺ si mangan Mn²⁺ conform buletine de analiza apa de la forajul existentn sistem

- rezervor de inmagazinare Vu = 150 mc

- statie de pompare apa in reteaua de distributie

Alimentarea cu energie electrica a noilor obiecte se va face din postul de transformare 20 / 0,4 KV existent.

Energia electrica pentru cele doua gospodarii de apa se va asigura on-grid din instalatia de panouri fotovoltaice propusa. Sistemul fotovoltaic va fi de tip on-grid si va avea o putere de 70 KW. Panourile se vor monta in incinta gospodariei de apa existente.

Alimentarea cu apa a utilizatorilor in prezent se face prin bransamente individuale iar investitia propune montarea de camine de apometre.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului, în funcție de specificul investitiei, produse şi subproduse obținute, mărimea, capacitatea

- Nu exista activităti de productie in cadrul investitiei prezentate.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

În etapa de construire a proiectului sunt preconizate a se utiliza:

| Materii Prime/auxiliare | Proveniență | Mod de depozitare | Grad de periculozitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiale de constructii: cofraje din lemn/metalice, otel-beton, beton | Producători specializati | Depozitare temporară la nivelul fronturilor de lucru | Nepericulos |
| Cabluri de tracțiune si confecții metalice uzinate | Producători specializati | Depozitare temporară în spatii deschise, pe rampe sau rastele, cu evitarea contactului cu solul | Nepericulos |
| Agregate de balastieră şi carieră | Balastiere autorizate | Depozitare temporară la nivelul fronturilor de lucru. | Nepericulos |
| Conducte PEHD si fitinguri | Producători specializati | Depozitare temporară în spatii deschise, pe rampe sau rastele, cu evitarea contactului cu solul | Nepericulos |
| Benzi semnalizare | Producători specializați | Depozitare temporară în magazii închise | Nepericulos |
| Materiale pentru izolații | Distribuitori specializati | Se depozitează sub șoproane, protejate de radiația solară şi ploi. | Nepericulos |
| Diluanti, benzină extractie, grund, vopsele, lavete impregnate cu solventi organici pentru degresări | Distribuitori specializati | Depozitare în magazii închise, cu respectarea normelor PSI, în incinta organizării de șantier. | Periculos |
| Uleiuri, lubrifianti | Distribuitori specializati | Depozitare în recipiente metalici, în magazii închise, amenajate în incinta organizării de șantier | Periculos |
| Combustibili | Statii de carburanti autorizate | Nu va exista depozit de combustibil pe amplasament. Alimentarea se va realiza de la stațiile de distributie carburanți autorizate. | Periculos |

Racordarea la retele utilitare existente în zonă

- Alimentare cu apă

Pentru asigurarea apei tehnologice se va folosi un rezervor etans din fibra sau PE care se va umple cu ajutorul autospecialelor.

- Sisteme de canalizare

Nu este cazul, prin tema proiectului aceasta se va realiza doar un sistem de alimentare cu apa complet.

- Alimentare cu energie electrică

Reteaua publica

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de executia investiției

Se vor realiza lucrari de refacere conform situatie initiala. Terenul se va aduce la starea initiala.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se vor folosi caile de acces existente si anume DJ 606A. Nu se creeaza cai noi de acces.

Resursele naturale folosite în construcție şi funcționare

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în: apa tehnologica

Acestea vor fi preluate din sursa existenta in amplasament – retele existente

Metode folosite în construcție

Executia lucrărilor se va desfăsura în succesiunea operatiilor din graficul de executie conform caietelor de sarcini elaborate in faza Pth. si D.E. si procedurilor tehnice de executie elaborate de antreprenor si aprobate de beneficiar prin reprezentanții săi:

- Excavatii generale,

- Săpături in spatii largi si înguste,

- Cofraje din lemn si metalice pentru uvraje din beton,

- Fundatii din beton armat

- Lucrari de vopsitorii confectii metalice

- Lucrari de hidroizolatie

- Lucrari de confectii metalice, balustrazi,

- Lucrari de montare conducte

Planul de executie, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, reparare şi folosire ulterioară

- Termenul propus, de punere în funcțiune -  este anul 2023

- Etapele principale ale investiției sunt:

  - Faza de proiectare: : (durata estimată de executie: cca. 2 luni);

  - Faza de executie: (durata estimată de executie: cca. 10 luni).

- Durata de serviciu este de 50 ani - conform Eurocod SR EN 1990-2004 si anexa naționala, pentru construcțiile  din clasa de importanta III si unele din II.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

- Realizarea proiectului  se încadrează in prevederile de dezvoltare propuse prin Planul Urbanistic General aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Dumbrava

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost studiate alternative. Solutiile studiului de fezabilitate trateaza tehnic realizarea retelei de alimentare cu apa in doua scenarii, cel prezentat fiind si cel recomandat.

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creștereanumărului de locuințe, eliminarea apelor uzate si a deșeurilor)

- Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare activități suplimentare cu impact asupra mediului. Amplasamentul beneficiază de urmatoarele utilitati existente

- Alimentare cu energie electrica

- Alimentare cu apa potabila

- Alimentare cu apa tehnologica

- Acces pietonal si auto din drumuri judetene si locale

Alte autorizatii cerute pentru proiect :

Avizele şi acordurile aferente proiectului solicitate prin C.U.nr. 14 din 17.08.2022.

    - Avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura.

      - Aviz alimentare cu energie

- Alte  avize si acorduri :

      - Aviz DSP

      - CJ MEHEDINTI Administrator DJ 606 A

      - ABA Jiu

- Avize si acorduri specifice:

      - Verificator de proiect

      - Studiu geotehnic – intocmit geolog Aninoiu Daniel

      - Studiu hidrogeologic preliminar – intocmit geol. Constantin Carlan

      - Expertiza tehnica – intocmit dr.ing. Duna Stefan

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului:

In prezentul proiect nu sunt prevazute lucrari de demolare.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:

Nu este cazul.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existent, dupa caz:

Nu este cazul.

Metode folosite in demolare:

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu este cazul.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii:

Nu este cazul.

- Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontaliera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului arheologic si declansarea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Nu este cazul.

Harți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cat si artificiale

- Amplasarea în teren a proiectului propus este redată în planul de încadrare în zonă atașat si planul de situatie.

§ Folosințele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

- Regimul economic

  - Folosința actuala: intravilan

- Regimul tehnic

Suprafața teren ocupata temporar : 1844 mp

Suprafața teren ocupata permanent : 4118 mp

§ Policiti de zonare si de folosire a terenului;

  - Nu sunt identificate

§ Arealele sensibile;

  - Nu sunt identificate

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Coordonate gospodarie de apa:

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Amplasamentul este unic, nu s-a  considerat un alt amplasament deorece bransarea utilizatorilor depinde de trama stradala, iar pentru gospodariile de apa sunt satisfacute conditiile de amplasament.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a)Protectia calității apelor

Realizarea proiectului nu propune subtraversari de viroaje si podete, in amplasament nu s-au identificat pe traseul retelei podete sau viroage.

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

- In timpul executiei lucrărilor, se vor asigura toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizati, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate,

- In timpul exploatări constructiilor nu vor rezulta ape uzate.

- Statiile şi instalatiile de epurare sau de pre epurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul

- Statie de tratare

Proiectul prevede doua statii de tratare.

SISTEM 1

Staţia de tratare proiectată va avea capacitatea de tratare-dezinfectare de minim 1,5l/s şi se va amplasa in incinta gospodariei de apa.

Pentru potabilizarea apei se propune urmatoarea schema de tratare (instalatie complexa de tratare a apei subterane) – in principal corectare amoniu, fier si mangan preconizati a fi in concentractii peste limita admisa.

- prefiltratre mecanica

- preclorinare in bazin de contact si reactie

- reactie chimica si definitivare reactie chimica

- filtrare pe pat de cuart activat

- filtrare pe pat de carbune activ granular

- postclorinare

Procesul de tratare propus va avea urmatoarele etape de tratare :

-  filtrarea mecanica, este  destinata retinerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditatea apei. Se poate realiza cu filtru mecanic.

- clorinarea primara, are ca scop eliminarea amoniacului din apa, oxidarea substantelor organice precum si de a realiza dezinfectia primara. Clorinarea primara se va face intr-un bazin de contact si reactie dimensionat pentru un timp de contact de cel putin 60 min. Sistemul de preclorinare va fi automat si poate sa aiba in componenta sa pompa dozatoare, contor de impulsuri si rezervor de stocare solutie de clor.

- pomparea de proces, va realiza preluarea apei din bazinul de contact si va asigura presiunea de lucru pe filtrele multimedia. Se recomnada grup de pompare cu pompe orizontale (IA + IR) echipat cu tablou de comnada si automatizare.

-    filtrare cu filtru  cu pat de nisip. Are rolul de a retine suspensiile solubile.

-  filtrare cu filtru cu pat din carbune activ. Are rolul de a indeparta compusii secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului si manganului, substantelor organice si clorului rezidual din apa, precum si  de a indeparta gustul si mirosul. Se recomanda comanda automata atat pentru spalarea inversa a filtrelor cat si pentru regenerare.

- postclorinarea, are  ca scop dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea dozei de marcaj de clor (0,5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua de distributie apa.

Procesul tehnologic de tratare apa al apei brute se va analiza ca un tot unitar, complet automatizat si fara personal de deservire permanent.

Întreaga staţie de tratare va fi asamblată într-o construcţie separată şi va fi procurată preuzinată.

SISTEM 2

Staţia de tratare proiectată va avea capacitatea de tratare-dezinfectare de minim 2,6l/s şi se va amplasa in incinta gospodariei de apa.

Pentru potabilizarea apei se propune urmatoarea schema de tratare (instalatie complexa de tratare a apei subterane) – in principal corectare amoniu, fier si mangan preconizati a fi in concentractii peste limita admisa.

- prefiltratre mecanica

- preclorinare in bazin de contact si reactie

- reactie chimica si definitivare reactie chimica

- filtrare pe pat de cuart activat

- filtrare pe pat de carbune activ granular

- postclorinare

Procesul de tratare propus va avea urmatoarele etape de tratare :

-  filtrarea mecanica, este  destinata retinerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditatea apei. Se poate realiza cu filtru mecanic.

- clorinarea primara, are ca scop eliminarea amoniacului din apa, oxidarea substantelor organice precum si de a realiza dezinfectia primara. Clorinarea primara se va face intr-un bazin de contact si reactie dimensionat pentru un timp de contact de cel putin 60 min. Sistemul de preclorinare va fi automat si poate sa aiba in componenta sa pompa dozatoare, contor de impulsuri si rezervor de stocare solutie de clor.

- pomparea de proces, va realiza preluarea apei din bazinul de contact si va asigura presiunea de lucru pe filtrele multimedia. Se recomnada grup de pompare cu pompe orizontale (IA + IR) echipat cu tablou de comnada si automatizare.

-    filtrare cu filtru  cu pat de nisip. Are rolul de a retine suspensiile solubile.

-  filtrare cu filtru cu pat din carbune activ. Are rolul de a indeparta compusii secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului si manganului, substantelor organice si clorului rezidual din apa, precum si  de a indeparta gustul si mirosul. Se recomanda comanda automata atat pentru spalarea inversa a filtrelor cat si pentru regenerare.

- postclorinarea, are  ca scop dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea dozei de marcaj de clor (0,5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua de distributie apa.

Procesul tehnologic de tratare apa al apei brute se va analiza ca un tot unitar, complet automatizat si fara personal de deservire permanent.

Întreaga staţie de tratare va fi asamblată într-o construcţie separată şi va fi procurată preuzinată.

Schema statie tratare sistem 1:

Schema statie tratare sistem 2:

- Protectia aerului

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra aerului.

- Surse de emisii în aerul atmosferic

- În timpul realizări proiectului, sursele de poluare a aerului sunt generate de lucrările de decopertare şi excavare a solului, si de protejare a elementelor de constructii prin vopsire

Funcționarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului.

În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

- instalatiile pentru retinerea şi dispersia poluanilor în atmosferă

Nu este cazul.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor

- Sursele de zgomot şi de vibratii

Sursele de zgomot şi vibrații sunt reprezentate de echipamentele si utilajele necesare lucrărilor de terasamente. Impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise conform SR 10009:2017.

- Amenajările şi dotările pentru protectia împotriva zgomotului şi vibratiilor

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor pe perioada execuțieilucrărilor .

Pentru a reduce zgomotul şi vibrațiile se vor lua următoarele măsuri

- Utilizarea de utilaje şi echipamente al căror nivel de zgomot şi vibrații se încadrează în limitele admise.

- Protecția împotriva radiațiilor

- sursele de radiatii;

Nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protectia împotriva radiatiilor.

Nu este cazul.

- Protecția solului şi a subsolului

- sursele de poluanti pentru sol, subsol şi ape freatice;

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de executie, ar fi :

- eventuale defectiuni tehnice ale utilajelor;

- deversarea accidentală a uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol;

- depozitarea necorespunzătoare a deseurilor rezultate in urma activitatilor

- nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor si depozitarea materialelor;

- lucrările şi dotările pentru protectia solului şi a subsolului

Pe durata lucrărilor se vor amenaja spatii corespunzătoare pentru stocarea pe categorii a deseurilor şi se vor încheia contracte cu operatorii economici autorizati pentru preluarea acestora, conform legislației de mediu in vigoare.

- Protecția ecosistemelor terestre şi acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul

- Lucrările, dotările si masurile pentru protectia biodiversitătii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul

- Protectia asezărilor umane şi a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tarditional si altele.

- Pe traseul propus nu exista obiective de interes public, distantele minime fata de asezarile umane sunt de 10 m in cazul lucrarilor la conducte si de mai mult de 10m in cazul protectie sanitare a forajului,  constructiile nu se afla in zona de protectie a lucrarilor, si nu exista instituit un regim de restrictie pe amplasament .

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protectia asezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

In capitolul 3 se prezintă impactul asupra așezărilor umane si se regăsesc măsurile propuse de diminuare a acestui impact. Fată de masurile prezentate, in scopul protejării asezărilor umane si a altor obiective de interes public se vor avea in vedere si următoarele:

- se vor respecta toate condițiile ce vor fi impuse de avizele solicitate prin C.U. nr. 14 din 17.08.2022.

- În timpul execuţiei, constructorul va respecta curățenia şi normele privind protecția şi igiena muncii in constructii astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplsament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevereile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- In perioada de executie a lucrărilor se generează următoarele categorii de deseuri:

- deseuri menajere şi asimilabile

- deseuri de ambalaje (nepericuloase:hartie, carton, lemn, plastic, sticla; periculoase: ambalaje pentru vopsele si diluanti )

- deseuri tehnologice (metalice, lemn, textile contaminate, etc)

- deseuri inerte (pământ, nisip, pietris, beton) provenite din excavări, amenajări şi reabilitări de drumuri.

Cantitățile de deseuri estimate a fi generate în etapa de constructie sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Codul deșeului | Denumirea deșeului | Cantitatea estimată a fi generată | Starea fizică (Solid- S, Lichid - L, Semisolid-SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 04 07 | Deseuri metalice | cca. 0,025 to | S |
| 17 09 04 | Amestecuri de deşeuri de la constructii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 (inclusiv șarje beton rebutate) | cca. 0,5 to | S |
| 17 02 01 | Deseuri lemn (resturi tâmplărie, cofraje) | cca 3,55 to | S |
| 20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 03 01 | Deseuri municipale şi asimilabile, inclusiv fracțiuni colectate separat | cca 1 to/lună | S |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 | Deșeuri de ambalaje (hârtie şi carton, materiale plastice, metalice, sticlă) | cca. 0,1 to | S |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | cca. 0,1 to | S |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificatie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substante periculoase | Cca. 0,05 to | S |

NOTA:

- codificarea deșeurilor s-a realizat în conformitate cu Lista cuprinzând deșeurile, din Anexa 2 a H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

- deșeurile notate cu asterisc (*) sunt considerate deșeuri periculoase

- In perioada de operare

Deseurile din perioada de exploatare vor fi cele de tip ”menajer” care se or transporta la ghene autorizate.

Cantitătile de deseuri vor fi variabile functie de fluxul de turisti.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Atât în perioada de executie a proiectului cât şi în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește un program pentru reducere a cantitatilor de deșeuri :

Toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens,

transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. Se vor respecta indicatiile acestora cu privire la reducerea cantitatilor de deseuri.

Planul de gestionare a deseurilor;

Atât în perioada de executie a proiectului cât şi în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :

- Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (republicată), cu modificările şi completările ulterioare.

- Toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienteadecvați. Recipiente pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat.

- Se va asigura în cadrul organizării de șantier-spatii corespunzătoare, impermeabilizate -  pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor.

- Deșeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma desalubritate din zonă,

- Se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum şi al deșeurilor periculoasecu deşeuri nepericuloase,

- Evidenta şi gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase,

- Toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens,

transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României,

- Pentru toate deșeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (republicată), cu modificările şi completările ulterioare,

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Referitor la substantele toxice şi periculoase, cele mai folosite produse sunt:

- combustibil folosit pentru utilaje şi vehicule de transport;

- lubrifianți (uleiuri);

- vopsele, diluant - folosite pentru lucrările de protecția suprafețelor metalice si lemn.

- modul de gospodărire a substantelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu şi a sănătătii populatiei

Pentru protecția factorilor de mediu şi a sănătătii populației, personalul va respecta normele specifice de manipulare, depozitare si utilizare a substantelor si preparatelor chimice periculoase cu respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

Toate substantele şi preparatele chimice vor fi însoțite de fisele de securitate, urmărindu-se procurarea de la furnizorii a unor fișe tehnice care să corespundă cerințelor Regulamentului nr. 1272/2008 şi Regulamentului 1907/2006 (REICH) în ceea ce priveșteconținutul lor. Stocarea, manipularea şi utilizarea substanțelor şi preparatelor periculoase se va realiza în conformitate cu datele înscrise în fișele de securitate.

Vopselele, diluantii şi alte substante sau preparate chimice periculoase vor fi depozitate în organizarea de santier în spatii închise, in ambalajele originale.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

§ Impactul asupra populatiei şi sănătătii umane

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra populației şi sănătății umane.

In timpul realizări proiectului, impactul asupra populației şi sănătății umane poate fi apreciat ca nesemnificativ. Lucrările de constructii urmând a se desfășura cu respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută lucrările, se va reduce la minim posibilitatea apariției unor accidente tehnice sau umane.

Impactul potențial asupra populației şi sănătății umane, in timpul realizări proiectului, poate fi generat de următorii factori:

- Zgomot şi vibrații lucrărilor de executie a proiectului (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Utilizare forță de muncă locală (impact direct, pe perioada lucrărilor de construcție, temporar, pozitiv).

§ Impactul asupra faunei si florei

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra florei şi faunei.

Realizarea proiectului nu implică lucrări de defrisări.

§ Impactul asupra solului

Realizarea proiectului presupune îndepărtarea separată, temporara, a stratului vegetal pe ampriza obiectelor investitiei.

§ Impactul asupra bunurilor materiale

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.

§ Impactul asupra calității şi regimului cantitativ al apei

Realizarea proiectului influenteaza regimul calitativ al apei, fiind prupus eabilitarea si extinderea  sistemului de alimentare cu apa potabila a locuitorilor din satele Albulesti si Valea Marcului, comuna Dumbrava.

§ Impactul asupra calității aerului şi climei

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra aerului si climei.

În timpul realizări proiectului, sursele de poluare a aerului sunt generate de lucrările de decopertare şi excavare a solului, manevrarea solului excavat si de protejare a elementelor de constructii prin vopsire.

În aceste condiții impactul potențial asupra aerului şi climei este generat de următorii factori:

- Poluare cu praf datorată lucrărilor de decopertare şi excavare a solului, manevrarea solului excavat (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Poluanți produsi de emisii de ardere (gaze de eșapament) provenite de la motoarele utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- Emisii de compusi organici volatili din operațiile de vopsire (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

Funcționarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului. Suprafețele protejate prin vopsire sunt de asemenea reduse.

§ Impactul zgomotelor şi vibrațiilor

Impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise conform SR 10009:2017.

Sursele de zgomot şi vibrații sunt reprezentate de echipamentele si utilajele necesare lucrărilor de terasamente. Întrucât utilajele si echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibrațiile generate se găsesc în limite acceptabile.

§ Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Impactul asupra peisajului si mediului vizual, va fi unul  - direct, pe termen lung, permanent si pozitiv -

§ Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Amplasamentul lucrărilor nu intersectează situri înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015.

§ Impactul asupra interacțiunilor dintre componentele de mediu

Tinand cont de toate activitățile necesare realizării proiectului se apreciază că nu există impact asupra interacțiunilor dintre aceste componente, în condițiile respectării tehnologiei de executie şi a măsurilor de reduce prevăzute în proiect.

§Natura impactului

Realizarea proiectului induce un impact direct - nesemnificativ-  asupra factorilor de mediu pe termen scurt in perioada de executie a lucrărilor.

Pe perioada realizări proiectului, emisiile sunt generate de echipamentele si utilajele de executie/transport;   substanțele poluante pentru atmosfera se vor încadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificările si completările ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, iar nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra in limitele impuse de STAS 10.009/1988

Extinderea impactului (zona geografica, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul asupra componentelor de mediu va fi unul – local -  pe perioada de realizare a proiectului. Nu sunt specii care vor fi afectate.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact:

- nesemnificativ - asupra factorilor de mediu, atât pe perioada de executie, cat in timpul exploatări

- redus - prin scoaterea temporara din funcțiunea inițială a unor suprafețe de teren.

Probabilitatea impactului

Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevăzute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.

Fată de măsurile adoptate prin proiect pentru micsorarea riscului tehnic, în faza de exploatare, trebuie să se respecte si măsurile de prevenire, combatere si diminuare a impactului in caz de avarii.

Durata, frecvența şi reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului este în general redus pe durata de executie a proiectului (durata totală de aproximativ 10 luni), de mică intensitate şi reversibil.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

§Măsuri de reducere a impactului asupra populației şi sănătății umane

Nu a fost identificată posibilitatea de apariție a unui impact negativ semnificativ asupra populației şi sănătății umane. Având în vedere caracteristicile proiectului şi localizarea acestuia se propun următoarele măsuri de reducere a impactului:

- Reducerea la minimul necesar al timpilor de funcționare al utilajelor;

- Utilizarea de utilaje şi echipamente al căror nivel de zgomot şi vibrații se încadrează în limitele admise,

§ Măsuri de reducere a impactului asupra faunei şi florei

Nu a fost identificată posibilitatea de aparitie a unui impact negativ semnificativ asupra faunei şi florei, se propun următoarele măsuri de reducere a impactului:

- Asigurarea limitelor impuse de lege în ceea ce privește emisiile de zgomot ale utilajelor şi întretinerea corectă a utilajelor;

- Suprafetele temporar afectate vor fi aduse la starea inițială la finalizarea lucrărilor;

§ Măsuri de diminuare a impactului asupra solului şi a folosinței terenului

Nu a fost identificată posibilitatea de apariție a unui impact negativ semnificativ asupra solului si a folosintei terenului,

Se vor respecta următoarele:

- Amenajarea unor spatii corespunzătoare, dotate cu recipiente adecvate pentru colectarea şi stocarea temporară pe categorii a deseurilor generate în perioada de executie; evacuarea ritmică a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

- Se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate;

- Stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

- Readucerea la starea inițiată a terenurilor utilizate temporar pentru lucrări;

- Dimensionarea lucrărilor la suprafata strict necesară;

§ Măsuri de diminuare a impactului asupra calității şi regimului cantitativ al apei

Nu a fost identificată posibilitatea de apariție a unui impact negativ semnificativ asupra calității şi regimului cantitativ al apei

Se propun totusi, următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

- Pe parcursul executiei lucrărilor, constructorul şi beneficiarul au obligativitatea de a asigura scurgerea liberă a apelor;

- Asigurarea de toalete ecologice pentru personalul ce execută lucrările,

§ Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului şi climei

Nu a fost identificată posibilitatea de aparitie a unui impact negativ semnificativ asupra calităti aerului si climei.

Se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

- Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje;

- Transportul materialelor pulverulente în mijloace de transport acoperite cu prelată.

§ Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibrații

Pe perioada lucrărilor de constructii - montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

- Utilizarea de utilaje şi echipamente al căror nivel de zgomot şi vibrații se încadrează în limitele admise.

§ Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului şi mediului vizual

Nu este cazul.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe perioada de construcție/exploatare se va elabora un program de monitorizare a calității factorilor de mediu, cu respectarea celor specificate în prezentul memoriu,a condițiilor înscrise în actul de reglementare emis de autoritatea de mediu si a reglementarilor aplicabile referitoare la protecția mediului:

- Reglementari generale

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare

- OM 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

- Factor de mediu aer

- Ordin nr. 462/1993 privind protecția atmosferei, si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare

- STAS 12574/87 condiții de calitate aer din zonele protejate

- Factor de mediu apa

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările şi completările ulterioare

- Lege nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare

- Factor de mediu sol

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori dereferință pentru urme de elemente chimice în sol).

- Protecția contra zgomotului şi vibrațiilor

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Deșeuri

- Legea nr. 211/2011 (republicată 2014) privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice şi electronice

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

- HG nr. 170/2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.

- Biodiversitate

- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi completările ulterioare.

- OM 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

NOTA:

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la executia lucrării sau în exploatare apar probleme legatede protecția mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislația in vigoare şisă preîntâmpine poluarea.

- Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Studiu de fezabilitate intocmit de SC SMITH&KLEIN SRL.

- Lucrări necesare organizării de șantier

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrările necesare organizării de santier constau în :

- amenajarea suprafetei destinate organizării de santier

- împrejmuirea organizării de santier;

- asigurarea utilitătilor de către constructor,

- amenajarea spatiilor necesare desfăsurării activitătii specifice organizării de santier (ex. spatii de birouri, containere pentru depozitarea deseurilor, zona parcare utilaje, punct PSI, grup sanitar, etc.);

- organizarea spatiilor necesare depozitării temporare a materialelor, luând masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii şi evitării degradărilor;

- instruirea personalului şi luarea de măsuri de respectare a normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire si stingere a incendiilor şi de protecția mediului.

- se vor prevedea solutii locale, pentru alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate în cadrul organizării de santier, respectiv:

- Nu se prevede amenajarea de spatii de cazare a muncitorilor în organizarea de șantier.

Localizarea organizării de șantier

Organizarea de santier va fi amplasată in incinta amplasamentului pe ampriza viitoarei investitii, in apropiere de gopsodaria de apa Boceni.

Impactul potențial al unei organizări de santier este generat de următorii factori:

- emisii noxe în aer şi apă, deșeuri;

- modificări în structura solului datorat traficului şi staționării utilajelor şi a țevilor;

- impact peisagistic pe perioada existenței organizării de șantier.

Impactul activitătii utilajelor asupra aerului şi apelor este redus în situatia respectării stricte a normelor de protecție a mediului.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfăsoară în santier sa nu afecteze cadrul natural din zonă.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei în cadrul organizării de santier şi a normelor de igiena.

Surse de poluanți şi instalatii pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

În cadrul organizării de șantier nu sunt prevăzut a fi instalatii generatoare de noxe (spre ex. statii betoane). Singurele surse posibile de emisii pot fi reprezentate de:

- utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor,

- modul de colectare şi evacuare al apelor uzate menajere, se propun toalete ecologice.

- modul de stocare pe amplasament al materialelor pe amplasament,

- modul de gestionare al deseurilor.

Lucrările ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacuează substanțe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea mediului.

Toate emisiile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de executie precum şi cele rezultate pe perioada funcționării vor respecta regulamentele şi legislația de protecția mediului în Romania.

Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibratii de mare intensitate. Nivelul de zgomot pe perioada de funcționare a organizării de șantier se încadrează în cel admisibil nefiind necesară protecție specială, având în vedere şi localizarea la distantafată de zonarezidențiala dens populata a orașului.

În ce priveștecarburanții şi lubrifianții ce vor fi folosiți de constructor, activitatea acestuia se va desfășura conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile potențiale fiind cele uzuale pentru lucrări de constructii.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu

Pentru asigurarea unei protecții corespunzătoare a factorilor de mediu se propun următoarele măsuri şi dotări în cadrul organizării de șantier:

- amplasamentul sursei de apa tehnologica va fi împrejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat,

- se vor prevedea toalete ecologice pentru personal,

- amenajarea corespunzătoare a spațiilor de depozitare a substanțelor şi preparatelor periculoase, tinand cont de caracteristicile acestora astfel încât să se reducă orice risc de scurgere, dispersie în mediu,

- amenajarea spațiilor de colectare a deșeurilor, colectarea selectivă a acestora, dotarea cu recipienteadecvați. Deșeurile vor fi valorificate/eliminate ritmic prin firme autorizate cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare. Nu se vor crea stocuri de deșeuri pe amplasament,

- pe întreaga perioadă de funcționare a organizării de santier se vor lua măsuri astfel încât să nu existe surse de poluanti pentru apele de suprafață sau apele subterane,

- pe întreaga perioadă de desfăsurare a lucrărilor se vor lua măsuri astfel încât să nu existe poluanti pentru sol. Orice emisii accidentale pe sol vor fi colectate şi eliminate în conformitate cu prevederile legale,

- constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce priveșteprotectia şi securitatea muncii, având totodată obligatia de a asigura o bună organizare a muncii, precum şi dotare tehnică corespunzătoare.

- la terminarea lucrărilor se vor evacua toate deseurile şi se vor elimina toate echipamentele, materialele şi structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor, terenul urmând a fi readus la starea inițială.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitătii, în măsura în care aceste informatii sunt disponibile

Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, in caz de accidente si/sau la încetarea activității

Refacerea amplasamentului se va face conform situatiei initiale prin aducerea terenului la forma initiala.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale (Planul de măsuri de intervenție în caz de poluare accidentală şi asigurarea mijloacelor necesare)

| Activitatea | Natura poluării | Măsuri propuse | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizare de șantier | Poluare sol, ape freatice cu ape uzate menajere în caz de avarii | Remediere avarii | Constructor |
|  | Poluare sol cu hidrocarburi ca urmare a ne întreținerii utilajelor | Întreținere în stare bună a utilajelor Depoluare zonă contaminată |  |
| Amplasament lucrări | Poluare sol cu hidrocarburi ca urmare a ne întreținerii utilajelor | Depoluare zonă contaminată | Constructor |
| Perioada de operare | Explozie urmată de incendiu | Sistare de alertare si Intervenții pentru stingere incendiu | Operatorul economic |

În cazuri de urgenta sau situații accidentale se raportează de urgenta pe cale ierarhică toate situațiile de funcționare anormală şi care reduc securitatea în exploatare.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

Durata de exploatare a conductei este de 50 ani. În baza unor reparatii capitale, durata de viată se va prelungi.

Modalități de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Terenul va fi readus la categoria de folosintă initială, prin executarea următoarelor lucrări:

- eliberarea terenului de toate categoriile de deseuri;

- împrăstierea pe traseu a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- însământare sau balastrare acolo unde este cazul;

- receptia lucrărilor de redare a terenului la categoria de folosință inițială.

- Anexe – piese desenate

Anexa 1	- Certificat de Urbanism

Anexa 2	- planul de încadrare în zonă

Anexa 3	- instalatii hidraulice GA – sistem 1

Anexa 4	- instalatii hidraulice GA – sistem 2

Anexa 5	- notificare APM MH

- Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Bazin hidrografic – Jiu

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Cursul de apa este Argetoaia, cod cadastral VII.1.037.00.00.00.0;

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Mangan preconizat  92,1 µg/l si Fe = 576 µg/l).

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Semnătura titularului ...............................