Ionescu Ovidiu-Ionut

Proiect nr. 87 /2022                                                                                 Legea nr. 292/2018

Faza: D.T.A.C.                                                                                         ANEXA Nr.5.E

la procedură

## MEMORIU DE PREZENTARE

Refacere C.U. nr 16 /11.02.2022, ,,CONSTRUIRE CASĂ DE VACANTĂ P+2E,PUT FORAT, FOSĂ SEPTICĂ, IMPREJMUIRE PROPRIETATE, PARCARE IN INCINTĂ SI  ACCES AUTO SIN DRUM PUBLIC  DN 57 LA PROPRIETATE” si sistematizare teren pe verticală si orizontală si amplasare piscină.

- PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU -

CUPRINS

| I. Denumirea proiectului .............................................................................................4 |  |
| --- | --- |
| II. Titularul |
| -Numele companiei ........................................................................................................4 |  |
| - Adresa poştală ................................................. ............................................................4 |  |
| - Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet ........... .....4 |  |
| - Numele persoanelor de contact ....................................................................................4 |  |
| III. Descrierea proiectului |
| a. Rezumatul proiectului ................................................................................................4 |  |
| b. Justificarea necesităţii proiectului ..............................................................................8 |  |
| c.Valoarea investitiei ……………………………………………………………….....9 d. Perioada de implementare propusă ………………………………………….… ... 9 e. Planuri incadrate ……………………………………………………………….. …. 9 - Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament …… ….12 |  |
| -. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea ....... .. 16 |  |
| - Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora ............................................................................……………………… .. 16 |  |
| -. Racordarea la reţelele de utilitati existente în zonă ...................................................17 |  |
| -. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei ...................................................................................................................17 |  |
| -. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente ....................................................17 |  |
| -. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare ...........................................17 |  |
| -. Metode folosite în construcţie ...................................................................................17 |  |
| -. Planul de execuţie (faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară) ....................................................................................18 |  |
| -. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate .......................................................18 |  |
| -. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare ...................................19 |  |
| -. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) ...................................19 |  |
| -. Alte autorizaţii cerute pentru proiect .........................................................................19 |  |
| IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare …………………………………..19 V. Descrierea amplasării proiectului -. Distanta fata de granite pentru proiecte aflate sub incidentă ……………...…19 -. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniu ………………………..19 |  |
| -. Hărţi, fotografii ale amplasamentului .......................................................................20 |  |
| -. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare .......21 VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mrdiului ale proiectului |  |
| Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu ……………………………………… …….21 |
| a.. Protecţia calităţii apelor ....................................................................................21 |  |
| b. Protecţia aerului .................................................................................................21 |  |
| c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor .....................................................21 |  |
| d. Protecţia împotriva radiaţiilor ............................................................................22 |  |
| c. Protecţia solului şi a subsolului ..........................................................................22 |  |
| -. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului .............................22 |  |
| f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice |  |
| -. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect ..............................23 |  |
| -. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate ...............................................................................................23 |  |
| g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public .........................24 |  |
| -. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. .....................................24 |  |
| -. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public ...................................................................................24 |  |
| h. Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament ............................25 |  |
| -. Lista deşeurilor cantităti si deseuri generate .........................................................25 |  |
| -. Programul de prevenire si reducerea a cantitătilor de deseuri generate ...............26 |  |
| i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase ..............................26 |  |
| Utilizarea resurselor natural , in special a solului , a terenurilor, a apei si a biodiversitătii …………………………………………… …....26 VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect ………………………………………………………………………………… ……..…26 -. Impactul asupra populatiei, sănătătii umane, biodiversitătii ……… ….27 VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu .......................................... ..27 IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/ documente de planificare: ............................................................................................27 Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative ..........................................................................................................27 planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul ...........................................................................................27 X. Lucrări necesare organizării de șantier: |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile ……………………………………………….…..29 |
| -. Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii ...................................................................29 |  |
| XII. Anexe ....................................................................................................................29 |  |

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor ..............................   ...29

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură

# cu apele .........................................................................................................................30

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.292 / 2018 ..............................31

## MEMORIU DE PREZENTARE

I.  Denumirea proiectului:  Refacere C.U. nr 16 /11.02.2022, ,,CONSTRUIRE CASĂ DE VACANTĂ P+2E,PUT FORAT, FOSĂ SEPTICĂ, IMPREJMUIRE PROPRIETATE, PARCARE IN INCINTĂ SI  ACCES AUTO DIN DRUM PUBLIC  DN 57 LA PROPRIETATE” si sistematizare teren pe verticală si orizontală si amplasare piscină.

II.  Titular :

IONESCU OVIDIU -IONUT;

Adresa poștală:    mun. Orsova, str.Crizantemelor,nr.15, ap.8, jud. Mehedinti,

telefon,  +46769098936;

Numele persoanelor de contact: Ionescu Ovidiu -Ionut;

 Director/manager/administrator / responsabil pentru protecția mediului:

Persoana fizica :  Ionescu Ovidiu -Ionut,  telefon,  +46769098936;

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- rezumat al proiectului:

Lucrările propuse, care constau din  ,, CONSTRUIRE CASĂ DE VACANTĂ P+2E,PUT FORAT, FOSĂ SEPTICĂ, IMPREJMUIRE PROPRIETATE, PARCARE IN INCINTĂ SI  ACCES AUTO SIN DRUM PUBLIC  DN 57 LA PROPRIETATE” si ,,Sistematizare teren pe verticală si orizontală si Amplasare piscină,,, vor fi executate pe un teren amplasat în intravilanul com. Eselnita, str. Dunării, nr.F.N., nr.cadastru 53788, jud.Mehedinti.

Terenul pe care se vor executa constructiile sunt proprietate particulară, conform Certificatului de Urbanism nr. 76 / 16.09.2022, eliberat de Primăria com. Eselnita.

Obiective vor fi amplasate pe un teren lipsit de construcţii si au  regimul de înălţime de P+2E respectiv D (piscina), regimul fiscal este cel pentru localităţi rurale.

Lucrarile ce vor fi executate au ca scop asigurarea spatiului necesar unei case de vacantă in conditii optime avand in vedere destinatia data si ca atare se impune realizarea urmatoarelor categorii de lucrari:

.- Terasamente;

.- Sistematizare teren;

.-  Infrastructura – sapaturi si executat fundatii continue, din beton

armat;

.- Suprastructura – structura de rezistenta, zidarie, acoperis, tamplarie;

.- Finisaje exterioare si termo sistem;

.- Finisaje interioare;

.- Pardoseli finite din gresie, parchet lamelar si beton sclivisit ;

.- Instalatie sanitara;

.- Instalatie termica;

.- Instalatie electrica ;

.-  Montarea jgheaburilor si burlanelor ;

.- Montarea sistemelor de parazapada;

.- Finisarea treptelor de acces la cota pardoselii finite;

.- parcări auto;

.- foraj.

Constructiile au  urmatoarele destinatii :

Casă de vacantă  P+2E :

-  parter :   - Hol acces + casa scarii, Apartament 1, Hol acces, Baie, Chicineta + spatiu dormit, Spatiu depozitare, Spatiu activitati comune, Hol, Grup sanitar femei, Grup sanitar barbati;

-  etaj 1 :  Hol casa scarii, Apartament 2, Hol acces, Dormitor, Baie, Living room + bucatarie, Spatiu tehnic, Apartament 3, Hol acces, Dormitor, Dressing room, Baie, Living room + bucatarie.

-  etaj 2 :      Hol casa scarii, Apartament 4, Hol acces, Dormitor, Baie, Living room + bucatarie, Apartament 5 : Dormitor,  Baie, Apartament 6 : Hol acces, Dormitor, Baie, Living room + bucatarie.

| CARACTERISTICI | Corp Clădire |
| --- | --- |
| Aria Construită | 189,06 mp |
| Aria desfăşurată | 518,55 mp |
| Aria utilă | 360.74 mp |
| Regimul de înălţime | P+2E |

Finisajele interiore la pardoseli, pereti si tavane, se executa in functie de varianta aleasa de proprietar si constau in :

- tencuieli interioare drişcuite fin (tinci) şi vopsea lavabilă in variatii de culoari.

- parchet  lamelar in dormitoare, spatiile de zi, dressing room;

- in restul spatiilor se executa pardoseli din gresie ;

- tâmplăria  interioară din lemn la ferestre este din PVC de culoarea maro cu geamuri termopan;

- tâmplăria exterioară din lemn stratificat  la ferestre  cu geamuri duble sau termopan;

- usile se vor executa din lemn stratificat;

Finisaje exterioare,

- tencuieli exterioare decorative

- In scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura s-a optat pentru solutia de executie a trotuarelor de protectie;

- culoarea stabilita prin proiect a tamplariei PVC este de culoare maro.

- acoperisul este tip sarpanta pe structura de lemn cu invelitoare  din tiglă profilată ,culoare maro, in 4 ape.

b. Piscină :

Dimensiunile  maxime               :  =8,00 m x 4,0 m,

| CARACTERISTICI | Corp contructie |
| --- | --- |
| Aria Construită | 32,00 mp |
| Aria desfăşurată | - |
| Aria utilă | - |
| Regimul de înălţime | S |

c. Acces auto din  DN 57

Acces din drumul naţional DN57– partea dreaptă-directia de mers Svinita.

Sectorul de drum DN57 este cu dublu sens are două benzi de circulație, axa părții carosabile  este constituită dintr-un marcaj longitudinal. Acest marcaj este linie continuă, conform planului de situatie plansa A1.

Accesul in parcarea auto de pe latura proprietatii SV (L =23,91 m), se face dintr-un singur e sens de circulatie ( partea dreaptă, directia SVINITA ), din DN 57 pe o lătime de min 10,00 m.

In zona de racord , rigola ranforsată  este pozată la nivelul acostamentului, astfel incat racordul dintre acesta si platforma incintei se va realiza cu o panta minima mai mica de 4 %.

Racordarea la reţelele utilitare existente  în zonă;

Alimentarea cu apă menajeră se va realiza din puțul propus, printr-un racord subteran de 1 1/4”.

Evacuarea apelor uzate se face in bazin etans vidanjabil propus. Apele uzate menajere sunt colectate de o retea de canalizare din PVC si sunt evacuate intr-un bazin etans vidanjabil avand un Volum estimat = 12 mc.

În timpul lucrarilor de construcţie vor fi respectate normele de protectie a muncii, P.S.I, si normele in vigoare pentru protectia mediului inconjurator, la data executiei lucrarii.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de construire, pentru execuƫia lucrǎrilor proiectate se vor folosi materiale de construcƫii agrementate conform legislaƫiei naƫionale și standardelor armonizate cu legislaƫia UE, respectiv HG nr. 766/1996 privind stabilirea categoriilor de importanƫǎ ale construcƫiilor, Legea nr. 10/1995 privind calitatea ȋn construcƫii, STAS 4273/83 – Construcƫii hidrotehnice. Incadrarea ȋn clase de importanƫǎ.

Materii prime:

- Lemn pentru constructii

- Balast si nisip

- Piatra sparta (acestea vor fi achizitionate de la statii de sortare autorizate)

- Carburant (benzina, motorina) si uleiuri sintetice de motor

Alimentarea cu apa:

Apa potabila in perioada executiei este asigurată prin achizitionare din reteaua comerciala (magazine).

Apa menajeră este procurată din fantana forată in incinta proprietătii.

Evacuarea apelor uzate in perioada funcţionării se va face in bazinul etans vidanjabil, pentru a colecta prin cadere liberă toate apele menajere de la  băi .

Evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor pluviale  se va realiza  printr-un sistem de jgheaburi si burlane, care impreuna cu cele de pe teren vor fi dirijate pe terenul proprietătii si se va infiltra in sol.

Colectarea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabila

Având în vedere situația existentă din teren, scurgerea apelor pluviale în zona terenului, scurgerea  se realizeaza in mod natural în lungul acestuia precum si prin rigola ranforsată propusa in plan longitudinal la limita acostamentului. Aceasta a fost proiectată si tinand cont de panta terenului pe distantele fată de vecinatate, respectiv panta de acees.. Continuitatea scurgerii apelor de pe partea dreaptă a drumului naţional, este asigurată prin declivitatile terenului natural. In incinta terenului s-au proiectat două drenuri subterane in vecinătatea proprietătilor NV si SE pentru  a prelua apele pluviale.

Asigurarea agentului termic:

- asigurat cu centrala termica pe pompa de caldura + incalzire in pardoseala, pe curent  electric;

-apa caldă menajera se va asigura electric (boiler) .

Asigurarea curentului electric:

Curentul electric va fi asigurat prin branşament la reteaua electrica existenta în zonă. Incinta va fi echipata cu instalatii de iluminat in baza unui contract de furnizare a energiei electrice.

Imprejmuire:

| Lungime totală gard (propus) | 46,21 m |
| --- | --- |
|  | lungime gard front stradal | 13,91 m |
| din care | tronson lateral nord (teren) | 17,27 m |
|  |  | 15,03 m |
|  | tronson lateral vest |  |
| Înălţime gard, tronsoane laterale : Panou de gard din sarmă zincată sau zidărie boltari | 1,80 -2,00m |
| Adâncime fundaţie | 0,80 m |

Sistem constructiv - Varianta A

Gard din sarma zincată:

Se va compune din stâlpi metalici din ţeavă  rectangulară cu sectiunea pătrată 30x30 mm

înălţimea de 180-200 cm deasupra cotei terenului amenajat, pozaţi axial pe fundatii continue din beton armat, având adâncimea de fundare de 80 cm.

Între stâlpi se va monta panou de gard prefabricat din sarma zincată, 200x200 cm,

Modelul va fi ales de  proprietar.

Sistem constructiv - Varianta B

Zidărie boltari:

Se va realiza  din soclu si fundatie din beton sub zidarie din boltari de 20 cm grosime si fundatii din beton,tip pahar (pt. fiecare stalp)cu stalpi de beton cu sectiunea de 25x25 cm .

Finisaje-tencuială decorativă si vopsea / placare piatra naturala.

Se va respecta limita de proprietate conform detaliilor din proiect;

Acces auto la DN 57;

Sistem constructiv,

Acces din drumul naţional DN57– partea dreaptă-directia de mers Svinita.

Sectorul de drum DN57 este cu dublu sens are două benzi de circulație, axa părții carosabile  este constituită dintr-un marcaj longitudinal. Acest marcaj este linie continuă, conform planului de situatie plansa A1.

Accesul in parcarea auto de pe latura proprietatii SV (L =20,67 m), se face dintr-un singur e sens de circulatie ( partea dreaptă, directia SVINITA ), din DN 57 pe o lătime de min 10,00 m.

In zona de racord , rigola ranforsată  este pozată la nivelul acostamentului, astfel incat racordul dintre acesta si platforma incintei se va realiza cu o panta minima mai mica de 4 %.

Se vor realiza urmatoarele lucrari :

- in zona accesului, se va compacta platforma balastata cu un grad de compactare intre  96- 98 %;

- lucrarile de creare a accesului, se vor executa de o firma de specialitate care-si asuma garantia pe o durata determinata (latimea accesului va fi de min 10,00m);

- rigola ranforsată  pe toata latura proprietatii, invecinata cu DN 57;

- readucerea la starea si parametrii initiali privind eventualele interventii la partea carosabila sau acostament;

- racordul in incinta se va realize cu o panta de 1- 1,5%;

- accesul in incinta din directia Orsova nu prevede semnalizare;

Parcarea propusa va fi pentru 7 locuri.

Fosă septică;

Sistem constructiv:

În proiect s-a ales o variantă optimă din punct de vedere funcţional, economic si de calitate a unui bazin ecologic vidanjabil in varianta bazin etans vidanjabil cu doua compartimente  la montaj îngropat.

S-a optat pentru varianta de BEV cu 2 compartimente, aceasta având o functionare mai eficienta. Acestea sunt dimensiuni minime si nu este nici un inconvenient ca obiectul sa aibe dimensiuni mai mari.

Apele uzate vor fi dirijate în bazinul vidanjabil astfel încât sa perturbe cât mai putin scurgerea în aceasta, sa deranjeze cât mai putin procesul de sedimentare. Este bine ca înaintea intrarii apelor în bazin, acestea sa treaca printr-un camin vizitabil. Se recomanda ca înaintea intrarii apelor uzate în bazin, acestea sa-si "rupa presiunea" treacând printr-un camin vizitabil.

La racordarea si utilizarea bazinului vidanjabil se vor avea în vedere câteva reguli fara de care aceste echipamente nu vor functiona eficient:

* Apele pluviale nu se canalizeaza spre bazinul vidanjabil, nici drenurile cladirilor.

* Bazinul vidanjabil trebuie sa fie accesibil pentru operatiunile de vidanjare si etans.

* Instalarea bazinului vidanjabil se va face sub supravegherea unei persoane de specialitate.

V= 12,00 mc

Apele uzate menajere provenite din cladire vor fi evacuate in bazinul etans vidanjabil de unde vor fi vidanjate si transportate la o statie de epurare functională.

- justificarea necesității proiectului :

Proiectul propus a fost elaborat la cererea beneficiarului .

Necesitatea implementării acestui proiect este necesara deoarece beneficiarul detine o suprafata de teren pe care doreste sa o exploateze, prin realizarea unei case de vacantă  si a diversifica gama de relaxare  oferita de familie precum si zona reliefală existentă.

Construirea obiectivului este conform regimului de actualizare si a reglementarilor locale.

Proprietarul detine un autoturism  la adresa de domiciliu.

- valoarea investiției, C+M:

556 700,00 lei ( fară TVA).

- perioada de implementare propusă :

60 luni

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) :

Fig 1. Plan de incadrare in zona

Obiectivele au  înălţimea de D, P+2E,  regimul fiscal este cel pentru localităţi rurale.

Zona în care se propune construirea este destinată conform PUG zonă curti-construtii intravilan .

Constructiile prin proiect sunt amplasate, respectand legislatia in vigoare si Codul Civil.

Fig 2. Plan de situatie

- Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

In momentul executiei se vor respecta NTSM si normele PSI in

vigoare referitoare la lucrari de constructii.

Se vor folosi materiale de calitate avand ca document insotitor,

certificate de calitate,performanta sau declaratie de conformitate.

Casa de vacantă P+2E:

Sistemul constructiv :

Constructia  ce urmeaza a fi realizată in baza prezentei documentatii va avea urmatorul sistem constructiv:

dimensiunile  maxime ale clădirii:  =13.70 m x 13.80 m,

regim de înălţime propus:                 P+2E

H maxim atic:                              =+10.10m,

Suprafaţa construită propusă     =  189,06 mp

Suprafaţa desfăşurată propusă   =  518.55 mp

Suprafaţa utila                              =  360,74 mp

Casa proiectată va avea fundatia la distanta de 29.76 m fata de marginea drumului si distanta de 34.26 m fata de axul drumului .

Sistemul constructiv structural este conceput şi cerut prin temă a fi din zidărie , cu cadre din beton armat.

Planşeele de la nivelurile superioare si de la cota ±0.00 vor fi din beton armat.

Închiderile exterioare vor fi din zidărie de cărămidă eficienta / b.c.a. de 24 cm grosime.

Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie de 25cm si 15 cm.

Fundarea clădirii se  va face direct pe terenul natural amenajat,  avand in compozitie amestec de balast cu piatra de munte, argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă , pentru care se poate lua în considerare  ca valoare de bază a presiunii conventionale de calcul Pconv = 180 Kpa.  Adâncimea de înghet, conform SR 6054/77 este de 0,80 m de la suprafata  terenului natural  sau  sistematizat.  Tipul  de fundatie :  sunt  fundatii continue pe ce le două directii si dimensionate  pentru a prelua încărcările transmise de stuctură, rezultând o talpă de fundare cu lătimea de 50 cm. Ca  materiale pentru fundatii, avem C12/15 si fier PC 52 si OB 37 pentru elevatie . Initial, după executarea  săpături se va compacta foarte bine terenul.

Finisajele vor fi realizate cu materiale uzual intalnite :

- pardoseli de gresie in : casa scarii, holuri, grupuri sanitare, bai, spatiul de activitati       comune, spatiul tehnic, bucatarii, locul de luat masa,

- parchet in : dormitoare, spatiile de zi, dressing room.

Tavanele si peretii interiori vor fi gletuiti si zugraviti cu vopsele lavabile. Tamplaria interioara urmeaza sa fie din lemn.

Baile vor respecta pozitionarea data de proiectul de arhitectura.

Tamplaria exterioara va fi realizata din ferestre cu geamuri duble, termoizolante, cu tamplarie din lemn stratificat.

Acoperişul va fi de tip terasă.

Apele pluviale vor fi colectate de jgheaburi şi burlane şi conduse prin sistematizarea incintei spre guri de canal sau rigole.

Scurgerea apelor pluviale din incintă se va realiza atât în mod natural,datorita declivitati naturale a terenurilor .

Fig 3. Plan parter, casă de vacantă

Fig 4. Plan etaj 1, casă de vacantă

Fig 5. Plan etaj 2, casă de vacantă

Fig 6. Fatadă principală, casă de vacantă

Fig 7. Sectiune piscină

Adancime =1,50m

Prezentare elemente specifice caracteristice proiectului propus:

Profilul și capacitățile de cazare :

Proiectul s –a realizat la cererea beneficiarului  pentru destinatia data de casă de vacantă.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) :

Nu este cazul

Fig 8. Bazin etans vidanjabil(sectiune in plan orizontal si vertical; detalii de executie )

NOTA :

Se va turna din beton armat marca BC 10 (C8/10) cu otel beton 6 Φ 10 / OB 37,

legate prin etrieri Φ8 la 10 – 20 cm /OB 37.

Grosimea peretilor  este de 20 cm.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea :

Nu exista procese de productie efective.

Nu exista produse sau subproduse obtinute.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora :

Luand in calcul materiile prime folosite in cadrul activitatii familiale, acestea se pot evidentia astfel :

-Functionarea aparatelor casnice si a instalatiilor sanitare este pe baza de energie electrica si apă;

-   Materialele folosite in cantitati minime necesare :

- detergenti pentru spalat rufe si vesela de bucatarie;

- produse de intretinere;

- produse de curatat;

- apa.

Sursa de aprovizionare a materialelor, este din diverse magazine comerciale.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă :

  - Instalatii electrice – racord la LEA 230 V  din zona.

  - Instalatii apa curentă -  se face prin bransament la hidrofor (put forat de suprafată) , propus pe terenul proprietatii.

In zonă nu există retea publica de alimentare cu apa potabila.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției :

Zona va fi afectată de execuţia investiţiei numai pe parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţie a obiectelor, însă la un nivel foarte redus de impact. Suprafaţa utilizată va fi de  908 mp . La finalizarea lucrărilor se vor îndepărta deşeurile,  şi excesul de pământ.

La finalizarea investitiei nu sunt necesare lucrări speciale de refacere a amplasamentului. Dupa finalizarea lucrărilor de constructie, zona verde rămasă in perimetrul imobilului va fi acoperită cu gazon.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente :

Se vor folosi căile de acces conform planului de situatie, în zonă şi pe amplasament.

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare :

În cadrul acestui proiect, resursele naturale folosite vor fi reprezentate de nisipul şi pietrişul, folosite pentru prepararea betonului si pietrisul margaritar pentru platforme, ciment, var, gips, apa, lemn de rasinoase, metal.

In timpul functionarii obiectivului, ca resurse  naturale utilizate va fi apa rece care va fi utilizata pentru activitatea casnica.

Metode folosite în construcție :

Metoda de construire :

-  infrastructura - din beton in cofraje recupreabile din scandura  de rasinoase ;

-  suprastructura din b.a. , caramida, profile metalice laminate si nemetalice cu montaj;

-  finisaje;

- montarea elementelor de tamplarie exterioara si interioara.

Instalatii si utilaje care se folosesc in timpul executiei : multifunctional; betoniera ; utilaje de transport si turnat beton (cifa si pompa ); schela metalica; aparat sudura si alte instalatii si aparate auxiliare.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară :

Lucrarile de construire sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 60 luni.

Dotarea spatiilor, punerea in functiune, probele tehnologice si darea in exploartare se vor desfasura pe o perioada de circa 2 luni de la terminarea lucrarilor de constructii.

Fazele de desfăşurare ale proiectului sunt următoarele:

*.Faza de construcţie care constă în:

- amenajarea organizării de şantier  (foarte redusa );

-  semnalarea zonelor cu risc de accidentare;

- terasamente, sistematizare pe orizontală si verticală;

- infrastructura – sapaturi si executat fundatii continue, din beton armat;

- suprastructura – structura de rezistenta, zidarie, acoperis-terasă, tamplarie;

- finisaje exterioare si termo sistem;

- finisaje interioare;

- pardoseli finite din gresie, parchet lamelar si beton sclivisit ;

- instalatie sanitara;

- instalatie termica;

- instalatie electrica ;

- montarea jgheaburilor si burlanelor ;

- montarea sistemelor de parazapadă;

- finisarea treptelor de acces la cota pardoselii finite.

**.Faza de dezafectare.

Toate lucrările ce vor fi realizate se vor desfăşura fără a afecta suprafeţe suplimentare de teren.

Pe amplasament, poluările accidentale pot surveni ca urmare a introducerii accidentale în mediu de hidrocarburi și uleiuri minerale . Pentru a preveni scurgerile de combustibil și uleiuri în mediu in timpul executiei constructiilor, constructorul va menține utilajele în stare de funcționare, având inspecțiile tehnice periodice efectuate.

***. Faza de dezafectare a santierului constă în :

- îndepărtarea deseurilor rezultate in urma executarii;

- îndepărtarea resturilor de materiale şi a deşeurilor de pe amplasament, rezultate în urma executării  constructiilor ;

-  izolarea prin protejare fată de zona perimetrală a bazinului vidanjabil etans  pentru a nu exista ulterior infiltraţii în apa freatică.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate :

Nu există.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare :

Alternativa propusă este soluția prezentată prin proiect, astfel incat constructiile sa fie amplasate incat sa nu impiedice circulatia si sa creeze un spatiu suficient pentru eventualele perspective.

Prin această solutie  s-a creat un echilibru între factorul mediu, factorul economic și cel social.

Criteriile care au stat la baza alegerii amplasamentului au fost: alternativele posibile pentru mediu, amplasament, proiectare, construcție/execuție, resurse, acces la utilități.

Alternativele posibile se referă la modul de asigurare a utilităților cum ar fi alimentarea cu apă, precum si alimentarea cu energie electrică. Managementul deșeurilor si al apelor uzate , accesul în teritoriu, încadrarea emisiilor de poluanți în valorile limită ale legislației în vigoare, intra in sarcina proprietarului in timpul exploatarii.

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor) :

Prin realizarea acestui obiectiv va fi executată o instalatie proprie de dirijare a apelor uzate menajere ,  spre bazinul etans vidanjabil, fig.8, de unde vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare a localitatii.

Racordul intre locuintă si BEV se va executa prin tub de PVC, SN 2 , DN 160 mm.

Alte autorizații cerute pentru proiect :

S-au cerut avize si acorduri conform certificatului de urbanism anexat.

Prin proiect se cere Autorizaţie de construire.

Alte autorizartii nu s-au solicitat.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare :

Proiectul studiat este unul de mica importanta care nu intra sub incindenta Conventiei de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context de transfrontieră si nu are impact transfrontalier.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Nu este cazul

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

        .folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Terenul pe care se doreşte realizarea proiectului de fată, apartine proprietarului Ionescu Ovidiu-Ionut, conform cărtii funciare nr.  53788 .

Obiectivele vor fi amplasate pe un teren lipsit de construcţii. În zona adiacentă acestora se găsesc terenuri cu vegetatie naturală si arbusti în nord-est si  sud-vest.

Foto 1

Foto 2

.politici de zonare și de folosire a terenului;

Zonarea şi folosirea terenului corespunde destinaţiei stabilite prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului – zonă constructii .

Folosinta actuală – faneată .



.arealele sensibile;

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, apa subterana, aer, sol) se va face

prin grija proprietarului .

Conform prevederilor legislatiei aflate in vigoare, titularul (proprietarul)

investitiei are urmatoarele obligatii :

- să se respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului

public, precum si de protectie a mediului potrivit normelor generale si

locale;

- să transporte la locuri stabilite de primarie, materialele care nu se pot

recupera sau valorifica ramase in urma executiei lucrarilor de constructii;

-să raporteze autoritatilor de mediu orice sursă de poluare sesizată pe

perioada exploatării ;

-să transmita la APM orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la

dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiilor si

pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru

verificarea respectarii prevederilor legale.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970 :

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu este cazul

Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

In proiect exista bazin etans vidanjabil.

b) protecția aerului:

În perioada de realizare a proiectului emisiile vor consta în gazele de eşapament rezultate de la utilaje necesare pentru executarea constructiei, precum şi din pulberile/praful antrenat.

Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Sursele de zgomot și de vibrații;

In perioada de executie se va respecta nivelul de zgomot impus de legislatia in vigoare.

Sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele folosite pentru executia lucrărilor.

Nivelul zgomotului nu va depăşi limitele legale.

Sunt surse cu actiune limitată în timpul zilei.

Utilajele au montate amortizoare de zgomot la motoare si toba de esapament;

Pentru protecția împotriva vibrațiilor nu sunt necesare măsuri speciale, posibilitatea

propagării vibrațiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă. Impactul va fi nesemnificativ.

d) protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aibă un impact semnificativ asupra solului si subsolului.

În perioada de construire sursele de poluanţi pentru sol sunt reprezentate de

eventualele scurgeri de carburanţi şi uleiuri de la utilajele folosite pentru executarea lucrărilor. Pot exista deasemenea si depuneri de pulberi pe sol, provenite de la materialele de constructie utilizate.

Impactul asupra factorului uman va fi unul de scurta durata, nesemnificativ si reversibil.

Factori de mediu afectati:

 Sol si subsol:

- aparate de uz casnic procurate din comert;

- depozitare corespunzatoare a materialelor si protejate contra intemperiilor ;

- colectare selectivă a deseurilor;

- toalete ecologice.

In concluzie se vor depune toate eforturile ca solul si subsolul să nu fie afectat pe perioada executiei.

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ

asupra solului si subsolului.

Măsuri de protectie:

-in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere, vor fi luate imediat

masuri de colectare si prevenire a extinderii poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in sol sau apa subterana;

- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari accidentale;

- in organizarea de santier se va prevede  dotarea cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere;

-in organizarea de șantier din zona proiectului se va instala o toaleta ecologica.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Ecosistemele terestre si acvatice nu vor fi afectate de amplasarea constructiei.

Nu vor fi deversate materii prime, materiale, deseuri sau ape uzate in fluviul Dunărea, astfel incat nu vor fi afectate ecosistemele acvatice si nici calitatea apei fluviului Dunărea.

Apele freatice nu vor fi afectate.

Din activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului se vor evacua următoarele tipuri de ape uzate:

*  Ape uzate menajere vor fi deversate in bazinul etans vidanjabil

*  Ape uzate meteorice vor fi colectate, in interiorul proprietatii, prin intermediul sistemelor de jgheaburi si burlane si folosite pentru intretinerea spatiului verde propus.

* Apa uzată din piscină: piscina se vidanjează in luna octombrie si se umple in luna martie.

In perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de exploatare se vor respecta si implementa masuri de protectie/ diminuare a impactului astfel:

- depozitarea materialelor se vor amplasa cat mai departe de malul fluviului pe un loc         stabilit privind organizarea de santier ideal pe locul de parcare.;

- se va respecta limitele amplasamentului ;

- transportul materialelor  se va face pe cale rutieră;

- colectarea și gestionarea corespunzătoare a apelor uzate, astfel încât să se elimine posibilitatea deversării acestora în cursul de apă al fluviului;

- depozitarea de materiale sau deşeuri în albia fluviului  este interzisă;

- colectarea selectiva a deseurilor generate (deseuri din constructie, deseuri menajere etc.) si depozitarea temporara in recipienti speciali amplasati in incintă sau langă incinta proprietatii in puncte stabilite;

- predarea periodică a deseurilor generate pentru a se evita depăsirea capacitatii zonei de stocare temporară.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Perimetrul unde se va amplasa obiectivul propus este  situat in intravilanul localitatii .

Referitor la lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate -  nu este cazul.

Pe perioada de realizare  și functionare a proiectului se vor respecta:

-   condițiile impuse în avizele obținute;

- se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei etc.

Activitatea ce se va desfăşura pe amplasament nu va afecta ecosistemele acvatice sau terestre. Prin proiectul propus nu vor fi afectate populaţia, flora, fauna, factorii climatici, peisajul sau inter-relaţiile dintre aceşti factori.

Pe perioada de realizare și functionare a proiectului se vor respecta:

- condițiile impuse în avizele obținute;

- se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei etc.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Obiectivul se învecinează cu terenuri naturale cu vegetatie de arbusti , iar cele mai apropiate locuinţe sunt amplasate la distanţe de pană la 200 m faţă de amplasamentul proiectului si au  functiunea de locuinte de vacanta.

Distante pana la cladirile din jur : 13 m pana la cea mai apropiata cladire din dreapta (SE), 40 m pana la cea mai apropiata cladire din fata (drum), in spate nu mai sunt cladiri, in stanga nu mai sunt cladiri,

Nu vor fi afectate obiectivele de interes public, alte investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, aşezăminte sau zone de interes tradiţional.

In zona proiectului si in imediata vecinatate nu sunt asezări umane permanente, monumente istorice si de arhitectura, zone de interes national etc.

Nu exista monumente istorice la mai putin de 500 m.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Lucrarile nu afecteaza populatia si obiectivele protejate.

Distanta fata de obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura, zone de interes traditional este suficient de mare pentru ca acestea sa nu fie afectate – nu face obiectul prezentei documentatii.

Protectia zonei adiacente lucrarilor se va face prin urmatoarele masuri:

- nu se va lucra in afara intervalului aprobat de lucru ;

-se va respecta graficul fizic din proiect privind executia lucrărilor;

- nu se vor depozita deseurile in afara perimetrului proprietătii;

- aprovizionarea cu materiale de constructie se va face cu autotransportoare de capacitate mică;

- evacuarea deseurilor provenite in timpul executiei si exploatării se va face de către o firma autorizată .

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deseuri preconizate a fi generate in urma activitatii de santier, conform HG 856/2002, cu modificările si completările ulterioare  si Deciziei CE 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Cantităţile de deşeuri generate în etapa de construire vor fi în cantităţi mici, întrucât toate materialele vor fi aduse pe amplasament în cantităţi corespunzătoare cantitatilor din  proiect.

Deseurile vor fi colectate selectiv in pubele amplasate in organizarea de santier. Personalul va fi instruit periodic privind gestiunea deseurilor.

Deseurile rezultate in perioada de executie a proiectului sunt, in principal următoarele:

- deseuri din constructii ( materiale de constructii)-cod 17 01, cantitate generată in functie de intensitatea lucrărilor;

(hidroizolatii, fier si otel beton, materiale plastice, corpuri ceramice, lemn, beton, vopsele etc);

-pământ şi pietre (17 05 04), cantitate generată in functie de intensitatea lucrarilor;

- ambalaje si deseuri de ambalaje- cod 15 01, cantitate generată in functie de nr. balotilor de materiale de constructii;

( textile, hartie, carton, materiale plastice etc.)

- alte tipuri de deseuri, in cantitati nesemnificative –cod 20 03

Gospodărirea deseurilor – măsuri obligatorii:

- lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie depozitate in locuri izolate special amenajate in incinta proprietatii sau organizarii de santier;

- se vor lua masuri care sa impiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare si transport a materialelor de constructie;

- Se vor respecta prevederile legale, procedurile si măsurile de prevenire si/sau reducere a scurgerilor accidentale, procedurile de management a deseurilor rezultate din activitătile de constructii-montaj, activitătile de intretinere periodică a instalatiilor , manipularea corespunzătoare si stocarea combustibililor si materialelor ;

-Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzătoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate si autorizate.

Deseurile rezultate in perioada de executie a lucrarilor vor fi gestionate conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si HG nr. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile ulterioare.

Transportul deseurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deseuri menajere – aprox 6,0 kg /saptamană

Se vor transporta la rampa de deşeuri menajere a localităţii, pe baza unui contract încheiat cu Primăria locală.

TERMEN :  săptămanal

Pamant si pietre

Se va întinde peste terenul amenajat de pe amplasament si se va compacta.

TERMEN :  in timpul lucrărilor de terasamente

Deseuri din ambalaje (carton, hartie, deseuri menajere), aprox 2,0 kg /saptamană

Se colectează selectiv şi se valorifică prin unităţi specializate .

TERMEN :  de cate ori este cazul

Deseurile vor fi colectate selectiv in pubele amplasate in incinta sau langă incinta proprietătii. Proprietarul va lua la cunostintă periodic privind gestiunea deseurilor.

Deșeurile de ambalaje generate vor fi valorificate prin agenți economici autorizați sau reutilizate (lemnul).

Deșeurile diverse rezultate in timp, vor fi preluate de operatorul local de salubritate în vederea eliminării la un depozit autorizat.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Atât în etapa de construire, cât şi în etapa de exploatare nu se vor folosi substanţe sau preparate chimice periculoase.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor sau autoturismelor se va face la statii peco, iar repararea acestora se va face la service-uri autorizate.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Pentru realizarea obiectivului, se va folosi beton preparat din statii centralizate autorizate. In betonul preparat se gasesc ca si resurse naturale  sorturi, apă si ciment.

Amestecul de pamant rezultat in urma lucrarilor de excavare si sistematizare precum si pentru realizarea fundatiilor, va fi depozitat separat si utilizat la refacerea terenului afectat.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a    Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a   Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Lucrarile de construire prevazute se vor realiza fie în regie proprie fie cu firme specializate si cu personal calificat. Acestea se vor desfasura in incinta proprietatii.

În baza prevederilor Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006, beneficiarul va elabora o Convenție cadru SSM-PSI-Mediu în calitate de beneficiar și diferiții executanți pe bază de contract in cazul in care lucrarile se executa cu o firma autorizată.

Scopul acestei Convenții este evitarea accidentelor de muncă, incendiilor, asigurării securității personalului implicat în executarea diferitelor lucrări, prevenirii fenomenelor de poluare a solului, precum și de aplicare corespunzătoare a legislației în vigoare.

Începerea execuției lucrărilor aferente acestei investiții, se va face numai după delimitarea suprafeței amplasamentului si incheierea procesului verbal de predare amplasament.

Se marchează traseele de acces, se stabilesc zonele de depozitare temporară a materialelor, echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal încheiat între beneficiar și executant.

Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.

Organizarea de santier constă in  identificarea unei zone de depozitare a materialelor  vrac (pietris, nisip) si o zona de depozitare materiale preambalate sau care necesita a fi protejate de intemperii, precum si amplasarea unei constructii provizorii usoare (executată din lemn sau metal), pentru depozitarea materialelor marunte si ca vestiar pentru personalul de executie.

Organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului, in zona proiectului, pe toată durata execuției lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcții proiectate să fie cât mai redus.

.In cadrul organizarii de santier, se vor amplasa:

- un panou de identificare a investitiei;

- un container sau o magazie provizorie pentru depozitarea materialelor si sculelor;

- un tarc sau container metalic pentru colectarea deșeurilor din construcții;

- o europubelă pentru colectarea deșeurilor menajere;

- un pichet PSI;

- instalație de iluminat exterior a organzării de șantier

Se vor  asigura :

-punctul de alimentare cu apa industriala (si potabila);

-punctul de alimentare cu energie electrica;

-grupul sanitar de serviciu ;

- ;

Se va avea in vedere următoarele măsuri :

- nu se vor stoca temporar carburanți pe amplasament;

- utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului, decat in spalatorii auto autorizate;

- la iesirea de pe amplasament se vor curata cauciucurile camioanelor;

- la finalizarea lucrărilor, terenurile afectate vor fi refacute;

Personalul executant va purta echipament de protecție și de lucru si va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea și eliminarea deșeurilor, măsurilor de protecție și prim ajutor etc.

-Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu va exista  impact asupra mediului privind lucrările organizării de șantier.

Nu sunt necesare instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Dupa incheierea lucrărilor de construire si dotări se va proceda la refacerea

amplasamentului aflat in perimetrul proprietătii.

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform proiectului tehnic de executie iar suprafetele de teren ramase libere se vor amenaja si intretine ca spatii verzi.

In valoarea estimativa a lucrarilor sunt prevazute de regula mici cheltuieli cu protectia mediului, lucrari ce se refera practic la refacerea amplasamentului.

- incarcarea si transportul materialului reciclabil sau deseu;

- demontarea baracamentelor, transportul si relocarea acestora;

- nivelarea terenului si redarea in circuit;

- udarea insamantarilor;

Scurgerea apelor pluviale (conf. pl. de situatie) se va face prin sistematizarea terenului (cu rigole) incat sa nu existe  zone de acumulare.

Pe tot timpul executiei lucrarilor se vor respecta prevederile privind Securitatea si Sanatatea in Munca.

XII. Anexe :

- Planul de încadrare în zonă ,sc 1: 5000;

- Planul de situaţie, sc. 1:500 ;

- Planul de situatie – plan de scurgere a apelor ;

- Certificat de urbanism nr. 16 /11.02.2022;

- Certificat de urbanism nr. 76 /16.09.2022;

- Extras de carte funciară;

- Decizia etapei de evaluare initială nr.154 /05.10.2022;

- Aviz de la Parcul National;

- Aviz de gospodărire a apelor nr 399/03.12,2022;

- C.D. (suport electronic).

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Zona apartine spatiului Dunărean, mai precis in Defileul Dunării, zona cu un potential turistic deosebit, cunoscută si sub numele de "Clisura Dunării":

- Bazin hidrografic: fluviul Dunărea;

- Cod cadastral: XIV-1.000.00.00.00.0;

- Curs de apă: Dunarea;

- Km DN 57: 11 +919 partea dreaptă;

- Localitatea: Eselnita;

- Corpul de apa subterana: ROBA 17 – Bigar;

- Corp de apa de suprafata- Dunăre: RORW14-1-B1;

- Comuna: Eselnita;

- Judeţul: Mehedinţi.

Distributia corpurilor de apa subterana freatica atribuite ABA Banat.

Perioada de execuție

Lucrarile propuse nu afecteaza apele subterane si de suprafata. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se realizeaza  la statii peco, iar repararea acestora se va face la service-uri autorizate.

In caz de poluare accidentala cu produse petroliere firma constructoare va fi dotata cu materiale absorbante si un container metalic pentru depozitare.

Perioada de executie se estimeaza la cca. 60 luni.

Pe perioada de exploatare  apele uzate menajere din BEV vor fi vidanjate periodic de catre firme autorizate in acest sens pe baza de contract conform

Acord nr 69/19.09.2022 emis de SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ESELNITA SRL, privind preluarea si tratarea apelor menajere la statia de epurare a localitătii Eselnita.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.292 / 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-

Nu este cazul

PROIECTANT,

Ing. Sanda Vasile

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . .......... |
| --- | --- |

# Text boxes

a.Canal