Memoriu de prezentare

Conform Anexa 5E din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

I.	Denumirea proiectului:

“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA OBARSIA DE CAMP, JUDETUL MEHEDINTI”

II.	Titularul  proiectului

### Titularul  proiectului :

-Numele : Comuna OBARSIA DE CAMP

- Adresa postala sat Obarsia de Camp, comuna Obarsia de Camp

- Telefon: 0743.879.240

- Nume persoana de contact:Dumitrele Marinela

- director/manager/administrator: Dumitrele Marinela

- responsabil pentru protecția mediului: Dumitrele Marinela

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

### AMPLASAMENT SI VECINATATI

Localizarea obiectivului:

Amplasamentul lucrarii face parte din intravilanul comunei Obarsia de Camp.

Sectoarele de drum fac parte din intravilanul comunei Obarsia de Camp.

Localitatea se află situată la limita de sud a judeţului Mehedinţi, limita cu județul Dolj, la 70 km de municipiul Drobeta Turnu Severin şi la 30 km de municipiul Calafat și orașul Vînju Mare și este străbătută de DN 56A. Comuna Obîrșia de Cîmp se învecinează cu următoarele localități: cu comuna Salcia, comuna Cujmir, Județul Dolj și comuna Dîrvari. Comuna Obîrșia de Cîmp are în administrație două sate: Obîrșia de Cîmp (reședința de comună) și Izimșa. Satul Obîrsia de Cîmp este aşezată pe prima terasă a Dunării, pe malul stâng al râului Drincea la o depărtare de 6 km de Dunăre, în regiunea fertilă a câmpiei Olteniei. Satul Izimța este aşezat la nord-vest de Obîrsia de Cîmp pe şoseaua naţională Drobeta Turnu Severin – Calafat în dreapta râului Drincea. Distanța dintre cele două sate este de doi kilometri și sunt despărţite de Dealul Bîlciului ce face ca Obîrsia de Cîmp să fie la un nivel mai înalt ca Izimșa

Lucrările prevăzute sunt amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Obarsia de Camp, judeţul Mehedinti in localitatile Obarsia de Camp si Izimsa,

Vecinatati :

- la sud: limita judet Mehedinti-Dolj

- la nord: comuna Cujmir;

- la est: comuna Dârvari;

- la vest: comuna Salcia.

Drumurile propuse spre modernizare au urmatoarele caracteristici tehnice:

DATE STRAZI :

| NR | DENUMIRE TRONSON | LUNGIME | LAT. PC | LAT. PROPR. | PC PR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| SAT Obarsia de Camp |  |  | SAT Obarsia de Camp |
| 1 | Ulita 43 | 261 | 3.00-3.50 | 10.20-11.50 | 5.00 |
| 2 | Ulita 44 | 230 | 3.50-3.80 | 9.30-11.60 | 5.00 |
| 3 | Ulita 45 | 125 | 3.40-3.60 | 10.85-12.50 | 5.00 |
| 4 | Ulita 2 | 1215 | 2.50-3.60 | 6.00-9.30 | 4.00 |
| 5 | Ulita 5 | 111 | 3.30-5.00 | 8.10-8.60 | 4.00 |
| 6 | Ulita 11 | 100 | 2.75-3.20 | 5.35-6.75 | 3.50 |
| 7 | Ulita 15 | 105 | 3.20-3.50 | 5.00-6.50 | 3.50 |
| 8 | Ulita 16 | 106 | 2.80-3.60 | 9.80-11.30 | 4.00 |
| 10 | Ulita 31 Tr1 | 93 | 4.00-4.30 | 6.50-7.20 | 4.00 |
| 11 | Ulita 31 Tr2 | 108 | 3.60-4.25 | 6.30-7.40 | 4.00 |
| 12 | Ulita 32 Tr1 | 88 | 3.30-3.90 | 4.90-7.70 | 3.50 |
| 13 | Ulita 32 Tr2 | 110 | 2.60-3.20 | 5.80-7.50 | 3.50 |
| 14 | Ulita 34 | 87 | 3.00-3.60 | 5.00-7.65 | 3.50 |
| 15 | Ulita 35 | 95 | 3.20-3.50 | 7.20-7.90 | 4.00 |
| 16 | Ulita 30 | 650 | 2.90-4.00 | 6.90-9.00 | 4.00 |
| 19 | Ulita 33 | 115 | 3.00-4.20 | 6.30-7.20 | 4.00 |
| 20 | Ulita 29 | 646 | 3.40-4.50 | 7.90-10.00 | 4.00 |
| Sat Izimsa |
| 21 | Ulita 16 | 275 | 3.20-5.20 | 5.80-9.20 | 4.00 |
| 22 | Ulita 7 | 138 | 2.30-4.00 | 7.50-10.00 | 4.00 |
| 23 | Ulita 8 | 524 |  |  |  |
| 24 | Ulita 10 | 270 | 3.20-3.60 | 6.60-11.00 | 4.00 |
| 25 | Ulita 13 | 40 | 3.10-4.30 | 7.70-11.30 | 4.00 |
| 27 | Ulita 6 | 622 | 3.00-4.50 | 8.80-11.00 | 4.00 |
| 28 | Ulita 28 | 763 | 2.60-4.00 | 6.00-10.00 | 4.00 |
| 29 | Ulita 40 | 48 | 3.50-4.00 | 9.50-10.50 | 4.00 |
| 31 | Ulita 29 | 77 | 4.20-5.00 | 7.80-10.00 | 4.00 |
| 32 | Ulita 1 | 418 | 2.80-5.00 | 11.20-12.00 | 5.50 |
| 33 | Ulita 2 | 418 | 3.10-3.40 | 11.70-12.00 | 5.50 |
| 34 | Ulita 3 | 420 | 2.60-3.60 | 11.50-12.00 | 5.50 |
| 35 | Ulita 5 Tr1 | 104 | 3.50-3.60 | 12.50-13.00 | 5.50 |
| 36 | Ulita 5 Tr2 | 126 | 2.60-3.10 | 11.50-12.00 | 5.50 |
| 37 | Ulita 5 Tr3 | 126 | 3.30-3.60 | 11.20-11.70 | 5.50 |
| 38 | Ulita 5 Tr4 | 63 | 2.00-2.50 | 10.30-11.40 | 5.50 |
| TOTAL = 8677m |

Caracteristici geometrice.

- In plan drumurile au o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate specific drumurilor din zonele de ses (aliniamente lungi ).

- In profil longitudinal, strazile investigate, se incadreaza la valori ale declivitatilor intre 0 % si 4% iar pe unele portiuni scurte aceasta poate ajunge pana la 7%.

- In sectiune transversala, drumurile se desfasoara la nivelul terenului adiacent si au o parte carosabila  cuprinsa intre 2,00 m si 5,00 m si o platforma de pana la 7,00m.

- Structurile rutiere investigate sunt flexibile. Strazile sunt de pamant.

Traficul desfasurat pe strazile investigate este preponderent local de acces catre proprietati si sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate, sau catre terenurile agricole  din zona, insa dezvoltarea zonei ia in considerare si  o crestere a traficului atras prin modernizare. Cu o frecventa scazuta strazile vor fi solicitate si de alte categorii de vehicole cu sarcina limitata la osia standard de 11,5t.

Drumurile vor fi modernizate cu o imbracaminte rutiera moderna si dispozitive de scurgere noi impreuna cu accese la propietati.

Situatia proiectata

Proiectul se va intocmi in baza studiilor de teren care au cuprins studii topografice ce s-au materializat in planuri de situatii cotate si desenate la scara 1:1000, a studiului geotehnic ce urmeaza a se intocmi.

Traseul in plan

Avand in vedere limitarea impusa de propietatile existente (distanta mica intre proprietati) si existenta stalpilor de electricitate (care nu se pot muta din considerente tehnico-economice) pe anumite sectoare, elementele geometrice plane ale drumurilor modernizate nu se vor modifica fata de cele existente - se va urmari traseul existent, impunandu-se restrictii de viteza dupa caz.

Profilul longitudinal proiectat va corespunde unei viteze de 20 - 40km/h.

La proiectarea liniei rosii se va tine cont de grosimea sistemului rutier propus si de prevederile STAS 863/85 – Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

Pe raza localiatii, linia rosie se va adapta functie de accesul la proprietati.

Profilul transversal

Caracteristicile tehnice ale drumurilor vor fi urmatoarele :

A.

- latimea platformei:

- l = 5,50m;

- latimea partii carosabile:

- l = 5,00m;

- latimea acostamentelor:

- l = 1 x 0,50m;

- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;

- panta transversala la acostamente: 4%.

- Rigola acostament pe o parte

Aplicabil pentru urmatoarele strazi/tronsoane:

- Ulita 1 (Izimsa)

- Ulita 2 (Izimsa)

- Ulita 3 (Izimsa)

- Ulita 5 Tr1 (Izimsa)

- Ulita 5 Tr2 (Izimsa)

- Ulita 5 Tr3 (Izimsa)

- Ulita 5 Tr4 (Izimsa)

- Ulita 43 (Izimsa)

- Ulita 44 (Izimsa)

- Ulita 45 (Izimsa)

B.

- latimea platformei:

- l = 4,50m;

- latimea partii carosabile:

- l = 4,00m;

- latimea acostamentelor:

- l = 1 x 0,50m;

- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;

- panta transversala la acostamente: 4%.

- Rigola acostament pe o parte

Aplicabil pentru urmatoarele strazi/tronsoane:

- Ulita 2 (Obarsia de Camp)

- Ulita 5 (Obarsia de Camp)

- Ulita 16 (Obarsia de Camp)

- Ulita 31 Tr1 (Obarsia de Camp)

- Ulita 31 Tr2 (Obarsia de Camp)

- Ulita 35 (Obarsia de Camp)

- Ulita 30 (Obarsia de Camp)

- Ulita 33 (Obarsia de Camp)

- Ulita 29 (Obarsia de Camp)

- Ulita 16 (Izimsa)

- Ulita 7 (Izimsa)

- Ulita 8 (Izimsa)

- Ulita 10 (Izimsa)

- Ulita 13 (Izimsa)

- Ulita 6 (Izimsa)

- Ulita 28 (Izimsa)

- Ulita 40 (Izimsa)

- Ulita 29 (Izimsa)

C.

- latimea platformei:

- l = 4,00m;

- latimea partii carosabile:

- l = 3,50m;

- latimea acostamentelor:

- l = 1 x 0,50m;

- panta transversala carosabil in aliniament: 2.5%;

- panta transversala la acostamente: 4%.

- Rigola acostament pe o parte

Aplicabil pentru urmatoarele strazi/tronsoane:

- Ulita 11 (Obarsia de Camp)

- Ulita 15 (Obarsia de Camp)

- Ulita 32 Tr1 (Obarsia de Camp)

- Ulita 32 Tr2 (Obarsia de Camp)

- Ulita 34 (Obarsia de Camp)

Structura rutiera

- Strat de uzura BAPC16rul50/70 : 4cm

- Strat de legatura BAPC22,4leg50/70 : 6cm

- Strat de fundatie superior din piatra sparta amestec optimal concasat : 15cm

- Strat de fundatie inferior din balast : 30cm

- Acostamente : 10cm piatra sparta + umplutura de pamant

Scurgerea apelor

Apele pluviale de pe platforma strazilor vor fi colectate in rigole de acostament, acestea urmand a fi descarcate la podetele existente cat si la cele noi, proiectate.

Lungimea rigolelor de acostament proiectate este de 8902m.

In cazul acceselor la propietati se vor folosi podete de acces cu dn=300mm si L=5.00m din teava corugata si dala de beton.

- In cazul podetelor tubulare, acestea se vor executa unde este cazul, atat transversal, cat si la drumurile laterale si vor avea dn=600mm si L=7.00m.

Intersectiile cu strazile laterale

Drumurile laterale nu se vor amenaja.

Intersectiile se vor amenaja asigurand capacitatea de circulatie, siguranta rutiera si pietonala, si vizibilitatea aferenta traficului recenzat. Racordarea se va realiza progresiv, incepand cu aceeasi structura rutiera ca si cea proiectata pe strada curenta si terminand cu stratul de uzura BAPC 16.

Semnalizarea rutiera si marcaje rutiera :

In proiect s-a avut in vedere prevederea unei semnalizarii rutiere verticale cu indicatoare rutiere cu folie reflectorizanta.

Pe parcursul executiei drumurile vor fi semnalizate conform „ Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Dupa realizarea stratului de uzura se vor realiza marcaje longitudinale. Marcajele se vor realia cu avizul comisiei locale si aprobate de catre serviciul politiei rutiere.

Se vor amplasa in total 49 de indicatoare cu semnul STOP (OPRIRE) la intersectii astfel:

- la intersectiile cu drumul National, pe drumul cu prioritate scazuta.

- la intersectiile cu drumurile latere, pe drumurile laterale.

In cazul tronsoanelor cu parte carosabila de 5.5m se impune un marcaj axial discontinuu deoarece acesta are o latime a partii carosabile proiectate de 2.75m. Marcajul longitudinal axial va fi adaptat continuu sau discontinuu conform vizibilitatii din teren. De asemenea marginea carosabilului va fi marcata cu marcaj longitudinal intrerupt (linie discontinua).

In cazul celorlalte tronsoane datorita faptului ca acestea vor avea o latime sub 5.5m a partii carosabile, nu se impune marcaj longitudinal axial dar se va marca marginea partii carosabile pe ambele parti ale acesteia cu marcaj longitudinal intrerupt (linie discontinua).

In conformitate cu standardul  privind elementele geometrice ale drumurilor, tinand cont ca strazile  investigate se incadreaza la categoria tehnica V acestea asigurand circulatia mijloacelor de transport in  localitatea  deservita, viteza de proiectare luata in calcul va fi de 50 km /h. Viteza poate fi redusa pe sectoare ca urmate a conditiilor existente la fata locului.

b)	justificarea necesităţii proiectului;

Conform studiului geotehnic drumurile existente nu prezinta siguranta in exploatare, drumurile prezentand denivelari, fagase, gropi si lipsa de planeitate. Prin urmare este necesara modernizarea drumurilor prin adaugarea unui sistem rutier care sa deserveasca traficul local, precum si adaugarea de rigole aferente acestui sector de drum supus modernizarii.

Din punct de vedere economic, prin realizarea investitiei se reduce costul

deplasarii pe km, astfel se reduce consumul de carburanti si uzura pieselor de schimb si a anvelopelor.

Din punct de vedere al mediului se vor proteja zone din imediata apropiere a drumurilor, prin diminuarea noxelor.

Traficul desfasurat pe drumurile aferent investitiei este preponderent local   de acces catre proprietati si sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate.

Se pune astfel la dispozitie un sistem rutier cu o imbracaminte asfaltica moderna, oferind astfel confortul necesar participantilor la trafic.

Proiectul de investiţie ce reprezintă obiectul prezentei documetatii, contribuie la dezvoltarea infrastructurii de bază a localităţii.

Îmbunătăţirea infrastructurii reprezintă creşterea calităţii vieţii în localitate,  dezvoltare şi progres. În localitatea in care se implementează un proiect de infrastructura, se dezvoltă astfel :

‐ atractivitatea pentru investitori  la nivelul localităţii, fie ca este vorba:

  - despre investitorii imobiliari – în localitatea ce are asigurate

infrastructura de baza se pot construi locuinţe;

  - despre investitori in domeniul turismului – infrastructura de baza alături

de elementele de patrimoniu cultural material şi/sau imaterial reprezentând elemente de o deosebită importanţă  pentru dezvoltarea turismului;

  - despre investitori in domeniul agricol  pentru sectorul primar sau

secundar si terţiar al agriculturii – infrastructura rutiera, alături de celelalte tipuri de infrastructură reprezentând elemente de importanţă deosebită pentru decizia de a dezvolta o afacere in sectorul agricol într‐o anumită zonă

  - despre investitorii in sectorul industrial – ştiută fiind politica ce decurge

din implementarea aquis‐ului comunitar prin care întreprinderile din sectorul productiv sunt orientate către zonele periferice ale aglomerărilor urbane sau către mediul rural

‐ atractivitate pentru tinerii fermieri – procesul de aşezare a tinerilor in mediul rural şi implicarea acestora in activităţi agricole este condiţionată în mare măsură de existenţa infrastructurii necesare asigurării unui trai civilizat ;

‐ activitatea curentă a locuitorilor comunei se dezvoltă ca urmare a creşterii accesului la serviciile de bază

Altfel spus indirect din implementarea proiectului beneficiază locuitori comunei, surprinşi in diferitele aspecte ale vieţii economice si sociale.

c)	valoarea investiției;

- C+M = 10,834,681.22 inclusiv TVA ;

- TOTAL = 12,128,003.18 inclusiv TVA.

d)	perioada de implementare propusă;

Perioada propusa este de 12 luni.

e)	planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Plansele anexe: Plan de situatie , Plan de amplasare.

f)	o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect,  formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- profilul și capacitățile de producție;

Drumuri clasa tehnica V ce au ca scop deservirea traficului local.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

In cadrul acestui proiect nu se va realiza un proces de instalatii sau flux tehnologic.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Proiectul are ca obiectiv constructia de drumuri, podete si dispozitive de scurgere. In cadrul proiectului sunt evidentiate lucrari de sapatura, lucrari de betonare, asternere balast/piatra si mixturi asfaltice.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

In cadrul proiectului materiile prime utilizate la realizarea obiectivului sunt:

Balast

Piatra sparta

Mixturi asfaltice

Betoane

Tuburi de beton si PEHD

Combustibilul folosit este motorina folosit de catre utilajele ce duc la realizarea obiectivului. Asigurarea alimentarii cu motorina a utilajelor se face in organizarea de santier cu ajutorul unui vehicul special tip cisterna.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

In cadrul obiectivului nu este nevoie de racordare la utilitati, obiectivul fiind modernizarea unei retele de transport.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Constructorul este obligat prin contract in cazul in care afecteaza prin lucrari de sapatura sau umplutura terenul sau deseuri din constructii, sa aduca amplasamentul la starea initiala in zonele periferice ale obiectivului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul se vor face din drumurile laterale si drumul judetean.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale folosite in timpul construirii sunt : balast, piatra sparta si apa.

Pe timpul functionarii nu sunt folosite resurse naturale.

- metode folosite în construcție/demolare;

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

| Nr. | Denumirea obiectivului / stadiului fizic | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AMENAJARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TERASAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LUCRARI LA PODETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | STRUCTURA RUTIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ACOSTAMENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RIGOLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Autoritatea nu detine alte proiecte in relatie cu acest obiectiv.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa luata in considerare a fost modernizarea drumurilor cu beton de ciment rutier dar aceasta varianta este mult mai scumpa decat varianta cu mixturi asfaltice.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

In urma proiectului zona se va dezvolta considerabil. Reteaua de drumuri va fi modernizate ducand la posibilitatea agentilor economici sa foloseasca reteaua reducand timpii de deplasare si costurile. Zona imobiliara poate avea un impact economic prin accesul facil cu ajutorul drumurilor modernizate.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform certificatului de urbanism s-au cerut urmatoarele autorizatii: Aviz drumuri judetene, aviz cez, aviz IPJ.

IV . Descrierea lucrărilor de demolare necesarese

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

In cadrul proiectului nu se vor efectua lucrari de demolare, strazile fiind la nivel de balast.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

In cadrul proiectului nu se vor efectua lucrari de demolare, strazile fiind la nivel de balast.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Caile de acces se realizeaza din drumurile existente.

- metode folosite în demolare;

In cadrul proiectului nu se vor efectua lucrari de demolare, strazile fiind la nivel de balast.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

In cadrul proiectului nu se vor efectua lucrari de demolare, strazile fiind la nivel de balast.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

In cadrul proiectului nu se vor efectua lucrari de demolare, strazile fiind la nivel de balast.

V . Descrierea amplasării proiectului :

-	distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

NU ESTE CAZUL . PROIECTUL NU INTRA SUB INCIDENTA CONVENTIA ADOPTATA LA ESPOO.

-	localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL . Amplasamentul nu se afla in PE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONA DE PROTECTIE A UNUI MONUMENT DIN LISTA .

-	hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

•	folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul va fi folosit pentru modernizarea  trotuarelor existente pe acesta.

•	politici de zonare şi de folosire a terenului;

Conform PUG  COMUNA OBARSIA DE CAMP, ZONA STUDIATA ESTE INTR-O ZONA CAI DE COMUNICATII

•	arealele sensibile;

Nu este cazul. Amplasamentul nu se afla pe zone, situri sau areale protejate conform legislatiei de mediu in vigoare.

-	coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

X- 338773.4260m

Y- 299009.9590m

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

A fost luat in calcul un singur amplasament.

VI.	Descrierea  tuturor  efectelor  semnificative  posibile  asupra  mediului  ale  proiectului,  în  limita  informațiilor disponibile

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Nu va fi afectata calitatea apelor, locul de evacuare al apelor din dispozitivele de scurgere il reprezinta santurile drumului judetean si punctele de minim multiple de pe traseul rigolelor/santurilor.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu vor rezulta ape uzate decat cele meteorice ce vor fi preluate de catre dispozitivele de scurgere.

- Protecţia aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Pe toata perioada executie solutiile adoptate trebuie sa asigure masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, pentru a nu depasi pragul admis.

Constructorul va trebuii sa ia masuri in timpul executiei terasamentelor si fundatiilor astfel incat sa se limiteze cantitatea de praf ridicata in atmosfera. O masura este aceea de stropire cu apa a pamantului, balastului, pietrei sparte etc.

Procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor.

Prin realizarea unei suprafete plane de rulare se vor reduce emanatiile de noxe ale autovehiculelor.

Se va respecta un program de circulatie a autovehiculelor care aduc materiale pe santier. Se vor folosi utilaje de ultima generatie , cu evacuari cat mai mici in admosfera.

In perioda de functionare nu exista poluanti pentru aer.

Pe perioada funcţionări obiectivului vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011; STAS 12574/1987 privind calitatea aerului înconjurător;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

In cadrul obiectivului nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- zgomotele si vibratiile apar doar in timpul executiei lucrarilor ca urmare a functionarii utilajelor si a mjloacelor de transport.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Pentru reducerea efectului, se va evita functionarea utilajelor in perioada de odihna a populatiei si in zilele de sarbatoare legala si religioasa. Pentru personalul deservent care functioneaza in vecinatatea utilajelor vor fi prevazute masuri de protectie adecvate (casti de protectie impotriva zgomotului);

Se vor utiliza mojloace de transport cu gabarite modeste pentru a evita producerea de vibratii care sa afecteze cladirile adiacente lucrarii, iar in cazul utilajelor de gabarit mare se vor impune viteze de deplasare mai reduse .

Utilajele ce necesita a fi folosite pentru realizarea lucrarii nu reprezinta un risc pentru structurile din vecinatate.

- Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiații;

Nu va exista riscul de radiatii in timpul executiei acestui obiectiv.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu va exista riscul de radiatii in timpul executiei acestui obiectiv.

- Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele de poluanti o reprezinta combustibilul folosit pentru utilaje.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Asigurarea alimentarii cu motorina a utilajelor se face in organizarea de santier cu ajutorul unui vehicul special tip cisterna.

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat în recipienti adecvati în vederea neutralizarii de catre firme specializate;

- se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule, pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu;

-se vor respecta prevederile Ord. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii solului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul pentru realizarea obiectivului nu se afla intr-o zona sensibila pentru ecosistem. Drumurile modernizate fiind in comuna/sat.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Amplasamentul pentru realizarea obiectivului nu se afla intr-o zona sensibila pentru ecosistem. Drumurile modernizate fiind in comuna/sat.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Distanta fata de limitele de propietate este variabila si variaza intre 7 si 15m fata de axul drumului modernizat.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

În faza de exploatare a proiectului nu este nevoie de luarea de măsuri speciale privind protecţia aşezărilor umane.

Lucrarile se executa in intravilanul comunei OBARSIA DE CAMP, locuitorii din zona fiind afectati pe perioada executiei (12 luni) in mica masura, nu se vor impune restrictii de circulatie, dar vor avea beneficii pe termen lung prin imbunatatirea conditiilor de trafic pietonal. Din punct de vedere al discomfortului fonic, programul de lucru va fi stabilit pentru a se efectua doar pe timpul zilei. Praful generat de utilaje va fi evitat prin umezirea terasamentului.

Asezarile umane nu vor fi afectate de catre aceasta reabilitare de drumuri in alt mod.

- Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În perioada de constructie:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Cantitatea de deseuri  rezultata  se estimeaza in mare, acest lucru fiind dependent de indemanarea constructorului si numarul de muncitori.

  - deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construire sunt de tip neferoas:

  - Cod 17 05 04 pamant se va stoca pe un teren pus la dispozitie de primaria Obarsia de Camp, in cadrul organizarii de santier, urmand a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, in baza unui contract;

Se estimeaza 10000mc de pamant rezultat in urma sapaturilor si excavarilor, aproximativ 2000mc se va folosi pentru umpluturi . Restul de pamant va fi colectat si valorificat imediat, ulterior predat catre o firma specializata in gestionarea acestui tip  de deseu.

  - Cod 17 02 01 lemnul - va fi reutilizat/preluat de catre diverse persoane fizice sau juridice iar in cazul in care nu se va elimina/dispersa acesta va fi colectat in organizarea de santier si valorificat imediat apoi predat catre o firma specializata in prelucrarea acestui tip de deseu.

Se estimeaza 1000kg deseuri lemnoase.

  - Cod 20 03 01 deseuri menajere – datorita faptului ca lucrarea implica resurse umane, vor exista deseuri menajere, colectate in cadrul organizarii de santier iar apoi predate catre o firma de specialitate in gestionarea acestui tip  de deseu. Constructorul este obligat a avea contract cu o firma de salubrizare pentru colectarea acestui tip  de deseu.

Se estimeaza 500kg deseuri menajere.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Gestiunea ulterioara a deseurilor cade in sarcina firmelor specializate ce urmeaza a fi contractate de catre constructor.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Conform HG 856/2002 constructorul are obligatia să tină evidenta strictă a

cantitătilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul

acestora;

J) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-	substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În timpul executiei lucrarilor, vor fi utilizate  în special produse petroliere al caror regim de depozitare, manipulare si utilizare va trebui sa se conformeze prevederilor reglementarilor în vigoare.

Cele mai folosite produse, sunt:

- combustibil, folosit pentru utilaje si vehicule de transport;

- motorina;

Pe perioada de functionare, nu este cazul.

-	modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

În timpul executiei lucrarilor, substantele folosite vor fi colectate, depozitate temporar si gestionate in conformitate cu cerintele legale aplicabile acestor categorii de deseuri.

- utilajele folosite vor fi alimentate cu ajutorul unei autospeciale tip cisterna in cadrul organizarii de santier.

B. utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

- resurse naturale folosite in constructie si functionare: pamant, agregate, apa.

VIi.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

## - Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu exista posibilitatea unui impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, climei etc pe perioada de functionare a obiectivului

Pe perioada de functionare, nu exista un impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor.

## -	extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/ speciilor afectate);

Extinderea spatiala a zonei de influenta a impactului este in stransa legatura cu natura impactului, de asemenea, si cu magnitudinea si complexitatea acestuia. Zona de impact va fi limitata la amplasament, solul/subsolul sau biodiversitatea zonei (care este redusa pe amplasament ).

## -	magnitudinea şi complexitatea impactului;

Conform situatiei prezentate mai sus, magnitudinea impactului este foarte limitata, iar complexitatea este redusa.

## -	probabilitatea impactului;

Impactul cu probabilitatea cea mai ridicata va fi cel determinat de emisiile atmosferice si de zgomot ( doar la nivelul amplasamentului). Nu exista alt tip de impact semnificativ.

## -	durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitata. Frecventa acestuia este discontinua in ceea ce priveste zgomotul provenit de la utilajele si echipamentele folosite la excavare si constructie. Acest impact este reversibil, dar, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, toate tipurile de impact vor disparea.

## -	măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asuprea mediului al implementarii investitiei:

- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/subsolului

Pentru evitarea si diminuarea potentialului impact asupra solului se propun urmatoarele masuri:

- nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor(pentru utilaje) in zona amplasamentului;

- evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;

- depozitarea temporara a deseurilor, numai in locuri special amenajate si in functie de categorie, numai in recipient special destinati;

- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal , acolo unde este cazul, la sfarsitul fazei de constructie;

- indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de planul de situatie al drumurilor supuse modernizarii cat si din vecinatatea acesteia.

- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafata

Pentru a se reduce impactul asupra apelor se vor implementa urmatoarele masuri:

- interventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanti si lubrefianti;

- schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;

- asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii scurgerii de hidrocarburi;

- deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri de la acestea;

- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;

- materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;

-oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;

-folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

-evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in perioadele cu vant.

Precizam ca nu se vor folosii materiale pulverulente.

- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea investitiei se prevede refacerea spatiilor verzi.

Desfasurarea lucrarilor de construire se va face numai pe suprafetele destinate acestei investitii, fara a se afecta suprafete suplimentare de teren.

## -	natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul. Distanta fata de granite este mare ( aprox. 50km fata de granita cu Bulgaria-Portile de Fier 2), astfel incat nu va exista un impact transfrontier.

VIiI.	 Prevederi pentru monitorizarea mediului

Lucrarile de intretinere si exploatare a investitiei nu afecteaza semnificativ calitatea mediului si prin urmare nu sunt prevazute proceduri speciale de monitorizare.

Executantul va asigura in permanenta o buna intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport pentru a nu fi posibile pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrefianti in apa sau pe drumurile de acces.

De asemenea, executantului ii revine sarcina de a reduce in limita posibilitatilor emisiile de noxe ( provenite de la utilajele si mijloacele de transport) , atat prin permanenta verificare si intretinere a parcului auto cat si prin achizitionarea de carburant corespunzator calitativ.

Executantul se va dota cu un minim de absorbanti si/sau substante neutralizatoare pentru a putea asigura o interventie rapida in caz de poluare accidentala generata de pierderi de carburanti si/sau lubrefianti.

Executantul va asigura pe toata perioada desfasurarii lucrarilor, intretinerea drumurilor tehnologice pe care vor circula utilaje si/sau mijloacele sale de transport si va lua masurile necesare in vederea limitarii emisiilor de praf generate de circulatia auto pe aceste drumuri.

Executantul va lua si alte masuri pe care le considera necesare in vederea eliminarii sau limitarii oricarei forme de impact negativ asupra mediului ( instructaje periodice ale personalului, etc).

IX.  	Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul  nu se incadreaza in actele normative enumerate mai sus.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul este finantat prin programul Anghel Saligny,  aprobat prin  OUG. Nr.849/6.IX.2021

X.	Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea generala a santierului se va realiza pe terenul proprietate a beneficiarului pe o suprafata de 300 mp.

Organizarea de santier va avea doar rol de depozitare al materialelor de constructie , si al deseurilor ce urmeaza a fi colectate si valorificate de catre firmele de specialitate.

In cadrul organizarii de santier asigurarea utilitatilor se va face dupa cum urmeaza:

- Pentru apa , se vor folosii rezervoare speciale de apa ce vor fi folosite la udarea terasamentului, alimentarea rezervoarelor se va face cu ajutorul cisternelor.

- Modul de aprovizionare cu materiale de constructii va fi realizat cu ajutorul accesului, prin autobasculante speciale ce vor descarca in spatii delimitate fiecare tip de material in parte.

- Curentul nu este necesar pentru organizarea de santier.

- Canalizarea nu este necesara in cadrul organizarii de santier.

Terenul pentru organizarea de santier se va balasta si cilindra  in grosime cca 0.20 m

Organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

- localizarea organizării de șantier;

Terenul posibil folosit ca organizare de santier este in administrarea comunei Obarsia de Camp se afla la urmatoarele coordonate 		  X: 338716.0174m                                             			   				   Y: 299056.0632m

Conform plan de situatie atasat.

Amplasamentul organizarii de santier are carecter orientativ, nu se poate stabilii exact si de asemenea greva un imobil al beneficiarului in vederea posibilitatii amplasarii unei organizari de santier ce va avea loc in baza unei supozitii ( finantarea unui proiect, licitatia acestui si atribuirea contractului ce poate dura ani de zile ).

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Realizarea organizarii de santier nu va avea un impact semnificativ asupra mediului inconjurator din zona, terenul pus la dispozitie va fi adus la starea initiala dupa finalizarea lucrarii.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de poluanti ar putea fi o scurgere a combustibilului de alimentare sau ulei survenit de la utilaje.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

In caz de scurgeri de ulei de la utilaje se vor folosii hidrocarburi pentru absorbtia lor.

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Dupa finalizarea investitiei , terenul se va aduce la forma initiala, pamantul in exces va fi inlaturat, se va folosi la sitematizare teren , deseurile se vor transporta la un centru specializat de colectare.

I.	Anexe - piese desenate

XII.	Anexe - piese desenate

  - Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

XIII.	Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor ART 28 din ordonanta de urgenta a guvernului nr 57/2007.

XIV.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu are legatura cu cursurile de apa subterane.

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

In cadrul acestui proiect nu este cazul.

Semnătura şi ştampila proiectantului :

S.C. ORIZONTURI 2025 S.R.L.