MEMORIU DE PREZENTARE

Conf. LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

(Anexa nr. 5.E la procedură)

- DENUMIREA PROIECTULUI:

” Modernizare și reabilitare drumuri locale în comuna Voloiac, județul Mehedinți”

II. TITULAR:

- numele companiei: COMUNA VOLOIAC

- adresa poştală: COMUNA VOLOIAC, 227505 Voloiac, jud. Mehedinți

- nr. de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa pag. de internet: 0752 003 298

- numele persoanelor de contact: Primar Ovreiu Alexandru ;

- responsabil pentru protecţia mediului: Ovreiu Alexandru.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

- rezumat al proiectului:

Drumurile proiectate ce fac obiectivul prezentei documentaţii se află în administrarea comunei Voloiac din județul Mehedinți și sunt amplasate în intravilanul și extravilanul localității.

Comuna Voloiac este format din localitățile: Cotoroaia, Lac, Ruptura, Sperlești, Țițirigi, Valea Bună și Voloicel. Situat în estul județului Mehedinți, la o distanță de 57 km de municipiul Drobeta Turnu-Severin pe drumul național DN 6 Strehaia și drumul comunal DC 65.

Fig 1. Amplasamentul comunei Voloiac în județul Mehedinți

În prezenta documentație sunt cuprinse drumul local DL-Valea Bună și două sectoare de drum comunal, DC 65-Voloiac și DC 65-Ruptura cu o lungime totală de 7.666 m.

Tabelul 1

Drumul comunal DC 65 - Voloiac între km 4+865 - 6+627 este cu îmbrăcăminte bituminoasă, prezintă o serie de degradări specifice acestor tipuri de structuri rutiere. Îngrijorător este faptul că diversitatea cea mai mare o au degradările care apar din cauza pierderii capacităţii portante a structurii rutiere şi a îmbătrânirii bitumului din mixtura asfaltică în îmbrăcămintea bituminoasă.

Drumul comunal DC 65 - Ruptura între km 11+300 - 14+157 și drumul local Valea Bună sunt pietruite. Pietruirile analizate se prezintă într-o stare de degradare avansată și prezintă denivelări, gropi, tasări, iar circulaţia se desfăşoară în condiţii dificile în perioadele umede ale anului. Dacă la aceasta mai adăugăm şi praful care se ridică datorită circulaţiei şi care poluează atmosfera constatăm necesitatea modernizării acestor sectoare.

Din punct de vedere geometric, aceste drumuri au o parte carosabilă de circa 2,60 ... 5,50 m, iar dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă pe majoritatea lor sunt necorespunzătoare, iar pe unele sectoare acestea lipsesc cu desăvârşire.

Traseul drumurilor se desfăşoară într-o zonă de deal, drept urmare acestea nu prezintă în plan o complexitate ridicată, iar în profil longitudinal declivităţile sunt mici și medii.

Lipsesc elementele de siguranță a circulației rutiere indicatoare de circulație, marcaje rutiere.

Datorită stării tehnice necorespunzătoare a străzilor din localitatea Vânători, circulaţia se desfăşoară cu deosebită dificultate, în special pe timp defavorabil.

Urmare celor prezentate mai sus se impune proiectarea şi realizarea unor lucrări de modernizare a străzilor, asigurându-se astfel o creştere a viabilităţii şi siguranţei în exploatare precum şi creşterea calităţii vieţii a locuitorilor din zonă prin reducerea poluării, a nivelului fonic şi a vibraţiilor realizate de traficul existent.

Suprafața terenului ce urmează a fi ocupată de modernizarea străzilor se află în proprietatea comunei Voloiac, conform Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Voloiac. Suprafața totală modernizată prin realizarea străzilor cuprinse în cadrul acestui proiect, este de aproximativ 43 500 m2.

În conformitate cu HG Nr. 766-21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, anexa nr.2 a Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, drumurile din localitatea Voloiac, judetul Mehedinti se încadrează în categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală.

În conformitate cu prevederile Ordinului MT Nr. 50/1998 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor în localităţi rurale", străzile propuse spre a fi reabilitate sunt străzi principale și secundare.

Pentru conceperea soluțiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnică a drumurilor respective, a stării zestrei existente şi a modului de colectare şi evacuare a apelor de suprafață din zona construcțiilor considerate. În ce privește situația existentă a obiectivelor de investiție, în urma inspecției vizuale efectuate pe teren şi a investigațiilor geotehnice, s-au constatat următoarele:

- suprafața de rulare este alcătuită din nisip cu pietriș și îmbrăcăminte bituminoasă. Suprafața de rulare prezintă o stare de degradare avansată. De asemenea, în urma investigațiilor se poate afirma că drumurile propuse spre modernizare prezintă în general o zestre rutieră constituită din diferite tipuri de materiale, realizată pe lățimi variabile;

- partea carosabilă pe drumurile cu suprafața de rulare din piatră, prezintă o serie de defecțiuni specifice drumurilor pietruite, de tipul gropilor, denivelărilor și făgașelor, fapt ce împiedică desfășurarea normală a circulației și conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabilă de pe acostamente, drumurile laterale, accese);

- în ceea ce privește elementele geometrice ale drumurilor acestea au lățimea părții carosabile variabilă de 2,60…5,50 m;

- traseul drumurilor se desfăşoară într-o zonă de deal, drept urmare aceste drumurile au zone cu aliniamente lungi și zone cu succesiuni de curbe cu raze mici și aliniamente scurte, iar în profil longitudinal declivităţile sunt medii și mari;

- dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafață pe drumurile analizate sunt necorespunzătoare sau lipsesc;

- pe traseu lipsesc elementele de siguranța circulației.

Racordarea marginilor părții carosabile a străzilor proiectate la marginea părții carosabile a drumurilor și străzilor existente, se realizează cu racordări arc de cerc având raza cuprinsă între 3,00 m....12,00 m.

Elementele geometrice ale drumurilor în profil transversal sunt următoarele:

- pe DL -Valea Bună (50 m) și DC 65-Voloiac (1762 m):

- partea carosabilă:						5,50 m;

- acostamente:						2x0,75 m;

- panta transversală a părţii carosabile (în acoperiș):	2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor:			4,0 %;

- șanțuri trapezoidale cu secțiune protejată/neprotejată ;

- pe DL -Valea Bună (2997 m) și DC 65-Ruptura (2857 m):

- partea carosabilă:						4,00 m;

- acostamente:						2x0,50 m;

- panta transversală a părţii carosabile (unic):		2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor:			4,0 %;

- șanțuri trapezoidale cu secțiune protejată/neprotejată, rigolă carosabilă ;

Elemente în profil longitudinal

În profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor                            STAS 10144/3-91, ORDIN 50/1998 Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile rurale și ORDIN 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor. Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale străzilor, urmărindu-se următoarele criterii:

- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de proiectare de 50 km/h;

- urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil,  pentru a putea evita volumele mari de terasamente;

- realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

- realizarea racordărilor verticale cu raze mari;

- respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate (intersecții cu alte străzi amenajate).

Pentru modernizarea drumurilor s-a proiectat următoarea structură rutieră:

Pe sectorul cu îmbrăcăminte bituminoasă existentă (DC 65 - Voloiac):

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- frezare îmbrăcăminte bituminoasă, scarificare, reprofilare;

Pe sectoarele pietruite (DL -  Valea Bună și DC 65 - Ruptura):

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- 10,0 cm strat de formă din balast nisipos;

Acostamentele se vor realiza din piatră spartă.

Scurgerea apelor de suprafaţă de pe platforma drumului comunal se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5 % a părţii carosabile şi de 4,0 % a acostamentelor. În lungul drumului comunal scurgerea apelor se face prin intermediul şanţurilor ce au fost proiectate, care vor deversa în podeţele existente şi cele proiectate.

Şanţurile de scurgere noi proiectate sunt protejate/neprotejate și au secţiune trapezoidală.

Dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă s-au proiectat în conformitate cu situaţia existentă, conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 şi  STAS 10796/3-88. Acestea se vor executa conform tabelului de mai jos:

Pentru o colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă eficientă s-au proiectat podeţe noi de diametre diferite, dispuse conform planului de situație :

- podețe tubulare DN 1000 cu lungimea de 9,20 m =12 buc.;

- podețe tubulare DN 1000 cu lungimea de 6,90 m, = 8 buc.;

- podețe tubulare DN 800 cu lungimea de 6,90 m, =3 buc;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 13,80 m, =3 buc.;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 6,90 m,=6 buc;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 4,60 m= 8 buc.

În zona acceselor ce se realizează peste sanțurile proiectate un număr de 167 buc. podețe tubulare DN  300 cu lungimea de 4,60 m, cu tuburi din beton de ciment.

Accesele la proprietăți sunt în număr total de 182 buc. se vor amenaja pe o suprafaţă de cca. 15,0 m2 cu o structură rutieră alcătuită din 15,0 cm balast, folie de polietilenă și 15,0 beton de ciment clasa C25/30.

Drumurile laterale (23 buc.) se vor amenaja pe o suprafță de  cca. 1129, 00 m2.

Structura rutieră proiectată pentru străzile laterale este aceeași cu a drumurilor proiectate și anume :

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- 10,0 cm strat de formă din balast nisipos;

În vederea reglementării circulaţiei şi asigurării siguranţei în trafic, pe drumul comunal proiectat s-au prevăzut marcaje longitudinale laterale, axiale, indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1: 2011 și parapete de protecție, toate amplasate conform planului de situaţie.

- justificarea necesităţii proiectului:

Comuna Voloiac este situată în partea de est a județului Mehedinți, la cca. 57 km de municipiul Drobeta Turnu Severin, 37 km de orașul Motru și la 8 km de orașul Strehaia. Se învecinează la:

- nord cu comuna Corcova (satele Jirov și Vlădășești);

- est cu orașul Strehaia;

- sud comuna Tâmna (sat Cremenea);

- la vest comuna Prunișor (sat Lumnic).

Principalul obiectiv al beneficiarului este îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe traseele analizate cu sporirea  confortului și siguranței pentru utilizatori.

Drumurile supuse modernizării din prezenta documentație fac parte din rețeaua stradală a comunei Voloiac și sunt amplasate în localitatea Voloiac. Drumurile sunt în număr de 3 și au o lungime totală de 7,666 km, acestea asigurând deplasarea localnicilor şi a mijloacelor auto în interiorul localității, cât și conectivitatea cu drumul national DN 6

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă din cele menţionate, la acestea mai trebuie adăugat şi faptul că circulaţia se desfăşoară în condiţii grele în perioadele ploioase şi umede şi faptului că dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă sunt deficitare pe majoritatea străzilor.  Dacă la aceasta mai adăugăm şi praful care se ridică datorită circulaţiei şi care poluează atmosfera constatăm necesitatea modernizării acestor străzi.

Se apreciază că amenajarea drumurilor din comuna Voloiac, are o importanţă semnificativă şi din punct de vedere socio-economic, iar realizarea lucrării va îmbunătăţi considerabil starea tehnică a străzilor şi implicit confortul şi siguranţa circulaţiei. De asemenea, condiţiile de mediu se vor ameliora prin reducerea prafului şi a noxelor eliminate în atmosferă, reducerea zgomotului produs de circulaţia autovehiculelor precum şi a cheltuielilor de exploatare suportate de participanţii la trafic.

Realizarea investiției va avea un impact pozitiv asupra vieții sociale și culturale din comuna Voloiac, datorită faptului că lucrările de modernizare a străzilor propuse, contribuie la accesibilizarea principalelor obiective culturale și sociale din comuna. Prin modernizarea străzilor se va stimula creșterea economică, prin construirea de noi locuințe și ocuparea forței de muncă.

c) valoarea investiţiei

Valoarea investiției cap. 4.1 Constructii Instalatii (inclusiv T.V.A.) este de: 13,331,373.88 lei.

d) perioada de implementare propusă;

Durata de realizare a investiţiei este de 24 luni.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

Nu este cazul.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Nu este cazul.

- profilul şi capacităţile de producţie: Nu este cazul.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament: Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:

Execuţia lucrărilor de modernizare a drumurilor investigate se va face pe baza unui proiect tehnic execuţie, conform normelor legale în vigoare.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Materiile prime utilizate la respectiva lucrare sunt următoarele:

- mixtură asfaltică;

- piatra sparta;

- balast;

- balast nisipos;

- beton de ciment;

- dale prefabricate;

- nisip;

- parapete metalic;

- vopsea pentru marcaje.

Materialele utilizate corespund normelor şi STAS-urilor în vigoare şi sunt însoţite de certificate de conformitate.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Executantul va lua măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor şi consemnarea în procesul verbal de recepţie, să aducă amplasamentul la starea iniţială, prin îndepartarea pământului în exces, refacerea accesului la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei, etc. De asemenea executantul va îndepărta de pe aceste amplasamente toate resturile de conducte, cabluri, moloz, etc, care au rămas ca urmare a lucrărilor efectuate.

Platforma organizării de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate către un depozit conform.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Terenul ce urmează a fi ocupat în urma lucrărilor de asfaltare a străzilor din localitatea Voloiac și are o suprafaţă de cca 43 500 m2.

Deoarece lucrările de modernizare care se execută sunt amplasate în ampriza strazilor existente, nu sunt necesare realizarea unor căi de acces provizorii la obiectiv.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

Nu este cazul.

- metode folosite în construcţie:

Execuţia lucrărilor se va face pe baza unui proiect în faza detalii de execuţie, conform normelor legale în vigoare.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

- realizarea stratului de formă din balast nisipos;

- realizarea stratului inferior de fundatie din balast;

- realizarea stratului superior de fundatie din piatră spartă;

- aşternerea stratului de legatura din beton asfaltic;

- aşternerea stratului de uzura din beton asfaltic;

- executarea lucrărilor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţa;

- amenajarea acceselor la proprietati;

- amenajarea străzilor laterale;

- elemente privind siguranta circulatiei.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe drumurile proiectate, va creea condiţii decente de trai locuitorilor zonei şi în consecinţă dezvoltarea zonei. De asemenea va reduce nivelul de zgomot şi de praf şi va spori confortul şi siguranţa circulaţiei rutiere.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Suprafaţa de teren ocupată de lucrările de modernizare este situată în totalitate în ampriza existentă şi ca urmare nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutări de garduri, demolări de case sau construcţii.

Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie este obligatoriu obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism.

IV.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Nu este cazul.

V.	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu au fost indentificate monumente istorice în zona strazilor proiectate.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonatele topografice ale amplasamentului strazilor în referinţă de proiecţie Stereo 70 sunt:

| Nume | Lungime (m) | CF |
| --- | --- | --- |
| DL-Valea Bună | 3047 | C.F.50525, cad. nr.50525 (35415 mp) |
| DC65-Voloiac | 1762 | C.F. 50583, cad. nr. 50583 (25524 mp) |  |
| DC65-Ruptura | 2857 | C.F. 50586, cad. nr.50586 (40243 mp) |  |

Suprafaţa de teren ocupată de lucrările de modernizare este situată în totalitate în ampriza existentă şi ca urmare nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol, mutări de garduri, demolări de case sau construcţii. De asemenea nu sunt afectate spaţiile verzi şi nu este necesară taierea de copaci.

VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor care, antrenate de apele meteorice, afectează atât apele de suprafaţă cât şi apele subterane, astfel, constructorul va asigura utilaje şi echipamente aflate în stare bună de funcţionare, fără improvizaţii ce pot genera scurgeri de lubrifianţi sau combustibil.

Colectarea apelor de suprafaţă de pe partea carosabilă se va face prin panta profilului transversal de 2,5 %, iar de pe acostamente prin panta acestora de 4,0 %. În lungul strazilor scurgerea apelor se face prin intermediul şanţurilor si rigolelor proiectate si existente, ţinând seama de prevederile STAS 10796/2 -  „Construcţii necesare pentru colectarea şi evacuarea apelor. Rigole, şanţuri şi casiuri”. De asemenea, pentru asigurarea evacuării apelor din zona strazilor, s-a prevăzut executarea de podeţe tubulare noi.

b) Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de eşapament emanate de utilajele cu ardere internă folosite în execuţia lucrărilor şi transportul materiei prime. Nivelul noxelor trebuie redus pe cât posibil, iar utilizarea unor utilaje noi şi performante reprezintă o condiţie necesară în îndeplinirea acestui deziderat.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Având în vedere ca lucrările ce urmează a fi executate se află şi în localitate şi faptul că se vor folosi utilaje de transport, pe perioada lucrărilor se va respecta un program strict în care utilajele pot tranzita localităţile. De asemenea, pe raza localităţilor se vor introduce restricţii de viteză, respectiv de tonaj şi se va evita pe cât posibil apropierea de locuinţe în ideea evitării transmiterii acestor vibraţii la clădirile de locuit.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Activitatea de amenajare a străzilor nu emană şi nu foloseşte surse de radiaţii.

e) Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice si de adancime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Ca potenţiale surse de poluare a solului se enumeră scurgerile de lubrifianţi sau alte produse petroliere, atât în zona construită cât şi în cadrul organizării de şantier şi a locului de staţionare a utilajelor. Se recomandă ca zona de staţionare a utilajelor, care nu este amenajată prin betonare, să se prevadă cu material absorbant (nisip, rumeguş), pentru a preveni infiltraţiile materialelor poluante în sol.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Lucrările ce se realizează, fiind situate pe traseul existent, nu au impact negativ asupra florei şi faunei şi nu influenţează acest factor de mediu. Prin execuţia lucrărilor de modernizare se vor îmbunătăţi elementele geometrice ale străzilor. Lucrările care se vor executa vor conduce, în final, la desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă şi confort.

Prin prevederile din proiect se urmăreşte realizarea exigenţelor de calitate, rezistenţă şi stabilitate, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Prin lucrările propuse pentru modernizarea strazilor, nu se vor aduce implicaţii nefavorabile asupra mediului înconjurător. În acest sens s-au proiectate rigole si șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale de pe platforma acestora, care vor fi dirijate spre podeţele existente si proiectate eliminându-se băltirile de pe suprafaţa carosabilă. De asemenea, se poate afirma că realizarea lucrărilor de modernizare a strazilor va contribui la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, reducerea prafului şi a nivelului de zgomot, creşterea confortului, vitezei şi siguranţei circulaţiei.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-	lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de amenajare a străzilor sunt următoarele:

- deşeuri menajere (cod 15 01) cca. 3 mc/luna, acestea sunt colectate în recipienţi din material plastic;

- deşeuri metalice (cod 02 01 10) cca. 30 kg/luna sunt colectate în recipienţi metalici;

- deşeuri plastice (cod 15 01 02) cca. 20 kg/luna sunt colectate în recipienţi metalici;

- deşeuri din construcţii (cod 17 09) cca. 5 mc/luna, acestea sunt colectate în containere speciale.

Gestionarea deşeurilor industriale neradioactive se va realiza conform procedurilor aprobate, a Autorizatiei de Mediu şi a actelor normative în vigoare, respectându-se Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor pe teritoriul României, HG nr. 856/2002 privind clasificarea deşeurilor şi legislaţia specifică pentru anumite categorii de deşeuri (HGR nr. 235/2007 privind uleiurile uzate).

-	programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

La acest gen de lucrări, şantierul fiind pe ampriza strazilor existente, executantul va lua măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor si consemnarea in procesul verbal de recepţie, să aducă amplasamentul la starea iniţială, prin îndepartarea pământului in exces, refacerea carosabilului, accesului la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei, etc.

-	planul de gestionare a deşeurilor;

Nu se permite să se depoziteze materialele rămase din procesul de execuţie pe zona carosabilă sau zona verde, acestea vor fi transportate la halda de gunoi a localităţii. Surplusul de pământ rezultat în urma săpăturilor din timpul execuţiei investitiei, se va depozita în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale. Deşeurile rezultate din procesul tehnologic se va depozita într-o pubelă care va fi preluată periodic.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Prepararea mixturii asfaltice pe baza de bitum, se va face în staţii de prepare cu agrementele legale obţinute, transportul se va face cu mijloace de transport speciale. Deşeurile rezultate din procesul tehnologic nu sunt periculoase.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate vor respecta cerinţele regulamentului european CLP (1272/2008), care modifică Regulamentul 1907/2006 transpus prin HG nr. 1408/2008. Cel târziu la achiziţie, furnizorii de produse chimice vor prezenta Fişa cu Date de Securitate, Fişele tehnice şi numerele de înregistrare REACH (pentru substanţele periculoase care necesită aceste înregistrări).

B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populației și sănătății umane

Un element important în ceea ce privește protecția așezărilor umane îl reprezintă diminuarea impactului emisiilor atmosferice, a zgomotului și vibrațiilor pe durata de execuție a proiectului.

Impactul asupra așezărilor umane în perioada de execuție se manifestă prin:

- zgomotul și noxele generate de activitatea utilajelor de construcții și de transportul materialelor de construcție;

- prezența organizării de șantier care provoacă disconfort marcat prin zgomot, emisii de pulberi, prezența utilajelor în mișcare.

Impactul asupra populației generat de lucrările de modernizare a strazilor se manifestă temporar și local. Impactul produs asupra așezărilor umane este nesemnificativ în condițiile respectării măsurilor recomandate pentru protecția factorului de mediu aer și pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor.

Prin realizarea proiectului considerăm că impactul asupra populației este redus, considerând impactul asupra mediului generat în perioada de execuție și perioada de funcționare.

Impactul asupra biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei

Impactul potențial asupra florei și faunei poate fi generat de prezența utilajelor și a personalului executant în zona de lucru precum și de lucrările de construcții și montaj.

Precizăm factorii principali ce pot produce un impact potențial asupra florei și faunei:

- poluare fonică în zona de lucru (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- pierdere temporară habitat prin ocupare temporară a unor suprafețe de teren, pregătirea suprafeței de teren pentru lucrările de construcții și montaj, care necesită îndepărtarea stratului vegetal (impact direct, pe termen mediu, temporar, negativ).

Impactul asupra terenurilor și solului

Pe timpul executării lucrărilor ce fac obiectul proiectului, formele de impact identificate sunt:

- ocuparea temporară a unor suprafețe de teren pentru organizarea de șantier, culoar de lucru;

- gestionarea neadecvată a deșeurilor, apelor uzate și a existenței unor scurgeri de combustibili și lubrefianți la funcționarea și întreținerea utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

- pierderea caracteristicilor naturale ale startului de sol fertil prin depozitarea neadecvată a acestuia în haldele de sol rezultate din decopertări.

Prin respectarea soluțiilor de proiectare și a etapelor de execuție, a disciplinei tehnologice în timpul operațiilor de construcții - montaj, a depozitării corespunzătoare a deșeurilor și a programului de refacere a terenului, specificat în proiectul tehnic, se apreciază că impactul asupra calității solului și subsolului va fi redus, reconstrucția ecologică a zonelor ocupate temporar fiind obligatorie la finalizarea lucrărilor.

Impactul asupra folosințelor și bunurilor materiale

Nu este cazul.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Proiectul nu implică lucrări de traversare a cursurilor de apă cadastrate și necadastrate.

În condițiile respectării măsurilor prevăzute în proiect și a tehnologiei de execuție, impactul asupra apelor de suprafață și apelor subterane generat de proiect este nesemnificativ, se manifestă temporar și local.

Impactul asupra calităţii aerului și a climei

În faza de exploatare nu este previzionat un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. Pe durata de construcție și exploatare lipsesc surse de poluare semnificative ale aerului.

Impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor

Sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de echipamentele și utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de execuție a proiectului, respectiv buldozere, excavatoare, compactoare, basculante, încărcătoare etc. Întrucât utilajele si echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise.

Impactul asupra peisajului şi mediului visual

Impactul asupra peisajului este generat de următorul factor: schimbarea folosinței terenului pe perioada executării lucrărilor (impact direct, pe termen mediu, temporar, negativ).

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

Nu este cazul întrucât nu există obiective din patrimoniul istoric și cultural în apropierea amplasamentului.

Impactul asupra interacțiunilor dintre aceste elemente

Nu sunt identificate, la acest moment, informații care să conducă la concluzia că ar putea exista un impactul al proiectului propus asupra tuturor factorilor enumerați mai sus. Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire, cât și în faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra interacțiunii dintre elementele analizate mai sus.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu sunt identificate, la acest moment, informații care să conducă la concluzia că ar putea exista o extindere a impactul proiectului propus asupra tuturor factorilor enumerați mai sus. Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire cât și în faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact negativ redus, manifestat local si temporar asupra factorilor de mediu pe perioada de execuție.

- probabilitatea impactului;

Toate acțiunile/activitățile care se vor desfășura, atât în faza de construire, cât și în faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul asupra mediului pe durata de execuție este de mică intensitate și reversibil. În anumite situații, cum ar fi ocuparea definitivă a terenului, durata impactului se întinde pe perioada de funcționare a strazilor, iar impactul este ireversibil.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Măsuri de protecție a apelor:

- colectarea și evacuarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de ape uzate ce vor rezulta din activitatea desfășurată în cadrul organizărilor de șantier astfel încât să nu fie generat un impact asupra apelor;

- colectarea selectivă a deșeurilor generate, stocarea temporară în spații special amenajate și predarea către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare;

- depozitarea și manipularea în condiții de siguranță a materialelor periculoase;

- la punctele de lucru se vor utiliza wc-uri ecologice, ce vor fi vidanjate de operatori autorizați.

Măsuri de protecție a aerului:

- corelarea graficelor de lucru ale utilajelor din frontul de lucru, cu cele ale mijloacelor de transport care aprovizionează șantierul cu materiale;

- transportul materialelor se va face pe cât posibil pe drumurile din afara zonelor locuite;

- curățarea pneurilor mijloacelor de transport, la ieșirea din zona fronturilor de lucru;

- se va asigura restricționarea vitezei de circulație a autovehiculelor, în corelare cu factorii locali;

- vehiculele care transportă materiale ce pot elibera în atmosferă particule fine, vor fi acoperite cu prelate;

- materialele pulverulente se vor depozita în depozite închise sau zone îngrădite și acoperite pentru a evita dispersia acestora datorită vântului;

- se va evita decopertarea suprafețelor mari de sol vegetal pentru a nu crea suprafețe libere care expuse vântului pot fi generatoare de praf;

- lucrările de organizare a șantierului trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de substanțe poluante în aer.

Măsuri de protecție a solului și subsolului:

- respectarea normelor de protecție și de operare a materiilor periculoase;

- respectarea regulilor impuse de o bună organizare de șantier;

- depozitarea corespunzătoare a solului vegetal în vederea reutilizării;

- echiparea organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru cu materiale specifice necesare intervenției în caz de accidente, astfel încât să fie evitată orice posibilitate de extindere a poluării.

Măsuri de protecție împotriva zgomotului:

- evitarea lucrului în timpul orelor de odihnă;

- utilizarea de echipamente și vehicule silențioase, întreținerea periodică în vederea menținerii emisiilor acustice în limitele operaționale normale;

- dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot;

- limitarea funcționării simultane a utilajelor în zonele cu receptori sensibili.

Măsuri privind gestionarea deșeurilor:

- deșeurile se vor colecta selectiv în containere și se vor depozita temporar în locuri special amenajate;

- deșeurile nu vor fi depozitate în apropierea cursurilor de apă sau a zonelor de protecție;

- în cadrul organizării de șantier vor fi stabilite zone bine delimitate cu destinația depozitării controlate și în condiții de siguranță a deșeurilor.

Măsuri pentru încadrarea în peisaj:

- amplasarea organizării de șantier, în limita posibilităților, se va face în zone cu o infrastructură dezvoltată, unde să existe deja drumuri amenajate;

- stratul vegetal va fi corect depozitat și păstrat pentru a fi folosit la lucrările de refacere ecologică;

- refacerea la starea inițială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor.

Măsuri de reducere a impactului asupra faunei și florei:

- amplasarea organizării de șantier în afara ariilor naturale protejate;

- asigurarea limitelor impuse de lege în ceea ce privește emisiile de zgomot ale utilajelor și întreținerea corectă a utilajelor;

- suprafețele temporar afectate vor fi aduse la starea inițială la finalizarea lucrărilor.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și a folosinței terenului:

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele:

- se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate;

- se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

- readucerea la starea inițială a terenurilor utilizate temporar pentru lucrări.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu se anticipează un impact transfrontalier rezultat din activitatea proiectului care se dorește a fi implementat.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

Exploatarea şi întreţinerea străzilor modernizate cuprinde totalitatea operaţiunilor şi activităţilor efectuate de către personalul angajat în vederea întreţinerii şi monitorizării, care să respecte indicatorii de calitate impuşi de normele în vigoare.

Regulamentele de exploatare vor fi elaborate de operatorii de servicii conform legislaţiei în vigoare avându-se în vedere indicaţiile din proiect, instrucţiunile de exploatare, avizele şi recomandările organelor abilitate (companiile de gospodarirea apelor, inspectoratele sanitare şi cele de protecţia mediului), precum şi toate actele normative din domeniu în vigoare.

Regulamentul va trebui să cuprindă în mod detaliat descrierea construcţiilor şi instalaţiilor sistemului de canalizare, releveele acestora, schema funcţională, modul în care sunt organizate activitătile de exploatare şi întreţinere, responsabilitaţile pentru fiecare formaţie de lucru şi loc de muncă, măsurile igienico - sanitare şi de protecţia muncii, de pază şi de prevenire a incendiilor, sistemul informaţional adoptat, evidentele ce trebuie ţinute de către personalul de exploatare, modul de conlucrare cu alte societăţi colaboratoare, cu beneficiarul, etc.

Prevederile regulamentului trebuie aplicate integral şi în mod permanent de către personalul de exploatare şi întreţinere, acesta fiind examinat periodic, la intervale de cel mult un an sau ori de câte ori se constată o insuficientă cunoaştere a regulamentului, situaţie care ar putea conduce la o exploatare sau o întreţinere necorespunzătoare a construcţiilor şi instalaţiilor sistemului de canalizare.

Executantul şi beneficiarul lucrării trebuie să facă automonitorizarea activitătii, beneficiarul are obligaţia de a efectua probe din apele de suprafaţă înainte şi după terminarea activităţii.

Controlul calitativ al apelor de suprafaţă se referă în primul rând la verificarea calităţii apelor de suprafaţă care intră în şanţuri şi dacă la evacuare ele corespund cu prevederile normativelor în vigoare privind stabilirea limitelor de descarcare a apelor de suprafaţa in  receptorii naturali.

Principalele condiţii ce se impun apelor de suprafaţă sunt:

- să nu fie agresive pentru materialul din care sunt executate străzile;

- să nu fie nocive sau sa emita gaze toxice, vătămătoare;

- să nu prezinte pericol de incendiu şi de explozie;

- să nu conţină materii în suspensie, care sa corodeze pereţii rigolelor sau să se depună şi sa provoace infundări;

- să nu conţină corpuri plutitoare, sa nu conţină hidrocarburi, uleiuri şi grăsimi care sa adere la pereţii şanţurilor, rigolelor etc.

IX. LEGĂTURA CU	 ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

- Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Străzile ce fac obiectivul prezentei documentaţii se află în administrarea Primăriei comunei Voloiac, mai precis pe teritoriul administrativ al comunei Voloiac din județul Mehedinti.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier pentru investiţia de bază constă în amenajarea spaţiilor pentru depozitarea materialelor necesare.

Organizarea de şantier nu are impact asupra mediului nu este generatoare de poluanţi şi după terminarea lucrărilor se dezafectează şi se reface cadrul natural (dacă este cazul).

Pentru această investiţie se vor efectua lucrări pentru amenajarea lucrărilor de organizare de şantier. În funcţie de natura juridică a terenului, amplasarea organizării de şantier va fi stabilită de beneficiar împreună cu antreprenorul general şi va cuprinde dotările necesare lucrărilor de organizare de şantier, după cum urmează:

• panou identificare lucrare;

• birou şef punct lucru /container tip birou;

• pichet PSI.

- localizarea organizării de şantier;

Terenul pe care se va amplasa organizarea de şantier va fi pus la dispoziţia antreprenorului general de către beneficiarul lucrării, acest teren făcând parte din domeniul public. Zona şantierului va fi delimitată de o împrejmuire cu gard de plasă cu poarta de acces astfel încât persoanele străine să nu aibă acces. Amplasamentul organizării de șantier se va stabili odată cu emiterea ordinului de începere a proiectului.

Beneficiarul lucrării propune amplasarea organizării de șantier pe terenul identificat prin nr. cad. 50575, situat în localitatea Voloiac, pe o suprafață de cca 2500 m2.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Organizarea de şantier nu are impact asupra mediului, nu este generatoare de poluanţi şi după terminarea lucrărilor se dezafectează şi se reface cadrul natural (dacă este cazul).

De asemenea executantul va îndepărta de pe aceste amplasamente toate resturile de conducte, cabluri, moloz, etc, care au rămas ca urmare a lucrărilor efectuate.

La acest gen de lucrări, executantul va lua măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor şi consemnarea în procesul verbal de recepţie, să aducă amplasamentul la starea iniţială, prin îndepărtarea pământului in exces, refacerea carosabilului, accesului la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei etc.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor care, antrenate de apele meteorice, afectează atât apele de suprafaţă cât şi apele subterane. Astfel, constructorul va asigura utilaje şi echipamente aflate în stare bună de funcţionare, fără improvizaţii ce pot genera scurgeri de lubrifianţi sau combustibil.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Nu este cazul.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii:

Executantul va lua măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor si consemnarea in procesul verbal de recepţie, să aducă amplasamentul la starea iniţială, prin indepartarea pământului in exces, refacerea accesului la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei, etc. De asemenea executantul va îndepărta de pe aceste amplasamente toate resturile de conducte, cabluri, moloz, etc, care au rămas ca urmare a lucrărilor efectuate.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

Poluarea acidentală care poate să apară sunt eventualele pierderi de ulei s-au combustibil, a utilajelor folosite în procesul tehnologic. Pierderile accidentale sunt îndepărtate prin presare de nisip şi substanţe absorbante de produse petroliere.

În urma lucrărilor de execuţie vor rezulta deşeuri tip beton, pământ care vor fi depozitate pe măsura producerii lor în imediata apropiere a zonei de lucru îngrădită cu panouri de protecţie. Acestea vor fi ridicate ritmic şi evacuate la gropa de gunoi a localităţii cu mijloacele de transport ale executantului. Prezenta lucrare nu presupune tăierea de arbori, spaţiul verde afectat de săpătura va fi inierbat la terminarea lucrărilor.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Şantierul va fi amplasat probabil pe ampriza actuală a strazilor existente, astfel ca se vor lua măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor şi consemnarea în procesul verbal de recepţie, să se aducă amplasamentul la starea iniţială, prin îndepartarea pământului în exces, refacerea carosabilului, a acceselor la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei etc.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

1. Plan încadrare în zonă

2. Plan de ansamblu

3. Plan de situaţie

4. Plan de ansamblu organizare de șantier

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Descrierea succintă a proiectului

Elementele geometrice ale drumurilor în profil transversal sunt următoarele:

- pe DL -Valea Bună (50 m) și DC 65-Voloiac (1762 m):

- partea carosabilă:						5,50 m;

- acostamente:						2x0,75 m;

- panta transversală a părţii carosabile (în acoperiș):	2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor:			4,0 %;

- șanțuri trapezoidale cu secțiune protejată/neprotejată ;

- pe DL -Valea Bună (2997 m) și DC 65-Ruptura (2857 m):

- partea carosabilă:						4,00 m;

- acostamente:						2x0,50 m;

- panta transversală a părţii carosabile (unic):		2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor:			4,0 %;

- șanțuri trapezoidale cu secțiune protejată/neprotejată, rigolă carosabilă ;

Elemente în profil longitudinal

În profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor                            STAS 10144/3-91, ORDIN 50/1998 Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile rurale și ORDIN 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor. Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale străzilor, urmărindu-se următoarele criterii:

- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de proiectare de 50 km/h;

- urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil,  pentru a putea evita volumele mari de terasamente;

- realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

- realizarea racordărilor verticale cu raze mari;

- respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate (intersecții cu alte străzi amenajate).

Pentru modernizarea drumurilor s-a proiectat următoarea structură rutieră:

Pe sectorul cu îmbrăcăminte bituminoasă existentă (DC 65 - Voloiac):

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- frezare îmbrăcăminte bituminoasă, scarificare, reprofilare;

Pe sectoarele pietruite (DL -  Valea Bună și DC 65 - Ruptura):

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- 10,0 cm strat de formă din balast nisipos;

Acostamentele se vor realiza din piatră spartă.

Scurgerea apelor de suprafaţă de pe platforma drumului comunal se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5 % a părţii carosabile şi de 4,0 % a acostamentelor. În lungul drumului comunal scurgerea apelor se face prin intermediul şanţurilor ce au fost proiectate, care vor deversa în podeţele existente şi cele proiectate.

Şanţurile de scurgere noi proiectate sunt protejate/neprotejate și au secţiune trapezoidală.

Dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă s-au proiectat în conformitate cu situaţia existentă, conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 şi  STAS 10796/3-88. Acestea se vor executa conform tabelului de mai jos:

Pentru o colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă eficientă s-au proiectat podeţe noi de diametre diferite, dispuse conform planului de situație :

- podețe tubulare DN 1000 cu lungimea de 9,20 m =12 buc.;

- podețe tubulare DN 1000 cu lungimea de 6,90 m, = 8 buc.;

- podețe tubulare DN 800 cu lungimea de 6,90 m, =3 buc;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 13,80 m, =3 buc.;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 6,90 m,=6 buc;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 4,60 m= 8 buc.

În zona acceselor ce se realizează peste sanțurile proiectate un număr de 167 buc. podețe tubulare DN  300 cu lungimea de 4,60 m, cu tuburi din beton de ciment.

Accesele la proprietăți sunt în număr total de 182 buc. se vor amenaja pe o suprafaţă de cca. 15,0 m2 cu o structură rutieră alcătuită din 15,0 cm balast, folie de polietilenă și 15,0 beton de ciment clasa C25/30.

Drumurile laterale (23 buc.) se vor amenaja pe o suprafță de  cca. 1129, 00 m2.

Structura rutieră proiectată pentru străzile laterale este aceeași cu a drumurilor proiectate și anume :

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- 10,0 cm strat de formă din balast nisipos;

În vederea reglementării circulaţiei şi asigurării siguranţei în trafic, pe drumul comunal proiectat s-au prevăzut marcaje longitudinale laterale, axiale, indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1: 2011 și parapete de protecție, toate amplasate conform planului de situaţie.

Distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar

Din punct de vedere al ariilor protejate din zona obiectivului cuprins în prezenta documentație, se precizează că acestea nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.  Proiectul propus nu are legătură directă cu arii naturale protejate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

Nu este cazul.

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuarii evaluării impactului asupra mediului

I. Caracteristicile proiectului

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:

- dimensiunea și concepția întregului proiect

Elementele geometrice ale drumurilor în profil transversal sunt următoarele:

- pe DL -Valea Bună (50 m) și DC 65-Voloiac (1762 m):

- partea carosabilă:						5,50 m;

- acostamente:						2x0,75 m;

- panta transversală a părţii carosabile (în acoperiș):	2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor:			4,0 %;

- șanțuri trapezoidale cu secțiune protejată/neprotejată ;

- pe DL -Valea Bună (2997 m) și DC 65-Ruptura (2857 m):

- partea carosabilă:						4,00 m;

- acostamente:						2x0,50 m;

- panta transversală a părţii carosabile (unic):		2,5 %;

- panta transversală a acostamentelor:			4,0 %;

- șanțuri trapezoidale cu secțiune protejată/neprotejată, rigolă carosabilă ;

Elemente în profil longitudinal

În profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor                            STAS 10144/3-91, ORDIN 50/1998 Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile rurale și ORDIN 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor. Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale străzilor, urmărindu-se următoarele criterii:

- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de proiectare de 50 km/h;

- urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil,  pentru a putea evita volumele mari de terasamente;

- realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

- realizarea racordărilor verticale cu raze mari;

- respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate (intersecții cu alte străzi amenajate).

Pentru modernizarea drumurilor s-a proiectat următoarea structură rutieră:

Pe sectorul cu îmbrăcăminte bituminoasă existentă (DC 65 - Voloiac):

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- frezare îmbrăcăminte bituminoasă, scarificare, reprofilare;

Pe sectoarele pietruite (DL -  Valea Bună și DC 65 - Ruptura):

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- 10,0 cm strat de formă din balast nisipos;

Acostamentele se vor realiza din piatră spartă.

Scurgerea apelor de suprafaţă de pe platforma drumului comunal se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5 % a părţii carosabile şi de 4,0 % a acostamentelor. În lungul drumului comunal scurgerea apelor se face prin intermediul şanţurilor ce au fost proiectate, care vor deversa în podeţele existente şi cele proiectate.

Şanţurile de scurgere noi proiectate sunt protejate/neprotejate și au secţiune trapezoidală.

Dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă s-au proiectat în conformitate cu situaţia existentă, conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 şi  STAS 10796/3-88. Acestea se vor executa conform tabelului de mai jos:

Pentru o colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă eficientă s-au proiectat podeţe noi de diametre diferite, dispuse conform planului de situație :

- podețe tubulare DN 1000 cu lungimea de 9,20 m =12 buc.;

- podețe tubulare DN 1000 cu lungimea de 6,90 m, = 8 buc.;

- podețe tubulare DN 800 cu lungimea de 6,90 m, =3 buc;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 13,80 m, =3 buc.;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 6,90 m,=6 buc;

- podețe tubulare DN 600 cu lungimea de 4,60 m= 8 buc.

În zona acceselor ce se realizează peste sanțurile proiectate un număr de 167 buc. podețe tubulare DN  300 cu lungimea de 4,60 m, cu tuburi din beton de ciment.

Accesele la proprietăți sunt în număr total de 182 buc. se vor amenaja pe o suprafaţă de cca. 15,0 m2 cu o structură rutieră alcătuită din 15,0 cm balast, folie de polietilenă și 15,0 beton de ciment clasa C25/30.

Drumurile laterale (23 buc.) se vor amenaja pe o suprafță de  cca. 1129, 00 m2.

Structura rutieră proiectată pentru străzile laterale este aceeași cu a drumurilor proiectate și anume :

- 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16.

- 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 25,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- 10,0 cm strat de formă din balast nisipos;

În vederea reglementării circulaţiei şi asigurării siguranţei în trafic, pe drumul comunal proiectat s-au prevăzut marcaje longitudinale laterale, axiale, indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1: 2011 și parapete de protecție, toate amplasate conform planului de situaţie.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu este cazul.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

Amplasarea obiectivelor se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate și zonele cu habitate naturale deoarece proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservara habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;

În perioada de execuție a obiectivului, deșeurile ce vor rezulta sunt cele specifice activității din domeniul construcțiilor. Deșeurile vor rezulta din resturi de materiale (balast, nisip, beton, asfalt, etc.). Toate aceste deșeuri se încadrează în categoria deșeurilor inerte.

Deșeurile rezultate vor fi de tip deșeuri rezultate din construcţii şi demolări, cod 17: beton - cod 17 01 01; asfalturi - cod 17 03 02; 04 07; pământ şi pietre - cod 17 05 04; resturi de balast - cod 17 05 08.

- deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor precum și cele provenite de la organizările de șantier vor fi depozitate în gropi speciale indicate de către primărie;

- deșeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfășoară în incinta șantierului se colectează (pe tipuri de deșeuri-selectiv) într-un container metalic amplasat în loc special, care se golește periodic la rampa de salubrizare.

Activitățile de colectare și evacuare periodică a deșeurilor provenite din activitățile de șantier reduc la minim posibilitatea de poluare.

În categoria deșeurilor sunt cuprinse și anvelope uzate, acumulatori, tuburi fluorescente, piese de schimb, etc. Acestea vor fi colectate și evacuate separat prin unități de salubritate specializate în colectarea acestor tipuri de deșeuri.

Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul , piatra spartă vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hartie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 20.

e) poluarea și alte efecte negative;

Ape

Sursele de poluanți pentru ape sunt reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor care, antrenate de apele meteorice. Acestea pot afecta atât apele de suprafaţă cât şi apele subterane. Astfel, constructorul va asigura utilaje şi echipamente aflate în stare bună de funcţionare, fără improvizaţii ce pot genera scurgeri de lubrifianţi sau combustibil.

In timpul executarii lucrarilor propuse prin proiect se vor lua toate masurile necesare protejarii apei. In scopuri igienico-sanitare, personalul angajat de firma de constructii va utiliza toalete ecologice ( ce vor fi vidanjate periodic), si care vor fi amplasate în zona organizarii de şantier. Scurgerea apelor de suprafaţă de pe platforma străzilor se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5 % a părţii carosabile şi de 4,0 % a acostamentelor. În lungul străzilor, scurgerea apelor se face prin intermediul rigolelor si santurilor ce au fost proiectate, care vor deversa în podeţele existente şi cele proiectate.

Aer

Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de eşapament emanate de utilajele cu ardere internă folosite în execuţia lucrărilor şi transportul materiei prime. Nivelul noxelor trebuie redus pe cât posibil, iar utilizarea unor utilaje noi şi performante reprezintă o condiţie necesară în îndeplinirea acestui deziderat.

O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, generate prin realizarea lucrărilor de excavare si incarcare/ descarcare pamant excavat. Lucrarile de excavare nu se vor executa în condiţii meteo extreme (ploaie, vant puternic).

Pe timpul execuţiei lucrarilor, se va asigura stropirea cu apa a incintei în perioadele de vreme uscată, pentru a reduce astfel concentraţia de praf din aer. De asemenea, lucrarile de excavatie, inclusiv încarcarea pamantului excavat în camioane vor avea loc la o înălţime corespunzătoare pentru a evita antrenarea pulberilor iar circulaţia rutieră pe amplasament se va face cu viteza redusa.

Pe timpul funcţionării, obiectivul de investiţii nu constituie sursă de poluanti pentru aer.

Zgomot şi vibraţii

Pentru prevenirea disconfortului fonic, in perioada desfășurării lucrărilor de construcții, se vor avea in vedere următoarele:

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cat mai mic;

- sistemul de absorbție a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreținut periodic;

- lucrările care trebuie să se desfășoare la distanțe mai mici de 50 m de zonele cu locuințe în apropierea frontului de lucru, se vor desfășura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00).

Sursele de zgomot şi vibrații, identificate în perioada de exploatare a obiectivului sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate în circulație.

Radiaţii

Nu este cazul. Pe amplasamentul aferent proiectului nu vor funcţiona instalaţii şi/sau echipamente care să constituie o sursă de radiaţii și nu se folosesc materii şi materiale ce produc radiaţii.

Sol şi  subsol

Ca potenţiale surse de poluare a solului se enumeră scurgerile de lubrifianţi sau alte produse petroliere, atât în zona construită cât şi în cadrul organizării de şantier şi a locului de staţionare a utilajelor. Se recomandă ca zona de staţionare a utilajelor, care nu este amenajată prin betonare, să se prevadă cu material absorbant (nisip, rumeguş), pentru a preveni infiltraţiile materialelor poluante în sol.

În perioada de exploatare, nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice.

Atat in perioada de execuţie a lucrarilor, cat si in perioada de functionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

Ecosistemelor terestre şi acvatice

Lucrările ce se realizează, fiind situate pe traseul existent, nu au impact negativ asupra florei şi faunei şi nu influenţează acest factor de mediu. Prin execuţia lucrărilor de modernizare se vor îmbunătăţi elementele geometrice ale străzilor. Lucrările care se vor executa vor conduce, în final, la desfăşurarea traficului și a circulației pietonale în condiţii de siguranţă şi confort.

Prin prevederile din proiect se urmăreşte realizarea exigenţelor de calitate, rezistenţă şi stabilitate, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului.

Aşezările umane şi alte obiective de interes public

Prin lucrările propuse nu se vor aduce implicaţii nefavorabile asupra mediului înconjurător. În acest sens s-au proiectate șanțuri de pămant și de beton de ciment precum și rigole de acostament și rigole ranforsate pentru scurgerea apelor pluviale de pe platforma străzilor propuse, care vor fi dirijate spre podeţele proiectate eliminându-se băltirile de pe suprafaţa carosabilă. De asemenea, se poate afirma că realizarea lucrărilor de modernizare a străzilor va contribui la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, reducerea prafului şi a nivelului de zgomot, creşterea confortului, vitezei şi siguranţei circulaţiei.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Cutremure: Nu este cazul

Inundații : Nu este cazul. In caz de inundatii majore, panta de 2,5 % a străzilor propuse spre modernizare va conduce gravitational apa pluviala catre acostamente, și de aici spre dispozitivele de scurgere a apei proiectate, apa scurgandu-se liber sistematizat.

Alunecări de teren : Nu este cazul

Nu se propun încărcări suplimentare cu pământ (straturi mari de umpluturi), pentru că amplasamentul nu este în pantă.

Prin lucrările propuse nu este afectat echilibrul morfo-dinamic al amplasamentului.

Nu se vor produce vibraţii decât în timpul realizării proiectului.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Nu va exista risc pentru sănătatea umană, în condițiile respectării normelor de lucru și a proiectelor de execuție.

II. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Străzile ce urmează a se moderniza sunt amplasate în comuna Voloiac, județul Mehedinti.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;

Nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: Nu este cazul.

2. zone costiere și mediul marin: Nu este cazul.

3. zonele montane și forestiere: Nu este cazul.

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: Nu este cazul.

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: Nu este cazul.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: Nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populației: Nu este cazul.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Nu este cazul.

III. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: Nu este cazul.

b) natura impactului: Nu este cazul.

c) natura transfrontalieră a impactului: Nu este cazul.

d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție și implementare a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ dacă se vor respecta măsurile privind protecția factorilor de mediu impuse prin proiect.

e) probabilitatea impactului: nesemnificativă , doar în perioada de construcție.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra zonei analizate se va produce temporar, în timpul execuției lucrărilor.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: Nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Nu este cazul.

Întocmit,

S.C. TRISKELE S.R.L.