S.C. TURECONS PROIECT S.RL.

Craiova, strada General Dragalina, Nr.13, judeţul Dolj

Registrul Comerţului J16/1096/2002

C.U.I. 15040348

E-mail: turecons_proiect@yahoo.com

FOAIE DE CAPĂT

DENUMIRE PROIECT:

EXTINDERE  ALIMENTARE CU APÃ SAT MALARIŞCA ,MÃRIREA CAPACITÃȚII SURSEI DE APÃ, A CAPACITÃŢII DE ÎNMAGAZINARE ŞI REALIZARE BRANŞAMENTE ÎN SATELE GORNENŢI ŞI MALARIŞCA, COMUNA PODENI, JUDEŢUL MEHEDINŢI

FAZA DE PROIECTARE:

D.A.

BENEFICIAR:

COMUNA PODENI

NUMĂR PROIECT:

846A / 2023

| VOLUM: | VOL. PIESE SCRISE |
| --- | --- |
| DATA ELABORĂRII: | 2023 |
| PROIECTAT: | Ing. Ciurea Dumitru |
| ȘEF PROIECT: | Ing. Ciurea Dumitru |

CRAIOVA

- 2023 -

| ( Clasa de importanţă a construcţiei conf. P100 | III |
| --- | --- |
| ( Categoria de importanţă conform STAS 10100/75 | C |
| ( Zona seismică | D |
| ( Coeficient de seismicitate KS | 0,16 |
| ( Adâncimea de îngheţ | 0,80 m |

# DIRECTOR,

# Ing. CIUREA Dumitru

| DIRECTOR: |  | Ing. Ciurea Dumitru |
| --- | --- | --- |
| ELABORATORI: |  |  |
|  | Şef proiect | Ing. Ciurea Dumitru |
|  | Ing. Specialist | Ing. Mihaiu Gheorghe |
|  | Operator date | Istrate Maria Irina |
|  | Tehnician | Achim Gabriela |

|  | VOL. I. PIESE SCRISE |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire | Nr. pag. |
| 1. | Titlul Proiectului | 1 |
| 2. | Foaie de prezentare | 2 |
| 3. | Lista de semnături | 3 |
| 4. | Borderou general | 4 |
| 5. | Memoriu de Prezentare | 5÷25 |
| 6. | Foaia finala | 26 |

|  | VOL. II. PIESE DESENATE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire planşă | Scara: | Nr. planşă |
| 1. | Plan de încadrare în zonă | 1:100.000 | P.I.00 |
| 2. | Plan general de situaţie | 1:25.000 | P.G.00 |
| 3. | Plan de situaţie cu amplasarea captarii de apa/drenuri | 1:500 | P.S.00 |
| 4. | Plan de situaţie Conductã de aducţiune la Gospodaria de Apa Gornenti | 1:500 | P.S.01 |

MEMORIU

DE

PREZENTARE

# Conform continut cadru prevazut in anexa nr.5E le Legea nr.292 / 2018, privind impactul anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

# DATE GENERALE  SI LOCALIZAREA PROIECTULUI / MODIFICARI

# Denumirea proiectului:

# ‘’EXTINDERE  ALIMENTARE CU APÃ SAT MALARIŞCA ,MÃRIREA CAPACITÃȚII SURSEI DE APÃ, A CAPACITÃŢII DE ÎNMAGAZINARE ŞI REALIZARE BRANŞAMENTE ÎN SATELE GORNENŢI ŞI MALARIŞCA, COMUNA PODENI, JUDEŢUL MEHEDINŢI ‘’

# • Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr.2 pct. 13.

# • Proiectul propus nu intra sub incidenta art. Nr.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57 / 2007, privind regimul ariilor natural protejate , conservarea habitatelor natural,a florei si faunei salbatice , aprobata cu modificari si completari la Legea nr.49 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare , conform din punct de vedere nr.240/ 26.05.2022, dar este necesara solicitarea si obtinerea “ Avizului Parcului Natural Geoparcul Platou Mehedinti conform .art.28.

# TITULAR: Comuna Podeni

# • adresa postala : Localitatea Podeni , Judetul Mehedinti, Cod Postal : 227355, telefon / fax : 0252 / 388390.

# • numele persoanelor de contact: Primarul comunei Podeni – ROATA MIHAI

# • responsabil pentru protectia mediului :

# Rezumat al proiectului

# Proiectul consta in asigurarea unui sistem de alimentare cu apa privitor la asigurarea unor parametrii superiori.

# Prin realizarea acestei investitii se vor rezolva problemele locuitorilor comunei Podeni , privind asigurarea consumului de apa , a unui impact asupra gospodariilor populatiei , prin cresterea calitatii vietii datorita imbunatatirii calitatii si cantitatii apei consummate si utilizate , a igieinei personale a membrilor acestor gospodarii , a gradului sporit de confort a spatiilor cu destinatie de locuinta si a economiilor de timp realizate de cei care in present sunt nevoiti sa se deplaseze pentru a obtine apa necesara.

# De asemenea, prin realizarea extinderii alimentarii cu apa se vor crea conditii pentru dezvoltarea activitatilor bazate pe turism.

Lucrãrile care fac obiectul acestei documentaţii sunt amplasate în judeţul Mehedinţi în extravilanul satului Gornenţi şi intravilanul satelor Gornenţi şi Malarişca , localitãţi care se aflã în administraţia comunei Podeni.

Comuna Podeni se învecinează cu:

- la Vest - județul Caraș-Severin, Băile Herculane;

- la Nord - județul Caraș-Severin;

- la Sud - comuna Cireșu;

- la - comuna Balta și comuna Isverna.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Oportunitatea proiectului asigura conditii pentru obtinerea in cadrul extinderii suplimentarii sursei de apa al comunei Podeni , astfel:

- Extinderea retelelor de distributie a apei in satul Malarisca;

- Marirea capacitatii sursei de apa;

- Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in Gospodaria de Apa Gornenti;

- Realizarea de bransamente in satele Gornenti si Malarisca.

c) Valoarea investitiei:   2.124.737,86 lei.

d) Perioada de implementare propusa: 2023 ÷ 2024.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Plansele sunt anexate documentatiei.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect , formele fizice ale proiectului ( planuri,cladiri,alte structuri , sateriale de cosntructie si altele):

Prin proiect se prevad materiale de constructie si finisaje care prin caracteristicile fizico chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Aprovizionarea cu materiale va fi realizata din municipiul Drobeta Severin prin : D.N. 607B ( DN6Km 337 x 700,00) , Drobeta Turnu Severin – Ciresu sau prin D.j.607C, D.N.6 Km 356 + 985, -Varciorova-Ilovita-Bahna – Podeni – Malarisca. La punctele de lucru aprovizionarea se va face pe ulitele existente si drumul de exploatare la punctul de captare a apei , care va asigura si amplasamentul conductei de aductiune, la Gospodaria de Apa Gornenti, unde se face inmagazinarea apei.

Deseurile vor fi colectate in europubele din P.P si gestionate conform normelor sanitare pentru protectia mediului. Pubelele se vor igieniza prin spalare.

Din activitatea propusa , deseurile rezultate din procesele de productie, vor fi transportate spre reciclare pe baza de contract cu firme specializate.

INDEPLINIRREA CERINTELOR DE CALITATE

Indeplinirea cerintelor de calitate impuse de Legea 10, este obligatorie pentru toti investitorii , executia lucrarilor si constructiilor se incadreaza in categoria „c” de importanta si prin solutiile adoptate in proiect este asigurata indeplinirea tuturor cerintelor de calitate.

- A – REZISTENTA SI STABILITATE

Prin conceptia generala a structurii constructiei, a materialelor folosite se      asigura rezistenta si stabilitatea in timp a sistemului de alimentare cu apa printr-o exploatare normala.

Instalatiile electrice s-au conceput si se vor realiza cu echipamente adecvate categoriilor si claselor de influenta externe si cu certificate de conformitate ,conform legii.

- B – SIGURANTA IN EXPLOATARE

Dat fiind specificul „ Sistemului de Alimentare cu Apa , se va avea in vedere asigurarea sigurantei in exploatare, Conform Normativelor in vigoare.

- C – SECURITATEA LA INCENDIU

Se vor respecta regulamentele de prevenire si stingere a incendiilor , precum    si echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor.

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului , precum si santierului care asigura executia.

Inainte de executarea unor operatii se fac deschis ( sudura, lipirea cu falacara, topirea de materiale izolante, etc.) se va face instrctajul personalului ce realizeaza aceste operatii.

In timpul lucrarilor de vopsire , izolatii, se iau masuri de evitare a contactului substantelor inflamabile cu surse de foc.

III. IGIENA,SANATATEA OAMENILOR,REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Toate componentele ( materiale si accesorii) retelelor prevazute in proiect , au avizul Ministerului Sanatatii.

Pentru stabilirea conditiilor de potabilitate a apei, se vor preleva periodic pentru analize , probe de apa din conducte.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

• profilul si capacitatile de productie:

Lucrarile prevazute in acest proiect pot fi structurate in grupe.

Grupele sunt formate din categorii de lucrari care deservesc acelasi obiectiv.

a) Lucrari care deservesc ambele sate:

1. Front captare  - amenajare teren si imprejmuire

-  drenuri radiale

- camin de colectare

2. Conducta de aductiune de la captare ,la Gospodaria de Apa Gornenti va fi realizata dintr-o conducta de polietilenade inalta densitate PEID  ϕ 125mm si cu o lungime de 2400m.

3. Rezervor de inmagazinare de 100mc , amplasat pe platforma Gospodariei de Apa Gornenti , Fundarea rezervorului se va face pe un radier de beton simplu la partea inferioara si din beton armat la partea superioara.

b) Lucrari care deservesc separat cele doua sate:

1. Realizare de bransamente in satul Gornenti , 125.0 buc.

2. Extindere retea Alimentare cu Apa in satul Malarisca pe o lungime de 2540m si va fi realizata din conducta de polietilena de inalta densitate PN10 cu diametre de 110mm.

Pe reteaua de distributie se vor amplasa:

• camine de vane..............................................................6 buc

• camine aerisire...............................................................2 buc

• camine golire...................................................................3 buc

• hidranti incendiu suprateran............................................6 buc

• reductor de presiune.......................................................1 buc

• subtraversari...................................................................3 buc

• bransamente...............................................................130 buc.

Bransamentele din Gornenti si Malarisca, sunt prevazute cu camine , apometru, robinet si 2,0 m conducta PEHD Dn25mm necesara pentru executia racordurilor.

• deservirea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament ( dupa caz):    Nu e cazul.

• descrierea proceselor de productie ale proiectului propus , in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute , marimea, capacitatea: Nu e cazul

• materiile prime , energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Nu e cazul.

• racordarea la retele utilitare existente in zona: - la reteaua de energie electrica din zona..

• descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei: -  avand in vedere ca organizarea de santier va fi pe amplasamentul lucrarii la finalizare lucrarile de refacere constau in :

- retragerea utilajelor folosite;

- colectare si predare deseuri.

• cai noi de acces sau schimbari a celor existente:

Accesul pietonal si auto se va face , pe drumurile existente.

• resursele naturale folosite in constructie si functionare: nisip , apa si sorturi de pietris pentru turnarea betoanelor necesare pentru realizarea investitiei ( Fundatie rezervor, realizare put colector , etc.)

• metode folosite in constructie / demolare:

Proiectul va fi implementat de catre un agent economic autorizat.

• planul de executie , cuprizand faza de constructie , punerea in somatie , exploatare , refacere si refolosire ulterioara:

Impunerea lucrarilor:- 2023 ,punerea in functiune – 2024.

• relatie cu alte proiecte existente sau planificate: - Nu e cazul.

• detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu au fost studiate si alte variante ale amplasamentului zonei de captare a apei, amplasarea a fost propusa conform contractului de constituire a dreptului de superficie pentru teren.

• alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului ( de exemplu extragerea de agregate , asigurarea unor noi surse de apa , surse sau linii de transport al energiei , cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor): Nu e cazul.

• alte autorizatii cerute pentru proiect: - alimentare cu energie electrica, Securitate la incendiu, Sanatatea Populatiei.

IV. DESERVIREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Nu sunt necesare ; pe locul unde se vor amplasa lucrarile de captare, inmagazinare si retele de aductiune si distributie , nu exista cladiri care sa necesite demolare.

• planul de executie a lucrarilor de demolare si folosire ulterioara a terenului  - Nu e cazul.

• descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului: - Nu e cazul;

• cai noi de acces sau schimbari ale celor existente , dupa caz: - Nu e cazul.

• metode folosite in demolare: - Nu e cazul;

• detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: Nu e cazul;

• alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii ( de exemplu , eliminarea deseurilor): - Nu e cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

• distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei rivind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera , adoptata la Expo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001 cu completarile ulterioare: - Nu e cazul.

• localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit listei monumentelor istorice , actualizata , aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului arhielogic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arhielogic ca zone de interes national, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare :

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia: - Folosinta actuala a terenului este de teren neproductiv;

• politici de zonare si de folosire a terenului: - Conform Certificatului de Urbanism nr.54 / 17.03.2022 eliberat de Consiliul Judetean al Judetului Mehedinti.

• arealele sensibile :  Parcul Geoparcul Platoul Mehedinti.

• Coordonatele stereo 70 ale amplasamentului proiectului , dupa cum urmeaza:

| NR. | X | J | Z | AMPLASAMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 384.158,560 | 304.883,230 | 800,00 | In zona de captura |
| 2 | 382.795,300 | 306.316,710 | 696.02 | In Gospodaria de Apa Gornenti |
| 3 | 379.575,710 | 307.988,870 | 551,70 | In Gospodaria de Apa Malarisca retea |
| 4 | 379.044,320 | 308.304,140 | 506,50 | Cap. Extindere Malarisca Inceput |
| 5 | 378.035,500 | 310.279,670 | 478,98 | Cap.extindere retea Malarisca final |

VI. DESCARCAREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, SI IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

a) protectia calitatii apelor:

• sursele de poluanti pentru ape , locul de evacuare sau emisarul: - Nu e cazul.

Faza de constructie:

In perioada de constructie a proiectului, sursele de poluanti a factorului de mediu apa provenita de la organizarea de santier:

• posibile scurgeri accidentale de lubrifianti sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor si celelalte mijloace de transport folosite in cadrul organizarii de santier;

• constructorul este obligat sa detina materiale absorbante de produse petroliere in caz de poluare accidentala cu astfel de produse;

• statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute: - Nu e cazul.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti , inclusiv surse de mirosuri:

Faza de construire

In perioada de constructie, sursele de emisie a poluantilor atmosferici specific proiectului studiat sunt surse la sol, deschise(cele care implica manevrarea materialelor de constructii si prelucrarea solului) si mobile ( trafic utilaje si autocamioane – emisii de poluanti si zgomot).

Toate aceste categorii de surse din etapa de constructii/montaj sunt nedirijate , considerate surse de suprafata , liniare.

Un aspect important il reprezinta faptul ca materialele de constructie vor fi produse in afara amplasamentului , urmand a fi livrate in zona de constructie in cantitati strict necesare si in etapele planificate, evitandu-se astfel depozitarea prea indelugata a stocurilor de materiale pe santier si supraincarcarea santierului cu material.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local si de nivel redus.

Prin implementarea proiectului nu vor fi alte surse de poluare aer. Exista posibilitatea unei poluari foarte reduse a aerului din emisiile de la utilajele ce vor executa lucrarile propuse.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor din atmosfera:

Faza de constructie:

In perioada de executie a lucrarilor de constructii , pentru evitarea dispersiei particuleleor in atmosfera , se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf, iar materialele de constructie trebuie depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente , acestea vor fi acoperite pentru a nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

De asemenea , pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul transportului , materialele se vor transporta in conditii care sa asigure acest lucru prin stropirea materialului,acoperirea acestuia,utilizarea de camioane cu bene/containere adecvate tipului de material transp[ortat , etc.

Avand in vedere masurile prezentate anterior , nu se estimeaza a fi necesare instalatii pentru controlul emisiilor in cadrul organizarii de santier.

Faza de functionare:

Retinerea /minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatii desfasurate pe amplasament , in timpul functionarii este redus.

c)protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibrafii:

Faza de constructie:

In etapa de constructie, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor anexe in functiune, ce deservesc lucrarile, si de la mijloacele de transport care tranziteaza incita.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

In timpul executiei, la limita lucrarilor se vor realiza nivele de zgomot inferioare dar apropiate de (Leq) 65dB (A), nivele admisibile conform standardelor in vigoare.

Faza de functionare:

In timpul functionarii obiectivului sursele de zgomot si vibratii sunt !imitate, neafectand vecinatatile . Toate echipamentele mecanice vor respecta la functionare limitele impuse de legislatia in vigoare referitoare la nivelul de zgomot, atat in interiorul incintei, cat si la limita acesteia.

- amenajarile si dotarile pentru protecfia impotriva zgomotului si vibratiilor: Nu e cazul

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii – Nu  este cazul

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: - Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, apefreatice si de adancime;

Faza de constructie:

In cadrul lucrarilor de constructii/montaj desfasurate se manifesta un impact fizic asupra solului/subsolului ce consta in lucrarile de terasamente ce urmeaza a fl efectuate (exacavare, nivelare, compactare) pentru infrastructura si retelele aferente.

lmpactul asupra solului/subsolului se mai poate produce si ca urmare a aparitiei unor posibilele scurgeri accidentale de lubre.fianti, carburanti sau substante chimice, datoria functionarii utilajelor si mijloacelor de transport folosite in cadrul organizarii de santier.

De asemenea, gospodarirea incorecta a deseurilor poate duce la poluarea solului, subsolului si apelor freatice.

Faza defunctionare:

Deseurile menajere si asimilabile se vor pastra in containere speciale metalice si/sau din material plastic si in saci din material plastic pana in momentul preluarii pe baza de contract de catre.firme specializate in acest sens.

Natura si speci.ficul procesului tehnologic nu presupune eliminarea de poluanti care poate ajunge in sol sau subsol

lucrarile $i dotarile pentru protecfia solului si a subsolului: - Nu este cazul.

f)protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot.fi afectate de proiect:

Proiectul se va implementa in aria naturala protejata Geoparcul Platoul Mehedinti, in zona de dezvoltare durabila. Terenul este nisipos cu o vegetatie saraca si plante invazive.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protec/ia biodiversita/ii, monumentelor naturii si ariilor protejate: - Nu sunt necesare alte masuri suplimentare pentru protectia biodiversitatii.

g)protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distan/a fa/ii de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradifional si altele;

Nu se afla in raza de protectie a cladirilor inscrise pe lista monumetelor sau a siturilor istorice.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protecfia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public: - Nu este cazul

Masurile specifice de reducere a impactului asupra factorilor de mediu si asezari umane sunt prezentate in continuare:

• este interzisa deversarea apelor uzate rezultate pe perioada constructiei in spatiile naturale(pe sol).

• spalarea mijloacelor de transport specializate va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusive de catre acestia in afara amplasamentului.

• utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului, evitand suprafetele nepavate.

• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora cat si pentru minimazarea emisiilor in atmosfera.

• operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport va fi in sarcina transportatorilor si se va face exclusiv de catre acestia in afara amplasamentului, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 235/2007(privind grstionarea uleiurilor uzate).

Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

-lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a  obiectivelor protejate si / sau de interes public:

Lucrarile de construire nu afecteaza asezarile umane si alte obiective de interes public.

h)  prevenirea	si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legisla/iei europene si nationale privind deseurile), cantitatii  de deseuri generate:

In faza de implementare a proiectului se vor produce urmatoarele tipuri de deseuri:

| Nr.crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Mod de gospodarire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amestecuri beton, boltari, table etc | 17 01 07 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deseu |
| 2 | Materiale plastice | 17 02 03 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deseu |
| 3 | Deseuri menajere | 20 03 01 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deseu |

In faza de exploatare a proiectului se vor produce urmatoarele tipuri de deseuri:

| Nr.crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Cantitati estimate kg/luna | Mod de gospodarire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambalaje plastic | 15 01 02 | 4 | Se predau operatorului |
|  |  |  |  | autorizat pentru colectare deseuri |
| 2 | Ambalaje sticla | 15 01 07 | 2 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deseuri |
| 3 | Ambalaje hartie- carton | 15 01 01 | 3 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deseuri |
| 4 | Ambalaje metalice | 15 01 04 | 1 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deseuri |
| 5 | Hartie si carton | 20 01 01 | 2 | Se predau operatorului autorizat pentru colectare deseuri |
| 6 | De euri biodegradabile | 20 02 01 | 10 | Se face compost |

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:	,

In perioada de executiei se va achizitiona judicios materialele de constructie se vor evita pe cat posibil rebuturile. Deseurile de materiale de constructie vor fi selectate iar deseurile nepericuloase se vor utiliza ca materiale de umplutura pentru alte lucrari. in perioada de functionare se va avea 'in  vedere la achizitionarea produselor evitarea  supraambalarii,

achizitionarea de produse 'in ambalaje reutilizabile.

- planul de gestionare a deseurilor:

Societatea va intocrni un Plan de gestionare a deseuplor pe amplasament prin asigurarea colectarii selective, predarea periodica a de eurilor valorificabile catre societati autorizate i controlul amanuntit al produselor achizitionate/ comercializate, fiind astfel redusa cantitatea de deseuri ce urmeaza a fi eliminata prin depozitare.

i)gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si / sau produse: Nu este cazul

- modul de gospodarire a substanfelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei: - Nu este cazul

Nu se utilizeazii substante sau preparate chimice periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, In special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitafii.

A fost obtinut  avizul Administratiei Parcului Natural Geoparcul Platoul Mehedinti.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fl afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra popula/iei, sanata/ii umane:

In perioada de executie impactul asupra populatiei va fi temporar , discontinuu

- biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate):

Pe amplasament nu au fost identificate habitate si specii de interes comunitar sau cele mentionate in conventiile intemationale si legislatia comunitara si nationala.

- conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, solului:

In timpul constructiei va fi direct pe termen scurt , temporar si negativ nesemnificativ. Pe timpul functionarii nu va exista un impact semnificativ asupra solului.

- folosintelor bunurilor materiale: - Nu sunt afectate prin proiect folosinte si bunuri materiale.

- Calitatii si regimului cantitativ al apei.·

In timpul constructiei se vor lua toate miisurile pentru a nu se depozita materiale pe direct pe sol. In timpul functioniirii nu se vor deversa ape uzate netratate.

- calitatii aerului:

In timpul constructie vor exista emisii de la mijloacele de transport ce vor aduce materialele de constructie pe amplasament cu un impact de scurtii duratii, temporar si reversibil. In timpul functionarii nu va exista impact asupra calitatii aerului.

- climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu eject de sera):

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra climei.

- zgomotelor si vibratiilor:

Sursele de zgomot in activitatea de implementare a proiectului sunt date de activitatile de  constructie. Acestea se vor incadra in prevederile STAS 10009/2017.

In ceea ce priveste vibratile, NU exista motiv ca ele sa se produca pe perioada de implementare a proiectului.

- peisajului si mediului vizual:

Va exista un impact vizual in timpul constructie dar de scurta durata, temporar si reversibil, negativ nesemnificativ - nu sunt lucriiri de amploare.

- patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente: - Nu este cazul .

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv sii negativ):

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung asupra mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra peisajului faunei, florei, calitatii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

extinderea impactului (zona geografica, numarul populafiei/habitatelorlspeciilor afectate):

Se estimeaza ca nu va exista o extindere a impactului in afara proprietatii.

- magnitudinea si complexitatea impactului:

Impactul determinat de lucrarile de construcfie NU sunt de natura sa determine efecte negative permanente pe termen mediu si lung. Se estimeaza ca lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

probabilitatea impactului:

Pe durata de implementare si exploatare a proiectului va fi redusa

- durata, frecven/a fi reversibilitatea impactului:

Impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrarilor de investitie . Dupa finalizarea lucrarilor se estimeaza un impact neutru.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

In perioada de constructie se vor lua masuri de limitare a impactului (manipulare corespunzatoare a materialelor, depozitare selectiva a deseurilor, nu se vor depozita materiale sau deseuri pe malul apei.

- natura transfrontalierii a impactului: Nu este cazul

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotliri i mlisuri prevlizute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Factorul de mediu aer :

lmplementarea proiectului nu va produce emisii care sa influienteze calitatea aerului in zona.

Factorul de mediu apa: - Nu se evacueaza ape uzate

Zgomot si vibratii :

Pe durata executiei lucrarilor se vor lua masuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de praf si zgomot, obligatoriu fiind respectarea normelor,

standardelor si legislatia privind protectia mediului in vigoare (STAS 12574/87, SRI 0009/2017 etc.).

Gestiunea deseurilor:

Deseurile menajere se vor colecta in pubele amplasate in spatiul special amenajat (usor accesibil din interiorul si din exteriorul incintei) si vor fi evacuate periodic conform contractului incheiat de catre beneficiarul prezentei documentatii.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri /programe/strategii/documente de palnificare:

A. Justificarea incadriirii proiectului, dupii caz, in prevederile a/tor acte normative nafionale care transpun legisla/ia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (JED) a Parlamentului European $i a ConsiUului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea $i controlul integral al poluiirii), Directiva 2012118/UE a Parlamentului European $i a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implicii substan/e periculoase, de modifzcare $i ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European $i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicii comunitarii fn domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European $i a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului fnconjuriitor si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind de$eurile $i de abrogare a anumitor directive,si allele). - Nu este cazul.

B. Se va menfiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: - Nu este cazul

X.Lucrari necesare organizarii de santier:

- localizarea organizarii de santier: - Judetul Mehedinti, comuna Podeni., sat Gornenti si Malarisca;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: Lucrarile pentru organizarea de santier vor fi minime si vor cuprinde:

- o platforma de aprovizionare si depozitare a materialelor de constructie, in incinta amplasamentului .

Pe platforma depozitarea materialelor se va face ordonat si ingrijit pentru a se ocupa minimum de spatiu, cu protejarea materialelor care pot fi afectate de intemperii si cu limitarea imprastierii prafului si pulberilor prin acoperirea acestora cu prelata.Utilajele vor avea reviziile la zi pentru un impact minim asupra mediului.

XI.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investifiei, in caz de accidente i/sau la incetarea activitafii, in masura in care aceste informafii sunt disponibile:

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei:

dupa incetarea lucrarii de constructie vor fi efectuate lucrari specifice de redare a amplasamentului la starea initiala,s i anume: evacuarea organizarii de santier (utilajele i echipamentele de constructie, depozitele temporare, toaleta ecologica); curatarea terenului de pamant, nisip si transportarea in zone reglementate; eliminarea deseurilor generate de angajatii de pe santier si deseurile de ambalaje rezultate de la materialele de constructii utilizate;

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

In caz de producerea unor poluari accidentale cu combustibili , se vor indeparta cu ajutorul materialelor absorbante , care vor fi preluate de catre societati autorizate.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalafiei: - Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planuri de situatie cu modul de planificare si utilizarii suprafetelor;formele ale proiectului;planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului ,inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar ( planuri de situatie si amplasamente).

Sunt nominalizate in Borderoul de Piese Desenate

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenfa prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei salbatice, aprobata cu modificari i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile i completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

Proiectul propus este situat fn aria naturalii protejatii Geoparcul Platoul Mehedinti, in Zona de dezvoltare durabila a ariei naturale protejate, Geoparcul Platoul Mehedinti.

Impactul activitiiJii asupra speciilor si habitatelor este nul. Terenul este situat in zona de dezvoltare durabila a parcului si nu este dispus in situ/ Natura 2000.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informafii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

  - bazinul hidrografic al fluviului  Dunarea

  - cursul de apii: denumirea si codul cadastral; Bazin raul Bahna ( XIV.1.21)

  - corpul de apa (de suprafafii si / sau subteran): denumire si cod: - izvor cf. Bahna RW14.1.21.1 – B151

2.Indicarea starii ecologice/potenfialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

Proiectul nu are impact asupra corpurilor de apa subterane si de suprafata.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informafiilor in conformitate cu punctele III-XIV: - Nu este cazul

INTOCMIT,

Ing. Ciurea Dumitru

Prezenta documentaţie conţine:

Parte scrisă ...............       26  pagini

Parte desenată ...........        4  planşe

Documentaţia s-a executat în 3 exemplare, din care:

- 2 exemplare pentru Beneficiar;

- 1 exemplar se găseşte în arhiva proiectantului.

ÎNTOCMIT,

Op. Date Istrate Maria Irina

# Text boxes

# F A Z A

## d.A.