Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi

# ACORD DE MEDIU

Nr.  din .08.2016

PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de S.C. REAL CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în  Bucureşti, str. Splaiul Unirii, nr.168, bl.T1, at.1, ap.102, sector 4, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti cu nr. 4524/05.04.2016, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

„Lucrări de exploatare a nisipului şi pietrişului”

titular: S.C. REAL CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în  Bucureşti, str. Splaiul Unirii, nr.168, bl.T1, at.1, ap.102, sector 4

având amplasamentul: extravilan sat Ostrovu Corbului, comuna Hinova, judeţul Mehedinţi

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

care prevede:

# I.Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

1.Descrierea proiectului:

Amplasamentul propus este constituit din 2 suprafeţe de teren, de formă dreptunghiulară, adiacente primului perimetru (în suprafaţă de 16 800 mp, pentru care a fost emis Acordul de mediu nr.5/28.05.2014 şi Autorizaţia de mediu nr.70/26.09.2014), de o parte (est) şi de alta (vest) a laturilor longitudinale ale acestuia. Terenul are categoria de folosinţă arabil.

Terenul a fost închiriat prin Contractul de locaţiune nr.231/15.02.2016, pe suprafaţa de 25 700 mp, şi se constituie în 2 noi perimetre:

-perimetrul 2: parcela 12, nr. cadastral 594, S= 9 700 mp, teren limitrof primului perimetru, pe latura mare de V

-perimetru 3: parcela 10, nr. cadastral 1127, S= 16 000 mp, teren limitrof primului perimetru pe latura mare de E

Terenul are următoarele vecinătăţi:

-perimetrul 2: N şi S- drum de tarla existent; E- perimetrul 1 (microcarieră existentă, zăcământ exploatat); V- teren agricol proprietate privată

-perimetrul 3: N şi S- drum de tarla existent; E- teren agricol proprietate privată; V- perimetrul 1 (microcarieră existentă, zăcământ exploatat)

Aşezările umane cele mai apropiate sunt Hinova, la aprox. 2 km şi Ostrovul Corbului, la aprox. 1 km.

Accesul la perimetrul de exploatare se face din DN 56 B Hinova-Porţile de Fier II, până în localitatea Ostrovu Corbului, iar apoi pe un drum vicinal existent, pe o distanţă de aprox. 1200 m.

Terenul este situat în aria naturală protejată Blahniţa, ROSPA0011, arie de protecţie specială avifaunistică.

Proiectul propus are ca obiect exploatarea eficientă a zăcământului natural de pietriş şi nisip din zona de extravilan a satului Ostrovu Corbului, în perimetrele temporare de exploatare 2 şi 3, pe suprafaţa totală de 25 700 mp, pe o perioadă de 2-3 ani, funcţie de eşalonarea stabilită de beneficiar pentru obţinerea permiselor de exploatare.

| Perioada | UM | Anul I | Anul II | Anul III | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supraf.totală | mp | 5 700 | 10 000 | 10 000 | 25 700 |
| Supraf. de exploatat | mp | 5 130 | 9 000 | 9 000 | 23 130 |
| Volum geologic util, total extras | mc | 44 631 | 78 300 | 78 300 | 201 231 |
| Pierderi 10%(steril+din transport) | mc | 4 463 | 7 830 | 7 830 | 21 123 |
| Volum geologic comercial extras | mc | 40 168 | 70 470 | 70 470 | 181 108 |

Exploatarea se va face în microcarieră, exploatare la zi, într-o singură treaptă orizontală, descendentă, sub cota terenului, cu grosimea medie de 9,00 m (5,00 – 13,00 m), până la izobata de +36,0 m, considerată vatra microcarierei, deasupra nivelului hidrostatic.

Cota medie a terenului natural în amplasamentul proiectului propus variază între +49,0 m (cota maximă) şi +41,0 m (cota minimă).

Exploatarea se preconizează a se desfăşura eşalonat, pe o perioadă de 3 ani, urmată de 1 an pentru închidere şi refacere a amplasamentului. Se estimează o producţie totală de 181 108 mc. Aproximativ 90% din utilul extras se va încărca în autobasculante şi se va transporta către staţia de sortare. Restul de 10% din volumul anual extras reprezintă pierderi constituite din steril şi pierderi de transport.

Utilajele folosite pentru execuţia lucrărilor sunt:

-excavator şenilat cu cupă inversă de 1,2 – 2,4 mc, pentru dislocare/excavare agregate din depozitul natural

-buldozer cu lamă de 2,5 m sau buldoexcavator, pentru decopertarea suprafeţei de excavare şi împingerea masei miniere excavate în depozite provizorii, precum şi pentru  copertare şi nivelare

-încărcător frontal cu cupă, pentru încărcarea materialului din decopertare şi a agregatelor din depozitele provizorii

-2 autobasculante de capacitate 24 to pentru transportul agregatelor şi al materialului din decopertare

2.Lucrările prevăzute de proiect:

Proiectul prevede lucrări de exploatare a agregatelor minerale, nisip şi pietriş, constând în:

2.1. lucrări de pregătire

-delimitarea perimetrelor prin borne în teren

-trasarea pilierului de siguranţă

-consolidarea căilor de acces existente

-realizarea de rigole de scurgere a apelor pluviale în lungul căilor de acces, inclusiv realizarea de poldere în vederea diminuării efectelor scurgerilor masive de ape pluviale

-decopertarea stratului vegetal pe o grosime de aprox. 0,3 m

-depozitarea solului fertil în spaţii amenajate, în scopul folosirii ulterioare a acestuia la renaturarea terenurilor din microcarieră, după finalizarea lucrărilor de extracţie

-organizare de şantier: microcariera va fi prevăzută cu o construcţie de deservire tip “container”, 1 buc., montată pe o platformă balastată în incintă, la care se ataşează toaletă ecologică, 1 buc.;

-nu se vor realiza alte construcţii subterane sau supraterane: nu se realizează depozit de carburanţi şi nici de explozivi; pentru funcţionarea majorităţii utilajelor se foloseşte motorină, iar pentru unele echipamente de capacitate redusă (generatoare electrice portabile), se foloseşte benzină; carburanţii se vor aproviziona de la staţiile de distribuţie, transportate pe amplasament cu autocisterne, şi distribuite local

-nu sunt necesare reţele de asigurare a utilităţilor:

•apă: procesele tehnologice la frontul de lucru nu necesită folosinţă de apă; apa tehnologică pentru reducerea emisiilor de praf se asigură cu cisterna cu dipozitiv de stropit; apa potabilă se asigură de la fântânile din zonă

•canal: lucrările de extracţie a nisipului şi pietrişului nu generează ape uzate

•energie electrică, energie termică: lucrările în microcarieră se desfăşoară cu utilaje acţionate mecanic

2.2. lucrări propriu-zise de extracţie, stabilite ţinând cont de condiţiile de zăcământ, proprietăţile fizico-mecanice ale zăcământului, ale copertei sterile şi ale rocilor sterile înconjurătoare, nivelul preconizat al producţiei, dotarea existentă cu utilaje şi investiţiile necesare:

-excavarea mecanică a depozitului natural de pietriş şi nisip, prin dislocare mecanică cu excavatorul sau cu buldozerul

-încărcarea mecanică a materialului excavat, cu excavatorul sau cu încărcătorul frontal cu cupă inversă de 1,2 – 2,4 mc, în mijloace de transport

-transportul materialului, cu autobasculante de 24,0 to, prevăzute cu prelată

-taluzarea primară a pereţilor excavaţiei pentru asigurarea stabilităţii terenului

-depozitarea pe treapta finală a sterilului rezultat din intercalaţiile pamântoase între straturile de agregate

Microcariera se prezintă ca o excavaţie cu adâncimea de 9,0 m (5,0 m – 13,0 m) faţă de cota terenului natural, cu taluze înclinate (unghi de taluz general microcarieră 35°), cu unghi de taluz treaptă finală 45°, cota finală +36,0 m şi fundul nivelat cu pantă de 2% pentru scurgerea apelor pluviale.

Parametrii optimi ai treptei de exploatare sunt:

-lungimea medie a platformei de lucru, aprox.65 m

-lăţimea medie a platformei de lucru, aprox.41,5 m

-înălţimea medie a treptei de lucru, aprox.9 m (5,0 m – 13,0 m)

-unghi de taluz general carieră de 30°

-unghi de taluz treaptă finală de  45°

-pilierul de siguranţă, lăţime medie de 5, 00 m, pe toate laturile perimetrului

2.3. lucrări de refacere a terenului

-evacuarea utilajelor şi a construcţiilor provizorii din incinta microcarierei

-evacuarea deşeurilor de orice tip din incinta microcarierei

-nivelarea taluzurilor pilierului de siguranţă la un unghi de 35° - 45°

-aşternerea stratului steril rezultat din intercalaţiile pământoase, în strat uniform pe treapta finală de exploatare

-nivelarea treptei finale a microcarierei la o pantă de 2 – 4% pentru a asigura drenajul apelor pluviale

-copertarea cu sol vegetal a taluzurilor şi a treptei microcarierei; semănarea cu ierburi perene

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Perimetrul de exploatare, format din perimetrele temporare 2 şi 3, este situat pe un teren cuprins în extravilanul satului Ostrovu Corbului, ca teren din domeniul privat, cu categoria de folosinţă „agricol- teren arabil”.

Implementarea proiectului propus presupune îndeplinirea unor cerințe de amenajare și utilizare a terenului din amplasament care constau din:

- scoaterea din circuitul agricol a suprafeței 2,57 ha teren arabil, eșalonat pe o perioadă de 3 ani, pe loturi anuale de mărimea precizată

- schimbarea temporară a categoriei de folosință actuală de la „teren arabil” la „carieră de suprafață”, pentru o perioadă de max. 3 ani (1 an construcție / exploatare + 1(2) ani refacere a mediului), pe fiecare lot anual;

- schimbarea definitivă a categoriei de folosință de la „carieră de suprafață” la „pășune”, pe fiecare lot anual, după recepția lucrărilor de refacere a mediului pe fiecare lot anual.

Terenul din zona adiacentă amplasamentului PP îşi păstrează categorie de folosinţă actuală.

2. Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

- nu este necesară realizarea de noi căi de acces sau schimbări ale celor existente;      accesul la amplasament se face din DN 56 B Hinova-Porţile de Fier II, până în localitatea Ostrovu Corbului, apoi pe un drum vicinal existent, pe o distanţă de aprox. 1200 m

- aşezările umane învecinate sunt situate la distanţă de peste  2 km (Hinova) şi 1 km (Ostrovul Corbului) faţă de amplasamentul ales;

- perimetrul nu este traversat de drumuri publice, conducte de gaze, canalizare publică sau alte tipuri de construcţii de transport;

- amploarea lucrărilor de exploatare este medie; procesul de producţie este relativ simplu şi nu sunt necesare materii prime şi energie în desfăşurarea lucrărilor din carieră;

- activitatea nu necesită asigurarea utilităţilor (apă curentă, curent electric, energie termică): apa potabilă şi pentru uz menajer se asigură din reţeaua publică sau fântâni din zonă, în ambalaje adecvate; pentru nevoi igienico-sanitare, în perioada de pregătire şi funcţionare se prevede toaletă ecologică; apa necesară pentru reducerea emisiilor de praf în perioadele de secetă, în frontul de lucru şi pe drumul de acces se asigură cu cisternă dotată cu dispozitiv de stropit; nu este necesară racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică din zonă; excavarea şi încărcarea în mijloace de transport a agregatelor minerale se execută cu utilaje acţionate  mecanic (excavator, încărcător frontal) iar transportul cu autobasculante;

- activitatea de exploatare ca şi activităţile auxiliare acesteia, pot provoca comunităţii locale un disconfort temporar şi zonal;

- etapa de funcţionare va avea în vedere prevederile permisului de exploatare şi măsurile de prevenire, reducere şi compensare a impactului lucrărilor propuse, rezultate din studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi studiul de evaluare adecvată;

3.Încadrarea în BAT, BREF, după caz: nu este cazul; proiectul se va realiza cu respectarea legislaţiei naţionale de mediu, în vigoare, specifice acestui tip de activitate;

4.Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

-apă: proiectul nu modifică nivelul pânzei freatice din zonă şi nici schimbarea sau eliminarea cursurilor de apă; lucrările de exploatare se desfăşoară deasupra nivelului hidrostatic din zonă; proiectul nu generează surse de poluare a apei;

-aer: în timpul activităţilor desfăşurate în incinta microcarierei, se produce o poluare a aerului cu pulberi/praf, care va fi dispersat de curenţii de aer, pe o suprafaţă mare; se vor impune măsuri şi condiţii pentru reducerea acestora, iar amploarea lucrărilor este medie; de asemenea vor apărea emisii din funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport, dar datorită numărului scăzut de utilaje, activitatea poate fi apreciată ca o sursă generatoare de impact cu o intensitate redusă şi un grad de extindere zonală;

-sol, subsol: cota finală de exploatare a microcarierei este de +36,0 m şi are ca efect deranjarea echilibrului fizico-chimic al mediului geologic (excavaţii); distrugerea vegetaţiei erbacee a solului şi a subsolului; calitatea factorului de mediu sol, în perimetrul de exploatare este modificat esenţial de activităţile directe şi conexe, creându-se forme de relief  artificiale;

-aşezările umane: sunt situate la o distanţă de peste 2 km (Hinova) şi 1 km (Ostrovul  Corbului) faţă de aplasamentul obiectivului, impactul fiind unul redus , zonal şi temporar;

5.Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000, după caz:

-amplasamentul este situat în aria naturală protejată Blahniţa, ROSPA0011, arie de protecţie specială avifaunistică, cu o suprafaţă totală de 43711 ha, declarată parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, prin H.G. nr.1284/31.10.2007 modificată şi completată prin H.G. nr. 971/2011;

-speciile de păsări protejate şi habitatele de interes comunitar sunt întâlnite în zona umedă Hinova-Ostrovul Corbului, cu regim de protecţie specială, declarată rezervaţie prin Hotârarea Consiliului Judeţean. Această zonă se situează în afara amplasamentului proiectului propus la o distanţă de 1,75 km, aceasta fiind zona cea mai apropiată în care sunt îndeplinite condiţiile de habitat pentru speciile de păsări protejate în cadrul ariei de protecţie avifaunistică Blahniţa;

-poluanţii generaţi de proiectul propus au un impact potenţial semnificativ pe un teritoriu restrâns, situat în suprafaţa neprotejată a sitului;

-proiectul propus nu determină diminuarea suprafeţei habitatelor folosite de speciile de păsări protejate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere. Implementarea proiectului nu determină fragmentarea habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar şi nu se produc schimbări în densitatea populaţiilor de păsări protejate.

-pentru proiect a fost emis avizul nr.....................-WWF Programul Dunăre Carpaţi şi nr....................-Societatea Ornitologică Română; Planul de management pentru aria naturală protejată Blahniţa este în curs de elaborare;

6.Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă, etc:

-în zona de amplasare a proiectului propus există alte 3 perimetre în care se desfăşoară activităţi de exploatare nisip şi pietriş, precum şi 1 perimetru pe care se propune o viitoare activitate de extracţie nisip şi pietriş;

-implementarea proiectului propus generează un impact cumulativ cu celelalte proiecte existente şi propuse în zonă, prin majorarea suprafeţei afectate;

-pe suprafaţa afectată nu se va produce neapărat o creştere a nivelului poluanţilor, pe de o parte datorită distanţelor dintre amplasamente care este mai mare decât distanţa de propagare a poluanţilor în atmosferă, iar pe de altă parte şi titularii celorlalte proiecte  au obligația de a aplica cele mai bune tehnologii disponibile şi de a respecta măsurile de reducere a impactului;

-suprafaţa din situl Natura 2000 care va fi pierdută prin implementarea proiectului propus prin cumul cu celelalte proiecte nu este semnificativă faţă de suprafaţa totală a sitului, această diminuare neafectând habitate de valoare conservativ mare, care să influenţeze negativ obiectivele de conservare a ariei naturale protejate şi statutul de conservare a speciilor de păsări protejate şi a habitatelor de interes comunitar;

7.Proiectul nu intră sub incidenţa Convenţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Lega nr.22/2001.

8.Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului demonstrează că, luând în considerare calitatea proiectului propus, condiţiile amplasamentului, procesul tehnologic, calitatea echipamentelor, utilajelor, precum şi măsurile impuse pentru diminuarea şi evitarea afectării factorilor de mediu, impactul este redus, pe plan local;

9.Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor privind: informarea publicului despre solicitarea acordului de mediu, etapele parcurse, deciziile luate; transmiterea informaţiilor relevante către celelalte autorităţi cu atribuţii în aprobarea proiectului; organizarea şedinţelor comisiei de analiză tehnică şi a şedinţei de dezbatere publică.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

Proiectul propus implică folosirea unei tehnologii de exploatare a resurselor minerale specifice carierelor de suprafaţă, în care, atât în perioada de pregătire – construcţie cât şi în cea de exploatare se execută lucrări din acceaşi categorie – lucrări terasiere, respectiv:

- decopertarea statului de sol fertil;

- excavarea şi încărcarea în mijloace auto a extrasului geologic utilizabil; depozitarea provizorie a sterilului,

- transportul cu mijloace auto la beneficiar sau la staţie de sortare aflată în alt amplasament;

- lucrări de amenajare la închiderea microcarierei (taluzare, nivelare, copertare cu sol fertil).

Principalii poluanţi generaţi de proiect sunt:

• Emisii de pulberi:

-sunt generate în timpul lucrărilor specifice de excavare, încărcare în autocamioane şi transport pe drum de pământ (pe drumul de acces când, în timpul transportului curenţii de aer antrenează în atmosferă o parte din particulele de praf existente pe agregatele minerale care se găsesc la suprafaţa încărcăturii, precum şi praful antrenat în atmosferă prin deplasarea mijloacelor de transport pe carosabilul drumului de pământ);

-emisiile de praf sunt particule de pământ necontaminat şi sunt nepericuloase pentru mediu;

-praful se propagă în jurul microcarierei şi de-a lungul drumului de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de cel mult 50 m şi se depune pe iarbă şi frunze în cantitate descrescătoare de la interioarul spre exteriorul acesteia;

-în etapa de construcție (decopertare) și în etapa de închidere (refacere a mediului) suprafața afectată de depuneri de praf este cea din zona carierei, care cuprinde suprafața de excavare, la care se adaugă o bandă cu lățimea de 50 m în jurul acesteia, în care se include și suprafața aferentă pilierului de siguranță; nu sunt afectate suprafețe de-a lungul drumului de acces, deoarece nu se fac transporturi tehnologice, utilajele și mijloacele de transport operând exclusiv pe suprafața de excavare; depunerile praf rezultat din deplasarea mijloacelor de transport la / de la punctul de lucru sunt nesemnificative cantitativ;

-în etapa de exploatare sunt afectate de depuneri de praf, atât suprafața din zona carierei, cât și suprafața limitrofă drumului de acces, bandă cu lățimea de 50 m, situată de ambele părți ale axului acestuia.

• Emisii de noxe chimice: sunt generate de surse mobile – utilajele tehnologice şi mijloacele de transport

-prin arderea carburanţilor în motoarele Diesel se degajă în atmosferă gaze de eşapament, cae conțin: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SO2); compuşi organici volatili (COV), pulberi.

-cantităţile de noxe eliberate în atmosferă depind de: puterea, regimul şi timpul de funcţionare al motoarelor, caracteristicile carburantului folosit, etc.

-dispersia emisiilor de noxe chimice se va produce în incinta perimetrului de exploatare şi de-a lungul drumului de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de 100 – 150 m, concentraţiile de poluanţi reducându-se la jumătate la distanţa de 20 m şi de 3 ori la distanţa de 50 m.

•  Zgomotul şi vibraţiile provin de la surse mobile fiind generat de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul funcţionării. Propagarea undelor sonore se face diferit, în funcţie de mai mulţi factori: distanţa receptorului faţă de sursă, gradul de denivelare a terenului care desparte receptorul de sursă, gradul de ocupare cu obstacole care despart receptorul de sursă etc.

Emisiile sonore se propagă în jurul amplasamentului microcarierei şi de-a lungul drumului de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de 100 – 150 m, intensitatea reducându-se la jumătate la distanţa de de 50 m şi de 3 ori la distanţa de 100 m.

Vibraţiile se înscriu într-o arie cvasicirculară cu raza de 120 – 150 m de la sursă. Tipurile de utilaje tehnologice şi mijloace de transport utilizate nu reprezintă surse semnificative de vibraţii. Posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile microcarierei, este redusă.

• Apa uzată pluvială: este apa din precipitaţii care se scurge pe supafaţa microcarierei, drumuri de incintă etc. Acesta poate fi poluată cu pulberi sedimentabile nepericuloase pentru mediu, formate din pământ natural necontaminat sau particule de pe carosabil împietruit cu agregate naturale cilindrate. Apa uzată pluvială se se infiltrează în mod natural substratul microcarierei.

În mod accidental, apa pluvială poate fi poluată cu produse petroliere sau uleiuri minerale uzate, dacă nu se iau măsuri de decontaminare a solului în cazul producerii unor scurgeri necontrolate.

• De asemenea, proiectul generează deşeuri de tipul:

- deşeuri menajere: sunt generate de personalul deservent al microcarierei, în cantitate de circa 0,25 kg/zi/persoană.

- deşeurile tehnologice: rezulta în procesul tehnologic de exploatare a nisipului și pietrișului sau în urma intervențiilor de urgență la utilajele sau mijloacele de transport din incinta microcarierei  :

- steril rezultat în procesul de excavare (intercalații pământoase în stratul de agregate minerale utile), format din pământ natural necontaminat, până la 5% din extrasul geologic;

- deşeuri metalice, provenite de la executarea unor lucrări neprevăzute de întreţinere şi reparaţie a utilajelor (piese de schimb uzate, consumabile metalice uzate etc.)

- uleiuri minerale uzate, provenite de la utilaje şi mijloace de transport, în cazul reparaţiilor de urgenţă;

- ambalaje diverse provenite de la piese de schimb și altele;

• Factorul de mediu sol, este afectat de implementarea proiectului, după cum urmează:

a) măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implementării acestora:

• factor de mediu apă:

-nu se vor executa operaţii de alimentare cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport, de spălare, revizie şi reparaţii la locul lucrărilor, sau în orice altă zonă a ariei naturale protejate; pentru cazurile speciale, în care acestea totuşi se impun, ele se vor desfăşura pe o platformă amenajată în acest scop, evitând scurgerile accidentale de produse petroliere; se va asigura dotarea cu materiale absorbante pentru intervenţie în astfel de situaţii;

-pe amplasament vor fi montate toalete ecologice pentru muncitorii care-şi desfăşoară activitatea în faza de pregătire a exploatării;

-realizarea de rigole de scurgere a apelor pluviale în lungul căilor de acces, inclusiv realizarea de poldere în vederea diminuării efectelor scurgerilor masive de ape pluviale;

• factor de mediu aer:

-se vor folosi numai utilaje şi a mijloace de transport  în stare bună de funcţionare, cu motoare performante dotate cu sisteme euro de reţinere a poluanţilor şi cu atenuatori de zgomot;

-alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face în cadrul staţiilor de distribuţie carburanţi, sau după caz, pe platformă amenajată în acest scop;

-dotarea punctului de lucru cu cisternă cu apă prevazută cu dispozitiv de stropire pentru diminuarea cantităţii de praf ridicată în atmosferă şi pentru intervenţii în caz de incendiu;

-reducerea vitezei la mijloacele de transport;

• factor de mediu sol:

-lucrările se vor realiza numai în limita perimetrului aprobat, care se va borna în teren; nu se vor ocupa temporar alte suprafeţe;

-suprafaţa de teren destinată pregătirii exploatării va fi cât mai redusă posibil; această suprafaţă va fi impermeabilă (piatră spartă) şi va fi delimitată în spaţii destinate depozitării eventualelor materiale, a deşeurilor, precum şi staţionării utilajelor;

-vor fi prevăzute facilităţi pentru stocarea temporară, controlată, selectivă a deşeurilor, precum şi stoc permanent de produse absorbante pentru pierderile accidentale de produs petrolier;

-stratul de sol decopertat pentru realizarea lucrărilor de extracţie, va fi depozitat corect şi va fi folosit la renaturarea terenului la terminarea investiţiei;

-nu se vor executa operaţii de spălare, revizie şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de transport, la locul lucrărilor; acestea pot cauza scurgeri accidentale de produse petroliere;

• gestionarea deşeurilor:

-solul decapat şi vegetaţia vor fi depozitate separat şi se vor folosi la renaturarea terenului la terminarea investiţiei; celelalte tipuri de deşeuri  vor fi colectate şi  stocate temporar, pe tipuri de deşeuri, în recipienţi şi în spaţii amenajate;

-deşeurile, în afara celor menajere, vor fi ulterior predate societăţilor autorizate pentru colectare şi valorificare/recuperare;

-deşeurile menajere vor fi colectate în recipienţi şi vor fi transportate de către societatea de salubrizare autorizată care operează în zonă;

-se interzice depozitarea necontrolată a oricarui tip de deşeu la locul lucrărilor, pe sol sau în apă, precum şi de-alungul drumurilor de acces;

•) biodiversitate :

-diminuarea zgomotului produs de utilaje şi mijloace de transport, prin  menţinerea în stare bună de funcţionare a acestora şi prin respectarea tehnologiei de lucru; reducerea timpului de funcţionare a utilajelor, evitând suprasolicitarea acestora;

-în scopul limitării depunerilor de pulberi pe vegetaţie se va proceda la transportul acoperit al nisipului şi pietrişului şi la stropirea drumurilor şi a suprafeţelor de lucru;

-realizarea unui management corect al  materialelor şi deşeurilor, utilajelor şi mijloacelor de transport;

-limitarea tăierii vegetaţiei din zona amplasamentului;

-evitarea afectării habitatelor naturale şi semi-naturale

reducerea / reducerea emisiilor de praf în incinta perimetrului de exploatare şi pe drumul de acces se realizează prin aplicarea următoarelor măsuri:

- stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumurilor de pământ, în perioadă de uscăciune;

- adaptarea vitezei de circulație a mijloacele de transport pentru a ridica în atmosferă cantităţi cât mai reduse de particule fine de praf;

- încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.

Măsuri de eliminare / reducerea emisiilor de noxe se referă la:

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- adaptarea vitezei de circulație a mijloacele de transport pe drumul de acces, astfel ca să încadreze în consumul optim de carburanți, care asigură nivelul cel mai scăzut de emisii de noxe chimice în aer.

- controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

Măsuri de reducerea a nivelului de zgomot se referă la:

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- adaptarea vitezei de circulație a mijloacele de transport pe drumul de acces, astfel ca să încadreze în nivelul maxim admis de emisii acustice;

- controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

- 2. măsuri în timpul funcţionării şi efectul implementării acestora

- a) lucrările propuse se vor realiza astfel încât să fie respectate:

- -limita perimetrului aprobat de catre A.N.R.M., delimitat în teren prin borne, fără a se ocupa temporar alte suprafeţe;

- -tehnologia de exploatare specifice pentru microcarieră, exploatare la zi, într-o singură treaptă orizontală, descendentă, cu respectarea parametrilor geometrici stabiliţi;

- -cota de +36,0 m, considerată vatra microcarierei, cu un metru deasupra nivelului hidrostatic al orizontului acvifer;

- -protecţia terenurilor adiacente exploatării;

- -stabilitatea taluzelor exploatării;

- b) privind drumul de acces:

- -întreţinerea în stare corespunzătoare a drumului de acces, cu realizarea, după caz, a lucrărilor necesare în acest scop;

- -curăţarea periodică a sistemelor de colectare a apelor pluviale care se scurg de-alungul drumului de acces şi dirijarea acestora pe cale naturală spre emisar;

- c) privind funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport:

- -menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare, în scopul diminuării zgomotului produs, precum şi pentru a preveni scurgerile accidentale de produse petroliere; dotarea cu materiale absorbante pentru intervenţie în astfel de situaţii;

- -manevrarea adecvată a utilajelor şi mijloacelor de transport, reducerea timpului de funcţionare, evitând suprasolicitarea acestora;

- -activităţile de reparaţie şi de spălare a mijloacelor de transport se vor executa numai în unităţi autorizate în acest scop;

- -dotarea autobasculantelor cu prelate pentru acoperirea încărcăturii în timpul transportului, pentru a diminua cantitatea de praf eliberată în atmosferă;

- d) privind protecţia aşezărilor umane, protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor:

- -se va solicita acordul/acceptul autorităţii publice locale, Primăria Hinova, pentru utilizarea drumurilor de acces;

- -se vor respecta traseele de transport, precum şi un program de lucru, stabilite de comun acord cu Primăria Hinova;

- -se vor asigura reducerea vitezei mijloacelor de transport, diminuarea zgomotului precum şi a emisiilor provenite de la acestea; încărcarea mijloacelor de transport nu va depăşi capacitatea acestora, iar materialul transportat va fi acoperit cu prelate;

- -curăţirea roţilor mijloacelor de transport;

- e) privind managementul deşeurilor:

- -toate deşeurile generate vor fi stocate temporar, pe categorii de deşeuri, în recipiente şi în zone amenajte în acest scop;

- -periodic, deşeurile menajere vor fi preluate de societatea de salubrizare care operează în zonă, iar cele tehnologice vor fi predate societăţilor autorizate pentru colectare;

- -se interzice depozitarea necontrolată a oricarui tip de deşeu la locul lucrărilor, pe sol sau în apă, precum şi de-alungul drumurilor de acces;

- f) privind protecţia ariei naturale protejate:

- -lucrările se vor derula în afara perioadelor de cuibărit;

- -beneficiarul va instrui personalul asupra faptului că sunt interzise orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic,  deteriorarea şi/sau distrugerea habitatelor, florei şi faunei;

- -deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice;

- -uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utilizată;

- -este interzisă perturbarea intenţionată a păsărilor sălbatice în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi migraţie;

- -deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- -comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă, sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat;

- -renaturarea zonelor afectate cu specii tipice autohtone;

- g) privind siguranţa amplasamentului:

- -se vor asigura protecţia terenurilor adiacente exploatării, precum şi stabilitatea taluzelor exploatării;

- -beneficiarul proiectului va întocmi un Plan de monitorizare a lucrărilor, precum şi un Plan de prevenire şi combatere a potenţialelor accidente, a situaţiilor de risc sau a altor situaţii neprevăzute;

- -titularul va întocmi un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale; în situaţia în care se va produce o astfel de poluare se va notifica GNM-Comisariatul Judeţean Mehedinţi şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi;

- 3.măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora

- -lucrările de exploatare a nisipului şi pietrişului au fost propuse pe o perioadă de 2-3 ani; după epuizarea cotei alocate prin permisul de exploatare se impune reintroducerea terenurilor în circuitul productiv prin lucrări de refacere a mediului;

- -se vor executa lucrări de renaturare a amplasamentului prin cultivaţie agricolă sau silvică a terenului liber de sarcini tehnologice, în baza unui Plan de refacere a mediului şi a unui Proiect tehnic, avizat de A.N.R.M. şi A.P.M.Mehedinţi, astfel:

- ●lucrări pregătitoare:

- -demontarea şi evacuarea construcţiilor şi a altor amenajări provizorii de pe amplasament;

- -deşeurile rezultate din această activitate, se vor depozita temporar în locuri amenajate, îngrădite şi se vor transporta ulterior de la locul lucrărilor;

- -aprovizionarea cu materialele necesare cultivării, prevăzute în proiectul tehnic de refacere a mediului (seminţe, arbuşti, etc., după caz);

- ● lucrări de amenajare a terenului şi de refacere a covorului vegetal:

- -amenajarea pilierului de siguranţă prin profilarea taluzurilor la un unghi de 350;

- -nivelarea treptei de escavaţie la o pantă de 2,5 – 5%, pentru a asigura scurgerea apelor pluviale;

- -copertarea cu pământ vegetal din depozitul de sol decopertat, un strat cu grosimea de până la 1 m;

- -refacerea vegeţatiei prin cultivaţie agricolă, respectiv semănătură cu ierburi perene.

- ● lucrări de îngrijire a covorului vegetal:

- -administratea fertilizaţilor specifici, manual sau mecanizat;

- -irigarea de întreţinere şi pentru combaterea efectelor secetei, folosind apă

- adusă cu cisterna din surse din afara amplasamentului;

- -supraînsămânţare în sezonul de vegetaţie următor.

- IV. Condiţii care trebuie respectate

- 1.În timpul realizării proiectului

- a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice:

- -O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare

- -Legea apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

- -Legea nr.262/2009 privind aprobarea OUG 101/2007 pentru modificarea şi completarea  Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004

- -Ordin nr.202/A.N.R.M./2013, nr.2.881/M.M.S.C./2013 şi nr.2.348/M.E./2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi reglementarea modului de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere

- -STAS 10009-88: Acustica Urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot

- -Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

- -STAS 12574-87: Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate

- -Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

- -Legea nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate

- -H.G.nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea H.G.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

- b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului:

- -delimitarea perimetrului aprobat de A.N.R.M. prin montarea de borne în teren; nu se vor ocupa temporar alte suprafeţe;

- -se va solicita acordul/acceptul autorităţii publice locale, Primăria Hinova, pentru utilizarea drumurilor de acces; se va stabili un program de lucru de comun acord cu Primăria Hinova;

- -suprafaţa de teren destinată pregătirii exploatării va fi cât mai redusă posibil; această suprafaţă va fi impermeabilă (beton, piatră spartă) şi va fi delimitată în spaţii destinate depozitării eventualelor materiale, a deşeurilor, precum şi staţionării utilajelor;

- -vor fi prevăzute facilităţi pentru stocarea temporară, controlată, selectivă a deşeurilor, precum şi stoc permanent de produse absorbante pentru pierderile accidentale de produs petrolier;

- -stratul de sol decopertat pentru realizarea lucrărilor de extracţie, va fi depozitat corect şi va fi folosit la renaturarea terenului la terminarea investiţiei;

- -staţia de carburanţi modulară, destinată asigurării de carburanţi pentru utilajele din microcarieră, va fi amplasată pe platformă impermeabilă;

- -montarea la locuri vizibile de panouri avertizoare cu specificarea măsurilor de protecţie a ariei naturale protejate;

- c) condiţii necesar a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier:

- -proiectul nu implică organizare de şantier prin realizarea de construcţii permanente sau temporare; nu se prevede montarea unor instalaţii de prelucrare a agregatelor minerale; în incinta microcarierei nu sunt prevazute spaţii de cazare şi de pregătire a hranei;

- -proiectul prevede amenajarea unei platforme delimitată în spaţii destinate depozitării materialelor, deşeurilor, precum şi staţionării utilajelor; va fi prevăzut un stoc permanent de produse absorbante pentru pierderile accidentale de produs petrolier;

- d) planul de monitorizare a mediului (componente de mediu ce urmează a fi monitorizate, periodicitate, parametrii): pe perioada de pregătire a lucrărilor titularul va urmări:

- -modul de transport, descărcare, depozitare, manipulare a materialelor şi deşeurilor;

- -funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport

- 2. În timpul exploatării

- a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice - se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- -O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare

- -Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

- -Legea nr.262/2009 privind aprobarea OUG 101/2007 pentru modificarea şi completarea  Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004

- -Ordin nr.202/A.N.R.M./2013, nr.2.881/M.M.S.C./2013 şi nr.2.348/M.E./2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi reglementarea modului de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere

- -Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

- -STAS 12574-87: Aer din zonele protejate.Condiţii de calitate

- -STAS 10009-88 : Acustica urbană. Limite ale nivelului de zgomot urban

- -Legea nr. 211/2011  privind regimul deşeurilor

- -H.G. nr.856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive-

- -H.G.nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

- -H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

- -H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare

- -H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

- -Legea nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate

- -H.G.nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea H.G.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

- b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz

- -respectarea limitei perimetrului aprobat de catre A.N.R.M., fără a se ocupa temporar alte suprafeţe;

- -respectarea tehnologiei de exploatare specifice pentru microcarieră, exploatare la zi, într-o singură treaptă orizontală, descendentă, cu păstrarea parametrilor geometrici stabiliţi;

- -exploatarea se va realiza până la cota de +36,0 m, considerată vatra microcarierei, cu un metru deasupra nivelului hidrostatic al orizontului acvifer;

- -se va asigura protecţia terenurilor adiacente exploatării şi stabilitatea taluzelor exploatării;

- -întreţinerea în stare corespunzătoare a drumului de acces, cu realizarea, după caz, a lucrărilor necesare în acest scop; curăţarea periodică a sistemelor de colectare a apelor pluviale care se scurg de-alungul drumului de acces şi dirijarea acestora pe cale naturală spre emisar;

- -menţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare, în scopul diminuării zgomotului produs, a noxelor emise precum şi pentru a preveni scurgerile accidentale de produse petroliere; manevrarea adecvată a utilajelor şi mijloacelor de transport, reducerea timpului de funcţionare, evitând suprasolicitarea acestora;

- -activităţile de reparaţie şi de spălare a mijloacelor de transport se vor executa numai în unităţi autorizate în acest scop;

- -transportul agregatelor minerale se va face cu acoperit, cu autobasculante cu prelate, pentru a diminua cantitatea de praf eliberată în atmosferă;

- -se vor respecta traseele de transport, precum programul de lucru care a fost stabilit de către Primăria Hinova; în perioadele uscate, drumul de acces şi după caz, perimetrul de lucru, vor fi stropite cu apă;

- -se vor asigura reducerea vitezei mijloacelor de transport; încărcarea mijloacelor de transport nu va depăşi capacitatea acestora;

- -curăţirea roţilor mijloacelor de transport;

- -toate deşeurile generate vor fi stocate temporar, pe categorii de deşeuri, în recipiente şi în zone amenajte în acest scop; periodic, deşeurile menajere vor fi preluate de societatea de salubrizare care operează în zonă, iar cele tehnologice vor fi predate societăţilor autorizate pentru colectare;

- -este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea habitatelor, florei şi faunei din interiorul ariei naturale protejate;

- -respectarea Planului de monitorizare a lucrărilor, Planului de prevenire şi combatere a potenţialelor accidente, poluări, situaţii de risc sau a altor situaţii neprevăzute;

- c) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii

- ● aer: -activitatea generează 2 categorii de emisii difuze, fugitive sau accidentale (pulberi, oxizi de azot, compuşi organici volatili, oxizi de carbon, oxizi de sulf ), provenite din decopertare sol, excavare steril, pietriş şi nisip, încărcare, transport, arderea carburanţilor în motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport;

- -conform STAS 12574-87, concentraţia maximă admisă a pulberilor sedimentabile nu va depaşi valoarea de 17 mg/m2 /lună

- ● zgomot: conform STAS 10009-88, valoarea admisibilă a nivelului de zgomot în incinta microcarierei este de 45 dB, iar pentru transportul cu mijloace auto în afara incintei microcarierei este de 65 dB, curba de zgomot Cz60;

- ●  deşeuri: toate deşeurile generate vor fi stocate temporar, pe categorii de deşeuri, în recipiente şi în zone amenajte în acest scop; periodic, deşeurile menajere vor fi preluate de societatea de salubrizare care operează în zonă, iar cele tehnologice vor fi predate societăţilor autorizate pentru colectare/transport/valorificare/eliminare

- d) planul de monitorizare a mediului (componente de mediu ce urmează a fi monitorizate, periodicitate, parametrii) – se vor urmări:

- -parametrii geometrici ai microcarierei;

- -starea terenurilor adiacente exploatării;

- -stabilitatea taluzelor exploatării;

- -calitatea solului fertil decapat;

- -starea drumului de acces;

- -modul de funcţionare al utilajelor şi mijloacelor de transport;

- -evidenţa deşeurilor produse conform H.G. 856/2002 şi anume: tipul deşeului şi codul acestuia, provenienţa, cantitatea produsă, modul de stocare, valorificare, transport şi eliminare

- -nivelului de zgomot la limita incintei - anual

- -realizarea măsurilor din Planul de refacere a mediului şi lucrărilor din Proiectul tehnic de refacere a mediului - anual

- 3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi post-închidere

- a) în conformitate cu Legea nr.85/2003-Legea minelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordinului M.M.G.A.nr.324/2005 comun cu Ordinul A.N.R.M. nr.27/2005 la încetarea activităţii, după epuizarea zăcământului de nisip şi pietriş, beneficiarul va întocmi Planul de refacere a mediului, din care va rezulta Proiectul tehnic de refacere a mediului, avizate de către A.N.R.M. Bucureşti şi A.P.M. Mehedinţi;

- b) titularul de activitate va executa lucrările de refacere şi reabilitare a terenului în vederea utilizării ulterioare a acestuia, prin cultivaţie agricolă sau silvică, conform descrierii de la Capitolul III, pct.3;

- d) componentele de mediu ce urmează a fi monitorizate în această etapă sunt:

- -stabilitatea taluzelor cu ajutorul unor repere topografice;

- -eficienţa lucrărilor de acoperire cu sol, fertilizare şi înierbare;

- -dezvoltarea normală a vegetaţiei plantate;

- -refertilizarea solului şi replantare în zonele în care vegetaţia nu se dezvoltă corespunzător

- V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului la finalizarea lucrărilor, în scopul verificării respectării condiţiilor impuse prin acordul de mediu, verificare finalizată prin întocmirea procesului-verbal de constatare, care va fi însoţit de procesul-verbal de recepţie a lucrărilor.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține  pagini și a fost redactat în 2 exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

p.Director Executiv,

ing.Dragoş TARNIŢĂ

p.Șef serviciu A.A.A.,                                                        Întocmit,

biol.Lavinia MATEESCU                                                   ing.Mariana LUDU