ACORD DE MEDIU

Nr.   din     .2023

DRAFT

Ca urmare a cererii adresate de SC STROESCU CO SRL cu sediul in localitatea Sovarna, comuna Sovarna, judetul Mehedinti, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu 14400 din 20.12.2022, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul ” Extindere si imprejmuire ferma gaini ouatoare Stroescu CO SRL, sat Bistrita, comuna Hinova, judetul Mehedinti”

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.1 pct.17 lit.a) Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte sau a porcinelor avand cel putin 85.000 de locuri pentru cresterea pasarilor de carne, respectiv 60.000 locuri pentru pasari ouatoare

I.2. proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,.

• proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; titularul detine Avizul de Gospodarire a Apelor nr.  emis de ABA Jiu pt.

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Prin proiect se propune mărirea capacității de cazare pentru găini ouă consum, la sol - cod 2 de la 20.000 de capete la 200.000 capete, cu un număr de 180.000 capete.

Amplasamentul este situat in intravilanul si extravilanul localitatii Bistrita, comuna Hinova, identificat prin nr. tarla 199-200, nr. parcele 1, 2, 3, 4, in suprafata totala de 88.058 mp, avand Nr Cadastral 53368, Nr Carte Funciara 53368, rezultat prin alipirea parcelelor.

Se propune construcția a 10 hale (5 module), fiecare hală aferentă unui număr de 18.000 capete si 36.000 capete pe un modul.

Ferma existenta are 2 hale pentru cresterea gainilor ouatoare, cu un nr de 20 000 capete.

	Se propune extinderea fermei prin construcția a 5 module (un modul are 2 hale, o zona comuna si doua anexe) având

•	suprafata unui modul Sc = 5.024,16mp, din care

•	suprafata unei hale Sc = 2.387,40 mp,

•	suprafata zonei comune Sc = 112,56mp si

•	suprafata unei anexe Sc = 34,20mp.

In fiecare hală vor creste un număr de 18.000 capete de gaini.

Investitia consta in:

- ridicarea unui ansamblu construit pentru gaini ouatoare in sistem de crestere la sol, pe asternut permanent, in conditii care sa asigure bunastarea animalelor. Ansamblul construit include spatii distincte pentru sortarea, ambalarea si depozitarea oualor, depozitare stocuri de materiale consumabile, filtru sanitar pentru personal, spatii administrative, alei și imprejmuire; sistem de depozitare, siloz/FNC.

- asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: ansamblu apa, fosa septica, racord la reteaua de energie electrica și transformator;

- filtru si cantar auto.

- construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate, sistem gospodărirea apei;

- achizitionarea de echipamente tehnologice pentru cresterea gainilor ouatoare: echipamente pentru furajarea si adaparea pasarilor, echipamente pentru asigurarea conditiilor de microclimat, instalatie de iluminare;

- achizitionarea de echipamente pentru sortarea, marcarea, ambalarea si depozitarea oualor.

Bilantul teritorial

Extinderea si imprejmuirea fermei de gaini ouatoare se va face pe o suprafata totala de 88058 mp compusa din: cc intravilan -7700 mp, arabil-intravilan-21363mp si arabil extravilan-58995mp scos definitiv din circuitul agricol prin Decizia nr.2/2023

Amplasarea se va face cu retrageri laterale posterioare/fata conform prevederilor codului civil.

POT maximus	= 40%

CUTmaxime propus=0,4%

RHmaximpropus =P/PinalUP+1E

Lucrările necesare pentru realizarea proiectului sunt urmatoarele:

- Excavatii si lucrari de executie fundatii;

-Executarea de elemente structurale si constructii metalice;

-Instalare echipamente

-Finisaje interioare si exterioare;

-Lucrari de instalatii(sanitare,electrice si termice, telefonie);

-Racordare la retele de utilitati.

## Varianta constructiva de realizare

– hale de productie

5 x Module compus din 2 hale, 2 anexe si o zona comuna: suprafata unui modul Sc = 5.024,16mp, din care suprafata unei hale Sc = 2.387,40mp, suprafata zonei comune Sc = 112,56mp si suprafata unei anexe Sc = 34,20mp.

Infrastructura din beton armat, suprastructura este formata din: sistem structural metalic compus din stalpi, grinzi si alte elemente metalice.

Structura

- Fundatii, grinda perimetrala, soclu si pardoseala din beton armat;

- Structura metalica primara din otel, protejata anticoroziv cu grund si vopsea;

- Structura secundara la acoperis si pereti din profile Z, C si L din otel zincat, profilate la rece;

- Panouri sandwich pentru acoperis;

- Panouri sandwich pentru pereti;

- Accesorii de tinichigerie din tabla ambutisata la Abkant, culoare standard;

Infrastructura hala:

fundatii, grinda de fundare si soclu din beton armat beton armat in ipoteza unui teren plat cu adancimea de fundare maxima 120 cm, terasamente hala, platforme interioare cu umplutura compactata din agregate naturale, pardoseala din beton armat cu grosimea de 10 sau 20 cm.

Suprastructura metalica hala este realizata din profile metalice la structura primara, protejata anti-coroziv prin grunduire 40 microni si vopsita 40 microni. Stabilitatea longitudinala a halei este realizata de contravanturi in planul peretilor si al acoperisului. Structura secundara este realizata din profile metalice realizate din otel zincat. Fixarea structurii metalice se realizeaza cu suruburi in santier.

Inchideri exterioare cu panouri sandwich cu izolatie la acoperis cu grosimea de 100 mm –si panouri pereti 80 mm, fixare ascunsa, cu accesorii de tinichigerie incluse (jgheaburi, burlane, colturi, capace coama, capace frontoane, bordaje usi);

– dezinfectoare pentru mijloacele de transport Buc 2 - Dezinfector 3x12 m, Sc 36 mp și cântar auto

– gospodărie de apă – bazin etans vidanjabil

Infrastructura din beton armat, suprastructura este formata din: sistem structural metalic compus din stalpi, grinzi si alte elemente metalice.

– buncăre de stocare furaj – hala de depozitare și sistem automatizat de silozuri (cu sistem FNC- Fabrici de Nutreturi Concentrate).

FNC - 28.21 L x17,56 l x H7/9,35, Sc - 495.37 mp – 1 bucata

Laborator probe cereale: 5 l x10 L x H 2,7/4, Sc 50mp – 1 bucata

Infrastructura din beton armat, suprastructura este formata din: sistem structural metallic compus din stalpi, grinzi si alte elemente metalice.

Sistemul de stocare cereale in silozuri si fabrica de nutreturi combinate, are rolul de a produce furaje pentru hranirea pasarilor in functie de varstele de populare si a cantitatilor necesare de furajare in functie de efectivul pasarilor populate

Sistemul de stocare in silozuri e format in principal de 6 silozuri pozitionate pe 2 randuri.

Incarcarea sistemului se face cu camioane sau remorci de cereale in groapa de primire cereale a sistemului. Din aceasta se face transferal prin sistem de transportor cu lant cu racleti si elevatoare cu cupe, catre sectinea de curatare, operatiune  care se realizeaza printr-un ciur rotativ si sitem de ciclon cu suctie.

Cerealele sunt transferate mai departe prin sistem de transfer cu elevatoare cu cupe si transportoare cu cu lant si racleti pentru a fi incarcate in silozurile de stocare. Silozurile sunt prevazute cu sistem de masurare a temperaturii cerealelor pe nivele de incarcare, sistem de aerare a cerealelor cu gratare in podeaua silozului, sistem de curatare cu snec ballerina a cerealelor ramase din procesul de descarcare a silozurilor. Prin descarcare a silozurilor se pot realiza operatiunile de recirculare a cerealelor intre silozuri, descarcarea cerealelor in camioane sau incarcarea celor 4 silozuri tampon de cereale and sistemul FNC.

Sistemul de silozuri tampon are si posibilitatea de a se incarca dintr-o sursa exterioara, alta decat silozurile de cereale, in cazul in care se opteaza pentru un alt tip de cereale decat cele stocate sau in cazul in care una dintre cerealele folosite se termina si se poate aduce dintr-o sursa externa.

Sistemul de cantarire cereale este format dintr-o cuva cu system de cantarire si calculator in care se face cantarirea consecutive a cerealelor din silozurile tampon si a sroturilor de soia si floarea soarelui, depozitate in buncare speciale. Sistemul are memorat mai multe retete de furaje. Dupa cantarirea tuturor cerealelor si a sroturilor, moara de macinare trage cerealele prin absortie. Dupa macinare, cerealele sunt transferate in buncarul tanpon al mixerului unde se face dozarea a Calciului, si a celor 4 microingrediente. Dupa terminarea procesului de dozaj, toate elementele sunt varsate in mixer si amestecate pana se realizeaza omogenizarea dorita, obtinandu-se astfel furajul.

Furajul obtinut este transferat in catre cele 2 silozuri tampon. Din cele doua silozuri tampon furajele sunt transferate prin sistem de snecuri catre silozurile de capat de grajd al fiecarei hale.

–cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU) – 1 bucata;

Cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU)- 4 l x 4 L x H 2,8, Sc 16mp – 1 bucata

- sală de necropsie - 2 l x 4 L x H 2,8m, Sc 8mp – 1 bucata;

Infrastructura din beton armat, suprastructura este formata din: sistem structural metallic compus din stalpi, grinzi si alte elemente metalice.

– spații de depozitare

Hala de Depozitare soia Sc= 500,11, dimensiuni: 28,48 L x 17,56 l x H 7/9,35 m – 1 bucata;

Hala de Depozitare Frig Sc= 368,4, dimensiuni: 15 l x 24,56 L x H 4,3/6,3m – 1 bucata

Hala de sortare – 15 l x 24,56 L x Sc 368,4 x H 3.3/5,3m – 1 bucata

Infrastructura din beton armat, suprastructura este formata din: sistem structural metallic compus din stalpi, grinzi si alte elemente metalice.

Infrastructura: fundatii, grinda de fundare si soclu din beton armat beton armat in ipoteza unui teren plat cu adancimea de fundare maxima 120 cm, terasamente hala, platforme interioare cu umplutura compactata din agregate naturale, pardoseala din beton armat cu grosimea de 10 sau 20 cm.

Suprastructura metalica hala este realizata din profile metalice la structura primara, protejata anti-coroziv prin grunduire 40 microni si vopsita 40 microni. Stabilitatea longitudinala a halei este realizata de contravanturi in planul peretilor si al acoperisului. Structura secundara este realizata din profile metalice tip Z, C si L, realizate din otel zincat. Fixarea structurii metalice se realizeaza cu suruburi in santier grupa 10.9, 8.8 si 4.8.

Inchideri exterioare cu panouri sandwich cu izolatie la acoperis cu grosimea de 100 mm –si panouri pereti 80 mm, fixare ascunsa, cu accesorii de tinichigerie incluse (jgheaburi, burlane, colturi, capace coama, capace frontoane, bordaje usi);

-Clădirea administrativă asigură urmatoarele spații: birou medic veterinar, sală de mese, birou șef de fermă, filtru sanitar-veterinar. Sediu 10 l x 20 L x H 5,50/6,84m, Sc 200 mp.

Cabina poarta 3 l x 3 L, Sc = 9mp

Filtru: 3 l x 3 L, Sc = 9mp

Infrastructura din beton armat, suprastructura este formata din: sistem structural metallic compus din stalpi, grinzi si alte elemente metalice.

– împrejmuire fermă: cu gard in lungime de 1253.9 ml, cu inaltimea de 2.04 m

– căi de acces din interiorul fermei.

–platforma pentru gunoiul de grajd . Infrastructura din beton armat si alte elemente metalice cu dimensiunile– 20m latime x 40 Lungime - 800mp – 1 bucata;

## Instalatii aferente halelor

### Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa se va face din put forat avand o adancime estimativa de 30,0m adancime, D=200mm, avand un debit estimat de 1,0 l/s. Stratele captate sunt situate in terasa Dunarii. Apa din putul forat va fi pompata cu o pompa submersibila  in rezervor iar din rezervor va fi pompata la consumatori prin reteaua de distributie.

Forajul propus va fi situat în incinta fermei, având următoarele coordonate STEREO 70:

- X = 345957,94 ; Y = 322156,75

Sursa va fi contorizata cu un apometru.

Rezervor de inmagazinare

Pentru a asigura debitul si presiunea necesară pentru alimentarea cu apă a consumatorilor acestui obiectiv, s-a prevăzut un rezervor de apa suprateran avand V=200 mc.

Statie de pompare

Alimentarea cu apă a conductelor şi presiunea necesară este realizata din rezervor prin intermediul unui grup de pompare amplasat în camera tehnica adiacentă rezervorului după cum urmează:

-	reţeaua de alimentare apa rece menajera este deservită de un grup de pompare complet echipat cu colector de aspiraţie, distribuitor de refulare, recipiente cu membrană, presostate, tablou electric şi de automatizare compus din 3 pompe (1  în funcţiune şi 1 rezervă + 1 pompa pilot), cu urmatoarele caracteristici:

Q pompa 1 = 5 l/s, H = 80 mCA.

Q pompa 2 = 5 l/s, H = 80 mCA.

şi o pompă pilot cu Q = 1 l/s, H = 90 mCA.

Statie filtrare si tratare

Apa va fi clorinata in cazul in care in urma analizelor se va impune.

Reteaua de aductiune/distributie

Conducta de aductiune de la putul forat la rezervor este din PP-R, D=50-63mm, L=cca 250m.

Apa este distribuita in ferma, dupa cum urmeaza:

- retea de apa pentru alim cu apa a fermei L=1300 ml si diametrul dn 32 mm

Evacuarea apelor uzate

Din activitatea fermei rezultă apă uzată tehnologica si apă uzata menajeră.

Apa uzata tehnologica, rezultata de la spălarea halelor de producţie, ajunge în bazine etans si de aici sunt vidanjate. Apă uzată menajeră, provine de la sediul fermei si statia sortare oua.Nu se fac evacuari de ape uzate in receptori naturali.

Apele uzate menajere de la grupul sanitar de la statia de sortare si de la cladirea administrativa se colecteaza si se descarca in doua bazine etans vidanjabile avand V=5mc respectiv V=10mc, prin conducte din PVC-KG, avand D=125mm, L=aprox 45m.

Apele uzate rezulate de la spalarea halelor betonate vor fi colectate in 6 bazine etans vidanjabile, avand fiecare un volum V=5mc, prin conducte din PVC-KG, avand D=160mm, L=aprox 200m.

Apa uzata tehnologica si apa uzata menajera, sunt dirijate in bazine etans vidanjabile, de unde sunt vidanjate de firma autorizata pentru a fi transportate si epurate in statie de epurare. Apele pluviale se infiltreaza in sol

Instalatiile electrice

Obiectivul se va alimenta cu energie electrica din reteaua de medie tensiune aflata in vecinatate, printr-o statie de transformare care va alimenta un tablou electric general. Se vor achiziționa un transformator cu putere instalată de 630 kW și un generator cu o putere de 200 kW.

Instalare echipamente

In halele de adapost vor fi instalate urmatoarele echipamente:

- Sistem adapare:

- Sistem furajare

- Sistem ventilație si răcire

- Sistem iluminat

- Sistem colectare oua

- Evacuare dejecții

- Sistem monitorizare

Descrierea fluxului tehnologic a fermei de crestere a gainilor ouatoare

Fiecare hală de crestere a gainilor ouatoare va avea o capacitate de 18.000 de păsări (un modul avand 36.000  capete), asigurând o capacitate totală medie a fermei de 160.000 ouă/zi.

Ciclul productiv are o durata de aprox. 64 de saptamani (15 luni), din care:

-	perioada de acomodare a pasarilor: aprox. 2 saptamani;

-	perioada productivă: 59 saptamani;

-	perioada pentru curatenie, dezinfectie, repaus sanitar: 3 saptamani.

Procesele de productie din ferma sunt:

- popularea fermei.

Se va face cu gaini rase usoare la varsta de 16-18 saptamani, care vor fi achizitionate de la societati specializate in furnizarea de material biologic.

Din momentul mutarii in noua hala, puicutele traverseaza o perioada de acomodare de 1-2 saptamani. In aceasta perioada se va asigura cresterea treptata a perioadei de lumina care stimuleaza ouatul, hranirea echilibrata proteino-vitamino-minerala corespunzatoare perioadei de acomodare la noile conditii de crestere.

Inceperea ouatului este un moment fiziologic care poate fi reglat, tinand seama de varsta si de greutatea corporala a pasarilor, atat prin influenta furajului, cat si a programului de lumina.Dupa cele 2 sapatamani necesare pentru acomodare, gainile ouatoare vor deveni productive. Ciclul de ouat al gainilor este de 57-61 saptamani incepand cu saptamana 18 de viata.

- Cresterea gainilor ouatoare

Procesele sunt controlate de către un calculator de process, asigurând tehnologii noi și automatizate.

Furajarea. Se face depozitarea furajului pentru fiecare hala cu furaj specific varstei pasarilor populate in hala. Depozitarea furajelor se face în silozurile cap de hală.

Transportul furajelor din siloz la sistemul de furajare se face printr-un snec flexibil, care asigură transferul acestora în mod automat. În situații de urgență, se poate face încărcare mecanică a furajelor.

Furajarea pasarilor se face prin sisteem de furajare cu farfurii speciale pentru gaini ouătoare. Sistemul are buncar de capat pentru incarcare cu furaje, sistem de transport prin teava cu snec si motor cu limitator de nivel pe ultima farfurie.

Adapare. Adaparea pasarilor se face prin sistem cu nipluri pentru pasari. Apa furmizata in sistemul de adapare trece prin sitemul de preparare apa prevazut cu regulator de presiune,filtru si system de dozera medicatie.

Ventilatia in hala. Se realizeaza prin ventilatie tunel cu ventilatoare de capat cu viteza variabilă si viteza fixa. Admisia aerului se face prin clapete laterale si obloanele galvanizate din fata fagurilor de racire. Calculatorul de climă al halei controleaza ventilatia in functie de greutatea pasarilor, temperatura din hala, umiditatea din hala si temperatura de afara.

Ventilatorul variabil se va ajusta in functie de volumul necesar de evacuat. Ventilatoarele fixe vor porni crescand progresiv ventilatia pana se ating paramentrii necesari bunastarii pasarilor.

Admisiile laterale sunt deschise progresiv de catre calculator in functie de volumul de aer care este evacuat de catre ventilatoarele de capat, prin masurarea depresiunii realizate in hale cu scopul de a realiza un flux linear de aer pana in centru halei si viteza necesara a aerului necesar realizarii confortului pasarilor.

Clapetele galvanizate se deschid la ventilatia de vara pentru a realiza schimbul de aer necesar temperaturilor ridicate. Daca temperature creste peste 28C atunci se porneste pompa de apa pentru a realiza umidificarea fagurilor de raciere si a creste umiditatea aerului ce se intruce in hala, realizandu-se o scadere de temperature de pana la 5C.

Sistemul de ventilație asigură și gestiunea emisiilor de CO2, asigurând standardele de bunăstare. Realizarea unor hale care să asigure un spațiu mai mare de 9 pasari/mp de suprafata utila asigură și menținerea ventilației la standarde, dar și calitatea aerului în norme.

Cuibarul automat. Este construit cu balcon si cuibare de ouat pentru pasari. Sistemul are cuibare asezate pe doua etaje pentru a asigura suprafata necesare de cuibar numarului de pasari cu care s-a populat si a reusi sa colecteze un maxim de oua și a reduce pierderile din punct de vedere calitativ.

Cuibarul e prevazut cu covorase pt a astenut pasari si curatare, sistem de expulzare pasari prin care se expulzeaza pasarile periodic pentru a elibera cuibarele de pasari care vor sa ocupe mai mult si nu mai lasa loc celorlalte pasari.

Balconul este realizat din podea perforata si cu inclinatie. Prin podeaua perforată dejectiile cad si se depoziteaza pe toata durata ciclului productiv, asigurând un mediu propice.

Inclinatia este necesara pentru a avea acces la cuibare. Balcoanele au suprafa calculate ca sa ramana suprafata libera de 30% din suprafata totala.

Oulale sunt colectate pe banda de colectare oua a cuibarului si sunt transportate periodic catre capatul cuibarului pentra a fi preluate de catre banda de transfer oua catre masina de sortat.

Transferal oualelor se face cu 2 benzi, una pe fiecare parte, fiecare deservand cate 5 hale.

Masina de sortat oua. Se realizeaza operatia de verificare ovoscopica a oualelor si extragerea manuala de catre operator a oualelor cu defecte. Dupa operatia de selectare se face sortare electronica a oualelor pe marimi. Masina este prevazuta cu 4 linii automate ppt a realiza sortarea pe patru marimi si doua linii de preluate manuale. Pe liniile automate se poate realiza sortarea oualelor pe marimi diferite sau aceleasi marimi in functie de volumul oualolor si varsta pasarilor. Setarea mărimilor se va face prin intermediul calculatorului.

In spatiul de sortare/ambalare/depozitare/livrare oua are loc o prima procesare a oualor de consum.

Astfel, ouale se sorteaza pe clase de greutate:

	S (oua mici, cu greutatea sub 53 g)

	M (oua medii, cu greutatea intre 53 si 62,9 g)

	L (oua mari, cu greutatea intre 63 si 73,9 g)

	XL (oua foarte mari, cu greutate peste 74 g)

Marcarea oualor se va face respectand conditiile de inscriptionare a oualor in vederea comercializarii, prevazute in normele europene, devenite obligatorii si pe teritoriul Romaniei.

Pe oua se vor aplica o serie de marcaje distinctive:

	data ambalarii sau, in cazul oualor neambalate, data clasificarii,

	categoria de calitate,

	categoria de greutate,

	un cod care sa identifice unitatea producatoare.

Pentru ambalarea oualor se vor folosi cofraje de 4-6-10-20-30 ouă, în functie de cererea de pe piață, asigurând o adaptabilitate crescută în relația cu clienții.

In cazul ambalajelor, pe suprafata exterioara vor fi indicate, cu caractere vizibile si lizibile: numele si adresa intreprinderii, categoriile de calitate si greutate.

S-a prevazut un depozit frig care sa asigure conditiile specifice necesare pastrarii produselor in cele mai bune conditii, respectand normele sanitar-veterinare si legislatia in vigoare.

Depozitarea temporara a oualor se va face intotdeauna in spații frigorifice, care asigura o temperatura constanta.

Livrarea oualor se face direct catre beneficiari - magazine alimentare sau unitati de alimentatie publica sau catre distribuitori en-gros, in functie de contractele aflate in executie.

Sistemul FNC

Sistemul de stocare cereale in silozuri si fabrica de nutreturi combinate, are rolul de a produce furaje pentru hranirea pasarilor in functie de varstele de populare si a cantitatilor necesare de furajare in functie de efectivul pasarilor populate. Sistemul de stocare in silozuri e format in principal din 6 silozuri pozitionate pe 2 randuri.

Incarcarea sistemului se face cu camioane sau remorci de cereale in groapa de primire cereale a sistemului. Din aceasta se face transferul prin sistem de transportor cu lant cu racleti si elevatoare cu cupe, catre sectinea de curatare, operatiune care se realizeaza printr-un ciur rotativ si sitem de ciclon cu suctie. Cerealele sunt transferate mai departe prin sistem de transfer cu elevatoare cu cupe si transportoare cu cu lant si racleti pentru a fi incarcate in silozurile de stocare. Silozurile sunt prevazute cu sistem de masurare a temperaturii cerealelor pe nivele de incarcare, sistem de aerare a cerealelor cu gratare in podeaua silozului, sistem de curatare cu snec ballerina a cerealelor ramase din procesul de descarcare a silozurilor. Prin descarcare a silozurilor se pot realiza operatiunile de recirculare a cerealelor intre silozuri, descarcarea cerealelor in camioane sau incarcarea celor 4 silozuri tampon de cereale and sistemul FNC.

Sistemul de silozuri tampon are si posibilitatea de a se incarca dintr-o sursa exterioara, alta decat silozurile de cereale, in cazul in care se opteaza pentru un alt tip de cereale decat cele stocate sau in cazul in care una dintre cerealele folosite se termina si se poate aduce dintr-o sursa externa.

Sistemul de cantarire cereale este format dintr-o cuva cu sistem de cantarire si calculator in care se face cantarirea consecutiva a cerealelor din silozurile tampon si a sroturilor de soia si floarea soarelui, depozitate in buncare/spatii speciale.

Sistemul are memorat mai multe retete de furaje. Dupa cantarirea tuturor cerealelor si a sroturilor, moara de macinare trage cerealele prin absortie.

Dupa macinare, cerealele sunt transferate in buncarul tanpon al mixerului unde se face dozarea a Calciului, si a celor 4 microingrediente. Dupa terminarea procesului de dosaj, toate elementele sunt varsate in mixer si amestecate pana se realizeaza omogenizarea dorita, obtinandu-se astfel furajul.

Furajul obtinut este transferat in catre cele 2 silozuri tampon. Din cele doua silozuri tampon furajele sunt transferate prin sistem de snecuri catre silozurile de capat de grajd al fiecarei hale

II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

- proiectul se va amplasa la distanta considerabila fata de zonele locuite

Vecinatatile proiectului propus sunt:

-	E siV-parcele libere exploatate agricol;

-	N-zona rezidentiala la aprox.290m

-	NV-zona rezidentiala la aprox.760rn

-	SE-zona rezidentiala la aprox.870m,sat Bistrita

-	S-parcele libere exploatate agricol;

- Perimetrul proiectului nu se suprapune cu arii naturale de interes comunitar, ci

se afla in vecinatatea ANPIC ROSPA 0011 Blahnita, la o distanță de 3,3 km de limita ROSPA0011; fara a periclita integritatea ariei intrucat terenul proiectului nu reprezintă habitat de reproducere, hrănire sau odihnă pentru speciile de păsări protejate de ROSPA0011 Blahnița

- Terenul propus pentru extindere ferma are categoria III de calitate- neproductiv, fiind scos definitiv din circuitul agricol

- Din punct de vedere hidrogeologic in zona de studiu stratele acvifere de

adâncime sunt cantonate în formaţiuni ponţiene, situate sub adâncimile de 40-50 m si nu prezintă interes economic fiind constituite în general din argile nisipoase şi cu rare intercalaţii de nisipuri fine

• motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică și de amplasament;

Alternativa privind amplasamentul,:

•	terenul propus pt realizarea proiectului apartine tituarului,

•	accesul la teren se face usor, printr-un drum existent asfaltat,

•	distanta fata de prima locuinta este de 290 m iar fata de localitatea Bistrita este la cca 870 m,

•	faptul ca nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar sau cu situri arheologice; proiectul se afla in vecinatatea ANPIC ROSPA0011 Blahnita, fara insa a avea un impact asupra speciilor sau habitatealor pentru care a fost desemnat situul

Alternativa tehnologica se refera la varianta privind sistem de creștere a găinilor ouătoare, s-a ales varianta de crestere in sistemul alternativ la sol

Principalele motive care au stat la baza alegerii, sunt urmatoarele:

o	Activitatea din ferma va fi monitorizata prin sistemele automate de urmare a proceselor tehnologice. Echipamentele sunt dotate cu senzori multipli si racordate la un calculator central care controleaza furajarea, adaparea, managementul dejectiilor, ventilatia, programul de lumina, temperatura, umiditatea

o	La sistemele de crestere libera pe sol se recomanda pastrarea dejectiilor in hala pe toata durata ciclului (15-16 luni) si eliminarea lor intre ciclurile de ouat.

o	Dejectiile se elimina intre cicluri, dupa depopularea halei, direct in mijloacele de transport, pentru imprastiere pe teren sau valorificare prin sisteme de transformare a dejectiilor in ingrasaminte

o	Dejectiile solide se colecteaza sub platforma de plastic pe care stau gainile. Se strang pe toata perioada unui ciclu de productie (de 70-80 saptamani) intr-un strat gros de cca. 50-60 cm. La sfarsitul perioadei de productie se scot manual, se depoziteaza pe platforma de 800 mp si/sau se incarca direct in remorcile cu care se transporta pe terenurile agricole fiind utilizat ca ingrasamant organic natural sau valorificata de operatori specializati.

o	Apele tehnologice rezultate in urma spalarii halelor se colecteaza in bazinele vidanjabile si se imprastie cu vidanja printr-un sistem de stropire pe terenurile agricole ale titularului, pentru care a intocmit Studiu Agropedologic;

Alternativa de proiectare se refera la variante de amplasare a platformei de dejecții.

•	S-a ales varianta de amplasare a platformei de dejectii in partea de vest a amplasament intrucat directia predominanta a vantului este dinspre NV-spre SE iar eventualele emisii de miros sa ramana in interiorul fermei si sa nu afecteze zona de locuinte

• încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile

Tehnicile adoptate prin proiect in comparatie cu concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor (Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017) sunt

- Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate

- Reducerea la minimum a consumului de apă prin utilizarea unor tehnici cum ar fi curățarea prealabilă (de exemplu curățarea mecanică uscată) și curățarea la presiune ridicată

- Tehnici de utilizare eficientă a energiei

a) Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora,

b) Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor.

c) Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic: utilizare surse de iluminat LED, permiterea patrunderii luminii naturale.

d) Utilizarea unei ventilații naturale: Ventilatie naturala prin clapete de admisie amplasate pe pereti laterali. Pe timpul conditiilor meteorologice cu temperaturi ridicate, sunt utilizate ventilatoare.

➢ Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri

a) Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/fermă și receptorii sensibili. Distanta pana la prima locuinta este de 300 m.

b) Acoperirea dejecțiilor solide în timpul depozitării.

c) Compostarea dejecțiilor solide.

➢ Tehnici de reducere a emisiilor provenite din depozitarea dejecțiilor solide

a) Depozitarea dejecțiilor solide pe o platforma betonata echipată cu un sistem de scurgere și un rezervor de captare a scurgerilor ( bazin vidanjabil)

b) Acoperirea grămezilor de dejecții solide.

➢ Tehnici de prelucrare a dejecțiilor animaliere în cadrul fermei

In cadrul fermei nu se prelucreaza dejectii. Ele sunt depozitate temporar pe platforma de dejectii, pentru stabilizare cca. 4,5 luni, si transportate pe terenuri agricole, fiind utilizate ca fertilizant natural.

• respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională;

Se vor respecta:

- Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive – transpusă prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 92/2021 din 19 august 2021

privind regimul deşeurilor

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului care transpune în legislaţia naţională

prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008

- Legea Apelor nr. 107/1996

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi

repararea prejudiciului asupra mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 249/2013, cu completările şi modificările ulterioare, prin adoptarea Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.

- Legii nr.86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie,

participarea publicului la luarea deciziei şi accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000

- ;

• cum răspunde/respectă zonele de protecție sanitară, obiectivele de protecție a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.;

.

• compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000;

- nu va exista un impact asupra biodiversitatii intrucat Terenul proiectului nu reprezintă habitat pentru speciile de păsări protejate de ROSPA0011 Blahnița si nu reprezinta habitat de reproducere, hrănire sau odihnă pentru speciile de păsări protejate de ROSPA0011 Blahnița.

- hrana pentru pasarile din ferma este stocata in silozuri inchise iar distribuirea se face prin sistem inchis de conducte, astfel incat activitatea fermei nu va putea influenta speciile de păsări protejate din ROSPA0011 Blahnița situata la o distanta de 3,3 km fata de amplasamentul proiectului

• luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate.

Evaluarea impactului asupra solului

- Impactul indirect asupra solului se manifesta prin depunerea substantelor poluante (SO2 si Nox) din precipitatii

- Impactul asociat acestor surse este unul negativ, direct si indirect, pe termen scurt, local ,reversibil, de intensitate mica si probabilitate mica

Evaluarea impactului asupra apei

-Impactul generat de apele uzate rezultate din activitatea de construire este redus, avand în vedere ca sunt utilizate toalete din incinta fermei existente iar apa uzata  este evacuata cu operatori economici autorizati.

-Impactul asupra apei subterane este nesemnificativ.

-In situatii accidentale, de deversare carburanti si lubrifianti pe sol prin infiltratii pluviale, impactul asupra apei subterane va fi negativ, indirect si minor

Evaluarea impactului asupra aerului

-In etapa de construire este datorat activitatilor desfasurate in zona de lucru (trafic utilaje, lucrari de excavatie, incarcare  descarcare materia le).Impactul este direct, negativ de intensitate mica manifestandu-se local in zona de lucru si va inceta odata cu finalizarea lucrarilor. Probabilitatea de aparitie a impactului este mica

- În etapa de functionare, emisiile de gaze metabolice și alte gaze (amoniac, metan, oxizi de azot, NOx, CO2, H2S, pulberi, CO) din diverse surse cum ar fi: procesele metabolice ale animalelor, managementul dejecțiilor, manipulări. Impactul este  negativ direct de intesitate mica, local, temporar, probabilitate mica de aparitie

Impactul cumulat

a fost analizat impactul cumulat al celor 2 hale existente cu al celor 10 hale ce urmeaza a fi construite.

Principalele efecte cumulative identificate, se manifesta astfel:

Etapa de construire

-Cresterea concentratiilor emisiilor in aer in zona;

-Cresterea nivelului de zgomot si vibratii.

Etapa de functionare

-Calitatea apelor subterane poate fi afectate prin infiltrații de ape pluviale sau dejecții care schimbă starea de calitate a freaticului, în special cu privire la conținutul în azot.

- Impactul cumulat in timpul functionarii in conditii normale este negativ minor insa in situatii anormale de desfasurare a activitatii in care toate halele genereaza emisii de gaze (amoniac, hidrogen sulfurat) in acelasi timp, impactul va fi negativ moderat.

Etapa de dezafectare

Impactul cumulat in etapa de construire respectiv dezafectare a instalatiei este negativ, direct cu extindere locala, reversibil, pe termen scurt, cu potential mare de aparitie si intensitate mica.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului și măsurile pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Concluzii RIM :

- Calculul indicelui de poluare globala – Metoda Rojanski efectuat pentru 5 factori de mediu: apă, aer, sol - subsol, vegetație - faună, aşezări umane este

I.P.G. = 1,67

In concluzie, în perioada de implementare a proiectul ” Extindere si imprejmuire ferma gaini ouatoare Stroescu CO SRL, sat Bistrita, comuna Hinova, judetul Mehedinti”, mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile în condiţiile aplicării planului de măsuri privind protecţia factorilor de mediu

- Evaluarea impactului asupra mediului nu a identificat efecte cu impact major pentru factorii de mediu.

- prin tehnologia de exploatare adoptată, aplicând cele mai bune tehnologii diponibile (BAT), se va reduce semnificativ impactul asupra mediului, creând premizele unei dezvoltari sustenabile.

Concluzii SIS:

•Calitatea de fond a aerului a aratat concentratii ale amoniacului si pulberilor in suspensie mult sub CMA pentru zone protejate rezidentiale.

•S-au estimat concentratiile noxelor specifice in cazul functionarii fermei extinse. Pentru distanta evaluata (0-1500 m), concentratiile estimate ale amoniacului si pulberilor in suspensie de la hale si de la platforma de dejectii se situeaza mult sub CMA pentru timpul de mediere de 24 ore.

•Indicii de hazard calculati pe baza masuratorilor de noxe specifice fermelor avicole nu depasesc valoarea 1, ceea ce indica improbabilitatea unei toxicitati potentiale asupra sanatatii grupurilor populationale a substantelor evaluate.

•Rezultatele obtinute privind dozele de expunere si aportul zilnic calculate la concentratii ale amoniacului estimate in zona fermei de gaini ouatoare privind imisiile arata ca nu se vor produce efecte asupra starii de sanatate.

•Factorii de disconfort (miros) sunt indicatori subiectivi si nu se pot cuantifica intr-o forma matematica care sa permita o evaluare de risc. Mirosurile vor putea fi prezente in conditii de calm atmosferic si de asemenea in aval de ferma spre localitatea Bistrita (curenti de aer dominanti).

• măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibrații, radiații, deșeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural și istoric, resurse naturale etc.) și efectul implementării acestora;

APA:

- Se va întocmi Planul de prevenire a poluarilor accidentale

- În cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi, lubrifianţi), în vederea limitării şi înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul şi depozitarea temporară în organizarea de şantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare

AER :

- Folosirea de utilaje periodic verificate tehnic, de generaţie recentă, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanţilor

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor

- dotarea cu mijloace tehnice de interventie în caz de  incendiu ,substante de stingere si accesorii

- interzicerea executarii oricaror lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa în apropierea materialelor inflamabile. Acestea vor fi executate de catre personal special instruit si dotat pentru executarea acestor tipuri de lucrari

SOL - Se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru vehicule;

- Se va evita poluarea solului cu uleiuri si carburant prin asigurarea functionarii corespunzatoare a utilajelor si efectuarea operatiilor de întretinere în spatii special destinate;

- evitarea amplasarii directe pe sol a materialelor de construire si a deseurilor rezultate în urma lucrarilor;

- deseurilor generate în urma lucrarilor, precum si a celor de tip menajer vor fi colectate în recipiente corespunzatoare, în spatii special amenajate;

SANATATE UMANA

•Protectia si semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranta în perimetrul lucrarilor;

•interzicerea accesului în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate;

•limitarea traseelor din zonele locuite de catre utilajele si autovehiculele cu mase mari

• măsuri în timpul exploatării și efectul implementării acestora;

APA

•aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra apei: tehnici de gestiune a dejecțiilor;

•Rețelele de canalizare și platforma de dejecții vor fi verificate periodic în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri;

•Toate categoriile de deșeuri vor fi corect gestionate, pentru a se elimina posibilitățile de scurgere a levigatelor;

AER

•Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra aerului: tehnici de gestiunea dejecțiilor; tehnici nutriționale;

•Aplicarea codului de bune practici agricole la împrăștierea pe sol a dejecțiilor;

MIROS

•respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii gainilor ouatoare;

•Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros;

•Respectarea programului de eliminarea dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în adăposturi

•Planificarea activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenire a răspândirii mirosului la distante mari.

Gospodarirea dejectiilor

-se recomanda pastrarea dejectiilor in hala pe toata durata ciclului (15-16 luni) si eliminarea lor intre ciclurile de ouat, dupa depopularea halei, direct in mijloacele de transport, pentru imprastiere pe teren sau valorificare prin sisteme de transformare a dejectiilor in ingrasaminte.

-Se va construi o platforma dedicata pentru managementul deseurilor, cu o suprafata de 800 m2, care sa asigure depozitarea pana la valorificare a acestora in conditii de siguranta pentru mediu, eliminand riscurile de poluare.

- dejectiile vor fi transportate cu mijloace de transport cu benă închisă

-Apele de spalare din bazinele vidanjabile se imprastie cu vidanja printr-un sistem de stropire de catre operatorul de servicii cu care beneficiarul are contract de prestari servicii.

-Cadavrele de pasari si deseurile de oua sparte vor fi colectate separat in recipienti speciali si depozitate temporar intr-o echipament frigorific. Cadavrele vor fi preluate periodic sau pe baza de comanda de catre operatorul autorizat cu care beneficiarul are contract.

-Deseuri de fiole goale de vaccinuri - se colecteaza de catre medicul veterinar si se elimina de catre acesta in baza contractului existent intre cele doua unitati.

-Deseurile menajere rezultate din activitatile administrativ-gospodaresti se vor colecta in pubele si se vor preda operatorului de salubritate din zona.

-Se va aplica reciclarea selectiva a deseurilor. Va fi amenajata o zona distincta pentru depozitarea pubelelor.

-Se interzice stocarea gunoiului pentru o perioada mai mare de 7 zile.

Sanatate umana

Obiectivul analizat poate fi construit si functiona pe amplasamentul propus de 180000 locuri (200000 locuri cu ferma existenta), cu respectarea conditiilor de mai jos.

	Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului.

	Nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide (dejectii, ape reziduale, solutii medicamente) rezultate din procesul tehnologic.

	0 atentie deosebita se va da colectarii, evacuarii si distrugerii sau valorificarii cadavrelor de pasari.

	Hranirea corespunzatoare a pasarilor, fara excedent de proteine, in vederea reducerii emisiilor si imisiilor de amoniac.

	Se va intocmi un plan de gestionare a mirosurilor

	Se impune monitorizarea concentratiilor amoniacului si pulberilor in suspensie la receptorii umani din zona de locuinte situate la N (280 m) si la limita intravilanului localitatii Bistrita (aprox. 890 m), semestrial timp de un an.

• măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora.

In cazul luarii deciziei de inchidere a amplasamntului, dezafectarea se va face în baza unui proiect de dezafectare care va avea ca scop inclusiv prevenirea emisiilor de pulberi.

      - măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora:

-nu este cazul, proiectul nu afecteaza ariile naturale de interes comunitor

IV. Condiții care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în avizul de gospodărire apelor cu nr.    din data de      emis de ANAR ABA Jiu Craiova

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (naționale sau comunitare), după caz; se vor respecta limitele prevazute in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului; OUG 92/2021 privind gestionarea deseurilor si Legea Apelor nr. 107/1996

b) condiții de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului,

- lucrările de reparații și întreținere a utilajelor se vor efectua doar în unități specializate, din afara amplasamentelor de organizare de șantier sau a fronturilor de lucru;

- se interzice spălarea utilajelor în zona fronturilor de lucru; eventualele măsuri de spălare se vor realiza doar la nivelul incintelor dotate cu platforme betonate dotate cu sisteme de rigole prevăzute cu bazine deznisipatoare și separator de hidrocarburi

- deșeurile se vor colecta selectiv și se vor depozita în containere sau pubele cu destinație exclusivă, amplasate la nivelul organizărilor de șantier sau fronturilor de lucru; gestiunea deșeurilor se va face prin operatorii locali, prin punctele de lucru ce urmează a perfecta contracte conforme în acest sens;

c) condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier

- demararea şantierului dinspre punctul cel mai îndepărtat, spre punctul proximal, pentru a nu fi necesare deschideri de noi căi de acces;

d) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor.

- Lucrarile se vor executa numai pe terenurile reglementate juridic

- Beneficiarul va aduce la cunostinta A.B.A. Jiu si S.G.A. Mehedinti data inceperii executiei lucrarilor cu 10 zile inainte de aceasta, si sa informeze ABA jiu finalizarea acestora

- Prezentul aviz nu se refera la rezistenta si stabilitatea lucrarilor si nu exclude obligativitatea solicitarii si obtinerii si a celorlalte avize si acorduri legale.

-In cazul executarii altor lucrari decat cele din prezentul aviz, se va solicita aviz modificator.

- sa solicite la ABA Jiu eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor.

2. În timpul exploatării:

a) condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice; se vor respecta limitele prevazute in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului; Legea nr.       privind gestionarea deseurilor si Legea Apelor nr. 107/1996

b) condiții care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerințele legislației comunitare specifice, după caz;

-

-  Abandonarea deșeurilor de orice fel este strict interzisă.

- Se va organiza o depozitare adecvată și un transport controlat al deșeurilor menajere produse de angajați; deșeurile reciclabile se vor depozita separat și se vor preda firmelor autorizate;

-.

-

- Orice incident semnalat pe perioada realizării proiectului care ar avea un impact asupra factorilor de mediu va fi anunțat la Agenția pentru Protecția Mediului, în timpul cel mai scurt posibil.

c) pentru instalațiile care intră sub incidența legislației privind emisiile industriale:

• nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanții care pot fi emiși în cantități semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente;

• prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanță sau transfrontaliere, după caz;- nu este cazul

d) respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, gestionării deșeurilor, zgomot, protecția naturii;

- Dupa obtinerea Autorizatiei de construire veti solicita Autorizatie de mediu pentru activitatea de

e) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor.

-  Dupa                sa solicite la ABA Jiu eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor

V. Informații cu privire la procesul de consultare a autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului (participante în comisiile de analiza tehnică)

- sedinta CAT din data de pentru etapa de incadrare

- sedinta CAT din data de pentru luarea deciziei de emitere a acordului de mediu

VI. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

• când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate;

- Depunerea solicitarii : anunt ziar      ; anunt la Primaria Hinova nr.   2022; anunt pe site APM MH     2022

- Etapa de incadrare: anunt in ziar    ; anunt la Primari aHinova .2023; anunt pe site APM MH in   2023

- Dezbatere publica: anunt ziar       anunt la Primaria Hinova  cu nr.  2023; pe site APM MH in        2023

- Luarea deciziei de emitere a acordului de mediu: anunt ziar     ; anunt la Primaria Hinova cu nr.   ; si anunt pe site APM MH in    2023

• când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;

- nu au fost observatii din partea publicului si

- nu a participat public interesat la dezbaterea publica

• cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat; nu au fost observatii din partea publicului

• dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului/studiului de evaluare adecvată/studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat – nu au fost solicitate completari la studiile efectuate

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz – nu este cazul

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

În etapa de construire constructorului îi revine obligaţia:

- de a obţine autorizaţia de construire,

- de a realiza organizarea de şantier doar pe terenuri cu valoare economică, redusă, limitate la minimul necesar, cu prevederea tuturor utilităţilor pentru asigurarea unor condiţii de lucru în siguranţă,

- de a reda eventualele terenuri ocupate temporar la forma iniţială cu amenajările stabilite de organele competente.

În perioada de exploatare a fermei, monitorizarea va consta în:

- supravegherea calităţii apelor subterane prin intermediul forajelor de monitorizare

- supravegherea calităţii apelor dispersate pe terenurile agricole privind continutul de nutrienţi minerali (nitraţi, nitriţi, fosfaţi);

- analiza calitatii apelor uzate menajere conform normativelor in vigoare, inainte de vidanjare;

- managementul optim al deşeurilor solide si lichide;

Tabelul 36      Program pentru monitorizarea mediului

| Componenta De mediu | Punct de monitorizare | Parametrii | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Masuratori la receptorii umani din zona de locuinte situate la N (280 m) si la limita intravilanului localitatii Bistrita (aprox. 890 m), | Pulberi totale in suspensie, | semestrial |
|  |  | NH3 | anual |
| Apa subterana | Forajul de alimentare cu apă existent F1 Ferma Bistriţa să fie utilizat şi pentru monitorizarea, pe direcţia amonte, a calităţii apei acviferului freatic; Executarea a două foraje, FM2 şi FM3 Ferma Bistriţa, fiecare cu adâncimea de 25 m, pe direcţia aval. | PH, Cloruri, Azot amoniacal, Azotati, Azotiti, CBO5 | anual |
| Sol | Zona de sol din jurul Platformei de dejectii | Potasiu mobil, fosfor mobil, aciditate totala, substanta organica ( humus ) | odată la 3 ani |

Monitorizarea tehnologica

BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos.

|  | Tehnica | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| a | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor | O data pe an |
| b | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. | O data pe an |

BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos.

|  | Tehnica | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| a | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O dată pe an |
| b | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an |

BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer.

c) în timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului și postînchidere;

În etapa de dezafectare a instalatiei, principalele masuri de reducere a impactului sunt:

•	lucrarile de dezafectare a instalatiei se vor limita la suprafata halei fara ocuparea unor suprafete suplimentare de teren natural;

•	toate deseurile rezultate din etapa de dezafectarea instalatiei vor fi gestionate conform legislatiei în vigoare si nu vor fi depozitate în locatii neautorizate;

La finalizarea proiectului veţi notifica A.P.M. Mehedinţi în vederea verificării respectării prevederilor acordului de mediu; Procesul-verbal întocmit se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

Sef Serviciu A.A.A                                                                           INTOCMIT                                                                      Claudia LOHON                                                                            Marilena FAIER

Sef Birou C.F.M

Magda DUMBRAVEANU