- DENUMIREA PROIECTULUI

“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A CALITĂȚII ENERGIEI FURNIZATE CLIENTILOR PRIN MODERNIZARE POSTURI DE TRANSFORMARE, RETEA JT ȘI BRANȘAMENTE AFERENTE PT DIN COMUNA JIANA: PTA Jiana 1 ȘI 2, PTA JIANA MARE 1 ȘI 2, PTA CRR Jiana Mare, PTA JIANA VECHE, PTA MOARA JIANA MARE, PTA CIOROBORENI 1 ȘI 2, PTA DANCEU

- TITULAR

  - Numele companiei

SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

  - Adresa postala

CRAIOVA, STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 97, JUD. DOLJ

2.3 Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

Tel. 	0251 / 405.555

Fax: 	0251 / 405.104

Web:	www.distributieoltenia.ro

  - Numele persoanelor de contact

SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

- Sef SMAD Dr. Tr. Severin – Nicusor STEFANESCU

- Responsabil pentru protecţia mediului - Oana SPUNEI

SC NISEMPRA ELECTRO  SRL

Proiectant – Tolea Marinasi

III      DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE A INTREGULUI PROIECT

3.1 Rezumat al proiectului

- Comuna Jiana este o comună în județul Mehedinți, Regiunea Oltenia, România, formată din satele Jiana, Jiana Mare, Jiana Veche, Danceu, Cioroboreni.

- Comuna Jiana este alimentata cu energie electrica prin intermediul a 16 posturi de transformare din care 5 posturi de transformare apartin tertilor iar 11 posturi de transformare 20/0,4kV, cu puteri intre 63–400 kVA, apartin DEO SA astfel: 7 posturi de transformare (din satele Jiana, Jiana Mare, Jiana Veche sunt alimentate cu energie electrica prin LEA 20kV NR 2 JIANA, alimentata din Statia de transformare ST 110/20KV   Burila, respectiv 2 posturi de transformare (din satul Cioroboreni ) sunt alimentate cu energie electrica prin LEA 20kV JIANA, alimentata din Statia de transformare ST 110/20KV  VJ MARE

- Stația de transformare 110/20 kV BURILA este echipata cu doua transformatoare, cu următoarele caracteristici:

- Trafo 1 in funcţiune (în lunile impare), 110/20 kV, 16 MVA, In = 84/420 A, YnYnod - 11, Uk = 10.80%, serie 96908

- Trafo 2 în funcţiune (in lunile pare), 110/20kV, 16 MVA, In = 84/420 A, YnYnod - 11, Uk = 10,82%, serie 96909.

- Tratarea neutrului, pe partea de 20 kV, se face prin Bobina de stingere BS1 10-50A

- Identitatea Posturilor de Transformare (PT)  care apartin DEO SA  din zona de aplicabilitate (care deservește localitățile din comuna Jiana este prezentată în Tabelul 2.3-8, de mai jos.

| TABEL 2.3-8 POSTURI DE TRANSFORMARE |
| --- |
| Cod PT | Denumire PT | Localitate | Tip consumatori |
| POSTURI DE TRANSFORMARE |
| DS-TS-227305-4001 | PTA 1 JIANA | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227305-4002 | PTA 2 JIANA | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227308-4001 | PTA 1 JIANA MARE | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227308-4002 | PTA 2 JIANA MARE | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227309-4001 | PTA CRR JIANA MARE | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227308-4003 | PTA MOARA JIANA MARE | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227309-4002 | PTA JIANA VECHE | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227220-4004 | PTCZ SPP 6+7A | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227306-4001 | PTA 1 CIOROBORENI | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227306-4002 | PTA 2 CIOROBORENI | JIANA | Casnic + agenti economici |
| DS-TS-227307-4001 | PTA DANCEU | JIANA | Casnic + agenti economici |

Justificarea necesităţii proiectului

- În bună parte, activele reţelei de distribuţie din zona aplicabilă sunt uzate moral și fizic, fiind proiectate și instalate acum mai bine de 20 de ani (există active care au o vechime și de 50-60 de ani). Aceste active necesită înlocuire, modernizare și extinderea capacității astfel încât să poată susține consumul energetic la normele de consum actuale și la standardele de calitate a serviciului, în special în ceea ce privește continuitatea serviciului (SAIDI, SAIFI) și parametrii energiei livrate, impuse de ANRE.

- Multe active aflate încă în funcţiune sunt proiectate conform unor normative depășite și definite să susțină un consum care nu mai prezintă nicio caracteristică corespunzătoare epocii actuale, atât pentru consumatorii casnici, cât si pentru cei industriali. Activele depășite trebuie modernizate și extinse ca și capacitate de livrare a energiei, astfel încât să poată corespunde standardelor actuale de Consum Propriu Tehnologic (CPT), potrivit normelor actuale de consumuri.

- Rețelele trebuie reconfigurate astfel încât să fie poziționate pe domeniul public, în cea mai mare parte, pentru a asigura acces neîngrădit la facilitățile și instalațiile energetice, pentru mentenanță și alte aspecte de exploatare.

- Acțiunea de modernizare și extindere a capacității trebuie să vizeze și următoarele aspecte, în mod obligatoriu:

  - Reducerea cheltuielilor de operare, care este un parametru de performanță impus de ANRE, și influențează costurile incluse în tarifului de distribuţie, plătit de consumatori;

  - Creșterea gradului de inteligență a reţelei, extinderea monitorizării acesteia și integrarea în sistemul centralizat de telecontrol de la distanță (SCADA/ADMS), care permite gestionarea directă, automatizată și cu performanțe crescute a distribuției de energie electrică.

  - Implementarea de măsuri de digitalizare a proceselor, inclusiv de creștere a eficienței și capacității de transmitere a informațiilor între reţea și elementele ei, supravegheate și acționate de la distanță, și sistemul central de telecontrol (ADMS).

  - Extinderea supravegherii (monitorizării) reţelei de joasă tensiune (JT) și integrarea unor elemente de control în SCADA/ADMS, în viitorul imediat (odată cu operarea SCADA pentru reţeaua de JT).

  - Instalarea de contoare inteligente, refacerea branșamentelor la JT și scoaterea punctului de livrare a serviciului la limita de proprietate.

- Măsurile de mai sus trebuie implementate, în cea mai mare parte, imediat, datorită obligațiilor create de reglementator în materie de calitatea serviciului, care trebuie susținută la un nivel corespunzător epocii actuale, atât ca și consum, dar și ca nivel al parametrilor calității serviciului.

- Pe de altă parte, oportunitatea este influențată de implementarea iminentă a unui sistem complex și complet de telecontrol, prin intermediul uni Proiect POIM 6.3, care vizează dezvoltarea și punerea în funcţiune a unei Platforme integrate ADMS (Cod SMIS: 135459), pentru utilizarea DEO. Convergența efectelor măsurilor din proiectul de faţă cu cele din Proiectul POIM 6.3 amintit poate spori beneficiile scontate pentru ambele pachete de măsuri.

  - Valoarea investitiei

#### BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI

- În Tabelul 3.3-1 de mai jos sunt prezentate cheltuielile estimative cu investiția rezultată prin implementarea Proiectului, pentru cele două scenarii, care se finanțează din fonduri atrase (Fondul de Modernizare) și din fonduri proprii (DEO).

- Solicitantul ar trebui să includă în planul propriu de investiții, pe anii 2025 – 2027, când trebuie să finanțeze partea proprie de cheltuieli de investiție (20% din cheltuielile eligibile), respectiv 9.432.304,12 RON, precum și cheltuielile considerate neeligibile din Proiect, reprezentând 2.295.768,99 RON, în cazul implementării scenariului de bază Componenta de finanțare din Fondul pentru Modernizare ar trebui să fie, pentru scenariul de bază, 37.729.216,47 RON (sumele nu includ TVA).

| TABEL 3.3-1 BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI (RON) |
| --- |
| COMPONENTA | SCENARIU DE BAZA [RON] | SCENARIU ALTERNATIV [RON] |
| 1. Modernizare stație de transformare 110kV/MT - E | 3.547.919,31 | 3.547.919,31 |
| 2. Modernizări tronsoane linii MT (cca. 55,86 km) - E | 10.897.027,15 | 10.897.027,15 |
| 3. Modernizări PT-uri existente cu PT noi (16 buc.), PT nou infiintate (5 buc.), PT existent inlocuit cu PTAB (1 buc.) PT existente reechipate/modernizate (10 buc.) - E | 4.825.791,79 | 4.825.791,79 |
| 4. Modernizări reţea JT - (cabluri, branșamente) - E | 20.699.559,35 | 20.699.559,35 |
| 5. Grupuri de măsură -contoare de balanţă (16 buc), contoare consumatori (2129 buc) - E | 813.416,84 | 813.416,84 |
| 6. RTU-JT, sisteme electroalimentare, sistem de comunicație (16 buc.) - E | 1.186.850,92 | 1.186.850,92 |
| 7. Set Analizoare de calitate pe JT (16 buc.) | 376.707,98 | 376.707,98 |
| 8. Fibra optica comunicații RTU - SCADA/ADMS (cca. 55,86 km) - E | 1.157.916,56 | 1.157.916,56 |
| 9. Set RTU-JT, senzori alarmă - lipsa tensiune, depășire curent (16 buc.) - E |  | 1.504.000,00 |
| 10. Consultanță, management proiect, dirigenție șantier, asistență tehnică - E | 1.286.163,55 | 1.419.338,60 |
| 11. Studii și consultanțe neeligibile, necesare dezvoltării proiectului - N | 1.148.364,46 | 1.180.196,82 |
| 12. Publicitate, audit - N/E | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13. Alte cheltuieli (comisioane şi taxe) - N | 901.004,54 | 936.117,27 |
| 14. Obținerea terenului/despăgubiri - N | 156.400,00 | 156.400,00 |
| 15. Cheltuieli neprevăzute - E | 2.360.167,14 | 2.465.447,14 |
| TOTAL | 49.457.289,59 | 51.266.689,73 |

Perioada de implementare propusa

- În Figura 3.5-1 de mai jos este prezentat Planul general de implementare a scenariului de bază. Planul (graficul de realizare) include activități corespunzătoare investiției realizate din fonduri atrase și din fonduri proprii, potrivit schemei de finanțare.

- Graficul de realizare pentru scenariul de bază se întinde pe trei ani calendaristici, respectiv 2024 – 2027 până la finalizarea implementării efective și punerea în funcțiune a reţelei electrice modernizate/extinse.

- Activitățile relevante pentru Proiect, respectiv execuția implementării, sunt preconizate să înceapă în 2023. Pentru achiziții s-au rezervat termene rezonabile, de aprox. 6 – 12 luni. Primele activități de execuție a implementării, respectiv de proiectare, pot începe după 6 luni de la demararea implementării, respectiv la 6 luni de la demararea achizițiilor, care este estimată să înceapă în martie 2024 (după primirea notificării privind eligibilitatea finanțării Proiectului).

- În termeni generali, execuția implementării Proiectului, în scenariul de bază, se estimează că va dura 36 de luni (mai 2024 – aprilie 2027).

- Proiectul tehnic se va realiza după aprobarea finanțării și înainte de începerea lucrărilor de modernizare / extindere. Acest fapt se estimează că se va derula în cursul anului 2024 (mai-aprilie 2024).

| TABEL 3.5-1 PLAN IMPLEMENTARE PENTRU SCENARIUL DE BAZĂ |
| --- |
| Nr. crt. | ACTIVITATE | PLAN DE IMPLEMENTARE – SCENARIUL DE BAZĂ |
|  | AN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | LUNA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | Derulare achiziții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Elaborare PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Organizare șantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Construcții, instalații, DDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Montaj echipament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Aducere teren stare inițială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Recepția lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Comisioane, taxe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Diverse, neprevăzute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Publicitate, informare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Management proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Asistență tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LEGENDĂ |
| --- |
|  | Ambele luni din grupă (de ex. grupa 8 include iulie şi august, adică lunile 7 și 8) |
|  | O singură lună din grupă (prima sau a doua, după cum dictează continuitatea sau finalizarea activității) |

Fig. .5-1 Planul General de Implementare a Scenariului de bază

- În Figura 3.5-2 de mai jos este prezentat Planul general de implementare a scenariului alternativ. Graficul de realizare pentru scenariul alternativ se întinde pe trei ani calendaristici, respectiv 2024 – 2027 până la finalizarea implementării efective și punerea în funcțiune a reţelei electrice modernizate / extinse.

- Activitățile relevante pentru Proiect, respectiv execuția implementării, sunt preconizate să înceapă în 2024. Pentru achiziții s-au rezervat termene rezonabile, de aprox. 6 – 12 luni.

- În termeni generali, execuția implementării Proiectului, în scenariul alternativ, se estimează că va dura 36 de luni  (mai 2024 – aprilie 2027).

| TABEL 3.5-2 PLAN IMPLEMENTARE PENTRU SCENARIUL ALTERNATIV |
| --- |
| Nr. crt. | ACTIVITATE | PLAN DE IMPLEMENTARE – SCENARIUL DE BAZĂ |
|  | AN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | LUNA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | Derulare achiziții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Elaborare PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Organizare șantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Construcții, instalații, DDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Montaj echipament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Aducere teren stare inițială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Recepția lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Comisioane, taxe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Diverse, neprevăzute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Publicitate, informare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Management proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Asistență tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LEGENDĂ |
| --- |
|  | Ambele luni din grupă (de ex. grupa 8 include iulie şi august, adică lunile 7 și 8) |
|  | O singură lună din grupă (prima sau a doua, după cum dictează continuitatea sau finalizarea activității) |

3.5  Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

1) Modernizare ST Burila 110/20 kV, după cum urmează:

Se va înlocui transformatorul de putere nr. 1 existent (110/20kV-16MVA) cu transformator de putere (110/20kV-25MVA) cu pierderi reduse și capacitate superioară/extinsă (având eficienta energetica în conformitate cu Directiva Europeana 2009/125/CE);

2) Modernizare reţea MT ce deservește alimentarea cu energie electrică a PT-urilor 20/0,4 kV depe razacomunei Jiana, care este racordata la ST 110/20 kVBurila ,ST 110/20 kVVj Mare,ST 110/20 kV Gruia, fiind constituită din ax, derivațiiși racorduri, și extinderea rețelei MT. Modernizarea/extindereareţeleide MT aferentă comunei Jiana presupune:

- LEA 20 kV nr.2 Jiana, alimentata din Statia de transformare ST110/20KV Burila în lungime de cca   -  4.6 km.,

- LEA 20 kV Jiana, alimentata din Statia de transformare ST110/20 KV Vj Mare in lungime de cca   - 7.91 km.,

- LEA 20 KV Gruia Complex nr.1  in lungime de cca   -   6.72 km.

Total AX LEA 20KV - 19.23 Km,

d)  Derivatie 20 KV Danceu - Patulele  in lungime de cca   -    8.68 km.,

e)  Derivatie 20 KV Danceu  in lungime de cca   -    4.69 km.,

f)   Derivatie 20 KV Jiana – Statia Burila   in lungime de cca   -    8.96 km.,

Total derivatii 20KV   - 22.33 Km.

g)   Modernizarea axului LES 20 kV iesiri din statii  în lungime de cca. 0.6 km.

h)   Modernizarea/extinderea racordurilor de medie tensiune, în lungime totală de cca. 9.3 km (pe LEA MT) și în lungime totală de cca. 4.4 km (pe LES MT).

Total racorduri 20KV   - 14.3 Km

- Modernizarea PT-urilor, inclusiv înființarea unor PT-uri noi (5 poziții), modernizarea unor PT-uri (10 poziții), reechiparea unor PT-uri (1 poziții),

a)  PT-uri noi instalate (5 buc noi de tip PTAB): (PTAB JIANA 2, PTAB  Nr. 2 JIANA VECHE, PTAB  nr. 3 JIANA VECHE, PTAB 1 DANCEU, PTAB 2 DANCEU);

b)  PT-uri modernizate (1 buc PTA transformate în PTAB-uri): nr. 1 JIANA VECHE;

c)  PT-uri modernizate/reechipate (10 buc PTA modernizate): PTA Jiana 1, PTA Jiana 2, PTA Jiana    Mare, PTA 2 Jiana Mare, PTA CRR Jiana Mare, PTA Moara Jiana Mare, PTA SPP 6+7A, PTA 1 Cioroboreni, PTA 2 Cioroboreni, PTA Danceu.

Transformatoarele de putere utilizate (proiectate) în cadrul realizării lucrărilor de modernizare / înființare a posturilor de transformare vor fi de tipul ermetice în ulei, echipate cu RAT (regulator automat al tensiunii sub sarcină), cu pierderi reduse, și raport de transformare 20/0,4 kV.

- PT nou înființate, de tip PTAB (5 bucăți):

a) PTAB  JIANA 2 racordat din LEA 20 NR 2 JIANA şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT;

b) PTAB 2 JIANA VECHE racordat din LEA 20 NR 2 JIANA şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT;

c) PTAB 3 JIANA VECHE racordat din LEA 20 NR 2 JIANA şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT;

d) PTAB 1 DANCEU racordat din LEA 20 KV Gruia Complex nr 1, Derivatie Danceu şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT;

e) PTAB 2  DANCEU racordat din LEA 20 KV Gruia Complex nr 1, Derivatie Danceu şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT;

- PTA inlocuite cu  PTAB (1 bucăți):

PTAB 1 JIANA VECHE racordat din LEA 20 NR 2 JIANA şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT

- PTA modernizate / parțial reechipate (10 bucăți):

a) PTA 1 JIANA  racordat din Derivatie 20 kV Jiana şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT;

b) PTA 2 JIANA  racordat din Derivatie 20 kV Jiana şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT;

c) PTA1  JIANA Mare racordat din Derivatie 20 kV Jiana şi echipat cu transformator de 160 kVA și RAT;

d) PTA 2 JIANA Mare racordat din Derivatie 20 kV Jiana şi echipat cu transformator de 160 kVA și

e) PTA Moara  JIANA Mare racordat din Derivatie 20 kV Jiana şi echipat cu transformator de 160 kVA și    RAT;

f) PTA   Danceu racordat din Derivatie 20 kV Jiana şi echipat cu transformator de 250 kVA și  RAT;

g) PTA  CRR JIANA Mare racordat din Derivatie 20 kV Jiana şi echipat cu transformator de 160 KVA si RAT;

h) PTA  SPP 6+7A JIANA Veche racordat din Derivatie 20 kV Jiana şi echipat cu transformator de 160 KVA si RAT;

i) PTA  1 Cioroboreni racordat din LEA 20 kV Jiana-Statia Vj Mare,şi echipat cu transformator de 160 kVA și    RAT;

j) PTA  2 Cioroboreni racordat din LEA 20 kV Jiana-Statia Vj Mare,şi echipat cu transformator de 160 kVA și    RAT;

- Integrarea în SCADA/ADMS a Posturilor de transformare (PTAB, PTA modernizate). Toate posturile de transformare, din zona de aplicabilitate a Proiectului, inclusiv noile PTAB-uri, dar și PT-urile existente modernizate vor fi echipate cu RTU-uri pentru integrare în SCADA. Echipamentele utilizare pentru integrare în SCADA / digitalizare (RTU-JT, etc), pentru fiecare post de transformare modernizat/înființat vor include:

      - RTU-JT, cu toate echipamentele necesare;

      - Sursă de alimentare dedicată pentru RTU-JT;

      - Sistem de comunicație.

Noile PTAB-uri vor fi achiziționate echipate complet, inclusiv cu echipamentele pentru integrare în SCADA. La PT-urile existente ce vor fi modernizate, se vor adăuga aceste echipamente de integrare, ca echipamente adiționale la cele existente în PT-uri. Noile cutii de distribuţie, ce vor echipa posturile de transformare de tip PTA modernizate, vor fi achiziționate complet echipate, inclusiv cu echipamentele pentru integrare în SCADA (RTU-JT, electroalimentare, sistem de comunicație).

- Digitalizarea măsurii, instalarea de contoare inteligente, astfel:

      - Instalare de contoare de balanţă cu telemăsură, pe fiecare trafo din cadrul celor 16 PT-uri modernizate/reechipate/noi înființate. Contoarele vor fi trifazate cu montaj semidirect pe bara de 0,4 kV,și modul de comunicație GSM/GPRS.

      - Instalare contoare la consumatori, de tip SMI (Sistem de Masurare Inteligenta), la un număr de 2129 locuri de consum. Aceste contoare vor fi de tip cu montaj direct, monofazate/trifazate.

- Modernizarea/extindere RJT, după cum urmează:

      - LEA JT, în lungime totală de cca. 45.56 km modernizata

      - LES JT, în lungime totală de cca. 1.2 km. – din care LES nou 1.2 Km

      - modernizarea a 2129 de branșamente, din care:

    - 1920 BMP

    - 209 FDCS

- Pregătire pentru migrarea sistemului de comunicații pe fibră optică (pentru realizarea schimburilor de date dintre RTU-JT și SCADA/ADMS). Instalare de fibră optică, pe o lungime totală de cca. 55.86 km, din care:

      - cca. 50.86 km cablu aerian, instalat pestâlpii LEA MT, respectiv

      - cca. 5.00 km cablu subteran pe traseul LES MT proiectata (instalată în tubulatură).

- Implementare sistem de monitorizare a reţelei electrice la nivel de JT. Instalarea unor echipamente de măsură și control al calității energiei electrice distribuita la nivelul circuitului general si a circuitelor de distribuţie, de joasă tensiune, în toate cele saisprezece (16) de PT-uri aparținând reţelei de distribuţie care se modernizează (reţeaua de alimentare cu energie electrica a Comunei Jiana). Astfel, se vor instala saisprezece (16) seturi Analizor de reţea (calitatea serviciului de distribuţie), pentru monitorizarea parametrilor din standardul de performanță, impus de ANRE. Aceste echipamente includ ansamblul de servicii și software necesare pentru punerea în funcţiune și funcționarea analizorului, însă nu includ echipamente auxiliare necesare funcționării locale, respectiv computer desktop, tastatură și mouse.

- Analizoarele de reţea (pentru monitorizarea calității serviciului de distribuţie publica, inclusiv aportul viitorilor prosumatori prezumați) vor fi analizoare de tip multi feederși vor culege date atât de pe circuitul general (de JT), cât și de pe circuitele de plecare din PT (de JT), prin intermediul unor reductoare de curent, şi monitorizează activitatea de distribuţie energie electrică. Analizoarele de calitate se vor putea integra în SCADA/ADMS prin protocol Modbus TCP, odată cu implementarea SCADA pentru monitorizarea rețelei de JT.Analizoarele se instalează și se mențin permanent în PT-uri și rămân conectate susținând funcționarea continuă a monitorizării locale.

- Analizorul de reţea (pentru calitatea serviciului de distribuţie) necesită, pentru exploatare, un computer desktop, cu tastatură și mouse, instalate local în PT, pentru operare locală și elaborarea unor diagnoze privind calitatea serviciului. Aceste echipamente sunt necesare în cazul unor intervenții locale, pentru verificări suplimentare după realizarea intervenției. Aceste echipamente auxiliare nu sunt incluse în bugetul Proiectului, însă se vor procura din fondurile Beneficiarului și se vor pune la dispoziția analizoarelor în exploatare, la nivelul fiecărui PT modernizat.

- În Tabelul 3.2-2 de mai jos este prezentată sintetic configurația scenariului de bază.

| TABEL 3.2-2: CONFIGURAŢIA COMPONENTELOR PROIECTULUI, ÎN SCENARIUL DE BAZĂ |
| --- |
| Componentă / Denumire | Caracteristici / Cantitate |
| C1 | Modernizare Statie 110 kV | Modernizarea trafo 16 MVA. | 1. transformator de putere (110/20kV-25 MVA) cu pierderi reduse și capacitate superioară/extinsă |
| C2 | Modernizare Linii MT | Modernizarea axului LEA 20 kV nr2 JIANA, în lungime de cca. 4.6 km. Modernizarea axului LEA 20KVJIANA-ST Vj Mare-lungime 7.91km Modernizarea axului LEA 20KV Gruia Complex nr 1-ST Gruia- lungime 6.72km Modernizarea Derivatie 20KV Danceu-Patulele 8.68 Km, Modernizarea Derivatie 20KV Danceu 4,69 Km, Modernizarea Derivatie 20KV Jiana- ST Burila In lungime totala de 8.96 km Modernizarea iesiri din statii, racoarde noi - LES 20 kV, în lungime de cca. 5.00 km. Modernizarea/extinderea,racordurilor de medie tensiune, în lungime totală de cca. 9.3 km (pe LEA MT) | 1. Cca. 3x4.6 km conductor, tip ACSS sau echivalent (conductor compactizat din Ol-Al cu capacitate mărită de transport) avândsecțiunea echivalenta de 70/12 mmp. 2.Cca. 3x7.91 km conductor, tip ACSS sau echivalent (conductor compactizat din Ol-Al cu capacitate mărită de transport) având secțiunea echivalenta de 70/12 mmp. 3. Cca. 3x6.72 km conductor, tip ACSS sau echivalent (conductor compactizat din Ol-Al cu capacitate mărită de transport) având secțiunea echivalenta de 70/12 mmp. 4. Cca. 3x22.33 km conductor, tip ACSR (conductor clasic neizolat din Ol-Al multifilar) avândsecțiunea echivalenta de 48/8mmp. 5. Cca. 3x5.00 km cablu de MT cu rezistențămărită la propagarea flăcării, din Al, cu izolație din XLPE și manta exterioară din PE, pentru linii electrice cu tensiunea nominală până la 22 kV - 3x1x185/25mmp. 6 Cca. 3x9.3 km conductor, tip ACSR (conductor clasic neizolat din Ol-Al multifilar) având secțiunea echivalenta de 48/8mmp. |
| C3 | Modernizare, înființare, reechipare PT - uri | PT-uri noi instalate (5 buc. de tip PTAB). PT-uri modernizate (1 buc. PTA existente transformate în PTAB-uri). PT-uri modernizate/reechipate (10 buc. PTA modernizate, transformator nou, pierderi reduse, capacitate mărită).Transformatoarele modernizate: ermetice în ulei, echipate cu RAT, cu pierderi reduse, și raport de transformare 20/0,4 kV. | 1. 5 PTAB noi instalate; 2. 1 PTA-uri existente modernizate, înlocuite cu PTAB; 3. 10 PTA reechipate/modernizate cu trafo pierderi reduse. . |
| C4 | Modernizare RJT | Modernizare LEA/LES JT. Modernizarea 2129 branșamente. Digitalizare măsură. Integrare PT-uri în SCADA/ADMS | LEA JT: cca. 45.56 km cablu nou instalat,LES JT: cca. 1.2 km cablu nou instalat. BMP/FDCP: 2129 buc. 16 contoare balanță, trifazate, montate semi-direct. 2.129 contoare smart, de abonat, monofazate, montate direct. 16 RTU-JT, echipate complet (alimentare, comuncații, etc). |
| C5 | Digitalizare rețea de distribuție modernizată | Instalare conductă de traseu pentru fibră optică, instalare fibră optică. Instalare Set Analizoare reţea pentru monitorizare circuite de plecare de JT din cele 16 PT-uri ale reţelei zonei aplicabile a Proiectului. | FO aeriană: cca. 50,86 km,6. FO subterană: cca. 5.00 km, inclusiv tubulatură. 8 cutii joncționare FO. 16 Analizoare de calitate serviciu distribuție. |

- În Tabelele 3.2-3A și B sunt prezentate în detaliu echipamentele și lucrările incluse în scenariul de bază, care sunt obiectele specifice componentelor de modernizare pentru Proiectul de faţă. Pentru mai multe detalii se vor consulta devizele pe obiecte, care vor conține detaliile pe baza cărora s-a estimat devizul necesar investiției.

| TABEL3.2-3A: DETALII APARATAJ, ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE – SCENARIUL DE BAZĂ |
| --- |
| Nr. crt. | Denumire | U.M. | Cantitate |
| 1 | Conductor ACSR sau echivalent (conductor compactizat din Ol-Al cu capacitate mărită de transport) având secțiunea echivalenta de 70/12 mmp | km | 57.69 |
| 2 | Separator STEPNo 25kV/630A/50A | buc. | 15 |
| 3 | Conductor ACSR (conductor clasic neizolat din Ol-Al multifilar) având secțiunea echivalenta de 48/8mmp | km | 94.89 |
| 4 | Cablu FO tip ADSS 24 fire, 3000 N | km | 50.86 |
| 5 | Tub 25mm fibră optică | km | 5.00 |
| 6 | Cofret comunicații self - healing complet echipat pentru preluare comunicație RECLOSERE pe FO | buc. | 2 |
| 7 | Cablu de MT cu rezistenta mărită la propagarea flăcării, din Al, cu izolație din XLPE si manta exterioara din PE, pentru linii electrice cu tensiunea nominala pana la 22 kV - 1x185/25mmp | km | 15.00 |
| 8 | Separator STEPNo 25kV/400A/50A | buc. | 16 |
| 9 | DESCARCATOR ZNO 24 kV CL.2+DISCONEC;10KA | buc. | 18 |
| 10 | PTAB RURAL CU LOC PENTRU MONTAJ RTU, ELECTROALIMENTARE, SISTEM DE COMUNICATIE | buc. | 6 |
| 11 | TRANSFORMATOR TTU 250 KVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT +/-4x2,5%+Ecotap VPD Control Unit PRO si accesorii montaj | buc | 1 |
| 12 | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT +/-4x2,5%+Ecotap VPD Control Unit PRO si accesorii montaj | buc. | 2 |
| 13 | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT +/-4x2,5%+Ecotap VPD Control Unit PRO si accesorii montaj | buc. | 13 |
| 14 | TRANSFORMATOR 110/20 KV-16MVA | buc | 1 |
| 15 | CADRU SIG 24 kV CU DESC.ZNO CL.2+DISCONEC | buc. | 10 |
| 16 | Siguranțe fuzibile MT 10 A 20kV | buc. | 21 |
| 17 | Siguranțe fuzibile MT 6.3 A 20kV | buc. | 9 |
| 18 | CUTIE DISTRIBUTIE CD; USOL 400A; FARA I.P, CU LOC PENTRU MONTAJ RTU, ELECTROALIMENTARE, SISTEM DE COMUNICATIE | buc. | 10 |
| 19 | Contor de balanţă, măsură semi-directă | buc. | 16 |
| 20 | RTU, ELECTROALIMENTARE, SISTEM DE COMUNICATIE | buc. | 16 |
| 21 | Cablu de energie pentru instalații fixe ACYABY 0.6/1kV 4x185 mmp | km | 1.2 |
| 22 | Conductor torsadat, tip T2X 95 OL-AL 3x95+2x25 mmp | km | 45.56 |
| 23 | BMPM/T | buc. | 1920 |
| 24 | FDCS | buc. | 209 |
| 25 | Contoare SMI | buc. | 2129 |
| 26 | Data-concentrator SMI | buc. | 16 |
| 27 | Punct de aprindere trifazat | buc. | 6 |
| 28 | Cutie conexiune FO | buc. | 8 |
| 29 | Set de 3 terminale de exterior 20 kV | buc. | 6 |
| 30 | Set de 3 terminale de interior 20 kV | buc. | 6 |
| 31 | Set Analizoare calitate rețea | buc. | 16 |

| TABEL 3.2-3B LUCRĂRI EXECUTATE ÎN POSTURI TRANSFORMARE (SCENARIUL DE BAZĂ) |
| --- |
| Cod PT | Nr. PT | Localitatea | Cu ce se va înlocui | Echipare |
| DS-TS-227305-4001 | PTA JIANA 1 | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227305-4002 | PTA JIANA 2 | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227308-4001 | PTA 1 JIANA MARE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227308-4002 | PTA 2 JIANA MARE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227309-4001 | PTA MOARA JIANA MARE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227308-4003 | PTA CRR JIANA MARE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227309-4002 | PTA SPP6+7A JIANA VECHE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227220-4004 | PTA JIANA VECHE | Jiana | PTAB 1 JIANA VECHE | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227306-4001 | PTA 1 CIOROBORENI | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227306-4002 | PTA 2 CIOROBORENI | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227307-4001 | PTA DANCEU | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 250 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 2 JIANA | Jiana | PTAB 2 JIANA | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 2 JIANA VECHE | Jiana | PTAB 2 JIANA VECHE | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 3 JIANA VECHE | Jiana | PTAB 3 JIANA VECHE | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 2 DANCEU | Jiana | PTAB 2 DANCEU | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 3 DANCEU | Jiana | PTAB 3 DANCEU | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Lucrarile se executa pe domeniul public apartinand UAT Jiana,  conform plan de amplasament  si planurilor de situatie , loc. Jiana, Danceu, Jiana Mare, Cioroboreni.

Terenul aferent amplasamentelor  au  ca destinatie spatiu verde si spatiu de constructie.

b.   Topografia

Amplasamentul este situat într-o zonă rurala, aferenta constructiilor de locuinte.

Terenul este plat (normal), fara denivelari (cu pante mai mici  de 1-2%), accesibil utilajelor pentru realizarea lucrarilor si permite amplasarea instalatiile electrice fara amenajeri speciale.

c.   Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Conform NTE 003/04/00 din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, in zona localitatatii , unde se vor construi instalatiile electrice proiectate, este incadrata in zona meteorologica C caracterizata de urmatoarele valori:

Presiunea dinamica de bază :

-    vânt maxim  nesimultan fara chiciură : 55 daN/m2;

-    vânt simultan cu chiciură  : 20 daN/m2;

Grosimea stratului de chiciură

-     pe conductoarele LEA:  22 mm;

Valorile temperaturii aerului:

Temperatura ambiantă în aer, la exterior :

-    maximă  +40˚C,

-    minimă    -30˚C,

-    medie     +15˚C.

Temperatura ambiantă în interior :

-    maximă   +40˚C,

-    minimă – în cabina de comandă +10˚C, în restul încăperilor +5˚C.

Umiditatea maximă relativă (la +40˚C) este 70% în interior şi 100 % în exterior.

Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic,  instalaţiile electrice se află, conform NTE 001/03/00, în zona A cu media anuală a orajelor peste 160 ore/an.

Din punct de vedere al indicelui izokeraunic,  instalaţiile electrice se află, conform NTE 001/03/00, în zona A cu media anuală a orajelor peste 52 zile/an.

Surse de poluare

In zona, nu exista surse de poluare care sa afecteze instalatiile electrice. Conform normativului PE 109/92 tabelul 10.1 si 10.2 pe teritoriul tarii exista 4 zone de poluare:

-    nivel de poluare I (slab);

-    nivel de poluare II (mediu);

-    nivel de poluare III (mare);

-    nivel de poluare IV (f.mare).

In zona nu exista factori poluanti importanti care ar putea actiona asupra instalatiilor montate in pamant sau aerian.

Lucrarile nu sunt poluante pentru mediul inconjurator si nu sunt necesare masuri pentru a se realiza protectia mediului pe perioada exploatarii instalatiilor.

Privitor la calitatea executarii lucrarii, a materialelor si echipamentelor precizam ca pe parcursul executiei lucrarii se va efectua controlul produselor si verificarea calitatii executiei in conformitate cu procedurile de calitate in vigoare.

Altitudinea peste nivelul mării  <1000 m.

d.   Geologia, seismicitatea

Geologia

Caracteristicile solului sunt:

= 30 o – 40 o

= 1,6-1,8 t / m3

= 1,6-2 Kg / cm2

= 100-250 (m –la 0,5-1,5 m

Gradul de seismicitate

In conformitate cu prevederile din Normativul P100/1992, amplasamentul se gaseste in zona „D”, pentru care corespunde KS = 0,16 si perioada de colt Tc = 1,5 sec. Acesti parametri corespund in echivalenta gradului VIII (8) de intensitate seismica, pe scara MSK pentru o perioada de revenire a intensitatii seismice de 50 ani.

e.    Adancimea de inghet

Conform STAS 6054/1977, adancimea de inghet pentru UAT Obarsia Closani este cuprinsa intre 0,7 – 0,8 m.

f.     Presiunea de baza a vantului

Conform STAS 10101/20-90, presiunea dinamica de baza a vantului pentru UAT Obarsia Closani este gv = 0,42kN/mp, corespunzator zonei B.

g.    Incarcarea de baza la zapada

Conform STAS 10101/21-92, greutatea de referinta a stratului de zapada pentru UAT Obarsia Closani este gz = 1,5Kn/MP, corespunzator zonei C.

h.    Devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu este cazul.

i.     Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii

Se vor folosi utilitatile existente in zona, nefiind necesare utilitati suplimentare.

j.     Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Se vor folosi caile de acces si comunicatii existente in zona.

k.    Caile de acces provizoriu

Nu este cazul.

l.     Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

3.6.1 Profilul şi capacităţile de producţie

Linia electrica ce se propune a fi extinsa apartine reţelei electrice de distribuţie de joasa tensiune, reţea ce aparţine Operatorului de distribuţie DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.

    - Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

## Nu este cazul.

    - Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

## Liniile electrice aeriene de joasa tensiune constituie ansamblul format din conductoare, stâlpi, izolatoare, armături, cleme, echipamente de protecţie, prize de pământ, etc., prin care energia electrică este preluată din staţiile de transformare/posturile de transformare şi distribuită consumatorilor.

    - Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

## Liniile electrice aeriene  de joasa tensiune nu utilizează în funcţionare materii prime sau combustibili.

Ele asigură distribuirea către consumatori a energiei electrice la nivelul de tensiune 20 kV, energie preluată din staţiile de transformare/posturile de transformare.

Se utilizează, atunci când este cazul, carburanţi pentru vehicule de transport şi utilaje necesare în activităţile de întreţinere şi reparaţii.

3.6.5 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

- Racordarea la reţeaua de transport a energiei electrice

| TABEL 3.2-5B LUCRĂRI EXECUTATE ÎN POSTURI TRANSFORMARE (SCENARIUL ALTERNATIV) |
| --- |
| Cod PT | Nr. PT | Localitatea | Cu ce se va înlocui | Echipare |
| DS-TS-227305-4001 | PTA JIANA 1 | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227305-4002 | PTA JIANA 2 | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227308-4001 | PTA 1 JIANA MARE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227308-4002 | PTA 2 JIANA MARE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227309-4001 | PTA MOARA JIANA MARE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227308-4003 | PTA CRR JIANA MARE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227309-4002 | PTA SPP6+7A JIANA VECHE | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227220-4004 | PTA JIANA VECHE | Jiana | PTAB 1 JIANA VECHE | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227306-4001 | PTA 1 CIOROBORENI | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227306-4002 | PTA 2 CIOROBORENI | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| DS-TS-227307-4001 | PTA DANCEU | Jiana |  | TRANSFORMATOR TTU 250 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 2 JIANA | Jiana | PTAB 2 JIANA | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 2 JIANA VECHE | Jiana | PTAB 2 JIANA VECHE | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 3 JIANA VECHE | Jiana | PTAB 3 JIANA VECHE | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 2 DANCEU | Jiana | PTAB 2 DANCEU | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |
| PT nou | PTAB 3 DANCEU | Jiana | PTAB 3 DANCEU | TRANSFORMATOR TTU 160 kVA 20/0,4 kV, echipat cu RAT |

- Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Întrucât lucrările de extindere a retelei de joasa tensiune  nu necesită apă tehnologică, nu va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă.

- Racordarea la reţeaua de canalizare

În perioada de execuţie a lucrărilor de extindere a retelei electrice  şi în perioada de funcţionarea a liniei electrice aeriene, nu se utilizează apă şi nu sunt ape uzate care să fie evacuate. Ca urmare nu este necesară racordarea la o reţea de canalizare. Apele pluviale vor rămâne ca şi până acum în teren, surplusul fiind preluat de emisarii naturali din zonă.

    - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit.

În timpul şi la finalul lucrărilor de construcţii-montaj, pe suprafeţele din vecinătate se vor practica în continuare activităţi specific zonei.

    - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

La realizarea lucrărilor de extindere a retelei electrice aeriene, nu sunt necesare căi de acces noi sau modificări ale celor existente.

    - Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În modernizarea şi funcţionarea liniei electrice aeriene nu se utilizează resurse naturale.

3.6.9 Metode folosite în construcţie

Lucrările liniilor electrice aeriene, se vor realiza în conformitate cu normativele tehnice in vigoare şi politicile tehnice ale S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Lucrările de refacere a terenului ocupat temporar în interiorul liniei electrice aeriene 20 kV cuprind:

- curăţarea terenului de materiale, deşeuri, reziduuri;

- transportul resturilor de materiale şi al deşeurilor în afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;

- nivelarea terenului.

La încheierea tuturor lucrărilor pentru care este utilizată organizarea de şantier, se procedează astfel:

- retragerea autovehiculelor de transport şi a celorlalte utilaje;

- refacerea terenului ocupat temporar, astfel încât să fie pregătit pentru utilizarea din perioada anterioară organizării de şantier.

    - Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Lucrările de realizare a lucrărilor liniilor electrice aeriene sunt următoarele:

- achiziţia materialelor şi echipamentelor;

- plantarea stâlpilor;

- refacerea fundaţiilor;

- refacerea prizelor de pământ;

- montarea consolelor;

- montarea izolatorilor şi conductorului;

- montarea echipamentelor de comutaţie;

- refacerea zonelor folosite temporar;

3.6.11 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Pe amplasamentul propus nu există alte proiecte autorizate din punct de vedere constructiv.

    - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

În vederea realizării proiectului, s-au luat în considerare alternative de amplasare şi alternative tehnologice de realizare a lucrărilor de extindere.

    - Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

(de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul

      - Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Prin certificatul de urbanism nr. 29/12.09.2023 eliberat de Primaria Comunei Jiana se solicită următoarelor avize şi acorduri:

- Alimentare cu apa

- Canalizare

- Alimentare cu energie electrica

- Telefonizare

- Mediu;

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu este cazul

Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind

      - Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

- Amplasamentul obiectivului de investiții se află situat in UAT Comuna Jiana..

- În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 4 din Legea energiei electrice si gazelor naturale nr.123/2012 – „Terenurile pe care se situează rețelele electrice de distribuţie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt și rămân în proprietatea publică a statului.

- Regimul juridic al terenului pe care urmează a fi amplasate instalațiile electrice proiectate este specificat în cuprinsul Certificatului de Urbanism emis de Autoritatea competentă.

      - Politici de zonare şi de folosire a terenului

Pentru zona studiată nu au fost menţionate direcţii de dezvoltare speciale, fiind terenuri situate în  extravilanul localităţilor. Nu au fost prevăzute lucrări majore de echipare edilitară, de dezvoltare a structurii drumurilor sau alte operaţiuni economice cu efect în plan urbanistic.

      - Arealele sensibile

Nu este cazul.

      - Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a) Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

Funcţionarea liniei electrice  aeriene de joasa tensiune, nu necesită apă tehnologică, ca urmare nu vor rezulta ape uzate.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul.

b) Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

În perioada de extindere a liniei electrice aeriene de joasa tensiune, sursele de poluanţi atmosferici sunt reprezentate de:

- vehicule rutiere utilizate pentru transportul componentelor, echipamentelor, al materialelor de construcţii şi montaj – gaze esapament

- utilaje pentru diferite activităţi de construcţii-montaj – gaze esapament

- sapare santuri pentru pozare cabluri – praf si pulberi

Aceste surse nu sunt de tipul surselor industriale staţionare şi au emisii temporare.

Poluanţii generaţi în atmosferă sunt cei specifici arderii motorinei precum şi particule în suspensie cu un spectru dimensional larg.

Gazele de eşapament de la vehiculele şi utilajele acţionate de motoarele cu ardere internă conţin:

- oxizi de azot (NOx şi N2O);

- oxizi de carbon (CO şi CO2);

- compuşi organici volatili (metan şi compuşi non metanici);

- metale grele (cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc);

- poluanţi organici persistenţi.

În perioada de funcţionare a liniei electrice aeriene de joasa tensiune, nu sunt surse de emisii de poluanţi chimici în aer.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

In scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic in service autorizat, in vederea funcţionarii la parametrii normali.

Pentru evitarea prafului – se va asigura stropirea cu apa, cu o cisterna, care se va  incarca cu apa de la reteaua de alimentare cu apa a localitatii pe teritoriul careia se executa lucrarea.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi de vibraţii

În perioadele de extindere a liniei electrice aeriene, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi utilajele folosite pentru activităţi de transport, construcţie, montaj şi dezafectare.

În perioada de funcţionare a liniei electrice aeriene, nu există surse de zgomot şi vibraţii.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Vor fi utilizate vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, care corespund cerinţelor de mediu privind emisiile acustice. Pe timpul executiei lucrarilor, se va respecta programul de liniste impus de autoritatile locale.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii

În perioada de realizare a lucrărilor de buclare a liniei electrice  aeriene de joasa tensiune,  nu vor exista surse de producere a radiaţiilor.

Pe durata funcţionării, orice instalaţie electroenergetică este sursă de câmpuri electromagnetice emise în mediu. Radiaţiile produse de liniile electrice aeriene si subterane, sunt radiaţii neionizante.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu sunt necesare dotări şi amenajări pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

e) Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

În etapele de construcţie şi dezafectare a liniei electrice aeriene, sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibili şi/sau substanţe chimice folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier.

În etapa de operare sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului şi apei freatice sunt:

- scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehiculele folosite pentru întreţinerea liniei electrice.

- Stocarea deseurilor generate pe perioada lucrarilor.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Se vor utiliza doar vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, conform normelor tehnice in vigoare – verificate periodic in service autorizat corespunzător cerinţelor din domeniul protecţiei mediului.

Periodic se vor realiza inspecţii şi operaţii de întreţinere.

In situatia in care, vor fi scurgeri de ulei, se va decoperta solul, si se va preda la societati specializate in acest sens. De asemenea, vor fi utilizate si materiale absorbante.

In fiecare zi, dupa terminarea programului de lucru, mijloacele de transport si utilajele folosite, vor stationa la sediul constructorului pe platforme betonate.

Deşeurile generate pe amplasament vor fi colectate separat şi transportate de o firmă specializată către un depozit conform.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Traseul lucrarilor nu impacteaza cu nici o arie naturala protejata.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

Lucrarile de extindere a  liniei electrice aeriane se desfasoara in totalitate in zonele locuite sau care urmeaza sa fie locuite, pe raza comunei Simian.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Investiţia prezentă presupune lucrul pe raza comunei Simian. În timpul execuţiei lucrărilor, pot apărea eventuale accidente rutiere, în special în cazul transporturilor periculoase.

Măsurile ce pot fi luate în perioada de execuţie a lucrărilor, pentru protecţia eventualelor aşezări umane se referă la:

- pregătirea personalului privind situaţiile de avarii posibile care pot apărea în timpul execuţiei lucrărilor;

-	respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, respectarea procedurilor de revizii şi reparaţii cât şi asigurarea asistenţei tehnice corespunzătoare la executarea acestora;

-	verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate;

-	respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate, atât în timpul transportului cât şi în timpul punerii în operă;

-	respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţii specifice de construcţii;

-	intervenţia rapidă în caz de poluări accidentale pentru eliminarea cauzelor şi diminuarea daunelor.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În contractul de execuţie lucrari se va prevedea şi obligativitatea constructorului de a respecta legislaţia în vigoare, referitoare la gestiunea deşeurilor generate pe amplasament, în perioada de execuţie a lucrărilor de modernizare retea electrica.

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Programul de prevenire și educere a cantităților de deșeuri generate

Distribuţia energiei electrice nu generează deşeuri în mod continuu.

Activitatea de mentenanţă a unei linii electrice aeriene de medie tensiune si joasa tensiune poate genera deşeuri din întreţinerea echipamentelor mecanice, electrice şi de automatizare. Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

- uleiuri uzate de motor de la utilajele

- degresanţi pentru întreţinerea echipamentelor;

- piese de schimb; - conductor, izolator

- consumabile (birotica)

- materiale textile de curăţat pentru sters praful fara a fi impregnate cu subsrante periculoase

- ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese (ambalaje hartie, carton, plastic);

- ambalaje de la materiale consumabile. (ambalaje hartie, carton, plastic);

- deseuri menajere 20.01.99.

Planul de gestionare a deşeurilor

- Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare.

- Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA are incheiate contracte cu operatori economici pentru colectarea deseurilor rezultate.

- Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1061 / 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

- Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatori economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

- In situatia de fata nu avem deseuri periculoase.

- Pentru deseurile rezultate din lucrarea de investitie de tipul stalpi, resturi fundatii, tigla, etc. in devizul investitiei s-au prevazut bani pentru transportul la rampe/depozite/statii de concasare autorizate pentru neutralizarea acestora, inclusiv taxele percepute de catre agentii economici autorizati.

      - Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de construcţie a liniei electrice aeriene  se va folosi motorină. Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii acestui combustibil pe sol.

În cadrul activităţilor de extindere a liniei electrice aeriene, nu se utilizează substanţe sau preparate chimice periculoase.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii motorinei în sol. Periodic vor fi realizate verificări pentru prevenirea unor eventuale scurgeri de motorină.

Scurgerile de uleiuri şi lubrefianţi de la diverse echipamente sunt prevenite prin sisteme de etanşare sau chiar dublă etanşare sau sunt reţinute în vase colectoare.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT - IMPACTUL ASUPRA POPULAȚIEI, SĂNĂTĂȚII UMANE, BIODIVERSITĂȚII, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FAUNEI ȘI FLOREI, SOLULUI, FOLOSINȚELOR BUNURILOR MATERIALE, CALITĂȚII ȘI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI, CALITĂȚII AERULUI, CLIMEI, ZGOMOTELOR ȘI VIBRAȚIILOR, PEISAJULUI ȘI MEDIULUI VIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC ȘI CULTURAL ȘI ASUPRA INTERACȚIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE. NATURA IMPACTULUI (ADICĂ IMPACTUL DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIVE, PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG, PERMANENT ȘI TEMPORAR, POZITIV ȘI NEGATIV)

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Caracteristicile impactului potenţial decurg din activităţile de construcţie şi din modul de funcţionare a liniei electrice aeriene de joasa tensiune.

Se poate considera că impactul în perioada de construcţie este pe termen scurt, cel din perioada de funcţionare este pe termen lung, iar în intervalul de dezafectare este pe termen scurt.

Proiectul propus nu are impact transfrontalier.

Caracteristicile impactului potenţial asupra populaţiei, sănătăţii umane

Impact direct asupra locuitorilor poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului sau manevrării componentelor mari ale liniei electrice aeriene.

Pentru prevenirea poluării apei în perioada de construcţie, se iau măsuri de prevenire a unor eventuale accidente şi măsuri de reducere a poluării în cazul producerii accidentelor cu risc pentru calitatea apei.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane, lucrătorii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea accidentelor.

În etapa de exploatare a liniei electrice aeriene nu se va utiliza apă, prin urmare funcţionarea acesteia nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării.

Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate pentru activităţi de transport, construcţie şi montaj va genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei. Se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioadă de construcţie.

În perioada de funcţionare linia electrică aeriană si subterana de medie tensiune si joasa tensiune nu produce emisii de poluanţi în aer.

Zgomotul va proveni de la vehiculele utilizate pentru transportul componentelor şi a materialelor de construcţii pe drumurile publice şi va apărea de-a lungul drumurilor care străbat localităţile aflate pe rutele de transport. Impactul va fi pe termen scurt. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale.

Zgomotul în perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt.

Activităţile în şantier se vor desfăşura în perioada normală de lucru, în afara orelor de odihnă 20,00 – 7,00 şi doar în zilele lucrătoare.

În perioada de funcţionare nu există surse de zgomot.

Protecţia lucrătorilor va fi realizată prin aplicarea măsurilor generale de sănătate şi securitate în muncă şi prin măsuri specifice. Măsurile de sănătate şi securitate în muncă vor fi aplicate şi în timpul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

În perioada de dezafectare, impactul va fi asemănător cu cel din perioada de construcţie a liniei electrice 20 Kv.

Caracteristicile impactului potenţial asupra faunei şi florei

Ecosistemele terestre sunt caracterizate prin floră şi faună caracteristice regiunii de tip continental şi terenurilor agricole. În amplasamentele studiate nu sunt zone împădurite. Creşterea prezenţei oamenilor în zona amplasamentului va fi temporară, doar pe perioada de construcţie.

După perioada de construcţie se va reveni la condiţiile de teren iniţiale pe toate suprafeţele de teren ocupate temporar.

Exploatarea unei linii electrice aeriene si subterane de medie tensiune si joasa tensiune nu necesită prezenţa pe amplasament de personal care să deranjeze fauna existentă în zonă.

Caracteristicile impactului potenţial asupra solului

Prin lucrările de extindere a liniei electrice aeriene joasa tensiune nu vor fi ocupate suprafeţe noi de teren. În perioada de construcţie a liniei electrice aeriene, poluarea solului şi subsolului s-ar putea produce în caz de scurgeri accidentale de carburanţi şi uleiuri de la vehiculele şi utilajele de construcţii folosite.

Impactul deşeurilor rezultate în urma activităţilor desfăşurate poate fi prevenit prin colectarea în sistem separat, urmând a fi valorificate sau eliminate de pe amplasament de către operatori economici autorizaţi.

În proiect vor exista măsuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale de uleiuri pe sol.

Deşeurile rezultate în urma activităţilor de extindere a liniei electrice aeriene, nu vor fi depozitate pe sol. Acestea vor fi colectate în recipiente speciale şi eliminate de pe amplasament.

Caracteristicile impactului potenţial asupra folosinţelor

Terenul îşi va păstra folosinţa existentă.

Caracteristicile impactului potenţial asupra bunurilor materiale

Nu sunt necesare expropieri sau demolari in vederea executarii lucrarilor.

Accesul la instalatiile existente supuse reparatiei se va face tinand cont de prevederile Legii 123/2012 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale art.12 si 14 si de prevederile art. 44, al. 4 si art. 49, al. b, care precizeaza ca:

- Drepturile si obligatiile care decurg din autorizatia de infiintare si din licente Art. 12

(1) Lucrările de realizare şi retehnologizare ale capacităţilor energetice pentru care se acordă autorizaţii, precum şi activităţile şi serviciile pentru care se acordă licenţe, după caz, sunt de interes public, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizaţiei sau licenţei.

(2) Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii;

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri;

e) dreptul de acces la utilităţile publice.

(3) Drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conţinutul acestora este prevăzut la art. 14 şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existentei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.

(4) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei acestora.

(5) Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, care se vor realiza după intrarea în vigoare a prezenţei legi, se face în conformitate cu regulile procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a acestor drepturi, prevăzute într-o convenţie-cadru, precum şi pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor, a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora, care se aprobă, împreună cu convenţia-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizaţii pot solicita încheierea de convenţii, conform prevederilor alin. (5).

(7) Beneficiază de indemnizaţii şi, respectiv, despăgubiri şi proprietarii de terenuri afectate de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute de către titularii de licenţe şi autorizaţii care la data intrării în vigoare a prezentei legi au în derulare convenţii privind exercitarea acestor drepturi încheiate în condiţiile legii.

(8) Titularii de licenţe şi autorizaţii sunt obligaţi să procedeze la încheierea convenţiilor-cadru prevăzute la alin. (5), în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectaţi.

(9) Dacă, cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii sau avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor energetice, titularii de licenţă au obligaţia să plătească despăgubiri, în condiţiile prezentei legi.

(10) Proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectaţi de exercitarea de către titularii de licenţă şi autorizaţii a drepturilor prevăzute la alin. (2) vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despăgubirilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:

– suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

– tipurile de culturi şi plantaţii, precum şi amenajările afectate de lucrări;

– activităţile restrânse cu ocazia lucrărilor.

Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

(11) Dreptul de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată, restrângerea sau încetarea unor activităţi prevăzute la alin. (2) se stabilesc şi se exercită cu respectarea principiului echităţii, a dreptului de proprietate şi a minimei afectări a acestuia.

(12) Titularii de autorizaţii şi licenţe sunt în drept să efectueze lucrările de defrişare a vegetaţiei sau tăierile de modelare pentru crearea şi menţinerea distanţei de apropiere faţă de reţelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare.

(13) Titularii de autorizaţii şi licenţe beneficiari ai drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţii publice sau private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sunt scutiţi de plata de taxe, impozite şi alte obligaţii de plată instituite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

- Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii de infiintare si de licenta asupra proprietatii tertilor Art. 14

(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării/relocării/desfiinţării sau retehnologizării de capacităţi energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizaţiei de înfiinţare/relocare/desfiinţare sau retehnologizare, după caz, cu respectarea prevederilor legale, poate:

a) să depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalaţii;

b) să desfiinţeze culturi sau plantaţii, construcţii sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, în condiţiile legii;

c) să îndepărteze materiale, să capteze apă, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier, cu acordul prealabil al proprietarului;

e) să oprească ori să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora şi renunţării la autorizaţii.

Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.

(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii energetice se întinde pe toată durata funcţionării capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii. În exercitarea acestui drept titularul licenţei poate:

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii;

b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;

c) să desfiinţeze sau să reducă culturi, plantaţii ori alte amenajări existente şi să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesare executării operaţiilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Titularul licenţei este obligat să înştiinţeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităţilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacităţile energetice, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarii sunt înştiinţaţi în termenul cel mai scurt.

(5) Titularul licenţei este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul şi să-l repună în situaţia anterioară, în cel mai scurt timp posibil.

(6) Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană cuprinde dreptul de acces şi de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităţilor energetice cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii.

(7) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacităţi energetice, precum şi a operaţiilor de revizie sau reparaţie la capacitatea în funcţiune, titularul autorizaţiei sau al licenţei are dreptul de a obţine restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane. În acest caz, persoanele afectate vor fi înştiinţate, în scris, despre data începerii, respectiv a finalizării lucrărilor.

(8) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (2), titularul autorizaţiei de înfiinţare, respectiv titularul licenţei este obligat să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială.

(9) Dreptul de acces la utilităţile publice, prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaţiei sau al licenţei cu bună-credinţă şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice.

- Art. 44, al. 4 – Terenurile pe care se situează reţelele electrice de distribuţie existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt şi rămân în proprietatea publică a statului;

- Art. 49, al. b – Pentru protejarea retelelor electrice de distributie, se interzice persoanelor fizice si juridice să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără acordul operatorului de distribuţie;

Pentru pagubele produse proprietarilor de terenuri, ca urmare a lucrarilor de reparatie, operatorul de distributie va plati despagubiri conform legislatiei in vigoare.

Dupa realizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala.

Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Pentru a evita contaminarea acviferului se recomandă ca toate utilajele care funcţionează pe amplasamente să fie conforme din punct de vedere tehnic, în cazul în care se produc scurgeri accidentale de carburant sau uleiuri să se ia măsuri urgente de înlăturare a straturilor de sol contaminat.

Necesarul de apă pentru personalul care va activa pe amplasament va fi asigurat prin aprovizionarea cu apă îmbuteliată. PET-urile golite vor fi depuse în locurile special amenajate pentru colectarea acestei categorii de deşeuri urmând a fi transportate la firme specializate în reciclarea acestui tip de deşeuri.

În etapa de operare a liniei electrice aeriene, nu se va utiliza apă, prin urmare funcţionarea liniei electrice aeriene, nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar în proiect vor exista măsuri de prevenire a poluării.

Caracteristicile impactului potenţial asupra calităţii aerului şi asupra climei

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra aerului constă în generarea de poluanţi atmosferici de către sursele următoare:

- vehicule rutiere pentru transportul componentelor şi echipamentelor, al materialelor de construcţii;

- utilaje şi vehicule pentru diferite activităţi de construcţii-montaj;

Vor fi luate măsuri pentru limitarea emisiilor.

Funcţionarea liniei electrice aeriene nu generează poluanţi atmosferici.

Caracteristicile impactului potenţial asupra zgomotelor şi vibraţiilor

În perioada de extindere a liniei electrice aeriene, vehiculele şi utilajele folosite pentru transport şi în activităţile de şantier vor avea impact asupra zgomotului. Zgomotul generat de utilajele de construcţii şi vehicule va fi temporar.

În perioada de exploatare nu vor fi creşteri ale nivelului de zgomot.

Atenuarea naturală a zgomotului depinde mai ales de distanţă. Amplasamentul situat la distanţă suficientă faţă de localităţile învecinate conduce la un impact diminuat.

Caracteristicile impactului potenţial asupra peisajului şi mediului vizual

În perioada de construcţie, în peisaj vor apărea utilajele necesare, componentele aduse pentru montare, diverse materiale.

Caracteristicile impactului potenţial asupra patrimoniului istoric şi cultural

În cursul lucrărilor de extindere a liniei electrice aeriene ar putea fi întâlnite vestigii arheologice. În aceste cazuri vor fi urmate procedurile legale.

În perioada de funcţionare nu sunt de aşteptat efecte asupra obiectivelor de patrimoniu.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

După intrarea în exploatare a liniei electrice, nu vor fi necesare activităţi de monitorizare a mediului.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Directiva IPPC

Prevederile Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), cunoscută sub denumirea de directiva IPPC, au fost transpuse în legislaţia naţională prin Legea nr. 278 / 2013 privind emisiile industriale.

Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în anexa I a Directivei 96/61/CE. Această anexă nu menţionează proiecte de tipul celui prezentat în acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 804 / 2007 privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 1084 / 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, a accidentelor majore produse, etc.

Liniile electrice aeriene si subterane, de medie tensiune si joasa tensiune, nu se încadrează în domeniul avut în vedere de Hotărârea Guvernului nr. 804 / 2007.

Directiva COV

Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 568 / 2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţii de benzină, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893 / 2005.

Proiectul nu intră sub incidenţa acestei directive.

Directiva LPC

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 440 / 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul nu intră în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva – cadru apă

Directiva – cadru privind apa (2006/60/CE) a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310 / 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107 / 1996 – legea apelor.

Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Legea nr. 107 / 1996 cu modificările şi completările ulterioare, prin prevenirea scurgerilor de poluanţi în timpul construcţiei şi exploatării astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – cadru aer

Directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având doar influenţă temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva – cadru deşeuri

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi abrogarea unor directive a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor.

Evidenţa deşeurilor se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856 / 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Nu este cazul.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La finalul perioadei de construcţie, vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Durata de viaţă a unei linii electrice aeriene de joasa tensiune este mai mare de 40 de ani.

La finalul perioadei de exploatare există două posibilităţi:

- continuarea activităţii, dacă titularul doreşte, înlocuind componentele existente cu componente de generaţie nouă şi modernizând instalaţiile;

- încetarea activităţii ce pune problema reversibilităţii instalaţiilor şi presupune dezafectarea instalaţiilor şi readucerea terenului la starea iniţială;

Un proiect poate fi considerat reversibil dacă permite revenirea la prima destinaţie sau la utilizarea iniţială a terenului, indiferent de transformările realizate. Linia electrică subterana de medie se încadrează perfect în această definiţie dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite:

- ansamblul structurilor poate fi în întregime demontat cu scopul de a reda terenul proprietarului fără nici o urmă a instalaţiei;

- instalaţia nu a generat (în timpul construcţiei, exploatării şi demontării) nici o poluare a solului, apelor de suprafaţă sau subterane;

- resursele financiare ale titularului proiectului permit finanţarea operaţiilor de demontare, reciclare a materialelor şi readucerea a terenului la starea iniţială.

Titularul proiectului şi entitatea însărcinată cu dezafectarea instalaţiei vor asigura valorificarea la maximum a deşeurilor rezultate prin reutilizare, reciclare, regenerare şi incinerare cu recuperarea energiei.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dacă după trecerea duratei de exploatare se va decide dezafectarea, activităţile specifice vor include demontarea şi îndepărtarea elementelor liniei electrice aeriene.

Reabilitarea mediului va include:

- curăţarea terenului de posibile resturi de materiale de construcţii;

- umplerea excavaţiilor cu pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată acestora;

- aşezarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului astfel încât să permită fie desfăşurarea activităţilor agricole anterioare pe terenurile reabilitate, fie revegetarea.

- ANEXE - PIESE DESENATE

1.Plan de încadrare în zonă a obiectivului

2.Plan de situaţie

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Aria naturală protejată ROSCI0306 Jiana a fost desemnată pentru conservarea habitatelor 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 91I0 Vegetatie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba.

În situl ROSCI0306 Jiana, habitatul 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, starea de conservare este nefavorabilă – inadecvată din punctul de vedere al structurii şi funcţiilor specifice ale habitatului.

Descrierea distribuției habitatului din ROSCI0306 Jiana La vest de comuna Burila Mare, la sud de parcela situată pe malul Dunării, se găsesc mici parcele de cerete relativ tinere (de 40-60 ani), în regenerare, interclate între vii, păşuni şi terenuri arabile. Aceaste parcele mici reprezintă pâlcuri într-o stare de conservare nefavorabilă – inadecvată a 29  habitatului 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, prin suprafaţa lor redusă, prin prezenţa abundentă a speciilor ruderale, şi prin plantaţiile de salcâm intercalate. Parcela situată la sud de satul Pătulele, traversată de drumul DJ 562A este acoperită păduri de cer (Quercus cerris), şi gârniţă (Quercus frainetto), cu parcele intercalate de plantaţii de salcâm (Robinia pseudo-acacia). Zona situată la sud-vest de satul Burila Mică, la nord-est de drumul DJ606, sunt acoperite în mare parte de plantaţii de salcâm (Robinia pseudo-acacia), eventual plop negru (Populus nigra) sau nuc (Juglans regia), între care se găsesc mici parcele intercalate de cerete.

Având în vedere că aceste păduri nu prezintă o diversitate ridicată din punctul de vedere a vârstei şi a compoziţiei de specii, totodată stratul ierbos fără caracter marchează disturbarea şi degradarea, aceste suprafeţe pot fi considerate pâlcuri în regenerare a habitatului 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun într-o stare e conservare nefavorabilă – inadecvată.

În situl ROSCI0306 Jiana, habitatul 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri are o starea de conservare favorabilă, respectiv nefavorabilă – inadecvată, din punctul de vedere al structurii şi funcţiilor specifice ale habitatului

Suprafeţele situate la sud-sud-vest de satul Gruia, pe malul stâng al Dunării sub forma unei fâşii de 200-300 m lăţime sunt acoperite de păduri amestecate de stejar pufos (Quercus pubescens, Quercus virgiliana, Quercus frainetto), cer (Quercus cerris) şi tei (Tilia platyphyllos, Tilia argentea). Aceste păduri sunt situate pe versanţii abrupţi cu expoziţie vestică, situate spre fluviu, în partea lor inferioară mai domoală crează o trecere spre păduri aluvionale, marcată mai ales de frasini (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Fraxinus pallisae) şi ulmi (Ulmus laevis, Ulmus minor). Zonele plane de mal periodic inundate, în care edificarea salciilor (Salix alba) şi plopilor (Populus alba, Populus nigra) a fost posibilă este îngustă de 80-100 m. Substratul este format din depozite aluvionale nisipoase. În zonele joase, plane, din imediata vecinătate a Dunării, pe porţiunile regulat inundate se găsesc fragmente ale zăvoaielor, formate din salcii şi plopi în vârstă (50-80 ani), şi mai tinere, plantate. Stratul ierbos este dominat de specii mezo-higrofile care suportă inundaţiile îndelungate.

Având în vedere regimul hidric natural al acestor zone acoperite de zăvoaie de salcie şi plop,

compoziţia relativ diversificată din punctul de vedere al vârstei arborilor şi al speciilor din nivelul

ierbos, aceste galerii se pot considera habitate într-o stare de conservare relativ favorabilă.

Suprafeţele de pe malul Dunării, în amonte de comuna Gogoşu sunt acoperite de vegetaţie

caracteristică a luncilor inundabile: parcele de zăvoaie cu specii de esenţă moale - salcii (Salix alba) şi plopi (Populus alba, Populus nigra, Populus x canadensis), cu anin negru (Alnus glutinosa) -, mai rar cu specii de esenţă tare - frasini (Fraxinus excelsior), , rareori stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) -; şi poieniţe (uneori cosite) primăvara inundate, cu vegetaţie higrofilă de pipirig, rogozuri, ţipirig, papură şi stuf. Pe aceste suprafeţe se găsesc pâlcuri reprezentative ale pădurilor aluvionale cu specii de esenţă moale, deşi se găsesc parcele cu plantaţii de plop euramerican, majoritatea acestor păduri este compus din specii indigene în vârstă, sau în regenerare. În zonele spre est de satul Balta Verde, de-a lungul pârâului Blahniţa, precum şi în zona Gura Blahniţei se găsesc zăvoaie de salcie (Salix alba), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra) şi anin negru (Alnus glutinosa) în regenerare. Aceste zăvoaie sunt tinere de 5-15-20 ani, realizănd tufărişuri dense, nu mai înalte de 15 m, ale speciilor enumerate cu multă mure şi amorfă.

Pot fi considerate zăvoaie într-o stare de conservare nefavorabilă-inadecvată. Pe malul Dunării, în aval de Gura Blahniţei se găsesc fragmente de zăvoaie de plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra) şi salcie albă (Salix alba) de o vârstă între 20-45 ani. Aceste fâşii datorită vârstei mai înaintate şi locaţia lor pe lunca inundabilă a fluviului pot fi considerate zăvoaie într-o stare de conservare favorabilă. Suprafeţele situate la sud – sud-est de satul Izvoarele, au fost transformate în pescării pe la mijlocul secolului XX. În această perioadă suprafeţele au fost îndiguite, bălţile transformate în lacuri. În momentul pezent un singur lac există în această zonă, celălalt este utilizat ca păşune pentru vaci şi oi. Pădurile-galerii care probabil au fost asociate cu acest complex de habitate acvatice au fost 38  schimbate în totalitate în plantaţii de salcie albă (Salix alba) şi plop euramerican (Populus x canadensis). Coronamentul acestor plantaţii este echienă şi monodominantă, arborii sunt dispuşi în rânduri regulate, stratul arbuştiv lipseşte, iar stratul ierbos este lipsit de caracter. Încât sistemul hidric al acestor suprafeţe este de asemenea alterată, posibilitatea de regenerare spontană a zăvoaielor-galerii este puternic compromisă. Având în vedere aceste caracteristici, aceste plantaţii nu au fost considerate habitate de interes comunitar.

Lucanus cervus Română: rădașca. Alte denumiri populare (regionalisme): bourel, buhai,

caraban, cerb, cleștar, cornac, taur, boul-babei, boul-Domnului, boul-lui-Dumnezeu, capul-cerbului, răgaci/răgace, vacaDomnului.

În situl Natura 2000 ROSCI0306 Jiana populații mai reduse numeric au fost identificate în tipurile de habitate 91I0 Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp în zona localităților Izvoru Frumos – Burila Mare – Crivina, respectiv în tipul de habitat 91M0 Păduri 48  balcano–panonice de cer, gârniță și gorun (Quercus cerris, Quercus frainetto, Quercus petraea) din zona localității Pătulele. Aceste două populații se află la distanțe semnificative (aroximativ 23 km), între ele inrecalându-se terenuri agricole, pârloage și plantații de salcâm. Un individ mascul a fost observant la o distanță de 4 km de la corpul de pădure de la Pătulele, în zona localității Izvoarele.

Cerambyx cerdo Română: croitorul mare al stejarului

Specia Cerambyx cerdo formează o populație însemnată în pădurea de cvercinee de lângă Pătulele. Aici a fost identificată două colonii însemnate. O populație mai restrânsă a fost semnalată în corpul de pădure din zona Izvorul Frumos – Burila Mare.

Rhodeus sericeus amarus - Boarța, Boarca, chisoaga, behlita

Triturus dobrogicus Română: Triton cu creastă dobrogean

Habitatele favorabile, reprezentate de zonele umede care pot fi utilizate de această specie, sunt marcate cu albastru iar punctele de prezență sunt marcate cu roșu pe harta distribuției. Prezenţa tritonului dobrogean a fost detectată doar într-un singur habitat umed din imediata apropiere a râului Blahniţa, în apropiere de localitatea Pătulele. Deoarece specia este extrem de criptică în afara perioadei de reproducere, este posibil ca ea să fie răspândită pe suprafeţe mai extinse la nivelul sitului. Au fost identificate şi alte habitate care sunt aparent adecvate pentru existenţa tritonului dobrogean la nivelul sitului, fiind necesară monitorizarea viitoare a acestora în perioada de reproducere a speciei. Specia a fost semnalată și de lângă localitatea Balta Verde de către Covaciu - Marcov și colab., 2009.

Bombina bombina Română: Izvoraşul (buhaiul) de baltă cu burtă roşie

Habitatele favorabile, reprezentate de zonele umede care pot fi utilizate de această specie, sunt marcate cu albastru iar punctele de prezență sunt marcate cu roșu pe harta distribuției. Specia a fost întâlnită în diferite habitate umede din perimetrul întregului sit, în bălţi de infiltraţie, canale de irigaţie, în zone lin curgătoare de pe valea Blahniţei, zonele mlăştinoase şi pe marginea lacurilor din apropierea localităţii Izvoarele. Specia a fost semnalată și de lângă localitățile Balta Verde și Jiana de către Covaciu - Marcov și colab., 2009.

Emys orbicularis Română: Țestoasa de apă

Habitatele favorabile, reprezentate de zonele umede care pot fi utilizate de această specie, sunt marcate cu albastru iar punctele de prezență sunt marcate cu roșu pe harta distribuției. Specia beneficiază la nivelul sitului de numeroase habitate favorabile, prezenţa sa fiind identificată în numeroase locaţii de pe întreg perimetrul ariei protejate, de-a lungul Blahniţei, în pescăriile din sit, în canalele de irigaţie, în lacurile şi zonele mlăştinoase din apropierea localităţii Izvoarele, dar şi în bălţi de infiltraţie de dimensiuni reduse. Specia a fost semnalată și de lângă localitatea Țigănași de către Covaciu - Marcov și colab., 2009.

Testudo hermanni Română: Ţestoasa bănăţeană

Habitatele favorabile, reprezentate de zonele care pot fi utilizate de această specie, sunt marcate cu albastru iar punctele de prezență sunt marcate cu roșu pe harta distribuției. Specia este larg răspândită la nivelul sitului, unde există numeroase habitate favorabile pentru ţestoase, de la păduri şi pajişti până la vii, în zone deluroase însorite.

SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

prin

SC NISEMPRA ELECTRO SRL