MEMORIU DE PREZENTARE

NECESAR OBŢINERII ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: INSTALATII CAPTARE APA SUBTERANA PRIN FORAJ

IN LOCALITATEA NEGRESTI, COMUNA MALOVAT,

JUDETUL MEHEDINTI

Beneficiar: Comuna Malovat

Judetul Mehedinti

2023

Memoriul de prezentare

Anexa nr. 5E

I. Denumirea proiectului: INSTALATII CAPTARE APA SUBTERANA PRIN FORAJ IN SAT NEGRESTI,  COMUNA MALOVAT, JUDETUL MEHEDINTI.

II. Titular: COMUNA MALOVAT

Cu sediul in comuna Malovat, Sat Malovat, DN67, Telefon/Fax: 0252-707211, Jud. Mehedinti

Primar:  Michescu Ion. Tel. 0728007455.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Un rezumat al proiectului: Captare apa din pinza freatica prin foraj.

#### Captarea apri se va realiza din subteran prin realizarea unui foraj cu D=200mm si adancimea estimata de 150m.

Coordonate stereo foraj   X=356100   Y=324077.

Frontul de captare

Apa obtinuta din forajul propus va fi utilizata ca si sursa suplimentara in cadrul gospodariei de apa Negresti.

Apa va fi asigurata din pinza freatica situata pana la adincimea de cca 150 printr-un foraj de captare care se preconizeaza ca va asigura un debit de 1,00 l/s.

Amplasamentul ales este pe partea stinga a drumului comunal DC15, in zona scolii generale din localitatea Megresti, pe teren aflat in propietatea beneficiarului. Se va asigura un perimetru de siguranta pentru forj, pe o raza de 10m.

Se va folosi metoda forajului cu circulaţie inversă. Instalaţia va fi de tipul instalaţiilor de foraj hidrogeologic tip AGBO–G300. Forajele vor fi executate folosind prăjini aer-lift Ф 146mm şi 53/4 API prajini grele. Sapele de foraj vor fi bohrsape cu diametrul de 560/610 mm snek cu diametrul de 560/610 mm sape cu lame cu diametrul de 394 mm, 445 mm şi/sau sape cu role de acelaşi diametru.

Forajul de exploatare va fi echipat cu electropompa submersibilă avind urmatoarele caaracteristici:

- Q = 3,60 m3/h, H = 120 mCA, P = 3,00 kW

Conducta de refulare a pompei, se va realiza din PEID PE-80, Pn 6 atm SDR 17,6 cu diametre De63 mm.

Peste foraj se va execută un cămin de protecţie din polietilena, care adăposteşte casca puţului forat şi instalaţiile hidraulice necesare pentru asigurarea masurii debitului captat.

Căminul de protectie este o constructie cu montaj subteran avind diametrul de 1,50m.

Accesul in cămin se realizează printr-un chepeng cu diametrul de 0,65m, protejat de un capac din tablă închis cu lacăt şi o scară metalică încastrata în pereţi.

Pentru colectarea apelor din cămin, rezultate în urma unor eventuale avarii sau interventii, în cămin exista din constructie o basă în pardoseala căminului cu diametrul de 30cm m şi adancimea de 25c m, ce va fi echipata cu o pompa de ape uzate automatizata.

Prin construcţie, cabina este montată îngropat, astfel încât, în timpul iernii, temperatura în interior să nu scadă sub 0° C, pentru evitarea îngheţării conductelor şi anexelor capului de pompare.

Pe conducta de refulare a pompei din foraj se monteazã orizontal o linie complexa de contorizare a apei cu diametru Dn 50 mm (robinet, filtru de impuritãti, apometru, clapetă retinere, robinet de prelevat probe). Toate armãturile din interiorul căminului se vor vopsi şi proteja.

###### Echiparea cu pompa submersibila

Pompa submersibila care va asigura debitul necesar de apa va avea urmatorii parametrii minimi:

Q = 3,60 m3/h, H = 120 mCA, P = 3,00 kW

Nivelul hidrostatic se va determina în urma execuţiei forajelor şi a pompărilor experimentale.

- Nivel hidrostatic					( - 25 m;

- Nivelul hidrodinamic informativ			( - 40 m;

- Denivelare						( 12 - 17 m;

- Debit capabil estimat					( 1,00-1,20 l/s;

- Debit de exploatare					( 1,00 l/s;

- Grosimea stratelor acvifere captate 			( 40 m

- Adâncimea estimativă de pozare a pompei		( 85 m

Pentru calculul pompelor submersibile s-a folosit informatiile din studiu hidrogeologic intocmit anterior.

###### Conducta de refulare (aductiune)

Pentru pompe cu diametru exterior de max 110 mm se va folosi conducta PE-HD cu diametrul nominal de 63 mm si cu o grosime a peretelui de 2,8/5,8 mm. Conducta de refulare este executata cu teava din polietilene PE80, Pn6, Dn63mm, imbinata cu racorduri speciale de (63 mm) facute din material plastic (polietilena si polipropilena), avand L=115m.

## Statia de tratare apa si statia de pompare

Statia de tratare apa: Avind in vedere calitatea apei de foraj din captarile executate in zona, se considera ca si apa rezultata in urma forajului propus va avea aceleasi calitati. In consecinta apa captata se va trata in statia de tratare a gospodariei de apa existenta inainte de utilizare in retea.

Împrejmuire zonei de protectie a forajului

Captarea de apă va fi împrejmuită cu un gard de sârmă bordurat pentru realizarea zonei de protecție cu regim sever pe fiecare latură de construcțiile propuse, conform HG 930-2005. Accesul în incinta forajului de apă se va face prin intermediul unei porți pietonale, detaliată în planșele din partea desenată.

Gardul de protecţie va avea înălţimea de 1,80m si va fi realizat din panouri din plasă de sirma bordurate, montate pe cadre metalice. Prin imprejmuire se asigura sona de siguranta pentru foraj.

Pentru accesul personalului de exploatare şi întreţinere se vor prevedea porţi de acces, porţi care vor avea posibilitatea de a se încuia. Poarta de acces se va executa din aceleaşi materiale, la deschiderea de 1,00 m (înălţimea de 1,8 m faţă de cota terenului natural).

Căi de acces

Accesul la foraj se va realiza pe alee carosabila propusa, accesul fiind asigurat din drumul comunal DC17. Drumul de acces se va realiza in structura pietruita si va avea o lungime de 1,50m si o latime de 3m.

Alimentarea cu energie electrică la foraj

Consumatorul este de tip primar cu o putere instalată Pi =3,85 kW si o putere ceruta de 3,00 kW, face parte din categoria micilor consumatori industriali. Pentru alimentarea cu energie electrică este necesar un racord trifazat de 0,4 kV în lungime de 120 m. Alimentarea se va realiza din tabloul general existent in cadrul gospodariei de apa Negresti. Racordul electric va fi de tip subteran realizat cu  cablu CYAbY 4x6mmp.

- justificarea necesităţii proiectului:

Investitia are drept scop asigurarea unei surse suplimentare de apa potabila in sistem centralizat ce va asigura necesarul de apa pentru toti locuitorii satului Negresti.

Investia propusa nu va avea un impact major asupra mediului, iar asupra comunitatii are un impact pozitiv prin asigurarea necesarului de apa potabila, dezvoltarea localitatii, contributii la bugetul local, etc.

c) valoarea investiției: (valoarea de impozitare) ……………… lei

d) perioada de implementare propusă: aproximativ 2 luni.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

În anexa la memoriu sunt extras de carte funciara, planul de amplasament si planul de situatie.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

descrierea generala a tereului:

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiată este amplasată în extremitatea sudică a Piemontului Motrului, fiind inconjurat de o zona cu dealuri a caror inaltime este cuprinsa intre 191m pe dealul Negresti si 267,50m pe dealul Govorei, respectiv 303,7m pe dealul Petrisor. Intre aceste dealuri s-a format o zona de ses care este traversata de paraul Plesuva.

Din punct de vedere geologic, perimetrul aferent comunei Malovat aparţine unităţii structurale a depresiunii Getice. Formaţiunile geologice care iau parte la alcătuirea zăcământului au fost puse in evidenta prin lucrările de cercetare geologica si hidrogeologica prin foraje care au stabilit următoarea succesiune stratigrafica : pontian, dacian, romanian, si cuaternar.

Depresiunea Getica s-a format dupa faza de orogeneza laramica, ca o compensare a ridicării in masa (dupa Badenian) a zonei critalino-mezozoice a Carpatilor Meridionali.

Fundamentul Depresiunii Getice este de origine Carpatica, cu tectonica complicata in partea de N si V si te tip platforma, cu numeroase fracturi, in partea de S si E.

Depozitele care apar la zi aparţin Paleogenului si Milo-Pliocenului.

Cercetările geologice şi hidrogeologice efectuate în regiune au evidenţiat posibilităţile formaţiunilor geologice de vârstă diferită de a cantona strate acvifere cu dezvoltare spaţială variabilă.

În perimetrul comunei Malovat, sat Negresti, judeţul Mehedinţi, din studierea materialului documentar de specialitate existent, precum şi în urma cercetării din teren, au fost identificate  urmatoarele corpuri de apă, cu dezvoltare regională:

- complexul acvifer de adâncime situat in  acoperişul stratului IV cărbune ;

- complexul acvifer de adâncime situat in intervalul IV - I cărbune ;

•	complexul acvifer de adâncime situat in culcuşul stratului C cărbune ;

Arealul studiat beneficiază de un climat temperat-continental, cu influenţe submediteraneene.

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrările de investiţie.

Suprafaţa ocupată definitiv – conf.STAS 7468-80

- Platforma foraj					= 100mp

Total suprafaţă ocupată definitiv			= 100mp

Suprafaţa ocupată temporar conform NSPM vol.1/82, art.27.37 este:

- Retea aductiune apa 			 		= 330mp

- Organizare de santier				            = 2500mp

Total suprafaţă ocupată temporar			= 2830mp

Regimul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat de obiectiv: domeniul public in intravilanul localitatii Negresti.

Terenurile ce sunt ocupate de obiectivele investiţiei sunt:

- zone verzi din incinta scolii gimnaziale Negresti, domeniu public

- în vecinătatea drumului comunal.DC17.

În timpul lucrarilor  vor fi respectate normele de protectie a muncii, P.S.I şi normele in vigoare pentru protectia mediului inconjurator.

- profilul şi capacităţile de producţie:

#### Captarea apei se va realiza din subteran prin realizarea unui foraj cu D=200mm si adancimea estimata de 150m.

Coordonate stereo foraj   X=356100   Y=324077.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

In momentul de fata, locuitorii satului folosesc apa din reteaua de apa existenta, apa insuficienta si distribuita la program.

Sistemul de captare propus, va asigura apa potabila pentru toti locuitorii satului Negresti.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

#### Captarea apei se va realiza din subteran prin realizarea unui foraj cu D=200mm si adancimea estimata de 150m.

- Put forat H estim = 150m

- Imprejmuire teren

- Retea de aductiune, din PEHD, L=aprox. 110m, D=63mm

În timpul lucrarilor de construcţie vor fi respectate normele de protectie a muncii, P.S.I, si normele in vigoare pentru protectia mediului inconjurator, la data executiei lucrarii.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de construire

Pentru execuƫia lucrǎrilor proiectate se vor folosi materiale de construcƫii agrementate conform legislaƫiei naƫionale și standardelor armonizate cu legislaƫia UE, privind calitatea ȋn construcƫii.

Materii prime:

- nisip – 30mc.

- Balast – 10mc

- Piatra sparta – 8mc

Carburant (motorina) – 30l/zi.

În perioada de funcƫionare

Energie electrica de la tablou general din gospodaria de apa Negresti.

Apa din putul forat - Qzi max = 86,40mc/zi = 1,00 l/s

La finalizarea investiţiei va fi solicitată autorizaţia de mediu, autorizatia de gospodarire a apelor si autorizatia DSP, pentru desfăşurarea activităţii.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu apa:

Apa potabila in perioada executiei si functionarii este asigurată din reteaua comerciala a localitatii Negresti.

- Evacuarea apelor uzate:

În perioada executiei se va amplasa pe amplasamentul organizarii de santier o toaleta ecologica.

In perioada funcţionării, pentru investitia propusa, nu vor fi generate apae uzate de natura menajera.

Apele pluviale, considerate ape conventional curate, se infiltreaza in sol.

- Asigurarea apei tehnologice:

Nu este cazul.

- Asigurarea agentului termic:

Nu este cazul.

- Asigurarea curentului electric:

Curentul electric este asigurat prin racord electric la reteaua electrica existenta în cadrul gospodariei de apa Negresti. Incinta este echipata cu instalatii de forta si iluminat.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

La terminarea lucrarilor prevazute prin proiect, executantul lucrarilor va avea in vedere demontarea instalatiei de foraj di dezafectarea bazinului de namol de foraj, curatarea si amenajarea terenului, pentru aducerea amplasamentului la o stare corespunzatoare pentru buna desfasurare a activitatii.

Pe traseul retelei de aductiune apa se va aduce terenul la starea initiala.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Circulaţia  se realizeaza pe reţeaua de drumuri existente. Se vor întreţine drumurile de acces în stare corespunzǎtoare pentru trecerea sigurǎ şi fǎrǎ probleme a vehiculelor.

- resursele natural folosite în construcţie şi funcţionare;

In perioada de construire

Pentru execuƫia lucrǎrilor sunt folosite materiale de construcƫii agrementate conform legislaƫiei naƫionale și standardelor armonizate cu legislaƫia UE, privind calitatea ȋn construcƫii.

Materii prime:

Materii prime:

- nisip – 30mc.

- Balast – 10mc

- Piatra sparta – 8mc

Carburant (motorina) – 30l/zi.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Vor fi executate următoarele:

- amenajarea şi pregătirea terenului;

- aducerea pe amplasament a instalatiilor, echipamentelor;

- executia forajului in sistem hidraulic si tubarea forajului;

- realizarea de pompari experimentale;

- montarea pompei submersibile corespunzatoare.

- Saparea si amplasarea conductei de aductiune.

- Racord electric al forajului.

Lucrările de terasamente sunt prevăzute a se executa mecanic cu utilaje specifice, din dotarea constructorului.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Sistemul de captare cu apa, va asigura apa pentru gospodaria de apa din localitatea Negresti.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

Nu au fost luate in considerare alternative.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Intrucat in zona studiata exista retea de alimentare cu apa, dar cu un debit insuficient, prin realizarea proiectului si reglementarea situatiei, este posibil sa creasca numarul de locuitori.

- alte avize/acorduri/autorizaţii cerute pentru proiect.

În vederea obținerii autorizației de construcție pentru proiectul INSTALATII CAPTARE APA SUBTERANA PRIN FORAJ IN SAT NEGRESTI, COMUNA MALOVAT, JUDETUL MEHEDINTI, autorizație ce urmează a fi obținută în baza prevederilor Legii nr. 50/1991, cu republicările și completările în vigoare, sunt solicitate prin Certificatul de Urbanisn:

- Aviz de gospodarire a apelor;

- Sanatatea populatiei - DSP Mehedinti;

- Furnizorul de energie electrica-Distributie CEZ SA;

- Etc.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare, terenul studiat este liber de constructii.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prinLegea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Perimetrul proiectului nu se găseşte amplasat în zonă de graniţă şi nu se pune problema unor activităţi transfrontaliere.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniulu iarheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interesnațional, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul proiectului nu este situat in zona monumentelor istorice si a siturilor arheologice.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificial şi alte informaţii privind proiectul:

folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia.

Sunt anexate planul de incadrare in zona și planul de situatie.

-politici de zonare şi de folosire a terenului;

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrările de investiţie.

Suprafaţa ocupată definitiv – conf.STAS 7468-80

- Platforma foraj					= 100mp

Total suprafaţă ocupată definitiv			= 100mp

Suprafaţa ocupată temporar conform NSPM vol.1/82, art.27.37 este:

- Retea aductiune apa 			 		= 330mp

- Organizare de santier				            = 2500mp

Total suprafaţă ocupată temporar			= 2830mp

Regimul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat de obiectiv: domeniul public in intravilanul localitatii Negresti.

Terenurile ce sunt ocupate de obiectivele investiţiei sunt:

- zone verzi din incinta scolii gimnaziale Negresti, domeniu public

- în vecinătatea drumului comunal.DC17.

#### Regimul juridic

Terenul  este situat în intravilanul localitatii Negresti, judeţul Mehedinţi.

- arealele sensibile:

Terenul nu se află in zone, situri sau areale protejate conform legislatiei de mediu in vigoare.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

#### Captarea apei se va realiza din subteran prin realizarea unui foraj cu D=200mm si adancimea estimata de 150m.

Coordonate stereo foraj   X=356100   Y=324077.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Beneficiarul proiectului nu a luat în considerare o altă amplasare a investitiei.

Amplasamentul analizat este liber de constructii, iar functiunea este reglementata prin PUG comuna Malovat.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

Apa se utilizeaza in scop potabil.

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Faza de constructie:

- manevrarea si punerea in opera a materialelor de constructii

- traficul greu specific proiectului

- scurgerile accidentale de uleiuri, carburanti, namol bentonitic, provenite de la utilajul si mijloacul de transport utilizat

- activitatea umana - menajera

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Pe amplasament se va amplasa toaleta ecologica care va fi vidanjata periodic.

Namolul bentonitic este depozitat intr-un bazin etans.

Beneficiarul va avea in dotare un butoi cu nisip și alte substante absorbante pentru a interveni in caz de poluare accidentală si un butoi metalic gol pentru colectare.

Faza de functionare:

Nu vor fi produse ape uzate menajere pe parcursul functionarii forajului.

2.Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, inclusiv surse de mirosuri

Faza de constructie:

- emisiile de gaze de eşapament de la motorul utilajului angrenat în activitatea de forare: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf(SO2), COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate in urma transportului de materiale necesare, excavari;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Poluarea generată de autovehicul si utilaj se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse.

Faza de functionare:

Nu exista surse de poluare. Spatiul in care se amplaseaza forajul va fi ventilat natural.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Faza de constructie:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Pentru faza de construire, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajul deforare/echipamentul şi mijlocul de transport folosit.

Sunt surse cu acƫiune limitatǎ ȋn timpul zilei.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- utilajele au montate amortizoare de zgomot la motoare si toba de esapament;

- pentru protecţia împotriva vibraţiilor nu sunt necesare măsuri speciale, posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile proiectului este foarte redusă.

Faza de functionare:

În procesul de exploatare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nivelul de zgomot produs de activitatile propuse, pentru care estimam ca nu va depasi nivelul de zgomot impus de normative la limita proprietatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Pompa submersibila se va monta in interiorul forajului, va fi pompa submersibila fiind amplasata in spatiu inchis.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Atat in faza de executie cat si in faza de functionare nu exista radiatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Atat in faza de executie cat si in faza de functionare nu sunt necesare.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Faza de constructie:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice;

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili) în timpul executării lucrărilor. Apele freatice nu sunt afectate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- pentru prevenirea poluǎrilor accidentale cu combustibil, se vor utiliza utilaje și mijloace de transport avȃnd reviziile la zi.

- firma constructoare va fi dotata cu nisip si un butoi metalic pentru a interveni in caz de poluare accidentala cu produse petroliere.

- motorina pentru alimentarea utilajelor fi achizitionata de la statii peco si va fi transportata pe amplasament cu un autovehicul dotat cu un rezervor cu pompa. Firma va fi dotata cu o geomembrana impermeabila pentru a fi utilizata in zona alimentarii utilajelor.

Faza de functionare:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice;

Nu sunt surse.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Faza de constructie:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul nu este dispus in areale sensibile.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Faza de functionare:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu exista areale sensibile.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

Pe perioada de realizare  și functionare a proiectului se vor respecta:

– condițiile impuse în avizele obținute;

– se va înlătura orice impact negativ asupra solului, apei, aerului prin depunerea necontrolata a deșeurilor de orice fel, posibile scurgeri de combustibili, ulei etc.

Faza de constructie:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respective faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

In zona proiectului si in imediata vecinatate nu sunt monumente istorice si de arhitectura, zone de interes national etc.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Lucrarile nu afecteaza populatia si obiectivele protejate.

Activitatea se va derula pe perioada zilei.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Faza de functionare:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respective faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

In zona proiectului si in imediata vecinatate nu sunt monumente istorice si de arhitectura, zone de interes national etc.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Investitia este amplasata in intravilanul localitatii iar prin destinatia propusa si prin masurile care vor fi luate de beneficiar, se poate estima ca functionarea investitiei nu va produce un impact negativ asupra populatiei.

Impactul asupra sanatatii umane va fi redus, datorita specificului activitati ulterioare implementarii proiectului si a faptului ca lucrarile de executie se vor desfasura intr-o perioada de timp limitata, cu respectarea normelor de igiena si sanatate si a intervalelor orare destinate odihnei.

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Faza de constructie:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile provenite din lucrările propuse în proiect fac parte din următoarele grupe (conform HG nr. 856/2002) şi vor fi colectate selectiv:

- deşeuri municipale amestecate: categoria 20, cod 20 03 01; cca 0,5 kg/zi/angajat, aprox 100 kg/luna;

Gestiunea deseurilor se va realiza in conformitate cu legislatia specifica si va fi in responsabilitatea societatilor care realizeaza lucrarile.

Faza de functionare:

Functionarea forajului nu produce deseuri. Activitatea din baza de productie gestioneaza deseurile conform prevederilor legale.

Deșeurile rezultate sunt separate pe categorii, iar pe baza unui contract cu o firmă de salubritate, vor fi predate în vederea valorificării/eliminării.

- programul de  prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

Deseurile sunt colectate selectiv in pubele amplasate pe amplasament. Personalul este instruit periodic privind gestiunea deseurilor.

- planul de gestionare a deșeurilor

Nu este cazul.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Faza de constructie:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Lucrările prevăzute în proiect nu presupun utilizarea de substanţe toxice.

În activitatea obiectivului sunt folosite unele substanţe care prezintă grade de  periculozitate la manipulare. Dintre acestea amintim:

- motorina cu care sunt alimentate utilajele de lucru.

Schimbarea uleiurilor la utilajele de lucru se va face la baza de producţie a firmei care va realiza lucrarile de construire

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Motorina pentru alimentarea utilajelor va fi achizitionata de la statii peco si va fi transportata pe amplasament cu un rezervor cu pompa. Firma constructoare va fi dotata cu o geomembrana impermeabila.

Faza de functionare:

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea proiectului se va utiliza nisip, balast, piatra sparta, achizitionate de la statii de sortare.

La realizarea proiectului se vor folosi materiale de constructii, aprovizionate de la baze autorizate de materiale.

Apa preluata din putul forat va fi utilizata ca apa potabila pentru populatie.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție special speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a floreiși a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asuprainteracţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului calitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente este redus.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) este descrisă în tabelul  nr. 1:

Tabel nr. 1. Natura impactului

| Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen Scurt, mediu sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | S | S | T |
| Sănătate umană | I | S | S | T |
| Flora şi fauna | - | - | - | - |
| Sol | D | S | S | T |
| Bunurile materiale | - | - | - | - |
| Apa | I | S | S | T |
| Aer | D | S | S | T |
| Clima | I | - | S | T |
| Zgomot şi vibraţii | I | S | S | T |
| Peisaj şi mediu vizual | I | - | S | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; S – scurt; T-temporar

Tipuri de impact

A. In faza de executiea lucrărilor – apreciem că impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot va fi punctiform, singura sursă de zgomot fiind reprezentată de motorul utilajelor, dar pentru care estimam ca zgomotul nu va depasi limita frontului de lucru;

- perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita aparitia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local;

- circulaţia mijloacelor de transport pe drumurile publice are un caracter intermitent, iar zgomotul generat de acestea se asociază fondului general de poluare sonoră a căilor rutiere.

Namolul bentonitic se recircula si este depozitat intr-un bazin etans. Deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor se vor colecta în locuri special amenajate și vor fi evacuate ritmic de operatorul de salubritate din zona de lucru.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

B. In faza de funcționare

În procesul de exploatare a obiectivului impactul va fi nesemnificativ:

- nivelul de zgomot produs de activitate, pentru care estimam ca nu va depasi nivelul de zgomot impus de normative la limita terenului.

Impactul va fi nesemnificativ dacă se respectă tehnologia si masurile  stabilite anterior.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul persoanelor afectate): impact nesemnificativ.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul este limitat, temporar, pe perioada efectivă de lucru, fără consecinţe cuantificabile, semnificative.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Durata este limitată ca timp şi spaţiu. Impactul este generat pe perioada realizării lucrărilor de execuție.

Lucrările la obiectiv se va realiza doar pe timp de zi.

După terminarea lucrului se opresc şi sursele generatoare de impact, în acest mod încetează şi impactul asupra factorilor de mediu. Urmările impactului nu sunt sesizabile.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Implementarea proiectului nu va avea un impact semnificativ asupra mediului.

Măsurile de reducere a elementelor care ar putea stabilizarea cantităţilor de elemente poluante stabilite prin standardele în vigoare sunt:

- utilizarea de utilaje avand motoare corespunzătoare normelor UE.

- verificarea periodica a utilajelor pentru a evita scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi din sistemele de alimentare şi de ungere a acestor motoare.

- gestionarea corectă a deşeurilor.

Natura transfrontalieră a impactului

Activitatățile desfășurate pentru implementarea proiectului și activitatea ulterioară nu se gasesc în ANEXA 1 a Legea nr. 22/2001 (LISTA cuprinzând activităţile propuse), prin urmare proiectul nu generează impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Terenul este situat in intravilanul localitatii.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normative prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

În baza prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, beneficiarul va elabora o Convenţie cadru SSM-PSI-Mediu în calitate de beneficiar şi diferiţii executanţi pe bază de contract. Scopul acestei Convenţii este evitarea accidentelor de muncă, incendiilor, asigurării securităţii personalului implicat în executarea diferitelor lucrări, prevenirii fenomenelor de poluare a solului, precum şi de aplicare corespunzătoare a legislaţiei în vigoare.

Începerea execuţiei lucrărilor aferente acestei investiţii, se va face numai după delimitarea suprafeţei amplasamentului, a traseelor de acces, a zonelor de depozitare temporara a materialelor, echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal încheiat între beneficiar şi executant.

Se au în vedere:

- Delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie:

- Organizarea de santier se va realiza pe amplasamentul scolii gimnaziale; Se va amplasa pe amplasament o toaleta ecologica si containere pentru deseuri.

- Alimentarea cu apa se va realiza prin achizitionare din reteaua comerciala a satului Negresti.

Intreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor realiza in ateliere de reparatii autorizate, în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol.

Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament pentru proiect.

Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului, decat in spalatorii auto autorizate. La iesirea de pe amplasament se vor curata cauciucurile camioanelor.

La finalizarea lucrărilor, terenul afectat va fi refacut.

Personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor, protectia speciilor protejate etc.

Deşeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi vor fi preluate de catre operatorul local.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

După realizarea proiectului zonele afectate de lucrări se vor reface.

- aspect referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Motorina pentru alimentarea utilajelor va fi achizitionata de la statii peco si va fi transportata pe amplasament cu un autovehicul dotat cu un rezervor cu pompa. Firma va fi dotata cu o geomembrana impermeabila pentru a fi utilizata in zona alimentarii utilajului.

Beneficiarul va avea in dotare un butoi cu nisip și alte substante absorbante pentru a interveni in caz de poluare accidentală si un butoi metalic gol pentru colectare.

- aspect referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în  vederea utilizării ulterioare a terenului:

nu este cazul.

XII. Anexe – piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente).

-anexate memoriului.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

– nu este cazul –deoarece lucrarile care se executa pentru realizarea proiectului nu implica poluari care sa necesite instalatii de depoluare.

3. Schema – flux a gestionării deșeurilor

Deseurile colectate in containere sunt preluate de operatorul local spre eliminare sau reciclare.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea public pentru protecţia mediului.

- nu este cazul, au fost prezentate planurile solicitate.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memorial va fi completat cu următoarele:

Proiectul nu este localizat intr-o arie naturala protejata.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,  memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Topolnita

- cursul de apă: denumire şi codul cadastral: raul Susita; cod cadastral VII

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod

Cod corp de apa subterana: ROJI07 - Oltenia

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Corpul de apa subterana ROOT13 Oltenia.

Corpul de apa de suprafata se incadreaza in stare calitativa buna.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivul „nedeteriorării stării“ corpurilor de apă este unul dintre elementele cheie privind protecţia corpurilor de apă.

Perioada de execuƫie

Lucrarile propuse nu afecteaza apele subterane si de suprafata. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se realizeaza pe platforme impermeabile din rezervor dotat cu pompa. In caz de poluare accidentala cu produse petroliere firma constructoare va fi dotata cu materiale absorbante si un container metalic pentru depozitare.

Perioada de funcţionare

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

ing. Nicoli Petrisor