Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

R  A  P  O  R  T

PRIVIND  STAREA  MEDIULUI  ÎN  JUDEŢUL  NEAMŢ

ANUL  2014

INTRODUCERE	5

I.	CALITATEA ȘI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR	7

I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare și consecințe	7

I.1.1. Starea de calitate a aerului înconjurător	7

I.1.1.1. Nivelul concentrațiilor medii anuale ale poluanților atmosferici în aerul înconjurător	7

I.1.1.2. Tendințe privind concentrațiile medii anuale ale anumitor poluanți atmosferici	16

I.1.1.3. Depășiri ale valorilor limită și valorilor țintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane	20

I.1.2. Efectele poluării aerului înconjurător	20

I.1.2.1. Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătății	20

I.2. Factorii determinanți și presiunile care afectează starea de calitate a aerului înconjurător	21

I.2.1. Emisiile de poluanți atmosferici și principalele surse de emisie	21

I.2.1.1. Energia	27

I.2.1.2. Industria	27

I.2.1.3. Transportul	30

I.2.1.4. Agricultura	33

I.3. Tendințe și prognoze privind poluarea aerului înconjurător	34

I.3.1. Tendințe privind emisiile principalilor poluanți atmosferici	34

I.4. Politici, acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului înconjurător	36

II.	APA	38

II.1. Resursele de apă. Cantităţi şi debite	38

II.1.1. Stare, presiuni și consecințe	38

II.1.1.1. Resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile, pentru anul 2014	38

II.1.1.2. Utilizarea resurselor de apă	39

II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă	40

II.1.1.4. Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă	41

II.1.2. Prognoze	43

II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă	43

II.1.2.2. Riscurile și presiunile inundațiilor	44

II.2. Calitatea apei	46

II.2.1. Calitatea apei: stare și consecințe	46

II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă	46

II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor	49

II.2.1.3. Calitatea apelor subterane	49

II.2.1.4. Calitatea apelor de îmbăiere	52

II.2.2. Factorii determinanți și presiunile care afectează starea de calitate a apelor	53

II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din județ	53

II.2.2.2. Apele uzate și rețelele de canalizare	53

II.2.3. Tendințe și prognoze privind calitatea apei	67

II.2.4.  Politici, acțiuni și măsuri privind îmbunătățirea stării de calitate a apelor	67

III. SOLUL	69

III.1. Calitatea solurilor: stare și tendințe	69

III.1.1. Repartiția terenurilor pe clase de calitate	69

III.1.2. Terenuri afectate de diverși factori limitativi	72

III.2. Zone critice sub aspectul deteriorarii solurilor	74

III.3. Presiuni asupra stării de calitate a solurilor	84

III.3.1. Utilizare și consumul de îngrășăminte	84

III.3.2. Consumul de produse de protecția plantelor	85

III.3.3. Evoluția suprafețelor de îmbunătățiri funciare	86

III.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor	87

IV.	UTILIZAREA  TERENURILOR	90

IV.1. Stare și tendințe	90

IV.1.1. Repartiția terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare	90

IV.1.2. Tendințe privind schimbarea destinației utilizării terenurilor	91

V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA	94

V.1. Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii	94

V.1.1. Speciile invazive	94

V.1.2. Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi	95

V.1.3. Schimbările climatice	98

V.1.4. Modificarea habitatelor	99

V.1.4.1. Fragmentarea ecosistemelor	99

V.1.4.2. Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale	100

V.1.5. Exploatarea excesivă a resurselor naturale	101

V.1.5.1. Exploatarea forestieră	101

V.2. Protecţia naturii şi biodiversitatea: prognoze şi acţiuni întreprinse	102

V.2.1. Reţeaua de arii protejate	102

VI. PĂDURILE	109

VI.1.  Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe	109

VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier	109

VI.1.2. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief	110

VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor	111

VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate	112

VI.1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire	113

VI.2.  Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor	114

VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri	114

VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor	116

VI.2.3. Schimbările climatice	117

VI.3. Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor	117

VII. RESURSELE MATERIALE ȘI DEȘEURILE	120

VII.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, impacturi şi prognoze	121

VII.1.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale	121

VII.1.2. Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale	124

VII.1.3. Fluxuri speciale de deşeuri	129

VII.1.3.1. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)	129

VII.1.3.2. Deşeuri de ambalaje	131

VII.1.3.3. Vehicule scoase din uz (VSU)	136

VII.1.4. Impacturi şi presiuni privind deşeurile	137

VII.1.5. Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor	138

VIIi. mediul urban, sănătatea și calitatea vieții	147

VIII.1. 	Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe	148

VIII.1.1. Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii	148

VIII.1.1.1.  Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2, O3 în anumite aglomerări urbane	148

VIII.1.2. Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţiişi calitatea vieţii	148

VIII.1.2.1.  Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250000 locuitori	148

VIII.1.3. Calitatea apei potabile și efectele asupra sănătății	158

IX. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI	159

IX.1. Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu	160

IX.1.1. Radioactivitatea aerului	161

IX.1.2. Radioactivitatea apelor	167

IX.1.3. Radioactivitatea solului	168

IX.1.4. Radioactivitatea vegetaţiei	169

X. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR	175

X.1. Tendințe în consum	175

X.1.1. Alimente și băuturi	175

X.1.2. Locuințe	176

X.1.3. Mobilitate	178

X.1.3.1. Transportul de pasageri	178

X.1.3.2. Transportul de mărfuri	179

X.2. Factori care influențează consumul	180

X.3. Presiunile asupra mediului cauzate de consum	181

X.3.1.  Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidențial	181

X.3.2.  Consumul de energie pe locuitor	185

X.4. Prognoze, politici și măsuri privind consumul și mediul	185

# INTRODUCERE

Protecția mediului reprezintă un factor primordial în dezvoltarea economică și socială și are ca scop crearea unui mediu curat și sănătos, menținerea lui, fără a afecta posibilitățile de dezvoltare a viitoarelor generații.

Cerințele și exigențele existente la nivelul Uniunii Europene impun o nouă abordare a problemelor globale de mediu din punct de vedere al efectelor și presiunii asupra mediului și a tuturor consecințelor dezvoltării socio-economice.

Asigurarea și protejarea unei calități corespunzătoare a mediului reprezintă o problemă majoră și de actualitate pentru evoluția socială, în acest scop     impunându-se diminuarea efectelor negative ale activității umane și păstrarea evoluțiilor pozitive înregistrate.

Politicile în domeniul mediului care au fost adoptate în ultimii ani continuă să abordeze schimbările climatice, pierderea biodiversității, utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale și efectele presiunilor mediului în privința sănătății.

Implementarea politicilor de mediu a condus la  o serie de beneficii ecologice și economice, directe și indirecte, prin: creșterea ponderii utilizării energiilor regenerabile; reducerea poluanților specifici; protejarea, conservarea și ameliorarea capitalului natural; creșterea investițiilor în domeniul protecției mediului.

În contextul actual, Raportul privind Starea Mediului pentru anul 2014 în județul Neamț, pune accentul pe problematica stării mediului, oferind o serie de analize, evaluări, tendințe privind starea actuală a mediului înconjurător și totodată reflectă scenariile și acțiunile ce se întreprind pentru îmbunătățirea acestuia, conform indicatorilor identificați ai Agenției Europene de Mediu.

La întocmirea Raportului privind Starea Mediului, la nivelul județului Neamț, s-au avut în vedere tendințele de evoluție și prognozele indicatorilor reprezentativi cuprinși în rapoartele de mediu pe ultimii 5 ani, precum și informații din alte surse, pentru fiecare domeniu analizat.

I. CALITATEA ȘI POLUAREA                     AERULUI ÎNCONJURĂTOR

  - Calitatea aerului înconjurător: stare şi consecinţe

  - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a aerului înconjurător

  - Tendinţe şi prognoze privind poluarea aerului înconjurător

  - Politici, acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător

# CALITATEA ȘI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR

## I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare și consecințe

## I.1.1. Starea de calitate a aerului înconjurător

## I.1.1.1. Nivelul concentrațiilor medii anuale ale poluanților atmosferici în aerul înconjurător

Aerul constituie unul dintre factorii esenţiali ai vieţii pe pământ, iar modificarea compoziţiei sale variază în funcţie de natura activităţilor antropice şi a surselor de poluare naturală şi industrială cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. Poluanţii atmosferici, după natura lor, pot fi clasificaţi în suspensii sau aerosoli, gaze şi vapori toxici.

Suspensiile sunt particule solide care au diferite dimensiuni, stabilităţi şi viteze de sedimentare în atmosferă diferite, şi care pot pătrunde în cursul respiraţiei până la nivelul alveolei pulmonare cu potenţial nociv ridicat.

Aerosolii poluanţi pot fi lichizi, solizi, cel mai reprezentativ fiind ceaţa acidă, care se formează în zone intens poluate cu oxizi de sulf.

Cei mai răspândiţi poluanţi din categoria aerosolilor solizi sunt pulberile, care sunt diferite ca dimensiuni şi natură chimică, iar efectul asupra sănătăţii este foarte divers, depinzând atât de dimensiuni, cât şi de natura chimică.

În cadrul Proiectului ,,Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului’’ în judeţul Neamţ funcţionează 3 staţii de monitorizare automată a calităţii aerului. Staţia NT1 este o staţie de tip fond urban şi este amplasată în vecinătatea Staţiei Meteo de la Piatra Neamţ, staţia NT2 este de tip industrial şi este amplasată în municipiul Roman în curtea Liceului Industrial 1 şi staţia NT3 de tip industrial ce este amplasată în Hamzoaia în vecinătatea fabricii de ciment. Aceste staţii  sunt dotate cu analizoare automate ce monitorizează calitatea aerului on-line, din valorile măsurate sunt apoi calculate medii orare şi medii zilnice. Aceste medii sunt transmise orar de la staţii la server-ul instalat la APM şi apoi la panoul instalat pe str. Mihai Eminescu şi la Centrul de evaluare al calităţii aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti. Parametri măsuraţi sunt: dioxidul de sulf (SO2), monoxidul, dioxidul  şi suma oxizilor de azot (NO, NO2, NOX), compuşi organici volatili din clasa hidrocarburilor aromate (benzen, toluen, xilen, etil-benzen), pulberi în suspensie fracţiunea cu diametru 10 microni  (PM10),  monoxid de carbon (CO), ozon (O3) şi parametri meteo (presiune, temperatură, umiditate, radiaţie solară, viteză şi direcţie vânt). Aceste staţii fac parte din Reţeaua Naţională de monitorizare a calităţii aerului ce cuprinde 142  astfel de staţii.

Pentru cunoaşterea parametrilor de calitate a factorilor de mediu şi urmărirea evoluţiei lor sub impactul activităţilor antropice în zonele unde nu sunt amplasate staţii automate de monitorizare, laboratorul de analize  a APM  Neamţ  realizează analize manuale în urmărind zilnic concentraţiile de amoniac – indicator specific din zona Săvineşti.

| Judeţ | Staţia | Tip poluant | Număr măsurări | Concentraţia | Frecvenţa depăşirii VL sau CMA (%) | Captura de date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zilnice | orare | Max. zilnica | Medie anuală | UM |  |  |
| NEAMȚ | NT1 | NO2 | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | SO2 | 341 | 7977 | 25,63 | 15,37 | µg/m3 | 0 | 91 |
|  |  | PM 10 automat | 304 | 7178 | 127,6 | 24,88 | µg/m3 | 2,96 | 81,9 |
|  |  | PM 10 gravimetric | 304 | 7296 | 170,9 | 23,83 | µg/m3 | 2,96 | 83,29 |
|  |  | PM 2.5 automat | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | PM 2.5 gravimetric | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | CO | 363 | 8697 | 5,43 | 0,41 | mg/m3 | 0 | 99,45 |
|  |  | Benzen | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | Ozon | 334 | 8045 | 89,7 | 51,53 | µg/m3 | 0 | 91,5 |
|  | NT2 | NO2 | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | SO2 | 338 | 7853 | 9,16 | 7,67 | µg/m3 | 0 | 89,6 |
|  |  | PM10 automat | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | CO | - | - | - | - | mg/m3 | - | - |
|  |  | Benzen | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | Ozon | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  | NT3 | NO2 | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | SO2 | 319 | 7609 | 13,28 | 9,86 | µg/m3 | 0 | 86,8 |
|  |  | PM10 automat | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | PM 10 grav. | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |
|  |  | Metale grele(Plumb) | - | - | - | - | µg/m3 | - | - |

Sursa: APM Neamț

Tabel I.1.1.1.1.  Calitatea aerului ambiental în anul 2014

Amplasarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Neamţ

Valorile limită şi perioada de mediere pentru poluanţii dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx), pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumb (Pb), benzen (C6H6), monoxid de carbon (CO), precum şi valorile ţintă şi perioada de mediere pentru ozon (O3), sunt stabilite potrivit prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

În urma măsurărilor efectuate în anul 2014 în staţiile automate existente, nu s-au înregistrat valori ale concentraţiei de dioxid de sulf care să depăşească valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane, pragul de alerta sau nivelul critic anual pentru protecţia vegetaţiei. Valoarea medie anuală pentru judeţul Neamţ a concentraţiei de dioxid de sulf a fost de 15,37 µg/m3.

Valoarea maximă orară în 2014 a fost de 70,08 µg/m3, înregistrată în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ în data de 29 ianuarie 2014 la ora 11, valoare situată sub valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 µg/m3) prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Fig. I.1.1.1.1. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul dioxidul de sulf - medii orare, la staţiile automate din judeţul Neamţ.

Referitor la protecţia vegetaţiei, se poate afirma că există un risc scăzut ca

ecosistemele să fie afectate de eutrofizare și acidifiere datorită reducerii concentraţiei de SO2.

Valoarea maximă zilnică înregistrată a concentraţiei de dioxid de sulf în cursul anului 2014 a fost de 53,51 µg/mc, înregistrată pe 29 ianuarie 2014 în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ valoare mult sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 µg/m3) prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Fig. I.1.1.1.2.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul dioxidul de sulf - medii zilnice, la staţiile automate din judeţul Neamţ.

Ozonul deşi este încadrat în categoria poluanţilor secundari datorită producerii lui prin reacţiile fotochimice ale unor substanţe cu conţinut de azot (oxizii de azot), cu conţinut de carbon (îndeosebi hidrocarburile denumite generic COV), unele hidrocarburi halogenate, a devenit poluant prioritar alături de particulele în suspensie PM10 şi PM2,5, oxizii de azot, ca urmare a efectelor asupra sănătăţii populaţiei.

Pentru ozon, deşi nu este emis direct în atmosferă în cantitate semnificativă,

există o concentraţie de fond care se datorează amestecului ozonului din stratosferă şi generarea acestuia în troposferă, putând fi transportat de la distanţe mari în condiţii meteorologice favorabile. De aceea concentraţiile de ozon din atmosferă sunt variabile în funcţie de anotimp, de condiţiile meteorologice (radiaţia solară şi umiditatea fiind factori favorizanţi ai reacţiilor fotochimice) şi de prezenţa precursorilor organici ai ozonului.

Este singurul poluant pentru care pe perioada verii (mai - octombrie) se fac

raportări lunare la Agenţia Europeană de Mediu (EEA). De aceea în judeţul Neamţ ozonul se măsoară în următoarele staţii: de fond urban NT1 Piatra Neamţ  şi de fond  industrial NT2 Roman. Datorită unor probleme tehnice analizorul de ozon de la staţia de fond industrial  NT2 nu a funcţionat.

Expunerea la concentraţii mari de ozon pe perioade de câteva zile poate cauza

efecte adverse asupra sănătăţii, mai ales reacţii inflamatorii şi scăderea funcţionării plămânilor. Expunerea la concentraţii de ozon moderate pe perioade mai lungi de timp poate conduce la o scădere a funcţionării plămânilor la copiii mici.

Pentru anul 2014 variaţia anuală indică valori mai crescute vara la ozon.

Obiectivul pe termen lung (LTO) presupune ca nivelul de prag să nu fie depăşit

niciodată. Pentru protecţia sănătăţii populaţiei există, de asemenea, praguri de

informare şi de alertă. În anul 2014 nu s-au înregistrat valori care să depăşească valoarea ţintă de 120 µg/m3, pragul de informare de 180 µg/m3 şi  cel de alertă de 240 µg/m3. Cea mai mare valoare înregistrată a mediei mobile a fost de 89,7 µg/m3 pe data de 4 august 2014.

Fig. I.1.1.1.3.   Evoluţia calităţii aerului la indicatorul ozon - medii mobile, la staţia automată NT1 Piatra Neamţ.

Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor, şi a fost

monitorizat în anul 2014 doar în staţia automată de fond urban NT1 Piatra Neamţ, analizorul pentru determinarea CO din stația de fond industrial NT2 Roman este defect. Valoarea limită este 10 mg/m3 pentru maxima mediilor pe 8 ore (medii mobile).

Fig. I.1.1.1.4.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul monoxid de carbon - medii mobile, la staţia automată NT1 din judeţul Neamţ.

Valoarea maximă zilnică înregistrată a concentraţiei de monoxid de carbon în cursul anului 2014 a fost de 5,43 mg/mc, înregistrată pe 8 februarie 2014 în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ valoare mult sub valoarea limită de 10 mg/m3 prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

În anul 2014 datorită problemelor tehnice apărute la analizorul din staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ analizorul de BTX nu a funcţionat la fel şi la staţia de fond industrial NT2 Roman.

Particulele în suspensie PM10 reprezintă o problemă acută la nivel european, ca

urmare a depăşirii frecvente a limitei impusă de legislaţia europeană în majoritatea ţărilor. Concentraţia măsurată este în corelaţie directă cu sursa, cu umiditatea (datorită aglomerării particulelor), cu viteza vântului care determină resuspensia solului şi transportul de la distanţe mari de sursă.

Pentru determinarea pulberilor PM10, care constituie fracţia dimensională de

interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă.

Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Concentraţiile medii zilnice de particule în suspensie PM10 sunt influenţate

direct de factorii meteo: direcţia şi viteza vântului, precipitaţiile, temperatura aerului, şi de factorii geografici specifici zonei.

Evoluţia concentraţiilor măsurate în anul 2014 pentru pulberile în suspensie PM10  este prezentată în figurile de mai jos:

Fig. I.1.1.1.5.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul pulberi în suspensie PM10 nefelometric şi gravimetric la staţia automată  - NT1 Piatra Neamţ

La staţia automată NT1 Piatra Neamţ în anul 2014 s-au înregistrat 9 depăşiri a CMA (concentraţia maximă admisă) la PM10 măsurată prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă) şi 9 depăşiri a CMA la PM10 măsurată prin metoda nefelometrică. Aceste depăşiri s-au înregistrat după cum reiese şi din grafic în lunile de iarnă şi se datorează condiţiilor meteo nefavorabile şi emisiilor provenite din instalaţiile de ardere rezidenţiale.

Cea mai mare valoare zilnică înregistrată a fost de 170,9 µg/m3, în staţia de fond urban NT1 Piatra Neamţ, în data 8 februarie 2014, valoare mult peste valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/m3 , prevăzută în Legea nr.104 /15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător, conform acesteia valorile limită ale concentraţiilor de PM10 nu trebuie depăşite mai mult de 35 de ori intr-un an calendaristic.

Fig. I.1.1.1.6.  Evoluţia calităţii aerului la indicatorul pulberi în suspensie PM 10  nefelometric la staţia automată  - NT1 Piatra Neamţ

Datorită defecţiunilor tehnice apărute la analizorul pentru determinarea PM10

automat din staţia de fond industrial NT2 Roman şi NT3 Taşca, în anul 2014 nu s-au efectuat măsurători.

## I.1.1.2. Tendințe privind concentrațiile medii anuale ale anumitor poluanți atmosferici

Tendința generală în ceea ce privește evoluția concentrațiilor de poluanți monitorizați în stațiile automate de monitorizare a calității aerului este prezentată în graficele următoare.

Fig. I.1.1.2.1. Evoluția concentrațiilor medii anuale de SO2 înregistrate la stațiile de monitorizare automate

În cazul acestui poluant se observă o creștere a concentrațiilor medii anuale în anul 2014, aceasta datorându-se surselor de încălzire.

Fig. I.1.1.2.2. Evoluția concentrațiilor medii anuale de NO2 înregistrate la stațiile de monitorizare automate

Pentru acest indicator nu se constată creșteri semnificative ale concentrațiilor medii anuale, iar în perioadele unde nu sunt înregistrate valori, analizorul nu a funcționat din motive tehnice.

Fig. I.1.1.2.3. Evoluția concentrațiilor medii anuale de O3 înregistrate la stațiile de monitorizare automate

În cazul indicatorului O3 nu se constată variații semnificative ale concentrațiilor, una din cauze fiind și nefuncționalitatea acestui analizor pe o perioadă îndelungată de timp la stația NT2. În perioadele unde nu sunt înregistrate valori, analizorul nu a funcționat din motive tehnice.

Fig. I.1.1.2.4. Evoluția concentrațiilor medii anuale de CO  înregistrate la stațiile de monitorizare automate

Pentru poluantul CO, la stația de monitorizare NT1 valorile sunt relativ constante, comparativ cu stația de fond industrial NT2, unde se constată o tendință de scădere a valorilor concentrațiilor medii anuale. Pe parcursul anului 2014, analizorul de CO nu a funcționat din motive tehnice.

Fig. I.1.1.2.5. Evoluția concentrațiilor medii anuale de C6H6 înregistrate la stațiile de monitorizare automate

Pentru benzen, tendința este de scădere a valorilor concentrațiilor medii anuale în raport cu valoarea limită anuală. În perioadele unde nu sunt înregistrate valori, analizorul nu a funcționat din motive tehnice.

Fig. I.1.1.2.6. Evoluția concentrațiilor medii anuale de PM1gravimetric înregistrate la stațiile de monitorizare automate

Pentru indicatorul pulberi în suspensie PM10, valorile concentrațiilor măsurate prin metoda gravimetrică, conform Legii nr. 104/2011 a Calității aerului, nu s-au înregistrat diferențe majore în intervalul 2010-2014. La stația de monitorizare de fond industrial NT3, în anii 2011, 2013 și 2014, pompa care deservește acest indicator nu a funcționat.

## I.1.1.3. Depășiri ale valorilor limită și valorilor țintă privind calitatea aerului înconjurător în zonele urbane

Pe parcursul anului 2014, în județul Neamț, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită/valorilor țintă stabilite în Legea nr. 104/2011 privind Calitatea aerului înconjurător pentru poluanții: SO2, CO, NO2, benzen, PM10, monitorizați în rețeaua locală de monitorizare a calității aerului.

## I.1.2. Efectele poluării aerului înconjurător

## I.1.2.1. Efectele poluării aerului înconjurător asupra sănătății

La nivelul județului Neamț, pentru stația de fond urban,  în perioada 2008 – 2014 nu au existat situații de depășiri ale valorilor limită / valorilor țintă pentru poluanții SO2, NO2, O3 și PM10 a nr. maxim admis în conformitate cu Legea 104/2011 privind Calitatea aerului înconjurător.

| Nr. crt. | Substanţa poluantă | Perioada de mediere | Valoare limită, (g/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie (PM10) | 24 h | 50 |
|  |  | an calendaristic | 40 |
| 2. | Pulberi în suspensie (PM2,5) | an calendaristic | 25 * |
| 3. | SO2 | 1 h | 350 |
|  |  | 24 h | 125 |
| 4. | NO2 | 1 h | 200 |
|  |  | an calendaristic | 40 |
| 5. | CO | Valoarea max. zilnică a mediilor pe 8 ore | 10.000 |
| 6. | Benzen | an calendaristic | 5 |
|  | Pb | an calendaristic | 0,5 |
| 7. | O3 | Valoarea max. zilnică a mediilor pe 8 ore | Valoarea ţintă 120 |

Sursa: APM Neamț

Tabel I.1.2.1.1. Valori limită corespunzătoare Legii 104/2011

## I.2. Factorii determinanți și presiunile care afectează starea de calitate a aerului înconjurător

## I.2.1. Emisiile de poluanți atmosferici și principalele surse de emisie

Emisii anuale de dioxid de sulf (SOx) - tone/an

Tabel I.2.1.1.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 45,448 | 913,843 | 962,85 | 393,599 | 457,398 | 475,082 |

Fig. I.2.1.1. Evoluția emisiilor anuale de oxizi de sulf – SOx

Emisii mai mari de SOx au rezultat din: arderea combustibililor fosili în industria energetică, instalații de ardere rezidențiale, activități de ardere în industrii de fabricare și construcții, încălzire comercială și instituțională. În anul 2014 se observă o ușoară tendință de creștere a emisiilor de oxizi de sulf.

Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot (NOx) - tone/an

Tabel I.2.1.2.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 1197,172 | 4895,529 | 6425,39 | 4771,93 | 3509,393 | 3399,522 |

Fig. I.2.1.2. Evoluția emisiilor anuale de oxizi de azot - NOx

Principalele surse de emisie pentru NOx au fost următoarele: arderea combustibililor fosili în industria energetică, transport rutier, instalații de ardere rezidențiale.

Emisii anuale de amoniac (NH3) - tone/an

Tabel I.2.1.3.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 1127,69 | 3294,3812 | 11153,16 | 2566,329 | 1715,223 | 1994,856 |

Fig. I.2.1.3. Evoluția emisiilor anuale de amoniac

Sursele importante de emisie de amoniac rezultă din activitășile din agricultură (creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere), activitățile de colectare, epurare și stocare ape uzate.

Emisiile de compuşi organici volatili nemetanici NMVOC – tone/an

Tabel I.2.1.4.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 1428,895 | 1131,183 | 4321,37 | 12005,46 | 14590,236 | 6762,479 |

Fig. I.2.1.4. Evoluția emisiilor anuale de compuși organici volatili nemetanici – NMVOC

Emisii semnificative de compuși organici volatili nemetanici au rezultat din: activități de ardere a combustibilului solid (lemn) în surse staționare de mică putere, activități din agricultură (creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere), trafic rutier, asfaltarea drumurilor, activități de fabricare a vopselelor și alte activități care utilizează solvenți. Se constată o tendință de scădere a acestor emisii.

Emisiile totale de metale grele Hg, Cd – tone/an

| Judeţ | Poluant | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | Hg | 0,175709 | 0,314 | 0,244 | 0,075 | 0,081 | 0,081 |
|  | Cd | 0,051764 | 0,0910 | 0,022 | 0,015 | 0,017 | 0,019 |

Tabel I.2.1.5.

Fig. I.2.1.5. Evoluția emisiilor anuale de metale grele Cd și Hg

Surse importante de metale grele (Cd și Hg) provin din: arderea combustibililor fosili în industria energetică, activități de ardere a combustibilului solid (lemn) în surse staționare de mică putere,  încălzire comercială și instituțională.

Emisii de plumb – Pb - tone/an

Tabel I.2.1.6.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 0,5838 | 1,066 | 0,263 | 0,233 | 0,329 | 0,366 |

Fig. I.2.1.6. Evoluția emisiilor anuale de plumb

Tendința de ușoară creștere a emisiilor de plumb se datorează creșterii traficului rutier, a activităților de ardere a combustibililor fosili din industria energetic și a activități de ardere a combustibilului solid (lemn) în surse staționare de mică putere.

Emisii totale de poluanţi organici persistenţi (POPs)  - (g/an)

Tabel I.2.1.7.

| Judeţ | An | Poluant | Sursă de poluare (proces) | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 2009 | Dioxine | Arderi în industria de prelucrare.Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | 1167,633 |
|  |  | Flouranthe | Alte surse mobile şi utilaje. Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | 0,1666 |
|  | 2010 | Dioxine | Arderi în industria de prelucrare.Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | 1277,283 |
|  |  | Flouranthe | Alte surse mobile şi utilaje. Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | 0,000864 |
|  | 2011 | Dioxine | Arderi în industria de prelucrare.Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | - |
|  |  | Flouranthe | Alte surse mobile şi utilaje. Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | - |
|  | 2012 | Dioxine | Arderi în industria de prelucrare.Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | - |
|  |  | Flouranthe | Alte surse mobile şi utilaje. Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | 406,368 |
|  | 2013 | Dioxine | Arderi în industria de prelucrare.Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | - |
|  |  | Flouranthe | Alte surse mobile şi utilaje. Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | 587,893 |
|  | 2014 | Dioxine | Arderi în industria de prelucrare.Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | - |
|  |  | Flouranthe | Alte surse mobile şi utilaje. Tratarea şi depozitarea deşeurilor. | 612,706 |

Emisiile de compuşi hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) – (g/an)

Tabel I.2.1.8.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 244,974 | 474,13 | - | 271683,464 | 1285994,167 | 1526352,06 |

Fig. I.2.1.7. Evoluția emisiilor anuale de hidrocarburi aromatice policiclice

Creșterea semnificativă a emisiilor de hidrocarburi aromatice policiclice (PAH-uri) în anul 2014 se datorează intensificării activităților de asfaltare și așternere mixtură, producerii de mixturi asfaltice, activităților de fabricare a vopselelor și alte activități care utilizează solvenți etc.

Emisiile de bifenili policloruraţi (PCB) – (g/an)

Tabel I.2.1.9.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 4,203 | 34,451 | 105 | 179,23 | 326,909 | 347,081 |

Fig. I.2.1.8. Evoluția emisiilor anuale de bifenil policlorurați

Tendința de creștere a emisiilor de bifenil policlorurați în anul 2014 se datorează activităților de ardere, atât din sectorul industrial, cât și din cel rezidențial.

Emisiile de hexaclorbenzen – HCB - (g/an)

Tabel I.2.1.10.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 349,448 | 300,08 | 34 | 25,155 | 39,843 | 1819041 |

Fig. I.2.1.9. Evoluția emisiilor anuale de hexaclorbenzen

În anul 2014, creșterea masivă a emisiei de hexaclorbenzen provine din tratamentele cu pesticide din domeniul agriculturii, activitate care până în acest an nu a fost înregistrată. La nivelul județului Neamț există o Stațiune de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, în domeniul plantelor de câmp, care utilizează o cantitate semnificativă de pesticide.

## I.2.1.1. Energia

În judeţul Neamţ, sectorul industrial este reprezentat în principal de următoarele instalaţii/ activităţi cu impact potenţial semnificativ asupra mediului:

Industria energetică

- 1 Instalaţie de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW - SC Agrana Romania SA – Sucursala Roman

- Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mica de 50 MW – 129 de agenţi economici au raportat în Inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici.

## I.2.1.2. Industria

Prelucrarea metalelor:

- 1 instalaţie IPPC pentru prelucrarea metalelor feroase : SC Arcelormittal Tubular Products Roman SA.

- Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: 6 operatori economici.

- Tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice: 19 agenţi economici.

Fabricarea produselor ceramice:

-1 Instalaţie pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, a cărămizilor şi a cărămizilor refractare:  SC Cersanit Romania SA.

Instalaţii chimice pentru producerea de vopsele şi pigmenţi: 1 instalaţie IPPC       SC Kober SRL  Turtureşti:

- Instalaţii chimice pentru producerea de vopsele şi pigmenţi – 2 instalaţii: SC Kober SRL Săvineşti, SC Vestel SRL Săvineşti.

- 1 Instalatie IPPC pentru fabricarea  altor produse chimice anorganice: SC GA PRO CO Chemicals SA.

- 2 Instalatii IPPC pentru producerea de substanțe chimice organice de baza cum ar fi: cauciucuri sintetice: SC Maelvi SA, cauciucuri sintetice şi fabricarea altor articole din material plastic: SC Helixis Prod SRL.

Fabricarea produselor alimentare:

- 1Instalaţie IPPC Prelucrarea de materii prime vegetale, cu o capacitate de productie de peste 300 tone de produse finite pe zi: SC Agrana Romania SA – Sucursala Roman.

- 8 agenţi economici care produc pâine şi produse de panificaţie au raportat în Inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici.

- 1 agent economic care prelucrează carne şi produse din carne: SC Prodprosper SRL.

Prelucrarea lemnului:

- Fabricarea mobilei, cherestelei - 21  agenţi economici.

Construcţii – instalaţii:

- Instalaţii pentru fabricarea mixturilor asfaltice – 5 operatori economici : SC Conest SA Iaşi, SC Publiserv SRL, SC Drupo Neamț SA, SC Imrom SA , SC ALDP SA Iaşi.

- 1Instalaţie IPPC pentru fabricarea cimentului din clincher: SC Carpatcement Holding SA.

- Instalații care se supun prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale

În judeţul Neamţ au fost inventariate 18 instalaţii care intră sub incidenţa acestei Directive:

- 5 instalaţii au avut perioadă de tranziţie la data introducerii în inventar (Arcelormittal Tubular Products Roman SA, SC Agrana Romania SA – Sucursala Roman, SC Suinprod SA Roman, SC Rifil SA şi SC Ga Pro Co Chemicals SRL).

SC Agrana Romania SA – Sucursala Roman, SC Suinprod SA Roman , SC Rifil SA şi SC Ga Pro Co Chemicals SRL au finalizat programul de acțiuni aferent perioadei de tranziție.

- 12 instalaţii nu au avut perioadă de tranziţie la data introducerii în inventar (SC Carpatcement Holding SA - Sucursala Bicaz, SC Kober SRL Turtureşti, SC Petrocart SA Piatra Neamț , SC Zoosab SRL Săbăoani, SC Helixis Prod SRL Podoleni, SC Maelvi Comimpex SRL Piatra Neamț, SC Mihoc Oil SRL Pipirig, SC Agrosuind SRL Ferma Bașta, Primaria Piatra Neamț (SC Brantner Servicii Ecologice SA, SC Rossal SRL Roman, în asociere cu SC Salubritas SA Piatra Neamț), SC Rom Trading Company SRL, SC Avicola Neamț SRL, SC CGC Agria SRL.

Având în vedere, obligaţiile asumate de operatorii economici privind realizarea investiţiilor, pentru conformarea instalaţiilor, care se încadrează sub incidenţa Directivei şi de respectarea măsurilor cuprinse în planul de acţiuni, a fost întocmită situaţia realizării investiţiilor pe factori de mediu pentru instalaţiile care beneficiază de perioadă de tranziţie.

Împreună cu reprezentanții GNM-CJ Neamț au fost efectuate un număr de 18 controale anuale pentru verificarea respectării prevederilor autorizațiilor integrate de mediu emise.

- Au fost colectate şi validate la nivel local, datele pentru întocmirea Registrului Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR).

- S-a continuat implementarea legislaţiei specifice privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţiile mari de ardere (LCP). SC Agrana Romania SA – Sucursala Roman este singura instalație mare de ardere inventariată în județul Neamț. Au fost verificate măsurile incluse în Programul Naţional de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere pentru anul 2014.

- Au fost inventariate un număr de 12 instalaţii care au consumat solvenţi peste pragul limită stabilit prin anexa 7, partea a 2-a, la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industrial: SC Arcelormittal Tubular Products Roman SA, SC Criber Net SRL, SC Barbara by Langellotti SRL, SC Evadix MPI SRL, SC Ferominvest SRL, SC Kober SRL Turturești, SC Kober SRL Săvinești, SC Smile Clean SRL, SC Turoag SRL, SC Unirea Socom SRL SC Vaxin SRL, SC Vestel SRL.

- Directiva Consiliului 96/82/CE-SEVESO este transpusă în legislaţia românească prin HG 804/2007 şi legislaţia subsecventă.

În inventarul judeţului Neamţ au fost înregistrate la 01.01.2014, un număr de 8 amplasamente (la nivelul anului 2014): SC GA-PRO-CO Chemicals SA Săvineşti cu risc major, SC Carbogaz SA Săvinești, SC DG Petrol SRL Săvineşti, SC Crimbo SAV GAZ SRL Săvineşti, SC Kober SRL Girov-Turtureşti, OMV Petrom SA-Depozit Roman, OMV Petrom SA-Depozit Piatra Neamţ şi SC Kober SRL Dumbrava Roşie, cu risc minor.

În conformitate cu  Planul comun de Inspecţii pentru anul 2014 al celor trei autorităţi implicate în implementarea prevederilor acestei directive şi urmărirea aplicării lor, respectiv APM Neamţ, GNM-CJ Neamţ şi ISU „Petrodava” al judeţului Neamţ, au fost efectuate un număr de 8 inspecţii planificate, respectându-se programarea făcută.

Referitor la SC OMV PETROM SA-Depozit produse petroliere, punct de lucru în Piatra Neamț, str. Gen. Nicolae Dăscălescu, nr. 389, județul Neamț, reglementat de APM Neamț prin acordul de mediu nr. 4 din 16.10.2013 pentru desființare depozit produse petroliere și acordul de mediu nr. 5/16.10.2013 pentru deființare linie CF - Depozit produse petroliere”: Urmare finalizării tuturor obiectivelor propuse, constatându-se că în conformitate cu precizările art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 nu se mai justifică menținerea amplasamentului în inventarul Seveso,  acesta a fost scos din Inventarul naţional al amplasamentelor aflate sub incidenţa Directivei  Seveso. Prin adresa nr. 1784/19.03.2014, APM Neamț a notificat ANPM cu privire la această situație.

- În cadrul Directivei EIA - Directiva 85/337/CEE, cu privire la aprecierea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, aşa cum a fost modificată de Directivele 97/11/CE şi 2003/35/CE, în urma parcurgerii procedurii de emitere a acordurilor de mediu, s-a realizat centralizarea la nivel local, actualizarea lunară şi disemnarea acestor date, inclusiv pagina web proprie.

S-a urmărit în permanenţă sprijinirea beneficiarilor/titularilor de proiecte în înţelegerea aplicării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice sau private şi conştientizarea acestora cu problemele de mediu pe care realizarea proiectelor le implică, astfel încât să fie rezolvate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În anul 2014 instalaţiile care desfăşoară activităţi conform Anexei I al Regulamentului nr. 166/2006 (EPRTR) – Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, a analizat şi validat calitatea datelor din rapoartele transmise de operatori care intră sub incidenţa Regulamentului. APM Neamţ a validat şi a introdus rapoartele a unui număr de 17 operatori.

În domeniul Schimbărilor Climatice s-a reactualizat inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE pentru perioada post 2012 (post – Kyoto), s-au colectat şi gestionat datele transmise de 6 operatori în vederea transmiterii la ANPM pentru elaborarea Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES): SC GA-PRO-CO Chemicals SA , SC Agrana  Romania SA – Sucursala Roman,  SC Arcelormittal Tubular Products Roman SA, SC Petrocart SA, SC Yarnea SRL, SC Carpatcement Holding SA.

## I.2.1.3. Transportul

Emisiile rezultate din traficul rutier pentru perioada 2011 – 2014, la nivelul județului Neamț au fost furnizate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului și realizate cu aplicația Copert 4, fiind prezentate în tabelele următoare:

| An /Poluant | CO(tone) | CH4(tone) | N2O(tone) | NH3(tone) | NOX(tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 9393,46 | 76,05 | 11,61 | 16,11 | 2757,89 |
| 2012 | 6743,48 | 68,63 | 13,61 | 31,15 | 2723,37 |
| 2013 | 3145,46 | 43,41 | 5,75 | 10,91 | 1549,00 |
| 2014 | 3007,86 | 32,66 | 6,44 | 11,09 | 1252,99 |

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Tabel I.2.1.3.1. Emisii din traficul rutier în perioada 2011 - 2014 pentru poluanții CO, CH4, N2O, NH3 și NOx

Fig. I.2.1.3.1. Evoluția emisiilor din transport în perioada 2011-2014 pentru poluanții CO, CH4, N2O, NH3 și NOx

Din analiza datelor prezentate în graficul de mai sus, se observă o tendință de scădere a concentrațiilor emise pentru poluanții atmosferici CO, CH4, N2O, NH3, NOx, rezultați din traficul rutier.

| An /Poluant | PM2,5(tone) | PM10(tone) | CO2(tone) | NMVOC(tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 116,01 | 116,01 | 362251,05 | 1193,43 |
| 2012 | 118,05 | 136,97 | 390337,68 | 966,19 |
| 2013 | 49,72 | 58,73 | 202589,11 | 400,68 |
| 2014 | 60,64 | 69,70 | 209987,37 | 373,30 |

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Tabel I.2.1.3.2. Emisii din traficul rutier în perioada 2011 - 2014 PM2,5, PM10, CO2 și NMVOC

Fig. I.2.1.3.2. Evoluția emisiilor din transport în perioada 2011-2014 pentru poluanții PM2,5, PM10, CO2 și NMVOC

Din analiza datelor prezentate în graficul de mai sus, se observă o ușoară tendință de creștere a concentrațiilor emise pentru poluantul atmosferic CO2 în anul 2014 față de 2013, în timp ce pentru ceilalți poluanți: PM2,5, PM10 și NMVOC, nu se observă variații semnificative.

| An /Poluant | Pb(kg) | Cd(kg) | Cu(kg) | Cr(kg) | Zn(kg) | Ni(kg) | Se(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 4282,36 | 1,10 | 3,35 | 2,82 | 219,2 | 1,20 | 0,02 |
| 2012 | 63,16 | 1,44 | 478,87 | 24,73 | 401,19 | 4,65 | 0,43 |
| 2013 | 30,97 | 0,73 | 232,76 | 12,16 | 198,35 | 2,27 | 0,20 |
| 2014 | 48,27 | 0,82 | 224,28 | 11,85 | 205,96 | 2,25 | 0,21 |

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Tabel I.2.1.3.3. Emisii din traficul rutier în perioada 2011 – 2014 pentru metale grele

Fig. I.2.1.3.3. Evoluția emisiilor din transport în perioada 2011-2014 pentru metale grele

În cazul metalelor grele, tendința de scădere este evidentă pentru poluanții Cu, Cr, Ni. În cazul Pb și a Zn se poate observa o ușoară creștere a concentrațiilor emise în atmosferă.

## I.2.1.4. Agricultura

La nivelul județului Neamț, operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii și creșterii animalelor sunt prezentați mai jos:

Creşterea intensivă a animalelor

- Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

- 2000 de locuri pentru porci – 3 instalaţii IPPC: SC Agrosuind Com SRL, SC Zoosab SRL, SC CGC Agria SRL.

- 750 de locuri pentru scroafe – 1 instalație IPPC: SC Suinprod SA Roman.

- 40000 de locuri pentru păsări – 2 instalaţii IPPC: SC Avicola Neamț SA, SC Rom Trading Company SRL.

- Instalaţii pentru creşterea intensivă  a porcilor, având o capacitate mai mică de: 2000 de locuri pentru porci: SC Ted Farm SRL, SC Piglet SRL, SC Ted Agro SRL.

- Instalaţie pentru creşterea a păsărilor având o capacitate mai mică de: 40000 de locuri pentru păsări: SC Moroșanu Prest SRL.

- Instalație pentru creșterea bovinelor de lapte: SC Agroinstal Euroferm SRL, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Secuieni – Ferma Trifești, SC T&S Impex SRL.

- Instalație pentru creșterea ovinelor: SC Agricola Prod SRL.

Principalii poluanţi atmosferici generaţi de aceste activităţi sunt amoniac (NH3), monoxid de azot (NO),compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC) şi particule (PM).

Aceşti poluanţi pot avea un impact major deoarece:

- Emisiile de amoniac contribuie la acidifierea şi la eutrofizarea ecosistemelor naturale şi pot conduce, de asemenea, la formarea de particule în suspensie secundare (reacţii ale NH3 în atmosferă cu formarea de săruri).

- Monoxidul de azot şi compuşii organici volatili nemetanici sunt implicaţi în formarea ozonului troposferic, care poate avea un impact asupra sănătăţii umane şi asupra ecosistemelor.

- Emisiile de particule au, de asemenea, un impact negativ asupra sănătăţii umane.

Cultivarea plantelor și terenurilor agricole

- 6 operatori economici înregistrați

Cultivarea plantelor şi terenurile agricole contribuie, la nivel european, cu cca. 10% din puterea totală a surselor de NH3 sau NO, cu variaţii considerabile de la un stat European la altul. Emisiile de specii gazoase ale azotului sunt în general strâns legate de cantitatea de îngrăşăminte pe bază de azot aplicată.

Există 4 mari categorii de surse de emisie pentru cultivarea plantelor şi terenuri

agricole. Acestea sunt enumerate mai jos, împreună cu principalii poluanţi generaţi:

- aplicarea de îngrăşăminte (NH3);

- procese microbiene în sol (NO);

- procese ale culturilor agricole (NH3 şi COVnm);

- cultivarea solului şi recoltarea (particule).

## I.3. Tendințe și prognoze privind poluarea aerului înconjurător

## I.3.1. Tendințe privind emisiile principalilor poluanți atmosferici

Emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă au o tendinţă de scădere, ca urmare a implementării principiilor dezvoltării durabile şi adoptării unor politici de mediu precum:

- producerea energiei electrice prin înlocuirea parţială a combustibililor fosili cu surse alternative: energie eoliană, energie produsă în câmpurile de panouri fotovoltaice;

- reducerea conţinutului de sulf din combustibili şi carburanți şi înlocuirea parţială a combustibililor tip motorină cu biodiesel;

- înlocuirea încălziri gospodăriilor din zona rurală (sobe tradiţionale pe lemne) cu sobe modernizate care folosesc drept combustibil peleţi şi care au randamente de ardere mari şi emisii de poluanţi reduse;

- introducerea în exploatare a autovehiculelor prevăzute cu motoare alimentate electric;

- prevederea de mecanisme economico–financiare care să permită înlocuirea instalaţiilor cu efect poluant important asupra mediului cu altele mai puţin poluante;

- prevederea de instalaţii de reţinere, captare, stocare a substanţelor poluante (ex. captarea şi stocarea carbonului la Instalaţiile mari de ardere–IMA, filtre  electrostatice,  arzătoare cu NOx redus, scrubere, etc.).

Prognoza emisiilor de poluanţi atmosferici la nivelul județului Neamț pentru perioada 2009-2014, sunt prezentate în formă grafică.

Acidifierea reprezintă procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component al mediului care se datorează prezenţei în atmosferă a unor compuşi chimici alogeni care determină o serie de reacţii chimice în atmosferă, conducând la modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor şi chiar a solului, cu formarea acizilor corespunzători. Gazele cu efect acidifiant asupra atmosferei sunt: dioxidul de sulf, dioxidul de azot şi amoniacul.  Aceşti poluanţi provin în special  din activităţile antropice: arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaze naturale), metalurgie, agricultură, trafic rutier.

Managementul dejecţiilor şi fermentaţia enterică de la creşterea animalelor reprezintă surse semnificative de amoniac, iar utilizarea îngrăşămintelor cu azot în agricultură reprezintă o sursă importantă de amoniac.

Funcţie de potenţialul acidifiant al emisiilor antropice este reprezentată grafic tendința emisiilor poluante ale substanţelor de tip: oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi oxizi de sulf (SOx, SO2).

Fig. I.3.1.1. Tendința emisiilor de poluanți atmosferici cu efect de acidifiere și eutrofizare

Este prezentată grafic tendinţa emisiilor antropice de poluanţi precursori ai ozonului: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVNM) proveniţi din diverse sectoare de activitate.

Fig. I.3.1.2. Tendința emisiilor de precursori ai ozonului

Analizând situaţia prezentată în grafic a emisiilor poluante cu precursoare ale ozonului la nivel județean, pentru perioada de raportare, se constată o pondere semnificativă a poluantului CO din activitatea de încălzire a spaţiilor din agricultură, silvicultură şi pescuit, dar şi o valoare crescută a compușilor organici volatili din acelaşi tip de activitate.

## I.4. Politici, acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului înconjurător

Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător prevede stabilirea unor aglomerări şi zone de management al calităţii aerului  în care concentraţiile ambientale de poluanţi nu respectă obiectivele de calitatea aerului (valorile limită sau valorile ţintă). Pentru aceste zone este necesară gestionarea calităţii aerului prin elaborarea şi implementarea unor planuri/programe de calitatea aerului, care trebuie   să includă pe lângă măsurile de reducere a emisiilor și măsuri pentru protejarea grupurilor sensibile de polulație.

Luând în considerare metodologia aprobată prin Ordinul nr. 3299/2012, inventarele locale şi inventarele naţionale care sunt raportate la Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Convenţia privind poluarea atmosferică transfrontieră pe distanţe lungi, Convenţia privind poluanţii organici persistenţi adoptată la Stockholm, Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice urmează să se coreleze între ele.

II. APA

II.1. Resursele de apă: cantităţi şi debite

II.2. Calitatea apei

# APA

# II.1. Resursele de apă. Cantităţi şi debite

## II.1.1. Stare, presiuni și consecințe

## II.1.1.1. Resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile, pentru anul 2014

| DATE PRIVIND VOLUMUL APEI DIN RÂURILE INTERIOARE | Total județ (mld mc/ an) |
| --- | --- |
| Resursa teoretică | 1,325 |
| Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice | 0,480 |
| Cerința de apă a folosinţelor , potrivit capacităţilor de captare aflate în funcţiune | 0,0383 |

| DATE PRIVIND VOLUMUL APEI SUBTERANE | Total județ (mld mc/ an) |
| --- | --- |
| Resursa teoretică | 0,180 |
| Resursa utilizabilă | 0,140 |
| Cerința de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare aflate în funcţiune | 0,0247 |

| DATE PRIVIND VOLUMUL TOTAL AL RESURSELOR DE APĂ | Total județ (mld mc/ an) |
| --- | --- |
| Resursa teoretică | 1,505 |
| Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice | 0,620 |
| Cerința de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare aflate în funcţiune | 0,063 |

| DATE PRIVIND VOLUMUL PRELEVĂRILOR DE APĂ | Total județ (mld mc/ an) |
| --- | --- |
| Prelevări totale de apă brută | 0,0570 |
| Prelevări de apă destinate populaţiei, industriei şi agriculturii | 0,0321 |
| Raportul cerinţă / prelevare resurse apă | 1,10 |

Sursa: S.G.A. Neamț

Tabel II.1.1.1.1. Date privind resursele de apă potenţiale şi tehnic utilizabile, pentru anul 2014

## II.1.1.2. Utilizarea resurselor de apă

Evoluția rețelei de alimentare cu apă potabilă în perioada 2009 ÷ 2014:

Tabel II.1.1.2.1.

| Judeţ | An | Lungime (km) | Volum distribuit (mii m³) | Număr localităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamț | 2009 | 554,737 | 9608,632 | 36 |
|  | 2010 | 655,400 | 9380,854 | 48 |
|  | 2011 | 699.164 | 10870,64 | 51 |
|  | 2012 | 800,00 | 10055,518 | 55 |
|  | 2013 | 1000,427 | 9317,990 | 62 |
|  | 2014 | 1038,299 | 9071,581 | 65 |

Sursa: CJ Apa Serv SA. Neamț

Referitor la nivelul serviciilor de apă și canal în municipiul Piatra Neamț, județul Neamț:

Tabel II.1.1.2.2.

| Nr. Crt. | Indicator | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentare cu apă |
| 1 | Populația totală a aglomerării mun.P.Neamț | nr. loc. | 109073 |
| 2 | Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă | % din (1) | 98.95 |
| 3 | Populația conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă care nu locuiește la bloc | nr. loc | 4715 (branșamente)* |
| 4 | Consumul menajer specific de apă pe cap de locuitor | l/loc/zi | 75.8 l/ loc/ zi |
| 5 | Programul de alimentare cu apa | ore/zi | 24 |
| 6 | Cantitate de apă insuficientă pentru alimentarea populației | DA / NU | Nu |
| 7 | Nr. de întreruperi ale alimentării cu apă datorită problemelor pe lungime de rețea pe an | nr/km/an | Nu |
| 8 | Populația alimentată cu apă potabilă de o calitate conformă cu normele românești și europene | nr. loc | 107927 |
| 9 | Populația alimentată cu apă potabilă de o calitate conformă cu normele românești și europene | % din (1) | 107927 |
| Canalizare |
| 10 | Populația totală a aglomerării P.Neamț – Dva Roșie | nr. loc | 116683 |
| 11 | Populația conectată la rețeaua de canalizare | % din (10) | 77.67 |
| 12 | Populația conectată la rețeaua de canalizare | nr. loc | 90626 |

Sursa: CJ Apa Serv SA. Neamț

## II.1.1.3. Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

Prognozarea viiturilor înseamnă estimarea debitului maxim, timpului de concentrare, timpului de propagare şi duratei totale a unei viituri, într-o secțiune anume a râului, viitura care poate fi cauzată de precipitaţii abundente și/sau topirii zăpezii pe sectorul de râu analizat sau pe un sector amonte .

Prognozarea viiturii poate reduce în mod considerabil consecinţele acesteia. În acest sens, joacă un rol important sistemele de avertizare și procedurile de evacuare (măsuri descrise mai jos), fiind implicată și utilizarea altor măsuri structurale și nestructurale (spre exemplu, exploatarea coordonată a acumulărilor de pe cursul râurilor).

Prognozarea inundaţiilor parcurge două etape:

- Prognozarea meteorologică (utilizând măsurători la staţiile meteorologice și pluviometrice);

- Caracterizarea preliminară a viiturilor: prognoza inundaţiilor care rezultă prin modele hidrologice și hidraulice care necesită următoarele date de intrare:

  - - Date morfologice: suprafață bazin de recepție, lungime hidraulică, pantă medie, structuri hidrotehnice existente şi utilizarea terenului;

  - - Date hidrologice: informaţii provenite din reţeaua de staţii meteorologice și hidrometrice;

  - - Datele din prognoză meteorologică: informaţii referitoare la prognozele meteorologice provenite din modele climatice;

  - - Moduri de exploatare a infrastructurii de apărare existente.

Paguba provocată de către o viitură cu o anumită perioadă de revenire, va fi suma tuturor pagubelor anterioare raportată la suprafața afectată.

Sursa: “Planul pt. prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor în bazinul hidrografic Siret”

Figura  II.1.1.3.1.   Sursa viiturii/inundației

Sursa: “Planul pt. prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor în bazinul hidrografic Siret”

Figura  II.1.1.3.2. Clasificarea viiturilor istorice funcție de cauze și efecte

Viiturile au avut în general ca și cauze ploi abundente pe arii extinse, daca se are în vedere că 58% din evenimente au fost caracterizate de niveluri ridicate remarcabile, la acest efect contribuind foarte mult volumul mare al hidrografului de viitură care se poate forma ori prin compunerea hidrografelor de pe afluenți, așa cum se întâmpla în general pe râul Siret, ori prin intensitate constantă a precipitațiilor pe același areal intr-o durată mai lungă de timp.

## II.1.1.4. Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

Modificările caracteristicilor fizice ale cursurilor de apă reprezintă modificări ale caracteristicilor hidromorfologice. Impactul poate rezulta direct din modificări sau alterări hidromorfologice sau poate rezulta indirect din schimbarea calităţii apei provocată de modificări alterări hidromorfologice.

Impactul acestor modificări şi alterări poate fi limitat la cursurile de apă unde acţionează aceste modificări sau acesta se poate extinde dincolo de aceste cursuri de apă (de ex: prelevarea apă dintr-un corp de apă subterană poate avea impact negativ în cursurile de apă de suprafaţă asociate).

Caracteristicile hidromorfologice ale cursurilor de apă condiţionează starea .şi funcţionarea ecologică a mediilor acvatice. De aceea, restaurarea cursurilor de apă este una din priorităţile Directivei Cadru privind Apa, a cărui obiectiv principal este atingerea “stării bune” a apelor de suprafaţă până în 2015.

Regimul hidraulic al cursurilor de apă naturale, care se defineşte prin debitul lichid şi solid, vitezele de scurgere, intensitatea .şi caracterul viiturilor, condiţiile geomorfologice, are un impact decisiv asupra mobilităţii cursurilor de apă în timp şi spaţiu. Acest regim hidraulic, prin componentele sale este foarte complex, depinzând de mulţi factori din care cei mai importanţi sunt:

-  Factorii climatici (precipitaţii, vânt, temperatura, umiditate atmosferică);

- Factori geografici (relief bazin de recepţie, configuraţie planimetrică şi altimetrică, densitatea reţelei hidrografice, mărimea şi forma bazinului);

-  Factori geofizici;

-  Factorii biologici (vegetaţia);

-  Factori antropici.

Intensitatea unei viituri, prin forma şi durata hidrografului, influenţează forma albiei minore, modificând-o periodic în perioadele de viitură şi pot genera noi tendinţe în mobilitatea albiei generata de debitul mediu de scurgere.

Debitul solid este factorul esenţial în dezvoltarea proceselor în albie. Afuierile sau colmatările albiei depind de mărimea acestui debit solid. Într-un sector dat, valoarea mare a debitului solid atrage după sine colmatări importante. Viteza de scurgere influenţează radical regimul hidraulic al debitelor lichide sau solide şi este caracterizată de panta talvegului şi rugozitate, variind în acelaşi timp pe verticală funcţie de adâncimea apei. Viteza este un parametru indispensabil pentru aprecierea stabilității râurilor și caracterul deformațiilor.

Bazinul hidrografic Siret are un grad ridicat de mobilitate a albiilor râurilor, din care cauză este și menționat în multe lucrări de specialitate, mai mult decât atât fiind în curs de realizare numeroase lucrări de recalibrare albie, apărări de maluri, tăieri de coturi și meandre sau alte lucrări de regularizare. Tocmai aceste situații au atras după sine necesitatea unor studii în vederea stabilirii conceptelor de restaurare sau pentru propunerea efectivă de lucrări de restaurare.

ABA Siret este instituția responsabilă cu monitorizarea acestor schimbări naturale și cu verificarea și autorizarea acțiunilor antropice în scopul asigurării „stării bune” a cursurilor de apă. Se are în vedere ca orice lucrare de restaurare să respecte principiile ecologice, iar activitățile antropice să evite crearea unor disfuncționalități ireversibile.

## II.1.2. Prognoze

## II.1.2.1. Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

Din punct de vedere demografic, teritoriul administrat este caracterizat printr-o densitate medie a populaţiei de 61,0 locuitori/km2. La 31.12.2005 repartiţia populaţiei pe judeţul Neamţ, se prezintă astfel:

Repartiția populației pe județul Neamţ raportat la suprafața bazinul hidrografic Siret

Tabel II.1.2.1.1.

| Judeţul | Suprafaţa în b.h. Siret | Populaţie (nr. locuitori) | Populaţie în mediu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kmp. | % din bazin | Număr la 12.2005 | Densitate loc/km2. | Urban (%) | Rural (%) |
| Neamţ | 5.896 | 19,6 | 541.712 | 91,9 | 37,49 | 62,51 |

Sursa: “Planul pt. prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor în bazinul hidrografic Siret”

Principalele municipii și oraşe de pe teritoriul bazinului hidrografic  Siret sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Principalele municipii și orașe din bazinul hidrografic Siret

Tabel II.1.2.1.2.

| Nr. crt. | Municipiu (oraş) | Număr locuitori | Poziţia faţă de rețeaua hidrografică |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piatra Neamţ | 104 914 | Mal stâng râu Bistriţa |
| 2. | Roman | 69 268 | Amonte confl. râu Moldova cu râu Siret |
| 3. | Târgu Neamţ | 20 496 | Mal stâng râu Ozana |
| 4. | Bicaz | 8428 | Confluenţa r. Bicaz cu r. Bistriţa |

Sursa: “Planul pt. prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor în bazinul hidrografic Siret”

Acumulări permanente în bazinul hidrografic Siret aflat în administrarea ABA Siret

Tabel II.1.2.1.3.

| Nr. crt. | Acumulare | Județ | Curs de apă | Volum NNR [mil. mc] | Volum atenuare [mil. mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvoru Muntelui | NT | Bistrița | 1122 | 100 |
| 2. | Pângărați | NT | Bistrița | 6.75 | 850 |
| 3. | Vaduri | NT | Bistrița | 5.07 | 0.83 |
| 4. | Bâtca Doamnei | NT | Bistrița | 7.25 | 1.85 |
| 5. | Reconstrucția | NT | Bistrița | 0.39 | 0.14 |
| 6. | Tașca | NT | Bicaz | 0.4 | 0.03 |

Sursa: “Planul pt. prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor în bazinul hidrografic Siret”

## II.1.2.2. Riscurile și presiunile inundațiilor

Riscul la inundaţii este caracterizat prin natura şi probabilitatea sa de producere, gradul de expunere al receptorilor (numărul populaţiei şi al bunurilor), susceptibilitatea la inundaţii a receptorilor şi valoarea acestora, rezultând implicit că pentru reducerea riscului trebuie acţionat asupra acestor caracteristici ale sale.

În vederea prevenirii şi reducerii consecinţelor inundaţiilor asupra activităţilor socio-economice, a vieţii şi sănătăţii oamenilor, a mediului în România s-au realizat numeroase structuri constând din diguri, derivaţii de ape mari, lacuri de acumulare nepermanente pentru atenuarea viiturilor, lacuri de acumulare permanente cu folosinţe complexe în care sunt prevăzute şi volume pentru atenuarea  viiturilor.

În principal, aceste infrastructuri constau în: diguri, lacuri de acumulare nepermanente, lacuri de acumulare permanente, lucrări de regularizare de albii etc.

Principalele lucrări de îndiguire în bazinul hidrografic Siret

Tabel II.1.2.2.1.

| Nr. crt. | Denumire îndiguire | Lungime lucrări [km] | Județ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regularizare râu Ozana la Tg. Neamț | 7.25 | Neamț |
| 2. | Amenajare r. Siret și r. Moldova la Roman | 9.80 | Neamț |
| 3. | Dig Remuu V. Seaca la Secuieni | 5.80 | Neamț |
| 4. | Dig Roman – Răchiteni | 10.10 | Neamț |
| 5. | Dig râu Siret tronson Rotunda – Buruienești, comuna Doljești | 9.33 | Neamț |

Sursa: “Planul pt. prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor în bazinul hidrografic Siret”

Principalele lucrări de regularizare în bazinul hidrografic Siret

Tabel II.1.2.2.2.

| Nr. crt. | Denumire lucrare de regularizare | Lungime lucrări [km] | Județ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regularizare R. Ozana și afluenți | 6.20 | Neamț |
| 2. | Regularizare R. Cuejdiu la Piatra Neamț | 4.20 | Neamț |
| 3. | Regularizare albie pârâu Bisericii și Turcului la Piatra Neamț | - | Neamț |
| 4. | Regularizare albie pârâu Tarcău la Tarcău | - 0.80 | Neamț |
| 5. | Regularizare albie pârâu Hamzoaia la Tașca | - | Neamț |
| 6. | Regularizare albie pârâu Tașca la Tașca | - | Neamț |

Sursa: “Planul pt. prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor în bazinul hidrografic Siret”

Principalele lucrări de apărare și consolidări de mal în Bazinul hidrografic Siret

Tabel II.1.2.2.3.

| Nr. crt. | Denumire lucrare de regularizare | Lungime lucrări [km] | Județ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apărare mal drept r. Bistrița la Frunzeni | 4.40 | Neamț |
| 2. | Apărare r. Moldova la Tupilați | 1.30 | Neamț |
| 3. | Apărare mal r. Moldova la Munteni-Botești | 1.20 | Neamț |
| 4. | Consolidare mal r. Cracau la Căciulești | 2.30 | Neamț |
| 5. | Consolidare mal râu Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienești, comuna Doljești | 2.98 | Neamț |

Sursa: “Planul pt. prevenirea, protecția și diminuarea inundațiilor în bazinul hidrografic Siret”

În conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul bazinului hidrografic Siret se întocmesc Planuri județene și bazinale de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale.

## II.2. Calitatea apei

## II.2.1. Calitatea apei: stare și consecințe

## II.2.1.1. Calitatea apei cursurilor de apă

Reţeaua hidrografică de pe teritoriul de competenţă al SGA Neamţ are o lungime totală de 2302 Km, din care pe teritoriul judeţului Neamţ 2060 Km. Din totalul reţelei hidrografice a fost monitorizată o reţea de 405 km cursuri de râu .

In cursul anului 2014 au fost monitorizate un număr de 12 corpuri de apă aferente celor 9 cursuri de râu (16 secţiuni de monitorizare). În urma analizelor chimice si biologice efectuate a rezultat următoarea încadrare în Stare ecologica/ Potenţial ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă:

- 7 corpuri de apă au avut în anul 2014 o stare ecologică bună;

- 2  corpuri de apă au avut în anul 2014 un potenţial ecologic bun (Bicaz -Aval Bicaz, Durău- Schit)

- 2  corpuri de apă au avut în anul 2014 o stare ecologică moderată: Bouleţ (Mitocu Bălan+ Cracău): ind. relevanţi: N total, N-NO3 şi Bistriţa (aval ac. Batca Doamnei – ac. Racova): ind. relevanţi: N-NH4, N-NO2, N-NO3

-     1  corp de apă a avut în anul 2014 un potenţial ecologic moderat (Ozana-    Dumbrava: ind. relevanţi: N total, N-NO3)

Raportat la lungimea reţelei hidrografice monitorizate, de 405 km, starea ecologica / potenţial ecologic este: 177,5 km de cursuri de apă se înscriu în condiţiile pentru Stare ecologică bună (43,82 %); 39 km în Potenţial ecologic bun ( 9,63 %); 141km în condiţiile pentru Stare ecologică modertă (34,82  %) şi  47,5 km în Potenţial ecologic moderat (11,73 %).

| Corp apă-râu | Starea ecologică/ potenţialul ecologic-râu |
| --- | --- |
| Nume | Bazin hidrografic | Funcție de materiile organice CBO5 (mg O2/l ) | Funcție de N-NH4 mg N/l | Funcție de N-NO3 mg N/l | Funcție de P-PO4 mg P/l |
|  |  | FB | B | M | S | P | FB | B | M | S | P | FB | B | M | S | P | FB | B | M | S | P |
| Bistrita (confluența Neagra – acumularea Izvorul Muntelui) Sect. Frumosu | Siret | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bistrița (ac. Izvorul Muntelui – ac. Pângărați Sect. Straja) | Siret | - | X | - | - | - | X |  | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bistrița (aval ac. Bâtca Doamnei – ac. Racova): Sect : Piatra Neamț, Roznov, canal UHE – Zănești, Frunzeni. | Siret | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| Ozana (Boboiești) | Siret | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Ozana (Dumbrava) | Siret | - | Pot. bun | - | - | - | Pot max | - | - | - | - | - | - | Pot. mod | - | - | Pot. max | - | . | - | - |
| Moldova (confluența Vier – confluența Siret) Sect. Roman | Siret | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bicaz (Bicaz Chei) | Siret | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bicaz (Aval Bicaz) | Siret | - | Pot. bun | - | - | - | Pot. max. | - | - | - | - | - | - | Pot. mod | - | - | Pot. max | - | - | - | - |
| Durău (Schit) | Siret | - | Pot. bun | - | - | - | Pot. max. | - | - | - | - | - |  | Pot. mod. | - | - | Pot. max. | - | - | - | - |
| Cuiejdiu (Piatra Neamţ) | Siret | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Boulet (Mitocu Bălan+Cracău): Sect.: Mitocu Bălan, Slobozia | Siret | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| Doamna (Doamna): Sect. amonte sat Doamna | Siret | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |

Sursa: S.G.A. Neamț

Tabel II.1.2.2.4.

- Starea chimică a corpurilor de apă (râuri):  Stabilirea stării chimice s-a realizat în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă 2000/60/CE şi a Directivei 2008/105/UE. În cursul anului 2014 s-au monitorizat  2 corpuri de apă:

- Durău - Schit (secţiunea Durău) - (subst. periculoase/prioritar periculoase – micropoluanţi organici, metale: Pb diz, Cd diz, Ni diz).

- Moldova (confluența Vier – confluența Siret)- secţiunea Roman -  (subst. periculoase /prioritar periculoase – metale: Cd diz).

Încadrarea corpurilor de apă s-a făcut în stare chimică bună, în urma verificării conformării cu valorile standard de calitate pentru mediu (SCM) pentru substanţele periculoase și prioritar periculoase (cele de tip sintetic: micropoluanţi organici, cât şi nesintetice: metale), pentru apele de suprafaţă (râuri, lacuri).

## II.2.1.2. Calitatea apei lacurilor

- Potenţialul ecologic al corpurilor de apă (lacuri de acumulare):

În cursul anului 2014 au fost monitorizate un număr de 2 corpuri de apă - lacuri de acumulare, fiecare cu 3 secţiuni de monitorizare (36,9 km reţea monitorizată). Potenţialului ecologic al corpurilor a fost determinat pe principiul „cea mai defavorabilă stare”. Elementele pe baza cărora s-a făcut evaluarea potenţialului corpurilor au fost cele fizico – chimice suport şi elementele biologice reprezentate de fitoplancton şi fitobentos.

Repartiţia corpurilor funcţie de potenţialul ecologic a fost următoarea:

- 2 corpuri de apă cu potenţial ecologic bun – PeB (Bâtca Doamnei şi Izvorul Muntelui);

Potenţialul ecologic al corpurilor de apă (lacuri de acumulare) în raport cu azotaţii si fosforul total

Tabel II.2.1.2.1.

| Lac |  | Potenţialul corpurilor - lac |
| --- | --- | --- |
| Nume | Tip | B.H. | Funcție de N-NO3 mg N/l | Funcție de P total mg P/l |
| Izvorul Muntelui | Acumulare | Siret | bun | maxim |
| Bâtca Doamnei | Acumulare | Siret | bun | maxim |

Sursa: S.G.A. Neamț

*Notă: secţiunea Priză care caracterizează corpul de apă  Bâtca Doamnei  a fost monitorizată cu tip de program potabilizare, conform HG 100/2002-NTPA 013, NTPA 014; pe baza rezultatelor obţinute în urma monitorizării apele îndeplinesc catacteristicile fizico-chimice şi microbiologice obligatorii categoriei de calitate A3. Tehnologia standard de tratare aplicată apelor în vederea potabilizării: tratare fizică, chimică avansată şi dezinfecţie.

      - Starea chimică a corpurilor de apă (lacuri)

Stare chimică (subst. periculoase /prioritar periculoase – micropoluanţi organici, metale: Pb diz; Cd diz; Ni diz; Hg diz; pentaclorbenzen; naftalină; cloroform) bună pentru corpul de apă Bâtca Doamnei.

Corpul de apă - Izvorul Muntelui nu a fost monitorizat în vederea stabilirii stării chimice.

## II.2.1.3. Calitatea apelor subterane

1. Numărul total de corpuri de apă

În zona de activitate a SGA Neamţ au fost delimitate trei corpuri de apă subterană: un corp de apă freatică simbolizat GWSI03 care cuprinde lunca Siretului şi afluenţii săi, un corp de apă situat la cote înalte, codificat GWSI04 (zona Munţii Hăghimaş) şi un corp de apă de adâncime codificat GWPR05 din Podişul Central Moldovenesc.

2. Numărul total de foraje de monitorizare de pe corpul de apă: conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring, pentru anul 2014, au fost monitorizate cu frecvenţă semestrială corpurile de apă subterană:

GWSI03 -  12 foraje de observaţie (10 Profile);

GWSI04 - două izvoare (Dămuc, 3 Fântâni) ;

GWPR05 – nu au fost monitorizate anul acesta;

3. Rezultatele incadrării corpurilor de apă in starea chimică

Conform Legii apelor 107/96, cu modificări ulterioare, Anexa 1ˆ1, cap 2.3 starea chimică a apelor subterane se evaluează pe baza monitoringului de supraveghere, care constă în investigarea unui set de parametri-cheie urmăriți în toate corpurile de apă şi anume: oxigen , PH, conductivitate, nitraţi, amoniu şi pe baza monitoringului operaţional, efectuat în vederea stabilirii corpurilor de apă determinate a avea risc, respectiv pentru stabilirea oricărei tendinţe crescătoare a concentraţiei de poluanţi în corpul de apă. Parametrii investigați prin monitoringul operațional sunt: temperatura,  nitriţi, ortofosfaţi, cloruri, sulfaţi, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, bicarbonați şi fier total, metale grele şi substanțe prioritare/ periculoase (screening).

În raport cu concentraţiile poluanţilor, prin analizele de laborator efectuate în forajele stabilite prin Manualul de operare se cunosc valorile punctuale ale parametrilor chimici analizaţi. Aceste valori trebuie să fie „agregate” pentru corpul de apă considerat ca un întreg, pentru identificarea tendinţei crescătoare sau descrescătoare a concentraţiei oricărui poluant în corpul de apă. Evaluarea calităţii corpurilor de apă subterană pentru anul 2014 s-a făcut raportând valorile realizate la standardele de calitate, pentru poluanţii nitraţi şi pesticide, stabilite prin HG 53/2009 şi valorile de prag, pentru ape subterane, stabilite prin Ord. nr 621/2014.

      - Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană în anul 2014

CORPUL DE APĂ SUBTERANĂ GWSI03 (Lunca Siretului şi afluenţii săi)

1. Foraje de alimentare cu apă din subteran

În cursul anului 2014 Manualul de Operare nu a prevazut monitorizarea captărilor de apă din subteran. Acestea sunt monitorizate de către operatorii serviciilor de alimentare cu apă, respectiv CJ APA SERV SA Neamt şi  SC FibrexNylon SA.

2. Foraje de observaţie din reţeaua hidrogeologică de stat:

În anul 2014 calitatea apelor subterane a fost controlată semestrial prin monitoring de supraveghere în 10 profile hidrogeologice (PH) din reţeaua naţională de observaţie, totalizând 12 foraje de studiu. În laboratoarele ABA Siret şi SGA Neamţ au fost analizaţi: indicatorii regimului de oxigen, nutrienţii, salinitatea, poluanţii toxici de origine naturală (fier total şi mangan) şi pH – în total 18 indicatori.

Pentru o caracterizare complexă şi completă a stării chimice a apelor subterane, spectrul poluanţilor analizaţi a fost extins pe grupe de substanţe periculoase şi prioritar periculoase. În F2-Costişa şi F3-Săvineşti au fost analizate substanţele periculoase şi prioritar periculoase din 7 familii şi grupe de substanţe şi anume: clorbenzeni, HPA (hidrocarburi policiclice aromatice), BTX (benzen, tolueni, xileni) şi solvenți organoclorurați, totalizând 18 indicatori chimici. De asemenea, au fost analizate metalele grele – indicatori: cadmiu, plumb, mercur, arsen,  mangan, cupru, zinc, nichel în forajele supuse monitorizării.

Pe baza rezultatelor obţinute în cele 10 profile hidrogeologice, a prevederilor HG 53/2009 şi a Ord. 621/2012, starea chimică a corpului de apă se prezintă după cum urmează:

Starea chimică bună s-a înregistrat în profilele hidrogeologice Timișești (F8), Săvineşti (F3),  Gherăeşti (F2), Dochia (F6), Roman (F8), Bodești (F4 aflat pe teren arabil  aparţinând com. Dobreni, la cca 20m de DN Piatra Neamţ - Tg. Neamţ, pe partea dreaptă), Tupilați (F5), Vânători (F8) şi (F9); precizăm că în aceste foraje de observație nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor de prag instituite prin Ord. nr. 621/2014, şi nici concentraţiile standard stabilite pentru poluanţii nitraţi şi pesticide, prin HG 53/2009.

Comparativ cu anii anteriori în profilele: Tupilați (F5) s-a regăsit o valoare medie anuală la indicatorul NO3- de 46,31 mg/l (zonă agricolă), iar în profilul Vânători (F8), valoarea medie anuală la indicatorul NO3-  a fost de 3,35 mg/l (se află în interiorul aglomerării). Se remarcă tendinţa de descreştere a concentraţiei ionului azotat în profile şi de restrângere a ariei de răspândire; în 2014 nu s-au evidenţiat depăşiri ale valorilor standard de calitate.

Freaticul din zona  situată aval de municipiul Piatra Neamţ a fost monitorizat (şi) prin profilul hidrogeologic Ruseni. În forajul de supraveghere F3 s-au evidențiat valori medii anuale de 78,87 mg/l la indicatorul azotat. Valorile de prag sunt de 50 mg/l la indicatorul azotat (HG 53/2009). Forajul F3 este situat în localitatea Zăneşti între mal drept canal U.H.E. şi mal stâng râu Bistriţa. Poluarea în această zonă  este cauzată, pe de o parte, de poluarea istorică de pe platforma chimică, întreţinută în timp de funcţionarea cu deficienţe a instalaţiilor de îngrăşăminte chimice pe bază de azot, din cadrul SC GA-PRO-CO Chemicals SA,  iar pe de altă parte de aglomerările umane din zonă  şi activitaţile lor specifice (agricultura). Calitatea apei din foraje este influenţată şi de spectrul hidrodinamic al zonei (funcţionarea canalului UHE, debite caracteristice pe râul Bistriţa, precipitaţii).	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    	Deşi în scădere, poluarea freaticului se manifestă în continuare  în zona situată   între canalul U.H.E. şi râul Bistriţa, evidenţiindu-se deplasarea către aval a penei de poluare subterană generată de platforma chimică Săvineşti.

PH Costişa, forajul F2 poziţionat pe malul stâng al canalului UHE, aval de DJ Costişa – Frunzeni; Analizele efectuate au evidenţiat încadrarea indicatorilor în standardele de calitate şi valorile de prag  stabilite de HG 53/2009, respectiv de Ord. nr. 621/2014, cu o singură excepţie, indicatorul azotat, care depăşeşte standardul de calitate  în foraj (53,6 mg/l concentraţie medie).

PH Bodeşti  hidrostructura Bodeşti investigată şi prin forajul F3 se află în satul Bodeşti, în vecinătatea drumului comunal spre Almaş, pe partea dreaptă. Indicatorii fizico-chimici analizati în laboratorul SGA Neamţ  nu au evidenţiat depăşiri ale concentraţiilor admise, cu excepția ionului azotat. Acesta s-a regăsit în forajul F3 în concentraţie de 81,175mg/l. Sursele de nitrat sunt legate de activităţile agricole desfăşurate pe terenurile cultivate.

Conform metodologiei de evaluare a calității apei subterane, deși numărul punctelor de monitorizare cu valori depășite (3) este mai mare de 20% din numărul total al punctelor monitorizate (10), având în vedere că acestea nu sunt distribuite uniform pe suprafața corpului de apă, iar pe restul suprafeţei corpului de apă punctele de monitorizare nu au valori depăşite  la nici unul din indicatorii analizaţi, se consideră că acest corp de apă GWSI03 are o stare chimică bună.

Forajele cu valori ale concentraţiilor poluanţilor care depăşesc valorile de prag şi standardele de calitate ( pentru poluanţii nitraţi şi pesticide stabilite prin HG 53/2009) sunt centralizate în tabelul nr.1.

Forajele din rețeaua de monitorizare a calității apelor subterane cu depășiri ale valorii de prag la indicatorul AZOTAȚI  în anul  2014

Tabel II. 2.1.3.1.

| Nr. crt. | Denumire corp de apă subterană | Denumire foraj | NO3 (>50mg/l) HG53/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GW SI 03 | RUSENI -F3 | 78,87 |
| 2 | GW SI 03 | COSTIŞA –F2 | 53,6 |
| 3 | GW SI 03 | BODEŞTI- F3 | 81,175 |

Sursa: S.G.A. Neamț

CORPUL DE APĂ SUBTERANĂ GWSI04 - zona Munţii Hăghimaş

Controlul calităţii apei subterane s-a facut pe două  izvoare: Dămuc şi 3 Fântâni, situate în Munţii Hăghimaş, la cote înalte. Izvoarele constituie puncte de emergenţă la suprafaţă a apelor subterane.  În cursul anului 2014, în laboratoarele ABA Siret şi SGA Neamţ au fost executate analizele pentru 18 parametri fizico-chimici, inclusiv cei 5 parametri-cheie stabiliţi în Legea apelor 107/96, cu modificări ulterioare. Grupele de  elemente (indicatori) analizaţi sunt temperatura, PH, RO, N, SAL.

Valorile înregistrate la indicatorii analizaţi se înscriu în  standardele de calitate stabilite prin HG 53/2009 şi valorile de prag stabilite prin Ord. nr. 621/2014, indicând o stare chimică bună a corpului de apă.

Analizele fizico - chimice efectuate au evidenţiat faptul că aceste fluxuri de ape se înscriu în condiţiile de calitate stabilite pentru starea chimică bună a apelor subterane, prin Legea apelor 107/96, cu modificări ulterioare, Anexa 1ˆ1, cap 2.3 .

3. Forajele de supraveghere din perimetrul obiectivelor economice

În cursul anului 2014 Manualul de Operare nu a prevăzut monitorizarea forajelor de supraveghere din perimetrul obiectivelor economice. Acestea sunt monitorizate de către beneficiari.

## II.2.1.4. Calitatea apelor de îmbăiere

În județul Neamț nu sunt zone naturale de îmbăiere autorizate care să necesite monitorizarea calității apei.

## II.2.2. Factorii determinanți și presiunile care afectează starea de calitate a apelor

## II.2.2.1. Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din județ

Starea calităţii apelor este influenţată de aglomerările umane, activităţile economice desfăşurate şi de respectul fiecărui cetăţean faţă de mediul în care trăieşte.

În concluzie, pentru apele de suprafaţă monitorizate a rezultat cea mai bună stare ecologică care pot fi atinsă, având în vedere impactul care nu poate fi evitat din cauza naturii activităţii umane şi poluării.

## II.2.2.2. Apele uzate și rețelele de canalizare

Apele uzate deversate din staţiile de epurare urbane/rurale şi staţiile de epurare ale agenţilor economici au un impact semnificativ asupra resurselor de apă. Comparativ cu anii anteriori, efluenţii staţiilor de epurare s-au menţinut  la acelaşi nivel de poluare.

      - În cursul anului 2014, conform Manualului de operare, prin monitoringul de supraveghere, au fost monitorizaţi cu frecvenţă trimestrială, semestrială sau anuală efluenţii a 42 staţii de epurare (aparţinând folosinţelor de apă controlate). Prin prelucrarea statistică a datelor şi informaţiilor (rapoarte de încercare rezultate în urma analizelor fizico – chimice efectuate în campaniile desfăşurate) s-au stabilit datele de sinteză cuprinse în Centralizatoarele:

- Centralizatorul cu Volumele de ape uzate evacuate pe activităţi economice

- Centralizatorul cu Volumele de ape uzate evacuate pe tipuri de unităţi

- Centralizatorul cu Cantităţile de  poluanţi evacuate pe activităţi economice

|  | Amoniu (NH4) | Azot total(N) | Azotati(NO3) | Azotiti(NO2) | Calciu(Ca) | CBO5 | CCO-Cr | Cianuri totale- CN | Clor rezidual liber (CI2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte activităţi | 0,486673 | 0,430686 | 0,042405 | 0,021204 |  | 1,932390 | 6,296195 |  |  |
| Captare şi prelucrare apă pt .alimentare | 43,425282 | 80,939635 | 189,638964 | 12,961171 | 1001,104135 | 330,053087 | 919,5250827 | 0,00000 | 0,018085 |
| Comerţ şi servicii pentru populaţie | 0,646611 | 0,776458 | 1,024762 | 0,054440 |  | 2,360378 | 5,887212 |  |  |
| Construcţii | 0,499181 | 0,040863 | 1,302689 | 0,064762 |  | 4,167173 | 62,032380 |  |  |
| Industrie alimentară | 0,662759 | 1,421580 | 3,935803 | 0,174612 | 1,059064 | 16,984916 | 38,947195 |  |  |
| Industrie metalurgică + c-ţii de maşini | 0,600417 | 5,192169 | 18,944638 | 0,205129 | 304,835544 | 40,549487 | 107,088749 | 0,00000 |  |
| Industrie prelucrare lemn | 0,075019 |  | 0,002963 | 0,001447 |  | 0,069731 | 0,145940 |  |  |
| Invăţământ şi sănătate | 1,493346 | 1,660419 | 0,445906 | 0,019420 |  | 3,174552 | 7,292311 |  |  |
| Prelucrări chimice | 7,062556 | 0,001111 | 21,297006 | 0,875103 |  | 9,513882 | 24,120477 |  |  |
| TOTAL | 54,951844 | 90,462921 | 236,635136 | 14,377288 | 1306,998743 | 408,805596 | 1171,331286 | 0,00000 | 0,018085 |

Sursa: S.G.A. Neamț

Tabel II.2.2.2.1

|  | Cloruri (Cl) | Crom hexavalent | Crom total | Cupru | Detergenţi sintetici | Fenoli | Fier total (con.tot.) | Fluoruri (F) | Fosfor total(P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte activităţi | 17,217280 |  |  |  | 0,008553 |  |  |  | 0,044754 |
| Captare şi prelucrare apă pt .alimentare | 732,164385 |  |  | 0,009511 | 0,250068 | 0,004201 |  | 9,362156 | 2,935354 |
| Comerţ şi servicii pentru populaţie |  |  |  |  | 0,000096 |  |  |  | 0,062763 |
| Construcţii | 6,814387 |  |  |  | 0,000000 |  |  |  | 0,032097 |
| Industrie alimentară | 25,020759 |  |  |  | 0,018460 |  |  |  | 0,210042 |
| Industrie metalurgică + c-ţii de maşini | 93,226404 | 0,00000 | 0,016912 | 0,024918 | 0,000000 |  | 0,204786 |  | 0,109537 |
| Industrie prelucrare lemn |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009072 |
| Invăţământ şi sănătate | 1,847918 |  |  |  | 0,004857 |  |  |  | 0,124054 |
| Prelucrări chimice | 16,247575 |  |  |  | 0,000046 |  |  |  | 0,000010 |
| TOTAL | 892,538708 | 0,00000 | 0,016912 | 0,034429 | 0,282080 | 0,004201 | 0,204786 | 9,362156 | 3,527683 |

Sursa: S.G.A. Neamț

Tabel II.2.2.2.2.

|  | H2S+ Sulfuri (S2) | Magneziu (Mg) | Mat. în suspensie | Ni şi compuşi | Pb şi compuşi | Reziduu filtrabil | Substanţe extractibile | Sulfaţi (SO4) | Zinc(Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte activităţi | 0,083859 |  | 1,446627 |  |  | 41,357461 | 0,119880 | 3,070604 |  |
| Captare şi prelucrare apă pt .alimentare | 3,197660 | 154,439356 | 567,296923 |  |  | 5838,754360 | 23,261196 | 451,459270 |  |
| Comerţ şi servicii pentru populaţie | 0,030443 |  | 3,118890 |  |  | 27,614826 | 0,180471 |  |  |
| Construcţii |  |  | 374,932800 |  |  | 392,643997 | 1,638019 | 7,203383 |  |
| Industrie alimentară | 0,131628 | 0,125769 | 9,745141 |  |  | 278,903846 | 2,251237 | 0,482521 |  |
| Industrie metalurgică + c-ţii de maşini |  | 45,380046 | 84,228634 | 0,013173 | 0,003336 | 1386,574794 | 3,639926 | 120,491850 | 0,051354 |
| Industrie prelucrare lemn |  |  | 0,047325 |  |  |  | 0,004957 |  |  |
| Invăţământ şi sănătate | 0,007634 |  | 1,411107 |  |  | 34,729723 | 0,141599 | 0,851156 |  |
| Prelucrări chimice | 0,000101 |  | 10,619097 |  |  | 215,350000 | 0,489474 |  |  |
| TOTAL | 3,451325 | 199,945171 | 1052,846544 | 0,013173 | 0,003336 | 8215,929007 | 31,726759 | 583,558784 | 0,051354 |

Sursa: S.G.A. Neamț

Tabel II.2.2.2.3.

Structura apelor uzate evacuate în anul 2014:

Tabel II.2.2.2.4.

| Sistem de colectare ape uzate | STRUTURA APELOR UZATE EPURATE |
| --- | --- |
|  | Ape uzate menajere % | Ape uzate industriale % |
| Sistemul zonal P.Neamț–D-va Roșie | 75 | 25 |
| Sistem local oraș Bicaz | 80 | 20 |
| Sistem local municipiul Roman | 77 | 23 |
| Sistem local oraș Tg. Neamț | 83 | 17 |

Sursa: C.J. Apa Serv S.A. Neamț

-Substanțe poluante și indicatori  de  poluare  în apele uzate: conform coloanei „poluanți specifici”, din tabelul cu Sursele de poluare.

-Priorități  în  reducerea  poluării cu ape uzate:

Privind  sistemele  de  colectare, tratare, evacuare ape uzate pe care le avem  în operare, avem investiții în derulare : 1. din Fondul  de  coeziune (contracte  de lucrari care se vor prezenta la punctul urmator);

2. din Fonduri proprii (conform programelor de întreținere și reparații anuale, programului de investiții privind amenajare, reabilitare spații, înlocuire tronsoane rețea canalizare, achiziții de aparate, pompe, mașini).

- Proiectele  în  curs  de  derulare :

1. Alimentare  cu apă și rețele de canalizare la aglomerarea P.Neamț;

2. Alimentare  cu apă și rețele de canalizare  la aglomerarea Săvinești- Roznov;

3. Alimentare  cu apă și rețele de canalizare la aglomerarea Tg.Neamț;

4. Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Roman și Săbăoani;

5. Modernizare stații de tratare apă și apă uzată în jud. Neamt, respectiv: Târgu Neamț, Bicaz și construirea unei stații noi de epurare la Podoleni;

6. Extinderea de capacitate și modernizarea stației de epurare Roman;

7. Alimentare  cu apă și rețele de canalizare la aglomerarea Bicaz.

Tabel II.2.2.2.5.

| Surse de poluare | Domeniu de activitate | Emisar | Volum ape uzate evacuate (mii.m³) | Poluanţi specifici | Grad de epurare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. Neamț |  |  |  |  |  |
| SC Petrocart SA | 2112 | Rețea canalizare orășenească | 2,410 | fibră de celuloză, coloranți, produși de încleiere, Al₂(SO₄)₃, etc/ CBO₅, CCOCr, MTS | M, B |
| Inspect. de poliție Neamț | 8424 | -//- | 15,256 | Agenți deszăpezire carosabil, produse petroliere, factori de contaminare biologică/ CBO₅, CCOCr, PO₄²¯, MTS, subst .extractibile | - |
| SC TYC Impex SRL | 5610 | -//- | 0,927 | factori de contaminare biologică, produși chim. de dezinfecție, detergenți/CBO₅, CCOCr, subst. extractibile, PO₄²¯, MTS | - |
| SC Palina Com SRL | 1581 | -//- | 3,174 | amelioratori, enzime de fermentație, acid folic, proteine, etc/MTS, CCOCr, CBO₅, NH₄⁺ | - |
| Grup Școlar Ghe.Cartianu | 8532 | -//- | 32,449 | factori de contaminare biologică, produși chimici pt. dezinfecție, detergenți/ PO₄²¯, MTS, subst. extractibile | - |
| SC Kubo Ice SRL | 1552 | - //- | 1,613 | aditivi alimentari: coloranți, aromatizanți, îndulcitori, agenți gelifiere, agenți frigorifici, etc/CBO₅, CCOCr, MTS, subst. extractibile | - |
| Grand Hotel Ceahlău SRL | 5510 | -//- | 11,474 | factori de contaminare biologică, detergenți, produși chimici pt. dezinfecție etc./CBO₅, CCOCr, NH₄⁺, PO₄²¯, subst. extractibile | - |
| SC Rocom Central SA | 5510 | -//- | 11,052 | factori de contaminare biologică, detergenți, produși chimici pt.dezinfecție etc/CBO₅, CCOCr, NH₄⁺, PO₄²¯, subst. extractibile | - |
| SC Valrodim Impex SRL | 5610 | -//- | 0,212 | factori de contaminare biologică, produși chim. de dezinfecție, detergenți/CBO₅, CCOCr, subst. extractibile, PO₄²¯, MTS | - |
| Spitalul județean | 8610 | -//- | 126,102 | bacterii, viruși, toxine, alți factori de contaminare biologică/CBO₅, PO₄²¯,CCOCr, MTS, subst. extractibile | M+dezin- fect. |
| SC Lucia Prod SRL | 1581 | -//- | 1,589 | amelioratori, enzime de fermentație, acid folic, proteine, etc / MTS, CCOCr, CBO₅, NH₄⁺ | - |
| SC Panmont SA | 1581 | -//- | 1,526 | amelioratori, enzime de fermentație, acid folic,proteine,etc/MTS, CCOCr, CBO₅, NH₄⁺ | - |
| SC Prodprosper SRL | 1011 | vidanjă | 9,807 | nitrozamine, aditivi alimentari:coloranți, aromatizanți/ MTS, CBO₅, CCOCr | - |
| SC Dustim prod SRL | 1013 | -//- | 0,694 | nitrozamine, aditivi alimentari, factori de contaminare biologică/ CBO₅, CCOCr, MTS, PO₄²¯, subst. extractibile | - |
| SC Mihot SRL |  | -//- | 0,700 | NH₄⁺, CBO₅, CCOCr,MTS, subst.extractibile |  |
| SC Feromet SA | 2593 | -//- | 1,369 | metale grele, subst. organice oxidabile, etc/ CBO₅, CCOCr, subst.extractibile | - |
| SC Vinalcool SA |  | -//- | 1,706 | amelioratori, enzime de fermentație, acid folic,proteine,etc/MTS, CCOCr, CBO₅, NH₄⁺ |  |
| SC Mecanica Ceahlău SRL | 2593 | -// - | 0,697 | metale grele, subst. organice oxidabile, etc/ CBO₅, CCOCr, subst.extractibile |  |
| SC Diana Serv SRL | Spălătorie auto | vidanjă | 1,140 | subst. organice oxidabile, CBO₅, CCOCr, subst.extractibile, detergenți |  |
| SC Sam Clean SRL | Spălătorie auto | vidanjă | 0,433 | subst. organice oxidabile, CBO₅, CCOCr, subst.extractibile, detergenți |  |
| SC Publiserv SRL |  | Rețea canalizare | 0,198 | subst. organice oxidabile, CBO₅, CCOCr, subst.extractibile, detergenți |  |
| SC Uniserv Hodor SRL | Spălătorie auto | vidanjă | 0,138 | subst. organice oxidabile, CBO₅, CCOCr, subst.extractibile, detergenți |  |
| Bicaz |  |  |  |  |  |
| SC Gold Yarns SA | 1310 | Rețea canalizare orășenească | 1,702 | Coloranți, compuși organici volatili din vopsele, solvenți;fibre textile fine, pulberi/NH₄⁺, CBO₅, CCOCr,MTS, subst.extractibile | - |
| Complex agroalimentar | 5610 | -//- | 3,220 | bacterii, viruși, toxine, alți factori de contaminare biologică/CBO₅, PO₄²¯,CCOCr, MTS, subst. extractibile | - |
| Petrom | 610 | -//- | 8,246 | produse petroliere, hidrocarburi aromatice/NH₄⁺, PO₄²¯, substanțe extractibile, MTS | - |
| Roman |  |  |  |  |  |
| SC Turoag SA | Hotel | Rețea canalizare orășenească | 8,136 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | - |
| SC Grup -Royal SRL | Spălătorie auto, alim. publică | -//- | 2,831 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | pretratare mecanică |
| SC Nemase SRL | Motel | -//- | 4,996 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | - |
| Spital Municipal | Spital | -//- | 28,872 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | - |
| Spital „Precista Mare” | Spital | -//- | 5,801 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | - |
| Grup scolar „Vasile Sava” | Școală, cantină | -//- | 4,359 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | - |
| Colegiul Tehnic „Danubiana” | Școală, cantină | -//- | 6,904 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | - |
| SC Umaro SA | Prelucr. metalice | -//- | 1,759 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | pretratare chimică |
| Seminar Teologic SF. GHEORGHE | Școală, cantină | -//- | 3,452 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+,PT. | - |
| Seminar Teologic Franciscan | Școală, cantină | -//- | 6,680 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+,PT. | - |
| SC PETROM Depozit PECO | Depozit prod.petroliere | -//- | 0,437 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+,PT. | - |
| SC OMV Petrom | Stație peco, alim. publică | -//- | 2,800 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+, PT. | - |
| SC Morărit –Panificație SA | ind. alim. | -//- | 2,667 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+,PT. | - |
| SC Mira-Lucia SA | ind. alim. | -//- | 3,789 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+,PT. | - |
| U.M. 01147 | Unitate militara | -//- | 4,29 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+,PT. | - |
| Liceul cu Program Sportiv | Școală, cantină | -//- | 6,047 | pH,CBO5,CCOCr, MTS, S2-+ H2S, subst.extr. NH4+,PT. | - |
| Tg. Neamț |  |  |  |  |  |
| Regia Națională a Pădurilor RomSilva | Prelucrarea lemnului | Rețea canalizare orășenească | 4,18 | Amoniu, CBO5, CCO-Cr, Extractibile, H2S+S2-, Suspensii | - |
| SC La Dorna SRL | Prelucrarea laptelui | -//- | 6,95 | Amoniu, CBO5, CCO-Cr, Extractibile, H2S+S2-, Suspensii | - |
| SC 1 Decembrie SRL | Prelucrarea laptelui | -//- | 4,11 | Amoniu, CBO5, CCO-Cr, Extractibile, H2S+S2-, Suspensii | - |

Sursa: C.J. Apa Serv S.A. Neamț

Tabel II.2.2.2.6.

| Indicatori - tratarea apei uzate | UM | Aprox. Lungime / număr |
| --- | --- | --- |
| Extindere colectoare | km | - |
| Extindere reţele de canalizare | km | 5,87 |
| Staţii de pompare noi (s-au montat electropompe noi, instalații hidraulice noi,echipamente electrice noi) | buc | - |
| Staţii de epurare noi şi reabilitate | buc | - |

Sursa: C.J. Apa Serv S.A. Neamț

| Activitate economică | Volume evacuate (mii mc /an) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nu necesită epurare (2) | Necesită epurare (3) | Total volume evacuate (1) |
|  |  |  | Nu se epurează (4) | Se epurează (5) | Total volume ce necesită epurare (6) |  |
|  |  |  |  |  | Nu se epurează corespunzător (7) | Se epurează corespunzător (8) |  |  |  |
|  | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |  |
| Alte activităţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,404000 | 100 | 0 | 0 | 23,404000 | 100 | 23,404000 |
| Captare şi prelucrare apă pt.alimentare | 1,576800 | 0,01 | 37,047000 | 0,27 | 7443,937304 | 54,21 | 6251,645870 | 45,52 | 13732,630174 | 99,99 | 13734,206974 |
| Comerţ şi servicii pentru populaţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,905088 | 100 | 0 | 0 | 114,905088 | 100 | 114,905088 |
| Construcţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,018000 | 71,64 | 300,007700 | 28,36 | 1058,025700 | 100 | 1058,025700 |
| Industrie alimentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,000197 | 100 | 0 | 0 | 392,000197 | 100 | 392,000197 |
| Industrie metalurgică + c-ţii de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4082,163294 | 100 | 4082,163294 | 100 | 4082,163294 |
| Industrie prelucrare lemn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321920 | 100 | 0 | 0 | 1,321920 | 100 | 1,321920 |
| Învăţământ şi sănătate | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,997837 | 100 | 0 | 0 | 58,997837 | 100 | 58,997837 |
| Prelucrări chimice | 0 | 0 | 860,304900 | 99,91 | 0 | 0 | 0,756864 | 0,09 | 861,061764 | 100 | 861,061764 |
| TOTAL | 1,576800 |  | 897,351900 |  | 8792,584346 |  | 10634,573728 |  | 20324,509974 |  | 20326,086774 |

Sursa: C.J. Apa Serv S.A. Neamț

Tabel II.2.2.2.7.  Centralizatorul cu Funcţionarea staţiilor de epurare  pe tipuri de unităţi

## II.2.3. Tendințe și prognoze privind calitatea apei

În Angajamentele asumate de România în procesul de negociere la Cap. 22 Protecţia mediului, utilizatorii de apă (agenți economici sau U.A.T) au termene de tranziţie în vederea:

- derulării  programelor de investiţii la nivelul Consiliilor Locale pentru:  înfiinţare, reabilitare sau extindere sisteme de alimentare centralizată cu apă;

- înfiinţării sau extinderii sisteme centralizate de canalizare ape uzate, construcţie staţii de epurare;

- îmbunătăţirii calităţii efluenţilor staţiilor de epurare existente prin realizarea lucrărilor de investiţii pentru retehnologizare, modernizarea staţiilor de epurare, reabilitarea reţelelor de canalizare.

## II.2.4.  Politici, acțiuni și măsuri privind îmbunătățirea stării de calitate a apelor

În vederea asigurării şi îmbunătăţirii stării de calitate a ecosistemelor acvatice, folosinţele de apă cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu sunt autorizate cu Program de etapizare aprobat de A.N., “Apele Române”. Acestea sunt obligate să se conformeze cerinţelor programului la termenele stabilite şi să desfăşoare lucrări de investiţii pentru implementarea de noi soluţii de epurare şi îmbunătăţirea calităţii efluenţilor staţiilor de epurare (încadrarea acestora în limitele impuse prin normativele în vigoare).

Date concrete privind strategiile de dezvoltare  pe termen mediu şi lung , obiective, măsuri  şi programe de investiţii pot fi solicitate de la Consiliul Judeţean  Neamţ (care a elaborat MASTER Planul judeţean) şi A.B.A.Siret.

III.SOLUL

III.1. Calitatea solurilor: stare și tendințe

III.2. Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor

III.3. Presiuni asupra stării de calitate a solurilor

III.4. Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor

# III. SOLUL

Solul reprezintă un ansamblu de corpuri naturale solide, situat la suprafaţa litosferei, constituit din materie organică şi minerală, produs în timpuri geologice, prin acţiunea factorilor climatici şi biotici asupra rocilor de suprafaţă, la care se adaugă din ce în ce mai mult şi acţiunea omului.

Solul este un rezervor pentru organismele vii şi un rezervor al energiei potenţiale biotice captate prin fotosinteză, respectiv al celor mai importante elemente vitale (C, N, P, K, S, Ca, Mg, etc.) şi al apei.

## III.1. Calitatea solurilor: stare și tendințe

## III.1.1. Repartiția terenurilor pe clase de calitate

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota de bonitare medie, pe ţară (clasa I – 81 – 100 puncte – clasa a V-a – 1-20 puncte).

Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru folosinţele agricole. Numărul de puncte de bonitare se obţine printr-o operaţiune complexă de cunoaştere aprofundată a unui teren, exprimând favorabilitatea acestuia pentru cerinţele de existenţă ale unor plante de cultură date, în condiţii climatice normale şi în cadrul folosirii raţionale.

Încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate după nota de bonitare medie pe judeţ, fără aplicarea măsurilor pedoameliorative sunt prezentate în tabelele şi graficele următoare.

Încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, după nota de                   bonitare pe judeţ,  în anul 2010

Tabel III.1.1.1.

| Folosinţa | Clasa I | Clasa II | Clasa III | Clasa IV | Clasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % din total folosinţa | ha | % din total folosinţa | ha | % din total folosin ţa | ha | % din total folosinţa | ha | % din total folosinţa |
| Arabil | 8222,46 | 5,09 | 56494,33 | 34,95 | 55889,19 | 34,57 | 30084,85 | 18,61 | 10974,38 | 6,79 |
| Păşuni | 2236,97 | 3,30 | 7681,31 | 11,32 | 22951,32 | 33,82 | 23391,97 | 34,47 | 11595,94 | 17,09 |
| Fâneţe | 258,47 | 0,65 | 1146,46 | 2,88 | 5431,85 | 13,66 | 18344,53 | 46,12 | 14596,20 | 36,69 |
| Vii | - | - | 4,90 | 0,45 | 257,48 | 23,77 | 454,45 | 41,95 | 366,37 | 33,82 |
| Livezi | 35,23 | 1,11 | 266,86 | 8,38 | 1302,56 | 40,90 | 1178,41 | 37,00 | 401,87 | 12,62 |
| Agricol | 10753,13 | 3,93 | 65593.86 | 23,98 | 85832,40 | 31,37 | 73454,21 | 26,85 | 37934,76 | 13,87 |

Sursa: Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.J.S.P.A) Neamţ

Fig.III.1.1.1. Ponderea terenurilor agricole pe clase de calitate în anul 2010

Fig.III.1.1.2.  Ponderea tipurilor de folosinţe din totalul agricol în anul 2010

Încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, după nota de bonitare pe Județ, în anul 2014

Tabel III.1.1.2.

| Folosinţa | Clasa I | Clasa II | Clasa III | Clasa IV | Clasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % din total folosinta | ha | % din total folosinta | ha | % din total folosin ta | ha | % din total folosinta | ha | % din total folosinta |
| Arabil | 7348.48 | 4.62 | 55772.64 | 35.04 | 55935.34 | 35.14 | 28743.01 | 18.05 | 11374.97 | 7.15 |
| Păşuni | 2216.10 | 3.29 | 7467.15 | 11.07 | 22205.93 | 32.92 | 24290.28 | 36.01 | 11274.95 | 16.71 |
| Fâneţe | 337.14 | 0.86 | 1187.34 | 3.01 | 5364.69 | 13.62 | 18448.41 | 46.83 | 14056.38 | 35.68 |
| Vii | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.46 | 258.73 | 24.09 | 438.48 | 40.83 | 371.78 | 34.62 |
| Livezi | 36.56 | 1.15 | 316.20 | 9.98 | 1242.36 | 39.20 | 1146.09 | 36.17 | 427.72 | 13.50 |
| Agricol | 9938.28 | 3.68 | 64748.23 | 23.96 | 85007.05 | 31.45 | 73066.27 | 27.03 | 37505.80 | 13.88 |

Sursa: Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice (O.J.S.P.A)

Fig. III.1.1.3.  Ponderea tipurilor de folosinţe din totalul agricol în anul 2014

Fig. III.1.1.4.  Ponderea tipurilor de folosinţe din totalul agricol în anul 2014

Conform datelor prezentate în perioada 2010-2014 rezultă următoarele:

- în general terenul arabil se încadrează în clasele de calitate III, IV;

- păşunile şi fâneţele se încadrează în principal în clasele de calitate IV, III;

- viile se încadrează majoritar în clasele de calitate IV, V;

- livezile se încadrează majoritar în clasele III, IV, V.

Ponderea tipurilor de folosinţe din totalul agricol este următoarea:

- arabil este de cca. 59%;

- păşuni şi fâneţe este de cca. 39%;

- vii este de cca. 1%;

- livezi este de cca. 1%;

În perioada 2010 - 2014, încadrarea terenurilor agricole pe clase de calitate după nota de bonitate, la nivel judeţean, precum şi ponderea tipurilor de folosinţe ale terenului agricol au avut variaţii nesemnificative.

## III.1.2. Terenuri afectate de diverși factori limitativi

Carbonul organic din sol influenţează fertilitatea solului, capacitatea de reţinere a apei, rezistenţa la compactare, biodiversitatea, precum şi sensibilitate la acidifiere sau alcalinizare.

Nu au fost puse la dispoziţie date (de către OJSPA Neamţ)  privind conţinutul de Corganic  şi conţinutul de humus.

Suprafaţa terenurilor agricole afectate de diverşi factori limitativi ai capacităţii:

Tabel III.1.2.1.

| Judeţ Neamţ | Factori de degradare | Anul |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Eroziune | 67549 | 69154 | 70919 | 71921 | 72415 |
|  | Alunecări de teren | 25587 | 26283 | 27592 | 27011 | 27257 |
|  | Inundabilitate | 18613 | 19220 | 18745 | 18934 | 19393 |
|  | Acidifiere | 104269 | 104269 | 104269 | 104269 | 104269 |
|  | Compactare | 44004 | 47228 | 48143 | 48439 | 48014 |
|  | Deficit de elemente nutritive | 424106 | 424106 | 424106 | 424106 | 424106 |
|  | Volum edafic redus | 11984 | 12712 | 13627 | 13414 | 13436 |
|  | Sărăturare | - | - | - | - | - |
|  | Exces de umiditate în sol | 49838 | 51481 | 54645 | 55037 | 58909 |
|  | Gleizare | 10642 | 10762 | 11315 | 11981 | 14135 |
|  | Pseudogleizare | 32906 | 34430 | 37430 | 37485 | 39812 |
|  | Secetă periodică | - | - | - | - | - |
|  | Terenuri nisipoase | - | - | - | - | - |

Sursa: Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.J.S.P.A) Neamţ

Notă: deficitul de elemente nutritive s-a calculat cumulat pentru suprafeţele cu azot, fosfor şi potasiu;

Conform Ord. MMDD nr. 1552 / 3.XII.2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole – la nivelul judeţului Neamţ au fost evidenţiate următoarele zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi: Bahna, Bodeşti, Borleşti, Boteşti, Brusturi, Cândeşti, Cordun, Costişa, Crăcăoani, Dămuc, Dobreni, Dochia, Doljeşti, Drăgăneşti, Dulceşti, Dumbrava Roşie, Gârcina, Gherăieşti,  Girov, Horia, Moldoveni, Negreşti, Păstrăveni, Petricani, Piatra Şoimului, Podoleni, Răuceşti, Războieni, Rediu, Roman, Români, Roznov, Ruginoasa, Săbăoani, Săvineşti, Secuieni, Tămăşeni, Târgu Neamţ, Ţibucani, Timişeşti, Trifeşti, Tupilaţi, Urecheni, Văleni şi Zăneşti.

La nivelul judeţului Neamţ s-au identificat o serie de procese de degradare naturală şi antropică care au avut ca efect următoarele forme de degradare ale solului: eroziune, alunecări de teren, inundabilitate, acidifiere, compactare, deficit de elemente nutritive, exces de umiditate, etc.

Eroziunea solului este una dintre cele mai importante forme a degradării terenului.

Presiune asupra calităţii solului o reprezintă şi acidifierea, sărăcirea solului în microelemente şi humus, ca o consecinţă a diferitelor activităţi antropice.

Cele mai importante forme ale proceselor degradării fizice, ca urmare a activităţilor antropice necorespunzătoare, se referă la compactare şi crustificare.

Un indice important privind starea de fertilitate potenţială îl reprezintă prezenţa şi cantitatea compuşilor toxici, care inhibă sau stânjenesc creşterea plantelor sau carenţa unor elemente de nutriţie cu rol fiziologic important.

Excesul de umiditate în sol afectează de la an la an suprafeţe tot mai întinse, din care o mare parte din primetrele cu lucrări de desecare-drenaj.

Deteriorarea structurii şi compactarea solului („talpa plugului”) se manifestă pe circa 48.000 ha.

## III.2. Zone critice sub aspectul deteriorarii solurilor

Inventarul terenurilor afectate de diferite procese

Tabel III.2.1.

Sursa: Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.J.S.P.A) Neamţ

Zone critice sub aspectul degradării solurilor la nivelul anului 2014

Tabel III.2.2.

Sursa: Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.J.S.P.A) Neamţ

Suprafaţa totală cartată: 208257,27 ha.

Tipurile de sol din judeţul Neamţ:

- Protisoluri – 52120,24 ha din care: litosol -1972,36 ha, regosol – 23414,63 ha, aluviosol - 26549,06 ha, entiantrosol – 176,34 ha şi psamosol – 7,85 ha;

- Cernisoluri – cernoziom - 3147,13 ha, faeoziom – 47858,80 ha, rendzine – 482,82 ha;

- Cambisoluri – eutricambosol – 8504,09 ha şi districambosol – 700,35 ha;

- Luvisoluri – preluvosol – 38861,82 ha şi luvosol – 39273,01 ha;

- Pelisoluri – vertosol – 645,68 ha;

- Hidrosoluri – gleiosol – 10913,00 ha şi stagnosol – 775,01 ha;

- Antrisoluri – antrisoluri – 4975,32 ha.

Monitorizarea solurilor la nivel local:

Reţeaua de supraveghere  a calităţii solului a acoperit două zone reprezentative: Săvineşti – Roznov şi ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. – Cordun.

În sem. II  au fost prelevate probe de sol din zona Săvineşti – Roznov. Au fost analizaţi indicatorii pH, umiditate, C organic şi conţinutul de metale grele (Crtotal, Cu, Cd, Pb, Zn, Mn, Co şi Ni).

Poluarea cu metale grele din zona Săvineşti-Roznov a afectat orizonturile de sol atât la suprafaţă (0 - 20 cm), cât şi spre profunzime (20-40 cm):

Acumularea de metale depăşeşte valorile normale de 20 mg/kg s.u. pentru Cu (în şase puncte de observaţie – orizonturile 020 cm şi 20–40 cm);

- În ceea ce priveşte conţinutul în Cd:  toate cele şapte  valori determinate (atât orizontul 0-20 cm, cât şi 20-40 cm) depăşesc valorile normale (1mg/kg s.u.);

- Ionii de Pb depăşesc valoarea normală (20 mg/kg s.u.) în şase puncte de observaţie (atât orizontul 0–20 cm, cât şi 20-40 cm ), dar fără a atinge pragul de alertă;

- Conţinutul în Co depăşeşte valoarea normală de 15 mg/kg s.u. în toate cele şapte puncte de observaţie (orizontul 20-40 cm), precum şi valoarea determinată în Parcul dendrologic Roznov;

- Valoarea normală pentru ionii de Cr de 30 mg/kg s.u. este depăşită în toate cele şapte puncte de observaţie (orizontul 0–20 cm şi 20-40 cm);

- Conţinutul în C organic înregistrează valori peste 3% (3,01 - 3,55), iar în zona Roznov valorile sunt de 3,30 şi 3,50 – ceea ce indică un sol mediu poluat – Parrakova (Mănescu, Chimia sanitară a mediului);

- Valoarea normală pentru Ni de 20 mg/kg s.u. este depăşită în trei puncte de observaţie (orizontul 0–20 cm şi 20-40 cm), precum şi valoarea determinată în Parcul dendrologic Roznov;

- Celelalte microelemente analizate (Zn, Mn) ating şi depăşesc uşor valorile normale (Zn în toate cele şapte puncte şi respectiv două puncte - Mn), dar fără a atinge pragul de alertă.

REZULTATELE  DETRMINĂRILOR  FIZICO - CHIMICE  PENTRU  EXPERTIZA  CALITĂŢII  SOLULUI  ANUL  2014	                                                                                                                                                                                                                                                             Tabel III.2.3.

| Zona | Punctul de măsură | Data | Adân-cime | Umidi-tate | pH în apa | Carbon organic | Crom total | Cupru | Cadmiu | Plumb | Zinc | Mangan | Cobalt | Nichel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (cm) | % | unit.pH | % | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g |
| SĂVI- NEŞTI | PASARELĂ -DREAPTA | 10.09.2014 | 0-20 | 2,25 | 6,90 | 3,03 | 37,39 | 72,92 | 3,023 | 16,37 | 137,7 | 303,2 | 16,13 | 27,66 |
|  | PASARELĂ -DREAPTA | 10.09.2014 | 20-40 | 2,16 | 7,10 | 3,01 | 38,95 | 66,40 | 2,419 | 11,15 | 127,3 | 498,3 | 17,84 | 20,23 |
|  | PASARELĂ -STÂNGA | 10.09.2014 | 0-20 | 2,11 | 6,85 | 3,42 | 30,03 | 45,62 | 2,230 | 12,47 | 112,9 | 528,5 | 21,94 | 15,79 |
|  | PASARELĂ -STÂNGA | 10.09.2014 | 20-40 | 2,06 | 6,95 | 2,94 | 30,38 | 58,09 | 4,626 | 26,49 | 174,1 | 729,3 | 27,92 | 10,42 |
|  | MELANA V | 10.09.2014 | 0-20 | 2,21 | 6,55 | 2,20 | 44,32 | 56,56 | 3,856 | 18,04 | 161,7 | 949,4 | 24,62 | 15,91 |
|  | MELANA V | 10.09.2014 | 20-40 | 2,04 | 6,60 | 2,00 | 38,74 | 25,52 | 1,595 | 29,00 | 198,4 | 1069 | 33,18 | 19,72 |
|  | POARTA II | 10.09.2014 | 0-20 | 2,15 | 6,50 | 2,50 | 38,68 | 30,14 | 1,665 | 30,48 | 194,1 | 657,7 | 33,19 | 12,69 |
|  | POARTA II | 10.09.2014 | 20-40 | 2,37 | 6,45 | 2,94 | 37,79 | 68,23 | 1,202 | 24,71 | 117,5 | 593,3 | 27,94 | 13,24 |
|  | AZOCHIM -DREAPTA ŞOSELEI | 10.09.2014 | 0-20 | 1,64 | 6,60 | 2,65 | 42,40 | 113,5 | 2,256 | 32,06 | 250,8 | 632,4 | 33,72 | 24,18 |
|  | AZOCHIM -DREAPTA ŞOSELEI | 10.09.2014 | 20-40 | 1,57 | 6,70 | 3,22 | 51,42 | 110,5 | 1,046 | 37,79 | 249,2 | 674,1 | 39,36 | 20,61 |
|  | AZOCHIM -STÂNGA ŞOSELEI | 10.09.2014 | 0-20 | 2,22 | 6,40 | 3,15 | 37,62 | 31,54 | 3,634 | 9,038 | 109,5 | 1016 | 36,41 | 13,83 |
|  | AZOCHIM -STÂNGA ŞOSELEI | 10.09.2014 | 20-40 | 2,21 | 6,50 | 3,55 | 49,56 | 26,45 | 4,576 | 44,25 | 127,9 | 1023 | 45,49 | 16,25 |
|  | AZOCHIM -POARTĂ | 10.09.2014 | 0-20 | 2,35 | 6,15 | 3,35 | 31,53 | 17,49 | 1,953 | 35,85 | 78,63 | 772,0 | 26,55 | 11,92 |
|  | AZOCHIM -POARTĂ | 10.09.2014 | 20-40 | 2,38 | 6,20 | 2,58 | 38,25 | 13,03 | 2,664 | 30,39 | 104,7 | 857,7 | 35,30 | 22,36 |
| ROZ-NOV | PARC DENDROLOGIC -40 m DE LA ŞOSEA | 10.09.2014 | 0-20 | 2,25 | 6,75 | 3,50 | 48,96 | 18,38 | 1,745 | 66,16 | 111,7 | 716,7 | 39,77 | 26,31 |
|  | PARC DENDROLOGIC -40 m DE LA ŞOSEA | 10.09.2014 | 20-40 | 2,43 | 6,95 | 3,30 | 56,21 | 17,77 | 1,399 | 26,38 | 116,6 | 822,8 | 48,9 | 25,40 |

| Zona | Punctul de măsură | Data | Adân-cime | Umidi-tate | pH în apa | Carbon organic | Crom total | Cupru | Cadmiu | Plumb | Zinc | Mangan | Cobalt | Nichel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (cm) | % | unit.pH | % | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g | µg/g |
| ROMAN | ARCELORMITTAL PASARELĂ DREAPTA | 09.05.2014 | 0-20 | 2,35 | 6,30 | 2,06 | 67,49 | 60,13 | < LD | 69,41 | 188,5 | 765,0 | 13,87 | 31,22 |
|  | ARCELORMITTAL PASARELĂ DREAPTA | 09.05.2014 | 20-40 | 2,38 | 6,05 | 1,48 | 53,88 | 51,31 | < LD | 61,57 | 109,5 | 904,4 | 17,28 | 23,46 |
|  | ARCELORMITTAL PASARELĂ STÂNGA | 09.05.2014 | 0-20 | 2,25 | 6,15 | 1,28 | 83,63 | 137,6 | < LD | 63,61 | 217,4 | 893,8 | 19,51 | 23,30 |
|  | ARCELORMITTAL PASARELĂ STÂNGA | 09.05.2014 | 20-40 | 2,24 | 6,05 | 1,22 | 63,04 | 73,89 | < LD | 58,50 | 104,4 | 916,0 | 18,65 | 21,33 |
|  | ARCELORMITTAL POARTA II DREAPTA | 09.05.2014 | 0-20 | 2,69 | 7,05 | 1,86 | 69,21 | 90,36 | < LD | 94,62 | 143,6 | 1130,8 | 28,60 | 43,07 |
|  | ARCELORMITTAL POARTA II-DREAPTA | 09.05.2014 | 20-40 | 2,71 | 7,00 | 1,33 | 70,39 | 50,53 | < LD | 114,0 | 107,6 | 1227,0 | 26,47 | 29,43 |
|  | ARCELORMITTAL POARTA II GRĂDINA DE LEGUME | 09.05.2014 | 0-20 | 2,67 | 6,90 | 1,46 | 47,81 | 285,2 | < LD | 166,9 | 310,6 | 736,8 | 14,52 | 82,16 |
|  | ARCELORMITTAL POARTA II-GRĂDINA DE LEGUME | 09.05.2014 | 20-40 | 3,03 | 7,05 | 1,18 | 67,14 | 62,42 | < LD | 82,55 | 106,7 | 1124,8 | 20,55 | 24,59 |
|  | ARCELORMITTAL SECŢIA 20+ FORJĂ NOUĂ | 09.05.2014 | 0-20 | 2,41 | 6,80 | 2,61 | 189,7 | 217,9 | < LD | 129,2 | 353,2 | 1267,6 | 38,52 | 88,32 |
|  | ARCELORMITTAL SECŢIA 20 + FORJĂ NOUĂ | 09.05.2014 | 20-40 | 2,98 | 6,75 | 2,37 | 202,1 | 213,4 | < LD | 142,4 | 364,9 | 1506,6 | 44,71 | 99,74 |
|  | ARCELORMITTAL DREAPTA STAŢIEI DE EPURARE | 09.05.2014 | 0-20 | 3,08 | 6,35 | 0,99 | 154,8 | 72,72 | < LD | 108,8 | 143,7 | 1240,4 | 35,90 | 49,28 |
|  | ARCELORMITTAL DREAPTA STAŢIEI DE EPURARE | 09.05.2014 | 20-40 | 2,97 | 6,25 | 1,02 | 83,84 | 77,10 | < LD | 87,59 | 116,6 | 1544,0 | 24,71 | 36,32 |
|  | ARCELORMITTAL ÎN FAŢA SECŢIEI CROMARE | 09.05.2014 | 0-20 | 2,07 | 6,55 | 1,88 | 135,0 | 205,0 | < LD | 130,6 | 301,5 | 934,0 | 27,74 | 86,65 |
|  | ARCELORMITTAL ÎN FAŢA SECŢIEI CROMARE | 09.05.2014 | 20-40 | 2,07 | 6,75 | 1,59 | 73,07 | 101,8 | < LD | 93,74 | 139,7 | 1201,8 | 29,01 | 34,82 |

< LD - valorile măsurate sunt mai mici de cât limita de detecţie a aparaturii

În sem. I  au fost prelevate probe de sol din zona ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. – Cordun.  Au fost analizaţi indicatorii pH, umiditate, C organic şi conţinutul de metale grele (Crtotal, Cu, Cd, Pb, Zn, Mn, Co, Ni).

Parametrii statistici ai conţinutului de metale grele (Crtotal,Cu, Pb, Zn, Mn, Co şi Ni) în zona platformei metalurgice ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.  Cordun - Roman au relevat următoarele:

- Valoarea normală pentru ionii de Cr de 30 mg/kg s.u.  este depăşită în toate cele şapte puncte de observaţie, maxima găsită fiind de 202,10 mg/kg s.u.;

- Ionii de Cu depăşesc valoarea normală de 20 mg/kg s.u. în toate cele şapte puncte de observaţie (orizonturile 0–20 cm şi 20-40 cm), iar  în zona poarta II -grădina de legume depăşind pragul de alertă (orizontul 0-20 cm cu valoarea de 285,20 faţă de valoarea admisă de 250 mg/kg s.u) pentru soluri mai puţin sensibile);

- Ionii de Pb depăşesc valoarea normală (20 mg/kg s.u.) în toate cele şapte puncte de observaţie (orizonturile 0-20 şi 20–40 cm), dar fără a atinge pragul de alertă;

- Pentru ionii de Zn valorile determinate depăşesc limita normală de 100 mg/kg s.u. în toate cele şapte puncte de observaţie (orizonturile 0–20 cm şi 20-40 cm);

- Conţinutul în Mn depăşeşte valoarea normală de 900 mg/kg s.u. în toate cele şapte puncte de observaţie, maxima găsită fiind de 1544,0 mg/kg s.u;

- Ionii de Co depăşesc valoarea normală de 15 mg/kg s.u. în toate cele şapte puncte de observaţie (0-20 cm şi 20-40 cm ), dar fără a atinge pragul de alertă;

- Pentru ionii de Ni se depăşeşte valoarea normală (20mg/kg s.u.) în toate cele şapte puncte de observaţie (orizontul 0-20 cm şi 20-40 cm), dar fără a se atinge pragul de alertă;

- În zona de impact a SC ArcelorMittal Tubular Products Roman SA – conţinutul în C organic se situează între 0,99 % şi 2,61 %  ceea ce indică un sol uşor spre mediu poluat;

Fig. III.2.1.  Distribuţia  conţinutului de Cu în zona platformei metalurgice

Roman - Cordun

Fig. III.2.2.  Distribuţia  conţinutului de Ni în zona platformei metalurgice

Roman  - Cordun

Fig. III.2.3.  Distribuţia  conţinutului de Pb în zona platformei metalurgice Roman - Cordun

Managementul siturilor potenţial contaminate

Siturile potenţial contaminate la nivelul judeţului Neamţ

Tabel III.2.4.

| Site Cod Sit | Numele Sitului | Localitate | Tipul de proprietate asupra terenului | Natura poluanţilor | Suprafaţa potenţial contaminată (ha) /Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO1APMNT00026APM Neamţ | SC ArcelorMittal Roman Tubular Products SA - Zona uzinală | Cordun | domeniul privat | susp., extr. cu eter de petrol, CCO-Cr, NO3, NO2, Ptotal, SO4, Pb, Zn,Fe | 114,00 |
| RO1APMNT00024APM Neamţ | Depozit de deşeuri industriale şi menajere Săvineşti | Săvineşti | domeniul public | NH4, Hidr. petr., NO3, NO2, CN, Cr6+ | 1,9 |
| RO1APMNT00028APM Neamţ | Depozit de deşeuri menajere Bicaz | Bicaz | domeniul public | CCO-Cr, NO3, SO4, Cl | 2,6 |
| RO1APMNT00029APM Neamţ | Depozit de deşeuri menajere Târgu Neamţ | Târgu Neamţ | domeniul public | CCO-Cr, Fenoli, extr. cu eter de petrol, Subst. peric. (tetracloretilenă) | 2,6 |
| RO1APMNT00023APM Neamţ | Depozit de deşeuri municipale Roman | Roman | domeniul public | CCC-Cr, NH4, NO3, NO2, Susp, Cl | 6,43 |
| RO1APMNT00001APM Neamţ | Depozit Petrom Piatra Neamţ | Piatra Neamţ | domeniul public + privat | extr. cu eter de petrol, CCO-Cr, pH | în etapa actuală nu a fost stabilită o suprafaţă potenţial contaminată |
| RO1APMNT00002APM Neamţ | Depozit Petrom Roman | Roman | domeniul public + privat | extr. cu eter de petrol, CCO-Cr, pH | 0,01 |
| RO1APMNT00025APM Neamţ | Depozit vechi de deşeuri municipale Piatra Neamţ | Piatra Neamţ | domeniul public | nu există date referitoare la monitorizarea forajelor de observaţie (acestea nu au putut fi identificate la faza de teren) | Depozitul vechi de deşeuri a fost închis conform Proiect ISPA 2000/RO/16/P/PE/001/02. SC Cipro Geocon SRL Piatra Neamţ a prevăzut foraje de hidro-observaţie pentru calitatea freaticului (F8 şi F13 – în interiorul depozitului). |
| RO1APMNT00027APM Neamţ | Halda de şlam şi reziduuri Simioneşti – Cordun –SC ArcelorMittal Roman Tubular Products SA | Simioneşti | domeniul privat | susp., extr. cu eter de petrol, CCO-Cr, NO3, NO2, Ptotal, SO4, Pb, Zn,Fe | 5,0 |
| RO1APMNT00005APM Neamţ | Parc 10 Geamăna Nord –zona adiacentă Sondei 353 Geamăna – inj. | Tazlău | domeniul public + privat + proprietate OMV Petrom | THP | 0,02 |
| RO1APMNT00004APM Neamţ | Parc 10 Geamăna Nord –zona adiacentă Sondei 521 Geamăna | Tazlău | domeniul public + privat + proprietate OMV Petrom | THP | 0,02 |
| RO1APMNT00009APM Neamţ | Parc 12 Geamăna Nord –zona adiacentă Sondei 336 Geamăna | Tazlău | domeniul public + privat + proprietate OMV Petrom | THP | 0,01 |
| RO1APMNT00010APM Neamţ | Parc 12 Geamăna Nord –zona adiacentă Sondei 351 Geamăna | Tazlău | domeniul public + privat + proprietate OMV Petrom | THP | 0,001 |
| RO1APMNT00008APM Neamţ | Parc 12 Geamăna Nord –zona adiacentă Sondei 335 Geamăna | Tazlău | domeniul public + privat + proprietate OMV Petrom | THP | 0,015 |
| RO1APMNT00006APM Neamţ | Parc 19 Geamăna Nord –zona adiacentă Sondei 130 Geamăna | Tazlău | domeniul public + privat + proprietate OMV Petrom | THP | 0,002 |
| RO1APMNT00007APM Neamţ | Parc 19 Geamăna Nord –zona adiacentă Sondei 155 Geamăna | Tazlău | domeniul public + privat + proprietate OMV Petrom | THP | 0,010 |
| RO1APMNT00003APM Neamţ | Parc 2 Geamăna Nord – zona adiacentă Sondei 324 Geamăna | Tazlău | domeniul public + privat + proprietate OMV Petrom | THP | 0,015 |
| RO1APMNT00011APM Neamţ | Parc 21 Geamăna Nord – zona dig retenţie pentru rezervoarele parcului | Tazlău | domeniul public + privat+ proprietate OMV Petrom | THP | 0,006 |
| RO1APMNT00013APM Neamţ | SC Fibrexnylon SA Săvineşti – zona adiacentă Depozitului de deşeuri industriale “Monomer” | Săvineşti | domeniul privat | NH4, CN | 0,11 |
| RO1APMNT00016APM Neamţ | SC Forestar SA Tarcău – zonă birouri expediţie cherestea – Fabrica Albina | Tarcău | domeniul privat | datele de BM II au relevat că apa freatică -din cadrul Fabricii Albina – nu poate fi utilizată în scop potabil: CCO-Mn şi NH4 depăşesc valorile admise | 0,0025 |
| RO1APMNT00012APM Neamţ | SC GA-PRO-CO Chemicals SRL – zona uzinală | Săvineşti | domeniul privat | pH, CCO-Cr, NH4, NO3, Cl, Fetot | 49,47 |
| RO1APMNT00015APM Neamţ | SC Piatra Neamt Development SRL – zona adiacentă fost sector “Celuloză” şi zona “bazine de aerare” | Piatra Neamţ | domeniul privat | Sulfuri, Cu, Zn, Pb, Cd | 0,314 |
| RO1APMNT00014APM Neamţ | SC Polirom SA Roman – zona adiacentă “Rampă descărcare păcura” şi zona “Rezervoare stocare păcura” | Roman | domeniul privat (acţionar majoritar AVAS) | THP, NH4 | 0,27 |
| RO1APMNT00022APM Neamţ | SC Protan SA Roman – zona adiacentă împrejmuire Staţie epurare Acvaserv şi zona rezervoare neofalină | Roman | domeniul privat | CCO-Cr, NH4, NO2, extr. cu eter de petrol | 0,09 |
| RO1APMNT00017APM Neamţ | SIL Foresta Piatra Neamţ | Piatra Neamţ | domeniul privat | posibile scurgeri de ape uzate ce pot conţine fenoli (din procesul de aburire a lemnului) | în această etapă nu s-au putut face aprecieri referitor la suprafaţa de sol posibil a fi contaminată |
| RO1APMNT00021APM Neamţ | Staţie de distribuţie carburanţi Davideni-Ţibucani | Davideni | domeniul privat | posibila poluare se poate produce în urma unor deversări accidentale de combustibil la gurile de descărcare/ pompa de alimentare | - |
| RO1APMNT00019APM Neamţ | Staţie de distribuţie carburanţi Grinţieş | Grinţieş | domeniul privat | posibila poluare se poate produce în urma unor deversări accidentale de combustibil la gurile de descărcare/ pompa de alimentare | - |
| RO1APMNT00020APM Neamţ | Staţie de distribuţie carburanţi Târgu Neamţ | Târgu Neamţ | domeniul privat | posibila poluare se poate produce în urma unor deversări accidentale de combustibil la gurile de descărcare/ pompa de alimentare | - |
| RO1APMNT00018APM Neamţ | Staţie de epurare Roman | Roman | domeniul public | CCO-Mn, NH4 | În cadrul BMII au fost efectuate analize privind calitatea apei freatice în cele două foraje de hidro-observaţie |

HG nr. 1408 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolui a apărut la finele anului 2007.

În cursul anului 2008 s-a desfăşurat etapa de investigare a siturilor potenţial contaminate/ contaminate; a fost întocmită o baza de  date la nivel de ANPM. În lista preliminară la nivelul judeţului Neamţ au fost menţionaţi operatorii economici şi autorităţile  administraţiei publice locale din tabelul de mai sus. Până la finele anului 2014 nu a apărut HG care să aprobe lista siturilor contaminate (istoric, orfane, abandonate şi contaminate actual).

Ca urmare a solicitării ANPM – au fost introduse (de către o parte din operatorii economici) în baza de date SIM – Domeniul sol/subsol - „on–line” informaţii şi date referitoare la contaminarea solului şi pânzei freatice pentru o parte din lista siturilor potenţial contaminate/contaminate la nivelul judeţului Neamţ (această acţiune este extrem de laborioasă, iar operatorii economici încă nu s-au acomodat cu aceste cerinţe destul de complexe).

## III.3. Presiuni asupra stării de calitate a solurilor

## III.3.1. Utilizare și consumul de îngrășăminte

Balanţa brută a nutrienţilor

Estimarea surplusului de azot se realizează prin calcularea balanţei dintre cantitatea totală de azot care intră în sistemul agricol şi cantitatea totală de azot ieşită din sistem, pe hectarul de teren agricol.

Utilizarea îngrăşămintelor chimice în agricultură, în perioada 2010 – 2014 este prezentată în tabelul şi graficul următor:

Utilizarea îngrăşămintelor chimice în agricultură în perioada 2010-2014

Tabel III.3.1.

| An | TOTAL | Din care : | (kg s.a./ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | To s.a. | Azotoase | Fosfatice | Potasice | Azotoase | Fosfatice | Potasice |
| 2010 | 10903 | 6534 | 3284 | 1085 | 73,3 | 56,2 | 52,1 |
| 2011 | 12389 | 7479 | 4142 | 768 | 80,3 | 66,7 | 42,7 |
| 2012 | 12465 | 7582 | 3988 | 895 | 90,3 | 64,3 | 46,1 |
| 2013 | 15110 | 9386 | 4973 | 751 | 102,5 | 69,3 | 39,5 |
| 2014 | 14686 | 8583 | 4917 | 1186 | 92,0 | 64,8 | 49,0 |

Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ

Fig. III.3.1. Tendinţe în utilizarea îngrăşămintelor chimice în agricultură, în perioada   2010 - 2014

Ponderea utilizării îngrăşămintelor naturale în perioada 2010-2014 se prezintă în următorul tabel:

Tabel III.3.2.

| Judeţ NEAMŢ | An | Total tone | To/ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 363333 | 31,2 |
|  | 2011 | 346051 | 30,3 |
|  | 2012 | 373764 | 34,0 |
|  | 2013 | 431556 | 26,1 |
|  | 2014 | 468988 | 32,2 |

Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ

Fig. III.3.2  Tendinţe în utilizarea îngrăşămintelor naturale în agricultură, în

perioada 2010 – 2014

Ponderea de aplicare a îngrăşămintelor naturale a avut creşteri şi scăderi de la un an la altul.

Balanţa brută a nutrienţilor indică legăturile existente între utilizarea nutrienţilor agricoli, modificările care au avut loc asupra calităţii factorilor de mediu şi utilizarea durabilă a resurselor de nutrient din sol. Un surplus persistent al nutrienţilor indică apariţia unor probleme de mediu, un deficit persistent indică apariţia unor probleme privind durabilitatea agriculturii.

## III.3.2. Consumul de produse de protecția plantelor

Consumul de produse pentru protecţia plantelor în perioada 2010 – 2014 este prezentat în tabelul şi graficul următor:

Consumul de produse pentru protecţia plantelor aplicate în perioada 2010 – 2014

Tabel III.3.2.1.

| Judeţ | Anul | Consum total pesticide ( to substanţă activă) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total | Insecticide | Fungicide | Erbicide |
| NEAMŢ | 2010 | 108,29 | 6,33 | 25,43 | 76,53 |
|  | 2011 | 146,94 | 11,42 | 36,61 | 98,91 |
|  | 2012 | 162,99 | 12,12 | 30,68 | 120,19 |
|  | 2013 | 202,92 | 10,71 | 47,51 | 144,70 |
|  | 2014 | 191,66 | 17,68 | 64,83 | 109,15 |

Sursa: Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ

În perioada 2010 – 2014 consumul total de pesticide a avut o variaţie fluctuantă cu o tendinţă crescătoare spre anul 2012.

Fig. III.3.2.1.  Variaţia anuală a consumului pe sorturi de pesticide (to/s.a.) în

perioada 2010 – 2014

## III.3.3. Evoluția suprafețelor de îmbunătățiri funciare

Evoluţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe terenurile agricole precum şi ponderea suprafeţelor amenajate pe categorii de lucrări, în perioada 2010 – 2014, este prezentată în tabelul şi graficul următor.

Tabel III.3.3.1.

| Anul | Suprafaţa amenjată pentru irigaţii (ha) | Suprafaţa amenajată cu lucrări de desecare-drenaj | Suprafaţa amenajată cu lucrări de combatere a eroziunii solului |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 10548 | 11256 | 37508 |
| 2011 | 10548 | 11256 | 37508 |
| 2012 | 10548 | 11256 | 37508 |
| 2013 | 10548 | 11256 | 37508 |
| 2014 | 10548 | 11256 | 37508 |

Sursa: ANIF (Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare) – Filiala Neamţ

Suprafeţele amenajate pentru irigaţii sunt în conservare.

Fig. III.3.3.1. Ponderea suprafeţelor amenajate, pe categorii de lucrări de

îmbunătăţiri funciare, în perioada 2010 – 2014

Evoluţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe terenurile agricole, în perioada 2010 – 2014 a fost nesemnificativă.

## III.4. Prognoze şi acţiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor

Agricultura ecologică poate fi definită ca fiind un sistem de producţie care pune o mare importanţă pe protecţia mediului şi a animalelor, prin reducerea sau eliminarea utilizării organismelor modificate genetic şi a produselor chimice sintetice de tipul fertilizatorilor, pesticidelor şi a promotorilor regulatorilor de creştere.

La nivelul judeţului Neamţ au fost înregistrate – în anul 2014 - următoarele suprafeţe  cultivate şi certificate ecoecologic (ha):

- păşuni naturale în folosinţă = 152,46 ha

- plante de nutreţ 		        =   41,28 ha

- cartofi 			        =     0,51 ha

- lucernă			        =   81,07 ha

- porumb boabe		        =   72,54 ha

- fasole boabe                          =    0,46 ha

- orzoaică de toamnă               =    0,25 ha

- rapiţă                       	         =  14,23 ha

- soia boabe                              =  15,83 ha

- grâu comun de toamnă           =100,58 ha

- floarea soarelui                       =     4,89 ha

- legume de câmp                      =    0,66 ha

- orz                                            =  13,91 ha

- ovăz                                         =   59,58 ha

- plante medicinale		=     0,37 ha

- cătină				=     4,01 ha

În cadrul producţiei animaliere sunt certificate:

- fermă caprine 			= 34 buc

- bovine   				=   5 buc

- familii de albine                        = 1125 fam.

IV. 	UTILIZAREA TERENURILOR

IV.1. Stare și tendințe

IV.2. Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra mediului lui

IV.3. Factorii determinanți ai schimbării utilizării terenurilor

IV.4. Prognoze și acțiuni întreprinse privind utilizarea terenurilor

# UTILIZAREA  TERENURILOR

# IV.1. Stare și tendințe

## IV.1.1. Repartiția terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare

Terenurile sunt o resursă finită, iar modul în care sunt exploatate reprezintă unul dintre principalii factori determinanţi ai schimbărilor de mediu, cu impact semnificativ asupra calităţii vieţii şi a ecosistemelor, precum şi a gestionării infrastructurii. Schimbările de mediu pot avea o influenţă din ce în ce mai mare asupra modului de utilizare a acestora, în contextul în care comunităţile depun eforturi pentru atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea.

Principalele categorii de acoperire/utilizare a terenului, la nivel judeţean, sunt terenurile agricole (arabile, păşuni, fâneţe, livezi şi vii), terenuri forestiere, terenuri ocupate de ape şi bălţi, drumuri şi căi ferate, construcţii şi terenuri degradate şi neproductive.

Repartiţia  terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare este prezentată în tabelul nr. IV.1.1.1. şi figura nr. IV.1.1.1. La nivelul anului 2014, ca şi în anii precedenţi, ponderea principală o deţineau terenurile agricole (47,77%), urmate de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră (44,32 %).

Repartiţia terenurilor agricole pe categorii de acoperire/utilizare, în anul 2014

Tabel IV.1.1.1.

| Categoria de acoperire/utilizare | Suprafaţa (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| Terenuri agricole, din care: | 281649 | 47,77 |
| Teren arabil | 168906 | 28,65 |
| Păşuni | 68145 | 11,56 |
| Fâneţe | 42283 | 7,17 |
| Vii şi pepiniere viticole | 538 | 0,09 |
| Livezi şi pepiniere pomicole | 1777 | 0,30 |
| Păduri şi alte terenuri forestiere | 261315 | 44,32 |
| Ape şi bălţi | 10272 | 1,74 |
| Căi de comunicaţii şi căi ferate | 7898 | 1,34 |
| Terenuri ocupate de construcţii şi curţi | 14774 | 2,51 |
| Terenuri degradate şi neproductive | 13706 | 2,32 |
| TOTAL | 589614 | 100 |

Fig. IV.1.1.1. Acoperirea/utilizarea terenurilor, în anul 2014 (% din suprafaţa totală)

## IV.1.2. Tendințe privind schimbarea destinației utilizării terenurilor

Schimbările  înregistrate în destinaţia de utilizare a terenurilor pentru perioada 2010 – 2014 sunt prezentate în tabelul nr. IV.1.2.1. şi figura nr. IV.1.2.1.

Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare, în  perioada 2010 - 2014

Tabel IV.1.2.1.

| Categoria de acoperire/utilizare | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supraf ha | % | Supraf ha | % | Supraf ha | % | Supraf ha | % | Supraf ha | % |
| Terenuri agricole, din care : | 281520 | 47,74 | 280971 | 47,65 | 280153 | 47,51 | 280849 | 47,63 | 281649 | 47,77 |
| Teren arabil | 169223 | 28,70 | 168375 | 28,56 | 168807 | 28,63 | 169255 | 28,71 | 168906 | 28,65 |
| Păşuni | 68848 | 11,68 | 67576 | 11,46 | 66043 | 11,20 | 66936 | 11,35 | 68145 | 11,56 |
| Fâneţe | 41032 | 6,96 | 42658 | 7,23 | 42928 | 7,28 | 42340 | 7,18 | 42283 | 7,17 |
| Vii şi pepiniere viticole | 570 | 0,09 | 541 | 0,09 | 530 | 0,09 | 536 | 0,09 | 538 | 0,09 |
| Livezi şi pepiniere pomicole | 1847 | 0,31 | 1821 | 0,31 | 1845 | 0,31 | 1782 | 0,30 | 1777 | 0,30 |
| Păduri şi alte terenuri forestiere | 262733 | 44,56 | 261936 | 44,42 | 263396 | 44,67 | 262403 | 44,50 | 261315 | 44,32 |
| Ape şi bălţi | 10153 | 1,72 | 10180 | 1,73 | 10226 | 1,73 | 10143 | 1,72 | 10272 | 1,74 |
| Căi de comunicaţii şi căi ferate | 7875 | 1,34 | 7914 | 1,34 | 7863 | 1,33 | 7844 | 1,33 | 7898 | 1,34 |
| Terenuri ocupate cu construcţii şi curţi | 14054 | 2,38 | 14718 | 2,50 | 14628 | 2,49 | 14801 | 2,52 | 14774 | 2,51 |
| Terenuri degradate şi neproductive | 13279 | 2,26 | 13895 | 2,36 | 13348 | 2,27 | 13574 | 2,30 | 13706 | 2,32 |
| TOTAL | 589614 | 100 | 589614 | 100 | 589614 | 100 | 589614 | 100 | 589614 | 100 |

Fig. IV.1.2.1. Schimbări în acoperirea/utilizarea terenurilor, în perioada 2010-2014

În perioada analizată, 2010 – 2014, terenurile agricole şi cele forestiere au înregistrat o uşoară diminuare de suprafeţe (cele agricole au revenit la suprafaţa avută în 2010). Terenurile degradate şi neproductive sunt o altă categorie de teren, care şi-au mărit uşor suprafaţa în intervalul analizat (13279 ha în 2010 şi 13706 ha în 2014).

Suprafeţe scoase din circuitul agricol în perioada 2010-2014

Tabel IV.1.2.2.

| Judeţ NEAMŢ | An | Suprafeţe scoase din circuitul agricol (ha) | Motivaţia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 13,92 | Construcţii civile, locuinţe, alimentări cu apă,spaţii comerciale,sonde gaz metan, parcuri eoliene, exploataţii agricole, sistem management integrat al deşeurilor (27 ha) |
|  | 2011 | 35,81 |  |
|  | 2012 | 13,04 |  |
|  | 2012 | 2,26 |  |
|  | 2014 | 5,64 |  |

Aşa cum se poate vedea din tabelul IV.1.2.2. suprafeţele scoase din circuitul agricol   s-au diminuat semnificativ faţă de anul 2010 (13,92 ha în 2010 faţa de 5,64 ha în anul 2014).

V. PROTECȚIA NATURII ȘI BIODIVERSITATEA

V.1. Amenințări pentru biodiversitate și presiuni exercitate asupra biodiversității

V.2. Protecția naturii și biodiversitatea: prognoze și acțiuni întreprinse

# V. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA

## V.1. Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii

Presiunile exercitate asupra biodiversităţii pot fi considerate pierderi pentru societatea umană, pierderi care generează probleme sociale, de sănătate şi securitate umană şi probleme economice. Exploatarea nesustenabilă şi accelerată a resurselor naturii conduce, în final, la presiuni asupra biodiversităţii care se transformă în presiuni sociale şi economice.

## V.1.1. Speciile invazive

În timp ce pentru majoritatea speciilor alogene înregistrate în Europa (conform proiectului DAISIE - Inventarul Distribuţiei Speciilor Invazive din Europa - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) nu s-a identificat (încă) vreun impact major, unele sunt extrem de invazive. Începând cu 1950, în ﬁecare an mai apare cel puţin încă o astfel de specie şi nu există semne că rata ar scădea.

Inventarul DAISIE prezenta în 2009 la nivel european 10822 specii  invazive din care 163 sunt extrem de dăunătoare, iar în România existau 39 de astfel de specii  extrem de dăunătoare.

În Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 – 2020 se afirmă faptul că la nivel naţional nu există o evidenţă clară a numărului de specii alogene, invazive, singura centralizare a datelor şi informaţiilor legate de acestea realizându-se în baza de date europeană DAISIE, de către cercetători, în mod benevol. La data elaborării strategiei au fost evaluate ca fiind specii invazive un număr de 449 de specii, din care 18 specii de fungi, 3 chromista, 2 specii de briofite, 275 specii de plante vasculare, 7 specii de aranee, 2 specii de artropode, 132 specii de insecte, 2 specii de păsări, 7 specii de mamifere şi 1 specie de reptile.

În prezent, aceeaşi bază de date estimează un număr de 688 de specii invazive alogene (6.3% din totalul speciilor invazive la nivel european), dintre care: 1 în mediul marin, 70 în apele interioare, 267 nevertebrate terestre, 15 vertebrate terestre, 288 plante terestre şi 47 fungi.

(Sursa: Studiu de caz - Raport anual privind starea mediului pentru România - anul 2012)

La nivelul judetului Neamt, nu există o bază de date care să conţină speciile invazive şi cele mai dăunătoare specii invazive.

Însă, din punct de vedere fitosanitar, pe raza judeţului se consideră specii dăunătoare de carantină la culturile agricole care şi-au făcut prezenţa în ultimii ani:

- Diabrotica virgifera Le Conte - viermele vestic al rădăcinilor de porumb depistat în anul 2004 în zona văilor Siretului şi Moldovei;

- Clavibacter michiganensis ssp. Isidiotus - putregaiul inelar al cartofului depistat în anul 2005 în zona Ştefan cel Mare. Răspândirea în areal este lentă fiind prezent de regulă la micii producători care nu folosesc la înfiinţarea culturilor de cartofi material de plantat certificat.

(Sursa: Direcţia Fitosanitară - Oficiul Fitosanitar Neamţ)

O altă specie invazivă, foarte răspândită şi cunoscută de către populaţie este Ambrosia artemisifolia, prin răspândirea tot mai largă şi prin cele mai mari efecte negative, comparativ cu celelalte specii invazive.

Ambrosia artemisiifolia L. (A. elatior L.)

Specie originară din America de Nord, de unde a fost introdusă accidental în Europa, pe la jumătatea sec. al XIX-lea (1863, în Germania), astăzi invazivă aproape în tot continentul. În România, a fost identificată pentru prima oară în gara Orşova (jud. Mehedinţi), în anul 1908 [Javorka 1910, citat de Ţopa & Boşcaiu 1965]. Populaţia de A. artemisiifolia de la Orşova era considerată de către Ţopa & Boşcaiu (1965) "o populaţie în curs de aclimatizare şi naturalizare, care tinde să devină un factor activ de iradiere", planta intrând într-o "fază de expansiune" în România. Această apreciere era foarte îndreptăţită, având în vedere faptul că, în prezent, această specie este răspândită aproape în întreaga ţară, mai ales în habitatele ruderale asociate căilor ferate şi drumurilor, de unde pătrunde ca buruiană în culturile agricole. În perioada înfloririi produce o cantitate foarte mare de polen alergenic. Din aceste motive, necesitatea monitorizării atente a răspândirii acestei specii în ţara noastră devine obligatorie, odată cu luarea măsurilor necesare pentru stăvilirea invaziei sale de către factorii responsabili.

## V.1.2. Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi

Sursele nutrienţilor din sol sunt atât nitraţii şi fosforul din surse naturale, cât şi îngrăşămintele chimice (anorganice) sau cele organice (ureea), organice naturale (provenite din sectorul zootehnic) sau  organice vegetale (provenite de la plante verzi). Aplicarea îngraşămintelor pe terenurile agricole este indispensabilă pentru completarea rezervelor de nutrienţi din sol şi asigurarea suplimentului necesar unor recolte mari, dar aplicarea incorectă sau excesivă conduce la poluarea mediului. Excesul de nutrienţi, indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spălare sau infiltraţie în ape subterane, râuri, lacuri şi mări. Prin fierbere, concentraţia de nitraţi din apă creşte, iar filtrele de purificare nu absorb nitraţii.

Sănătatea oamenilor este afectată în principal de excesul de nitraţi în apa subterană sau de suprafaţă utilizată pentru băut. Nivelurile ridicate de nitraţi în apa potabilă pot conduce rapid la afectarea fătului, la pierderi de sarcină şi la sindromul de “boală  albastră” la nou- născuţi. Acest sindrom  (methemoglobinemia) întâlnit la sugari e provocat de transformarea de către sistemul digestiv al copiilor a nitraţilor în nitriţi. Nitriţii blochează capacitatea de transport  în sânge a oxigenului, rezultând colorarea în albastru a pielii şi moartea prin sufocare.

Deasemenea, depunerile de azot atmosferic reprezintă o ameninţare importantă pentru biodiversitate, afectând în special păşunile oligotrofe.

În ceea ce priveşte datele de calitate ale cursurilor de apă, vă prezentăm tabelul următor:

Starea ecologică/ potenţialul ecologic a/al corpurilor de apă (râuri) în raport cu materiile organice,  amoniu, azotaţii și ortofosfaţii

Tabel V.1.2.1.

| Corp apă-râu | Starea ecologică/ potenţialul ecologic- râu |
| --- | --- |
| Nume | Bazin hidrografic | Funcție de materiile organice CBO5 (mg O2/l ) | Funcție de N-NH4 mg N/l | Funcție de N-NO3 mg N/l | Funcție de P-PO4 mg P/l |
|  |  | FB | B | M | S | P | FB | B | M | S | P | FB | B | M | S | P | FB | B | M | S | P |
| Bistriţa (confluenţa Neagra– acumularea Izvorul Muntelui) Sect. Frumosu | Siret | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bistriţa (ac. Izvorul Muntelui – ac. Pângăraţi Sect. Straja | Siret | - | X | - | - | - | X |  | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bistriţa (aval ac. Bâtca Doamnei – ac. Racova): Sect : Piatra Neamţ, Roznov, canal UHE – Zăneşti , Frunzeni. | Siret | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| Ozana (Boboieşti) | Siret | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Ozana (Dumbrava) | Siret | - | Pot. bun | - | - | - | Pot max | - | - | - | - | - | - | Pot. mod | - | - | Pot. max | - | . | - | - |
| Moldova (confluenţa Vier – confluenţa Siret) Sect. Roman | Siret | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bicaz (Bicaz Chei) | Siret | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bicaz (Aval Bicaz) | Siret | - | Pot. bun | - | - | - | Pot. max. | - | - | - | - | - | - | Pot. mod | - | - | Pot. max | - | - | - | - |
| Durău (Schit) | Siret | - | Pot. bun | - | - | - | Pot. max. | - | - | - | - | - |  | Pot. mod. | - | - | Pot. max. | - | - | - | - |
| Cuiejdiu (Piatra Neamţ) | Siret | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Bouleţ (Mitocu Bălan+Cracău): Sect.: Mitocu Bălan, Slobozia | Siret | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - |
| Doamna (Doamna): Sect. amonte sat Doamna | Siret | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - |

(Sursa: Administraţia Bazinală de Apă SIRET- Sistemul de Gospodărire al Apelor Neamţ)

## V.1.3. Schimbările climatice

În ceea ce priveşte biodiversitatea, factorii de mediu nu acţionează izolat, ci în strânsă legătură unul cu celălalt şi se cumulează cu alte presiuni cum sunt degradarea habitatelor şi pierderea de specii autohtone sau introducerea de specii exotice. Se poate observa că, factorii care controlează stabilitatea şi evoluţia biodiversităţii acţionează în sinergie cu schimbările climatice şi conduc la creşterea presiunii asupra speciilor spontane. (Mackey B., 2007).

Oscilaţiile faţă de mediile multianuale de temperatură la nivel anual, sezonier şi diurn duc la apariţia stresului pentru speciile native şi afectează rezistenţa acestora în relaţie cu speciile invazive. Perturbările generate de incendii, inundaţii, furtuni, valuri de căldură şi secete, ca şi rezultat direct al schimbărilor climatice, favorizează răspândirea speciilor invazive sau a celor cu valenţe naturale reduse. Creşterea cantităţilor de CO2 eliberate în atmosferă defavorizează, în acelaşi timp, flora şi fauna spontană dar şi elementele adventive şi invazive. (Capdevila- Argüelles L., Zilletti B., 2008)

Alte aspecte privind influenţa schimbărilor climatice asupra speciilor de plante pot fi cele legate de înflorirea şi fructificarea timpurie sau târzie a unor taxoni ca rezultat al perturbărilor de temperatură şi umiditate, atât la nivelul atmosferei cât şi la nivelul solului. Aceste pertubări pot afecta, în consecinţă, şi fauna legată trofic de anumite specii vegetale dar şi producţia agricolă.

În contextul general al modificărilor climatice se consideră că unii dintre cei mai sensibili parametri climatici sunt temperaturile extreme. În ultimii 50 de ani temperatura medie anuală a crescut în regiunea de nord- est a României cu 0,16 – 0,33°C/ deceniu.

Creşterea valorilor temperaturii aerului nu a fost egală pe parcursul unui an. Cea mai mare creştere a temperaturii aerului s-a înregistrat în anotimpul de vară (0,18 – 0,49°C/ deceniu) temperaturile din lunile de vară au crescut mai mult pe perioada din zi cu iluminare solară decât pe perioada nopţii, de asemenea, o încălzire accentuată s-a înregistrat şi în anotimpul de iarnă (0,01 – 0,66°C/ deceniu), numărul de nopţi geroase a înregistrat pante descrescătoare semnificative din punct de vedere statistic numai în nord- estul României, în timp ce în restul regiunilor extracarpatice acestea au fost nesemnificative sau au avut tendinţă staţionară. Pentru anotimpul de primăvară a fost înregistrată o încălzire moderată cu valori cuprinse între 0,10 – 0,39°C/ deceniu. Contrar creşterilor generalizate ale temperaturilor din anotimpurile de vară, iarnă şi primăvară, în anotimpul de toamnă tendinţele au fost, staţionare sau uşor negative

Datele anuale indică o tendinţă crescătoare a cantităţilor de precipitaţii acestea nefiind însă semnificative. Din punct de vedere sezonier, vara şi toamna tendinţa cantităţilor de precipitaţii este crescătoare, iar cea mai importantă scădere a cantităţilor de precipitaţii a avut loc iarna şi primăvara.

Cantităţile extreme de precipitaţii generează, de obicei, evenimente hidrologice extreme precum inundaţiile sau secetele, fenomene care au un impact profund asupra mediului.

Creşterea frecvenţei, cât şi a intensităţii cantităţilor de precipitaţii căzute în intervale scurte de timp poate fi atribuită încălzirii globale care contribuie la creşterea evaporaţiei apei de pe suprafaţa terestră şi la creşterea cantităţilor de precipitaţii.

## V.1.4. Modificarea habitatelor

## V.1.4.1. Fragmentarea ecosistemelor

Ecosistemele naturale şi seminaturale reprezintă aproximativ 47% din suprafaţa ţării, 45% reprezintă ecosistemele agricole, restul de 8% este reprezentat de construcţii şi infrastructură. Categoriile majore de tipuri de ecosisteme sunt următoarele: ecosisteme forestiere, ecosisteme de pajişti, ecosisteme de apă dulce şi salmastră, ecosisteme marine şi de coastă şi ecosisteme subterane.

Pe teritoriul ţării noastre se reunesc cinci regiuni biogeografice, dintre care două, cea stepică şi cea pontică, reprezintă elemente naturale noi adăugate la zestrea Uniunii Europene, marcând introducerea a numeroase noi tipuri de habitate şi specii. Cele cinci regiuni biogeografice sunt :

- continentală (53%)

- alpină (23%);

- stepică (17%);

- panonică (6%);

- pontică (1%).

Extinderea în spaţiu a sistemului socio-economic uman, creşterea complexităţii subsistemelor component, precum şi sporirea conexiunilor dintre acestea duc la distrugerea, degradarea şi fragmentarea sistemelor ecologice naturale şi seminaturale. Alterarea sistemelor ecologice naturale terestre şi a apelor curgătoare este considerată una din cele mai grave ameninţări asupra biodiversităţii la nivel global. Cea mai vizibilă şi cu un impact major este distrugerea directă a sistemelor ecologice (ex. tăierea unei păduri, drenarea unui zone umede, construirea unui baraj/ microhidrocentrale).

Deseori impactul distrugerii directe este mult amplificat de fragmentarea sistemelor ecologice rămase. Fragmentarea poate duce la  întreruperea continuităţii structurale sau funcţionale a sistemelor ecologice, datorită distribuirii habitatului rămas în parcele  mici, izolate. Rezultatul final al dezvoltării componentelor sistemului socio - economic uman  într-o regiune sunt un ansamblu de zone naturale şi seminaturale, cu suprafaţă redusă, izolate, adevărate insule într-o “mare” de agroecosisteme, ecosisteme urbane şi rurale. Fragmentarea habitatelor implică alterarea acestora prin separarea spaţială a unităţilor de habitat faţă de forma iniţială, caracterizată de continuitate. Acest fenomen apare în mod natural în timp sau ca urmare a unor evenimente catastrofale; însă cea mai mare şi dramatică transformare a peisajului este produsă de activităţile umane, rezultând fragmentarea habitatelor, reducerea biodiversităţii şi întreruperea continuităţii producţiei de resurse naturale.

Fragmentarea antropică a habitatelor are loc mai ales prin conversia terenurilor agricole, urbanizare, poluare, despăduriri şi introducerea de specii alogene.

Fragmentarea ecosistemelor este cauza cea mai importantă a distrugerii biodiversităţii, prin reducerea bogăţiei de specii şi a diversităţii taxonomice, respectiv prin reducerea funcţiilor ecosistemelor. Fragmentarea poate produce izolarea unor specii până la reducerea la minim a mărimii viabile a unei populaţii, aceasta fiind în pericol de extincţie. În alte cazuri, populaţia unei specii poate să crească într-un habitat complex fragmentat, pentru că este specie dominantă sau pentru că au fost eliminate alte specii prin fragmentare.

Conversia terenurilor în scopul dezvoltării urbane, industriale, agricole, turistice sau pentru transport, reprezintă cauza principală a pierderii de biodiversitate, ducând la degradarea, distrugerea şi fragmentarea habitatelor.

Fragmentarea habitatelor apare şi atunci când există aglomerări mari de locuinţe, dar şi în cazul celor izolate, datorită construcţiei suplimentare de căi de acces şi utilităţi. Construirea haotică, fără respectarea unei stategii de urbanism coerentă şi consecventă conduce la utilizarea nejudicioasă a zonelor destinate pentru construcţii si extinderea acestora în detrimentul celor naturale. O presiune importantă este exercitată asupra biodiversităţii din ariile naturale protejate, din zona de câmpie şi montană cu potenţial turistic, unde, pe lângă construcţiile rezidenţiale, se dezvoltă şi construcţii cu destinaţie sezonieră.

(Sursa: Studiu de caz - Raport anual privind starea mediului pentru România - anul 2012).

## V.1.4.2. Reducerea habitatelor naturale şi semi-naturale

Habitatele naturale reprezintă zonele terestre, acvatice sau subterane, în stare naturală sau seminaturală ce se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice.

Conversia terenurilor în scopul dezvoltării urbane, industriale, agricole, turistice sau pentru transport, reprezintă cauza principală a pierderii de biodiversitate, ducând la degradarea, distrugerea, fragmentarea şi reducerea habitatelor.

Dacă în trecut, principala ameninţare o reprezenta conversia diferitelor tipuri de habitate în terenuri agricole pentru monoculturi, inclusiv prin distrugerea unor importante suprafeţe de zone umede din Delta Dunării, în prezent, conversia habitatelor naturale se menţine ca o ameninţare directă, vizibilă în special în următoarele cazuri:

- drenarea  pajiştilor  umede  şi  conversia  în terenuri agricole sau păşuni

- regularizarea   râurilor   şi  distrugerea ecosistemelor aluviale

- distrugerea   vegetaţiei   arbustive   pentru extinderea păşunilor

- abandonarea pajiştilor şi păşunilor din zonele înalte, greu accesibile.

(Sursa: Studiu de caz- Raport anual privind starea mediului pentru România- anul 2012)

O altă cauză principală  reducerii habitatelor naturale şi seminaturale este extinderea suprafeţelor din intravilanul localităţilor, în vederea realizării de construcţii.

Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor, la 31 decembrie 2014, în judeţul NEAMŢ = 6000 hectare.

(Sursa: Direcţia Regională de Statistică Neamţ)

În anul 2014, pe teritoriul judeţului Neamţ nu s-au implementat proiecte cu efecte negative semnificative, care să ducă la reducerea considerabilă a habitatelor naturale.

## V.1.5. Exploatarea excesivă a resurselor naturale

## V.1.5.1. Exploatarea forestieră

Utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale şi supra-exploatarea lor, care apare când consumul depăşeşte puterea de reproducere a plantelor şi animalelor, este una din ameninţările majore pentru biodiversitate.

Gestiunea forestieră nesustenabilă are un efect negativ asupra biodiversităţii pădurilor.

Raportul dintre creşterea şi tăierea arborilor arată sustenabilitatea producţiei de masă lemnoasă în timp, cât şi disponibilitatea actuală a masei lemnoase şi potenţialul acesteia. Pentru o dezvoltare durabilă, tăierile anuale nu trebuie să depăşească creşterea anuală  netă. Creşterea fondului forestier este o indicaţie a maturizării pădurilor. Raportul dintre creştere şi tăieri în pădurile de exploataţie este cel mai bun indicator pentru potenţialul producţiei de masă lemnoasă şi pentru starea biodiversităţii, a sănătăţii şi funcţiilor pădurilor.

Principalele tipuri de lucrări de tăiere a arborilor sunt:

- tăieri de regenerare: tăieri de regenerare în codru (tăieri succesive, tăieri progresive şi tăieri rase) şi-n crâng, tăieri de refacere a arboretelor slab productive şi degradate, tăieri de conservare;

- tăieri de produse accidentale;

- operaţiuni de igienă şi curăţire a pădurilor;

- tăieri de îngrijire în păduri tinere (degajări, curăţiri, rărituri);

- tăieri de transformare a păşunilor împădurite.

Masa lemnoasă recoltată pe principalele specii în anul 2014

Tabel V.1.5.1.1.

| Judeţul Neamţ | Specii lemnoase | Volum de masă lemnoasă recoltat (mii metri cubi – volum brut) |
| --- | --- | --- |
|  | Răşinoase | 634,0 |
|  | Fag | 265,0 |
|  | Stejar | 10,9 |
|  | Diverse specii tari | 37,1 |
|  | Diverse specii moi | 26,2 |
| Volum total de masă lemnoasă recoltat | 973,2 |

(Sursa: RNP-Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ)

Suprafaţa fondului forestier pe categorii de terenuri şi specii de păduri (mii hectare)

Tabel V.1.5.1.2.

| Judeţul NEAMŢ | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa totală | 259,0 | 258,9 | 259,0 | 259,0 | 259,3 | 259,2 |
| Suprafaţa pădurilor | 253,1 | 253,9 | 253,8 | 253,9 | 254,4 | 254,1 |
| Răşinoase | 141,1 | 141,5 | 141,0 | 139,8 | 139,2 | 138,9 |
| Foioase | 112,0 | 112,4 | 112,8 | 114,1 | 115,2 | 115,2 |
| Alte terenuri | 5,9 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 5,1 |

(Specificaţie: Pentru anul 2014, datele nu sunt încă disponibile.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date statistice TEMPO-online)

## V.2. Protecţia naturii şi biodiversitatea: prognoze şi acţiuni întreprinse

## V.2.1. Reţeaua de arii protejate

Biodiversitatea României este una dintre cele mai remarcabile din Europa, atât la nivelul ecosistemelor şi speciilor, cât şi la nivel genetic.

Politica europeană de conservare a naturii se bazează pe directivele Habitate şi Păsări. Ambele stau la baza reţelei de arii naturale protejate Natura 2000, extinsă în toată Europa în scopul de a proteja speciile şi habitatele de interes european.

Deşi este recunoscut faptul că ţinta de stopare a scăderii biodiversităţii până în 2010 nu s-a atins la nivel european, se consideră că s-au făcut paşi importanţi, mai ales în creşterea conştientizării populaţiei în acest sens. În ultimii 10 ani, atât politicile care se referă la măsuri pentru stoparea pierderii biodiversităţii, dar şi indicatorii care arată progresele făcute, s-au îmbunătăţit considerabil. Noua strategie europeană pentru biodiversitate va sprijini integrarea cerinţelor în dezvoltarea şi implementarea politicilor sectoriale şi stabileşte ţintele pentru 2020.

Cu excepţia marilor zone agricole şi a unor ecosisteme terestre si acvatice, aflate sub impactul negativ al unor surse de poluare, în care se înregistrează modificări ale structurii şi dinamicii diversităţii biologice, restul mediului natural se păstrează în parametrii naturali de calitate, oferind condiţiile necesare conservării diversităţii biologice specifice.

Rolurile esenţiale ale diversităţii biologice includ:

- Calitatea aerului

- Provizii de bunuri - hrană, combustibil, fibre, apă proaspătă, medicamente

- Reglarea climei, a inundaţiilor, a bolilor, a calităţii apelor.

Roluri auxiliare: formarea solurilor, circuitul nutrienţilor, producţia primară.

Roluri culturale: estetic, educaţional, recreaţional, psihologic, spiritual.

În România au fost desemnate, în scopul asigurării măsurilor speciale de protecţie şi conservare in situ a bunurilor patrimoniului natural, următoarele categorii de arii naturale protejate:

- de   interes   naţional:   rezervaţii   ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale;

- de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ- teritoriale, după caz;

- de  interes  internaţional:  situri  naturale  ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei;

- de interes comunitar sau situri "Natura 2000":

- SAC-uri (Special Areas for Conservation – Arii Speciale de Conservare) desemnate pentru: habitate naturale şi specii de floră şi faună sălbatică;

- SPA-uri (Special Protection Areas – Arii de Protecţie Specială Avifaunistică) desemnate pentru specii de păsări;

- SCI-uri (Sites of Community Importance - Situri de importanţă comunitară) reprezintă un sit care, în cadrul regiunii sau regiunilor biogeografice cărora le aparţine, contribuie în mod semnificativ la menţinerea sau readucerea unui habitat din anexa 2 sau a unei specii din anexa 3 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, la un stadiu corespunzător de conservare şi, în acelaşi timp, la coerenţa sistemului Natura 2000, precum şi/ sau la menţinerea diversităţii biologice a regiunii sau regiunilor biogeografice respective.

Suprafaţa ariilor naturale protejate (hectare)

Tabel V.2.1.1.

| ROMÂNIA | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervaţii ale biosferei | 664446 | 664446 | 664446 | 664446 | 664446 |
| Parcuri naţionale | 316271 | 316872 | 316872 | 316872 | 316872 |
| Parcuri naturale | 763894 | 772810 | 772810 | 772810 | 772810 |
| Rezervaţii ştiinţifice | 310536 | 218145 | 24654 | 24654 | 24654 |
| Monumente ale naturii | 84448 | 15406 | 15413 | 15413 | 15413 |
| Rezervaţii naturale | 273056 | 346933 | 347320 | 324182 | 324182 |
| Zone umede de importanţă internaţională | 616571 | 680859 | 804497 | 1089448 | 1089448 |
| Arii de protecţie specială avifaunistică | 2988713 | 3694394 | 3698732 | 3698732 | 3698732 |
| Situri de importanţă comunitară | 3284092 | 4152153 | 4147368 | 4147368 | 4147368 |

Specificaţie: Profilul de prelucrare a datelor: naţional

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Pe teritoriul judeţului Neamţ există un număr de 31 de arii naturale protejate, cu    o suprafaţă totală de 44196,92 ha, reprezentând 7,49% din suprafaţa judeţului, dintre care 29 de arii naturale protejate sunt clasificate conform I.U.C.N. in următoarele categorii:

Categoria II : 2 - parcuri naţionale

Categoria III : 7- monumente ale naturii

Categoria IV : 19 - rezervaţiii naturale

Categoria V: 1- parc natural

Ariile naturale protejate de interes naţional au fost declarate prin Legea nr. 5 din 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a  teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate şi prin H.G. nr. 2151 din 2004 privind instituirea regimului de arie naturală pentru noi zone.

Arii naturale protejate de interes naţional declarate prin Legea nr. 5/2000 şi

HG nr. 2151/2004

Tabel V.2.1.2.

| Nr. Crt. | Denumire | Categoria ariei naturale protejate (IUCN) | Suprafaţă (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ceahlău | II – parc naţional | 7742,5 |
| 2 | Cheile Bicazului Hăşmaş | II – parc naţional | 6575 |
| 3 | Vânători- Neamţ | V – parc natural | 30818 |
| 4 | Poliţa cu Crini | IV – rezervaţie naturală | 370 |
| 5 | Cascada Duruitoarea | III – monument al naturii | 1 |
| 6 | Cheile Bicazului | III – monument al naturii | 11600 |
| 7 | Stânca Şerbeşti | III – monument al naturii | 5 |
| 8 | Rezervaţia forestieră Dobreni | IV – rezervaţie naturală | 37 |
| 9 | Piatra Teiului | III – monument al naturii | 0,2 |
| 10 | Peştera Toşorog | III – monument al naturii | 0,1 |
| 11 | Peştera Munticelu | III – monument al naturii | 1 |
| 12 | Dealul Vulpii - Boţoaia (Ochiul de stepă) | IV – rezervaţie naturală | 2 |
| 13 | Pădurea Goşman | IV – rezervaţie naturală | 175 |
| 14 | Locul fosilifer Cozla | IV – rezervaţie naturală | 10 |
| 15 | Cheile Şugăului | III – monument al naturii | 90 |
| 16 | Locul fosilifer Cernegura | IV – rezervaţie naturală | 198,2 |
| 17 | Locul fosilifer Pietricica | IV – rezervaţie naturală | 39,5 |
| 18 | Locul fosilifer Agârcia | IV – rezervaţie naturală | 1 |
| 19 | Codrii de Aramă | IV – rezervaţie naturală | 7 |
| 20 | Pădurea de Argint | IV – rezervaţie naturală | 2 |
| 21 | Rezervaţia de zimbri Neamţ | IV – rezervaţie naturală | 11500 |
| 22 | Rezervaţia forestieră Pângăraţi | IV – rezervaţie naturală | 2 |
| 23 | Pârâul Borcuţa | IV – rezervaţie naturală | 1,2 |
| 24 | Lacul Izvorul Muntelui | IV – rezervaţie naturală | 150 |
| 25 | Rezervaţia faunistică Brateş | IV – rezervaţie naturală | 30,7 |
| 26 | Rezervaţia faunistică Borca | IV – rezervaţie naturală | 357 |
| 27 | Lacul Cuejdel | IV – rezervaţie naturală | 114 |
| 28 | Codrul Secular Runc | IV – rezervaţie naturală | 57,6 |
| 29 | Secu | IV – rezervaţie naturală | 776,7 |
| 30 | Lacul Pângăraţi | Arie de protecţie specială avifaunistică | 153 |
| 31 | Lacul Vaduri | Arie de protecţie specială avifaunistică | 119 |

Stabilirea reţelei Natura 2000 este un răspuns direct la preocupările referitoare la declinul biodiversităţii şi de aceea ariile protejate de interes comunitar reprezintă o indicaţie preţioasă referitoare la angajamentul Statelor Membre de a conserva biodiversitatea. Reţeaua Natura 2000 conservă speciile şi habitatele considerate a fi de importanţă comunitară. În ceea ce priveşte speciile, conform directivei 92/43/CEE se includ în această categorie cele care, pe teritoriul Uniunii Europene, sunt:

- periclitate, cu excepţia celor al căror areal natural este marginal în acest teritoriu şi care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile;

- vulnerabile (speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un  viitor  apropiat  dacă  acţiunea  factorilor perturbatori persistă);

- rare (speciile ale căror populaţii sunt reduse din punct  de  vedere  al  distribuţiei  sau/ şi numeric şi care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile, riscă să devină; aceste specii sunt  fie localizate pe arii geografice  restrânse,  fie  au  o  distribuţie fărâmiţată şi sunt împrăştiate pe suprafeţe largi);

- endemice şi care necesită o atenţie specială datorită caracteristicilor specifice ale habitatului lor şi/ sau a impactului potenţial pe care îl are exploatarea acestora asupra stării lor de conservare.

Pe raza judeţului Neamţ s-au declarat ca făcând parte din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 următoarele situri:

- 11 situri de importanţă comunitară: ROSCI0024 Ceahlău, ROSCI0027 Cheile Bicazului - Hăşmaş, ROSCI0033 Cheile Şugăului - Munticelu, ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumuşica -  Ciurea, ROSCI0156 Munţii Goşman, ROSCI0270 Vânători- Neamţ, ROSCI0323 Munţii Ciucului, ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti, ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman, ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi, ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman.

- 6 arii de protecţie specială avifaunistică: ROSPA0018 Cheile Bicazului - Hăşmaş, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0107 Vânători - Neamţ, ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi, ROSPA0129 Masivul Ceahlău şi ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gârleni.

Arii naturale protejate de interes comunitar

SPA – declarate prin HG. nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007  1284 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Tabel V.2.1.3.

| Nr. crt. | Denumire | Localizare | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală | Pe teritoriul judeţului |
|  | ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş | Judeţele Neamţ (comunele Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Dămuc) şi Harghita | 7961 | 3582.4 |
|  | ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu | Judeţele Iaşi, Neamţ (comunele Doljeşti, Gâdinţi, Horia, Icuşeşti, Ion Creangă, Sagna, Secuieni, Tămăşeni şi municipiul Roman), Bacău | 10455 | 5436,6 |
|  | ROSPA0107 Vânători-Neamţ | Judeţele Neamţ (comunele Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Gârcina, Hangu, Pipirig, Răuceşti, Vânători Neamţ şi oraşul Târgu Neamţ) şi Suceava | 30841 | 30841 |
|  | ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi | Judeţul Neamţ - Comunele Alexandru cel Bun şi Pângăraţi şi oraşul Piatra Neamţ | 452 | 452 |
|  | ROSPA0129 Masivul Ceahlău | Judeţul Neamţ (Comunele Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grinţieş, Taşca şi Oraşul Bicaz) şi judeţul Harghita | 27.837 | 27827 |
|  | ROSPA0138 Piatra Şoimului- Scorţeni- Gârleni | Judeţul Neamţ (comunele Borleşti, Cândeşti, Dumbrava Roşie, Piatra Şoimului, Rediu şi Tazlău şi oraşul Piatra Neamţ) şi judeţul Bacău | 37.445 | 20594.7 |

SCI -  declarate prin Ordin nr. 2387/ 2011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007  1284 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1964/ 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Tabel V.2.1.4.

| Nr. crt. | Denumire | Localizare | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală | Pe teritoriul judeţului |
| 1. | ROSCI0024 Ceahlău | Judeţul Neamţ (oraşul Bicaz, comunele Bicazu Ardelean, Ceahlău, Grinţieş, Taşca) | 7737 | 7737 |
| 2. | ROSCI0027 Cheile Bicazului – Hăşmaş | Judeţele Neamţ (comunele Bicaz Chei, Dămuc) şi Harghita | 7642 | 3286 |
| 3. | ROSCI0033 Cheile Şugăului –Munticelu | Judeţul Neamţ (comunele Bicaz Chei şi Bicazu Ardelean) | 335 | 335 |
| 4. | ROSCI0152 Pădurea Floreanu- Frumuşica - Ciurea | Judeţul Neamţ (comuna Stăniţa) şi judeţul Iaşi | 18.978 | 2277.3 |
| 5. | ROSCI0156 Munţii Goşman | Judeţul Neamţ (Comunele Alexandru cel Bun, Dumbrava Roşie, Piatra Şoimului, Pângăraţi şi Tarcău şi oraşul Piatra Neamţ) | 17.156 | 17.156 |
| 6. | ROSCI0270 Vânători - Neamţ | Judeţul Neamţ (comunele Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, Crăcăoani, Gârcina, Hangu, Pipirig, Răuceşti, Vânători- Neamţ şi oraşul Târgu Neamţ) şi judeţul Suceava | 30206 | 30206 |
| 7. | ROSCI0323 Munţii Ciucului | Judeţul Neamţ (comunele Dămuc, Tarcău) şi judeţele Bacău şi Harghita | 59.641 | - |
| 8. | ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti | Judeţul Neamţ (comunele Drăgăneşti, Păstrăveni, Răuceşti, Timişeşti, Urecheni, Ţibucani), judeţele Iaşi şi Suceava | 3.215 | 1028,8 |
| 9. | ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman | Judeţul Neamţ (comunele Boteşti, Cordun, Dulceşti, Gherăeşti, Horia, Tupilaţi, Văleni, Ţibucani şi orașul Roman) şi judeţul Iaşi | 4.720 | 4.720 |
| 10. | ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi | Judeţul Neamţ (comuna Drăgăneşti) şi judeţul Suceava | 5.303 | 106 |
| 11. | ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi Roman | Judeţul Neamţ (comunele Doljeşti, Gâdinţi, Horia, Ion Creangă, Sagna, Tămăşeni şi oraşul Roman) şi judeţul Iaşi | 3.711 | 1447,2 |

Judeţul Neamţ se caracterizează printr-o biodiversitate bogată, cu cca. 2272 specii de floră spontană din care 8  specii de plante protejate prin anexele Directivei Habitate, 4 specii aflate în anexele Convenţiei de la Berna şi 27 listate în anexele OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi peste 445 specii de faună sălbatică, specii care în marea lor majoritate sunt conservate corespunzător în ecosistemele terestre şi acvatice cuprinse pe suprafaţa ariilor naturale protejate.

S-au inventariat:

- 32 specii de peşti, din care 10 specii menţionate în Directiva Habitate

- 16 specii de amfibieni,  din care 10 specii menţionate în Directiva  Habitate

- 8 specii de  reptile, din care 4 specii menţionate în Directiva  Habitate

- 206 specii de păsări, din care 71  specii menţionate în Directiva  Păsări

- 55 specii de mamifere, din care 25 specii menţionate în Directiva  Habitate.

În ceea ce priveşte habitatele şi speciile de interes comunitar de pe suprafaţa siturilor Natura 2000 din judeţ, situaţia este următoarea:

- 25 de tipuri de habitate (habitate de ape dulci – 5; habitate de pajişti şi tufărişuri – 9; habitate din turbării şi mlaştini – 1; habitate de stâncării şi peşteri – 3; habitate de pădure – 7)

- 7 specii de floră de interes comunitar, aflate în anexele Directivei Habitate, una din aceste specii fiind prioritară – Campanula serrata

- 6 specii de mamifere (două specii – Canis lupus, Ursus arctos fiind de interes prioritar), 3 specii de amfibieni şi reptile, 2 specii de peşti şi 3 specii de nevertebrate (una fiind de interes prioritar – Callimorpha quadripunctaria)

- 39 de specii de păsări de interes comunitar.

În judeţul Neamţ nu s-au declarat zone de importanţă internaţională.

VI. 	PĂDURILE

VI.1. Fondul forestier național: stare și consecințe

VI.2. Amenințări și presiuni exercitate asupra pădurilor

VI.3. Tendințe, prognoze și acțiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor

# VI. PĂDURILE

Pădurile joacă un rol foarte important atât în viața oamenilor cât și în păstrarea echilibrului în natură intinzandu-se de-a lungul munţilor, dealurilor, câmpiilor şi malurilor apelor. Pădurile acoperă o treime din masa terestră a Pământului găzduind cele mai diverse ecosisteme biologice de pe suprafața terestră şi adunând peste jumătate din speciile terestre de animale, plante și insecte. Ele joacă un rol-cheie în lupta noastră împotriva schimbărilor climatice și contribuie la menținerea echilibrul de oxigen, de dioxid de carbon și a umidității din aer.

Organizația Națiunilor Unite a declarat  în anul 2013  ziua de 21 martie - Ziua Internaţională a Păduri  cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra gestionării, conservării și dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.

## VI.1.  Fondul forestier naţional: stare şi consecinţe

## VI.1.1. Evoluţia suprafeţei fondului forestier

Fondul forestier reprezintă totalitatea suprafeţelor pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive cuprinse în amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în condiţiile legii, indiferent de natura dreptului de proprietate.

Fondul forestier al României are o suprafaţă de 6.529 mii hectare reprezentând 27,3% din teritoriul ţării. Volumul total pe picior al pădurilor este estimat la peste 1.340 milioane m3 conform departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură.

Fondul forestier administrat de către Direcţia Silvică Neamţ

Tabel VI.1.1.1.

| Suprafaţa totală fond forestier (ha) | Suprafaţa de pădure (ha) | Suprafaţa cu alte funcţii (ha) |
| --- | --- | --- |
| Proprietate de stat | Proprietate particulară | Proprietate de stat | Proprietate particulară | Proprietate de stat | Proprietate particulară |
| 164248 | 47389 | 161368 | 46168 | 2880 | 1221 |

În România, problema gestionării fondului forestier se află pe agenda publică de mai mulți ani, fiind depuse eforturi susținute din partea autorităților centrale în ceea ce privește adoptarea unui cadru legislativ aliniat cu cel al Uniunii Europene şi întărirea capacității instituționale, însă exista în continuare provocări majore în acest domeniu cum ar fi defrișările ilegale şi retrocedările abuzive.

În ceea ce privește defrișările ilegale, raportul de audit privind „Situația patrimonială a fondului forestier din România, în perioada 1990–2012” realizat de Curtea de Conturi a României în anul 2013, indică un volum total al tăierilor ilegale din fondul forestier proprietate de stat şi privată, pentru perioada 2005-2011, de 633500 metri cubi (volum calculat pe baza datelor furnizate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice şi de către Regia Națională a Pădurilor Romsilva). Pentru perioada 1990 - 2011, raportul menționat anterior indică o suprafață de peste 366000 hectare afectată de defrişări ilegale şi un volum total de aproximativ 80 milioane metri cubi lemn valorificat în urma acestor acțiuni ilegale, estimat la peste 5 miliarde Euro .

Suprafaţa fondului forestier pe categorii de terenuri şi specii de păduri

(mii hectare)

Tabel VI.1.1.2.

| Judeţul NEAMŢ | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa totală | 259,0 | 258,9 | 259,0 | 259,0 | 259,3 | 259,2 |
| Suprafaţa pădurilor | 253,1 | 253,9 | 253,8 | 253,9 | 254,4 | 254,1 |
| Răşinoase | 141,1 | 141,5 | 141,0 | 139,8 | 139,2 | 138,9 |
| Foioase | 112,0 | 112,4 | 112,8 | 114,1 | 115,2 | 115,2 |
| Alte terenuri | 5,9 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 5,1 |

Specificaţie: Pentru anul 2014, datele nu sunt încă disponibile.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date statistice TEMPO-online

## VI.1.2. Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief

Tabel VI.1.2.1.

| Judeţ Neamţ | Munte (%) | Deal (%) | Campie (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| D.S. Neamţ | 60 | 32 | 8 |

Distribuţia pădurilor pe specii și grupe de specii (%)

Figura VI.1.2.1. Distribuția pădurilor pe specii și grupe de specii

Distribuţia pădurilor pe tipuri funcţionale:

- grupa I - păduri cu funcţii speciale de protecţie, reprezentând 50,3 % din total;

- grupa II - păduri cu funcţii de protecţie şi producţie, reprezentand 49,7 % din total.

## VI.1.3. Starea de sănătate a pădurilor

Starea de sănătate a pădurilor din judeţul Neamţ este prezentată în tabelul următor:

Tabel VI.1.3.1.

| Tip de pădure | Specia de insectă defoliatoare/ parazit vegetal | Suprafaţa (ha) | Tratamente aplicate | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pădure de foioase | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| Pădure de conifere | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| Pădure de amestec | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| Plantaţii tinere de molid, brad, larice | Hylobius sp. | 153 | Scoarțe toxice cu Mospilan | 153 |
| Pepiniere | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| Răchitării | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

Uscarea anormală a arborilor din judeţ

Tabel VI.1.3.2.

| Tip de pădure la care s-a manifestat uscarea anormală | Suprafaţa (ha) | Cauze |
| --- | --- | --- |
| CVERCINEE | 250 | fiziologice |
| BRAD | 12974 | fiziologice |
| MOLID | 0 | fiziologice |
| PIN | 70 | fiziologice |
| FAG | - | - |
| SALCÎM | - | - |
| PLOP EURAMERICAN | - | - |
| FRASIN | 4 | fiziologice |
| SALCIE | - | - |
| Total suprafață pădure afectată de uscare în diverse faze | 13298 | fiziologice |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

|  | Incendii în fondul forestier 2012 – 2014 |
| --- | --- |
|  | Tabel VI.1.3.3. |
| Ocolul Silvic | Tip incendiu | Număr incendii/ an |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tazlău | litiera | 4 | 1 |  |
| Roznov | litiera | 3 |  |  |
| Vaduri | litiera | 1 |  |  |
| Brateş | litiera | 3 | 1 |  |
|  | litiera, coronament |  |  | 1 |
| Bicaz | litiera | 5 | 2 |  |
|  | litiera, coronament | 1 |  |  |
| Poiana Teiului | litiera | 1 |  |  |
|  | litiera, coronament |  | 1 |  |
| Pipirig | litiera | 1 | 1 |  |
| Gârcina | litiera | 2 |  |  |
| Horia | litiera | 1 |  |  |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

## VI.1.4. Suprafeţe de păduri regenerate

Suprafeţe de păduri regenerate în anul 2014, fond forestier proprietate publică a statului pentru judeţul Neamţ:

Tabel VI.1.4.1.

| Judeţ Neamţ | Suprafaţă (ha) |
| --- | --- |
| Regenerări naturale | 525 |
| Impăduriri (plantări) | 189 |
| TOTAL | 714 |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

Suprafaţa terenurilor pe care s-au executat regenerări artificiale, pe categorii de regenerări artificiale (hectare)

Tabel VI.1.4.2.

| Judeţul NEAMŢ | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regenerări artificiale - total | 248 | 319 | 219 | 272 | 356 | 216 |
| Răşinoase | 160 | 161 | 148 | 157 | 278 | 173 |
| Foioase | 88 | 158 | 71 | 115 | 78 | 43 |

Specificaţie: Pentru anul 2014, datele nu sunt încă disponibile.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date statistice TEMPO-online

## VI.1.5. Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire

Nu au fost identificate asemenea zone.

Totalul suprafeţelor împădurite pe categorii de terenuri la nivelul  judeţului Neamț pentru anul 2014

Tabel VI.1.5.1.

| Tip de teren | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- |
| în fondul forestier (stat+ administrat): |  |
| - pe suprafeţe parcurse cu tăieri de regenerare | 714 |
| - substituiri şi refaceri de arborete slab productive | 2 |
| - poieni şi goluri neregenerate | 68 |
| - terenuri degradate din fondul forestier | - |
| - perdele forestiere de protecţie | - |
| în alte terenuri în afara fondului forestier: |  |
| - împăduriri antierozională | - |
| - perdele forestiere de protecţie | - |
| Total judeţ | 784 |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

Evoluţia suprafeţelor împădurite(ha) la nivelul Direcţiei Silvice Neamţ

Tabel VI.1.5.2.

| An | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţă (ha) | 200 | 147 | 239 | 161 | 189 |

.

## VI.2.  Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor

## VI.2.1. Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri

Pădurile alcătuiesc o bază foarte eterogenă de resurse materiale, iar în condiţiile unei economii moderne, îndeplinesc în primul rând funcţia de producătoare de materii prime numite (produse forestiere”.

Principalele produse care se recoltează din fondul forestier sunt:

- produse principale, rezultate din tăieri de regenerare a pădurilor;

- produse secundare, rezultate din tăieri de îngrijire a arboretelor tinere;

- produse accidentale, rezultate în urma calamităţilor şi din defrişări ale pădurilor;

- produse de igienă, rezultate din procesul normal de eliminare naturală;

- produse forestiere de natură animală;

- produse forestiere de natură minerală;

Cea mai mare parte  din volumul total al produselor forestiere o deţine lemnul a cărui producere în cantităţi mereu crescânde şi raţional exploatat, constituie obiectul principal al gospodăririi forestiere.

Funcţia economică a pădurilor nu trebuie privită doar prin prisma produselor sale directe ci şi prin influenţele pădurii în ceea ce priveşte protecţia apelor, impactul social-terapeutic, protecţia solului, contra factorilor climatici dăunători, de interes recreativ.

Astfel:

- Este principala resursă energetică naturală regenerabilă;

- Reprezintă sursa principală de lemn pentru construcţii, industria mobilei, a celulozei şi hârtiei, cu circa 5000 de utilizări diferite;

- Asigură resurse vegetale şi animale industriei alimentare, precum fructe de pădure, ciuperci de pădure, vânat;

- Este sursă de substanţe specifice şi de plante medicinale pentru industria chimică şi farmaceutică sau pentru tratamentele naturiste;

- Potenţează practicarea ecoturismului şi turismului medical;

- Este mediul de bază al faunei cinegetice, care este obiectul activităţii de vânătoare;

- Reintroduce în circuitul productiv terenurile agricole degradate;

- Valorifică terenurile neproductive, precum cele cu exces de apă, sărăturile, nisipurile, grohotişurile, stâncăriile, terenurile poluate;

- Contribuie la conservarea diversităţii naturii vii, la conservarea ecofondului şi genofondului forestier autohton;

- Constituie spaţiul de cercetare de specialitate, în special prin rezervaţiile şi monumentele naturii din cadrul acesteia;

Suprafeţe din fondul forestier judetean parcurse cu tăieri:

Principalele tipuri de lucrări de tăiere a arborilor sunt:

- tăieri de regenerare: tăieri de regenerare în codru (tăieri succesive, tăieri progresive şi tăieri rase) şi-n crâng, tăieri de refacere a arboretelor slab productive şi degradate, tăieri de conservare;

- tăieri de produse accidentale;

- operaţiuni de igienă şi curăţire a pădurilor;

- tăieri de îngrijire în păduri tinere (degajări, curăţiri, rărituri);

- tăieri de transformare a paşunilor împădurite.

Masa lemnoasă pusă în circuitul economic în anul 2014 pentru judeţul Neamţ:

Tabel VI.2.1.1.

| ANUL | Lemn vândut în volum brut (mii mc) |
| --- | --- |
|  | Lemn pe picior | Lemn fasonat | Cherestea şi alte semifabricate | Răchită |
| 2010 | 693,884 | 58,577 | 26,993 | - |
| 2011 | 639,456 | 62,203 | 25,095 | - |
| 2012 | 583,736 | 54,472 | 24,668 | - |
| 2013 | 596,704 | 84,424 | 26,473 | - |
| 2014 | 510,100 | 185,800 | 14,000 | - |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

Masa lemnoasă recoltată pe principalele specii în perioada 2010 - 2014 pentru judeţul Neamţ

Tabel VI.2.1.2.

| Specii lemnoase | Volum de masă lemnoasă recoltat (mii metri cubi – volum brut) |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Răşinoase | 418,8 | 584,3 | 549,1 | 601,2 | 634,0 |
| Fag | 313,8 | 327,5 | 321,3 | 280,2 | 265,0 |
| Stejar | 17,3 | 18,5 | 17,6 | 18,9 | 10,9 |
| Diverse specii tari | 45,8 | 42,8 | 52,2 | 44,9 | 37,1 |
| Diverse specii moi | 25,8 | 30,8 | 32,6 | 28,7 | 26,2 |
| Volum total de masa lemnoasă recoltat | 818,5 | 1013,3 | 967,7 | 973,9 | 973,2 |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

Volum de masă lemnoasă recoltat pe forme de proprietate în perioada 2010-2014 pentru judeţul Neamţ

Tabel VI.2.1.3.

| Formă de proprietate a pădurii | Volum de masă lemnoasă recoltat (mii metri cubi – volum brut) |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Proprietate publică de stat | 818,5 | 809,8 | 782,3 | 771,4 | 739,9 |
| Proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale | * | 24,1 | 24,6 | 35,8 | 34,1 |
| Proprietate privată | * | 159,2 | 150,8 | 159,5 | 178,9 |
| Vegetaţie forestieră situată pe terenuri în afara fondului forestier | * | 20,2 | 10,0 | 7,2 | 20,3 |
| Volum total de masă lemnoasă recoltat | 818,5 | 1013,3 | 967,7 | 973,9 | 973,2 |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

Suprafaţa totală parcursă cu tăieri la nivel de judeţ în perioada 2010 - 2014 pentru judeţul Neamţ

Tabel VI.2.1.4.

| Tip de tăiere | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tăieri succesive | 0 | 3 | 15 | 8 | 27 |
| Tăieri grădinărite | 526 | 473 | 511 | 556 | 607 |
| Tăieri progresive | 3120 | 3176 | 3193 | 3027 | 2317 |
| Tăieri rase | 33 | 65 | 108 | 87 | 88 |
| Tăieri de regenerare în crâng | 29 | 40 | 36 | 31 | 19 |
| Tăieri de substituire / refacere a arboretelui slab productiv/degradat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tăieri de conservare | 1762 | 2015 | 1230 | 1349 | 1231 |
| Suprafaţa totală parcursă cu tăieri | 5470 | 5772 | 5093 | 5058 | 4289 |

Sursa: Direcția Silvică Neamț

## VI.2.2. Schimbarea utilizării terenurilor

Suprafeţe de teren scoase din fondul forestier pentru alte utilizări

Tabel VI.2.2.1.

| Nr. crt. | Oraş/ comună/ localitate | Suprafaţa (ha) | Scop | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bicaz | 3 | Extindere cariera Carpatcement | Scoatere definitivă cu teren la schimb |

Presiuni antropice exercitate asupra pădurilor, sensibilizarea publicului

Pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea infracţiunilor şi contravenţiilor silvice referitoare la tăieri ilegale de arbori, braconaj, păşunat abuziv şi altele, personalul silvic în colaborare cu organele de poliţie organizează permanent acţiuni de patrulare, pânde fixe şi controale ale circulaţiei materialului lemnos, atenţionarea prin panouri la intrarea în pădure asupra prevenirii incendiilor de pădure, interzicerii depozitării de gunoaie şi alte resturi menajere în fondul forestier şi accesul în pădure numai pe drumurile special amenajate.

Nu s-au consemnat incendii cu pagube produse fondului forestier.

În privința integrității fondului forestier nu au fost cazuri de încălcări şi litigii.

Conştientizarea şi educația populaţiei se realizează pe grupe de vârstă şi grupuri  ţintă,  în scopul :

- cunoaşterii şi protejării pădurii, a florei şi faunei salbatice;

- cunoaşterii ariilor naturale protejate din judeţ, care, în cea mai mare parte se regăsesc, nu întâmplator în fond forestier;

- practicării  unui turism ecologic.

La nivelul sensibilizării publicului larg se realizează și se distribuie în școli, în puncte de comercializare diverse materiale de informare, educație și promovare: reviste pentru copii, hărți turistice, ilustrate, broșuri.

La nivelul direcției silvice au fost organizate acțiuni diverse în școli, grădinițe, comunități rurale. Au fost efectuate prezentări, distribuții de material informativ, acțiuni de plantare, igienizări, concursuri.

## VI.2.3. Schimbările climatice

Schimbările climatice reprezintă un domeniu de studiu extrem de complex cu care se confruntă omenirea, clima planetei suferind modificări intense în ultimii ani. Temperatura medie globală este în creștere ca urmare a creșterii cantității de gaze cu efect de seră produse de activitățile umane.

Implicaţiile schimbărilor climatice au atras atenţia Adunării Generale a O.N.U adoptându-se Convenţia – cadru asupra schimbărilor climatice în anul 1992, la Rio de Janeiro. În 1997 s-a semnat Protocolul de la Kyoto, prin care ţările semnatare, inclusiv România, au fost de acord să-şi limiteze emisiile de gaze cu efect de seră pentru a ajunge în perioada 2008–2012 cu 5% sub nivelul anului 1990, protocol intrat în vigoare doar în 2005. Acest document a introdus comercializarea internaţională a emisiilor de gaze. În 2007 UE s-a angajat: să reducă cu 20% emisiile de gaze cu efecte de seră până în 2020, comparativ cu nivelul din 1990.

Referitor la România, pentru orizontul temporar 2021-2050 se estimează o creştere a temperaturii medii anuale a aerului cu valoarea cea mai probabilă de 1,4oC (+ 0,4oC) faţă de perioada 1961–1990 (Busuioc, 2010).

Un document recent al Comisiei Europene recunoaşte că „ritmul rapid al schimbărilor climatice datorate activităţii umane depăşeşte capacitatea naturală a ecosistemelor de a se adapta. Prin urmare, regiuni întregi nu vor mai fi propice dezvoltării anumitor tipuri de păduri, ceea ce va provoca schimbări ale distribuţiei naturale a speciilor forestiere şi modificări ale creşterii arboretelor existente. Se preconizează că fenomenele extreme precum furtunile, incendiile forestiere, secetele şi valurile de căldură vor deveni din ce în ce mai dese şi/sau mai severe, sporind astfel presiunea asupra pădurilor”.

## VI.3. Tendinţe, prognoze şi acţiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor

Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului

Datorită multiplelor funcţii pozitive exercitate de pădure asupra mediului, implicit şi instituirea unui regim eficient de management forestier cu implementarea  celor mai noi practici silviculturale, în concordanţă cu conţinutul amenajamentelor silvice, nu pot avea decât o influenţă net pozitivă asupra evoluţiei factorilor de mediu, atât de intim legaţi de acest component de mediu care îl reprezintă pădurea.

Ca bun social, destinat servirii unor scopuri social-economice tot mai diverse şi mai crescânde, ecosistemul forestier reprezentat de pădure, este subordonat şi se interacţionează tot mai mult cu mediul social uman.

Vegetaţia forestieră, constituie un obstacol care împiedică producerea eroziunilor şi alunecărilor de teren, modificând favorabil climatul din interiorul şi apropierea pădurii şi exercitând o influenţă primordială în geneza şi evoluţia solurilor de tip forestier.

Problemele de regenerare a arboreturilor naturale fundamentale necesită o atenţie deosebită din partea sivicultorilor, deoarece găzduiesc principalele populaţii de plante rare, inclusiv speciile înscrise în Cartea Roşie. Pentru a păstra genofondul din aceste arborete se recomandă regenerarea lor pe cale naturală şi nu artificială.

Pădurea favorizează infiltrarea apei în sol, şi menţinerea unui regim hidric favorabil solului, împiedică sau reduce intensitatea fenomenelor torenţiale şi a avalanşelor, cu toate efectele negative asupra mediului şi economiei în ansamblu.

Prin aparatul foliar, vegetaţia forestieră contribuie la purificarea cu bun randament la purificarea atmosferei de praf, fum, gaze toxice şi microbi, consumă totodată, o mare cantitate de dioxid de carbon şi reface continuu stocul de oxigen.

Un fapt nu lipsit de interes este rolul peisagistic şi recreativ al pădurii, datorită esteticii sale, aceasta se constituie ca refugiu şi izvor de revigorare pentru populaţia umană, atât de influenţată şi afectată de efectele progresului tehnic şi a dezvoltării industriale.

Programele desfăşurate de către Directia Silvica Neamţ, în vederea respectării cerinţelor impuse de certificare, au rolul de a completa o serie de activităţi de management silvic, iar implementarea standardelor de certificare determină o abordare mai complexă a anumitor aspecte de natură socială şi ecologică care sunt vizate prin activitatea de gospodărire a pădurilor.

Politica de gestionare forestieră

Specificul şi tendinţele activităţii desfăşurate în cadrul Directiei Silvice Neamţ se înscriu în obiectivul strategic fundamental stabilit la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor și anume „Gestionarea  durabilă  a  fondului  forestier  proprietate publică,   în scopul creșterii contribuției  acesteia la ridicarea nivelului calității vieții”.

Prin activităţile pe care le desfăşoară, Romsilva urmăreşte:

a) aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum şi pentru gestionarea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic;

b) efectuarea de lucrări de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare de investiţii în domeniul silviculturii şi în alte domenii ale ştiinţelor naturale, precum şi întocmirea de documentaţii topo-cadastrale;

c) administrarea prin intermediul subunităţilor cu personalitate juridică sau preluarea în custodie, în condiţiile legii, a ariilor naturale protejate în care fondul forestier proprietate publică a statului deţine o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversităţii acestora;

d) aplicarea strategiei şi implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă, creşterea, ameliorarea, calificarea şi exploatarea efectivelor de cabaline din secţiile proprii, organizarea şi desfăşurarea de competiţii hipice;

e) creşterea animalelor de blană şi efectuarea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în acest domeniu.

Directia Silvica Neamţ ca şi subunitate a Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, are ca scop gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătaţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu servicii specifice silvice.

Managementul în silvicultură pornește de la conștientizarea rolului resursei cu respectarea principiului asigurării continuității resurselor forestiere prin gospodarirea durabilă a pădurilor.

Sub imperativele cerinţelor economice, silvicultura, considerată prin subsistemele activităţii sale - cultura pădurilor, recoltarea lemnului, industrializarea primară a acestuia și valorificarea superioara a produselor lemnoase și nelemnoase, acţionează în viziunea unei strategii de lungă durată.

Nevoia permanenta de lemn conduce la dezvoltarea silviculturii pe baze durabile, în care interesul va fi atât lemnul, cât şi efectele sociale ale pădurii pentru comunităţile umane. Nu pot fi tratate separat previziunile referitoare la păduri ca sisteme biologice aflate într-o conexiune de mari proporţii cu alte ecosisteme naturale ale ecosferei şi activitatea de silvicultură, ca sistem social economic.

Un capitol aparte în segmentul fondului forestier îl constituie certificarea managementului forestier, care reprezintă garantarea unei gospodariri durabile și a unei exploatări raționale a pădurilor.

Programele desfăşurate de către Direcția Silvică Neamt, în vederea respectării cerințelor impuse de certificarea managementului forestier, au rolul de a completa o serie de activităţi de management silvic, iar implementarea standardelor de certificare determină o abordare mai complexă a anumitor aspecte de natură socială şi ecologică care sunt vizate prin activitatea de gospodărire a pădurilor:

•	accentuarea laturii privitoare la conservarea biodiversităţii;

•	perfecţionarea sistemului de monitorizare a activităţii, a procedurilor de analiză şi interpretare a rezultatelor monitorizării, precum şi a modului de încorporare a concluziilor rezultate în planurile amenajistice;

•	acordarea unei atenţii sporite pentru protejarea ecosistemelor fragile (cum este cazul ecosistemelor acvatice);

•	creșterea interesului firmelor de exploatare, beneficiare a masei lemnoase certificate, în vederea obținerii lanțului de custodie, cu implicații benefice și imediate sub aspectul efectuării unor lucrări de exploatare în strânsa concordanța cu exigențele conservării mediului și biodiversității;

•	formarea unui cumpărător avizat, educat, conştient de importanţa achiziţionării unor produse obtinute cu respectarea strictă a mediului înconjurător.

# VII. RESURSELE MATERIALE ȘI DEȘEURILE

VII.1. Generarea și gestionarea deșeurilor: tendințe, impacturi și prognoze

VII. RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE

## VII.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor: tendinţe, impacturi şi prognoze

## VII.1.1. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale

Gestiunea deşeurilor reprezintă una dintre problemele cele mai acute de protecţie a mediului. Date fiind creşterea consumului în ultimii ani, precum şi tehnologiile şi instalaţiile încă învechite, cantitatea de deşeuri produsă a crescut în intervalul 2003-2006 şi a scăzut în intervalul 2009-2013. Scăderea mai accentuată a cantităţilor de deşeuri colectate şi a celor generate şi necolectate în intervalul 2009-2013 este cauzată, printre alţi factori, de scăderea populaţiei la nivelul judeţului, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. Datele provizorii ale recensământului din 2011, furnizate de INS şi folosite pentru calculele din acest raport, indică o scădere a populaţiei totale a judeţului de la 563392 locuitori în 2010 la 452900 locuitori în anul 2011. Datele finale ale recensământului indică începând cu 2012 o revenire la valori apropiate de cele din 2010. Concomitent, închiderea depozitelor rurale a obligat administraţia locală să contracteze servicii de salubrizare şi în mediul rural, fapt ce explică creşterea gradului de acoperire în rural până la 72,07% în anul 2013. Odată cu modificarile apărute în numărul locuitorilor judeţului s-a produs şi modificarea gradului de deservire a locuitorilor de către serviciile de salubritate.

Deşeurile municipale şi asimilabile sunt reprezentate de deşeurile generate în gospodăriile populaţiei (menajere), în instituţii, societăţi comerciale, unităţi prestatoare de servicii (asimilabile), deşeuri stradale, deşeuri din parcuri şi spaţii verzi, deşeuri din construcţii şi demolări.

În general, managementul deşeurilor municipale nu se realizează la standardele europene. În mediul rural colectarea deşeurilor nu este generalizată, dar gradul de deservire are în medie o tendinţă crescătoare.

În mediul urban gestionarea deşeurilor municipale – generare/colectare, transport/depozitare - este asigurată de către  agenţi de salubritate care deservesc municipiile şi oraşele. În mediul rural serviciile sunt asigurate în cea mai mare parte prin transferul responsabilităţii catre operatori de salubritate judeţeni şi prin servicii de salubritate proprii într-un  numar de mic de comune.

În municipiul Piatra Neamţ, la sfârşitul anului 2006, a început implementarea Programului ISPA „Managementul integrat al deşeurilor solide în municipiul Piatra Neamţ, România”.

Cantităţile de deşeuri generate şi necolectate în judeţ s-au calculat folosind indicatorii de colectare a deşeurilor menajere şi asimilabile de la populaţie (exprimaţi în [Kg/locuitor/zi]) şi numărul de locuitori nedeserviţi în urban şi rural în fiecare an. Indicatorii de colectare au fost calculaţi folosind datele furnizate de Rapoartele anuale ale bazelor de date MEDIUS şi STATISTICA DEŞEURILOR din Sistemul Integrat de Mediu (SIM-SD), segmentul MUN, cap. 2, tab. A, şi sunt înscrişi în tabelul următor:

Evoluţia indicilor de colectare  2009-2013

Tabel VII.1.1.1.

| 2009 | 1,277 | 0,512 |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 0,952 | 0,252 |
| 2011 | 0,919 | 0,200 |
| 2012 | 0,769 | 0,205 |
| 2013* | 0,501 | 0,13 |

*Date preliminare calculate la APM Neamţ – la momentul editării Raportului privind Starea Mediului 2014, Raportul SIM-SD 2013 nu era publicat, datele SIM-SD 2013 fiind în curs de prelucrare la nivel naţional.

Cantităţile generate şi necolectate se referă la deşeurile ce provin de la  populaţie. Nu este posibilă estimarea cantităţilor de deşeuri necolectate de la operatorii economici deoarece APM NT nu deţine o evidenţă a tuturor operatorilor economici din judeţ, iar cantităţile din bazele de date pe acest segment nu pot fi extinse la nivelul judeţului folosind criterii statistice.

În cei cinci ani prezentaţi sintetic în acest raport s-a constatat în medie o creştere a gradului de deservire a populaţiei, creştere mai accentuată în mediul rural decât în mediul urban.

Cantităţile de deşeuri menajere şi asimilabile colectate la nivel de judeţ de serviciile de salubritate împreună cu cantităţile de deşeuri generate şi necolectate calculate,  plus datele referitoare la evoluţia efectivului populaţiei, permit calcularea unui indice de generare (exprimat în [kg/locuitor/an]). Datele pentru ultimii 5 ani sunt prezentate în tabelul VII.1.1.2.

Notă: Datele din tabelul VII.1.1.2. păstrează formatul din rapoartele privind starea mediului din anii precedenţi construit doar  pe segmentul MUN al bazelor de date.

Cantităţi de deşeuri generate în perioada 2009-2013  în judeţul Neamţ

|  | Cantităţi (tone) |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011* | 2012 | 2013* | 2014 |
| 1.Deşeuri menajere şi asimilabile – Total, din care: | 118934,45 | 86071,95 | 71190,59 | 66519,10 | 57714,67 |  |
| 1.1 – deşeuri menajere de la populaţie, în amestec | 43113,9 | 31302,36 | 33738,27 | 27966,37 | 20616,63 |  |
| 1.2 – deşeuri menajere şi similare de la unitǎţi economice, unitǎţi comerciale, birouri, instituţii, unitǎţi sanitare-(nu include voluminoase) | 50343,3 | 30268,83 | 18484,44 | 15314,07 | 13488,24 |  |
| 1.3- deşeuri menajere colectate separat de la populaţie(fară cele din construcţii, demolǎri) – (nu include voluminoase) | 25434,98 | 24500,76 | 18924,69 | 11998,90 | 11858,25 |  |
| 1.4- deşeuri voluminoase colectate separat | 42,27 | 0,00 | 43,19 | 11239,76 | 11751,55 |  |
| 2.Deşeuri din servicii municipale | 9207,03 | 8571,28 | 6220,56 | 7211,41 | 6433,24 |  |
| 3.Deşeuri din construcţii și desființări | 2606,82 | 2433,34 | 3951,93 | 3178,08 | 3551,01 |  |
| TOTAL DEŞEURI MUNICIPALE COLECTATE (1+2+3) | 130748,3 | 97076,57 | 81363,08 | 76908,59 | 67698,92 |  |
| 4.Deşeuri generate de populaţie şi necolectate | 96646,93 | 50453,86 | 21672,57 | 38093,22 | 14994,66 |  |
| TOTAL DEŞEURI MUNICIPALE GENERATE (1+2+3+4) | 227935,23 | 147530,43 | 103035,65 | 115001,81 | 82693,58 |  |
| Indicele de generare [Kg/loc./an] valori rotunjite la intreg | 403 | 262 | 228 | 206 | 149 |  |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 si SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

O selecţie din datele tabelului VII.1.1.2. doar pentru anul 2013 şi pe segmentul deşeurilor colectate de operatorii de salubritate  din judeţ arată faptul că preponderente sunt deşeurile menajere şi asimilabile şi că cea mai mică pondere o au deşeurile din construcţii şi demolări. Una din cauzele acestei distribuţii o reprezintă faptul că în judeţ, operatorii economici care actionează în domeniul construcţiilor, desfăşoară în cea mai mare parte activităţi care nu sunt autorizabile din punctul de vedere al protecţiei mediului şi din acest motiv nu respectă prevederile art. 17 alin. 2 pt.b din Legea 211/2011 referitor la ţintele pentru deşeurile din construcţii şi nici pe cele ale HG nr. 1061/2008 referitoare la documentele necesare la transportul deşeurilor .

Cantităţi de deşeuri colectate de municipalităţi în anul 2013

Tabel VII.1.1.3.

| Deşeuri colectate | Cantitate colectată (mii tone) | Procent (%) |
| --- | --- | --- |
| Deşeuri menajere | 57,715 | 85,25 |
| Deşeuri diin servicii municipale | 6,433 | 9,50 |
| Deşeuri din construcţii și desființări | 3,551 | 5,25 |
| TOTAL | 67,699 | 100 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baza de date SIM-SD 2013*

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Fig. VII.1.1.1. Categorii principale de deşeuri colectate de op.de salubritate în anul 2013

## VII.1.2. Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale

Deşeurile de tip industrial sunt monitorizate prin intermediul segmentelor PRODDES şi NĂMOL ale anchetei statistice desfăşurată anual de ANPM.

Spre deosebire de segmentul deşeurilor menajere şi asimilabile colectate de la populaţie, cercetat prin chestionarea operatorilor de salubritate şi extins apoi la întreaga populaţie a judeţului,  segmentul deşeurilor industriale nu poate fi  prezentat decât ca rezultat al cercetării pe eşantioanele luate în lucru şi nu ca rezultat al întregii activităţi economice pe judeţ.

Evoluţia generărilor valorificărilor şi eliminărilor  de deşeuri nepericuloase şi periculoase la nivelul eşantioanelor luate în lucru în ultimii cinci ani este prezentată în tabelele VII.1.2.1. şi VII.1.2.2.

Evoluţia cantităţilor  de deşeuri nepericuloase în perioada 2009-2013

Tabel VII.1.2.1.

|  | Cantităţi deşeuri nepericuloase (tone) |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| Generate [tone] | 237370,57 | 313390,5 | 238732,6 | 228545,2 | 342099,5 |
| Valorificate [tone] | 216757,6 | 346467,9 | 347471,5 | 249275,6 | 406256,3 |
| Eliminate [tone] | 69734,03 | 64472,98 | 26941,22 | 10139,55 | 27884,36 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 şi SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Evoluţia cantităţilor  de deşeuri periculoase în perioada 2009-2013

Tabel VII.1.2.2.

|  | Cantităţi deşeuri periculoase (tone) |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| Generate [tone] | 2114,111 | 1312,083 | 696,622 | 1535,272 | 1618,288 |
| Valorificate [tone] | 1647,08 | 1029,684 | 6305,328 | 8443,76 | 9195,237 |
| Eliminate [tone] | 1412,941 | 1210,151 | 292,038 | 475,095 | 265,2612 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 şi SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Notă:Datele din tabele VII.1.2.1. şi VII.1.2.2. păstrează formatul din rapoartele privind starea mediului din anii precedenţi construit doar  pe segmentul PRODDES al bazelor de date.Nu include segmentul NĂMOL (captare, tratare şidistribuţie apă)

O distribuţie pe domenii de activitate (CAEN) a cantităţilor de deşeuri nepericuloase şi periculoase generate în perioada 2009-2013 este prezentată în tabelele VII.1.2.3. şi VII.1.2.4.

Pe segmentul NĂMOL nu este posibilă sortarea în baza de date SIM-SD numai după CAEN, deoarece pe lângă operatorii economici care au ca obiect de activitate numai  captarea, tratarea şi distribuţia apei, aceste de activităţi apar şi la operatori care le desfăşoară ca activităţi auxiliare, pe lângă activitatea principală, alta decât 36 sau 37.

De asemenea nu s-a făcut o separare a cantităţilor de nămol generat în staţiile municipale/orăşeneşti de cele generate în staţiile industriale cu profil de activitate în industria celulozei şi hârtiei, textilă şi alimentară, deoarece în zona urbană se colectează ape uzate în staţiile municipale/orăşeneşti şi de la operatori industriali conectaţi la reţeaua de canalizare.

O problemă care apare în mod constant în ultimii ani pe sectorul apă-canal este aceea a neintrării în parametri normali, după retehnologizare, a staţiei de epurare Bicaz. La Bicaz se înregistrează cantităţi de nămol generate de sub un gram s.u pe zi/locuitor echivalent, în ultimii 3 ani (270 mg-în 2011; 264 mg în 2012 şi 0,074 mg în 2013), cantităţi care fie că sunt calculate în mod eronat de operator, fie conduc la concluzia ca funcţionarea acelei staţii nu este eficientă. De altfel toate cantităţile de nămol generate în statiile operate de CJ Apa Serv în anul 2013, sunt mai mici decât cele generate în anii anteriori şi aceast fapt conduce la concluzia că aceste cantităţi nu sunt monitorizate corect pe intervalul celor cinci ani prezenti in tabelul VII.1.2.3.

Deşeuri ind. nepericuloase generate pe principalele activităţi economice 2009-2013

Tabel VII.1.2.3.

| Activitatea economică | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industria prelucrătoare [mii tone] | 231,60 | 300,68 | 229,59 | 223,31 | 321,54 |
| Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă [mii tone] | 0,06 | 5,44 | 4,41 | 3,21 | 8,31 |
| Captarea, tratarea şi distribuţia apei [mii tone] | 2,41 | 2,15 | 2,05 | 2,70 | 1,65 |
| Alte activităţi [mii tone] | 5,71 | 7,27 | 4,74 | 2,02 | 12,25 |
| Total | 239,78 | 315,54 | 240,78 | 231,25 | 343,75 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 si SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Deşeuri ind. periculoase generate pe principalele activităţi economice 2009-2013

Tabel VII.1.2.4.

| Activitatea economică | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industria prelucrătoare [mii tone] | 1,33 | 1,18 | 0,66 | 0,89 | 0,68 |
| Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă [mii tone] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,57 |
| Captarea, tratarea şi distribuţia apei [mii tone] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte activităţi [mii tone] | 0,79 | 0,13 | 0,03 | 0,61 | 0,37 |
| Total | 2,11 | 1,31 | 0,69 | 1,53 | 1,62 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 si SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Datele pentru anul 2013* sunt prezentate şi sub formă grafică în Figurile VII.1.2.1. şi VII.1.2.2.

Fig. VII.1.2.1.  Deşeuri ind. nepericuloase generate pe principalele activităţi economice în 2013

Fig. VII.1.2.2. Deşeuri industriale periculoase generate pe principalele activităţi economice în 2013

Descărcările de  deşeuri industriale la nivelul judeţului se fac prin intermediul operatorilor tratatori autorizaţi, şi în cea mai mare parte deşeurile generate în Neamţ sunt tratate în judeţ.

O diagramă a destinaţiilor valorificării iniţiale (imediat după generare) a deşeurilor industriale generate în judeţul Neamţ în anul 2013, este prezentată în Figura VII.1.2.3.

Fig. VII.1.2.3.  Deşeuri industriale valorificate iniţial în judeţ şi în afara lui în anul 2013

În valorificarea iniţială sunt cuprinse atât deşeurile industriale valorificate direct reciclare/valorificare energetică/alte metode, cât şi valorificările indirecte prin intermediul colectorilor intermediari, colectori nemţeni care figurează ca destinatari iniţiali ai deşeurilor generate în judeţ.

În intervalul   2006-2009   depozitele de deşeuri industriale neconforme din judeţ au fost închise, după cum urmează:

- SC Agrana România SA – Sucursala Roman, respectiv, SC Danubiana Roman SA în tabelul 5.6 din Anexa 5 la HG nr. 349/2005 – Aviz de mediu pentru închidere nr. 198/19.12.2006. Alternativa de gestionare a deşeurilor după 01.01.2007 – contract nr. 4/01.06.2006 cu SC Rossal SRL Roman pentru preluarea deşeurilor nepericuloase generate şi transportarea la depozitul de deşeuri municipale Roman. Lucrările de închidere s-au desfăşurat conform termenelor stabilite prin programul de conformare anexat la Aviz de mediu pentru închidere nr. 198/19.12.2006, cu termen de finalizare la data de 31.05.2011. Lucrările au fost  finalizate conform P.V. constatare al Comisariatului Judeţean Neamţ al GNM nr. 266/18.07.2011.

- SC Arcelor Mittal Roman Tubular Product SA -  Roman, respectiv SC Petrotub SA Roman în tabelul 5.5 din Anexa 5 la HG nr. 349/2005 – Aviz de mediu pentru închidere nr. 5/25.09.2006, Acord de mediu nr. 4 /10.05.2007 pentru închiderea compartimentelor 1 şi 2 a depozitului de deşeuri şi finalizarea lucrărilor executate în vederea închiderii în anul 2008. Alternativa de gestionare a deşeurilor generate după 01.01.2007 – Obţinerea Acordului de mediu nr. 9/24.07.2007 pentru construirea a două alveole conforme pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase. Lucrările de amenajare  a celor două alveole au fost finalizate la sfârşitul anului 2008. Deşeurile menajere şi asimilabile au fost preluate de către SC Rossal SRL Roman şi depozitate la depozitul de deşeuri municipale Roman. Deşeurile periculoase au fost preluate, pe bază de contract, de către firme autorizate.Începând din anul 2009 deşeurile industriale nepericuloase s-au depozitat în prima alveolă amenajată din halda Simioneşti.

- SC Fibrobeton SRL Bicaz, respectiv, SC Moldeternit SRL Bicaz în tabelul 5.5 din Anexa 5 la HG nr. 349/2005  – Aviz de mediu pentru închidere nr. 6/25.09.2006. Activitatea de producţie s-a reprofilat, nu se mai generează deşeuri cu conţinut de azbest.

- Halda IPS – Cianuril amplasată în perimetrul S.C. Fibrexnylon S.A. Săvineşti – Divizia Chimică. Compartimentul cianuril cu o suprafaţă de cca. 1088 m2 destinat depozitării catalizatorului de cărbune activ şi a şarjelor rebutate provenite de la instalaţia „Clorură de cianuril”, oprită în anul 1991; capacitate ocupată – 1045 m3. Există Aviz de mediu nr. 1/2006 pentru închiderea compartimentului „Cianuril”, cu solicitare actualizare aviz de mediu privind termenul de realizare a măsurii de ecologizare compartiment „Cianuril” aferent depozitului de deşeuri industriale – 15.10.2009. La sfârşitul anului 2010 se derula procedura de obţinere a acordului de mediu pentru ecologizarea compartimentului „Cianuril” aferent depozitului de deşeuri industriale”Monomer”. Pentru „Depozitul Monomer” a fost depus un proiect  de către S.C. Fibrexnylon S.A. cu denumirea „ Montarea unei staţii mobile de tratare deşeu chimic din depozit Monomer” pentru care a obţinut Acordul de mediu nr. 5 /19.05.2011. Acest proiect reprezintă soluţia tehnică aleasă de operatorul depozitului în urma verificării amplasamentului de către autorităţile de mediu şi a constatărilor de la faţa locului. În anul 2013 a început activitatea de ecologizare prin scoaterea deşeurilor depozitate şi tratarea lor în instalaţia mobilă de tratare inchiriată de la MAPEI S.P.A.Italia şi operată de SC RO General Works SRL conform autorizaţiei de mediu nr. 231/23.09.2013. În anul 2014 luna mai, autorizaţia a fost transferată către SC Intec Technology RO SRL.

În locul depozitelor industriale neconforme, au fost construite depozite de deşeuri industriale nepericuloase conforme, după cum urmează:

- Depozitul de deşeuri Simioneşti

- proprietar şi operator SC Arcelormittal Tubular Products-Roman

- capacitate proiectată 53267 tone,

- estimat să preia deşeuri până în anul 2032

- Haldă amenajată

- proprietar şi operator SC Cersanit SA-Roman

- capacitate proiectată 40000 tone

- estimat să preia deşeuri până în anul 2034

Notaţii:

- Depozit de deşeuri industriale nepericuloase neconform

- Depozit de deşeuri industriale periculoase neconform

  - Depozit de deşeuri industriale periculoase conform

Aceste date sunt prezentate în mod sintetic în tabelul VII.1.2.5.

Depozite industriale nepericuloase si periculoase 2009-2013

Tabel VII.1.2.5.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozite de deşeuri industriale periculoase din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| conforme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depozite de deşeuri industriale nepericuloase din care: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| conforme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## VII.1.3. Fluxuri speciale de deşeuri

## VII.1.3.1. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităţi de EEE puse pe piaţă, deoarece APM / ANPM nu dispune de astfel de informaţii. Raportările sunt făcute de producători, care au sediul social într-un judeţ, dar EEE pe care le pun pe piaţă sunt distribuite de cele mai multe ori în toată ţara.

Producători de EEE, cu sediul în judeţul Neamt, înregistraţi la ANPM  = 18.

Cantitatea de DEEE colectată prin punctele de colectare şi prin  firmele autorizate din judeţul Neamţ:

Tabel VII.1.3.1.1.

| Cantitate (tone) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| colectată | 155.51 | 322,07 | 49,61 | 57,80 | 70,925 |

Figura VII.1.3.1.1.  Gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, 2009-2013

Începând cu anul 2008, ţinta de colectare a DEEE-urilor, prevăzută în legislaţie, este de cel puţin 4 kg deşeu/locuitor/an. Cu toate eforturile întreprinse de autorităţi şi operatorii economici responsabili, până în prezent nu a fost atinsă ţinta de colectare anuală de 4 kg/locuitor/an.

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de DEEE tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul ca DEEE colectate într-un judeţ ajung la tratare în alt judeţ. În plus, o parte din DEEE colectate în Romănia sunt transportate în afara ţării în vederea tratării. La nivel naţional au fost îndeplinite ţintele conform tabelului de mai jos:

Informaţii specifice privind obiectivele de valorificare a DEEE realizate în perioada   2008-2012

Tabel VII.1.3.1.2.

| Categoria | Obiectiv de valorificare prevăzut de legislaţie (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2008 (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2009 (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2010 (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2011 (%) | Obiectiv valorificare realizat în 2012 (% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Aparate de uz casnic de mari dimensiuni | 80 | 84 | 93 | 93 | 91 | 89 |
| 2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni | 70 | 76 | 84 | 84 | 89 | 88 |
| 3.Echipamente informatice şi de telecomunicaţii | 75 | 77 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| 4. Echipamente de larg consum | 75 | 88 | 86 | 89 | 87 | 87 |
| 5. Echipamente de iluminat | 80 | 63 | 84 | 88 | 85 | 84 |
| 6. Unelte electrice şi electronice | 70 | 75 | 85 | 87 | 90 | 89 |
| 7.Jucării, echipamente sportive şi de agrement | 70 | 68 | 71 | 73 | 84 | 83 |
| 8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate) | neaplicabil | neaplicabil | neaplicabil | neaplicabil | neaplicabil | neaplicabil |
| 9. Instrumente de supraveghere şi control | 70 | 77 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| 10. Distribuitoare automate | 80 | 89 | 90 | 91 | 91 | 90 |

În judeţ nu avem operatori economici autorizaţi pentru tratare DEEE

## VII.1.3.2. Deşeuri de ambalaje

Nu pot fi prezentate la nivel de judeţ cantităti de ambalaje puse pe piaţă, deoarece APM / ANPM nu dispune de astfel de informaţii. Raportările sunt făcute de producători, care au sediul social într-un judeţ, dar ambalajele pe care le pun pe piaţă sunt distribuite de cele mai multe ori în toată ţară.

Rata de valorificare a deşeurilor de ambalaje în perioada 2008-2012 prezintă o tendinţă crescătoare, ca urmare a măsurilor de colectare selectivă a materialelor reciclabile şi măsurilor de încurajare a reciclării şi valorificării.

Cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, pe tipuri de materiale, 2008-2012

Tabel VII.1.3.2.1.

| Tip materiale | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tone | % | tone | % | tone | % | tone | % | tone | % |
| sticla | 6.5 | 0.98 | 33.66 | 32.2 | 12.38 | 3.08 | 18.32 | 20.09 |  |  |
| plastic | 31.51 | 3.70 | 40.41 | 31.45 | 352.26 | 82.19 | 514.98 | 84.02 |  |  |
| hârtie/carton | 756.73 | 44.21 | 805.54 | 88.27 | 1224.18 | 90.96 | 827.24 | 83.67 |  |  |
| metal | 0,19 | 0.01 | 0.48 | 2.57 | 7.8 | 30.00 | 55.14 | 75.18 |  |  |
| lemn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| altele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| TOTAL | 794.93 | 20.79 | 880.09 | 72.73 | 1596.62 | 71.03 | 1415.68 | 78.04 |  |  |

Rata de reciclare a deşeurilor de ambalaje în perioada 2008-2009, prezintă o tendinţă crescătoare şi descrescătoare în perioada 2010-2012.

Cantităţile de deşeuri de ambalaje reciclate, pe tipuri de material,

2007-2011

Tabel VII.1.3.2.2.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tone | % | tone | % | tone | % | tone | % | tone | % |
| sticla | 0 | 0 | 33.66 | 32.40 | 12.38 | 3.08 | 0 | 0 |  |  |
| plastic | 25.57 | 3.00 | 38.29 | 29.80 | 19.69 | 4.59 | 60.22 | 9.82 |  |  |
| hârtie/carton | 747.59 | 43.67 | 797.6 | 87.40 | 1195.24 | 88.81 | 427.51 | 43.24 |  |  |
| metal | 0 | 0 | 0.48 | 2.57 | 1.15 | 4.42 | 0 | 0 |  |  |
| lemn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| altele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| TOTAL | 773.16 | 20.22 | 870.03 | 71.89 | 1228.46 | 54.65 | 487.73 | 26.89 |  |  |

Figura VII.1.3.2.1. Tendinţa ratelor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje,

pe tipuri de materiale, 2008- 2012

Listă operatori economici colectori de deşeuri ambalaje

Tabel VII.1.3.2.3.

| Nr crt | Agent economic | Autorizaţie de mediu | Categorii de deseuri de ambalaje colectate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PET | Plastic (HDPE, PVC, LDPE, PP, PS) | Hartie/ Carton | Metale (otel, aluminiu) | Lemn şi Plută | Materiale textile (bumbac, iuta) | Sticlă alba | Sticla colorată |
| 1 | SC PETROCART SA | 14/27.12.2005 |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | SC REMAT SA Piatra Neamt | 286/24.12.2008 | X |  | X | X |  | X |  |  |
| 3 | SC REMAT SA Nt.t – Pl.Roman | 245/14.10.2009 |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 4 | SC REMAT SA – Pl.Tg Neamt | 243/14.10.2009 |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 5 | SC FIONA & EDUARD SRL | 228/01.09.2008 |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 6 | SC APISORELIA SRL | 4/15.03.2012 | x | X | X | X | x | x | x | x |
| 7 | SC DARO PROD SRL- Pl Savinesti | 14/18.01.2010 | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SC DARO PROD SRL – Pl.Stejaru | 10/14.01.2013 |  | x | x | x |  | x | x |  |
| 9 | SC ROTMARK SRL | 133/12.05.2009 | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SC EXPERT COMPANI SRL Pl. Girov | 144/07.05.2012 |  | x | x | x | x |  | x |  |
| 11 | SC EUROWOOD SRL Pl Savinesti | 24/17.01.2012 | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SC RECICLYNG SRL Pl Roman | 358/12.12.2012 |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 13 | SC METALUXFER SRL | 346/27.11.2012 | x |  | x | x | x |  |  |  |
| 14 | SC DIANA SERVICE SRL | 145/17.06.2013 | x |  | x |  |  | x |  |  |
| 15 | SC HEGA TRANS SRL | 20/25.01.2013 | x |  | x |  | x |  |  |  |
| 16 | SC MULTIBOX SRL | 225/05.09.2013 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 17 | SC YRY GEORGE PLAST SRL-D | 200/07.08.2013 | x |  | x |  |  |  |  |  |
| 18 | SC ECOLIS SRL | 102/07.05.2013 | x | X | X | X | x | x | x | x |
| 19 | S.C. APIECO SERV SRL | 167/16.06.2009 | x | X | X | X | x | x | x | x |
| 20 | SC BERTRAM SRL | 223/18.07.2012 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 21 | SC VELPLAST SRL | 233/29.09.2010 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 22 | SC FIBRATUS ECO WOOL SA | 124/27.04.2010 |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 23 | SC DACOMEX SRL | 42/03.03.2011 |  |  | x |  |  |  |  |  |

Operatori economici reciclatori de deşeuri de ambalaje

Tabel VII.1.3.2.4.

| Nr crt | Agent economic | Autorizaţie de mediu | Categorii de deseuri de ambalaje colectate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PET | Plastic (HDPE, PVC, LDPE, PP, PS) | Hartie/ Carton | Metale (otel, aluminiu) | Lemn şi Pluta | Materiale textile (bumbac, iuta) | Sticla alba | Sticla colorata |
| 1 | SC PETROCART SA | 14/27.12.2005 |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 2 | SC UNIPACK SRL | 234/30.09.2010 |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 3 | SC BERTRAM SRL | 223/18.07.2012 |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 4 | SC FIBRATUS ECO WOOL SA | 124/27.04.2010 |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 5 | SC COSTINEL GISCOM SRL | 144/20.05.2009 |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SC LEDIM COM SRL | 188/23.07.2010 |  |  |  |  | x |  |  |  |

Operatori economici valorificatori energetici de deşeuri de ambalaje

Tabel VII.1.3.2.5.

| Nr crt | Agent economic | Autorizaţie de mediu | Categorii de deseuri de ambalaje colectate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PET | Plastic (HDPE, PVC, LDPE, PP, PS) | Hartie/ Carton | Metale (otel, aluminiu) | Lemn şi Plută | Materiale textile (bumbac, iuta) | Sticlă alba | Sticla colorată |
| 1 | CARPATCEMENT HOLDING SA | 9/20.10.2005 | X | X | X |  | X | X |  |  |

Distribuţia pe judeţe a cantităţilor de deşeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul ca deşeurile colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare în alt judeţ. În plus, o parte din deşeurile de ambalaje colectate în România sunt transportate în afara ţării în vederea tratării. Obiectivele de reciclare / valorificare la nivel naţional, în anul 2012, au fost îndeplinite ţintele conform tabelului de mai jos, ceea ce înseamnă că şi pentru deşeurile colectate în judeţul Neamţ s-au realizat aceleaşi ţinte de reciclare / valorificare.

Ţinte de reciclare/valorificare

Tabel VII.1.3.2.6.

| Tip material | % reciclare | % Valorificare |
| --- | --- | --- |
| Sticlă | 66,3 | 66,3 |
| Plastic | 51,3 | 51,9 |
| Hârtie şi Carton | 69,8 | 70,2 |
| Metal - Total | 55,5 | 55,5 |
| Lemn | 41,1 | 42,8 |
| Altele | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL GENERAL | 56,8 | 57,4 |

## VII.1.3.3. Vehicule scoase din uz (VSU)

Numărul VSU colectate şi tratate, 2009-2013

Tabel VII.1.3.3.1.

| Număr VSU | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSU colectate și pentru care au Fost emise certificate de distrugere | 571 | 3345 | 1500 | 725 | 233 |
| VSU tratate | 571 | 3345 | 1500 | 608 | 233 |

Figura VII.1.3.3.1. Numărul VSU colectate şi tratate, 2009-2013

Operatori economici autorizaţi pentru colectarea şi / sau tratarea VSU

Tabel VII.1.3.3.2.

| Total | Operatori economici autorizaţi pentru colectare/ dezmembrare VSU | Operatori economici autorizaţi pentru colectare VSU |
| --- | --- | --- |
| Operatori/ puncte de lucru | Operatori economici | Puncte de lucru | Operatori economici | Puncte de lucru |
| SC REMAT SA Piatra Neamţ / Piatra Neamţ | SC REMAT SA Piatra Neamţ, | Piatra Neamţ, str.Gral N.Dăscălescu, nr.287 | - | - |
| - | - | - | SC REMAT SA Piatra Neamţ / Piatra Neamţ | Tg.Neamţ, str.Castanilor, nr.9 |
| - | - | - | SC REMAT SA Piatra Neamţ / Piatra Neamţ | Roman, str.Nordului, nr.2 |
| SC IMPORT UK FINE SRL Piatra Neamt/ Dumbrava Rosie | SC IMPORT UK FINE SRL Piatra Neamt | Dumbrava Roşie, str.Dumbravei, nr.51 |  |  |
| SC LIDAS PARTIS SRL Agapia/ Sacalusesti | SC LIDAS PARTIS SRL Agapia | sat Săcăluşeşti, comuna Agapia |  |  |
| SC NIC & SIP TEAN INVEST SRL Sabaoani/ Sabaoani | SC NIC & SIP TEAN INVEST SRL Sabaoani | sat Săbăoani, str.Orizontului, nr.22A, comuna Săbăoani, |  |  |
| SC AUTO IRELAND SRl Piatra Neamt/ Piatra Neamt | SC AUTO IRELAND SRl Piatra Neamt | Piatra Neamţ, str.Fermelor, nr.13, |  |  |
| SC CIPDEZ SRL Agapia/ Sacalusesti | SC CIPDEZ SRL Agapia | sat Săcăluşeşti, comuna Agapia, |  |  |
| SC OLARIU CONSTRUCT SRL Roman/ Roman, | SC OLARIU CONSTRUCT SRL Roman | Roman, str.Stefan cel Mare, nr.276 | - | - |
| SC AUTO COS MIR SRL Răucesti / sat Oglinzi, com Răucesti | SC AUTO COS MIR SRL Răucesti | sat Oglinzi, com Răucesti | - | - |
| SC PRIM AUTO MATY SRL Alexandru cel Bun / sat Viisoara, com Alexandru cel Bun | SC PRIM AUTO MATY SRL Alexandru cel Bun | sat Viisoara, com Alexandru cel Bun | - | - |
| SC HERRENE ELAS SRL, Piatra Neamţ | SC HERRENE ELAS SRL, Piatra Neamţ | sat Almaş, com Gârcina, | - | - |

În ceea ce priveste obiectivele de reciclare / valorificare, nu sunt relevante cifrele la nivel judeţean, având în vedere faptul ca VSU colectate într-un judeţ pot ajunge la tratare la un operator economic din alt judeţ. La nivel naţional, în anul 2012, au fost îndeplinite ţintele conform tabelului de mai jos. Ceea ce înseamnă că aceste ţinte sunt valabile şi pentru VSU colectate în judeţul Neamţ.

Obiective de reutilizare şi reciclare, Obiective de reutilizare si valorificare

Tabel VII.1.3.3.3.

|  | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
| Obiectiv de reutilizare si reciclare (X1/W1) % | 83,69 | 83,7 | 80,05 | 80,9 | 82,9 | 83,81 |
| Obiectiv de reutilizare si valorificare (X2/W1) % | 85,69 | 86,45 | 85,29 | 85,5 | 86,8 | 86,26 |

## VII.1.4. Impacturi şi presiuni privind deşeurile

Depozitul neconform de deşeuri de la Roman a fost închis în conformitate cu termenul impus de HG 349/2005, în timp ce depozitul neconform  de la  Târgu Neamţ a rămas în operare şi pe parcursul anului 2013 din cauza nefinalizării lucrărilor la depozitul judeţean Girov.

Lipsa alternativelor de depozitare la nivel de judeţ împreună cu lipsa, la administraţia locală, a fondurilor destinate transportului de deşeuri a dus la apariţia unor soluţii de moment, nelegale, cum ar fi spaţiul de depozitare temporară neautorizat înfiinţat la Roznov în anul 2011. Pe lângă această soluţie neconformă aparută din cauze obiective, în judeţ s-au găsit şi soluţii conforme:

- începând din a 2-a jumătate a anului 2012, odată cu închiderea depozitului neconform de la Roman, s-a înfiinţat în zonă o platformă de depozitare temporară autorizată pentru  deşeurile menajere şi asimilabile

- în decembrie 2014 a fost autorizată o platformă similară la Târgu Neamţ.

Aceste platforme au  rolul de spaţii tampon până la punerea în funcţiune a Depozitului judeţean de la Girov.

Nr. depozite municipale conforme/nr. staţii de transfer/nr. staţii de sortare, 2010-2014

Tabel VII.1.4.1.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de depozite municipale conforme în operare | 1 | 1 | 1+ 1 temporar | 1+ 2 temporar | 1+ 2 temporar. | 1+ 2 temporar. |
| Numărul staţiilor de transfer şi/sau sortare existente, din care: | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| transfer | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| sortare | 2 | 2** | 5 | 5 | 5 | 5 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 şi SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

**Platforma de sortare Roman-Colectorului a fost folosită încă din 2010, şi autorizată pentru sortare în 2012

În judeţul Neamţ există 4 staţii de transfer incluse în SMID, în localităţile: Tg. Neamţ, Taşca, Roznov, Cordun, din care funcţionează doar cele de la Tg. Neamţ şi Roznov, cea de la Taşca rămânâd momentan fără operator (Ave Huron a întrerupt contractul de operare în luna octombrie 2013).

Sunt în funcţiune trei staţii de sortare a deşeurilor: Tg. Neamţ, Roznov şi Piatra Neamţ.

Staţiile de transfer, staţiile de sortare şi platformele temporare pentru  deşeurile menajere şi asimilabile existente în judeţ, reprezintă alternative de depozitare până la punerea în funcţiune a depozitului conform de la Girov.

## VII.1.5. Tendinţe şi prognoze privind generarea deşeurilor

Datele privitoare la evoluţia  Indicatorului de generare (I.G.) la nivel judeţean în comparaţie cu evoluţia acestui indicator la nivelul regiunii Nord Est sunt prezentate in figura VII.1.5.1.

Indicatorul regional este reprezentat :

- prin valori obţinute de la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău pe intervalul de timp 2003-2007;

- prin valori calculate la APM NT din tendinţa de evoluţie a acestui indicator pe intervalul de timp 2003-2013, tendinţă calculată din datele 2003-2007.

Se constată o scădere pronunţată a indicatorului de generare la nivel judeţean începând cu anul 2010, valorile  judeţene coborând sub valoarea calculată din tendinţa evoluţiei acestui indicator la nivelul Regiunii NE.

Fig. VII.1.5.1. Comparaţie între evoluţia Indicatorului de generare la nivel regional şi judeţean

Această scădere poate fi pusă pe seama mai multor factori, după cum urmează:

- scăderea veniturilor populaţiei, care a adus cu ea  o scădere a consumului şi în mod corespunzător scăderea cantitătilor de deşeuri;

- faptul că o bună parte din deşeurile depozitate temporar pe domeniul public, de cetăţeni,  în recipienţii de colectare din municipiile şi oraşele judeţului nu mai ajung să fie preluate de operatorii de salubritate, deoarece se practică un sistem de triere neconformă a acestor deşeuri la locul de depozitare temporară, de către cetăţenii ramaşi fără ocupaţie;

- costuri mai mari cu transportul şi depozitarea (cauzate de închiderea depozitelor neconforme Roman, Târgu Neamţ şi Bicaz), costuri care s-au transferat către cetăţenii deserviţi, determinându-i pe unii să renunţe la serviciile oferite şi să recurgă la alte modalităţi de gestionare, tradiţionale, necuantificabile;

- creşterea accentuată a gradului de deservire în zona rurală (tradus prin creşterea nr. locuitorilor deserviţi de la 53089 în 2009 până la 249185 în 2013; raport de creştere 4,67) nesusţinută de colectări cantitative de deşeuri pe măsură (9922,66 tone în 2009 faţă de 11845 tone în 2013; raport de creştere de doar 1,19).

Ultima valoare de 149 kg./locuitor/an este o valoare mică în comparaţie cu valoarea regională prognozată. Cauza principală este indicatorul de colectare judeţean pe zona rurală care a avut în 2013 o valoare de o cincime din valoarea anului 2009 sau jumatate din valoarea anului 2010, fiind de numai 0,13 kg/locuitor/zi. Motivele care au dus la obţinerea acestei valori sunt prezentate în continuare.

În intervalul 2009-2013 gradul de deservire cu servicii de salubritate a populaţiei urbane şi rurale a crescut, astfel încât în anul 2013 procentul de deservire rurală să fie aproximativ egal cu procentul de deservire urbană. Datele referitoare la evoluţia procentelor de deservire sunt prezentate în tabelul VII.1.5.1.şi în figura VII.1.5.2.

Evoluţia gradului de deservire  2009-2013

Tabel VII.1.5.1.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deservire urbană [%din total populaţie] | 58,82 | 60,09 | 73,61 | 55,70 | 72,87 |
| Deservire rurală [%din total populaţie] | 15,14 | 35,13 | 64,11 | 53,69 | 71,60 |
| Deservire totală [%din total populaţie] | 31,70 | 44,57 | 67,41 | 54,44 | 72,07 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 si SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Fig. VII.1.5.2. Evoluţia gradului de deservire a populaţiei

Dacă gradul de deservire a crescut, nu acelaşi lucru se poate spune despre cantităţile de deşeuri menajere colectate de la populaţia deservită la nivel de judeţ. Evoluţia pe ultimii cinci ani a cantităţilor de deşeuri colectate din mediul urban şi din cel rural de la populaţia deservită este prezentată în tabelul VII.1.5.2.  şi în figura VII.1.5.3.

Evoluţia cantităţilor de deşeuri menajere colectate de la populaţie  2009-2013

Tabel VII.1.5.2.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectări urbane [tone] | 58655,00 | 44484,88 | 38865,25 | 32680,88 | 27680,81 |
| Colectări rurale [tone] | 9922,66 | 11318,24 | 13831,55 | 14028,25 | 11845,00 |
| Colectari totale [tone] | 68577,66 | 55803,12 | 52696,80 | 46709,13 | 39525,81 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 si SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Fig.VII.1.5.3.  Evoluţia colectării de deşeuri menajere de la  populaţiei

Numărul populaţiei urbane/rurale nu a suferit modificări substanţiale în intervalul 2009-2013, dupa cum se poate vedea din tabelul VII.1.5.3.

Tabel VII.1.5.3.

| Anul | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total populaţie urbană | 213923 | 213123 | 157368 | 209144 | 207666 |
| Total populaţie rurală | 350548 | 350269 | 295532 | 348837 | 348042 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 si SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Vârful corespunzător anului 2011 din Figura VII.1.5.2. se datorează faptului că au fost folosite în Rapoartele bazei de date MEDIUS valorile din prelucrarea primară a datelor recensământutlui populaţiei făcut în anul 2011, valori corectate ulterior.

După cum se poate vedea din Figurile VII.1.5.2. si VII.1.5.3. colectările de la populaţia rurală se menţin aproximativ constante deşi gradul de deservire a crescut de mai bine de 4,5 ori, în timp ce colectările de populaţia urbană au scăzut aproape la jumatate în timp ce gradul de deservire a suferit doar o creştere de zece procente. În zona rurală, în anul 2013, operatorii de salubritate care au contracte încheiate cu administraţia locală, acoperă un număr de  numai de 48 localităţi (deservire 100 %) şi doar în 17 localităţi din totalul celor 65 deservite acoperirea e cuprinsă între 32,88 % şi 99,28 % (contracte individuale în cazurile < 95 %).

Aceste valori impun o planificare  atentă a  deservirii, planificare care să respecte în acelaş timp şi legislaţia sanitară prinvind limita timpului de depozitare  temporară a deşeurilor, dar şi necesităţile legate de optimul de cost al transporturilor.

O comparaţie a evoluţiei colectării selective de la populaţie (inclusiv deşeurile voluminoase) în raport cu totalul colectărilor de la populaţie este prezentată în tabelul VII.1.5.4. şi figura VII.1.5.4.

Tabel VII.1.5.4.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectări selective pop. [tone] | 25463,76 | 24500,76 | 18958,532 | 18742,757 | 18909,18 |
| Total colectari pop. [tone] | 68577,66 | 55803,12 | 52696,802 | 46709,127 | 39525,81 |
| Procent [%] | 37,13 | 43,91 | 35,98 | 40,13 | 47,84 |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 şi SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

Fig.VII.1.5.4.  Evoluţia colectării selective vs. total colectat de la  populaţiei

Se constată că în intervalul ultimilor cinci ani scăderea cantităţilor colectate selectiv de la populaţie e mai puţin accentuată decât scăderea cantităţilor colectate în total de la acelaşi segment de generatori.

Toate datele din tabelele VII.1.5.1. până la VII.1.5.4. şi graficele din figurile VII.1.5.1. până la VII.1.5.4. au fost prezentate în scopul susţinerii motivaţiilor care încearcă să explice scăderea Indicelui de Generare  judeţean sub valorile medii ale Regiunii NE (Figura 7.2.).

Informaţiile specifice privind deşeurile municipale pe acelaşi interval de timp sunt cuprinse sintetic  în tabelul VII.1.5.5.

Informaţii specifice privind deşeurile municipale în perioada 2009-2013

Tabel VII.1.5.5.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de conectare la serviciul de salubritate [%] | 31,70 | 44,57 | 67,41 | 54,44 | 72,07 |  |
| Mediul urban | 58,82 | 60,09 | 73,61 | 55,70 | 72,87 |  |
| Mediul rural | 15,14 | 35,13 | 64,11 | 53,69 | 71,60 |  |
| Cantitatea de deşeuri municipale colectate selectiv [tone] | 53944,31 | 37785,25 | 27406,4 | 27180,71 | 27314,13 |  |
| Cantitatea de deşeuri municipale valorificate [tone] | 3409,8 | 3508,85 | 4712,59 | 3023,30 | 1989,01 |  |
| Reciclate [tone] | 2836,4 | 2654,62 | 3915,24 | 1995,38 | 959,143 |  |
| Valorificate energetic [tone] | 402,17 | 649,18 | 533,14 | 879,57 | 782,717 |  |
| Alte forme de valorificare [tone] | 171,23 | 205,05 | 264,21 | 148,35 | 247,15 |  |
| Total deseuri din deşeurile municipale depozitate [mii tone] | 143,35 | 120,00 | 99,44 | 93,10 | 92,80 |  |
| Cantitatea de deşeuri biodegradabile din deşeurile municipale depozitate [mii tone] | 65,41 | 62,79 | 24,51 | 33,22 | 31,67 |  |
| Numărul de depozite municipale conforme în operare | 1 | 1 | 1+1 temp. | 1+2 temp. | 1+2 temp. |  |
| Numărul staţiilor de transfer şi/sau sortare existente, din care: | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |  |
| transfer | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
| sortare | 2 | 2** | 5 | 5 | 5 |  |

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului segment Neamţ-Baze de date MEDIUS 2009-2011 şi SIM-SD 2012-2013

* Date din prelucrarea locală preliminară a SIM-SD 2013

**Platforma de sortare Roman-Colectorului a fost folosită încă din 2010, şi autorizată pentru sortare în 2012

Schema generală de determinare a cantităţilor valorificate din deşeurile menajere şi asimilabile este urmatoarea:

Fig. VII.1.5.5. Schema de determinare a cantităţilor de deşeuri menajere reciclate

Cantităţile de deşeuri care ajung să fie într-adevar reciclate din totalul valorificărilor înregistrate anual pe chestionarele MUN ale bazelor de date, se pot preciza doar în situaţiile în care destinatarul deşeurilor este un operator reciclator. Nu este posibilă precizarea exactă în cazul în care destinatarul deşeurilor este un colector intermediar, deoarece după acel colector pot urma fie operaţii de reciclare, fie operaţii de valorificare energetică fie alte operaţii de valorificare. De multe ori operatorul colector efectuează operaţii de sortare care conduc la modificarea cantităţilor de deşeuri predate spre valorificare de operator în comparaţie cu cele colectate.

În tabelul VII.1.5.5. s-au trecut la cantităţi „Reciclate” doar cantităţile din chestionarele MUN sau din chestionarele TRAT predate direct la reciclatori sau cantităţile predate la colectori intermediari din Neamţ de la care deşeurile au plecat direct la un reciclator. Acelaşi tip de schemă de triere (Figura VII.1.5.5.) s-a folosit şi pentru cazul „Valorificării energetice”. Diferenţele sunt trecute la „Alte forme de valorificare”.

Din analiza datelor pe intervalul 2009-2013 a rezultat că nu toate cantităţile de deşeuri tratate în vederea reciclării au putut fi comercializate, unele (compost, materiale concasate) au rămas ca materiale tratate pe stoc în staţiile de tratare. Această lipsă de interes pentru compostul obţinut şi pentru materialele de construcţie concasate a condus la stocuri din ce în ce mai mari pe spaţiile de depozitare temporară a acestor materiale, şi în final la sistarea temporară a conpostării în anul 2012 şi a concasării în anul 2013 în instalaţiile operate de SC Brantner Servicii Ecologice SA.

Cantităţile de hârtie şi carton, plastic, sticlă, metale, obţinute în urma tratării au fost vândute integral, la aceste categorii nu se înregistrează blocaje.

Evoluţia cantităţilor totale valorificate, reciclate, valorificate energetic sau prin alte metode de valorificare se poate urmări în Figura VII.1.5.6.

Fig.VII.1.5.6.  Evoluţia valorificării deşeurilor menajere şi asimilabile colectate

Cea mai mare pondere în cantităţile de deşeuri menajere şi asimilabile tratate o au cantităţile de la staţiile de tratare (compost, sortare, concasare) operate de SC Brantner Servicii Ecologice SA (91,27 % din total valorificat), urmând apoi, cu cantităţi mult mai mici  staţiile de tratare operate de SC Rossal (5,14 % din total valorificat), SC Eco Tg SRL(3,37 % din total valorificat şi cantităţi nule la compostare), SC Roznovsal SRL(0,14 % din total valorificat) şi SC Ave-Huron SRL (0,07 % din total valorificat). Ave Huron a întrerupt contractul de operare în luna octombrie 2013, staţia de la Taşca rămânâd momentan fără operator. Staţia cea mai veche de sortare este cea din Piatra Neamţ, autorizată din 2006.  Platforma de sortare de la Roman din str. Colectorului a fost folosită încă din anul 2010 în baza Adresei nr. 47/20.05.2009 a APM Neamţ, cu menţionarea referitoare la sortare pe revizia din 16.01.2012 a AM 75/25.11.2011. Începând cu anul 2011 au fost autorizate staţiile de sortare şi transfer de la Târgu Neamţ, Roznov şi Taşca.

Tendinţa numărului de depozite municipale conforme în operare, a numărului staţiilor de transfer şi/sau sortare existente a fost prezentată în cadrul capitolului VII.1.4. – Tabel VII.1.4.1.

Tendinţele generării deşeurilor industriale nepericuloase şi periculoase au fost prezentate în cadrul capitolului VII.1.2. – Tabelele VII.1.2.1. şi VII.1.2.2.

Tendinţa ratei de colectare a DEEE s-a prezentat în cadrul capitolului VII.1.3.1. – Figura VII.1.3.1.1.

Tendinţa ratelor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, pe ultimii cinci ani, a fost cuprinsă în capitolul VII.1.3.2.

Tendinţa numărului de VSU colectate, pe ultimii cinci ani, a fost prezentată în cadrul capitolului VII.1.3.3.

# VIIi. mediul urban, sănătatea și calitatea vieții

VIII.1. Mediul urban și calitatea vieții: stare și consecințe

VIII. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ȘI CALITATEA VIEȚII

## VIII.1. 	Mediul urban şi calitatea vieţii: stare şi consecinţe

## VIII.1.1. Calitatea aerului din aglomerările urbane şi efectele asupra sănătăţii

## VIII.1.1.1.  Depăşiri ale concentraţiei medii anuale de PM10, NO2, SO2, O3 în anumite aglomerări urbane

Nu este cazul - Jud. Neamţ nu se regăseşte printre cele 13 aglomerări urbane menţionate în Legea 104/2011.

## VIII.1.2. Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţiişi calitatea vieţii

## VIII.1.2.1.  Expunerea la poluarea sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250000 locuitori

Nu este cazul – Jud. Neamţ nu se regăseşte printre cele 13 aglomerări urbane menţionate în Legea 104/2011.

VIII.1.2.2.  Expunerea la poluarea sonoră pentru judeţul Neamţ

Pentru aprecierea nivelului de zgomot în zonele locuite din judeţ s-a stabilit o reţea de măsurare a nivelului de zgomot generat în special de traficul rutier. Aceasta cuprinde 20 dintre intersecţiile principalelor artere rutiere din cele 5 oraşe din judeţ. Nivelul mediu de zgomot calculat pentru fiecare intersecţie s-a comparat cu nivelul de zgomot echivalent admis conform STAS 10 009 - 1988 pentru fiecare tip de stradă.

Nivelul de zgomot s-a expertizat în puncte reprezentative şi s-a determinat în perioada diurnă, în orele cu maxim de trafic şi de activităţi economice. Măsuratorile  s-au efecuat pe străzi de categoria I, II, şi III, la bordura trotuarului ce margineşte carosabilul.

Situaţia detailată a rezultatelor monitorizării zgomotului urban în anul 2014 este prezentată în tabelul următor:

Tabel  VIII.1.2.2.1

| Tip măsurătoare zgomot | Punct de măsurare | Număr măsurători2014 | Nivelul echivalent de zgomot maxim măsurat dB(A) | Număr depăşiri 2014 | Nivelul echiv. de zgomot admisibil dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcuri, zone de recreere şi odihnă | Parc Ştefan cel Mare Piatra Neamţ | 4 | 55,2 | 0 | 60 |
| Parcaje auto | - | - | - | - | - |
| Stradă de categorie tehnică I, magistrală | Intersecţie Orion Piatra Neamţ | 15 | 72,1 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Gara Piatra Neamţ | 25 | 72,3 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Căprioara Piatra Neamţ | 25 | 77,1 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Regiment Piatra Neamţ | 25 | 74,1 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Petru Movila Piatra Neamţ | 20 | 74,7 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Gara Roman | 9 | 77,7 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Bariera CFR Roman | 9 | 76,5 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Sens Giratoriu Roman | 15 | 73,8 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Autogara Tg. Neamţ | 6 | 70,6 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Policlinică Tg. Neamţ | 8 | 67,7 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Spital Bicaz | 12 | 72,2 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Gara Bicaz | 12 | 73,8 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Centru Bicaz | 12 | 72,4 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Centru Roznov | 9 | 73,6 | 0 | 85 |
|  | Intersecţie Centru Săvineşti | 9 | 73,5 | 0 | 85 |
| Stradă de categorie tehnică II, de legătură | Intersecţie Petrodava Piatra Neamţ | 20 | 72,1 | 9 | 70 |
|  | Intersecţie Pietricica Piatra Neamţ | 20 | 74,1 | 6 | 70 |
|  | Intersecţie Unic Piatra Neamţ | 20 | 80,1 | 8 | 70 |
|  | Intersecţie Spital Piatra Neamţ | 20 | 83,4 | 11 | 70 |
|  | Intersecţie Centru Roman | 9 | 69,5 | 0 | 70 |
|  | Intersecţie Centru Tg Neamţ | 6 | 71,9 | 1 | 70 |
|  | Intersecţie Poliţie Tg Neamţ | 6 | 67,5 | 0 | 70 |
| Stradă de categorie tehnică III, de colectare | Intersecţie Spital Roman | 9 | 69,5 | 1 | 65 |

Fig. VIII.1.2.2.1. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în parc Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.2. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Orion

Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.3. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Gara

Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.4. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Căprioara

Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.5. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Regiment

Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.6. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Petru Movilă Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.7. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Gara Roman

Fig. VIII.1.2.2.8. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia baria CFR Roman

Fig. VIII.1.2.2.9. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia sens giratoriu Roman

Fig. VIII.1.2.2.10. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Autogara Tg. Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.11. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Policlinica Tg. Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.12. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Spital Bicaz

Fig. VIII.1.2.2.13. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Gara Bicaz

Fig. VIII.1.2.214.  Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Centru Bicaz

Fig. VIII.1.2.2.15.  Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Centru Roznov

Fig. VIII.1.2.2.16. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Centru Săvineşti

Fig. VIII.1.2.2.17.  Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Petrodava Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.18.  Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Pietricica Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.19.  Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Unic Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.20. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Spital Piatra Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.21. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Centru Roman

Fig. VIII.1.2.2.22. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Centru Tg. Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.23. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Poliţie Tg. Neamţ

Fig. VIII.1.2.2.24. Valori ale nivelului de zgomot măsurate în intersecţia Spital Roman

Având în vedere valorile  limită ale nivelului de zgomot prevăzut de STAS 10009/1988  se pot trage următoarele concluzii:

- în parc nu s-a înregistrat nicio depăşire a valorilor limită din 4 măsurători efectuate;

- pentru străzile de categorie tehnică I, magistrală nu s-au întregistrat nicio depăşire a valorilor  limită  din 211 măsurători;

- pentru străzile de categorie tehnică II, de legătură,  s-au înregistrat 35 depăşiri din 101 măsurători;

- pentru străzile de categorie tehnică III, de colectare,  s-a înregistrat o depăşire din 9 măsurători.

Depăşirile pentru străzile de categorie tehnică II şi III, se datorează traficului intens şi a unor evenimente sonore izolate ca de exemplu sirenele ambulanţelor.

Sesizări zgomot

În anul 2014 au fost primite 4 sesizări privind zgomotul. S-au efectuat un număr de 24 măsurători la faţa locului şi nu s-au constatat depăşiri ale limitelor prevăzute de STAS 10009/88. Fiecare reclamant a primit un raport de încercare cu rezultatele măsurătorilor.

GNM - CJ Neamţ a solicitat în 7 cazuri măsurători de zgomot, urmare a reclamaţiilor primite. S-au efectuat mai multe măsurători ale nivelului zgomot  pentru fiecare caz în parte, GNM-CJ Neamţ primind pentru fiecare măsurătoare un raport de încercare cu valorile măsurate. Măsuratorile în numar de 35, s-au efectuat în prezenţa reprezentanţilor GNM-CJ Neamţ si/ sau a reclamanţilor.

## VIII.1.3. Calitatea apei potabile și efectele asupra sănătății

|  | Denumirea | Anul 2014 |
| --- | --- | --- |
| Date privind calitatea apei | Număr cazuri îmbolnăviri boala Lyme | 14 |
|  | Cazuri spitalizate prin boli hidrice infecțioase și neinfecțioase | 2102 |
| Efecte ale valurilor de căldură | Rata morbidității prin incidența la 100000 locuitori prin Tumori maligne | 302,9 |
|  | Rata morbidității prin incidența la 100000 locuitori prin Tulburări mentale și de comportament | 1425,6 |
|  | Rata morbidității prin incidența la 100000 locuitori prin boli ale Aparatului Respirator | 28510,3 |
|  | Rata morbidității prin incidența la 100000 locuitori prin Diabet zaharat | 432,4 |
|  | Rata morbidității prin incidența la 100000 locuitori prin boli ale aparatului Circulator | 5717,0 |
|  | Rata morbidității prin incidența la 100000 locuitori prin boli Hipertensive | 1720,8 |
| Date privind expunerea la zgomotul urban | Indici de prevalență la 100 locuitori prin boli psihice | 1,09 |
|  | Indici de prevalență la 100 locuitori prin boli hipertensive | 12,22 |
|  | Indici de prevalență la 100 locuitori prin cardiopatii ischemice | 5,30 |
|  | Indici de prevalență la 100 locuitori prin gușa simplă și nodulară netoxică | 0,77 |

# IX. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

IX.1. Monitorizarea radioactivității factorilor de mediu

IX. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

## IX.1. Monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu

Radioactivitatea este proprietatea nucleelor unor elemente chimice de a emite prin dezintegrare spontană radiaţii corpusculare şi electromagnetice. Aceasta  este  un  fenomen natural ce se manifestă în mediu. Radioactivitatea  naturală  este  determinată  de substanţele radioactive de origine terestră (precum U-238, U-235, Th-232, Ac-228 etc.), la care se adaugă substanţele radioactive de origine  cosmogenă  (H-3, Be-7, C-14  etc.)  şi radiaţia cosmică.

Alături de radionuclizii naturali se găsesc radionuclizii artificiali care au pătruns în mediu pe diferite căi:

-  intenţionat, în urma testelor nucleare şi prin  deversări  de  la  diverse  instalaţii nucleare;

- accidental, în urma unor defecţiuni la instalaţiile nucleare.

În judeţul Neamţ  monitorizarea radioactivităţii mediului a fost realizată  în anul 2014 prin Staţiile de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) Piatra Neamţ şi Toaca, staţii ce fac parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.), componentă a Sistemului Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României.

Coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a RNSRM a fost asigurată de  Serviciul Laborator de Radioactivitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (LR-ANPM).

Tipul probelor, frecvenţa de recoltare, pregătirea, măsurarea şi calculul activităţilor specifice beta globale, a limitelor de detecţie şi a impreciziei rezultatelor sunt specifice fiecărui tip de probă şi sunt în conformitate cu programul de lucru dispus şi cu metodologia de lucru aprobată.

Obiectivele monitorizării radioactivităţii mediului sunt:

- detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelurilor de radioactivitate a mediului pe teritoriul naţional;

- notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică şi susţinerea, cu date din teren, a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie în timp real;

- controlul funcţionării surselor de poluare radioactivă cu impact asupra mediului, în acord cu cerinţele legale, şi limitele autorizate la nivel naţional;

- evaluarea dozelor încasate de populaţie ca urmare a expunerii suplimentare la radiaţii, datorate practicilor sau accidentelor radiologice;

- urmărirea continuă a nivelurilor de radioactivitate  naturală, importante  în evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;

- furnizarea de informaţii către public.

Programele de monitorizare a radioactivităţii executate în anul 2014 la cele două staţii din judeţul Neamţ au fost :

• la  SSRM Piatra Neamţ  :

- programul standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu corespunzător unei staţii cu program de 11 ore/zi;

- un program de recoltare, pregătire şi expediere la LR-ANPM, în vederea măsurării concentraţiei de tritiu şi/sau pentru alte măsurători radiochimice, a probelor de precipitaţii atmosferice şi a apei râului Bistriţa la Piatra Neamţ, aval de acumularea Bâtca Doamnei (la Piatra Neamţ);

- un program special de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu din zonele din judeţul Neamţ cu fondul radioactiv natural modificat antropic (zonele Tulgheş-Grinţieş şi Bicazu-Ardelean Telec), zone în care s-au executat lucrări de explorare minieră  a zăcământului  de  uraniu).

• la  SSRM  Toaca  :

- programul standard de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu adaptat pentru o staţie de munte  cu program de 24 ore/zi ;

- un program de recoltare, pregătire şi expediere la LR-ANPM în vederea măsurării concentraţiei de tritiu şi/sau pentru alte măsurători radiochimice a probelor de precipitaţii atmosferice.

Datele privind radioactivitatea factorilor de mediu monitorizaţi la SSRM Toaca se preiau zilnic prin radio de personalul SSRM Piatra Neamţ, iar raportările către LR-ANPM se efectuează de la SSRM Piatra Neamţ  printr-un  sistem  de  poştă  electronică. În situaţii de rutină frecvenţa raportărilor este zilnică, iar în situaţii de urgenţă schimbul de date se realizează, în funcţie de natura şi evoluţia situaţiei (orar, la două ore, etc.).

De asemenea, conform dispoziţiilor primite în acest sens, lunar, pentru verificare şi validare, s-au transmis către LR-ANPM fişierele conţinând toate datele privind radioactivitatea factorilor de mediu monitorizaţi la cele două staţii din judeţul Neamţ.

Pentru efectuarea de analize gamma spectrometrice, unele probe rezultate în urma executării programelor menţionate la cele două SSRM-uri (filtre aerosoli, reziduu depuneri atmosferice totale, reziduu apă de suprafaţă, probe de sol, probe de vegetaţie spontană, etc.) au fost trimise la APM Iaşi pentru efectuarea la SSRM Iaşi a analizelor respective.

## IX.1.1. Radioactivitatea aerului

Monitorizarea calităţii aerului din punct de vedere al radioactivităţii este prima cale de identificare a prezenţei radionuclizilor naturali şi artificiali în atmosferă, peste limitele fondului natural.

În acest scop sunt efectuate determinări ale debitului dozei gama, determinări beta globale şi gama spectrometrice asupra aerosolilor atmosferici şi a depunerilor atmosferice totale (umede şi uscate).

IX.1.1.1.  Debitul dozei gama

Determinarea debitului dozei gama  se realizează cu frecvenţă orară,valorile obţinute dând o primă indicaţie asupra radioactivităţii din atmosferă .

Variaţiile mediilor şi maximelor anuale ale debitului dozei gama, înregistrată la SSRM Piatra Neamţ şi SSRM Toaca, în  perioada 2010-2014 este prezentate în fig. IX.1.1.1.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura  IX.1.1.1. - Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale debitului dozei gama

înregistrate la SSRM Piatra Neamţ şi Toaca  în perioada 2010-2014

Determinările efectuate în perioada 2010-2014 au evidenţiat faptul că valoarea medie anuală a debitul dozei gama s-a menţinut în acelaşi domeniu de variaţie.

IX.1.1.2. Aerosoli atmosferici

Probele de aerosoli atmosferici au fost prelevate prin aspirare pe filtre, care apoi au fost analizate beta global imediat şi după 5 zile de la recoltare în cadrul SSRM-ului în care au fost prelevate, precum şi gamma spectrometric la SSRM Iaşi.

Prelevarea aerosolilor atmosferici s-a realizat în cadrul SSRM Piatra Neamţ şi Toaca, în funcţie de programul de lucru specific, astfel:

- la SSRM Toaca: 4 aspiraţii zilnice: 02 - 07, 08 - 13, 14 - 19 şi 20 - 01;

- la SSRM Piatra Neamţ: 2 aspiraţii zilnice: 02 - 07 şi 08 -13.

În fig. IX.1.1.2.1. şi IX.1.1.2.2. sunt prezentate variaţiile mediilor şi maximelor anuale ale activităţii specifice beta globale echivalent Sr-90 a aerosolilor atmosferici la SSRM Piatra Neamţ şi Toaca– măsurarea imediată, în perioada 2010-2014.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura  IX.1.1.2.1. - Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii

specifice beta globale a aerosolilor atmosferici la SSRM Piatra Neamţ –

măsurarea imediată, în perioada 2010-2014

În  cazul  analizelor  beta  globale  imediate  a probelor de aerosoli atmosferici, se observă variaţia activităţilor specifice beta globale a aerosolilor atmosferici în funcţie de altitudine în sensul că valorile minime sunt înregistrate pentru SSRM Toaca, situată în zona de creastă a muntelui Ceahlău, iar cele maxime se înregistrează la SSRM Piatra Neamţ.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.1.2.2. - Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii

specifice beta globale a aerosolilor atmosferici la SSRM Toaca –

măsurarea imediată, în perioada 2010-2014

Analizele beta globale întârziate ale probelor de aerosoli atmosferici se efectuează la 20 ore, respectiv 25 ore (în funcţie de programul  de lucru al staţiei, în scopul determinării radonului (Rn-222) şi toronului (Rn-220) din atmosferă şi, respectiv, la 5 zile după încetarea aspirării în scopul determinării activităţii artificiale.

Activitatea specifică a radonului şi toronului a fost determinată indirect, prin analiza beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici. Radonul (Rn-222) şi toronul (Rn-220)  sunt produşi de filiaţie ai U-238 şi Th-232, aflaţi în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă în urma exalaţiei din sol şi roci, unde sunt supuşi fenomenelor de dispersie atmosferică. Concentraţiile de Rn-222 şi Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condiţiile meteorologice care influenţează, atât viteza de emanaţie a gazelor din sol, cât și diluţia/dispersia acestora în atmosferă.

Concentraţia radonului şi toronului atmosferic respectă aceeaşi tendinţă ca şi aerosolii atmosferici, atât pentru variaţia diurnă şi sezonieră, cât şi variaţia pe altitudine, fiind puternic influenţată de circulaţia curenţilor de aer.

În figurile de la IX.1.1.2.3. la IX.1.1.2.6., este prezentată variaţia mediilor şi maximelor anuale a activităţii specifice a radonului şi toronului în atmosferă la SSRM Piatra Neamţ şi SSRM Toaca în perioada 2010 - 2014.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.1.2.3. - Variaţia activităţii specifice medii anuale a radonului

din atmosferă înregistrată la SSRM Piatra Neamţ în perioada 2010 - 2014

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.1.2.4. - Variaţia activităţii specifice medii anuale a radonului

din atmosferă înregistrată la SSRM Toaca în perioada 2010 - 2014

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.1.2.5. - Variaţia activităţii specifice medii anuale a toronului din

atmosferă înregistrată la SSRM Piatra Neamţ în perioada 2010 – 2014

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.1.2.6. - Variaţia activităţii specifice medii anuale a toronului din atmosferă                înregistrată la SSRM Toaca în perioada 2010 – 2014

În figura IX.1.1.2.7., respectiv IX.1.1.2.8., este prezentată variaţia mediilor şi maximelor anuale a activităţii specifice beta globale echivalent Sr-90 după 5 zile de la recoltare înregistrate la SSRM Piatra Neamţ şi SSRM Toaca în perioada 2010 - 2014.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX. 1.1.2.7. Variaţia mediilor şi maximelor anuale a activităţii specifice

beta globale a aerosolilor atmosferici după 5 zile de la recoltare înregistrate la

SSRM Piatra Neamţ în perioada 2010 – 2014

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.1.2.8. Variaţia mediilor şi maximelor anuale a activităţii

specifice beta globale a aerosolilor atmosferici după 5 zile de la recoltare

determinate la  SSRM Toaca în perioada  2010 – 2014

IX.1.1.3 Depuneri atmosferice totale

Probele de depuneri atmosferice se obţin prin prelevarea zilnică, de pe o suprafaţă de 0,3 m2, a pulberilor sedimentabile şi a precipitaţiilor atmosferice.

După prelevare şi pregătire, probele de depuneri totale sunt măsurate pentru determinarea activităţii specifice beta globale imediate şi după 5 zile de la prelevare.

Probele de la fiedare SSRM au fost cumulate lunar şi trimise la SSRM Iaşi pentru efectuarea de măsurători gama spectrometrice.

În figura IX.1.1.3.1., respectiv IX.1.1.3.2., sunt prezentate evoluţiile mediilor şi maximelor anuale a activităţii specifice beta globale echivalent Sr-90 măsurători imediate, respectiv după 5 zile, a probelor de depuneri atmosferice totale, înregistrate în perioada 2010–2014 la SSRM Piatra Neamţ şi Toaca. Din analiza datelor prezentate în acest grafic se observă că, faţă de valorile din anul 2010, valorile înregistrate în anul 2014 indică o tendinţă descrescătoare.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.1.3.1. - Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta

globale a depunerilor atmosferice totale înregistrate la SSRM Piatra Neamţ

şi la SSRM Toaca  în perioada 2010 – 2014, valori imediate

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.1.3.2 - Variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii beta

globale a depunerilor atmosferice totale înregistrate la  SSRM Piatra Neamţ  şi la

SSRM Toaca  în perioada 2010 – 2014, valori după 5 zile

La ambele SSRM-uri din judeţul Neamţ a continuat şi programul de recoltare, pregătire şi expediere la LR-ANPM a probelor de precipitaţii atmosferice. La fiecare SSRM au fost colectate toate probele de precipitaţii care au fost cumulate lunar în câte o probă ce a fost expediată la LR-ANPM în  vederea măsurării concentraţiei de tritium.

## IX.1.2. Radioactivitatea apelor

Fiind amplasată în zona de creastă a Ceahlăului, la SSRM Toaca nu s-au efectuat analize ale radioactivităţii apelor.

La SSRM Piatra Neamţ în anul 2014 a continuat monitorizarea apei de suprafaţă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ. Programul executat s-a bazat pe măsurători la SSRM Piatra Neamţ ale activităţilor specifice beta globale imediate şi/sau întârziate ale probelor prelevate şi pe măsurători gamma spectrometrice la SSRM Iaşi.

În figura  IX.1.2.1. se prezintă variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii specifice beta globale (echivalent Sr-90), valori imediate, a probelor de apă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ din perioada 2010-2014.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.2.1.  Variaţia mediilor  şi  maximelor  anuale a valorilor imediate

ale activităţii specifice beta globale a apei de suprafaţă din râul Bistriţa

la Piatra Neamţ din perioada 2010 - 2014

În figura  IX.1.2.2. se prezintă variaţia mediilor şi maximelor anuale ale activităţii specifice beta globale (echivalent Sr-90), valori după 5 zile, a probelor de apă din râul Bistriţa la Piatra Neamţ din perioada 2010-2014.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.2.2.  Variaţia mediilor  şi  maximelor  anuale a valorilor activităţii specifice beta globale  după 5 zile  ale a apei de suprafaţă din râul Bistriţa

la Piatra Neamţ din perioada 2010 - 2014

## IX.1.3. Radioactivitatea solului

Probele de sol sunt prelevate la SSRM Piatra Neamţ de pe platforma meteorologică a Staţiei meteorologice Piatra Neamţ, iar la SSRM Toaca din curtea cabanei Staţiei meteorologice Toaca amplasată  la baza vârfului Toaca. Prelevarea probelor de sol s-a efectuat săptămânal, iar măsurarea beta globală a probelor s-a făcut după 5 zile de la recoltarea probelor.

Valorile  medii şi maxime anuale  ale  rezultatelor  analizei beta globale a probelor de sol necultivat, prelevate în perioada 2010-2014 sunt prezentate în fig. IX.1.3.1.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura IX.1.3.1. Variaţia medie anuală a activităţii specifice beta globale

(echivalent Sr-90) a solului, din perioada 2010 - 2014

Din analiza datelor prezentate pentru ultimii cinci ani se remarcă o tendinţă descrescătoare a valorilor medii şi maxime.

## IX.1.4. Radioactivitatea vegetaţiei

Probele de vegetaţie spontană sunt prelevate săptămânal din aceleaşi locaţii ca şi probele de sol necultivat, măsurarea beta globală a probelor efectuându-se la 5 zile de la prelevare.

Valorile  medii şi maxime anuale  ale  rezultatelor  analizei beta globale a probelor de vegetaţie spontană raportată la masă verde (m.v.), prelevate în perioada 2010-2014 sunt prezentate în fig. IX.1.4.1.

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Figura  IX.1.4.1.  Variaţia medie anuală a activităţii specifice beta globale

(echivalent Sr-90) a vegetaţiei spontane, din perioada 2010 - 2014

În ultima decadă a lunii iunie 2014 la SSRM Piatra Neamţ, respectiv în ultima decadă a lunii iulie 2014 la SSRM Ceahlău Toaca, s-au recoltat pentru analize gamma spectrometrice  câte o probă de vegetaţie  spontană şi de sol necultivat, probe care s-au pregătit la cele două staţii şi au fost trimise la APM Iaşi pentru efectuarea la SSRM Iaşi a măsurătorilor respective.

IX.1.5.  Programul special de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu din zonele din judeţul Neamţ cu fondul radioactiv natural modificat antropic

Zonele din judeţul Neamţ cu fondul radioactiv natural modificat antropic sunt zonele Tulgheş-Grinţieş şi Bicazu-Ardelean Telec, zone în care s-au executat lucrări de explorare minieră  a zăcământului  de  uraniu).

Acest program este o continuare a programelor speciale din anii trecuţi şi a constat în prelevarea, pregătirea şi efectuarea de măsurători ale activităţilor specifice beta globale şi gamma spectrometrice a unor probe de apă de suprafaţă, apă subterană (freatică), sol şi vegetaţie spontană (iarbă) din aceste zone. Frecvenţa de colectare a probelor în 2014 a fost anuală şi exceptând măsurătorile gamma spectrometrice propriu zise care s-au făcut la SSRM Iaşi, pregătirea probelor în vederea măsurării şi măsurarea activităţilor specifice beta globale s-a executat la SSRM Piatra Neamţ.

În aceste zone radioactivitatea factorilor de mediu este influenţată de lucrările de prospectare geologică a zăcământului uranifer, de prezenţa în mediu în concentraţii mai mari sau mai mici a radionuclizilor rezultaţi în urma accidentului de la Cernobâl (în special Cs-137, Cs-134 şi Sr-90), de instabilitatea haldelor, precum şi de lucrările de exploatare forestieră care duc la degradarea  suprafeţei solului şi a vegetaţiei de pe unele halde, favorizând antrenarea de apele de şiroire a materialului haldat.

În tabelele IX.1.5.1. şi IX.1.5.2. sunt prezentate mediile anuale din perioada 2010-2014 ale activităţilor specifice beta globale a factorilor de mediu din zonele Tulgheş-Grinţieş şi respectiv Bicazu Ardelean-Telec monitorizaţi prin programe speciale anuale.

Tabelul IX.1.5.1. Situaţia comparativă a activităţilor specifice beta globale ale factorilor de mediu din  zona Tulgheş-Grinţieş  – măsurători după 5 zile de la colectare din perioada 2010-2014

| Denumire probă | Loc colectare | U.M | Valoarea specifică a activităţii β globale |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Apa de suprafaţă | Pârâu Primatar –aval de confl. cu prârâul Afiniş | Bq/m3 | 493,7 ± 36,1 | 286,3 ± 29,6 | 113,5 ± 23,9 | 223,97 ± 61,2 | <348,8 |
| Apa de suprafaţă | Pârâu Bradu – amonte confl. cu râul Bistricioara | Bq/m3 | 224,3 ± 27,8 | 187,9 ± 26,9 | 118,2 ± 24,5 | <194,8 | 395,3 ± 99,83 |
| Apa de suprafaţă | Pârâu Prisecani –zona de confl. cu Pârâul cu Uluci | Bq/m3 | 140,3 ± 24,2 | 164,5 ± 25,9 | 84,6 ± 23,1 | <180,6 | <348.8 |
| Apa de suprafaţă | Pârâu Grinţieşul Mare - amonte de confl. cu râul Bistricioara | Bq/m3 | 243,1 ± 28,3 | 150,1 ± 25,8 | 131,8 ± 24,9 | <149,4 | <379,7 |
| Apa de suprafaţă | Râu Bistricioara – la Tulgheş | Bq/m3 | 149,4 ± 24,5 | 141,2 ± 25,3 | 74,6 ± 22,8 | <194,8 | <151,2 |
| Apa de suprafaţă | Râu Bistricioara – la Bistricioara, pod spre Durău | Bq/m3 | 206,5 ± 27.2 | 161,0 ± 26,1 | 96,8 ± 24,0 | 149,4 ± 48,3 | <379,7 |
| Apa freatică | Fântână Grinţieş – zona de confl. a pâraelor Primatar şi Grinţieşul Mare | Bq/m3 | 86,6 ± 22,6 | 101,6 ± 24,2 | <67,4 | <180,6 | <348,8 |
| Apa freatică | Fântână – Grinţieş (Poiana) centru, zona Primăriei | Bq/m3 | 1136,0± 62,1 | 1372,0 ± 71,2 | 549,2 ± 38,5 | 850,6 ± 110,0 | 582.3 ± 130,9 |
| Apa freatică | Făntână sat Bradu (ultima fântână din satul Bradu la ieşirea spre confluenţa pâraelor Bradu şi Borhotului) | Bq/m3 | - | - | - | <194.8 | <302,3 |
| Sol necultivat | Zona Primatar – aval de confluenţa pârâului Primatar cu pârâul Afiniş (zona pepinierei silvice) | Bq/Kg | 938,9 ± 56,5 | 798,1 ± 53,2 | 765,4 ± 50,3 | 880,5 ± 56 | 465.1 ± 116,6 |
| Sol necultivat | Zona Prisecani – grădină situată la confluenţa pârâului Prisecani cu Pârâul cu Uluci | Bq/Kg | 942,9 ± 56,6 | 1040,2 ± 61,5 | 916,7 ± 55,6 | 989,3 ± 59,8 | 395,3 ± 115,3 |
| Sol necultivat | Zona Bradu - ultima grădină la ieşirea din satul Bradu spre confluenţa pâraelor Bradu şi Borhotului | Bq/Kg | - | -- | - | 852,1 ± 55,1 | 674,4 ± 120,8 |
| Sol necultivat | Sat Grinţieş, zona Şcoalii Genarale .nr.2 ( clasele I-IV) Grinţieşul Mare | Bq/Kg | 681,6 ± 47,5 | 579,9 ± 46,2 | 647,9 ± 46,3 | 774,6 ± 52,8 | 372,1 ± 114,5 |
| Vegetaţie spontană | Zona Primatar – aval de confluenţa pârâului Primatar cu pârâul Afiniş (zona pepinierei silvice) | Bq/Kg | 189,6 ± 16,0 | 205,3 ± 17,2 | 191,6 ± 16,2 | 192,9 ± 16,9 | < 87,2 |
| Vegetaţie spontană | Zona Prisecani – grădină situată la confluenţa pârâului Prisecani cu Pârâul cu Uluci | Bq/Kg | 199,8 ± 16,4 | 180,3 ± 16,4 | 218,0 ± 17,2 | 225,8 ± 18 | < 87,2 |
| Vegetaţie spontană | Zona Bradu - ultima grădină la ieşirea din satul Bradu spre confluenţa pâraelor Bradu şi Borhotului | Bq/Kg | - | - | - | 158,6 ± 15,8 | < 87,2 |
| Vegetaţie spontană | Sat Grinţieş, zona Şcoalii Genarale .nr.2 ( clasele I-IV) Grinţieşul Mare | Bq/Kg | 155,7 ± 14,9 | 179,4 ± 16,4 | 231,1 ± 17,4 | 190 ± 16,8 | < 87,2 |

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Tabelul IX.1.5.2.  Situaţia comparativă a activităţilor specifice beta globale ale factorilor de mediu din  zona Bicazu Ardelean-Telec – măsurători după 5 zile de la colectare din perioada 2010-2014

| Factor de mediu | Loc colectare | U.M | Valoarea specifică a activităţii β globale |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Apa de suprafaţă | Pârâul Telec – la aprox. 400m aval de galeria G5 Telec | Bq/m3 | 99,6 ± 25,5 | 206,3 ± 27,2 | <68,0 | 236,3 ± 60,21 | <345,7 |
| Apa de suprafaţă | Pârâul Branii - amonte de confl. cu pr. Jidan | Bq/m3 | 102.3 ± 24.6 | 106,6 ± 24,3 | 635,6 ± 44,0 | < 176,5 | <345,7 |
| Apa de suprafaţă | Râul Bicaz-pod la Neagra | Bq/m3 | < 74,1 | 514,5 ± 41,0 | 300,4 ± 30,5 | < 152,8 | <379,7 |
| Apa de suprafaţă | Pârâul Caprei (Jidan)- aval cca. 600m de confluenţa cu pr. Branii | Bq/m3 | - | - | - | <180,0 | <309,5 |
| Apa de suprafaţă | Pârâul Ţepeşeni- aval cca. 400m de galeria G6 Ţepeşeni | Bq/m3 | - | - | - | <152,8 | <309,5 |
| Apa freatică | Fântână – sat Telec (cca. 600m aval de gal. 5 Telec) | Bq/m3 | 433,1 ± 38,6 | 304,0 ± 33,2 | 223,1 ± 30,9 | < 176,5 | <345,7 |
| Apa freatică | Fântână – Bicazu Ardelean centru (zona primăriei) | Bq/m3 | 620,2 ± 44.7 | 126,5 ± 26,2 | 533,5 ± 40,5 | < 152,2 | <309,5 |
| Sol necultivat | Zona Telec - aprox. 400m aval de galeria G5 Telec | Bq/Kg | 669,6 ± 48,7 | 851,9 ± 95,8 | 1240,9± 67,8 | 732,2 ± 46,91 | 839.5 ± 123,7 |
| Sol necultivat | Zona Branii - zona de confluenţă a pârâului Branii cu pârâul Jidan | Bq/Kg | 1188,3± 66,6 | 1351,7 ± 74,0 | 1282,1± 69,3 | 1254,5 ± 65,91 | 1456.8 ± 137,1 |
| Sol necultivat | Zona Ţepeşeni – ultima grădină la ieşirea din satul Ţepeşeni spre galeria G6 Ţepeşeni | Bq/Kg | - | - | - | 668,8 ± 43,9 | 938,3 ± 26,2 |
| Vegetaţie spontană | Zona Telec - aprox. 400m aval de galeria G5 Telec | Bq/Kg | 131,7 ± 14,7 | 199,3 ± 17,3 | 153,0 ± 15,0 | 213,3 ± 16,8 | 839.5 ± 123,7 |
| Vegetaţie spontană | Zona Branii - zona de confluenţă a pârâului Branii cu pârâul Jidan | Bq/Kg | 155,0 ± 15,4 | 229,1 ± 18,5 | 227,8 ± 17,5 | 241,7 ± 17,84 | 1456,8 ± 137,1 |
| Vegetaţie spontană | Zona Ţepeşeni – ultima grădină la ieşirea din satul Ţepeşeni spre galeria G6 Ţepeşeni | Bq/Kg | - | - | - | 208,5 ± 16,6 | 938,3 ± 126,2 |

Sursa datelor: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

Considerăm că activităţile desfăşurate în aceste zone au dus la creşterea fondului radioactiv al zonei, înregistrându-se valori crescute ale radioactivităţii în special în zona unor halde, dar în zonele neinundabile şi la distanţe mai mari de 200-300 m de halde (deci şi în zona aşezărilor umane), radioactivitatea factorilor de mediu monitorizaţi este în limitele normale ale fondului radioactiv natural specific zonei.

Din analiza datelor prezentate se constată că în ultimii ani există o tendinţă de scădere a valorilor măsurate, la unele probe valorile fiind chiar mai mici decât limita de detecţie a sistemelor de măsură (notate în tabel cu ,,< ….. " , valoarea pentru fiecare caz în parte).

În teren s-a constatat şi fenomenul de alunecare pe versanţi a materialului (steril şi/ sau minereu) din halde, fenomen care conduce la căderea acestui material în albiile pâraielor de la baza acestora, obturându-le de regulă albiile, precum şi transportul şi dispersia la distanţă a acestuia. Din acest motiv, în perioadele de topire a zăpezii sau cu precipitaţii abundente valorile radioactivităţii apelor de suprafaţă sunt mai mari, fără a se depăşi limita de atenţie care este de 2000 Bq/m3.

X. CONSUMUL ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

X.1. Tendințe în consum

X.2. Factorii care influențează consumul

X.3. Presiunile asupra mediului cauzate de consum

X.4. Prognoze, politici și măsuri privind consumul și mediul

# X. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Consumul de bunuri şi servicii este un factor major al utilizării resurselor la nivel mondial şi al impactului asupra mediului asociat. Creşterea comerţului  mondial, alimentaţia, locuinţele, mobilitatea şi turismul sunt responsabile pentru o mare parte a presiunilor cauzate de consumul în UE. Pemtru reducerea semnificativă a presiunilor şi impactului asupra mediului este necesară schimbarea tiparelor consumului public şi privat, aplicarea unor tehnologii performante şi a unor procese de producţie îmbunătăţite.

Creșterea economică și dezvoltarea tehnologiilor moderne din ultimele decenii au adus noi niveluri de confort în viețile noastre. Acest fapt a condus la o cerere și mai mare de produse și servicii și, implicit, la o cerere crescândă de energie și resurse.

Modul în care producem și consumăm contribuie la multe dintre problemele de mediu din prezent, cum ar ﬁ încălzirea globală, poluarea, epuizarea resurselor naturale și pierderea biodiversității.  Consecințele consumului nostru se resimt la nivel mondial: Uniunea Europeană depinde de importurile de energie și de resurse naturale, iar o proporție crescândă de produse consumate în Europa sunt fabricate în alte parți ale lumii.

Modelele nedurabile de consum și de producție afectează tot mai mult mediul natural, societatea, economia și întreprinderile. Trebuie să trăim mai durabil, iar acest lucru înseamnă să realizăm mai mult cu mai puține resurse. (Cum să consumăm și să producem în mod durabil, UE 2010).

## X.1. Tendințe în consum

## X.1.1. Alimente și băuturi

Analizarea informaţiilor privind consumul mediu de produse agroalimentare şi băuturi alcoolice pe ţară în perioada 2009 – 2014 arată o scădere a consumului la majoritatea produselor agroalimentare, creşterile fiind nesemnificative.

Tabel X.1.1.1. Consumul mediu de produse agroalimentare şi băuturi alcoolice pe ţară (cantităţi medii lunare pe o persoană)

|  |  | UM | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pâine şi produse de franzelărie | kg | 8,732 | 8,565 | 8,584 | 8,500 | 8,333 |
| 2 | Mălai | kg | 0,951 | 0,967 | 0,908 | 0,863 | 0,846 |
| 3 | Făină | kg | 0,823 | 0,815 | 0,800 | 0,815 | 0,817 |
| 4 | Paste făinoase | kg | 0,301 | 0,296 | 0,293 | 0,305 | 0,305 |
| 5 | Orez | kg | 0,426 | 0,423 | 0,423 | 0,426 | 0,425 |
| 6 | Carne proaspătă, total | kg | 3,103 | 3,079 | 3,143 | 3,187 | 3,249 |
| 7 | Preparate din carne | kg | 1,068 | 1,023 | 1,038 | 1,031 | 1,036 |
| 8 | Peşte, produse din peşte şi conserve din peşte | kg | 0,665 | 0,643 | 0,631 | 0,641 | 0,643 |
| 9 | Lapte, total | l | 6,186 | 5,962 | 6,062 | 5,870 | 5,794 |
| 10 | Brânzeturi şi smântână | kg | 1,299 | 1,284 | 1,318 | 1,354 | 1,369 |
| 11 | Ouă | buc | 12,990 | 13,145 | 12,805 | 13,376 | 13,465 |
| 12 | Grăsimi, total | kg | 1,2019 | 1,201 | 1,196 | 1,193 | 1,215 |
| 13 | Fructe, total | kg | 3,557 | 3,399 | 3,389 | 3,449 | 3,574 |
| 14 | Legume şi conserve din legume în echivalent legume proaspete, total | kg | 7,382 | 7,597 | 7,575 | 7,617 | 7,726 |
| 15 | Zahăr | kg | 0,754 | 0,741 | 0,732 | 0,745 | 0,759 |
| 16 | Dulceaţă, gem, compot | kg | 0,276 | 0,280 | 0,293 | 0,305 | 0,318 |
|  | Ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase | Kg | 0,231 | 0,220 | 0,217 | 0,224 | 0,237 |
| 18 | Îngheţată | Kg | 0,048 | 0,050 | 0,062 | 0,055 | 0,053 |
| 19 | Miere de albine | Kg | 0,057 | 0,058 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 20 | Cafea, ceai, cacao | Kg | 0,191 | 0,187 | 0,187 | 0,197 | 0,208 |
| 21 | Apă minerală şi alte băuturi nealcoolice | L | 4,859 | 4,571 | 4,542 | 4,489 | 4,753 |
| 22 | Băuturi alcoolice , total | L | 2,308 | 2,188 | 2,230 | 2,317 | 2,273 |

Sursa:  Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

## X.1.2. Locuințe

Fondul de locuinţe la finele anului 2014 în judeţul Neamţ a fost de 220786 locuinţe, din care proprietate majoritar de stat 2392, iar 218457 proprietate majoritar privată. Se constată o tendinţă de creştere continuă a fondului de locuinţe, implicit a numărului de camere de locuit şi a suprafeţei locuite, în timp de numarul locuinţelor finalizate este în descreştere în perioada 2010-2014.

Tabel X.1.2.1. Fondul de locuinţe în judeţul Neamţ

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuinţe (nr.) | 213494 | 218101 | 219105 | 220025 | 220786 |
| Locuinţe terminate (nr.) | 1588 | 1450 | 1224 | 1075 | 929 |
| Camere de locuit (nr.) | 553416 | 591549 | 596217 | 600464 | 603946 |
| Suprafaţa locuită (mii m2) | 8067 | 10030 | 10124 | 10212 | 10286 |

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

Fig.X.1.2.1. Evoluţia fondului de locuinţe în judeţul Neamţ

Analizând consumul final energetic (mii tone echivalent petrol) la nivel naţional arată că în anul 2013 ponderea din totalul consumului o deţine populaţia, urmată de sectorul industrial.

Consumul final energetic (mii tone echivalent petrol)

Tabel X.1.2.2.

| ROMÂNIA | Anul 2013 |
| --- | --- |
| Industrie (inclusiv construcţii) | 6307 |
| Agricultură, silvicultură, pescuit | 472 |
| Transporturi | 5364 |
| Alte activităţi | 1994 |
| Populaţie | 7748 |

Sursa: DRS Neamţ

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

Fig. X.1.2.2. Cheltuieli medii de consum la nivelul Regiunii Nord-Est (lei, lunar/gospodărie)

Se constată o creştere în perioada 2011-2013 a cheltuielilor totale / gospodărie la nivelul Regiunii Nord-Est, urmată de o descreştere în anul 2014, cheltuielile pentru alimente şi băuturi consumate urmând aceeaşi tendinţă.

Cheltuielile totale (exprimate în lei preţuri curente) reprezintă cheltuielile efectuate de populaţie pentru necesităţile de consum curent şi intrate în consum (produse alimentare, mărfuri nealimentare, servicii) şi contravaloarea consumului uman de produse agroalimentare din resursele proprii ale locuinţei/gospodăriei, la nivel naţional, pentru minim ultimii cinci ani.

La nivel naţional, se constată o tendinţă de creştere a cheltuielilor de consum/persoană în ultimii cinci ani, atât în mediul urban, cât şi în cel rural.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

Fig.X.1.2.3. Cheltuieli medii de consum/persoană (lei, lunar/persoană)

## X.1.3. Mobilitate

## X.1.3.1. Transportul de pasageri

Analizând ponderea fiecărui mod în transportul de pasageri (maritim, aerian, căi navigabile interioare, rutier, feroviar) în totalul transportului interurban şi internaţional de pasageri se constată că în ultimii cinci ani ponderea cea mai mare este deţinută de transportul rutier, urmată de transportul feroviar.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

Fig. X.1.3.1.1. Transport de pasageri la nivel naţional

Transportul public local de pasageri cuprinde transportul, în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi, fără a depăşi limitele acesteia.

Sursa : INS, Indicatori de Dezvoltare Durabila Teritoriala in Romania (IDDT)

Fig. X.1.3.1.2. Transport public local de pasageri  în judeţul Neamţ (mii pasageri)

La nivelul judeţului Neamţ se constată menţinerea în ultimii trei ani a numărului de pasageri care au utilizat transportul public.

## X.1.3.2. Transportul de mărfuri

Analizând ponderea fiecărui mod de transportul de mărfuri  în totalul transportului intern de mărfuri la nivel naţional se constată că, în ultimii cinci ani ponderea cea mai mare este deţinută de transportul rutier, urmată de transportul feroviar. Se remarcă o tendinţă de creştere a transportului rutier şi maritim şi o tendinţă de descreştere a transportului feroviar.

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, baza de date TEMPO online

Fig. X.1.3.2.1. Transport de mărfuri la nivel naţional

În cadrul regiunii Nord-Est reţeaua feroviară aflată în judeţul Neamţ reprezintă doar 10,7% din totalul lungimii reţelei feroviare. Din punctul de vedere al accesibilităţii pe cale aeriană, chiar pe teritoriul judeţului nu există un aeroport major, în proximitatea judeţului Neamţ există 3 aeroporturi internaţionale (65 km între Piatra Neamţ şi aeroportul din Bacău), Aeroportul Internaţional Iaşi, Aeroportul Internaţional George Enescu (Bacău) şi Aeroportul Internaţional Ştefan cel Mare (Suceava). Toate cele trei aeroporturi se afla în curs de dezvoltare.

Din cei 14239 km de drumuri publice la niveulul regiunii doar 1765 km compun reţeaua de drumuri publice din Judeţul Neamţ. La nivel de cale ferată Judeţul Neamţ are o bună legătură cu Bucureştiul: municipiul Roman are legătură directă (magistrala 500), iar Piatra Neamţ are o legătură indirectă prin transfer realizat la Bacău. Din harta căilor ferate observăm faptul că prin Judeţul Neamţ nu se realizează o legătură directă cu Transilvania şi mai departe cu vestul ţării .

Situaţia infrastructurii feroviare la nivelul judeţului, unde pentru căile ferate şi staţiile şi haltele aferente nu sunt prevăzute lucrări de modernizare ci doar de mentenată, este similară celei de la nivel naţional. Această lipsă de investiţii conduce la scăderea vitezei de rulare, la deprecierea calităţii serviciilor de transport feroviar şi în consecinţă a cererii de transport pe calea ferată (de călători sau de mărfuri) generând un cerc vicios defavorabil transportului feroviar şi implicit dezvoltării multimodalității şi a mobilităţii prietenoase cu mediul.

## X.2. Factori care influențează consumul

Consumul privat este influenţat de o serie de factori complecși și interconectaţi, inclusiv factori demografici, venituri și prețuri, comerț, globalizare și tehnologii, furnizarea de bunuri și servicii, precum și modul în care acestea sunt comercializate, informații și transparența privind produsele și serviciile, politicile, locuințele și infrastructura, precum și factori sociali și psihologici, cum ar fi obiceiurile, cultura și gust.

Cel mai important factor economic care influențează modelele de consum este nivelul venitului disponibil pe gospodărie. Înainte de începutul crizei financiare din 2008 alte tendințe economice și-au pus amprenta asupra modelelor de consum. Acestea au inclus creșterea prețului petrolului, oțelului și altor resurse non-regenerabile, ca răspuns la creșterea cererii la nivel mondial, și creșterea prețurilor la alimente. Aceste creșteri de preț ale resurselor au fost atenuate de încetinirea creșterii economice, dar ar  putea  să  reapară  atunci  când  va  reveni perioada de creștere economică stabilă. Integrarea  obiectivelor  dezvoltării  durabile  în central activităților economice presupune modificarea modelelor de producție și consum.

Această schimbare	se poate face prin reglementări, fiscalitate, decizii juridice, solicitari din partea publicului etc.

În abordarea Producției și Consumului Durabile pentru a atinge sau a ne îndrepta către obiectivele UE, este foarte important să se pună accentul pe responsabilizarea mediului de afaceri, alături de conștientizarea societății civile.

Consumul este influenţat și de către mărimea populaţiei, ponderea populației pe grupe de vârstă diferite, locația, numărul de persoane pe gospodărie și spațiul de locuit disponibil per persoană, de către tendinţele demografice: efectul imigraţiei, îmbătrânirea populaţiei Europene, case mai mici şi mai multe.

De asemenea, consumul va fi influențat și de atenția tot mai mare acordată prețurilor, scăderea numărului de locuitori și îmbătrânirea populației în țările dezvoltate, creșterea prețurilor la alimente, împuținarea materiilor prime, accesul la internet și dezvoltarea tehnologiei.

Efectele acestor factori sunt creșterea vârstei de pensionare, încurajarea oamenilor de a-și face sisteme de pensie  alternative, apariția  de noi nișe de piață, consumul responsabil și cu atenție mai mare la ceea ce consuma (care va deveni o necesitate).

Tendința de îmbătrânire a populației va duce la apariția  unor  noi  segmente  de  piață  sau  la lansarea  de  produse  dedicate  seniorilor,  pe lângă cele clasice dedicate acestora.   Tehnologia  și  inovarea  au  schimbat  modul nostru de viață în mod semnificativ: apariția de alimente semipreparate, aparate de uz casnic multiple și tehnologii de comunicare și informare moderne au schimbat modelele noastre privind activitățile	de mobilitate,	 recreative și	de agrement, precum și  consumul  de  alimente.

Inovațiile tehnologice viitoare, de exemplu, în domeniul nanotehnologiilor, biotehnologiilor și mai departe dezvoltarea tehnologiilor de informare și comunicaţii, au un potențial ridicat de a ne schimba viaţa de zi cu zi.

Noile tehnologii care vizează o eficiență energetică mai mare, de exemplu, proiectarea de locuințe, inclusiv materiale noi, generarea descentralizată de energie regenerabilă, precum și sistemele de transport, cum ar fi mașinile electrice, pot influența în mod pozitiv impactul asupra mediului al modelelor de consum privind mobilitatea și consumurile locuințelor, dar au nevoie de politici europene puternice privind eficientizarea energetică pentru a accelera asimilarea lor.

Ponderea cea mai mare a consumului european are loc în orașe, 73% din cetățenii UE locuind în zone urbane, iar această pondere este de așteptat să crească la 80% până în 2030.

Densitatea urbană și proiectarea mediilor construite și naturale ale orașelor joacă un rol crucial în modelarea modelelor de consum. Comportamentul  privind  consumul  este  foarte mult influențat de stilul de viață al celor din jurul nostru: prieteni, familie, colegi, și tot mai des de stilul de viață, real și fictiv portretizat în mass- media.

Un alt factor care determină consumul îl reprezintă tipurile de consumatori. Există diferite tipuri  de  consumatori,  și  nu  toate  tipurile  de consumatori răspund în același fel	la instrumentele  politice.

Multe dintre aceste soluții vor lucra cel mai eficient atunci când vor fi adaptate la acele sectoare ale economiei, care sunt sursa celor mai multe presiuni asupra mediului cauzate de consum.

## X.3. Presiunile asupra mediului cauzate de consum

## X.3.1.  Emisii de gaze cu efect de seră din sectorul rezidențial

Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră  - mii tone CO2 eq

Tabel X.3.1.1.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 1596,08 | 250,026 | 309,20 | 397,488 | 207,206 | 217,489 |

*) Facem precizarea că emisiile de dioxid de carbon pentru anul 2014 ale operatorilor economici incluşi în schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, sunt raportate direct la ANPM Bucureşti (sunt date confidenţiale) în urma raportului emis de către un verificator autorizat.

*) Tabelele și graficele prezentate de APM Neamț se refera la emisiile de gaze cu efect de seră din traficul rutier.

Fig. X.3.1.1. Evoluția emisiilor de gaze cu efect de seră

Emisii anuale de dioxid de carbon (CO2)

Emisii anuale de dioxid de carbon CO2 – mii tone CO2 eq

Tabel X.3.1.2.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 1213,63 | 91,933 | 3,097 | 391,784 | 204,464 | 214,735 |

Fig. X.3.1.2. Evoluția emisiilor anuale de CO2

Emisii anuale de metan (CH4)

Emisii anuale de metan (CH4) - mii tone CO2 eq

Tabel X.3.1.3.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 384,24 | 0,96 | 306,07 | 1,443 | 0,9135 | 0,6882 |

Fig. X.3.1.3. Evoluția emisiilor anuale de CH4

Emisii anuale de protoxid de azot (N2O)

Emisii anuale de protoxid de azot  (N2O) – mii tone CO2 eq

Tabel X.3.1.4.

| Judeţ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 344,026 | 157,995 | 0,037 | 4,261 | 1,829 | 2,0657 |

Fig. X.3.1.4. Evoluția emisiilor anuale de N2O

Emisii anuale de gaze fluorurate

Emisii anuale de gaze fluorurate– mii tone CO2 eq

Tabel X.3.1.5.

| Judeţ | Hexafluorura de sulf - SF6 | Hidrofluorocarburi - HFC | Perfluorocarburi PFC |
| --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | - | - | - |

Emisii totale de emisii de gaze cu efect de seră în tone CO2 echivalent per persoană

Emisii totale de gaze cu efect de seră/cap locuitor - tone  CO2 eq per persoană

Tabel  X.3.1.6.

| Judeţ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neamţ | 3,20 | 2,83 | 0,44 | 0,55 | 0,714 | 0,373 | 0,374 |

Fig. X.3.1.5. Evoluția emisiilor totale de gaze cu efect de seră pe cap locuitor

În general, pentru gazele cu efect de seră se constată o ușoară tendință de creștere, datorată  numărul autovehiculelor înmatriculate în judeţul Neamț care a crescut simţitor. Impactul negativ al autovehiculelor asupra mediului se manifestă prin degajarea în atmosferă a unor cantităţi mari de poluanţi gazoşi.Activităţile de transport influenţează negativ fauna, flora şi orice activitate economică.

Transportul auto elimină în atmosferă până la 50% din cantitatea de hidrocarburi, fiind considerat principalul impurificator cu substanţe organice ale zonelor urbane. Se consideră că la nivelul Uniunii Europene, circa 28% din emisiile de gaze cu efect de seră sunt cauzate de transport, 84% din acestea provenind din transportul rutier. Mai mult de 10% din emisiile de dioxid de carbon provin în UE din traficul rutier din zonele urbane.(http://www.agir.ro/buletine/512.pdf).

## X.3.2.  Consumul de energie pe locuitor

Consumul final de energie (cantitatea de energie furnizată consumatorului final în cele mai diverse scopuri energetice) pe locuitor în România a înregistrat o creștere în anii 2009-2011, urmată de o scădere în perioada 2012-2013.

Sursă: Institutul Național de Statisticã

Fig. X.3.2.1. Evoluția consumului final de energie pe locuitor (tep/locuitor)

## X.4. Prognoze, politici și măsuri privind consumul și mediul

Conform Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României obiectivele naţionale, pe termen scurt, mediu şi lung sunt:

- Orizont 2020: Decuplarea creşterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de performanţă ai UE privind sustenabilitatea consumului şi producţiei.

- Orizont 2030: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de ţările membre UE din punctul de vedere al producţiei şi consumului durabile.

Politica privind transporturile se regăseşte în Strategia de transport durabil pe perioada 2007- 2013, 2020 şi 2030 şi Strategia de transport intermodal în România 2020 elaborate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Obiectivul general al Strategiei de transport durabil îl reprezintă dezvoltarea echilibrată a sistemului naţional de transport care să asigure o infrastructură şi servicii de transport moderne şi durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Atingerea acestui obiectiv va contribui în mod direct la asigurarea dezvoltării durabile a sectorului transporturi, a economiei şi a mediului, la creşterea gradului de accesibilitate a României.

Pentru eficientizarea energetică  se intenţionează ca, faţă de anul 2000, să se reducă cu cel puţin 10 % consumul energetic specific pentru călător-km şi tonă-km până în 2015, atingerea unei reduceri progresive de până la 15 % la nivelul anului 2020 şi de până la 20 % la nivelul anului 2030.

Ținta națională pentru energia din surse regenerabile este cea   impusă  de  Directiva 2009/28/EC conform căreia ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie va trebui să fie de 24% în 2020.

Din analiza potențialului energetic al surselor regenerabile de energie rezultă că, pentru atingerea valorii stabilite pentru 2020, România va trebui să valorifice 63,5 % din potențialul total al surselor regenerabile de energie de care dispune.

# Footnotes

Parametru necesar pentru evidențierea situațiilor în care alimentarea cu apă se face discontinuu, pe bază de orar.

Parametru necesar pentru evidențierea eventualelor probleme de calitate și eventualele pericole la adresa sănătății populației

*se pot estima 	12000 locuitori la case

# Text boxes

NT1

Rezidii de tratare

Chestionare TRAT

Chestionare MUN Tab. Valorificatori

Direct la reciclatori/Val.energetică/Alte forme

31

NT3

NT2

32

21

4

1

1

8

molid

fag

brad

stejar

paltin

tei

plop

pin

alte foioase

1