## Slide 1: 3.1. MODUL DE UTILIZARE AL LISTEI DESEURILOR_DECIZIA 214/955/UE IN PROCESUL DE CLASIFICARE AL DESEURILOR
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE

## Slide 2: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 1- Identificarea de sursei generatoare de deșeuri (Capitolele 01 la 12 și 17 până la 20)
In primul rand se identifica capitolul corespunzator, dupa ce se studiaza Capitolele 01 la 12 și 17 până la 20.
Capitolele enumerate mai sus se refera fie la activitati specifice unor procese industriale sau din cadrul unei afaceri, care au generat deseurile si a deseurilor municipale.
O afacere de obicei va genera deseuri municipale (capitolul 20), dar si deseuri generate din una sau mai multe procese sau activitati. In acest caz se va avea in vedere luarea in considerare mai multor capitole.

## Slide 3: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 1- Identificarea de sursei generatoare de deșeuri (Capitolele 01 la 12 și 17 până la 20)
În cazul în care deșeurile se încadrează în una dintre aceste capitole, și este listat acolo cu una sau mai multe intrări în vigoare, ar trebui să utilizați acele coduri, care sunt cele mai potrivite pentru tipurile respective de deșeuri.
Dacă, de exemplu, aveți un proces privind tratamentul chimic al unei suprafațe, care poate produce deșeuri - ape de clătire apoase, acestea ar putea să fie la codul:
11 01 11* aqueous rinsing liquids containing hazardous substances MH
11 01 12 aqueous rinsing liquids other than those mentioned in 11 01 11 MN
Pasul 5 explică modul de a decide pe care dintre aceste intrări trebuie să o alegeți.
Nu trebuie să utilizați pentru orice intrare un cod șase cifre, care se termina în "99" de la capitolele considerate chiar din pasul 1, deoarece este posibil sa gasiti intrări mai adecvate în alte capitole. In acest caz va rugam sa consultați pasul 4.

## Slide 4: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 2- Identificarea de sursei generatoare de deșeuri (Capitolele 13,14 și 15)
In cazul in care deseul nu este listat în capitolele 01 și 12 sau 17 la 20, atunci ar trebui să verificați capitole 13, 14 și 15 pentru a vedea dacă deșeul este listat aici. Codurile "99" din capitolele 13, 14 și 15 pot fi luate în considerare.
Aceste capitole conțin subcapitolele și codurile pentru:
  deseuri de uleiuri și combustibili;
  deseuri de solvenți și agenți frigorifici;
  deșeurile de ambalaje, absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție.

## Slide 5: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 3- Identificarea de sursei generatoare de deșeuri (Capitolul 16)
Dacă nu există un cod sau coduri corespunzătoare în Capitolele 01-15 sau 17-20, următorul pas este să se verifice în Capitolul 16. Pot fi luate in considerare si codurile care se terimina cu cifrele "99" din Capitolul 16.
Capitolul 16 conține sub-capitole generale și coduri de deseuri, cum ar fi:
deseuri din vehicule scoase din uz;
deseuri din echipamente electronice și baterii;
deseuri de produse chimice loturi declasate si produse; nefolosite;
deșeuri de lichide apoase.

## Slide 6: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 4- Identificarea de sursei generatoare de deșeuri (Codurile "99")
In cazul in care in pasii 1-3 nu s-au putut identifica un cod sau codurile corespunzatoare de deseu, atunci se poate avea in vedere si codurile “99”.
Acest lucru este insa neobișnuit, așa că vă recomandăm să reexaminați pașii 1 la 3 înainte de a continua. Dacă nu sunteți sigur, va rugam solicitati punct de vedere de la ANPM.
Dacă un deșeu este generat din unul din procesele industriale 01-12 și 17-20, puteți folosi codul 99, daca nu a fost utilizat in Pasul 1, ca de exemplu pentru deșeurile municipale de igienă 20 01 99- alte fractii nespecificate- fractiuni colectate separat (cu exceptia celor de la sectiunea 15 01).
In mod normal ar trebui să utilizați codul "cel mai potrivit", asa ca nu ar trebui să utilizeze un cod de 99 în cazul în care o alternativă mai potrivită este disponibil în alt capitol al LOW.
De exemplu, deșeuri de amalgam de la îngrijirea medicală veterinară trebuie codificate 18 01 10 *, chiar dacă acest cod se referă la asistență medicală umană.

## Slide 7: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 5- Identificarea tipului de cod si de evaluare necesara
În pașii 1- 4 ar trebui să fie selectate unul sau mai multe coduri care se pot aplica deșeurilor generate.
Acum pentru fiecare "tip de intrare" trebuie analizat ce tip de evaluare este necesara pentru a selecta codul de deseu corect.
În lista de deșeuri, există patru tipuri de intrari, acestea sunt colorate în:
  roșu și etichetate AH; Acestea sunt cunoscute ca deșeuri "absolut periculoase”;
  negru și etichetate AN Acestea sunt cunoscute ca deșeuri "absolut nepericuloase”;
  albastru și etichetate MH; Acestea sunt cunoscute ca intrari “in oglinda periculoase”;
  verde și etichetate MN; Acestea sunt cunoscute ca intrari “in oglinda nepericuloase”.
Codurile de șase cifre din Lista de deseuri corespunzatoare deșeurilor periculoase sunt prevazute cu un asterisc (*) lângă ele.

## Slide 8: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 5- Identificarea tipului de cod si de evaluare necesara
  Intrarile "absolut periculoase” (‘Absolute hazardous’ (AH) entries)
For example: 13 07 01* fuel oil and diesel AH
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate prevede la ART. 14 ca:
(1) Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi să informeze publicul asupra necesităţii colectării, valorificării şi/sau eliminării adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclamă referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat în locuri vizibile la toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text:
"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!"
(2) Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscripţionat pe ambalaj următorul text:
"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de frână şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină.
Acest produs după utilizare are codul ............................, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi se încadrează în categoria de colectare ................................... .«
În cazul în care descrierea deșeurilor are pe lângă codul de șase cifre pentru AH nu are o referință "specifica" sau "generala" referitoare la "substanțe periculoase" - aceasta înseamnă că concentrația de substanțe periculoase în deșeuri, și proprietățile periculoase, nu trebuie să fie luate în considerare în timpul clasificarii. Aceste deșeuri sunt considerate în mod automat ca fiind periculoase.

## Slide 9: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 5- Identificarea tipului de cod si de evaluare necesara
  Deseuri "absolut periculoase” (‘Absolute hazardous’ (AH)
Există unele intrări neobișnuite "absolute periculoase care sunt legate de alte intrări. În aceste cazuri, aveți nevoie pentru a determina dacă descrierea deseurilor este corespunzatoare mențiunii "absolut periculoase" sau nu.
Câteva exemple în acest sens includ:
  intrări "absolut periculoase " pentru uleiurile uzate, care se disting prin tipul de ulei și prin prezența PCB-urilor;
  intrări "absolut periculoase" și "absolut nepericuloase" pentru deșeurile electrice, care se disting prin prezența sau absență componentelor periculoase, ca de exemplu- deseurile din echipamente electronice și baterii.

## Slide 10: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 5- Identificarea tipului de cod si de evaluare necesara
  Deseuri "absolut nepericuloase” (‘Absolute non-hazardous’ (AN)
Dacă o intrare în Lista de deseuri nu este listata cu un asterisc, și nu are nici o legătură cu o intrare in oglinda “absolut periculoasa”, atunci intarea nu este în mod automat periculoasa.
Un exemplu este:
03 01 01 deseuri de scoarta si de pluta AN

## Slide 11: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 5- Identificarea tipului de cod si de evaluare necesara
  Intrari “in oglinda periculoase”(MH) si intrari “in oglinda nepericuloase”(MN)
Unele deșeuri nu sunt în mod automat periculoase sau nepericuloase - acestea sunt numite deșeuri in oglindă.
Aceste deșeuri au:
  o intrare ca deșeuri periculoase marcate cu asterisc (*), și
  o intrare alternativă deșeuri nepericuloase, care nu sunt marcate cu un asterisc.
Descrirea unui deseu in oglinda periculos contine referiri ‘specifice” sau “generale” privind ,,substantele periculoase”, ca de exemplu:
07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase MH.
Un deseu in oglinda nepericulos deobicei (dar nu intotdeauna) are o legatura in oglinda, folosind cuvintele” altele decat cele specificate la …”, de exemplu:
07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11 MN.

## Slide 12: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 5- Identificarea tipului de cod si de evaluare necesara
Acesta este exemplul unei perechi in oglindă în care intrarea periculoasa are o referință "generala" la o substanță periculoasă. Intrarea periculoasă este alesa fie în cazul în care deșeurile:
  conțin orice substanță periculoasă, peste limitele de concentratie care determina prezenta unei o proprietati periculoase
  poluanți organici persistenți, la sau peste limitele de concentrație care determina ca aceasta să fie periculoasa.
Un alt exemplu de intrari in oglinda sunt:
17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila MH
17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la17 03 01 MN.
Acesta este exemplul unei perechi in oglindă în care intrarea periculoasa are o referință "generala" la o substanță periculoasă, respectiv in acest caz gudron de huila. Intrarea periculoasă este alesa fie în cazul în care deșeurile:
  substanță periculoasă in acest caz este gudronul de huila, peste limitele de concentratie care determina prezenta unei o proprietati periculoase
  poluanți organici persistenți, la sau peste limitele de concentrație care determina ca aceasta să fie periculoasa.
See Chapter 2 and Appendix C for guidance on whether the hazardous or non-hazardous mirror entry, and the assessment of hazardous properties, is applicable.

## Slide 13: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
Pasul 5- Identificarea tipului de cod si de evaluare necesara
  Intrari neobisnuite “in oglinda periculoase”(MH)
Nu toate intrarile in oglinda periculoase (MH) au o singura legatura cu o intrare in oglinda nepericuloasa (MN), deci o intrare in oglinda unica.
  Unele pot avea legaturi cu intrari “absolut periculoase” (AH), fie cu alte intrari “in oglinda periculoase”(MH), fie cu multiple alte intrari “in oglinda nepericuloase”(MN) sau “absolut nepericuloase” (AN).
Aceste intrări pot să apară ca grupuri ale catorva intrari si ca intrare in oglindă nepericuloase (MN) si nu pot fi întotdeauna prevăzute în același capitol sau sub-capitol al listei. Aceste intrări pot cădea în diferite etape ale procedurii de mai sus.
Un număr mic de intrări se referă la proprietățile chimice (de exemplu, inflamabilitatea) asociata ca proprietate periculoasa, mai degrabă decât ca substanțe periculoase.

## Slide 14: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE Claudia Pârvu Tel. 021 207 11 08 25 – 28 octombrie 2016
VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE !