Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

proiect

TITULAR : U.A.T. Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, jud. Neamț,

OPERATORI: SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA, str. Gh. Doja, cartier Vânători, Piatra Neamț, jud. Neamț,

SC ROSSAL SRL Roman in asociere cu SC SALUBRITAS SA Piatra Neamt

Locatia activitatii: in intravilanul municipiului Piatra Neamt, strada General N. Dascalescu

Categoria de activitate conform Legii nr. 278//2013 privind emisiile industriale

5.4. Gestionarea deșeurilor – Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte;

Activitățile desfășurate în cadrul Sistemului integrat pentru managementul deșeurilor sunt corespunzător următoarelor coduri CAEN:

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

4520 - Întreținerea si repararea autovehiculelor

4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

4941- Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

Categoria de activitate E-PRTR: 5.d –Depozite de deșeuri care primesc mai mult de 10 tone deșeuri/zi, având o capacitate totală mai mare de 25000 tone.

Emisa de:  AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Neamt

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizari

Data emiterii: 14.03.2017

Valabilitate:   13.04.2027

Cuprins

1. Date de identificare ale titularului activitatii……………………………………………

2. Temeiul legal……………………………………………………………………………..

3. Categoria de activitate…………………………………………………………………..

4. Documentatia solicitarii...........................................................................................

5. Managementul activitatii………………………………………………………………...

6. Materii prime si auxiliare………………………………………………………………...

7. Resurse…………………………………………………………………………………...

8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament..........

9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu……..........

10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel

de zgomot ………………………………………………………………………………

11. Gestiunea deseurilor…………………………………………………………………..

12. Interventia rapida/prevenirea si managementul situatiilor de urgenta,

siguranta instalatiei…………………………………………………………………….

13. Monitorizarea activitatii………………………………………………………………..

14. Raportari la unitatea teritoriala pentru protectia mediului si periodicitatea

acestora…………………………………………………………………………………

15. Obligatiile titularului activitatii…………………………………………………………

16. Managementul inchiderii instalatiei, managementul rezidurilor…………………..

17. Glosar de termeni……………………………………………………………………...

- DATE DE IDENTIFICARE

1.1 TITULAR

U.A.T. Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, jud. Neamț,                                                                                    CUI 2612790

Locatia activitatii: strada General N. Dascalescu

Telefon: tel:0233/218.991

fax:0233/215.374

E-mail: infopn@primariapn.ro

Numar de inmatriculare:

CUI : 2612790

Cod Fiscal: 2612790

1.2 OPERATORI:

SC BRANTNER Servicii Ecologice S.A.

Adresa: Str.Gh.Doja, cartier Vanatori, municipiul Piatra Neamt, jud.Neamt

Telefon/fax : 0233 219642

Certificat de inmatriculare la ORC J12/620/1995

Cod unic de inregistrare : R 7180367

S.C. ROSSAL SRL Roman in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A

Adresa: str. Bogdan Dragos nr.119 bis. Municipiul Roman, jud.Neamt

Tel: 0722/225.476;

Fax: 0233/740.487

Email: rossal.roman@yahoo.com J27/328/2003

Cod Unic  de Înregistrare  R 15276951

Amplasamentul activitatii: este localizat in zona de luncă majoră a râului Bistrița, este proprietate publică – aparținând domeniului public si este situat in zona de sud-est a municipiului Piatra Neamț, in cartierul Vânători. Accesul în incinta depozitului se face de pe str. Gh. Doja.

Distanța dintre amplasament si centrul municipiului Piatra Neamț este de cca. 7 km. Zona se află situată la distanțe variind între aproximativ 100-300 m de râul Bistrița, cca. 700-900 m de drumul național Piatra Neamț-Bacău (DN15) și la distanțe între circa 500-1000 m de obiective rezidențiale, care existau și la momentul proiectării Depozitului Ecologic.

Coordonatele amplasamentului:

Latitudine 47°54' N  46,902466

Longitudine 26° 24' E   26,402094

Vecinătăți: - Nord: Depozitul vechi de deșeuri al orașului (este închis)

- Sud: Teren neproductiv în proprietatea privată a Primariei Piatra Neamț

- Est: Așezări umane, locuințe (str. I. Slavici)

- Vest: Râul Bistrița (100-300 m)

2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Ca urmare a cererii adresate de U.A.T. Municipiul Piatra Neamț cu sediul in str. Stefan Cel Mare, nr. 8, municipiul Piatra Neamt, Judetul Neamt, inregistrata la APM Neamt cu  nr. 8451 din21.11.2016, in urma analizarii documentelor transmise,  a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, a evaluarii conditiilor de operare, a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune Directiva 75/2010/CE privind emisiile industriale, in conditiile in care:

- activitatea se desfasoara in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind protectia mediului, armonizata cu Directivele Europene in domeniu,

- operatorii utilizeza instalatii, procedee si metode tehnologice care corespund celor mai bune tehnici disponibile, in conditiile de protectie a mediului considerat in intregul sau, se emite prezenta Autorizatie integrata de mediu pentru Depozitul Ecologic Piatra Neamt.

2.2. Activităţile specifice instalatiei se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene transpunerea Directivelor corespunzătoare:

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- Legea nr. 104/2011privind calitatea aerului înconjurător, modificata si completeta de HG 336/2015 si HG 806/2016

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substantelor şi substanţelor periculoase

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor modificata prin OUG nr. 68/2016

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

- Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor completată cu H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificata si completata cu HG 200/2007

- Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat si completat prin OM 1230/2005

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- Ordinul Ministrului Sanătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de  igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, modificată şi completată prin OUG 15/2009, cu modificări şi completări ulterioare;

- HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- OUG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- OUG nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu se sancţionează conform  prevederilor legale în vigoare.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsă în conform anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale: 5.4. Gestionarea deșeurilor – Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte;

Activitatea desfăşurată de cei doi operatori, intră sub incidenţa Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 349/2005.

Depozitul se încadrează în clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase, conform clasificării din HG nr. 349/2005 (art. 4)

Activitatea principala:

● COD CAEN 3821 Rev 2– tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Alte activităţi desfăşurate de operatori:

cod CAEN 3811 Rev 2- Colectarea deşeurilor nepericuloase

cod CAEN 3832 Rev 2 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Sortarea deşeurilor, Compostarea deşeurilor biodegradabile,  Concasarea deşeurilor din construcţii/demolări,

cod CAEN 4677 Rev 2- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

● COD E – PRTR:

5.d - Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 t deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 t deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte.

## 3.1. SITUATIA ACTUALĂ A INSTALATIEI

Titular al Sistemului Integrat de Management al Deseurilor este municipiul Piatra  Neamt.

Celula 1, pentru depozitarea deșeurilor menajere si nemenajere, cu capacitatea de 125000 mc, pe o suprafața de 20000 mp a funcționat aproximativ 3 ani, fiind sistată depozitarea în anul 2010. Din anul 2010 depozitarea deșeurilor se face în celula 2.

Celula 2 are o supfață de S=28000, cu o capacitate totală de depozitare de 300000 mc. Amplasarea Celulei 2 s-a facut în continuarea celulei 1, pe latura estică. Pentru împiedicarea infiltrării levigatului in apele subterante celule au fost izolate cu un strat de argilă compactă cu grosimea de 0,5 m, după care baza celulei s-a etanșat cu geomembrana de tip HDPE protejata cu geotextil din polipropilena, cu densitatea de 800 mg/mc.

Depozitul s-a realizat prin construirea unui dig de contur cu înălțimea de 3 m de la nivelul solului și cu panta taluzelor de 1:3 la interior, respectiv 1:2 la exterior. Digul de contur are lățimea la baza de 18 m, iar la coronament lățimea de 3 m.

În prezent, celula nr. 2 este în operare și a fost exploatată prin intermediul a 3 sub-celule, pentru îmbunătățirea managementului depozitării. Accesul mijloacelor de transport cu deșeuri se face direct sau prin celula 1.

La data emiterii prezentei autorizatii integrate de mediu, suprafața celulei nr. 1 era integral acoperită. În anul 2015 s-au utilizat pentru acoperirea deșeurilor din celula nr. 2 circa 3670 tone material de acoperire.

Depozitul de deșeuri din cadrul SIMD a fost proiectat pentru a asigura depozitarea finală pentru circ 3,1 ani pentru celula nr. 1 și  7,3 ani pentru celula nr.2, respectiv un volum de 125000 mc (celula 1, sistată depozitarea  în anul 2010, total cantitate depozitată 406107,63 tone) și de 300000 mc (celula nr. 2, în exploatare din din iulie 2010). Suprafața totală ocupată de depozit este de 48000 mp (celula 1 și 2). La sfârștul anului 2015 volumul disponibil în celula nr. 2 era de 164940 mc

Operarea Sistemului  Integrat de Management al Deseurilor este asigurata de:

S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.

 SISTEM SELECTIV DE COLECTARE A DEȘEURILOR (Precolectare/Colectare deșeuri; Transport deșeuri)

 STAȚIE DE SORTARE A MATERIALELOR RECICLABILE/VALORIFICABILE

 STAȚIE DE PRODUCERE COMPOST

 STAȚIE DE CONCASARE DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII SI DEMOLĂRI

 DEPOZIT ECOLOGIC (Celula 1)

ROSSAL SRL, în asociere cu SALUBRITAS SA

 DEPOZIT ECOLOGIC (Celula 2)

 STAȚIE DE PREEPURARE LEVIGAT

3.1.1. S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.   punct de lucru Piatra  Neamt, prin Contractul  de concesionare a serviciilor publice de salubrizare Asociatiei dintre S.C. BRANTNER Servicii Ecologice S.A. si  BRANTNER WALTER GMBH Cluj nr. 34093/04.08.2006 si are ca obiect de activitate „ exploatarea serviciului public de salubrizare in conformitate cu obiectivele concedentului”.

Date de identificare

Adresa: Str.Gh.Doja, cartier Vanatori, municipiul Piatra Neamt, jud. Neamt

Telefon/fax : 0233 219642

Certificat de inmatriculare la ORC J12/620/1995

Cod unic de inregistrare : R 7180367

S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. Piatra Neamt desfasoara urmatoarele activitati:

a. precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, inclusiv cele domestice periculoase  - depozitarea este realizata de ROSSAL in asociere cu SC SALUBRITAS SA Piatra Neamt; deseurile periculoase sunt depozitate pe alte depozite autorizate;

b. exploatarea si administrarea statiei de sortare si reciclare a deseurilor;

c. exploatarea si administrarea statiei de producere a compostului;

d. concasarea deseurilor provenite din constructii si demolari in vederea valorificarii.

3.1.2. S.C. ROSSAL  S.R.L. in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A.

S.C. ROSSAL S.R.L. Roman in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A. Piatra Neamt, liderul asocierii fiind ROSSAL S.R.L., conform contractului de delegare de gestiune prin concesiune a activitatii de depozitare a deseurilor parte componenta a serviciului de salubrizare nr. 15492/20.04.2010. Activitatea acestui operator a inceput in 15.07.2010 cf. ordinului Primariei Piatra Neamt si are ca obiect de activitate  depozitarea controlata a deseurilor municipale pe celula nr 2 a depozitului ecologic si exploatarea statiei de preepurare.

Date de identificare:

Adresa: str. Bogdan Dragos nr.119 bis. Municipiul Roman, jud.Neamt

Telefon: 0233 – 0729 019590

Fax :0233 740487

- Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului – J27/328/2003

- Cod Unic  de Înregistrare  R 15276951

Lista bunurilor cu ajutorul cărora  ROSSAL SRL desfășoară activitatea de depozitare, cuprinde:

a. Depozit ecologic - Celula 2 si rețeaua de hidranți

b. Instalație de colectare levigat, stație de pretratare a levigatului cu capacitate de 40 mc/zi și echipamente aferente, rezervor de colectare - pompare levigat preepurat, având capacitatea de 100 mc4

c. Rezervor de apă pentru incendiu cu capacitatea de 300 mc d. Terenuri aferente bunurilor existente, imobile, de pe acestea, inclusiv gardurile și lucrările de peisagistică.

Detalii

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

● Formularul de solicitare al autorizatiei IPPC revizuite pentru “Sistemul integrat pentru managementul deseurilor in municipiul Piatra Neamt”;

● Raport de Amplasament;

● Publicitate;

● Autorizatie de gospodarire a apelor nr.218 din 2.10.2015;

● Contract de delegare de gestiune prin  concesiune a activitatii de depozitare a deseurilor, parte componenta a serviciului de salubrizare (asociere S.C. ROSSAL Roman cu S.C. SALUBRITAS S.A./2010;

● Contract de concesionare a serviciilor publice de salubrizare Asociatiei alcatuite din S.C. BRANTNER Servicii Ecologice S.A. si  BRANTNER WALTER GMBH/2006;

● Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa, de canalizare si epurare ape uzate nr. 001115/07.03.2007 incheiat cu COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA Piatra Neamt ;

● Contract Apa SC Brantner SA 1360126290556/19.09.2011;

● Contract E ON Electrica SC Brantner SA 3004118532/3.01.2011;

● Contract Apa canal SA Rossal SRL 1360126290555/19.09.2011

● Contract E ON Gaz SC Brantner SRL 3000885368/1.10.2001

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1 Tehnici de management si control

Detinatorii autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem eficient de management de mediu care sa respecte urmatoarele cerintele BAT:

- Structura clara de management si responsabilitati alocate;

- Identificarea, evaluarea si managementul impactului semnificativ asupra mediului;

- Conformarea cu cerintele legislative;

- Stabilirea unei politici de mediu a obiectivelor si tintelor;

- Programe de modernizari, de mediu pentru a implementa obiectivele si tintele;

- Stabilirea controalelor operationale pentru a preveni si minimiza impactul

semnificativ asupra mediului;

- Programe de intretinere preventiva;

- Planificarea in caz de urgenta si prevenirea accidentelor;

- Monitorizarea si masurarea performantei;

- Sisteme de monitorizare si control;

- Instruire;

- Comunicarea si raportarea incidentelor actuale si posibilelor non-conformari si reclamatii;

- Auditarea;

- Actiuni corective si preventive pentru a analiza avariile si pentru a preveni reaparitia lor;

- Revizuirea si raportarea performantei de mediu;

- Administrarea documentatiei si inregistrarilor.

5.2 Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de locuit, agrement, recreationale sau a mediului, din afara amplasamentului.

5.3 Operatorii trebuie sa stabileasca si sa mentina un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii.

SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei si productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate in conditiile punctului 5.4 de mai jos.

5.4 Documentatia

5.4.1 Operatorii, trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem propriu de management al documentelor de mediu, care va fi comunicat catre Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.

5.4.2 Toate documentele, informatiile care se refera la activitatea depozitului(incepand cu faza de proiectare pana la reconstructia ecologica) se pastreaza intr-un Registru de  functionare, care consta in:

- Documentele de aprobare;

- Planul organizatoric;

- Instructiuni de functionare;

- Manualul de functionare;

- Jurnalul de functionare;

- Planul de interventie;

- Planul de functionare/ de exploatare.

Registrul de functionare se realizeaza in forma scrisa si in forma electronica si se prezinta, la cerere, autoritatilor pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile OMMGA 757/2005.

5.5 Actiunea corectiva

Operatorii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta autorizatie nu sunt indeplinite.

5.6 Constientizare si instruire

5.6.1 Operatorii trebuie sa asigure instruiri pe teme de protectia mediului precum si al continutului autorizatiei integrate, pentru tot personalul din  unitate, cel putin o data pe an. Registrele privind instruirile trebuie pastrate, conform reglementarilor in vigoare.

5.6.2 Personalul trebuie sa fie calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta.

5.7 Responsabilitati

Operatorii  trebuie asigure a persoana, cu decizie, responsabila cu probleme de protectia mediului, care trebuie sa fie disponibila pentru realizarea unei legaturi rapide si eficiente cu reprezentantii APM Neamt, GNM – CJ Neamt si a altor institutii abilitate in control.

5.8 Comunicare

5.8.1 Titularul autorizatiei si operatorii trebuie sa se asigure ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale operatorilor de pe amplasamentul depozitului.

5.8.2 Operatorii  trebuie sa depuna la ARPM, nu mai tarziu de 01 Martie in fiecare an, un RAM (Raport Anual de Mediu) pentru activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent, care trebuie sa includa cel putin informatiile mentionate in capitolul 14, Raportari la unitatea teritoriala pentru protectia mediului si periodicitatea acestora.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Avȃnd în vedere specificul activităţilor, se asimilează materiilor prime toate deşeurile care sunt colectate, ajung la depozait și parcurg fluxuri tehnologice specifice de tratare, depozitare finală.

În afară de deșeurile care sunt colectate și ajung înDepozitul ecologic de deșeuri, unde parcurg fluxuri specifice, se mai folosesc diverse materiale în cadrul anumitor fluxuri tehnologice, cum sunt:

- - sol steril, material inert - acoperire deşeuri depuse zilnic în depozit

- - sârmă neagră – pentru balotare deşeuri reciclabile

- - saci de hârtie/plastic – pentru ambalarea compostului

- - chimicale utilizate la stația de preepurare și pentru dezifecţie

- - motorină, uleiuri - pentru utilajele și echipamentele de pe amplasament.

În conformitate cu legislaţia în vigoare HG nr. 349/2005, art. 4, lit. b - Depozitul ecologic de deşeuri se încadrează în categoria depozitelor de deşeuri nepericuloase şi este utilizat în exclusivitate pentru depozitarea deşeurilor nepericuloase, care vor consta conf. HG nr. 349/2005 art. 7, alin. (2) din:

-deşeuri municipale;

-deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase.

Deşeurile care nu se acceptă la depozitare in Depozitul ecologic de la Piatra Neamţ sunt:

a) deşeuri lichide;

b) deşeuri cu proprietăţi: explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăţi ce sunt definite în Legea nr.211/2011 ,Anexa 4

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare ;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca

materiale în construcţii într-un depozit;

e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3, HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

f) orice tip de deşeu care nu se regăseşte pe lista deşeurilor acceptate la depozitare.

Conform documentatiei de proiectare, cantitatile anuale de materii prime, substante sau preparate chimice stabilite pe obiectele componente ale Sistemului Integrat de Management a Deseurilor, incluzand si faza de inchidere a depozitului sunt estimate astfel:

- faza deşeuri depozitate SC ROSSAL SRL

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau preparatului chimic | Cantitatea anuală depozitata pe CELULA 2 | Clasificarea şi etichetarea substantelor sau preparatelor chimice* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Periculozitate | Fraze de risc* |
| Deşeuri depozitabile | 32 000 t/an | N | - | - |
| Material de acoperire zilnică | 3 011 m3/an | N | - | - |
| Apă | 700 m3/an | N | - | - |
| Motorină | 57,6 m3/an | P | Inflamabil | R10 |

* Conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substantelor periculoase

- faza deşeuri sortate SC BRANTNER SA

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau preparatului chimic | Cantitatea anuală/ existentă în stoc | Clasificarea şi etichetarea substantelor sau preparatelor chimice* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Periculozitate | Fraze de risc* |
| Deşeuri de sticlă, plastic, hartie, textile, lemn, doze aluminiu, etc | 5 000 t/an | N | - | - |

- faza deşeuri rezultate din demolări şi construcţii SC BRANTNER SA

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau preparatului chimic | Cantitatea anuală/ existentă în stoc | Clasificarea şi etichetarea substantelor sau preparatelor chimice* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Periculozitate | Fraze de risc* |
| Deşeuri rezultate din demolări şi construcţii | 16 000 t/an | N | - | - |
| Apă | 200 m3/an | N | - | - |
| Motorină | 48 m3/an | P | Inflamabil | R10 |

* Conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substantelor periculoase

Pentru faza de realizare a compostului: SC BRANTNER SA

| Nr. crt. | Denumirea materiei prime, a substantei sau amestecului chimic | Cantitatea anuala/ existenta in stoc | Clasificarea şi etichetarea substantelor sau amestecurilor chimice* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase (P/N) | Periculozitate** | Fraze de risc* |
| 1. | Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine cod 20 01 08 | 12 000 t/an | N | - | - |
| 2. | Deseuri provenite din intretinerea parcurilor si gradinilor cod 20.02.01 | 6 6500t/an | N | - | - |
| 3. | Deseuri de lemn, scoarta si pluta, rumegus/talas/aschii Cod 03.01.01, 03.01.01, 03.01.05 | 6 500 t/an | N | - | - |
| 4. | Namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti Cod 19.08.05 |  | N |  |  |
| 5. | Dejectii animaliere Cod 02.01.06 |  | N |  |  |
| 4. | Apa | 1 200 m3/an | N | - | - |
| 5. | Motorina | 62,3 m3/an | P | Inflamabil | R10 |

Motorina este utilizata de mijloacele auto si utilaje.

7. RESURSE

7.1 APA

7.1.1 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila a Depozitului ecologic de deseuri se face din conducta existenta(OL 106 mm) prin intermediul racordului aflat la intersectia str. Bolintineanu si Gh. Doja.

Conducta de racord este din PEHD cu diametrul de 110 mm PN 6 atm. In punctul de racord s-a prevazut un camin de vane echipat cu cruce 360/420mm Dn 100.

Reteaua de apa din incinta depozitului este prevazuta cu urmatoarele racorduri:

- racord apa garaje;

- racord apa pavilion exploatare;

- racord comun apa;

- inelul de incendiu;

- camin apometru.

In conformitate cu prevederile din Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 218/2.10. 2015, sunt autorizate urmatoarele debite si volume de apa:

Qzi max. = 0,12 l/s    Vanual max. = 4,0 mii m3

Qzi min. = 0,03 l/s     Vanual min. = 1,1 mii m3

Reteaua de apa pentru stingerea incendiilor este separata de reteaua de apa potabila şi are urmatoarele componente:

( rezervor cu o capacitate de 300 mc şi care asigura rezerva de apa intangibila în caz de incendiu; acesta este construit din beton armat, h=4m, R=4,85m. În interior are prevazuta o basa, sub cota radierului, de unde pompa aspira apa. La interior este impermeabilizat cu o tencuiala hidrofuga pe baza de ciment şi o membrana de PEHD; la exterior este impermeabilizat cu hidroizolatie hidrofuga de tip carton-membrana.

Rezervorul este echipat cu:

( sistem de preaplin şi golire (conductele trec prin statia de pompe), sistem automat (flotori) de oprire a alimentarii;

( statie de pompe adiacenta rezervorului: statia este construita din beton armat, este tencuita şi vopsita la interior şi prevazuta cu izolatie hidrofuga tip carton-membrana, la exterior. Pe latura de la intrare, transversal, sunt prevazuti 2 pinteni din beton armat ce inchid zona din jurul rezervorului realizata din terasamente. Statia e echipata cu urmatoarele utilaje tehnologice:

- electropompa în linie Q=108 mc/h, H= 60 mca – 2 buc.;

- electropompa în linie Q= 11 mc/h, H= 60 mca – 1 buc.;

- electropompa submersibila Q= 40 mc/h, H= 15 mca – 1 buc.;

- recipient de hidrofor cu membrana V=300 l, Pn=10 bar.

( retea inelara din conducta de PEHD 80 Pn10 în jurul depozitului de deseuri. Reteaua de conducte are o lungime de 1.079 m şi este realizata din conducte  cu diametrul Ø250x22,7 mm (194 m intre  statia de pompe şi hidrantul H4) iar restul conductei are diametrul  de Ø180x16,4 mm.   Aceasta conducta  alimenteaza 13 hidranti de exterior şi  hidratii de interior, amplasati în  hala de sortare şi  atelierul mecanic;

(  camin de racord mijloace mobile, cu 4 refulari/iesiri, care este racordat direct din rezervor printr-o conducta metalica.

7.1.2 Evacuarea apelor uzate

Principalele surse de ape uzate sunt:

- ape menajere de la pavilionul administrativ, evacuata in reteaua proprie de

canalizare racordata la reteaua de ape uzate urbana care descarca in statia de epurare ape uzate  a municipiului Piatra Neamt;

-ape uzate tehnologice de la statia de spalare autovehicule - aceste ape trec printr-

un separator de grasimi, dupa care se dirijeaza pentru evacuare in reteaua proprie de

-canalizare racordata la reteaua de ape uzate urbana care descarca in statia de

epurare ape uzate  a municipiului Piatra Neamt;

- levigatul generat din activitatea de depozitare deseuri este preepurat pe

amplasament şi în final deversat pentru o epurare ulterioară în staţia de epurare ape uzate a municipiului Piatra Neamţ;

- apele de pe platforma de compostare (parti levigabile si apa din precipitatii) se evacueaza in bazinul de levigat, care este un bazin ingropat, impermeabilizat si se foloseste la stropirea compostului;

- apele pluviale rezultate de pe platformele tehnologice libere se colecteaza în rigole, sunt decantorul de suspensii solide/separatorul de produse petroliere şi apoi deversate în emisar (raul Bistrita).

7.2 Utilizarea Eficienta a Energiei

Energia electrica este furnizata pe baza de contracte incheiate cu Contract E ON Electrica Brantner 3004118532/3.01.2011

Activitatile aferente Depozitului de deseuri sunt alimentate cu energie electrica printr-un post de transformare in cabina de zid 20/0,4 KV-630 KVA si o alimentare in cablu subteran de 20KV, de la care era alimentat fostul PTA 268.

- Reteaua de medie tensiune de 20 KV

Alimentarea componentelor din amplasamentul Depozitului de deseuri se face printr-o LEA 20 KV, racordata la stalpul nr. 27 bis al derivatiei PTA 86 Piatra Neamt din LEA 20KV PAL - Dumbrava.

7.3 GAZE NATURALE

Gazele naturale sunt asigurate de SC E.ON GAZ ROMANIA SA Targu Mures, in baza contractului de vanzare-cumparare gaze naturale pentru consumatori noncasnici .

Gazele naturale se folosesc drept combustibil la centralele termice.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Componentele Sistemului  Integrat pentru Managementul Deseurilor sunt:

( separarea la sursă şi colectarea selectivă a deşeurilor, transport

( sortarea materialelor reciclabile

( concasarea deşeurilor rezultate din demolări şi construcţii

( compostarea fracţiei organice biodegradabile a deşeurilor

( depozitarea deseurilor/ pe celula 2

( colectarea şi pretratarea  levigatului

( pregatirea inchiderii celulei 1

8.1. Operator SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.

8.1.1 Separarea la sursA Si colectarea selectivA a  deSeurilor

Conform HG 211/2011 art.17 autoritatea publica locala are obligatia ca incepand cu anul 2012  sa asigure colectarea separata pentru cel putin urmatoarele tipuri de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.

(utilizarea recipientelor (găleţi) din dotarea locuinţelor – 2 buc., pentru pre-colectarea separată a deşeurilor organice / biodegradabile de la bucătării şi pentru deşeurile reziduale;

( utilizarea punctelor de colectare dotate cu recipiente (europubele / eurocontainere) separate pentru deşeuri biodegradabile (culoare verde) , reziduale (culoare neagra/gri), hartie-carton (culoare maron), sticla si plastic (culoare albastra);

( utilizarea in gospodăriile individuale (case) a europubelelor pentru deşeuri organice / biodegradabile (culoare verde) , reziduale (culoare neagra/gri) si a altor recipiente pentru colectarea deseurilor reciclabile de hartie-carton (culoare maron), sticla si plastic (culoare albastra).

Deseurile se sorteaza la sursa în:

- deşeuri biodegradabile provenite din bucătarii si cantine, spatii verzi/gradini si parcuri;

- deseuri de sticla si plastic- sticle din plastic sau sticlă şi alte deşeuri din plastic;

- deseuri de hârtie şi carton;

- materiale plastice reciclabile;

- deşeuri reciclabile/valorificabile voluminoase care nu incap in europubele, cum ar fi metale, alte tipuri de plastic, componente din lemn etc.

- deşeuri periculoase de provenienţă casnică, cum ar fi baterii, substanţe chimice, medicamente expirate etc.

Colectarea selectiva a deseurilor include deseurile care provin din gospodarii individuale si de la societati mici, institutii, organizatii publice.

Deseurile din gospodarii, societati mici, institutii si organizatii publice se sorteaza la sursa, in sistem exista 943 puncte de colectare si 631 amplasamente.

Pentru colectare se utilizeaza diverse recipiente:

- galeti

- eurocontainere de de 660 l si 1100 l

- europubele de 60 l si 240 l

Eurocontainerele sunt amplasate in adaposturi constituite din plasa de sarma din metal, incuiate – pentru a impiedica imprastierea deseurilor.

8.1.2 TRANSPORTUL  deSeurilor

Transportul deşeurilor colectate în vederea procesării prin: concasare, compostare, sortare/balotare sau a depozitării în depozitul ecologic, se realizeaza de catre SC BRANTNER Servicii Ecologice SA si SC ROSSAL SRL in asociere cu SC SALUBRITAS SA.

Parcul auto in exploatarea S.C. BRANTNER Servicii Ecologice SA este compus din:

- autogunoiere compactoare;

- autogunoieră compactoare specială (cu ecartament îngust);

- camioane cu macara;

- vehicule pentru ridicarea containerelor;

- vehicul pentru curăţarea containerelor;

- maşină de serviciu (atelier mobil).

Gararea masinilor se face in garaj sau pe platforma betonata,  iar intretinerea si repararea lor se face in atelierul de reparatii si intretinere. Pentru menţinerea stării de curăţenie şi de igienă în zona punctelor de colectare, care sa previna degajarea unor mirosuri neplăcute în jurul acestora şi răspândirea de agenţi patogeni, exista un vehicul pentru spălarea şi dezinfecţia containerelor IVECO FARID Euro Cargo 150 E24.

Utilajele de transport deşeuri se parcheaza în garajele existente din incinta depozitului ecologic, inclusiv în garajul Staţiei de compostare (utilaje/echipamente folosite in procesul de realizare a compostului) .

Transportul deşeurilor municipale, efectuat de către operatorii economici autorizaţi să presteze serviciul de salubrizare în localităţi, nu intră sub incidenţa prevederilor hotărârii nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

Pentru transportul propriilor deşeuri nepericuloase, cum ar fi deşeurile de producţie şi deşeurile asimilabile celor municipale, se va completa formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase. Acesta se va pastra astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

8.1.3 RECICLAREA  deSeurilor

8.1.3.1 Statia de sortare

In Statia de sortare se face sortarea  si pregatirea primara pentru valorificare a deseurilor de ambalaje PET, ambalaje si materiale plastice (PVC, polietilena, etc), ambalaje de sticla, carton si hartie, ambalaje metalice. Capacitatea statiei de sortare:

5 000 t/an.

Deseurile colectate selectiv se depoziteaza pe platforma de asteptare, amplasata în partea de NV a halei.

Pentru sortare, deseurile sunt transportate cu ajutorul unui incarcator frontal în zona de incarcare, dupa care, cu ajutorul unui transportor/banda cu lant se introduc în separatorul plastic - sticla. Separarea se face cu jet de aer. Ambalajele din PET fiind mai usoare, sunt preluate de transportorul /banda de conexiune si transportate în zona de sortare pe banda transportoare pentru sortarea deseurilor din plastic. Ambalajele din sticla sau cele cu greutate mai mare sunt preluate de banda transportoare pentru sortarea deseurilor din sticla.

Deseurile constand doar din ambalaje PET se introduc în procesul tehnologic de sortare direct prin intermediul transportorului/banda cu lant pe banda transportoare pentru sortarea PET-urilor.

Benzile transportoare sunt prevazute cu posturi de lucru. Aici deseurile sunt sortate manual de catre operatori si depozitate în containere speciale (box - paleti).

Containerele cu deseuri din plastic, sortate dupa material si culoare, sunt preluate cu ajutorul a doua motostivuitoare si transportate în zona de incarcare a  presei.

Prin intermediul unui transportor cu lant/banda, deseurile sortate sunt introduse în presa HSM VK 4212, unde sunt presate si balotate, dupa ce la alegere, au fost în prealabil perforate(deseuri din ambalaje PET). Pana la valorificare, balotii astfel obtinuti sunt depozitati pe platforma de produse finite situata în partea de SE a halei.

Deseurile de sticla, sortate ca fiind corespunzatoare pentru valorificare, sunt depozitate în box - paleti pana la valorificare.

Deseurile care nu se pot valorifica se aduna în containere speciale situate la capatul benzilor si sunt transportate pentru eliminare prin depozitare finala in depozitul.

In scopul evitarii depozitarii deseurilor valorificabile, deseurile care nu se preteaza reciclarii vor fi balotate separat si predate catre agenti economici care valorifica deseurile prin alte metode de valorificare ( de exemplu prin co-incinerare).

Deseurile de hartie si carton  ce pot fi valorificate, sunt presate si balotate, manevrarea lor facandu-se cu ajutorul incarcatorului frontal si al motostivuitorului.

Statia de sortare este prevazuta cu un sistem automat de functionare ce permite selectarea a 2 linii tehnologice de functionare separata, în functie de tipul de deseuri ce urmeza a fi selectate (PET-uri, sticla, plastic, carton, etc.). Selectarea consta în alegerea benzilor ce vor functiona simultan.

Deseurile din plastic si sticla ce urmeaza a fi sortate se depoziteaza pe o platforma situata in partea stanga a halei.

În partea dreapta a halei se afla o platforma din beton acoperita unde se depoziteaza  deseurile de sticla sortate, precum si deseurile din plastic si hartie/carton  sortate, sub forma de baloti.

Hala de sortare este prevazuta cu o retea de incendiu, racordata la reteaua generala de incendiu a depozitului, prevazuta cu hidranti de interior dotati cu furtunuri si accesorii.

Statia de sortare este dotata cu urmatoarele echipamente, utilaje si accesorii:

1. Echipamente de sortare

2. Utilaje de transport

3. Accesorii folosite pentru depozitarea temporara (box-paleti)

4. Presa de balotat

( Echipamentele de sortare:

- banda de alimentare: 1000/15000 mm;

- sita cu discuri rotative: 1038/2414 mm;

- suflanta: 8750 mc/h; D=300 mm; Greutate=275 kg.;

- banda transversala de transfer: 1000/13200 mm; v=0,80 m/s;

- banda de sortare sticla: 1000/25000 mm; v=0,10/0,50 m/s;

- banda de alimentare 2 plastic: 1000/15000; v=0,20/0,70 m/s;

- banda de sortare pentru PET: 1000/28980 mm; v=0,10/0,50 m/s.

(  Utilaje de transport:

- autoincarcator: 4500 kg; L=5080 mm, l=1750 mm, h=2480 mm, v=20km/h;

- motostivuitor: 2715 kg; L=2219 mm, L furci =1200 mm, H9ridicare)=3250 mm, sarcina nominala=1600 kg, P=27kw;

- motostivuitor pentru baloti: 2715 kg; L=2219 mm, L furci= 1200mm, h9ridicare)=3050 mm, sarcina nominala=1600 kg, P=27kw.

( Accesorii folosite pentru depozitare:

- box paleti: L=1200 mm, l=800 mm, h=650 mm	 150 buc.;

- container pentru PET: L= 2500mm, l= 1750 mm, h=1000 mm	 2 buc.;

- container pentru sticla: L= 1971 mm, l=1715 mm, h=1100 mm	 2 buc.;

- container sub sita cu discuri: L=1971 mm, l=1291 mm, h(int)= 650 mm	     2 buc.;

- container sub banda de alimentare presa: L= 1971 mm, l= 1715 mm, h(int)= 650 mm,

( Presa de balotat:

- presa: forta de presare= 420 KN; greut.ballot.lung. 1200 mm (150-420)kg, capacit.=2,3 to/h (20 kg/mc PET, PE); 5,4 to/h (50 kg/mc hartie/carton);

- perforator: l= 1200 mm, debit=8000 sticle PET/h;

-banda transportoare: l=1300 mm, L=15931 mm, v=0,17 m/s;

- palnie de incarcare.

8.1.3.2. Centrele de colectare/ reciclare

Colectarea deseurilor voluminoase cum ar fi: piese de mobilier, deseuri de echipamente electrice si electrocasnice se realizeaza in doua centre de colectare/reciclare: Mărăţei si Dărmăneşti/Valea Alba. Centrele de colectare/reciclare au containere speciale, corespunzătoare tipurilor de deşeuri care se  colecteaza, urmand a fi valorificate ulterior catre unitati autorizate pentru preluarea/valorificarea acestor tipuri de deseuri.

8..1.3.3.Colectarea hartiei şi cartonului

Colectarea hârtiei şi cartonului se face separat de la gospodarii sau alţi generatori de deşeuri, se  transporta  la statia de sortare in vederea procesarii pentru valorificare ulterioara. S-a asigurat o platforma pentru a servi ca zonă tampon în cazul în care se întârzie transportul sau comercializarea acestui tip de deşeu.

8.1.4 Concasarea deseurilor rezultate din demolari/construcTii

Statia de concasare a fost realizata in scopul recuperarii si valorificarii deseurilor

provenite din demolari sau constructii, prin utilizarea acestora in diferite domenii (constructii drumuri, platforme, stabilizarea unor terenuri, etc.).

Instalatia de concasare a deseurilor are o capacitate de 80 t/h si se compune din:

( grup de concasare, format din :

- granulator GR-8070;

- buncar de alimentare cu un volum de 5 mc;

- transportor cu banda de evacuare steril si produs concasat, prevazut cu separator

de metale.

( grup de sortare, format din :

- buncar cu un volum de 5 mc V= 5 mc, prevazut cu vibrator separator, ciur de 7,5 mp

cu doua nivele;

- transportor pentru alimentare ciur;

- transportor evacuare sorturi.

( panou electric, folosit pentru actionarea tuturor utilajelor.

Deseurile colectate, provenite din demolari/constructii, se aduc in zona de stocare, sunt preluate si concasate cu un concasor care are o capacitate de 80 t/h. Dupa concasare, produsul finit (deseuri rezultate din construcţii/demolari concasate) se  descarca intr-o zona de depozitare temporara. Refuzul de ciur se depoziteaza temporar în zona  destinata acestui subprodus.

Deseurile concasate, care se pot numi produs finit, se vor valorifica. Refuzul de ciur se reintroduce in procesul de concasare.

Suprafata totala ocupata de statia de concasare este de 70m x 100 m.

8.1.5 STATIA DE COMPOSTARE A FRACTIEI  BIODEGRADABILE

Autoritatea publica locala are obligatia de a respecta prevederil legii nr.211/2011 art. 31 privind “Biodeseurile”

Fractia biodegradabila a deseurilor municipale, colectata separat, cu deseurile provenite

din intreţinerea parcurilor si gradinilor (deseuri vegetale)  si deseuri de lemn, se supun unui proces de compostare. Sistemul de compostare este in aer liber, cu gramezi intoarse. Pe platforma de compostare vor fi depuse deseurile biodegradabile amestecate cu deseurile vegetale si apoi se dispun in gramezi lungi.

Transportul acestor deseuri se face cu incarcator frontal cu roti. Gramezile se  intorc cu un utilaj de amestecare/intoarcere a gramezilor care va amesteca apoi cele doua fractii, realizand astfel gramezile de compost. Pentru controlul procesului de compostare a deseurilor este necesara întoarcerea gramezilor in mod regulat. Operatia se va efectua cu utilajul de amestecare/intoarcere a gramezilor. Prin intoarcerea gramezilor se asigura controlul temperaturii, a continutului de apa si de oxigen, a valorii pH-ul si a structurii compostului.

De asemenea printr-un proces de compostare mai rapid si mai eficient se asigura reducerea generarii de mirosuri neplacute.

Constructiile si instalatiile aferente Statiei de compost sunt:

( platforme tehnologice cu rigole pentru compost - au o suprafata totala de 19 474 mp si pante de 1,5% in profil transversal care permit scurgerea apelor in rigole si evacuarea lor in bazinul de levigat. Platformele sunt imprejmuite cu garduri din:  beton armat, elemente prefabricate si gard de sarma, pentru  asigurarea securitatii zonei;

( cladiri in care sunt incluse: garajul pentru echipamente, depozit/sopron pentru compost;

( bazin pentru colectarea apelor de pe platforme - bazin de levigat, care este ingropat, are dimensiunile în plan: 30,70m x 30,70 m si  capacitatea de stocare de 1.500 mc apa pentru procesul tehnologic de producere a compostului. Bazinul este alimentat cu parti levigabile din procesul de compost si apa din precipitatii si colectate de pe platformele statiei.

In perioada cu precipitatii deficitare, asigurarea volumului de apa necesar si suficient in bazin, se face prin adaugarea de apa proaspata din reteaua de alimentare cu apa  existenta, prin intermediul unui racord din teava PEHD Dn 63, PN6, din caminul apometru nou. Bazinul este dotat cu un aerator pentru reducerea mirosului in sezonul calduros, precum si cu o statie de pompare a apei pe platforme, prin reteaua de hidranti.

Aeratorul  este amplasat pe o fundatie din beton armat de 10 cm grosime prin intermediul unei folii din cauciuc de 1 cm grosime, betonul fiind preparat cu ciment hidraulic.

Fundatia este asezata pe radierul bazinului.

Caracteristici aerator:

- P=18,5 kW;

- diametru conducta evacuare = 95 mm;

- Qaer  = 440 Nmc/h; Qapa=500mc/h.

Statia de pompare - pentru asigurarea apei in vederea stropirii compostului, pentru mentinerea umiditatii acestuia intre valorile 55 - 60%, prin reteaua de hidranti executata în acest scop. Statia de pompare este echipata cu doua pompe tip HBT 65-40-200 SC UPSS Botosani, cu urmatoarele caracteristici: Q=15mc/h; H=40 m col.apa; P=7 kW. Pompele sunt conectate la reteaua de hidranti, executandu-se in acest scop un montaj hidraulic (by pass, clapete de retinere, vane, inclusiv vana de golire a retelei de hidranti).

Statia de pompare are urmatoarele caracteristici constructive: dimensiuni 2,95 x 1,70m,

adancimea de 3,10 m si este compusa din doua camere, una in care sunt montate pompele-compartiment uscat, si una umeda, prevazuta cu o basa de decantare cu adancimea de 50 cm, care va fi tot timpul plina la nivlul levigatului din bazin. Peretii si radierul statiei de pompe sunt din beton armat cu permeabilitate redusa. Planseul statiei, necarosabil, are doua capace de vizitare si scari de acces în ambele bazine. Trecerea conductelor prin pereti este etansata  cu presetupe.

Instalatia electrica ce alimenteaza aeratorul si pompele este izolata, in conformitate cu legislatia in vigoare si detaliile furnizorului de echipamente.

Golirea si curatarea bazinului se face respectand urmatoarea succesiune de operatii:

- oprirea aeratorului cu 24 h inainte de golire pentru a permite decantarea namolului;

- scoaterea apei cu o pompa submersibila, cu racord flexibil  racordat la preaplinul

bazinului, apa fiind condusa in caminul C8 si canalizarea nou executata, la statia de pompare existenta in incinta Depozitului ecologic;

- scoaterea stratului de namol decantat pe fundul bazinului cu vidanja,

- transportarea namolului  la Statia de epurare municipala.

Bazinul este imprejmuit cu un gard metalic realizat din panouri din plasa de sarma zincata si stalpi din beton de ciment, cu o inaltime de 2 m.

Echipamentele  din dotarea Statiei de compost:

- 1 incarcator volvo tip l40 tpz seria b cu piese de schimb

- tocator material structural komptech-crambo 5000 tip tps24 cu accesorii

-ciur rotativ , cu piese de schimb komptech:  maxx integral

- masina de intors brazdele de compost, cu piese de schimb si instalatie irigare brazde komptech - topturn x60

Statia de compost este imprejmuita cu un gard din beton de aprox. 1,6 m inaltime,

amplasat in zona de stocare a materialelor compostabile - pe latura de est a incintei Statiei de compostare - pentru a preveni imprastierea materialelor in afara amplasamentului. Deasemenea statia are si un perete protector de circa 2,5 m amplasat in partea de nord a Statiei de compostare care asigura diminuarea mirosurilor dezagreabile degajate din acest proces realizat in aer liber, prevenirea imprastierii deseurilor uşoare, precum şi diminuarea impactului vizual negativ asupra zonelor locuite din imediata vecinatate.

Suplimentar, incinta este imprejmuita si cu un gard care delimiteaza toate obiectivele care  intra in functiune in acel areal.

Garajul pentru utilaje si atelierul de intretinere si reparatii sunt realizate in incinte inchise, ultimul fiind situat in partea de nord a incintei, in vecinatatea zonei de maturare. Tot in acea zona sunt construite facilitati pentru personalul Statiei de compostare: grupuri sanitare, spatii pentru servit masa.

Cantitatile de deseuri care vor fi tratate prin procesul de compostare vor fi urmatoarele:

- 12 000 tone/an deseuri biodegradabile/fractie organica/biodegradabila (30 000 m3/an, densitatea aproximativa 400 kg/m3);

- 6 500 tone/an deseuri provenite din intretinerea parcurilor si gradinilor (83 000 m3/an nemacinate sau 16 600 m3/an macinate);

- 6 500 tone/an deseuri de lemn sau 50 000 m3/an. Densitatea deseurilor depinde de tipuri/feluri de deseu, forma in care acestea sunt aduse la statia de compostare (trunchiuri, bucati mici, macinatura, etc.) si de umiditate.

In urma compostarii se va realiza o reducere a cantitatii acestor deseuri cu aproximativ 50%, ceea ce inseamna ca din totalul de 25.000 tone/an materii prime va rezulta o cantitate de produs finit de aproximativ 12.500 tone/an sau 17800 m3/an, ceea ce inseamna 466 m3 pe saptamana. Compostul final are o densitate de aproximativ 0,7 t/mc, aceasta valoare reprezentand media determinarilor efectuate.

8.1.6. DEPOZITAREA TEMPORARA A DESEURILOR PROPRII

Deseurile rezultate dupa sortarea in statia de sortare sunt de doua feluri:

1. Deseuri care se valorifica:

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02 ambalaje de materilae plastice

15 01 03 ambalajede lemn

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 05 ambalaje de materilae compozite

15 01 07 ambalaje de sticla

19 12 01 hârtie şi carton

19 12 02 metale feroase

19 12 03 metale neferoase

16 06 01* baterii cu plumb

19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc

19 12 10 deşeuri combustibile

19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) –pentru valorificare energeticǎ

2.Deseuri care se elimina si care se depun pe depozit

19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor,altele decât cele specificate la 19 12 11.

Deseurile rezultate dupa concasare sunt:

Valorificate:

19 12 09- material concasat valorificat în activitatea de construcţii

19 12 02 -metale feroase

19 12 12 – beton mărunţit

Eliminate:

19 12 09 - minerale (nisip, pietre)-ceea ce nu se poate valorifica.

Lista deşeurilor rezultate dupǎ compostare si care se depun pe depozit:

19 05 01 fracţie necompostatǎ din deşeuri municipale şi asimilabile

19 05 02 fracţie necompostatǎ din deşeuri vegetale

19 05 03 compost de calitate inferioarǎ

Deseurile voluminoase colectate – mase plastice, etc. sunt depuse pe o platforma care are dimensiunile de 25 m x 93 m si forma poligonala. Panta platformei este de 2% catre rigola construita în partea de S, paralel cu gardul de protectie din beton.

In sectiune transversala, platforma are urmatoarea structura:

- strat/platforma teren de fundare din material local compactat;

- strat de balast de 50 cm grosime dupa compactare, asezat pe patul platformei;

- strat compactat de piatra sparta mare cu dimensiunile 30-50 mm, de 20 cm grosime, impanat cu piatra sparta de 0-16 mm.

Deseurile proprii se depoziteaza temporar in recipiente specifice (europubele, containere etc.) care sunt golite in autospeciale si apoi sunt transportate in functie de tipul deseurilor in vederea procesarii (deseurile reciclabile) sau eliminarii prin depozitare finala (deseurile nereciclabile).

Deseurile reciclabile  merg la procesare (sortare, concasare, compostare) pentru valorificare.  Refuzul, respectiv deseurile de la procesare, merge la depozitare pe celula nr. 2.

Evidenta gestiunii deseurilor proprii este tinuta in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

## 8.1.7. INSTALATII AUXILIARE

Centrale termice

Energia termica pentru incalzire spatii (atelier reparatii auto, cladire administrativa, hala de sortare) si preparare apa calda,   se asigura de  centrale termice proprii care utilizeaza drept combustibil gazele naturale (CH4 ).

Obiectivele se constitue din: retea de distributie gaze naturale, post de reglare-masurare, retea de utilizare gaze naturale, echipamente (centrale termice).

Traseele conductelor de gaz metan a retelei de utilizare sunt pozate subteran pana la cladirile in care se afla consumatorii si aparent pe elementele de rezistenta si rezemate pe bratari metalice la interiorul camerelor in care se afla centralele termice . Receptorii de gaz metan sunt racordati rigid la instalatia de utilizare.

In cadrul depozitului sunt instalati urmatorii consumatori de gaz, cuplati in 3 amplasamente, astfel:

- Grup ad-tiv: centrala termica tip LAMBORGHINI CALORECLIMA 30, putere 32 kW;

- Atelier reparatii auto: WIESSMANN VITOGAS 100 V108, 108 kW;

- Statie sortare: CT tip CONFORT ACK2-K300, 348 kW;

- Statie sortare: CT tip CONFORT ACK2-K300, 348 kW;

- Statie sortare: Boiler RMG 100-MKII, 98,6 kW.

Total putere instalata: 934,6 kW.

Total necesar de gaz metan: 105,24 mc/h.

Postul de reglare-masurare are urmatoarele caracteristici:

- presiune min./max.în aval şi amonte de regulator 2/0,2 bar;

- debit max. 150 mc/h, în cond.standard (15 0C şi 1,1325 bar);

- postul e echipat cu un contor tip DELTA G65 DN 50 cu corector electronic, regulator de presiune cu actionare tip RTG50/DN50 si un filtru FTG DN50.

Incaperile in care sunt montati consumatorii de gaz metan corespund scopului propus din punct de vedere al volumului si suprafetei vitrate. Datorita folosirii geamurilor tip termopan, conform legislatiei în vigoare, s-au realizat prize pentru accesul aerului de ardere in incapere, amplasate la partea inferioara a usilor de acces. Din aceleasi considerente, s-au montat pe conducte la intrarea in incapere, electrovalve actionate de analizoare de gaz natural cu limita inferioara de detectie de 2% CH4 in aer.

Evacuarea gazelor de ardere se realizeaza prin tiraj natural datorita racordarii centralelor termice la cosurile de fum tip SCHIDELL.

La proiectarea si realizarea instalatiilor s-au respectat Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaz natural elaborate in 2004.

8.2.Operator S.C. ROSSAL S.R.L. in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A.

Depozitul propriu-zis

Caracteristicile depozitului

1.Celula 1

- S=20.000 mp cu V=125.000 mc , inchis in 2010

2.Celula 2

- cu o suprafata totala de 28.000 mp cu o capacitate totala de depozitare de 300.000 mc. Amplasarea celulei 2 s-a facut in continuarea celulei 1, pe latura vestica. Pentru impiedicarea infiltrarii levigatului in apele subterane s-a aplicat un strat de argila compactata cu grosimea de 0,5 m, dupa care baza celulei s-a etansat cu geomembrana de tip HDPE cu grosimea de 1,5 mm rugoasa pe ambele fete si protejata cu geotextil din polipropilena netesuta, cu densitatea de 800mg/mc.

Celula 2 s-a realizat prin construierea unui dig de contur cu inaltimea de 3 m de la nivelul solului si cu panta taluzelor de 1:3 la interior, respectiv 1:2 la exterior. Digul de contur are latimea la baza de 18 m, iar la coronament latimea de 3 m.

8.2.1. DEPOZITAREA DESEURILOR SOLIDE

În DEPOZITUL ECOLOGIC DE DEŞEURI se depoziteaza numai deşeuri municipale nepericuloase colectate selectiv.

Deşeurile colectate selectiv la sursă se preiau de catre S.C. BRANTNER Servicii Ecologice S.A. punct de lucru Piatra Neamt  şi se transporta în vederea procesării – prin compostare, concasare, sortare sau  depozitare în depozitul ecologic.

La intrarea în depozitul exploatat de S.C. ROSSAL S.R.L. in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A.,  deşeurile se cântăresc cu ajutorul unei platforme de cântărire care este conectată la un sistem computerizat de înregistrare a caracteristicilor cantitative şi calitative ale masei de deşeuri.

Operatorul depozitului, S.C. ROSSAL S.R.L in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A, efectuează recepţia deşeurilor, inspecteaza vizual, dacă este posibil (vehicul deschis), deşeurile la platforma de cântărire.

Lista deşeurilor acceptate LA DEPOZITARE în conformitate cu Ordinul 95/2005 şi HG 349/2005, HG 856/2002

02 Deşeuri Din Agricultură, Horticultură, Acvacultură,Silvicultură, Vânatoare Şî Pescuit, De La Prepararea Şi Procesarea Alimentelor

02 04 deşeuri de la procesarea zahărului

02 04 99 pământ de la descărcare şi depozitare sfeclă de zahăr

10 Deşeuri Din Procesele Termice

10 01 deşeuri de la centralele termice si de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19)

10 01 01 cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04)

10 12 deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor şi materialelor de construcţii

10 12 01 deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice(şlam BCA)

10 13 deşeuri de la fabricarea cimentului, varului, gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele

10.13.04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului

15 Ambalaje, Materiale Absorbante, Materiale De Lustruire, Filtrante Şi Îmbrăcăminte De Protecţie, Nespecificate În Altă Parte

15 02 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie

15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decît cele specificate la 15 02 02

17 Deşeuri Din Construcţii Şi Demolări (Inclusiv Pămant Excavat Din Amplasamente Contaminate)

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01

17 05 pământ

17 05 04 sol decopertat, excavat (necontaminat)

17 08 materiale de construcţie pe baza de gips

17 08 02 materiale de construcţie pe bază de gips, altele decît cele specificate la 17 08 01

19 Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă si uz industrial

19 01 deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor

19 01 02 materiale feroase din cenuşile de ardere

19 01 12 cenuşi de ardere şi zguri, altele decat cele menţionate la 19 01 11

19 01 14 cenuşi zburătoare, altele decat cele menţionate la 19 01 13

19 01 16 praf de cazan, altul decat cele menţionat la 19 01 15

19 01 18 deşeuri de piroliză, altele decat cele menţionate la 19 01 17

19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate

19 02 deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)

19 02 03 deşeuri preamestecate conţinînd numai deşeuri nepericuloase

19 02 10 deşeuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09

19 03 deşeuri stabilizate/solidificate

19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04

19 03 07 deşeuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06

19 04 deşeuri vitrificate

19 05 deşeuri de la tratarea aerobă a deşeurilor solide

19 05 01 fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile

19 05 02 fracţiunea necompostată din deşeuri animaliere şi vegetale

19 05 03 compost fără specificarea provenienţei

19 08(1) deşeuri nespecificale de la staţiile de epurare a apelor reziduale

19 08 01 deşeuri reţinute pe site

19 08 02 deşeuri de la deznisipătoare

19 09 deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial 19 09 04 cărbune activ epuizat

19 09 05 răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 10 deşeuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale

19 10 01 deşeuri de fier şi oţel

19 10 02 deşeuri neferoase

19 10 04 fracţii de şpan uşor şi praf, altele decat cele specificate la 19 10.03

19 10 06 alte fracţii decat cele specificate la 19 10 05

19 11 deşeuri de la regenerarea uleiurilor

19 11 06(1) namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05 (1) Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi – lichida sau lichida

1912 deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificata in alta parte a catalogului de deseuri

19 12 02 metale feroase

19 12 03 meale neferoase

19 12 05 sticla

19 12 08 materiale textile

19 12 09 minerale (de ex. nisip, pietre)

19 12 10 deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)

19 12 12 alte deseuri (inclusive amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a e deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11

19 13 deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane

19 13 deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane

19 13 02 deseuri de la lucrari de remediere a solului, altele decat cele specificate la 19 13 01

19 13 04(1) namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03

19 13 06(1) namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19.13 05

19 13 08(1) deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07 (1) Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi – lichida sau lichida

20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institute, inclusiv fractiuni colectate separat

20 02 deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri de cimitire)

20 02 03 alte deseuri nebiodegradabile

20 03 alte deseuri municipal

20 03 01 deseuri municipale amestecate

20 03 03 deseuri stradale

20 03 04 namoluri din fosele septice

20 03 06 deseuri de la curatarea canalizarii

20 03 07 deseuri voluminoase

8.2.2.Procedura  de acceptare a deseurilor la depozitare

- Criteriile care trebuie indeplinite de deseuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, si se revizuiesc in functie de modificarea conditiilor tehnico-economice.

Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare.

- Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozite, bazate pe caracteristicile deseurilor, se vor referi la:

-compozitia fizico-chimica;

-continutul de materie organica;

-biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri;

-proprietati ecotoxicologice ale deseurilor si ale levigatului rezultat.

- Deseurile primite in depozitul conform trebuie sa se regaseasca in Lista de deseuri din prezenta autorizatie.

- Deseurile acceptate la depozitare trebuie sa fie livrate numai de transportatori autorizati si insotite de documentele necesare;

- Documentele care insotesc un transport de deseuri vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

  - Tip (denumire si cod),

  - Sursa de provenienta si cantitatea,

  - trebuie sa respecte HG 1061/2008.

- Procedura de acceptare la depozitare:

- verificarea documentele de insotire a transportului de deseuri,

- inspectia vizuala, cand se verifica starea de agregare si conformarea cu documentele de insotire,

- cantarirea,

- inregistrarea in Jurnalul de functionare a rezultatelor controlului de receptie,

- daca sunt respectate toate cerintele de acceptare, operatorul dirijeaza transportul de deseuri catre zona de sortare, depozitare sau compostare, dupa caz,

- daca deseurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul informeaza conducatorul depozitului; pana la stabilirea masurilor care trebuie luate, autogunoiera cu deseuri stationeaza in zona de securitate,

- daca deseurile nu corespund cu documentele insotitoare, insa ele se incadreaza in criteriile de acceptare si sunt acceptate la depozitare, acest lucru de consemneaza in Jurnalul de functionare,

- inregistrarea deseurilor acceptate se face conform formularului de inregistrare a transportului; se intocmesc doua exemplare, unul pentru transportator si unul pentru operatorul depozitului.

Deşeurile care vor fi depozitate în depozitul ecologic, provin din containerele amplasate în punctele de colectare, în care se stocheaza deşeurile preselectate.

În caz de neconformare (documente însoţitoare incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare, deşeurile transportate nu corespund cu cele descrise în documentele însoţitoare sau nu se încadreaza în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu sau de normele legislative în vigoare) , operatorul depozitului direcţioneaza vehiculul de transport către o zonă de asteptare, unde va rămâne până când autoritatea competentă ia o decizie în ceea ce priveşte deşeurile pe care le transportă. În cazul în care deşeurile au fost deja descărcate acestea vor fi izolate, iar vehiculul de transport va rămâne în cadrul depozitului până la luarea unei decizii. Neconformităţile înregistrate se consemneaza în Registrul depozitului.

Operatorul depozitului înregistreaza datele referitoare la: cantitatea şi caracteristicile deşeurilor primite, sursa, data livrării, alte informaţii considerate relevante, conform legislatiei în vigoare.

Dacă în urma verificărilor realizate de operatorul depozitului se constată că deşeurile transportate corespund condiţiilor impuse de autorizaţia de mediu şi respectă cerinţele legate de protecţia mediului şi a sănătăţii umane, atunci deşeurile vor fi cântărite, înregistrate şi se direcţioneaza spre zonele de depozitare/procesare.

Metoda de depozitare utilizată în cadrul depozitului analizat este depozitarea pe suprafata.

8.2.3.Cerinte privind depozitarea

- primul strat de deseuri depozitate deasupra stratului de drenaj va avea 1 metru grosime si se va depune cu atentie, fara compactare si cu evitarea circulatiei excesive a mijloacelor de transport pe acesta;

- depozitarea se va face in celule de depozitare zilnica, distribuite in straturi de maxim 1 metru si se compacteaza; gradul de compactare trebuie sa fie de minim 0,8 t/mc;

- descarcarea unui transport de deseuri trebuie sa fie supravegheata si controlata de persoane instruite in acest scop, dotate cu echipamente de protectie colorate, usor de recunoscut,

- deseurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilitatii se depun in amestec cu deseuri stabile,

- namolul se depoziteaza amestecat cu deseuri menajere in proportie de 1:10, namolul avand o umiditate de maxim 65%,

- deseurile compactate se acopera zilnic; drept material pentru acoperire se pot utiliza deseuri solide minerale cum ar fi sol, deseuri din constructii si demolari, cenusa, compost; deseurile prafoase nu pot fi utilizate; stratul de acoperire va avea grosimea de minim 10  cm.

Acoperirea zilnică este obligatorie deoarece în perioadele cu temperatură şi umiditate ridicate, neacoperirea deşeurilor cu material steril favorizează emisiile de mirosuri neplăcute şi proliferarea dăunătorilor. Se va tine  evidenta materialului de acoperire.

Compactarea si zdrobirea deseurilor din depozitul ecologic se realizeaza cu  cilindrul compactor TANA G 320.

Autoritatea publica locala are obligatia de a respecta prevederile Normativului de depozitare nr 757/2004 pct. 3.5.2.1. privind instalarea de puturi de captare biogaz; puţurile se instalează atunci cand stratul de deşeuri in depozit a atins 4m şi se prelungesc pe măsură ce creşte stratul de deşeuri depuse.

8.2.4. TRATAREA LEVIGATULUI

Deoarece amplasamentul  depozitului ecologic  beneficiaza de existenta in zona a unei retele de canalizare conectata la Statia de epurare oraseneasca, pe amplasament levigatul va fi preepurat pentru a permite   epurarea ulterioara in statia de epurare a apelor uzate municipale si respectarea limitelor impuse prin HG nr. 188/2002, modificate prin HG nr.352/2005.

Levigatul este colectat din celulele Depozitului de deseuri prin intermediul a 4 camine si transmise cu ajutorul unei pompe electrice intr-un rezervor din PEHD cu V=100 mc, folosindu-se trasee din teava de PEHD cu diametrele nominale cupinse intre 40 si 280 mm.

Tratarea levigatului se realizeaza intr-o instalatie tip DELTA  UMWELT – TECHNIK GMBH, cu osmoza inversa, complet  automatizata, amplasata in 3 containere. Statia este dimensionata pentru un debit de ape uzate de pana la 40 mc/ zi.

Procesul de preepurare consta in separarea mecanica, decantare, tratare  chimica si filtrare, folosindu-se filtre ce functioneaza prin procedeul fizic de osmoza inversa.

Fazele principale ale procesului de tratare a levigatului sunt urmatoarele:

8.2.4.1 Pretratare levigat - prin corectie de pH cu acid azotic, oxigenare si obtinerea unor oxizi (Fe, Mn, etc.),   adaugare de floculant policlorura de aluminiu, sedimentare si   filtrare pe nisip cuartos si depozitarea in tancul de filtrat.

8.2.4.2 Unitatea I de osmoza inversa - are rolul  de indepartare a compusilor dizolvati cum ar fi sarurile, metalele grele, compusi organici si o parte din concentratia de amoniac, o parte din filtrat fiind dirijat la a doua celula de osmoza.

8.2.4.3 Unitatea II de osmoza inversa – o parte din permeatul de la Unitatea I este directionat catre al doilea stadiu al tratarii, cu rol de finisare a permeatului, in special indepartarea amoniacului. Produsul rezultat dupa tratarea in a doua unitate este de  calitate foarte buna  si se dirijeaza in bazinul statiei de pompe existent. Din acest bazin permeatul  impreuna cu apa din canalizare se pompeaza in Statia de epurare a orasului, in vederea tratamentului final. Concentratul rezultat se redirectioneaza catre rezervorul special destinat acestuia.

8.2.4.4.Unitatea III de osmoza inversa – concentratul rezultat din prima unitate este tratat în unitatea a treia (unitate de inalta presiune, pana la 60 bar) pentru obtinerea concentratului  care se colecteaza intr-un rezervor iar dupa analiza acestuia in functie de caracteristicile concentratului, se vor aplica urmatoarele variante:

- pentru deseu nepericulos: se trimite in corpul depozitului,

- pentru deseu periculos: se preia prin vidanjare din rezervor si se preda catre operatori autorizati in eliminarea deseurilor periculoase sau se depune pe depozit.*

* Pentru eliminarea concentratului, considerat deseu, se vor avea in vedere:

- În conformitate cu art. 6 din HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia codificării deşeurilor cu 6 cifre, în funcţie de activitatea generatoare. În acest scop, se vor efectua analize la concentratul rezultat, care vor stabili gradul de periculozitate,  pe baza căruia se va face verificarea dacă deşeul se încadrează sau nu în  prevederile articolului 8 din HG 856/2002.

- Dacă deşeul este nepericulos, conform Ordinul MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, capitolul „4.2.2.1 Cerinţe de depozitare/Metode de depozitare: Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (ex. nămol) se depun pe depozitele de clasa b numai amestecate cu deşeuri menajere. Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10.”

- Dacă deşeul este periculos:

Conform Ordinului nr. 95/2005 Cap. 3.3. - Criterii pentru deşeurile periculoase care pot fi acceptate în depozite de deşeuri nepericulose: deşeurile periculoase stabile, nereactive, care au o comportare echivalentă cu cea a deşeurilor nepericuloase, pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase.

Permeatul rezultat din Unitatea a III-a este directionat catre rezervorul pentru produs filtrat si se trece din nou prin Unitatile I si II de osmoza.

Statia de tratare a levigatului  se compune din: recipiente, filtre, dozatoare, pompe, trasee, elemente de izolare comandate cu contactoare pneumatice, membrane de osmoza inversa, instalatie electrica si de automatizare.

8.2.5.  INCHIDERE/REABILITARE DEPOZITULUI DE DESEURI

Lucrarile de copertare a celulei nr. 1 se vor face pe baza de proiect, în conf. cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor în constructii, cu ISO 55350 cu referire la realizarea sistemului de impermeabilizare si alte norme internationale, ghiduri si recomandari agrementate si în Romania, dintre care “Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii, indicativ NP 075-02”.

- celula nr. 1–activitatea de depozitare este sistata din iulie 2010 celula urmand a fi ecologizata odata cu celula 2; pentru 3-5 ani se va realiza o acoperire provizorie cu pamant cu o grosime de 30 -50 cm, avind in vedere ca inchiderea celulei 1 se va efectua odata cu inchiderea celulei 2 iar accesul mijloacelor de transport deseuri in celula 2 in exploatare,se face si prin celula 1 .

- celula nr. 2 – in operare. Accesul mijloacelor de transport cu deseuri se face si prin celula nr. 1. Termenul de inchidere al acesteia este anul 2017 (cf. master planului pentru jud. Neamt). Închiderea celulei nr. 2 se va face la atingerea capacității de exploatare, în conformitate cu legislația în vigoare. Instalațiile de pe amplasament  se vor exploata atât timp cât vor fi funcționale.

Conform HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor atr. 12 – operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului .

Fondul pentru inchidere si urmarire postinchidere va fi constituit de catre SC ROSSAL SRL in asociere cu SC SALUBRITAS SA , pentru celula 2.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 AER

9.1.1 Evacuarea poluantilor in mediu

Din analiza activitatilor desfasurate in cadrul Depozitului de deseuri s-au identificat urmatoarele surse de poluare ale aerului:

( surse de emisii dirijate:

( gaze arse de la centralele termice ce folosesc drept combustibil gazul metan;

(  instalatia de evacuare a gazului de depozit; puturile de gaz se vor monta la inchiderea depozitului (celula 1 + celula 2). Titularul (Primaria Piatra Neamt) are obligatia de a respecta prevederile HG nr.349/2005.

( surse de emisii nedirijate (difuze).

Ca surse dirijate sunt evacuarile gazelor de ardere de la centralele termice care se

realizeaza prin tiraj natural datorita racordarii centralelor termice la cosurile de fum tip

SCHIDELL.

Ca emisii nedirijate amintim emisiile de particule rezultate in urma operatiilor tehnologice cum ar fi: descarcarea deseurilor, compostarea lor, concasare, etc.

9.2 APA

9.2.1 Retelele de colectare si evacuare ape pluviale sunt urmatoarele:

( Rigola drumului de acces la atelierul de reparatii si garaj evacueaza apele colectate in santul perimetral al celulei existente a Depozitului de deseuri. Rigola este impermeabilizata, din beton monolit.

Dimensiuni: L=100 m, panta longitudinala 0,3%, sectiune trapezoidala cu h = 0,30-0,60 m; latime fund = 0,15-0,20 m;

( Rigola drumului de acces la hala de sortare debuseaza in santul drumului perimetral al celulei noi, intr-un amplasament  situat în partea de S-E al celulei noi.  Rigola este impermeabilizata, este din dale prefabricate din beton, are sectiunea triunghiulara de diferite dimensiuni:

- tronson 1:  L=70 m, sectiunea: L taluz=0,2 m; h=0,30 m;

- tronson 2:  L=152 m, sectiunea: L taluz=0,7 m; h=1m;

- tronson 3:  L=75 m, sectiunea: L taluz= 1 m; h=1,40m.

Panta longitudinala a rigolei variaza intre 0,21% şi 3,5%.

(  Rigola platformei pentru depozitarea materialelor sortate -  amplasata in partea de sud a platformei. Are forma trapezoidala, deschisa  pe o lungime de 20 m si  dimensiunile: 0,15 m/0,5 m; h=0,19 m. Pe urmatorii 20 m rigola are o sectiune in forma de U, cu latimea 0,30 m, inaltimea 0,40 m, este acoperita cu dale din beton pentru a putea asigura accesul auto pe platforma. Rigola platformei debuseaza in rigola drumului halei de sortare, subtraversand drumul de acces la hala de sortare.

(  Santul drumului perimetral al Celulei 2 al Depozitului de deseuri: este din balast, cu L = 202 m , sectiune este trapezoidala, panta hidraulica longitudinala de 0,2-2,9%;h(medie)=0,6m Santul deverseaza intr-un bazin prevazut cu ecrane din beton, separatoare de grasimi, descrise in cazul santului perimetral de garda al Celulei 2.

(  Santul perimetral de garda al Celulei 2 al Depozitului de deseuri – pentru  colectarea apelor meteorice de pe taluzurile exterioare ale celulei noi. Apele colectate se descarca intr-un bazin amplasat în partea de SV a celulei. Apele colectate circula din doua directii (NE si NV) catre SV unde este amplasat bazinul de colectare ce reprezinta punctul de debusare catre raul Bistrita. Santul perimetral de garda are sectiunea trapezoidala cu latimea de 0,40 m, inaltimea de 0,50 m,  panta long.  0,8%. Lungimea santului este 550 m. Santul este impermeabilizat cu dale prefabricate din beton. In bazinul din SV celulei exista montate doua ecrane din beton, separatoare de ulei, care opresc eventualele scurgeri de  ulei ce pot apare din ambele directii de curgere. Ecranele au forma trapezoidala (forma santului), h=1 m, sunt amplasate la 0,50 m deasupra fundului santului pentru a lasa sa se scurga apa, liber. Uleiurile,  daca e cazul, sunt

oprite de catre ecrane/separatoare.

( Santul perimetral al platformei concasorului – colecteaza si transporta apele

pluviale. Platforma concasorului are prevazut un sant perimetral din balast ce debuseaza intr-un canal existent, in partea de Nord a platformei. Dimensiunile acestuia sunt:  L = 400 m, panta hidraulica longit. 0,3% - 1%, h(mediu)  =0,20-1,00 m.

9.2.2 Reteaua de canalizare

Pentru preluarea si evacuarea apelor impurificate, tehnologice si menajere de la hala de sortare si atelierul mecanic s-a realizat o retea de canalizare ce debuseaza in statia de pompe ape uzate existenta, de unde, printr-o conducta de refulare, sunt trimise in Statia de epurare municipala.

Reteaua de canalizare este executata din teava PVC cu Dn=200 mm, iar la schimbare de directie sau racorduri se gasesc camine de vizitare executate din tuburi prefabricate din beton cu D=1000 mm. Caminele de vizitare sunt acoperite cu capace cu rama din fonta.

Canalizarea menajera de la hala de sortare debuseaza direct in statia de pompe ape

uzate existenta. Scurgerea gravitatiaonala este asigurata printr-o panta continua de 0,007% de la hala de sortare spre statia de pompe.

Pentru apele impurificate cu uleiuri de la atelierul mecanic s-a executat o canalizare cu scurgere gravitationala, cu panta de 0,007%, ce debuseaza in canalizarea menajera din zona.

Pentru separarea uleiurilor din apa impurificata, inainte de debusarea in canalizarea existenta, s-a executat un separator de grasimi ce impiedica ajungerea uleiurilor in Statia de epurare a orasului.

Golirea si preaplinul rezervorului de apa pentru incendiu s-a executat prin scurgere gravitationala cu o conducta din PVC Dn 200 mm, racordata la un camin de canalizare menajera existent in zona statiei de pompare apa incendiu.

9.3 SOL

Realizarea obiectivelor amplasamentului analizat – celula noua, statie de compostare,staţii de sortare - îi sunt asociate diferite forme de impact asupra solului, directe sau prin intermediul mediilor de dispersie (depunerea poluanţilor din aer).

In etapa de operare sursele de poluare ale solului sunt reprezentate atat de activitatile desfasurate pe amplasamentele propriu-zise, cat si de transportul deseurilor de la sursa la amplasamente.

Activitatile desfasurate pe amplasamentele propriu-zise si care reprezinta surse de poluare ale solului sunt:

● Depozitarea propriu-zisa a deseurilor

Deoarece in cadrul Celulei 2 a depozitului vor fi depozitate numai deseuri menajere

selectate la sursa, iar noua celula este impermeabilizata si prevazuta cu sistem de colectare a levigatului, poluarea solului datorita depozitarii propriu-zise a deseurilor va fi nesemnificativa.

● Activitatea de compostare

Deoarece gestionarea deseurilor organice/biodegradabile in cadrul statiei de compostare si descompunerea aeroba a deseurilor se va desfasura numai pe suprafete betonate, pericolul poluarii solului este diminuat la maximum. De asemenea, pentru a preveni poluarea solului datorita scurgerii excesului de levigat din deseurile care sunt compostate, platforma betonata este realizata cu o panta de 1% şi cu un sistem de rigole prin care levigatul este dirijat intr-un bazin de colectare.

Bazinul de colectare a apei in exces este ingropat si  impermeabilizat.

● Activitatea de concasare

Emisiile de particule care rezulta prin concasarea deseurilor provenite din constructii si demolari pot reprezenta surse de poluare ale terenurilor adiacente platformei pe care se va realiza concasarea.

Platforma pe care se va realiza concasarea si zonele unde vor fi depozitate deseurile

destinate concasarii si deşeurile concasate este betonata.

In cazul în care platforma statiei de concasare nu va fi intretinuta corespunzator particulele care se vor depune pe platforma betonata vor fi antrenate de apele meteorice si vor fi dirijate spre terenurile adiacente, reprezentand astfel o sursa de poluare a solului superficial.

● Activitatea de sortare a deseurilor

Singurele activitati care vor fi desfasurate pe amplasamentul statiilor de sortare si care vor reprezenta surse potentiale de poluare ale solului sunt activitatile igienico-sanitare ale angajaţiilor, prin depozitarea in locuri necorespunzatoare a deseurilor menajere.

Datorita tipurilor de activitati care vor fi desfasurate pe amplasamentul statiilor de sortare, precum si datorita faptului ca acest amplasament este betonat, pericolul poluarii solului este diminuat la maximum.

● Utilaje de exploatare şi mijloace de transport

Utilajele si mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare ale solului cu produse petroliere cauzata de:

-  scapari accidentale ale carburantilor si uleiurilor;

-  modul de lucru;

-  vechimea utilajelor;

-  starea tehnica si intretinerea necorespunzatoare.

De asemenea, utilajele si mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a solului cu metale grele continute in gazele de esapament.

Tinand cont ca utilajele cu care este dotat Depozitul de deseuri, sunt noi si moderne, putem spune ca prin exploatarea corespunzatoare, prin respectarea termenelor de verificare

si prin asigurarea intretinerii curente in locurile stabilite si amenajate, este posibil sa nu apara situatii de poluare accidentala a solului.

● Activitatile igienico-sanitare ale angajatilor

Activitatile angajatilor generatoare de poluanti cu impact asupra solului pot fi cauzate de depozitarea in locuri necorespunzatoare a deseurilor menajere rezultate din activitatea proprie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1 Emisii

Sursele de poluare a atmosferei, generate de activitatea Depozitului de deseuri, sunt de doua categorii :

Emisii punctiforme, dirijate

Poluantii principali emisi in aer sunt cei proveniti din arderea combustibilului(gazului metan) la centralele termice.

Punctele de emisie si poluantii posibili a fi emisi in aer sunt prezentati in tabelul de mai jos.

| Sursa de emisie/ proces | Punctul de emisie | Noxa emisa | Limita conform legislatiei nationale Ordin 462/93 Medii orare (mg/mcN) | Tehnici care pot a fi considerate BAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale Termice (934,6 kW) | cosurile de fum tip SCHIDELL | NO2 | 350 | - Recirculare gaze de ardere - Cicloane aditionale - Filtre cu saci |
|  |  | CO | 100 |  |
|  |  | Pulberi | 5 |  |

Emisii nedirijate provenite din manipularea deseurilor pe depozit, al deseurilor in statia de sortare, al compostului, din statia de compostare. Aceste emisii sunt in general pulberi si mirosuri.

10.2 APA

Instalatia detine Autorizatie de gospodarire a apelor emisa de Administratia Nationala “Apele Romane”, cu nr.218 din 2.10.2015.

Conform prevederilor acestei autorizatii apele uzate menajere si levigatul preepurat sunt evacuate printr-un record la statia de epurarea municipiului Piatra Neamt, aflata in exploatarea Companiei Judetene APA SERV SA Piatra Neamt, in baza contractului de Apa canal incheiat de Sc Rossal SRL cu nr. 1360126290555 din 19.09.2011 de bransare-racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa – canalizare si epurare ape uzate.

Apele uzate evacuate in statia de epurarea municipiului Piatra Neamt, trebuie sa respecte prevederile HG nr.188/-NTPA 002/2002 modificata si completata cu HG nr.351/2005, precum si prevederile HG nr.351/2005.

Frecventa de determinare de catre beneficiar, a indicatorilor de calitate va fi stabilita de catre Compania Judeteana APA SERV SA Piatra Neamt.

In tabelul de mai jos sunt specificati indicatorii de calitate minimi care vor trebui analizati pentru ape uzate, astfel:

| Nr. crt. | Indicatorul* de calitate | U.M. | Valori maxime admise, conform HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniu | Mg/l | 15 |
| 2 | Azotati | Mg/l | 25 |
| 3 | Azotiti | Mg/l | 1 |
| 4 | Calciu | Mg/l | 300 |
| 5 | CBO5 | Mg/O2/l | 200 |
| 6 | CCO-Cr | Mg/O2/l | 300 |
| 7 | cloruri | Mg/O2/l | 500 |
| 8 | detergenti | Mg/l | 20 |
| 9 | fosfati | Mg/l | 3 |
| 10 | magneziu | Mg/l | 100 |
| 11 | Materii in suspensie | Mg/l | 200 |
| 12 | pH | Unit pH | 6,5-8,5 |
| 13 | Substante extractibile | Mg/l | 20 |
| 14 | Sulfati | Mg/l | 400 |

Analizele se vor efectua conform prevederilor standardelor in vigoare.

Apele pluviale evacuate in raul Bistrita, trebuie sa respecte prevederile HG nr.188/-NTPA 001/2002 modificata si completata cu HG nr.352/2005, precum si prevederile HG nr.352/2005.

Ape pluviale:

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U.M. | Valori maxime admise, conform HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | mg/dm³ | 30 |
| 3 | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mgO2/dm³ | 20 |
| 4 | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | mgO2/dm³ | 70 |
| 5 | Azot amoniacal(NH4) | mg/dm³ | 2 |
| 6 | Azotati(NO3) | mg/dm³ | 20 |
| 7 | Azotiti(NO2) | mg/dm³ | 0,5 |
| 8 | Azot total | mg/dm³ | 10 |
| 9 | Fosfor total(P) | mg/ dm³ | 1 |
| 10 | Substanţe extractibile cu solventi organici | mg/dm³ | 20 |
| 11 | Rezidiu filtrat la 105 ºC | mg/dm³ | 2000 |
| 12 | Detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm³ | 0,5 |

Monitorizarea calitatii apelor pluviale evacuate in receptorul natural, se va face numai in perioadele ploioase, cu frecventa de prelevare a probelor in functie de durata si intensitatea precipitatiilor.

Limitele de emisie pentru poluantii din apele freatice sunt:

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U.M. | Valoare Limita de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit. pH | 6,5 – 9,5 |
| 2 | CCOCr | mg/l | 5,0 |
| 3 | Amoniu, NH4+ | mg/l | 1,5 |
| 4. | Cloruri | mg/l | 250 |
| 5. | Fier | mg/l | 0,2 |
| 6. | Nitrati | mg/l | 50 |
| 7. | Nitriti | mg/l | 0,5 |
| 8. | sulfati | mg/l | 250 |

Intrucat zona este o zona industriala, in care a functionat o intreprindere de celuloza si hartie, a existat un depozit de deseuri neconform (depozitare deseuri) si este in functiune o statie de epurare ape orasenesti, subteranul are o poluare istorica iar indicatorii de mai sus vor fi considerati indicatori de referinta.

10.3 Sol

Valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in sol, conform Ordinului

MAPPM nr. 756 din 03.11.1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Urme de element | Valori normale (mg/kg) | Praguri de alerta | Praguri de interventie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipuri de folosinte | Tipuri de folosinte |
|  |  | Mai putin sensibile | Mai putin sensibile |
| Crom total | 30 | 300 | 600 |
| Cupru (Cu) | 20 | 250 | 500 |
| Mangan (Mn) | 900 | 2000 | 4000 |
| Nichel (Ni) | 20 | 200 | 500 |
| Zinc (Zn) | 100 | 700 | 1500 |
| Hidrocarburi din petrol | <100 | 1000 | 2000 |

Depozitul de deseuri municipal Piatra Neamt se incadreaza in categoria soluri mai putin sensibile.

10.4 ZGOMOT

Sursele semnificative de zgomot pe amplasamentul Depozitului de deseuri sunt :

(Transport deseuri

- autogunoiera

( Depozit de deseuri

- bulldozer/incarcator frontal

- compactor

( Statie de compostare

- masina de tocat

- incarcator frontal

- utilaj amestecare – intoarcere

- ciur – tambur rotativ

( Concasare deseuri

- concasor in doua trepte

Se estimează ca zona protejata, cu caracter rezidenţial, nu va fi afectata de nivelul de zgomot generat de activitatile specifice depozitarii deseurilor, datorita distantei dintre obiectivul analizat si zona rezidentiala.

Limitele maxime admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009-89(Acustica urbana -Limite admisibile ale nivelului de zgomot) si prevad la limita unei incinte industriale valoarea maxima de 65 dB.

Activitatile care se desfasoara si se vor desfasura in amplasament nu vor avea un impact semnificativ din punct de vedere al nivelului de zgomot asupra zonei locuite, ca urmare a studiilor efectuate.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1 DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Lista deşeuri nepericuloase:

| COD DESEU | Denumire deşeu | Faza/operatie | Colectare/stocare temporarǎ sau eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 05 01 | Fracţiune necompostǎ din deşeuri municipale şi asimilabile | compostare | Celula de depozitare |
| 19 05 02 | Fracţiune necompostǎ din deşeuri vegetale |  |  |
| 19 05 03 | Compost fǎrǎ specificarea provenienţei |  |  |
| 19 12 01 | Hârtie şi carton | sortare | Valorificare prin firme specializate |
| 19 12 02 | Metale feroase |  |  |
| 19 12 03 | Metale neferoase |  |  |
| 19 12 04 | Materiale plastice şi de cauciuc |  |  |
| 19 12 10 | Deşeuri combustibile |  |  |
| 19 12 12 | Alte deşeuri (inclusive amestecuri de materiale | sortare | Celula de depozitare |
| 19 03 07 | Concentrate de levigat solidificat | preepurare ape uzate | Celula de depozitare |
| 19 12 09 | Minerale (nisip, pietriş etc) | concasare | Celula de depozitare |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere amestecate | clădire administrativă | Temporar în pubele ecologice, platformă betonată |

Operatorul depozitului trebuie sa se asigure ca deseurile pe care le primeste la depozitare se incadreaza in conditiile impuse in autorizatia integrata de mediu si respecta conditiile legate de protectia mediului si a sanatatii umane.

La intrarea in depozit , deseurile se vor cantari cu ajutorul unei platforme de cantarire care este conectata la un sistem computerizat de inregistrare a caracteristicilor cantitative si calitative ale masei de deseuri.

Operatorul care efectueaza receptia deseurilor inspecteaza vizual, daca este posibil (vehicul deschis), deseurile la platforma de cantarire. In unele cazuri, simpla inspecţie vizuala poate sa nu fie suficienta pentru acceptarea deseurilor la depozitare.

Primaria are obigatia urmaririi modului in care se efectueaza monitorizarea calitatii deseurilor depuse pe Depozitul de deseuri.

Din acest motiv operatorul de la salubritate va utiliza echipamentele de prelevare a probelor de deseuri. In laboratorul situat in cladirea administrativa aferenta Depozitului de deseuri, operatorul va efectua analize ale probelor prelevate, probele se vor pastra (arhiva) in locuri adecvate.

Deoarece deseurile care se depoziteaza in Depozitul de deseuri provin din containerele amplasate in punctele de colectare, in care se stocheaza deseuri preselectate, se considera ca este putin probabil ca in vehiculele de transport sa existe deseuri periculoase, interzise a fi depozitate in depozitul de deseuri municipale.

In caz de neconformare (documente insotitoare incorecte, insuficiente sau necorespunzatoare, deseurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele insotitoare sau nu se vor incadra in conditiile impuse de autorizatia de mediu sau de normele legislative in vigoare) operatorul depozitului va directiona vehiculul de transport catre o zona special amenajata, unde va ramane pana cand autoritatea competenta ia o decizie in ceea ce priveste deseurile pe care le transporta. In cazul in care deseurile au fost deja descarcate acestea vor fi izolate, iar vehiculul de transport va ramane in cadrul depozitului pana la luarea unei decizii.

Neconformitatile inregistrate vor fi consemnate in Registrul depozitului.

Operatorul depozitului inregistreaza datele referitoare la: cantitatea si caracteristicile deseurilor primite, sursa, data livrarii, alte informatii considerate relevante, conform legislatiei in vigoare.

Daca in urma verificarilor realizate de operatorul depozitului se constata ca deseurile transportate corespund conditiilor impuse de autorizatia de mediu si respecta cerintele legate de protectia mediului si a sanatatii umane, atunci deseurile vor fi cantarite, inregistrate si se directioneaza spre zonele de depozitare.

Din activitatea desfasurata in cadrul Depozitului de deseuri municipal Piatra Neamt rezulta o serie de deseuri a caror gestiune trebuie controlata, parte din ele fiind considerate periculoase pentru mediu:

( faza de exploatare:

( deseuri tehnologice:

- - deseuri metalice provenite de la reparatiile utilajelor si echipamentelor;

- - acumulatori uzati;

- - anvelope uzate;

- - uleiuri uzate;

- - filtre de ulei;

- - deseuri textile contaminate (lavete);

- - namol de la spalarea rotilor;

- - produse petroliere de la spalarea rotilor;

- - namol de la preepurarea levigatului;

( deseuri asimilabile menajere rezultate de la angajati si din activitatea de igienizare a  platformelor betonate;

Deoarece toate deseurile trebuie colectate controlat, inainte de a fi livrate unor societati autorizate pentru transportul si/sau procesarea deseurilor valorificabile sau incinerabile, in incinta depozitului controlat de deseuri exista o zona de stocare intermediara a deseurilor.

Aceasta zona este betonata, prevazuta cu sistem de colectare a eventualelor scurgeri.

Lista deşeurilor periculoase

| COD DESEU | Denumire deşeu | Faza/operatia | Colectare/stocare temporarǎ sau eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, transmisie, ungere | întreţinere utilaje şi mijloace de transport | depozitare temporară în butoi din tablă, platformă betonată în depozit |
| 15 02 02* | Deşeuri textile impregnate cu produse petroliere | întreţinere utilaje şi mijloace de transport | depozitare temporară în butoi din tablă, platformă betonată în depozit |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | întreţinere utilaje şi mijloace de transport | depozitare temporară în depozit utilaje pe platformă special amenajată |
| 19 12 11* | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) | sortare | eliminate prin firme autorizate |

Deseurile metalice provenite de la reparatiile utilajelor si echipamentelor si acumulatorii uzati proveniti de la vehicule vor fi colectate pe categorii de deseuri (feroase, neferoase – cupru, aluminiu, baterii/acumulatori) in containere metalice amplasate in zona de stocare temporara a deseurilor. Aceste deseuri vor fi preluate periodic pe baza de comanda sau contract de firme specializate. Acumulatorii uzati se vor preda la schimb la achizitionarea acumulatorilor noi.

Anvelopele uzate provenite de la vehicule, utilaje si echipamente vor fi colectate pe o platforma betonata din incinta celulei existente (spatiile existente in incinta depozitului actual).

Aceste deseuri vor fi preluate periodic pe baza de comanda sau contract de firme specializate sau vor fi predate la achizitionarea anvelopelor noi.

Uleiurile uzate de motor, transmisie si ungere provenite de la schimburile de ulei efectuate la vehicule, utilaje si echipamente vor fi colectate pe tipuri, in containere metalice. Acestea se vor stoca in zona desemnata pentru depozitarea intermediar a deseurilor.

Uleiurile uzate vor fi predate periodic pe baza de comanda sau contract catre firme autorizate pentru colectarea si prelucrarea acestora sau vor fi eliminate final prin incinerare intr-un incinerator autorizat, daca valorificarea nu este posibila.

Filtrele de ulei provenite de la vehicule, utilaje si echipamente si deseurile textile contaminate cu produse petroliere (lavete) vor fi colectate in containere metalice amplasate in zona desemnata. Aceste deseuri vor fi predate spre valorificare la agenti economici autorizati sa colecteze sau sa valorifice deseuri periculoase.

Namolul rezultat de la preepurarea levigatului in fazele de exploatare, inchidere si post-inchidere va fi colectat intr-un rezervor, de unde se pompeaza pe celula de depozitare activa pentru eliminare finala – in conditiile stabilite in prezenta autorizatie.

Deseurile asimilabil menajere rezultate de la angajatii care vor desfasura activitati in cadrul tuturor componentelor amplasamentului si deseurile rezultate din activitatea de igienizare a platformelor betonate vor fi colectate selectiv in containere metalice si vor fi transportate in vederea eliminarii finale in cadrul depozitului ecologic.

11.1.1 Deseuri nepericuloase

Deseurile nepericuloase se depoziteaza(asa cum s-a prezentat la pct. 8.6) in celula 2 de depozitare a Depozitului de deseuri.

11.1.2 Deseurile toxice si periculoase

Deseurile toxice si periculoase se depoziteaza separat pe o platforma special amenajat

11.2 DESEURI REFOLOSITE

O parte din apa epurata(permeatul rezultat de la Statia de preepurare) se poate folosi la spalarea autovehiculelor, a containerelor, alte utilitati tehnologice de pe amplasament. Deseurile de constructie si demolari se pot folosi si ca strat de acoperire zilnica a deseurilor depozitate.

11.3 DESEURI PRODUSE COMERCIALIZATE / VALORIFICATE

Lista deşeurilor comercializate/eliminate

| COD DESEU | Denumire deşeu | Faza/operatia | Valorificare/ Eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 12 01 | Hârtie şi carton | sortare | Valorificare prin firme specializate |
| 19 12 02 | Metale feroase |  |  |
| 19 12 03 | Metale neferoase |  |  |
| 19 12 04 | Materiale plastice şi de cauciuc |  |  |
| 19 12 10 | Deşeuri combustibile |  |  |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, transmisie, ungere | întreţinere utilaje şi mijloace de transport | valorificare prin firme specializate |
| 15 02 02* | Deşeuri textile impregnate cu produse petroliere | întreţinere utilaje şi mijloace de transport | eliminare prin firme specializate |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | întreţinere utilaje şi mijloace de transport | valorificare prin firme specializate |
| 19 12 11* | Alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) | sortare | eliminate prin firme autorizate |

Deseurile/produsele din activitatile aferente depozitului de deseuri care  se comercializeaza /valorifica sunt deseurile reciclabile metalice(feroase si neferoase), hartia si cartonul , PET si materiale plastice,  sticla, uleiurile si anvelopele uzate, produse finite (compost, sorturi concasare).

Deseurile reciclabile valorificate prin co-incinerare, anvelopele uzate si uleiurile uzate nu sunt comercializate, ci doar predate fara a primi bonificatie in bani pentru acestea, eventual suportind cheltuielile cu preluarea / transportul lor.

11.4 DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR

Lista deseurilor produse si depozitate definitive			TABEL  13

| COD DESEU | Denumire deşeu | Faza/operatia | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 05 01 | Fracţiune necompostǎ din deşeuri municipale şi asimilabile | compostare | Celula de depozitare |
| 19 05 02 | Fracţiune necompostǎ din deşeuri vegetale |  |  |
| 19 05 03 | Compost fǎrǎ specificarea provenienţei |  |  |
| 19 12 12 | Alte deşeuri (inclusive amestecuri de materiale | sortare | Celula de depozitare |
| 19 12 09 | Minerale (nisip, pietriş, etc) altele decat cele care se valorifica | concasare | Celula de depozitare |
| 20 03 01 | Deşeuri menajere amestecate | clădire administrativă | Celula de depozitare |

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Activitatea legata de exploatarea depozitului se va desfasura in conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de securitate si sanatate in munca si masurile pentru  prevenirea si stingerea incendiilor .

12.1 Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca este functional Planul de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale, siguranta instalatiei care trateaza orice situatie de urgenta urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului.

12.2 Planul operativ de prevenire si combatere a poluarilor accidentale mentionat la punctul 12.1 trebuie revizuit si actualizat in  functie de conditiile nou aparute. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.3 Pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale  la Depozitul de deseuri al Municipiului Piatra Neamt au fost intocmite urmatoarele documente ce fac parte din “PLANUL DE PREVENIRE si COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE:

- Componenta colectivului pentru combaterea poluarilor accidentale ;

- Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale si a cauzelor

posibile;

- Fisa poluantului potential;

- Programul de masuri si lucrari necesare prevenirii producerii poluarii accidentale;

- Instructiuni in caz de avarie ;

- Program de masuri si lucrari aferente in vederea prevenirii poluarilor accidentale pentru fiecare punct critic;

- Componenta echipelor de interventie ;

- Lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluarii;

- Programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de

interventie;

- Responsabilitatile conducatorilor/operatorilor proceselor tehnologice care pot produce poluari accidentale;

- Lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluari accidentale;

-.Lista folosintelor invecinate care pot fi afectate;

- Modul de asigurare a fluxului informational in cazul poluarilor accidentale;

In cazul producerii unui accident se va anunta imediat dispeceratul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt siGNM-CJ Neamt si se vor aplica masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de acţiuni:

- Supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control;

- Automonitorizarea.

Automonitorizarea este obligatia societatii si are urmatoarele componente:

- Monitorizarea emisiilor si calitatii factorilor de mediu;

- Monitorizarea post – inchidere.

13.1 Aer - Monitorizare emisiilor dirijate punctiforme

Monitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse.

Monitorizarea emisiilor consta in urmarirea concentratiilor de poluanti  la cosurile de evacuare.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu aer, pe tipuri de poluanti si perioada, sunt prezentate in tabelul urmator:

| Sursa de emisie/ proces | Punctul de emisie | Noxa emisa | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Masurare | Analiza | Estimare |  |
| Centrale Termice (934,6 kW) | cosurile de fum tip SCHIDELL | NO2 | Conform Normelor Europene sau Normelor metodolo-gice din OM 462/1993 | Conform Ghidului national al emisiilor de poluanti, Conform BAT, principii generale de monitorizare, Conform Standardelor in vigoare ,Catalogul Standardelor Romane 2004,sectiunea Protectia mediulu | Calcul pe baza de coeficienti CORINAIR, Bilanturi de masa | La 2 ani |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | CO |  |  |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |  |  |

Nota: Conform Ord. 1007 / 2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A 1 – 2010 – Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW – Anexa 1 – Art. 21 – pct. 1: “Verificarea tehnica periodica a aparatelor se efectueaza la un interval de 2 ani de catre persoane juridice autorizate” si pct. 2, lit. (f): “Verificarile tehnice periodice constau in analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise”

13.2 APA

13.2.1 Apa uzata

Monitorizarea calitatii apelor uzate se efectueaza prin analize de laborator, in laboratoare proprii sau in alte laboratoare autorizate, prin prelevarea de probe din caminele de vizitare la evacuarea apelor uzate in canalizarea orasului.

Frecventa de determinare a indicatorilor de calitate este stabilita de Compania Judeteana APA SERV S.A. Piatra Neamt. Rezultatele analizelor indicatorilor de calitate ai apelor uzate se vor compara cu valorile maxim admisibile prevazute anterior.

13.2.2 Apa subterana(panza freatica)

In conformitate cu prevederile din Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 218/2.10.2015 Monitorizarea panzei freatice se face prin 3 foraje (puturi) de observatie – dispuse astfel: F1 in amonte si F2 si F3 in avalul depozitului toate aflate in perimetrul interior al depozitului; se analizeaza indicatorii prevazuti.

Caracteristicile forajelor:

La forajul F1, filtrul este din coloană PVC slituit cu fante de 1,00x100 mm, pe intervalul    -6,00m  -   -13,50m.

La  forajul  F2, filtrul este din coloană PVC slituit  cu fante  de 1,00x100mm, pe intervalul  -4,50m  -  -13,50m.

La forajul  F3, filtrul  este din coloană  PVC  slituit cu fante de 1,00x100mm, pe intervalul  -3,50m  -   -13,50m.

Coloanele definitive sunt prevăzute  în talpă cu piese de fund si decantor.

La fiecare din  cele trei foraje , în spatele coloanei din  PVC a fost introdus material filtrant, constituit din pietris mărgăritar sort 3 – 7 mm, pe intervalul  - 15,00 m -  -1,20 m, un inel din saci de hârtie, pe o înăltime de cca. 0,20 m, apoi un dop de argilă si s-a turnat o placă de beton la cota terenului amenajat . Tubajul din PVC  al fiecărui foraj este  protejat cu teavă metalică si capac.

Monitorizarea apei subterane cuprinde urmatorii parametrii- conform autorizatirei de gospodarirea apelor: amoniu (NH4), azotati (NO3), cloruri (Cl), sulfati (SO4), azotiti (NO2), fosfati (PO4), crom (Cr), nichel (Ni), cupru (Cu), zinc (Zn), cadmiu (Cd), mercur (Hg), plumb (Pb), arsen (As), benzen, tricloretilena, tetracloretilena.

13.2.3 Ape pluviale

Monitorizarea calitatii apelor pluviale se va face numai in perioadele ploioase, cu frecvente de prelevari probe, functie de durata si intensitatea ploilor conform prevederilor Autorizatiei de gospodarire a apelor.

Rezultatele analizelor trebuie sa se incadreze in valorile maxim admise pentru poluantii din apele freatice (precizate anterior).

13.3 SOL

Monitorizarea calitatii solului se va realiza anual, probele recoltandu-se din zona amplasamentului Depozitului de deseuri. Rezultatele analizelor se vor compara cu valorile de la pct.10. 3 .

13.4 TOPOGRAFIA DEPOZITULUI

Parametrii si frecventa monitorizarii in cadrul urmaririi topografiei depozitului sunt prezentati in Tabelul nr. 16. :

Tabelul nr. 16

| Nr. crt. | Parametrii urmariti | Frecventa de monitorizare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Structura si compozitia depozitului Comportarea la tasare si urmarire nivelului depozitului | anual | Cuprinde date despre suprafata ocupata, volumul si compozitii deseurilor, metode de depozitare, timpul si durata depozitarii, calculul capacitatii remanente de depozitare |

13.5 DESEURI

Automonitorizarea tehnologica a Depozitului de deseuri este o actiune distincta si are

ca scop verificarea periodica a starii si functionarii amenajarilor din depozitul de deseuri, in

vederea reducerii riscurilor unor accidente la mijloacele de transport sau in depozitare, prin incendii si explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemului de drenaj, tasarii inegale a deseurilor.

Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor depozitului consta:

- Verificarea drumurilor de acces si drumurile din incinta;

- Starea impermeabilizarii depozitului;

- Functionarea sistemului de drenaj aferent depozitului de deseuri;

- Functionarea sistemului de captare a apelor, utilizarea lui in conditii de siguranta;

- Starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitare curenta;

- Functionarea instalatiei de evacuare a apelor pluviale si a levigatului;

- Gradul de umplere a bazinului de colectare a apelor pluviale.

Urmarirea gradului de tasare si stabilitate a depozitului si anume:

- Comportamentul taluzurilor si digurilor;

- Urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor acoperite din depozit, aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

- Aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitatii;

- Modul corect de depozitare a stratului de deseuri.

Titularul autorizatiei va controla anual conductele de levigatie, iar tipul si dimensiunile deteriorarilor constatate vor fi inregistrate in registrul de evidenta.

Operatorul are obligatia sa informeze imediat, prin fax si telefonic, APM Neamt si GNM-CJ Neamt asupra deficientilor de functionare a sistemului de colectare a levigatului.

13.6 ZGOMOT

Nu se face monitorizarea zgomotului, dar se va avea grija ca motoarele utilajelor care

deservesc depozitul sa nu fie ambalate la maximum si sa nu fie lasate sa functioneze daca nu este necesar.

13.7 MONITORIZARE POSTINCHIDERE

Conform HG nr. 349 din 21 aprilie 2005, art. 25 :

- alin(1) Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului: Celula 2 - S.C. ROSSAL S.R.L. in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A si Celula 1 - S.C. BRANTNER Servicii Ecologice S.A

- alin(2) Perioada de urmarire postinchidere este stabilita de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Aceasta perioada este este de minim 30 de ani.

Principalii factori de monitorizare postinchidere si frecventa de urmarire:

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date meteorologice |
|  | 1.1 Cantitatea de precipitatii | Zilnic, dar si ca valori lunare medii |  |
|  | 1.2 Temperatura minima, maxima, la ora 15º | Medie lunara |  |
|  | 1.3 Evapotranspiratia | Zilnic, dar si ca valori lunare medii |  |
| 2 | Controlul apei si al gazului de depozit |
|  | 2.1 Volum levigat | La 6 luni |  |
|  | 2.2 Compozitie levigat | La 6 luni |  |
|  | 2.3 Emisii de gaze (CH4, CO2, H2S, H2) | La 6 luni | Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat |
| 3 | Topografia depozitului |
|  | 3.1 Structura si compozitia depozitului | La un an | Cuprinde date despre suprafata ocupata, volumul si compoziti deseurilor, metode de depozitare, timpul si durata depozitarii, calculul capacitatii remanente de depozitare |
|  | 3.2 Comportarea la tasare si urmarire nivelului depozitului | La un an |  |

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1.  Date generale

14.1.1. Cei doi operatori trebuie să păstreze pe amplasament documentele de mediu din care fac parte: autorizaţia integrată de mediu, documentele care au stat la baza eliberǎrii ei, rapoartele prezentate, RAM, registrul depozitului, registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, registrul de evidenţa a managementului deşeurilor şi registrul cu datele de monitorizare.

14.1.2. Documentele de mediu vor fi puse la dispoziţia autoritǎţii de mediu şi/ sau autoritǎţii de control (GNM, APM) pentru verificǎri.

14.1.3. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe o perioadǎ de minim 10 ani şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.4. Operatorul va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamt raportările solicitate la datele stabilite.

14.1.5. Frecvenţa şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate, amendate printr-un accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamt, dupǎ evaluarea rezultatelor test, care va urmǎri şi centraliza datele transmise.

14.1.6. Operatorii vor înregistra toate incidentele care pot surveni in exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Inregistrarea trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. Accidentul va fi notificat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamt şi G.N.M –Comisariatul judeţean Neamt şi să depună ulterior raportul privind incidentul. Orice efect negativ inregistrat prin programul de auto-monitoring se raporteaza catre autoritatea de mediu in maximum 12 ore.

14.1.7. Operatorii vor înregistra toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activitǎţii adresate lor direct. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii.

Titularul autorizaţiei trebuie sǎ depunǎ un raport la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamt şi G.N.M –Comisariatul judeţean Neamt, în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre aceasta. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul anual de mediu.

14.1.8. Toate rapoartele transmise autorităţii pentru protecţia mediului trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul instalaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de acesta.

14.2.  Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorii vor raporta anual datele de monitorizare la: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamt şi la UAT Piatra Neamt.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

-  date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

- numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată- descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevǎrii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA (concentraţii maxime admise) şi VLE (valori limită de emisie), conform cap. 10 (în cazul măsurătorilor continue sau cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

- date privind corpul depozitului: volumul de deşeuri depozitat, tasarea corpului depozitului, deformări ale sistemelor de etanşare, măsuratori ale compoziţiei deşeurilor, etc

## 14.3. Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi ( E-PRTR)

14.3.1. Operatorii au obligaţia de a raporta la APM Neamt, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, informaţii despre:

- emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de titular, încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 5.d – Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

Tabel nr.18

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) |
|  | Pulberi în suspensie (PM10) | 50.000 |  |
|  | Azot total |  | 50 000 |
|  | Fosfat total |  | 5 000 |
| 7440-43-9 | Cd şi compuşi ai săi |  | 5 |
| 7440-47-3 | Cr şi compuşi ai săi |  | 50 |
| 7440-50-8 | Cu şi compuşi ai săi |  | 50 |
| 7440-02-0 | Ni şi compuşi ai săi |  | 20 |
| 7439-92-1 | Pb şi compusi sǎi |  | 20 |
| 7440-66-6 | Zn şi compuşi ai săi |  | 100 |

14.3.3. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către titularul activităţii respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

  - Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea în anul încheiat: cantitate de deşeuri acceptate, refuzate la depozitare,  sortate, compostate, concasate, depozitate, modul de utilizare a materialelor şi a utilităţilor (consumuri anuale, eficienţa energetică);

- structura şi compoziţia corpului depozitului: supafaţa ocupată de deşeuri, volumul şi compoziţia deşeurilor, metodele de depozitare, momentul şi durata depozitării, calculul capacităţii remanente de depozitare).

- tasarea corpului depozitului;

- volumul de levigat generat de depozit;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora

14.4.2. Raportul anual de mediu (RAM) va fi transmis la apm Neamt.

14.5. Alte raportări

Operatorii vor transmite la apm Neamt:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie, transmis de APM Neamt;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor: anual la APM Neamt;

- cercetarea statistica anuala la APM Neamt;

- alte raportari la solicitarea autoritatilor de mediu

-  verificarea stării tehnice a structurilor subterane;

-  planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă.

14.6. Mod de raportare

Tabel nr.15

| Raportările | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu | anual | 31 martie |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR) | anual | 30 aprilie n+1 pentru anul n |
| Reclamaţii (când ele există) | lunar | În luna următoare înregistrării |
| Raportarea incidentelor semnificative | Imediat ce se produc | la maximum 2 ore de la producere |
| Alte raportări: inventarul emisiilor, gestiunea deşeurilor şi ambalajelor, | la cererea autorităţii competente pentru protecţia mediului, sau conform prevederilor legislative: H.G.856/2002, Legea nr. 249/2015 | Conform solicitării autorităţii de mediu |
| Volumul de levigat din bazin, levigat epurat, permeat şi concentrat de levigat rezultat |  | ca parte a RAM |
| Cantitatea de deşeuri (pe tip de deşeu) sortate, valorificate, compostate, concasate, depozitate în decursul unei luni, an |  | ca parte a RAM |
| Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă | - | în cadrul RAM |
| Alte raportări | ocazional | Conform solicitării autorităţii de mediu |

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Operatorii sunt obligati sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata.

15.2. Operatorii sunt obligati sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului.

  - Operatorii sunt obligati sa utilizeze eficient energia.

15.4.Operatorii sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

15.5. Operatorii sunt obligati sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.6. Operatorii sunt obligati sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei integrate de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei intgrate de mediu precum si faptul ca urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii. A.P.M. Neamt va informa titularul cu privire la obligatiile de mediu care trebuiesc asumate de partile implicate si/sau necesitatea revizuirii autorizatiei integrate de mediu, dupa caz;

15.7.Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care poate avea impact semnificativ asupra mediului;

15.8.	Operatorul S.C. ROSSAL S.R.L. in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A.are obligatia sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea post inchidere a Celulei 2 iar S.C. BRANTNER Servicii Ecologice S.A pentru Celula 1, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere.

Fondul trebuie sa se pastreze intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului.

Titularul activitatii are obligatia de a se asigura ca acest fond a fost constituit.

15.9.	Consumarea fondului pentru inchiderea depozitului de deseuri se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc odata cu realizarea lucrarilor la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile constituite in acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative.

15.10. Depunerea deseurilor in celula de depozitare se va realiza in straturi cat se poate de subtiri, maxim 1 m si compactarea lor. Densitatea de compactare min. va fi de 0,8 t/mc.

15.11.Acoperirea periodica a deseurilor descarcate si compactate pentru a se evita mirosurile, imprastierea de vant a deseurilor usoare si aparitia insectelor si pasarilor. Pot fi utilizate: pamant, deseuri solide si minerale, deseuri de constructii si demolari, compost.

15.12. Se vor intretine si exploata in perfecta stare de functionare sistemul de colectare a levigatului si se va asigura curatirea permanenta a acestuia.

15.13. Respectarea criteriilor si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare conform celor prevazute in autorizatie.

15.14. Activitatea intra sub incidenta OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului; in cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum si in cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va actiona si va informa autoritatile de mediu  conform obligatiilor ce ii revin, in baza prevederilor Capitolului II – Masuri preventive si reparatorii, din OUG 68/2007

15.15. Operatorul este obligat sa notifice la APM Neamt cu 90 de zile inainte orice modificare care afecteaza activitatea sau o parte din activitate.

15.16. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea deseurilor si pana la depozitarea acestora pe depozit.

15.17.Notificarea autorităţilor :

Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice APM Neamt si Comisariatul Judeţean al Garzii de Mediu prin fax si/sau nota telefonica şi electronic, dacă este posibil, la sediul APM Neamt, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- Orice emisie în aer, care depăşeşte valorile limită   prevăzute în autorizaţie, de la  orice punct potenţial de emisie ;

- Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol ;

- Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să inregistreze orice incident, prezentat mai sus. Această inregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului, dar si toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei acestuia. După inregistrarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la APM Neamt raportul privind incidentul.

- Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Neamt ca parte a RAM.

- În cazul oricărui incident precizat mai sus care are legătură cu deversările în apa inclusiv, apa subterana, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

- În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul trebuie sa transmita o notificare scrisă către APM Neamt la :

> Încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate;

- Încetarea oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate după perioada de oprire.

- Schimbarea operatorului/operatorilor;

• Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare trebuie notificată la APM Neamt în scris în 14 zile de la apariţia ei:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comerţului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificări privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală)

- măsuri luate privind implicarea Operatorului în administraţie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

15.18.Operatorul are obligatia respectarii prevederilor O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, completata si modificata ulterior.

15.19. Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe perioada de valabilitate a prezentei autorizatii, poate conduce la revizuirea autorizatiei integrate de mediu de catre APM. Operatorul este obligat sa prezinte in acest scop la APM Neamt orice act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obtinerea acestuia.

16.MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, ANAGEMENTUL

REZIDUURILOR

16.1.Se vor respecta prevederile H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

16.2.Aplicarea imediat a stratului de impermeabilizare a suprafetei celulei dupa umplerea completa. Titularul are obligatia de a monitoriza si a impune celor doi operatori ai celulelor 1 si 2 ca la atingerea capacitatii maxime de depozitare a celulei in exploatare (celula 2), le revine obligatia de a realiza inchiderea depozitului conform cerintelor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor si sa prezinte la APM Neamt planul starii de fapt in maxim o luna dupa umplerea celulei aflate in exploatare.

16.3. Operatiile de includere vor avea la baza un proiect realizat pe baza unui plan de închidere, ce va avea toate avizele impuse de legislatia in vigoare.

Planul de inchidere se va elabora si aviza cu un an inainte de atingerea capacitatii maxime de depozitare a celulei in exploatare (celula 2).

Proiectul de inchidere se va realiza si aviza inainte de atingerea capacitatii maxime de depozitare a celulei in exploatare (celula 2).

16.4. Inchiderea depozitului de deseuri se va realiza utilizand „Fondul pentru închiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post-inchidere". Fondul constituit pana la un anumit moment de timp din durata de functionare a depozitului poate fi utilizat pentru inchiderea partiala (a unei celule cu capacitatea epuizata). Consumul Fondului sa va face pe baza de situatii de lucrari, ce vor fi intocmite o data cu realizarea lucrarilor de inchidere.

16.5.Titularului ( UAT Piatra Neamt) ii revine obligatia de a asigura inchiderea si refacerea Celulei 1 de catre S.C. BRANTNER Servicii Ecologice S.A si Celulei 2 de catre S.C. ROSSAL S.R.L. in asociere cu S.C. SALUBRITAS S.A, pe masura epuizării capacităţii lor. Dupa epuizarea Celulei 2 se va face inchiderea si ecologizarea depozitului inclusiv Celula 1.

La inchiderea depozitului, acesta va contine sistemul de colectare a gazului de depozit care va trebui construit conform prevederilor legale.

Straturile sistemului de acoperire trebuie sa asigure:

- retinerea deseurilor;

- gestionarea producerii levigatului (prin controlarea intrarii apelor pluviale);

- prevenirea scaparilor necontrolate de gaz din depozit, sau a patrunderii aerului in masa de deseuri;

- utilizarea ulterioara a terenului.

16.6.	Operatorul este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si
controlul postinchidere ale depozitului;

- Perioada de monitorizare post inchidere este de min. 30 de ani sau eventual mai mult, pana la stabilizarea completa a deseurilor;

- Operatorul este obligat sa raporteze anual la APM Neamt rezultatele activitatii de automonitorizare postinchidere.

- Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatea competenta pentru protectia mediului privind producerea de efecte semnificative negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere.

Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu in faza post inchidere:

| Natura indicatorilor urmăriţi si modul de monitorizare/sondare | Frecvenţa |
| --- | --- |
| Datele meteorologice: cantitatea de precipitati temperatura min., max. la ora 1500 evapotranspiraţia umiditatea atmosferică, la ora 1500 | Zilnic, dar şi ca medie lunara Medie lunara; Zilnic, dar şi ca valori lunare medii medie lunară |
| volum levigat nivelul levigatului in corpul depozitului compozitia levigatului (MTS, CCOCr, CBO5, azot amoniacal, azotati, sulfuri, cloruri , metale grele: Cr, Cu, Ni, Zn, ) | La 6 luni La 6 luni La 6 luni |
| nivelul apei subterane Principalii indicatori de calitate a apelor subterane: pH, CCO-Cr, amoniu (NH4+), azotaţi (NO3-), azotiţi (NO2-) , substanţe extractibile fosfo r total (P), reziduu fix, cupru, crom total, zinc - probe prelevate din forajele de monitorizare situate in amonte si aval de depozit | La fiecare 6 luni Frecvenţa în funcţie de viteza de curgere |
| Posibile emisii de gaz şi presiune atmosferică CH4, CO2, H2S, H2 | Semestrial |
| Structura şi compoziţia depozitului Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului | Citire anuală |

17.  DISPOZIŢII FINALE

17.1.  Activitatile desfasurate de catre SC BRANTNER Servicii Ecologice SA si SC ROSSAL SRL in asociere cu SC SALUBRITAS SA intră sub incidenta Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţi  a naţională prin HG nr. 349/2005.

17.2. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrate de mediu;

- schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;

- siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupune utilizarea altor tehnici;

- modificarea substantiala a continutul actelor de reglementare care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii

- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie, conduce la suspendarea activităţii după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Neamt dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Nationala de Mediu si Comisariatul Judetean Neamt al GNM.

A. P.M. Neamt  îşi rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile şi imisiile de poluanţi datorate activităţii, în funcţie de evoluţia procesului de transpunere a legislaţiei Comunităţii Europene în legislaţia naţională.

17. GLOSAR DE TERMENI

| Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamt (APM), municipiul Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr. 5 Conform competenţelor stabilite prin HG 1000/2012-Hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi cu Decizia nr. 722/15.11.2012 a Preşedintelui ANPM |
| --- | --- |
| Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului (MM), Bulevardul Libertăţii nr. 2, Sector 5 Bucureşti |
| Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Neamt Garda Naţională de Mediu |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Autoritatea Locală | <<Municipalitatea locală>> |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| CAT | Colectiv de Analiză Tehnică |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| dB(A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul Tehnic Genreral prin aplicarea masurilor din Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale |
| IPPC | Prevenirea şi controlul integrat al poluării |
| In timpul nopţii | Intre orele 22.00 si 08.00 |
| In timpul zilei | Intre orele 08.00 si 22.00 |
| Titularul activităţii | U Piatra Neamt |
| Operatorul activităţii | SC ROSSAL SRL In asociere cu SC SALUBRITAS SA SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Inseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea 426/2001 |
| Operaţiunea de recuperare a deşeurilor | Inseamnă orice operaţiune de recuperare inclusă în legea 426/2001 |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| Săptămânal | In timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | In timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsuratoare pe zi |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |