Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 4553/2.07.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresată de SC TED FARM SRL, cu sediul în județul Neamț, municipiul Roman, str. Primăverii nr. 285, înregistrată la APM Neamt cu nr. 4553/15.06.2017,  în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Neamţ decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.06.2017, că proiectul „EXTINDERE FERMĂ REPRODUCȚIE SUINE”, propus a fi realizat în comuna Horia, sat Cotu Vameș nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

Proiectul prevede construcția unei hale pentru reproducție suine, a unei hale pentru tineret, culoarul de legatura intre cele două, centrală termică și o lagună pentru stocarea dejecțiilor.

b) Analizând documentele prezentate în solicitare, în baza constatărilor făcute la verificarea amplasamentului și a concluziilor după completarea Listei de control aferentă etapei de încadrare, s-a stabilit că atât edificarea proiectului cât și activitățile propuse a se desfășura după implementarea acestuia nu vor avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu și sănătății populației

- Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în ziarul "Ceahlăul” din 16.06.2017 și postare pe site-ul APM Neamț (la data de 15.06.2017).

- Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți, a documentului "Notificare pentru începerea execuției"  nr.6/13.03.2017, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Neamț,  a adresei nr. 6403/9.03.2017 a DSVSA Neamț, a adresei nr. 12403/851/4.01.2017 a DSP Neamț, a HCL nr.57/30.05.2017 a Consiliului Local Horia a fost  adusă la cunoștința publicului prin postare pe site-ul APM Neamț la data de 22.06.2017, și publicată de titular în ziarul “Ceahlăul” din data de 23.06.2017 și afișată la sediul Primăriei Comunei Horia.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu 
s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Caracteristicile proiectului

- mărimea proiectului: proiect de dimensiuni medii. Obiectivul se va realiza pe un teren este deținut în regim de concesiune pe o perioadă de 49 ani de către titular și este în suprafață de 19200 mp. Pe terenul alaturat se află in functiune o ferma de reproductie suine de aceeași capacitate cu cea care va fi construită, aflată în proprietatea titularului.

Terenul a făcut obiectul introducerii în intravilan prin PUZ “Extindere fermă de reproducție suine”, aprobat prin HCL nr.57/30.05.2017 a Consiliului Local Horia.

Vecinătăți:

- Est: teren proprietate a consiliului local al com. Horia;

- Sud: pasune comunala (canal desecare);

- Vest: nr. cad. 50353 – respectiv ferma existenta care se extinde;

- La Sud-est -  cale de acces, drum de exploatare in proprietatea publica a comunei Horia

Obiectivele proiectului:

Proiectul propune construirea unei ferme cu o capacitate similara cu cea a fermei existente, respectiv 450 de capete, impreuna insumand cca 900 de capete. Pentru aceasta capacitate este necesara o distanță de protectie sanitară de 500 m, conform OMS 119/2014.

- Hala de reproductie suine: este o cladire cu regimul de inaltime parter, cu dimensiunea maxima in plan de 107.2x19.3 m, cu o suprafata construita de 2069 mp, cu inaltimea maxima la streasină de 3.00 m si la coama de 8.00 m. Clădirea este destinată pentru zonele de insămânțare/gestație/așteptare/fătare a celor 450 de scroafe.

- Hala tineret: este o cladire cu regimul de inaltime parter, cu dimensiunea maxima in plan de 60.2x14.5 m, cu o suprafata construita de 873 mp, cu inaltimea maxima la streasina de 3.00 m si la coama de 8.00 m. Clădirea este destinată pentru tineret si are o capacitate anuala de 12000 de purcei.

- Culoarul intre hale – dimensiuni 8x3m, inaltimea maxima de 2.5 m la streasina si 5 m la coama. Cladirea faciliteaza transferul porcilor nascuti către zona de ingrășare până la 20-30 kg.

- Centrala termica – corp cu regim de inaltime parter, cu dimensiunea maxima in plan de 5x4 m, cu inaltimea la streasina de 2.5m si la coama de 3 m.

- Laguna – stocare dejectii. Are dimensiunea in plan de 61x28 m, si este impartita in doua zone de stocare, fiecare zon[ de stocare având o capacitate de 1500 mc. Laguna se materializeaza printr-o săpătura generală, cu o adâncime de 2.5 m față de cota terenului natural, dupa care se realizeaza un dig din pământ stabilizat, cu un unghi de 45%, cu o inălțime de 2,5 m peste cota terenului natural, in total obtinându-se o inălțime maximă de stocare de cca 4.5-4.8 m. Impermeabilizarea lagunei se va face prin montarea unei folii de polietilena HDPE, lisa, cu grosimea de minim 1,5 mm.

- Accesul: se va realiza din drumul de exploatare din partea de nord a amplasamentului. Intrucât acesta este in prezent subdimensionat, va fi necesara cedarea de teren pentru aducerea circulatiei la profilul minim de 7.00 m, si trotuar de 1 m, pe o parte a drumului.

- Căile de acces, trotuarele, aleile vor fi din beton. Căile de acces se vor executa cu stratul finit din beton rutier, cu pante de scurgere spre rigole si se vor dimensiona conform gabaritelor auto specifice;

- Trotuarele se vor realiza din beton simplu, cu panta spre exteriorul clădirilor de minim 2%;

- Se vor asiura 12 locuri de parcare pe lot, din care 3 pentru camioane.

Utilități:

1. Alimentarea cu apă pentru nevoi igienico-sanitare, tehnologice și igienizări se va face dintr-o sursă proprie (existentă pe amplasamentul din vecinătate și care va asigura și necesarul de apă pentru ferma existent) constituită dintr-un foraj de exploatare cu adâncimea de 15 m, echipat instalație de hidrofor, prevăzută cu un vas tampon de 500 l.

2. Evacuarea apelor uzate

- Apele uzate cu caracter menajer de la filtrul sanitar și birou vor fi colectate de o canalizare realizată din PVC Dn 200 și descărcate într-un bazin vidanjabil cu V=5mc, de unde vor fi preluate prin vidanjare și transportate la stația de epurare a mun. Roman.

- Evacuarea dejecțiilor – dejecțiile animaliere se vor colecta în canalul amplasat sub grătarele betonate ale halelor de creștere a porcilor, de unde vor fi preluate prin pompare și transportate la laguna de stocare dejecții. Capacitatea de stocare a lagunei a fost dimensionată pentru un timp de staționare de min. 1 an. Dejecțiile vor fi utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole din zonă, cu respectarea prevederilor Codului de bune practice agricole și a condițiilor stabilite de OJSPA Neamț.

3. Sistemul de încalzire: centrală termică electrică, cu puterea de 30kW (pentru filtrul sanitar) și centrală termică pe lemne pentru hale. Evacuarea gazelor se va face printr-un coș cu diamentru de 30 cm si inălțimea de 10 m.

4. Energie electrică – branșamentul se va face de la reteaua existentă.

b) cumularea cu alte proiecte: impactul proiectului a fost analizat cumulat cu cel al fermei de capcitate similar din vecinătate;

c) utilizarea resurselor naturale: agregate minerale, apă, lemn, nisip, fier;

d) producţia de deşeuri:

- în perioada de realizare a lucrărilor de construcții și montaj: plastic, hârtie și carton, deșeuri metalice, menajere, pământ provenit din excavație, deșeuri din construcții (beton,  lemn, metale feroase, etc). Deșeurile se vor colecta selectiv, corespunzător codurilor de deşeuri precizate în anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Vor fi predate, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectare/transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/ nepericuloase: Cod deșeu – 17 xx xx deșeuri din construcții; ambalaje provenite din împachetarea diferitelor articole/materiale (15 01 01 hârtie și carton, 15 01 02 materiale plastice, sau altele după caz); 20 03 01  deșeuri menajere.

În situația aparției altor deșeuri decât cele de mai sus, neidentificate inițial, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare până la predarea lor unor egenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării deșeurilor și resturilor.

- în perioada de funcționare: cod deșeu 02 01 06 – dejecții animaliere; 20 03 01- deșeuri menajere.

Vor fi predate, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectare/transport/ valorificare/ eliminare deșeuri periculoase/nepericuloase.

În situația aparției altor deșeuri decât cele de mai sus, neidentificate inițial, titularul de activitate va avea obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare până la predarea lor unor egenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării deșeurilor.

e) emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- emisii poluante în perioada realizării lucrărilor de montaj – pot fi generate de vehicolele şi utilajele implicate în realizarea proiectului de investiții. Sunt apreciate ca fiind gestionate corespunzător, cu condiția efectuării verificărilor tehnice periodice de către firmele specializate;

- surse de poluare fonică în perioada realizării lucrărilor de montaj: sunt apreciate ca fiind nesemnificative.

- emisii poluante după punerea în funcțiune a proiectului –nu se identifică un impact semnificativ (activitatea se va desfășura intr-un spațiu închis), iar cea mai apropiată locuință se află la o distanță mai mare de 1 km.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

-  la faza de construire – nu este cazul;

- după punerea în funcțiune a proiectului – nu este cazul.

Localizarea proiectului:

- utilizarea existentă a terenului: Proiectul va fi implementat pe un teren.

Terenul a făcut obiectul introducerii în intravilan prin PUZ “Extindere fermă de reproducție suine”, aprobat prin HCL nr.57/30.05.2017 a Consiliului Local Horia relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie pentru:

1) zonă umedă: nu se aplică proiectului;

2) zonă montană şi împădurită: nu se aplică proiectului;

3) zonă costieră: nu se aplică proiectului

4) arii clasificate sau zone protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazinele piscicole amenajate: nu este cazul

5) zone de protecţie specială: nu se aplică proiectului

6) arii dens populate: nu este cazul;

7) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu se aplică proiectului

d) Caracteristicile impactului potenţial:

1) extinderea impactului ca arie geografică şi/sau număr de persoane afectate:

- pe perioada executării lucrărilor din proiectul de investiţii – va avea un impact local, care vizează strict amplasamentul organizării de șantier și al căii de comunicație

- după punerea în funcțiune a proiectului: impact local; impactul asupra vecinătăților poate fi generat doar de mirosul emanat de activtate, dar având în vedere că cea mai apropiată locuință este la o distanță mai mare de 1 km, impactul este neglijabil.

2) natura transfrontieră a impactului: nu se aplică proiectului;

3) mărimea şi complexitatea impactului:

- înaintea punerii în funcțiune a proiectului: local, creat de lucrările de execuție ale proiectului;

- după punerea în funcțiune: similar celor prezentate la pct. 1.

4) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: Preponderent în perioada desfășurării activității, cu precizarea că printr-un management strict al titularului de activitate impactul poate fi limitat ca durată și frecvență;                                      .

5) probabilitatea impactului: probabil, dar nu poate fi exclus cu desăvârșire. Printr-un   management strict impactul poate fi însă foarte mult redus.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism nr. 107/21.07.201, emis de Primăria comunei Horia;

2. Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:

- organizarea de șantier se va deschide în incinta terenului proprietate a titularului, fără a împiedica în nici un fel accesul celorlalte persoane interesate, populație rezidentă, persoane care desfășoară activitate în zonă sau se află în tranzit;

- în timpul lucrărilor se va asigura împrejmuirea şi curăţenia în şantier. Intrarea maşinilor cu materiale şi ieşirea cu deşeuri rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a acestora pentru a nu afecta curăţenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autovehiculele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie;

- organizarea de şantier va fi împrejmuită, pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor străine.Se vor monta panouri de avertizare cu privire la riscurile create în timpul lucrărilor de desfiinţare şi construire. În incinta astfel delimitată de restul terenului, se vor amenaja suprafeţele destinate depozitării materialelor de construire şi spaţii/recipente pentru colectarea temporară şi selectivă a deşeurile provenite din construcţii. Depozitarea materialelor de construcţie, se va face doar în cadrul organizării de şantier în condiţii adecvate de dotare şi care să împiedice afectarea factorilor de mediu. Se interzice depozitarea oricăror materiale sau deşeuri în afara organizării de şantier;

- amenajările specifice organizării de șantier vor trebui să asigure condiții corespunzătoare de muncă, igienă a personalului angajat și securitate;

- depozitarea materialelor și echipamentelor necesare realizării proiectului de investiții se va face numai în cadrul organizării de şantier, în condiţii adecvate de dotare (suprafețe amenajate) care să împiedice afectarea factorilor de mediu;

- menţinerea evidenţei lunare a gestiunii deşeurilor rezultate în perioada de realizare a lucrărilor de investiții, corespunzător codurilor de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- predarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de investiții în vederea eliminării/ valorificării lor, după caz, va fi făcută doar în baza unor contracte încheiate cu cu agenţi economici autorizaţi pentru activitatea de colectare/transport;

- se interzice depozitarea deşeurilor, de orice fel, în alte locaţii decât cele autorizate şi în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, evitând degradarea  prin depozitare îndelungată;

- menţinerea tuturor mijloacelor auto, utilajelor şi echipamentelor, în perfectă stare de funcţiune; se va interveni imediat ce se observă scăpări accidentale de combustibil şi/sau uleiuri minerale, cu materiale absorbante corespunzătoare;

- mijloacele auto şi utilajele vor fi supuse intervenţiilor de specialitate doar la unităţile de service-auto şi atelierele de reparaţii;

- în fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare;

- nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice din cadrul organizării de şantier şi a desfăşurarii activităţii de realizare a proiectului se va încadra în prevederile STAS 10009/2017 privind acustica urbană;

- toate echipamentele de lucru trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot, conform HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

-  menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către apele meteorice şi/sau curenţii de aer;

- Reconstrucţia ecologică: se va executa la finalizarea lucrărilor de investiţii, prin eliberarea completă a suprafeţelor aferente organizărilor de şantier, refacerea mediului deteriorat şi redarea acestora la funcţiunea iniţială.

3. Condiţii cu caracter general:

- Titularul are obligația de a notifica APM Neamț despre orice modificare survenită asupra proiectului și ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului document;

- Titularul va informa în scris APM Neamţ și Garda Națională de Mediu-s.Comisariatul Județean (GNM-s.CJ) Neamț cu privire la data începerii și finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în proiectul de investiţii, veţi solicita la GNM-s.CJ Neamț delegarea unei persoane în vederea efectuării unui control de spe-cialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentului act de reglementare. Procesul verbal întocmit se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- Decizia etapei de încadrare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

"Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguverna-mentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită."

DIRECTOR EXECUTIV

Ștefan GAL PAL

# Şef Serviciu

# Avize, Acorduri, Autorizații

# Monica ISOPESCU

Întocmit,

Monica ISOPESCU