Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Postat pe site APM Neamț la data de 12.09.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA TAZLĂU, cu sediul în judeţul Neamţ, comuna Tazlău,  înregistrată la APM Neamt cu nr. 6886/14.09.2016,  în baza:

-Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2017 și a completarilor depuse de către titular înregistrate la APM Neamț la nr.6889/12.09.2017, că proiectul "înființare rețea publică de apă uzată în comuna Tazlău, județul Neamț" propus a fi amplasat în comuna Tazlău, sat Tazlău, cod 617460, județul Neamț, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.10.b) – proiecte de dezvoltare urbană  (infrastructură de canalizare apă menajeră și epurare ape uzate) și pct. 11, lit.c) “stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

b)proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, întrucăt se va implementa parțial pe suprafața ROSPA0138 Piatra Șoimului- Scorțeni- Gârleni, declarată arie de protecție specială avifaunistică prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România și aflată în custodia Direcției Silvice Neamț.

Realizarea retelei publice de apă uzata în comuna Tazlau,  corespunde prevederilor Master Planului judetului Neamț, elaborat în conformitate cu documentul ,,Ghid privind pregătirea Master Planurilor pentru proiectele de alimentare cu apă și apă uzată’’

-Cererea de solicitate a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în ziarul "Realitatea" din 30.05.2017, afișare la sediul Comunei Tazlău (29.05.2017), postare pe site-ul APM Neamț (25.05.2017).

- Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 08.06.2017, privind etapa de încadrare, a fost  adusă la cunoștința publicului prin postare pe site-ul APM Neamț la data de 12.09.2017,  și prin grija titularului de proiect anunțul privind decizia luată a fost publicată în presa locală și afișat la Primăria Comunei Tazlău.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Situația existentă:

Comuna Tazlău nu are implementat un sistem de canalizare  a apelor uzate menajere.

Locuințele comunei Tazlău se alimentează cu apă din rețeaua de distribuție existentă pe străzile I.I. Mironescu, Stefan cel Mare, Dispensarului, Fabricii, Coborasului sau din surse locale (fantani), iar apele uzate menajere sunt evacuate în haznale de tip rural și bazine vidanjabile.

b) Caracteristicile proiectului

-mărimea proiectului : Proiectul propune înființarea unui sistem de canalizare care va deservi o parte din populație, deci un segment din teritoriul administrativ al comunei Tazlău, sat Tazlău, județul Neamț.

Obiective propuse:

Se propune realizarea retelei publice de apa uzata in comuna Tazlau, sistem de canalizare separativ (numai pentru apele uzate menajere). Apele uzate colectate de la consumatorii casnici și agenti economici vor fi colectate și dirijate gravitațional și prin pompare, prin intermediul unei stații de pompare ape uzate, în rețeaua de canalizare publică, de unde vor fi dirijate și deversate în stația de epurare.

Rețea colectarea apelor uzate menajere

- strada I. I. Mironescu  – Dn 250 mm, L = 1.527 m

- strada Ștefan cel Mare – Dn 250 mm, L =    123 m

Dn 315 mm, L = 4.460 m

Drum de exploatare spre stația de epurare-Dn 315 mm, L= 85 m

Pentru colectarea apelor uzate menajere provenite de la imobilele situate pe strada I.I. Mironescu se va realiza reteaua de apa uzata pe aceasta strada astfel :

- utilizând teava PVC, SN4, Dn 250 mm, pe o lungime L = 1.152 m, intre căminele CM1 si CM29;

- utilizand teava PVC, SN4, Dn 250 mm, pe o lungime L = 6 m, intre căminele CM29 si SPAU, cu subtraversarea prin foraj orizontal dirijat a acestei străzi

- utilizand teava PVC, SN4, Dn 250 mm, pe o lungime L = 363 m, intre căminele CM39 si CM30;

- utilizand teava PVC, SN4, Dn 250 mm, pe o lungime L = 6 m, intre căminele CM39 si SPAU, cu subtraversarea prin foraj orizontal dirijat a acestei străzi

Pentru colectarea apelor uzate menajere provenite de la imobilele situate pe strada Stefan cel Mare

(intravilan DJ 156 C) si in amonte de aceasta si transportul acestora spre stația de epurare pe strada Stefan cel Mare (extravilan DJ 156 A) se va realiza reteaua de apa uzata pe aceasta strada astfel :

- utilizand teava PVC, SN4, Dn 250 mm, pe o lungime L = 123 m, intre căminele CM39 si CM42;

- utilizand teava PVC, SN4, Dn 315 mm, pe o lungime L = 3.535 m, intre căminele CM43 si CM115;

- utilizand teava PVC, SN4, Dn 315 mm, pe o lungime L = 925 m, intre căminele CM115 si CM134;

Pentru transportul apelor uzate menajere provenite de la imobilele situate pe străzile I.I.Mironescu si Stefan cel Mare, pe drumul de exploatare din DJ 156 A spre stația de epurare, se va realiza reteaua de apa uzata pe aceasta strada astfel :

- utilizand teava PVC, SN4, Dn 250 mm, pe o lungime L = 70 m, intre căminele CM134 si CM136;

Pentru transportul apelor uzate menajere provenite spre stația de epurare, in incinta acesteia pana la caminul gratar, se va realiza reteaua de apa uzata astfel :

- utilizand teava PVC, SN4, Dn 250 mm, pe o lungime L = 15 m, intre căminele CM136 si camin gratar SE;

În acest mod se realizează colectorul principal al comunei Tazlău, până în stația de epurare propusă, dimensionat astfel incat sa poata prelua si eventualele extinderi de retele.

Se vor realiza un numar de 195 racorduri apa uzata, ce cuprind : piesa de racord teu PVC cu diametrele : Dn 315mm/160mm sau Dn 250mm/160mm, țeava PVC Dn 160 mm, cu lungimea totală L = 1.618 m, capac PVC Dn 160mm.

Stație de pompare apa uzata ( SPAU): amplasată la intersecția străzilor Fabricii cu I.I. Mironescu (DJ 156C)

drum de exploatare spre stația de epurare – Dn 315 mm, L = 85 m

stație de epurare ape uzate :

- amplasare în extravilanul comunei Tazlău, pe malul stâng al râului Tazlău;

- pentru realizarea lucrărilor de scoatere de sub efectul inundațiilor a amplasamentului stației de epurare s-a obținut Avizul de amplasament nr. 15/12.09.2017, emis de ABA Siret;

- stația de epurare mecano-biologică este dimensionată pentru 2038 LE, pentru debitul de calcul Q=407,57 mc/zi și debitul de verificare Quz orar min = 3,05 l/s;

- Pentru alimentarea cu apă a stației de epurare se va realiza un foraj cu adâncimea de 15,00 m, echipat cu o pompă submersibilă Q = 0,5 l/s;

- Stația de epurare are în componența sa sistemul de curățire grosieră, cămin by-pass, echipamentul de epurare și stația de pompare apă epurată. se va realiza o linie tehnologica, pentru un debit mediu de 160 m3/zi ce va cuprinde:

- Epurarea Mecanică

- Epurarea Biologică

- Epurarea Chimică

- Treapta de Dezinfecție

- Treapta de prelucrare si deshidratare a nămolului

Stația de epurare propusă asigură Quzzimed = 291 mc/zi si Quzzimax = 407 mc/zi si a fost gandita modularizat, structurata in 2 module cu capacitatea Quzzimed  = 100 mc/zi primul si  Quzzimed = 191mc/zi, al doilea,  pentru a putea fi utilizata si in cazul unui debit de apa mai scazut, de 60-70 mc/zi , care poate rezulta la momentul punerii in functiune a retelei de canalizare. Astfel, pentru inceput, se va pune in functiune primul reactor, capabil sa proceseze si debite de 60 mc/zi, ulterior, pe masura conectarii gospodariilor la reteaua de canalizare, debitul de apa uzata menajera va creste , se va atinge Quzzimed = 130 mc/zi pentru acesta si se porni si al doilea reactor, stația intrand complet in exploatare.

Evacuarea apei epurate se realizeaza în râul Tazlau, printr-o conductă din teava PVC cu Dn 315 mm,  L = 135 m si o gura de varsare din beton protejata in amonte cu gabioane. Înainte de evacuarea spre emisar, apa epurată se tratează pentru dezinfecție cu ultraviolete.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în receptor-râul Tazlău- se vor încadra în prevederile HG 352//2005.

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | Valor admise (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indicatori fizico-chimic | pH Suspensii CBO5 CCOCr Azot amoniacal (NH4+) Substanțe extractibile Detergenți Reziduu filtrat | 6,5-8,5 60,0 25,0 125,0 3,0 20,0 0,5 2000,0 |

Frecvența de determinare a indicatorilor de calitate este trimestrială. Nu se admite evacuarea în emisat (râul Tazlău) a subtanțelor periculoase, în conformitate cu HG 570/2016.

- cumularea cu alte proiecte: -nu este cazul

- utilizarea resurselor naturale: materiale de construcţii (beton, agregate naturale-sortate/nesortate, după caz- achiziţionate din balastierele aflate pe raza judeţului Neamţ, cât mai apropiate de locaţia organizării de şantier);

- producţia de deşeuri:

- în perioada de realizare a lucrărilor de construcții și montaj: în principal deșeuri (metalice și plastic-PEHD, PVC) provenite din materialele folosite la îmbinarea și montarea conductelor; deșeuri menajere și asimilabile acestora; deșeuri de ambalaje și materiale de izolație; pământ rezultat din săpături/foraje orizontale, excedentar celui reutilizat la umplerea șanțurilor în care au fost amplasate conductele de apă.

Deșeurile se vor colecta selectiv, corespunzător codurilor de deşeuri precizate în anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Vor fi predate, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectare/transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/ nepericu-loase: 17 xx xx deșeuri din construcții; 20 xx xx deșeuri municipale și asimilabile.

În situația aparției altor deșeuri decât cele de mai sus, neidentificate inițial, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare până la predarea lor unor egenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării deșeurilor și resturilor.

- în perioada de funcționare a sistemului canalizare și stație de epurare: deșeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, condițiile de funcționare si modul de gestionare al deșeurilor vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legala prin autorizația de mediu, autorizație pe care titularul are obligația să o dețină la punerea în funcțiune a obiectivului.

  - emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- emisii poluante în perioada realizării lucrărilor de montaj – pot fi generate de vehiculele şi utilajele implicate în implementarea proiectului de investiții. Sunt apreciate ca fiind nesemnificative cu condiția efectuării verificărilor tehnice periodice de către firmele specializate;

-  emisii poluante după punerea în funcțiune a proiectului: nămolul deshidratat şi stabilizat din punct de vedere al agenţilor patogeni şi al încărcării în microorganisme, nu constituie o sursă majoră de disconfort olfactiv;

- surse de poluare fonică în perioada realizării lucrărilor de montaj: utilajele de construcţie vor  funcţiona cu respectarea condiţiilor de exploatare; transportul materialelor de construcţie, manipularea unor materiale pulverulente; transportul deşeurilor rezultate în timpul perioadei de construire; Se vor respecta prevederile STAS 10009/2017 cu privire la limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcţionale: 65 dB

- surse de poluare fonică după punerea în funcțiune a proiectului: zgomotul generat în procesele tehnologice desfăşurate pe amplasamentul Staţiei de epurare nu crează disconfort vecinătăţilor, urmare faptului că se află în extravilanul satului Bălțătești.  Zgomotele sunt generate de suflantele şi ventilatoarele de aer, din dotare; Se vor respecta prevederile STAS 10009/2017 cu privire la limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita zonei funcţionale: 65 dB

  - riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

-la faza de construire: nu este cazul;

-la faza de punere în funcţiune/exploatare a proiectului: substanţele chimice folosite în procesele desfăşurate la Staţia de epurare ape uzate, nu sunt de natură să declanşeze accidente care să afecteze populaţia şi mediul;

c) Localizarea proiectului: Proiectul va fi implementat în comuna Tazlău, sat Tazlău,  județul Neamț,.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: conform Certificatului de urbanism, emis de Primăria Comunei Tazlău, terenul pe care se va edifica proiectul de investiții se afșă situat în intravilanul și extravilanul satului Tazlău, comuna Tazlău. Terenul destinat stației de epurare în suprafață de de 1500 mp aparține domeniului public al comunei Tazlău- destinația curți-construcții și terenul aferent rețelei de canalizare aparține domeniului public al județului Neamț și se află în administrarea CJ Neamț-Serviciul de administrare Drumuri județene-categoria de folosință spațiu de siguranță al drumurilor județene DJ 156A și DJ 156C. Suprafața terenului afectată de lucrări necesare realizării rețelei de apă uzată este de 6887,32 mp din care se ocupă definitiv 1459,32mp și temporar 5428 mp.

- capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie pentru:

1) zonă umedă: nu se aplică proiectului;

2) zonă montană şi împădurită: nu se aplică proiectului

3) zonă costieră: nu se aplică proiectului

4) arii clasificate sau zone protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazinele piscicole amenajate: Proiectul se va implementa partial pe suprafata ROSPA0138 Piatra Soimului- Scorteni- Gârleni, declarata arie de protectie speciala avifaunistica prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România si aflată în custodia Directiei Silvice Neamt.

5) zone de protecţie specială: nu se aplică proiectului

6) ariile dens populate: amplasamentele propuse pentru implementarea proiectului vizează suprafețe din intravilanul și extravilanul localității.

7) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu se aplică proiectului

d) Caracteristicile impactului potenţial:

1) extinderea impactului ca arie geografică şi/sau număr de persoane afectate:

- pe perioada executării lucrărilor din proiectul de investiţii – posibil a fi afectată populația rezidentă a zonelor cuprinse de proiectul de investiții, din cauza disconfortului generat de însăși specificul lucrărilor, așa cum este prezentat în continuare;

2) natura transfrontieră a impactului: nu se aplică proiectului;

3) mărimea şi complexitatea impactului:

- înaintea punerii în funcțiune a proiectului:

- lucrările de execuție vor produce impact asupra mediului și populației, prin disconfortul creat sub aspectul accesului pe drumuri și spre locuințe, prin zgomotul și vibrațiile create de utilajele, echipamentele și mașinile folosite, prin deteriorarea căilor de acces cu precădere în perioadele umede ale anului;

- după punerea în funcțiune: implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra factorilor de mediu sol-subsol, ape subterane.

4) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: pe perioada executării lucrărilor de construire;

5) probabilitatea impactului: pe perioada executării lucrărilor de construire.

# Conditiile de realizare a proiectului:

a) Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism 18/11.07.2016, emis de Primăria Comunei Tazlău, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a normativelor în domeniu;

b) Respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 180/12.09.2017 emis de către ABA Siret și Avizului de amplasament nr. 15/12.09.2017 emis de ABA Siret; Lucrările pentru execuția stației de epurare vor începe numai după realizarea lucrărilor de apărare;

c) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

d) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:

- Organizarea de șantier se va deschide pe un amplasament ce va fi  pus la dispoziție de Primăria Comunei Tazlău; amenajările specifice unei organizări de șantier (făcute anterior începerii lucrărilor de execuție a proiectului), vor trebui să asigure condiții corespunzătoare de muncă, de igienă a personalului angajat și de securitate (împrejmuire, platformă de manevră balastată, container metalic destinat creării unui birou și vestiar pentru personal, toaletă ecologică, țarc pentru asigurarea diferitelor materiale, trusă de prim ajutor, pichet PSI)

- menţinerea evidenţei lunare pentru gestiunea deşeurilor rezultate în perioada de realizare a lucrărilor de investiții, corespunzător codurilor de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- predarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de investiții în vederea eliminării/ valorificării lor, după caz, va fi făcută doar în baza unor contracte încheiate cu cu agenţi economici autorizaţi pentru activitatea de colectare/transport;

- depozitarea materialelor și echipamentelor necesare realizării proiectului de investiții se va face numai în cadrul organizării de şantier, în condiţii adecvate de dotare (suprafețe amenajate) care să împiedice afectarea factorilor de mediu;

- se interzice depozitarea deşeurilor, de orice fel, în alte locaţii decât cele autorizate şi în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, evitând degradarea  prin depozitare îndelungată;

-  menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către apele meteorice şi/sau curenţii de aer;

-  intervențiile mecanice la mașinile și utilajele pentru construcții se vor executa doar în unitățile specializate; în situațiile în care se impun intervenții minore, inclusiv completări de uleiuri și alte lichide, este obligatorie luarea tuturor măsurilor îndreptate către evitarea pierderilor accidentale de produse, sau cînd acest fapt a fost provocat, se va proceda la colectarea și îndepărtarea controlată de pe amplasament; în gestionarea acestor deșeuri se va ține cont de caracterul periculos a acestui tip de produs/deșeu, prin urmare nu vor putea fi predate decât unor agenți economici autorizați pentru această categorie de deșeuri;

-  toate echipamentele de lucru trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot, conform HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

-  în vederea eliminării surselor de zgomot excesiv şi a trepidaţiilor, se recomandă lucrul numai în  perioada de zi, respectându-se perioada de odihnă a locuitorilor.

- în cazul descoperirii în cursul lucrărilor, a unor fragmente de arhitectură veche, vestigii istorice, armament sau muniţii de război, vor fi făcute imediat cunoscute autorităţilor cu responsabilităţi, respectiv Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Neamţ şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ

- materialul steril rezultat din decopertări şi excavaţii, va fi reutilizat la aducerea terenului afectat de lucrări la cota iniţială, după finalizarea lucrărilor; până atunci însă, se va evita blocarea căilor de acces şi nu va fi permisă eliminarea lui în, şi de-a lungul cursurilor de apă;

-  întreţinerea permanentă a drumurilor publice şi căilor de acces spre fronturile de lucru;

- Reconstrucţia ecologică: se va executa la finalizarea lucrărilor de investiţii, prin eliberarea completă a suprafeţelor aferente organizărilor de şantier, refacerea mediului deteriorat şi redarea acestora la funcţiunea iniţială.

Până la aprobarea planului de management al ROSPA0138 Piatra Soimului- Scorteni- Garleni, se vor respecta masurile minime de conservare stabilite de custodele ariei naturale protejate precum si urmatoarele masuri:

Masuri pentru toate speciile de plante si animale:

Art.33 (1) din OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare: “ Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Masuri pentru toate speciile de pasari:

Art.33 (2) din OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare:” Fără a se aduce atingere prevederilor art. 33 alin. (3) şi (4) şi ale art. 38 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 şi art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;

e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

f) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.”

3. Condiţii cu caracter general:

- Titularul are obligația de a notifica în scris APM Neamț ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului document;

- Titularul are obligația de a notifica în scris APM Neamț despre orice modificare sau extindere a proiectului, anterior sau ulterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- Titularul va informa în scris APM Neamţ și GNM-CJ Neamț cu privire la data începerii și finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în proiectul de investiţii, veţi solicita la GNM-CJ Neamț delegarea unei persoane în vederea efectuării unui control de spe-cialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentului act de reglementare. Procesul verbal întocmit se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Prezentul document îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

- Activitatea colectarea şi epurarea apelor uzate se desfășoară în baza autorizației de mediu prin urmare, după finalizarea lucrărilor de execuție ale proiectului și înainte de punerea în funcțiune, aveți obligația solicitării și obținerii autorizației de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# "Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contencio-sului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se ca cestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită."

DIRECTOR EXECUTIV

Ștefan GAL PAL

# Şef Serviciu

# Avize, Acorduri, Autorizații

# Monica ISOPESCU

# Întocmit,

# Biatrice POPUȚOAIA