# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

- Proiect -

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresată de S.C. NEO STEJARRO S.R.L. prin CONSTANTIN ADINA - CRISTINA  cu sediul/domiciliul în comuna Pîngărați, sat Stejaru, judeţul Neamţ, înregistrată la APM Neamt cu nr. 8114/26.10.2017,  în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Neamţ decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 9.08.2018, că proiectul " Înființare centru de agrement în comuna Pîngărați, judeţul Neamţ" propus a fi realizat în comuna Pîngărați, sat Stejaru, judeţul Neamţ nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pct. 10, litera b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;

b) Analizând documentele prezentate în solicitare, în baza constatărilor făcute la verificarea amplasamentului și a concluziilor după completarea Listei de control aferentă etapei de încadrare, s-a stabilit că atât edificarea proiectului cât și activitățile propuse a se desfășura după implementarea acestuia nu vor avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu și sănătății populației

- Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în ziarul "Realitatea" din 2.08.2018 și postare pe site-ul APM Neamț (la data de 2.08.2018).

- Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți  a fost  adusă la cunoștința publicului prin postare pe site-ul APM Neamț la data de 9.08.2018, și publicată de titular în ziarul Realitatea" din 21.08.2018.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu 
s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Caracteristicile proiectului

- mărimea proiectului: proiect de dimensiuni mici.

Obiectivul se va realiza pe un teren proprietate, în suprafață de 1.150 mp  mp, proprietatea titularului, aflat în intravilanul comunei Pîngărați, sat Stejaru; conform certificatului de urbanism emis de Primăria comunei Pîngărați nr. 68/5.10.2017, categoria de folosință a terenului fiind de fâneață.

Accesul la terenul destinat investiției se face prin intermediul unui drum sătesc (domeniu public) asfaltat cu o lățime de aproximativ 4-4,5 m. Acest drum comunică direct cu drumul național DN 15C care face legătura între municipiul Piatra Neamț și orașul Bicaz.

Vecinătăți:

La nord: NC 50212;

La est: drum sătesc (drum pietruit) spre DN 15;

La sud: NC 52561 (lotul 2);

La vest: NC 52561 (lotul 2) și NC 50332.

Obiectivele proiectului:

Proiectul prevede construirea unui imobil, cu funcțiunea de centru de agrement compus din: piscină, bai cu apă și aer (jacuzzi și bancheta pentru hidromasaj), sauna umedă, saună uscată, infrasaună, zonă de relaxare, sală fitness.

Suprafața construită (exclusiv podeste descoperite) va fi de cca. 449,90 mp.

Regimul de înălțime al constructiei va fi S (parțial)+P+1E(parțial); înălțimea maximă este de +8,95 m față de cota 0,00 la care se mai adaugă 45 cm înălțimea soclului; înălțimea la coamă în zona dezvoltată pe parter este de 5,325-5,700 m; înălțimea la streașină în zona cu etaj este de +6,20, iar în zona dezvoltată pe parter +2,95 m (înălțimi măsurate de la cota 0,00).

Imprejmuirea proprietății se va realiza cu un gard cu stâlpi, plase metalice și soclu din beton; imprejmuirea va respecta conformatia terenului.

Construcția va fi dotată cu spații de loisir (terasă, spații verzi etc.) și cu spații de parcare dimensionate în mod corespunzător; accesul se va face direct din drumul sătesc ce delimitează amplasamentul pe latura de SE.

Clădirea va avea următoarele functiuni:

| SUBSOL | PARTER | ETAJ |
| --- | --- | --- |
| cameră tehnică = 18,69 mp. vas tampon = 6,98 mp. podest = 2,15 mp. | saună umedă = 4,80 mp. saună uscată = 4,80 mp. infrasaună = 4,90 mp. dușuri = 5,48 mp. hol = 11,73 mp. spațiu de relaxare și odihnă = 25,16 mp. podest = 1,44 mp. terasă acoperită = 21,78 mp. piscină = 216,33 mp. podest = 4,19 mp. cameră tehnică (centrală tehnică) = 9,79 mp. podest = 1,43 mp. casa scării = 4,78 mp. birou responsabil centru de agrement = 9,07 mp. hol recepție = 18,94 mp. podest acoperit = 3,63 mp. vestiar = 29,16 mp. dușuri bărbați = 4,40 mp. sas = 1,67 mp. grup sanitar barbati =1,38 mp. dușuri femei = 4,40mp. sas = 1,67 mp. grup sanitar femei =1,38 mp. | cromoterapie, meloterapie = 4,24 mp. duș = 1,84 mp. salină = 6.56 mp. grup sanitar = 3,98 mp. sală fitness = 18,00 mp. casa scării = 5,55 mp. hol = 9,13 mp. duș = 1,88 mp. salon masaj umed = 8,54 mp. salon masaj uscat = 10,60 mp. terasă = 3,63 mp. |

Indicatori spatiali:

Suprafață teren = 1.150 mp;

Suprafata construita (exclusiv podeste descoperite) = 449,90 mp;

din care S terase acoperite = 25,41 mp;

Suprafață podeste neacoperite = 2,87 mp;

Suprafață desfășurată (exclusive subsol tehnic) = 543,78 mp;

din care suprafață terase  acoperite = 29,04 mp;

Suprafață subsol tehnic = 32,80 mp;

POT propus = 39,12%;

COT propus = 0,47.

Utilități:

1. Alimentarea cu apă: branșament la rețeaua publică de distribuție apă potabilă care deservește consumatorii locali. Măsurarea volumelor de apă consumate se va face cu un apometru montat într-un cămin, pe conducta de branșament.

Debite de apă necesare: Q zi med = 0,40 mc/zi

Q zi max = 0,48 mc/zi

2. Evacuarea apelor uzate: apele uzate menajere vor fi preluate de canalizarea proprie, realizată din țeavă de PVC 110-125 mm, și colectate în sistem propriu – bazin colector cu V=20,0 mc. Din bazin, apele uzate se vor prelua, periodic, prin vidanjare și transporta la o stație de epurare autorizată.

Debitul de apă evacuate: Q zi max. = 0,43 mc

Apele uzate evacuate se vor încadra în prevederile HGR nr. 352/2005 – NTPA 002.

3. Sistemul de încalzire:

- Incalzirea se realizeaza prin intermediul unei centrale proprii alimentata cu combustibil solid;

- Agentul termic necesar încălzirii și preparării apei calde menajere este furnizat de două pompe de căldură apă-aer;

- Imobilul este prevăzut și cu patru panouri solare amplasate pe acoperiș și orientate corespunzător unui aport solar cât mai îndelungat pe parcursul întregii zile, ce alimentează serpentina acumulatorului ACM de 500 litri;

- Pentru încălzirea piscinei ca și back up este folosit un cazan pe lemne cu gazeificare cu o putere termică nominală de 40 Kw.

4. Energie electrică – racord la rețeaua de distribuție din Sistemul Energetic Național.

b) cumularea cu alte proiecte: nu se aplică proiectului;

c) utilizarea resurselor naturale: agregate minerale (nisip), apă, lemn, piatră naturală;

d) producţia de deşeuri:

- în perioada de realizare a lucrărilor de construcții și montaj: plastic, hârtie și carton, deșeuri metalice, menajere, pământ provenit din excavație, deșeuri din construcții (beton,  lemn, metale feroase, etc). Deșeurile se vor colecta selectiv, corespunzător codurilor de deşeuri precizate în anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Vor fi predate, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectare/transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/ nepericuloase: Cod deșeu – 17 xx xx deșeuri din construcții; ambalaje provenite din împachetarea diferitelor articole/materiale (15 01 01 hârtie și carton, 15 01 02 materiale plastice, sau altele după caz); 20 03 01  deșeuri menajere.

În situația aparției altor deșeuri decât cele de mai sus, neidentificate inițial, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare până la predarea lor unor egenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării deșeurilor și resturilor.

- în perioada de funcționare: cod deșeu 15 xx xx - ambalaje; 20 03 01- deșeuri menajere.

Vor fi predate, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectare/transport/ valorificare/ eliminare deșeuri periculoase/nepericuloase.

În situația aparției altor deșeuri decât cele de mai sus, neidentificate inițial, titularul de activitate va avea obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare până la predarea lor unor egenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării deșeurilor.

e) emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- emisii poluante în perioada realizării lucrărilor de montaj – pot fi generate de vehicolele şi utilajele implicate în realizarea proiectului de investiții. Sunt apreciate ca fiind gestionate corespunzător, cu condiția efectuării verificărilor tehnice periodice de către firmele specializate;

- surse de poluare fonică în perioada realizării lucrărilor de montaj: sunt apreciate ca fiind nesemnificative.

- emisii poluante după punerea în funcțiune a proiectului – ca urmare a dimensiunilor proiectului, nu se identifică un impact semnificativ (vizate, în principal, sunt autovehiculele clienților turiști)

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

-  la faza de construire – nu este cazul;

- după punerea în funcțiune a proiectului – nu este cazul.

Localizarea proiectului:

- utilizarea existentă a terenului: Proiectul va fi implementat pe un teren situat în intravilanul satului Pîngărați, comuna Pîngărați, categoria de folosință a terenului fiind de fâneață.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: terenuri, proprietăți particulare, cu culturi diverse funcție de necesitățile localnicilor.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie pentru:

1) zonă umedă: nu se aplică proiectului;

2) zonă montană şi împădurită: nu se aplică proiectului;

3) zonă costieră: nu se aplică proiectului

4) arii clasificate sau zone protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazinele piscicole amenajate: nu este cazul;

5) zone de protecţie specială: nu se aplică proiectului

6) arii dens populate: nu este cazul;

7) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu se aplică proiectului

d) Caracteristicile impactului potenţial:

1) extinderea impactului ca arie geografică şi/sau număr de persoane afectate:

- pe perioada executării lucrărilor din proiectul de investiţii – va avea un impact local, care vizează strict amplasamentul organizării de șantier și al căii de comunicație

- după punerea în funcțiune a proiectului: impact local nesemnificativ;

2) natura transfrontieră a impactului: nu se aplică proiectului;

3) mărimea şi complexitatea impactului:

- înaintea punerii în funcțiune a proiectului: local, creat de lucrările de execuție ale proiectului;

- după punerea în funcțiune: similar celor prezentate la pct. 1.

4) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: preponderent în perioada desfășurării activității, cu precizarea că printr-un management strict al titularului de activitate impactul poate fi limitat ca durată și frecvență;                                      .

5) probabilitatea impactului: probabil, dar nu poate fi exclus cu desăvârșire; printr-un   management strict impactul poate fi însă foarte mult redus.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism nr. 68/5.10.2017 emis de Primăria comunei Pîngărați;

2. Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:

- organizarea de șantier se va deschide în incinta terenului proprietate a titularului, fără a împiedica în nici un fel accesul celorlalte persoane interesate, populație rezidentă, persoane care desfășoară activitate în zonă sau se află în tranzit;

- în timpul lucrărilor se va asigura împrejmuirea şi curăţenia în şantier. Intrarea maşinilor cu materiale şi ieşirea cu deşeuri rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a acestora pentru a nu afecta curăţenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autovehiculele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie.

- organizarea de şantier va fi împrejmuită, pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor străine.Se vor monta panouri de avertizare cu privire la riscurile create în timpul lucrărilor de desfiinţare şi construire. În incinta astfel delimitată de restul terenului, se vor amenaja suprafeţele destinate depozitării materialelor de construire şi spaţii/recipente pentru colectarea temporară şi selectivă a deşeurile provenite din construcţii. Depozitarea materialelor de construcţie, se va face doar în cadrul organizării de şantier în condiţii adecvate de dotare şi care să împiedice afectarea factorilor de mediu. Se interzice depozitarea oricăror materiale sau deşeuri în afara organizării de şantier.

- amenajările specifice organizării de șantier vor trebui să asigure condiții corespunzătoare de muncă, igienă a personalului angajat și securitate.

- depozitarea materialelor și echipamentelor necesare realizării proiectului de investiții se va face numai în cadrul organizării de şantier, în condiţii adecvate de dotare (suprafețe amenajate) care să împiedice afectarea factorilor de mediu;

- menţinerea evidenţei lunare a gestiunii deşeurilor rezultate în perioada de realizare a lucrărilor de investiții, corespunzător codurilor de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- predarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de investiții în vederea eliminării/ valorificării lor, după caz, va fi făcută doar în baza unor contracte încheiate cu cu agenţi economici autorizaţi pentru activitatea de colectare/transport;

- se interzice depozitarea deşeurilor, de orice fel, în alte locaţii decât cele autorizate şi în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, evitând degradarea  prin depozitare îndelungată;

- menţinerea tuturor mijloacelor auto, utilajelor şi echipamentelor, în perfectă stare de funcţiune; se va interveni imediat ce se observă scăpări accidentale de combustibil şi/sau uleiuri minerale, cu materiale absorbante corespunzătoare;

- mijloacele auto şi utilajele vor fi supuse intervenţiilor de specialitate doar la unităţile de service-auto şi atelierele de reparaţii;

- în fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare;

- nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice din cadrul organizării de şantier şi a desfăşurarii activităţii de realizare a proiectului se va încadra în prevederile SR 10009/2017 privind acustica urbană.

- toate echipamentele de lucru trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot, conform HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

-  menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către apele meteorice şi/sau curenţii de aer;

- Reconstrucţia ecologică: se va executa la finalizarea lucrărilor de investiţii, prin eliberarea completă a suprafeţelor aferente organizărilor de şantier, refacerea mediului deteriorat şi redarea acestora la funcţiunea iniţială.

3. Condiţii cu caracter general:

- Titularul are obligația de a notifica APM Neamț despre orice modificare survenită asupra proiectului și ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului document;

- Titularul va informa în scris APM Neamţ și Garda Națională de Mediu-s.Comisariatul Județean (GNM-s.CJ) Neamț cu privire la data începerii și finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în proiectul de investiţii, veţi solicita la GNM-s.CJ Neamț delegarea unei persoane în vederea efectuării unui control de spe-cialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentului act de reglementare. Procesul verbal întocmit se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- Decizia etapei de încadrare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguverna-mentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită."

DIRECTOR EXECUTIV

Iulian JUGAN

Şef Serviciu

# Avize, Acorduri, Autorizații

# Monica ISOPESCU