ANUNT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

Data: 29.03.2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare unitate primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, propus a fi amplasat în  județul Neamț, municipiul Piatra Neamț, bd. Traian, nr. 1-3, titular  CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ prin președinte Ionel ARSENE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ,din Piatra Neamţ, str. Piaţa 22 Decembrie, nr.5, judeţul Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.04.2018

Decizia etapei de încadrare  - proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ prin președinte Ionel ARSENE, cu sediul în judeţul Neamţ, municipiul Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr. 27, înregistrată la APM Neamt cu nr. 1429/27.02.2018, în baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, autoritatea competentă pentru protecția mediului,

- DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

APM Neamţ decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.03.2018, că proiectul „reabilitare, modernizare, extindere și dotare unitate primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, propus a fi realizat în judeţul Neamţ, municipiul Piatra Neamț, bd. Traian, nr. 1-3, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, la pct 10.b)/ «proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto».

b) proiectul nu intră sub incidenta art. 28 din OUG 57/ 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată de interes comunitar

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în ziarul ,,Ceahlăulˮ din 28.03.2018, afișare la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț în data de 27.03.2018 și postare pe site-ul APM Neamț la data de 27.03.2018.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică, privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost  adusă la cunoștința publicului prin postare pe site-ul APM Neamț la data de 29.03.2018, iar titularul de proiect a publicat anunțul în ziarul ,,Ceahlăulˮ din 30.03.2018 și afișare la sediul municipiului Comunei Piatra Neamț în data de 29.03.2018 .

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

- Caracteristicile proiectului

(a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune patru categorii de lucrări:

- Realizarea extinderii Unității de Primiri Urgente în vederea organizării de circuite distincte pentru pacienți, însoțitori și personal medical, respectiv dotarii și asigurării de condiții corespunzătoare spatiilor cu destinații speciale prin sisteme de ventilație conforme, finisaje, legături funcționale interne corecte și legături facile cu celelalte secții medicale ce completează serviciile medicale desfășurate în secția UPU-SMURD.

Din punct de vedere tehnic, tronsonul nou propus - extinderea UPU(corpul nou propus) se poate descrie astfel:

Regim de înălţime: Demisol + Parter

Dimensiuni relevante: Arie construită  demisol = 668,445mp; Arie construita parter = 694,284; Arie desfăşurată  = 1389,799mp; Aria utilă = 1179,47 mp (Aria utila demisol = 550,92, Aria utilă parter = 628,55 mp)

Înălţimi de nivel  Demisol = 3.50m   Parter = 4.00m

Corpul nou propus reprezintă o extindere a Unitatății de Primiri Urgențe existente cu care comunică printr-un hol de trecere și are o forma rectangulara în plan, cu dimensiunile de 40,37 m x 21,375 m.

Accesul ambulanțelor este realizat prin intermediul unei rampe auto de urcare, o platformă de staționare pe care pot opri concomitent două ambulanțe și o rampă de coborare. Accesul pacienților veniți cu mijloace proprii de transport se va realiza pe o scară adiacentă rampei auto pentru ambulanțe sau prin intermediul platformei elevatore prevăzută lângă scară.

Compartimentări funcționale: Extinderea Unitatii de Primiri Urgente cuprinde urmatoarele spații:

Parter: spațiu primire/triaj/așteptare, birou informare/documentare, spațiu igienizare/deparazitare, spații  de izolare, spațiu izolator 1 și spațiu izolator 2, camera de resuscitare, spațiu  pentru evaluare și tratament imediat, spațiu de asteptare, spațiu pentru urgențe minore, spațiu depozitare murdare, spațiu urgențe chirurgie, boxă preparare, lift acces demisol,  hol + casa scării

Demisol: spațiu  decontaminare, garaj SMURD, camera tablouri electrice, spațiu personal SMURD, spatii destinate personalului, punct termic, depozitare deseuri, arhiva, spațiu pentru decedati, spațiu pentru rufe murdare, boxe biocide, deseuri menajere, centrală vacuum.

Instalația de încălzire: Agentul termic de încalzire este apa caldă 80/60°, agent termic ce provine de la punctul termic amplasat în demisol, unde se propune montarea  a  2 centrale termice, fiecare avand o putere termica de 150kW.

Spatiile de vestiare din subsol  precum și spatiile din parter vor fi dotate cu o instalatie de incalzire și racire cu ventiloconvectoare necarcasate montate în tavanul fals.

Prepararea apei calde de consum se realizeaza în proportie de 60 % cu ajutorul unei instalatii solare compusa din panouri cu tuburi vidate (5 de panouri solare, fiecare avand 15 colectori de tip tub vidat), 2 boilere de preparare și stocaj, fiecare cu o capacitate de 300 litri. În completare, prepararea apei calde de consum se va realiza cu agent termic produs de centralele termice.

Instalația de ventilatie: S-a prevazut dotarea cu doua sisteme centralizate pentru ventilare cu recuperare de caldura. Unul din sisteme este dedicat  incaperilor de consult și tratament din cadrul UPU din cladirea propusa, iar cel de al doilea sistem deserveste zona de vestiare din demisol.

Alimentarea cu apă pentru nevoi igienico-sanitare: Alimentare cu apă rece pentru consumul menajer al Unitatii de Primiri Urgente se realizeaza din reteaua existenta a spitalului amplasata la subsolul cladirii existente.

Apele uzate menajere preluate de la parter vor fi evacuate gravitational la reteaua exterioara de canalizare menajera.

Apele menajere preluate din Zona contaminata de la demisol vor fi colectate intr-un rezervor din plastic amplasat în incaperea subterana amplasata sub Zona contaminata. Rezervorul va fi dotat cu pompa de evacuare ce va fi actionata manual dupa aplicarea procedurilor de decontaminare. În urma analizelor de specialitate și a decontaminarii acestor ape colectate, acestea vor fi pompate la nivelul tavanului și de aici vor fi evacuate gavitational catre retelele exterioare ale spitalului.

Instalații de stingere a incendiilor: Instalații fixe de stins incendiu cu hidranți interior și exteriori.

Instalații de distribuție a gazelor medicale: Spațiile aferente Unității de Primiri Urgențe vor fi prevăzute cu o instalație nouă de gaze medicale (oxigen și vacuum).

Vacuumul este preparat cu ajutorul unei centrale formată din compresoare și rezervor de stocare, amplasată la demisolul clădirii propuse.

Instalația de gaze naturale: Clădirea va fi racordată la reţeaua de distribuţie gaze naturale existentă pe amplasament.

Energia electrică: Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată din rețeaua de energie electrică existentă pe amplsament.

- Interventii asupra clădirii care adăpostește Unitatea de primiri Urgente existentă:

În urma lucrarilor de extindere, respectiv realizarea corpului nou, în cladirea existentă  au fost propuse refuncționalizari ale spatiilor existente și vor fi efectuate lucrari de modernizare (recompartimentari, demolări pereți nestructurali,  schimbari de finisaje) și lucrări pentru demolare rampă de acces UPU-SMURD existent.

- Sistematizarea verticală:

Drumul de acces, s-a proiectat astfel încât traseul asigură accesul în totalitate la punctele de interes ale complexului și anume, Unitatea de Primiri Urgente, precum și accesul la Pavilionul Interne și Centrala Termică, va avea o lățime de 7.00 m și se va racorda la cotele existente.

- Relocări de utilități:

Pentru a putea permite construirea corpului de clădire propus, rețeaua de canalizare și inelul de incendiu se vor modifica și devia din interiorul amprentei clădirii propuse.

Având în vedere noua sistematizare verticală se va inlocui traseul canalizarii exterioare (menajer și pluvial), cu un traseu nou compus din cămine de colectare, rigole și geigere preluare ape pluviale, precum și conducte de legatură.

Inelul de incendiu pentru hidranții exteriori va fi întrerupt și se va realiza o buclă de deviere.

Organizarea de sanier

Șantierul se va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue. La intrarea în șantier, în dreptul porții de acces auto, se amplasează panoul de indentificare a investiției, precum și stalpul de iluminat provizoriu.

Lângă poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control și verificare acces în santier (container paza) și contractarea unei firme specializate în servicii de paza și supraveghere.

Obligaţia organizării, contractarii și asigurării serviciilor de paza şi control revine antreprenorului care, la cererea și pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

Alimentarea cu energie electrică pentru organizarea de şantier se propune a se rezolva de la reteaua existentă. Apa în santier (apele tehnologice) este asigurată din reţeaua din incinta obiectivului.

Se vor amplasa containere birou/vestiar pentru personalul ce deservește activitatea desfășurată pe șantier.

În organizarea de şantier se vor amplasa două grupuri sanitare ecologice .

În incinta şantierului se va organiza un punct de interventie PSI dotat cu mijloace de stins incendii și mijloace de interventie.

Depozitarea materialelor se face în spații și incinte special organizate și amenajate în acest scop.

Pentru eventualele substanțe și sau/preparate periculoase utilizate se vor asigura spații și conditii corespunzătoare  de stocare și manipulare astfel încât să fie respectate condițiile din fișele de securitate.

Zonele de stocare intermediară/temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu containere/recipienți/pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientă și corespunzatoare din punct de vedere al protecției mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deșeurilor pentru care se impune acest lucru.

(b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu se aplică proiectului;

(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: resurse abiotice - materiale utilizate în mod obișnuit în realizarea lucrărilor de construcții: agregate naturale (balast, nisip), apă, pământ;

- (d) producţia de deşeuri:

- în perioada de realizare a lucrărilor de construcții și montaj pot să rezulte următoarele categorii de deșeuri:

- cod deșeu – 17 xx xx deșeuri din construcții și demolări;

- cod deșeu - 15 01 xx ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat);

- cod deșeu - 20 03 01  deșeuri menajere.

Deșeurile se vor colecta selectiv, corespunzător codurilor de deşeuri precizate în anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Titularul de proiect are obligația să se asigure că acestea vor fi gestionate conform prevederilor legale în vigoare și că vor fi predate către operatori autorizați pentru colectare/transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/ nepericuloase.

În situația aparției altor categorii de deșeuri, neidentificate inițial, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare , predarea lor unor agenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării respectivelor deșeuri.

- în perioada de funcționare pot să rezulte următoarele categorii de  deșeuri:

- cod deșeu – 18 01 xx deșeuri rezultate din activitãţile de prevenire, diagnostic și tratament desfãșurate în unitãțile sanitare (periculoase și nepericuloase);

- cod deșeu - 15 01 xx ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat);

- cod deșeu - 20 03 01  deșeuri menajere.

Reglementarea gestionării acestor categorii de deșeuri se va face în momentul obținerii/revizuirii autorizației de mediu, autorizație pe care titularul are obligația să o solicite și obțină în momentul punerii în funcțiune a activității.

  - (e) poluarea și alte efecte nocive:

- în perioada executării lucrărilor vor fi generate emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite de la autovehiculele utilizate pentru transport materiale de construcții și deșeuri.

  - - surse de poluare fonică în perioada realizării lucrărilor: vehiculele şi utilajele generatoare de zgomote implicate în realizarea proiectului de investiții

- surse de emisii poluante după punerea în funcțiune a proiectului – cele 2 centrale termice ce prepara agent termic de încălzire, fiecare având o putere de 150kW-funcționare pe gaz metan.

- surse de poluare fonică după punerea în funcțiune a proiectului - nu sunt identificate surse semnificative generatoare de zgomot.

(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului:

- Utilizarea actuală și aprobată a terenului: imobilul este situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț; imobilul cuprinde terenul cu suprafața de 61045 mp și construcțiile aferente, este proprietatea județului Neamț-domeniul public cu drept de administrare pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; folosința actuală curți-construcții și fâneață.

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: nu se aplică proiectului.

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu se aplică proiectului;

ii) costiere și mediul marin: nu se aplică proiectului;

iii) zonele montane și forestiere: nu se aplică proiectului;

iv) rezervații și parcuri naturale: nu se aplică proiectului;

v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu se aplică proiectului;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu se aplică proiectului;

vii) zonele cu o densitate mare a populației: imobilul este încadrat conform PUG în UTR 23, Is23 subzonă cu construcții pentru sănătate, utilizări premise: unități sanitare;

viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu se aplică proiectului;

3.Tipurile și caracteristicile impactului potențial

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată):  pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiectul de investiţii va exista un impact local, care vizează strict utilizatorii de servicii medicale și personalul angajat al spitalului;

(b) natura impactului: zgomot și eventuale pulberi rezultate în urma operațiunilor executate în cadrul lucrărilor de construire/demolare;

(c) natura transfrontalieră a impactului: nu se aplică proiectului;

(d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus pe perioada efectuării unor anumite lucrări generatoare de zgomot și/sau pulberi;

(e) probabilitatea impactului: există probabilitatea ca proiectul să aibă efecte asupra unui areal cu folosință sensibilă-spitalul existent, prin efectuarea lucrărilor de construire/demolare propuse;

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul se va declanșa odata cu începerea lucrărilor de construire iar intensitatea sa va fi variabilă în funcție de operațiunile executate;

Durata de execuție a obiectivului de investiție: 16 luni.

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se vor respecta măsurile propuse prin proiect, condițiile stabilite prin prezenta decizie a etapei de încadrare;

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism nr. 61/06.02.2018, emis de Primăria Piatra Neamț; respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare.

2. Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:

- organizarea de şantier se va face pe terenul proprietate, în zone special amenajate; zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

- ieșirea din incinta șantierului cu utilaje sau autovehicule se va realiza numai după trecerea printr-un filtru de spălare și igienizare conform normelor în vigoare;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- dotarea cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare ;

- asigurarea măsurilor de protecție/siguranță în vederea limitării emisiilor de pulberi provenite din lucrările aferente organizării de șantier, stropirea suprafețelor de teren, ori de câte ori este nevoie.

- asigurarea stocării temporare în mod selectiv a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

- Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Neamț și GNM- Comisariatul Judeţean Neamț) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

- Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:

Protecţia calităţii apelor

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire și de evitare a poluării apelor subterane: dotările propuse în cadrul organizării de șantier și  gestionarea corespunzătoare a materialelor de constructii și a deșeurilor rezultate.

Se vor lua măsuri pentru evitarea contaminării accidentale cu substanțe periculoase (combustibili, uleiuri).

Protecţia aerului:

-În perioada de execuție a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă deșeuri din construcţii ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor deșeuri se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite în perioadele secetoase; se va evita manipularea de materiale pulverulente în perioadele cu vânt puternic; transportul deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trase stabilite în afara zonelor locuite; utilajele utilizate pentru lucrările de construcţii/demolări vor avea verificările periodice efectuate ,,la ziˮ; se interzice exploatarea sau punerea lor în exploatare dacă sunt evidente abateri de la funcţionarea normală.

Protecția împotriva zgomotului:

În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare; se va avea în vedere utilizarea de utilaje/mijloace de transport ce funcționează în parametri; pe perioadele de așteptare- încărcare/descărcare, mijloacele de transport vor staționa cu motoarele oprite.

Protecţia solului

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii stocarea temporară a materialelor de construcţie și a deșeurilor se va face în zone/spații/recipiente ce au  special această destinație din cadrul organizării de șantier; în situații de poluare accidentală datorate funcționării necorespunzătoare a utilajelor şi/sau a mijloacelor de transport, se va acționa imediat cu material absorbant; deșeurile astfel rezultate, deșeuri cu conținut de substanțe periculoase, vor fi stocate temporar, separat, în recipiente adecvate, și predate către operatori autorizați să gestioneze respectivele categorii de deșeuri.

Modul de gospodărire a deşeurilor

- deşeurile rezultate din activitatea de construcţie vor fi stocate temporar selectiv, şi predate în vederea valorificării/ eliminării către operatori autorizaţi.

- este interzisă amestecarea diverselor categorii de deșeuri.

- este obligatorie realizarea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate în perioada de realizare a lucrărilor de investiții, corespunzător codurilor de deşeuri prevăzute în anexa nr. 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- predarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de investiții în vederea eliminării/ valorificării lor, după caz, va fi făcută doar în baza unor contracte încheiate cu agenţi economici autorizaţi pentru activitatea de colectare/transport;

-se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel, în alte locaţii decât cele autorizate şi în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, evitând degradarea  prin depozitare îndelungată;

- menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către ape meteorice şi/sau curenţi de aer; La finalizarea lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţii, suprafaţa aferentă organizării de şantier va fi eliberată complet de toate deşeurile rezultate şi stocate temporar; vor fi executate toate lucrările impuse pentru refacerea mediului deteriorat şi redarea suprafeţelor adiacente la funcţiunea iniţială.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; Titularul are obligația solicitării, obținerii și respectării avizului DSP cu privire la conformarea cu prevederile Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 de igiena și sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător: Titularul are obligația solicitării și obținerii avizului de securitate la incendiu.

3. Condiţii aferente activităţii desfăşurată după punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii: vor fi stabilite prin autorizația de mediu pe care titularul are obligația să o solicite și obțină/revizuiască înainte de punerea în funcțiune a obiectivului.

4. Condiţii cu caracter general:

- Titularul are obligația de a notifica în scris APM Neamț despre orice modificare survenită asupra proiectului și ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului document;

- Titularul va informa în scris APM Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în proiectul de investiţii, veţi solicita APM Neamţ delegarea unei persoane în vederea efectuării controlului conformării cu prevederile prezentului act de reglementare. Procesul verbal întocmit se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Prezentul document îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

- După finalizarea lucrărilor de proiect, și înainte de punerea în funcțiune a instalațiilor, titularul are obligația revizuirii autorizației de mediu nr. 67/19.03.2014.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

"Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a im-pactului asupra mediului, prevăzute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguverna-mentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită."

Întocmit,

Gabriela MITROI