UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM  "ION  MINCU"

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZARE ŞI CONSULTING

Strada   Academiei   18 - 20,       Telefon:  315.54.82,  313.95.65,     (313.80.80

Fax:(40)1312.39.54, E-mail: rectorat@iaim.ro,BUCURESTI-70109, ROMANIA

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI

PIATRA NEAMŢ

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI

PIATRA NEAMŢ

CONŢINUT:

TITLUL I            -  PRESCRIPŢII GENERALE.

TITLUL II           - PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI

TERITORIALE DE REFERINŢĂ.

TITLUL III          - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ.

ANEXE

1.     DEFINIŢII ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN REGULAMENTUL LOCAL DE

URBANISM AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

- CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE

URBANISM PENTRU MUNICIPIUL NEAMŢ

3.    LISTA U.T.R. PUG PIATRA NEAMŢ

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIUL

PIATRA NEAMŢ

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI

PIATRA NEAMŢ

TITLUL I – PRESCRIPŢII GENERALE.

1. DOMENIU DE APLICARE.

1.1. Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins în limitele intravilanului actual al Municipiului Piatra Neamţ, precum şi în extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General al Municipiului Piatra Neamţ a fi efectuate până anul 2025, în interiorul teritoriului administrativ. Regulamentul conţine totodată, în capitolul EX, recomandări privind vocaţia unor trenuri limitrofe teritoriului administrativ al Municipiului Piatra Neamţ, importante pentru existenţa actuală şi pentru dezvoltarea corelată a municipiului cu comunele înconjurătoare. Este necesar ca aceste recomandări să fie luate în considerare şi confirmate prin Planurile Urbanistice Generale reactualizate ale respectivelor comune.

1.2. Pentru terenul situat între actualul intravilan şi intravilanul propus, orice lucrări sunt condiţionate de elaborarea şi aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale. Acestea vor ţine seama de prevederile prezentului regulament prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice şi urbanistice ale dezvoltării de ansamblu ale Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu Planul Urbanistic General. Stabilirea ordinii elaborării PUZ - urilor pentru zonele de extindere a intravilanului, pe baza cărora se efectuează includerea în intravilan şi schimbarea sistemului de impozitare a terenurilor, va decurge din necesităţile de etapă ale politicilor Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ privind dezvoltarea acestuia.

2. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 50/1991 şi care nu au fost abrogate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ după aprobarea P.U.G. Piatra Neamţ 1997.

2.2. Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al localităţii şi care îşi păstrează şi în prezent valabilitatea, prin comparaţie cu regulamentele actuale din diferite alte mari oraşe europene.

# 3. CONDIŢII DE APLICARE.

3.1.  Prin RLU se va implementa  Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2020, politicile de sprijinire a dezvoltarii urbane durabile, imbunătățirea mediului urban și revitalizarea orașului.

3.2.  Municipiul Piatra Neamt fiind declarat statiune turistica, prin  RLU se vor stabili directiile de dezvoltare turistica a localitatii din punct de vedere urban, in corelare cu Strategiile si Master Planurile de turism existente.

3.3. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le detaliază.

3.4. Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale  în care se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale, cazuri specificate în continuare la punctul 4, precum şi în conţinutul regulamentului.

3.5. În cazul operaţiunilor urbanistice importante ca arie, volum de construcţii şi complexitate a lucrărilor de infrastructură tehnică, prezentul regulament va fi detaliat, adaptat sau modificat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate şi aprobate conform legii. În această situaţie se înscriu şi localizările în care sunt admise accente înalte peste 30 m.

3.6. Pentru toate zonele de extindere situate între intravilanul existent (1998) şi intravilanul propus (2025)  este obligatorie elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale aprobate conform legii, condiţie a includerii acestora în intravilan şi a schimbării încadrării modului de impozitare a terenurilor.

4. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI.

4.1. Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.

4.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii:

- condiţii dificile de fundare;

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;

- obiective cu destinaţii semnificative pentru oraş sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală sau generală a Municipiului.

4.3. Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:

- modificarea POT, a modului de ocupare a terenurilor, a distanţelor (retragerilor) faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, accesuri auto si pietonale sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu – PUD, însoţite de conformarea arhitectural volumetrica (ilustrare de arhitectură), cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism – Primăria Municipiului Piatra Neamţ şi al Comisiei de Urbanism din cadru Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ, precum şi, în cazul zonelor protejate cu cel al Ministerului Culturii;

- modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, regimul de construire, înălţimea maximă admisă, CUT, POT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, elaborate şi aprobate de C.L.M. Piatra Neamţ, conform legii.

4.4. Prin prezentul regulament se stabileşte ca Planurile Urbanistice de Detaliu care se referă la terenuri amplasate în cadrul unor parcelări existente situate în zonele de locuinţe L1 / L2 – locuinţe individuale cu maxim P+2 niveluri -, sau cele care se referă  la o singură parcelă / incintă situată în zona A – zona de activităţi productive – şi prin care se precizează numai edificabilul (retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei), fără a depăşi celelalte prevederi ale Regulamentului PUG, nu vor fi supuse aprobării CLMPN, autorizaţia de construire fiind emisă pe baza avizului CTU-Primăria Piatra Neamţ şi a avizului Comisiei de Urbanism din cadrul CLMPN care vor face menţiunea respectivă.

4.5. În toate celelalte cazuri documentaţiile de urbanism se vor supune aprobării conform legislaţiei în vigoare.

5. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR

5.1. Parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiţii:

| CONDIŢII MINIME DE CONSTRUIBILITATE | REGIM DE CONSTRUIRE | U/M | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- |
| PARCELĂRI NOI P –P+2 NIVELURI - CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM |  |  |  |
| front minim | înşiruit | 8 metri | POT maxim în zone exclusiv rezidenţiale cu P - P+2 niveluri = 40% |
|  | cuplat, izolat | 12 metri |  |
| suprafaţa minimă | înşiruit | 150 mp. |  |
|  | cuplat, izolat | 200 mp. |  |
| raport între lăţimea şi adâncimea parcelei | cel puţin egal cu 1 |  |  |
| INSERŢII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE P-P+2 NIVELURI – CONFORM P.U.G. |  |  |  |
| front minim | înşiruit | 8 metri | POT maxim în zone rezidenţiale din afara zonei protejate = 45% |
|  | cuplat, izolat | 10 metri |  |
| suprafaţa minimă | înşiruit | 150 mp. |  |
|  | cuplat,izolat | 200 mp. |  |
| raport între lăţimea şi adâncimea parcelei | maxim 1/3 |  |  |

min

5.2. Parcelele cu suprafaţa sub 150 mp. pot deveni construibile numai prin comasarea sau asocierea cu una din parcelele învecinate.

5.3. Parcelele cu suprafaţa sub 150 mp. situate în zona centrală protejată – CP sau în cadrul unor parcelări protejate, specificate în lista aprobată de Direcţia Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii, pot fi menţinute cu condiţia ca modul de construire să fie precizat printr-o documentaţie PUD cu avizul DMI.

5.4. Pentru parcelele cu o suprafaţă între 1500 mp. şi 3000 mp., cele cu front la stradă peste 30 metri sau cele cu raportul laturilor între 1/3 şi 1/5, modul de construire se va preciza prin Planuri Urbanistice de Detaliu.

5.5. Pentru parcelele cu suprafaţa peste 3000 mp. sau cu raportul laturilor peste 1/5 se vor elabora şi aproba documentaţii P.U.Z.

5.6. Se permite intocmirea documentatiilor tehnice pentru autorizatia de construire, fara elaborarea unei documentatii de urbanism, in situatia construirii pe o parcela in cadrul unui front  preexistent, in care cladirile de pe parcelele adiacente au acelasi regim de inaltime cu cel solicitat.     (art.32 lit.e L350)

6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE 
ŞI  UNITĂŢI  TERITORIALE  DE  REFERINŢĂ.

6.   Prevederile regulamentului local de urbanism sunt diferentiate pentru fiecare unitate teritoriala de referinta, zona si subzona a acesteia.       art.49 (4) L350

### 6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri:

- funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;

- regimul de construire (continuu, discontinuu);

- înălţimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

6.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă două criterii de diferenţiere a prevederilor regulamentului:

- situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice şi arhitectural - urbanistice;

- situarea într-o condiţie particulară de cadru natural (în imediata apropiere a lacurilor sau în interiorul unor culoare de vegetaţie care asigură ameliorarea climatului, respectiv protecţia sanitară a unor zone.).

6.3. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

I.  ZONE CUPRINSE ÎN INTRAVILAN

CP - SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN LIMITELE ZONEI DE PROTECŢIE A VALORILOR ISTORICE ŞI ARHITECTURAL 	URBANISTICE

CP1 -  subzona centrală în care se menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional:

CP1a  - subzona centrală aferentă Centrului istoric;

CP1b -  subzona centrală aferentă străzii Alexandru cel Bun.

CA  - ZONA CENTRALĂ SITUATĂ  ÎN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE

CA1 - subzona  centrală cu funcţiunea de centru de afaceri cu clădiri de înălţime medie, înaltă şi cu accente peste 30 metri în regim de construire continuu şi discontinuu;

CA2 - subzona centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime medie, înaltă şi cu accente peste 30 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

CB  - ZONE SITUATE ÎN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCŢIUNI COMPLEXE DE IMPORTANŢĂ SUPRAMUNICIPALĂ ŞI MUNICIPALĂ .

CB1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate;

CB2 – subzona centrelor de conferinţe şi expoziţii judeţene, nationale, internaţionale.

M  - 	ZONA MIXTĂ - CONŢINÂND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL	(SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE ŞI PERSONALE, COMERŢ, HOTELURI, 	RESTAURANTE, RECREERE), ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE MICI  NEPOLUANTE ŞI LOCUINŢE.

M1 -  subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 	niveluri.

M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+10 niveluri, eventual  cu accente mai înalte.

F    -	ZONA ACTIVITĂŢILOT LEGATE DE CULTE

###### L   - ZONA DE LOCUIT

L1 - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P - P+2 niveluri;

L1a - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecţie;

L1b - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în interiorul perimetrelor de protecţie;

L1c - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclave neconstruite;

L1d - locuinţe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără reţele edilitare.

L2  - subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu P - P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare:

L2a - locuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare  cu P - P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate;

L2b - locuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu  P- P+2 niveluri, situate în  zone protejate;

L3  - subzona locuinţelor colective medii cu P + 3-5 niveluri situate în  ansambluri preponderent rezidenţiale;

L4  - subzona locuinţelor colective înalte cu P + 5-8-10 niveluri, situate în ansambluri  preponderent rezidenţiale.

A   -	 ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE

A1 - zona activităţilor productive şi de servicii:

A1a - subzona unităţilor predominant industriale;

A1b - subzona unităţilor  industriale şi de servicii;

A2- subzona unităţilor  mici şi mijlocii productive şi de servicii;

V    - ZONA SPAŢIILOR VERZI.

V1 - spaţii verzi publice cu acces nelimitat :

V1a - parcuri, grădini şi scuaruri publice orăşeneşti şi fâşii plantate publice;

V1b - amenajări sportive publice;

V2 - spaţii verzi publice cu acces limitat de folosinţă specializată:

V2a - grădini zoologice;

V3 - spaţii verzi cu amenajari cultural - sportive:

V3a - baze de agrement, parcuri de distracţii, poli de agrement la nivel municipal;

V3b - complexe şi baze sportive;

V4 - spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă;

V5  -  spaţii verzi de protecţie sanitară.

V6  -  spaţii verzi de protecţie faţă de infrastructura tehnică.

V7 – parcuri de agrement:

V7a – parcuri şi plantaţii situate in zonele fosilifere protejate;

V7b – parcuri şi plantaţii situate în afara zonelor protejate.

V8 -  pârtii de sky şi amenajări sportive în cadrul plantaţiilor forestiere.

B  -    ZONA ACTIVITĂŢILOR BALNEARE ŞI TURISTICE

B1 – Subzona de turism şi agrement

B2 – Subzona caselor de vacantă

T   - ZONA TRANSPORTURILOR.

T1 - subzona transporturilor rutiere:

T1a – Unităţi de transporturi rutiere izolate

T2 - subzona transporturilor feroviare;

T2a -  Unităţi de transporturi feroviare izolate

T3 - subzona transporturilor pe cablu.

G   - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ.

G1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală;

G2 - subzona cimitirelor:

S   - ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ.

R   - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE.

EX  - ZONE SITUATE ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

Ex. 1 – Locul fosilifer Pietricica;

Ex. 2 – Locul fosilifer Cernegura;

Ex. 3 -  Locul fosilifer Agârcia ;

Ex. 4 – Rezervaţia floristică Dealul Vulpii - Boţoaia (Ochiul de Stepă);

Ex. 5 -  Rezervaţia arheologică Valea Cireşului.

7. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII.

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile următoarelor Planuri Urbanistice Zonale aprobate sau în curs de aprobare (vezi Anexa 11 – Lista PUZ-urilor elaborate după aprobarea P.U.G. 1997, conf. ETAPEI I – „ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE”)

Prezentul regulament menţine - cu unele reactualizãri şi adaptări inerente - acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit al Municipului Piatra Neamţ.

#### 8. OBSERVAŢII

8.1. Prevederile regulamentului au fost adaptate situaţiei de tranziţie în care au apărut doar sporadic sau încă întârzie să îşi facă simţită prezentă noi tipuri de grupări de funcţiuni, motiv pentru care există un grad ridicat de flexibilitate pentru a permite dezvoltarea acestora.

8.2. Planul de reglementări cu indicarea unităţilor teritoriale de referinţă este prezentat la scara 1/5000 .

8.3. Prezentul Regulament Local de Urbanism este însoţit de un “Ghid de aplicare “.

TITLUL II – PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE, UNITĂŢI TERITORIALE DE FOLOSINŢĂ

I.  ZONE CUPRINSE IN INTRAVILAN

C. ZONA CENTRALĂ

CP - SUBZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN LIMITELE ZONEI DE PROTECŢIE A VALORILOR ISTORICE SI ARHITECTURAL URBANISTICE

CP1 - Zona centrală  în care se menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional:

CP1a  - subzona centrală aferentă Centrului istoric;

CP1b -  subzona centrală aferentă străzii Alexandru cel Bun.

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona centrală situată în interiorul limitei de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural urbanistice, care cuprinde arealul aferent Curtii Domneasti a Voievodului Ştefan cel Mare şi al străzii Alexandru cel Bun, include mai multe monumente semnificative pentru oraş, făcând parte din etape diferite istorice (sec. XV – înc. Sec XX) şi păstrează  fragmentar  ţesutul urban rezultat din succesiunea acestor etape inclusiv de precizare a tramei stradale.

Valoarea deosebita a zonei constă în existenţa într-un perimetru uşor de parcurs pietonal a unor areale aparţinând unor perioade istorice diferite care sunt suficient de ample pentru a conferi o atmosferă proprie bine definită. Această arie coerentă necesită o protecţie specială deoarece reprezintă atractivitate pentru:

- turismul urban - sursă importantă de venituri pentru locuitori şi deci şi pentru bugetul local;

- investitorii importanţi - datorită prestigiului cultural conferit localităţii de existenţa unor valori arhitectural-urbanistice.

Subzona centrală CP1a a făcut obiectul P.U.Z.”Zona protejata Curtea  Domnească Municipiul Piatra Neamţ Judeţul Neamţ „ al căriu regulamentul propriu de urbanism este conform cu prevederile prezentului Regulamentului Local de Urbanism.

Zona aferentă protejată propusă este delimitată de :

- spre nord : limita de nord a parcelelor de pe latura de nord a străzii Dr.Dimitrie Ernici;

- spre est :  limita de est a carosabilului str. Petru Rareş ;

- la vest : limitele de vest ale loturilor care se încadrează într-o distanţă de 50 m - 200 m faţă de monumentele Curţii Domneşti, între străzile Alexandru cel Bun şi Str. Ştefan cel Mare - D.Ernici,  în cadrul razei de protecţie  de 200 m ;

- spre sud : limita de sud a incintei Hotelului Ceahlaul şi Parcul Libertăţii precum si fronturile construite de pe latura sudica a str.Alexandru cel Bun .

Subzona centrală CP1b aferentă străzii Alexandru cel Bun este delimitată de :

-    spre nord : limita de nord a parcelelor de pe frontul de nord al str. Alexandru cel Bun, între clădirea Prefecturii şi intersecţia cu str…….. ;

-     spre sud : limita de sud a parcelelor de pe frontul de sud al str. Alexandru cel Bun, între clădirea Prefecturii şi intersecţia cu str…….. ;

Motivatia istorică – zonele conţin situl arheologic al Curţii  Domneşti,  zonele de interes istoric şi arheologic de acces în Curtea Domnesca, zona în care s-a suprapus dezvoltarea vatrei oraşului din etapa medievală până în etapa modernă (sf. Sec. XIX şi începutul sec. XX);

Motivaţa urbană – zona  permite:

- punerea în valoare a centrului istoric al oraşului compus din monumente medievale şi construcţii din sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX , spaţii verzi, vestigii arheologice;

- citirea acestora în ansamblu ca centrul civic actual al oraşului Piatra Neamţ;

- protecţia faţă de intervenţiile nedorite a acestei grupari de construcţii, monumente şi dotări;

Motivaţia funcţională -  Delimitarea aleasă  permite:

- realizarea unor elemente funcţionale pentru revitalizarea  zonei cu monumente; realizarea de accese  facile carosabile şi pietonale; revitalizarea spaţiilor publice pentru punerea în valoare a monumentelor; restaurarea monumentelor cu elemente funcţionale ce vor permite gestionarea lor corectă şi creerea surselor pentru intereţinerea lor.

Orice intervenţie în zona protejată necesită avize de specialitate conform legii. În vederea autorizării se impun justificări suplimentare prin prezentarea rezultatelor săpăturilor arheologice, de desene, fotomontaje, machete, pentru orice intervenţie asupra clădirilor declarate sau propuse a fi declarate monumente de arhitectură, a celor cu valoare arhitecturală şi ambientală, pentru amplasarea, configurarea volumetriei şi aspectului arhitectural al unor noi clădiri şi amenajari, pentru demolari de construcţii parazitare. Toate acestea vor fi puse în relaţie cu monumentele istorice şi cu clădirile cu valoare arhitecturală şi ambientală existente în imediata vecinatate şi în zona de co-vizibilitate de 100 metri. De la caz la caz, se pot solicita şi alte studii suplimentare de inserţie în vederea autorizării.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE

- CP1a, CP1b - dotările amenajate în construcţiile monumente istorice sau în 			construcţiile cu valoare arhitectural-istorică existente (Teatrul Tineretului, Muzeul de Arta, Muzeului de Etnografie, Muzeului de Istorie, Biserica Sf. Ioan, Turnul Clopotniţă, dotăril existente in preajma porţiunilor de zid al Curţii Domneşti situat la sud  fata de Str. D.Ernici, Sinagoga, Colegiul Petru Rareş, Biserica Trei-Ierarhi, Casa Armatei, Liceul „Calistrat Hogaş”, Poşta centrală, ansamblu urban);

- dotări noi sau existente în zona de protecţie a monumentelor (dotări moderne la nord-est faţă de Şinagogă, dotări existente, sediu de firma şi sala de sport amplasate lîngă  Colegiul  P.Rareş şi Casa Armatei, Hotel Ceahlăul, locuinte si spatii comerciale  P+1 sau P+4 niveluri de pe frontul sudic al str. Alexandru cel Bun si estic al str.Petru Rareş), cu instituirea de restrictii privind extinderea, supraînălţarea, finisajele utilizate ;

- pieţe publice şi amenajări, pentru punerea in valoare a monumentelor şi vestigiilor arheologice:

- zone verzi de punere în valoare a monumentelor istorice;

- parc public cu păstrarea şi punerea în evidenţă a vestigiilor arheologice;

- spaţii pietonale şi platforme publice pietonale, scări pietonale;

- circulaţii carosabile publice şi parcaje supraterane;

- pasaj rutier subteran cu parcaje subterane;

- locuinţe şi dotări P, P+ 1 nivel construite izolat sau înşiruit ;

- utilităţi.

- CP1a, CP1b - se menţin neschimbate acele utilizări iniţiale ale clădirilor care corespund cerinţelor actuale sau se admite revenirea la acestea. Se admit conversii ale funcţiunilor în condiţiile în care orice schimbare de destinaţie a clădirilor monument de arhitectură  şi din centrul istoric se avizează conform legii;

- se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei şi cu statutul de protecţie al clădirilor pentru funcţiuni publice de interes supramunicipal şi municipal administrative, culturale, de învăţământ, funcţiuni terţiare superioare, media, edituri, agenţii, comerţ, servicii profesionale şi personale, loisir şi turism, cu condiţia menţinerii pe ansamblu a unei ponderi a locuinţelor de minim 30% din aria construită desfăşurată;

- se recomandă eventual  o notă de specializare a străzilor, mai ales pietonale, prin predominanţa fie a unui comerţ de obiecte de artă, bijutieri şi consignaţii, fie a unor cafenele, ceainării, mici restaurante specializate, distracţii, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, sedii ale unor asociaţii, etc.;

- se admite utilizarea zonei pentru funcţiuni atractive pentru turism a curţilor clădirilor, a subsolurilor şi a mansardelor;

- se admite acoperirea cu sticlă a curţilor în vederea transformării lor în spaţii funcţionale interioare;

- se vor menţine activităţile productive manufacturiere compatibile cu statutul zonei centrale protejate şi atractive pentru turismul cultural; activităţile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie sau  relocare conform P.U.Z.;

- în cazul conversiei şi extinderii funcţiunilor din clădirile actuale, ca şi în cazul introducerii unor noi funcţiuni şi al reconstrucţiei unor clădiri fără valoare, este necesară dispunerea la parterul clădirilor şi în curţi a acelor funcţiuni care permit accesul liber al locuitorilor şi turiştilor.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

CP1a, CP1b - în incintele ocupate de dotări noi sau existente în zona de protecţie a

monumentelor (dotările moderne de la nord-est de Şinagogă; dotările existente,

sediul de firma şi sala de sport amplasate lîngă  Colegiul P.Rareş şi Casa

Armatei; Hotelul Ceahlăul; locuintele si spatiile comerciale  P+1 sau P+4 niveluri

de pe frontul sudic al str. Alexandru cel Bun si P.Rareş) nu se vor mai realiza alte

construcţii. Construcţiile anexe, parazitare fata de monumente, care nu au

valoare si obtureaza unghiurile vizuale spre monumente se vor dezafecta;

- se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni numai în cazul menţinerii unei ponderi a acestora de minim 30% din aria construită desfăşurată, atât pe ansamblul subzonei cât şi pe fiecare operaţiune urbanistică - de exemplu, de reabilitare a unei insule;

- se admit restaurante de orice tip  care comercializează  pentru consum băuturi  alcoolice numai la o distanţă de minim 100 metri de instituţiile  publice şi lăcaşele de cult;

- parterul clădirilor va fi destinat unor spaţii culturale, spaţii comerciale, restaurante şi servicii accesibile publicului;

- se admit fronturi în care la parter publicul să nu aibă acces cu condiţia ca lungimea unor astfel de segmente să nu depăşească 40 metri şi să grupeze cel mult două construcţii adiacente.

CP1a, CP1b - se admit extinderi sau reconstrucţii ale clădirilor existente lipsite de valoare cu urmatoarele două condiţii:

(1) - funcţiunea existentă să nu stânjenească vecinătăţile sau, în caz contrar,

proiectul să demonstreze eliminarea sursei de incomodare sau poluare;

(2) - proiectul să asigure ameliorarea aspectului construcţiei şi amenajărilor şi o

mai bună integrare în zona protejată.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE

CP1a, CP1b - se interzic următoarele utilizări:

- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozitare en-gros;

- depozitarea pentru vânzarea unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- staţionarea şi gararea autovehicolelor în construcţii multietajate;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,     DIMENSIUNI)

CP1a, CP1b - se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor din zona protejată ;

- lotulurile  monumentelor si a pietelor publice vor fi pastrate fara a putea fi divizare. Se vor putea demola constructiile provizorii sau fara valoare.

- se consideră construibile parcelele având minim 150 mp şi un front la stradă de   minim 8.0 m în cazul construcţiilor înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim 12.0 metri în cazul construcţiilor cuplate şi izolate; pentru a deveni construibile parcelele sub 150 mp, este necesar să se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

- în cazul comasării parcelelor se vor menţine amprentele vechii lotizări prin amenajările din curţi - dalaje, parapete, jardiniere fixe, plantaţii, etc.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

CP1a, CP1b - se menţine neschimbată situaţia existentă de raportare la aliniament;

- faţă de str. Stefan cel Mare se vor pastra aliniamentele actuale. In cazul reconfigurarii loturilor, construcţiile se vor amplasa la minim 6,0 m, (conform PUZ)

- faţă de str. Dr. Dimitrie  Ernici si Str. Pinului se vor pastra aliniamentele actuale. In cazul reconfigurarii loturilor, constructiile  se vor amplasa la 6,0 m faţa de aliniamentul str. D. Ernici si la 4,0 m faţă aliniamentul str. Pinului (conform PUZ).

- pentru str.V.A.Urechia se vor pastra alinimentele actuale. In cazul execuţiei de constructii noi acestea se vor amplasa la 8,0 m fata de aliniamentul sudic al strazii si 7,50 m fata de aliniamentul nordic al străzii (conform PUZ).

- pentru str.P.Rares se vor pastra retragerile actuale la 1 m fata de limita parcelei ;

- pentru str. Alexandru cel Bun, retragerea minimă obligatorie se va stabili pe bază de PUZ;

- la intersecţiile dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzile de categoria a II-a şi de 6,0 metri pe străzile de categoria a III-a;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CP1a, CP1b - se menţine neschimbată situaţia actuală;

- Construcţiile noi de locuinte si dotari din zonele de construire în sistem izolat se vor aşeza la minim 3,0 m  de limitele laterale  ale lotului sau pe limită de proprietate în cazul construcţiilor cuplate, cu acordul vecinilor şi pe bază executării unor studii   de impact faţă de zona protejată, conform legii.

- faţă de limita posterioara a lotului contructiile vor fi distanţate la minim H/2 constructie, dar nu mai puţin de  3 m. şi pe baza unor studii de impact faţă de zona protejată.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE  FAŢĂ DE ALTELE  PE ACEEAŞI PARCELĂ

CP1a, CP1b - se menţine neschimbată situaţia existentă; dacă din necesităţi funcţionale sunt necesare unele completări, extinderi sau demolări, acestea se vor efectua pe baza studiilor de impact faţă de zona protejată, conform legii.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII  ŞI  ACCESE

CP1a, CP1b - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din  proprietăţile învecinate;

- se va asigura accesul presoanelor cu handicap prin rampe, sisteme de avertizare la toate obiectivele publice din zonă.

- în piete publice pietonale vor fi organizate accese publice pietonale la nivel cu monumentele istorice din zona.

ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA  AUTOVEHICOLELOR

CP1a, CP1a - Stationarea auto se va face numai in locurile amenajate pentru parcare,

stationare, supraterane si subteranee;

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanţa de maxim 150 metri.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA  MAXIMĂ  ADMISIBILĂ  A  CLĂDIRILOR

CP1a, CP1b - se va menţine situaţia existentă sau  maxim 10 m. conform PUZ elaborat.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CP1a, CP1b - orice intervenţie asupra faţadelor existente, ca şi modul de realizare al 	unor 	completări sau extinderi, elemente de mobilier urban, signalectică, 	necesită studii  de specialitate, avizate conform legii;

- constructiile vor avea de regula sarpante cu invelitori din tigla, sau tigla metalica, tabla de aramă fălţuită. Acoperisurile vor avea forme simple;

- construcţiile vor avea o volumetrie simplă, in armonie cu zona de monumente ;

CP1a, CP1b - în cazul utilizării funcţionale a mai multor parcele pentru o nouă construcţie, se va menţine exprimarea în plan şi în arhitectura faţadelor a amprentelor parcelarului iniţial;

- în vederea autorizării vor fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri şi justificări grafice, fotomontaje sau machete pentru intervenţii asupra clădirilor existente sau noi inserţii;

- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

- firmele, sistemele de afişaj şi publicitate, elementele de mobilier urban vor respecta valoarea zonei protejate şi arhitectura clădirilor.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII  DE  ECHIPARE  EDILITARĂ

CP1a, CP1b - toate construcţiile vor fi racordate la  reţelele edilitare publice;

- la clădirile dispuse pe aliniament se recomandă ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea  apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate  subteran

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile, iar toate cablurile existente de energie, telecomunicatii, TV vor fi dispuse in canale suterane conform legislatiei in vigoare.  ( HG 490/2011- completare RGU)

ARTICOLUL 13 - SPAŢII  LIBERE,  SPAŢII  PLANTATE SI MOBILIER URBAN

CP1a, CP1b – PUZ stabileşte următoarele categorii de spaţii verzi : parc; spatii

verzi de punere in valoare a monumentelor; spatii verzi pe loturile de locuinte si

dotari sau de aliniament .

- Se va respecta Registrul Spatiilor verzi al municipiului. Zonele de spatii verzi vor fi amenajate conform unor proiecte ce respecta reglementarile PUZ, proiecte ce vor avea avizele legale (Administraţia locala si Comisia zonala de protectie a monumentelor ) ;

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii, elemente decorative inclusiv pe faţade;

- se interzice taierea fondului arboricol inventariat prin Registrul Spatiilor verzi, orice interventie se va face cu avizul Agentiei de Protectia Mediului Neamt.

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor şi condiţionarea realizării lor de aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile de patrimoniu.

ARTICOLUL 14 – MIJLOACE DE PUBLICITATE

(1). Conform Legii nr.185/2013 si a Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamt teritoriul se afla in zona de publicitate restransa cu restrictii speciale.

(2) În zona cu restrictii speciale de publicitate sunt premise numai:

- amplasarea firmelor simple, casete inscriptionate  sau  litere casetate pe cladiri (ca mijloace de publicitate permanentă luminoasă – iluminate din interior sau exterior) se vor executa din materiale corespunzatoare, rezistente in timp, in vederea pastrarii specificului arhitectural al zonei si a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate cap.IV sectiunea 1 RLMP.(Regulamentul Local privind Mijloacele de Publicitate)

- panourile turistice (mijloace de publicitate permanentă) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate în cap.IV sect.2 RLMP.

- plăcutele de identificare a monumentelor istorice, pozitionate pe monumentele istorice, dimensionate, colorate, conform prevederilor Ordinului nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, al Ministerului Culturii.

- structura suport pentru afise proprii - spectacole de teatru, spectacole culturale, manifestări stiintifice, permanentă în incinta Teatrului Tineretului.

- meshurile simple  (mijloace de publicitate temporară) amplasate pe monumentele istorice, numai în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, şi numai dacă reproduc imaginea construcţiei după consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafaţa totală a acesteia.

- panouri permanente cu titlurile proiectelor de reabilitare urbană si protejare a patrimoniului cultural, cu finantare nerambursabilă prin diferite programe operationale.

(3) Se interzice orice alt mod de publicitate.

ARTICOLUL 15 - ÎMPREJMUIRI

CP1a, CP1b - se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

- Zidul de incinta al Curtii Domnesti  se va consolida si restaura, pe zonele in care mai exista. In alte zone se vor face marcaje ale delimitarii Curtii Domnesti in cadrul Urban.

- Restaurarea zidului de incinta  si refacerea sitului se va executa in baza unor proiecte  de restaurare executate de specialisti atestati. Pentru stabilirea aspectului elementelor componente  se vor face studii de arhiva si se vor institui cercetari arheologice. Aspectul, finisajele interioare si exterioare ce se vor realiza vor respecta principiile de restaurare.

- Zonele de locuinte si dotari vor putea  avea imprejmuiri din lemn, din lemn cu soclu din piatra sau din beton placat cu piatra si fier forjat. Inaltimea imprejmuirii spre strada va fi de maximum 1,50 m. (conform PUZ) Imprejmuirea va fi transparenta spre calea de circulatie şi dublată cu plantaţii.

- In zonele publice - piete publice, obiective publice - nu se vor prevedea imperjmuiri .

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT  MAXIM  DE  OCUPARE  A  TERENULUI     (POT %)

CP1a, CP1b - se va menţine situaţia existentă;

- PUZ elaborat recomandă POT maxim  80% , fiind zona mixta centrala ;

- În zona parcajului subteran se admite 100%;

- Pentru procente mai mari de ocupare a terenului se vor întocmi studii de impact faţă de zona protejată;

- Modificări  PUZ se pot face în cazuri bine justificate, prin reactualizare şi numai prin avizarea noii teme de proiectare de către C.J. Iaşi  şi  CZMASI.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT  MAXIM  DE  UTILIZARE  A  TERENULUI  (CUT)

CP1a, CP1b - conform caracterului zonei protejate;

- PUZ elaborat recomandă CUT maxim 0,7 ;

- Modificări  PUZ se vor face în cazuri bine justificate, prin reactualizare şi numai prin  avizarea noii teme de proiectare de către Ministerul Culturii -  Comisia Naţionala sau, Comisia Zonala a Monumentelor Istorice, prin Directia Judeteana pentru Cultura Neamt.

CA - ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA LIMITELOR

ZONEI   PROTEJATE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Zona se compune din următoarele părţi ale zonei centrale care sunt situate în afara zonei protejate:

CA1 - Subzona  centrală cu funcţiunea de centru de afaceri cu clădiri de înălţime  medie şi  accente înalte;

CA2 - Subzona centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime medie şi înalte, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

Prevederile acestui regulament, care provin din considerente de ansamblu privind modul de dezvoltare a localităţii şi a zonei centrale, vor fi preluate, dezvoltate şi detaliate prin regulamentul  P.U.Z.  Zona Centrală a Municipiului Piatra Neamţ.

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

CA1 + CA2 - se admit funcţiuni de interes general specifice unui centru de afaceri:

- sedii de companii şi firme în construcţii specializate pentru birouri;

- servicii financiar-bancare şi de asigurări;

- servicii autonome avansate (manageriale, tehnice şi profesionale);

- servicii pentru cercetare-dezvoltare;

- servicii de formare - informare;

- biblioteci,mediateci;

- poşta şi telecomunicaţii (releu infastructură);

- edituri, centre media;

- activităţi asociative diverse;

- hoteluri pentru turismul de afaceri, de agrement, de tranzit şi alte spaţii de recepţie;

- expoziţii, galerii de artă;

- servicii profesionale, colective şi personale, servicii specializate pentru comerţ şi pentru  funcţionarea zonei centrale, pentru întreţinere şi grupuri sanitare;

- restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;

- centre comerciale, magazine cu plază interioară, galerii comerciale, comerţ cu obiecte de  artă;

- casino, dancing, cinema;

- centre de recreere şi sport în spaţii acoperite şi descoperite;

- mici unităţi productive manufacturiere şi de depozitare mic-gros legate de funcţionarea zonei centrale;

- locuinţe cu parţiu special având incluse spaţii pentru profesiuni liberale;

- parcaje  multietajate de descongestionare a circulaţiei în zona centrală protejată.

CA1 + CA2  - se admit funcţiuni publice reprezentative de importanţă supramunicipală şi municipală rezultate în urma procesului de modernizare şi descentralizare, instituţii de coordonare a Judeţului Neamţ  şi altele similare, sedii ale unor organisme internaţionale, naţionale  şi zonale europene, învăţământ superior de tip urban, asistenţă socială, servicii medicale, străzi şi piaţete pietonale, plantaţii decorative, reclame, mobilier urban şi elemente de artă decorativă.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

CA1 + CA2 - se admit clădiri cu funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiţia ca la nivelul parterului şi mezaninului frontul spre stradă să fie destinat unor spaţii accesibile locuitorilor şi turiştilor: comerţ, expoziţii, restaurante recreere, servicii personale şi colective etc.;

- se admit la parterul clădirilor funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiţia  ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor şi să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri;

- se admit locuinţe la nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcţiuni, de preferinţă un partiu special adaptat zonei centrale de afaceri;

- se admite conversia in alte functiuni a locuintelor situate in cladirile existente cu condiţia menţinerii a unei ponderi a locuinţelor de minim 30% din totalul ariei construite desfăşurate;

- se admit restaurante de orice tip  care comercializează  pentru consum băuturi  alcoolice numai dacă sunt situate la o distanţă de minim 50 metri de instituţiile  publice reprezentative, institutii de invatamant şi de lacăşele de cult;

- se menţin unităţile productive actuale cu condiţia asigurării compatibilităţii ca funcţionare şi aspect cu zona centrală.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CA1+ CA2 - se interzice epuizarea rezervei de teren pentru centrul de afaceri prin admiterea neselectivă a unor unor functiuni inferioare statutului acestei zone.

CA 1+ CA 2 - sunt interzise următoarele tipuri de activităţi şi de lucrări:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat;

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozitare en gros;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau

toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din

circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- depozitări de materiale refolosibile;

- staţii de întreţinere auto;

- spălătorii chimice;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- staţionarea şi gararea autovehicolelor în construcţii multietajate;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi

construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A                     	                   CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,                      		     DIMENSIUNI).

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări :

- sunt necesare operaţiuni funciare de regrupare a parcelelor prin cumpărare cu exercitarea dreptului de preempţiune, prin schimb sau prin expropriere pentru cauză de utilitate publică de către administraţia locală sau centrală a terenurilor pentru instituţii şi servicii publice;

- în cazul construcţiilor publice dispuse izolat terenul minim este de 1000 mp cu un front la stradă de minim 30.00 metri.

CA1 + CA2 - necesită operaţiuni funciare de regrupare a parcelelor de către promotorii 	de  investiţii;

- se consideră construibile parcelele având minim 800 mp şi un front la stradă de minim 15,00 metri, în cazul construcţiilor înscrise dintre două calcane laterale şi de minim 20,00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau izolate.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

- racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12.00 metri pe străzile de categoria I–a şi a II-a şi de 6.00 metri pe cele de categoria a III-a.

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele precizări:

- clădirile care adăpostesc funcţiuni publice reprezentative se vor amplasa  retrase de la aliniament la o distanţă de minim 6.00 metri cu condiţia să nu lase vizibile calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor;

- în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament  sau pot fi retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate;

- clădirile se amplasează pe aliniamentul către traseele şi spaţiile exclusiv pietonale conform P.U.Z., fie continuu, fie grupat sau izolat dar legate prin portice.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE  LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări :

- clădirile care adăpostesc funcţiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu sau discontinuu;

- clădirile care adăpostesc funcţiuni de interes general şi locuinţe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament;

- în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va  retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 4.00  metri;

- se interzice construirea pe limita laterală a parcelei daca aceasta este şi linia de separaţie faţă de o clădire publică dipusă izolat sau faţă de o biserică ortodoxă ; în acest caz se admite  o retragere faţă de limitele parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 4.00 metri;

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la acoperirea acestuia.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI  PARCELĂ.

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări:

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate 	din înălţimea la cornişe a celei mai înalte dintre ele;

- distanţa se poate reduce la 1/4 din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce nu necesită lumina naturală;

- curţile pot fi construite în proporţie de 75 % compact între aliniamentul posterior situat la 20,00 metri de cel principal şi limitele parcelei cu condiţia să nu se depăşească înăţimea de 2 niveluri (maxim 8 metri).

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele:

- - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura la fiecare 30,00 metri de front la stradă câte un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR.

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări :

- staţionarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

CA1 - se limitează înăţimea maximă a clădirilor astfel încât să depăşească cu maxim 1/3 înălţimea curentă;

- pentru clădirile foarte înalte se va prezenta justificarea configuraţiei de ansamblu  ţinându–se seama de modul de percepere de pe principalele trasee de circulaţie.

CA2 - conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

- respectarea în planul aliniamentului a unei înălţimi la cornişe egală cu distanţa dintre  aliniamente şi retragerea volumelor mai înalte la o distanţă egală cu diferenţa faţă de aceasta, dar nu mai puţin de 4,00 m;

- înălţime maximă admisibilă  va fi :

= P + 10   (33.00 m) pe străzi cu 6 fire de circulaţie;

= P +   6   (21.00 m) pe străzi cu 4 fire de circulaţie

= P +   3 -4  (12.00 m) pe străzi cu 2 fire de circulaţie.

- se admite depăşirea cu maxim două niveluri retrase faţă de planul faţadei în interiorul unui cerc cu raza de 4.00 metri şi tangenta la 45 grade la acesta;

- în cazul racordării între străzi având regim diferit de înălţime, dacă diferenţa este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50.00 metri daca strada are 6 sau 4 fire de circulaţie şi pe o lungime de 25.00 metri dacă strada are 2 fire de circulaţie; dacă regimul diferă cu două niveluri sau peste, se va realiza o descreştere în trepte, primul tronson prelungind înălţimea clădirii de pe strada principală pe o lungime minimă de 25 m.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele condiţionări:

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

-     incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL.

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc.

CA1 - aspectul clădirilor, reclamelor şi elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerinţelor specifice unui zone centrale de afaceri dictate de exprimarea prestigiului investitorilor şi de vecinătatea zonei prozejate.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele condiţionări:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura în mod special evacuarea rapida şi captarea  apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE , SPAŢII PLANTATE SI MOBILIER URBAN

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele condiţionări:

- Se va respecta Registrul Spatiilor Verzi al municipiului, spatiile verzi amenajate se vor completa prin valorificarea spatiilor verzi cu vegetatie spontana.

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase;

- parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 0,60 metri

- mobilier urban va fi specific localitatilor de munte prin folosirea preponderent a materialelor locale.

ARTICOLUL 14 – MIJLOACE DE PUBLICITATE

(1). Conform Legii nr.185/2013 si a Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamt teritoriul studiat se afla in zona de publicitate restransa.

(2) În zonele de publicitate restransă sunt premise numai:

- amplasarea firmelor simple, casete inscriptionate  sau  litere casetate pe cladiri (ca mijloace de publicitate permanentă luminoasă – iluminate din interior sau exterior) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate cap.IV sectiunea  1.

- amplasarea plăcutelor de identificare a monumentelor istorice, pozitionate pe monumentele istorice, dimensionate, colorate, conform prevederilor Ordinului nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, al Ministerului Culturii.

- panourile publicitare de informare turistica si indicatoarele directionale pentru drumetie  (mijloace de publicitate permanentă) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate cap.IV sect 3.  Amplasarea acestora este permisa in zona Curtii Domnesti, piata M.Kogalniceanu, piata Stefan cel Mare, piata garii, biserica Valeni si in zonele siturilor arheologice sau a rezervatiilor fosilifere si naturale.

- amplasarea  panourilor publicitare, totemuri, a ecranelor si publicitatii luminoase ( cu iluminare din interior sau exterior, racordate la reteua electrica sau dotate cu surse proprii alternative de producere a energiei electrice) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate în cap.IV sectiunea 2.  Amplasarea panourilor si totemurilor se acepta in piata Stefan cel Mare, piata M.Kogalniceanu, piata Garii, b-dul Republicii si str.M.Eminescu. Ecranele publicitare luminoase se vor amplasa in zona de publicitate restransa numai in piata Stefan cel Mare si piata M.Kogalniceanu.

- indicatoarele publicitare directionale (mijloace de publicitate permanentă) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate cap.IV sectiunea 3.

- publicitatea temporară si structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate în cap.IV sectiunea 1. Cuburile publicitare se vor amplasa in piata M.Kogalniceanu si piata Garii, iar proiectele publicitare speciale se vor face in piata Stefan cel Mare, Piata M.Kogalniceanu si zona Casei de Cultura.

- panourile si structurile pentru afise de propagandă electorală  (mijloace de publicitate temporară) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate cap.V sectiunea 2.

- panourile publicitare mobile pliante cu 2 fete  (mijloace de publicitate temporară) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate în cap.V sectiunea 3.

- mobilier urban ca suport publicitar  (mijloace de publicitate temporară) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate în cap.V sectiunea 4. Amplasarea mobilierului urban ca suport publicitar se va face numai in zona Casei de Cultura si b-dul.Decebal.

- amplasare banner si steagurile publicitare  (mijloace de publicitate temporară) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate cap.V sectiunea 5.

- amplasarea meshurilor simple sau digitale  (mijloace de publicitate temporară) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate în cap.V sectiunea 6. Amplasarea va fi permisa pe calcanul cladirilor aflate in piata Stefan cel Mare, piata M.Kogalniceanu, str.M.Eminescu si b-dul Decebal.

(3) Amplasamentele propuse destinate montării mijloacelor de publicitate, aflate în proprietatea sau în administrarea municipiului Piatra Neamt, vor fi închiriate/concesionate prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

ARTICOLUL 15 - ÎMPREJMUIRI.

CA1 + CA2 - conform P.U.Z cu următoarele condiţionări:

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de 2.00 metri , vor avea un soclu opac de maxim 0,60 metri şi vor putea fi dublate de gard viu;

- gardurile dintre proprietăţi vor fi opace şi vor avea înălţimea de 2,00 metri;

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc;

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI.

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

CA1 - 75 %;

CA2 - pentru clădiri cu 6 niveluri şi peste - P.O.T. maxim = 70% , cu posibilitatea 		    acoperirii restului curţii în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri

(8 metri) pentru acivităţi comerciale, săli de spectacole etc.;

- pentru clădirile sub 6 niveluri P.O.T. maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului curţii în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru acivităţi comerciale, săli de spectacole etc.;

- pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

CA1 – nu se limitează, recomandabil 4,5 mp.ADC/mp.teren;

CA2 - pentru clădiri cu 6 niveluri şi peste CUT maxim = 2.4 mp. ADC/mp. teren

- pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,2 mp.ADC/mp.teren;

- pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

CB  - ZONE SITUATE IN AFARA PERIMETRULUI CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCŢIUNI COMPLEXE DE IMPORTANŢĂ SUPRAMUNICIPALĂ ŞI MUNICIPALĂ .

Zona contine unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a

Municipiului situate în afara zonei centrale, care vor putea conferi localităţii un nou

prestigiu, o echilibrare funcţională si noi calităţi estetic – configurative, în condiţiile unei

oferte diversificate şi parţial imediat accesibile investitorilor.

Zona se compune din urmatorele subzone si unitati de referinta:

CB1 - servicii publice publice dispersate in afara zonelor protejate;

CB2 - centre de conferinţe şi expoziţii internaţionale şi naţionale;

Pentru orice noi intervenţii vor fi necesare în subzonele:

CB1- Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice Zonale;

CB2 - Planuri Urbanistice Zonale

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1. UTILIZARI ADMISE

CB1 - institutii si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicii profesionale, colective si personale, hoteluri pentru turismul de afaceri si alte spatii de receptie, restaurante cofetarii, cafenele, baruri, comert, expoziţii, recreere (casino, dancing, cinema, centre de recreere, sport) in spatii acoperite si descoperite, sali de conferinte, spectacole şi sport de diferite capacitati cu serviciile anexa, locuinte cu partiu special pentru profesiuni liberale, învăţământ superior şi de formare continuă,

CB2 -  sali de conferinte de diferite capacitati cu serviciile anexa, birouri proprii serviciilor legate de functionarea centrului, servicii necesare conferintelor, sali de expozitie, biblioteca-mediateca, centru de presa, posta si telecomunicatii (nod de infostructura), birouri diverse, centru de formare-informare cuprinzand o grupare de sali de seminarii si conferinte, hoteluri pentru turismul de afaceri, restaurante, comert, loisir parcaje multietajate;

- pavilioane de expozitie, platforme de expunere, birouri, ateliere, restaurante,

loisir in spatii acoperite si in spatii libere, alte servicii, parcaje;

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

CB1 - extinderile si schimbarile de profil se admit cu conditia să nu incomodeze prin poluare si trafic functiunile invecinate;

CB2 - se admite comert cu vanzarea cu amanumtul numai pentru marfurile prezentate in scop promotional in perioada expoxitiilor.

- intrucat realizarea acestor obiective se va derula in timp, se recomanda ca prin PUZ terenul ramas neafectat in prima etapa si pastrat in rezerva sa fie amenajat sumar ca un spatiu plantat accesibil locuitorilor, vegetatia importanta urmand sa faca parte din amenajarea definitiva a zonei.

# CB1 + CB2– se va asigura în toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap motor

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

CB 1 + CB 2 - se interzic:

- orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezinta riscul indepartarii investitorilor interesati;

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice natura;

- depozitare en gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele 	vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice

SECTIUNEA II -  CONDITII DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFORMARE A                            	                        CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,                                   		           DIMENSIUNI)

CB1 - se vor rezerva terenuri pentru institutii si servicii publice parcelat in module avand

suprafata minima de 1000 mp. si un front la strada de minim 30.0 metri;

CB2 - conform PUZ cu recomandarea unei lotizări de minim 800 mp. si un front la strada de minim  18.0 metri in cazul fronturilor continue si de minim 24.0 metri in cazul fronturilor discontinue

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

CB1 - serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament in functie de caracterul străzii, de profilul activitatii si de normele existente;

- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fata de aliniament care nu va depasi 20.0 metri (aliniament posterior)

CB2 - se recomanda o retragere de 10 metri de la aliniament;

- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fata de aliniament care  nu va depasi 20.0 metri (aliniament posterior)

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE

LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CB1 - clădirile publice se vor amplasa de regulă in regim izolat

- clădirile care vor alcatui fronturi continue se vor alipi de calcanele cladirilor

invecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, pana la o distanta de maxim

20.0 la aliniament;

- în cazul fronturilor discontinue, in care parcela se învecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latură se invecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterală a parcelei si având pe faţada laterala ferestre, noua cladire se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumatate din inaltime dar nu mai putin de 6.0 metri;

- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta de cel

putin  jumatate din inaltimea cladirii masurata la cornise dar nu mai putin de 6.0  	metri;

- distanta dintre cladirea unei biserici si limitele laterale si posterioara ale 	parcelei  este de minim 10.0 metri;

CB 2 - conform PUZ;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI PARCELA

CB1 + CB2 - cladirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la cornise

a celei mai inalte;

- distanta se poate reduce la jumatate din inaltime dar nu mai putin de 6.0 metri numai in cazul in care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura 	luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati permanente ce 	necesita lumina naturala;

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

CB1 + CB2 - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces 	carosabil direct de minim 3.0 metri dintr-o circulatie  publica;

CB1 - in cazul fronturilor continue la strada se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permita accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; distanta dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depasi 30.0 metri.

CB2 - conform PUZ;

CB1 + CB2 - in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile

publice a persoanelor handicapate sau cu dificultati de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

CB1 + CB2 - stationarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice;

- locurile de parcare se dimensioneaza conform normelor specifice si se dispun in constructii supra / subterane sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini si vor fi inconjurate cu gard viu de 1.20 m inaltime;

CB1 + CB2 - in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanta de maxim 150 metri.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

CB 1 - inaltimea maxima admisibila nu va depăţi distanţa dintre aliniamente (inaltimi maxime in planul aliniamentului de P+6 pe strazile cu 4 fire de circulatie si P+3 pe strazile cu doua fire de circulatie);

- pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit, inaltimea cladirilor de pe o strada principala cu fronturi continue sau discontinue se va intoarce si pe 	strazile secundare care debuseaza in aceasta pe o lungime de 50.0 metri pe strazile de 4 fire de circulatie si pe o lungime de 25 metri pe strazile cu doua fire de circulatie sau mai putin; in acest spatiu se recomanda racordarea in trepte a inaltimii cladirilor de pe strada considerata principala cu inaltimea cladirilor de pe strada secundara daca diferenta dintre acesatea este mai mare de doua niveluri;

- se admite ca la intersectii inaltimea maxima sa fie depasita cu cel mult doua 	niveluri, retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 6 metri pe o distanta de maxim 15.0 metri de la intersectia aliniamentelor.

CB2 - conform PUZ

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

CB1 - aspectul exterior al cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii şi va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate.

- incadrarea aspectului exterior (finisaje exterioare si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL.

CB2 - aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de 	functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor ( similar unui centru de afaceri) dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale  care sa tina seama de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate;

CB2 - aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si  “eleganta”;

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

CB1 + CB2 - toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicatii bazate pe cabluri din fire optice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si  dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

CB1 + CB2 - data fiind intensitatea circulatiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii.

ARTICOLUL 13 – SPAŢII PLANTATE SI MOBILIER URBAN

CB1 + CB2 -	spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

- Se va respecta Registrul Spatiilor verzi al municipiului, arborii inventariati se vor  pastra  si proteja in timpul executarii constructiilor (arborii importanti existenti avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm).; in cazul taierii unui arbore, cu avizul APM Neamt se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul spaţiilor publice plantate din proximitate;

- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase;

- parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini şi vor fi  înconjuratre cu un gard viu de minim  0,60 metri înălţime;

- in zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de radacina pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare iar in zonele de versanti ale cornişelor cursurilor de apă se recomanda speciile care prin tipul de rădăcini contribuie la stabilizarea pantelor

- mobilier urban va fi specific localitatilor de munte prin folosirea preponderent  materialelor locale.

ARTICOLUL 14 – MIJLOACE DE PUBLICITATE

(1). Teritoriul studiat se afla in zona de publicitate largita. În zonele de publicitate lărgită sunt premise toate mijloacele de publicitate in conformitate cu Legea nr.185/2013 astfel

- amplasarea firmelor - firme simple, casete inscriptionate  sau  litere casetate pe cladiri (ca mijloace de publicitate permanentă luminoasă – iluminate din interior sau exterior) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate cap.IV sectiunea  1. RLMP.(Regulamentul Local privind Mijloacele de Publicitate)

- amplasarea  panourilor publicitare, totemuri, a ecranelor si publicitatii luminoase cu iluminarea din interior (cu corpuri de iluminat) sau din exterior cu reflectoare, dotate cu surse alternative de producere energie electrica, a căror reguli de amplasare sunt mentionate cap.IV sectiunea  2.RLMP

- amplasarea panourilor turistice si indicatoarelor directionale – (informatii turistice, harti indicatoare drumetie, orientare etc.)  mentionate cap.IV sectiunea  3.RLPM

- publicitatea temporară si structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale, a căror reguli de amplasare sunt mentionate cap.V sectiunea  1.RLPM

- amplasarea panourilor si structurilor pentru afise de propagandă electorală mentionate in cap.V sectiunea 2 RLMP;

- amplasarea panourilor publicitare mobile pliante cu 2 fete a caror reguli de amplasare sunt mentionate in cap.V sect.3 RLPM;

- utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar, conform cap.V sectiunea 4 RLPM;

- amplasarea bannerelor si steagurilor publicitare, conform cap.V sectiunea 5 RLPM;

- amplasarea meshurilor simple sau digitale, conform cap.V sectiunea 6 RLPM;

- amplasarea afiselor publicitare si  a anunturilor de mică publicitate, a caror reguli de amplasare sunt mentionate in cap.V sect.7 RLPM;

- publicitatea pe vehicule  vehicule publicitare si mijloace de transport în comun conform cap.V sectiunea 8 RLPM.

  - Publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al statului şi al Municipiului Piatra Neamt, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  - În cazul construcţiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afişarea de materiale publicitare pe întreaga perioadă de menţinere în amplasament a acestora.

  - În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afişa materiale privind propria activitate sau materiale nepublicitare privind campanii educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public sau materiale solicitate de Primăria Municipiului Piatra Neamt ( cu exceptia materialelor electorale ).

  - Amplasamentele destinate montării mijloacelor de publicitate aflate în proprietatea sau în administrarea municipiului Piatra Neamt vor fi închiriate/concesionate prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

  - Licitaţiile pentru amplasamentele prevăzute la alin. (1) se organizează pe zone de publicitate sau/şi tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în conformitate cu regulamentul local de publicitate.

  - Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii:
    a) în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în acestea;
    b) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;
    c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe colective;

d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi ale instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;

e) pe arbori;
    f)  pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
   g)  pe obiectele de artă monumentală;

h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul    clădirii şi a meshurilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condiţiile prezentului regulament;

- pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei clădirii;

- în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;

- în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

- în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zonele în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată;

- pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub poduri;

- pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie;

- pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portalele cu semnalizare rutieră sau în soluţiile independente autoportante în traversarea drumului.

  - Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale clădirilor.

  - Se interzice amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, cu excepţia vehiculelor publicitare utilizate în condiţiile prezentei legi.

  - Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de orientare şi informare.

  - În situaţia în care pe faţada sau pe calcanul unei clădiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiuni, fiind încadrate simetric pe faţada sau pe calcanul respectiv.

(3) Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 3,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile şi astfel încât să nu afecteze accesul şi utilizarea acestora.

- În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi integrităţii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale şi sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcţii.

- Operatorii de publicitate au obligaţia să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire.

ARTICOLUL 15 - IMPREJMUIRI

CB1 + CB2 -  gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de 1,80 metri, vor avea un soclu opac de maxim  0,40 m., partea superioara fiind realizata din fier forjat  sau plasa metalica  si  vor putea fi dublate de gard viu;

CB2 – spre trotuare şi circulaţii pietonale, nu sunt obligatorii garduri dar se va putea prevedea marcarea apartenenţei spaţiului prin diferenţe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc.

SECTIUNEA III:  POSIBILITATI  MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A

TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CB1, CB2 - pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului  cu recomandarea  de a se opta pentru POT maxim = 50%

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CB 1  - pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului dar fara a se depăşi CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 şi mai multe niveluri şi CUT maxim 2,2 pentru clădiri  cu 3 - 4 - niveluri

CB 2	- CUT maxim = 4,5 mp.ADC/mp.teren

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema 	beneficiarului.

CM. ZONA MIXTĂ

CM – ZONA MIXTĂ CONŢINÂND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE ŞI PERSONALE, COMERŢ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE), ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE MICI, NEPOLUANTE ŞI LOCUINŢE .

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Zona este constituită din locuinţe şi diferite funcţiuni publice şi de interes general dispuse în lungul principalelor artere de circulaţie, în prelungirea zonei centrale şi a polilor principali urbani, în centrele de cartier şi în jurul altor puncte de concentrare a locuitorilor (gări, autogări, zone de activităţi etc).

În aceasta zonă sa admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia ca acestea să continue să reprezinte cel puţin 30% din ADC.

Este recomandabil, ca pentru zona mixtă care se realizează prin conversia şi extinderea blocurilor recent realizate, să se elaboreze Planuri Urbanistice Zonale în lungul principalelor artere de circulaţie în vederea asigurării coerenţei imaginii urbane şi a bunei funcţionalităţi a zonei preponderent rezidenţiale adiacente situate în planul secund.

Zona se compune din următoarele subzone şi.unităţi teritoriale de referinţă:

CM1 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înăţimi maxime de P+4-5 niveluri.

CM2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înăţimi maxime de P+10 niveluri, cu accente mai  înalte ;

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

CM1 + CM2- sunt admise următoarele utilizări:

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de cartier;

- lăcaşuri de cult;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;

- comerţ cu amănuntul;

- depozitare mic-gros;

- hoteluri, pensiuni, agenţii de turism;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc;

- sport şi recreere în spaţii acoperite;

- parcaje la sol şi multietajate;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spaţii plantate - scuaruri, grădina de cartier;

- locuinţe cu partiu obişnuit;

- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

CM1 + CM2 - toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific; se admit activităţi în care accesul publicului nu este liber numai cu condiţia ca să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă;

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici;

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare 		seismică;

- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC;

- se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se menţină accesele carosabile şi trecerile pietonale necesare şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor existente.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

CM1 + CM2 - se interzic următoarele utilizări:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozitare en gros;

- staţii de întreţinere auto;

- curăţătorii chimice;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau

toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile   publice sau din instituţiile publice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A                     	                   CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,                      		     DIMENSIUNI).

CM1 + CM2 - cu următoarele condiţionări pentru subzona mixtă din lungul principalelor

artere şi pentru zona de extindere:

- în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30,00 metri;

- pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp şi un front la stradă de minim 12,00 metri, în cazul construcţiilor înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim 18,00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

CM1 + CM2 - terenul liber dintre construcţiile existente pe care se poate realiza inserţia unor clădiri comerciale se va delimita printr-un  PUZ elaborat pentru tot traseul străzii prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea distanţelor minime faţă de clădirile existente care să asigure o funcţionare corectă, evitarea blocării acceselor carosabile şi pietonale existente, conservarea arborilor existenţi.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

CM1 + CM2 -  la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,00 metri pe străzi de categoria I şi a II-a şi de 6,00 metri pe străzi de categoria a III-a.

CM1 + CM2  - echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele existente;

CM1 + CM2  - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu condiţia ca clădirile adiacente să fie retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor şi să prezinte faţade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

- clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de aliniament care nu va depăşi 20 metri (aliniament posterior).

# CM1 + CM2 - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

CM1 + CM2 – la clădirile publice care se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5,00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 6,00 metri;

CM1 + CM2 - clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20,00 metri de la aliniament;

- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3,00 metri; în cazul în care această limită separă de subzona rezidenţială, de o funcţiune publică  sau 	de o biserică, distanţa se majorează la 5,00 metri;

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre subzona mixtă şi zona rezidenţială, echipamente publice sau biserici, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5,00 metri;

- distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10,00 metri;

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumatate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5,00 metri;

- se recomandă ca, pentru respectarea intimităţii locuinţelor, parapetul ferestrelor de pe faţadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcţiuni decât locuinţe, care sunt orientate spre locuinţele de pe parcelele laterale situate la mai puţin de 10,00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1,80 metri de la pardoseala încăperilor;

- în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI  PARCELĂ.

CM1 + CM2	- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

CM2 - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim

4,00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere

legal 	obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; distanţa dintre aceste pasaje masurată pe aliniament nu va depăşi 30,00 metri;

- se pot realiza pasaje şi curţi comune private accesibile publicului, permanent sau numai în timpul programului de funcţionare, precum şi pentru pentru accese de serviciu;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR.

CM1 + CM2 - staţionarea autovehicolelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai  în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori prin concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeţe dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

CM1 + CM2 - înălţime maximă admisibilă :

= P + 10  (33,0 m.) pe străzi cu 6 fire de circulaţie;

= P +   6  (21,0 m.) pe străzi cu 4 fire de circulaţie;

= P +   3  (12,0 m.) pe străzi cu 2 fire de circulaţie.

- se admite depăşirea cu maxim două  niveluri numai cu condiţia ca acestea să fie retrase în interiorul unui arc de cerc şi a tengentei la acesta la 45 grade;

CM1 + CM2 - dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanţă minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de distanţa între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puţin de 4,00 metri; fac excepţie de la această regulă numai întoarcerile şi racordările de înălţime a clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior;

CM1 + CM2 - pentru asigurarea coerenţei imaginii cadrului construit, înălţimea clădirilor de pe o stradă principală cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce şi pe străzile secundare care debuşează în aceasta pe o lungime de 50,00 metri pe străzile de 6 şi 4 fire de circulaţie şi pe o lungime de 25,00 metri pe străzile cu două fire de circulaţie sau mai puţin; în acest spaţiu se recomandă racordarea în trepte a înălţimii clădirilor de pe strada considerată principală cu înălţimea clădirilor de pe strada secundară dacă diferenţa dintre acestea este mai mare de două niveluri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CM1 +CM2 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimarii prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri) dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale  care să ţină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL, cu exceptia brand-urilor consacrate.

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenţă” şi “eleganţă”;

- pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii şi avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

CM1 + CM2

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii;

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

CM1 + CM2 - se vor identifica, proteja şi păstra în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4,00 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15,00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul unor spaţii plantate publice din apropiere;

- în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevazută cu plantaţii înalte;

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi plantat cu gazon şi cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile şi 10% din terasele utilizabile ale construcţiilor să fie amenajate ca spaţii verzi pentru ameliorarea microclimatului şi a imaginii oferite către clădirile învecinate;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 0,60 metri înălţime;

- în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14 – MIJLOACE DE PUBLICITATE

(1). Teritoriul studiat se afla in zona de publicitate largita. În zonele de publicitate lărgită sunt premise toate mijloacele de publicitate in conformitate cu Legea nr.185/2013 astfel

- amplasarea firmelor - firme simple, casete inscriptionate  sau  litere casetate pe cladiri (ca mijloace de publicitate permanentă luminoasă – iluminate din interior sau exterior) a căror reguli generale de amplasare sunt mentionate cap.IV sectiunea  1. RLMP.(Regulamentul Local privind Mijloacele de Publicitate)

- amplasarea  panourilor publicitare, totemuri, a ecranelor si publicitatii luminoase cu iluminarea din interior (cu corpuri de iluminat) sau din exterior cu reflectoare, dotate cu surse alternative de producere energie electrica, a căror reguli de amplasare sunt mentionate cap.IV sectiunea  2.RLMP

- amplasarea panourilor turistice si indicatoarelor directionale – (informatii turistice, harti indicatoare drumetie, orientare etc.)  mentionate cap.IV sectiunea  3.RLPM

- publicitatea temporară si structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale, a căror reguli de amplasare sunt mentionate cap.V sectiunea  1.RLPM

- amplasarea panourilor si structurilor pentru afise de propagandă electorală mentionate in cap.V sectiunea 2 RLMP;

- amplasarea panourilor publicitare mobile pliante cu 2 fete a caror reguli de amplasare sunt mentionate in cap.V sect.3 RLPM;

- utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar, conform cap.V sectiunea 4 RLPM;

- amplasarea bannerelor si steagurilor publicitare, conform cap.V sectiunea 5 RLPM;

- amplasarea meshurilor simple sau digitale, conform cap.V sectiunea 6 RLPM;

- amplasarea afiselor publicitare si  a anunturilor de mică publicitate, a caror reguli de amplasare sunt mentionate in cap.V sect.7 RLPM;

- publicitatea pe vehicule  vehicule publicitare si mijloace de transport în comun conform cap.V sectiunea 8 RLPM.

  - Publicitatea este permisă atât pe domeniul public sau privat al statului şi al Municipiului Piatra Neamt, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  - În cazul construcţiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afişarea de materiale publicitare pe întreaga perioadă de menţinere în amplasament a acestora.

  - Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii:
    a) în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în acestea;
    b) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită;
    c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe colective;

d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale, precum şi ale instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;

e) pe arbori;
    f)  pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
   g)  pe obiectele de artă monumentală;

h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul    clădirii şi a meshurilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ restaurare în condiţiile prezentului regulament;

- pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare, în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei clădirii;

- în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;

- în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

- în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zonele în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată;

- pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub poduri;

- pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie;

- pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portalele cu semnalizare rutieră sau în soluţiile independente autoportante în traversarea drumului.

  - Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale clădirilor.

  - Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum şi a indicatoarelor de orientare şi informare.

  - În situaţia în care pe faţada sau pe calcanul unei clădiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afară de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiuni, fiind încadrate simetric pe faţada sau pe calcanul respectiv.

(6) Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 3,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile şi astfel încât să nu afecteze accesul şi utilizarea acestora.

- În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi integrităţii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale şi sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcţii.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

CM1 + CM2 - se recomandă separarea terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de 1.80 metri înălţime din care 0.30 metri soclu opac, dublate de gard viu.

Spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi 	separate cu borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, 	cafenele etc

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CM1 - P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activităţi comerciale, săli de spectacole.

CM2 - P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

- pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CM1 - CUT maxim = 2,2 mp.ADC/mp.teren

- pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

CM2 - CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp.teren

- pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

## F - ZONA ACTIVITĂŢILOR LEGATE DE CULTE

# GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune dintr-o unică unitate teritorială de referinţă care conţine lăcaşurile de cult şi clădirile cu funcţiuni legate de culte.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

F -  sunt admise următoarele utilizări:

- lăcaşuri de cult;

- servicii pentru culte;

- activităţi sociale ale asociaţiilor religioase;

- activităţi complementare pentru bisericile parohiale din ansamblurile rezidenţiale formate din locuinţe colective necesare pentru ritualuri religioase care nu pot avea loc în apartamentele blocurilor (de exemplu capele pentru priveghi la ritul ortodox);

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

F        - pentru lacaşurile de cult ortodoxe se va asigura spaţiul necesar înconjurării  bisericii de către procesiunile de credincioşi;

- la celelalte culte se vor respecta cerinţele specifice acestora.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

F       - orice tipuri de activităţi care nu sunt legate de culte.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A                     	                   CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,                      		           DIMENSIUNI).

F          - parcela este construibilă numai dacă are acces direct dintr-o strada publică;

- suprafaţa minimă construibilă este de 400 mp. cu excepţia mănăstirilor a căror suprafaţă  minimă va fi de 5000 mp.

- frontul minim la stradă este de 15 metri.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

F       - pentru bisericile ortodoxe se va asigura o retragere de minim 6.0 metri de la

aliniament;

- lăcaşurile pentru celelalte culte sau activităţile complementare vor respecta

regulamentul  de pe unităţile de referinţa adiacente.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

F   - bisericile ortodoxe vor fi retrase cu 10,0 metri de la limitele laterale şi posterioare

ale parcelelor;

- celelalte lăcaşuri de cult ca şi oricare dintre activităţile complementare pot fi dispuse în regim de construire continuu sau discontinuu, respectând o retragere de la limita laterală a  proprietăţii egală cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe a volumului dominant  dar nu mai puţin de 5,0 metri în cazul învecinării cu o clădire retrasă de la limita parcelei;

- este obligatoriu ca noua clădire să se alipească de calcanele clădirilor dispuse pe una sau pe ambele limite laterale ale parcelei;

- clădirile se vor retrage fata de limita posterioară la o distanta egală cu cel puţin jumătate din înălţimea volumului principal dar nu cu mai puţin de 5,0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI  PARCELĂ.

F       - clădirile de pe aceeaşi parcelă se vor dispune la o distanţă egală cu jumătate din înălţime a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 6.0 metri; distanţa se poate reduce la jumătate numai dacă pe faţadele respective nu sunt accese în clădire şi nu sunt încăperi în care se desfăşoară activităţi care necesită lumina naturală.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

F      -   toate parcelele  vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulaţie

publică.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR.

F      - vor fi asigurate parcajele necesare în afara circulaţiilor publice.

ARTICOLUL 10 - ÎNALŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

F   - înălţimea clădirilor de cult nu se limitează;

- înălţimea clădirilor complementare situate în regim de construire continuu dispuse pe aliniament va respecta înălţimea fronturilor în care acestea se înscriu şi regula ca înălţimea clădirii să nu depăşească distanţa dintre aliniamente;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

F      - aspectul clădirilor va exprima funcţiunea, se va înscrie în caracterul zonei şi va ţine seama de vecinătăţi;

- aspectul clădirilor din zonele protejate se va aviza conform legii şi pe baza unor justificări  suplimentare privind modul de înscriere în limitele de 100 metri faţă de monumentele de arhitectura existente şi propuse cu care se află în relaţii de covizibilitate.

- incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

F        - toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de echipare edilitară.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

F       - spaţiul liber dintre clădire şi aliniament va fi tratat peisagistic şi plantat în proporţie de minim 40% cu arbori;

- terenul neocupat cu clădiri, trotuare de gardă şi accese va fi înierbat şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

F     - clădirile vor fi înconjurate spre stradă cu un gard transparent, decorativ, cu un soclu opac de 0,40 metri  având înălţimea totală de maxim 2,00 m. şi minim 1,80 m, dublat de un gard viu;

- pe limitele laterale şi posterioare ale parcelei gardurile vor avea înălţimea de minim 2,00 şi vor fi transparente sau semi - opace în cazul învecinării cu spaţii plantate, locuinţe colective medii şi mari sau circulaţii pietonale şi vor fi opace în cazul învecinării cu locuinţe individuale şi colective mici sau cu activităţi cu care se pot stânjeni reciproc.

SECTIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI.

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

F      - conform caracteristicilor specifice fiecărui cult.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

F     - conform caracteristicilor specifice fiecărui cult.

L. ZONA DE LOCUIT

L. ZONA DE LOCUIT

Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi de referinţă:

L1 - SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI P+1, P+2

L1a - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecţie:

L1a1 - în regim continuu ( înşiruit);

L1a2 - în regim grupat (cuplat);

L1a3 - în regim izolat.

L1b - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în interiorul

perimetrelor de protecţie:

L1b1 - în regim continuu (înşiruit);

L1b2 - în regim grupat (cuplat);

L1b3 - în regim izolat.

L1c - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi;

L1d - locuinţe individuale pe lot  subdimensionate, cu sau fără reţele edilitare

L2 - SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU

P-P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI  ANTERIOARE

L2a - locuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare  cu

P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate:

L2a1 - cu locuinţe proiectate standard izolate;

L2a2 - cu locuinţe proiectate standard cuplate.

L 3 - SUBZONA LOCUINŢELOR COLECTIVE MEDII (P + 3- 5) SITUATE IN

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENŢIALE

L3a  - subzona locuinţelor colective medii cu P+3 – P+5  niveluri formând ansambluri

preponderent rezidenţiale situate în afara zonei protejate

L4 - SUBZONA LOCUINŢELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+6-P+10 NIVELURI, SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENŢIALE:

L4a - subzona locuinţelor colective înalte cu P+6-10  niveluri, formând ansambluri preponderent rezidenţiale, situate în afara zonei protejate;

L1 - SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI P+1,

P+2

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Subzona se compune din următoarele unităţi de referinţă:

L1a - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecţie:

L1a1 - în regim continuu ( înşiruit);

L1a2 - în regim grupat (cuplat);

L1a3 - în regim izolat.

L1b – locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în zone protejate;

L1b1 - în regim continuu ( înşiruit);

L1b2 - în regim grupat (cuplat);

L1b3 - în regim izolat.

L1c - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi;

L1d - locuinţe individuale pe lot  subdimensionate, cu sau fără reţele edilitare

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

L1a + L1b + L1c + L1d  - locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înşiruit, cuplat sau izolat.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L1a + L1b + L1c + L1d - se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea în calculul a coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafeţe desfăşurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 250 mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera că au o arie de servire de 250 metri;

L1c + L1d - realizarea locuinţelor este condiţionată de existenţă unui PUZ aprobat conform legii.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L1a + L1b + L1c + L1d - se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, care generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau vehicole de transport greu),  prin utilizarea  incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22,00;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă;

- depozitare en gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  circulaţiile  publice;

- staţii de betoane;

- autobaze şi staţii de întreţinere auto;

- spălătorii chimice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A   CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,     DIMENSIUNI)

L1a + L1b + L1c  - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

| Regimul de construire | Dimensiune minimă în cazul concesionării terenului* | Dimensiune minimă în zone protejate | Dimensiune minimă în alte zone |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa mp. | Front m. | Suprafaţa mp. | Front m. | Suprafaţa mp. | Front m. |
| Înşiruit | 150 | 8 | 250 | 10 | 150 | 8 |
| Cuplat | 200 | 12 | 350 | 12 | 250 | 12 |
| Izolat | 200 | 12 | 350 | 14 | 350 ( | 14 (( |
| Parcelă de colţ | - | - | Reducere cu 50mp | Reducere front cu 25% pentru fiecare faţadă | Reducere cu 50mp | Reducere front cu 25% pentru fiecare faţadă |

*   - conform Regulamentului General de Urbanism

(   Pentru L 1d – 500 mp

(( Pentru L1d – minim 14 m

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

- la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6.0 metri pe străzi de categoria a III-a.

L1a1+L1b1 - clădirile se dispun pe aliniament cu excepţia celor a căror înalţime depăşeşte distanţa dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu diferenţa dintre înălţime şi distanţa dintre aliniamente dar nu cu mai puţin de 4.0 metri;

- clădirile nu vor fi depăşi adâncimea de 15 metri de la aliniament.

L1a2 + L1a3 + L1b2 + L1b3 - clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe străzi de categoria III şi  5.0 metri pe străzi de categoria II şi I.

L1c  + L1d - conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu o distanţa de minim 5.0 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua maşini în afara circulaţiilor publice şi pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în gradina de faţadă fără riscul de deteriorare a gardurilor şi a trotuarelor de protecţie;

- în cazul clădirilor înşiruite pe parcelele de colţ nu se admit decât clădiri cu faţade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1a1 + L1b1 - clădirea construită în regim înşiruit se va alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o  adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepţia celor de colţ care vor întoarce faţade spre ambele străzi;

-  în cazul segmentării înşiruirii, spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi   retrase de la limita proprietaţii la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; se va respecta aceeaşi prevedere şi în cazul în care înşiruirea este învecinată cu o funcţiune publică sau cu o unitate de referinţă având regim de construire discontinuu;

L1a2 + L1b2 - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcelă alaturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limita la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

L1a3 + L1b3 - clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe dar nu cu mai puţin de 3.0 metri;

L1c + L1d - conform PUZ, cu respectarea condiţionărilor anterioare de la articolul 6;

L1b1 - în cazul loturilor puţin adânci se acceptă retragerea clădirilor izolate pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea acestui calcan, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe şi garaje;

L1a + L1b + L1c + L1d - retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumatate din înălţimea la cornişă, măsurată  în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

L1a + L1b + L1c + L1d - distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la jumatăte dar nu la mai puţin de 4,0 metri dacă fronturile opuse nu au camere locuibile;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L1a + L1b + L1c + L1d - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- locuinţele înşiruite vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 2,5 metri.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L1a + L1b + L1c + L1d - staţionarea autovehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L1a + L1b + L1c + L1d - înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 niveluri (10 metri);

L1a + L1b - se admit depăşiri de 1- 2 metri numai pentru alinierea la cornişa clădirilor 	învecinate în cazul regimului de construire înşiruit sau cuplat.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L1a + L1b + L1c + L1d - clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;

- incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL.

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

L1b - orice intervenţii în zona protejată se vor aviza în condiţiile legii.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L1a + L1b + L1c + L1d - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare  publice;

- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea  apelor meteorice în 	  reţeaua de canalizare;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile 	 publice şi se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE,  MOBILIER URBAN

L1a + L1b + L1c - spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

L1a + L1b + L1c + L1d - împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de minim 2,00 metri din care un soclu opac de 0,60 şi o parte transparentă dublată sau cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim    2,50 metri.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L1a + L1b  + L1c - POT maxim = 40%

L1d - POT maxim = 20%

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1a + L1b+ L1c     	 - CUT maxim pentru înălţimi  P+1 = 0,9 mp ADC/mp teren

- CUT maxim pentru înălţimi P+2 = 1,3 mp ADC/mp teren

L1d  - CUT maxim pentru înălţimi P+1 = 0,4 mp ADC/mp teren

- CUT maxim pentru înălţimi  P+2 =0,6 mp ADC/mp teren

L2 - SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU

P-P+2 NIVELURI, REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZĂRI ANTERIOARE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Subzona se compune din următoarele tipuri de lotizări anterioare cu locuinţe individuale şi

colective mici:

L2a - locuinţe individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare  cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate:

L2a1 - cu locuinţe proiectate standard izolate;

L2a2 - cu locuinţe proiectate standard cuplate.

Problemele ridicate de această subzonă sunt variate, unele lotizări constituind reper pentru cel mai înalt nivel de locuire, motiv pentru care sunt protejate (zona Gara Veche, Maratei, zona Dărmăneşti-nord), altele, mai modeste, fiind viabile sau aflându-se într-un stadiu avansat de uzură.

Toate dimensiunile loturilor precum şi regulile după care au fost realizate iniţial, rămân şi astăzi valabile. În timp, în unele cazuri, au apărut modificări, adăugiri şi inserţii de alte clădiri, generând situaţii necorespunzătoare pentru vecinătăţi.

Procesul de reconstrucţie şi modernizare a locuinţelor de pe aceste lotizări este normal şi inevitabil, dar tranziţia la case mult mai mari şi cu un număr mai ridicat de niveluri este considerată ca fiind o potenţială cauză de deteriorare a calităţii locuirii şi de nemulţumiri ale locuitorilor datorate reducerii însoririi, iluminării naturale, intimităţii locuinţelor şi apariţiei disonanţelor într-o zonă coerentă, toate acestea având efecte negative asupra valorii proprietăţii şi indirect asupra veniturilor la bugetul local.

Cea mai dificilă problemă este ridicată de lotizările cu case standard cuplate în care refacerea unei unităţi de locuire semi-cuplată impune lucrări similare pentru unitatea cu care se cuplează, mai ales dacă între cele două construcţii există numai un zid comun.

Din aceste motive, pentru eliberarea autorizaţiei de construire, se impune prezentarea unui plan de situaţie cu  întreaga lotizare care să ilustreze respectarea regulilor proprii lotizării respective.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI  ADMISE

L2a1 - locuinţe izolate;

L2a2 - locuinţe cuplate.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L2a - se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşeasca 250 mp ADC  şi să nu afecteze liniştea, securitatea şi salubritatea zonei;

L2a - se admite pentru modernizarea dotării locuinţelor cu băi şi grupuri sanitare, extinderea clădirii în partea posterioară cu o suprafaţă construită la sol de maxim 12,0 m.p.

L2b - orice modificare a volumetriei şi arhitecturii faţadelor va necesita justificări suplimentare pentru integrarea în caracterul zonei şi va avea avize de specialitate conform legii.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE

L2a - se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 250 mp ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după ora 2200, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- creşterea animalelor pentru subzistenţă;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- staţii de betoane;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII  DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFORMARE A 		                CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,     	                DIMENSIUNI)

L2a -  se  menţin  dimensiunile şi forma parcelarului iniţial care variază între 300 şi 500 mp şi au în general frontul la stradă cuprins între 12 - 14 metri pentru construcţiile cuplate şi 15 - 18 metri pentru construcţiile izolate;

-  dacă o parcelă neconstruită dintr-o lotizare are o suprafaţă şi un front de dimensiuni mai mici decât celelalte parcele (de exemplu parcelele de colţ), aceasta se poate considera construibilă numai dacă terenul nu provine din subîmpărţirea anterioară a unei parcele de dimensiuni normale pentru lotizarea respectivă, are o suprafaţă mai mică cu cel mult 50,0 mp şi un front la stradă (sau ambele fronturi în situaţia de parcele de colţ) mai redus cu cel mult 25%;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L2a - se menţin retragerile din planurile iniţiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament şi retrageri de circa 4,0 -  5,0 metri;

- se menţine limita până la care se consideră în planurile iniţiale parcela construibilă (aliniament posterior).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE

LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L2a + L2b - clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării;

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depăşit numai pentru extinderi în suprafaţa de maxim 12,0 mp construiţi la sol şi numai în cazul în care distanţa faţă de limita posterioară va ramâne egală cu jumatate din înalţime dar nu mai puţin de 5,0 metri;

L2a2 - clădirile se vor dispune respectând sistemul de cuplare  pe o adâncime care nu va depăşi 15 metri de la aliniament, cu o retagere faţă de limita  laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 3,0 metri;

- se interzice dispunerea clădirilor semicuplate cu calcanul vizibil din circulaţia publică cu excepţia cazului în care una dintre clădirile de pe loturile învecinate încalcă regula de cuplare, iar noua clădire respectă regula valabilă pentru întreaga lotizare;

- în cazul unui lot remanent impar, în care clădirile de pe ambele parcele laterale sunt cuplate şi sunt retrase de la limita parcelei prezentând faţade cu ferestre ale unor încăperi locuibile, clădirea se va realiza izolat şi se va retrage de la limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3,0 metri dacă frontul parcelei este de minim 12,0 m.

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI PARCELĂ

L2a - nu este cazul;

- garajele şi alte anexe se pot amplasa pe limita de proprietate cu condiţia să nu depăşească înălţimea gardului către parcelele învecinate ( 2,00 m) si cu acordul in forma autentica a proprietarului invecinat.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L2a - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L2a - staţionarea autovehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L2a - înălţimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornişă va respecta înălţimea maximă prevăzută prin proiectul iniţial al lotizării;

- se admite mansardarea clădirilor existente cu şarpantă, cu condiţia luării în calculul CUT – ului a unei suprafeţe suplimentare de minim 60% din aria construită la sol a clădirii;

L2a2 - se interzice supraetajarea clădirilor standardizate cuplate dacă nu se respectă Articolul 6 şi dacă nu se realizează simultan supraetajarea ambelor clădiri cuplate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L2a - clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;

- incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL.

- clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş, funcţie de caracterul iniţial al lotizării;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L2a - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- se va asigura evacuarea rapidă şi captarea  apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

L2a - spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de

faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu cel putin un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

L2a - se va menţine caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea maxim 2,00 m înălţime şi  minim 1,50 m înălţime din care un soclu opac de 0,40 m şi vor fi  dublate de gard viu;

- gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălţimi de maxim 2,00 metri care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L2a - POT maxim = va respecta POT iniţial al lotizării, dar nu mai mult de 40%.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L2a + L2b 	- CUT maxim pentru înălţimi P+1 = 0,9 mp ADC/mp teren

- CUT maxim pentru înălţimi P+2 = 1,3 mp ADC/mp teren

L 3 - SUBZONA LOCUINŢELOR COLECTIVE MEDII (P + 3 - 4) SITUATE IN

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENŢIALE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi de referinţă:

L3a  - subzona locuinţelor colective medii cu P+3 – P+5  niveluri formând ansambluri

preponderent rezidenţiale situate în afara zonei protejate

Pentru ansamblurile existente, noile cerinţe ale locuitorilor şi disfuncţionalităţile cauzate de nerespectarea proiectelor iniţiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit şi amenajat vor impune intervenţii corective pentru care va fi necesar să se elaboreze PUZ-uri parţiale  având urmatoarele obiective:

(1) clarificarea diferenţierii apartenenţei terenurilor publice (circulaţii publice, echipamente publice, spaţii plantate publice, fâşii de teren aferent reţelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni în indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociaţiile de locatari, sau diverse societăţi economice mixte;

(2) eliminarea cauzelor disfuncţionalităţilor şi poluărilor care nemulţumesc locuitorii;

(3) refacerea amenajărilor exterioare şi în special a spaţiilor plantate, a locurilor de joacă pentru copii şi a parcajelor;

(4) extinderea şi completarea echipamentelor publice deficitare;

(5) ameliorarea aspectului clădirilor şi amenajărilor;

(6) diminuarea insecurităţii şi infracţionalităţii prin delimitarea şi marcarea / îngrădirea spaţiilor aferente locuinţelor colective pe grupări de blocuri;

(7) introducerea unor rezolvări alternative civilizate la prolifererea abuzivă a garajelor individuale;

(8) adecvarea la situaţia de localizare în zona de protecţie a monumentelor de arhitectură.

Pentru noile ansambluri rezidenţiale situate în extinderea intravilanului se vor realiza operaţiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale cu următoarele recomandări:

(1) operaţiunile să se realizeze în parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i responsabilităţi privind operaţiunile funciare prealabile, lucrările principale de infrastructură, echipamentele publice, locuinţele sociale şi amenajările plantate publice precum şi garantarea calităţii generale a operaţiunii în care intră bani publici;

(2) mărimea unei operaţiuni să nu depăşească un număr de maxim 1000 locuinţe;

(3) locuinţele sociale să fie integrate într-o pondere de maxim 30% în orice operaţiune de construire a locuinţelor.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

L3a - sunt admise următoarele utilizări:

- locuinţe în proprietate privată;

- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare;

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L3a   - locuinţele din clădiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;

- locuinţele sociale nu vor depăşi 20%-30% din numărul total al locuinţelor dintr-o operaţiune urbanistică şi nu vor distona în nici o privinţă în raport cu locuinţele în proprietate privată;

- se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu următoarele condiţii :

- cabinetele medicale de la parterul blocurilor vor avea un acces separat de cel al       locatarilor

- creşele şi grădiniţele vor avea un acces separat de cel al locatarilor şi vor dispune în utilizare exclusivă de o suprafaţă minimă de teren de 100 mp;

- se admite conversia locuinţelor de la parter în spaţii comerciale exclusiv pentru produse cerute de aprovizionarea zilnică, numai la intersecţii de străzi şi numai în limitele unei raze de servire de 250 metri;

- se admit spaţii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuinţa administratorului / portarului angajat permanent.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI  INTERZISE

L3a    - se interzice conversia locuinţelor existente din clădirile colective în alte funcţiuni sau construirea unor locuinţe colective  mixtate cu alte funcţiuni cu excepţia celor specificate la Articolul 2;

- se interzice utilizarea spaţiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru depozite, alimentaţie publică şi alte activităţi de natură să incomodeze locuinţele;

- se interzic următoarele lucrări:

- construcţii comerciale şi de alimentaţie publică;

- construcţii  pentru activităţi productive;

- curăţătorii chimice;

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozitare en-gros sau mic-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe

- inflamabile sau toxice;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto;

- staţii de betoane;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile învecinate;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea  necontrolată a apelor meteorice sau care impiedică evacuarea şi colectarea acestora.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A                          	                    CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,                      		           DIMENSIUNI)

L3a  - conform PUZ;

- clădirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L3a - conform PUZ cu următoarele recomandări privind zonele de extindere:

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 6,0 metri pe străzi de categoria II şi I, dar nu cu mai puţin decât diferenţa dinţre înalţimea construcţiilor si distanţa dintre aliniamente;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE

LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L3a  - conform PUZ cu următoarele condiţionări pentru zonele de extindere:

- clădirile izolate vor avea faţade laterale şi se vor retrage de la limitele parcelei la o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren;

- clădirile se pot cupla  pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de   maxim 15,00 metri de la aliniament, fiind retrase faţă de cealaltă limită laterală cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren;

- clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15,00 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor cu excepţia parcelelor de colţ unde se va întoarce faţada în condiţiile de aliniere ale străzii laterale;

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi cel puţin egală cu înălţimea clădirii;

L3a - retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt  faţă de teren, dar nu mai puţin de 5,00 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI  PARCELĂ

L3a - conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- între faţadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanţa va fi egală cu înalţimea clădirii celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate în cazul în care  pe faţadele opuse sunt numai ferestre ale dependinţelor şi ale casei scării.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L3a - clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulaţie publică fie direct, fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L3a - conform PUZ  şi normelor în vigoare;

- staţionarea autovehicolelor va fi asigurată în afara spaţiilor publice.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L3a - conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distaţa dintre aliniamente; în cazul în care înălţimea depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va  retrage de la aliniament la o distanţă egală cu diferenţa dintre acestea, dar nu mai puţin de 4,00 metri;

- se admite depăşirea cu maxim două niveluri numai cu condiţia ca acestea să fie retrase în interiorul unui arc de cerc şi a tangentei la acesta, la 45 grade.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L3a - conform PUZ, cu condiţia integrării în particularitaţile zonei şi armonizării cu vecinătăţile imediate;

- incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L3 a - conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locurile vizibile din circulaţiile publice şi  dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

L3a - conform PUZ  cu următoarele condiţionări:

- terenul liber rămas în afara circulaţiilor, parcajelor şi circulaţiilor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- terenul amenajat ca spaţii de joc, de odihnă şi grădini de faţadă decorative va    reprezenta cel puţin 50% din suprafaţa totală a terenului liber;

- în orice operaţiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spaţii minim 10% să fie destinate folosinţei în comun.

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

L3a - în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2,00 m şi minim 1,50 m din care soclu opac de 0,40 m, partea superioară fiind realizată din fier sau plasă metalică şi dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor vor fi opace din zidărie sau lemn,  vor avea înălţimea de 2,00m şi panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L3a + L3b  -	POT maxim P+3-5 = 30%

L4 - SUBZONA LOCUINŢELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+6- 10 NIVELURI, SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENŢIALE:

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi de referinţă:

L4a - subzona locuinţelor colective înalte cu P+6-10  niveluri, formând ansambluri preponderent rezidenţiale, situate în afara zonei protejate;

Noile cerinţe ale locuitorilor, disfuncţionalităţile existente şi costurile mai ridicate de întreţinere a acestor locuinţe vor impune intervenţii corective pentru care va fi necesar să se elaboreze PUZ-uri parţiale  având următoarele obiective:

(1) ridicarea acestei categorii de locuinţe la un standard ridicat sau chiar de lux;

(2) clarificarea diferenţierii apartenenţei terenurilor publice (circulaţii publice, echipamente publice, spaţii plantate publice, fâşii de teren aferent reţelelor edilitare publice, etc.) de cele care vor reveni în indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociaţiile de locatari, sau diverse societăţi economice mixte;

(3) eliminarea cauzelor disfuncţionalităţilor şi poluărilor care nemulţumesc locuitorii;

(4) refacerea amenajărilor exterioare şi în special a spaţiilor plantate şi de joacă pentru copii;

(5) extinderea şi completarea echipamentelor publice deficitare;

(6) ameliorarea aspectului clădirilor si amenajarilor;

(7) diminuarea insecurităţii prin delimitarea şi marcarea/îngrădirea spaţiilor aferente locuinţelor colective pe grupări de blocuri sau blocuri izolate;

(8) introducerea unor rezolvări alternative civilizate la prolifererea abuzivă a garajelor individuale;

(9) adecvarea la situaţia de localizare în zona de protecţie a monumentelor de arhitectură.

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Clădirile înalte situate în zonele de protecţie se menţin în situaţia actuală. Se consideră inoportun ca în viitor să se mai dispună blocuri înalte de locuit în zonele protejate.

L4a  -     sunt admise urmatoarele utilizări:

-    locuinţe în proprietate de standard ridicat;

-  amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje semiîngropate şi subterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, spaţii pentru sport şi loisir (eventual piscină descoperită), construcţii pentru echiparea tehnică, împrejmuiri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L4a -    se admit spaţii pentru administrarea grupurilor de peste 30 - 60 apartamente proprietate privată, eventual cu locuinţa administratorului/portarului angajat permanent.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

L4a  -    se interzice conversia locuinţelor în alte funcţiuni;

- se interzice dispunerea locuinţelor sociale în clădiri înalte;

- se interzic următoarele lucrări:

  - activităţi comerciale şi productive;

  - construcţii provizorii de orice natură;

  - depozitare en gros sau mic-gros;

  - depozitări de materiale refolosibile;

  - platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

  - depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe

  - inflamabile sau toxice;

  - autobaze;

  - staţii de întreţinere auto;

  - staţii de betoane;

  - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile

  - publice şi construcţiile învecinate;

  - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea

  - necontrolată a 	apelor meteorice sau care impiedică evacuarea şi

  - colectarea acestora.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A                          	                    CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,                      		           DIMENSIUNI)

L4a  - conform PUZ;

- clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L4 a - conform PUZ, cu următoarele recomandări privind zonele de extindere:

- clădirile se vor dispune izolat şi se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri pe străzile de categoria III şi 6,0 metri pe cele de categoria II sau I, dar nu cu mai puţin decât diferenţa dintre înalţimea construcţiilor şi distanţa dintre aliniamente;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE

LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L4a - conform PUZ cu următoarele condiţionări pentru zonele de extindere:

- clădirile izolate vor avea faţade laterale şi se vor retrage de la limitele parcelei la o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren; această distanţă se poate reduce la jumătate dacă segmentele de faţadă care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit.

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt  faţă de teren, dar nu mai puţin de 5,0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

L4a - conform PUZ, cu următoarele condiţionări:

- între faţadele spre care sunt orientate camere de locuit distanţa va fi egală cu  înalţimea clădirii celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate în cazul în care pe faţadele opuse sunt numai ferestre ale dependinţelor şi ale casei scării;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L4a - clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulaţie publică fie direct, fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR

L4a   - conform PUZ  şi normelor în vigoare;

- staţionarea autovehicolelor va fi asigurată în afara spaţiilor publice.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

L4a   - conform PUZ, cu următoarele condiţionări:

- înălţimea maximă admisibilă este P + 10 niveluri; în cazul în care înălţimea depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va  retrage de la aliniament la o distanţă egală cu diferenţa dintre acestea, dar nu mai puţin de 4,00 metri;

- se admite depăşirea cu maxim două niveluri, numai cu condiţia ca acestea să fie retrase în interiorul unui arc de cerc şi a tangentei la acesta, la 45 grade;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L4a - conform PUZ, cu condiţia intregrării în particularităţile zonei şi armonizării cu vecinătăţile imediate;

- incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL.

- terasele vizibile de pe înălţimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafaţă;

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

L4a - conform PUZ cu următoarele condiţionări:

- toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

L4a   - conform PUZ,  cu următoarele condiţionări:

- terenul liber rămas în afara circulaţiilor, parcajelor şi circulaţiilor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- terenul amenajat ca spaţii de joc, de odihnă şi grădini de faţadă, decorative, va

reprezenta cel puţin 50% din suprafaţa totală a terenului;

- în orice operaţiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spaţii minim 10% să fie destinate folosinţei în comun.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

L4a   - în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înalţimea de maxim 2,00m şi minim 1,80m din care soclu opac de 0,40m, fiind dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,00 metri şi vor fi opace sau transparente, în funcţie de preferinţele de intimitate faţă de vecinătăţi.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L4a - POT maxim = 20%

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L4a - CUT maxim = 1,4

ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE

# A - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

A1 - Zona activităţilor productive şi de servicii:

A1a - Subzona unităţilor predominant industriale;

A1b - Subzona unităţilor industriale şi de servicii:

A1c - Activităţi de servicii şi depozitare;

A2 - Zona unităţilor mici şi mijlocii productive şi de servicii.

### SECŢIUNEA I: UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Pentru toate platformele industriale va fi necesară elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale.

Pentru toate UTR sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare pentru diferitele tipuri de unităţi; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităţilor şi / sau este necesară schimbarea destinaţiei se cere PUZ (reparcelare/conformare).

A1- Activităţi industriale şi servicii pentru întreprinderi:

A1a - Activităţi industriale productive nepoluante desfăşurate în construcţii industriale mari, cercetarea care necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat, descărcat şi manevre. În mod obişnuit, activităţile permise sunt cele care creează disconfort/incomodare, necesită spaţii mari în jurul clădirilor pentru depozitarea materiei prime şi a produselor obţinute şi care nu generează emisii poluante.

A1b - Activităţi industriale productive şi de servicii, IMM cu profil nepoluant desfăşurate în construcţii industriale mari şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat, descărcat şi manevre. În mod obişnuit activităţile permise sunt cele care creează disconfort/incomodare, activităţi care se desfăşoara în întregime în clădiri (mai puţin parcare, încărcat, descărcat şi manevră), necesită spaţii mari în jurul clădirilor pentru depozitarea materiei prime şi a produselor obţinute şi care nu generează emisii poluante.

A1c - Activităţi terţiare pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi  şi depozitare - în S max de 3000 mp ADC (1500 mp S vânzare), per amplasament individual, care necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat, descărcat şi manevre. În mod obişnuit activităţile permise sunt cele care creează în mod redus disconfort/incomodare, activităţi care se desfăşoară în întregime în clădiri (mai puţin parcare, încărcat, descărcat şi manevră), nu necesită spaţii mari în jurul clădirilor pentru depozitarea materiei prime şi a produselor obţinute şi care nu generează emisii poluante.

A2 - Activităţi productive desfăşurate în construcţii industriale mici şi mijlocii, destinate distribuţiei şi depozitării bunurilor şi materialelor, cercetării industriale şi anumitor activităţi comerciale (dar nu de vânzare cu amănuntul) care necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, accese auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat, descărcat şi manevre. În mod obişnuit activităţile permise sunt cele care creează în mod redus disconfort/incomodare, activităţi care se desfăşoara în întregime în clădiri (mai puţin parcare, încărcat, descărcat şi manevră), nu necesită spaţii mari în jurul clădirilor pentru depozitarea materiei prime şi a produselor obţinute şi care nu generează emisii poluante.

A1 +A2 - Garaje publice sau private.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

A1a, A1b, A1c, A2- Activităţile actuale vor fi permise în continuare cu condiţia diminuării cu cel puţin 50% a poluării actuale în termen de 5 ani. Extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu agraveze situaţia poluării:

- se pot localiza cu aceleaşi condiţii de diminuare a poluării următoarele funcţiuni (Conform PUZ):

- Implantări complexe de birouri incluzând oricare din următoarele utilizări:

  - birouri profesionale sau de afaceri;

  - servicii pentru afaceri;

  - instituţii financiare sau bancare;

  - restaurant (convenţional).

- Implantări complexe industriale incluzând oricare din următoarele utilizări:

  - producţie manufacturieră;

  - birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare

  - secundară;

  - construcţii destinate cercetării şi dezvoltării cu excepţia celor care utilizează substanţe

  - explozive sau toxice conform prevederilor legale;

  - depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe explozive sau toxice conform prevederilor legale;

  - depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi;

  - restaurant (convenţional).

A1, A2 - se admite depozitare comercială şi comerţ în S max de 3000 mp ADC (1500mp suprafaţă de vânzare) per unitate şi/sau amplasament;

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- Conform PUZ;

- În toate unităţile teritoriale de referinţă ale zonei A se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ şi orice alte servicii de interes general în interiorul limitelor în care poluarea depăşeşte CMA.

A1, A2 - Se interzice amplasarea locuinţelor;

ARTICOLUL 3a - Cazuri speciale – excepţii

În toate unităţile teritoriale de referinţă ale zonei A sunt permise în mod excepţional următoarele:

- Cabinete medicale;

- Heliporturi;

- Oricare din serviciile pentru activitatile admise.

SECŢIUNEA  II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A

CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,

DIMENSIUNI)

-    Conform PUZ;

-    Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la stradă de 50,00 metri în toate UTR din zona A şi o suprafaţă minimă de 3000 mp. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive. Dimensiunile se pastrează şi în cazul parcelelor noi apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare, etc.). În cazul în care în momentul aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior, este necesară relocarea unităţilor productive respective în termen de 5 ani de la data aprobării prezentului regulament.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR  FAŢĂ DE ALINIAMENT

-  la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,0 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6,0 metri pe străzi de categoria a III-a.

A1, A2 - Prin PUZ se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile 	perimetrale şi interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de :

- 10,00 metri pe străzile de categoria I-a si a II-a;

- 6,00 metri pe străzile de categ. a III-a.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE  ALE  PARCELELOR

A1, A2 - Conform PUZ;

- Clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate în cazul în care acestea se situează pe limita de proprietate şi nu prezintă incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic);

- În toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6,00 metri;

- În toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6,00 metri;

- În cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţă decât A, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte zone;

- Se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6,00 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor. Nu se admite amplasarea, pe faţadele laterale orientate spre alte unităţi teritorile de referinţă (în special servicii publice şi locuinţe), a calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1,80 metri de la nivelul solului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI  PARCELĂ

## A1, A2 - Distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,00 metri;

- Distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoara activităţi permanente;

- În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII  ŞI ACCESE

A1, A2 - Conform PUZ;

-   Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aibă acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere , legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o laţime de minim 4,00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele. Accesele în parcele, din străzile de categoria I şi II se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de circulaţie.

A1, A2 - Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

A1, A2 - Conform PUZ;

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevazute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

-   în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu un gard viu având înălţimea de minimum 1,20 m.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

- Conform PUZ;

A1, A2 - se vor respecta înălţimi maxime ale clădirilor de 20,00 metri;

A1, A2 - înălţimea pe străzile interioare nu va depăşi distanţa între aliniamente

A1, A2 - în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice.

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

A1, A2 - volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

-   faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

-   tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcţiuni publice;

- incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii  stabilite prin HCL.

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

A1, A2 - toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

A1, A2 - orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localităţii.

-   suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-    suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp; se interzic plantaţiile de plop, stejar, arin, salcie şi alte specii cu rădăcini pivotante care pot pune în pericol stabilitatea construcţiilor.

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

A1, A2 - împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de minim 2,00 metri din care un soclu de 0,60 m., vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2,50 metri distanţă, cu un al doilea gard transparent de 2,00 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

-   porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehicolelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice de categoria I şi a II-a şi cele care au transport în comun;

## SECTIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

## TERENULUI

## ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

A1 - Conform PUZ, dar nu peste  80%;

A2 - conform PUZ dar nu peste    60%;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

A1 - conform PUZ , se recomandă un coeficient volumetric de utilizare a terenului care să nu depăşească 15 mc / mp teren;

A2 - conform PUZ se recomandă ca acest coeficient să nu depăşească 9 mc/ mp teren;

B. ZONA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE

B - ZONA ACTIVITĂŢILOR  TURISTICE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

B1 - Subzona de turism şi loisir : unităţi turistice grupate sau dispersate.

B2 - Subzona caselor de vacanţă.

Pentru devoltarea unor noi tipuri de astfel de subzone sau transformarea acestora şi pentru noile case de vacanţă care grupează mai mult de 6 parcele este necesar să se elaboreze Planuri Urbanistice Zonale.

SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

B1 - conform PUZ cu recomandarea de a se admite următoarele funcţiuni:

- hoteluri cu facilităţi pentru conferinţe, reuniuni de afaceri şi ştiinţifice;

- restaurante;

- distracţii în spaţii acoperite si descoperite;

- tabere pentru copii şi tineret;

- baze de cantonament pentru sporturi de performanţă;

- mic comerţ pentru turism;

- sport în spaţii acoperite şi descoperite;

- punct de prim ajutor;

- adăposturi, buvete;

- mobilier urban;

- grupuri sanitare;

- spaţii pentru administrarea şi întreţinerea zonei;

- tabere pentru copii şi tineret;

- baze de cantonament pentru sporturi de performanţă;

- cluburi.

B2 - case de vacanţă cu locuire nepermanentă.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

B1, B2 -  toate funcţiunile admise vor fi dispuse astfel încât să formeze enclave în interiorul  spaţiului plantat.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

B1 -  sunt interzise orice funcţiuni care nu au legatură cu  tratamentul   balnear şi turismul;

- sunt interzise orice clădiri şi amenajări care scad atractivitatea zonei prin diminuarea   valorii peisagistice şi ecologice prin agresarea peisajului, prin irosirea resursei balneare, prin provocarea de intense aglomerări, poluări şi circulaţii, prin diminuarea vegetaţiei şi distrugerea habitatului faunei locale sau contravin normelor de protecţie stabilite pe plan local.

- sunt interzise orice clădiri si amenajări care nu respectă limita de protecţie de 15 metri faţă de malul lacurilor şi faţă de cursurile de apă.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A                     	                   CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,                      		     DIMENSIUNI).

B1 -  conform PUZ;

B2 -  dimensiunea minimă construibilă a loturilor este de 150 mp.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

B1 -  conform PUZ;

B2 -  clădirile vor fi dispuse izolat şi vor fi retrase cu minim 5,0 m. de la aliniament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

B1 - conform PUZ

B2 - clădirile vor fi retrase cu minim 3,0 m. de la limitele laterale ale parcelei şi cu minim 	5,0 m. de la limita posterioară a acesteia.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI  PARCELĂ.

B1 - conform PUZ;

B2 - nu este cazul.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

B1- conform PUZ cu recomandarea să se limiteze în cât mai mare măsură circulaţia

autovehicolelor în interiorul zonei de agrement;

B2 - parcelele sunt construibile numai dacă au acces direct la un drum public sau beneficiază  de drept de trecere legal obţinut cu o lăţime de minim 3,0 m.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR.

B1- conform PUZ;

B2 - vehicolele vor staţiona numai în spaţiul parcelei; pentru vizitatori se vor prevedea prin  PUZ parcaje conform normelor în vigoare

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

B1 - conform PUZ cu recomandarea să nu se depăşească înălţimea de 9,0 metri. Pentru construcţii mai înalte se va prezenta un studiu al impactului în peisaj;

B2 - maxim P+2nivele.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- incadrarea aspectului exterior (finisaje si invelitoare) in culorile specifice localitatii stabilite prin HCL.

B1- conform PUZ, cu recomandarea ca orice clădire să se integreze în peisaj;

B2 - aspectul caselor de vacanţă va fi in concordanţă cu utilizarea acestora şi cu 	caracterul  zonei  geografice.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

B1 - conform PUZ, se va interzice realizarea oricărei construcţii care nu este racordată la reţelele publice de alimentare cu apa şi canalizare.

B2 - în mod obligatoriu toate casele de vacanţă vor fi racordate la reţelele publice de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie electrică.

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE, MOBILIER URBAN

B1 - conform PUZ;

B1, B2 - respectarea Registrului Spatiilor Verzi. Tăierea oricărui arbore pentru realizarea unor amenajări şi construcţii se va compensa în mod obligatoriu prin plantarea altor 10 arbori şi replantarea acelora care în intervalul de timp de 5 ani de la plantare nu s-au dezvoltat normal sau s-au uscat.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

B1 - conform PUZ;

B1, B2 - împrejmuirile vor fi de maxim 2,00 m. şi minim de 1,80 m. înalţime din care un soclu opac de 0,40 m. şi o parte transparentă realizată din fier, plasă metalică sau lemn, dublate cu gard viu; împrejmuirile dintre proprietăţi vor fi opace şi de maxim  2,00 m.înălţime.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI.

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

B1 - Conform P.U.Z. cu condiţia ca în interiorul culoarelor verzi pentru ameliorarea

climatului şi în fâşia de circa 15 metri de-a-lungul lacurilor, ponderea suprafeţei 	de teren ocupată cu clădiri, platforme, circulaţii carosabile şi pietonale să nu 	depăşească 15% din suprafaţa zonei

B2 -    case de vacanţă parter  - POT= 40%

-   case de vacanţă P + 2  - POT= 40%

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

B1 - conform PUZ;

B2 -   case de vacanţă Parter  - CUT= 0,2

-   case de vacanţă P + 2   - CUT= 0,3

V. ZONA SPAŢIILOR VERZI

## V  - ZONA SPATIILOR VERZI

GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI

V1 - Spaţii verzi publice cu acces nelimitat :

V1a - Parcuri, grădini, scuaruri publice şi fâşii plantate publice;

V1b –Amenajări sportive publice

V2 - Spaţii verzi publice, cu acces limitat de folosinţă specializată:

V2a - Grădini Zoologice;

V3 - Spaţii verzi cu amenajari cultural sportive:

V3a - Baze de agrement, parcuri de distracţii, poli de agrement la nivel municipal;

V3b - Complexe şi baze sportive;

V4 - Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apa şi zonelor umede;

V5 – Spatii verzi de protecţie sanitara;

V6 – Spatii verzi de protecţie faţă de  infrastructura tehnică;

V7 – Parcuri de agrement:

V7a -  parcuri şi plantaţii situate in zonele fosilifere protejate

V7b – parcuri şi plantaţii în afara zonei protejate

V8 - pârtii de sky şi amenajări sportive în cadrul plantaţiilor forestiere.

Pentru Gradina Zoologică, Muzeul Satului, noile parcuri, baze de agrement, parcuri de distracţii şi pentru noile complexe şi baze sportive sunt necesare Planuri Urbanistice Zonale.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE  conform Legii nr.88/2014 privind modificarea si completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor – art.18 alin.(5),(6),(7) exceptii

V1a - sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând in :

- spatii plantate;

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spatiilor

plantate şi oglinzilor de apă;

- mobilier urban, amenajări pentru joc şi odihnă;

- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), alimentaţie publică şi comerţ;

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere;

- parcaje.

V1b - sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite.

V1c  -  se menţin funcţiunile specifice în zonele verzi protejate

-  nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază caracterul spaţiului plantat

protejat sau modificarea proiectului iniţial;

V2a - sunt admise numai construcţiile legate de programul specific funcţiunii

specializate.

V3a + V3b - sunt admise construcţiile si instalaţiile specifice conform proiectelor legal

avizate.

V4 + V5 + V6 + V7  + V8 - conform legilor si normelor in vigoare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

V1c - orice intervenţie necesita documentaţii specifice aprobate de organele

competente in  conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 si cu normele de

protecţie stabilite pe plan local.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

V1 - V8 - se interzic orice intervenţii care contravin legilor si normelor in vigoare.

V1 + V2 - se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spatiilor verzi publice si 	specializate;

- se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale;

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea spaţiilor plantate adiacente trotuarelor.

V1c  -  nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază caracterul zonei protajate;

- este interzisa în perimetrul de protecţie amplasarea de obiective şi desfăşurarea de activităţi cu efecte dăunătoare  asupra vegetaţiei şi amenajărillor .

V5 -    se interzic orice amenajări care sa atragă locuitorii in spatiile de protecţie fata de

infrastructura tehnica reprezentata de circulaţii majore si de reţele de transport a

energiei electrice si gazelor.

V6  -    se interzice realizarea caselor de vacanta in afara perimetrelor stabilite prin

regulament  (subzona B 2).

V1 - V8 - se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate.

SECTIUNEA II :  CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A 			      CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,     			     DIMENSIUNI.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI 		     POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI PARCELĂ.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

ARTICOLUL 8 -  CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii; se va asigura accesul

din circulaţiile publice a aleilor ocazional carosabile (pentru  întreţinere,

aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

ARTICOLUL 9 -  STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR.

V1 - V8  - parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform

normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate.

ARTICOLUL 10 -  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

V1 - V8 – cu excepţia instalaţiilor, înălţimea maximă a clădirilor nu va depăşi P+2 E

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii

de spaţii plantate.

ARTICOLUL 12 -  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

V1 + V2 + V3 - se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în

bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor plantate.

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE MOBILIER URBAN SI ELEMENTE DE FOR PUBLIC

V1 – V8 – plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare

categorie de spaţii plantate;

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime.

- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice, cu excepţia segmentelor decorative cu caracter special din zonele V1 şi V2.

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

V1 - V8 -   conform normelor specifice existente; se recomandă  în intravilan împrejmuiri

transparente de 2,00 metri înălţime din care un soclu opac de 0,60 metri 	dublate

de gard viu;

V1a –   spre deosebire de parcuri şi grădini, scuarurile şi fâşiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0,60 cm înălţime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanţă de minim 0,50 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părţii superioare a bordurii pentru împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

V1 + V2 + V4 – POT cu construcţii, circulaţii, platforme = maxim 15 % cu excepţia

spaţiilor plantate protejate (V1c) care se menţin conform proiectului iniţial.

# V3 - POT cu construcţii, circulaţii, platforme = maxim 30%

V5 + V8 - fără obiect.

V6 + V7 - conform normelor specifice în vigoare şi PUZ  avizat conform legii;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

V1 + V2  - CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu excepţia spaţiilor plantate protejate

(V1c) care se menţin conform proiectului iniţial.

V3 = CUT maxim 0,35 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor specifice în vigoare

şi PUZ  avizat conform legii;

V5 + V8 – fără obiect.

V6 + V7  - conform normelor specifice în vigoare şi PUZ  avizat conform legii;

T. ZONA TRANSPORTURILOR

T - ZONA TRANSPORTURILOR

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Intrucat aspectul general al municipiului este puternic influentat de imaginile oferite catre principalele cai de acces rutier si feroviar, se va acorda o atentie sporita considerentelor estetice in acordarea autorizatiilor de construire pentru subzonele de transporturi.

Aspectul oferit de spatiul aferent caii ferate, constituind o carte de vizita pentru municipiu, va fi necesar sa faca obiectul unui studiu de ansamblu si a unor programe de ameliorare în condiţiile prezentului regulament pentru intreg traseul căilor de acces în municipiu.

Totodată, având în vedere poluarea fonică a locuinţelor cauzată de distanţa redusă a acestora faţă de linia ferată, va fi necesar ca in sectoarele în care această distanţă este sub 15 m. să fie realizate ziduri antifonice sau construcţii cu acelaşi rol pe baza unor studii de specialitate.

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone:

T1 - Subzona transporturilor rutiere:

T1a - Unitati de transporturi izolate;

T2 - Subzona transporturilor pe cale ferata;

T3 – Subzona transportului pe cablu

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

T1 –	căi publice de circulaţie existente şi propuse:

T1a  - autogări şi alte constructii si amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor

de transport rutiere cu tonaj şi gabarit admis pe străzile din Municipiu pentru

transportul 	de călători şi marfa, precum  si serviciile anexe aferente( parcaje şi

garaje).

T2	- gări, instalatii, constructii si depozite necesare functionarii serviciilor feroviare;

- servicii publice si de interes general compatibile cu functionarea serviciilor

feroviare;

- lucrari de terasamente şi spaţii aferente necesare functional şi pentru siguranţa

transportului feroviar;

- lucrari de terasamente si plantatii necesare ameliorarii aspectului peisagistic;

T3 -     telegondolă, telecabină, telescaun.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

T1 + T2 + T3 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

T1 + T2+ T3 – se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează 	posibilităţile ulterioare de modernizare sau extrindere.

SECŢIUNEA II:  CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI CONFORMARE A  	                 CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,     		                DIMENSIUNI)

T1 + T2 - pentru construcţiile de birouri parcela minimă construibilă este de 400 mp,

cu un front la stradă de minim 15 metri

- pentru noi incinte şi pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora

Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu conform normelor specifice..

T3      - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT.

T1 + T2 - clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie sau se vor retrage la o distanţă de minim 6,00 metri în cazul în care fronturilor dominant noi sunt retrase de la stradă.

T1 + T2 - în cazul incintelor tehnice se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanţă de minim minim 10,00 metri pe străzile de categoria I şi II şi de minim 8,00 metri pe străzile de categoria III.

T3   - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE

SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

T1 + T2 - distanta fata de limitele parcelei va fi de minim jumatate din inaltimea cladirii 	dar nu mai putin de 6,00 metri;

T3 -   conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE

ACEEASI  PARCELA

T1 + T2 -  în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice;

T1 + T2 – pentru clădiri de birouri sau pentru incinte pentru care nu sunt norme

specifice, distanţa minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la 	cornişe a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 6,00 metri; distanţa de mai 	sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi nu 	sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi 	permanente;

T3 - conform studiilor de specialitate.

# ARTICOLUL 8 -  CIRCULATII SI ACCESE

T1 + T2  - se va asigura accesul in incinte numai direct dintr-o circulaţie publica;

T3 - conform studiilor de specialitate

ARTICOLUL 9 -  STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

## T1 + T2  - staţionarea autovehicolelor se va asigura în afara circulaţiilor publice;

- în cazul străzilor cu transport în comun şi a arterelor de penetrare în Municipiu

stationarea autovehicolelor pentru admiterea in incintă se va asigura in afara

spatiului circulatiei publice;

- în spatiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren

pentru parcaje ale salariatilor si clientilor;

ARTICOLUL 10 -  INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

T1 + T2 -  înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor tehnice.

T3 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 11 -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

T1 + T2  - volumele construite vor simple si  se vor armonizaza cu caracterul zonei si cu

vecinatatile imediate;

- fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada

principala;

- tratarea acoperirii cladirilor va tine seama de faptul dacă acestea se percep din clădirile înconjuratoare mai înalte;

T1 – în cazul autogărilor noi din proximitatea locuinţelor, zonelor comerciale se 	recomandă soluţionări care să permită acoperirea şi închiderea

spaţiilor de 	parcare şi îmbarcare pentru reducerea discomfortului utilizatorilor 	clădirilor învecinate.

T3 - conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 12 -  CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

T1 + T2 - toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va 	asigura  preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din 	parcaje, circulatii si 	platforme exterioare;

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

T1 + T2   – în limitele standardelor tehnice de siguranţă a circulaţiei, utilizarea spaţiilor libere şi amenajarea peisagistică a plantaţiilor din aceste subzone, atât în intravilan cât şi în extravilan, se subordonează exigenţelor de calitate a imaginii Municipiului, fiind “porţile” reprezentative de întrare;

T1 + T2 - orice parte a terenului incintelor sau culoarelor vizibile din circulatiile  publice,

inclusiv de pe calea ferata, vor fi astfel amenajate incat sa nu altereze aspectul 	general al localitatii; se interzic depozitări de materiale, piese sau utilaje 	degradate, resturi de  amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafete 	deteriorate, menţinerea construcţiilor abandonate nerecuperabile, terenuri 	degradate şi lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, 	depozite de deşeuri etc.

-     suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu 	arbori

in proportie de minim 40% formand de preferinta o perdea vegetala pe tot frontul

incintei;

-     suprafetele libere neocupate cu circulatii, parcaje si platforme functionale vor fi

plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

T3   -     conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 14 -  ÎMPREJMUIRI

T1 + T2 - imprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 1.80 metri

din care un soclu opac de 0.40 m., vor fi dublate cu gard viu; in cazul necesitatii 	unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre interior la 2.50 m 	distanta cu un al doilea gard transparent sau de opacitatea necesară de 2,00 m 	inaltime, intre  cele doua garduri fiind plantati dens arbori si arbusti;

-   porţile de intrare în incinte vor fi retrase fata se aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice de penetrare în Municipiu sau a celor care au transport în comun.

T2 –   terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor în limitele

intravilanului pe baza unor modele standard;

-   oriunde distanţa dintre calea ferată şi locuinţe este mai mică de 15,00 metri se vor      	realiza în loc de garduri, ziduri de protecţie antifonică de minim 4,00 metri 	înălţime.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

T1 + T2 - POT maxim -    %

| Zona construibilă | Nr. niveluri | POT max. % |
| --- | --- | --- |
| T2 - Iincinte principale ale transporturilor pe cale ferată (gări) | conform studiilor de specialitate |
| T1 + T2 Incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri | 1, 2 şi 3 | 70 |
|  | 4 şi 5 | 50 |
|  | 6 şi peste | 50 |
| T1 + T2 Incinte tehnice în zone industriale | - | 80 |
| T1 + T2 Birouri | 1, 2 şi 3 | 70 |
| T1 + T2 Birouri - cu condiţia ca să nu se depăşească o adâncime de 20 metri faţă de aliniament iar din restul curţii să poată fi construită o pondere de 75% cu clădiri având maxim 2 niveluri (8 metri). | 4 şi 5 | 70 |
|  | 6 si peste | 70 |

T3   -     conform studiilor de specialitate.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

T1 + T2– C.U.T. maxim  - mp.ADC / mp. teren sau C.U.T. volumetric - mc / mp. teren.

| Zona construibilă | nr niveluri | CUT | CUT - volumetric |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 - Incinte principale ale transporturilor aeriene şi pe cale ferată (aeroporturi, gări) | conform studiilor de specialitate |
| T1 + T2 - Incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri | 1 | 1,0 |  |
|  | 2 | 1,6 |  |
|  | 3 | 2,0 |  |
|  | 4 si 5 | 2,4 |  |
|  | 6 si peste | 2,4 |  |
| T 1 + T2 - Incinte tehnice în zone industriale | - | - | 1,2 |
| T 1 + T2 - birouri | 1 | 1,0 |  |
|  | 2 | 1,6 |  |
|  | 3 | 2,0 |  |
|  | 4 si 5 | 2,2 |  |
|  | 6 si peste | 2,4 |  |

T3   -     conform studiilor de specialitate.

G. ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

G - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALĂ

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Zona este alcătuită din următoarele subzone:

G1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărie comunală;

G2 - subzona cimitirelor:

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

G1 -    construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală:

- birouri autonome;

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică, transportul public urban, salubritate, întreţinerea spaţiilor plantate ( tratate în R.L.U. la capitolul V – Spaţii verzi).

G2 -     cimitire şi clădiri anexă:

- cimitire;

- capelă mortuară;

- mausoleu - osuar;

- circulaţii carosabile;

- parcaje;

- circulaţii pietonale;

- plantaţii;

- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

G1 -     se vor asigura zonele de protecţie prevăzute prin norme.

G2 -     se va asigura conform normelor o zonă de protecţie de 50,00 metri pentru cele existente si de 100 metri pentru cimitirele noi; cf. Legea 102/2014

- se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusă a locurilor de veci (minim 7,5);

- 8,00 mp.teren pentru un loc de veci, circulaţii carosabile şi pietonale civilizate şi o  pondere mai ridicată a vegetaţiei potrivit rolului de reculegere şi respectului cuvenit. ( zona plantata libera de 3,0m intre morminte si gardul cimitirului)

- se va asigura obligatoriu sursa de apa utilizabila, grupuri sanitare si spatiu amenajat corespunzator pentru depozitarea gunoiului.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

G1 -   pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă 	risc  tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe 	care le generează;

G2 -   se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea

vegetaţiei din lungul acestora sau din aria perimetrală.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A                     	                   CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,                      		     DIMENSIUNI).

G1 -   	pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 400 mp. şi un

front la stradă de minim 15 metri.

-  pentru incintele tehnice, în funcţie de complexitatea impactului funcţiunii în 	teritoriul înconjurător, se va elabora un Plan Urbanistic Zonal sau de Detaliu şi un 	studiu de impact asupra mediului.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

-   la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară 	pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12,00 metri pe 	străzi de categoria  I, a II-a şi de 6,00 metri pe străzi de categoria a III-a.

G1 - 	clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie sau se vor retrage la o distanţă de minim 6,00 metri în cazul în care majoritatea fronturilor dominant 	noi sunt retrase de la stradă;

- în cazul incintelor tehnice situate în zone de activităţi industriale, de servicii şi      depozitare,       	se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanţă de minim 10,00 metri pe 	străzile de categoria I şi II şi de minim 8,00 metri pe străzile de categoria III.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

G1 -    distanţa clădirilor faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea

clădirii  dar nu mai puţin de 6,00 metri;

- se interzice alipirea clădirilor cu funcţiuni tehnice de calcanele clădirilor cu 	funcţiuni  publice şi de locuit în cazul producerii unor zgomote şi vibraţii sau în 	care au loc  procese de producţie non-stop (3 schimburi).

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI  PARCELĂ.

G1 - distanţa minima între clădiri va fi egală cu media înălţimilor fronturilor opuse dar nu

mai puţin de 6,00 metri sau conform normelor tehnice specifice;

- distanţa de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

G1 + G2 - se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;

G2 - se vor asigura circulaţiile carosabile şi pietonale în pondere de circa 15 % din

suprafaţa totală a cimitirului;

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR.

G1 -   staţionarea pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei

publice;

-  locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice;

-  în spaţiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 40% din teren pentru  parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor;

G2  -  parcajele se vor asigura în afara circulaţiei publice şi vor fi plantate cu un arbore 	la 4 locuri de parcare.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

G1 - înălţimea clădirilor nu va depăşi 12,0 metri cu excepţia instalaţiilor şi a coşurilor;

G2 - nu este cazul.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

G1 -  volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu

vecinătăţile imediate;

-  faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada                principală;

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile  înconjurătoare;

G2 - se va ţine seama de caracterul funcţiunii.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

G1 -  toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va 	asigura  preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din 	intreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme

exterioare;

G2 -   se vor asigura puncte de apă din reţea publică;

-   se va asigura un punct sanitar;

-   se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri;

- se va sigura colectarea şi evacuarea rapidă la reţeaua publică de canalizare a apelor meteorice.

ARTICOLUL 13 -  SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

G1 -  orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe

calea ferată, vor fi amenajate astfel încât să nu altereze aspectul general al

localităţii;

-  suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-  parcajele din dreptul faţadei vor fi înconjurate de un gard viu de 0,60 metri şi vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare;

-  suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi

plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.;

G2 - se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei în

proporţie de minim 5 % din suprafaţa totală a cimitirului.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

G1 -  imprejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de minim 2,00 metri din 	care  un soclu de 0,60 m., vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei 	protecţii    suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri 	distanţă cu un al doi-lea gard transparent de 2,00 m înălţime, între cele două 	garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

-   porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea     	vehicolelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda 	circulaţia     pe drumurile publice;

G2 - 	imprejmuirile spre stradă vor fi semi - opace sau opace, vor fi tratate arhitectural 	în mod discret potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 2,00 metri;

-  	se va acorda atenţie modului de tratare arhitecturală a accesului.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI.

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

G1 - POT maxim = 50%

G2 - suprafaţa totală pentru un loc de veci va fi de 7,5 – 10,0mp. din care 15 % circulaţii

carosabile şi pietonale, 5,0 % plantaţii şi 1,0 % construcţii.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

G1 - CUT = 1,8 mp ADC / mp.teren

G2 - CUT = 0,15 mp ADC / mp.teren

S. ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

# S - ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Zona este alcătuită din următoarele subzone şi unităţi de referinţă:

S – subzona cu destinaţie specială cu caracter urban formată din:

- unităţi militare;

- unităţi aparţinând seviciilor speciale;

- penitenciare;

- unităţi de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor;

- unităţi de poliţie.

Eliberarea autorizaţiilor de construire se face cu respectarea normelor specifice şi cu avizele ministerelor tutelare conform legilor în vigoare.

Din considerente urbanistice se recomandă ca unităţile care necesită o protecţie specială în privinţa vizibilităţii  incintei să fie împrejmuite spre stradă cu un gard transparent cu înălţimea de maxim 2,00 metri şi minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,40 metri, dublat spre interior la circa 2,50 metri de un al doilea gard de înălţimea şi opacitatea necesară, între cele două garduri fiind dispuse plantaţii dense de arbori şi arbuşti.

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

S - POT maxim conform normelor specifice – recomandabil 50 %.

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

S - CUT conform normelor specifice - recomandabil 1,80 mp ADC / mp.teren

R. ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI.

Zona conţine construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnice majore, inclusiv sediile unor regii cu arii de competenţă supramunicipale.

SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ.

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

R - construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnice majore.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI.

R - se vor respecta normativele tehnice specifice.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.

R - pentru incintele situate în zone rezidenţiale şi mixte sau în care se produc aglomerări de populaţie se interzic orice activităţi care prezinta risc tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează.

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A                     	                   CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,                      		     DIMENSIUNI)

R -    se menţin incintele actuale cu condiţia diminuării poluării şi riscurilor tehnologice, în caz contrar se va avea în vedere relocarea acestora;

- pentru noi incinte şi pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu;

- pentru noi incinte se recomandă localizări în zona de tip A;

- pentru noi birouri sunt admise localizări în zonele CA, CB, CM şi în noii poli urbani, suprafaţa minimă a parcelei construibile fiind de 400 mp.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

R  - clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în     care pe strada respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie sau se vor retrage la o distanţă de minim 6,00 metri în cazul în care fronturilor dominant noi sunt retrase de la stradă;

- în cazul incintelor tehnice se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanţă de minim minim 10,00 metri pe străzile de categoria I şi II şi de minim 8,00 metri pe străzile de categoria III.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

R -  distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelor va fi de minim jumătate     	din înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 6.00 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE

ACEEAŞI  PARCELĂ

R -   în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice;

-  în cazul în care nu există astfel de norme, distanţa minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 6,00 metri; distanţa de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

R - se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulatie publică.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR.

R -  staţionarea pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei 	publice prin retragerea porţii de acces;

-  în spaţiul de retragere al clădirilor de la aliniament se va rezerva maxim 40 % din 	teren  pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor.

.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

R -  înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor tehnice.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

R -  volumele construite vor simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu   	vecinătăţile   imediate;

-   faţadele laterale şi posterioare vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada 	principală;

-   tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul dacă acestea se percep din 	clădirile  înconjuratoare.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

R - toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura

preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, 	circulaţii şi  diverse alte platforme exterioare.

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

R -  orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea

ferată, vor fi astfel amenajate şi utilizate încât să nu altereze aspectul general al          localităţii;

-     suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori    în proporţie de minim 40 %, formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-     în dreptul faţadei parcajele vor fi înconjurate de un gard viu cu înălţimea de 1,20 metri şi  se va prevedea plantarea unui arbore la fiecare 4 maşini;

-    suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate  cu gazon şi cu un arbore la fiecare 200 mp.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

R - împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,00 metri şi   	minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,40 metri şi vor fi dublate cu gard 	viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre 	interior la 2,50 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,00 metri 	înălţime, între  cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbusti;

-   pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice, se recomandă ca porţile de 	intrare să fie retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehicolelor 	tehnice înainte de  admiterea lor în incintă.

SECŢIUNEA III:  POSIBILITĂŢI  MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A

TERENULUI.

ARTICOLUL 15 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

R - POT maxim - %;

| Zona construibilă | Nr. niveluri | POT maxim % |
| --- | --- | --- |
| Incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri | 1, 2 şi 3 | 70 |
|  | 4 şi 5 | 50 |
|  | 6 şi peste | 50 |
| Incinte tehnice în zone industriale | - | 80 |
| Birouri | 1, 2 şi 3 | 70 |
| Birouri - cu condiţia ca să nu se depăşească o adâncime de 20 metri faţă de aliniament, iar din restul curţii să poată fi construită o pondere de 75% cu clădiri având maxim 2 niveluri (8 metri). | 4 şi 5 | 70 |
|  | 6 şi peste | 70 |

ARTICOLUL 16 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

R - C.U.T. maxim - mp.ADC / mp. teren sau C.U.T. volumetric - mc. / mp. teren.

| Zona construibilă | nr niveluri | CUT | CUT - volumetric - |
| --- | --- | --- | --- |
| Incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri | 1 | 1,0 |  |
|  | 2 | 1,6 |  |
|  | 3 | 2,0 |  |
|  | 4 si 5 | 2,4 |  |
|  | 6 şi peste | 2,4 |  |
| Incinte tehnice în zone industriale | - | - | 9 |
| Birouri | 1 | 1,0 |  |
|  | 2 | 1,6 |  |
|  | 3 | 2,0 |  |
|  | 4 şi 5 | 2,2 |  |
|  | 6 şi peste | 2,4 |  |

II. ZONE SITUATE IN EXTRAVILAN

GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI

Pentru protejarea posibilităţilor de dezvoltare a Municipiului, în Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean şi Intercomunitar vor fi luate în considerare următoarele necesităţi de ocupare şi utilizare a terenului din jurul teritoriului administrativ al Municipiului Piatra Neamţ:

Ex. 1 – Locul fosilifer Pietricica;

Ex. 2 – Locul fosilifer Cernegura;

Ex. 3 -  Locul fosilifer Agârcia ;

Ex. 4 – Rezervaţia floristică Dealul Vulpii - Boţoaia (Ochiul de Stepă);

Ex. 5 -  Rezervaţia arheologică Valea Cireşului.

RESTRICTII PROVIZORII RECOMANDATE

EX 1,2,3,4,5  - se recomandă interzicerea in mod provizoriu realizarea oricăror construcţii definitive, până la aprobarea studiilor de specialitate (săpături arheologice, etc.;

ANEXA   1

DEFINITII ALE TERMENILOR UTILIZATI IN REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMȚ

In prezentul Regulament Local de Urbanism in afara termenilor precizati prin “Ghidului cuprinzand precizari, detalieri  si exemplificari pentru elaborarea regulamentului local de urbanism” , aprobat cu Ordinul MLPAT  nr. 80/N/1996, au fost utilizati si alti termeni avand

urmatorul inteles:

- ACTIVITATI TERTIARE = activitati de servicii de toate categoriile conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala – Comisia Nationala de Statistica, 1992.

- CENTRU DE AFACERI =  parte a zonei centrale care grupeaza cele mai importante servicii manageriale, tehnice si profesionale (grupate in cladiri specializate pentru birouri multietajate - dar nu peste P+6 niveluri conform celor mai recente studii de marketing -) servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru persoane fizice si juridice, posta si telecomunicatii,  agentii diverse (imobiliare, de turism etc.), edituri, centre media, centre si galerii de expozitii, hoteluri, restaurante, comert general, specializat si de lux, servicii colective si personale, activitati ale diverselor organizatii economice, patronale si profesionale, loisir si sport in spatii acoperite, mici activitati productive specializate sau necesare pentru functionarea altor activitati din centrul de afaceri, depozite mic-gros, locuinte cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale (birouri de avocatura cabinete medicale, birouri de consultanta pentru impozitare etc.), strazi si piatete pietonale pentru loisir urban, parcaje multietajate. Institutiile si serviciile publice pot fi localizate in centrul de afaceri dar nu participa la definirea acestuia nici functional, nici ca indici POT si CUT. Centrele de afaceri sunt totodata privite ca principala concentrare de locuri de munca cu calificare medie si superioara din localitate.

- COMERT EN GROS = societati comerciale care se ocupa cu achizitionarea, depozitarea, reambalarea si distribuirea marfurilor catre comerciantii detailisti.

- COMERT / DEPOZITE MIC-GROS = filiera intermediara de depozite in care intra marfuri in ambalaje de comercializare, in cantitati reduse si cu rulaj rapid pentru aprovizionarea magazinelor si care se localizeaza in zona centrala, in zona mixta si in centrele de cartier; astfel de depozite pot asigura si aprovizionarea la domiciliu a clientilor.

-     I.M.M. =  intreprinderi  mici si mijlocii compuse din:

- unitati micro – sub 10 angajati;

- unitati mici – intre 10 si 100 angajati;

- unitati mijlocii – intre 100 si 500 angajati.

- SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE = serviciile publice care sunt finanţate de la buget, se stabilesc prin norme si sunt destinate tuturor locuitorilor; in mod special termenul de echipamente publice se refera la serviciile publice structurate in retea la nivel de zona rezidentiala si de cartier – crese, dispensare, gradinite, scoli, licee, biblioteci de cartier etc.

- SERVICII DE INTERES GENERAL (SAU SERVICII COMERCIALE) = societati, companii, firme, asociatii care asigura contra cost sau in sistem non-profit o larga gama de servicii profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale.

- POLI  URBANI / TERTIARI =  grupari complexe de activitati predominant din sectorul tertiar care au rol strategic in dezvoltarea localitatii, se situeaza in locuri privilegiate ca sit si ca accesibilitate atat din exteriorul localitatii cat si din zona centrala si compenseaza lipsa spatiilor din centrul de afaceri. Activitatile specifice polilor de dezvoltare sunt:

- servicii manageriale, tehnice, profesionale (specializate pentru intreprinderi), financiar-bancare, de asigurari care sunt dispuse in cladiri specializate de birouri, in general inalte;

- servicii si institutii publice care nu au legaturi directe cu publicul si care fac parte din “industria tertiarului” de culegere, prelucrare, stocare si difuzare a informatiei prin mijloace moderne de telecomunicatii ( birouri teritoriale pentru impozite etc);

- servicii profesionale (pentru persoane fizice si juridice), recomandabil a fi amplasate peste spatii comerciale sau in cladiri de maxim P+3 niveluri;

- unitati de cercetare-dezvoltare;

- centre de formare si perfectionare;

- unitati productive cu tehnologii de varf, nepoluante si fara transporturi grele;

- unitati productive mici manufacturiere pentru produse necesare altor unitati si persoanelor care se afla in cuprinsul polului tertiar;

- comert, servicii, restaurante, recreere pentru salariati si clienti;

- depozite comerciale si expozitii cu vanzare numai pentru marfuri aflate in campanii promitionale si marfuri care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul personal;

- hoteluri pentru afaceri;

- locuinte cu partiu special, inchiriate de catre firme pe termen lung sau care includ spatii pentru profesiuni liberale;

- mari parcaje multietajate.

ANEXA 2

CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PENTRU MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ.

- Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

- Legea fondului funciar nr. 18/1991;

- Legea nr.215/2001 republicata privind administratia publica locala;

- Legea nr.50/1991 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructiilor

- Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;

- Legea nr. 7/1996  privind cadastrul si publicitatiea imobiliara completata prin Legea nr.150/2015;

- Legea nr. 26/1996 – Codul silvic;

- Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor;

- Ordinul Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena privind modu de viata al populatiei nr. 119/2014

- Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice;

- HGR nr 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea „Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea constructiilor” ;

- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea „Normelor tehnnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”;

- Legea nr. 350 / 2001 privind „Amenajarea teritoriului şi urbanismul” cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 21 /N / 2000 pentru aprobarea reglementărilor tehnice „Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism” – Indicativ G.M.- 007- 2000;

- Ordinul nr.62/N/19.0/288/1955/1988 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;

- Legea nr. 564 / 2001 pentru aprobare Ordonanţei  Guvernului nr. 47 / 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

- Legea nr. 378 / 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43 / 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;

- Legea nr. 54 / 1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- Legea nr. 241 / 2003 privind modificarea anexei la Legea nr.213 / 1998 proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- Legea nr. 33 / 1994 privind  exproprietea pentru cauză de utilitate publică;

- Legea nr.185/2013 privind amplasarea si autorizareamijloacelor de publicitate;

- Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;

- Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;

- Legea nr.86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

- OUG nr.34/2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor permanente;

- Ordinul nr.6/139/2003 privind masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in scopul asigurarii fluidizarii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean;

- Ordinul nr. 1184 / RT / 201/ NN / 2000 pentru aprobarea reglementărilor tehnice „Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrantă a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism – Ind. GM 008-2000” .

- Ordinul nr. 214 / RT / 16 / NN / 1999 pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului (extras);

- Hotărârea Guvernului nr. 101 / 1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară;

- Hotărârea Guvernului nr. 31 / 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice pentru construcţii în domeniul turismului;

- Planul de Amenajare a Teritoriului National – sectiunile I-IV;

- “Carta Verde” privind politica de dezvoltare regională în Romania, elaborată de Guvernul Romaniei si Comisia Europeana

# Text boxes

PARCELĂRI NOI P-P+2, ÎN CONFORMITATE CU R.G.U.

– parcele minime şi construibilul –

S=150 mp.

S=200 mp.

S=200 mp.

16,67 m.

16,67 m.

18,75 m.

8,0 m.

12,00 m.

12,00 m.

INSERŢII ÎN PARCELĂRI EXISTENTE  P-P+2, CONFORM P.U.G.

( în afara zonei protejate)

– parcele minime şi construibilul –

Excepţional din cauza ariei construite reduse.

S=200 mp.

S=150 mp.

S=200 mp.

16,67 m.

20,0 m.

18,75 m.

8.0 m.

12,0 m.

10,0 m.