PLAN

URBANISTIC GENERAL

MEMORIU GENERAL

PROIECT NR. 3339/2012

COMUNA

≈TUPILATI≈

JudeŢul NEAMŢ

1. INTRODUCERE	4

1.1  Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General	4

1.1.1  Denumirea lucrării	4

1.1.2  Beneficiar	4

1.1.3  Proiectant general	4

1.1.4  Subproiectanţi, colaboratori	4

1.1.5  Data elaborării	4

1.2 Obiectul Planului Urbanistic General	4

1.2.1 Solicitări ale temei - program	5

1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării	6

1.2.3 Domenii de utilizare	6

1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate	6

1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul Local	6

1.2.6  Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare	6

1.3 Surse de documentare	6

1.3.1  Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G.	7

1.3.2.	Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G.	7

1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic	7

1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ	8

1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv	8

1.3.3  Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale	9

1.3.4  Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor	9

1.3.5  Suportul topografic al P.U.G.	9

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII	10

2.1 Evoluţia – Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial administrative ce face obiectul P.U.G.	10

2.1.1 Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât şi a teritoriului locuit	10

2.2.1	Aşezarea şi delimitarea comunei Tupilați	11

2.3.Elemente ale cadrului natural	11

2.3.1 Considerații generale	11

2.3.2.	Factori care au contribuit la formarea reliefului și evoluția paleogeomorfologică	11

2.3.2.1. Factorii interni (endogeni)	12

2.3.2.2. Factorii externi (exogeni)	12

2.3.3. Geologie și Relief	13

2.3.3.1. Geologie	13

2.3.3.1.2. Tectonică	13

2.3.3.2. Relief	13

2.3.3.2.1. Caracterizarea morfologică și morfometrică	13

2.3.3.2.2. Procese geomorfologice actuale care contribuie la modelarea versanților	13

2.3.4. Caracteristici geotehnice	14

2.3.5. Resurse naturale	14

2.3.6. Climă	14

2.3.7. Hidrologie	16

2.3.8. Vegetația și fauna	16

2.3.9. Pedologie	18

2.3.10. Riscuri naturale	18

2.4. Relații în teritoriu	19

2.5. Populația. Elemente demografice și sociale	20

2.6. Activități economice	25

2.7. Circulația	39

2.8 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial	39

2.9. Zone cu riscuri naturale	43

2.10 Echipare edilitară	44

2.10.1 Gospodărirea apelor	55

2.10.2 Alimentarea cu apă	55

2.10.3 Canalizare	55

2.10.4 Alimentarea cu energie electrică	55

2.10.5 Telefonie	56

2.10.6 Alimentarea cu energie termică	56

2.10.7 Alimentarea cu gaze naturale	56

2.10.8 Gospodărire comunală	56

2.11. Probleme de mediu	57

2.12. Potențialul turistic al comunei	58

2.13. Disfuncționalități (la nivelul teritoriului și localității)	61

2.14. Necesități și opțiuni ale populației	62

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ	63

3.1. Studii de fundamentare	63

3.2. Evoluție posibilă, priorități	63

3.3. Optimizarea relațiilor în teritoriu	64

3.4. Dezvoltarea activităților	64

3.5. Evoluția populației	65

3.6. Organizarea circulației	65

3.6.1. Organizarea circulației rutiere și a transportului în comun	65

3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial	66

3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale	72

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare	72

3.9.1 Gospodărirea apelor	72

3.9.2 Alimentarea cu apă	72

3.9.3 Canalizare	73

3.9.4 Alimentare cu energie electrică	73

3.9.5 Telefonie	73

3.9.6 Alimentare cu energie termică	73

3.9.7 Alimentare cu gaze naturale	74

3.9.8 Gospodărire comunală	74

3.10.Protecția mediului	75

3.11 Reglementări urbanistice	75

3.12.Obiective de utilitate publică	77

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE	77

# 1. INTRODUCERE

## 1.1  Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General

### 1.1.1  Denumirea lucrării

Plan Urbanistic General al comunei Tupilați, judeţul Neamţ

### 1.1.2  Beneficiar

Consiliul Local al comunei Tupilați

### 1.1.3  Proiectant general

S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ, B-dul Dacia, Bloc 7, scara A, Ap. 4, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

### 1.1.4  Subproiectanţi, colaboratori

Biroul individual de arhitectură Eugen Alexandru Micşa, cu  sediul  în Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 2, bloc D1, scara B, ap. 37, judeţul Neamţ

### 1.1.5  Data elaborării

### Martie 2015

## 1.2 Obiectul Planului Urbanistic General

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial – administrativă de bază.

P.U.G. se elaborează în scopul:

-stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică a localităţilor;

-utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;

-precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);

-evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul localităţii;

-creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi serviciilor;

-fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică;

-asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;

-corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.

Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică, reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu unităţilor teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor întreprinzători.

Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic General se menţionează:

-optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul administrativ şi judeţean;

-valorificarea superioară potenţialului natural, economic şi uman;

-organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente;

-stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor viitoare de dezvoltare;

-stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile;

-stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale;

-stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;

-stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;

-modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;

-evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan;

-stabilirea noilor obiective de utilitate publică;

-stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.

### 1.2.1 Solicitări ale temei - program

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Tupilați, judeţul Neamţ.

Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale urbanistice aferente teritoriului administrativ Tupilați, prezentându-se şi impunându-se reglementări urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei, conform tuturor proiectelor care urmează a se efectua în zonă.

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea materializării întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat.

Planul Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Tupilați este documentul coordonator principal în contextul constituirii unei dezvoltării armonioase şi corelate a elementelor structurale ale mediului urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, zonelor industriale şi de agrement, sistemul de deservire al populaţiei şi infrastructurii tehnice adecvate.

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea parametrilor-cheie pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio-economic, pentru optimizarea reţelei stradale și a transportului public, pentru amenajarea edilitară a comunei.

Zonificarea funcţională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de mediu, exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi evaluării situaţiei existente este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format complex.

### 1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării

Necesitatea lucrării decurge din depistarea şi asigurarea unor condiţii favorabile desfăşurării funcţiilor localităţilor rurale, care, după anul 1989 cunosc procese noi de dezvoltare.

Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de dezvoltare urbanistică a comunei Tupilați şi a localităţilor componente, din punct de vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Neamţ (P.A.T.J.), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - Regiunea de Nord-Est (Piatra Neamţ) şi cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) - secţiunile I ÷ V.

### 1.2.3 Domenii de utilizare

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna Consiliului Local şi al Primăriei comunei Tupilați, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi amenajare a teritoriului pe care îl administrează.

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi documentaţiilor pentru aprobarea construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective de utilitate publică.

### 1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate

Lucrarea va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile colective în spaţiul administrativ.

### 1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul Local

La data emiterii prezentei lucrări, la nivelul Consiliului Local al comunei Tupilați sunt în dezbatere publică Strategia şi Directivele de Dezvoltare ale comunei pentru perioada 2014 – 2020. Datele culese până la data elaborării prezentei lucrări au stat şi vor sta la baza actualizării P.U.G., regăsindu-se în toată dezvoltarea acestuia.

### 1.2.6  Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 1999, proiect 11/1999, de către Consiliul Județean Neamț – D.G.U.A.T.L.P . Datorită modificării cerinţelor din punct de vedere urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea prezentului Plan Urbanistic General pentru comuna Tupilați.

## 1.3 Surse de documentare

Planul Urbanistic General al comunei Tupilați, proiect 11/1999, elaborat de către Consiliul Județean Neamț – D.G.U.A.T.L.P.

Documentare şi consultare efectuată la Primăria Tupilați, judeţul Neamţ

www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile:

-Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor istorice

-Arheologie – Repertoriul arheologic naţional

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală

www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor-Secretariatul de Stat pentru Culte, lăcaşuri de cult din România-baza de date.

www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno-culturală.

www.icpa.ro – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie – Comune vulnerabile la poluarea cu nitraţi în România.

www.insse.ro, www.neamt.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică Neamţ.

### 1.3.1  Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G.

În perioada întocmirii prezentului Plan Urbanistic General, dar şi anterior lui, pentru comuna Tupilați au fost întocmite mai multe proiecte de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii, dintre care amintim:

- Studiu de fezabilitate: Modernizare drum comunal DC 180 Tupilați – Văleni și rețea de drumuri sătești;

- Reabilitare Cămin Cultural și Muzeu Sătesc, Comuna Tupilați;

- Proiecte reţele: gaz, apă şi canalizare.

### Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G.

- Studii de extindere intravilan

- Studii privind starea drumurilor

- Studii privind reabilitarea, protectia si conservarea mediului

- Studii privind analiza U.T.R. – urilor

- Studii privind stabilitatea terenurilor propuse a fi incluse in intravilan

#### 1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic

Reambularea suportului topografic

- Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi imprimare în 1984.

- Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2003-2008.

- Hărţi silvice.

- Măsurători T.P.S.  şi G.P.S. executate în anul 2011.

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren.

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000.

Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS.

- Stabilirea condiţiilor geotehnice

Condiţii geotehnice şi hidrogeologice

- Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora

Organizarea circulaţiei şi transporturilor

- Protecţia mediului

Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului

- Regimul juridic al terenurilor

Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor

- Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitectură – urbanistice cu valoare deosebită

Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, arhitectural – urbanistică etc.)

Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic – arhitectural.

- Echipare edilitară majoră

- Potenţialul balnear sau turistic al localităţii

Valorificarea potentialului turistic sau balnear

#### 1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ

Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei

În cadrul şedinţelor Consiliului Local s-au prezentat, de către proiectant, posibile scenarii privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, informaţii şi date privind configurarea ulterioară a ţesutului urban.

#### 1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv

Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru diferite domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a mobilităţii şi a unei serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în discuţie, evoluţia activităţilor economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a situaţiei existente şi o evidenţiere a disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc luate în seamă.

Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio-economic prin prisma fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a   indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia spaţială şi temporală a populaţiei unei zone face obiectul unor studii foarte complexe care trebuie să reflecte tendinţele de dezvoltare a unei zone analizând mişcarea populaţiei, natalitatea, mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populaţiei, speranţa de viaţă la naştere, emigrarea şi imigrarea etc. Toţi aceşti indicatori sunt în strânsă corelaţie cu indicatorii de ordin economic. Interacţiunea între social şi economic este evidentă printr-o dependenţă în ambele sensuri. Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii indicatori pozitivi ai demografiei de regulă ele cauzează  creşteri ale factorilor economici. Ori o scădere din punct de vedere economic are o puternică repecursiune asupra evoluţiei demografice. Se poate spune deci că, orice fluctuaţie din demografie se reflectă printr-o altă fluctuaţie pe plan economic chiar dacă nu imediat (aceasta putând fi observată după o anumită perioadă de timp).

Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge în modul cel mai evident asupra amenajării teritoriului prin modificări ce schimbă peisajul natural. Politica de dezvoltare locală urmărită prin lucrări cum este şi planul urbanistic general urmăreşte tocmai aceste modificări prin valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social sau economic. Din acest motiv considerăm, de o importanţă majoră, introducerea datelor evidenţiate prin astfel de studii într-un capitol separat al prezentei lucrări.

### 1.3.3  Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale

Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de statistică regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Neamţ;

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ.

### 1.3.4  Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor

În urma identificării problemelor strategice, s-au formulat și se propun următoarele strategii care să răspundă la aceste probleme:

-Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente în comuna Tupilați

din județul Neamț;

-Generalizarea rețelei de distribuție centralizată a apei potabile pe întreg teritoriul comunei;

-Execuția unei rețele centralizate de canalizare și a unei stații de epurare pentru întreg teritoriul comunei;

-Regularizarea cursurilor de apă care străbat comuna;

-Implementarea unui sistem de management al deșeurilor la nivelul teritoriului comunei;

-Împăduriri ale zonelor cu alunecări de teren.

### 1.3.5  Suportul topografic al P.U.G.

- Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere executată în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere executată în 1981 şi imprimare în 1984.

-  Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2003-2008.

-  Hărţi silvice

-  Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2011.

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren.

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 si 1:5000. Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. şi P.U.D. elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS.

## 2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

## 2.1 Evoluţia – Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial – administrative ce face obiectul P.U.G.

Comuna Tupilați are în componența sa actuală patru localități:

- Tupilați

- Arămoaia

- Totoiești

- Hanul – Ancuței

Această componență i-a revenit comunei după reforma administrativă din anul 1950. Până atunci, comuna Tupilați era formată numai din satul Tupilați.

Comuna Tupilaţi a fost înfiinţată în anul 1810.

În anul 1864 domnitorul Al. I. Cuza a promulgat legea organizării administrativ-teritoriale în Principatele Române; au luat fiinţă comunele rurale şi urbane, a fost înfiinţată autoritatea administraţiei publice locale. Comunele vremii erau conduse de “consiliul comunal”  compus din 5 – 17 membri şi de “primar”, aleşi de locuitorii comunei. Din acest an şi comuna Tupilaţi a devenit comună rurală, amplasată în plasa Moldova, avea în componenţă numai satul Tupilaţi cu 1144 locuitori din care numai 41 ştiau carte. 24 de familii erau unguri (90 locuitori) şi 7 familii, evrei. În comună existau: 3 biserici (2 ortodoxe şi una catolică). O biserică ortodoxă era din zid iar celelalte două, din lemn.

Intravilanul satelor componente a fost convențional împărțit în unități teritoriale de referință – suprafețe omogene din punct de vedere funcțional, structural și morfologic, pentru care se pot stabili condiții de construibilitate.

### 2.1.1 Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât şi a teritoriului locuit

Cea mai veche atestare despre existența satului Tupilați, reiese dintr-o veche adnotare, pe o carte veche, dăruită în anul 1676 schitului Trei Călugări și formulată astfel: “Eu, vel, Comis Nicolae Catargi și cu giupaneasa mea Catrina, aforisesc acest ceaslov bisericii din deal de la Tupilați, fiind pribeag în Polonia (Liov) 1676, de răzmerița turcilor...”.

Numele comunei are o puternică conotație istorică. Acesta se trage de la poziția ascunsă a satului Tupilați, între coline, păduri și amintește de lupta de la Valea Albă, Războieni, de străjerii lui Ștefan cel Mare ce i-au așteptat pe turci ascunși, tupilați între dealuri.

Numele satului Totoiești are și el conotație istorică. Comform unei statistici întocmite de Spiru Hare în anul 1803 denumirea satului Totoiești ar avea două surse. Prima spune că numele ar veni de la un oarecare Totoiescu, întemeietor al așezării, iar a doua are la bază o legendă din timpul lui Ștefan cel Mare. Numele satului Totoiești este pomenit și în “Descrierea Moldovei” de Dimitrie Cantemir, ca fiind unul din cele mai vechi nume moldovenești.

Satul Arămoaia este o așezare veche, la început a câtorva locuitori care și-au format gospodării prin poienile pădurilor, întreaga zonă fiind împădurită. Satul purta în timpul lui Ștefan cel Mare numele de Negulici. În 1933 populația satului Arămoaia număra circa 150 de locuitori.

### Aşezarea şi delimitarea comunei Tupilați

### Administrativ-teritorial comuna Tupilați aparţine judeţului Neamţ, satul de reşedinţă Tupilați, aflându-se la o distanţă de 33 km faţă de municipiul Piatra Neamţ.

Comuna Tupilați are o suprafață totală de 3216 ha, reprezentând 0,54% din suprafața județului Neamț.

Comuna, situată în partea de nord-est a județului Neamț, în bazinul hidrografic al râului Moldova are în componență următoarele sate: Tupilați, Arămoaia, Totoiești și Hanul Ancuței .

Spre est, teritoriul comunei se întinde de o parte și de alta a Râului Moldova, limitându-se cu drumul european E85 Roman – Fălticeni – Suceava și învecinându-se cu comunele Mogoșești (județul Iași) și Boțești (județul Neamț). La Nord teritoriul comunei se învecinează cu Comuna Țibucani, la vest cu Comuna Războieni iar la sud cu comunele Bârgăoani, Dragomirești şi Văleni.

## 2.3.Elemente ale cadrului natural

### 2.3.1 Considerații generale

Teritoriul comunei se află în zona de trecere dintre dealurile subcarpatice și zona de șes cuprinsă între râurile Moldova și Siret, prezentând denivelări mai accentuate în partea de vest, reprezentate prin dealurile Chicera și Coasta lui Ștefan Bobu, dealuri în mare parte împădurite.

### 2.3.2.	Factori care au contribuit la formarea reliefului și evoluția paleogeomorfologică

Relieful teritoriului comunei Tupilați reprezintă rezultatul evoluției îndelungate desfășurate din sarmațian și până în prezent, a două categorii principale de factori modelatori:

-factori endogeni (geologici) reprezentați prin rocă, structură și tectonică

-factori exogeni (fizico – geografici), din care, un rol important, l-au avut condițiile paleogeomorfologice.

#### 2.3.2.1. Factorii interni (endogeni)

Din punct de vedere geologic, regiunea în care este situată comuna Tupilați face parte din Platforma Moldovenească, unitate geologică majoră de pe teritoriul României, care a evoluat în intervalul de timp Vendian superior – Chersonian. Geologii au ajuns la concluzia că raporturile tectonice dintre cele două unități majore (Orogenul Carpatic și Platforma Moldovenească) au imprimat evoluției geosinclinalului o migrare spre est, în care, un rol important l-a avut și fundamentul baikalian.

Astfel, s-a ajuns la individualizarea structurii geologice actuale a regiunii, în lungul unui proces continuu și de lungă durată.

Structura și litologia reprezintă factori interni pasivi, însă rolul său este deosebit, deoarece, activitatea celorlalți factori se desfășoară în funcție de aceste elemente.

Teritoriul comunei Tupilați este situat în bazinul hidrografic al râului Moldova și al pârâului Valea Albă. Ca urmare, evoluția reliefului de aici se află în strânsă legătură cu evoluția văii Moldovei.

#### 2.3.2.2. Factorii externi (exogeni)

Din această categorie de factori morfogenetici, un rol deosebit de important în crearea și evoluția reliefului din zona comunei Tupilați l-au avut condițiile climatice și arterele hidrografice.

În ultímele decenii, o serie de cercetători au încercat să aducă, la lucrările lor, dovezi tot mai sigur, și să explice care au fost condițiile climatice din această parte a țării noastre, în diverse etape geologice, și cum au influențat acestea evlouția reliefului de aici.

Din aceste lucrări reiese că, începând din cretacic și paleogen, s-a manifestat o succesiune de climate, în general calde – tropical –musonice, subtropical – mediteraneene, încât, la sfârșitul policenului, s-a manifestat prima variantă a climatului arid, cu un sezon rece.

În continuare, în pleistocen, teritoriul țării a intrat în domeniul fluctuațiilor climatice, oglindite în succesiunea perioadelor reci de tip glaciar; pentru riss si würn au fost găsite dovezi sigure despre manifestarea unor climate reci, de tip periglaciar. În holocen, se crede ca a fost o alternanță de climate anaterme și cataterme.

Pe baza cercetărilor proprii, cât și a literaturii străine de specialitate, I. Ichim (1979) arată că izoterma anuală de 3( este limita inferioară a arealelor de dezvoltare a soliflixiunilor și că, sub această limită, în condițiile zonei temperate, factorul climatic, care controlează procesele morfogenetice, este reprezentat de cantitatea și de regimul precipitațiilor și începe etajul fluviodenudațional propriu-zis. În timpul culminației climatului prelureal, în Europa Centrală, s-ar fi propus un salt termic de 8 - 10(, iar Platforma Moldovenească ar fi ieșit din aria temperaturii medii anuale de 0( (limita inferioară a ariilor cu înghețul peren), iar în Atlantic, întreaga regiune ar fi fost în domeniul temperaturilor medii anuale mai mari de 3(, dupaă care a urmat o răcire generală, cu menținerea unui grad ridicat de umiditate, până s-a ajuns la condțiile actuale.

Pe fondul acestor manifestări climatice în timp, începând din sarmațian, s-a instalat, treptat, rețeaua hidrografică din bazinul Moldovei, care , s-a modificat apoi, în pliocen și holocen.

Rețeaua hidrografică reprezintă factorul extern, care, prin acțiunea sa complexă, de eroziune, transport și depunere, a contribuit direct și în cea mai mare măsură, la evoluția reliefului.

## 2.3.3. Geologie și Relief

### 2.3.3.1. Geologie

#### 2.3.3.1.2. Tectonică

### 2.3.3.2. Relief

Teritoriul comunei se află în zona de trecere dintre dealurile subcarpatice și zona de șes cuprinsă între râurile Moldova și Siret, prezentând denivelări mai accentuate în partea de vest, reprezentate prin dealurile Chicera și Coasta lui Ștefan Bobu, dealuri în mare parte împădurite.

Postamentul reliefului actual este alcătuit din alternanțe de nisipuri, argile, pietrișuri și lentile de gresii calcaroase. Altitudinea medie pentru întreg teritoriul este de 290 m. Și aici, ca pe intreaga platformă Moldovenească, se deosebesc două elemente structurale distincte : soclul cristalin și cuvertura sedimentară.

Relieful structural

Canalul de albie minoră al râului Moldova are aspect variat, sectoarele puternic meandrate, alternează cu sectoarele mai puțin meandrate și chiar rectilinii. O altă caracteristică a albiei minore a Moldovei o constituie și gradul mare de despletire, cuprinzând în interiorul buclelor bancuri de aluviuni, ostroave mari și mobile constituite din prundișuri. Meandrarea puternică are influență hotărâtoare în aspectul malurilor.

#### 2.3.3.2.1. Caracterizarea morfologică și morfometrică

#### 2.3.3.2.2. Procese geomorfologice actuale care contribuie la modelarea versanților

### 2.3.4. Caracteristici geotehnice

### 2.3.5. Resurse naturale

Resurse de suprafață

Teritoriul comunei dispune de terenuri agricole în suprafață de 2. 658,05 ha.

Această suprafață se împarte astfel:

Tabel 1 Dispunerea resurselor naturale

| Resursă | Suprafață(ha) |
| --- | --- |
| arabil | 2302,85 ha |
| pășuni, fânețe | 328,69 ha |
| livezi | 14,11 ha |
| vii | 2 ha |

Pădurile ocupă o suprafață de 95,54 ha în care predomină foioasele.

Resursele solului, legate și de potențialul albiei Moldovei, sunt reprezentate de roci minerale utile, identificate prin cantități importante de nisipuri și pietrișuri având calitățile necesare a fi utilizate ca agregate pentru lucrările de construcții.

### 2.3.6. Climă

Regim termic

Teritoriul comunei aparține sectorului cu climă temperat continentală, temperatura medie anuală din zonă fiind de cca 8,5ºC – 9,2ºC, iar diferența dintre valorile extreme ale temperaturii ajunge la 67,1(C (iarna -26,5(C, vara +38,6(C).

Prima zi cu temperatura medii ( 0(C                                     după 1 martie

Suma anuală a temperaturilor medii zilnice ( 0(C                 3000(C

Ultima zi cu temperatura medii zilnice ( 0(C                          până la 11 decembrie

Prima zi cu temperatura medii ( 10(C                                    după 21 aprilie

Suma anuală a temperaturilor medii zilnice(10(C                  2800(C

Ultima zi cu temperatura medii zilnice ( 10(C                        până la 11 octombrie

1.Temperatura aerului – medii lunare și media anuală (C

Tabel 2. Temperatura aerului – medii lunare și media anuală

| Luna/Stația meteo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | M.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Târgu Neamț | -3,5 | -2,0 | 2,0 | 8,0 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 18,0 | 14,0 | 8,5 | 3,5 | -1,0 | 8,5 |

2.Amplitudinea temperaturii anuale este de     -22,5(C

3.Perioada de vegetație                                   24 aprilie – 11 octombrie

4.Temperatura medie în sezonul de vegetație 14-15(C

5.Numărul zilelor de îngheț                              115

6.Primele înghețuri                                           între 1 octombrie – 10 noiembrie

7.Ultimele înghețuri                                          între 15 aprilie – 25 aprilie

8.Temperatura minimă a lunii aprilie                -8,5(C

9.Temperatura minimă a lunii octombrie          -10,0(C

Regimul pluviometric

1.Precipitațiile atmosferice medii lunare și anuale în l/m²

Tabel 3. Precipitațiile atmosferice medii lunare și anuale

| Luna/Stația meteo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | M.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Târgu Neamț | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 70,0 | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 620,0 |

2.Precipitațiile medii din zonă sunt de cca 550 - 620 mm, din care 60/70% în sezonul de vegetație. Numărul anual de zile cu precipitații este de 100/105.

3.Stratul de zăpadă persistă 60-70 de zile.

4.Numărul anual de zile cu precipitații: 100/105

5.Umezeala relativă a aerului este de 72% (media lunii iulie).

Regimul eolian

Vântul dominant este cel din N - N-V. Frecvențele medii pentru direcția V sunt de 18%, iar pentru N-V sunt de 8%. Viteza medie ia valori cuprinse între 3,4 – 3,9 m/s.

Indicatorii sintetici ai datelor climatice

Tabel 4. Indicii de ariditate de Martonne, lunari și anual

| Luna | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | 55,3 | 45,0 | 30,0 | 33,3 | 40,0 | 40,0 | 41,3 | 28,9 | 20,0 | 32,4 | 26,6 | 26,6 | 33,5 |

Indicatorii sintetici ai datelor climatice

Din datele meteorologice prezentate și din observațiile specifice comunei Tupilați, teritoriul acesteia beneficiază de o climă a dealurilor joase, caracterizată printr-un regim mai moderat al oscilațiilor diurne, unde precipitațiile anuale sunt de 550 – 620 mm și amplitudinea temperaturii medii anuale de 22,5(C.

Perioada de vegetație ține în medie de 6-7 luni (aprilie – octombrie). Acest interval cu temperaturi medii peste 10(C este corespunzător formațiunilor forestiere din zonă.

### 2.3.7. Hidrologie

Teritoriul comunei aparține bazinului hidrografic al râului Moldova care traversează comuna de la N – V la S – E. Partea de vest a comunei este străbătută de pârâul Valea Albă și de afluenții săi.

Regimul de scurgere al apelor se caracterizează printr-un maxim în lunile aprilie – mai, minima înregistrându-se la sfârșitul verii și începutul toamnei.

Primăvara când se suprapune perioada de ploi cu cea a topirii zăpezilor se produc inundații afectând zonele adiacente albiei majore a râului Moldova.

Date morfometrice ale Râului Moldova

Regimul aluviunilor în acest sector prezintă următoarele valori:

- Debitul de apă – 33,2 mc/s

- Debitul de aluviuni în suspensie – 36,8 kg/s

- Turbiditate – 1,12 gr/l

- Volumul anual de aluviuni în suspensie – 1,16 milioane tone = 730000 mc

Tabel 5. Debite caracteristice pe râul Moldova – SH Tupilați (post hidrometric)

| Debite caracteristice (mc/s ) |
| --- |
| Mediu multianual | Mediu zilnic 95% | Mediu zilnic 80% | Mediu lunar 80% |
| 33,2 | 0,90 | 1,84 | 4,6 |

Teritoriul este bogat în resurse de apă subterană, mai ales în zona de luncă.

Calitatea apelor

Conform Normativului 1146/2002 revizuit în 2004, cu privire la clasificarea calității apelor de suprafață, cursurile din rețeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Tupilați se încadrează din punct de vedere chimic în clasa IV de calitate (satisfăcătoare), corespunzătoare cursurilor mari de apă, iar din punct de vedere ecologic sunt în stare satisfăcătoare.

### 2.3.8. Vegetația și fauna

Condițiile orografice, climatice și hidrologice existente pe teritoriul comunei Tupilați se reflectă asupra aspectului floristic și faunistic al zonei.

Vegetația

Principalele trăsături ale învelișului vegetal sunt condiționate de variațiile de temperatură și umiditate în funcție de altitudine, de prezența anumitor tipuri de sol, de prezența aproape de suprafață a pânzelor freatice, dar mai ales de activitatea antropică, care sub diversele ei forme a produs în decursul timpului modificări profunde ale covorului vegetal, cu consecințe multiple asupra stării de echilibru a mediului înconjurător.

Fauna comunei se bucură de existența râului Moldova, fiind populat de numeroase specii de mamifere, amfibieni și reptile, pești. Zona umedă favorizează acest lucru și reprezintă habitatul specific pentru patru specii de vertebrate (Lutra lutra - vidra, Myotis myotis – liliac comun, Spermophyllus citellus - popândăul, Myotis blechsteini – liliac cu urechi mari), trei specii de amfibieni (Bombina variegata - buhaiul de baltă cu burta galbenă, Triturus cristatus – tritonul cu creastă, Bombina bombina – buhaiul de baltă cu burta roșie) și 3 specii de pești de interes conservativ (Cobitis taenia - zvârluga, Barbus meridionalis – mreana vânătă și Sabanejewia aurata - dunarița).

Specii de faună

Lutra lutra – (Vidra) este un mamifer carnivor care preferă ca habitat cursurile apelor de munte și zonele din vecinătatea acestora. Este un animal de amurg și de noapte, însă uneori poate fi văzut și ziua. Se hrănește în special cu păstrăv, lipan și crap, dar poate consuma și broaște, rațe sălbatice, lișițe, rozătoare acvatice.

Myotis myotis - (Liliac comun) este una dintre cele mai mari specii de Myotis din Europa. Este o specie termofilp, predominant sinantropă în nordul arealului unde se adăpostește în clădiri, garduri vii, parcuri; a fost observată vara până la 2000 m și iarna până la 1500 m. Coloniile de maternitate se formează în nord, în poduri foarte calde, mari, nelambrisate și compartimentate în care indivizii pot pătrunde în zbor prin ferestre sau prin târâre printre țigle sau prin fante și mai rar în cavități subterane. Hiberneaza preferențial, din octombrie până în martie/aprilie în cavități subterane naturale și artificiale, la o temperatură de 7-12( C și umiditate crescută, izolați sau în grupuri.

Myotis bechsteini – (Liliac cu urechi mari) este o specie tipic silvicolă, populează pădurile mixte și umede cu mulți arbori bătrâni (mai rar cele de pini), cuiburile artificiale, parcurile și grădinile. Vara se întâlnește până la 1350 m, iar iarna până la 1800 m. Coloniile de maternitate se formează în scorburile și sub scoarța arborilor și mai rar în clădiri. Indivizi izolați au fost găsiți și în găuri de stânci. Hibernează din octombrie/noiembrie până în martie/aprilie, în pivnițe, rareori în peșteri, în mine sau în scorburile arborilor, la o temperatură de 3 - 7(C și umiditate crescută; în general solitari, componenții speciei pot forma grupuri de zeci de indivizi.

Spermophilus citellus – (Popândăul) populează în general zonele stepice, neîmpădurite și înțelenite, ocupând biotopuri variate: islazuri, pajiști, terenuri înierbate, grădini, livezi, diguri etc.

Bombina variegata – (Buhaiul de baltă cu burta galbenă) este o broască fără coadă , cu corpul aplatizat, capul mare, spate cafeniu pământiu. Trăiește, de preferință, în ape stătătoare apărând pe maluri dimineața și către seară. În octombrie/noiembrie adulții se ascund în nămol sau în sol pentru iernare.

Triturus cristatus – (Tritonul cu creastă) este cea mai mare specie de triton din România. Masculii se pot recunoaște ușor după colorația vie specifică dorsal cafenie măslinie, cu pete de negru intens. Trăiește în bălțile și lacurile din zona de câmpie până în cea montană. Stă ascuns printre tulpinile plantelor acvatice. Intră în apă în martie și în funcție de nivelul acesteia poate râmăne până în mai – iunie.

Bombina bombina – (Buhaiul de baltă cu burta galbenă) este o specie care are nevoie de două tipuri de habitate- acvatic și terestru. Este complet dependentă de organismele de apă.

Cobitis taenia –  (Zvârluga) este mai activă pe timp de noapte, ziua menținându-se în apropierea fundului, fără să se miște prea mult. Se hrănește cu materii vegetale și animale intrate în descompunere. Alimentația sa se compune din râme și melci mici, larve de insecte, semințe ale unor plante, chiar și icre ale unor specii de pești. Suportă bine condițiile din apele tulburi, poluate, putând să trăiască mai mult timp chiar și pe uscat, mai ales când vremea este rece.

Barbus meridionalis – (Mreana vânătă) este o specie bentonică, trăiește în grupuri mici, compuse din pești de diferite vârste și dimensiuni. Mreana vânătă este moderat fotofobă și preferă apele de lângă mal cu multă vegetație și numeroase adăposturi în albia râului, locuri unde stă ziua. În timpul verii caută ape proaspete și oxigenate, cu curs rapid. Nu întreprinde migrații și iernează pe loc, stând la adânc în stare latentă în locuri ascunse sau sub pietre mari și, poate, îngropându-se în nisip.

Sabanejewia aurata – (Dunarița) face parte din supraclasa peştilor osoşi, osteichthyes, clasa actinopterygii, subclasa neopterygii, infraclasa teleastei, supraordinul ostariophysi, ordinul cypriniformes, familia cobitidae, genul cobitis aurata.

### 2.3.9. Pedologie

Substratul petrografic, climatul specific și vegetația au avut o puternică influență în procesul de formare și în evoluția fiecărui tip de sol.

Condițiile climatice din zona, au constituit un factor important în procesul de solidificare atât prin acțiune directă, cât și indirectă.

Condițiile geografice climatice și de sol încadrează teritoriul comunei în categoría celor favorabile cultivării de plante tehnice și a creșterii de animale.

Solul Brun argiloiluvial s-a format pe luturi, șisturi sericitoase sau sericitocloritoase, pe versanții slab înclinați, fiind puternic acid la acid, cu un PH = 4,6 – 6,1, foarte humifer la intens humifer, cu un conținut de humus de 6,9 – 10,9% pe grosime de 10-15 cm.

Solul Brun luvic pseudogleizat s-a format pe luturi, țisturi sericitoase sau sericito-cloritoase, pe versanții slab înclinați, fiind acid la slab alcalin, cu un PH = 5 – 7,4, foarte humifer, cu un conținut de humus de 8% pe grosime de 5 cm.

### 2.3.10. Riscuri naturale

În comuna Tupilați riscurile naturale sunt reprezentate de inundații și de alunecările de teren.

Pe teritoriul județului Neamț, râul Moldova prezintă caracteristici piemontane tipice, cu dezvoltarea a numeroase brațe, pe un pat de despletire de 500 – 800 m, cu maluri joase, grinduri și ostroave.

Această configurație morfometrică a albiei minore permite inundarea unor suprafețe întinse la nivelul albiei majore și a luncii, cu ecarturi de nivel mici, de 2-3 m.

Aceste riscuri sunt favorizate indirect și de lipsa existenței lucrărilor de regulare a albiilor.

## 2.4. Relații în teritoriu

Relațiile rutiere între comuna Tupilați și municipiile, comunele învecinate  sunt asigurate pe drumul județean DJ208 G prin Războieni – Girov cu Piatra Neamț, prin Hanu Ancuței pe DN2 cu Roman – Suceava – Iași și pe drumul județean DJ155I cu Bîrgăoani – Făurei – Români – Siliștea.

Pe teritoriul comunei mai sunt o serie de drumuri sătești, de importanță locală, care fac legătura între localitățile din cadrul comunei.

Drumul comunal DC 180 Tupilați – Văleni și rețeaua de drumuri sătești studiată, în lungime totală de 5,132 km, asigură accesul locuitorilor comunei Tupilați la drumul european E 85 Roman – Fălticeni – Suceava și la drumul național DN 15D Piatra Neamț – Roman prin intermediul drumului județean DJ208G Girov – Hanu Ancuței, la centrul administrativ al comunei, primărie, poliție, oficiu poștal, școala cu clasele I – VIII Tupilați.

Pe traseul Tupilați – Piatra Neamț au loc zilnic curse de transport în comun. Accesul autocarelor (Mega Travel S.A.) se face pe traseul Piatra Neamț – Girov – Războieni – Tupilați – Hanul Ancuței prin intermediul drumului național DN 15D și al drumului județean DJ208 G.

Figură 1 Stație de autobuz – Zona Centrală, Tupilaţi

## 2.5. Populația. Elemente demografice și sociale

Studiul populaţiei ca factor geografic şi social de primă importanţă în schimbarea peisajului geografic îşi are locul său bine definit în sistemul interdiciplinar al geografiei ca ştiinţă.

Aşa cum se desprinde din prezentarea trecutului istoric al comunei Tupilaţi, prezenţa omului pe aceste meleaguri s-a simţit din timpuri străvechi, mărturie a activităţii sale fiind urmele lăsate şi amintite anterior. Omul s-a impus puternic ca factor modelator al peisajului local datorită activităţii sale sociale impuse de asigurarea existenţei.

Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existenţa unor fenomene specifice, mai ales atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de timp.

Ponderea cea mai mare a populaţiei lucrează în activităţi de agricultură, păstorit, silvicultură.

### Tabel 6 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la 1 iulie 2013

| Localitatea | Populaţia stabilă | Populaţia stabilă M/F | Sex | Din care, pe grupe de vârstă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0-4 ani | 5-9 ani | 10-14 ani | 15-19 ani | 20-24 ani | 25-29 ani | 30-34 ani |
| Comuna Tupilați | 2248 | 1099 | M | 46 | 45 | 65 | 69 | 60 | 85 | 79 |
|  |  | 1149 | F | 45 | 51 | 84 | 74 | 55 | 67 | 64 |

continuare

| 35-39 ani | 40-44 ani | 45-49 ani | 50-54 ani | 55-59 ani | 60-64 ani | 65-69 ani | 70-74 ani | 75-79 ani | 80-84 ani | 85 şi peste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 107 | 92 | 45 | 42 | 66 | 47 | 58 | 49 | 33 | 18 |
| 97 | 84 | 48 | 40 | 52 | 79 | 64 | 91 | 69 | 49 | 36 |

Tabel 7 Componentele evoluţiei numărului populaţiei

| Comuna Tupilați | Numărul populaţiei cu domiciliul în localitate la începutul anului | Născuţi-vii | Morţi | Spor natural | Stabiliri de domiciliu în localitate | Plecări cu domiciliul din localitate | Soldul schimbărilor de domiciliu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2008 | 2315 | 17 | 37 | -20 | 49 | 38 | 11 |
| Anul 2009 | 2305 | 24 | 32 | -8 | 42 | 33 | 9 |
| Anul 2010 | 2317 | 22 | 37 | -15 | - | - | - |
| Anul 2011 | 2315 | 21 | 38 | -17 | - | - | - |
| Anul 2012 | 2280 | 14 | 42 | -28 | - | - | - |
| Anul 2013 | 2252 | - | - | - | - | - | - |

continuare

| Imigrări | Emigrări | Soldul mişcării externe | Numărul populaţiei cu domiciliul în localitate la sfârşitul anului | Persoane cu reşedinţa în localitate şi domiciliul în altă localitate | Persoane cu domiciliul în localitate şi reşedinţa în altă localitate | Soldul schimbărilor de reşedinţă | Numărul populaţiei la sfârşitul anului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 2353 | 11 | 35 | -24 | 2329 |
| - | - | - | 2351 | 7 | 32 | -25 | 2326 |
| - | - | - | 2343 | 13 | 27 | -14 | 2329 |
| - | - | - | 2317 | 8 | 30 | -22 | 2295 |
| - | - | - | 2283 | 10 | 23 | -13 | 2270 |
| - | - | - | 2260 | 10 | 22 | -12 | 2248 |

Tabel 8 Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2007-2013

| Localitatea | 1 iulie 2007 | 1 iulie 2008 | 1 iulie 2009 | 1 iulie 2010 | 1 iulie 2011 | 1 iulie 2012 | 1 iulie 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna Tupilați | 2331 | 2329 | 2326 | 2329 | 2295 | 2270 | 2248 |

Tabel 9 Situaţia fondului de locuinţe la 31.12.2012

| Localitatea | Număr total locuinţe |  | Suprafaţa locuibilă -mp- |
| --- | --- | --- | --- |
| Comuna Tupilați | 1116 |  | 37990 |

Tabel 10 Echipare edilitară în anul 2012

| Localitatea | Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile - km - | Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare - km- |
| --- | --- | --- |
| Comuna Tupilați | - | Nu dispune de rețea de canalizare |

Tabel 11 Situaţia fondului funciar în 2013

| Localitatea | Terenuri arabile | Păşuni | Fâneţe | Vii | Livezi | Total agricol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comuna Tupilați | 2378 | 256 | 13 | 2 | - | 2649 |

continuare

| Păduri | Ape | Drumuri şi căi ferate | Curţi şi construcţii | Terenuri neproductive | Total neagricol | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 155 | 69 | 141 | 131 | 592 | 3241 |

Tabel 12 Ponderea şomerilor în populaţia stabilă (15 - 64 ani)

| Comuna Tupilați | 2013 |
| --- | --- |
|  | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie |
| Pondere şomeri în populaţia stabilă | 4,33 | 4,18 | 3,46 | 3,39 | 3,03 | 3,17 | 3,53 | 3,53 | 3,46 |
| Număr şomeri înregistraţi | 60 | 58 | 48 | 47 | 42 | 44 | 49 | 49 | 48 |

continuare

| 2013 |
| --- |
| octombrie | noiembrie | decembrie |
| 4,69 | 4,54 | 4,54 |
| 65 | 63 | 63 |

Tabel 13 Gradul de sărăcie în comuna Tupilați

| Număr gospodării la recensământ | Număr persoane în gospodării la recensământ | Rata sărăciei | Profunzimea sărăciei (Deficitul de consum) - Index | Severitatea sărăciei - Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 895 | 2418 | 54,4% | 16,8% | 7,6% |

## 2.6. Activități economice

Economia locală a comunei se bazează în primul rând pe agricultură, reprezentată prin creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Așezarea comunei pe valea Râului Moldova beneficiază de un teren de bună calitate pentru cereale, iar pășunea este folosită pentru hrana animalelor.

Potențialul agricol constă în suprafața de 2649,00 ha de teren agricol, din care 2378,00 ha arabil, reprezentând terenurile aferente gospodăriilor individuale. Din totalul populației ocupate, 68% își desfășoară activitatea în agricultură.

Activitățile economice specifice comunei sunt determinate de următorii factori:

- Terenul arabil – care ocupă aproape tot teritoriul comunei, cu excepția unor porțiuni care sunt terenuri împădurite cu arbori tineri;

- Zăvoaiele, luncile și terenul pentru pășune existent de-a lungul albiei majore a Râului Moldova, cât și importante straturi cu prundiș și nisip.

Condițiile naturale ale zonei favorizează cultura cerealelor, leguminoaselor și creșterea animalelor.

Suprafața de 269 ha de pășune și fânețe constituie baza furajeră principală pentru creșterea animalelor.

Tabel 14. Efective de animale

| Comuna | bovine | porcine | ovine | păsări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tupilați | 782 | 939 | 2495 | 12375 |

Produsele agricole sunt valorificate, în mare parte, pe piețele municipiilor Roman și Piatra Neamț.

Oborul din Tupilați reprezintă un punct important în economia comunei, fiind la ora actuală singurul târg din zona Moldovei autorizat pentru vânzarea de animale. Târgul are loc în fiecare sâmbătă.

Figură 2 Obor de animale

Rocile minerale utile ce conțin cantități importante de nisipuri și pietrișuri au calitățile necesare pentru a fi utilizate ca agregate pentru lucrările de construcții. Există deja investitori și potențiali investitori în acest sens.

Ca activitate industrială comuna suferă, locuitorii fiind atrași spre industria mai dezvoltată din împrejurimi. Topitoria de in din Tupilați a reprezentat ultima mare societate industrială din comună.

Se obervă din punct de vedere al importanței economice, existența unor unități active cu capacitate productivă și cifră mare de afaceri, aceste unități fiind generatoare de locuri de muncă.

Figură 3 Magazin piese auto (Rulcom S.R.L.)

Figură 4 Brutărie Dorini (Morărie și panificație)

Figură 5 Moară – Mihălcuț S.N.C.

Figură 6 Fermă de porci Piglet S.R.L.

Figură 7 Balastieră – Proinvest Construct

Figură 8 Balastieră – T.V.I. Construct

Figură 9 Sediul Drupo Neamț

Figură 10 Stație sortare Drupo

Figură 11 Fabrica de mobilă – Techna Furniture S.R.L.

Figură 12 Depozit materiale construcții Nuțu Unex

Figură 13 Depozit materiale construcții – S.C. Padcons S.R.L.

Figură 14 S.C. Padcons S.R.L.

Figură 15 Bar Nemuritorul

Figură 16 Bar, Magazin mixt – A.F. Boroș

Figură 17 Magazin mixt, Bar – Ultimii lei

Figură 18 Magazin mixt, bar – A.F. Plugaru

Figură 19 Magazin mixt – Euro Est Company S.R.L.

Figură 20 Bar – A.F. Oprișan

Figură 21 Bar, magazin mixt – Cătălin & Andrei S.R.L.

Figură 22 Magazin mixt – Lidia S.R.L.

Figură 23 Complex comercial Consumcoop

Figură 24 Magazin mixt – A.F. Feraru

Figură 25 Farmacia Adonis

Figură 26 Magazin mixt, bar – A.F. Feraru Maria

Figură 27 Vulcanizare – Autoroxal S.R.L.

## 2.7. Circulația

Circulația a fost îmbunătățită în ultimiii ani în comună, fiind asfaltată o porțiune de 7,5 km (Sat Tupilați).

În afara acestei porțiuni, reţeaua stradală este de calitate precară, intersecţiile de străzi nu sunt realizate conform normativelor tehnice.

Accesul de intrare în satele Totoiești și Arămoaia din  satul Tupilați și invers, se face în continuare cu dificultate.

Datorită condițiilor nesatisfăcătoare pentru siguranța și confortul circulației există pericolul ca în cazul unor evenimente de forță majoră accesul autovehiculelor aparținând pompierilor, armatei, poliției sau ale altor organe ale statului, să nu se poată face în timp util, punând astfel în pericol siguranța locuitorilor.

## 2.8 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

Intravilanul existent, cuprinzând zonele populate a fost marcat pe planuri, pe baza intravilanului existent în evidenţele O.C.O.T.A. la nivelul anului 1990 şi a Consiliului Judeţean Neamţ. În componenţa intravilanului existent intră următoarele areale:

- Tupilați – reşedinţă de comună		= 418,03 ha;

- Arămoaia					=   84,52 ha;

- Totoiești					= 181,51 ha;

- Hanul Ancuței				=   58,27 ha.

Satul Tupilați, sat reședință de comună, se dezvoltă pe porțiunea de teren cuprinsă între albia râului Moldova și cea a pârâului Valea Albă, depășind această limită naturală de-a lungul DJ 155I,spre comuna Bârgăoani.

Intravilan

Zonificarea funcțională a satului Tupilați, este stabilită astfel: zona centrală, zona de locuințe, zona de unități agricole, zona de gospodărie comunală, zona de unități industriale, zona de interes istoric și zona de sport-agrement.

Zona centrală cuprinde dotările de interes public de la nivelul comunei: primărie, cămin cultural, școală, grădiniță, dispensar, poliție, magazin universal, ghișeu poștal și oficiu bancar.

Zona de locuințe cu funcțiuni complementare cuprinde: gospodării cu clădirile anexe, două blocuri de locuințe (p+2) cu parter comercial, unități comerciale și de prestări servicii în construcții existente.

Satul Totoiești este compus din două părți teritoriale separate de pârâul Valea Albă, cunoscute sub numele de Totoiești-Deal și Totoiești-Șosea.

Intravilan

Zonificarea funcțională a satului Totoiești este stabilită astfel: zona de locuințe cu funcțiuni complementare, zona de instituții publice, servicii (două școli, cămin cultural, magazin).

Zonificarea funcțională a satului Arămoaia, este stabilită astfel: zona de locuințe cu funcțiuni complementare, zona de instituții publice, servicii (școala), zona de gospodărie comunală (cimitir).

Fondul de locuințe pe întreaga comună este redus, însă în stare bună.

Tabel 15. Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul existent

| Zone Funcționale | Existent |
| --- | --- |
|  | Suprafața (ha) | Procentaj (%) |
| Locuințe și funcțiuni complementare | 81,70 | 10,92 |
| Unități industriale și depozite | 15,80 | 2,11 |
| Unități agro-zootehnice | 5,15 | 0,69 |
| Instituții și servicii de interes public | 16,70 | 2,23 |
| Căi de comunicație + transport | 46,00 | 6,15 |
| Spații verzi, sport, agrement, protecție | 1,80 | 0,24 |
| Construcții tehnico-edilitare | - | - |
| Gospodărie comunală, cimitire | 14,32 | 1,91 |
| Destinație specială | - | - |
| Terenuri libere | 541,76 | 73,20 |
| Ape | 5,45 | 0,73 |
| Terenuri neproductive | 13,65 | 1,82 |
| TOTAL INTRAVILAN | 742,33 | 100 |

Figură 28 Primăria Tupilați

Figură 29 Poliția Tupilați

Figură 30 Ghișeul poștal Tupilați

Figură 31 CEC Bank, Tupilați

## 2.9. Zone cu riscuri naturale

După cum reiese din secţiunea precedentă, au fost identificate, pe teritoriul comunei Tupilați, terenuri cu riscuri de inundaţii și alunecări de teren. O parte dintre aceste terenuri se află în intravilan, o altă parte în extravilan, fiind propuse pentru punerea lor sub restricţie, referitor la realizarea construcţiilor.

Pe teritoriul comunei zona cu risc de inundabilitate este satul Tupilați, acolo unde au loc revărsări ale râului Moldova.

Zonele care prezintă riscul alunecărilor de teren se găsesc tot în zona satului Tupilați – pe malul stâng al râului Moldova și în zona Malul Boului.

Figură 32 Alunecare de teren – Pârâul Malul Boului

## Figură 33 Alunecare de teren

## 2.10 Echipare edilitară

La nivel educațional comuna Tupilați dispune de o școală și o grădiniță:

  - o școală cu clasele I – VIII în Tupilați

  - o grădiniță nouă, modernă, construită după un concept arhitectonic nou, lângă sediul Primăriei

Au mai existat două școli la nivelul comunei, în Arămoaia și Totoiești, acestea fiind momentan închise.

Baza materială a învăţământului nu satisface cerinţele pentru derularea procesului educaţional, aici fiind vorba de dotarea necorescunzătoare cu mobilier şi material didactic.

Școala Tupilați a fost modernizată, reabilitată termic, dispune de un sistem de încălzire centrală şi de un număr de 18 calculatoare. Dispune de o populaţie şcolară de 262 elevi, în 11 clase şi de un număr de 21 de cadre didactice.

În comuna Tupilați există 3 biblioteci: o bibliotecă comunală, o bibliotecă școlară cu un număr de 5655 de volume și o bibliotecă a Bisericii cu un număr de 1500 de volume.

Biblioteca comunală Tupilați, înființată în anul 1967, este amplasată în incinta Căminului cultural. Biblioteca deține un număr de 10493 de volume de cărți. Dispune de asemenea și de o sală de lectură cu o capacitate de 14 locuri. Suprafața utilă ocupă 600 mp.

Căminul cultural Tupilați a fost reabilitat în 2014, cu fonduri europene.

În 2014 primăria Tupilați a înființat un centru social de zi pentru elevi de tip after school. Proiectul a fost inițiat prin intermediul fondurilor europene integral nerambursabile.

Figură 34 Școala cu clasele I-VIII Tupilați

Figură 35 Grădinița Tupilați

Figură 36 Muzeul Sătesc, Căminul Cultural – Tupilați

Figură 37 Școala cu clasele I – IV – Totoiești (momentan nefuncțională)

Figură 38 Școala generală Arămoaia (nefuncțională)

Comuna mai dispune de terenurile de sport de pe lângă şcoli, de un parc amenajat şi de un stadion comunal, care necesită reparaţii capitale (terenurile din Arămoaia și Totoiești transformate în zone de pășunat). Ar mai fi nevoie si de construirea unei săli de sport lângă școala generală Tupilați, care să facă posibilă desfăşurarea activităţilor sportive pe timpul iernii.

Figură 39 Stadion  comunal

Figură 40 Parc – spaţiu de joacă, Tupilaţi

Biserica "Sf. Voievozi" din Tupilați a fost construită în anul 1811 de boierul Ștefan Catargiu în partea de vest a domeniului Catargiu, în apropierea curții boierești. Lăcașul de cult a fost folosit o lungă perioadă ca biserică de conac a familiei Catargiu.

Din punct de vedere arhitectonic, biserica are formă de cruce, cu absidele laterale de formă dreptunghiulară, având colțurile ușor rotunjite și cu absida altarului semicirculară. Deasupra pronaosului se află un turn-clopotniță. Edificiul este înconjurat la partea superioară de un brâu zimțat.

Catapeteasma lăcașului de cult este pictată în secolul al XIX-lea, în stil neobizantin. Picturile icoanelor de pe catapeteasmă prezintă asemănări cu pictura unui epitaf executat de Dimitrie Zugravul în 1842. Biserica a fost reparată în anul 1923.

Lângă biserică, sub fereastra altarului, se află mormântul lui Ștefan Catargiu, ctitorul bisericii, Mare logofăt al Moldovei, decedat la 2 septembrie 1866.

Biserica “Sf. Voievozi” se află pe "Lista monumentelor istorice” din 2010, ca parte a Ansamblului curții boierești de la Tupilați. Ea se află la vest de conac și are codul LMI: NT-II-m-B-10722.

Pe teritoriul comunei mai există trei biserici creştin-ortodoxe, o biserică catolică şi una adventistă:

- Biserica Sf. Nicolae;

- Biserica Sf. Maria;

- Biserica Arămoaia cu hramul Sf. Mihail şi Gavril;

- Biserica Catolică cu hramul 24 iunie;

- Biserica Creştin Adventistă.

Figură 41 Biserica Sf. Voievozi

Figură 42 Biserica Sf. Nicolaie

Figură 43 Biserica Sf. Maria

Figură 44 Biserica Arămoaia cu hramul Sf. Mihail şi Gavril

Figură 45 Biserica Catolică

Figură 46 Biserica Creştin Adventistă

În acest moment, la nivelul comunei îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei un cabinet medical individual ce dispune de un medic și doi asistenți medicali, un dispensar veterinar (un medic și un asistent veterinar), un cabinet stomatologic şi o farmacie.

Comuna dispune în ultimii ani și de un Centru de zi pentru persoanele de varsta a III-a. Proiectul este finanțat pe baza unui parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, primăria Tupilați și alți sponsori. Centrul are în componența echipei: 2 medici, un psiholog, un asistent social, asistente medicale, personal de îngrijire, personal administrativ (administrator, bucătăreasă, contabil).

Comuna dispune și de utilaje de dezăpezire, acestea fiind achiziționate cu fonduri europene.

Figură 47 Cabinet veterinar – Ecovet S.R.L.

Figură 48 Cabinet stomatologic

Figură 49 Cabinet medical individual – Negelschi Camelia

Figură 50 Program pentru elevi de tip After School

Figură 51 Centrul pentru persoane de vârsta a III-a – “Acasă”

### 2.10.1 Gospodărirea apelor

Pe teritoriul comunei, suprafața acoperită de pârâuri și afluenții lor, însumează 155 ha.

Cursurile apelor care străbat comuna nu sunt în totalitate, regularizate şi prezintă risc de inundabilitate.

Nu sunt poduri suficiente pentru traversarea cursurilor de apă care străbat comuna.

### 2.10.2 Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă a comunei se face din pânza freatică, prin puțuri, cu excepția zonei centrale.

### 2.10.3 Canalizare

Comuna Tupilați nu dispune de o reţea de canalizare și o stație de epurare a apelor uzate, acestea fiind obictive de investiții care reprezintă una dintre principalele ținte ale Consiliului Local şi Primăriei comunei Tupilați.

### 2.10.4 Alimentarea cu energie electrică

Reţeaua de alimentare cu energie electrică însumează 26,4 km, din care:

- LEA 100 kv =   7,6  km;

- LEA   20 kv = 18,8 km.

Figură 52 Stație de distribuție a energiei electrice

### 2.10.5 Telefonie

Traseul de distribuţie a reţelei telefonice urmăreşte rețeaua de drumuri din comună, circuitul telefonic fiind de tip rural, montat pe stâlpi din lemn.

### 2.10.6 Alimentarea cu energie termică

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât cabinetele medicale, clădirile social-edilitare din centrul satului reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi dotărilor au încălzirea rezolvată cu sobe, la fel ca şi în celelalte sate ale comunei.

### 2.10.7 Alimentarea cu gaze naturale

Comuna Tupilați nu dispune de o reţea de alimentare cu gaze naturale, realizarea și, ulterior, extinderea ei fiind una dintre principalele obiective de investiţii ale Consiliului Local şi Primăriei comunei Tupilați.

### 2.10.8 Gospodărire comunală

Comuna Tupilați a integrat sistemul de management conform proiectului zonal de management integrat al deșeurilor.

În comuna Tupilați nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor existente sau pentru înfiinţarea unuia nou.

Cimitirele de pe raza comunei Tupilați nu au asigurate zone de protecţie sanitară.

Figură 53 Cimitir – Biserica Sfinții Voievozi

## 2.11. Probleme de mediu

Cele mai importante surse de poluare din cadrul comunei sunt platformele de gunoi de grajd expuse atât la emisia gazelor de fermentare cât și la acțiunea de împrăștiere a păsărilor scurmătoare. La acestea se adaugă efectele administrării de îngrășăminte chimice și pesticide în agricultură. Acestea, prin acțiunea de spălare manifestată de apa din precipitații pot contamina apele de suprafață și cele freatice dar și solurile.

Apele menajere şi industriale

Principale surse de ape uzate din comună provin din:

-activităţi de servicii: spălarea maşinilor în regim necontrolat, cu detergenţi biodegradabili;

-activităţi menajere şi sociale;

-activităţi zootehnice.

Solul

Sursele principale de poluare a solului sunt activităţile agricole prin administrarea de îngrăşăminte chimice şi pesticide.

Se remarcă o duritate excesivă a solului, o creştere a conţinutului de nitraţi nemetabolizaţi de către plante. În schimb pH-ul este normal, iar compoziţia minerală, favorabilă vegetaţiei normale.

Zgomotul – poluarea fonică

Sursele de poluare sonoră de pe suprafața comunei sunt reprezentate de traficul rutier, acestea fiind puternic influențate si de starea precară a drumurilor din comună.

## 2.12. Potențialul turistic al comunei

Cel mai cunoscut și frecventat obiectiv turistic din această zonă este Hanul Ancuței, situat la limita estică a județului Neamț. În secolul al XVIII-lea, când se pare că și-a deschis porțile pentru ngustorii aflați în trecere spre Roman, Suceava sau Iași, Hanul Ancuței se afla în marginea unui sat care s-a strămutat apoi pe moșia boierilor Catargi. Rămânând izolat, leagănul atâtor povestiri sadoveniene va mai supraviețui o vreme, fiind în cele din urmă abandonat. Cu zidurile în ruină a vegheat întinderile pustii până acum două decenii și jumătate, când a redevenit locul de popas de odinioară. Amenajat cu tot specificul unui interior de epocă, Hanul Ancuței rămâne în amintirea vizitatorilor săi, cărora le oferă ospitalitate.

Reamenajat și dotat cu spații de cazare și alimentație publică, Hanul Ancuței se înscrie în turismul de tranzit favorizat de amplasarea sa la întretăiere de drumuri și mai mult de atât la drumul național DN 2, arteră de circulație majoră.

Zona adiacentă Hanului Ancuței este completată cu obiectivele noi construite în cadrul complexului de cazare și alimentație publică SC Matinal.

Hanul Ancuței este inclus în lista monumentelor istorice din județul Neamț - cod LMI:  NT-II-m-B-10724.

Alte obiective turistice din comună de importanță istorică sunt: schitul monarhicesc Trei călugări, biserica Sfinții Voievozi, ctitorită de Ștefan C. Catargi la 1826 și Conacul Catargi.

Folosită multă vreme în exclusivitate de către familia boierească, biserica Sfinții Voievozi face parte din categoria celor cu turn – clopotnița în ax deasupra pronaosului. Catapetasma este pictată în spirit neobizantin, specific secolului IX. La est de absida altarului, sub fereastra acestuia se află Mormâtul lui Ştefan Constantin Catargi. Lespedea de marmură  a mormântului are un chenar cu frunze de iederă iar la partea superioară se află blazonul familiei.

În imediata apropiere a bisericii, făcând parte din același ansamblu arhitectural, se află Conacul Catargi, construit din piatră nefasonată.

Conacul Catargi din Tupilați a fost construit în secolul al XVIII-lea și modificat în anul 1842. Suprafața de 10400 metri pătrați a conacului care cuprindea pe lângă conacul propriu-zis și o serie de dependințe (locuințe pentru îngrijitori, grajduri, beciuri și hambare) era înconjurată, după modelul fortificațiilor marilor reședințe feudale, de un zid din piatră nefasonată cu turnuri circulare de apărare la colțuri, datând din epoca medievală. Tradiția locală atribuie atât turnurile de la colțurile zidului de piatră împrejmuitor, cât și stejarul secular de lângă conac perioadei de domnie a lui Ștefan cel Mare (1457-1504).

Conacul are un etaj, fațada sa fiind împărțită de un pavilion vertical cu geamlâc în două corpuri inegale. În conac se intra printr-o boltă de trăsură cu stâlpi și deschideri în arcadă.

După instaurarea regimului comunist în România în anul 1948, conacul a fost expropriat de stat și transformat în sediu de cooperativă agricolă de producție. El a fost folosit mulți ani la rând fără a i se face lucrări de reparații sau măcar de întreținere. A fost revendicat de moştenitorii fostului proprietar, a fost retrocedat şi lăsat în paragină. În momentul de faţă se află într-o stare avansată de degradare.

Ansamblul curții boierești de la Tupilați se află pe “Lista monumentelor istorice din 2010”.

Ansamblul de curte boierească  - Cod LMI: NT-II-m-B-10723

alcătuit din:

-  Conacul Catargi  - Cod LMI: NT-II-m-B-10723.01

-  Zidul de incintă   - Cod LMI: NT-II-m-B-10723.02

Adăugăm la aceste obiective: Muzeul sătesc, Hanul Răzeșilor, Valea râului Moldova.

Muzeul sătesc a fost reabilitat cu fonduri europene.

Se poate miza și pe turismul etnografic, existent deja la nivelul comunei datorită portului popular local bogat în culoare și identitate moldovenească, tradițiilor locale, cântecului popular și altor activități legate de istoricul comunei și al localităților din jur.

Spații de cazare existente:

- Pensiunea Hanu Ancuței (3***)    – dispune de un număr de 28 de locuri de cazare;

- Pensiunea Hanul Răzeșilor (3***) – dispune de un număr de 54 de locuri de cazare.

Figură 54 Pensiunea Hanul Ancuței

Figură 55 Pensiunea Hanul Răzeșilor

Figură 56 Conacul Catargi

## 2.13. Disfuncționalități (la nivelul teritoriului și localității)

Se impune repararea și amenajarea drumurilor existente. Drumul comunal DC 180 Tupilați – Văleni și rețeaua de drumuri sătești sunt drumuri din pământ, parțial balastate, aflate într-o stare avansată de degradare, prezentând defecte specifice drumurilor de pământ, devenind improprii circulației auto și celei pietonale în timpul anotimpurilor cu precipitații. Modernizarea drumului comunal Tupilați – Văleni a trecut de faza de proiect și se află în demarare.

Atunci când aceste drumuri sunt desfundate, școlarii și preșcolarii din satele comunei întampină mari greutăți în a ajunge la școlile și grădinițele aflate pe teritoriul comunei Tupilați. Elevii de liceu, navetiștii, întâmpină și ei greutăți atunci când drumurile devin impracticabile, pentru ajungerea la cursuri în liceele din municipiul Piatra Neamț și din orașul Târgu Neamț sau la locul de muncă.

Elevii din satele Totoiești și Arămoaia sunt obligați să facă naveta la școala generală din Tupilați pe cont propriu. Comuna nu dispune astfel de un microbuz școlar.

Zona de locuințe adiacentă drumurilor județene este expusă poluării (gaze de eșapament, zgomot, vibrații) din cauza circulației intense.

Localitățile și terenurile limitrofe râului Moldova (în special) nu sunt protejate față de revărsările apelor. Sunt necesare lucrări de regularizare a albiilor râului Moldova și a pârâului Valea Albă, în acest fel fiind posibilă și rețeaua de irigații din zonă.

Remarcăm disfuncţionalităţi în activitatea economică din comună, caracteristice perioadei de tranziţie spre economia de piaţă.

Din punct de vedere al dotării, se remarcă lipsa echipării sanitare, a alimentării cu apă și a canalizării.

Comuna nu dispune încă de rețea electronică (Internet).

Obiectivele turistice din cadrul comunei nu sunt promovate, susținute îndeajuns (lipsa unui centru de informare turistică).

Atât activităţile agricole, cât şi cele cu caracter industrial sunt în formare şi o zonificare judicioasă a funcţiunilor urbanistice este oportună a se aplica:

-Zonele cu riscuri naturale inventariate în prezentul P.U.G. şi care constau în alunecări de teren, inundaţii, vor trebui să rămână în atenţia administraţiei locale ca, pe baza unui program, să se asigure fondurile necesare ameliorării lor.

-În activitatea economică de tip industrial şi agrozootehnic este necesar a se definitiva fluxurile tehnologice naţionale, pe baza cărora să se elaboreze Planul Urbanistic Zonal, în care să se precizeze şi condiţiile de mediu.

## 2.14. Necesități și opțiuni ale populației

Este nevoie în acest sens de:

-existența unui acces sigur și permanent la rețeaua de drumuri vecinale, județene și naționale existente în zona;

-modernizarea drumurilor existente şi creearea altor drumuri noi, în funcţie de necesităţi;

-diminuarea gradului de poluare;

-realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare corespunzătoare;

-extinderea reţelei existente de alimentare cu gaze naturale;

-ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale populației;

-sprijinirea societăţilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii de producţie prin întocmirea de proiecte finanţate de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională, de Fondul Român de Dezvoltare Socială sau de alte organisme internaţionale;

-sporirea gradului de activitate pentru potențialii investitori în turism și agroturism – creearea unor noi locuri de muncă;

-industrializarea în comună a materialului lemnos rezultat din exploatările forestiere învecinate;

-exploatarea şi cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat;

-realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip menajer şi industrial;

-realizarea de staţii de preepurare a apei menajer – fecaloide;

-amenajarea de şanţuri pentru scurgerea apelor la toate drumurile comunale, uliţe, etc.;

-construirea de către populaţie a podeţelor aferente căilor de acces din gospodării;

-asigurarea unor condiții de viață și trai decente generației tinere în scopul reducerii migrației acestora;

-realizarea şi extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet;

-îmbunătăţirea relaţiei periurbane cu municipiul Piatra Neamţ;

-amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei;

-reglementări coerente şi unitare de urbanism;

-configurarea zonei industriale a comunei;

-parcelări în zona bună pentru construcţii.

# 3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

## 3.1. Studii de fundamentare

Pentru organizarea sistematică a localităților, în continuare este necesar să se elaboreze, în etapa următoare, studii de fundamentare privind:

Evaluarea potențialului economic și valorificarea forței de muncă;

Studiu de fundamentare pentru refacerea și stabilizarea zonelor afectate și măsurile de prevenire a alunecărilor în zonele cu risc;

Studiu privind echiparea tehnico edilitară; existența în zona Hanului Ancuței a traseelor magistrale de gaz metan poate constitui premisa ridicării nivelului dotărilor și a confortului locuirii;

Studiu pentru protecția și conservarea mediului;

Studiu privind valorificarea potențialului turistic;

Studiu de fundamentare pentru realizarea lucrărilor de reparare, protejare, restaurare, conservarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu.

Din analiza situaţiei existente, a resurselor economice şi demografice, rezultă:

-Dezvoltarea în continuare a aşezărilor umane pe structura vetrelor de sat existente.

-Interdicţia realizării de construcţii stradale în zonele cu riscuri naturale.

-Echiparea edilitară a comunei în condiţii ecologice.

-Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale.

-Dezvoltarea economiei locale.

## 3.2. Evoluție posibilă, priorități

Direcțiile posibile de dezvoltare economică pentru comuna Tupilați se bazează în primul rând pe potențialul turistic existent. Acesta corespunde condițiilor pentru practicarea turismului istoric, agroturismului, turismului etnografic. Se impune astfel, cu prioritate:

- modernizarea zonei de circulație, a căilor de acces comunale;

- efectuarea lucrărilor de regularizare ale albiilor râului Moldova și a pârâului Valea Albă;

- efectuarea lucrărilor de echipare edilitară (alimentare cu apă, canalizare);

- amplasarea unui centru de informare turistică;

- furnizarea serviciilor de internet pentru acces, informare și promovare a serviciilor.

## 3.3. Optimizarea relațiilor în teritoriu

Pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și de viață ale populației se propune modernizarea imediată a drumului comunal DC 180 Tupilați – Văleni.

Prin modernizarea drumului comunal DC 180 Tupilați – Văleni și a rețelei de drumuri sătești, se vor realiza căi de comunicație care să satisfacă nevoile actuale și de perspectivă ale traficului comunal precum și creșterea siguranței circulației.

Drumul comunal DC 180 Tupilați – Văleni km. 0+000-2+175 și rețeaua de drumuri sătești este de clasă tehnică V conform prevederilor Ordinului 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilizarea clasei tehnice a drumurilor.

Proiect de moernizare existent

Soluția de modernizare prevede realizarea unor drumuri care să satisfacă cerințele actuale și de perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unui sistem rutier modern, realizat dintr-o succesiune de straturi rutiere alcătuite din strat de fundație din balast, strat de bază din piatră spartă, strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 25 și strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16, a cărei durată de exploatare va fi sporită prin colectarea și evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice și printr-o întreținere curentă și periodică corespunzătoare.

Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat pentru drumul comunal DC 180 Tupilați – Văleni km. 0+000-2+175 și rețeaua de drumuri sătești în conformitate cu prevederile “Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitică)“ pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din:

- Strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare

- Strat de bază din piatră spartă în grosime de 15 cm după compactare

- Strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BADPC 25 în grosime de 5 cm

- Strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 4 cm

## 3.4. Dezvoltarea activităților

Agricultură

- Promovarea unei politici în domeniul resurselor umane pentru creşterea competenţelor profesionale în practicarea unei agriculturi performante.

- Valorificarea potenţialului local agricol prin crearea unei activităţi complexe de agricultură ecologică performantă cu tehnologie avansată;

- Crearea de acumulări de apă pentru activităţi de piscicultură şi acvacultură;

- Dezvoltarea unui sector zootehnic performant;

Silvicultură

- Dezvoltarea patrimoniului local silvic prin reîmpădurirea terenurilor exploatate forestier prin campanii planificate sau datorită manifestărilor naturale (doborâturi), a celor ameninţate de alunecări şi constituirea unor liziere de protecţie.

- Crearea condiţiilor de dezvoltare a activităţilor de valorificare a resurselor silvice.

Servicii

- Încurajarea dezvoltării serviciilor către populaţie. Educarea populaţiei pentru creşterea exigenţelor şi apelarea la servicii diversificate orientate pe nevoi reale.

- Înfiinţarea unor servicii de consultanţă pentru acoperirea nevoilor de competenţe în modernizarea vieţii economice şi sociale.

- Este necesară dezvoltarea, modernizarea unităților comerciale de tip alimentar, bar.

Turism

- Dată fiind poziția geografică a comunei și importanța istorică a comunei și a împrejurimilor, dezvoltarea economică trebuie dirijată către activitatea de turism și servicii, promovarea intensă și atragerea de noi investitori.

- Comuna are un potenţial turistic important care poate fi valorificat prin dezvoltarea unor servicii de atracţie specifice zonei: vânătoare, pescuit sportiv, River rafting, pelerinaje, itinerarii culturale,festivaluri etc., în toate anotimpurile.

## 3.5. Evoluția populației

Evoluția populației poate urca pe o pantă ascendentă prin dezvoltarea economică și prin dezvoltarea de infrastructură a comunei, prin promovare turistică, apariția de noi spații de cazare și crearea de noi locuri de muncă pentru populația tânără.

## 3.6. Organizarea circulației

### 3.6.1. Organizarea circulației rutiere și a transportului în comun

Pentru o bună circulație rutieră și pentru facilitarea transportului în comun rapid și în siguranță, modernizarea drumului comunal Tupilați – Văleni, a rețelei de drumuri sătești și regularizarea albiilor Râului Moldova și a pârâului Valea Albă reprezintă punctele cheie.

Transportul local se asigură spre și dinspre municipiul Piatra Neamţ cu autocare aparţinând S.C. Mega Travel S.A.. Unităţile transportoare vor fi obligate să modernizeze staţiile de călători şi să menţină permanent o stare de igienă corespunzătoare.

## 3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial

Noua limită a intravilanului include toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi amenajări, precum şi suprafeţele de teren necesare dezvoltării până în anul 2025.

În componenţa intravilanului propus intră următoarele areale:

- Tupilați – reşedinţă de comună	= 466,59 ha;

- Arămoaia				=   64,78 ha;

- Totoiești				= 221,60 ha;

- Hanul Ancuței			=   77,40 ha.

Zonificarea funcţională propusă preia configuraţia celei existente şi este prelucrată şi ordonată potrivit exigenţelor de organizare viitoare a localităţilor din comună.

Zona centrală (centrul civic) pe teritoriul localităţii de reşedinţă, Tupilați, reprezintă un areal mobilat cu următoarele obiective:

-Poliţia comunei Tupilați;

-Sediul primăriei Tupilați;

-Oficiul Poştal Tupilați;

-Dispensarul uman;

-Dispensarul animal;

-Grădinița.

Satul reşedinţă de comună, Tupilați cuprinde următoarele zone funcţionale:

- Zona de căi comunicaţie rutieră şi amenajări aferente;

- Zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare;

- Zona gospodărire comunală (cimitire);

- Zona cu unităţi industriale şi depozite;

- Zona cu instituţii publice.

| Tabel 16 Bilanţ Teritorial Propus pe Categorii de Folosinţă Comuna Tupilaţi |  |
| --- | --- |
|  |  |  | CATEGORII DE FOLOSINTA |  |  |  |  | TOTAL |
| TERITORIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRATIV |  |  | AGRICOL | (ha) |  |  |  | NEAGRICOL (ha) |  |  |
| AL UNTATII DE BAZA | ARABIL | PASUNI | VII | LIVEZI | PADURI | APE | DRUMURI | CC | NEPRODUCTIV |  |
|  |  | FANETE |  |  | SPATII VERZI |  | CAI FERATE |  |  |  |
| EXTRAVILAN | 1668.14 | 311.82 | 0.00 | 11.22 | 120.33 | 49.64 | 28.92 | 1.68 | 222.78 | 2414.53 |
| INTRAVILAN | 535.61 | 101.24 | 3.20 | 9.65 | 7.29 | 4.83 | 45.18 | 121.78 | 1.58 | 830.36 |
| TOTAL | 2203.75 | 413.06 | 3.20 | 20.86 | 127.62 | 54.47 | 74.10 | 123.46 | 224.37 | 3244.90 |
| % DIN TOTAL | 67.91 | 12.73 | 0.10 | 0.64 | 3.93 | 1.68 | 2.28 | 3.80 | 6.91 | 100.00 |

Tabel 17 Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus – U.T.R./ Tupilaţi

| Localitate/UTR [Ha]/% | Tupilati |
| --- | --- |
| Zonificare functionala | U.T.R. 1a | % | U.T.R. 1b | % | U.T.R. 1c | % | U.T.R. 1d | % | U.T.R. 1e | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 5.27 | 27.74 | 48.25 | 13.92 | 2.61 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.90 |
| Unitati industriale si depozite | 0.20 | 1.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 79.05 | 20.88 | 29.62 |
| Unitati Agro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.96 |
| Institutii publice si servicii | 1.64 | 8.64 | 3.02 | 0.87 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 2.72 | 14.31 | 19.44 | 5.61 | 1.58 | 8.23 | 0.33 | 2.90 | 2.81 | 3.98 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 0.68 | 3.60 | 4.13 | 1.19 | 0.45 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Constructii tehnico-edilitare | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.47 | 0.48 | 0.68 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 16.15 | 0.00 | 0.00 |
| Terenuri libere | 8.49 | 44.66 | 268.97 | 77.61 | 14.60 | 75.82 | 0.16 | 1.42 | 44.03 | 62.46 |
| Ape | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.95 |
| Terenuri neproductive | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.37 |
| Total | 19.00 | 100.00 | 346.58 | 100.00 | 19.26 | 100.00 | 11.26 | 100.00 | 70.49 | 100.00 |

Tabel 18 Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus – Localitatea Tupilaţi

| Localitate/UTR [Ha]/% | Tupilati |
| --- | --- |
| Zonificare functionala | Total | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 56.77 | 12.17 |
| Unitati industriale si depozite | 29.99 | 6.43 |
| Unitati Agro | 0.68 | 0.15 |
| Institutii publice si servicii | 4.71 | 1.01 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 26.88 | 5.76 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 5.27 | 1.13 |
| Constructii tehnico-edilitare | 0.89 | 0.19 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 2.62 | 0.56 |
| Terenuri libere | 336.25 | 72.06 |
| Ape | 1.83 | 0.39 |
| Terenuri neproductive | 0.70 | 0.15 |
| Total | 466.59 | 100.00 |

| Localitate/UTR [Ha]/% | Aramoaia |
| --- | --- |
| Zonificare functionala | U.T.R. 2 | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 5.93 | 9.16 |
| Unitati industriale si depozite | 0.00 | 0.00 |
| Unitati Agro | 0.00 | 0.00 |
| Institutii publice si servicii | 0.22 | 0.34 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 3.28 | 5.07 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 2.09 | 3.23 |
| Constructii tehnico-edilitare | 0.00 | 0.00 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 0.17 | 0.26 |
| Terenuri libere | 52.89 | 81.65 |
| Ape | 0.00 | 0.00 |
| Terenuri neproductive | 0.19 | 0.29 |
| Total | 64.78 | 100.00 |

Tabel 19 Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus – Arămoaia

Tabel 20 Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus – Hanul Ancuţei

| Localitate/UTR [Ha]/% | Hanul Ancutei |
| --- | --- |
| Zonificare functionala | U.T.R. 3 | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 2.98 | 3.85 |
| Unitati industriale si depozite | 1.29 | 1.67 |
| Unitati Agro | 0.00 | 0.00 |
| Institutii publice si servicii | 1.68 | 2.18 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 4.11 | 5.32 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 0.29 | 0.37 |
| Constructii tehnico-edilitare | 0.00 | 0.00 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 0.00 | 0.00 |
| Terenuri libere | 66.07 | 85.37 |
| Ape | 0.58 | 0.75 |
| Terenuri neproductive | 0.38 | 0.49 |
| Total | 77.40 | 100.00 |

| Localitate/UTR [Ha]/% | Totoiesti | Totoiesti |
| --- | --- | --- |
| Zonificare functionala | U.T.R. 4a | % | U.T.R. 4b | % | Total | % |
| Locuinte si functiuni complementare | 10.58 | 5.90 | 6.35 | 14.98 | 16.93 | 7.64 |
| Unitati industriale si depozite | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Unitati Agro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Institutii publice si servicii | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.25 | 0.11 |
| Cai de comunicatie - transport rutier | 8.06 | 4.50 | 2.13 | 5.02 | 10.19 | 4.60 |
| Spatii verzi, sport, agrement, paduri | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.63 | 0.37 | 0.17 |
| Constructii tehnico-edilitare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zona gospodarire comunala, cimitire | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.58 | 0.25 | 0.11 |
| Terenuri libere | 157.62 | 87.97 | 33.28 | 78.46 | 190.90 | 86.15 |
| Ape | 2.39 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 1.08 |
| Terenuri neproductive | 0.31 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.14 |
| Total | 179.19 | 100.00 | 42.41 | 100.00 | 221.60 | 100.00 |

Tabel 21 Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus – U.T.R./ Totoiești

| Tabel 22 Balanta comparativa Intravilan Existent/Propus comuna Tupilaţi |
| --- |
| Intravilan | Suprafata intravilan existent (Ha) | Suprafata intravilan propus (Ha) | Diferenta (Ha) | Diferenta % fata de existent |
| Tupilati | 418.03 | 466.59 | 48.56 | 11.62 |
| Aramoaia | 84.52 | 64.78 | -19.74 | -23.36 |
| Hanul Ancutei | 58.27 | 77.40 | 19.13 | 32.82 |
| Totoiesti | 181.51 | 221.60 | 40.09 | 22.09 |
| Total | 742.33 | 830.36 | 88.03 | 11.86 |

## 3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale

Măsuri prevăzute

Zonele inundabile de pe teritoriul comunei sunt identificate pe planşe hasurate conform legendei ataşate.

- Includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea zonelor inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare prin alunecări de teren şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă acelea care să asigure protecţia zonelor din intravilan;

- Interdicție de construire în zonele de protecție a albiei râurilor;

În ceea ce privește alunecările de teren s-au prevăzut următoarele măsuri:

- Studiu de fundamentare pentru refacerea și stabilizarea zonelor afectate și măsurile de prevenire ale alunecărilor în zonele cu risc;

În ceea ce privește inundațiile s-au prevăzut următoarele măsuri:

- Regularizarea cursurilor apelor;

- Îndiguiri cu întărire de maluri;

## 3.9 Dezvoltarea echipării edilitare

### 3.9.1 Gospodărirea apelor

Cursurile apelor care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă risc de inundabilitate. Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă care străbat comuna. Există însă în comună o propunere de investiție în acest sens la nivel local . Se vor construi, astfel, poduri peste pârâul Valea Albă în satele Tupilați și Arămoaia.

Se impune, de asemenea:

-Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare corespunzătoare.

### -Realizarea de staţii de preepurare a apei menajere – fecaloide.

### 3.9.2 Alimentarea cu apă

Proiectarea rețelei de alimentare cu apă constituie una dintre principalele obiective de investiţii ale Consiliului Local şi Primăriei comunei Tupilați.

Prin prezentul Plan Urbanistic General şi prin preluarea informaţiilor din proiectele întocmite până la aceasta data, s-a propus realizarea reţelei de alimentare cu apă la nivelul tuturor străzilor din intravilanul comunei, însumând  aproximativ 50,0 km, valoare care asigură necesarul comunei.

### 3.9.3 Canalizare

Comuna Tupilați nu dispune de o reţea care să asigure necesarul actual al locuitorilor comunei, aceasta fiind una dintre principalele obiective de investiţii ale Consiliului Local şi Primăriei comunei Tupilați. În acest sens, în prezentul Plan Urbanistic General şi prin preluarea informaţiilor din proiectele întocmite până la aceasta data, s-au propus realizarea reţelei de canalizare, la nivelul tuturor străzilor, însumând aproximativ 49,3 km, valoare care asigură necesarul comunei.

### 3.9.4 Alimentare cu energie electrică

Reţeaua de alimentare cu energie electrică însumează 26,4 km, din care:

- LEA 110 kv =   7,6  km;

- LEA   20 kv = 18,8 km.

Deasemenea, extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public este o altă prioritate a Consiliului Local şi al Primăriei comunei Tupilați. Iluminatul public trebuie să fie extins pe întreaga lungime a reţelei stradale, astfel încât întreaga comună să beneficieze de acest serviciu. Se are în vedere, totodată, montarea de lămpi pe marginea trotuarelor, precum şi iluminatul special al obiectivelor cultural – administrative de pe teritoriul comunei.

Pentru noi instituţii publice, pentru noi locuinţe se vor extinde reţelele de medie şi joasă tensiune, se vor suplimenta posturile trafo sau se vor amplifica cele existente în funcţie de sporurile de putere instalată şi absorbită, astfel încât regimul de funcţionare ale acestora să fie în conformitate cu cerinţele furnizorului energiei electrice.

Pentru fiecare beneficiar, investitor (persoană fizică sau juridică) care solicită racordare la reţelele electrice (medie tensiune cu post trafo sau joasă tensiune) se va emite aviz de racordare.

Pentru noile obiective se vor solicita avize de amplasament de la furnizorul energiei electrice care va condiţiona amplasarea acestora în funcţie de reţelele existente în zonă (distanţe de la construcţii până la liniile electrice) sau/şi devieri de reţele electrice în situaţiile impuse de investitor, beneficiar, lucrările de deviere fiind suportate de către acesta.

### 3.9.5 Telefonie

### Extinderea reţelelor telefonice comunale, cât şi instalarea de noi posturi telefonice, se va face la solicitarea beneficiarului, prin studiu de soluţie, elaborat de TELEKOM Neamţ, în urma căruia se poate stabili numărul de abonaţi telefonici care pot fi racordaţi la centrala telefonică existentă, cât şi necesitatea instalării de noi centrale telefonice.

### 3.9.6 Alimentare cu energie termică

Pentru reducerea cantităţii de combustibili solizi şi pentru soluţionarea problemelor legate de poluarea mediului înconjurător, probleme provocate de asigurarea agentului termic folosind resurse epuizabile, se are în vedere, prin prezentul Plan Urbanistic General, folosirea resurselor alternative de energie, prin utilizarea, în viitor, a panourilor solare.

### 3.9.7 Alimentare cu gaze naturale

Comuna Tupilați nu dispune de o reţea de alimentare cu gaze naturale, realizarea și, ulterior, extinderea ei fiind una dintre principalele obiective de investiţii ale Consiliului Local şi Primăriei comunei Tupilați. Nu există solicitări în vederea alimentării comunei cu gaze naturale la acest moment.

### 3.9.8 Gospodărire comunală

Sistem de management al deșeurilor

Momentan, firma responsabilă cu serviciile de salubrizare în comună este S.C. DIANA SERVICE S.R.L. (Dumbrava Roșie, județul Neamț). Aceasta furnizează servicii de precolectare, colectare și transport al deșeurilor, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special.

Colectarea deșeurilor se face în eurocontainere cu roți, cu capacitatea de 1100 l.Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deșeuri. Beneficiile includ rezistența containerelor și un confort relativ pentru locuitori. Comuna dispune de un număr de 17 astfel de containere.

Transportul deșeurilor se realizează cu autovehicule specializate, prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care nu permit împrăștierea deșeurilor.

Comuna Tupilați participă la programul judeţean integrat de precolectare selectivă şi transmitere către punctele de preluare stabilite. Comuna corespunde stației de transfer Târgu Neamț – zona 3.

Cimitirele de pe raza comunei Tupilați nu au asigurate zone de protecţie sanitară.

În comuna Tupilați nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor existente sau pentru înfiinţarea unuia nou.

Ca obiective în vederea unei gospodăriri comunale mai bune ar fi:

-formarea deprinderilor cetăţenilor pentru conformare la restricţiile de selectare, depozitare;

-Reamenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi;

-Împădurirea terenurilor degradate;

-Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi în zonele destinate noilor ansambluri rezidenţiale.

În zonele industriale şi cele agrozootehnice, deşeurile menajere se vor colecta şi depozita în condiţiile mai sus menţionate. Deşeurile care rezultă din procesul tehnologic, solide sau lichide, se vor colecta într-un depozit propriu din incintă şi, acestea, se vor solicita sau distruge, în baza unor tehnologii specifice, astfel încât să nu polueze subsolul, solul, apele sau aerul.

Cimitirele se vor gospodări sub controlul administraţiei locale şi se vor înfiinţa zone de protecţie sanitară de 50 m spre exteriorul împrejmuirii acestora.

## 3.10.Protecția mediului

Unităţile industriale şi agrozootehnice de pe teritoriul comunei vor trebui să funcţioneze în baza autorizaţiei de mediu cu respectarea condiţiilor impuse şi cu stabilirea zonelor de protecţie care se impun din norme sanitare sau studii de impact.

În P.U.G. s-a prevăzut alimentarea cu apă şi epurarea apelor uzate cu instalaţii şi reţele care se vor realiza pe baza normelor tehnice şi sanitare legale.

Autorităților locale le revin următoarele sarcini:

  - Inițierea de studii de fundamentare privind condițiile de mediu din zonă, care să recomande măsuri de protecție și de prevenire a apariției surselor de poluare a apei, solului și aerului;

  - Diminuarea surselor de poluare;

  - Epurarea apelor uzate;

  - Depozitarea controlată a deșeurilor menajere;

  - Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri și taluzuri, plantări de zone verzi;

  - Delimitarea orientativă a zonelor protejate și restricțiile generale pentru conservarea patrimoniului natural și construit.

Pe teritoriul comunei Tupilați s-au identificat şi marcat pe planuri, monumente de cult,situri arheologice şi arii naturale protejate:

- Ansamblul de curte boierească  - Cod LMI: NT-II-a-B-10722

- Biserica Sf. Voievozi - Cod LMI: NT-II-m-B-10723

- ROSCI0364 – Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman

## 3.11 Reglementări urbanistice

Reglemetările urbanistice s-au făcut prin definirea zonelor funcţionale, pe schema stradală existentă:

- Zonele funcţionale sunt cu destinaţii bine definite;

- S-au identificat şi delimitat zonele protejate care constau în monumentele de arhitecură şi ansambluri de arhitectură;

- În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicţii temporare de construire, pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare;

- S-au precizat zonele cu interdicţii definitive pentru zonele cu riscuri naturale şi zonele care au rezultat din considerente de protecţie sanitară.

- Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momenul eliminării cauzelor care le-au determinat;

- În cadrul P.U.G. s-au precizat şi reprezentat zonele de protecţie, conform ordinului 119/2014, pentru:

- cimitire		=   50 m;

- spitale		=   50 m;

- şcoli		           =   50 m;

- biblioteci		=   50 m;

- muzee		=   50 m;

- staţii de epurare	= 300 m.

- Zonele de protecţie sanitară se pot diminua sau simplifica dacă, din studiile de impact, rezultă altfel decât cele precizate în norme.

Măsuri aplicabile în zona construită protejată (în arealele zonelor de protecţie a monumentelor istorice):

- Sunt permise realizarea clădirilor de locuit şi cele cu funcţiuni complementare pe bază de proiecte autorizate întocmite, verificate şi autorizate conform legii.

- Clădirile de locuit şi anexele gospodăreşti (bucătării de vară, magazii, adăposturi atelaje) vor putea fi renovate, reparate sau extinse pe bază de proiecte autorizate, întocmite, verificate şi autorizate conform legii, cu respectarea strictă a regimurilor P.O.T şi C.U.T.

- Se pot executa lucrări de demolare sau îndepărtare a construcţiilor degradate, numai în baza autorizaţiilor de desfiinţare, măsuri de protecţia mediului şi D.T.O.E.

- Dacă aceste proiecte se referă la obiective înscrise pe listele de patrimoniu se va obţine obligatoriu şi Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Inspectoratului Judeţean pentru Cultură.

- Se permite continuarea executării tuturor lucrărilor de reparare sau extindere a reţelelor edilitare conform proiectelor avizate.

- Se permite, cu acordul instituţiilor abilitate, implementarea oricărui proiect care poate contribui la îmbogăţirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a patrimoniului cultural aferent ansamblurilor mănăstireşti.

- Lucrările de consolidare, amenajare şi echipare a terenurilor vor viza: sistematizarea reţelei de străzi din satul mănăstiresc, realizarea unui sistem de colectare şi dirijare a apelor pluviale, sistematizarea pe verticală a terenului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de preluare a apelor pluviale şi accesul la dotările existente şi propuse, realizarea unor spaţii de parcare adecvate fluxului de turişti, refacerea şi extinderea reţelelor electrice.

- Se permite realizarea, în condiţiile legii şi numai dacă nu afectează clădirile aparţinând zonei protejate, a lucrărilor de îndiguire, stabilizare de maluri, lucrărilor pentru evitarea alunecărilor de teren, amenajărilor forestiere, regularizarea cursurilor de apă, plantaţii de protecţie faţă de drumuri sau cimitir.

- Lăţimea frontului la stradă pentru loturile în care urmează a se ridica noi construcţii trebuie să fie de minim 16 m.

- Fiecare nouă locuinţă trebuie să aibă asigurat cel puţin un loc de parcare în curte.

- Regimul maxim de înălţime va fi de P+4E(M).

- Acoperişul va fi tip şarpantă cu învelitoare din lemn (tratată cu Diasyl-soluţii A+B culoare natur), tablă amprentată (culori – nuanţe de gri sau nuanţe de maron), ori ţiglă (nuanţe de gri sau nuanţe de maron).

- Culoarea zugrăvelilor faţadelor se recomandă a fi alb, celelalte elemente de faţadă (stâlpi şi grinzi din lemn, tâmplărie, parapeţi balcon, etc.) putând fi tratate coloristic pentru a se păstra culorile naturale ale materialului.

- În cadrul soluţiilor arhitecturale la proiectele noi se vor prelua elementele specifice  locale (pridvor din lemn, închis cu geamlâc, balcoane din lemn, ornamente arhitecturale din lemn).

- Aspectul exterior al constructiilor propuse nu trebuie să distoneze şi nici să  concureze cu imaginea de ansamblu a zonei protejate.

- Se va respecta aliniamentul faţă de axul drumului naţional de minim 13 m.

- Împrejmuirile trebuie să fie făcute din lemn şi piatră şi să nu depăşească 1,5 m înălţime.

- Tipuri interzise de ocupare şi utilizare: obiective cu specific industrial, unităţi de alimentaţie publică, orice alte obiective care sunt potenţiale surse de poluare de orice fel sau au activităţi contrare spiritului de odihnă sau reculegere.

## 3.12.Obiective de utilitate publică

-Introducerea cadastrului general, la nivel de comună, şi prelucrarea datelor în dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat in gestiunea teritoriului;

- Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip menajer şi industrial;

- Realizarea de studii privind structura populaţiei după limba maternă şi religie.

- Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet;

- Realizarea de staţii de preepurare a materiei menajer - fecaloide;

- Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale;

- Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al Primăriei;

- Configurarea zonei industriale a comunei;

# 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

În conformitate cu cele studiate şi cu P.A.T.J. Neamţ, comuna Tupilați se înscrie în zona celor cu profil agricol, bazat pe cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.

Şansele de relansare economică a localităţii sunt pe profil social - economic, dominant agricol, secundar industrial, pe baza căruia administraţia locală va putea iniţia programul de dezvoltare.

Ca priorităţi de intervenţie se impun:

-Iniţierea de măsuri pentru buna întreţinere şi folosire a păşunilor şi a drumurilor de acces a turmelor de animale conform regulilor sanitare;

-Iniţierea de măsuri pentru exploatarea terenurilor arabile utilizând tehnologii avansate.

De asemenea, pe păşuni şi fâneţe să se execute desecări, drenări de mlaştini (acolo unde este cazul) şi acolo unde se organizează stâni să se amenajeze construcţii specifice.

Iniţierea de măsuri pentru funcţionarea unităţilor industriale şi a celor agrozootehnice pe bază de tehnologii bine definite, modernizate şi ecologice.

Toate aceste unităţi industriale sub controlul administraţiei locale vor trebui să funcţioneze pe bază de aviz eliberat de Agenţia de Protecţie a Mediului din Piatra Neamţ.

Având în vedere şansele de relansare economico - socială ale comunei Tupilați, prevederile P.U.G. cuprind, în principal:

-Zonele funcţionale stabilite în intravilan şi condiţiile de relaţii dintre acestea;

-Gradul relativ scăzut de echipare cu reţele de canalizare a apelor uzate menajere, în mediul rural, face necesar un program de investiţii de lungă durată în acest domeniu;

-Poluarea râului Moldova datorită deversărilor necontrolate de ape uzate menajere industriale impune necesitatea construirii de staţii de epurare noi şi extinderea capacităţii celor existente - conform P.A.T.J. - să se extindă şi să se modernizeze reţelele de canalizare existente în comună şi echiparea lor cu staţii de epurare corespunzătoare a apelor uzate menajere.

-Deschiderea de noi străzi se va face pe bază de P.U.Z., atunci când se va impune ca rezolvare a penetraţiilor în fronturile construite şi ca rezolvare a intersecţiilor.

-Zonele de locuit se vor organiza pe bază de P.U.Z. pe terenurile libere şi care, în P.U.G., au fost trecute în restricţii până la elaborarea documentaţiilor de urbanism.

Pe terenurile libere aflate pe fronturi construite, amplasamentele de tip „plombă” se vor stabili pe bază de P.U.Z.

Au fost determinate zonele cu riscuri naturale.

Pentru aplicarea prevederilor P.U.G. şi aprofundarea propunerilor generale reglementate este necesar să se elaboreze, cu precădere, următoarele documentaţii:

-Planuri urbanistice zonale pentru toate zonele industriale şi agrozootehnice din comună, cu stabilirea relaţiilor dintre aceste zone şi zonele de locuit. Aceste planuri vor trebui avizate şi aprobate legal.

-Planuri urbanistice zonale pentru dezvoltarea zonelor de locuit.

-Se va iniţia realizarea de studii şi proiecte necesare combaterii riscurilor naturale, cele care au fost puse în evidenţă în prezenta documentaţie şi se vor nominaliza în programele administraţiei locale, realizarea acestora cu termene corelate cu asigurarea de fonduri din resurse locale sau din bugetul de stat.

-Toate documentaţiile de urbanism, subordonate P.U.G., respectiv P.U.Z., inclusiv studiile şi proiectele necesare realizării lucrărilor tehnico - edilitare se vor realiza cu consultarea şi avizul proiectantului general al prezentei documentaţii, respectiv S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ.

-Termenul de valabilitate al prezentului P.U.G. se propune anul 2025, după care se va realiza oportunitatea prelungirii valabilităţii sau reactualizării.

Dacă în acest termen vor apărea elemente legislative sau de altă natură, care nu sunt previzibile în anul elaborării prezentului P.U.G., se va reactualiza, pe baza unei noi teme de proiectare a unor noi studii de fundamentare.

În lucrarea executată au fost preluate date din “Hărțile de risc la alunecări” puse la dipoziție de C.J. Neamț, excluzându-se, din zonele propuse a fi introduse în intravilan, zonele cu risc la alunecare, conform identificărilor din lucrarea mai sus menționată, drept pentru care se atașează lucrării hărțile preluate de la C.J. care sunt un produs al societății noastre.

Întocmit,								Verificat,

Geograf Idriceanu Costinel 		                                 Ing. Afrăsinei Mircea