„FOLOSINŢA  DE APĂ STAŢIE DE ASFALT MOBILĂ ,,MARINI”, STAŢIE DE BETOANE , STAŢIE DE SORTARE ŞI CONCASARE, CÂNTARE, RACORD ELECTRIC, ÎMPREJMUIRE, APA ŞI CANALIZARE”

TITULARULACTIVITĂȚII

S.C. DANLIN XXL  S.R.L SECUIENI

2016

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	3

II. TITULARUL INVESTIŢIEI	3

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	3

III.1. Rezumatul proiectului	3

III.2. Justificarea necesităţii proiectului	4

III.3. Elemente caracteristice ale proiectului	4

III.3.1. Profilul de activitate al societăţii	4

III.3.2. Capacitatea de producţie a punctului de lucru	5

III.3.3. Descrierea fluxului tehnologic	5

III.3.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi	12

III.3.5. Racordarea la reţelele de utilităţi din zonă	13

III.3.6. Lucrările de refacere a amplasamentului	16

III.3.7. Căi de acces	17

III.3.8. Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare	17

III.3.9. Metode folosite în construcţie	17

III.3.10. Planul de execuţie	18

III.3.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	18

III.3.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	18

III.3.14. Alte activităţi care pot să apară ca urmare a implementării proiectului	18

III.3.15. Localizarea proiectului	18

IV GESTIUNEA DEŞEURILOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE	27

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	31

VI.  JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ	31

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	31

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI	32

ANEXE

Inventarul de coordonate STEREO 70

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

„FOLOSINŢA  DE APĂ STAŢIE DE ASFALT MOBILĂ ,,MARINI”, STAŢIE DE BETOANE , STAŢIE DE SORTARE ŞI CONCASARE, CÂNTARE, RACORD ELECTRIC, ÎMPREJMUIRE, APA ŞI CANALIZARE”

# II. TITULARUL INVESTIŢIEI

Numele companiei: S.C. DANLIN  XXL  S.R.L SECUIENI

Forma de proprietate: privată;

Nr. de înregistrate la Registrul Comertului: J27/601/2004

C.U.I  16360111 / 23.04.2004

adresa sediului principal: sat SECUIENI, comuna SECUIENI, bloc 3, ap.3 judeţul Neamţ;

adresa punctului de lucru pentru care se solicitã avizul: judeţul Neamţ,

intravilan localitatea Tupilați,  comuna Tupilați.

telefon:   074 2007110

reprezentant :  Amurăriţei  T. Dan, administrator.

# III. DESCRIEREA PROIECTULUI

## III.1. Rezumatul proiectului

Proiectul se va amplasa pe o suprafață de 66301 mp conform C.U. 7/18.04.2016,  terenul având funcțiunea curți – contstrucții, fiind în proprietatea S.C. IBES CONSTRUCT S.R.L. și cedată prin contract de locațiune nr. 10/16.03.2016 către S.C. DALIN XXL S.R.L. Secuieni. Suprafața a fost amenjată anterior pentru o topitorie de in.

Pe suprafața amplasamentului vor fi amlasate următoarele obiective:

Obiectul 1.STAŢIE DE ASFALT

Tip staţie :   ,,MARINI”, mobilă

Capacitate :      160 to/oră

Suprafaţa ocupată :  450 mp

Staţia nu foloseşte apă la producerea betoanelor asfaltice.

Obiectul  2.  STAŢIE DE BETOANE MOBILĂ ELBA- ESM 110

Se propune amplasarea pe o platformă de beton o STAŢIE DE BETOANE MOBILĂ tip ELBA ESM 110.

Este o staţie de betoane supermobilă,  pentru producţia de betoane da calitate superioară , cu timp de malaxare scurt ( 30-45 sec), care poate fi amplasată oriunde sunt condiţii minime necesare, respectiv apă, racord electric sau grup electrogen, sursa de materii prime.

Obiectul  3. STAŢIE DE SORTARE

Obiectul  4. Reţea de apă şi canalizare interioară

Obiectul  5. Racord electric

Obiectul  6. Împrejmuire

## III.2. Justificarea necesităţii proiectului

Investiţia este oportună pentru dezvoltarea economică a zonei deoarece determină apariţia unor noi locuri de muncă atât pe plan local cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de realizarea diferitelor tipuri de construcţii şi dezvoltări ale infrastructurii.

## III.3. Elemente caracteristice ale proiectului

### III.3.1. Profilul de activitate al societăţii

S.C. DANLIN XXL S.R.L. societate cu capital privat,

profilul de activitate :  - cod CAEN  – 0821 extracţia pietrişului şi nisipului,

- 0322 -  acvacultura în ape dulci.

### III.3.2. Capacitatea de producţie a punctului de lucru

STAŢIE DE ASFALT

Tip staţie :   ,,MARINI”, mobilă

Capacitate :      160 to/oră

STAŢIE DE BETOANE MOBILĂ ELBA- ESM 110

Se propune amplasarea pe o platformă de beton o STAŢIE DE BETOANE MOBILĂ tip ELBA ESM 110.

Productivitate  - 45 m3/h

STAŢIE DE SORTARE

Capacitatea staţiei de sortare  :  50mc/oră

### III.3.3. Descrierea fluxului tehnologic

STAŢIE DE SORTARE

Materia primă-balastul extras din albie este adus în staţie cu mijoacele de transport auto şi este depozitată la baza buncărului de alimentare a benzii de transport. Din depozitul  de balast capăt bandă , cu ajutorul unui încărcător frontal WOLLA este alimentat buncărul;

- din buncăr, materialul (balastul) este preluat de banda transportoare principală  şi transportat la ciurul vibrator ;

- din ciur, sorturile spălate sunt preluate de cele trei benzi-corespunzătoare  fiecărui sort şi transportate în conurile .

Materialul sortat şi spălat depozitat în conurile de la capătul fiecărei benzi poate fi  livrat către consumatorii finali.

Din spălătorul rotativ cu cupe care colectează  levigabilul din balast în timpul procesului tehnologic,prin conducte, se transportă către decantorul principal.

Din decantor, apa este transportată către emisar,prin conducta de canalizare ape uzate .Materialul decantat şi uscat este evacuat din decantor la umplerea acestuia şi este transportat în zonele indicate pentru a umple golurile din teren sau alte zone stabilite ca fiind depozite  pentru aceste materiale.

I. lista obiectelor Staţiei de sortare :

1. ciur vibrator   2bc;

2. clasor nisip decantor;

3. benzi transportoare diverse lungimi

4. con  sort    0-63 mm;

5. con  sort    0-25 mm;

6. con  sort    0-4 mm;

7.con  sort    4-8 mm;

8.con  sort    8-16 mm;

9.con  sort    16-25 mm;

10.con  sort    0-4 mm;

11. buncar alimentare cu balast ;

11. container birou;

12. poarta acces;

13. cântar 60to;

14. bazin  captare apă;

15. conducta aducţiune apa industrială : lungime=85m, diametru=100mm;

16. conducta canalizare ape uzate, lungime=75m, diametru=400mm;

17. decantor principal , 2mx4mx5m;

18. decantor  secundar, 15mx10mx3m;

19. grup electrogen

STAŢIE DE BETOANE

Staţia de betoane este compusă din :

- unitatea de bază compusă din  malaxor şi scheletul metalic în care este înglobat sistemul de alimentare cu agregate, sistemul de măsurare a umidităţii nisipului;

-  două silozuri de ciment cu echipamentele necesare pentru funcţionarea în condiţii ecologice;

-  două sisteme de comandă electrică şi de forţă şi sistem de conducere  a procesului echipat cu două PC-uri.

Întreg sistemul este închis şi dotat cu sisteme şi echipamente necesare funcţionării în condiţii ecologice.

Alimentarea buncărelor de sorturi se face cu ajutorul unui încărcător frontal pe pneuri.

Sorturile sunt preluate din staţia de sortare aflată în imediata apropiere cu un utilaj de încărcare- descărcare pe pneuri şi sunt transportate pe distanţă scurtă până la Staţia de betoane mobilă, unde sunt descărcate în cele 4 cuve, pe dimensiuni de sort.

Sorturile sunt preluate din aceste cuve automatizat, în funcţie de dozajul  şi granulometria marcii de beton ce se prepara  şi transportate în sistem închis către malaxorul staţiei de betoane.

Cimentul este preluat automatizat, în circuit închis din unul din cele două silozuri verticale de ciment şi este transporta cu şnecul până în malaxorul Staţiei de betoane.

Alimentarea cu apă a Staţiei de betoane se face din reţeaua internă de alimentare cu apă industriala care alimentează şi Staţia de sortare- spălare a agregatelor minerale.

Descărcarea betoanelor preparate se face în mijloacele de transport specializate pentru transportul betoanelor (autoagitatoare).

Întreg procesul tehnologic de preparare a betoanelor ( mai puţin alimentarea cu agregate a celor patru cuve) este asigurat şi supravegheat electronic din camera de comandă cu ajutorul a celor două calculatoare de proces.În acest fel,  întreg procesul de fabricare a betoanelor este automatizat, intervenţia personalului limitîndu-se la stabilirea clasei betonului, a cantităţii de beton ce se prepară şi a supravegherii procesului şi  a bunei funcţionări a întregului sistem.

Apele uzate rezultate din spălarea autovehicolelor de transport este captată şi transportată prin canale deschise şi conducte PVC către decantoarele proiectate pe platformă.

Întreaga instalaţie reprezentând Staţia de betoane ELBA-ESM 110 se va amplasa pe o platformă betonată cu dimensiunile 40m x 15m, cu grosimea de 20cm, armată constructiv cu plasa sudată Ø6÷8mm, având ochiurile de 10x10cm. Este prevăzută a se executa din beton C16/20 turnat pe loc în grosime de 20cm.

Placa de beton pe care se amplasează Staţia de betoane se va executa de către beneficiar în regie proprie, având în vedere faptul că materialele de bază se află pe amplasament, iar activitatea în sine face parte din portofoliul de activităţi autorizate ale S.C. DANLIN XXL S.R.L. Secuieni.

C

ARACTERISTICI  TEHNICE  ALE  STATIEI  ELBA  ESM

| Productivitate teoretica | 60 m3/h |
| --- | --- |
| Productivitate reala | 45 m3/h |
| Inaltimea de descarcare | 4,1 m |
| Numarul de buncăre si dispunerea lor | 4 sau 5 in linie |
| Capacitate totala a buncărelor | 4x20=80 m3 4x15=60 m3 |
| Capacitatea unui buncar de agregate | 15/20 m3 |
| Silozuri de ciment monobloc sau demontabile. Transport 2 silozuri pe tir. | 2 sau 3 |
| Capacitatea silozurilor de ciment | 100 tone |
| Cantarirea agregatelor | Banda cantar |
| Modul de ridicare al agregatelor in malaxor | Banda sau skip |
| Capacitatea cantarului de ciment | 1 500 kg |
| Capacitatea cantarului de ciment | 1 500 kg |
| Capacitatea cantarului de apa | 1 000 litri |
| Dozificator / contor apa | Numai pentru corectia sarjei in regim automat |
| Snecuri pentru ciment | Ø219 / Ø275 |
| Malaxor Sicoma, planetar sau dublu ax |  |
| Cabina de comanda si control | inclusa; optional container cu laborator de gradul 3 |

| Panou electric si program de functionare | sistem de automatizare PROVIEW |
| --- | --- |
| Optionale | 1. sistem automat de spalare a malaxorului realizat de producatorul SICOMA 2. galvanizare la cald a instalatiei 3. instalatie de supraveghere video 4. dublu-viteza la skip (30 m/s) 5. imbracaminte cu panouri sandwich 6. sistem de raportare online pe dispozitive Android 7. sonda de umiditate pe nisip 8. sonda de umiditate in malaxor 9. sonda de temperatura in malaxor 10. insatalatie electrica prevazuta cu cupe rapide 11. traductoare radar montate pe silozul de ciment pentru indicarea continua a nivelului 12. doze tensionetrice montate pe silozul de ciment pentru indicarea cantitatii de ciment din siloz 13. sistem de asigurare a apei calde si a aerului cald pentru realizarea betonului pe timp de iarna 14. sistem de reciclare a betonului |

STAŢIE DE ASFALT

Procesul tehnologic care se desfăşură în staţia de mixturi asfaltice se derulează în etapele menţionate în cele ce urmează.

A. Aprovizionarea cu materii prime

I. Staţia de mixturi asfaltice este aprovizionată cu agregate de carieră şi balastieră prin intermediul mijloacelor de transport auto.

II. Aprovizionarea cu filer se face cu mijloace auto specializate (autocimentrucuri) care îl vor descărca, printr-un sistem de conducte, în două silozuri de stocare prevăzute la gurile de evacuare în atmosfera cu filtre de reţinere a pulberilor cu scuturare manuală.

III. Bitumul este transportat la staţia de mixturi asfaltice  cu cisterne auto izolate termic şi se descărcat cu pompe în  doua rezervoare.

IV. Aditivul (polimeri) este livrat la staţia de mixturi asfaltice în containere.

B. Depozitarea  materiilor prime

I. Agregatele de cariera sunt depozitate pe sorturi, în padocuri,  iar  agregatele de balastieră sunt stocate pe suprafaţe nebetonate.

II. Filerul este stocat într-un siloz prevăzut la gura de evacuare în atmosfera cu filtre de reţinere a pulberilor cu scuturare manuală.

III.   Bitumul este stocat într-un rezervor suprateran încălzit şi izolat  termic.

IV. Aditivul (polimerul) este stocat în siloz, apoi dozat şi introdus,  prin cădere liberă, în rezervorul de bitum.

C. Alimentarea instalaţiei

I.  Agregatele din padocuri sunt transportate cu un încărcător frontal în  buncăre predozatoare, din aceste buncăre sunt transportate pe benzi cu măsurare volumetrică.

II. Agregatele sunt transportate la un cilindru uscător pentru amestec agregate  și apoi prin intermediul unui elevator cu cupe ajunge în depozitul prevăzut cu ciur pentru agregate fierbinți și cântar pentru dozare sorturi.

III. Agregatele sitate sunt cântărite şi introduse malaxorul pentru mixtură.

IV. Filerul din silozuri este transportat mecanic prin intermediul unui şnec într-un cântar dozator şi după cântărire este introdus malaxorul pentru mixtură.

V.  Bitumul se introduce în malaxorul pentru mixtură.

VI. Aditivii (polimerii) se dozează și se introduc în malaxorul pentru mixtură.

Fluxul tehnologic de fabricaţie al mixturii asfaltice este prezentat în figura de mai jos.

D. Fabricarea mixturii asfaltice

În compartimentul malaxorul pentru mixtură se amestecă agregatele uscate cu filerul, bitumul şi aditivii şi se obţine mixtura asfaltică.

E. Stocarea mixturii asfaltice

Mixtura asfaltică obţinută este  transportată într-un siloz de depozitare mixtură cu pereți termoizolați.

F. Livrarea mixturii asfaltice

Din silozul de depozitare, mixtura asfaltică este livrată la beneficiari în autobasculante, fiind utilizată pentru realizarea coperţii asfaltice a drumurilor publice.

### III.3.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi

În cadrul procesele tehnologice desfăşurate în staţia de mixturi asfaltice sunt utilizate ca materii prime (agregate de carieră şi balastieră, filer, bitum şi aditiv), materii auxiliare (motorină şi combustibil lichid uşor). Din instalaţie rezultă mixturi asfaltice utilizate la realizarea copertării drumurilor şi deşeuri tehnologice (şarje neconforme).

Bilanţ de materiale pentru procesul tehnologic de fabricaţie mixtura asfaltică

| Producţia capacităţi | Materia primă/auxiliară | Ambalare transport | Depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire | Cantităţi /lună |  |  |
| Mixturi asfaltice 3000 t Stocată în buncăr şi transportată la locul de punere în operă cu autocamioane speciale | Materii prime |
|  | Agregate de carieră şi balastieră | 2616 t | Vrac cu autobasculante specializate | Padocurile amenajate pe suprafaţa amplasamentului |
|  | Filer | 233 t | Vrac cu autocisterne | Silozuri |
|  | Bitum | 160 t | Vrac cu autocisterne | Rezervoare supraterane |
|  | Aditiv | 0,6 t | Ambalat ân butoaie din tablă, transport cu autospecializata | în butoaie din tablă |
|  | Materii auxiliare |
|  | Gaz | 457 Mwh | Transport conducta gaz | Consum instant |
|  | Curent electric | 350 kw/h | Transport cablu – racordare la retea EON | Consum instant |
|  | Pierderi din procesul de fabricaţie |
|  | Pierderi pe faze de fabricaţie recuperabile (agregate) | 0 t | - | - |
|  | Şarje neconforme şi agregate neconforme rezultate din ciur | Sarje neconforme – 0 t; Agregate rezultate din ciur – 2 t | Cu incarnator frontal | Padoc |

Şarjele neconforme sunt reintroduse în procesul tehnologic iar agregatele neconforme rezultate din ciur sunt transportate la staţiile concasare ale unităţii.

### III.3.5. Racordarea la reţelele de utilităţi din zonă

A. Alimentarea cu apă.

Alimentarea cu apă tehnologică: se  realizează dintr-o sursă proprie, constituită dintr-un bazin de captare săpat  până la adâncimea de interceptare a nivelului freatic corespunzător râului Moldova în zonă  plus 2,5-3,0m,  pentru realizarea  unei rezerve de apă suficiente.

Bazinul de captare va avea  dimensiunile de 45 x 10 x 3 m, V=1350 mc, cu staţie de pompare plutitoare echipata cu o pompă   având caracteristicile  Q= 500÷4000l/min,

H= 25÷40m, P= 22Kw,n= 2930 rot/min.

Pe conducta de refulare a pompei se va monta un apometru cu Dn=100mm, tip 95CWK 29317WEG50, Qn=25 mc/oră, P=20bari.

Cerinţa de apă tehnologică la Staţia de spălare –sortare

Timp de funcţionare staţie

24 ore /zi, 21 zile / luna, 9 luni /an

Debit maxim  = 80mc/oră

Qs = N·Ks·Kp;      Ks=1,02     Kp=1,10

Quz zi max. =   80mc/hx24ore/zi     = 1920 mc/zi

Quz zi med. =    80mc/h x  16ore/zi =1280mc/zi.

Quz zi min.  =    80mc/h x 12ore/zi   =960 mc/zi

Volum maxim an = 1920mc/zi x 21zile/luna x9 luni/an=362880mc/an

Volum mediu an = 1280mc/zi x 21 zile /lunax9luni/an =241920 mc/an.

Apa pentru stingerea incendiilor : in cadrul investiţiei totale  nu a fost proiectat sau amenajat vreun rezervor pentru stocare rezerva intangibila de incendiu. In caz de incendiu se foloseste apa din râul Moldova sau din sursa subterană amenajată pentru alimentarea cu apă industrială  a Staţiei de sortare şi a Staţiei de betoane.

Necesar de apă în scop igienico-sanitar

Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se realizează din instalația amenajată în incintă, care deservește și stația de sortare – spălare agregate minerale. Apa potabilă va fi asigurată apă plată îmbuteliată.

Consumul specific de apă a fost evaluat în funcţie de specificul activităţii conform STAS 1478-90.    Necesarul şi cerinţa de apă au fost calculate conform STAS 1343/1 – 91.

Calculele au fost efectuate pentru un număr de 5 angajaţi din care 2 personal TESA şi 5 operator stație și muncitori.

Consum specific:

- muncitori: 50 l/zi.pers

- personal TESA: 20 l/zi.pers.

QN zi med = Σ(q + N1)/1000 = 2 x 20+5 x 50/1000 = 0.29 m³/zi

QN zi max = Kzi QN zi med = 1.15 x 0.46 = 0.33 m³/zi

QN orar  max = Ko QN zi max /nr. ore funcţionare = 2.8 x 0.33/8 = 0.92 m³/h

Cerinţa totală de alimentare cu apă

din care:

- Cerinţa de apa în scop potabil şi igienico-sanitar

QS zi med = Kp x KS x QN zi med = 1,1 x 1,1 x 0,29 = 0,35 m³/zi

QS zi max = Kp x KS x QN zi max = 1,1 x 1,1 x 0,33 = 0,39 m³/zi

B. Evacuarea apelor uzate.

Evacuarea apelor uzate tehnologice

In vederea realizării condiţiilor de calitate pentru apa folosită in staţia de sortare,  se vor  amenaja două decantoare cu dimensiunile de 25 x 10 x 3 m şi o platformă de uscare nămol. Apele reziduale de la staţia de spălare sunt aduse la cele două decantoare printr-o conducta din PVC cu diametrul de 250mm cu lungimea de 100 -150m.

Primul decantor are funcţia principală,iar al doilea intra in funcţiune in perioadele de curăţire a primului decantor.  Curăţirea decantoarelor se face ori de câte ori este necesar cu draglina. Lângă decantoare se amenajeaza o platforma de  depozitare a materialului rezultat in urma curăţirii. După uscare materialul de pe platforma este transportat şi folosit la lucrările de amenajare a platformei Staţiei de sortare  sau a drumului de acces.

După decantare,  apa limpezită este refolosită la prepararea betoanelor sau la spălarea agregatelor minerale în Staţia de sortare.

Apa suplimentară care nu se poate folosi în staţia de sortare sau staţia de betoane, se va evacua în râul Moldova, prin pompare  peste digul de apărare a incintei,având în vedere ca indicatorii de calitate să fie în parametrii stabiliţi conform NTPA 001/2002, respectiv:

pH-6,5-8,0

Suspensii = 35 mg/l

CBO5 = 20 mg/l

CCOCr = 125 mg/l

Substanţe extractibile = 20 mg/l

Reziduu filtrat = 2.000 mg/l

Quz zi max. =   1536 mc/zi

Quz zi med. =  1024 mc/zi.

Volum mediu anual evacuat= 193536 mc/an

Evacuarea apelor uzate menajere

Apa menajeră uzată rezultată în urma satisfacerii necesităților minime de igienă ale personalului e va fi eliminată prin fose septice fără scurgere în mediu vidanjabile.

Reţea de apă şi canalizare interioară

Reţeaua de alimentare cu apă industrială folosită la spălarea agregatelor minerale şi la prepararea betoanelor şi mortarelor va fi formată din :

- bazin de captare –realizat prin  săparea unei gropi cu adâncimea de 6 -7,5m faţă de CTN, pentru captarea apei din freaticul râului Moldova ( se va urmări realizarea unei perne de apă de cca 2,5-3,0m);

- staţie de pompare plutitoare, echipată cu pompe (2bc- una în funcţiune  + una rezervă);

- apometru pentru măsurarea debitelor captate, montat pe conducta de refulare a pompei;

- conducte de distribuţie a apei către consumatori (Staţie de betoane, Staţie de sortare) ,

- conducte colectoare şi reţea de evacuare a apelor uzate tehnologice şi separat, de evacuare a apelor uzate menajere.

C. Alimentarea cu energie electrică.

Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zonă.

D. Alimentarea cu gaz metan.

Pe suprafaţa amplasamentului nu există și nici nu vor fi amplasate reţele de alimentare cu gaz metan.

### III.3.6. Lucrările de refacere a amplasamentului

Activitatea de închidere stației de mixturi asfaltice trebuie să urmărească obiectivele:

- să protejeze sănătatea şi siguranţa publică;

- să reducă şi unde este posibil să elimine daunele ecologice;

- să redea terenul într-o stare potrivită utilizării lui iniţiale sau acceptabilă pentru o altă utilizare.

Îngrijirea pasivă impusă imediat după încetarea activității, trebuie să îndeplinească trei condiţii:

- stabilitate fizică - toate structurile rămase nu trebuie să prezinte pericol pentru siguranţa şi sănătatea publică sau mediul înconjurător;

- stabilitate chimică - toate materialele rămase nu trebuie să prezinte un pericol pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, sănătatea publică sau mediul înconjurător;

- amplasamentul ecologizat trebuie să fie adecvat pentru o folosinţă corespunzătoare a terenului, considerată compatibilă cu zona înconjurătoare.

După încetarea activităţii amplasamentul stației de mixturi asfaltice va fi adus în starea care să permită utilizarea sa în viitor. Activităţile din această etapă se vor desfăşura astfel încât să reducă impactul potenţial permanent al instalațiilor. Principalele acţiuni necesare în procesul de închidere sunt:

- neutralizarea substanțelor din structurile de stocare;

- spălarea şi dezinfectarea structurilor subterane şi supraterane;

- evacuarea apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane şi supraterane;

- dezasamblarea tuturor structurilor subterane şi supraterane;

- eliminarea conformă a deşeurilor de pe amplasament;

- colectarea şi evacuarea din incintă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale,

- nivelarea suprafeţelor cu aducerea la cota inițială a terenului pentru zonele din care au fost îndepărtate fundații, suprafețe betonate și decantorul;

- copertarea suprafețelor pe care au fost amplasate instalațiile;

- înierbarea suprafețelor copertate.

### III.3.7. Căi de acces

Accesul la obiectiv se face din drumul E 85 Roman – Suceava, apoi DJ 208G, apoi pe un drum de exploatare amenajat.

### III.3.8. Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

### III.3.9. Metode folosite în construcţie

Dimensiunea maximă în teren a platformei pe care este amplasată stația de asfaltare suprafață de 450 mp.

Platforma este betonată, astfel:

- fundația pe care este amplasat corpul principal al instalației este de tip bloc, constituit din beton C 30/37 armat cu armatura OB diametrul 16 mm, dispusă spațial în bancheta de rezemare; armatura este rigidizată constructiv cu etrieri.

- fundația tancurilor de bitum și a predozatoarelor este de tip radier, din beton C 20/25 armat  cu armatura OB diametrul 12 mm. Dimensiunile fundației sunt 15 ,2 x 11 x 0,3 m.

Rampa  de alimentare este separată de buncăre printr-un zid de sprijin de beton armat. Zidul de beton are secţiunea de 30 cm, constanta, şi înălţimea de 2,40 m și este încastrat în fundația radier.

### III.3.10. Planul de execuţie

Amplasarea stației de asfalt se va realiza în 2 luni.

### III.3.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

În zona propusă pentru implementarea proiectului există proiecte care desfăşoară activităţi corelate cu proiectul propus.

### III.3.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu a fost necesară studierea alternativelor.

### III.3.14. Alte activităţi care pot să apară ca urmare a implementării proiectului

Din implementarea proiectului nu rezultă alte activităţi.

### III.3.15. Localizarea proiectului

Din punct de vedere teritorial – administrativ, amplasamentul se află pe teritoriul administrativ al comunei Tupilați, judeţul Neamț.

Obiectivul va fi amplasat în judeţul Neamţ, în comuna TUPILATI, sat TUPILAŢI, mal drept rau Moldova,amonte pod rutier din localitatea Tupilati, pe amplasamentul fostei Topitorii de in Tupilaţi.

În vecinătatea terenului se află suprafeţe de terenuri neproductive.

Impactului proiectului propus asupra populaţiei

Proiectul propus de S.C. DANLIN XXL S.R.L nu influenţează sănătatea umană deoarece nu generează poluări chimice, fizice sau microbiologice ale factorilor de mediu.

Impactului proiectului propus asupra florei şi faunei

Amplasamentul proiectului,  titular S.C. DALIN XXL S.R.L. este situat în bazinul hidrografic al râului Siret, cursul de apă al râului Moldova, Cod cadastral XII – 1.040.00.00.00.0, pe teritoriul sitului Natura 2000 - ROSCI0364 „Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman”.

Situl Natura 2000 ROSCI0364 „Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman” a fost desemnat prin Ordinul nr. 2387/2011 al ministrului mediului şi pădurilor, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007,  privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Cod: ROSCI0364

Suprafaţa sitului este de  4.720 ha.

Obiectivele de conservare ale sitului sunt 10 SPECII  DE FAUNĂ de interes comunitar, enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Specii de mamifere enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod spe cie | Denumire specie | Populaţie şi situaţia acesteia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rezi dentă | Reproducere | Iernat | Pasaj | Sit. pop. | Conser vare | Izo lare | Global |
| 1355 | Lutra lutra Vidra | C | - | - | - | C | B | C | B |
| 1335 | Spermophilus citellus Popândău | C | - | - | - | C | B | C | B |
| 1323 | Myotis bechsteini Liliac cu urechi mari | P | - | - | - | C | B | C | C |
| 1324 | Myotis myotis Liliacul comun | P | - | - | - | C | B | C | C |

Specii de amfibieni enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod spe cie | Denumire specie | Populaţie şi situaţia acesteia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rezi dentă | Reproducere | Iernat | Pasaj | Sit. pop. | Conser vare | Izo lare | Global |
| 1188 | Bombina bombina Buhai de baltă | C | - | - | - | C | B | C | B |
| 1193 | Bombina variegata Buhai de baltă cu burta galbenă | C | - | - | - | C | B | C | B |
| 1166 | Triturus cristatus Triton cu creastă | P | - | - | - | C | C | C | C |

Specii de peşti enumerate în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

| Cod spe cie | Denumire specie | Populaţie şi situaţia acesteia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rezi dentă | Reproducere | Iernat | Pasaj | Sit. pop. | Conser vare | Izo lare | Global |
| 1138 | Barbus meridionalis Mreană vânătă | C | - | - | - | C | B | C | C |
| 1149 | Cobitis taenia Zvârlugă | C | - | - | - | C | B | C | C |
| 1146 | Sabanejewia aurata Dunarinţă | C | - | - | - | C | B | C | C |

Clasele de habitate de pe teritoriul sitului

| Cod | Clase de habitate | Pondere (%) | CLC |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 18 | 511, 512 |
| N09 | Pajişti naturale, stepe | 6 | 321 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 11 | 211 - 213 |
| N14 | Păşuni | 26 | 231 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 2 | 242, 243 |
| N16 | Păduri de foiase | 37 | 311 |

Importanţa sitului

Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală cu habitate specifice pentru 4 specii de mamifere,  3 specii de amfibieni şi 3 specii de peşti.

Vulnerabilitatea sitului

Pierderea şi/sau distrugerea habitatelor ca urmare a următoarelor activităţi: practicarea agriculturii, suprapăşunatul, exploatarea  suprafeţelor de pădure, dragarea şi drenarea habitatului umed, activităţile industriale, exploatările miniere de suprafaţă, dezvoltările teritoriale, circulaţia auto, poluării cu îngrăşăminte chimice, depozitării deşeurilor menajere sau industriale.

Prin activităţile desfăşurate în perioada de implementare și funcționare proiectul nu va avea impact asupra ariei naturale protejate. Stația de asfalt va fi montată pe o suprafață aflată în proprietatea către S.C. DALIN XXL S.R.L. care a fost supusă modificărilor antropice prin ca urmare a funcționării fotei topitorii de in.

Impactului proiectului propus asupra solului

Potenţialele surse de impurificare a solului/subsolului

Conform Ordinului 756/97 incintele societăţilor comerciale învecinate reprezintă teren de folosinţă mai puţin sensibilă.

Sursele de poluare a solului şi subsolului conform Ordinului 184/97 sunt reprezentate de:

- poluarea atmosferică;

- rezervoarele supraterane de combustibil lichid uşor (fără cuva de retenţie şi platforma betonată) şi bitum (fără cuvă de retenţie) prin pierderi accidentale;

- circulaţia auto din incinta societăţii prin pierderi accidentale de produse petroliere.

Poluanţii pentru sol conform Ordinul 756/97 sunt: arsen, cadmiu, crom total, crom hexavalent, cupru, mercur, nichel, plumb, zinc, fluor, sulfaţi, benzen, etibenzen, toluen, xileni, naftalina, hidrocarburi.

Concentraţiile de poluanţi în sol trebuie să se încadreze sub valorile de referinţa prevăzute de Ordinul 756/97.

Poluanţii pentru sol şi valorile de referinţa conform Ordinului 756/97

| Urme de element | Valori normale | Praguri de alerta Tipuri de folosinţa | Praguri de intervenţie Tipuri de folosinţa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibile | Mai puţin sensibile | Sensibile | Mai puţin sensibile |
| Metale |
| Arsen | 5 | 15 | 25 | 25 | 50 |
| Cadmiu | 1 |  |  |  |  |
| Crom (Cr) Crom total Crom hexavalent | 30 1 | 100 4 | 300 10 | 300 10 | 600 20 |
| Cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Mercur | 0.1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Nichel | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
| Plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| Sulfati | - | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 |
| Hidrocarburi aromatice mononucleare |  |  |  |  |  |
| Benzen | <0.01 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| Toluen | <0.05 | 15 | 30 | 30 | 100 |
| Xileni | <0.05 | 7.5 | 15 | 15 | 25 |
| Hidrocarburi aromatice polinucleare |  |  |  |  |  |
| Naftalina | <0.02 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| Total hidrocarburi din petrol | <100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |

### Modalităţi de prevenire a emisiilor pe sol

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol, beneficiarul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

- personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

- asigurarea funcționării normale a stației de asfalt, asigurarea etanșeității rezervoarelor de stocare bitum, filer și aditivi;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate.

Impactului proiectului propus asupra bunurilor materiale

Implementarea proiectul nu va avea efecte asupra utilităţii terenurilor învecinate sau ale bunurilor publice sau private.

Drumurile de exploatare folosite de S.C. DANLIN XXL S.R.L pentru transportul agregatelor minerale vor fi întreţinute de către societatea comercială prin balastare

Impactului proiectului propus asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Proiectul propus nu va avea niciun impact direct asupra calității apei.Pot să apară poluări accidentali ca urmare a scurgerii de carburanți și sau lubrefianți în apă.

### Măsuri de reducere a  emisiilor în apă

Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se impun următoarele măsuri:

- eliminarea deşeurilor prin colectare în europubele sau containere pentru colectare selectivă;

- instruirea angajaţilor care deservesc utilajele implicate în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

- instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la utilajele folosite

Impactului proiectului propus asupra calităţii aerului din zonă

Surse de emisii

Poluanţii rezultaţi din activitatea societăţii se evacuează în atmosfera prin 4 surse de emisie punctiforme (dirijate) şi prin surse de emisie nedirijate.

Sursele punctiforme sunt reprezentate de:

- guri evacuare silozuri stocare filer prevăzute cu filtre de reţinere cu scuturare manuală, poluanţii emişi fiind pulberi în suspensie;

- coş tambur uscător;

- coş de evacuare gaze arse centrală termică încălzire;

Pulberile în suspensie rezultate din tamburul uscător – amestecător şi ciurul vibrator împreună cu gazele arse sunt exhaustate şi dirijate către un echipament de răcire, desprăfuire şi recuperare pulberi format dintr-o baterie de filtre cu saci.

Emisii de praf

  - staţia de mixturi asfaltice e dotata cu ultimele tehnologii şi inovaţii, respectând în întregime cerinţele de mediu şi normele cerute de UE;

  - staţia de mixturi asfaltice, printre alte componente, este dotată cu un tambur de uscare cu contracurent de o mare eficienţă şi dispune de un ventilator ce înlătură praful, cuplat la un filtru cu manşe cu un echipament de reciclare al materialelor fine..

  - emisiile de CO şi NOX depind de tipul şi calitatea combustibilului, a bitumului, a agregatelor şi depind de asemenea de întreţinerea regulată a arzătorului;

  - în condiţii normale şi cu un arzător bine reglat, se înregistrează următoarele valori : CO < 600mg/Nm3, NOX < 200mg/Nm3.

Sursele nedirijate sunt reprezentate de:

- circulaţia rutieră pe platforma nebetonată a cca 30 autovehicule/zi cu motoare Diessel EURO, poluanţi: oxizi de sulf, oxizi de azot, oxid de carbon, pulberi in suspensie (praf de pe platforma nebetonata);

- descărcări agregate din autobasculante;

- erodare vânt agregate (in principal agregate de carieră)

Pentru evitarea poluării şi reţinerea poluanţilor emişi în atmosfera societatea dispune de sisteme de reţinere a poluanţilor evacuaţi în atmosfera la:

- silozurile de stocare filer – filtre de reţinere

- tambur uscător – baterie de filtre de reţinere cu 304 saci

- combustibil EURO 3

Impactului proiectului propus asupra climei

Proiectul propus S.C. DANLIN XXL S.R.L.  privind exploatarea și sortarea  agregatelor minerale nu produce modificări climatice.

Impactului proiectului propus prin zgomotele şi vibraţiile produse

Surse de emisii

Sursele de zgomot ale societăţii sunt reprezentate de un compresor cu un nivel de zgomot echivalent de 70 dB (A) (sursa fixă) şi circulaţia a cca 30 autovehicule/zi (surse mobile)

Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva zgomotului

Societatea nu dispune de dotări, amenajări şi masuri de protecţie împotriva zgomotului produs de surse fixe.

Pentru reducerea zgomotului produs de circulaţia auto se vor lua măsuri prin:

- reducerea viteze de la cea nominală la cea de rulare în incinta (5km/h);

- staţionarea cu motorul oprit;

- pornirea şi accelerarea pana la viteza medie de trafic.

Nivelul de zgomot produs

Nivelul de zgomot echivalent produs la, limita incintei nu trebuie să depăşească valoarea prevăzuta de STAS 10.009/88 pentru limita incintei societăţii maxim 65dB (A).

Depărtarea faţă de zonele locuite este de cca 1000 m faţă de primele case din localitatea Roman, ceea ce determină o disipare a zgomotelor astfel încât, la nivelul celui  mai apropiat receptor intensitatea zgomotului este  nesemnificativă.

Surse de vibraţii

Societatea nu are in dotare utilaje producătoare de vibraţii.

Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva vibraţiilor

Societatea nu dispune de dotări, amenajări şi masuri de protecţie împotriva vibraţiilor.

Nivelul de vibraţii produs

Prin funcţionarea societăţii nu se produc vibraţii.

### Măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor

### Zgomotele produse pe suprafaţa amplasamentului în perioada de implementare a proiectului nu pot fi eliminate dar pot fi reduse astfel:

- pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;

- pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

- se va verifica buna funcţionare a stației de asfalt,  utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică.

## IV Gestiunea deşeurilor și substanțelor periculoase

###### IV.1. Gestiunea deșeurilor

Ca urmare a activității desfășurate pe amplasament rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deşeuri menajere, provenite de la personalul care exploatează utilajele;

- anvelope uzate;

- uleiuri uzate,

- deșeuri metalice.

Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate,  beneficiarul proiectului are următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile legale în domeniu, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;

- să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a acestora;

- să instruiască angajaţii care vor deservi perimtrele Boureni și Boureni 1, în vederea gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

Deşeuri menajere

Deşeurile menajere organice rezultate de la personalul care deserveşte amplasamentul analizat sunt colectate într-un recipient (europubelă) etanş (fără scurgere în mediu), acoperit, pus la dispoziţia personalului de către  beneficiar şi eliminate prin preluarea  lor de către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Deşeuri de ambalaje

PET-urile sunt colectate în saci de polietilenă, puşi la dispoziţie de către beneficiarul proiectului şi eliminate prin predarea către un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să elimine această categorie de deşeuri.

Anvelope uzate

Anvelopele uzate sunt deşeuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbării anvelopelor uzate la mijloacele auto şi vor fi predate o dată cu achiziţionarea celor noi, în caz contrar, anvelopele uzate vor fi colectate pe o suprafaţă impermeabilizată în incinta sediului beneficiarului proiectului şi vor fi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de: HG nr. 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

# Deşeuri de substanţe periculoase

# Uleiuri uzate

# Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod -  13 02 05*  Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.

Uleiul uzat rezultat ca urmare a schimbului de ulei la utilaje va fi colectat într-un recipient metalic şi predat unui operator economic care este autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu. Schimbul de ulei la utilaje se va face pe o suprafaţă impermeabilizată, fără a afecta solul, apele de suprafaţă sau freatice.

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate  d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Acumulatori/baterii auto

Schimbarea acumulatorilor auto se va face numai la unităţi specializate, de profil.

Deșeurile rezultate se colectează selectiv și se depozitează temporar sub gestiune în incinta obiectivului pe platforme betonate. Refuzul de ciur se concasează, nămolul se va folosi la reconstrucția unor zone degradate.

Deșeurile menajere sunt colectate într-un container metalic amplasat pe platformă betonată cu evacuare ritmică.

###### IV.2. Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase.

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracţii medii de distilare în compoziţia căreia intră hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice şi mixte.

Motorina, conform Fişei Tehnice de Securitate prezintă risc de inflamare, se aprinde uşor în contact cu suprafeţele încălzite, în contact cu scântei sau flăcări deschise.

Formează amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:

- inferioară, % vol. - 6,0;

- superioară, % vol. - 13,5.

Normele Generale Române de Protecţia Muncii (ed. 2002) indică valori limită de expunere profesională de 700 mg/m3 pentru 8 ore, şi de 1000 mg/m3 pentru 15 minute.

Este nocivă prin inhalare, literatura de specialitate indicând riscul ca motorina să favorizeze apariţia cancerului de piele.

Pe amplasamentul este stocată motorină într-un rezervor dotat cu cuvă de retenție betontă cu rebord.

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la staţiile PECO, iar utilajele care funcționează pe amplasamentul punctului de lucru Boureni vor fi alimentate cu motorină zilnic de la depozitul de carburanți existent, dota cu pompă de alimentare.

Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale, atât din considerente de protecţia mediului, cât şi economice.

# Uleiuri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocaţi lubrifianţi, în nici un fel de recipienţi.

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate  d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

# Uleiurile uzate fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod -  13 02 05*  Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.

Uleiul uzat ca urmare a pierderilor accidentale de la utilaje va fi colectat într-un recipient metalic şi predat unui operator economic care este autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu.

Este interzisă deversarea uleiurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare.

Conform legislaţiei în domeniu, generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:

- să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate şi stocarea corespunzătoare până la predare;

- să asigure predarea uleiurilor uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

- să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- să păstreze evidenţa privind cantitatea, provenienţa, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate;

- să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, informaţiile solicitate.

Este interzisă:

- deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare;

- evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;

- valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislaţia în vigoare;

- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policloruraţi sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenţi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere, şi utilizarea acestui amestec drept carburant;

- amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile;

- incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;

- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

# V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Urmărirea activităţii se va face prin verificări periodice care să analizeze modul în care se conformează societatea.

Personalul care deserveşte utilajele de exploatare şi transport va verifica funcţionarea corectă a acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate în cel mai scurt timp. Periodic se va face inspecţia tehnică a utilajelor utilizate pe amplasament pentru ca noxele rezultate din funcţionarea acestora să nu depăşească parametri admişi.

Se va urmări modul de gestionare a deşeurilor menajere prin păstrarea evidenţei cantităţilor conform HG 856/2002.

Se vor urmări lucrările de reface a amplasamentului.

# VI.  JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

Nu este cazul.

# VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Pentru începerea amplasarea stației nu sunt necesare lucrări de organizare de șantier.

# VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

# Când se va dori închiderea activității iazului piscicol se va avea în vedere îndepărtarea fundațiilor și a instalației și redarea suprafeței la folosința inițială.

După realizarea lucrărilor de refacere a perimetrului acesta va fi monitorizat până la stabilizarea completă a terenului.

ÎNTOCMIT,

|  | Elaborator autorizat de studii pentru protecţia mediului Dr. Zaharia Lăcrămioara Gabriela |
| --- | --- |

# Text boxes

MEMORIUL DE PREZENTARE