MEMORIU DE PREZENTARE

pentru proiectul

“EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDURI GAZE NATURALE IN LOCALITATILE: ROTUNDA, BURUIENESTI, DOLJESTI ,BUHONCA ,COM. DOLJESTI ,

JUDETUL NEAMT”

TITULARUL ŞI BENEFICIARUL PROIECTULUI – S.C. “MIHOC OIL “  S.R.L.

| CUPRINS |  |
| --- | --- |
| CAPITOLUL I. DENUMIREA PROIECTULUI.............................................. ...………………...……... | 1 |
| Cuprins | 2 |
| CAPITOLUL II. INFORMAŢII DESPRE TITULARUL PROIECTULUI ……....................................... | 5 |
| CAPITOLUL III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI……….......... | 5 |
| III.1. Rezumatul proiectului ……………………………………………....................…………....…..…. | 5 |
| III.2. Justificarea necesităţii proiectului ......................................…………...................................... | 11 |
| III.3. Valoarea investiției și perioada de implementare propusă…..………………………………... | 11 |
| III.4. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului (planuri de situaţie şi de amplasament)………………………………………………………………………………………………..… | 11 |
| III.5. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție, altele) ....................................................................................................................... | 11 |
| III.6. Profilul și capacitățile de producție…………………………………………………………….…... | 13 |
| III.7. Descrierea instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice de pe amplasament …………………….. | 13 |
| III.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, mărimea, capacitatea, produse și subproduse obținute………………………………………………………………………..... | 13 |
| III.9. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, modul de asigurare a acestora ……..…. | 13 |
| III.10. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă……………………………………………….. | 14 |
| III.11. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului…………………………………………………………………………………………………….. | 15 |
| III.12. Căi noi de acces sau schimbarea celor existente……………………………………………. | 15 |
| III.13. Resursele naturale folosite pentru construcţie şi funcţionare………………………………. | 16 |
| III.14. Metode folosite în construcție ………………….…………………………………………….…… | 16 |
| III.15. Planul de execuție cuprinzând etapele de construire, de punere în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară…………………………………………………………..…… | 19 |
| III.16. Relaţia proiectului cu alte proiecte existente sau planificate………………………………… | 19 |
| III.17. Detalii privind alternativele care au fost luate în consideraţie……………………………….. | 20 |
| III.18. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a implementării proiectului……………………. | 21 |
| III.19. Alte documente cerute pentru implementarea proiectului…………………………………… | 21 |
| CAPITOLUL IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE………………………. | 22 |
| CAPITOLUL V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI…………………………………………. | 22 |
| V.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care intră sub incidența Convenției de la Espoo din 1991……………………………………………………………………………………….…....… | 22 |
| V.2. Amplasamentul proiectului în raport cu patrimoniul cultural…………………………...….…. | 22 |
| V.3. Hărți, fotografii ale amplasamentului proiectului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului (naturale, artificiale) ………………………….……..……….….. | 22 |
| V.4. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului pe amplasamentul proiectului și zonele adiacente, politici de zonare și de folosire a terenului .....…………………………………………… | 22 |
| V.5. Areale sensibile ………………………………………………….…………………………….…..….. | 23 |
| V.6. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în consideraţie ………… | 23 |
| CAPITOLUL VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE ................................................................... | 23 |
| VI.A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu…………………………………………………………………………………………………………… | 23 |
| VI.A.1. Protecţia calităţii apelor………………………………………………………………………………. | 23 |
| VI.A.2. Protecţia aerului atmosferic………………………………………………………………………….. | 24 |
| VI.A.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor……………………………………………………… | 25 |
| VI.A.4. Protecţia împotriva radiaţiilor………………………………………………………………………… | 26 |
| VI.A.5. Protecţia solului și a subsolului……………………………………………………………………… | 26 |
| VI.A.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice……………………………………………………….. | 27 |
| VI.A.7. Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public………………………………….. | 27 |
| VI.A.8. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în toate etapele de implemntare ale proiectului (construire, exploatare, desființare)…………………………………………. | 29 |
| VI.A.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase ..………………………………. | 31 |
| VI.B. Utilizarea resurselor naturale (în special a solului, terenurilor, apei și biodiversității)………... | 32 |
| CAPITOLUL VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE SĂ FIE AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ……………………………………. | 33 |
| VII.1. Impactul proiectului asupra populaţiei, sănătății umane și măsuri pentru evitarea/ prevenirea/reducerea impactului ………………………………………………………………………… | 33 |
| VII.2. Impactul proiectului asupra biodiversității și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului …………………………………………………………………………………….… | 36 |
| VII.3. Impactul proiectului asupra solului, terenurilor, folosințelor, bunurilor materiale și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului ……………………………………..….… | 36 |
| VII.4. Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului ………………………………………………..……………. | 38 |
| VII.5. Impactul proiectului asupra calităţii aerului atmosferic, climei și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului …………………………………..…………………………. | 38 |
| VII.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibraţiile și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului ……………………………………..……………………………………………..…. | 39 |
| VII.7. Impactul proiectului asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural, asupra interacțiunilor dintre acestea și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului ……………………………….………………………………………………………. | 40 |
| VII.8. Natura transfrontieră a impactului………………………………………………………………… | 41 |
| CAPITOLUL VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI……………………………. | 41 |
| VIII.1. Dotări pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile……………………………………………………………………………………….. | 41 |
| VIII.2. Măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu…………………………. | 41 |
| CAPITOLUL IX. LEGĂTURA PROIECTULUI CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE…………………………………………. | 43 |
| IX.A. Justificarea încadrării proiectului în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene (directivele: 2010/75/UE, 2012/18/UE, 2000/60/CE, 2008/50/CE, 2008/98/CE)…………………………………………………….......................................... | 43 |
| IX.B. Menționarea planului/programului/strategiei/documentului de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat ………….. | 44 |
| CAPITOLUL X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER………….…………….……….. | 45 |
| X.1. Localizarea și descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier ………………………… | 45 |
| X.2. Descrierea impactului aspra mediului a lucrărilor organizării de șantier……………….….. | 46 |
| X.3. Surse de poluanți și instalații/măsuri pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, în timpul organizării de șantier……………………………………………..... | 46 |
| CAPITOLUL XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE …….………………………………………………..……… | 47 |
| XI.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității…………………………………………………………………... | 47 |
| XI.2. Prevenirea și modul de răspuns în cazul poluărilor accidentale…………………………….. | 47 |
| XI.3. Aspecte referitoare la închidere/dezafectare/demolare………………………………………… | 48 |
| XI.4. Modalități de aducere la starea inițială/reabilitare a terenului, în vederea utilizării ulterioare ……………………………………………………………………………………………………... | 48 |
| CAPITOLUL XII. ANEXE, PIESE DESENATE………………………………………………………….. | 49 |
| XII.1. Planurile de încadrare în zonă şi de situaţie ale obiectivului………………………………… | 49 |
| XII.2. Scheme flux pentru procesul tehnologic………………………………………………………… | 49 |
| XII.3. Scheme flux pentru gestionarea deșeurilor…………………………………………………….. | 49 |
| XII.4. Alte piese desenate solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului…………………… | 49 |

CAPITOLUL I

DENUMIREA PROIECTULUI

“EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDURI GAZE NATURALE IN LOCALITATILE: ROTUNDA, BURUIENESTI, DOLJESTI ,BUHONCA ,COM. DOLJESTI , JUDETUL NEAMT”

CAPITOLUL II

INFORMAŢII DESPRE TITULARUL proiectULUI

Titularul proiectului – S.C. “MIHOC OIL “  S.R.L.

Adresa poștală :Loc. Roman,str. Aprodu Arbore,nr.2,Judetul Neamt,Cod postal 617328

Numărul de telefon, fax: 0233 740 703

Adresa de e-mail: mihoc_oil@yahoo.com

Numele persoanelor de contact, responsabil protecția mediului:

- Administrator:Ec.  Firastrau Mihoc Andreea

- Proiectant : ing. Chihalau Petru

CAPITOLUL III

DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE proiectULUI

III.1. Rezumatul proiectului

SOLUȚIA  TEHNICĂ

In vederea dezvoltarii in continuare a sistemului de distributie gaze narurale in ,com. Doljesti,loc.Rotunda,Buruienesti,Doljesti,Buhonca s-a propus extinderea retelei de distributie si racorduri gaze naturale pe strazi astfel:

Extindere Rotunda

| Nr. Crt. | Denumirea strazii | Lungime (m) | Tip conducta | Diametrul (De) | Nr. RACORDURI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Fanatului | 328 | PE100SDR11 | 63 | 13 |
| 2 | Str. Hatasului | 303 | PE100SDR11 | 63 | 13 |
| 3 | Str. Iazului | 210 | PE100SDR11 | 63 | 11 |
| 4 | Str.Islazului | 121 | PE100SDR11 | 63 | 4 |
| 5 | Str.Fdt.Plopilor | 155 | PE100SDR11 | 63 | 3 |
| 6 | Str.Poiana | 466 | PE100SDR11 | 63 | 10 |
| 7 | Str.Prajini | 206 | PE100SDR11 | 63 | 8 |
| 8 | Str.Sesului | 619 | PE100SDR11 | 63 | 27 |
| 9 | Str.Trei Prajini | 268 | PE100SDR11 | 63 | 28 |
| 10 | Str.Fdt.Narciselor | 193 | PE100SDR11 | 63 | 3 |
| 11 | Str Viitorului | 386 | PE100SDR11 | 63 | 10 |
|  | TOTAL | 3255 |  | 63 | 130 |

Loc Buruienesti:

| Nr. Crt. | Denumirea strazii | Lungime (m) | Tip conducta | Diametrul (De) | Nr. Racorduri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Privighetorilor | 185 | PE100SDR11 | 63 | 13 |
| 2 | Bradului | 205 | PE100SDR11 | 63 | 16 |
| 3 | Pinului | 152 | PE100SDR11 | 63 | 15 |
| 4 | Gloriei | 130 | PE100SDR11 | 63 | 12 |
| 5 | Grigore Alexandrescu | 120 | PE100SDR11 | 63 | 12 |
| 6 | Tineretului | 258 | PE100SDR11 | 63 | 4 |
| 7 | Liliacului | 132 | PE100SDR11 | 63 | 10 |
| 8 | Primaverii | 186 | PE100SDR11 | 63 | 13 |
| 9 | Randunelelor | 230 | PE100SDR11 | 63 | 11 |
| 10 | Triumfului | 857 | PE100SDR11 | 63 | 42 |
| 11 | Calvarului | 503 | PE100SDR11 | 63 | 22 |
| 12 | Nucului | 195 | PE100SDR11 | 63 | 13 |
| 13 | Crangului | 540 | PE100SDR11 | 63 | 48 |
| 14 | Crizantemelor | 230 | PE100SDR11 | 63 | 12 |
|  | TOTAL | 3923 |  | 63 | 243 |

Loc.Doljesti:

| Nr. Crt. | Denumirea strazii | Lungime (m) | Tip conducta | Diametrul (De) | Nr. Racorduri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albuiei | 690 | PE100SDR11 | 63 | 16 |
| 2 | Mierlelor | 288 | PE100SDR11 | 63 | 9 |
| 3 | Preot Atanasie Vasilescu | 360 | PE100SDR11 | 63 | 15 |
| 4 | Scolii | 185 | PE100SDR11 | 63 | 8 |
| 5 | Bahnei | 330 | PE100SDR11 | 63 | 10 |
| 6 | Privighetorii | 385 | PE100SDR11 | 63 | 18 |
| 7 | Lalelelor | 125 | PE100SDR11 | 63 | 3 |
| 8 | Semanatorii | 265 | PE100SDR11 | 63 | 11 |
| 9 | Merilor | 200 | PE100SDR11 | 63 | 9 |
| 10 | Prunilor | 135 | PE100SDR11 | 63 | 5 |
| 11 | Garlei | 150 | PE100SDR11 | 63 | 5 |
| 12 | Salcamilor | 250 | PE100SDR11 | 63 | 8 |
| 13 | Paraului | 640 | PE100SDR11 | 63 | 23 |
|  | TOTAL | 4003 |  | 63 | 140 |

Loc.Buhonca:

| Nr. Crt. | Denumirea strazii | Lungime (m) | Tip conducta | Diametrul (De) | Nr. Racorduri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vasile Alecsandri | 400 | PE100SDR11 | 63 | 13 |
| 2 | Crangului | 450 | PE100SDR11 | 63 | 11 |
| 3 | Liliacului | 121 | PE100SDR11 | 63 | 2 |
| 4 | Fdt.Nucilor | 185 | PE100SDR11 | 63 | 6 |
| 5 | Izvoarelor | 479 | PE100SDR11 | 63 | 12 |
| 6 | Ciocarliei | 472 | PE100SDR11 | 63 | 10 |
| 7 | Rozelor | 235 | PE100SDR11 | 63 | 9 |
| 8 | Viilor | 265 | PE100SDR11 | 63 | 10 |
| 9 | Sperantei | 200 | PE100SDR11 | 63 | 6 |
| 10 | Sfanta Cruce | 135 | PE100SDR11 | 63 | 3 |
|  | TOTAL | 2942 |  | 63 | 82 |

|  | TOTAL Extindere | 14.273m | PE100SDR11 | 63 | 595 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentarea cu gaze naturale a acestor noi strazi se face din reteaua de distributie existenta prin intermediul unui teu de bransament la conducta din apropierea intersectiei cu strada respectiva conform planului de situatie anexat.

Extinderea retelei de distributie gaze naturale se executa in lungul acestor strazi ,fara a traversa  cursuri de apa ,drumuri de importanta nationala , aceste strazi sunt drumuri satesti sau fundaturi cu lungimi de pana la 1Km

Reţeaua de distribuţie   este executată din ţevi din polietilenă de înaltă densitate PE 100, SDR 11 şi din ţevi de oţel SR EN 10208.

La principalele intersecţii ale conductelor de distribuţie și la subtraversări, se vor monta robinete din polietilenă sau din oţel în funcţie de considerentele tehnice şi economice. Robinetele din oţel s-au montat în cămine de tip vane tip I, II, si III în funcţie de numărul şi gabaritul lor.

Pentru depistarea eventualelor scăpări de gaze, pe traseul conductelor de gaze se vor monta răsuflători la capetele tuburilor de protective, la schimbarile de directie si la ramificatii. Răsuflătorile vor fi de tip "spaţiu verde" sau pozitionate in carosabil cu capace din fonta. Conductele din oţel se vor monta la traversarea diferitelor obstacole (căi ferate şi/sau linii de tramvai, traversări de cursuri de ape şi soave, etc.), în terenuri instabile care prezintă pericol de alunecări, mlăştinoase şi terenuri sensibile la înmuiere.

La stabilirea traseelor de amplasare a reţelelor de gaze s-a acordat prioritate asigurarii condiţiilor de siguranţă; acestea vor fi amplasate numai în domeniul public,cu respectarea distanţelor minime admise între conductele subterane de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, conform prevederilor normativului NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - indicativ NTPEE 2018 şi STAS 8591/1 "Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane, executate în săpătură".

Conductele sunt amplasate fie în zone verzi, sau zona carosabilă a străzii de regula petruite. Traversările subterane s-au proiectat, luându-se măsuri de siguranţa deosebite şi anume montarea conductelor în tuburi de protecţie care au sarcina de preluare a eforturilor datorită sarcinilor mobile exterioare (sarcini dinamice). Tuburile de protecţie vor fi din ţeava din otel SR EN 10208, de regulă diametrele acestora vor depăși cu 100 mm diametrul conductelor de gaze din polietilena și 75 mm diametrul conductelor de gaze din oțel.

Pentru asigurarea condiţiilor de rezistență şi stabilitate, grosimea pereţilor conductelor din polietilena de înaltă densitate, va fi calculată conform prevederilor normativului  NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUŢIA ȘI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - indicativ NTPEE 2018.

Lucrările de săpătură se vor executa pe tronsoane scurte astfel încât şanţul să rămână deschis doar pe timpul minim necesar execuţiei. Latimea santului este de aprox. 0,5 m.

Adâncimea minimă a şanţului pentru montajul conductelor subterane din oţel şi polietilenă, măsurată de la nivelul terenului până la generatoarea superioară a conductei este de 0,9 m.

Săparea şanţurilor se va face cu puţin înainte de montarea conductelor.

Conductele din polietilenă de înaltă densitate vor fi montate pe un pat de nisip cu grosimea, după compactare, de 10 cm, care trebuie să asigure o rezemare continuă a conductei pe fundul santului, fără ondulări în plan vertical. Pentru evitarea deteriorărilor conductelor în timpul operaţiunilor de umplere a şanţurilor, acestea vor fi astupate cu un strat de nisip de 10 cm grosime peste generatoarea superioară a ţevilor.

Conductele sunt amplasate, pe cât posibil, în spaţiul cuprins între limita de proprietate şi carosabil conform planurilor anexate.

La amplasarea conductelor de distribuție se va ține cont și de prevederile și condiţiile avizelor și acordurilor care se vor obține, cât şi de existenţa celorlalte reţele pe teren, care au fost reprezentate pe plan cu titlu informativ.          Reţelele de distribuție au fost proiectate astfel încât să poată prelua noii consumatori în viitorii ani, ţinând cont de presiunea în punctele de racordare.

Racordurile utilizate in sistemele de distribuție pentru alimentarea instalațiilor de utilizare sunt:

- Racorduri individuale pentru fiecare clădire;

- Racorduri comune pentru cel mult două clădiri vecine;

- Racorduri ramificate

Traseul racordului va fi rectiliniu perpendicular pe conducta de distribuție şi se marchează pe construcţii, stâlpi sau alte repere fixe din vecinătate, prin inscripţii sau plăcuţe indicatoare de către executant.

Racordul se va monta în teritoriul public, subteran, avînd panta către conducta la care se racordează.

Racordarea la conducta de repartiţie din polietilena se face printr-un teu montat prin sudare cap la cap.

Intersecţia racorduluiului de gaze naturale cu traseul altor instalaţii subterane se face:

- perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate;

- la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii.

#### Principalele materiale folosite pentru realizarea retelei de distributie si racordurilor

La realizarea reţelei de distributie se vor folosi numai materiale care au calitatea prevăzută în standarde, agremente tehnice sau în documentaţia de execuţie, dacă acestea sunt prevăzute a avea caracteristici tehnice superioare acelor din norme.

Se vor folosi :

-Tevi din polietilenă de înaltă densitate PE 100, SDR 11, livrate în colaci s-au bare,

-Tevi din oţel pentru conducte petroliere STAS 715/2, grd. B, pentru diametre de până la 14",

-Tevi sudate elicoidal SR 11082, X52, pentru diametre mai mari de 14".

Armături

S-au folosit atât robineţi din oţel cât şi robineţi din polietilenă de înaltă densitate.

Robinetele din oţel cu sferă, STAS 1054, Pn 25 bar,sunt în conformitate cu prevederile NTPEE 2018. Robinetele sunt asamblaţi cu flanse din oţel Pn 25, STAS 8015.

Etanşarea s-a realizat cu şuruburi/prezoane în funcţie de diametrul armăturilor.

Robinetele din polietilenă vor fi confecţionaţi din polietilenă înaltă densitate PE 100, SDR11 şi vor fi asamblaţi prin sudură.

Date tehnice ale investiţiei :

- statutul juridic al terenului care urmează a fi ocupat :

Lucrarea de investiţii : “EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE SI RACORDURI GAZE NATURALE IN LOCALITATILE: BURUIENESTI, DOLJESTI ,BUHONCA ,ROTUNDA,COM. DOLJESTI , JUDETUL NEAMT” afectează terenuri din intravilan satele: Buruienesti, Doljesti, Buhonca,Rotunda, com.Doljesti

Terenurile afectate sunt  pe drumuri de exploatare (căi de circulaţie de importanţă locală) şi din domeniul public (proprietate a Consiliului Local al comunei Doljesti).

- Situaţia ocupării temporare  de teren

Pe teritorul județului Neamţ, în comuna Doljesti, sunt afectate  următoarele suprafeţe de teren:

-temporar pentru conducte de distributie - intravilan loc. Rotunda  4850 mp

-temporar pentru Racorduri - intravilan loc. Rotunda 260mp

-temporar pentru conducte de distributie - intravilan loc.Buruienesti  5.884 mp

-temporar pentru Racorduri - intravilan loc.Buruienesti 364 mp

-temporar pentru conducte de distributie - intravilan loc.Doljesti  6229 mp

-temporar pentru Racorduri - intravilan loc.Doljesti 210 mp

-temporar pentru conducte de distributie - intravilan loc.Buhonca  4413 mp

-temporar pentru Racorduri - intravilan loc. Buhonca 123 mp

Distanta fata de alte retele (electrice, telefon, canalizare, apa etc) va fi conform normelor de gaze naturale NTPEE-2018. In tabelul de mai jos se pot vedea aceste distante.

Distante de securitate intre conductele (retelele de distributie) subterane de gaze naturale si diferite constructii  sau instalatii :

| Nr. crt. | Instalatia, constructia sau obstacolul | Distanta minima de la conducta de gaze din PE, de presiune redusa [m] | Distanta minima de la conducta de gaze din OL, de presiune redusa [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1 | 2 |
| 2 | Cladiri fara subsoluri | 0,5 | 1,5 |
| 3 | Canale pentru retele termice, canale pentru instalatii telefonice, televiziune, etc. | 0,5 | 1,5 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice montate direct in sol, cabluri TV, sau caminele acestor instalatii | 0,5 | 0,6 |
| 6 | Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare sau alte camine subterane | 0,5 | 1,0 |
| 7 | Linii de tramvai pana la sina cea mai apropiata | 0,5 | 1,2 |
| 8 | Copaci | 0,5 | 1,5 |
| 9 | Stalpi | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Linii de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte industriale: - in rambleu | 1,5* | 2* |
|  | - in debleu, la nivelul terenului | 3,0** | 5,5** |

Nota: Distantele, exprimate in metri, se masoara in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si constructiile sau instalatiile subterane.

*) De la piciorul taluzului

**) Din axul liniei de cale ferata

II. ETAPA DE VERIFICĂRI, PROBE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

După terminarea montajului, conductele vor fi supuse probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune, conform NTPEE 2018:

- Cu aer comprimat, în reţelele de distribuţie, posturile de reglare sau reglare–măsurare și instalațiile de utilizare;

- Cu apă, în stațiile de reglare sau reglare-măsurare de sector;

- În cazul rețelelor de distribuție de presiune redusă realizate din PE 100, proba de rezistenţă se va face la 4•105 Pa (4 bar), iar proba de etanşeitate se va face la 2•105 Pa (2 bar);

- Efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a reţelei de distribuție din polietilenă se efectuează după răcirea la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv;

- Dacă  recepţia racordurilor din polietilenă se efectuează independent de recepția conductei la care se racordează, probele de etanşeitate şi rezistenţă la presiune a branşamentelor se execută înainte de perforarea conductei;

- Efectuarea probelor de rezistenţă a conductelor din staţiile şi posturile de reglare sau reglare-măsurare se face cu blindarea la ambele capete ale contoarelor şi regulatoarelor;

- Probele de etanşeitate se fac cu toate dispozitivele şi echipamentele montate în stare de funcţionare.

- ETAPA DE EXPLOATARE

Exploatarea şi întreţinerea rețelelor de gaze naturale pe parcursul funcţionării se va face de

către operatorul economic căruia îi va fi încredințată concesiunea care constă în  construirea rețelelor, furnizarea gazelor naturale și întreținerea rețelelor (lucrări de mentenanță).

IV. ETAPA DE DEZAFECTARE ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ

Dezafectarea obiectelor prevăzute în proiectul ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt”  se va face în baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

Indiferent de soluția tehnică adoptată, etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică cuprinde:

- Dezafectarea rețelelor de gaze naturale și a obiectelor anexe;

- Gestionarea conform prevederilor legale a deșeurilor rezultate (colectare, transport, valorificare/eliminare);

- Aducerea suprafețelor de teren afectate la starea inițială.

III.2. Justificarea necesităţii proiectului

Profilul şi finalitatea lucrărilor prevăzute în proiectul ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt” sunt de deservire a populaţiei,  operatorilor economici, obiectivelor social-culturale şi administrative, prin asigurarea gazelor naturale în condiţii igienice, economice şi de siguranţă,   din comuna Doljesti, județul Neamț.

Alimentarea cu gaze naturale este o activitate de servicii de interes general, de interes public major şi pe termen lung.

Din cauza dificultății privind aprovizionarea cu butelii de aragaz şi necesitatea reducerii la minimum a tăierii arborilor din păduri, populația comunei Doljesti, județul Neamț nu-și poate asigura un minimum de confort termic în sezonul rece.

Pentru înlocuirea combustibilului solid (lemn) utilizat de majoritatea locuitorilor din comuna Doljesti, se propune alimentarea cu gaze naturale a localității Doljesti, necesară pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viață a acestora.

Implementarea acestui proiect va avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător prin:

- Reducerea emisiilor poluante în atmosferă (generate de arderea combustibilului solid);

- Reducerea suprafețelor de păduri defrișate, deci la crearea unui mediu de viaţă sănătos, precum și, creşterea confortului locuitorilor din  comuna Doljesti, județul Neamț.

Investiţia este oportună pentru întreaga zonă, realizându-se economii în bugetul familiilor,    gazele naturale fiind o sursă de energie mai ieftină decât combustibilul solid (lemn de foc) folosit actualmente pentru încălzire, prepararea apei calde menajere și a hranei.

III.3. Valoarea investiției și  perioada de implementare propusă

Valoarea investiției privind proiectul  ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt” nu este definitivată, se va face pe baza devizelor în etapa de proiect tehnic.

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

- Este estimată la circa 24 de luni (2020 – 2021), după obținerea tuturor actelor de reglementare.

Etapa de funcționare

- Rețelele de gaze naturale sunt proiectate să dureze circa 50 de ani, pe parcursul acestei etape întreținerea se face prin lucrări de mentenanță.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

- În funcție de soluția tehnică adoptată ≈ 3 luni.

III.4. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Planșă privind amplasamentul proiectului ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt

III.5. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Formele fizice ale proiectului

Lucrări și structuri:

- Săparea şanţurilor pentru pozarea conductelor, pentru segmentele de conductă pozate în şanţ deschis;

- Realizarea tunelelor prin foraj orizontal dirijat, pentru segmentele de conducte care subtraversează drumurile comunale

- Acoperirea şanţurilor săpate şi copertarea suprafeţelor de teren decopertate;

- Pentru depistarea eventualelor scăpări de gaze, pe traseul conductelor vor fi montate răsuflători de tip "spaţiu verde" fixate în beton, din 50 în 50 m;

- Aducerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar (drumuri, arabil zone verzi, șanțuri),  acolo unde acestea au suferit modificări;

- Montarea bornelor și plăcuțelor pentru marcarea traseelor rețelelor de repartiție și de distribuție a gazelor naturale.

Materiale/echipamente folosite şi modul de depozitare

Toate materialele şi echipamentele trebuie să corespundă standardelor de calitate, normelor de fabricaţie, cerinţelor şi criteriilor de acceptare ale beneficiarului şi specificaţiilor tehnice din proiect şi vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita deteriorarea şi/sau  degradarea acestora.

Materialele, echipamentele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate vor fi însoţite de certificate de calitate care se vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în Cartea Tehnică a Construcţiei.

La recepţia materialelor şi echipamentelor se va verifica corespondenţa cu certificatele de

calitate însoţitoare, iar cele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrării.

Orice înlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului şi al beneficiarului.

#### Materiale şi echipamente utilizate

| Nr. crt. | Materiale şi echipamente | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Țevi din polietilenă de înaltă densitate PE 100, SDR 11, livrate în colaci s-au bare | Pe rampe, cu evitarea contactului cu solul |
| 2 | Țevi din oţel pentru conducte petroliere STAS 715/2, grd. B, pentru diametre de până la 14" |  |
| 3 | Țeavă corugată din polietilenă de înaltă densitate – folosită pentru tuburi de protecție |  |
| 4 | Țevi sudate elicoidal SR 11082, X52, pentru diametre mai mari de 14" |  |
| 5 | Armături (flanșe din oţel, şuruburi/prezoane) |  |
| 6 | Robinete (din oţel și din polietilenă de înaltă densitate) |  |
| 7 | Curbe, claviaturi din ţeavă | Pe platforme betonate |
|  |  | - |

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

- Nu sunt modificări fizice.

Etapa de funcţionare

- Lucrările de mentenanţă care necesită  acces la conductele subterane.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică:

- Dezafectarea rețelei de distribuție gaze naturale se va face pe baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment;

- Modificările fizice din cadrul acestei etape vor fi în funcţie de soluţia tehnică adoptată.

III.6. Profilul și capacitățile de producție

Debitul de calcul a fost stabilit pentru o etapă de dezvoltare de 10 ani, ținând seama de:

- Dezvoltarea în viitor a zonelor care vor fi alimentate cu gaze naturale, pe baza Planului de Urbanism General al UAT Doljesti ;

- Eventuala mărire a densității consumatorilor;

- Schimbările amplasamentelor unor consumatori importanți.

III.7. Descrierea instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice de pe amplasament

Obiectivul proiectului ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt este de aprovizionare cu gaze naturale a locuitorilor, operatorilor economici, obiectivelor social-culturale şi administrative de pe teritoriul   comuna Doljesti, județul Neamț.

Instalațiile prevăzute în proiect sunt constituite din: rețeaua de distribuție a gazelor naturale și branșamentele abonaților.

III.8. Descrierea proceselor de producție, mărimea, capacitatea, produsele și subprodusele obținute

Prin implementarea proiectului ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt ,se urmărește aprovizionarea cu gaze naturale a locuitorilor, operatorilor economici, obiectivelor social-culturale şi administrative de pe teritoriul  comuna Doljesti, județul Neamț.

Nu se obțin produse și nici subproduse.

III.9. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizați, modul de asigurare a acestora

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Materii prime utilizate

Nu se utilizează materii prime.

Energia electrică utilizată

Lucrările de construire şi refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, asigurarea energiei electrice va fi responsabilitatea operatorului economic care va fi selectat prin licitație publică.

În funcție de zona în care se vor desfășura lucrările de construire şi reconstrucţie ecologică, energia electrică va fi asigurată prin racord la rețelele existente în zonă sau cu ajutorul generatoarelor mobile.

Combustibilii utilizați

Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibil (motorină) se va face la staţiile PECO iar schimbul de ulei la unităţi specializate.

Alimentarea utilajelor cu combustibil (motorină) se va face pe suprafeţe impermeabilizate, fără a afecta factorii de mediu şi biodiversitatea.

Motorina folosită pentru utilaje va fi păstrată în recipiente metalice prevăzute cu dop antiscurgere, depozitată temporar într-un spaţiu închis şi impermeabilizat din incinta organizării de şantier.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Materii prime utilizate

Nu se utilizează materii prime, numai resurse naturale.

Energia electrică utilizată

Nu se utilizează energie electrică.

Combustibilii utilizați

Se folosește combustibil pentru cisternele care aduc apa necesară efectuării probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a stațiilor și conductelor, conform NTPEE 2018.

Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibil (motorină) se va face la staţiile PECO.

Etapa de funcționare

Materii prime utilizate

Pentru lucrările de mentenanță nu se folosesc materii prime.

Combustibilii utilizați

Pentru mijlocele de transport care vor fi utilizate pentru deplasarea personalului de întreținere la locurile unde vor fi necesare lucrări de mentenanță.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică:

- Dezafectarea rețelei de distribuție a gazelor naturale de pe teritoriul com. Doljesti se va face în baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment;

- Energia electrică și combustibilii utilizați  vor fi în funcţie de soluţia tehnică adoptată.

III.10. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

În funcție de zona în care se vor desfășura lucrările de construire şi refacere a suprafețelor

de teren afectate temporar, energia electrică va fi asigurată prin racord la rețelele existente în zonă sau cu ajutorul generatoarelor mobile.

Nu este necesară racordarea la alte rețele utilitare din zonă.

Etapele de verificări, probe și punere în funcțiune, de funcționare, de dezafectare și reconstrucție ecologică

Nu este necesară racordarea la alte rețele utilitare din zonă.

III.11. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului

Lucrări de refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Lucrările de aducere la forma şi proprietăţile iniţiale a suprafeţelor de teren afectate temporar vor fi făcute de către operatorul economic care va executa lucrările de construire şi constau în:

- Colectarea şi valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze aceste tipuri de deşeuri;

- Nivelarea terenului după acoperirea şanţurilor pentru pozarea conductelor de gaze naturale;

- Copertarea suprafeţelor de teren decopertate, cu stratul de sol vegetal fertil (30 cm adâncime, acolo unde există) care a fost îndepărtat de pe culoarele și platformele de lucru,

depozitat temporar separat de restul materialului litologic;

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, refacerea drumurilor  afectate de lucrările prevăzute în proiect, aducerea acestora la starea inițială, precum și, a acostamentelor, zonei de siguranță, șanțurilor de pământ sau betonate, trotuarelor, acceselor la proprietăți;

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, refacerea și aducerea la starea inițială, a șanțurilor de pământ sau betonate, având în vedere asigurarea adâncimii, pantei de scurgere a apelor pluviale și continuității acestora;

III.12. Căi noi de acces sau schimbarea celor existente

În nici una din etapele de implementare a proiectului ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt „nu este necesară construirea sau modificarea căilor de acces existente.

La subtraversarea drumurilor, titularul proiectului trebuie să respecte următoarele:

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, să procedeze la refacerea drumurilor

afectate de lucrările prevăzute în proiect, aducerea acestora la starea inițială, precum și, a

acostamentelor, zonei de siguranță, șanțurilor de pământ sau betonate, trotuarelor, acceselor la proprietăți;

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, să procedeze la refacerea și aducerea la starea inițială, a șanțurilor de pământ sau betonate, având în vedere asigurarea adâncimii, pantei de scurgere a apelor pluviale și continuității acestora;

- Gropile de lucru (de lansare și de ieșire a utilajului de forare) necesare execuției forajului orizontal vor fi făcute în afara zonei de siguranță a drumurilor;

- Pe durata execuției lucrărilor acestea vor fi semnalizate conform STAS 1848/1-2011;

- În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea sau întreținerea drumurilor publice, sau prin lucrările și măsurile privind siguranța circulației, se impune  demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor executate în zona drumurilor, beneficiarul lucrărilor  privind rețeaua de distribuție gaze naturale este obligat să execute aceste lucrări pe cheltuiala proprie și în termenul stabilit de administratorul drumului;

- Respectarea interdicțiilor privind staționarea autovehiculelor, depozitarea materialelor sau a materialului litologic rezultat din săparea șanțurilor pentru pozarea conductelor, pe

platformele și zonele de siguranță ale drumurilor publice, existând riscul obturării vizibilității, producerii unor evenimente rutiere.

III.13. Resursele naturale folosite pentru construire şi funcţionare

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar:

- Suprafaţa totală de teren ocupată temporar ≈ 22 333 mp,

Pentru amenajarea culoarului și platformelor de lucru și pentru construirea celor 595 de branșamente (drum, ape, zonă verde, rigole, podețe);

- Nisip - pentru a realiza protecția conductelor subterane (10 cm sub acestea și 10 cm deasupra lor);

- Coperta de sol fertil - îndepărtată în timpul amenajării suprafeţelor de teren ocupate temporar  (acolo unde este cazul) şi utilizată la recopertare.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune:

- Suprafaţa totală de teren ocupată temporar ≈ 22 333 mp,

- Apă  - pentru proba de rezistenţă și etanșeitate a SMRP Doljesti;

- Aer atmosferic - pentru proba de etanşeitate a conductelor de gaze naturale;

- Material biologic (ierburi, puieți) -  pentru refacerea zonelor verzi.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică:

- Suprafaţa totală de teren ocupată temporar - pentru dezafectarea conductelor com.Doljesti va fi în funcție de soluția tehnică aleasă.

- Coperta de sol fertil - îndepărtată în timpul dezafectării conductelor  (acolo unde este cazul) şi utilizată la recopertare;

- Material biologic (ierburi, puieți) -  pentru refacerea zonelor verzi.

III.14. Metode folosite în construcție

Lucrările prevăzute în proiect

Amplasarea tuturor obiectivelor proiectului se va face cu respectarea dreptului de proprietate (Legea nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare) şi având în vedere reducerea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau definitiv, exploatarea gazelor în condiţii de

siguranţă şi posibilitatea intervenţiei la locul de montaj.

Proiectul ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt”  este structurat astfel:

- Execuţia tronsoanelor de conductă de racord, distribuție și branșamente a gazelor naturale în com. Doljesti,  inclusiv punerea în siguranţă a rețelei de gaze naturale, cu mijloace şi tehnologie specifice;

- Construcţii de complexitate redusă aferente conductelor de distribuție a gazelor naturale (borne de marcaj traseu conductă, prize de potenţial, conexiuni electrice);

- Verificări şi probe de rezistenţă şi etanşeitate la presiune, efectuate conform NTPEE 2018;

- Punerea în funcțiune a rețelei de distribuție a gazelor naturale;

- Refacerea suprafețelor de teren afectate temporar (drumuri, șanțuri, arabil, spații verzi) pentru aducerea acestora la starea iniţială şi predarea către proprietari/ administratori.

Lucrările cuprinse în proiectul supus analizei vor fi executate în conformitate cu prevederile

Normativului ”Norme tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”  - indicativ NTPEE 2018 şi STAS 8591/1 ”Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane, executate în săpătură”.

Lucrările vor fi executate numai pe baza ”Permisului de lucru“ şi cu respectarea tuturor normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Principalele lucrări specifice proiectului sunt:

- Trasarea lucrărilor;

- Amenajarea culoarului de lucru, săparea și astuparea şanţului conductei;

- Execuţia subtraversărilor prin foraj orizontal dirijat;

- Realizarea firului de conductă prin sudură electrică a ţevilor;

- Lansarea conductei şi întregirea tronsonului;

- Efectuarea probelor de etanșeitate și rezistență la presiune;

- Punerea conductei existente în siguranţă, prin intermediul echipamentelor specifice, în vederea realizării cuplărilor în condiţii optime şi de maximă siguranţă;

- Realizarea cuplărilor şi izolarea anticorozivă a acestora;

- Aducerea suprafeţelor de teren utilizate temporar (căi de acces, culoare și platforme de lucru) la starea iniţială.

Trasarea lucrărilor

Înainte de începerea lucrărilor:

- Proiectantul şi beneficiarul proiectului vor preda constructorului amplasamentul lucrărilor pe baza unui proces verbal de predare-primire;

- Constructorul va lua legătura cu beneficiarii obiectivelor subterane și de suprafață situate în vecinătate sau intersectate de traseul conductei prevăzute în proiect (proprietari, administratori, operatori), pentru a evita deteriorarea acestora şi pentru protejarea personalului de execuţie;

- Identificarea obiectivelor subterane se va realiza prin execuţia unor sondaje manuale, la recomandarea şi în colaborare cu proprietarii/administratorii, operatorii acestor obiective.

Amenajarea culoarului de lucru, săparea și astuparea şanţului conductei

Lucrările privind amenajarea terenului nu se vor face de la început pe tot traseul conductei, ci pe tronsoane mici, succesive, constând în amenajarea culoarului de lucru pentru realizarea lucrărilor de:

- Săpare a șanțului conductei, mecanic sau manual (în funcție de condițiile concrete din teren);

- Forare a tunelului conductei prin foraj orizontal dirijat.

Amenajarea culoarului de lucru

Culoarul de lucru este necesar pentru depozitarea temporară a materialelor utilizate, a copertei de sol vegetal (acolo unde există) rezultată prin decopertarea suprafeţelor de teren destinate şanţului conductei şi culoarului de lucru,  materialului litologic rezultat din săparea şanţului pentru pozarea conductei, precum şi, accesul utilajelor folosite la săparea/forarea mecanizată a şanţului/tunelului pentru pozarea conductei.

Amenajarea acestui culoar de lucru constă în decopertarea stratului de sol vegetal fertil, pe o adâncime de 30 cm, acolo unde există, precum și, nivelare.

Pentru cunoașterea condițiilor de fundare a conductelor rețelei de distribuție a gazelor naturale pe teritoriul com. Doljesti,  la solicitarea Primăriei Doljesti, în ultima decadă a lunii august 2018 (temperaturi ridicate și precipitații reduse) au fost făcute lucrările de teren (26 de foraje geotehnice de diametru mic și adâncimea de 2,0 m CTN, pe zonele de acostament ale drumurilor comunale) pentru întocmirea Studiului geotehnic.

În acest Studiu sunt prezentate aspectele geomorfologice, litologice, hidrologice, climatice și seismice ale amplasamentului proiectului analizat, precum și, categoria geotehnică și capacitatea portantă a terenului de fundare.

Concluziile Studiului geotehnic:

- Adâncimea de îngheț este de 1,0 m;

- Forajele nu au interceptat stratul acvifer freatic, nivelul hidrostatic fiind la adâncimi de  12 – 15 m CTN și nu influențează structura rocilor de fundare;

- Stabilitatea amplasamentelor rețelei de distribuție gaze naturale este asigurată, pe amplasamentele propuse din lungul drumurilor comunale existând condiții pentru pozarea conductelor;

- În funcție de distanța de amplasare a conductelor față de acostamentul drumurilor (județean și comunale) se poate întâlni un strat de umplutură cu grosime variabilă de sol vegetal cu pietriș mic rulat, provenind de la lucrările de pietruire a acestor drumuri;

- Adâncimea de pozare a conductelor este de minimum 0,90 m;

- Se recomandă așternerea și compactarea în straturi succesive cu grosimea de 25 – 30 cm, atingerea unui grad optim de compactare pe fiecare strat și controlul compactării, conform STAS 985-89 și 2914-84.

Săparea și astuparea şanţului conductei:

- În funcţie de natura şi configuraţia terenului şi de alţi factori restrictivi, săparea şanţurilor pentru montarea conductei se va face manual şi/sau mecanizat (cu excavatorul);

- Şanţul va fi săpat manual în zonele unde utilajele mecanice nu au acces sau unde sunt necesare măsuri de protecţie a altor canalizații şi în punctele de cuplare cu conducta existentă;

- Pentru apărarea personalului de surpări, la execuţia săpăturii manuale, acolo unde consistenţa solului este slabă şi prezintă pericol de surpare vor fi luate măsuri de siguranţă şi protecţie, şanţul va avea taluzuri naturale înclinate şi protecţii pentru maluri din şipci de lemn (se refolosesc de la o locaţie la alta);

- Astuparea cu material litologic a şanţurilor, după montarea conductei, se va face tot manual şi/sau mecanizat, aşa cum s-a  executat săpătura.

Lucrările de săpătură vor fi executate pe tronsoane scurte, cu puţin timp înainte de montarea conductelor, având următoarele dimensiuni:

- Lățime - 0,5 m;

- Adâncimea minimă a şanţului pentru montajul conductelor subterane, măsurată de la nivelul terenului până la generatoarea superioară a conductei va fi între 0,90 m și 1,00 m;

- În cazul subtraversărilor prin foraj orizontal dirijat, adâncimea de pozare a conductelor va fi diferită:

- Drumuri – minimum 1,50 m, măsurată între cota superioară a îmbrăcămintei rutiere a drumului și generatoarea superioară a tubului de protecție, respectiv, de minimum 0,80 m sub cota fundului șanțului;

Materialul litologic rezultat din săparea șanțurilor va fi depozitat temporar pe culoarul de lucru, separat de coperta de sol vegetal, iar după montarea conductelor va fi folosit la acoperirea acestora.

Material litologic rămas de la acoperirea șanțurilor (≈ 15% din materialul litologic rezultat din săparea șanțurilor) va fi transportat și depozitat de către constructor, cu mijloace proprii, în locul/locurile indicate de către reprezentanții Primăriei Doljesti.

Execuţia subtraversărilor prin foraj orizontal dirijat

Prin această metodă de subtraversare (drumuri, , podețe), tunelul de subtraversare a conductei se face prin rotirea mecanică a utilajului de foraj.

În funcţie de tehnologia, experienţa şi filozofia specifice de execuţie a lucrărilor de foraj, de complexitatea şi performanţele dotărilor tehnologice, echipamentele și utilajele de foraj pot fi diferite.

Adâncimea la care se va face fiecare tunel de subtraversare depinde de adâncimea de pozare a conductei de subtraversare.

Materialul litologic rezultat din foraj (sol steril, nepoluat) va fi transportat şi depozitat de către constructor, în locul indicat de reprezentanţii Primăriei Doljesti.

III.15. Planul de execuție cuprinzând etapele de construire, de punere în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, de verificări, probe și punere în funcțiune

Este estimată la ≈ 24 de luni (2020 – 2021), după obținerea tuturor actelor de reglementare, estimare care are un anumit grad de relativitate, neluându-se în calcul situaţiile obiective neprevăzute (condiţii meteorologice nefavorabile, etc.).

Forţa de muncă

Forţa de muncă necesară pentru execuţia lucrărilor prevăzute în proiect va fi asigurată de către executantul lucrărilor, care va dimensiona echipa de lucrători în funcţie de volumul lucrărilor, dotările cu utilaje şi echipamente de lucru, filozofia proprie, precum şi, de termenul de finalizare a lucrărilor asumat contractual.

Execuţia lucrărilor

Lucrările prevăzute în proiect vor fi executate numai pe baza Permisului de lucru, cu respectarea tuturor normelor de securitate, sănătate în muncă şi PSI în vigoare.

Pentru probele de presiune se vor respecta condiţiile specifice de realizare a acestora.

Etapa de funcţionare ≈ 50 de ani

Supravegherea, exploatarea şi întreţinerea (lucrările de mentenanță) rețelei de gaze naturale, precum și, a celorlalte instalații componente ale acestei rețele se va face de către operatorul economic căruia îi va fi atribuită concesiunea prin licitație publică.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică  ≈ 3 luni

Dezafectarea rețelei de gaze naturale se va face în baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

Deoarece rețelele de gaze naturale sunt pozate în cea mai mare parte în subteran, modalitatea de refacere și folosire ulterioară a terenului ocupat permanent (100 mp) va fi în funcție de soluția tehnică adoptată pentru dezafectare.

III.16. Relaţia proiectului cu alte proiecte existente sau planificate

În zona de amplasare a proiectului ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt” sunt următoarele rețele edilitare:

- Rețea subterană din fibră optică de telefonie, proprietate a Telekom România;

- Rețea de distribuție a energiei electrice – linie electrică aeriană de medie și joasă tensiune și linie electrică subterană de joasă tensiune.

Anterior începerii lucrărilor, constructorul va lua legătura cu proprietarii, administratorii, operatorii obiectivelor supraterane și subterane, situate în vecinătate sau  intersectate de traseul conductei proiectate, pentru evitarea deteriorării canalizaţiilor existente şi pentru protejarea personalului de execuţie.

Identificarea obiectivelor subterane se va realiza prin execuţia unor sondaje manuale, la recomandarea şi în colaborare cu proprietarii, administratorii, operatorii instalaţiilor subterane.

Se va respecta regimul de coexistenţă cu celelalte reţele edilitare existente în zonă şi prevederile Codului Civil privind amplasarea construcţiilor faţă de limitele de proprietate, precum şi, prevederile legale privind zona de protecţie a monumentelor istorice.

Distanțe de securitate între conductele subterane de gaze naturale și diferite construcții  sau instalații,  conform Normativului NTPEE-2018

| Nr. crt. | Instalația, construcția sau obstacolul | Distanța minimă de la conducta de gaze din PE, de presiune redusă (m) | Distanța minimă de la conducta de gaze din OL, de presiune redusă (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile să fie construite | 1 | 2 |
| 2 | Clădiri fără subsoluri | 0,5 | 1,5 |
| 3 | Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune, etc. | 0,5 | 1,5 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV, sau căminele acestor instalații | 0,5 | 0,6 |
| 6 | Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane | 0,5 | 1,0 |
| 7 | Copaci | 0,5 | 1,5 |
| 8 | Stâlpi | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale: - În rambleu | 1,5* | 2,0* |
| 10 | - În debleu, la nivelul terenului | 3,0** | 5,5** |

Notă:

  - Distanțele exprimate în metri se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor și

construcțiile sau instalațiile subterane;

  - *) De la piciorul taluzului;

  - **) Din axul liniei de cale ferată.

În zonele de amplasament a proiectului analizat nu se cunosc alte proiecte în curs de aprobare, aprobate sau în curs de implementare.

III.17. Detalii privind alternativele care au fost luate în consideraţie

###### Alternativele care au fost analizate pentru implementarea ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt se referă atât la traseul rețelei de distribuție  gaze naturale cât şi la soluţia tehnică adoptată.

Condiţiile pentru stabilirea traseului sunt determinate în principal de prevederile cuprinse în normele tehnice în domeniu, de posibilitățile de racordare ulterioară a viitorilor abonați, cât și,

de condițiile concrete din teren.

Traseul rețelei de distribuție  a gazelor naturale prevăzut în proiect respectă distanţele minime de siguranţă prevăzute în normativul de proiectare, faţă de alte obiective supraterane sau subterane existente în zona de amplasament.

Alternativa 0 - Neimplementarea proiectului

Avantaje

- Nu sunt.

Dezavantaje:

- Menţinerea situaţiei actuale dificile privind aprovizionarea cu butelii de aragaz şi necesitatea tăierii arborilor din păduri pentru lemn de foc, pentru populația localității Doljesti, comuna Doljesti, județul Neamț;

- Menţinerea situaţiei actuale nesatisfăcătoare privind confortul locuitorilor din comuna Doljesti, județul Neamț;

- Menţinerea situaţiei actuale privind impactul negativ asupra mediului înconjurător prin  menținerea emisiilor poluante în atmosferă (generate de arderea combustibilului solid) și reducerea suprafețelor de pădure ca urmare a tăierilor pentru lemn de foc.

Alternativa I – Alegerea unui alt traseu

Avantaje

- Nu sunt.

Dezavantaje:

- Dificultăți și costuri mari privind racordarea ulterioară a viitorilor abonați.

Alternativa II- Traseul şi soluţia tehnică propusă pentru analiză şi avizare

Avantaje:

- Traseul rețelei de distribuție și a branșamentelor este în zona drumurilor, pe terenuri proprietate publică a comunei Doljesti;

- Proiectul ia în consideraţie soluţia subtraversării zonei drumurilor asfaltate, podețelor prin  foraj orizontal dirijat, evitând astfel, deteriorarea acestora;

- Reducerea costurilor de racordare ulterioară a viitorilor abonați.

Dezavantaje:

- Temporar, în timpul execuției lucrărilor de construire şi reconstrucţie ecologică,  zgomotul și pulberile emise vor crea disconfort locuitorilor din com. Doljesti.

III.18. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a implementării proiectului

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, de verificări, probe și punere în funcțiune

- Colectarea şi eliminarea/valorificarea deşeurilor generate (menajere, tehnologice, de ambalaje, etc.);

- Intensificarea traficului în zonele de lucru, ca urmare a transportului personalului, materialelor şi echipamentelor;

- Achiziționarea nisipului (de la operatorii economici din zonă care fac extracția și prelucrarea agregatelor minerale) pentru a realiza protecția la șocuri a conductelor subterane.

Etapa de funcţionare

În etapa de funcţionare pot apărea defecţiuni, situaţie în care sunt necesare lucrări de  mentenanţă.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

- Colectarea şi eliminarea/valorificarea  deşeurilor generate;

- Intensificarea traficului în zonele de lucru, ca urmare a transportului deşeurilor rezultate.

Dezafectarea rețelei de gaze naturale se va face în baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

III.19. Alte documente cerute pentru implementarea proiectului

Documente obținute:

- Certificatul de Urbanism nr. 89 din data de 09.10. 2019, nr.96 din data 05.11.2019 emise de Primăria comunei Doljesti, județul Neamț;

- Avizu conditionat nr. 178 din data de 18.11.2019, emis de Telekom România Communications SA .

- Aviz Delgaz Grid SA nr.1002795465 din29.10.2019 ,retele electrice

- Aviz APAVITAL Iasi nr.51532/01.11.2019

CAPITOLUL IV

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru implementarea proiectului ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt „nu sunt necesare lucrări de demolare.

CAPITOLUL V

DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

V.1.  Distanța față de granițe pentru proiectele care intră sub incidența Convenției de la Espoo din 1991

Proiectul  ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt nu se înscrie în proiectele menţionate în Anexa nr. 1 la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

V.2.  Amplasamentul proiectului în raport cu patrimoniul cultural

Proiectul ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt „amplasamentul nu se gaseste in zona edificiilor din patrimoniul cultural.

V.3.  Hărți, fotografii ale amplasamentului proiectului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice (naturale, artificiale) ale mediului

Amplasamentul proiectului analizat este pe teritoriul  comunei Doljesti, județul Neamț

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului proiectului se găsesc pe CD-ul anexat Memoriului de Prezentare.

V.4.  Folosinţele actuale şi planificate ale terenului pe amplasamentul proiectului și zonele adiacente, politici de zonare și de folosire a terenului

Situaţia juridică a terenurilor ocupate de proiect

Pe teritorul județului Neamţ, în comuna Doljesti, sunt afectate  următoarele suprafeţe de teren:

-temporar pentru conducte de distributie - intravilan loc. Rotunda  4850 mp

-temporar pentru Racorduri - intravilan loc. Rotunda 260mp

-temporar pentru conducte de distributie - intravilan loc.Buruienesti  5.884 mp

-temporar pentru Racorduri - intravilan loc.Buruienesti 364 mp

-temporar pentru conducte de distributie - intravilan loc.Doljesti  6229 mp

-temporar pentru Racorduri - intravilan loc.Doljesti 210 mp

-temporar pentru conducte de distributie - intravilan loc.Buhonca  4413 mp

-temporar pentru Racorduri - intravilan loc. Buhonca 123 mp

V.5.  Areale sensibile

Nu sunt

V.6.  Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în consideraţie

###### Orice variantă analizată pentru implementarea”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt „ a avut în vedere atât traseul rețelei de distribuție  a gazelor naturale cât şi la soluţia tehnică adoptată.

Condiţiile pentru stabilirea traseului sunt determinate în principal de prevederile cuprinse în normele tehnice în domeniu, de posibilitățile de racordare ulterioară a viitorilor abonați, cât și,

de condițiile concrete din teren.

La stabilirea traseului reţelei de distribuție  a gazelor naturale pe teritoriul com. Doljesti s-a ținut cont:

- În primul rând de  asigurarea condiţiilor de siguranţă:

- Traseul rețelei este în zona drumurilor, pe zona verde, pe terenuri proprietate publică a Consiliului Local Doljesti;

- Posibilitatea branșării și reducerea costurilor de racordare ulterioară a viitorilor

consumatori;

- Adoptarea soluțiilor tehnice (subtraversarea prin  foraj orizontal dirijat a drumurilor asfaltate, podețelor), evitându-se astfel deteriorarea acestora.

Varianta prezentată este aceea care a întrunit cele mai bune condiții de amplasament și abordare tehnică.

CAPITOLUL VI

DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

VI.A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

VI.A.1.  Protecţia calităţii apelor

# Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Cu excepţia organizării de şantier nu sunt emisii de ape uzate.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Apa utilizată pentru probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune va fi adusă cu cisterna de la o sursă din zonă (râu, lac). În timpul probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune apa nu suferă modificări fizice, chimice sau biologice, este utilizată o cantitate mică, după probe va fi colectată în cisterne și evacuată în cel mai apropiat emisar de locul efectuării acestora.

Etapa de funcţionare

Nu sunt surse de emisii ape uzate.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea rețelelor de gaze naturale se va face în baza unui proiect şi a unei soluţii tehnice care vor fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale de la acel moment. Nu sunt surse de emisii ape uzate.

# Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate emise

# Nefiind emisii de ape uzate nu sunt necesare instalaţii de tratare.

VI.A.2.  Protecţia aerului atmosferic

Sursele şi poluanţii emişi în aerul atmosferic, inclusiv mirosuri

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Traseul conductei de transport gaze naturale este preponderent în zonele locuite,  sursele de emisii în aerul atmosferic existente fiind reduse, generate de traficul auto redus.

În această etapă, funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport vor fi surse de emisii a poluanţilor proveniţi din surse mobile:

- Gaze de ardere (COx, SO2, NOx, substanţe organice, particule) - de la mijloacele auto folosite pentru transportul echipamentelor, materialelor şi personalul implicat, precum şi, de la utilajele folosite pentru execuţia  lucrărilor specifice acestei etape;

- Pulberi -  de pe căile de transport, de la decopertarea şi forarea/săparea  şanţurilor       pentru pozarea conductei şi de la recopertare.

Noxele emise în aerul atmosferic din zonele locuite, din cauza prezenței obstacolelor (clădiri), gradul de dispersie fiind mai redus, gradul de concentrare va fi mai mare.

Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate

în tabelul de mai jos.

Emisii de poluanţi generate de surse mobile

| Sursa | Debite masice (g/h) |
| --- | --- |
|  | NOx | CH4 | COV | CO | N2O | SO2 | Part | Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn | HAP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] |
| Vehicule | 273,595 | 1,60 | 52,28 | 219,13 | 0,772 | 64,07 | 27,55 | 0,066 | 10,89 | 0,320 | 0,452 | 0,066 | 6,408 | 0 |
| Utilaje | 2500,81 | 8,71 | 362,8 | 809,68 | 66,63 | 512,5 | 293,6 | 0,515 | 87,12 | 2,562 | 3,586 | 0,515 | 51,24 | 170,14 |
| Total | 2774,40 | 10,3 | 415,1 | 1028,8 | 67,40 | 576,5 | 321,2 | 0,581 | 98,01 | 2,882 | 4,038 | 0,581 | 57,65 | 170,14 |

Modul de evaluare a calităţii aerului înconjurător pentru SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2,5, ozon, plumb, benzen, arsen, cadmiu, nichel, mercur, compuşi organici volatili COV şi NH3 se va face conform prevederilor Ordinului Ministerului mediului şi pădurilor,  nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate .

Conform prevederilor Legii nr. 104/2011, utilizatorii de surse mobile de poluare au obligaţia să asigure încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursă, precum şi să le supună inspecţiilor tehnice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Ţinând cont de aspectele prezentate se estimează că nu se vor înregistra depăşiri ale concentraţiilor maxim admise pentru poluanţii relevanţi (COx, SO2, NOx, particule), pentru protecţia sănătăţii umane şi  a ecosistemelor naturale.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Aerul folosit pentru probele de etanşeitate ale conductelor nu suferă modificări fizice sau chimice, deci evacuarea în aerul atmosferic nu are nici un impact.

Etapa de funcţionare

În condiţii normale, din conducte nu sunt emisii de gaze, numai ca urmare a unor defecţiuni (coroziune, neetanşeităţi, etc.) pot apărea scăpări accidentale de gaze, emisiile fiind constituite din componentele gazelor naturale din conductele de distribuţie: metan, etan, propan, izobutan, pentan şi etilmercaptan (odorizant). Verificarea eventualelor scăpări de gaze se va face cu detectorul de gaze.

Se recomandă să se facă măsurători pentru precursorii ozonului, compuşii organici volatili prevăzuţi în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (etan, propan, pentan şi hidrocarburi totale nonmetanice).

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de sursele staţionare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea conductei de transport gaze naturale se va face în baza unui proiect şi a unei

soluţii tehnice care vor fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale de la acel

moment.

Funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport vor fi surse de emisii a poluanţilor proveniţi din surse mobile:

- Gaze de ardere (COx, SO2, NOx, substanţe organice, particule) - de la mijloacele auto şi utilajele folosite;

- Pulberi -  de pe căile de transport.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În nici una din etapele de implementare ale proiectului nu sunt necesare instalaţii speciale pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă, se vor lua măsuri de tip operaţional specifice acestor tipuri de surse.

VI.A.3.  Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi vibrații

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Mijloacele de transport şi utilajele folosite sunt surse de zgomot şi vibraţii.

Etapa de recepţie şi probe

Nu sunt emisii de zgomot şi vibraţii.

Etapa de funcţionare

Nu sunt emisii de zgomot şi vibraţii.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea conductei de transport gaze naturale se va face în baza unui proiect şi a unei soluţii tehnice care vor fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale de la acel

moment.

Amenajările și dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibrațiilor

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, se vor lua măsuri de tip operaţional specifice acestor tipuri de surse care să facă posibilă încadrarea în limitele admise de SR 10009 din 2017,  Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Nu sunt emisii de zgomot şi vibraţii.

Etapa de funcţionare

Nu sunt emisii de zgomot şi vibraţii.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, se vor lua măsuri de tip operaţional specifice acestor tipuri de surse

VI.A.4.  Protecţia împotriva radiaţiilor

Surse de radiații – nu sunt.

Amenajările și dotările pentru protecţia împotriva radiațiilor

În nici una din etapele de implementare ale proiectului nu sunt emisii de radiaţii.

VI.A.5.  Protecţia solului și a subsolului

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Pe suprafeţele de teren folosite temporar, pe care va fi amenajat culoarul și platformele de lucru, din cauza execuţiei lucrărilor de decopertare, săpături, foraj, acoperirea şanţului conductei, transport materiale, nivelare şi recopertare, folosirii utilajelor şi mijloacelor de transport se vor produce tasarea şi destructurarea solului/subsolului.

Dar, având în vedere că pozarea conductelor se va face aproape în totalitate pe terenuri care nu au utilitate agricolă (în zona drumurilor) iar lucrările prevăzute în proiect sunt de mică magnitudine (de regulă la adâncimea de 0,90 m), se stimează că acestea nu vor afecta structura geologică a subsolului și nici apele freatice și subterane, situate la adâncimi de peste 10 m.

Accidental, solul/subsolul/apele freatice  pot fi afectate prin scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la utilajele şi/sau mijloacele de transport folosite.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau  substanţe neutralizatoare şi să intervină imediat.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Nu sunt emisii de poluanți pe sol, subsol,  ape freatice și de adâncime.

Etapa de funcţionare

Nu sunt surse de emisii pe sol, subsol ape freatice și de adâncime, doar accidental în timpul lucrărilor de mentenanță.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea rețelei de gaze naturale se va face în baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

Dacă soluţia tehnică va fi scoaterea conductelor din subteran, pot fi emisii accidentale de carburanți și sau lubrifianți.

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Nu sunt necesare dotări speciale pentru protecţia solului, subsolului, apelor freatice și subterane.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Nu sunt emisii poluante, deci nu sunt necesare dotări speciale.

Etapa de funcţionare

Nu sunt emisii pe sol, subsol, ape freatice şi subterane, deci nu sunt necesare dotări speciale.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea rețelei de distribuție a gazelor naturale se va face pe baza unui proiect care va fi supus procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale din acel moment.

VI.A.6.  Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile care pot fi afectate de proiect

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale va fi amplasată preponderent în zona drumurilor (pe laturile acestora) și majoritar în zonele locuite ale com. Doljesti.

VI.A.7.  Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public

Pe traseul rețelei de distribuție a gazelor naturale și vecinătăți sunt următoarele obiective de interes public:, rețelele de alimentare cu energie electrică, de telefonie. si apa

Distanța față de așezările umane

Pentru ca viitorii abonați (gospodăriile  populației, instituțiile, operatorii economici) din com. Doljesti să se poată branșa la rețeaua de distribuție a gazelor naturale este necesar ca aceasta să străbată localitatea respectiva.

În concluzie, rețeaua de distribuție a gazelor naturale și branșamentele vor fi amplasate în  zonele locuite ale com. Doljesti.

Monumentele istorice și de arhitectură

Nu sunt  zone cu regim de restricție.

Alte zone asupra cărora este instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional

Nu sunt alte zone cu regim de restricție.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a altor obiective protejate și/sau de interes public

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, de verificări, probe și punere în funcțiune

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, să procedeze la refacerea drumurilor  afectate de lucrările prevăzute în proiect, aducerea acestora la starea inițială, precum și, a acostamentelor, zonei de siguranță, șanțurilor de pământ sau betonate, trotuarelor, acceselor la proprietăți;

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, să procedeze la refacerea și aducerea la starea inițială, a șanțurilor de pământ sau betonate, având în vedere asigurarea adâncimii, pantei de scurgere a apelor pluviale și continuității acestora;

- Gropile de lucru (de lansare și de ieșire a utilajului de forare) necesare execuției forajului orizontal vor fi făcute în afara zonei de siguranță a drumurilor;

- Pe durata execuției lucrărilor acestea vor fi semnalizate conform STAS 1848/1-2011;

- În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea sau întreținerea drumurilor publice, sau prin lucrările și măsurile privind siguranța circulației, se impune  demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor executate în zona drumurilor, beneficiarul lucrărilor  privind rețeaua de distribuție gaze naturale este obligat să execute aceste lucrări pe cheltuiala proprie și în termenul stabilit de administratorul drumului;

- Respectarea interdicțiilor privind staționarea autovehiculelor, depozitarea materialelor sau

a materialului litologic rezultat din săparea șanțurilor pentru pozarea conductelor, pe platformele și zonele de siguranță ale drumurilor publice, existând riscul obturării vizibilității, producerii unor evenimente rutiere.

Protecția rețelelor de alimentare cu energie electrică, de telefonie:

Înainte de începerea lucrărilor:

- Titularul proiectului are obligația de a solicita acordul proprietarilor, administratorilor, operatorilor, obiectivelor supraterane și subterane, situate în vecinătate sau  intersectate de traseul rețelei de distribuție a gazelor naturale, pentru evitarea deteriorării acestora;

- Proiectantul şi beneficiarul proiectului vor preda constructorului amplasamentul lucrărilor

pe baza unui proces verbal de predare-primire;

- Constructorul va lua legătura cu beneficiarii obiectivelor subterane și de suprafață situate în vecinătate sau intersectate de traseul conductei prevăzute în proiect (proprietari, administratori, operatori), pentru evitarea deteriorării acestora şi pentru protejarea personalului de execuţie;

- Identificarea obiectivelor subterane se va realiza prin execuţia unor sondaje manuale, la recomandarea şi în colaborare cu proprietarii/administratorii, operatorii acestor obiective;

- Montarea conductelor de distribuție a gazelor naturale se va face cu respectarea distanțelor de siguranță față de toate celelalte obiective existente.

Protecția cursurilor de apă:

Nu este cazul

Protecția așezărilor umane:

- Amplasarea tuturor obiectivelor proiectului se va face cu respectarea dreptului de proprietate (Legea nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare) şi având în vedere reducerea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau definitiv, exploatarea gazelor în condiţii de siguranţă şi posibilitatea intervenţiei la locul de montaj;

- Respectarea programului de lucru, între orele 8 – 18;

- Dacă lucrările de săpare și/sau acoperire a șanțurilor pentru pozarea conductelor se vor face pe timp secetos, suprafețele de lucru vor fi stropite cu apă pentru reducerea emisiilor de pulberi;

- Oprirea motoarelor mijloacelor de transport și utilajelor în pauzele de lucru;

- Folosirea mijloacelor de transport, utilajelor cu o stare tehnică bună și a combustibililor de calitate, pentru reducerea emisiilor de zgomot și gaze arse;

- Reducerea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport la maximum 20 km/h.

Protecția monumentelor istorice:

Nu sunt  zone cu regim de restricție

Protecția altor zone asupra cărora este instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional

Nu sunt alte zone cu regim de restricție.

Etapa de funcționare

În condiţii normale, din conducte nu sunt emisii de gaze, numai ca urmare a unor defecţiuni (coroziune, neetanşeităţi, etc.) pot apărea scăpări accidentale de gaze, emisiile fiind constituite din componentele gazelor naturale din conductele de distribuţie: metan, etan, propan, izobutan, pentan şi etilmercaptan (odorizant).

- Verificarea eventualelor scăpări de gaze se va face cu detectorul de gaze.

- Se recomandă să se facă măsurători pentru precursorii ozonului, compuşii organici volatili prevăzuţi în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (etan, propan, pentan şi hidrocarburi totale nonmetanice).

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de sursele staţionare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea rețelei de distribuție a gazelor naturale se va face pe baza unui proiect care va fi supus procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale din acel moment.

VI.A.8.  Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în toate etapele de implemntare ale proiectului (construire, exploatare, desființare)

Deșeuri și cantități generate

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Deşeuri tehnologice:

- 17 04 05 - Deşeuri metalice ≈ 0,10 tone;

- 17 02 03   Deșeuri din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) ≈ 0,10 tone;

- 17 05 04 - Deşeu inert  (rezultat din săparea şanţului pentru pozarea conductei și din forarea tunelurilor pentru subtraversări) ≈ 7.000 mc.

Deşeuri menajere – 20 03 01:

- Rezultă de la personalul implicat în lucrările de construcţie şi reconstrucţie ecologică, cantitatea rezultată fiind ≈ 230 mc.

Deşeuri de ambalaje valorificabile:

- 15 01 01 - Deşeuri de carton, de la ambalajele unor componentelor utilizate ≈ 0,05 tone;

- 15 01 02   - Polietilen tereftalat (PET) ≈ 0,04 tone;

- 15 01 02   - Policlorură de vinil (folie PVC ) ≈ 0,04 tone.

Deşeuri de ambalaje periculoase

Reutilizabile

- 5 01 10 - Ambalaje de la diluanţi, grunduri, vopsele şi benzină extracţie – recipiente metalice sau din material plastic ≈ 8 bucăţi.

Predate pentru eliminare

- 15 01 10* - Ambalaje (recipiente metalice) de la unsori ≈ 0,007 tone.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Nu rezultă nici un fel de deșeuri.

Etapa de funcţionare

Deşeurile generate, ca urmare a lucrărilor de mentenanţă, sunt în principal metalice.

## Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate depind de  natura lucrărilor de mentenanţă efectuate.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea conductei de transport gaze naturale se va face în baza unui proiect care va fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale din acel moment.

Tipurile și cantitățile de deșeuri rezultate din dezafectare vor depinde în totalitate de soluția tehnică adoptată.

Prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri generate:

- Din cei ≈ 7.000 mc deșeu inert (rezultat din săparea şanţului pentru pozarea conductei și din forarea tunelurilor pentru subtraversări), circa 85% (≈ 6.000 mc) din această cantitate   va fi utilizată la astuparea șanțurilor și gropilor de intrare – ieșire a tunelurilor pentru subtraversări, iar restul de ≈ 15% (≈ 1.000 mc) va fi transportat şi depozitat de către constructor, în locul sau locurile indicate de către reprezentanţii Primăriei Doljesti, județul Neamț;

- Deşeurile de ambalaje periculoase (provenite de la diluanţi, grunduri, vopsele şi benzină extracţie – recipiente metalice sau din material plastic vor fi reutilizate.

Gestionarea deșeurilor

Gospodărirea deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Pentru gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri generate, operatorul economic care va face lucrările de construire, reconstrucţie ecologică şi probe de presiune, are următoarele obligaţii:

- Să respecte prevederile legale privind colectarea selectivă, valorificarea/eliminarea deşeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;

- Să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate, colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate şi eliminate (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

- Pe durata transportului, deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte:       deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie,       cantitatea, un exemplar al acestor documente va fi transmis beneficiarului       proiectului;

- Să instruiască angajaţii care vor fi implicaţi în implementarea proiectului cu scopul       gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Deşeuri tehnologice:

## Deşeurile metalice și deșeurile din polietilenă de înaltă densitate

Aceste deşeuri vor fi colectate separat şi depozitate temporar în incinta organizării  de şantier, pe o suprafaţă impermeabilizată şi acoperită, vor fi valorificate prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze pentru valorificare aceste deşeuri.

Deşeul inert:

- Va fi depozitat temporar pe culoarul de lucru;

- Din cei ≈ 7.000 mc deșeu inert (rezultat din săparea şanţului pentru pozarea conductei și

din forarea tunelurilor pentru subtraversări), circa 85% (≈ 6.000 mc) din această cantitate

va fi utilizată la astuparea șanțurilor și gropilor de intrare – ieșire a tunelurilor pentru subtraversări, iar restul de ≈ 15% (≈ 1.000 mc) va fi transportat şi depozitat de către constructor, în locul sau locurile indicate de către reprezentanţii Primăriei Doljesti, județul Neamț.

Deşeuri menajere

La punctele de lucru, deşeurile menajere vor fi colectate în saci din material plastic şi transferate zilnic în recipientele destinate acestui tip de deşeu, amplasate în incinta organizării de

şantier pe suprafeţe impermeabilizate şi fără scurgere în mediu.

Preluarea deşeurilor menajere din incinta organizării de şantier se va face în baza unui contrat încheiat cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia acest tip de deşeu.

Deşeuri de ambalaje valorificabile (de carton, PET, folie PVC)

Se va asigura respectarea prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată de HG nr. 247/2011.

La punctele de lucru aceste deşeuri vor fi colectate în saci din material plastic, separat, transportate zilnic în incinta organizării de şantier, colectate într-un spaţiu acoperit şi valorificate în baza unui contract/comandă încheiat cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia pentru valorificare aceste tipuri de deşeuri.

Deşeuri de ambalaje  periculoase

Reutilizabile

Ambalaje de la diluanţi, grunduri, vopsele şi benzină extracţie – recipiente metalice sau din material plastic reutilizabile, vor fi păstrate în încăperi impermeabilizate, bine aerisite şi încuiate,  în incinta organizării de şantier.

Predate pentru eliminare

La punctele de lucru, aceste ambalaje (recipiente metalice) de la unsori vor fi colectate în saci din material plastic şi transferate zilnic în recipientele destinate acestui tip de deşeu, amplasate în incinta organizării de şantier pe suprafeţe impermeabilizate şi fără scurgere în mediu.

Preluarea acestor deşeuri periculoase din incinta organizării de şantier se va face în baza unui contrat încheiat cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să trateze acest tip de deşeu.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Nu rezultă nici un fel de deșeuri.

Etapa de funcţionare

Cantităţile şi tipurile de deşeuri generate depind de  natura lucrărilor de mentenanţă efectuate, sunt în principal metalice.

Obligaţia gestionării deşeurilor generate este a operatorului economic care execută lucrările de mentenanţă.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea rețelelor de repartiție și distribuție gaze naturale se va face în baza unui proiect şi a unei soluţii tehnice care vor fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale de la acel moment.

Deşeurile rezultate sunt în funcţie de soluţia tehnică adoptată.

VI.A.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

##### Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

##### Substanţe şi/sau preparate chimice utilizate şi modul de depozitare

| Nr. crt. | Substanţe şi/sau preparate chimice utilizate | Mod de depozitare | Cantitate utilizată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelii gaz | Conform normelor PSI, MP | 3 butelii cu gaz (21 mc) |
| 2 | Electrozi pentru sudură | În magazii închise, ventilate şi uscate | 4 kg |
| 3 | Diluanţi, benzină extracţie, grund, vopsele | În magazii închise, cu respectarea normelor PSI | 16 kg |

##### Etapele de verificări, probe, punere în funcțiune, funcționare, dezafectare și reconstrucție ecologică

##### Nu se folosesc  și nu rezultă substanţe şi preparate chimice periculoase.

##### Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar:

- Buteliile de gaz, după golire,  vor fi returnate furnizorului;

- Resturile provenite de la electrozii de sudură se colectează separat, se păstrează în magazii închise și se predau unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să trateze acest tip de deşeu;

- Păstrarea diluanţilor, benzinei extracţie, grundului și vopselelor în recipiente inscripționate, depozitate în magazii închise și bine aerisite;

- Accesul la substanţele şi preparatele chimice periculoase, manipularea și utilizarea acestora se va face numai de către personal calificat și instruit, care să cunoască posibilele efecte ale acestora asupra componentelor de mediu (sol, apă, aer, biodiversitate) și sănătății populației;

- Respectarea regimului deșeurilor de ambalaje periculoase:

- Reutilizabile

- Ambalaje de la diluanţi, grunduri, vopsele şi benzină extracţie – recipiente  metalice sau din material plastic reutilizabile, vor fi păstrate în încăperi impermeabilizate, bine aerisite şi încuiate,  în incinta organizării de şantier;

- Predate pentru eliminare:

- La punctele de lucru, aceste ambalaje (recipiente metalice de la unsori) vor fi colectate în saci din material plastic şi transferate zilnic în recipientele destinate acestui tip de deşeu, amplasate în incinta organizării de şantier pe suprafeţe impermeabilizate şi fără scurgere în mediu;

- Preluarea acestor deşeuri periculoase din incinta organizării de şantier se va face în baza unui contrat încheiat cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să trateze acest tip de deşeu.

VI.B. Utilizarea resurselor naturale (în special a solului, terenurilor, apei și biodiversității)

Utilizarea terenurilor

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, verificări, probe, punere în funcțiune, dezafectare și reconstrucție ecologică

Pentru construirea rețelei prevăzute în proiectul ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt pe teritoriul comunei Doljesti va fi ocupată temporar (etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren ocupate temporar) suprafața totală de teren = 22 333 mp (categoria de folosință – drum, ,proprietate publică a comunei Doljesti.

Toate etapele de implementare ale proiectului

Utilizarea apei

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, verificări, probe, punere în funcțiune

Apa va fi utilizată pentru:

- Stropirea suprafețelor de lucru, pe timp de secetă, pentru reducerea emisiilor de pulberi, cu apă provenită din zonă (râu, lac) și transportată cu  cisternele în locurile de utilizare;

- Efectuarea probelor de rezistență și etanșeitate;

Etapa de funcționare

Nu se utilizează apă.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

- Stropirea suprafețelor de lucru, pe timp de secetă, pentru reducerea emisiilor de pulberi.

Utilizarea biodiversității

În nici una din etapele de implementare ale proiectului nu se utilizează resurse de biodiversitate.

CAPITOLUL VII

DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE SĂ FIE AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de impact se va folosi pentru analiză o scală cu 5 nivele care să ierarhizeze şi să stabilească sensul (pozitiv sau negativ) categoriilor de impact:

- + 2  = impact pozitiv semnificativ;

- + 1  = impact pozitiv;

- 0  = nici un impact (neutru);

- - 1   = impact negativ nesemnificativ;

- - 2   = impact negativ semnificativ.

Pentru analiza impactului pe termen scurt, mediu şi lung vor fi luate în consideraţie următoarele intervale de timp:

- termen scurt – 0-2 ani;

- termen mediu – 3-5 ani;

- termen lung – peste 5 ani.

VII.1. Impactul proiectului asupra populaţiei, sănătății umane și măsuri pentru evitarea/reducerea impactului

Impactul proiectului asupra populaţiei și sănătății umane

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Deoarece conductele de distribuție a gazelor naturale trec prin zonele locuite ale com.Doljesti, emisiile de pulberi, zgomotul și vibrațiile din timpul lucrărilor de construcții-montaj vor crea disconfort locuitorilor în vecinătatea cărora se execută lucrările, estimându-se următorul impact:

- Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, indirect, local, temporar, reversibil;

- Pe termen mediu și lung - impact pozitiv nesemnificativ, indirect, local, permanent, ireversibil, ca urmare a:

- Îmbunătățirii calității aerului atmosferic datorită reducerii emisiilor rezultate din arderea combustibililor solizi;

- Menținerea suprafețelor existente de pădure, datorită faptului că locuitorii din com. Doljesti nu vor mai utiliza lemnul pentru foc.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

- Pe termen scurt, mediu și lung - impact neutru.

Etapa de funcţionare

Prin folosirea gazelor naturale vor fi reduse emisiile poluante în aerul atmosferic, va crește gradul de confort pentru populația localității Doljesti, se vor reduce suprafețele de pădure tăiate,

estimându-se următorul impact:

- Pe termen scurt, mediu şi lung - impact pozitiv nesemnificativ, indirect, local, permanent, ireversibil.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

În timpul lucrărilor de dezafectare a conductei de distribuție gaze naturale, conductă care trece prin zona locuită a com. Doljesti,  vor fi emisii de pulberi, zgomot și vibrații care vor crea

disconfort locuitorilor în vecinătatea cărora se execută lucrările, estimându-se următorul impact:

- Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, indirect, local, temporar, reversibil;

- Pe termen mediu și lung - impact neutru.

Măsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului asupra populaţiei și sănătății umane

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, dezafectare şi reconstrucţie ecologică:

- Respectarea programului de lucru (8 – 18);

- Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru;

- Dacă lucrările de săpare și/sau acoperire a șanțurilor pentru pozarea conductelor se vor face pe timp secetos, suprafețele de lucru vor fi stropite cu apă pentru reducerea emisiilor de pulberi;

- Folosirea mijloacelor de transport, utilajelor cu o stare tehnică bună și a combustibililor de calitate, asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA și pentru reducerea emisiilor de zgomot și gaze arse;

- Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilajele folosite, pentru ca emisiile  să se încadreze în prevederile NRTA nr. 4/1998;

- Deplasarea mijloacelor de transport în zonele locuite și pe drumurile neasfaltate cu viteza de maximum 20 km/h;

- Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune

Proiectul nu are impact negativ asupra populației și sănătății acesteia, dimpotrivă, în etapa de funcționare impactul va fi pozitiv.

Etapa de funcționare

Măsurile care trebuie luate în etapa de funcţionare, pentru prevenirea scăpărilor accidentale de gaze din conducte, cu scopul prevenirii riscurilor pentru populație şi a polurilor accidentale:

- Sistemul şi responsabilităţile managementului, organizarea activităţilor de mentenanţă la rețelele de repartiție și distribuţie q gazelor naturale:

- Managementul, organizarea şi realizarea corespunzătoare a procesului de mentenanţă;

- Întreţinerea și reabilitarea în condiţii de siguranţă şi continuitate, eficienţă şi de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale şi mediului;

- Supravegherea comportării în exploatare şi a stării tehnice a conductelor şi planificarea raţională a lucrărilor de mentenanţă;

- Asigurarea calităţii materialelor, pieselor de schimb şi tehnologiilor utilizate la mentenanţa rețelelor;

- Conducerea şi asigurarea calităţii pentru lucrările de mentenanţă, recepţia lucrărilor şi supravegherea comportării conductelor reparate;

- Analiza datelor şi luarea deciziilor în vederea îmbunătăţirii continue.

- Instruirea personalului implicat în asigurarea mentenanţei conductelor

            - Pregătirea profesională şi competenţele personalului reprezintă factori de     importantă majoră pentru asigurarea calităţii procesului de mentenanţă a rețelelor de gaze naturale.

- Monitorizarea condiţiilor de exploatare a componentelor rețelelor:

- Monitorizarea trebuie să vizeze condiţiile de care depind integritatea structurală a

componentelor conductelor şi mărimea riscului asociat funcţionării acestora, determinată de valoarea probabilităţii de apariţie a fenomenelor de cedare a conductelor şi de amploarea consecinţelor producerii unor astfel de fenomene;

- Se impune monitorizarea parametrilor şi condiţiilor care pot determina materializarea pericolelor dependente de timp, cedările produse din cauza  proceselor de coroziune asupra tubulaturii conductelor, dar şi parametrii şi condiţiile care potenţează pericolele independente de timp, cum sunt intervenţiile de terţă parte, regimurile de operare cu suprapresiune sau cu fluctuaţii frecvente ale presiunii sau alunecările de teren şi cutremurele, care determină cedarea  instantanee a conductelor sau o deteriorare rapidă şi semnificativă a capacităţii portante a acestora.

- Condiţiile care trebuie să facă obiectul monitorizării pe parcursul exploatării unei rețele  de gaze naturale sunt:

- Presiunea de operare -  trebuie să fie înregistrate duratele şi valoarea presiunii pentru secvenţele de exploatare ale conductelor în care se depăşeşte presiunea maximă admisibilă de operare, precum şi numărul şi frecvenţa fluctuaţiilor de presiune în jurul presiunii de operare;

- Starea izolaţiei de protecţie anticorosivă şi agresivitatea solului în care este amplasată conducta - trebuie verificată periodic starea izolaţiei şi măsurată rezistivitatea electrică a solului;

  - Compoziţia şi agresivitatea gazelor transportate - trebuie verificată periodic calitatea gazelor transportate şi înregistrate conţinuturile de hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, cloruri şi apă liberă ale acestora;

  - Activităţile umane de orice natură şi manifestările climatice sau mişcările terenului (alunecări de teren şi/sau cutremure) din zona de siguranţă a conductei - trebuie înregistrate toate activităţile (licite şi/sau ilicite) şi toate manifestările climatice şi/sau telurice, ca natură, intensitate şi durată, inclusiv eventuale efecte ale acestora asupra integrităţii structurale a conductei;

  - Apariţia unor scăpări/emanaţii de gaze naturale.

    - Riscul ataşat exploatării conductelor destinate gazelor naturale se consideră acceptabil atâta timp cât tubulatura lor şi elementele componente amplasate pe aceasta îşi păstrează etanşeitatea şi nu se produc pierderi/scăpări de gaze, ca urmare, verificarea periodică a conductelor pentru depistarea scăpărilor de gaze reprezintă una din activităţile importante ale procesului de mentenanţă, se realizează cu aparatură adecvată şi se consemnează într-un document specific.

- Verificarea stării tehnice a componentelor conductelor şi evaluarea gravităţii defectelor pe baza analizelor de risc:

        - Verificarea stării tehnice a componentelor conductelor şi evaluarea integrităţii acestora trebuie efectuate periodic, pe toată durata de viaţă a acestora;

        - Programarea verificărilor stării tehnice şi evaluărilor de integritate se face în funcţie de clasa de siguranţă/securitate ataşată zonelor demarcate pe fiecare tronson de conductă şi elementelor componente de tip special amplasate pe tronsonul de conductă respectiv.

- Programe de urmărire specială în exploatare

- Pentru conductele al căror traseu traversează zone cu condiţii speciale (construcţii amplasate în zona de siguranţă a conductei, zone cu frecvente alunecări de teren,

zone inundabile, etc.) şi pentru conductele noi de importanţă deosebită sau excepţională, stabilite prin proiect, se elaborează programe de urmărire specială în exploatare.

- Sistemul de mentenanţă planificată preventiv.

- Elaborarea programului de mentenanţă.

- Stabilirea tehnologiilor de realizare a lucrărilor de mentenanţă.

- Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de mentenanţă.

- Realizarea lucrărilor de mentenanţă în regim de urgenţă, în cazul producerii unor incidente

- Norme privind siguranţa şi sănătatea în muncă la realizarea lucrărilor de mentenanţă la conducte.

- Prescripţii specifice privind protecţia mediului la efectuarea lucrărilor de mentenanţă:

        - La efectuarea lucrărilor de mentenanţă care prevăd montarea sau demontarea

unor tronsoane sau segmente de tubulatură, refacerea sau consolidarea terasamentelor, izolarea anticorozivă a tubulaturii, montarea, demontarea sau repararea robinetelor, curăţirea la interior sau probarea conductelor, etc., este necesar ca:

          - Deşeurile rezultate să fie colectate separat şi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze tipurile de deşeuri generate;

          - Motoarele utilajelor şi/sau mijloacelor de transport să fie oprite pe durata pauzelor de lucru, în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere;

          - După efectuarea lucrărilor, terenul afectat temporar trebuie adus la starea iniţială;

          - Să fie instruit personalul privind măsurile care trebuie respectate referitoare la prevenirea şi reducerea impactului lucrărilor realizate asupra componentelor mediului, inclusiv asupra biodiversităţii şi ariilor naturale protejate.

- În cazul lucrărilor executate în zona apelor se interzice:

              - Realizarea oricăror lucrări în albia râului fără avizul instituţiilor cu competenţe în domeniu;

              - Deteriorarea digurilor, malurilor, albiei minore şi majore a canalelor de irigaţii;

              - Circulaţia mijloacelor auto şi/sau utilajelor pe diguri fără avizul organelor în drept;

              - Poluarea pe orice cale a cursului de apă.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea rețelelor de repartiție și distribuție gaze naturale se va face în baza unui proiect şi a unei soluţii tehnice care vor fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale de la acel moment.

Măsurile care vor fi stabilite pentru evitarea/reducerea impactului proiectului asupra populaţiei și sănătății umane vor fi în funcție de soluția tehnică aprobată.

VII.2. Impactul proiectului asupra biodiversității (conservarea habitatelor naturale, a florei  și faunei sălbatice) și măsuri pentru evitarea/reducerea impactului

Deoarece acest aspect se repetă (conform conținutului cadru Memoriului de Prezentare – Legea nr. 292/2018, Anexa 5E - va fi abordat în detaliu în capitolul XIII, referitor la raportarea și

impactul proiectului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar (ANPIC), precum și,  măsuri pentru evitarea/reducerea impactului.

VII.3. Impactul proiectului asupra terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale și măsuri pentru evitarea/reducerea impactului

Impactul proiectului asupra terenurilor, solului, folosințelor și bunurilor materiale

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, verificări, probe, punere în funcțiune, dezafectare și reconstrucție ecologică

Pentru construirea rețelei prevăzute în proiectul ” Înființare distribuție gaze naturale și branșamente  în comuna Doljesti, județul Neamț”, pe teritoriul comunei Doljesti va fi ocupată temporar (etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren ocupate temporar) suprafața totală de teren = 22 333 mp (categoria de folosință – drum), proprietate publică a comunei Doljesti.

Pe suprafeţele de teren folosite temporar, pe care vor fi amenajate culoarul și platformele de lucru, din cauza execuţiei lucrărilor de săpături, foraj, acoperirea şanţului conductei, transport materiale, nivelare, folosirii utilajelor şi mijloacelor de transport se vor produce tasarea şi destructurarea solului.

Dar, având în vedere că pozarea conductelor se va face aproape în totalitate pe terenuri care nu au utilitate agricolă (în zona drumurilor și apelor), iar lucrările prevăzute în proiect sunt de mică magnitudine (de regulă la adâncimea de 0,90 m), se stimează că acestea nu vor afecta structura solului, estimându-se următorul impact asupra terenurilor, solului, folosințelor și bunurilor materiale:

- Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;

- Pe termen mediu și lung - impact neutru.

Etapa de funcționare

- Pe termen scurt, mediu și lung - impact neutru.

Măsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului asupra terenurilor, solului, folosințelor și bunurilor materiale

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, verificări, probe, punere în funcțiune, dezafectare și reconstrucție ecologică:

- Colectarea şi valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze aceste tipuri de deşeuri;

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, să procedeze la refacerea drumurilor  afectate de lucrările prevăzute în proiect, aducerea acestora la starea inițială, precum și, a

acostamentelor, zonei de siguranță, șanțurilor de pământ sau betonate, trotuarelor, acceselor la proprietăți;

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, să se procedeze la refacerea și aducerea la starea inițială, a șanțurilor de pământ sau betonate, având în vedere asigurarea adâncimii, pantei de scurgere a apelor pluviale și continuității acestora;

- Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;

- Decopertarea stratului de solul vegetal (30 cm adâncime, acolo unde există) înainte de începerea lucrărilor de construcții-montaj, depozitarea separată a copertei de sol și recopertarea suprafețelor decopertate, după terminarea lucrărilor menționate;

- Nivelarea terenului după acoperirea şanţurilor pentru pozarea conductelor de gaze naturale;

- Folosirea mijloacelor de transport și utilajelor cu o stare tehnică bună, asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a acestora, pentru a se evita scurgerile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;

- Deplasarea mijloacelor de transport în zonele locuite și pe drumurile neasfaltate cu viteza de maximum 20 km/h, pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor;

- Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare

materiale absorbante şi/sau  substanţe neutralizatoare şi să intervină imediat.

Etapa de funcționare

- Întreținerea rețelelor de gaze naturale într-o stare tehnică bună.

VII.4. Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor și măsuri pentru evitarea/reducerea impactului

Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

- Pe termen scurt, mediu și lung - impact neutru.

Etapele de verificări, probe, punere în funcțiune, funcționare dezafectare și reconstrucție ecologică:

- Pe termen scurt, mediu și lung - impact neutru.

Măsuri pentru evitarea impactului proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor:

- Respectarea interdicției privind trecerea prin apă  a mijloacelor de transport și/sau a utilajelor;

- Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;

- Folosirea mijloacelor de transport și utilajelor cu o stare tehnică bună, asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a acestora, pentru a se evita scurgerile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;

VII.5. Impactul proiectului asupra calităţii aerului atmosferic, climei și măsuri pentru evitarea/reducerea impactului

Impactul proiectului asupra calităţii aerului atmosferic și climei

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Ținând cont de faptul că în această etapă funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport vor fi surse de emisii a poluanţilor proveniţi din surse mobile, precum și, lucrările de săpătură și de acoperire a șanțurilor,  se estimează următorul impact asupra aerului atmosferic:

- Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, local, temporar, reversibil;

- Pe termen mediu și lung - impact pozitiv nesemnificativ, local, permanent, ireversibil, ca urmare a:

- Îmbunătățirii calității aerului atmosferic datorită reducerii emisiilor rezultate din arderea combustibililor solizi;

- Menținerea suprafețelor existente de pădure, datorită faptului că locuitorii din localitatea Doljesti nu vor mai utiliza lemnul pentru foc.

Noxele emise în aerul atmosferic din zonele situate în extravilanul localităților, datorită lipsei obstacolelor naturale și construite vor fi dispersate, reducându-se astfel impactul asupra aerului atmosferic și climei.

Datorită faptului că emisiile în aerul atmosferic sunt în cantități mici, local și pe o perioadă scurtă de timp, se estimează că impactul asupra climei va fi:

- Pe termen scurt, mediu și lung – impact neutru.

Etapele de verificări, probe, punere în funcțiune și funcționare:

- Pe termen scurt, mediu și lung - impact neutru.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

Dezafectarea rețelelor de gaze naturale se va face în baza unui proiect şi a unei soluţii tehnice care vor fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale de la acel moment, natura și cantitățile de emisii în aerul atmosferic depinzând de soluția tehnică adoptată.

Măsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului asupra calităţii aerului atmosferic și climei

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar:

- Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile neasfaltate cu viteza de maximum 20 km/h, pentru reducerea emisiilor de pulberi;

- Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru;

- Dacă lucrările de săpare și/sau acoperire a șanțurilor pentru pozarea conductelor se vor face pe timp secetos, suprafețele de lucru vor fi stropite cu apă pentru reducerea emisiilor de pulberi;

- Folosirea mijloacelor de transport, utilajelor cu o stare tehnică bună și a combustibililor de calitate, asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA și pentru reducerea emisiilor de zgomot și gaze arse;

- Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilajele folosite, pentru ca emisiile  să se încadreze în prevederile NRTA nr. 4/1998;

- Colectarea şi valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze aceste tipuri de deşeuri.

Etapele de verificări, probe, punere în funcțiune și funcționare:

- Nu sunt emisii în aerul atmosferic.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

Dezafectarea rețelelor de gaze naturale se va face în baza unui proiect şi a unei soluţii tehnice care vor fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale de la acel moment, măsurile de reducere a emisiilor în aerul atmosferic depinzând de soluția tehnică adoptată.

VII.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibraţiile și măsuri pentru evitarea/reducerea impactului

Impactul proiectului privind zgomotul și vibrațiile

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar

Deoarece în timpul lucrărilor de construcții-montaj vor fi emisii de zgomot și vibrații, se estimează următorul impact:

- Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar, reversibil;

- Pe termen mediu și lung – impact neutru.

Etapele de verificări, probe, punere în funcțiune și funcționare

- Pe termen scurt, mediu și lung – impact neutru.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

- Dezafectarea rețelelor de gaze naturale se va face în baza unui proiect şi a unei soluţii tehnice care vor fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale de la acel moment, emisiile de zgomot și vibrații depinzând de soluția tehnică adoptată.

Măsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului privind zgomotul și vibrațiile

Etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar:

- Respectarea programului de lucru (8 – 18);

- Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru;

- Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilajele folosite, pentru ca emisiile  să se încadreze în prevederile NRTA nr. 4/1998;

- Deplasarea mijloacelor de transport în zonele locuite și pe drumurile neasfaltate cu viteza de maximum 20 km/h;

- Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop.

Etapele de verificări, probe, punere în funcțiune și funcționare

Nu sunt emisii de zgomot și vibrații.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Măsurile care trebuie adoptate în etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică depind în foarte mare măsură de soluția tehnică adoptată.

Dezafectarea conductei de transport gaze naturale şi reconstrucţia ecologică se vor face în baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

VII.7. Impactul proiectului asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și  cultural, interacțiunilor dintre acestea și măsuri pentru evitarea/reducerea impactului

Impactul proiectului asupra peisajului, mediului vizual, patrimoniului istoric și  cultural, interacțiunilor dintre acestea

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, de verificări, probe și punere în funcțiune:

- Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, indirect, local, temporar, reversibil;

- Pe termen mediu și lung – impact neutru.

Etapa de funcționare

- Pe termen scurt, mediu și lung – impact neutru.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

Dezafectarea conductei de transport gaze naturale şi reconstrucţia ecologică se vor face în baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

Măsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului asupra peisajului, mediului vizual, patrimoniului istoric și  cultural, interacțiunilor dintre acestea

Etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, de verificări, probe și punere în funcțiune:

- Utilizarea numai a culoarului de lucru;

- Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate;

- Aducerea la forma inițială a suprafețelor de teren afectate temporar;

- Depozitarea temporară a materialelor utilizate și staționarea utilajelor numai pe culoarul de lucru;

Etapa de funcționare

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică

- Măsurile adoptate vor fi în funcție de soluția tehnică adoptată.

- Dezafectarea conductei de distribuție a gazelor naturale şi reconstrucţia ecologică se vor face în baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

VII.8. Natura transfrontieră a impactului

Proiectul ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt nu se înscrie în proiectele menţionate în Anexa nr. 1 la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25.02.1991 și ratificată prin Legea nr. 22/2001.

CAPITOLUL VIII

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII.1. Dotări pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

Cu excepţia organizării de şantier, în nici una din etapele de implementare ale proiectului ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt nu sunt necesare dotări speciale pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu şi nici monitorizarea calităţii factorilor de mediu.

VIII.2. Măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Etapa de funcţionare

Măsurile care trebuie luate în etapa de funcţionare, pentru prevenirea scăpărilor accidentale de gaze din conducte, cu scopul prevenirii riscurilor şi a polurilor accidentale:

- Sistemul şi responsabilităţile managementului, organizarea activităţilor de mentenanţă la rețelele de repartiție și distribuţie q gazelor naturale:

- Managementul, organizarea şi realizarea corespunzătoare a procesului de mentenanţă;

- Întreţinerea și reabilitarea în condiţii de siguranţă şi continuitate, eficienţă şi de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale şi mediului;

- Supravegherea comportării în exploatare şi a stării tehnice a conductelor şi planificarea raţională a lucrărilor de mentenanţă;

- Asigurarea calităţii materialelor, pieselor de schimb şi tehnologiilor utilizate la mentenanţa rețelelor;

- Conducerea şi asigurarea calităţii pentru lucrările de mentenanţă, recepţia lucrărilor şi supravegherea comportării conductelor reparate;

- Analiza datelor şi luarea deciziilor în vederea îmbunătăţirii continue.

- Instruirea personalului implicat în asigurarea mentenanţei conductelor

            - Pregătirea profesională şi competenţele personalului reprezintă factori de     importantă majoră pentru asigurarea calităţii procesului de mentenanţă a

rețelelor de gaze naturale.

- Monitorizarea condiţiilor de exploatare a componentelor rețelelor:

- Monitorizarea trebuie să vizeze condiţiile de care depind integritatea structurală a componentelor conductelor şi mărimea riscului asociat funcţionării acestora, determinată de valoarea probabilităţii de apariţie a fenomenelor de cedare a conductelor şi de amploarea consecinţelor producerii unor astfel de fenomene;

- Se impune monitorizarea parametrilor şi condiţiilor care pot determina materializarea pericolelor dependente de timp, cedările produse din cauza  proceselor de coroziune asupra tubulaturii conductelor, dar şi parametrii şi condiţiile care potenţează pericolele independente de timp, cum sunt intervenţiile de terţă parte, regimurile de operare cu suprapresiune sau cu fluctuaţii frecvente ale presiunii sau alunecările de teren şi cutremurele, care determină cedarea  instantanee a conductelor sau o deteriorare rapidă şi semnificativă a capacităţii portante a acestora.

- Condiţiile care trebuie să facă obiectul monitorizării pe parcursul exploatării unei rețele  de gaze naturale sunt:

- Presiunea de operare -  trebuie să fie înregistrate duratele şi valoarea presiunii pentru secvenţele de exploatare ale conductelor în care se depăşeşte presiunea maximă admisibilă de operare, precum şi numărul şi frecvenţa fluctuaţiilor de presiune în jurul presiunii de operare;

- Starea izolaţiei de protecţie anticorosivă şi agresivitatea solului în care este amplasată conducta - trebuie verificată periodic starea izolaţiei şi măsurată rezistivitatea electrică a solului;

  - Compoziţia şi agresivitatea gazelor transportate - trebuie verificată periodic calitatea gazelor transportate şi înregistrate conţinuturile de hidrogen sulfurat, dioxid de carbon, cloruri şi apă liberă ale acestora;

  - Activităţile umane de orice natură şi manifestările climatice sau mişcările terenului (alunecări de teren şi/sau cutremure) din zona de siguranţă a conductei - trebuie înregistrate toate activităţile (licite şi/sau ilicite) şi toate manifestările climatice şi/sau telurice, ca natură, intensitate şi durată, inclusiv eventuale efecte ale acestora asupra integrităţii structurale a conductei;

  - Apariţia unor scăpări/emanaţii de gaze naturale.

    - Riscul ataşat exploatării conductelor destinate gazelor naturale se consideră acceptabil atâta timp cât tubulatura lor şi elementele componente amplasate pe aceasta îşi păstrează etanşeitatea şi nu se produc pierderi/scăpări de gaze, ca urmare, verificarea periodică a conductelor pentru depistarea scăpărilor de gaze reprezintă una din activităţile importante ale procesului de mentenanţă, se realizează cu aparatură adecvată şi se consemnează într-un document specific.

- Verificarea stării tehnice a componentelor conductelor şi evaluarea gravităţii defectelor pe baza analizelor de risc:

        - Verificarea stării tehnice a componentelor conductelor şi evaluarea integrităţii acestora trebuie efectuate periodic, pe toată durata de viaţă a acestora;

        - Programarea verificărilor stării tehnice şi evaluărilor de integritate se face în funcţie de clasa de siguranţă/securitate ataşată zonelor demarcate pe fiecare tronson de conductă şi elementelor componente de tip special amplasate pe tronsonul de conductă respectiv.

- Programe de urmărire specială în exploatare

- Pentru conductele al căror traseu traversează zone cu condiţii speciale (construcţii

amplasate în zona de siguranţă a conductei, zone cu frecvente alunecări de teren, zone inundabile, etc.) şi pentru conductele noi de importanţă deosebită sau excepţională, stabilite prin proiect, se elaborează programe de urmărire specială în exploatare.

- Sistemul de mentenanţă planificată preventiv.

- Elaborarea programului de mentenanţă.

- Stabilirea tehnologiilor de realizare a lucrărilor de mentenanţă.

- Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de mentenanţă.

- Realizarea lucrărilor de mentenanţă în regim de urgenţă, în cazul producerii unor incidente

- Norme privind siguranţa şi sănătatea în muncă la realizarea lucrărilor de mentenanţă la conducte.

- Prescripţii specifice privind protecţia mediului la efectuarea lucrărilor de mentenanţă:

        - La efectuarea lucrărilor de mentenanţă care prevăd montarea sau demontarea

unor tronsoane sau segmente de tubulatură, refacerea sau consolidarea terasamentelor, izolarea anticorozivă a tubulaturii, montarea, demontarea sau repararea robinetelor, curăţirea la interior sau probarea conductelor, etc., este necesar ca:

          - Deşeurile rezultate să fie colectate separat şi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze tipurile de deşeuri generate;

          - Motoarele utilajelor şi/sau mijloacelor de transport să fie oprite pe durata pauzelor de lucru, în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere;

          - După efectuarea lucrărilor, terenul afectat temporar trebuie adus la starea iniţială;

          - Să fie instruit personalul privind măsurile care trebuie respectate referitoare la prevenirea şi reducerea impactului lucrărilor realizate asupra componentelor mediului, inclusiv asupra biodiversităţii şi ariilor naturale protejate.

- În cazul lucrărilor executate în zona apelor se interzice:

              - Realizarea oricăror lucrări în albia râului fără avizul instituţiilor cu competenţe în domeniu;

              - Deteriorarea digurilor, malurilor, albiei minore şi majore a canalelor de irigaţii;

              - Circulaţia mijloacelor auto şi/sau utilajelor pe diguri fără avizul organelor în drept;

              - Poluarea pe orice cale a cursului de apă.

CAPITOLUL IX

LEGĂTURA PROIECTULUI CU ALTE ACTE NORMATIVE  ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

IX.A. Justificarea încadrării proiectului în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene (directivele: 2010/75/UE, 2012/18/UE, 2000/60/CE,  2008/50/CE, 2008/98/CE)

Implementarea proiectului ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt se va face cu respectarea  prevederilor legislației naționale care transpune directivele europene (apă, aer, deșeuri, etc.), acte legislative și prevederi care au fost deja menționate în conținutul Memoriului de Prezentare, în funcție de aspectul abordat în fiecare capitol și subcapitol.

IX.B. Menționarea planului/programului/strategiei/documentului de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

- Strategia de Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030

La nivel naţional:

- Promovarea unei dezvoltări armonioase spaţiale a reţelei de localităţi;

- Creşterea capacităţii regiunilor (din punct de vedere instituţional, financiar, decizional) pentru susţinerea propriului proces de dezvoltare;

- Promovarea principiilor dezvoltării durabile.

La nivel regional:

- Reducerea disparităţilor dintre regiuni, judeţe, mediul urban versus mediul rural,  zone centrale, zone periferice, etc.;

- Coordonarea iniţiativelor de dezvoltare regională cu priorităţile naţionale şi  orientările Uniunii Europene.

- Strategia de Dezvoltare Regională a României 2014 - 2020

Unul dintre obiectivele majore ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă îl constituie promovarea unei dezvoltări regionale mai echilibrate, prin reducerea disparităţilor economice şi menţinerea viabilităţii comunităţilor rurale şi urbane.

- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014 - 2020

Obiectivul general

Derularea în regiunea Nord – Est a unui proces de creştere economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României.

- Înființarea și dezvoltarea infrastructurii pentru utilități (alimentare centralizată cu apă potabilă, rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale, etc.).

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ)

Activitatea de amenajare a teritoriului judeţului Neamţ are următoarele obiective principale:

- Dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu respectarea specificului acestora;

- Îmbunătăţirea calității vieții colectivităţilor umane;

- Gestionarea responsabilă (durabilă) a resurselor naturale și protecţia mediului.

- Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Neamţ 2014 - 2023

Acest document de planificare strategică are ca obiectiv central dezvoltarea socio-economică durabilă, astfel încât,  măsurile și acţiunile întreprinse de către toţi actorii de la nivelul judeţului, atât publici cât și privaţi, să fie sinergice și cât mai eficiente în realizarea scopurilor propuse.

CAPITOLUL X

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

X.1. Localizarea și descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Pentru execuţia lucrărilor prevăzute în etapele de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, de verificări, de probe și punere în funcțiune va fi necesară amenajarea unei organizări de şantier, responsabilitate a operatorului economic care va fi selectat să execute lucrările specifice acestor etape.

Deoarece operatorul economic care va executa lucrările menţionate nu se cunoaşte, referitor la organizarea de şantier există 2 posibilităţi:

- Să fie selectat un operator economic care să aibă deja amenajată o organizare de şantier în zonă;

- Să fie selectat un operator economic care să-şi amenajeze o organizare de şantier pentru aceste lucrări, situație în care, Primăria comunei Doljesti va pune la dispoziție terenul pentru amenajarea organizării de șantier.

La stabilirea amplasamentului organizării de şantier se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- Să dispună de utilităţi care să poată fi folosite (apă, canalizare, energie electrică, drumuri de acces, rampe de descărcare şi depozitare material tubular, echipamente tehnologice, izolaţii, etc.);

- Să nu fie necesare demontări sau devieri de reţele sau utilităţi existente;

- Să nu fie pe teritoriul ariilor naturale protejate sau vecinătăţi, la o distanță de peste 500 m față de limitele acestora;

- Să nu producă disconfort sau pagube populaţiei.

Deoarece la data curentă nu se cunoaşte contractorul, nu se pot face menţiuni  exacte referitoare la amplasamentul organizării de şantier, suprafaţa acesteia, modul de asigurare a utilităţilor, etc.

Ţinând cont de cantitatea şi specificul lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului, organizarea de şantier presupune amenajări şi dotări pentru:

###### Depozitarea temporară a instalaţiilor şi materialelor utilizate în construcţie şi reconstrucţie ecologică;

###### Staţionarea utilajelor şi mijloacelor de transport;

- Asigurarea utilităţilor pentru funcţionarea componentelor organizării de şantier (alimentare cu apă, colectare şi tratare ape uzate, energie electrică, telefonie);

- Dotări pentru protecţia factorilor de mediu (suprafeţe impermeabilizate şi acoperite destinate amplasării recipientelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor generate, inclusiv pentru cele generate la punctele de lucru, spaţiu închis şi impermeabilizat pentru depozitarea temporară a recipientelor cu diferite substanţe, inclusiv periculoase, combustibil pentru alimentarea utilajelor);

- Dotări în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, PSI;

- WC-uri ecologice;

- Împrejmuire;

- Existenţa căilor de acces pentru mijloace de transport auto şi utilaje. Numai în cazuri speciale şi bine justificate, executantul lucrărilor va realiza şi utiliza căi de acces provizorii.

Toate utilităţile necesare vor fi asigurate pe cât posibil din zona amplasamentului organizării de şantier.

În cazul în care anumite utilităţi nu pot fi asigurate din zonă, acestea vor fi asigurate prin grija constructorului (asigurarea apei potabile, apei menajere pentru igiena sumară la punctele de lucru, producerea energiei electrice cu ajutorul generatoarelor mobile, telefonie mobilă, etc.).

Pentru celelalte etape de implementare ale proiectului nu este necesară amenajarea unei organizări de şantier.

Forţa de muncă

Necesară pentru execuţia lucrărilor proiectate va fi asigurată de executantul lucrărilor, care va dimensiona echipa de lucrători în funcţie de volumul lucrărilor, dotările cu utilaje şi echipamente de lucru şi filozofia proprie, precum şi, de termenul de finalizare a lucrărilor asumate contractual.

Dacă cazarea personalului din echipa de execuţie a lucrărilor se va face în incinta organizării de şantier, situație în care, vor fi necesare și spații de cazare sau, prin grija constructorului lucrărilor, în unităţi de cazare din zonă.

Transportul lucrătorilor de la locul de cazare la şantier se va face cu mijloacele auto de transport ale constructorului lucrărilor.

X.2. Descrierea impactului aspra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Deoarece cantitatea de lucrări prevăzută în proiect este estimată pentru o  perioadă de circa 24 de luni, dimensionarea organizării de şantier va fi corelată cu cantitatea de lucrări prevăzută în proiect.

Dacă operatorul economic care va executa lucrările specifice etapelor de construire și refacere a suprafețelor de teren afectate temporar, de verificări, probe și punere în funcțiune va respecta măsurile de prevenire şi reducere a impactului asupra componentelor de mediu (aer, apă, sol, subsol, ape subterane, biodiversitate, populație, peisaj), se estimează că organizarea de şantier va avea impact negativ nesemnificativ, indirect, local, temporar, reversibil, numai asupra aerului atmosferic și solului.

X.3. Surse de poluanți și instalații/măsuri pentru reținerea,  evacuarea și dispersia poluanților în mediu, în timpul organizării de șantier

De posibilităţile existente în zona amplasamentului organizării de şantier depinde atât modul de asigurare a utilităţilor cât şi modalităţile de reţinere şi evacuare a poluanţilor în mediu.

Apele uzate de tip menajer rezultate, vor fi colectate în bazin impermeabilizat vidanjabil sau, tratate şi evacuate în emisar.

Pentru prevenirea poluărilor accidentale pe sol, subsol sau ape de suprafaţă şi/sau subterane, constructorul va trebui să respecte următoarele:

- Motorina folosită pentru funcţionarea utilajelor va fi păstrată temporar într-o magazie, impermeabilizată şi aerisită din incinta organizării de şantier, în recipiente metalice;

- Mijloacele de transport vor fi alimentate cu combustibil la staţiile PECO, iar utilajele vor fi alimentate cu motorină, din bidoane metalice cu dop cu protecție pentru scurgere, pe suprafeţe impermeabilizate;

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor şi lubrifianţilor, nefiind permise scăpări accidentale, pentru a nu afecta solul, subsolul, apele de suprafaţă şi subterane;

- Schimburile de ulei la mijloacele auto se vor face în unităţi de profil autorizate  d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu;

- Reparațiile la mijloacele auto și utilaje se vor face la unități specializate de profil;

- Vor fi asigurate suprafeţe impermeabilizate şi acoperite destinate amplasării recipientelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor generate, inclusiv pentru cele generate la punctele de lucru;

- WC-uri ecologice.

Gestionarea deşeurilor

Se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, în condiţii de siguranţă pentru componentele de mediu,  operatorul economic responsabil (constructorul) având următoarele obligaţii:

- Să respecte prevederile legale privind colectarea selectivă (PET-uri, hărtie/carton, metalice, menajere, periculoase, etc.), valorificarea/eliminarea deşeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversităţii şi oamenilor;

- Pe durata transportului, deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte: deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea, iar un exemplar al acestor documente va fi transmis beneficiarului proiectului;

- Să instruiască angajaţii care vor fi implicaţi în implementarea proiectului cu scopul gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri generate.

Substanţele periculoase utilizate

Vor fi depozitate în ambalajele originale, în magazii închise, ventilate, uscate şi încuiate, cu pardoseala impermeabilizată şi cu respectarea normelor PSI şi MP.

La utilizarea substanţelor periculoase se vor folosi numai muncitori calificaţi şi instruiţi care să cunoască şi să respecte:

- Faptul că substanţele utilizate sunt periculoase pentru toate componentele de mediu, să fie utilizate cu maximă rigoare şi atenţie, fără scăpări accidentale pe sol, subsol şi ape;

- Modul de colectare şi gospodărire a ambalajelor acestor substanţe;

- Modul de acţiune în cazul scăpărilor accidentale în mediu;

- Normele PSI şi PM.

CAPITOLUL XI

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

XI.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

Pe toate suprafețele de teren ocupate temporar

- Nivelarea terenului după acoperirea şanţurilor pentru pozarea conductelor de gaze naturale.

Drumuri:

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, refacerea drumurilor  afectate de lucrările prevăzute în proiect, aducerea acestora la starea inițială, precum și, a acostamentelor, zonei de siguranță, șanțurilor de pământ sau betonate, trotuarelor, acceselor la proprietăți;

- După realizarea lucrărilor de montare a conductelor, refacerea și aducerea la starea inițială a șanțurilor de pământ sau betonate, având în vedere asigurarea adâncimii, pantei de scurgere a apelor pluviale și continuității acestora.

XI.2. Prevenirea și modul de răspuns în cazul poluărilor accidentale

Prevenirea poluărilor accidentale se face prin respectarea măsurilor menționate:

- Respectarea interdicției privind trecerea prin apă  a mijloacelor de transport și/sau a utilajelor;

- Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;

- Folosirea mijloacelor de transport și utilajelor cu o stare tehnică bună, asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a acestora, pentru a se evita scurgerile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;

- Respectarea condițiilor tehnice avizate, referitoare la adâncimea de subtraversare a apelor de suprafață.

- Colectarea şi valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deşeuri generate, prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze aceste tipuri de deşeuri.

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluări accidentale cauzate de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, titularul proiectului are următoarele obligaţii:

- Să acţioneze imediat pentru a opri scurgerile de poluanţi;

- Să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau  substanţe neutralizatoare şi să intervină imediat pentru a controla, izola şi limita efectele poluării;

- Să anunţe imediat instituțiile cu atribuții în domeniul protecției componentelor de mediu din județul Neamț (Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, Sistemul de Gospodărire a Apelor).

XI.3. Aspecte referitoare la închidere/dezafectare/demolare

Dezafectarea obiectelor prevăzute în proiectul ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt se va face pe baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

Indiferent de soluția tehnică adoptată, etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică cuprinde:

- Dezafectarea rețelelor de gaze naturale și a obiectelor anexe;

- Gestionarea conform prevederilor legale a deșeurilor rezultate (colectare, transport, valorificare/eliminare);

- Aducerea suprafețelor de teren afectate la starea inițială.

XI.4. Modalități de aducere la starea inițială/reabilitare a terenului, în vederea utilizării ulterioare

Dezafectarea obiectelor prevăzute în proiectul ”Extindere retea distributie gaze naturale si racorduri in loc. Doljesti,Buhonca,Buruienesti,Rotunda com. Doljesti ,Judetul Neamt  se va face pe baza unui proiect supus procedurii de reglementare d.p.d.v. al protecţiei mediului, conform legislaţiei în vigoare la acel moment.

Modalitatea de aducere la starea inițială a suprafețelor de teren ocupate de proiect, după dezafectare,  depinde de soluția tehnică adoptată pentru dezafectare.

Pe toate suprafețele de teren ocupate temporar

- Nivelarea terenului după acoperirea şanţurilor pentru scoaterea conductelor de gaze naturale, dacă acestea vor fi scoase din subteran.

Drumuri:

- După realizarea lucrărilor de dezafectare a conductelor, să procedeze la refacerea drumurilor  afectate de aceste lucrări, aducerea acestora la starea inițială, precum și, a acostamentelor, zonei de siguranță, șanțurilor de pământ sau betonate, trotuarelor, acceselor la proprietăți;

- După realizarea lucrărilor de dezafectare a conductelor, să procedeze la refacerea și aducerea la starea inițială, a șanțurilor de pământ sau betonate, având în vedere asigurarea adâncimii, pantei de scurgere a apelor pluviale și continuității acestora.

Terenuri agricole

- Decopertarea stratului de solul vegetal (30 cm adâncime, acolo unde există)depozitarea separată a copertei de sol și recopertarea suprafeței decopertate, după terminarea lucrărilor menționate.

CAPITOLUL XII

ANEXE, PIESE DESENATE

XII.1. Planurile de încadrare în zonă şi de situaţie ale obiectivului

- Plan de amplasament.

- Plan de situație.

- Planuri de detaliu.

XII.2. Scheme flux pentru procesul tehnologic

Ținând cont de specificul proiectului, rețele de distribuție a gazelor naturale, nu există un proces tehnologic și deci nici scheme flux.

XII.3. Scheme flux pentru gestionarea deșeurilor

Ținând cont de specificul proiectului, rețele de distribuție a gazelor naturale, nu sunt necesare scheme flux de gestionare a deșeurilor, gestionarea deșeurilor generate a fost abordată în detaliu în subcapitolul VI.A.8.

XII.4. Alte piese desenate solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului

Nu se cunoaște vreo solicitare a  Agenției pentru Protecția Mediului Neamț referitoare la alte piese desenate.

Întocmit,

Ing.CHIHALAU PETRU

# Text boxes

Alternativa II  este cea pe care o propunem pentru analiză şi avizare.

Pentru respectarea măsurilor de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului, titularul proiectului va menţiona în Caietul de sarcini, obligaţiile operatorului economic selectat, referitoare la  aspectele de mediu, inclusiv, obligativitatea amplasării organizării de şantier în afara teritoriilor ariilor naturale protejate şi vecinătăţile acestora, în afara zonelor de protecţie a apelor şi perimetrelor hidrogeologice ale surselor de alimentare cu apă pentru consum uman şi fără să producă disconfort populației.