Primaria Margineni, Judetul Neamt data 12.11.2019 nr. 5451

Anexa nr. 5.E la procedură

Memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului:  ”Înfiinţare rețea distribuţie gaze naturale în comuna Margineni, județul Neamț ”

- Titular:– numele;– adresa poștală;– numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;– numele persoanelor de contact:• director/manager/administrator;• responsabil pentru protecția mediului.

- COMUNA Margineni

- adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: Margineni, NEAMT, Romania, Margineni  telefon (+4) 0233.295.321, fax (+4) 0233.295.321, office@primariamargineni.ro

c) reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare.

- Primar: Rotariu Vasile

- Responsabil pentru protecţia mediului: Nedelcu Ileana

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Studiul de Fezabilitate al proiectului: ”Înfiinţare rețea distribuţie gaze naturale în comuna Margineni, județil Neamț” reprezinta documentul de baza in vederea infiintarii retelei de distributie a gazelor naturale in Comuna Margineni si satele componente.

Amplasamentul lucrărilor de construire a obiectivului de investiții se află pe teritoriul județului Neamt, comuna Margineni. Conducta de distributie gaze va fi amplasată în intravilanul comunei Margineni.

Încadrarea seismică este în conformitate cu Codul de proiectare seismică  - Indicativ P 100  - 1/2013. Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), Tc a timpului de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 1s, iar conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,20g. Adâncimea de îngheţ este de 0,9÷1,1 m conform STAS 6054/77.

La alegerea amplasamentului obiectivului de investiţie proiectat s-au avut în vedere și următoarele aspecte:

- traseul propus să afecteze cât mai puţin zonele de carosabil,trotuare si apropierea de zonele locuite;

- evitarea zonelor cu alunecări de terenuri;

- necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;

- considerente tehnico-economice şi constructive, precum şi posibilităţi de supraveghere a conductei în timpul exploatării;

- impact minim asupra mediului înconjurător (cu toate componentele sale);

- asigurarea condiţiilor pentru execuţia manuala a lucrărilor de săpătură şi construcţii-montaj.

Studiul de Fezabilitate s-a realizat în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de alimentare cu  gaze naturale -  Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2018.

Caracteristicile tehnice ale obiectivelor aferente sistemului  de distribuţie a gazelor naturale

- Amplasament:

- SRM predare şi racordul se amplasează pe terenul primariei şi respectă distanţele de siguranţă. Conform HG 2018 art. 14 din Regulamentul privind accesul la sistemul naţional de transport al gazelor naturale, proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare revine operatorului SNT.

- Reţeaua de distribuţie presiune redusă constituie utilitate publică şi se amplasează în spaţiu public (spaţii verzi, trotuare, carosabil).

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat.

Terenul ocupat definitiv de SRM predare aparţine domeniului public al localităţii Margineni.

Situaţia ocupărilor definitive de teren.

- SRM predare ocupă definitiv suprafaţa de 100 m2. Operatorul SNT poate modifica această suprafaţă.

- Reţeaua de distribuţie ocupă temporar (pe durata executării lucrărilor) suprafaţa de teren de 11.000 m x 2.5 m = 27.5000 m2.

Lăţimea de 2,5 m constituie şanţul şi depozitarea pământului rezultat din săpătură.

Terenul ocupat temporar pe timpul executării lucrărilor aparţine domeniului public al comunei.

- Racord SRMP: Dn 100 mm; L ( 8  km conform aviz de priincipiu TRANSGAZ, ţeavă oţel SR – EN 10297,  114 x 5 mm.

- Staţie reglare-măsurare de predare Q = 1.200 m3/h, P1 = 40 bar, P2 = 1,8 bar – modul compact în cofret termoizolat.

- Reţea de distribuţie gaze naturale presiune redusă (1,8 bar), ţeavă din polietilenă, PE 80,

- TABEL CU LUNGIMI DE REŢEA GAZE NATURALE

| Sat/Nr Crt | Denumire strada | Tip Strada | Lungime retea gaze m | Conducta pe ambele parti DA/NU | Nr consumatori | Nr imobile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARGINENI |  |  |  |  |
| 1 | Principala | DJ 157 | 2000 | NU | 115 | 100 |
| 2 | Dealu Viei | DJ 157H | 500 | NU | 71 | 63 |
| 3 | Progresului | DJ 157 | 2000 | NU | 31 | 28 |
| 4 | Tineretului | locala | 366 | NU | 37 | 31 |
| 6 | Bisericii | locala | 483 | NU | 50 | 43 |
| 7 | Troitei | locala | 826 | NU | 46 | 40 |
| 8 | Gradinitei | locala | 236 | NU | 14 | 12 |
|  | TOTAL |  | 6411 |  | 364 | 317 |
| HOISESTI |  |  |  |  |
| 1 | Principala | DJ 157 | 3000 | NU | 232 | 202 |
| 2 | Bisericii | locala | 771 | NU | 57 | 50 |
|  | TOTAL |  | 3771 |  | 289 | 252 |

- justificarea necesității proiectului;

Proiectul de fata propus, are o relevanţa deosebita pentru ca acest proiect contribuie substantial la obiectivele pentru „Creşterii eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” şi la strategiile specifice naţionale şi regionale de crearea de locuri de muncă, de creşterea productivităţii, structura investiţiei propuse, de atragerea de noi oportunitati de afaceri in zona.

Din acest motiv rezolvarea acestor lucruri impun realizarea retelei de alimentare si distributie de gaze naturale in comuna Margineni.

Mai mult, pentru a face fata provocarilor curente si viitoare, UAT Margineni intentioneaza sa beneficieze de dreptul sau de a accesa surse de finantare guvernamentale. Dupa aderarea la Uniunea Europeana ca Stat Membru, fondurile structurale ale UE pot furniza asistenta financiara pentru proiecte de investitii entitatilor din Romania. Obiectivul primar il reprezinta imbunatatirea nivelului de dezvoltare economica si sociala al Romaniei si cetatenilor sai. In acest context, o serie de obiective ale fondurilor UE sunt relevante in mod direct pentru obiectivele si necesitatile  UAT Margineni astfel:

- reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare,

- protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice,

- diversificarea surselor de transport a gazelor naturale;

- crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale ţării prin realizarea/ modernizarea capacităţilor de producere a energiei din surse neconvenţionale,

- crearea posibilităţii de introducere în circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la creşterea numărului de locuri de muncă,

- implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din ţară şi din străinătate), precum şi a autorităţilor publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Deschiderea integrală a pieţei gazelor naturale din România a reprezentat, totodată, alinierea legislaţiei româneşti la prevederile acquis-ului comunitar din acest domeniu, respectiv Directiva 2003/55/CE privind reglementările comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale.

Totodată, la nivelul Uniunii Europene, în contextul obiectivului primordial privind crearea unei pieţe competitive de gaze naturale în beneficiul consumatorilor, a fost pusă în discuţie compatibilitatea acestui obiectiv cu menţinerea preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Grupul Reglementatorilor Europeni din domeniul Energiei Electrice şi Gazelor Naturale – ERGEG pledează, de exemplu, pentru ideea că „pieţele integral deschise şi cu un mediu concurenţional funcţional nu pot coexista pe termen lung cu preţurile finale reglementate la gaze naturale”, admiţând totodată că „perioade de tranziţie către un mediu concurenţial funcţional (în care să coexiste preţurile reglementate cu cele formate în mod liber pe piaţă) pot fi necesare pentru protejarea consumatorilor faţă de potenţialele abuzuri de poziţie dominantă” (Document de Poziţie al ERGEG privind reglementarea preţurilor gazelor naturale la consumatorii finali).

Toate domeniile mentionate mai sus, precum si o serie de alte domenii, reprezinta atat obiective ale politicii privind Fondurile Structurale, cat si obiective ale politicii Romaniei in domeniul dezvoltarii economico-sociale, dezvoltarii regionale si implicit ale UAT Margineni.

# OPORTUNITATEA FINANCIARA, INCADRAREA PROIECTULUI IN VEDEREA FINANTARII

În PLANUL URBANISTIC GENERAL sunt propuse extinderea reţelelor de apă, canalizare şi realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale.

UAT Margineni promovează investiţia privind sistemul de alimentare cu gaze naturale care se va realiza conform Regulamentului privind accesul la sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat cu H.G. din 2018, cu modificarile ulterioare.

Prin dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale s-au creat si se creaza premisele pentru revigorarea si dezvoltarea economica a localitatii.

Asigurarea catre agentii economici a utilitatilor publice, respectiv distributia si alimentarea cu gaze naturale, atrage dupa sine oportunitati de afaceri, facilitati in dezvoltarea afacerilor deja existente.

Pentru populatie, dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale asigura conditiile necesare pentru sporirea confortului in locuinte si ridicarea nivelului de trai

(asigurarea gazelor naturale pentru prepararea hranei, apei calde menajere cat si pentru incalzire) si reducerea poluarii mediului ambiant.

- valoarea investiției;

Estimativ 8-10 milioane lei fara TVA. SF-ul va face o prima estimare a valorii investitiei, urmind ca Proiectul Tehnic sa stabileasca valoare finala a investitiei.

d) perioada de implementare propusă; 24 de luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- Plan de situatie 1:25000

- Plan amplasare SRMP 1:500

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:– profilul și capacitățile de producție;– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;– resursele naturale folosite în construcție și funcționare;– metode folosite în construcție/demolare;– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;– relația cu alte proiecte existente sau planificate;– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);– alte autorizații cerute pentru proiect.

In urma calculelor efectuate, încadrarea traseului conductei în clasele de locaţie conform Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de alimentare gaze naturale, a analizei privind alegerea materialul tubular respectiv costurile de procurare a acestuia, se va utiliza ţeavă Dn80 mm si DN100 mm, material PEHD SDR 11.

La schimbările de direcţie ale conductei (atât în plan orizontal cât şi în plan vertical) se vor utiliza curbe cu rază lungă, cu Rmin 30 x Dn.

Tuburile de protecţie care se vor utiliza la subtraversarea drumului naționale, județene si comunale si CF-urilor se vor executa din ţeavă de oţel, conform SR 6898/1-95, iar etanşările dintre tub şi ţeavă se vor executa cu distanţiere şi burdufuri de etanşare care posedă agrement tehnic.

Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate la execuţia conductei de transport gaze naturale, vor corespunde standardelor şi normelor de fabricaţie şi vor fi însoţite de certificate de calitate care se vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI.

La recepţia materialelor se va verifica corespondenţa cu certificatele de calitate însoţitoare.

Orice înlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general şi al beneficiarului.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Proiectul propus –SF,  are ca obiectiv principal distributia gazelor naturale.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

nu este cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibilii utilizaţi sunt gazele naturale conform SR 3317/2003, fiind asigurate din producţia internă şi din import.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

In zona de amplasare a SRMP exista retea electrica.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Solul fertil se decopertează de pe culoarul de lucru şi se depozitează separat de pământul rezultat din săparea şanţului pentru montarea conductei. După terminarea lucrărilor de montaj conductă, astuparea şanţului se va realiza cu nisip si  pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea şanţului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială.

Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10-15 cm până ce se acoperă cu 30 cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână şi cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

accesul la amplasamentul lucrarilor se va face, prin intermediul drumurilor de exploatare existente în zona care vor fi reabilitate după finalizarea lucrărilor.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Nu este cazul, nu se utilizează resurse naturale ci materiale și subansamble procurate din comerț.

- metode folosite în construcţie;

montare conductă de distributie gaze naturale, din PEHD, asamblată prin sudură tip electrofuziune, montare armaturi, echipamente, accesorii.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Execuţia lucrărilor se va desfăşura în succesiunea operaţiilor procesului tehnologic de montare a conductei în  conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale - 2009.

Detalierea se va realiza la faza PTh.

Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor în cadrul culoarului de lucru, inclusiv pentru traversările de obstacole naturale şi publice.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

NU ESTE CAZUL.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

NU ESTE CAZUL.

Localizarea proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

NU ESTE CAZUL.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Categoria de folosință a terenului din zona este spatiu verde, trotuare. Dupa finalizarea lucrărilor de montaj conductă terenul afectat va fi readus la categoria de folosinţă iniţială.

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

NU ESTE CAZUL.

• arealele sensibile;

NU ESTE CAZUL.

• detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

NU ESTE CAZUL.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populației va fi unul pozitiv  prin creșterea oportunităților de locuri de muncă și temporar pe perioada de execuție prin pierderea de venituri din agricultura pe zona afectata, iar ca masură  de diminuare a pierderii este  negocierea unor despăgubiri corespunzătoare. Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus și temporar, doar  pe perioada de construcție  a conductei. Exploatarea în timp a instalației nu ridică  probleme  în ceea ce privește poluarea factorilor de mediu.

Impactul produs asupra apelor

Există posibilitatea poluării accidentale cu carburanți si lubrefianți a apei de către utilajele folosite în timpul execuției lucrărilor. Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea unor măsuri organizatorice (alimentarea cu combustibil a utilajelor din cisterne în locuri amenajate din organizarea de șantier).

Se apreciază că lucrările de execuție nu afectează calitatea apei pe zona de lucru, decât eventual pe timpul execuției, parametrii de calitate fizico-chimici, biologici și bacteriologici ramânând în limitele admise.

lmpactul produs asupra aerului

Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de eșapament rezultate din funcționarea utilajelor mecanice și de transport - emisii ce se încadrează conform estimărilor facute in limitele prevăzute de reglementarile în vigoare pentru protectia mediului.

lmpactul asupra vegetației si  faunei terestre

Fauna nu va fi perturbată pe timpul execuției lucrărilor.

Cantitățile și debitele de poluanți emiși în atmosferă și posibil a fi evacuați accidental în apa de suprafață nu vor putea influența calitatea vegetației și faunei din zonă; cu alte cuvinte impactul se va limita doar la perimetrul studiat fară a fi afectate condițiile de viață ale speciilor din zonă.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

NU ESTE CAZUL.

- probabilitatea impactului; REDUSA

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

NU ESTE CAZUL.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

NU ESTE CAZUL.

- natura transfrontieră a impactului.

NU ESTE CAZUL.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;– metode folosite în demolare;– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;– alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

Dar daca va fi cazul, lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalul perioadei de construcţie a retelei de distributie a gazelor, vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Platforma organizării de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa anterioară.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Suprafeţele de teren ocupate de reţeaua de distributie a gazelor sunt reduse în raport cu suprafaţa totală a drumurilor. În timpul şi la finalul lucrărilor pe suprafeţele din vecinătate conductelor se vor practica în continuare activităţile de deplasare normale.

V. Descrierea amplasării proiectului:– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convențieiprivind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;• politici de zonare și de folosire a terenului;• arealele sensibile;– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

NU ESTE CAZUL contextului de transfrontieră.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Posibila afectare a calitaţii apelor este reprezentată de lucrările de subtraversare a cursurilor de apă prin antrenarea fragmentelor de sol   rezultate in urma săpării şanţului de pozare a conductei si a posibilelor scurgeri de carburanti sau lubrefianti de la utilajele folosite pentru realizarea subtraversării.

O altă sursă potenţială de scurgeri încărcate cu sedimente provine de la decopertarea solului vegetal şi săparea şanţurilor, depozitarea solului vegetal în grămezi, spălarea instalaţiilor şi a roţilor de noroiul depus pe suprafaţa drumurilor publice.

Configuratia albiei si a malurilor nu va fi modificată de circulaţia autovehicolelor, mentinându-se albia initială.

Pentru a asigura în timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele:

-utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întretinerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale.

-in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor

-alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale

-se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la intâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate in locurile special amenajate.

-managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

-curăţirea prealabilă a conductei cu aer comprimat, înaintea oricărei testări hidrostatice, pentru a asigura menţinerea la minim absolut a oricărei posibile contaminări a apei hidrostatice, prin aceasta evitându-se impactul negativ asupra emisarilor.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul.

b) protecția aerului:– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

În perioada de construcţie a retelei de distributie, impactul proiectului asupra aerului constă în generarea de poluanţi atmosferici de către sursele următoare :

- vehicule rutiere pentru transportul componentelor si materialelor necesare, al

echipamentelor staţiei, al materialelor de construcţie;

- utilaje şi vehicule pentru diferite activităţi de construcţie-montaj;

- manipularea materialelor de construcţie aflate sub formă de pulberi.

Vor fi luate măsuri pentru limitarea emisiilor.

Funcţionarea retelei de distributie a gazelor in conditii normale de functionare nu produce emisii de poluanţi în aer.

În acest mod, proiectul are o contribuţie pozitivă, de diminuare a schimbărilor climatice prognozate.

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Obiectivul de investiţii proiectat nu poluează aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator de noxe, sau alte dispersii poluante. Conductele sunt prin concepţie etanşe, verificate prin probe de presiune, deci nu există posibilitatea de emanaţii în aer.

Posibila sursă de poluare a aerului in perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el incadrându-se in fondul general al admisiei permise.  Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti in tabelul de mai jos :

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 50 l/h la functionarea concomitenta a 5 utilaje, comparate cu limitele maxime admise in Ordinul 462/1993 sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Din comparaţia intre cantitatile de poluanti eliminaţi la functionarea concomitentă a 5 utilaje și maximele admise prezentate in tabelul de mai sus rezultă că in situaţia cea mai defavorabilă când toate utilajele implicate in execuţie ar funcţiona simultan, grupate in jurul obiectivului nu s-ar produce o depăşire a nivelului maxim admisibil pentru poluanţi proveniţi din arderea motorinei în motoare.

Utilajele implicate in realizarea lucrării au revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf în condiții de secetă, acesta poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite ( în lungul frontului de lucru), a decopertării solului  a excavării și a umplerii șanțurilor. Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor la frontul de lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor si se va monitoriza vizual generarea prafului implementîndu-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante înafara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

NU ESTE CAZUL.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:– sursele de zgomot și de vibrații;– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- sursele de zgomot şi de vibraţii

În perioada de construcţie a retelei de distributie a gazelor, vehiculele şi utilajele folosite

pentru transport şi în activităţile de şantier vor avea impact asupra zgomotului.

Dar zgomotul generat de utilajele de construcţie şi vehicule va fi temporar.

În perioada de funcţionare a retelei de distributie a gazelor, nivelul de zgomot va practic zero.

Nu exista surse de zgomot si de vibratii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

În cursul desfăşurării activităţii de transport gaze prin conducte, pe traseul conductelor nu se generează zgomot şi vibraţii. Conducta nu constituie sursă de zgomot şi vibraţii.

Referitor la nivelul de zgomot produs în conductele de transport gaze naturale se impun, conform art.64 lit.f) din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului, modificată şi aprobată de Legea 265/2006 şi completată   cu OUG 57/2007  şi OUG 114/2007, pentru fiecare caz în parte: măsuri şi dotări speciale pentru izolaţia şi protecţia fonică a surselor  generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă la depăşirea nivelului maxim admis de zgomot.

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executării lucrărilor de montaj conductă. Deoarece acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile   se încadrează   in limitele admisibile prevăzute de STAS 10009/1988 - 50 dB(A). Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile   să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ. După punerea în funcțiune a conductei nu vor mai exista surse de zgomot și vibrații.

- protecția împotriva radiațiilor:– sursele de radiații;– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- sursele de radiaţii;

In activitatea desfășurată   după darea în exploatare nu se vor produse substante radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație.

În procesul de control al calităţii sudurilor electrice executate pentru îmbinarea ţevilor se va folosi metoda de gamagrafiere, gradul radiaţiilor este scăzut, încadrându-se în limitele admise şi nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie în afara celor luate de laboratorul specializat.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

- protecția solului și a subsolului:– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Proiectul nu conţine surse de poluare a solului.

În etapele de construcţie a retelei de distributie a gazelor pentru sol, subsol şi ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibil şi/sau substanţe chimice folosite la utilajele şi vehiculele prezente pe şantier.

În etapa de operare sursele potenţiale de poluare a solului, subsolului şi apei

freatice sunt:

- scurgeri accidentale de gaz;

- scurgeri accidentale de ulei de la statie;

- scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau ulei de la vehiculele folosite pentru întreţinerea retelei de distributie a gazelor.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și  a materialelor din proiect, atât in timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri - anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

Sudurile ce se execută sunt electrice și nu rezultă materiale poluante.

Ţeava de otel este preizolată, pe traseu executându-se izolarea îmbinărilor cu manşoane termocontractabile. In timpul execuţiei lucrărilor de montaj solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pamântului rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperta pe traseu în scopul readucerii terenului la categoria de folosinţă iniţială.

- protecția ecosistemelor terestre și acvatice:– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Activitaţile de construcţie nu se vor desfăşura în aria protejata. În proiect există măsuri de prevenire a impactului asupra calităţii aerului şi nivelului de zgomot.

După intrarea în funcţiune a retelei de distributie a gazelor se poate urmări impactul

asupra păsărilor din zona. Dar din proiecte similar reteaua de distributie a gazelor nu are nici un impact asupra nici unei specii de pasari sau mamifere.

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Areale sensibile ar putea fi Lacurile Vaduri și Pângărați  care sunt lacuri de acumulare ce au luat ființă în anii 1966, respectiv 1964, fiind declarate arii de protecție specială avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr 2151 din 30 noiembrie 2004 și HG 971/2011, ROSPA0125 Lacurile Vaduri-Pângărați.

Deși bazinul Bistriței era vizitat de diferite păsări acvatice dinaintea formării lacurilor de acumulare (Munteanu, 2000), acestea erau apariții de scurtă durată, în migrație. Formarea lacurilor a oferit condiții de staționare mai îndelungată a acestora, fiind semnalate în literatură cuibăriri frecvente în special de rață mare și fluierar de munte.

Totuși, datorită conformației malurilor abrupte ale acestor lacuri, oscilațiilor de nivel a apei datorită consumului practicat de hidrocentrală și vecinătății imediate a proprietăților (gospodării sau culturi agricole), vegetația palustră este slab reprezentată, deci și adăposturile pentru cuibărit sunt puține. Acest aspect duce la o diminuare a numărului de specii și indivizi în perioada de cuibărit, însă lacurile rămân un important punct de atracție în perioada migrației pentru speciile acvatice. De asemenea, pădurile și tufărișurile din vecinătate prezintă o avifaună specifică, reprezentată de numeroase specii.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Utilaje adecvate şi întreţinute conform cărţii tehnice şi cerinţelor legale.

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua  în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

Transportul materialului de umplutură de la /la locul de montare a conductei în basculante acoperite cu prelată.

Traficul greu prin localităţi se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30 km/oră pentru reducerea zgomotului şi evitarea vibraţiilor.

Stocarea substanţelor periculoase  în celule etanşe şi depozitare în locuri special amenajate. Colectarea selectivă şi managementul corespunzător al deșeurilor.

Efectuarea lucrărilor de traversare a cursurilor de apă în perioada cu debit scăzut. Refacerea zonei la terminarea lucrărilor.

- protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Traseul conductei este amplasat în general în extravilanul localităților, iar în zonele în care conducta este în intravilan distanţa faţă de aşezările umane este minim 100 m. Pe traseul ales nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau zone cu regim de restricţie.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

In timpul execuţiei constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia si igiena muncii in construcţii.

Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca in organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena in construcţii si curaţenia astfel incât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

- prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;– planul de gestionare a deșeurilor;

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hîrtie, metale, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele, electrozi uzați etc.) în cantităţi mici, putând fi recuperate. În timpul funcţionării instalaţiei nu se produc deşeuri.

In detaliu, deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj a retelei de distributie a gazelor, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

deşeuri din construcţii: cod 17

- pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;

- deşeuri de materiale de construcţie, cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respect graficele de lucru;

- deşeuri metalice, în cantităţi rezultate din montajul conductelor şi altor subansamble, din activitatea de întreţinere a utilajelor de la organizarea de şantier cod 17 04;

- deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20

- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01

01 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;

- deşeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier ;

- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier;

- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 20 02.

- deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16

- deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice şi cablurilor electrice - cod 16 02;

- deşeuri de la baterii şi acumulatori - cod16 06;

Producerea energiei din potenţial eolian nu generează deşeuri în mod continuu.

Acivitatea de mentenanţă poate genera deşeuri din întreţinerea sistemului de conducte, partii electrice. Deşeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

- uleiuri uzate;

- degresanţi pentru întreţinerea echipamentelor;

- piese de schimb (mai rar);

- consumabile (filtre de aer şi ulei):

- materiale textile de curăţat;

- ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese;

- ambalajele materialelor consumabile.

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deşeurile rezultate în timpul   execuţiei lucrărilor se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale,lavete,   etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Deșeurile menajere vor fi transportate   la groapa de gunoi, după obţinerea în prealabil a acordului proprietarului acesteia.Toaletele ecologice golite periodic de o firmă autorizată. Celelalte deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din  15/11/2011 privind regimul deșeurilor.

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui system adecvat de colectare.

Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.

Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare.

Ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor, şi se iau toate

măsurile necesare. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie

ambalate şi etichetate corespunzător.

- gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

NU ESTE CAZUL.

Dar se are in vedere faptul ca pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de construcţie a reetelei de distributie a gazelor se va folosi motorină. Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii acestui combustibil pe sol.

În cadrul activităţilor de exploatare a retelei de distributie nu se produc substanţe sau preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Resursele naturale de tipul sol, teren, ape si biodiversitate vor fi aduse in final la starea initiala, exceptie locatia ubde se va amplasa SRMP (Statie de Reglare Masurare si Predare). Aceasta va fi amplasata intr-o locatie de aproximativ 400 mp conform plansei atasate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);– magnitudinea și complexitatea impactului;– probabilitatea impactului;– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;– natura transfrontalieră a impactului.

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității va fi unul pozitiv  prin creșterea oportunităților de locuri de muncă și temporar pe perioada de execuție prin pierderea de venituri din agricultura pe zona afectata, iar ca masură  de diminuare a pierderii este  negocierea unor despăgubiri corespunzătoare. Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus și temporar, doar  pe perioada de construcție  a conductei. Exploatarea în timp a instalației nu ridică  probleme  în ceea ce privește poluarea factorilor de mediu.

Impact direct asupra locuitorilor poate apărea numai în caz de accident în timpul transportului sau manevrării componentelor retelei de distributie a gazelor

.Activităţile de construcţie-montaj se vor desfăşura in extravilanul localităţilor.

Pentru prevenirea poluării apei în perioada de construcţie, se iau măsuri de prevenire a unor eventuale accidente şi măsuri de reducere a poluării în cazul producerii accidentelor cu risc pentru calitatea apei.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei şi sănătăţii umane, lucrătorii vor fi informaţi şi instruiţi cu privire la respectarea regulilor privind protecţia calităţii apelor şi prevenirea accidentelor.

În etapa de operare a retelei de distributie a gazelor nu se va utiliza apă, prin urmare funcţionarea retelei nu are impact negativ asupra factorului de mediu apă.

Activitaţile de construcţie nu se vor desfăşura în ariile protejate.

În proiect există măsuri de prevenire a impactului asupra calităţii aerului şi nivelului de zgomot.

În perioada de construcţie, în peisaj nu vor apărea alte drumuri dar potential şanţuri şi pământ de la lucrările de excavaţii, utilajele necesare, componente aduse pentru a fi montate, conducte.

Conductele pentru gaze vor schimba aspectul vizual al peisajului iar În timp, este de aşteptat acomodarea oamenilor cu noul peisaj.

Descrierea impactului asupra mediului al lucrărilor organizării de şantier

Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier decurg din:

· ocuparea terenului

· amenajarea conductelor de distributie a gazelor

· depozitarea deşeurilor.

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea

organizării de şantier, urmată de refacerea terenului.

Impactul asupra vegetației si  faunei terestre

Fauna nu va fi perturbată pe timpul execuției lucrărilor. Cantitățile și debitele de poluanți emiși în atmosferă și posibil a fi evacuați accidental în apa de suprafață nu vor putea influența calitatea vegetației și faunei din zonă; cu alte cuvinte impactul se va limita doar la perimetrul studiat fară a fi afectate condițiile de viață ale speciilor din zonă.

Nu este cazul pentru „natura transfrontalieră a impactului”.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respectă reglementările aplicabile în vigoare, referitoare la protecția mediului în Romania.

În  timpul  exploatării  instalaţiile  sunt  supravegheate  permanent  de  către  personalul  operativ  al  Operatorului., care implicit urmăreşte şi parametrii tehnologici de calitate ai gazelor transportate.

In timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

NU

NU ESTE CAZUL.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

NU ESTE CAZUL

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

PLANUL URBANISTIC GENERAL (PUG). HCL nr. 15 din 27.02.2019

X. Lucrări necesare organizării de șantier:– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;– localizarea organizării de șantier;– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Organizarea de șantier este sarcina antreprenorului ce va stabili soluțiile cele mai avantajoase - cu acceptul investitorului.

In vederea amenajării organizării de șantier au fost prevăzute trei suprafeţe a câte 400 mp, pe care constructorul își va amenaja platforma de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unei rulote birou maistru, 2 rulote dormitor pentru personalul care asigura paza în organizarea de santier, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cuşete mobile, un pichet PSI.

În prima fază se va aşterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele menţionate mai sus şi se vor amenaja alei dalate.După terminarea lucrărilor se vor demonta dalele, grupurile snitare etc.,după care balastul se va curaţa , urmând sa se aştearnă stratul vegetal peste locaţia menţionată.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in construcții, paza si stingerea incendiilor. Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere in  operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebită manipulării si montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea

corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

Lucrările cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia având o cota de risc mica .

Cazarea nu se va face în organizarea de șantier; se va face zilnic transportul muncitorilor;

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzatoare, prevedere și orientare judicioasa în desfășurarea proceselor de execuție.

Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în rezervor, în organizarea de santier.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier va fi amenajata pe o platforma pe culoarul de lucru după cum urmează:

- accesul la zona de lucru se va face pe carosabil si alei cu auto si cu piciorul pana la locul sapaturii si montajului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate. Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în Ord. Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoară în santier să nu afecteze cadrul natural din zona respectivă și nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăteniei la locul de  muncă și a normelor de igienă.

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Evitarea amplasării organizării de santier în zone sensibile şi în rezervaţii naturale.

Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii,

Ecran fonic pentru reducerea efectelor în afara limitelor șantierului, dacă este necesar.

Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct  sanitar).

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua  în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice.

Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale. Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

In proiect sunt alocate fonduri pentru refacerea terenului afectat de lucrările de montaj conductă.

După terminarea lucrărilor de montaj conductă, astuparea şanţului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea şanţului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de folosinţă iniţială.

Gradul de compactare a umpluturii se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va scarifica pe 10 cm grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20% şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai mare de 20%.

Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

În cazul în care terenul traversat de conductă a fost păşune, se vor împrăştia seminţe cu mâna, care ulterior se vor îngropa cu grebla de grădină şi tăvălugul de mână.

Se vor reface toate drumurile folosite pentru accesul la amplasament.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

NU ESTE CAZUL

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

NU ESTE CAZUL

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul deoarece prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea execuției investiției terenul va fi readus la starea inițială, la aceeași categorie de folosință. Acestea sunt:

- eliberarea terenului de deșeuri metalice;

- împraștierea pe traseu a stratului de sol fertil;

-	nivelarea terenului;

-	însamânţare acolo unde este cazul ;

-	solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte.

-	receptia lucrarilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială semnate de proprietarul de teren si beneficiarul de investitie;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- Plan de situatie 1:25000

- Plan amplasare SRMP 1:500

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; NU ESTE CAZUL

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; NU ESTE CAZUL

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. NU ESTE CAZUL

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

NU ESTE CAZUL

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

NU ESTE CAZUL

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

NU ESTE CAZUL

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

NU ESTE CAZUL

1. Localizarea proiectului:– bazinul hidrografic;– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

NU ESTE CAZUL

Semnătura și ștampila titularului			Proiectant General
Primar						Eden Consulting and Engineering SRL

ROTARIU VASILE				Petru Dram

Proiectant autorizat ANRE

2 RRC EUROPRO

Director ing. Radu-Rusu Ciprian