ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 5.E
la procedură

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA DE RESTAURANT ȘI SPAȚII DE LOCUIT. RACORDARE LA UTILITĂȚI.

II. Titular:

- AMARANDEI CONSTANTIN;

- Târgu-Neamț, jud. Neamț, str. Aleea Zimbrului, bl.B11, sc.B, et.2, ap.25;

- numărul de telefon 0757 381 506;

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- DESCRIERE:

REGIM ECONOMIC

Folosinţa actuală :

Terenul respectiv este încadrat în categoria  curți-construcții.

Destinaţia stabilită prin documentaţiile de urbanism :

Fiind situat în intravilanul localităţii, terenul respectiv este destinat amplasării de construcţii.

Pe acest teren se doreşte amplasarea unei clădiri ce este compus la parter de zona acces salon comun cu zona de acces la etaj și etaj cu spațiu locuință individuală,  parter + etaj.

REGIM TEHNIC

Indici de control

| - suprafaţă teren | - | 2149,00 mp |
| --- | --- | --- |
| - Sc propusă | - | 525,00 mp |
| - Sd propusă | - | 606,54 mp |

Procentul de ocupare a terenului (POT)

- POT = 24,42 %

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

- CUT = 0,28

Prin proiectul de față se dorește amplasarea unei construcții compuse din spațiu evenimente și cu spații aferente acesteia (spații toalete, zona preparare -bucătărie, debarasare, bar, vestiare, birou, g.s.) C.T: magazie și zona de la etaj, locuință individuală având un regim de înălțime de P+1.

Construcția are proiectat un spatiu pentru evenimente, destinat unui numar de 150 de persoana pentru zona ”salon evenimente” din proiectul dat.

CONSTRUCȚIA se desfașoară pe parter și etaj , are funcţiile dispuse astfel:

| PARTER | Sas, casa scarii |
| --- | --- |
|  | Sală evenimente bucătărie, dep., debarasare, bar toalete, hol vestiar, baie birou magazie, C.T., g.s. |
| ETAJ | hol, gol scară 1 dormitor cu baie 1 spațiu de zi cu g.s. 1 bucătărie cu dep. Hol |

| Nord | - Drum Comunal spre Grumăzești |
| --- | --- |
| sud | - nc 51948, IONIȚĂ ROBERT |
| est | - Scutariu Ioan |
| Vest | - nc 51905 și D.N. 15C, CIOTÂRCĂ M. |

| Nord | - FAȚĂ DE DRUM COMUNAL - 35,00 m |
| --- | --- |
| sud | - nc 51948, IONIȚĂ ROBERT - 6,39 m |
| est | - Scutariu Ioan – 1,34 m |
| Vest | - nc 51905 și D.N. 15C, CIOTÂRCĂ M. – 4,00m |

Structura de rezistenţă este realizată cu zidărie portantă perimetrală din BCA de 25 cm, stâlpi și centuri din beton armat, cu termosistem din polistiren expandat de 10cm.

Compartimentările interioare vor fi realizate cu pereți din zidărie  25 cm,  respectiv 15 cm  BCA.

Finisajele interioare ale spatiilor sunt urmatoarele:

- Cameră de zi, dormitor, birou

- pardoseala este proiectată din parchet laminat;

- peretii și tavanele vor fi finisate cu vopsea lavabilă.

- Sas, salon evenimente, bar, birou, magazine,C.T.

- pardoseala este proiectata din plăci de gresie ceramică

- pereții și tavanele vor fi finisate cu vopsea lavabilă.

- Bai,  bucătărie, C.T. g.s., toalete, bucătărie, dep. :

- pardoseala din placi de gresie  ceramică;

- la pereti și tavane, sunt prevazute zugrăveli cu vopsea lavabilă; până la cota +1,50m placări cu faianţă.

Finisajele exterioare

- tencuială decorativă și ancadramente la feretre, cornișe la nivelul superior al parterului.

Tâmplăria exterioară se va executa din PVC, cu geam termopan, iar cea interioară din PVC, cu geam de termopan.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul  - spațiu evenimente și locuință individuală la etaj;

- capacitate – salon evenimente – 150 de persoane.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) – nu este cazul;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea – nu este cazul;

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

- centrală termică pe combustibil solid.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă – electric;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției – nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente – nu este cazul;

- alte autorizații cerute pentru proiect – nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare – nu este cazul:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – nu se află intr-o zonă care cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- evacuarea apei menajere se va face intr-o fosa septica betonată vitanjabilă amplasată in apropierea constructiei;

b) protecția aerului:

nu este cazul

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot datorate organizarii de evenimente, sunt si vor fi in limitele normale prevăzute în legislația in vigoare, și se vor respecta pe tot parcursul existentei acestei constructii. Evenimente se vor desfosura in interiorul salii de evenimente.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor – se vor planta pe lânga limita de proprietate, arbori coniferi – tuia, pentru preluarea vibratiilor si diminuarea zgomotului care s-ar putea crea;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații – nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime – nu este cazul

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect – nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele   - nu este cazul;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- pe perioada construirii noii construcții, se vor prelua de către firma ce va construi, deșeurile rezultate la desfacerea, dezambalarea materialelor, resturile rezultate prin taierea anumitor elemente constructive de la șarpantă, etc., ce vor fi duse în locuri special de depozitat deșeuri, conform contractelor firmei de construcții sau daca beneficiarul are deja contractată o firmă de salubritate ce v-a ridica periodic de pe amplasament, deșeuri provenite din materiale de construcții.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- se va avea in vedere ca realizarea evenimentelor sa fie bine organizate, conform unui program stabilit, nedepășindu-se nivelele maxime de decibeli admise , impuse de legislația în vigoare.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului . Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:  - nu este cazul

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- după trasarea construcției pe amplasament, se v-a escava mecanic, pentru fundații, iar pământul rezultat în urma escavării se va folosi ca umplutură pentru spațiile rezultate în urma turnării betonului în fundații. Resturile rămase de la decofrarea betonului, de la dezambalarea materialelor de construcției, se vor pune intr-o pubelă, după care vor fi preluate ori de o firma de salubrizare contractată de catre beneficiar, sau preluată de către constructor.

- localizarea organizării de șantier – str. Ștefan cel Mare, nr.1, sat Săcălușești, com. Agapia, jud. Neamț;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

- buna desfăşurare a lucrărilor de construcţie va fi asigurată de împrejmirea terenului afectat de execuţie cu panouri de protecţie metalice montate pe picioare metalice (mijloace fixe, proprietatea  constructorului) daca este cazul;

-  ridicarea materialelor de construcţii, la interior, se va face manual şi la scripete;

- depozitarea materialelor se va face fie în incinta propusă spre imprejmuire fie se vor aduce succesiv.

- aprovizionarea cu materiale şi evacuarea molozului(daca este cazul) se va efectua prin drumul de acces existent;

- Atât pe timpul executării construcţiei, cât şi în exploatarea ei, beneficiarul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, lege publicată în Monitorul Oficial al României nr. 12/1995, modificată şi completată prin Legea nr. 177/2015 privind calitatea în construcții.

- La întocmirea documentaţiei de faţă s-a ţinut seama de  Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, publicată în Monitorul oficial al României nr. 149 din 16 iulie 1996, şi republicată Monitorul Oficial Nr. 856 din 27 noiembrie 2002;  şi a Ordinului Ministrului sănătăţii nr. 536/23 iulie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, ordin publicat în Monitorul oficial al României nr. 140/3 iulie 1997, reactualizat prin ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial nr.127/21 februarie 2014.

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, Actualizata prin:
- Legea 241/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicata in M. oficial nr. 974 din 06 decembrie 2016)
- Ordonanta urgenta 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicata in M. oficial nr. 964 din 29 noiembrie 2016)
- Legea 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (publicata in M. oficial nr. 874 din 01 noiembrie 2016) trecerea efectivă la executarea lucrărilor se va face numai după ce beneficiarul va obţine Autorizaţia de construcţie de la organele abilitate în acest scop.

- Eventualele modificări făcute de beneficiar, fără acordul proiectantului, duc la declinarea responsabilităţii proiectantului pentru întreaga lucrare.

- a) surse de poluanți pentru ape.

- Sursele de poluare pentru  apelor subterane/izvoare de adâncime sunt:

- - lucrările de săpătură pentru fosa betonată, fosă ce are ca scop colectarea apei menajere; daca este cazul, încărcarea apelor de infiltrare cu materiale în suspensii rezultate din acțiunea directă a utilajului de săpat;

- - scurgeri accidentale de la utilajul, autobasculantă, autocamion, care vor transporta materialele pentru construirea clădirii, săparea fosei.

- b) stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate prevăzute:  nu este cazul.

- c) măsuri pentru protecția calității apelor:

- - în cazul scurgerilor accidentale poluante de carburanți sau lubrefianți de la utilaj, autobasculantă, autocamion, se vor lua măsuri urgente de îndepărtarea acestora;

- 2. Protecția aerului.

- a) sursele de poluanți pentru aer, poluanți:

- - emisiile gazelor de ardere de la motoarele cu ardere internă de antrenare a 				utilajului, autobasculantei, autocamionului;

- - praf rezultat în urma basculării pietrișului pentru betonat, pietrei;

- - pulbere fină de praf rezultată în urma săpării, încărcării și transport materiale în mijloacele de transport, aceste emisii se produc instantaneu în timpul lucrului.

- b) măsuri pentru asigurarea protecției aerului:

- - udarea periodică a accesului pe teren și în teren, pe care se face transportul de materiale.

Protecția împotriva zgomotului.

- Amplasamentu obiectivului este situat în extravilanul satului Săcălușești, comuna Agapia, deci la distanțe apreciabile față de locuințe sau construcții de interes social, în aceste condiții impactul realizării obiectivului asupra vecinătăților este mic.

- Principalele surse de zgomot și/sau vibrații, pe perioada construirii sunt de la mijloacele de transport marfă și utilaj săpare fosă. Toate sursele de zgomot se înscriu în limitele admisibile (90-100dB) pentru zgomote de tip industrial, zgomotele fiind produse de utilajul specific săpării și de mașinile care vor transporta materialele și alte obiecte pentru organizarea de șantier.

- Protecția împotriva radiațiilor.   nu este cazul.

- Protecția solului și a subsolului.

- Protecția calității apelor, se poate identifica principala zonă cu risc de poluare a solului: zona de săpare a fosei betonate, prin posibilele scurgeri de carburant și/sau lubrefianți de la mașinele folosite pe teren; și drumul de acces din teren,și cel de exploatare se vor intreține periodic prin balastări, nivelări, compactări. Nu se vor permite accesul masinilor sau a utilajelor care au defectiuni ce produc scurgeri accidentale de carburanti si lubrefianti.

- Se face precizarea, că lucrarile propuse nu vor afecta solul si subsolul.

- 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice.    nu este cazul.

- 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public.

- -  nu este cazul, lucrările propuse nu afectează așezările umane.

- 8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament.

- -  pentru perioada de execuție a obiectivului constructorul se va organiza pentru colectarea deșeurilor produse, în special deșeuri menajere și materiale de construcție uzate;

- - pentru perioada de exploatare, beneficiarul va colecta selectiv deșeurile menajere în pubele de plastic speciale, date de la firma contractanta, iar deșeurile menajere după construire, vor fi depozitate în pubele așezate pe o platforma betonata împrejmuită. (de preferat ar fi să se facă selectarea de deșeuri -menajere, stică , metal, plastic, hartii/carton).

Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculase.   nu este cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI.

- Beneficiarul va asigura colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor provenite de la animale produse în obiectiv, depozitarea controlată a acestora și evacuarea deșeurilor menajere ce vor fi colectate de către firma contractantă.

- ANEXE ȘI PIESE DESENATE. plan situatie, plan incadrare in zona, ortofotoplan, plan parter schema functionala, plan topografic cu coordonate puncte radiate, in proiectie stereografica 1970 (realizate de o firmă de Ridicare Topo din zonă), copie certificat urbanism, memoriu tehnic general.

- CONCLUZII.

- Prezentul memoriu, este util beneficiarului pentru obținerea punctului de vedere al Agenției de protecție a mediului Neamț, solicitat pentru proeictul ”Construire clădire cu destinația de restaurant și spații de locuit. Racordare la utilități.”, propus a fi realizat în comuna Agapia, sat Săcălușești - intravilan, înregistrată la A.P.M. Neamț cu nr. ......................../ .......................................

|  | Semnătura și ștampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |