| Denumirea lucrarii | Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind DEMOLARE CONSTRUCTIE C4 - NC 52814, DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE C2 - NC 52814 SI EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE |
| --- | --- |
| Amplasament | com. Dumbrava Rosie, sat Dumbrava Rosie si com. Savinesti, sat Savinesti, str. Gheorghe Caranfil nr. 3, Jud. NEAMT |
| Beneficiar | S.C. COMES S.A. |
| Proiectant general | S.C. PARTENER CREATIV OFFICE S.R.L. |
| Volum | OBTINERE ACORD AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Etapa de incadrare |

| Director S.C. PARTENER CREATIV OFFICE S.R.L. | arh. Roxana VADEANU |
| --- | --- |

Nota:  Toate drepturile de autor privind prezenta documentatie apartin in exclusivitate S.C.” PARTENER CREATIV OFFICE”S.R.L. - ROMANIA, Piatra Neamt.

Nici un fragment al acestei documentatii nu va putea fi reprodus sau refolosit la alte documentatii similare, sub nici o forma de reproducere, fara acordul autorului.

2021

MEMORIU DE PREZENTARE – ACORD DE MEDIU

Intocmit conform ORDIN   Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

- Denumirea proiectului:

DEMOLARE CONSTRUCTIE C4 – teren NC 52814,

DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE C2 – teren NC 52814

si EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE

- Titular:

S.C. COMES S.A.

Strada Gh. Caranfil, nr. 3, Savinesti, Jud. Neamt

avand COD CAEN: 2899- FABRICAREA ALTOR MASINI SI UTILAJE SPECIFICE

producator de utilaje tehnologice

Adresa mail:    creativproiect@gmail.com

Persoane de contact:

- reprezentant titular proiect: Vadureanu Florin: tel.: 0740 319 903

- responsabil pentru protecţia mediului: Neboisa-Poplauschi Mihaela: tel: 0763669374

- Descrierea proiectului:

- Rezumatul proiectului, justificarea necesitatii proiectului, caracteristici specifice:

Amplasament: Str. Gheorghe Caranfil nr. 3, Savinesti, jud. Neamt

Imobilul studiat este compus din teren in suprafata de 14841mp (din suprafata totala proprietate privata SC COMES SA de 56880mp).

Imobilul compus din teren in suprafata de 56880 mp si constructii  a fost studiat la nivel de PUZ, aprobat prin HCL Dumbrava Rosie nr. 35 din 26.04.2018 si HCL Savinesti nr. 21 din 27.04.2018.

Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. Dumbrava Rosie, imobilul este incadrat in UTR nr. 7 - sat Drumbrava Rosie - zona pentru unitati agricole/ industriale, depozitare.

Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. Savinesti, imobilul este incadrat  in UTR nr. 7 - zona destinata industriei si serviciilor.

Categoria de folosinta a terenului: curti-constructii.

Distanta pana la cea mai apropiata locuinta: 734m.

Zona studiata prin prezentul proiect este compusa astfel:

    - teren in suprafata de 5336 mp si constructiile C2, C3, C4 si C5, identificat prin NC 57952, inscris in CF a comunei Dumbrava Rosie nr. 57952;

    - teren in suprafata de 856 mp si constructille C1 si C2, identificat prin NC 52813, inscris in CF a comunei Savinesti nr. 52813;

    - teren in suprafata de 8649 mp si constructiile C1, C2, C3 si C4, identificat prin NC 52814, inscris in CF a comunei Savinesti nr. 52814.

Imobilul are urmatoarele vecinatati:

| Nr.crt. | NC VECINATATI | PROPRIETARI | ORIENTARE CARDINALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NC 50593, NC 52216, NC 53086, NCP 83 | S.C. RIFIL S.A. | N, N-E |
| 2. | NC 50665 | Str. Gh. Caranfil- drum in indiviziune FIBREXNYLON SA, KOBER SRL, RIFIL SA | N, N-V |
| 3. | NC 52442 | FIBREXNYLON SA, I.C.E.F.S, MELANA SA, KOBER SRL, DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL, RIFIL SA | E |
| 4. | NC 51033, NC 52448 | YARNEA S.R.L. | S, S-V |

Tema program emisa de beneficiar solicita proiectantului elaborarea documentatiei necesare pentru extinderea halei de productie existente.

EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE – se propune extinderea unei cladiri existente avand regim de inaltime parter, inaltime 16.50m, care are destinatia de fabrica de utilaje tehnologice pentru industria chimica si petrochimica - RAFINARII (vase sub presiune, schimbatoare de caldura, coloane, boilere, etc. In proportie de 80%, tehnologia este prin sudura manuala si automata).

Incinta studiata va acomoda cladirea principala, cu spatii de productie, si:

- Lucrari tehnico-edilitare in incinta;

- Reclama pe fatada;

Deasemenea, pentru realizarea extinderii unitatii de productie, sunt necesare lucrari de demolare ale constructiilor vechi si degradate aflate in vecinatate, astfel:

DEMOLARE CONSTRUCTIE C4 – teren NC 52814

Regim de inaltime: parter

S. construita la sol: 83mp

Functiune: Anexa

DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE C2 – teren NC 52814

Regim de inaltime: parter

S. construita la sol: 4213mp

Functiune: Hala mecanica fina

Constructiile propuse pentru demolare au functiuni de productie si depozitare, caracter industrial si nu prezinta un stil caracteristic, fiind realizate cu materiale si sisteme constructive diferite.

Datorită faptului că aceste constructii prezintă un grad ridicat de uzură morală şi fizică şi avand in vedere necesităţile beneficiarului privind noua constructie dorita, se propune demolarea acestora. Majoritatea constructiilor se afla in stare avansata de degradare.

Astfel, ca urmare a deciziei beneficiarului de a valorifica terenul detinut in proprietate, precum si dat fiind ca starea constructiilor existente pe teren este in general proasta, iar consolidarea si reconversia acestora ar presupune un proces laborios, costisitor si, in general, ineficient, a devenit o necesitate desfiintarea lor si eliberarea terenului, pentru a face loc unei potentiale noi dezvoltari.

In acelasi timp, consideram ca, permiterea initierii unei noi investitii pe terenul respectiv, nu poate decat sa fie benefica incintei in general, in sensul imbunatatirii aspectului zonei si crearea de noi locuri de munca.

Dezafectarea tuturor instalatiilor/utilajelor si a mijloacelor mobile de pe amplasament sau din cladirile propuse pentru dezafectare, au fost executate anterior. Astfel constructiile propuse spre desfiintare cat si amplasamentul, nu contin echipamente, instalatii sau deseuri generate de acestea.

Materialele rezultate în urma demolării vor fi în mare parte recuperate, urmând a fi valorificate astfel: betonul la platforme şi alei, cărămida ca material de umplutură, lemnul ca material combustibil, iar materialele irecuperabile vor fi depozitate în locuri special amenajate, indicate de primăriile celor doua comune.

Lucrările ce fac obiectul lucrărilor de desfiinţare vor fi eşalonate şi realizate astfel:

- Lucrări de desfacere a învelitorilor;

- Lucrări de desfacere a elementelor ce alcătuiesc terase;

- Lucrări desfacere a planşeurior şi a tâmplăriei exterioare;

- Lucrări de demolare a pereţilor exteriori;

- Lucrări de demolare a infrastructurii;

Terenul beneficiaza de racorduri la reţelele zonei de apă potabilă, canalizare, gaz metan, energie electrică şi telefonie.

De menţionat că inainte de inceperea lucrărilor de desfiinţare este imperios necesara deconectarea construcţiilor de la reţelele electrice la care sunt racordate.

- Justificarea necesitatii proiectului:

  - Oportunitatea investiţiei:

Proprietarul doreste eliberarea de constructii a terenului proprietate privata in vederea realizarii de noi investitii.

Obiectivele stabilite de companie dupa efectuarea investitiei:

pe termen scurt:

- realizarea de prime echipamente intre 60-160 tone;

- intrarea pe piata interna si externa de echipamente sub presiune de capacitati mari;

- anularea costurilor de colaborari pentru echipamentele actuale de pana la 55 tone;

- creşterea cifrei de afaceri cu 3 mil. eur in 2022,  4 mil. eur in 2023, 5 mil. eur in 2024;

- angajarea a 15 de salariati specializati in sudura, prelucrari mecanice, debitare, aschiere, gaurire, control- inspectii;

pe termen lung:

- numarul 1 pe piata interna de furnizori de echipamente sub presiune de capacitati mari;

- furnizor renumit pe piata externa de furnizori de echipamente sub presiune de capacitati mari;

- angajarea suplimentara a inca 25 de salariati specilaizati in sudura, prelucrari mecanice, debitare, aschiere, gaurire, control- inspectii;

- diversificarea produselor ca forma si dimensiuni;

- cresterea profitului companiei

- cresterea cifrei de afaceri

- exportarea a 75% din volumul produselor

  - Utilitatea publică: Terenul aferent constructiilor ce vor fi demolate este proprietatea privată a unor persoane juridice;

  - Modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului:

Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. Dumbrava Rosie, imobilul este incadrat in UTR nr. 7 - sat Drumbrava Rosie - zona pentru unitati agricole/ industriale, depozitare.

Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. Savinesti, imobilul este incadrat  in UTR nr. 7 - zona destinata industriei si serviciilor.

- Valoarea investitiei: 350000.00eur

- Perioada de implementare propusa: anul 2022

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, planuri de situatie si amplasamente – se anexeaza;

- Caracteristici fizice ale proiectului:

|  | PARCELA | Ateren | CONSTRUCTII | Ac | Ad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NC 57952 | 5336mp | C2 | C3 | C4 | C5 | 2689mp | 2689mp |
|  |  |  | 29mp | 32mp | 30mp | 2598mp |  |  |
| 2. | NC52813 | 856mp | C1 | C2 | 205mp | 20 mp |
|  |  |  | 16 mp | 189 mp |  |  |
| 3. | NC52814 | 8649mp | C1 | C2 | C3 | C4 | 5189mp | 5189mp |
|  |  |  | 871mp | 4213mp | 22mp | 83mp |  |  |
|  |  | 14841mp |  |  |  |  | 8083mp | 8083mp |

| Obiectul | Aria construita | POT% | Aria desfasurata | CUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Constructii existente | 8083.00mp | 54.46% | 8083.00mp | 0.41 |
| Suprafata care se demoleaza | 1011.80mp |  | 1011.80mp |  |
| Extindere nou propusa | 1732.00mp |  | 1732.00mp |  |
| Total constructii | 8831.00mp | 59.50% | 8831.00mp | 0.59 |
| Spatii verzi | 2968.00mp | 20.00% |  |  |
| Platforme pietonale si carosabile | 3042.00mp | 20.50% |  |  |
| Total suprafata proprietate | 14841.00mp | 100.00% |  |  |

Regim de înalţime

In incinta se va realiza extinderea cladirii HALA DE PRODUCTIE, avand regim de inaltime parter inalt, cu inaltime de 16.50m.

Corpul C4 care se va demola are regim de inaltime parter.

Corpul C2 care se va demola are regim de inaltime parter.

Sistem constructiv

Corpul C4, anexa ce se va demola, 83mp, este realizata din profile metalice.

- Fundatiile elementelor structurale sunt realizate din beton armat;

- Structura este realizata din beton armat prefabricat;

- Peretii exteriori sunt din zidarie de caramida ceramica;

- Tamplarii din lemn cu geam simplu;

- La interior compartimentarea este realizata din pereti de zidarie din caramida ceramica;

- Pardoselile sunt din beton sclivisit;

- Sarpanta cu elemente din lemn ce asigura sustinerea unei  invelitori din tabla tip tigla.

Corpul C2, hala mecanica fina ce se va demola partial are 928.80mp (80x12.30 = 984mp toata zona care se demoleaza -83mp anexa C4 +7mp anexa mica +20.8mp anexa : 984-83+7+20,80=928,80mp), este realizata astfel:

- Fundatiile elementelor structurale sunt realizate din beton armat;

- Structura este realizata din beton armat prefabricat;

- Peretii exteriori sunt realizati din panouri prefabricate din beton si zidarie de caramida ;

- Tamplarii metalice si usi metalice;

- La interior compartimentarea este realizata din pereti de zidarie din caramida ceramica iar anexa este realizata din panouri de gips-carton;

- Pardoselile sunt din beton sclivisit;

- Acoperisul este de tip terasa alcatuit din chesoane prefabricate de beton acoperite cu membrana hidroizolanta realizata din carton asfaltat solidarizata de structura cu bitum.

EXTINDERE HALA PRODUCTIE:

Pentru extinderea cladirii se vor folosi aceleasi sisteme constructive:

Structura de rezistenta va fi realizata din beton armat prefabricat si se compune din cadre transversale (incastrate la nivelul fundatiilor), pane de acoperis din beton armat prefabricat si contravantuiri orizontale la nivelul acoperisului din tiranti din otel.

Pe panele de acoperis se va amplasa tabla cutata cu cuta inalta. Invelitoarea de la nivelul acoperisului se va realiza din membrana hidroizolanta, cu termoizolatie din vata minerala.

Fundatiile stalpilor de structura ai halei sunt de tip bloc de beton armat monolit si pahar de beton armat prefabricat.

Pentru inchideri s-a prevazut un sistem de grinzi de fundatii tip parapet, din care pornesc articulat stalpi metalici de inchidere. Grinzile de fundatie vor fi rezemate pe fundatiile izolate ale stalpilor de structura.

Pardoseala halei va fi realizata din  beton cu armare dispersa (Q=5to/mp) finisat cu praf de cuart light-grey, cu grosimea de 20cm si 5cm termoizolatie perimetrala din polistiren extrudat trafic cu densitate mare, pe un strat de nisip de 5 cm grosime si o fundatie de piatra sparta de aprox 30cm grosime.

Inchideri exterioare:

- inchideri exterioare pereti – panouri sandwich cu grosimea de 100mm cu imbinare acunsa;

- inchideri acoperis magazin – tabla cutata cu cuta inalta 153mm peste care se aseaza saltele de vata minerala bazaltica 200mm grosime si hidroizolatie membrane PVC tip SIKA;

- tamplarie din aluminiu si PVC cu geam termoizolant;

- usi sectionale cu deschidere verticala acces marfa;

Finisaje:

Finisaje interioare hala:

•	pardoseala beton cu armare dispersa (Q=5to/mp), elicopterizata, finisata cu praf de cuart light-grey,

•	vopsitorii la fata interioara a parapetilor si pe stalpii de beton

Finisaje exterioare hala:

•	inchideri perimetrale cu panouri termoizolante tip sandwich, culoare albastru,  RAL 5010 la exterior, culoarea alba RAL 9002 la interior;

•	usi metalice sectionale de acces culoare gri, RAL 7040;

•	invelitoare din membrana hidroizolatoare PVC tip SIKA, culoare gri;

•	tamplarie din aluminiu si PVC;

Funcţionalitatea construcţiilor

Corpul C4 care se va demola are urmatoarele caracteristici functionale:

Functiune: Anexa

S. construita la sol: 83mp

Corpul C2 care se va demola partial are urmatoarele caracteristici functionale:

Functiune: Hala mecanica fina

S. construita la sol: 4213mp

EXTINDERE HALA PRODUCTIE:

Investitia este necesara pentru activitatea de productie si vanzare de utilaje tehnologice pentru industria chimica si petrochimica - RAFINARII (vase sub presiune, schimbatoare de caldura, coloane, boilere, etc.).

In proportie de 80%, tehnologia folosita va fi prin sudura manuala si automata.

HALA PRODUCTIE, DEPOZITARE va fi un spatiu major de productie, cu aria utila de 1695.37mp.

Se propune extinderea cladirii existente avand regim de inaltime parter, inaltime 16.50m, care are destinatia de fabrica de utilaje tehnologice pentru industria chimica si petrochimica.

Hala de productie cu dimensiunile maxime in plan de 39.40m x91.15m, este amplasata in partea vestica a terenului, in imediata vecinatate a drumului de acces – strada Gheorghe Caranfil.

Extinderea se va face in partea de sud-est a cladirii si va avea dimensiunile maxime in plan de 23,50m x 73,70m = 1731,95 (1732mp)

Profilul si capacitati de productie

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In cladirile existente pe amplasament se desfasoara deja activitati de productie de echipamente si piese de schimb, prin intermediul unor instalatii tehnologice care asigura buna desfasurare a procesului de productie.

Descrierea instalatiilor existente:

| DEBITARE | Masina de debitat, cu 1 cap plasma in 5 axe, Si 1 cap oxi: Lineatech Red 40 Soitaab | SS pana la 100 mm. CS pana la 300 mm. L. pana la 12.2 m. L. pana la 2.2 m. |
| --- | --- | --- |
|  | Oxy-gaz: | Grosime pana la 150 mm. |
|  | Plasma: | Grosime pana la: 55 mm. |
|  | Ghilotina: | Grosime pana la 18 mm. L. pana la 3000 mm. |
|  | Masina de debitat SAW type HS 300-GBS: | DIAM. pana la 250 mm. RAZA pana la 45° |
| ROLUIRE | Masina de roluit table tip: MODEL SERTOM RIMI 4RV BULL 30-50: | Grosime pana la 65 mm. L. pana la 3 m. DIAM. de la 0.6 m. pana la 5.5 m. |
|  | Masina de roluit ABKANT: | Grosime pana la 20 mm. L. pana la 4 m. |
|  | Masina de roluit XZMP 3150/16: | DIAM. pana la 5 m. L. pana la 3 m. Grosime pana la 32 m. |
|  | Masina de roluit: | Grosime pana la 32 mm. DIAM. de la 0.4 m. pana la 5 m. L. pana la 3 m. |
| SUDURA | Instalatie Sudura Strat Flux |
|  | MEGASAF 4- SUBARC | Electrod: Ø2,4-Ø4 mm. |
|  | 3Flux 200A/24V1000A/44V |  |
|  | ESAB A2SF J1SAW |  |
|  | ESAB SAW A2TF-LAF1001 |  |
|  | Instalatii sudura MMA, WIG, TIG, MIG-MAG, GTAW, SAW, SMAW |
|  | OPTIPULS 380 IW | Electrod: Ø1,2-Ø5 mm. |
|  | BUFFALO 350 I CC/CV | Electrod: Ø2,5-Ø4 mm. |
|  | COMBIWIG 3000 AC/DC | Electrod: Ø2-Ø5 mm. |
|  | COMBIWIG 300 DC | Electrod: Ø2-Ø5 mm. |
|  | DEVIDARC | Electrod: Ø1,2 mm. |
|  | DIGIPULS | Electrod: Ø1,2-Ø5 mm. |
|  | ESAB Caddy Tig C2200iw | Electrod: Ø2,5-Ø5 mm. |
|  | ESAB Origo Tig 4300i AC/DC | Electrod: Ø2,5-Ø5 mm. |
|  | ORIGOTIG 4300IW TA 24 AC/DC | Electrod: Ø2,5-Ø5 mm. |
|  | ESAB Origo Mig 502cw | Electrod: Ø1,2 mm. |
|  | RACTOR MIGGYTRAC 1001+AP.ORIGO MIG 502CW | Electrod: Ø1,2 mm. |
|  | Instalatie Sudura PRESTOTIG 350W AC/DC |
|  | Instalatie Sudura SAW | Redresor GTH 522 G Derulator DV- UP- Hand Pistolet UP-H-500 S |
| PODURI RULANTE | Capacitate intre 3.2t si 80T. |  |

In noua cladire se vor achizitiona poduri rulante de 50T si 80 T.

Descrierea fluxului tehnologic COMES:

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus in functie de specificul investitiei, produse si supraproduse obtinute, marimea, capacitatea

Noua investitie consta in constructia unei hale de productie noi.

Hala nou propusa va fi independenta fata de cladirile existente, avand suprafata de productie proprie si va avea destinatia de fabrica de echipamente tehnologice pentru industria chimica si petrochimica - RAFINARII (vase sub presiune, schimbatoare de caldura, coloane, boilere, etc.). In proportie de 80%, tehnologia este prin sudura manuala si automata.

Activitatea desfasurata in fabrica nou propusa presupune prezenta muncitorilor care vor manevra utilajele dispuse aici. Angajatii vor folosi toate utilitatile prezente deja in incinta fabricii, in celelalte corpuri de cladiri invecinate (grupuri sanitare, zona administrativa, respectiv birourile, spatii tehnice anexa).

Produse obtinute:

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare al acestora

Materia prima folosita este aceeasi ca in procesele tehnologice actuale: oțel carbon, oțel inoxidabil, duplex, superduplex, oțel placat (inox, monel), aliaj Cu-Ni.

Materia prima este furnizata de producatori specializati in domeniu.

Furnizori

| COMPANY | COUNTRY / REGION | MATERIALS / SERVICES |
| --- | --- | --- |
| Arcelor Mittal | Europe | Carbon plates |
| Thyssen Group | Germany | Carbon plate |
| Dillinger Hute | Germany | Carbon plate |
| Ilsenburger Grobblech GmbH | Germany | Carbon plate |
| Industeel Southern Europe | Italy | Carbon plate |
| Salzgitter GmbH | Germany | Carbon plate |
| Evraz | Czech Republic | Carbon plate |
| Nironit GmbH | Germany | SS plate |
| Outokumpu | Finland | SS plate |

| Forja Neptun SA | Romania | Stud bolts/ Nuts |
| --- | --- | --- |
| SC AROMET SRL | Romania | Stud bolts/ Nuts |
| Forja Rotec | Romania | Stud bolts/ Nuts |

| Esab Welding – Branch | Romania | Welding consumables |
| --- | --- | --- |
| Bohler Uddeholm- Branch | Romania | Welding consumables |
| Sandvik | Sweden | Welding consumables |
| Air Liquide - Ductil SA Buzau | Romania | Carbon, Stainless welding material |

Amenajare teren

Terenul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea.

Nu există vegetaţie valoroasă în zonă.

Instalatii

Alimentare cu apă si canalizare

Zona studiata dispune de retea de alimentare cu apa rece potabila centralizata in incinta, alimentata cu apa potabila de la reteaua stradala administrata de SC FIBREXNYLON SA.

Evacuarea apelor uzate

Zona studiata dispune de retea de canalizare menajera si pluviala centralizata in incinta, racordata la retelele stradale administrate de SC FIBREXNYLON SA.

Apele pluviale de pe platformele de parcare si de pe cladirile nou propuse vor fi colectate prin reteaua de canalizare proiectata in incinta cladirii. Aceasta este racordata la un “Separator de nisip si hidrocarburi”cu by pass, astfel ca apele vor indeplini conditiile impuse de normele HG352/2005 - NTPA-001. Dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi si deznisipator, apele colectate vor fi deversate in reteaua centralizata ape pluviale stradala.

Apele uzate menajere – nu este cazul, cladirea nu dispune de grupuri sanitare.

Instalaţii electrice

Energia electrică va fi furnizată prin racordarea construcţiei la reţelele electrice existente în incinta.

Instalaţii termice şi de ventilare

In zona exista retea de gaze naturale ingropata, si bransament montat aparent in apropierea terenului proprietate privata al beneficiarului.

Alimentarea cu gaze naturale se va face prin bransament la reteaua de alimentare cu gaze naturale existenta in incinta.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Demolarea constructiilor se va efectua sistematizat, in mai multe etape. Lucrările vor fi eşalonate şi realizate astfel:

- Lucrări de desfacere a învelitorilor;

- Lucrări de desfacere a elementelor ce alcătuiesc terase;

- Lucrări desfacere a planşeurior şi a tâmplăriei exterioare;

- Lucrări de demolare a pereţilor exteriori;

- Lucrări de demolare a infrastructurii;

Constructiile se incadreaza la CATEGORIA “D-redusa” DE IMPORTANTA  (conform HGR nr. 766/1997) și la CLASA "IV" DE MICA IMPORTANTA (conform Normativului P100-1/2013)

– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

Demolarea structurilor se va efectua de sus in jos, adica elementele de inchidere (luminatoare, parapeti, izolatii, placi de beton) dupa care se demoleaza grinzile secundare, mai apoi prinzile principale si stalpii. Acolo unde fundatiile cladirii proiectate se intersecteaza cu cele existente se vor demola si fundatiile vechi. In rest fundatiile pot ramane.

Stalpii care se afla pe rostul de dilatare pe partea care se demoleaza se vor taia la nivelul pardoselii. Fundatiile duble se vor pastra intacte.

Demolarea se va efectua de catre o firma specializata in demolari pe baza unui proiect special. Se vor respecta prevederile referitoare la protectia muncii.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

După terminarea lucrărilor de desființare, terenul se va amenaja corespunzător.

Organizarea de șantier (demolări, devieri de reţele, etc.): în zona lucrării există condiţii pentru realizarea unei organizări de şantier provizorii.

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor de pe şantier sunt în sarcina constructorului (executantului) care va lua măsuri de amenajare a unui spaţiu de depozitare a materialelor precum şi paza acestora prin organizarea de şantier pe care  şi-o creează în apropierea lucrării .

Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de acesta cât şi de reprezentantul  investitorului (beneficiarului):  dirigintele de şantier.

Curăţenia în șantier: curățenia pe şantier este obligația constructorului şi constă în asigurarea unor spaţii de depozitare a materialelor, căi de acces libere, curate, care să nu determine producerea unor accidente de muncă.

Serviciile sanitare: sunt asigurate de constructor prin organizarea unui punct de prim ajutor pentru angajaţi cât şi mijloace de comunicaţie rapidă sau de transport în cazul producerii unui accident de muncă sau a îmbolnăvirii acestora.

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

Nu este cazul. Accesibilitatea pe teren este asigurata din strada Gh. Caranfil. Aceasta se va pastra ca acces pentru organizarea de santier.

– metode folosite în demolare;

Dezafectarea construcțiilor se va realiza manual și mecanic cu utilaje de specialitate, nu prin explozie.

Dezafectarea elementelor de construcții se face numai începând cu acoperișul, luminatoare, ziduri neportante și terminând cu fundațiile, acordând permanent o atenție deosebită evacuării ritmice a materialelor rezultate.

Pentru execuția dezafectărilor în condiții de siguranță se vor lua în prealabil măsurile de sprijinire adecvate, se vor folosi mijloace de lucru corespunzătoare și se va adopta doar soluția de excuție manuală și mecanică.

Se va evita menținerea mult timp a gropilor (șanțurilor) rezultate din dezafectările fundațiilor, neumplute cu pământ, pentru ca eventualele ape pluviale să nu stagneze în aceste gropi și să afecteze terenul sensibil de fundare.

Sprijinirile provizorii ale taluzurilor de pământ se vor desface eșalonat pe măsura realizării umpluturii de pământ.

Toate lucrările de dezafectare se vor executa etapizat, respectându-se cu strictețe prevederile specifice cuprinse în normativul NP 035-1999. Execuția lucrărilor pe teren se va face numai cu personal specializat, sub directa supraveghere a unui responsabil tehnic autorizat în realizarea acestui tip de lucrare.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

Materialele rezultate în urma demolării vor fi în parte recuperate, urmând a fi valorificate astfel: betonul la platforme şi alei, cărămida ca material de umplutură, lemnul ca material combustibil, iar materialele irecuperabile vor fi preluate de firma de salubritate conform contract anexat.

Materialele nerecuperabile inclusiv sparturile de fundatie, sunt transportate pentru reciclare conform contract cu firma specializata.

Recuperarea materialelor se va face in proportie de 70%.

Prescriptii tehnice de dezafectare - conform NE 005/97; NE 006/97 si NE 007/97.

- Descrierea amplasarii proiectului:

– distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Nu este cazul.

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Terenul este plan, nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea si nu face parte din patrimoniul cultural al comunei sau alta zona de protectie.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale, si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

Imobilul studiat este compus din teren in suprafata de 14841mp (din suprafata totala proprietate privata SC COMES SA de 56880mp).

Imobilul compus din teren in suprafata de 56880 mp si constructii  a fost studiat la nivel de PUZ, aprobat prin HCL Dumbrava Rosie nr. 35 din 26.04.2018 si HCL Savinesti nr. 21 din 27.04.2018.

Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. Dumbrava Rosie, imobilul este incadrat in UTR nr. 7 - sat Drumbrava Rosie - zona pentru unitati agricole/ industriale, depozitare.

Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. Savinesti, imobilul este incadrat  in UTR nr. 7 - zona destinata industriei si serviciilor.

Categoria de folosinta a terenului: curti-constructii.

Distanta pana la cea mai apropiata locuinta: 734m.

• politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul

• arealele sensibile;

Nu este cazul

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

x=550712; y=457883

Date ale studiului geotehnic

## GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA si TECTONICA zonei

1. Amplasamentul propus studiului este amplasat pe partea dreapta a drumului national DN 15 Bacau - Piatra Neamt, in comuna Savinesti, la Sud de municipiul Piatra Neamt (plansa SG1).

Din punct de vedere topografic obiectivul studiat a fost raportat in sistem STEREO 70, sistem de referinta Marea Neagra.

Din punct de vedere geomorfologic terenul pe care s-a executat studiul geotehnic este situat in cuprinsul Depresiunii Cracau – Bistrita din cadrul dealurilor subcarpatice ale Neamtului.

Zona cercetata este amplasata pe podul terasei medii, de 10 – 17 m altitudine relativa, dezvoltata de raului Bistrita in versantul sau stang. In ansamblul ei, aceasta unitate morfologica se caracterizeaza printr-un relief deosebit de neted, rar parazitat de conurile de dejectie ale unor torenti cu bazinul hidrografic in zona terasei de 35 – 40 m altitudine.

2. Tronsonul de terasa a raului Bistrita pe care este situat amplasamentul studiat apartine, din punct de vedere geologic, zonei miocene subcarpatice (panza pericarpatica). Aceasta zona, alcatuita din depozite cu caracter molasic, este cutata si sariata peste Platforma Moldoveneasca, de-a lungul liniei pericarpatice.

Depozitele antecuaternare care constituie subteranul zonei apartin etajului Helvetian din seria Miocena. In cadrul depozitelor atribuite Helvetianului s-au separat doua orizonturi: orizontul inferior constituit dintr-o succesiune ritmica cu caracter flisoid de gresii calcaroase microconglomeratice, cenusii si de argile marnoase cenusiu - verzui si orizontul superior alcatuit din gresii nisipoase, friabile si nisipuri cenusii care alterneaza cu marne cenusii si rosietice.

Cuaternarului ii apartin depozitele de origine fluviatila din lunca si terasele raului Bistrita, de varsta holocen inferioara. Aceste depozite sunt in majoritate formate din roci necoezive, cu granulometrie variabila, de la fina (nisipuri) la grosiera (pietrisuri si bolovanisuri). Caracteristic este gradul ridicat de colmatare al acestor depozite, matricea pietrisurilor fiind constituita predominant din nisip sau nisip argilos. Deasemenea, in mod frecvent, pietrisurile si bolovanisurile au elementele reprezentate de galeti, sedimentati cvasi-orizontal.

- CLIMA

Zona climatica in care se incadreaza zona Neamt, si implicit localitatea Savinesti, apartine climatului temperat continental cu nuante mai aspre, caracteristic dealurilor subcarpatice situate la limita zonei montane. Temperatura medie anuala variaza in jurul valorii de 8º C. Temperaturile medii lunare cele mai ridicate se inregistreaza in luna iulie, cu o maxima absoluta de 38,6 º C. Valoarea minima absoluta a fost de – 29 º C in luna februarie. Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de cca. 650 mm. Directia predominanta a vanturilor este dinspre nord-vest, canalizate pe valea Bistritei si vest.

Adancimea de inghet

In conformitate cu STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in zona este de -90 – 100 cm stabilita in teren fara strat de zapada protector.

- HIDROLOGIA si HIDROGEOLOGIA:

Principalul emisar al zonei este raul Bistrita, curs de apa ce colecteaza numerosi afluenti si spre care se dreneaza majoritatea acviferelor de versant.

In depozitele necoezive de terasa circula un strat acvifer cu potential scazut, alimentat din precipitatii si din descarcarea acviferelor terasei de 35 – 40 m altitudine. Sondajul executat nu a interceptat nivelul hidrostatic. Nivelul hidrostatic este situat la adancimi mari, de la – 8 m CTN la – 12 m CTN. Nivelul hidrostatic poate prezenta variatii de cca ± 1,00m.

- GEOTEHNICA

Pentru determinarea naturii litologice a pamanturilor din subsolul amplasamentului au fost executate doua foraje geotehnice.

Observatiile in situ, informatiile din celelalte lucrari executate in apropierea a amplasamentului (drumuri in comuna Savinesti, alimentare cu apa si canalizare in comuna Savinesti, magazin Dedeman Dumbrava Rosie, Hala Kober str Uzinei nr 2, Hala Cribernet tot pe strada Uzinei etc.) si lucrarea de prospectiune geotehnica executata pentru noua investitie au acoperit informational zona studiata.

Astfel amplasamentul studiat este caracterizat de:

- un strat superficial (CTN actual din amplasament pana la -1 .20m) de umplutura (pietris cu deseuri antropice si pamanturi nisipos argiloase)  sau platforma betonata (10-15 cm) sub care se gaseste umplutura

- in intervalul 1.00 – 1.30 m pietrisul neuniform este prins in prafos nisipos argiloasa, cafenie, slab coeziva.

- de la adancimi mai mari de – 1.30 m apar stratele necoezive de pietris cu nisip cafeniu, alocuri cafeniu inchis, strat cu indesare medie. Stratul de pietris admite intercalatii nisipoase cu grosimi de ordinul centimetrilor.

Incadrarea geotehnica

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare”.

Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii. Incadrarea preliminara a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se faca in mod uzual inainte de cercetarea terenului de fundare. Aceasta incadrare poate fi ulterior schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie. Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legati de structura si de vecinatatile acestora. Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul:

  - teren de fundare bun –2 puncte;

  - apa subterana – fara epuizmente  – 1 puncte;

  - constructie de importanta normala – 3 puncte;

  - vecinatati – fara risc – 1 punct;

  - zona ag=0.25g – 2 puncte;

TOTAL = 9 puncte; lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect stabil, nu exista in apropiere si nu s-au inregistrat in zona fenomene morfo-dinamice. In lucrarile de prospectiune executate nu au fost interceptate accidente subterane antropice, de genul hrubelor sau beciurilor.

Pot fi interceptate accidente subterane de genul umpluturi rezultate in urma constructiilor.  In cazul in care in sapatura pentru fundatii va intercepta un astfel de accident se va continua sapatura pana la depasirea intercalatiei. Golurile rezultate vor fi umplute cu beton slab sau cu pamant compactat conform normativelor in vigoare. Aceleasi metode se vor aplica si in cazul descoperiiri in sapatura de fundatie a accidentelor antropice ( beciuri, hrube, resturi de vechi fundatii).

Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi mari, peste 8.0 m. Nivelul hidrostatic nu va interveni in nici un fel la realizarea fundatiilor obiectivelor propuse.

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Stratul de fundare recomandat este stratul pietris neuniform cu nisip. Nu se recomanda fundarea in stratul superficial (interval de adancime CTN - 1,50m). Avand in vedere posibilitatea unui relief conturat al stratului de pietris din subteran (depozite aluvionare), daca la cota de fundare se vor intercepta strate de nisip, se va continua sapatura pana la interceptarea stratului de pietris cu nisip. Diferenta de cota rezultata se va completa cu beton de egalizare.

Adancimea minima de fundare: avand in vedere incarcarile mari aduse de podul rulant, adancimea de fundare pe stratul recomandat va fi de – 2.0 m de la cota terenului natural actual, pentru evitarea stratului superficial si incastrarea fundatiilor in stratul cu indesare mai mare. La adancimea de – 2.0 m de la CTN din amplasament  gradul de indesare al pietrisurilor este de ID=35-60% (pamanturi cu indesare medie).

Dimensionarea fundatiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii conventionale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua PCONV = 350 kPa.

Valorea presiunii se va corectata in functie numai de adancimea de fundarecu, valoarea Df, care sa adauga la valoarea din tabel.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2006, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

- perioada de colt  TC  = 0,7 sec;

- acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.25g;

Caracteristici ale impactului potential asupra mediului:

Nu este cazul

– detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare.

Pentru obiectivul studiat, nu s-au luat in calcul alte solutii de amplasare, deoarece amplasamentul propus este in proprietatea beneficiarului.

Proiectarea lucrărilor pe amplasament s-a realizat în conformitate cu tema de proiectare elaborată de beneficiar.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile.

- Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

  - Protectia calitatii apelor

    - Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In perioada de executie a lucrarilor, sursele de poluare a apelor pot fi urmatoarele:

- Executia propriu-zisa a lucrarilor

Lucrarile de excavare determina antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge in apele de suprafata.

Manipularea materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc,) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii.

- Traficul de santier, rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de materiale si personal la punctele de lucru, utilajelor.

Traficul greu, specific santierului, determina diferite emisii de substante poluante in atmosfera rezultate din arderea combustibilului in motoarele vehiculelor (NOx, CO, SOx, COV, particule in suspensie, etc.). Traficul greu este sursa de particule sedimentabile datorita antrenarii particulelor de praf de pe drumurile nepavate. De asemenea, pe perioada lucrarilor de executie particule rezulta si din procesele de frecare a caii de rulare si din uzura a pneurilor.

- Organizarea de Santier, care are in componenta sa: zone de depozitare materiale de constructii, statii de intretinere a utilajelor si masinilor de transport, etc.

De la statiile de intretinere a utilajelor si masinilor de transport pot rezulta uleiuri, carburanti si apa uzata de la spalarea masinilor.

Masuri de diminuare a impactului

- Organizarea de Santier nu va fi amplasata in apropierea cursurilor de apa.

- Pentru Organizarea de Santier se va proiecta un sistem de colectare a apelor menajere, a apelor tehnologice (daca exista) si a apelor meteorice din zonele cu potential de impurificare. Apele pot fi colectate prin reteaua existenta si/sau toalete ecologice, sau in constructii de epurare. In acest ultim caz, apa epurata poate fi descarcata intr-un emisar sau pe terenul inconjurator, cu respectarea NTPA 001/2002.

- Toate produsele de natura chimica utilizate precum si cele pulverulente usoare vor fi amplasate in spatii amenajate, ferite de actiunea ploii sau vantului. Daca vor exista rezervoare de combustibil pe amplasament acestea vor fi amplasate pe platforme etanse, eventual dotate cu sisteme de retinere a hidrocarburilor.

Cladirea va fi racordata la retelele centralizate existente in incinta fabricii, de alimentare cu apa si colectare a apelor pluviale. Nu este cazul racordarii la reteaua de ape menajere, deoarece cladirea nu este echipata cu grupuri sanitare, iar in spatiul de productie, din spalarea pardoselii, nu rezulta ape menajere contaminate.

    - Staţiile şi instalaţiile pentru epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

- Canalizarea pluviala

In incinta obiectivului exista retea de canalizare pluviala cu descarcare in reteaua centralizata stradala.

Apele pluviale de pe cladirea nou propusa vor fi colectate prin reteaua de canalizare proiectata in incinta cladirii si vor fi deversate in reteaua existenta in incinta. Se mentioneaza ca amplasamentul pe care se va construi noua cladire este o platforma betonata si in concluzie nu se majoreaza debitul de ape pluviale ce sunt deversate in retea.

  - Protectia aerului

    - Surse de poluanţi pentru aer, poluanti:

Demolarea constructiilor si eliberarea amplasamentului face ca in zona sa nu  mai existe riscul producerii de noxe care să afecteze calitatea aerului.

Calitatea aerului este determinata de emisiile in aer provenite de la sursele stationare si sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenta in marile orase, precum si de transportul pe distante lungi a poluantilor atmosferici.

Se apreciaza ca in perioada desfasurarii lucrarilor de constructie emisiile de substante poluante evacuate in atmosfera provin de la urmatoarele surse:

- Sursele liniare, reprezentate de traficul rutier desfasurat zilnic in cadrul santierului si de la Organizarea de Santier si Baza de productie la santier;

- Sursele de suprafata, reprezentate de functionarea utilajelor si echipamentelor in zonele fronturilor de lucru.

Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilaje depind, in principal, de urmatorii factori: nivelul tehnologic al motorului, puterea motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere, capacitatea utilajului, varsta motorului/utilajului, dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii.

Masuri de protectie/diminuare a impactului

- Acoperirea depozitelor de materii prime si materiale reprezinta o masura de protectie impotriva actiunii vantului.

- Pentru limitarea disconfortului iminent ce poate aparea mai ales pe timpul verii, se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materii prime si materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. Drumurile de santier vor trebui udate periodic.

- Utilajele si echipamentele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea constatarii eventualelor defectiuni care pot produce emisii ridicate de poluanti. O alta posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante consta in folosirea de utilaje, vehicule si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de retinere a poluantilor.

b. Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pentru protectia atmosferei in perioada de executie a lucrarilor se vor folosi utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera si se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic.

Avand in vedere ca activitatea se va desfasura numai pe o perioada determinata in timp, apreciem ca prin activitatea ce se va desfasura, impactul produs de aceste conditii asupra aerului este nesemnificativ si nu poate depasi limitele prevazute de normativele in vigoare.

In aceste conditii nu se impun masuri speciale pentru protectia factorului de mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.

Activitatea desfăşurată de către beneficiar nu produce noxe care să afecteze calitatea aerului.

  - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

  - Surse de zgomot şi vibraţii:

In perioada desfasurarii lucrarilor de constructie principalele surse de zgomot si vibratii sunt:

- circulatia mijloacelor de transport in cadrul santierului.

- functionarea instalatiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul santierului de lucru.

Impactul zgomotului si vibratiilor pe durata lucrarilor de executie are caracter temporar.

Masuri de protectie:

Se recomanda adoptarea unui program de lucru, eventual in colaborare cu autoritatile locale, astfel incat sa nu afecteze populatia si ecosistemele din vecinatatea proiectului.

Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depaşi 65 dB(A) conform STAS 10009-88.

In perioada exploatarii cladirii principalele surse de zgomot si vibratii sunt:

- motostivuitor si utilaje pentru manipularea produselor.

- muncitorii vor fi dotati cu echipament de protectie  pentru zgomot iar operatiile de productie a vopselurilor se vor realiza in interiorul halei de productie;

- folosirea de motostivuitoare si manipulatoare  moderne, dotate cu motoare ale căror vibratii si zgomote să respecte legislaţia în vigoare;

  - Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Evaluarea punctelor de risc privind expunerea la zgomot se va face in concordanta cu prevederile actelor normative in vigoare si limitele admisibile stabilite prin STAS 11617/1990. Pentru mediile expuse zgomotului nu s-au inregistrat puncte de risc de expunere la zgomot peste pragul admis de standard.

Se estimeaza ca sursele de zgomot datorate lucrarilor de constructie vor crea un disconfort moderat avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioada limitata in timp.

Pentru perioada de exploatare se vor avea in vedere urmatoarele:

Masuri punctuale de protectie impotriva zgomotelor

Pe limitele amplasamentului, intre platforma incintei si limita proprietatii se prevede un spatiu verde tampon fata de zona de circulatie la strada.

Curtea de serviciu la nivelul careia se afla sursele de zgomot, respectiv zona de descarcare marfa si instalatia de balotat ambalaje, este situata la limita vestica a amplasamentului.

Traseul traficului greu pentru aprovizionarea obiectivului nou propus este realizat ca flux continuu, prin drumurile propuse, adiacente terenului beneficiarului.

Inchiderile perimetrale – panouri tip sandwich din tabla cu termoizolatie la interior,  nu permit trecerea zgomotelor dinspre exterior catre interior decat in foarte mica masura.

Tamplaria PVC este un bun izolator fonic, incadrandu-se in clasa fonica 4 corespunzatoare profilelor cu 3 si 5 camere. Pentru a obtine o protectie fonica deosebita tamplaria va permite montarea mai multor garnituri de etansare.

Geamul izolant Low-E (low emission) este deasemenea foarte important pentru calitatile fonice ale tamplariei, astfel grosimea pachetului, numarul de folii folosite, felul sigilarii dau de fapt nivelul de zgomot. Folia de sticla de grosimi diferite (4mm cu 5mm sau 6mm cu 4mm) cu bagheta de 16mm permit o izolare fonica superioara celor cu folii de sticla de grosimi egale.

Masuri generale de protectie impotriva zgomotelor

Fixarea conductelor de apa si canalizare pe ziduri se face prin mansoane izolatoare. Instalatiile de climatizare vor avea montate atenuatoare de zgomot.

Masuri tehnice si organizatorice de protectie impotriva zgomotelor

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa se propune achizitionarea de echipamente si instalatii tehnice performante.

Conform cartilor tehnice ale utilajelor si instalatiilor ce vor fi in dotarea acestui spatiu nu rezulta zgomot si vibratii care sunt peste limita admisa in astfel de situatii.

        - Protecţia împotriva radiaţiilor

    - Surse de radiaţii:

Activitatile ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul studiat – lucrarile de constructie si exploatarea finala a obiectivului – nu genereaza si nu contin surse de radiatii calorice, radiatii UV si radiatii ionizante.

    - Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

        - Protectia solului si subsolului

Toate activitatile se vor desfasura in spatiu inchis betonat care nu permite infiltrarea fie ea si accidentala in sol sau in panza freatica a substantelor poluante.

- Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol:

Pe perioada lucrarilor de executie sursele de poluare a solului sunt de trei tipuri, similar poluarii manifestate asupra aerului:

- Poluarea se va manifesta pe o perioada limitata de timp (pe durata lucrarilor de constructie), iar din punct de vedere spatial, pe o arie restransa.

- Surse de suprafata, reprezentate de functionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru. Suplimentar, aici exista riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil ca urmare a unor defectiuni tehnice survenite la utilaje.

- Surse punctiforme, reprezentate de activitatile desfasurate in cadrul Organizarii de Santier. Aici sursele potentiale de poluare a solului pot fi:

- Manipularea unor substante potential poluatoare pentru sol, ca de exemplu solventi, carburanti, etc.

- Depozitele de combustibili, ca urmare a pierderilor, in cazul in care peretii sau fundul rezervoarelor nu sunt realizate etans.

- Operatiile de aprovizionare si alimentare a utilajelor sau mijloacelor de transport cu combustibil.

- Depozitarea deseurilor rezultate.

- Apele uzate menajere si tehnologice rezultate.

b. Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

- Deseurile rezultate din activitatea de demolare si de constructie trebuiesc colectate in containere si pubele, amplasate in locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele sa fie preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract;

- Scurgerile de ulei rezultate accidental in zona fronturilor de lucru de la functionarea defectuoasa a utilajelor pot avea un impact redus asupra solului in cazul in care exista un program de prevenire si combatere a poluarii accidentale. In acest sens, instruirea personalului reprezinta o masura eficienta in prevenirea si/sau reducerea efectelor poluarii.

- Toate produsele de natura chimica utilizate vor fi amplasate in spatii amenajate, ferite de actiunea ploii sau vantului. Daca vor exista rezervoare de combustibil pe amplasament acestea vor fi amplasate pe platforme etanse, eventual dotate cu sisteme de retinere a hidrocarburilor.

- După terminarea construcţiei se vor înlătura resturile de materiale rămase.

- toate platformele  din incinta viitoarei hale de productie vor fi de tip betonat/asfaltat si se vor conecta la unul sau mai multe separatoare de hidrocarburi pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale de hidrocarburi;

- materiile prime vor fi manipulate doar cu capacul inchis , in ambalajele in care au fost livrate de catre furnizor  iar spatille de lucru vor fi dotate cu pichete cu material absorbant pentru  interventie in caz de accident;

        - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

        - Identificarea arealelor sensibile ce pot fi semnificativ afectate prin proiect

Nu este cazul, Executarea proiectului si exploatarea obiectivelor realizate nu sunt de natura sa afecteze ecosistemele terestre si acvatice.

  - Poluanţii şi activităţile ce pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre:

Nu este cazul.

c. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

Nu este cazul. Terenul pe care este amplasat obiectivul de studiu, nu se afla in zona protejata sau interzisa.

- Protecţia aşezărilor umane şi altor obiective de interes public

  - Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv fata de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradiţional, etc.:

În zonă nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau reabilitare urbană sau peisagistică în zona propusă investiţiilor. De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear, turistic sau alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni. Reţelele edilitare din zonă oferă posibilitatea racordării noilor consumatori, fapt care creează condiţiile reducerii sau diminuării la minim a poluării zonei. O atenţie deosebită se va acorda sistemelor centralizate sau locale de asigurare a încălzirii şi apei calde menajere prin montarea de cazane omologate.

Conform Regulamentului de urbanism aferent P.U.G. Dumbrava Rosie, imobilul este incadrat in UTR nr. 7- sat Drumbrava Rosie- zona pentru unitati agricole/ industriale, depozitare.

Conform  Regulamentului de urbanism aferent P.U.G. Savinesti, imobilul este incadrat  in UTR nr. 7- zona destinata industriei si serviciilor.

Distanta pana la cea mai apropiata locuinta : 734 m.

Pe celelalte directii, locuintele sunt la distante foarte mari.

  - Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:

Se vor respecta condiţiile din avize.

- Pe perioada executiei, santierul poate fi o sursa de insecuritate. Constructorul va elabora o documentatie privind dirijarea traficului, stabilind reguli stricte pentru asigurarea fluentei circulatiei si evitarea coliziunii, folosind o semnalizare luminoasa corespunzatoare. Traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa evite ambuteiaje de autovehicule in zonele de lucrari.

- Pentru utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure cel mai simplu acces la santier, cu perturbari minime.

- Se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare pentru a obliga conducatorii auto sa reduca viteza in zona lucrarilor, si sa acorde atentie sporita circulatiei pentru a se evita accidentarea riveranilor care se deplaseaza pe drumuri.

- Antreprenorul are obligatia sa asigure mentinerea curata a drumului pe perioada executiei.

- Dupa desfiintarea santierului, se va face reconstructia terenului folosit temporar pentru Organizarea de Santier sau in alte scopuri.

- Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

  - Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

Generarea deseurilor in cantitati si volume remarcabile, in special pentru perioada de santier, reprezinta o sursa de impact semnificativ asupra mediului din zona de amplasament si zonele vecine.

Materialele rezultate în urma demolării vor fi în mare parte recuperate, urmând a fi valorificate astfel: betonul la platforme şi alei, cărămida ca material de umplutură, lemnul ca material combustibil, iar materialele irecuperabile vor fi depozitate în locuri special amenajate, indicate de Primăria Comunei Dumbrava Rosie sau Savinesti.

Lucrările ce fac obiectul lucrărilor de desfiinţare vor fi eşalonate şi realizate astfel:

- Lucrări de desfacere a învelitorii;

- Lucrări de desfacere a elementelor ce alcătuiesc terasa;

- Lucrări desfacere a planşeului şi a tâmplăriei exterioare;

- Lucrări de demolare a pereţilor exteriori;

- Lucrări de demolare a infrastructurii;

De menţionat că inainte de inceperea lucrărilor de desfiinţare este imperios necesar deconectarea  construcţiilor de la reţelele electrice la care sunt racordate.

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii lucrarilor de constructie, se clasifica functie de etapele de implementare a proiectului:

In faza de constructie:

- deseuri menajere provenite de la personalul angajat

- deseuri tehnologice provenite din lucrarile de constructii

In faza de exploatare a obiectivului se vor genera numai deseuri menajere, pentru care se va incheia contract cu una din firmele de salubritate.

  - Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului:

Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul organizarilor de santier si a bazelor de productie vor fi colectate in pubele tipizate amplasate in locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de catre serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract.

Materialele rezultate în urma demolării vor fi în mare parte recuperate, urmând a fi valorificate astfel: betonul la platforme şi alei, cărămida ca material de umplutură, lemnul ca material combustibil, iar materialele irecuperabile vor fi depozitate în locuri special amenajate, indicate de Primăria comunei Dumbrava Rosie si/sau Savinesti.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt încadrate la capitolul 17/HGR 856/2002, respectiv - Deseuri din constructii si demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate):

- 17 01 01 – beton – 250mc (din structura de rezistenta si pardoseala)

- 17 02 01 - lemn – 2mc

- 17 04 05 - fier si otel (5t)

- 17 05 04 - pământ si pietre (100mc), altele decât cele specificate la 17 05 03.

Pentru deșeurile existente se impun următoarele măsuri:

- Contractarea unor operatori autorizaţi care să preia deşeurile de pe amplasament, să cureţe şi ecologizeze, după caz, zona în care au fost acestea stocate şi să le valorifice sau elimine conform legii.

In spatiile exterioare si in celelalte constructii nu s-au identificat alte deseuri periculoase si nici deseuri nepericuloase (deșeuri din construcții / demolări, deșeuri municipale amestecate și deșeuri de ambalaje.)

– programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Deseurile din categoria 17, generate in timpul executiei, vor fi depozitate temporar, pe categorii de deseu. La finalizarea executiei lucrarilor, acestea vor fi transportate la depozitul de deseuri autorizat al municipalitatii. Deseurile din categoria reciclabile vor fi valorificate la centre specializate.

– planul de gestionare a deseurilor;

- Deseurile generate vor fi colectate si depozitate temporar in punctul de colectare din incinta organizarii de santier. Pentru fiecare categorie de deseu va exista cel putin un container separat, in functie de volumul rezultat;

- Deseurile din categoria municipale vor fi predate odata cu celelalte deseuri similare generate din activitatea depozitului;

- Deseurile reciclabile vor fi colectate de asa maniera, incat sa ocupe cat mai putin spatiu si sa fie predate unei firme specializate sau valorificate in cat mai putine transporturi;

Sortarea la sursa a deseurilor din constructie, are urmatoarele avantaje:

- Grad ridicat de reciclare;

- Costuri reduse pentru reciclare;

- Venituri mai mari obtinute din recuperarea si reutilizarea anumitor materiale;

Santiere mai curate si mai sigure, deci conditii mai bune de lucru cu efecte pozitive atat in plan economic cat si asupra calitatii muncii si satisfactiei angajatilor;

- Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

  - Substanţe si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse:

Executia lucrarilor pentru realizarea proiectului va necesita utilizarea unor materiale care prin compozitie sau prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase, cum sunt:

- carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor de transport;

- lubrifianti (uleiuri, vaselina);

- diferite vopsele si diluanti folositi in lucrarile de constructii.

b. Modul de gospodărire a substanţelor si preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei:

Masuri de gestionare a acestor substante in faza de executie :

Substantele vor fi depozitate in spatii special amenajate care sa prezinte siguranta, vor fi inchise, iar pe usa depozitului se va inscrie insemnul caracteristic categoriei din care face parte produsul.

Lucratorii care manipuleaza si lucreaza cu aceste produse vor fi instruiti privind pericolul pe care il reprezinta aceste substante pentru sanatatea umana si factorii de mediu.

Pentru substantele inflamabile vor fi respectate toate conditiile de manipulare si depozitare pentru a preveni producerea unor incendii si explozii.

Ambalajele substantelor periculoase vor fi gestionate conform deseurilor periculoase (evidenta, colectare si depozitare in spatii special amenajate). Acestea vor fi prelucrate de producator si de unitati specializate.

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile utilizarii substantelor periculoase nu vor avea impact asupra factorilor de mediu.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si biodiversitatii.

Nu este cazul.

                - Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

În perioada de execuţie a lucrarilor de desfiintare vor exista poluari cu particule de praf provenite în urma demolarilor orizontale şi de la traficul în şantier. Acestea nu pot fi considerate anormale, deoarece nu se vor utiliza categorii de substanţe poluante.

- din punct de vedere al zgomotelor şi vibraţiilor

În perioada de execuţie, zgomotul şi vibraţiile vor fi identificate în fronturile de lucru şi vor fi produse de utilajele şi echipamentele angajate în execuţie. Zona fiind una cu specific activităţi industriale, nu se pune problema unui impact negativ. Mai mult, toate utilajele şi echipamentele folosite, vor fi agrementate şi vor avea inspecţiile tehnice periodice în termen de valabilitate.

Distanta de la locul santierului, respectiv de la constructiile propuse spre dezafectare pana la cele mai apropiate locuinte este de aprox. 734m.

Proiectul va respecta toate normativele legate de protectia mediului si nu este cazul unui impact negativ asupra mediului inconjurator.

                - Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, este bine sa se tina seama de urmatoarele probleme:

- respectarea stricta a acordurilor si autorizatiilor;

- respectarea stricta a prevederilor proiectului de executie privind suprafetele ocupate, solutiile tehnice;

- dupa terminarea lucrarilor de amenajare, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi eliberate de materialele ramase si vor fi aduse la starea initiala.

Pe perioada executiei lucrarilor, santierul va fi monitorizat prin managementul lucrarilor. Totodata se va monitoriza zilnic starea de functionare a utilajelor si masinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

Pe perioada de existenta a lucrarilor va fi necesar sa se monitorizeze comportarea acestora pentru a putea interveni operativ.

                - Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Lucrarile de desfiintare sunt necesare eliberarii amplasamentului in vederea construirii unei extinderi a halei de productie existente in incinta. Intentia acestor lucrari a fost materializata prin solicitarea unui certificat de urbanism de la Consiliul Judetean Neamt, ce are nr. 154 din 07.04.2021.

                - Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Proiectul de Organizare Santier este intocmit inainte de inceperea executiei si sta la baza Autorizatiei de construire pentru bransamente si constructiile provizorii necesare organizarii santierului.

Astfel, documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi va prevede obligatoriu si realizarea (in aproprierea obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda:

  - Caile de acces;

  - Unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare;

  - Sursele de energie;

  - Vestiare, apa potabila, grup sanitar;

  - Organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ;

  - Masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructive cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

  - Masuri de protective a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiective provizorii:

  - Magazie provizorie cu rol de depozitare, depozit scule;

  - Toalete ecologice si baraca metalica pentru constructori;

  - Tablou electric;

  - Punct PSI (in imediata apropriere a sursei de apa);

  - Platou depozitare materiale

Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei se vor colecta in locuri special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante (civil, electric, etc.), pentru evitarea poluarii zonei.

Tehnologia demolarii

Tehnologia demolarii va fi stabilita prin Proiectul tehnologic de demolare – intocmit de Antreprenor.

Proiectul va include, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- Graficul si planul de demolare - Un plan de situatie care sa descrie ordinea si modul in care se va aborda demolarea

- Lista de utilaje si echipamente - descrierea utilajelor si echipamentelor utilizate

- Organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor si elementelor rezultate din demolare cu masurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor;

- Masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de demolare - recuperare, cuprinse in documentatia tehnica de executie a demolarii.

  - Etapele ce se realizeaza in cadrul lucrarilor de demolare a structurii si postutilizare sunt:

- Demolarea propriu – zisa;

- Sortarea in vederea revalorificarii (unde si daca este cazul);

- Valorificarea resurselor (daca este cazul);

- Amenajarea terenlui si protejarea eventualelor gropi etc;

- Receptia lucrarilor de post-utilizare.

Lucrarile de demolare se vor efectua de principiu in ordine inversa montarii. Lucrarile se vor realiza astfel incat prabusirile de pereti/plansee sa fie controlate. Ordinea si modul de executie sunt la alegerea Atreprenorului, care este in totalitate responsabil de lucrari si de securitatea propriului personal precum si de protejarea vecinatatilor.

Materiale rezultate din demolari

In urma procesului de demolare se va trece la sortarea si gruparea generala a materialelor rezultate:

- materiale refolosibile ca atare

- materiale refolosibile dupa prelucrare si transformare

- materiale neutilizabile necesare pentru a fi prelucrate pentru neutralizare si integrare in natura

- materiale neutilizabile si nereciclabile si de reintegrat in natura

Toate operatiile de dezafectare, verificare se vor efectua numai de catre personal autorizat sa execute lucrarile respective. Prin ordonanta nr. 33 / 08.1995, au aparut prevederi legale cu privire la organizarea acestor resurse rezultate din diverse activitati si obligatiile agentilor econimici de valorificare comerciala a materialelor recuperate.In vederea valorificarii materialelor rezultate in procesul de demolare exista unitati de prelucrare specializate. Se vor avea in vedere solutii de refolosire a materialelor reciclate.

Principalele materiale rezultate din demolarea cladirii sunt:

- 17 01 01 – beton

- 17 01 02 – caramizi (intregi si sparturi)

•	17 04 07 – amestecuri metalice

- 17 02 01 – lemn

•	17 01 07 - deseuri, moloz, pulberi, pamant cu piatra

Caramizile se vor containeriza, transporta si pachetiza in unitati specializate contractate anterior de catre executant. Elementele recuperate din inchiderile exterioare de metal si lemn care urmeaza a se reutiliza se vor marca si transporta la depozite specializate care urmeaza sa le valorifice, iar cele ce urmeaza a intra in circuitul de reintegrare in natura sunt trimise la topitorii si la depozite de lemn de foc. Materialele nereciclabile se pot folosi ca materiale brute pentru umpluturi.

Cantitatea de materiale rezultate din activitatea de demolare din construcţii este estimata la 495.00mc. Calculul s-a efectuat utilizând un coeficient de generare deșeuri de 0.5 mc deșeuri/ mp SDC. Suprafața totală desfășurată este de aprox. 991.00mp.

Transport

Modul de fragmentare a structurii in procesul de demolare se va stabili pe baza unei analize detaliate a posibilitatilor de manipulare si transport, asa incat numarul subansamblelor sa fie cat mai redus si cu complicatii minime de fragmentare.

Nu se va incepe demontarea componentelor unei structuri inainte de amenajarea cailor de acces si a spatiilor necesare patrunderii mijloacelor de transport si a utilajelor de ridicat.

Se  recomanda  ca  transportul  materialelor  si  elementelor  rezultate  din  demolari  la depozite sau obiective stabilite prin documentatia tehnica sa se faca in mod uniform pe toata durata procesului demolarii pentru evitarea aglomerarii si a ocuparii nejustificate a spatiilor.

b. Localizarea organizarii de santier

Str. Gheorghe Caranfil, nr. 3, Savinesti, jud. Neamt, in incinta proprietate privata a investitorului.

c. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Realizarea lucrărilor de construcţie se va face cu asigurarea tuturor măsurilor specifice de diminuare a impactului asupra mediului, şi anume:

- folosirea de utilaje de construcţie moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- stropirea cu apă a pământului excavat şi a deşeurilor de construcţie depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- depozitarea deşeurilor de construcţie în mod controlat, în spaţii special destinate şi amenajate şi eliminarea acestor deşeuri prin operatori autorizaţi;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- utilizarea de betoane preparate în staţii specializate, evitându-se utilizarea de materiale de construcţie pulverulente în amplasament;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

- utilizarea de măsuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor);

- prevederea de spaţii special amenajate, dotate cu pubele pentru colectarea deşeurilor menajere rezultate de la personalul de execuţie şi eliminarea periodică a acestor deşeuri printr-un operator autorizat;

- prevederea de toalete ecologice pentru personalul de execuţie;

- interzicerea eliminării necontrolate a deşeurilor în zonele din vecinătate;

- interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente şantierului în zonele din vecinătate;

- interzicerea efectuării reparaţiilor utilajelor şi schimbarea uleiurilor în amplasament;

- delimitarea spaţiilor în care se vor executa lucrările de construcţie pentru a se evita afectarea unor perimetre suplimentare celor destinate construirii;

- remedierea imediată a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere şi eliminarea solului contaminat prin operatori autorizaţi;

- instruirea periodică a personalului de execuţie privind protecţia mediului;

- desemnarea unor persoane responsabile pentru protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţie, cu includerea acestor responsabilităţi în fişele posturilor şi cu prevederea de sancţiuni în cazul nerespectării măsurilor prevăzute;

- în cazul implicării unor terţe părţi în lucrările de construcţie se vor prevedea clauze contractuale cu privire la responsabilităţile ce revin acestora pentru protecţia mediului în amplasament şi în împrejurimi;

d. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Sursele potentiale de poluare pe parcursul organizarii de santier si a lucrarilor de executie pot fi:

- excavarea pamantului;

- manevrarea materiilor prime;

- traficul utilajelor de constructie si a vehiculelor care transporta materiale de constructie;

- scurgerea accidentala de carburanti si produse petroliere;

- manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor;

- intretinerea utilajelor de constructii si autovehiculelor de transport materialele de constructie.

  - Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Masurile necesare a fi luate atat pe perioada executiei lucrarilor constau in:

- sistem intern de canalizare a apelor menajere, racordate la sistemul de canalizare din zona daca exista;

- se vor utiliza statii proprii de epurare sau se vor utiliza wc-uri mobile vidanjabile;

- platformele de intretinere si de spalare a utilajelor sa fie realizate cu panta astfel incat sa asigure colectarea apelor reziduale, a uleiurilor, a combustibililor si apoi introducerea acestora intr-un decantor care va fi curat periodic, depunerile fiind transportate la cea mai apropiata statie de epurare sau la un depozit de deseuri;

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor din dotare;

- evitarea scurgerilor accidentale de motorina si uleiuri minerale pe sol la alimentarea utilajelor;

- strangerea si valorificarea deseurilor  rezultate din activitatile efectuate in perimetrul de lucru;

- deseurile rezultate din activitatea de executie a lucrarilor, vor fi depozitate in spatii special amenajate;

- colectarea apelor pluviale in scopul ameliorarii eroziunii solului, verificarea periodica si intretinerea curenta a sistemelor de colectare, epurare si evacuare a apelor meteorice.

                - Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

  - Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:

La finalizarea investitiei si pe tot parcursul activitatii propuse, se vor respecta masurile de protectie a mediului propuse si enumerate la capitolele anterioare. In urma finalizarii lucrarilor de desfiintare, terenul va fi curatat de deseuri de orice fel, nivelat si pregatit pentru etapa ulterioara de dezvoltare.

  - aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

Riscul producerii unor accidente in timpul perioadei de executie nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si accidente este necesar sa se respecte toate prescriptiile tehnice, de exploatare si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor folosite pe durata executiei.

In perioada de executie pot aparea urmatoarelor forme de risc:

- riscuri si accidente datorate excavatiilor, fundatiilor, montarii rezervoarelor, realizarii structurilor etc.

- riscuri si accidente datorate circulatiei vehiculelor in incinta santierului: transport materiale de constructii, transport utilaje, transport pamant in exces etc.

- existenta, exploatarea, functionarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitatile aferente, nu constituie un factor de risc major daca normele specifice de exploatare si intretinere sunt respectate cu strictete.

- fiecare loc de munca va fi asigurat cu norme clare de exploatare va fi asigurat cu norme clare de exploatare si intretinere. Normele de exploatare vor prevedea masuri rapide de intreventie in cazul declansarii unor accidente sau avarii.

Zona obiectivului analizat va trebui imprejmuita si prevazuta cu poarta de acces astfel incat riscul producerii unor accidente printre membrii comunitatilor invecinate sa fie eliminta. In incinta santierului si in zona de accesare a santierului se vor monta panori de directionare si avertizare pentru circulatia autovehiculelor.

  - Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

Nu este cazul.

  - Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului :       Nu este cazul.

          - Anexe

  - Certificatul de urbanism, Planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de situatie, Planul retele apa canal incinta, bransament/racorduri apa canal;

  - Formele fizice ale proiectului (plan parter, plan invelitoare, sectiuni, fatade)

A.0 –    plan de incadrare in zona						1/5000

A.1 –    plan de situatie								1/500

A.2.1 – plan parter general propus						1/200

A.2.2 – plan parter extindere propusa						1/100

A.2.3 – plan invelitoare extindere propusa					1/100

A.2.4 – sectiune transversala							1/100

A.2.5 – fatada principala							1/100

A.2.6 – fatada laterala stanga							1/100

A.2.7 – fatada laterala dreapta						1/100

A.3.1 – plan parter C4, C2partial           					1/100

A.3.2 – plan invelitoare C4, C2partial						1/100

A.3.3 – fatada principala C4, C2 partial					1/100

A.3.4 – fatada laterala stanga, fatada laterala dreapta C4, C2 partial	1/100

A.3.5 – sectiune A-A’								1/100

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informatii prevazute în legislatia în vigoare.

Nu este cazul.

            - Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele , memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate.

1.Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

– cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

– corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

            - Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare,daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Titular: SC COMES SA

Sef proiect: arh. Roxana Vadeanu

SC PARTENER CREATIV OFFICE SRL