MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului: „FERMA SALMONICOLA"

- Titular:

| Numele companiei: | S.C. AGRONAUTICA S.R.L., CUI: RO43213541, J27/893/2020 |
| --- | --- |
| Adresa sediu social: | Municipiul Roman, str. Roman Voda, nr. 14, judetul Neamt |
| Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: | telefon 0748382455 |
| Director/manager/administrator: | ISACHI ELENA |

- Descrierea proiectului  /  rezumat al proiectului

FERMA SALMONICOLA se va amplasa pe luciul de apa al Lacului Izvorul Muntelui. In cadrul FERMEI SALMONICOLE se vor creste in vivierele flotabile - salmonide.

S.C. AGRONAUTICA S.R.L.  a inchiriat de la S.C. EDUARD COM S.R.L.  ferma salmonicola pe care acesta din urma o detine in zona si sectorul de navigatie 4 Lacul Bicaz, conform contractului nr. 1 din 01.12.2020.

Coordonatele in Stereo 70 ale Fermei salmonicole sunt urmatoarele:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a | 605293.000 | 585214.000 |
| b | 605317.000 | 585255.000 |
| c | 605319.000 | 585285.000 |
| d | 605278.000 | 585286.000 |
| e | 605247.000 | 585218.000 |
| Suprafata = 3128 mp |

Ferma salmonicola se compune din 5 subansamble: 4 subansamble (A,B,C,D) formate din 64 de viviere (careuri) si un subansamblu E, care cuprinde terasa pentru descarcarea si transportul pestelui la mal. Vivierele au interiorul de 6mx6m, iar fiecare astfel de viviera are la interior o plasa continua pe toata suprafata ei care se ridica pana la mijlocul bastoanelor balustrazii. Intre viviere circulatia se face pe pasarele late de 0,7m; aceste pasarele se sprijina pe structura superioara a flotorilor.

Dimensiuni si caracteristici principale ale subansamblelor fermei salmonicole.

- Subansamblul A:

  - Lungimea maxima la punte este de 14,10m

  - Latimea maxima la punte este de 7,40m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 3,152t

  - Pescajul maxim – 0,35m

  - 2 viviere flotabile (careuri) cu interiorul avand dimensiunile 6mx6m si adancimea de 4-6m

  - 2 flotori cu lungimea L=2m si 2 fotori cu lungimea L=6m; diametrul florotilor = 0,72m

- Subansamblul B:

  - Lungimea maxima la punte este de 74,40m

  - Latimea maxima la punte este de 14,10m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 20,48t

  - Pescajul maxim – 0,35m

  - 22 viviere flotabile (careuri) cu interiorul avand dimensiunile 6mx6m si adancimea de 4-6m

  - 40 flotori cu lungimea L=2m si 4 fotori cu lungimea L=6m; diametrul florotilor = 0,72m

- Subansamblul C:

  - Lungimea maxima la punte este de 87,80m

  - Latimea maxima la punte este de 14,10m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 23,64t

  - Pescajul maxim – 0,35m

  - 26 viviere flotabile (careuri) cu interiorul avand dimensiunile 6mx6m si adancimea de 4-6m

  - 48 flotori cu lungimea L=2m si 4 fotori cu lungimea L=6m; diametrul florotilor fiind de 0,72m

- Subansamblul D:

  - Lungimea maxima la punte este de 47,60m

  - Latimea maxima la punte este de 14,10m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 14,184t

  - Pescajul maxim – 0,35m

  - 14 viviere flotabile (careuri) cu interiorul avand dimensiunile 6mx6m si adancimea de 4-6m

  - 24 flotori cu lungimea L=2m si 4 fotori cu lungimea L=6m; diametrul florotilor fiinf 0,72m

- Subansamblul terasa E:

  - Lungimea maxima la punte este de 11m

  - Latimea maxima la punte este de 6m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 7,20t

  - Pescajul maxim – 0,50m

  - 3 flotori cu lungimea L=5m; diametrul florotilor = 1,50m

Dimensiuni si caracteristici principale pentru o singura viviera(careu)

  - Lungimea maxima la punte este de 7,40m

  - Latimea maxima la punte este de 7,40m.

  - Lungimea la interior este de 6,00m

  - Latimea la interior este de 6,0m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Diametrul florotilor = 0,72m

  - Deplasament  careu – 1,97t

  - Pescajul maxim – 0,35m;

Ansamblul este prevazut cu o legatura din cablu metalic de Φ40. Cablul este fixat de-a lungul celor doua subansamble C si D iar capetele lui sunt fixate in blocuri de beton. Suplimentar pe fiecare colt al ansamblului este prevazuta cate o binta pentru legarea la  mal. Inregul ansamblu este prevazut in fiecare colt cu cate o parama sintetica Φ40mm care legata de binta exitenta in acel colt este dusa la mal permitand fixarea ansamblului in patru puncte, aceste legaturi nepermitand deplasarea ansamblului pe timp de furtuna.

Iluminatul fermei salmonicole este asigurat de o retea de stalpi longitudinali si transversali. Curentul este asigurat de un cablu cuplat la reteaua electrica de pe mal. Cablul electric este cuplat la tabloul de distributie amplasat pe platforma fermei.

Accesul catre Ferma salmonicola se va face astfel: din DN15, pe strada Drum "Plutarie", iar apoi se continua pe terenul proprietate S.C. NORBERT COMUNICATION IT S.R.L., (CF 50470) pentru care Beneficiarul S.C. AGRONAUTICA S.R.L.  a incheiat un acord cu Beneficiarul pentru suprafata de 1344mp. De aici se continua accesul pietonal pe terenul care este zona de siguranta si este teren concesionat de S.C. Hidroelectrica S.A. pana la luciu de apa, de unde se va continua cu o barca pana la ferma salmonicola.

Coordonatele in Stereo 70 ale Caii de acces pe luciul de apa sunt urmatoarele:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 605297 | 585287 |
| 2 | 605297 | 585288 |
| 3 | 604985 | 585361 |
| 4 | 604985 | 585360 |
| Suprafata = 312mp |

Coordonatele in Stereo 70 ale Caii de acces de pe zona de siguranta sunt urmatoarele:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 5 | 604595.000 | 585359.000 |
| 6 | 604985.000 | 585362.000 |
| 7 | 604971.000 | 585365.000 |
| 8 | 604959.353 | 585367.912 |
| 9 | 604958.950 | 585364.050 |
| 10 | 604972.000 | 585361.000 |
| Suprafata = 94mp |

Coordonatele in Stereo 70 ale pe teren proprietate Norbert Comunication IT S.R.L. sunt urmatoarele:

| Nr. punct | X | Y | Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 604959.353 | 585367.912 | 32 | 605060.656 | 585172.913 |
| 9 | 604958.950 | 585364.050 | 33 | 605061.731 | 585174.343 |
| 11 | 604955.650 | 585368.723 | 34 | 605045.600 | 585193.285 |
| 12 | 604946.850 | 585370.801 | 35 | 605023.118 | 585218.018 |
| 13 | 605517.978 | 525375.161 | 36 | 605010.340 | 585228.098 |
| 14 | 604910.874 | 585373.757 | 37 | 604999.881 | 585239.875 |
| 15 | 604903.427 | 585364.913 | 38 | 604986.425 | 585249.913 |
| 16 | 604904.310 | 585361.400 | 39 | 604971.963 | 585263.010 |
| 17 | 604909.534 | 585353.340 | 40 | 604965.760 | 585275.299 |
| 18 | 604521.004 | 585342.729 | 41 | 604956.943 | 585284.833 |
| 19 | 604930.364 | 585332.619 | 42 | 604954.528 | 585290.072 |
| 20 | 604938.562 | 585321.376 | 43 | 604952.110 | 585297.674 |
| 21 | 604942.560 | 585308.750 | 44 | 604950.188 | 585300.946 |
| 22 | 604946.364 | 585300.150 | 45 | 604946.781 | 585312.043 |
| 23 | 604950.073 | 585286.401 | 46 | 604942.344 | 585326.479 |
| 24 | 604956.682 | 585276.036 | 47 | 604933.861 | 585335.636 |
| 25 | 604961.339 | 585271.613 | 48 | 604923.897 | 585345.179 |
| 26 | 604968.931 | 585258.918 | 49 | 604914.779 | 585356.380 |
| 27 | 604983.711 | 585247.153 | 50 | 604911.688 | 585361.710 |
| 28 | 604995.787 | 585235.124 | 51 | 604914.207 | 585368.656 |
| 29 | 605020.638 | 585215.281 | 52 | 604920.173 | 585370.946 |
| 30 | 605020.638 | 585215.281 | 53 | 604943.817 | 585366.807 |
| 31 | 605039.305 | 585195.029 | 54 | 604951.755 | 585365.630 |
| Suprafata = 1344 mp |

Principiul de functionare al Fermei salmonicole va fi totul plin/ totul gol/ viviera astfel incat sa poata fi asigurata continuitatea procesului de productie pe intregul an si sa fie evitate golurile de productie.

Activitatea de crestere a salmonidelor

Popularea fermei se va face cu puiet pastrav cu greutatea intre 10 si 50g. Transportul puietul de la furnizorul de alevini se va face cu autospeciala de transport peste viu, dotata cu hidrobidoane astfel incat sa poata fi asigurate conditiile de bunastare si confort si pierderile tehnologice sa fie minime, apoi se transfera pietonal catre ferma piscicola pana la apa, dupa care se continua transportul cu ajutorul unei viviere flotabile, dotata cu plasa si tractate cu ajutorul barcii. Ciclul de crestere este de 12/18 luni in functie de sezon.

Furajarea se va face in functie de greutatea exemplarelor si numarul de pesti pe viviera si astfel se va  calcula ratia de hrana, dependent de temperatura apei se pot face 1-3 hraniri pe zi. Furajul utilizat va fi unul certificat.

Livrarea cantitatilor recoltate se va face cu viviera flotabila, aceasta va fi tractata de catre barca si apoi pestele va fi transferat manual cu minciogul livrand “in viu”. Transportul cantitatilor recoltate in zona de protectie si siguranta a lacului Izvorui Muntelui se va face pietonal.

Iernarea/depozitarea pestelui sau a puietului se face in viviere, functie de necesar astfel incat sa se asigure continuitatea activitatii si a livrarilor.

- justificarea necesității proiectului;

Prin proiectul propus se urmareste valorificarea superioara a potentialului de crestere a pestelui, si in special a salmonidelor pe luciul de apa al acumularii Izvorul Muntelui-Bicaz.

- valoarea investiției;

- 80.000 lei

- perioada de implementare propusă;

- 2021-2022

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- conform planșe anexate:

- plan de situație;

- plan de incadrare in zona

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Ferma salmonicola se compune din 5 subansamble: 4 subansamble (A,B,C,D) formate din 64 de viviere (careuri) si un subansamblu E, care cuprinde terasa pentru descarcarea si transportul pestelui la mal. Vivierele au interiorul de 6mx6m, iar fiecare astfel de viviera are la interior o plasa continua pe toata suprafata ei care se ridica pana la mijlocul bastoanelor balustrazii. Intre viviere circulatia se face pe pasarele late de 0,7m. aceste pasarele se sprijina pe structura superioara a flotorilor.

Dimensiuni si caracteristici principale ale subansamblelor fermei salmonicole.

- Subansamblul A:

  - Lungimea maxima la punte este de 14,10m

  - Latimea maxima la punte este de 7,40m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 3,152t

  - Pescajul maxim – 0,35m

  - 2 viviere flotabile (careuri) cu interiorul avand dimensiunile 6mx6m si adancimea de 4-6m

  - 2 flotori cu lungimea L=2m si 2 fotori cu lungimea L=6m; diametrul florotilor = 0,72m

- Subansamblul B:

  - Lungimea maxima la punte este de 74,40m

  - Latimea maxima la punte este de 14,10m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 20,48t

  - Pescajul maxim – 0,35m

  - 22 viviere flotabile (careuri) cu interiorul avand dimensiunile 6mx6m si adancimea de 4-6m

  - 40 flotori cu lungimea L=2m si 4 fotori cu lungimea L=6m; diametrul florotilor = 0,72m

- Subansamblul C:

  - Lungimea maxima la punte este de 87,80m

  - Latimea maxima la punte este de 14,10m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 23,64t

  - Pescajul maxim – 0,35m

  - 26 viviere flotabile (careuri) cu interiorul avand dimensiunile 6mx6m si adancimea de 4-6m

  - 48 flotori cu lungimea L=2m si 4 fotori cu lungimea L=6m; diametrul florotilor fiind de 0,72m

- Subansamblul D:

  - Lungimea maxima la punte este de 47,60m

  - Latimea maxima la punte este de 14,10m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 14,184t

  - Pescajul maxim – 0,35m

  - 14 viviere flotabile (careuri) cu interiorul avand dimensiunile 6mx6m si adancimea de 4-6m

  - 24 flotori cu lungimea L=2m si 4 fotori cu lungimea L=6m; diametrul florotilor fiinf 0,72m

- Subansamblul terasa E:

  - Lungimea maxima la punte este de 11m

  - Latimea maxima la punte este de 6m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Deplasament subansamblu – 7,20t

  - Pescajul maxim – 0,50m

  - 3 flotori cu lungimea L=5m; diametrul florotilor = 1,50m

Dimensiuni si caracteristici principale pentru o singura viviera(careu)

  - Lungimea maxima la punte este de 7,40m

  - Latimea maxima la punte este de 7,40m.

  - Lungimea la interior este de 6,00m

  - Latimea la interior este de 6,0m.

  - Inaltimea de constructie la punte – 0,90m

  - Diametrul florotilor = 0,72m

  - Deplasament  careu – 1,97t

  - Pescajul maxim – 0,35m;

Ansamblul este prevazut cu o legatura din cablu metalic de Φ40. Cablul este fixat de-a lungul celor doua subansamble C si D iar capetele lui sunt fixate in blocuri de beton. Suplimentar pe fiecare colt al ansamblului este prevazuta cate o binta pentru legarea la mal. Intregul ansamblu este prevazut in fiecare colt cu cate o parama sintetica Φ40mm care legata de binta exitenta in acel colt este dusa la mal permitand fixarea ansamblului in patru puncte, aceste legaturi nepermitand deplasarea ansamblului pe timp de furtuna.

Iluminatul fermei salmonicole este asigurat de o retea de stalpi longitudinali si transversali. Curentul este asigurat de un cablu cuplat la reteaua electrica de pe mal. Cablul electric este cuplat la tabloul de distributie amplasat pe platforma fermei.

Modul de folosire a apei  /  Volume de apa utilizate :

Suprafata utila viviere: 64x 6mx 6m = 64x36mp = 2304

Volum mediu apa: 2304 mp x 5 m =  11520mc.

Amplasamentul are o suprafaţa totala de 3128mp

Descrierea principalelor faze ale activitatii:

- aprovizionarea cu puiet si  furaje necesare cresterii

- hranirea, cresterea, selectarea, supravegherea si valorificarea pestelui

Modul de crestere si furajare

In functie de greutatea exemplarelor si numarul de pesti pe viviera se va calcula ratia de hrana, dependent de temperatura apei. Se pot face 1-3 hraniri pe zi.  Furajul utilizat va fi unul certificat.

Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an

- utilitati existente în zonă;

###### Alimentarea cu apa potabila:  pentru personalul din exploatare alimentarea cu apa se va face cu apa imbuteliata din comert

###### Alimentarea cu apa menajera: pentru personalul din exploatare  exista un grup sanitar, iar  sursa de alimentara cu apa  pentru acest grup sanitar este Lacul Izvorul Muntelui iar evacuarea apelor uzate menajere se va realiza intru-un rezervor flotabil vidanjabil.

Alimentarea cu apa tehnologica: sursa de apa necesara cresterii  pestelui (umplere si primenire) este lacul Izvorul Muntelui.

Energia electrica  necesara bunei functionari a fermei va fi asigurata de o retea de stalpi longitudinali si transversali. Curentul este asigurat de un cablu cuplat la reteaua de curent de la mal. Cablul electric este cuplat la tabloul de distributie amplasat pe platforma fermei.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

- nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul catre Ferma salmonicola se va face astfel: din DN15, pe strada Drum "Plutarie", iar apoi se continua pe terenul proprietate S.C. NORBERT COMUNICATION IT S.R.L., (CF 50470) pentru care Beneficiarul S.C. AGRONAUTICA S.R.L.  a incheiat un acord cu Beneficiarul pentru suprafata de 1344mp. De aici se continua accesul doar pietonal pe terenul care este zona de siguranta si este teren concesionat de S.C. Hidroelectrica S.A. pana la luciu de apa, de unde se va continua cu o barca pana la ferma salmonicola.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

- nu este cazul;

- metode folosite în construcție/demolare;

- nu este cazul;

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Avand in vedere modul de furnizare a subansamblelor nu este necesara realizarea unei organizari de santier.

Pe toata durata executiei lucrarilor se va respecta cu strictete masurile de Protectie a Muncii si de Prevenire si Stingere a Incendiilor, in vigoare.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

- nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- nu este cazul;

- alte autorizații cerute pentru proiect.

- Beneficiarul SC AGRONAUTICA S.R.L. a obtinut Avizul favorabil nr. 158/2021 emis de S.H. Bistrita

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul;

- Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

S-au prezentat: Plan de incadrare in zona si Plan de stuatie

- politici de zonare și de folosire a terenului;

- nu este cazul;

- arealele sensibile;

- nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele in Stereo 70 ale Fermei salmonicole sunt urmatoarele:

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| a | 605293.000 | 585214.000 |
| b | 605317.000 | 585255.000 |
| c | 605319.000 | 585285.000 |
| d | 605278.000 | 585286.000 |
| e | 605247.000 | 585218.000 |
| Suprafata = 3128 mp |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- nu este cazul;

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita  informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

###### Alimentarea cu apa potabila:  pentru personalul din exploatare alimentarea cu apa se va face cu apa imbuteliata din comert

###### Alimentarea cu apa menajera:  pentru personalul din exploatare  exista un grup sanitar, iar  sursa de alimentara cu apa  pentru acest grup sanitar este Lacul Izvorul Muntelui iar evacuarea apelor uzate menajere se va realiza intru-un rezervor flotabil vidanjabil.

Alimentarea cu apa tehnologica: sursa de apa necesara cresterii  pestelui (umplere si primenire) este lacul Izvorul Muntelui.

b) protecția aerului:

Activitatea de ferma salmonicola nu este generatoare de poluanţi pentru aer. Singurele emisii din aer sunt gazele de eşapament de la mijloacele de transport. Acestea se încadrează în limitele admise si mentionam ca toate motoarele sunt de ultima generatie.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt: mijloacele de transport.

Nivelul de zgomot şi vibraţii la cel mai apropiat receptor protejat este zero.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- nu este cazul;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului sunt pierderile accidentale de combustibil de la mijloacele de transport, dar nu este cazul.

Se va asigura colectarea imediată a eventualelor pierederi de produse petroliere şi stocarea acestora în recipienţi metalici  în vederea neutralizării.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea obiectivului şi funcţionarea acestuia nu generează poluanţi care pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Obiectivul nu se află în zona aşezărilor umane sau a obiectivelor de interes public.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeurile rezultate sunt:

- deşeuri menajere (cod deseu 20.03.01) - se vor preda  la un operator autorizat;

- deseuri de ambalaje de materiale plastice (cod deseu 15.01.02)- se vor preda la operatori autorizati;

- deseuri de tesuturi animale - rezultate in cazul unei aparitiei unei mortalitati (cod deseu 02.01.02) - se vor preda la operatori autorizati;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor;

- deşeuri menajere evacuate pe baza de contract de salubritate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

-Investiția se încadrează în specificul funcțional al zonei.

- Lucrările propuse vor avea un impact redus asupra mediului, nefiind utilizate materiale sau substanțe periculoase din acest punct de vedere.

- Ţinând cont de specificul investiţiei, rezultă că prin realizarea acesteia, zona nu va suferi degradări ale mediului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului;  nu este cazul;

- probabilitatea impactului;    nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;    nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului.

- nu este cazul;

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Se vor face determinări privind nivelul de zgomot în incinta şi se vor adopota măsurile de protecţie adecvata.

Se va asigura colectarea riguroasă a deşeurilor , depozitarea controlată şi valorificarea sau reciclarea totală

- Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/5privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- nu este cazul;

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu este cazul;

- Lucrări necesare organizării de șantier:  - nu este cazul

Avand in vedere modul de furnizare a subansamblelor nu este necesara realizarea unei organizari de santier.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Nu se preconizează a exista zone şi factori de mediu afectaţi de poluare.

- Anexe - piese desenate:

      - planul de încadrare în zonă a obiectivului

      - planul de situație

Intocmit,								Beneficiar,

Ing. Ichim Alina					                    S.C. AGRONAUTICA S.R.L.

Isachi Elena