| Denumirea lucrării | CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITĂȚI, SISTEMATIZARE VERTICALĂ |
| --- | --- |
| Amplasament | str. Matei Millo nr. 11, mun. Roman, jud. Neamț |
| Beneficiar | S.C. TCE NEIGHBORHOOD S.R.L. B-dul General Nicolae Dăscălescu nr. 287, mun. Piatra Neamț, jud. Neamț |
| Proiectant general | S.C. ARHITECT 3D S.R.L. str. Liliacului nr. 52, mun. Piatra Neamț, jud. Neamț |
| Faza | DTAC |
| Număr proiect | 507-62/2021 |

| Șef proiect | arh. Ionel Ciurea |
| --- | --- |

Nota: Toate drepturile de autor privind prezenta documentație aparțin în exclusivitate S.C.”ARHITECT 3 D”S.R.L. - ROMANIA, Piatra Neamț.

Nici un fragment al acestei documentații nu va putea fi reprodus s-au refolosit la alte documentații similare, sub nici o formă de reproducere, fără acordul autorului.

MEMORIU de prezentare

Cf. anexei 5.E la procedura din anexa 5 a legii 292 /2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

- DENUMIREA PROIECTULUI:

„Construire bloc de locuințe colective, Racorduri la utilități, Sistematizare verticală”

- TITULAR:

– numele:

S.C. TCE NEIGHBORHOOD S.R.L.

– adresa poștală:

B-dul General Nicolae Dăscălescu nr. 287, mun. Piatra Neamț, jud. Neamț

– numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

0736102288, e-mail: florin.butnaciuc@tce3brazi.ro

– numele persoanelor de contact:

Tarata Mihai

– director/manager/administrator:

Tarata Mihai

– responsabil pentru protecția mediului:

Florin Butnaciuc

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

a) un rezumat al proiectului;

Amplasamentul:

Prin prezenta documentație investitorul dorește construirea unui bloc de locuințe cu 14 apartamente, crearea unor spații de parcare și sistematizarea terenului pentru asigurarea accesului la locurile de parcare și pentru gestionarea corespunzătoare a apelor meteorice. Totodată se vor realiza și racordurile necesare la rețelele de utilități și împrejmuirea terenului.

Adresa amplasamentului este str. Matei Millo nr. 11, mun. Roman, jud. Neamț, iar terenul suprafața terenului este de 1050 m2.

Terenul se află în proprietatea S.C. TCE NEIGHBORHOOD S.R.L. și este grevat de sarcini sub formă de ipotecă în favoarea S.C. TCE MOBILE DRYERS S.R.L.

Imobilul se accesează din strada Matei Millo din partea de vest.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

- la nord	- imobil NC 51084 și imobil proprietate Nahoi Cornel;;

- la sud	- imobil NC 59871;

- la est	- imobil NC 59868;

- la vest	- strada Matei Millo.

Caracteristicile construcției:

| Dimensiuni maxime (lungime x lățime) | 31,12 x 16,46 m |
| --- | --- |
| Regim de înălțime | D+P+3E |
| Înălțime maximă atic (față de CTA) | 14,55 m |
| Înălțime maximă atic retras (față de CTA) | 16,85 m |
| Suprafață construită | 422,54 m2 |
| Suprafață desfășurată | 1850,80 m2 |
| Suprafață desfășurată + suprafață demisol tehnic / garaj | 2223,57 m2 |
| Suprafață utilă | 1688,29 m2 |
| Volumul construcției | 5634,58 m3 |
| Categoria de importanță | C (normală) |
| Clasa de importanță | III |
| Gradul de rezistență la foc conform P118-99 | II |

Funcționalul:

Apartamentele se vor dispune pe cele patru niveluri supraterane, spațiile de la demisol fiind destinate parcării autovehiculelor și accesului la instalațiile și echipamentele necesare pentru funcționarea corespunzătoare a construcției.

Parterul și etajul 3 vor avea câte trei apartamente pe nivel (două apartamente cu trei camere și un apartament cu două camere), iar etajele 1 și 2 vor avea câte 4 apartamente pe nivel (două apartamente cu trei camere și două apartamente cu două camere).

Înălțimea spațiilor interioare:

- la demisol înălțimea utilă interioară va fi 2,55 m la garaj și 1,80 la spațiile tehnice;

- la nivelurile supraterane înălțimea utilă interioară va fi 2,75 m în toate spațiile.

Circulația verticală:

Accesul de la parter la demisol se realizează prin intermediul unei scări interioare din betona armat.

Accesul de la parter la etajele superioare se realizează prin scări interioare din beton armat și prin intermediul unui ascensor.

Accesul la terasa blocului se realizează prin intermediul a trei scări metalice, câte una în fiecare apartament de la etajul trei.

Sistemul constructiv:

- Infrastructura:

  - fundații izolate din beton armat sub stâlpi legate cu grinzi de fundare;

  - pereți din beton armat la demisol;

  - placă pe sol din beton armat.

- Suprastructura:

  - cadre formate din stâlpi și grinzi de beton armat;

  - planșee din beton armat între niveluri.

Închiderile exterioare și compartimentările interioare

- Închiderile exterioare:

  - pereți exteriori din cărămidă cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm placați cu polistiren expandat de 100 mm.

  - pereți din beton armat cu grosimea de 15 cm placați cu polistiren expandat de 100 mm pe ambele fețe.

  - pereți cortină pe structură metalică.

- Compartimentările interioare:

  - pereți din cărămidă cu goluri verticale cu grosimea de 25 cm;

  - pereți din ghips-carton pe structură metalică cu grosimea de 10 cm.

Finisajele interioare

- finisaje la pardoseli și plinte:

  - rășină epoxidică în garaj;

  - gresie în toate băile, toate G.S., și în holul fiecărui apartament de la parter;

  - mozaic la spațiile tehnice și C.S. de la demisol;

  - parchet în toate celelalte spații;

  - plintă din mortar epoxidic la garaj;

  - plintă din mozaic turnat la încăperile cu pardoseală de mozaic;

  - plintă din MDF la încăperile cu pardoseală de parchet.

- finisaje pentru pereți:

  - zugrăveală cu vopsea lavabilă de culoare albă, aplicată pe glet;

  - placaje locale cu faianță după necesități.

- finisaje pentru plafoane:

  - zugrăveală cu vopsea lavabilă de culoare albă, aplicată pe glet.

- tâmplăria interioară:

  - uși din lemn celular și metalice vopsite, în funcție de funcțiunea încăperilor.

Finisajele exterioare

- La soclu: placaj de tip cărămidă aparentă culoare maro-castaniu RAL 8015 sau apropiat;

- La pereții exteriori: tencuială decorativă culoare albă RAL 8002 cu accente de culoare crem RAL 1012, gri RAL 7040 și gri RAL 7011;

- Ferestre din PVC culoare gri RAL 7011;

- Perete cortină cu finisaj din aluminiu;

- Ușă metalică vopsită culoare gri RAL 7011.

Acoperișul și învelitoarea

- Acoperișul:

  - este de tip terasă circulabilă pe placă din beton armat;

- Învelitoarea:

  - este din pavele de beton montate pe pat de pietriș. Hidroizolarea se realizează cu membrană de FPO la zonele circulabile și membrană din PVC cu fibre de poliester de culoare gri RAL 7047 la zonele expuse, necirculabile.

  - Capace pentru atic din tablă zincată și din tablă vopsită culoare gri RAL 7016.

Amenajări exterioare:

Se vor realiza trotuare cu lățimea între 0,9 și 1,10 m din beton simplu în jurul clădirii care vor proteja fundațiile clădirii de infiltrarea apelor din precipitații.

Se vor realiza alei carosabile din pavele de beton vibro-presat atât pentru accesul la garajul de la demisol cât și pentru asigurarea unor locuri de parcare la nivelul solului.

Pe terenul studiat s-a prevăzut o suprafață totală de 105,24 m2 de spații verzi pe care se vor planta specii ierboase de talie joasă sau gazon.

Locuri de parcare:

Se vor realiza 14 locuri (câte unul pentru fiecare apartament), nouă la demisolul clădirii și cinci la nivelul solului.

Bilanț teritorial:

| Zonificare funcțională | Suprafață (m2) | % |
| --- | --- | --- |
| - Suprafață construită | 422,54 | 40,24 |
| - Suprafață circulații - alei, platforme | 437,92 | 41,71 |
| - Trotuare | 84,30 | 8,03 |
| - Suprafață spații verzi / plantate | 105,24 | 10,02 |
| TOTAL | 1050 | 100 |

b) justificarea necesității proiectului;

Având în vedere nivelul cererii de locuințe în municipiul Roman investitorul a decis construirea unui bloc de apartamente cu scopul de a le oferi spre vânzare.

Viitoarea construcție va adăposti locuințe noi ce vor asigura spații locative moderne pentru viitorii proprietari.

c) valoarea investiției;

Investiția va se va ridica la valoarea estimată de 4.441.920,00 LEI fără TVA.

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de realizare a lucrărilor este estimată la 24 de luni.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Amplasamentul cu limitele de proprietate este reprezentat în planșa „A.0.2 – Plan de situație” atașată prezentei documentații.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

– profilul și capacitățile de producție;

Nu este cazul.

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Alimentarea cu apă se realizează prin racord la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare existentă în zonă.

Apele meteorice sunt direcționate către rețeaua publică de canalizare pluvială.

Apa caldă menajeră și agentul termic pentru încălzirea spațiilor interioare se vor asigura prin centrale termice de apartament alimentate cu gaz.

Energia electrică se va asigura prin racordare la rețeaua de electricitate existentă în zonă

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

În urma executării lucrărilor tot amplasamentul va fi sistematizat. În jurul construcției se vor realiza trotuare de protecție cu lățimea de minim 90 cm și alei carosabile pentru facilitarea circulației auto în incintă și spații de parcare. De asemenea, se vor asigura spații verzi conform prevederilor documentațiilor de urbanism și al legilor în vigoare.

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Pentru accesul pe amplasament se vor amenaja două intrări auto din strada Matei Millo. O intrare va asigura accesul la locurile de parcare de la demisolul clădirii, prin intermediul unei rampe carosabile, iar cea de-a doua va facilita accesul la locurile de parcare amenajate la nivelul solului.

– resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu este cazul.

– metode folosite în construcție/demolare;

Construcția va avea fundații din beton armat.

Suprastructura va fi din cadre de beton armat cu închideri din blocuri de zidărie prefabricate (cărămidă).

La exterior se va monta termosistem tip ETICS cu polistiren expandat de 10 cm grosime.

– planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Ulterior obținerii autorizației de construire, investitorul va demara lucrările prin amenajarea organizării de șantier. După aceasta va realiza excavațiile pentru fundațiile clădirii și mai apoi va executa lucrările de construire propuse.

Punerea în funcțiune și exploatarea construcției se va face după efectuarea recepției de la finalizarea lucrărilor.

Materialele rezultate din post-utilizare se vor gestiona conform prevederilor legale de la data desființării clădirii.

– relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

– alte autorizații cerute pentru proiect;

Nu este cazul.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

– descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul. În cadrul investiției, terenul care nu va fi ocupat de construcție va fi amenajat integral.

– căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

– metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

– alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Terenul studiat nu se află pe lista monumentelor istorice și nici nu la mai puțin de 100 m față de imobilele înscrise pe această listă.

Imobilul se află în zonă de interes arheologic, orice intervenție zonă se va face cu avizul organelor abilitate.

– hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Folosința terenului este de „curți construcții”, folosință care se păstrează și în cadrul investiției propuse.

• politici de zonare și de folosire a terenului;

Amplasamentul studiat se află în UTR nr. 4, zona funcțională L – locuințe. Conform HCL Roman nr. 207 din 30.09.2021 s-a schimbat funcțiunea zonei din sub-zonă „L2 – locuințe colective și colective mici cu P+1,2 niveluri” (cf. PUG) în sub-zonă „L1 – locuințe colective medii și mari cu P+3,4,5 niveluri” și „Pa – Parc agrement”.

• arealele sensibile;

Nu este cazul.

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele Stereo 1970 ale amplasamentului sunt: X= 603910; Y = 647720.

– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

A. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU:

a) protecția calității apelor:

– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În faza de execuție: se va folosi apa din rețeaua zonală prin branșament local, iar apa uzată va fi evacuată în rețeaua de canalizare. Din procesul de construire nu vor rezulta substanțe care să modifice calitatea apei, astfel că se estimează un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă.

În faza de funcționare: nu se folosește apa în procese tehnologice. Apa menajeră uzată va fi evacuată în rețeaua de canalizare din zonă. În condițiile respectării instrucțiunilor de lucru, implementarea investiției nu are influență asupra apelor de suprafață și a pânzei freatice din zonă. Impactul funcțiunii propuse este nesemnificativ asupra factorului de mediu apă.

– stațiile și instalațiile de epurare sau de pre epurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul.

b) protecția aerului:

– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

În faza de execuție: sunt generate în aer următoarele emisii de poluanți:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de construcții, și din tranzitarea zonei de șantier;

- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Sistemul de construcție fiind simplu (structura cu cadre din beton armat), nivelul estimat al emisiilor din sursă dirijată se încadrează în V.L.E. impuse prin legislația de mediu în vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate și montate local, rezultând că sursele de emisie nedirijată ce pot apărea în timpul punerii în operă să fie foarte mici și prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

În faza de funcționare: datorită funcțiunii propuse nu sunt generate în aer decât gaze de ardere provenite din traficul auto și funcționarea centralelor termice de apartament, ca emisii de poluanți.

Nivelul estimat al emisiilor în aceasta fază nu produce un impact defavorabil al factorului de mediu aer, încadrându-se în legislația în vigoare.

– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

– sursele de zgomot și de vibrații;

În faza de execuție: sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de acțiunile propriu-zise de muncă mecanizată cât și de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activități au un caracter discontinuu, fiind limitate în general numai pe perioada zilei. Se vor respecta zilele de odihnă legale și intervalul orelor de lucru permis în timpul zilei.

Prin organizarea șantierului sunt prevăzute faze specifice în graficul de lucru astfel încât procesul de construire să nu constituie o sursă semnificativă de zgomot și vibrații.

În faza de funcționare: nu se vor produce zgomote și vibrații care să aibă un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot și vibrații.

Asigurarea izolării la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125 – 2005 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri.

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul.

d) protecția împotriva radiațiilor:

– sursele de radiații;

În faza de execuție: nu există surse generatoare de radiații.

În faza de funcționare: nu există surse generatoare de radiații.

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

În faza de execuție: nu există surse de poluare care să aibă un impact semnificativ asupra solului și subsolului. În urma execuției se vor decoperta resturile de materiale rămase în zonele de spații verzi și se va completa cu pământ vegetal în vederea plantării.

În faza de funcționare: protecția solului și a subsolului va fi asigurată prin betonarea sau asfaltarea aleilor pietonale și a celor carosabile și prin întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi. Se vor lua măsuri stricte de etanșare a instalațiilor exterioare pentru eliminarea pierderilor de apă care ar putea destabiliza solul.

– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Zona de lucru fiind situată în interiorul municipiului Roman, va funcționa împreună cu acesta, ne existând factori de poluare a așezărilor umane și a altor obiective de interes public.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În faza de execuție: deșeurile rezultate din procesul de construire sunt:

- beton –17 01 01;

- cărămidă – 17 01 02;

- material lemnos – 17 02 01;

- sticlă – 17 02 02;

- materiale plastice –17 02 03;

- cupru, bronz, alamă – 17 04 01;

- aluminiu – 17 04 02;

- fier și oțel – 17 04 05;

- ambalaje de hârtie și carton – 15 01 01;

- ambalaje de materiale plastice – 15 01 02;

- ambalaje de lemn – 15 01 03;

- ambalaje metalice – 15 01 04;

- ambalaje amestecate – 15 01 06;

- ambalaje de sticlă – 15 01 07;

- ambalaje din materiale textile – 15 01 09;

- hârtie și carton – 20 01 01;

- sticlă – 20 01 02;

- deșeuri biodegradabile de la bucătării – 20 01 08;

- îmbrăcăminte – 20 01 10;

- materiale textile – 20 01 11;

- deșeuri municipale amestecate – 20 03 01.

Cantitățile de deșeuri rezultate în faza de execuție nu poate fi estimat în această etapă de detaliere a proiectului.

În faza de funcționare: rezultă următoarele deșeuri:

- ambalaje de materiale plastice – 15 01 02;

- ambalaje de sticlă – 15 01 07;

- hârtie și carton – 20 01 01;

- sticlă – 20 01 02;

- deșeuri biodegradabile de la bucătării – 20 01 08;

- îmbrăcăminte – 20 01 10;

- materiale textile – 20 01 11;

- deșeuri municipale amestecate – 20 03 01.

Cantitatea de gunoi evacuată în perioada de funcționare va fi considerată de minim 1 kg / persoană / zi. La un număr estimat de locatari de 50 locatari, se estimează ca se vor genera 50 kg deșeuri pe zi.

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Prima opțiune este prevenirea producerii de deșeuri prin alegerea celor mai bune și eficiente tehnologi de construire.

Daca evitarea producerii de deșeuri nu este posibilă, atunci trebuie minimizată cantitatea de deșeuri generată prin reutilizare, reciclare și valorificare energetică. Astfel, colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora contribuie la reducerea cantității de deșeuri ce sunt eliminate prin depozitare. Etapa de eliminare a deșeurilor trebuie aplicată numai după ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, în mod responsabil, astfel încât să nu producă efecte negative asupra mediului.

Măsuri propuse:

- reutilizarea pe cât este posibil a ambalajelor de tip cutii de carton;

- predarea selectivă a deșeurilor de hârtie și carton;

- achiziționarea pe cât este posibil de produse noi fără ambalaje excesive.

- reutilizarea ambalajelor de lemn / metal / plastic utilizate pentru transportul materialelor de construcții și rămase pe amplasament în urma dezambalării.

- achiziționarea produselor lichide în recipiente de volum mare;

- prospectarea pieței în vederea identificării materialelor de construcție ecologice;

- respectarea procedurilor de lucru în vederea evitării deteriorării ambalajelor;

- instruirea personalului din șantier cu privire la prevenirea generării deșeurilor și obligația reutilizării produselor și a prevenirii și colectării selective a deșeurilor.

– planul de gestionare a deșeurilor;

Deșeurile generate în faza de execuție vor fi colectate în containere specifice de către operatorul local de salubritate.

Deșeurile generate în faza de funcționare se vor colecta în recipientele amplasate pe platforma menajeră existentă în apropierea amplasamentului, în zona blocurilor ANL (Aleea Vasile Lupu), de unde sunt evacuate periodic de o firmă specializată în salubritate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

În faza de execuție: procesul de construire nu presupune folosirea de substanțe și preparate chimice periculoase care să afecteze factorii de mediu.

În faza de funcționare: utilizarea construcției conform funcțiunii nu presupune folosirea de substanțe și preparate chimice periculoase care să afecteze factorii de mediu.

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII.

Nu este cazul.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Nu este cazul.

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

– magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul.

– probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

– natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE DIN CARE FACE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Pentru organizarea execuției se propun următoarele măsuri:

- instalare gard din panouri metalice h = 2,0 m ce cuprinde tot perimetrul;

- amplasare baracă pentru vestiar muncitori;

- amplasare 1 buc. wc ecologic;

- instalare punct de curățare de noroi a roților la accesul în șantier;

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic și 12 ore în timpul betonărilor dar nu mai târziu de ora 20.

- toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite și semnalizate corespunzător existând persoană specializată pentru această activitate.

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusă sanitară.

- va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzător și toate barăcile vor fi dotate cu extinctoare.

Graficul de lucrări va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentației tehnice

– localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier pentru lucrările propuse se va asigura în incinta amplasamentului studiat, fără a afecta proprietățile vecine sau rețelele edilitare existente.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Sursele principale de poluare sunt reprezentate de activitățile specifice organizării de

șantier, iar impactul se manifestă în special asupra factorilor de mediu „apă”, „aer” și „sol”. Prin aplicarea pe toată durata execuției lucrărilor de construire a unor măsuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor în teritoriu, va rezulta un nivel de poluare / impurificare redus care va conduce la efecte negative minore, încadrate în tipul „efecte ne decelabile cazuistic”.

– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Surse de poluare a apelor:

În perioada de execuție a lucrărilor de construcție potențialele surse de poluare pentru factorul de mediu „apă” care pot genera impact sunt:

- pierderi accidentale de carburanți de la utilajele folosite la execuția lucrărilor, poluantul caracteristic fiind produsele petroliere;

- pierderi accidentale de materiale folosite la execuția lucrărilor;

Pierderile accidentale de produse petroliere se pot produce pe drumurile de acces sau

punctual, la frontul de lucru.

Printre măsurile de protejare a factorului de mediu „apă” menționam:

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor pe amplasament, colectare selectivă, transport și eliminare în conformitate cu reglementările în vigoare și prin operatori economici specializați și acreditați în domeniu;

- manipularea combustibililor astfel încât să se evite scăpările accidentale pe sol sau în apă (faza de construcție, reamenajare);

- manipularea materialelor sau a altor substanțe utilizate în faza de construcție se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele din precipitații;

În concluzie la realizarea lucrărilor nu apare o poluare semnificativă a rețelei hidrografice naturale și nici a apelor subterane. Astfel, nu sunt necesare instalații de epurare sau pre epurare a apelor uzate, fiind suficiente numai măsurile de natură organizatorică enumerate anterior.

Măsurile propuse pentru perioada de execuție au drept scop prevenirea și reducerea semnificativă a impactului asupra factorului de mediu „apă” și nu în ultimul rând respectarea legislației de mediu în vigoare. Beneficiarul va aloca toate resursele financiare și umane necesare pentru asigurarea acestor măsuri.

Surse de poluare a aerului:

În perioada de execuție a lucrărilor de construcție potențialele surse de poluare pentru factorul de mediu „aer” care pot genera impact sunt:

- utilajele folosite (autobasculante, buldozer, etc);

- operațiunile de încărcare și descărcare a solului excavat; (încărcarea - descărcarea solului excavat pentru realizarea amenajării terenului și a umpluturilor dintre fundațiile clădirii ar putea genera praf în condițiile în care solul este uscat);

- operațiile de grunduire (în timpul operației de vopsire – a conductelor și reperelor metalice se degaja substanțe organice volatile);

- manipulare / transport materii prime și materiale în perioada de construcție (particulele minerale în suspensie, dar care sedimentează rapid chiar și într-o atmosfera stabilă);

- gazele de eșapament din funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport.

Execuția lucrărilor propuse constituie atât o sursă de emisii de praf cât și o sursă de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor folosite la executarea lucrărilor, cat și ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor proiectate, sunt asociate lucrărilor

de vehiculare și punere în operă a materialelor de construcție, precum și altor lucrări specifice.

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în amplasamentul studiat sunt surse libere, deschise, având cu alte caracteristici față de sursele aferente unor activități industriale sau similare. În aceste condiții, nu se poate pune problema montării unor instalații de captare / epurare / evacuare în atmosfera a aerului impurificat sau a gazelor reziduale.

Printre măsurile de protejare a factorului de mediu „aer” menționam:

- materialele de construcții pulverulente se vor manipula în așa fel încât să se reducă la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curenții atmosferici; materialele se vor aproviziona treptat pe măsura utilizării acestora;

- betonul va fi adus gata preparat de la o stație specializată pentru evitarea manipulării materialelor cu generare de emisii de pulberi;

- stropirea cu apă a materialelor (pământ, nisip);

- utilizarea vehiculelor și utilajelor performante;

asigurarea funcționării motoarelor utilajelor și autovehiculelor la parametrii normali

(evitarea exceselor de viteză și încărcătură);

respectarea riguroasă a normelor de lucru pentru a nu creste concentrația pulberilor

in aer;

- utilizarea unor carburanți cu conținut redus de sulf;

- evitarea disipării de pământ și materiale de construcții pe drumurile de acces;

- interzicerea depozitării pământului excavat sau a materialelor de construcții în afara amplasamentului obiectivului și în locuri neautorizate.

În perioada de execuție a lucrărilor de construire, activitatea din șantier are un impact negativ nesemnificativ asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora.

Surse de poluare a solului:

În perioada de execuție a lucrărilor de construcție potențialele surse de poluare pentru factorul de mediu „sol” care pot genera impact sunt:

- poluări accidentale prin deversarea unor produse poluatoare direct pe sol la nivelul fronturilor de lucru;

- depozitarea necontrolată și pe spații neamenajate a deșeurilor sau a diverselor materiale la nivelul fronturilor de lucru provenite din activitățile de construcție desfășurate în amplasament;

- depozitarea necontrolată, direct pe sol, a deșeurilor rezultate din activitatea de construcții poate determina poluarea solului și a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spălarea acestor deșeuri de apele pluviale;

- scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcție (în timpul manipulării sau stocării acestora pot sa ajungă în contact cu solul);

- spălarea agregatelor, utilajelor de construcții sau a altor substanțe de către apele de precipitații;

- pulberile rezultate la manevrarea utilajelor de construcții și depuse pe sol, pot fi spălate de apele meteorice urmate de infiltrarea în sol.

Printre măsurile de protejare a factorului de mediu „sol” menționam:

- reducerea la minimum a suprafețelor destinate construcțiilor sau organizării de șantier;

- manipularea combustibililor astfel încât să se evite scăpările accidentale pe sol;

- manipularea materialelor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele de precipitații;

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor pe amplasament, colectare selectivă, transport și eliminare în conformitate cu reglementările în vigoare și prin operatori economici specializați și acreditați pe domeniu;

- evitarea disipării de pământ și materiale de construcții pe carosabilul drumului de acces;

- interzicerea depozitării în afara amplasamentului obiectivului și în locuri neautorizate a materialelor de construcții;

- luarea de măsuri rapide de intervenție prin împrăștierea de nisip, decopertarea stratului superficial de sol afectat și evacuarea acestuia la depozite de deșeuri periculoase, în cazul unor deversări accidentale de substanțe poluante.

Respectând măsurile propuse impactul asupra solului în perioada de execuție este

nesemnificativ.

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi și a zgomotului astfel încât efectul acestora să nu se resimtă în afara amplasamentului.

| Factor de mediu | Impact potențial | Impact prognozat (mărime, extindere, timp) | Sistem de diminuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Calitatea aerului | - pulberi în suspensie și sedimentabile, NOx, SOx, CO, COV: emisii de la manipularea și transportul pământului și a materialelor de construcții; - emisii gaze de eșapament de la utilajele rutiere și ne rutiere. | impact negativ nesemnificativ, reprezentând o degradare minoră a calității existente a factorului de mediu sau o distrugere minimă a acestui factor în perspectiva protecției mediului | - se vor utiliza numai mașini și utilaje rutiere și ne rutiere în stare bună de funcționare și cu toate reviziile făcute la zi; - se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces în incinta șantierului pentru evitarea ridicării prafului în timpul perioadei de decopertare și construcție; - se va face curățarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea șantierului - îndepărtarea nisipului, a pământului, pentru prevenirea ridicării prafului. |
| Calitatea apei subterane | - pierderi accidentale de produse petroliere și uleiuri minerale, posibile infiltrații în sol, subsol, freatic | impact negativ | - organizarea corespunzătoare a șantierului; - prevenirea evacuării accidentale de substanțe periculoase (produse petroliere, ape menajere) în apa subterană sau de suprafață |
| Calitatea solului și subsolului | - distrugerea structurii superficiale a solului | impact negativ nesemnificativ, reprezentând o degradare minoră a calității existente a factorului de mediu sau o distrugere minimă a acestui factor în perspectiva protecției mediului | - solul decopertat va fi utilizat în totalitate pentru amenajarea spațiilor verzi; - pământul în exces din excavații va fi folosit în totalitate pentru umpluturi; - folosirea materialelor curate pentru realizarea infrastructurii drumurilor interioare și a platformelor; - organizarea de șantier va fi dotată cu container pentru colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea de construire; - deșeurile reutilizabile sau reciclabile vor fi valorificate; - realizarea măsurilor constructive prevăzute în proiect va fi monitorizată de către titularul activității; - se vor folosi materiale și utilaje care au agrement tehnic de specialitate; - se vor monitoriza în special realizarea „lucrărilor ascunse” pentru a minimiza din aceasta fază posibilitatea poluării ulterioare a solului și subsolului, în special datorită exfiltrațiilor din rețelele de conducte. |

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Nu este cazul.

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Funcțiunea propusă nu presupune manipularea substanțe toxice sau periculoase. Deșeurile menajare generate de către utilizatorii clădirii vor fi evacuate periodic de către o firmă de salubritate. Astfel, nu există riscul unei poluări accidentale pentru factorii de mediu.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul.

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

- Anexe

1. Certificat de urbanism;

2. Planșa A.0.1 – Plan de încadrare în zonă;

3. Planșa A.0.2 – Pan de situație;

4. Planșa A.1.1 – Plan demisol;

5. Planșa A.1.2 – Plan parter;

6. Planșa A.1.3 – Plan etaj 1;

7. Planșa A.1.4 – Plan etaj 2;

8. Planșa A.1.5 – Plan etaj 3;

9. Planșa A.1.6 – Plan terasă;

10. Planșa A.1.7 – Plan acoperiș;

11. Planșa A.1.8 – Secțiune S1;

12. Planșa A.1.9 – Secțiune S2;

13. Planșa A.1.10 – Fațada principală;

14. Planșa A.1.11 – Fațada posterioară;

15. Planșa A.1.12 – Fațada laterală stânga;

16. Planșa A.1.13 – Fațada laterală dreapta.

- PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nu este cazul.

- PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

Nu este cazul.

Semnătura și ștampila titularului,