Anexa 5 – Ord. nr. 135/2010

Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului:) „Extinderea retelei existente cu apa in satul Cordun, comuna Cordun, judetul Neamt”

II. Titular

- Numele companiei: Consiliul Local Cordun

- Adresa poştala: comuna Cordun jud. Neamt;

- Numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel.: 0233.748.236, 0233.748.196
Fax.: 0233.748.236, 0233.748.196

Email: office@primariacordun.ro

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Primar Adrian Ciobanu

- responsabil pentru protecţia mediului:

III. Descrierea proiectului

Justificarea necesitaţii proiectului

Prezentul proiect tehnic propune extinderea retelei existente de alimentare cu apa in satul Cordun, comuna Cordun, judeţul Neamt, conform planurilor de situatie anexate.

În prezent  in localitatea Cordun exista o retea de alimentare cu apa amplasata pe tronsoanele principale de drum, dar care nu acopera si zonele cu densitate mai mare de populatie, lasand ca satisfacerea nevoilor de apa ale acestora sa se faca prin fantani de mica adancime si care prezinta un risc crescut de contaminare cu nitriti si nitrati .

Prin urmare se impune realizarea extinderi retelei de distributie  apa  care să asigure:

- alimentarea cu apă potabilă pentru nevoi gospodăreşti, nevoi publice pentru majoritatea locuitorilor localitatii ;

-  dotarea cu hidranţi exteriori cu posibilitatea asigurării intervenţiei directe în caz de incendiu;

- condiţii igienico – sanitare de exploatare a surselor, tratarea apei cu clor gazos pentru realizarea condiţiilor de potabilitate a apei, fapt ce nu poate fi realizat prin exploatarea fântânilor individuale existente, care în majoritate nu au condiţii de protecţie sanitară asigurate.

Amplasamentul lucrărilor se află în intravilanul comunei conform planului de situaţie anexat în partea desenată.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Cordun. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Comuna Cordun se află în estul județului, pe malul stâng al râului Moldova, imediat la nord-vest de municipiul Roman, acolo unde Moldova primește apele afluentului Ciurlic. Este străbătută de șoseaua județeană DJ207B, care o leagă spre sud de Roman (unde se termină în DN2) și spre nord de Săbăoani (unde se termină tot în DN2).

Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

- Punct de inceput retea (Hidrant 08):

X = 643672.759

Y = 608204.756

- Punct de sfarsit retea (Hidrant H06):

X = 644108.659

Y = 606852.396

Regimul de funcţionare al folosinţei:

- 7 zile/saptamana; 24 ore/zi; 365 zile/an

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: - captarea, tratarea si distributia apei- cod CAEN 3600

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

În prezent  in localitatea Cordun exista o retea de alimentare cu apa amplasata pe tronsoanele principale de drum, dar care nu acopera si zonele cu densitate mai mare de populatie, lasand ca satisfacerea nevoilor de apa ale acestora sa se faca prin fantani de mica adancime si care prezinta un risc crescut de contaminare cu nitriti si nitrati .

Prin urmare se impune realizarea extinderi retelei de distributie  apa  care să asigure:

- alimentarea cu apă potabilă pentru nevoi gospodăreşti, nevoi publice pentru majoritatea locuitorilor localitatii ;

-  dotarea cu hidranţi exteriori cu posibilitatea asigurării intervenţiei directe în caz de incendiu;

- condiţii igienico – sanitare de exploatare a surselor, tratarea apei cu clor gazos pentru realizarea condiţiilor de potabilitate a apei, fapt ce nu poate fi realizat prin exploatarea fântânilor individuale existente, care în majoritate nu au condiţii de protecţie sanitară asigurate.

Conform temei de proiectare data de catre beneficiar, investitia de extindere a retelei de distributie apa din localitatea Cordun este propusa a fi realizata pe urmatoarele strazi  :

| CENTRALIZATOR EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE LOC. CORDUN |
| --- |
| Nr. Crt. | Strada | Tronson | PEID 160x6,2 mm PN6 | PEID 125x4,8 mm PN6 | PEID 110x6,6 mm PN10 | PEID 63x3.8 mm PN10 |
| 1 | Str. Libertatii | Tronson 01 |  |  | 1205 |  |
| 2 | Str. Lacaramioarelor | Tronson 02 |  |  | 370 |  |
| 3 | Str. Cartierului | Tronson 03 |  |  | 400 |  |
| 4 | Str. Florilor | Tronson 04 |  |  |  | 200 |
| 5 | Str. Stadionului si str. Corbului | Tronson 05 |  |  |  | 300 |
| TOTAL [m] | 5 | 0 | 0 | 1975 | 500 |
| TOTAL General [m] | 2475 |

Schema si parametrii hidraulici aferente solutiei proiectate  :

- Extindere retea de distributie  Loc. Cordun - de tip ramificart, alimentata prin pompare – este formata din 5 tronsoane avand in componenta tuburi PEID cu diametre variabile si se va executa pe o lungime de Lt = 2475  m.

SURSA

Sursa de apa pentru extinderea propusa este reprezentata de bransametele propuse la conducta de distribuție existenta in zona, respectiv :

- pentru tronsoanele 01 – 05 : sursa de apa este reprezentata printr-un bransamnet la conducta de distributie existenta , amplasata in lungul drumului judetean DJ 207B , respectiv pe tramele stradale interioare localitatii ;

RETEAUA DE DISTRIBUTIE

In prezenta documentatie este descrisa trasarea si realizarea de extinderi ale retelei de distributie existente in localitata Cordun, comuna Cordun.

La stabilirea configuraţiei reţelei de distribuţie s-au avut în vedere următoarele criterii:

- desfăşurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali şi a altor consumatori;

- amplasarea instituţiilor principale din localitati (biserici, şcoali, grădiniţe, industrii locale, etc.);

- prevederile PUG şi ale Certificatului de Urbanism, precum şi analiza făcută pe teren cu delegaţii Consiliului Local;

- posibilităţile de dezvoltare ulterioară a localităţii şi de extindere a unor conducte sau marirea capacităţilor de transport a reţelei de distribuţie.

Pe baza prevederilor STAS 4163-1/1996 şi NP 133-2013 reţeaua s-a calculat pentru :

-dimensionare: cu asigurarea presiunii de serviciu de minim 0,3 bar (pentru Qsorarmax) ;

-verificare: cu asigurarea presiunii de incendiu de 0,7 bar (pentru Qsorarmax+ 5 l/s x Kp) la hidranţii de incendiu;

În urma calculelor de dimensionare efectuate, a rezultat, că reţeaua de distribuţie cu lungimea totala de 2475 m, se va realiza din PEID, PE 100 , cu următoarele lungimi si diametre :

| CENTRALIZATOR EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE LOC. CORDUN |
| --- |
| Nr. Crt. | Strada | Tronson | PEID 160x6,2 mm PN6 | PEID 125x4,8 mm PN6 | PEID 110x6,6 mm PN10 | PEID 63x3.8 mm PN10 |
| 1 | Str. Libertatii | Tronson 01 |  |  | 1205 |  |
| 2 | Str. Lacaramioarelor | Tronson 02 |  |  | 370 |  |
| 3 | Str. Cartierului | Tronson 03 |  |  | 400 |  |
| 4 | Str. Florilor | Tronson 04 |  |  |  | 200 |
| 5 | Str. Stadionului si str. Corbului | Tronson 05 |  |  |  | 300 |
| TOTAL [m] | 5 | 0 | 0 | 1975 | 500 |
| TOTAL General [m] | 2475 |

CAMINE

Pe  reţeaua  de  distributie  au fost prevăzute un număr de 6 cămine, având următoarele funcţii:

- cămine de vane de linie (de secţionare)………………………….....2  buc ;

- cămine de vane şi dispozitive de golire (descărcare)…………….. 1 buc;

- cămine de bransament	........................................…………….. .....3  buc;

Amplasamentul caminelor este prezentat in planurile cu propuneri de lucrari .

Masive de ancoraj

În  scopul  preluării  eforturilor  de  întindere care apar în materialul pereţilor  conductelor,  în  zonele  de  schimbare  a   direcţiilor   reţelei  de distribuţie s-au prevăzut masive de ancoraj. Date fiind diametrele reţelei proiectate, masivele de ancoraj s-au prevăzut doar la schimbările de direcţie in plan orizontal acolo unde a fost necesara folosirea coturilor in afara caminelor. Pentru fiecare diametru de conductă în parte a fost ales câte un tip de masiv de ancoraj.

Hidranti de incendiu

Pe reţeaua de distribuţie s-au amplasat in total 5 hidranţi de incendiu, aşa cum se poate observa în planurile de situatie .

Hidranti exteriori amplasati la nivelul retelei de distributie :

DN 80 	- 5 buc .

Criteriile de amplasare au fost:

- zone uşor accesibile autospecialei pentru stins incendii.

- zona cladirilor publice unde fluxul de circulatie este amplu .

- distante maxime intre doi hidranti alaturati– 500 m .

Tipul  de  hidrant ce va fi folosit în cadrul sistemului proiectat va fi „subteran”. Acesta se racordează la reţea prin intermediul unei piese de legătură fixată cu flanşă de corpul hidrantului subteran.

De partea superioară a hidrantului, la suprafaţa terenului, va fi sudată o plăcuţă indicatoare care să indice poziţia şi numărul hidrantului.

SUBTRAVERSARI

Pe reţeaua de distribuţie proiectată au fost prevăzute doua tipuri de lucrări de subtraversare:

1. subtraversări de drumuri comunale si satesti

2. subtraversari prin foraj dirijat in lungul drumurilor asfaltate ;

Amplasamentul acestora este prezentat in planurile cu propuneri de lucrari .

- Subtraversari de drumuri comunale si satesti :

- Asfaltate :

Protecția la subtraversarea drumurilor comunale si satesti asfaltate se va realiza prin metoda forajului orizontal cu respectarea zonelor de protecție a drumului. Conducta care subtraversează drumul va fi protejata cu țeava  din OL DN 200 mm.

- Fără asfalt  :

Execuția subtraversărilor de drumuri comunale si sătești neasfaltate se va face manual, în săpătura deschisă cu sprijiniri conform normativelor în vigoare.

- Subtraversări de drumuri județene :

Subtraversarile de drum judetean se vor realiza prin metoda forajului orizontal cu respectarea zonelor de protecție a drumului. Conducta care subtraversează drumul va fi protejata cu țeava  din OL  DN 200 mm  .

| CENTRALIZATOR SUBTRAVERSARI PROTEJATE CU TEAVA OL |
| --- |
| Nr. Crt. |  | Tronson | PEID 125x4,8 mm PN6 Protectie OL 250 mm [m] | PEID 110x6,6 mm PN10 Protectie OL 200 mm [m] | PEID 63x3.8 mm PN10 Protectie OL 200 mm [m] |
| 1 | Drum Judetean | Tronson 01 |  | 15 |  |
|  | Drum Comunal/Satesc |  |  | 10 |  |
| 2 | Drum Judetean | Tronson 02 |  |  |  |
|  | Drum Comunal/Satesc |  |  |  |  |
| 3 | Drum Judetean | Tronson 03 |  |  |  |
|  | Drum Comunal/Satesc |  |  | 10 |  |
| 4 | Drum Judetean | Tronson 04 |  |  |  |
|  | Drum Comunal/Satesc |  |  |  |  |
| 5 | Drum Judetean | Tronson 05 |  |  |  |
|  | Drum Comunal/Satesc |  |  |  |  |
| TOTAL [m] |  | 5 | 0 | 35 | 0 |
| TOTAL General [m] | 35 |

La proiectarea subtraversărilor s-a avut în vedere STAS 9312/87. În conformitate cu acest standard adâncimile minime de pozare a conductei ce subtraversează viroage au fost de minim 1,5 faţă de cota talvegului pârâului subtraversat.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- apa potabila: pentru consum potabil al muncitorilor se va asigura apa imbuteliata.

Combustibili utilizaţi:

    - in etapa de executie: -motorina pentru functionarea utilajelor necesare desfăşurării activitatilor de constructie, alimentarea făcându-se direct din staţiile de carburanţi.

    - in etapa de functionare: -nu este cazul

- Energie electrica pentru functionarea statiilor de pompare – nu este cazul

- racordarea la reţelele utilitare existente în zona;

- Alimentarea cu apa

În prezent există un sistem centralizat de alimentare cu apă in satul Cordun, comuna Cordun. Prin proiect, se va realiza extinderea retelei de alimentare cu apa in satul Cordun comuna Cordun, judeul Neamt.

- Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale

În prezent, satul Cordun dispune de o retea de canalizare ape uzate menajere.

- Alimentare cu energie electrică - Comuna este alimentată cu energie electrică din

sistemul electroenergetic naţional SEN şi asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor existente prin instalaţii electrice aeriene 0,4 kV pe stâlpi.

- Telefonizare – comuna are instalaţii de telefonizare compuse din instalaţii de telecomunicaţii pozate aerian pe stâlpi şi instalaţii de telecomunicaţii pozate subteran.

- Alimentarea cu căldură – nu există sisteme centralizate de alimentare cu căldură. Principala sursă termică de încălzire o reprezintă încălzirea locală cu sobe, utilizând drept combustibil solid lemnul sau incalzirea pe baza de electricitate sau gaz metan.

- Alimentarea cu gaze naturale – pe teritoriul comunei există reţele de transport gaze naturale, staţii de reglare şi reţele de distribuţie gaze naturale.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei;

Dupa executarea sapaturilor si pozitionarea retelelor de alimentare cu apa, solul decopertat va fi adus la situatia initiala.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se propun căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- in etapa de construcţie - vor fi utilizate urmatoarele resurse naturale: apa (proba de etanseitate a conductelor), combustibil –motorina pentru functionarea utilajelor;

- in etapa de functionare- se va folosi apa din reteaua de alimentare cu apa pentru consum tehnologic (spalarea utilajelor) si in scop menajer la grupurile sanitare din modul pentru personal.

- metode folosite în construcţie

Lucrari pregatitoare

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unitaţile deţinatoare de gospodarii subterane, cu ajutorul carora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrarilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zona şi se vor stabili într-un proces verbal masurile de siguranţa necesar a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

Trasarea retelelor

Se face numai dupa asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marcheaza pe teren axa conductelor prin picheti batuti la nivelul terenului, la 50 m distanta unul fata de celalalt in aliniament, precum si la fiecare schimbare de panta si de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor rigle orizontale fixate pe stalpi ingropati in pamant de o parte si de alta a axului.

Realizarea precisa a adancimilor si a pantelor sapaturilor fata de riglele de vizare se face cu ajutorul crucilor de vizare.

Latimea santului conductei va fi cu 0,6-1,0 m mai mare decat diametrul conductei.

Adancimea de asezare a conductelor este de 1,3 m asigurand adancimea de inghet. Conducta va urmari in general linia terenului.

Prezenta beneficiarului si a proiectantului este obligatorie la trasare.

Conductele vor fi evidentiate, in sant, cu banda avertizoare.

Sapaturile

Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a lucrarilor şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul transeelor.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii pe o singura parte.

La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului. Pentru traversarea pietonala a şanţului se vor monta podete prefabricate cu parapeti.

La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Montarea conductelor

Conductele vor fi montate in sant, pe pat de nisip ce asigura protectia acestora.

Executarea umpluturilor

Umplerea transeelor se va face cu pamant rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea probei de etanseitate.

Pe tuburi se aseaza doar pamant afanat, acesta se aseaza in straturi ce se compacteaza separat cu o deosebita grija.

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,3 m, deasupra tubului, fiecare strat se compacteaza separat. Restul umpluturii se poate face mecanizat in straturi de 20-30 cm grosime, de asemenea bine compactate.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

-  relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul. Au fost analizate 2 alternative privind lucrarile propuse la faza studiu de fezabilitate.

- alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Implementarea investitiilor propuse in proiect va conduce la alimentarea cu apa potabila in conditii corespunzatoare pentru locuitorii satului Cordun.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Avize si acorduri pentru:

- Alimentare cu apa Apaserv SA;

- Alimentare cu energie electrica Delgaz Grid SA;

- Gaze naturale Cordun Gaz SRL;

- Telekom;

- Sanatatea populatiei;

- SGA Neamt;

- HCL Cordun pentru aprobarea investitiei si a documentatiei tehnice;

Localizarea proiectului

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Nu este cazul.

Caracteristicile impactului potenţial, în masura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurta descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sanataţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor bunurilor materiale, calitaţii şi regimului cantitativ al apei, calitaţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

| Factori de mediu | Natura impactului- perioada de construire |
| --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu sau lung | Permanent/ Temporar | Pozitiv/ Negativ |
| Populaţie | D | S | S | T | N** |
| Sanatate umana | D | C | S | T | N* |
| Flora şi fauna | D | S | S | T | N* |
| Sol | D | S | S | T | N** |
| Bunurilor materiale | D | S | S | T | N* |
| Apa | I | S | S | T | N* |
| Aer | D | S | S | T | N* |
| Clima | - | - | - | - |  |
| Zgomot şi vibraţii | D | S | S | T | N** |
| Peisaj şi mediu vizual | D | S | S | T | N** |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - | - |

*     - slab

**   - moderat

*** - puternic

| Factori de mediu | Natura impactului- perioada de functionare |
| --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu sau lung | Permanent/ Temporar | Pozitiv/ Negativ |
| Populaţie | D | S | L | P | P |
| Sanatate umana | D | C | L | P | P |
| Flora şi fauna | I | S | L | P | P |
| Sol | D | S | M | P | P |
| Bunurilor materiale | - | - | - | - | - |
| Apa | D | S | L | P | P |
| Aer | I | S | S | T | P |
| Clima | - | - | - | - |  |
| Zgomot şi vibraţii | - | - | - | - | - |
| Peisaj şi mediu vizual | - | - | - | - | - |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - | - |

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): local, numai in zona de lucru;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: impact redus, pe perioada executiei proiectului;

- probabilitatea impactului: redusa, numai pe perioada executiei;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact nesemnificativ pe perioada executiei proiectului si de functionare a obiectivului;

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului.

- natura transfrontiera a impactului: lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calitaţii apelor:

Se va realiza prin:

- controlul etanseitatii retelelor;

- verificarea periodica si curatarea caminelor  .

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata. Conductele pentru apa vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

2. Protecţia aerului:

Prin realizarea lucrarilor descrise in proiect, nu se genereaza probleme majore de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra personalului care efectueaza lucrarile.

In perioada de  constructie:

Poluarea atmosferica se poate produce difuz prin gazele de esapament de la utilajele si mijloacele auto, cat si prin praful generat prin sapararea santurilor pentru montarea conductelor canalizare.

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

In perioada de functionare:

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie a aerului. De asemenea se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare pe parcursul execuţiei lucrării.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În perioada de construcţie:

-  se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor  de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de  gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de  zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

Se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind protectia împotriva zgomotului si vibratiilor.

În perioada de functionare:

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare.

Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii Europene.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

Soluţia adoptata pentru realizarea unei infrastructuri edilitare moderne de apa din tuburi PEHD asigura eliminarea la maximum a exfiltraţiilor şi deci patrunderea în sol.

Apele uzate generate in perioada organizarii de santier de la WC-urile ecologice vor fi periodic vidanjate.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Impactul asupra ecosistemelor acvatice si terestre este nesemnificativ.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

7. Protecţia aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public:

Conform certificatului de urbanism nr. 237/18.10.2021, atasat la prezenta documentatie, amplasamentul investitiei proiectate este in intravilanul satului Cordun, comuna Cordun  și este proprietatea Comunei Cordun .

Investitia se incadreaza in Planul Urbanistic General. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si se vor realiza in zonele cu functiuni permise.

8. Gospodarirea deşeurilor generate pe amplasament:

Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.

Constructorul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc organizarea de şantier si de a transporta pamântul excedentar şi deşeurile rezultate din execuţia lucrarilor, în locuri stabilite, de comun acord cu Primaria comunei Cordun.

Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

Pentru gestionarea ambalajelor se vor respecta conditiile impuse prin actele legislative specifice, referitor la: evidenta, depozitare selectiva, predare la unitati specializate pentru recuperarea acestora.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite in perioada de executie a proiectului sunt:

01 04 09  deseuri de nisip si argila

15 01 01  ambalaje de hartie si carton
15 01 02  ambalaje de materiale plastice

17 02 03  materiale plastice

20 01 01  hartie si carton
20 01 02  sticla

20 03 04  namoluri din fosele septice

9. Gospodarirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

In activitatea desfasurata nu se utilizeaza substante periculoase.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

- gestionarea deseurilor;

- monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate

- monitorizarea- volumelor de ape uzate tratate

VI. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

VII. Lucrari necesare organizarii de şantier

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefica diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

Locurile unde vor fi construite organizarile de santier trebuie sa fie stabilite astfel incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului prin emisii atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitata amplasarea organizarilor de şantier in apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apa care constituie surse de alimentare cu apa, langa captarile de apa subterana, sau trebuie asigurata respectarea condiţiilor de protecţie a acestora.

Constructorul se va organiza si dota in zona, cu materiale, utilaje, echipamente si personal specializat pentru executii si finalizarea lucrarilor de constructii montaj. Zona de amplasare a materialelor si utilajelor de constructii se va stabili de comun acord cu beneficiarul.

Santierul va fi evidentiat cu panou de identificare, in concordanta cu prevederile legale, pe care sunt notate: denumirea si adresa obiectivului, beneficiarul investitiei, proiectant general, constructor, nr. autorizatiei de construire si emitentul acestei, termenul de executie a lucrarilor (data inceperii si data finalizarii lucrarilor).

In timpul executiei, proiectantul se va deplasa pe santier la chemarea constructorului sau a dirigintelui de santier pentru urmarire, indrumare si controlul executiei.

Dirigintele de santier urmareste indeaproape executia lucrarilor, participa la controlul calitatii lucrarilor si la confirmarea lucrarilor ascunse.

Lucrarile de constructii se vor realiza cu forta de munca calificata, pentru care beneficiarul nu este obligat a asigura cazare, deoarece sunt din localitate sau imprejurimi.

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997.

In cadrul lucrarilor de santier toate echipamentele trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu, conform HG 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Transportul auto al materialelor se va face astfel incat se vor evita efectele negative asupra mediului, sanatatii umane si bunurilor materiale.

Vor fi stabilite urmatoarele surse de utilitaţi:

- alimentarea cu apa – necesarul de apa pentru muncitori va fi asigurat prin achizitionarea de apa plata imbuteliata sau din reteaua de apa existenta.

- pentru şantier se va amenaja un grup sanitar ecologic pentru muncitori.

Antreprenorul îşi va asigura pe propria cheltuială alimentarea cu apă, energie electrică şi termică, telefonie, evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea lucrărilor.

Apa este necesară în scopul spălării agregatelor, producerii mortarului şi betonului şi pentru alte utilizări la şi pentru lucrări precum şi pentru probarea, spălarea şi clorarea conductelor. Antreprenorul îşi va face propriile aranjamente pentru alimentarea cu apă de calitate aprobată şi va monta şi întreţine toate pompele, conductele, vanele, rezervoarele, cisternele, furtunile, pulverizatoarele şi alte dispozitive necesare pentru distribuţia apei conform necesităţilor la diversele părţi ale lucrărilor.

Dacă e necesar, antreprenorul va preleva apa din râuri şi alte surse şi va prevedea facilităţi temporare de tratare. Antreprenorul va prevedea în orice moment şi pe propria cheltuială, pentru mâna sa de lucru, o alimentare cu apă potabilă.

Se va avea in vedere supravegherea excavaţiilor, acoperirea camioanelor care transporta material de umplutura pentru a respecta STAS 12574/1998.

Umplerea transeelor si excavatiilor realizate pentru pozarea conductelor se va face cu pamant rezultat din sapatura, nisip si pietris dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea probei de etanseitate.

Sapaturile vor fi facute manual si cu mijloace mecanizate, motiv pentru care nu sunt necesare masuri deosebite pentru degajare de praf, eventual se poate stropi cu apa zona de lucru (interventie).

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata. Se vor executa lucrari de refacere a solului si a vegetatiei aferente, inclusiv in zona de depozitare a materialelor in cadrul organizarii de santier.

Depozitarea materialelor rezultate din procesul de executie si transportul acestora se va face conform contractului cu societatea de salubritate si conditiilor impuse prin acordul emis de Agentia pentru Protectia Mediului Neamt si corelat cu comportarea la foc a acestora, cu conditia obligatorie, de a nu bloca caile de acces la sursa de apa si mijloacele de stingere.

La finalizarea lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de refacere a solului si a vegetatiei aferente, inclusiv in zona de depozitare a materialelor in cadrul organizarii de santier.

Constructorul raspunde de protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier pana la receptia finala a lucrarilor.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitaţii, în masura în care aceste informaţii sunt disponibile

Dupa executarea sapaturilor si pozitionarea retelelor de canalizare, solul decopertat va fi adus la situatia initiala

IX. Anexe - piese desenate

- I1 – Schema distributie planse PSA – 1.0

- I2 –Plan de situatie – Extindere retea de distributie – PS – 1.1

- I3 - Plan de situatie – Extindere retea de distributie Tronson 01– PSA-1.1 – PSA-1.5

- I4 - Plan de situatie – Extindere retea de distributie Tronson 02– PSA-2.1 – PSA-2.2

- I5 - Plan de situatie – Extindere retea de distributie Tronson 03– PSA-3.1 – PSA-3.2

- I6 - Plan de situatie – Extindere retea de distributie Tronson 04– PSA-4.1

- I7 - Plan de situatie – Extindere retea de distributie Tronson 02– PSA-5.1

Intocmit,

ing. Alcaz Tudor