„Reparatii curente pod pe DN 15D km 9+510“

Documentatie avize mediu

Beneficiar:

CNAIR prin Directia Regională de Drumuri si Poduri Iasi,

Iasi, Strada Gheorghe Asachi, nr.19, judet Iasi

Telefon: 0232-213.168; fax: 0232-214.432

J40/552/2004, cod fiscal R16054368

CUPRINS

1	DENUMIREA PROIECTULUI	1

2	TITULAR	1

3	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	1

3.1	Rezumat al proiectului	1

3.2	Justificarea necesitatii proiectului	5

3.3	Valoarea investitiei	6

3.4	Perioada de implementare propusa	6

3.5	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);	6

3.6	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).	7

3.6.a	Caracteristicile proiectului:	7

3.6.b	Profilul și capacitățile de producție;	11

3.6.c	Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);	11

3.6.d	Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;	14

3.6.e	Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;	14

3.6.f	Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;	15

3.6.g	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;	15

3.6.h	Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;	16

3.6.i	Metode folosite in construcție/demolare;	16

3.6.j	Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară	17

3.6.k	Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;	17

3.6.l	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	18

3.6.m	Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)	25

3.6.n	Alte autorizaţii cerute pentru proiect.	25

4	DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	25

5	DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	27

5.1.a	Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;	27

5.1.b	Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare	27

5.1.c	Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile	28

5.1.d	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului sunt prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica Stereo 1970.	28

5.1.e	Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.	29

6	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE	29

6.1	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	29

b)	Protectia aerului	29

c)	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	29

d)	Protecţia împotriva radiaţiilor	30

e)	Protecţia solului şi a subsolului	30

6.2	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii	31

7	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	31

8	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	36

9	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	36

9.1	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE (Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului  etc.)	36

9.2	Planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	38

10	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	38

11	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN  CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	42

12	ANEXE - PIESE DESENATE	43

13	PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.	43

14	PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE	44

15	CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV	44

# DENUMIREA PROIECTULUI

„REPARATII CURENTE POD PE DN15D KM 9+510”

# TITULAR

Numele companiei: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI

Adresa postala: Iasi, Strada Gheorghe Asachi, nr.19, judet Iasi

Tel: 0232-213.168 fax: 232-214.432

Adresa paginii de internet:

Numele persoanei de contact:

Director/manager/administrator:

Resposabil pentru protectia mediului:

Proiectant:

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

Municipiul Cluj-Napoca, strada Ravasului, nr. 22,  jud. Cluj

Tel./fax: 0264.460.054/ 0372.258.230

Email: office@nvconstruct.ro

Persoane de contact:

- Ing. Lucaci Timoce Elena: 0724.894.884

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## Rezumat al proiectului

Podul de pe DN15D, Km 9+510 este situat in intravilanul localitatii Girov, comuna Girov, judetul Neamt, la cca. 13 km est de Piatra Neamt, peste raul Cracău, afluent de stanga al raului Bistrita.

Podul este construit în aliniament si urmăreste declivitatea longitudinală a drumului national secundar DN15D.

Podul supus reparatiilor traversează raul Cracau in localitatea Girov, județul Neamt, pe DN 15D între Piatra Neamt și Roman, la km 9+510.

Asupra podului existent s-a efectuat în anul 2016 o expertiză tehnică de către Expert Tehnic Dr. Ing. Cristian–Claudiu Comisu, care a evidentiat starea tehnică a podului la momentul respectiv.

Podul a fost construit în anul 1968 și a fost proiectat la clasa I (A13,S60)  de încărcare.

Podul de sosea peste raul Cracău la Girov are 8 deschideri (cuprinse între 18,45 m – 18,60m), care se realizează cu ajutorul unor elemente prefabricate din beton armat, turnate chiar pe santier, paralel cu executia fundatiilor.

Figura 1: Amplasamentul podului pe DN15D km 9+510

Suprastructura podului este alcătuită din 6 grinzi din beton armat tip Matarov în fiecare deschidere, solidarizate cu cate două antretoaze de capăt si 3 antretoaze de camp. Schema statică este de grinzi simplu rezemate.

Grinzile principale sunt solidarizate longitudinal, la partea superioră, prin placa de suprabetonare.

Grinzile principale simplu rezemate sunt montate pe aparate de reazem mobile tip rulouri metalice si aparate de reazem fixe din plăci metalice.

Fundatiile atat la pile cat si la culei sunt realizate din grupuri de piloti, legati la partea superioră prin radiere pe care reazemă elevetiile (conform proiect 1962).

Elevatiile culeelor sunt din beton armat monolit, iar ale pilelor din beton armat prefabricat.

Pentru turnarea radierelor de la pile s-au prevăzut chesoane deschise care se coboară după executarea pilotilor. Cu ajutorul chesoanelor, s-a realizat si paharul pentru ancorarea elevatilor prefabricate în radierul pilotilor.

Elevatiile pilelor sunt realizate din 2 elemente în formă de ”V” legate la partea superioară cu o riglă din beton armat.

Racordarea cu terasamentele la culeea Roman se face cu sferturi de con, iar la culeea P.Neamt racordarea cu terasamentele se face prin digul de dirijare a apelor.

Calea pe pod este alcătuită dintr-o parte carosabilă cu lătimea de 7,80m si două trotuare denivelate cu lătimea de 1,00m, respectiv 1,05m. Trotuarele pietonale sunt echipate înspre zona carosabilă cu borduri prefabricate din beton simplu. Pe grinda parapet este montat un parapet pietonal metalic.

Pe pod sunt montate la fata bordurilor guri de scurgere din fontă, amplasate în sectiunea centrală a fiecărei deschideri.

Sunt amplasate dipozitive de acoperire a rosturilor tip liră din tablă.

Podul nu este echipat cu casiuri de descărcare a apelor metorice pe la capetele podului.

Podul nu este echipat cu scări de acces la pod a personalului de întretinere.

Pe rampele de acces, parapetii de protectie a circulatiei rutiere din beton armat sunt degradati, cu lise lipsă.

Albia raului Cracău prezintă un traseu sinuos si este colmatată, datorită ruperii malurilor si blocării albiei cu depuneri aluvionare.

În aval de pod pe partea dreapta există o statie de sortare aflată în imiediata apropiere a podului.

În decursul timpului albia raului a suferit un puternic si activ proces de afuiere,care a condus la coborarea talvegului albiei, urmat de prăbusirea malurilor albiei în amplasamentul podului.

Defecte si degradării constatate:

La nivelul suprastructurii podului

- armături fără strat de acoperire, puternic corodate, atat în sectiunea centrală a grinzilor principale, cat si la nivelul antretoazelor si a grinzilor principale;

- beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat la nivelul intradosului plăcii, a consolelor de trotuar, a grinzilor principale si a antretoazelor;

- beton degradat prin carbonatare la nivelul intradosului plăcii, a consolelor de trotuar, a grinzilor principale si a antretoazelor;

- coroziunea armăturii, pete de rugină, fisuri sau crăpături orientate pe directia acesteia atat pe fata interioară, în sectiunea centrală a grinzilor marginale, sub gurile de scurgere, cat si la capetele grinzilor, sub dispozitive de acoperire a rosturilor, care sunt degradate complet;

- cumularea la nivelul suprastructurii a mai multor degradării (coroziune, fisuri, crăpături, striviri, etc.);

- defecte de suprafată ale fetei văzute - culoare neuniformă, pete negre, impuritătii, pete de rugină, aspect prăfuit, imperfectiuni geometrice, aspect microporos, agregate la suprafată;

- fisuri din contractie neorientate, scurte, superficiale, faiantarea betonului;

- prezenta unor zone extinse la intradosul suprastructurii si consolelor de trotuar, în care agregatele nu sunt înglobate în pasta de ciment.

La  nivelul infrastructurii podului

- beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat în stalpii în V a cadrelor din beton;

- beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii stalpilor cadrelor în V;

- defecte de suprafată ale fetei văzute - culoare neuniformă, pete negre, impuritătii, pete de rugină, aspect prăfuit, imperfectiuni geometrice, aspect microporos, agregate la suprafată) la nivelul elevatiei culeelor, la nivelul stalpilor si a riglei superioare a cadrelor în V;

- segregarea betonului, cuiburi de pietris la nivelul elevatiei culeelor, la nivelul stalpilor si a riglei superioare a cadrelor în V;

- fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), faiantarea betonului la toate elementele de infrastructură;

- fisuri si crăpături ale betonului, la nivelul elevatiei culeelor, la nivelul stalpilor si a riglei superioare a cadrelor în V;

La nivelul căii pe pod

  - calea pe pod este degradată, prezintă suprafete cu ciupituri, poroasă, încretită;

  - degradarea campletă a dispoztivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie. Acoperirea rosturilor de dilatatie cu plăci din tablă groasă, peste care a fost turnat ulterior pe zona carosabilă un strat de beton asfaltic;

  - degradarea gurilor de scurgere, montarea gresită a gurilor de scurgere în sctiunea centrală a fiecărei deschideri, urmată de coroziunea avansată a armaturilor de rezistentă din grinda tip Matarov;

  - denivelări ale căii pe zona carosabilă si trotuar;

  - degradarea parapetului pietonal, degradarea panourilor de parapet si a consolelor de trotuar;

  - ne asiguarea pantei de scurgere transversală si longitudinală a apelor pluviale de pe pod;

  - lipsa etanseitătii dintre îmbrăcăminte si celelate elemente ale căii si acostamentelor, tasări ale terasamentelor, alunecări laterale);

  - degradarea avansată a pereului de protectie a sferturilor de con;

  - pierderea stabilitătii terasamentelor din rampele de acces în amplasamentul podului;

Albia raului Cracau

  - albia raului Cracau prezintă un traseu sinuos, datorită ruperii malurilor;

  - albia râului a suferit un puternic si activ proces de afuiere cara a condus la coborarea talvegului albiei, urmat de prăbusirea malurilor în amplasamentul podului;

  - coborarea talvegului în amplasamentul podului este datorat si prezentei statie de sortare din aval, în imediata vecinătate a podului.

Fundamentată pe o bază completă de date, obtinute în urma observatiilor si investigatiilor efectuate în amplasamentul podului, expertiza tehnică a scos în evidentă deficientele podului si momentul necesar pentru a se interveni în scopul îmbunătătirii conditiilor de circulatie, si implicit a sigurantei acesteia.

Podul a fost construit în 1968, fiind în exploatare de 53 de ani. În această perioadă nu s-a aplicat nici o reparatie capitală, si a suferit o serie de procese majore de degradare pe perioada de serviciu, care se dezvoltă în continuare în ritm accelerat. Avand în vedere starea tehnică actuală a podului si perioada de exploatare a acestuia, acesta nu mai corespunde din punct de vedere tehnic normelor si legilor în vigoare.

Conform expertizei, starea tehnică generală este exprimată prin indicele de stare tehnică Ist = 24 puncte si se încadrează în clasa tehnică IV - prezinta o stare tehnică nesatisfăcătoare.

## Justificarea necesitatii proiectului

Proiectantul, prin conținutul prezentului proiect, face o descriere-prezentare tehnică a parametrilor si soluției tehnice si tehnologice ce caracterizează investiția. De asemenea prin intermediul acestei documentații, se realizează o prezentare, în detaliu, atât a situației actuale si a neajunsurilor ce decurg din aceasta, cat si a avantajelor si facilităților ce decurg ca urmare a realizării investiției.

Prin documentația tehnică, ce urmează a fi realizată se dorește aducerea podului în parametrii optimii necesari desfășurări traficului în condiții foarte bune.

Motivațiile care concura la realizarea acestei investiții sunt:

- aducerea structurii în parametrii optimi necesari desfășurării traficului în condiții foarte bune, prin eliminarea restricțiilor de circulație ce au fost impuse de expertul tehnic;

- facilitatea legăturilor dintre centrele urbane si celelalte localități din zona;

- economisirea timpului de deplasare si a carburanților;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- se asigura posibilitatea de acces, in condiții optime, a mijloacelor de intervenție rapida in caz de nevoie (pompieri, salvare, politia, etc.) si a mijloacelor auto pentru transportul școlar si public;

- se vor asigura condiții sporite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe  pod si din zona rampelor de acces pe pod, si se va evita acumulările spontane de debite de apa;

- realizarea acestei investiții este impusa de necesitatea rezolvării circulației rutiere in condiții de 	confort optim si de siguranța circulației;

- ameliorarea calității mediului si diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei suprafețe ce reduce poluarea sonora, poluarea aerului.

## Valoarea investitiei

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA  = 24,860,918.62 lei

Din care construcții – montaj (C+M) = 19,953,782.84 lei

## Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a investiției este de 24 luni, din care durata de execuție a lucrărilor s-a estimat a fi de 15 luni.

## Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

| Plansa nr. | Denumire plansa | Scara |
| --- | --- | --- |
| 559/`21/01/AV/01/PI/001 | Plan de încadrare in zona | 1:10 000 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/100 | Dispozitia generala – Vedere plana | 1:750 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/101 | Dispozitie generala – Vedere plana | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/102 | Dispozitie generala – Vedere plana | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/103 | Dispozitie generala – Vedere plana | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/104 | Dispozitie generala – Vedere plana | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/107 | Dispozitie generala – Elevatie | 1:500; 1:50 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/108 | Dispozitie generala – Elevatie | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/109 | Dispozitie generala – Elevatie | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/110 | Dispozitie generala – Vedere pila | 1:50 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/111 | Dispozitie generala – Vedere pila | 1:50 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/112 | Dispozitie generala – Vedere culee | 1:75 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/600 | Amenajare albie | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD-VO/250 | Dispozitie generala – Varianta ocolitoare – Vedere plana | 1:500 |
| 559/`21/01/AV/01/PD-VO/251 | Dispozitie generala – Varianta ocolitoare – Vedere plana | 1:500 |

Anexate prezentei documentatii.

## Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

### Caracteristicile proiectului:

Lucrarile prevazute cuprind:

- Realizarea unei variante provizorie de circulatie

- Înlocuirea grinzilor Matarov cu grinzi prefabricate din beton armat precomprimat

- Consolidarea infrastructurilor

- Amenajarea albiei

Etapa 1: Realizarea unei variante provizorii de circulație în amonte de podul existent.

În amonte de podul existent se va realiza o variantă provizorie de circulație cu o singură bandă și cu lungimea de 274 m. Circulația efectuându-se alternativ.

Pe varianta de circulație provizorie se va executa un pod provizoriu cu 2 deschideri cu lungimea tablierului de minim 61,25. Podul a fost dimensionat la debitul cu asigurarea de 5%, înălțimea de liberă trecere sub pod va fi de minim 100 cm.

Etapa 2: Demolarea suprastructurii podului existent

Lucrări necesare:

- Demontarea parapetului metalic existent;

- Îndepartarea sistemului rutier de pe calea rutieră și trotuare;

- Demolarea consolelor parapet;

- Demolarea plăcii de suprabetonare ;

- Indepartarea grinzilor Matarov.

Etapa 3: Consolidarea infrastructurilor

În vederea executiei lucrarilor la nivelul infrastructurii, pentru accesul echipelor de lucru și al utilajelor se vor amenaja drumuri și platforme tehnologice.

Drumurile și platformele tehnologice vor avea un sistem rutier din balast cu grosimea de 30cm, și o lățime a platformei drumului de 4,00m.

Măsuri necesare pentru lucrările în albia minoră:

Lucrările din albia minoră se vor executa în perioada anului cu debite scăzute. Se va ține legătura permanentă cu Administrația Bazinală de Apă Siret pentru luarea măsurilor necesare în cazul creșterii debitului. În cazul anunțării unei viituri se vor începe imediat lucrările de desființare a platformelor și a drumului de acces din albie începând dinspre axul albiei înspre mal.

Cotele platformelor și a drumurilor de aces în albie vor fi la maxim un metru peste cota etiajului, astfel încât în cazul unei viituri să fie asigurată scurgerea apei peste platforme și drum, dacă nu s-a reușit îndepărtarea la timp a acestora.

La culeele: C1, C2 si pilele: P5, P6, P7  lucrarile se vor desfășura fără devierea cursului de apă.

În etapa 3a se va realiza un drum de pe malul drept pentru accesul la culeea C1 și la pilele P1 și P2, în această etapă se vor realiza și platformele pentru accesul utilajelor la infrastructurile menționate.

În etapa 3b se vor desființa drumul și platformele executate în etapa 3a și se va realiza un drum de pe malul stâng pentru accesul la culeea C2 și la pilele P7, P6, P5, P4 și P3, în această etapă se vor realiza și platformele pentru accesul utilajelor la infrastructurile menționate.

Drumurile și platformele tehnologice se vor îndepărta imediat ce acestea nu mai sunt necesare.

Lucrări executate la culeea C1 și C2:

- pentru mărirea capacității portante a fundațiilor culeelor se vor executa câte 4 piloți,  piloții vor fi legați la partea superioară cu un radier din beton armat conectat cu fundațiile existente prin intermediul ancorelor;

- pentru executia pilotilor si a radierului de consolidare a infrastructurii, se vor amenaja platforme temporare;

- elevatia infrastructurilor se va curata prin buceardarea suprafetelor degradate și sablarea armaturilor corodate;

- fețele văzute ale elevaților culeilor și a zidurilor întoarse se vor repara prin cămășuire cu minim 15cm din beton C30/37 armat cu plasa sudata;

- zidurile de gardă ale celor două culei, se vor adapta la linia roșie a drumului;

- execuție console pe noile ziduri întoarse ale celor doua culei,adaptate la linia roșie a drumului;

- bancheta culeei se va camasui cu beton și se vor executa cuzineți;

- execuția de blocuri antiseismice din beton armat;

- aparatele de reazem existente ale grinzilor tip Matarov se vor înlocuii cu aparate de reazem din neopren armat așezate pe cuzineții din beton armat cu înălțimea minimă de 10 cm;

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Lucrări executate la pile:

- pentru mărirea capacității portante a fundațiilor pilelor, se vor executa un numar de opt piloți dispusi pe doua randuri ce vor fi solidarizati la partea superioara cu un radier din beton armat ce va conlucra cu radierul existent prin intermediul ancorelor;

- pentru executia pilotilor si a radierului de consolidare a infrastructurii pilelor, se vor amenaja platforme temporare;

- fețele văzute ale chesoaneor se vor curața prin buciardare;

- chesoanele existente se vor cămășui cu minim 15 cm beton armat;

- elevatia pilelor si riglele, se va curața prin bucerdare, iar armăturile corodate se vor sabla;

- elevațiile și riglele pilelor se vor cămășuii cu minim 15 cm beton armat.;

- pe rigla camasuita se vor executa cuzineți;

- se execută blocuri antiseismice din beton armat;

- aparatele de reazem existente ale grinzilor tip Matarov se vor înlocuii cu aparate de reazem din neopren armat așezate pe cuzineții din beton armat cu înălțimea minimă de 10 cm;

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Etapa 4: Refacerea suprastructurii

Noul gabarit transversal al podului va fi de 11.50 m și este compus din:

- 2 benzi de 3,00 m  - parte carosabila

- 2 benzi de 0,50 m - lățime suplimentara datorata benzii de încadrare

- 2 benzi de 0,40 m - lățime suplimentara datorata efectului de îngustare optica

- 2 benzi de 0,60 m - lățime necesara pt. amplasarea parapetului direcțional

- 2 trotuare de 1,00 m

- 2 grinzi de 0.25m  pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrarile necasare excutarii suprastructurii:

- Montarea noilor grinzi prefabricate;

- Execuția placii de suprabetonare;

- Montare guri de scurgere;

- Montare parapet pietonal;

- Asternere hidroizolației;

- Execuție cale pe pod:

- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație;

- Se execută cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor și a zonei carosabile.

- Execuție cale pe pod:

  - 3 cm BA8 protecție hidroizolație și cale trotuar

  - 4 cm BAP16

  - 4 cm MAS16

- Montarea parapetului directional - H4b;

- Aplicare marcaj.

Etapa 5: Rampe de acces

- Se executa structura rutiera pe rampele de acces care se racordează la lățimea structurii rutiere de pe pod;

- Se executa acostamentele pe rampele de acces, care se racordează la trotuarele pietonale de pe pod;

- Montarea parapete direcțional H4 pe rampe;

Execuție lucrări conexe:

- se vor executa scări și mâna curenta din teava metalică

- se vor amenaja casiuri

racordarea cu terasamentul se va realiza cu sferturi de con pereate.

Etapa 6: Lucrări în albie

- Pentru protejarea albiei împotriva afuierilor, în jurul fundațiilor pilelor P1, P2, P3 și P4 se vor executa saltele de gabione interconectate cu inaltimea de 30cm;

- In amonte de pod pe malul drept  se află un zid de sprijin din zidarie de piatră, acesta se va curăța și repara local.

- In aval de pod se va realiza un prag de fund din gabioane pe o lungime de 119m, având cota superioara la nivelul terenului. Pragul se va încastra în malul drept pe o lungime minimă de 3 m, iar în malul stâng se va opri la limita de proprietate a parcelei cu nr. cadastral 54467.

Pragul va fi format din:

- partea centrală alcătuită din 2 rânduri de gabioane cu lățimea de 2.00 m și înălțimea totală de 2.0 m, placate cu 10 cm beton.

- Partea amonte alcătuită dintr-o saltea de gabioane cu lățimea de 4.00m și grosimea de 50cm

- Partea aval alcătuită dintr-o saltea de gabioane cu lățimea de 6.00m și grosimea de 50cm

- Albia se va curata de depunerile aluvionare și de vegetatie.

### Profilul și capacitățile de producție;

Proiectul nu presupune realizarea unor procese de producție, ci realizarea unor lucrări de reparații curente a podului.

In perioada de exploatare, podul de pe DN15D la km 9+510, va fi destinat traficului rutier.

### Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Se vor realiza următoarele lucrări:

Realizarea unei variante provizorii de circulație în amonte de podul existent.

În amonte de podul existent se va realiza o variantă provizorie de circulație cu o singură bandă și cu lungimea de 274 m. Circulația efectuându-se alternativ.

Pe varianta de circulație provizorie se va executa un pod provizoriu cu 2 deschideri cu lungimea tablierului de minim 61,25. Podul a fost dimensionat la debitul cu asigurarea de 5%, înălțimea de liberă trecere sub pod va fi de minim 100 cm.

Demolarea suprastructurii podului existent

- Demontarea parapetului metalic existent;

- Îndepartarea sistemului rutier de pe calea rutieră și trotuare;

- Demolarea consolelor parapet;

- Demolarea plăcii de suprabetonare ;

- Indepartarea grinzilor Matarov.

Consolidarea infrastructurilor

În vederea executiei lucrarilor la nivelul infrastructurii, pentru accesul echipelor de lucru și al utilajelor se vor amenaja drumuri și platforme tehnologice.

Drumurile și platformele tehnologice vor avea un sistem rutier din balast cu grosimea de 30cm, și o lățime a platformei drumului de 4,00m.

Măsuri necesare pentru lucrările în albia minoră:

Lucrările din albia minoră se vor executa în perioada anului cu debite scăzute. Se va ține legătura permanentă cu Administrația Bazinală de Apă Siret pentru luarea măsurilor necesare în cazul creșterii debitului. În cazul anunțării unei viituri se vor începe imediat lucrările de desființare a platformelor și a drumului de acces din albie începând dinspre axul albiei înspre mal.

Cotele platformelor și a drumurilor de aces în albie vor fi la maxim un metru peste cota etiajului, astfel încât în cazul unei viituri să fie asigurată scurgerea apei peste platforme și drum, dacă nu s-a reușit îndepărtarea la timp a acestora.

La culeele: C1, C2 si pilele: P5, P6, P7  lucrarile se vor desfășura fără devierea cursului de apă.

În etapa 3a se va realiza un drum de pe malul drept pentru accesul la culeea C1 și la pilele P1 și P2, în această etapă se vor realiza și platformele pentru accesul utilajelor la infrastructurile menționate.

În etapa 3b se vor desființa drumul și platformele executate în etapa 3a și se va realiza un drum de pe malul stâng pentru accesul la culeea C2 și la pilele P7, P6, P5, P4 și P3, în această etapă se vor realiza și platformele pentru accesul utilajelor la infrastructurile menționate.

Drumurile și platformele tehnologice se vor îndepărta imediat ce acestea nu mai sunt necesare.

Lucrări executate la culeea C1 și C2:

- pentru mărirea capacității portante a fundațiilor culeelor se vor executa câte 4 piloți,  piloții vor fi legați la partea superioară cu un radier din beton armat conectat cu fundațiile existente prin intermediul ancorelor;

- pentru executia pilotilor si a radierului de consolidare a infrastructurii, se vor amenaja platforme temporare;

- elevatia infrastructurilor se va curata prin buceardarea suprafetelor degradate și sablarea armaturilor corodate;

- fețele văzute ale elevaților culeilor și a zidurilor întoarse se vor repara prin cămășuire cu minim 15cm din beton C30/37 armat cu plasa sudata;

- zidurile de gardă ale celor două culei, se vor adapta la linia roșie a drumului;

- execuție console pe noile ziduri întoarse ale celor doua culei,adaptate la linia roșie a drumului;

- bancheta culeei se va camasui cu beton și se vor executa cuzineți;

- execuția de blocuri antiseismice din beton armat;

- aparatele de reazem existente ale grinzilor tip Matarov se vor înlocuii cu aparate de reazem din neopren armat așezate pe cuzineții din beton armat cu înălțimea minimă de 10 cm;

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Lucrări executate la pile:

- pentru mărirea capacității portante a fundațiilor pilelor, se vor executa un numar de opt piloți dispusi pe doua randuri ce vor fi solidarizati la partea superioara cu un radier din beton armat ce va conlucra cu radierul existent prin intermediul ancorelor;

- pentru executia pilotilor si a radierului de consolidare a infrastructurii pilelor, se vor amenaja platforme temporare;

- fețele văzute ale chesoaneor se vor curața prin buciardare;

- chesoanele existente se vor cămășui cu minim 15 cm beton armat;

- elevatia pilelor si riglele, se va curața prin bucerdare, iar armăturile corodate se vor sabla;

- elevațiile și riglele pilelor se vor cămășuii cu minim 15 cm beton armat.;

- pe rigla camasuita se vor executa cuzineți;

- se execută blocuri antiseismice din beton armat;

- aparatele de reazem existente ale grinzilor tip Matarov se vor înlocuii cu aparate de reazem din neopren armat așezate pe cuzineții din beton armat cu înălțimea minimă de 10 cm;

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Refacerea suprastructurii

- Montarea noilor grinzi prefabricate;

- Execuția placii de suprabetonare;

- Montare guri de scurgere;

- Montare parapet pietonal;

- Asternere hidroizolației;

- Execuție cale pe pod:

- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație;

- Se execută cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor și a zonei carosabile.

- Execuție cale pe pod:

  - 3 cm BA8 protecție hidroizolație și cale trotuar

  - 4 cm BAP16

  - 4 cm MAS16

- Montarea parapetului directional - H4b;

- Aplicare marcaj.

Rampe de acces

Se executa structura rutiera pe rampele de acces care se racordează la lățimea structurii rutiere de pe pod;

Se executa acostamentele pe rampele de acces, care se racordează la trotuarele pietonale de pe pod;

Montarea parapete direcțional H4 pe rampe;

Execuție lucrări conexe:

- se vor executa scări și mâna curenta din teava metalică

- se vor amenaja casiuri

- racordarea cu terasamentul se va realiza cu sferturi de con pereate.

Lucrări în albie

Pentru protejarea albiei împotriva afuierilor, în jurul fundațiilor pilelor P1, P2, P3 și P4 se vor executa saltele de gabione interconectate cu inaltimea de 30cm;

In amonte de pod pe malul drept  se află un zid de sprijin din zidarie de piatră, acesta se va curăța și repara local.

In aval de pod se va realiza un prag de fund din gabioane pe o lungime de 119m, având cota superioara la nivelul terenului. Pragul se va încastra în malul drept pe o lungime minimă de 3 m, iar în malul stâng se va opri la limita de proprietate a parcelei cu nr. cadastral 54467.

Pragul va fi format din:

- partea centrală alcătuită din 2 rânduri de gabioane cu lățimea de 2.00 m și înălțimea totală de 2.0 m, placate cu 10 cm beton.

- Partea amonte alcătuită dintr-o saltea de gabioane cu lățimea de 4.00m și grosimea de 50cm

- Partea aval alcătuită dintr-o saltea de gabioane cu lățimea de 6.00m și grosimea de 50cm

- Albia se va curata de depunerile aluvionare și de vegetatie.

### Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

### Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Terenul și construcțiile existente aferente DN 15D în zona podului de la km 9+510 sunt  situate în intravilanul comunei Girov, la Est de UTR 5 si fac parte din domeniul public al statului, aflat în proprietatea Ministerului Transporturilor și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Terenul din albia raului Cracau din zona podului se află în administrarea Apelor Romane.

Lucrările se vor efectua în totalitate pe terenuri aflate în administrarea beneficiarului și nu sunt necesare achiziţii de noi terenuri.

Lucrările se vor amplasa pe cât posibil astfel încat sa nu fie afectate proprietăţi private pentru a evita exproprierile.

Terenul  utilizat pentru  realizarea  investiţiei va fi afectat temporar numai pe perioada execuţiei, urmând  ca după  realizarea  investiţiei sa fie  redat în întregime în folosinţa domeniului  public.

In cadrul proiectului se vor folosi materiale și echipamente caracteristice lucrărilor de construcții.

Pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului, în timpul execuției, antreprenorul se v-a ocupa de aprovizionarea materialelor ce urmează a fi puse în operă, direct de la sursă, care nu necesită prelucrare sau depozitare temporară, de tipul pământ de umplutură (dacă este cazul), balast, piatră spartă, piatră, grinzi prefabricate,borduri, parapete pietonale metalice, beton, parapete de siguranta, materiale pentru hidroizolatie, asfalt. Aceste materiale vor fi aduse pe amplasament cu ajutorul mijloacelor de transport specifice.

Aceste materiale se aprovizionează treptat în timpul execuției lucrărilor.

### Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrările definitive si provizorii necesare realizării obiectivului de investiții vor fi asigurate de antreprenorul lucrării in cadrul organizarii de șantier aferente realizării lucrării.

Apa necesara va fi procurata de antreprenor si va fi transportata cu autocisterne la locul de punere in opera.

Având in vedere caracterul lucrării, energia electrica necesara utilajelor si echipamentelor va fi asigurata de antreprenor prin generatoare de curent electric adecvate.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Antreprenorul are obligația de a aduce terenul la starea inițială.

Surplusul de pământ rezultat, va fi transportat în basculante acoperite cu prelate și depozitate în locuri stabilite cu autoritățile din zonă sau reutilizat la lucrare.

Zona podului si imprejmuirile se vor curăța de eventualele resturi de materiale căzute accidental.

Deșeurile generate în perioada de execuție vor fi colectate selectiv și predate operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării finale, după caz.

După finalizarea lucrărilor, zonele ocupate temporar vor fi curățate, iar terenul readus la starea inițială.

După terminarea lucrărilor de construire, în caz de necesitate, se vor executa lucrări pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

- Demontarea constructiilor si structurilor specific organizarii de santier;

- Constructiile si instalatiile existente vor fi demontate si evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat in vederea redarii folosintelor;

- Retragerea de pe amplasament a utilajelor de construcție și transport;

- Colectarea și transportul de pe amplasament a deșeurilor rezultate din activitatea de construcție și cele conexe;

- Deșeurile rezultate vor fi ținute strict sub control printr-o depozitare corespunzătoare, precum și o asigurare corespunzătoare a stării tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul spre pod se face pe drumul national secundar DN 15D, din localitătile Girov si Turturesti, judetul Neamt.

### Metode folosite in construcție/demolare;

Se realizează de către antreprenorul lucrării pe baza datelor de trasare furnizate de proiectant.

Materializarea pe teren a lucrărilor se face prin şablonare. Picheții şi şabloanele trebuie să materializeze: axa circulațiilor carosabile şi înălțimea umpluturii sau adâncimea săpăturii;

Înaintea începerii lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare:

- defrișări, daca e cazul

- curățirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal

- asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafața sau subterane.

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala, constructorului ii revine ca obligatie protejarea materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiei de executie si a prevederilor din caietele de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor.

In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:

- Depozitarea materialelor in spatii amenajate;

- Transportul si punerea in opera in timp optim;

- Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.

Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant, executantul va lua masuri de scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri in zoneIe de baltire.

Lucrarile de betonare / asfaltare vor fi executate in perioada optima, fiind necesare masuri speciale de protectie, dupa caz.

In caz de intrerupere a executiei lucrarilor din diverse motive se va urmari aducerea taluzurilor la prevederile din proiect si asigurarea scurgerii apelor din zona drumului.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat in magazia de santier (pentru cimentul in saci) si in lazi asigurate la intemperii (ciment vrac).

De asemenea, antreprenorul general trebuie sa ia masuri de protectie a lucrarilor deja executate impotriva degradarii pe perioada de iarna sau pe timp ploios.

### Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Graficul de realizare a investiției:

### Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

In prezent nu au fost identificate în zona proiecte aflate în implementare.

### Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Conform  "instrucțiunilor	pentru	stabilirea  stării  tehnice  a  unui  pod" indicativ AND 522-2006 elaborate de Administrația Națională a Drumurilor, pentru un indice total de stare tehnica Ist = 24 puncte , podul se încadrează in clasa tehnica IV si prezinta o stare tehnică nesatisfăcătoare.

Pentru aducerea podului la parametrii constructivi si funcționali corespunzători reglementarilor in vigoare, care sa asigure depline condiții de siguranță si confort pentru circulația rutiera si pietonala pe pod , expertul tehnic dr. ing. Comisu Cristian­ Claudiu recomandă in expertiza tehnica intocmita in anul 2016, execuția lucrărilor de reparații in scopul consolidării sau reabilitării podului , in cadrul următoarele scenarii:

- Scenariul I - lucrari de intretinere periodica executate la nivelul albei si a malurilor si lucrari de reparatii la nivelul infrastructurii si suprastructurii existente.

Lucrarile prevazute in Scenariul I pot fi executate in totalitate in cadrul intretinerii periodice (indicativ 112 conform prevederilor AND 554).

Lucrari de intretinere periodica la nivelul albiei raului Cracau

- Se executa lucrari de curatare a albiei si regularizarea ei prin deschiderile centrale ale podului.

- Se construieste un prag de fund in aval de pod care sa asigure ridicarea talvegului albiei la nivelul rostului elevatie-fundatie infrastructuri.

- Se protejeaza malurile albie cu ziduri de sprijin din gabioane placate cu beton de ciment, pe o lungime de 50 m in amonte si 30 m in aval de pod.

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul albiei raului Cracau se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul rampelor de acces

Lucrarile de reparatii se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se executa casiuri de descarcare a apelor pluviale pe la capetele podului, pe ambele rampe de acces.

- Se executa scari de acces sub pod a personalului de intretinere.

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul pereului de protectie a sferturilor de con.

- Se executa lucrari de intretinere la nivelul acostamentelor pe lungimea rampelor de acces.

- Se executa rampe de acces din beton, de pe acostamente, pe trotuarele pietonale pe pod.

- Se monteaza parapeti directionali pe 25,0 m, pe ambele rampe de acces.

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul rampelor de acces se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul infrastructurilor

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul culeelor si pilelor se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul elevatiilor tuturor infrastructurilor.

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul banchetei de rezemare a infrastructurilor

- Se monteaza dispozitive de protectie antiseismice pe banchetele de rezemare.

- Se inlocuiesc toate aparatele de reazem. Se monteaza aparate de reazem fixe pe culei, iar pe pile se monteaza aparate de reazem mobile.

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul infrastructurilor se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul suprastructurii podului

La nivelul suprastructurii podului se vor efectua urmatoarele lucrari de intretinere periodica:

- Se executa lucrari de intretinere periodica la nivelul grinzii parapetului

- Se executa lucrari de intretinere periodica la nivelul intradosului placii carosabile si a placilor in consola a trotuarelor. Se executa continuizarea placii pe cate 4 deschideri, cu rost de dilatatie pe pila P4 si pe ambele culei.

- Se executa lucrari de intretinere periodica la nivelul antretoazelor.

- Se executa lucrari de intretinere periodica la nivelul grinzilor principale.

- Se aplica o vopsea anticoroziva a intregii fete vazute a structurii de rezistenta, a suprastructurii podului (grinzi principale, antretoaze, intrados placa, grinzi ale parapetului).

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul suprastructurii se vor desfasura fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul caii pe pod

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul caii pe pod se vor desfasura prin devierea alternativa a circulatiei rutiere pe cate jumatate din latimea podului.

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul caii pe pod se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se deviaza circulatia rutiera pe jumatate din latimea caii pe pod.

- Se demoleaza calea inclusiv parapetul pietonal.

- Se monteaza un parapet pietonal metalic pe pod.

- Se monteaza noi guri de scurgere pe fiecare deschidere.

- Se monteaza dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie, pe cele 2 culei si pe pila.

- Se executa hidroizolatia pe pod. Se asigura racordarea ei la grinda parapetului, la gurile de scurgere si dispozitivele de acoperire a rosturilor.

- Se executa trotuarele pietonale.

- Se executa imbracamintea caii pe zona carosabila si trotuare.

- Se monteaza cordoane de impermeabilizare.

- Se executa semnalizarea rutiera pe pod.

Dupa executia lucrarilor prevazute in Scenariul I se vor putea ridica restrictiile de circulatie, inclusiv asigurarea unui trafic in conditii de siguranta si confort.

- Scenariul II - lucrari de intretinere periodica executate la nivelul albei si a malurilor, lucrari de reparatii la nivelul infrastructurii si suprastructurii existente si lucrari de consolidare prin constructia unei placi de suprabetonare si de largire a trotuarelor la 1,50 m pentru montarea parapetilor tip foarte greu, si de sporire a clasei de incarcare a podului.

Lucrarile prevazute in Scenariul II pot fi executate in cadrul reparatiilor curente (indicativ 118 conform prevederilor AND 554).

Lucrari de intretinere periodica la nivelul albiei

- Se executa lucrari de curatare a albiei si regularizarea ei prin deschiderile centrale ale podului.

- Se construieste un prag de fund in aval de pod care sa asigure ridicarea talvegului albiei la nivelul rostului elevatie-fundatie infrastructuri.

- Se protejeaza malurile albie cu ziduri de sprijin din gabioane placate cu beton de ciment, pe o lungime de 50 m in amonte si 30 m in aval de pod.

Se inchide balastiera existenta in aval de pod.

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul albiei raului Cracau se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul rampelor de acces

Lucrarile de reparatii se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se executa casiuri de descarcare a apelor pluviale pe la capetele podului, pe ambele rampe de acces.

- Se executa scari de acces sub pod a personalului de intretinere.

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul pereului de protectie a sferturilor de con.

- Se executa lucrari de intretinere la nivelul acostamentelor pe lungimea rampelor de acces.

- Se executa rampe de acces din beton, de pe acostamente, pe trotuarele pietonale pe pod.

- Se monteaza parapeti directionali pe 20,0 m, pe ambele rampe de acces.

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul rampelor de acces se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul infrastructurilor

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul culeelor si pilelor se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul elevatiilor tuturor infrastructurilor.

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul banchetei de rezemare a infrastructurilor

- Se monteaza dispozitive de protectie antiseismice pe banchetele de rezemare.

- Se inlocuiesc toate aparatele de reazem. Se monteaza aparate de reazem fixe pe culei, iar pe pile se monteaza aparate de reazem mobile.

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul infrastructurilor se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de reparatii la nivelul suprastructurii podului

La nivelul suprastructurii podului lucrari de reparatii se executa pe jumatate din latimea caii pe pod, prin devierea semaforizata, alternativa a circulatiei rutiere si pietonale pe cate o singura banda de circulatie si trotuar pietonal.

La nivelul suprastructurii podului se vor efectua urmatoarele lucrari de intretinere periodica.

- Demolarea caii pe jumatate din latimea caii pe pod.

- Demolarea parapetului pietonal si a grinzii parapetului.

- Constructia unei placi de suprabetonare si sporirea latimii placii care sa permita constructia unui trotuar pietonal cu latimea de 1,50 m. Placa se executa continua pe cate 4 deschideri, cu rost de dilatatie pe pila P4 si pe ambele culei.

- Se construieste grinda parapetului pietonal.

Din aceasta etapa incep lucrarile de intretinere periodica la nivelul jumatatii de cale care a fost inchisa pentru circulatia rutiera si pietonala.

Se deviaza circulatia rutiera si pietonala pe cealalta jumatate din latimea caii, si se executa lucrarile de reparatii la nivelul suprastructurii, de la punctul 1 la 4.

Lucrarile de interventii care urmeaza sa se execute la nivelul suprastructurii podului, se vor executa fara intreruperea circulatiei rutiere si pietonale pe pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul intradosului placii carosabile si a placilor in consola a trotuarelor.

Lucrari de reparatii la nivelul antretoazelor.

Lucrari de reparatii la nivelul grinzilor principale.

Se aplica o vopsea anticoroziva pe intreaga fata vazuta a structurii de rezistenta a suprastructurii podului (grinzi principale, antretoaze, intrados placa, grinzi ale parapetului).

Lucrari de intretinere periodica la nivelul caii pe pod

Lucrarile de intretinere la nivelul caii pe pod se vor desfasura prin devierea alternativa a circulatiei rutiere pe cate jumatate din latimea podului.

Lucrarile de intretinere la nivelul caii pe pod se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se deviaza circulatia rutiera pe jumatate din latimea caii pe pod.

- Se demoleaza calea inclusiv parapetul pietonal.

- Se monteaza un parapet metalic pentru siguranta circulatiei pietonilor pe pod.

- Se monteaza noi guri de scurgere pe fiecare deschidere.

- Se monteaza dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie.

- Se executa hidroizolatia pe pod. Se asigura racordarea ei la grinda parapetului, la gurile de scurgere si dispozitivele de acoperire a rosturilor.

- Se executa trotuarele pietonale.

- Se monteaza parapete de tip foarte greu pentru siguranta circulatiei rutiere pe pod.

- Se executa imbracamintea caii pe zona carosabila si trotuare.

- Se monteaza cordoane de impermeabilizare.

- Se executa semnalizarea rutiera pe pod.

- Scenariul III - lucrari de intretinere periodica executate la nivelul albei si a malurilor raului Cracau, lucrari de reparatii la nivelul infrastructurii si inlocuirea suprastructurii existente numai pe 5 deschideri, urmand ca cele 3 deschideri dinspre Girov sa fie inlocuite cu o rampa de acces.

Lucrarile prevazute in Scenariul III pot fi executate in cadrul reparatiilor capitale (indicativ 122 conform prevederilor AND 554).

Devierea circulatiei rutiere pe o ruta alternativa sau pe varianta de circulatie construita in amplasamentul podului.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul albiei

- Se demoleaza suprastructura si infrastructura podului, pana la nivelul blocurilor de fundatie, pe 3 deschideri dinspre Girov. Demolarea celor 3 deschideri devine posibila ca urmare a calculului hidraulic efectuat care indica ca cele 5 deschideri care raman in functiune sunt suficiente pentru asigurarea debuseului de scurgere a apelor.

- Se executa umplutura de terasamente in rampa de acces Girov, pe lungimea celor 3 deschideri dezafectate ale podului.

- Se executa lucrari de curatare a albiei si regularizarea ei prin cele 5 deschideri ale podului.

- Se construieste un prag de fund in aval de pod care sa asigure ridicarea talvegului albiei la nivelul rostului elevatie-fundatie infrastructuri.

- Se protejeaza malurile albiei cu ziduri de sprijin din gabioane placate cu beton de ciment, pe o lungime de 50 m in amonte si 30 m in aval de pod.

- Se inchide balastiera existenta in aval de pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul rampelor de acces

Lucrarile de reparatii se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se executa casiuri de descarcare a apelor pluviale pe la capetele podului cu 5 deschideri, pe ambele rampe de acces.

- Se executa scari de acces sub pod a personalului de intretinere.

- Se executa lucrari de constructie si reparatii la nivelul pereului de protectie a sferturilor de con.

- Se executa lucrari de intretinere la nivelul acostamentelor pe lungimea rampelor de acces.

- Se executa rampe de acces din beton, de pe acostamente, pe trotuarele pietonale pe pod.

- Se monteaza parapeti directionali pe 20,0 m, pe ambele rampe de acces.

- Lucrarile de intretinere periodica la nivelul rampelor de acces se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de intretinere periodica la nivelul infrastructurilor

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul culeelor si pilelor se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se construieste o culee noua in locul pilei P3 pe rampa Girov.

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul elevatiilor tuturor infrastructurilor ramase in lucrare, pe cele 5 deschideri spre rampa Piatra Neamt.

- Se executa lucrari de reparatii la nivelul banchetei de rezemare a infrastructurilor.

- Se monteaza dispozitive de protectie antiseismice pe banchetele de rezemare.

- Se inlocuiesc toate aparatele de reazem. Se vor monta aparate de reazem fixe pe culei.

Lucrarile de intretinere periodica la nivelul infrastructurilor se vor executa fara intreruperea circulatiei pe pod.

Lucrari de reparatii la nivelul suprastructurii podului

Lucrarile de interventie se vor executa numai dupa devierea circulatiei rutiere pe o ruta alternativa sau pe o varianta de circulatie construita in amplasamentul podului.

La nivelul suprastructurii podului pe 5 deschideri, se vor efectua urmatoarele lucrari de intretinere periodica.

- Demolarea caii pe pod.

- Demolarea parapetului pietonal si a grinzii parapetului.

- Demolarea suprastructurii pe cele 5 deschideri.

- Se monteaza grinzile prefabricate din beton precomprimat pe cele 5 deschideri ale podului.

- Se executa antretoazele, placa de suprabetonare si consolele de trotuar.

- Placa se executa continua pe doua deschideri pe rampa Piatra Neamt, si pe trei deschideri pe rampa Girov.

- Se executa grinda parapetului pietonal.

- Se aplica o vopsea anticoroziva pe fata vazuta a structurii de rezistenta a suprastructurii podului (grinzi principale, antretoaze, intrados placa, grinzi ale parapetului pietonal).

Lucrari de intretinere periodica la nivelul caii pe pod

Lucrarile de intretinere la nivelul caii pe pod se vor desfasura in urmatoarea ordine tehnologica:

- Se monteaza parapetul metalic pentru siguranta circulatiei pietonilor pe pod.

- Se monteaza guri de scurgere pe fiecare din cele 5 deschideri.

- Se monteaza dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie pe cele 2 culei si pe pila P4.

- Se executa hidroizolatia pe pod. Se asigura racordarea ei la grinda parapetului, la gurile de scurgere si dispozitivele de acoperire a rosturilor.

- Se executa trotuarele pietonale.

- Se monteaza parapete de tip foarte greu pentru siguranta circulatiei rutiere pe pod.

- Se executa imbracamintea caii pe zona carosabila si trotuare.

- Se monteaza cordoane de impermeabilizare.

- Se executa semnalizarea rutiera pe pod.

In cadrul expertizei tehnice intocmite in anul 2016, expertul tehnic dr.ing.Cristian-Claudiu Comisu, recomanda aplicarea urmatoarelor scenarii:

1. Aplicarea in cursul anului 2017 a Scenariului I;

2. Aplicarea in cursul anilor 2018-2019 a Scenariului III.

In anul 2020, expertul tehnic dr.ing.Cristian-Claudiu Comisu, precizeaza urmatoarele:

- Nu mai pot fi realizate lucrarile de intretinere periodica prevazute in Scenariului I (incadrate la indicativ 112 conform prevederilor AND 554) trebuie schimbata incadrarea.

- Se recomanda aplicarea Scenariului II, care cuprinde lucrari de reparatii curente, care pot fi incadrate la indicativ 118, conform prevederilor AND 554.

Proiectantul propune și analizarea unei variante suplimentare, aceea de înlocuire a tablierelor alcătuite din grinzi Matarov cu grinzi prefabricate noi legate la partea superioară cu o placă de suprabetonare.

Expertul tehnic dr. ing. Cristian-Claudiu COMISU recomanda aplicarea Scenariul II in anul 2020.

Aplicarea Scenariului II permite, atat largirea trotuarelor pietonale la 1,50 m, pentru montarea parapetelor de siguranta pe pod, cat si sporirea clasei de incarcare a podului, de la clasa I (Al3, S60) la clasa E (A30, V80).

Lucrarile necesare pentru executia placii de suprabetonare exced indicativul 112 conform AND 554, si se recomanda sa fie executate in anul urmator executarii lucrarilor de intretinere periodica executate la nivelul albei si a malurilor, lucrari de reparatii la nivelul infrastructurii si suprastructurii existente.

### Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Nu este cazul.

### Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Avizele, acordurile si autorizatiile solicitate pentru “Pod pe DN 15D, km 9+510”, vor fi conform certificatului de urbanism nr. 103/30.09.2021 emis de catre Judetul Neamt.

# DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Demolarea suprastructurii podului existent

Lucrări necesare:

- Demontarea parapetului metalic existent;

- Îndepartarea sistemului rutier de pe calea rutieră și trotuare;

- Demolarea consolelor parapet;

- Demolarea plăcii de suprabetonare ;

- Indepartarea grinzilor Matarov.

Consolidarea infrastructurilor

- elevatia infrastructurilor se va curata prin buceardarea suprafetelor degradate și sablarea armaturilor corodate;

- fețele văzute ale chesoaneor se vor curața prin buciardare;

- elevatia pilelor si riglele, se va curața prin bucerdare, iar armăturile corodate se vor sabla;

Lucrări în albie

- In amonte de pod pe malul drept  se află un zid de sprijin din zidarie de piatră, acesta se va curăța și repara local.

Demolările menționate mai sus se vor executa exclusiv cu mijloace mecanizate și ocazional, prin mijloace manuale.

În cadrul procesului de demolare nu se vor folosi materiale explozibile sau agenți chimici ce pot afecta mediul înconjurător.

Beneficiarul lucrărilor propuse prin documentatie de avizare a lucrarilor de interventie are posibilitatea de a recicla materialele rezultate, în vederea reciclării tot ca materiale de construcții.

Se va avea în vedere colectarea separată, pe categorii de deșeuri, a deșeurilor rezultate în urma demolărilor. Pentru a evita impactul negativ asupra mediului, trebuie acordată atenție deosebită stocării temporare a deșeurilor din construcții, astfel trebuie sa fie prevăzute zone de stocare a deșeurilor în apropierea podului.

Se vor colecta selectiv deșeurile rezultate din demolare. Acestea vor fi depozitate în funcție de modul de reciclare/valorificare sau eliminare propus pentru fiecare categorie:

- Materiale metalice;

- Piatra/balast;

- Moloz.

Lucrările propuse vor avea un impact minim asupra mediului dacă se vor respecta cu strictețe măsurile de prevenire, reducere, limitare a eventualelor poluari accidentale respectându-se procedurile privind dezafectarea și redarea terenului la starea inițială.

# DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

### Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001).

### Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Din punct de vedere al patrimoniului cutural si istoric, amplasamentul lucrărilor nu se află în zona

monumentelor istorice a Ministerului Culturii si Cultelor.

### Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile

### Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului sunt prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica Stereo 1970.

| Coordonate Stereo '70 |
| --- |
| „Reparații curente pod pe DN 15D km 9+510” |
| Nr. crt. | x | y |
| 1 | 613970.2957 | 607085.7960 |
| 2 | 613970.2957 | 607097.3141 |
| 3 | 613999.3776 | 607108.8319 |
| 4 | 614013.8792 | 607120.3187 |
| 5 | 614028.3810 | 607131.8056 |
| 6 | 614043.0003 | 607143.3856 |
| 7 | 614057.5412 | 607154.9035 |
| 8 | 614072.0803 | 607166.4200 |
| 9 | 614086.6409 | 607177.9535 |

### Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Lucrarile prevazute in cadrul lucrarii se vor realiza in cadrul amplasamentului existent.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protectia calitatii apelor

Din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, investiția propusa urmărește obiectivul creșterea durabila care pune accent pe scăderea emisiilor de carbon și sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu mediul. De asemenea, se va avea in vedere protejarea biodiversității prin refacerea zonelor afectate de lucrările de reparații.

## Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosința nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrărilor de execuție, si anume cele rezultate la așternerea mixturilor asfaltice pe perioada execuției investiției.

Având in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru epurarea aerului, emanațiile încadrându–se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibrații care ar putea polua zona. Pe carosabil a fost prevăzută o îmbrăcăminte asfaltica ceea ce duce la o circulație cu un nivel de zgomot scăzut.

Pe perioada exploatării zgomotelor sau vibrațiile pot fi produse de către autovehicule care circula pe pod, aceste zgomote regăsindu–se pe întregul drum și se pot încadra in limitele maxime ale STAS 10009/88.

## Protecţia împotriva radiaţiilor

Pe timpul executării lucrărilor constructorul nu va lucra cu substanțe radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiații, de aceea nu sunt necesare lucrări sau masuri pentru protecția împotriva radiațiilor.

## Protecţia solului şi a subsolului

Lucrările de terasamente se executa în săpătura sprijinita, închisă, pământul evacuat urmând a fi transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pământului.

Având in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrări sau instalații pentru protecția solului si subsolului pe zona studiata.

- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

In aceasta situație nu sunt necesare lucrări sau măsuri pentru protecția faunei și florei terestre, nici a biodiversității.

- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Lucrările ce se vor execută se află în extravilanul localității Săcele, prin utilitatea ei și prin modul in care a fost proiectată, asigură o circulație mai fluidă și mai sigură în zonă.

În zona unde se vor executa lucrările nu sunt monumente istorice și de arhitectura sau zone de interes public de aceea nu este necesar a se lua masuri de protecția acestor factori.

- Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Pe pod si in zonele invecinate nu pot aparea deseuri decat la executarea lucrarilor. In aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta stare de curatenie.

Eventualele deseuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate in recipienti si duse la o rampa de gunoi autorizata. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata beneficiarului curata.

Astfel stand lucrurile, nu sunt necesare prescriptii speciale pentru depozitarea si gospodarirea deseurilor.

- Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Avand in vedere specificul lucrarilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu substante toxice si periculoase, de aceea nu este necesara gospodarirea acestora

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala, constructorului ii revine ca obligatie protejarea materialelor si a lucrarilor realizate cu respectarea tehnologiei de executie si a prevederilor din caietele de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor proiectati si a calitatii lucrarilor.

In acest sens constructorul va lua masuri deosebite privind:

- Depozitarea materialelor in spatii amenajate;

- Transportul si punerea in opera in timp optim;

- Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.

Pentru protejarea lucrarilor de terasamente din pamant, executantul va lua masuri de scurgere a apelor pluviale prin executarea de scurgeri in zoneIe de baltire.

Lucrarile de betoanare / asfaltare vor fi executate in perioada optima, fiind necesare masuri speciale de protectie, dupa caz.

In caz de intrerupere a executiei lucrarilor din diverse motive se va urmari aducerea taluzurilor la prevederile din proiect si asigurarea scurgerii apelor  din zona drumului.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrarii, cimentul va fi depozitat in magazia de santier (pentru cimentul in saci) si in lazi asigurate la intemperii (ciment vrac).

De asemenea, antreprenorul general trebuie sa ia masuri de protectie a lucrarilor deja executate impotriva degradarii pe perioada de iarna sau pe timp ploios.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

În principiu, studiul privind evaluarea impactului asupra mediului tratează următoarele aspecte:

- soluţii de integrare cât mai firească în planurile de dezvoltare locale, regionale şi naţionale, colaborând în acest sens cu Consiliul Judeţean, Primăriile locale, Agenţia de Dezvoltare Regională, Inspectoratul de Protecţia Mediului şi Direcţia Apelor;

- propunerea de soluţii pentru ca impactul economic şi cel social, inclusiv cel asupra stării de sănătate a factorului uman să fie pozitiv;

- definirea stării iniţiale a mediului prin analize de teren, prelevări de probe şi efecutarea cercetărilor de laborator privind aerul, solul, apa, ecosistemele ( flora, fauna ), terenurile agricole etc.;

- analiza legislaţiei specifice privind declararea monumentelor naturii şi siturilor arheologice, identificarea acestora pe teren; propuneri şi soluţii pentru prezervarea acestor zone;

- evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, climei, utilizării agricole a terenurilor, precum şi din punct de vedere al inconvenienţelor pe perioada construcţiei, al stresului conducătorilor auto, al încadrării în peisaj;

- evaluarea impactelor cauzate de vibraţii, zgomote în timpul nopţii;

- măsuri pentru refacerea şi conservarea ecosistemului local, precum şi alte măsuri compensatorii;

- propuneri şi soluţii pentru prevenirea eroziunii solului şi sedimentării, în scopul eliminării colmatării sistemelor de drenaj şi asigurării stabilităţii solului sub efectul curenţilor generaţi de scurgerea apelor de suprafaţă;

- măsuri pentru prevenirea accidentelor care determină poluarea apelor, aerului, solului şi subsolului, atât în timpul execuţiei, cât şi al exploatării;

- adoptarea de soluţii pentru ca lucrările să se încadreze armonios în peisaj, reducând la minim sau chiar eliminând impactul vizual negativ, ţinând seama de topografia locului, traficul, existenţa vegetaţiei etc.;

- prevederea de soluţii pentru evitatea poluării surselor de alimentare cu apă, a sistemelor de drenaj şi de canalizare;

- stabilirea de măsuri pentru diminuarea poluării aerului pe durata activităţilor de construcţie cât şi ulterior, în exploatare, pe grupe de zone;

- prevederea de măsuri în cadrul organizărilor de şantier pentru ca efectele poluante să fie cât mai reduse iar în final, după dezafectare să fie refăcută situaţia iniţială a cadrului natural;

- elaborarea de soluţii pentru refacerea ecologică a zonelor afectate de deschiderea gropilor de împrumut, precum şi a amplasamentului organizării de şantier;

- prevederea de puncte sanitare mobile şi un sistem de comunicare adecvat prin care să fie asigurată o asistenţă sanitară eficientă pentru personalul constructorului;

- evaluarea riscurilor ecologice ce apar prin amenajările propuse;

- identificarea implicării rezidenţilor în realizarea proiectului;

- identificarea factorilor de mediu necesar a fi monitorizaţi privind evoluţia calităţii acestora şi elaborarea unui plan de monitoring care să fie pus în aplicare imediat după terminarea execuţiei lucrărilor.

Evaluarea impactului cuprinde:

- descrierea stării iniţiale a mediului;

- datele necesare identificării şi evaluării efectelor principale probabile ale obiectivului proiectat asupra mediului înconjurător:

- descrierea efectelor semnificative probabile, directe şi indirecte ale proiectului asupra mediului, atât în faza de execuţie şi în cea de exploatarea a lucrărilor, prentru diferitele variante propuse;

- acolo unde sunt identificate efecte adverse semnificative, se vor descrie măsurile luate în considerare pentru evitarea, reducerea sau remedierea acestor efecte, incluzând costurile aferente acestor măsuri;

- propunerea variantei optime din punct de vedere al protecţiei mediului;

- planul de monitoring a calităţii factorilor de mediu posibil a fi afectaţi;

O atenţie deosebită va fi acordată stabilirii condiţiilor existente de mediu şi limitelor zonei de analiză. Pentru evaluarea impactului s-a identificat starea factorilor de mediu din amplasament şi din zona învecinată, înainte de realizarea proiectului pentru a exista termeni de comparaţie pentru situaţia care va rezulta în urma realizării proiectului. În acest scop se vor urmări următoarele aspecte ale stării iniţiale a mediului:

1. Topografia, geologia şi geomorfologia

2. Apele de suprafaţă şi subterane

3. Meteorologia şi microclimatul pe anotimpuri

4. Principalele sisteme ecologice

5. Flora şi fauna caracteristică terestră şi acvatică

6. Speciile ameninţate

7. Istoricul evenimentelor ecologice şi naturale; de exemplu înflorirea algelor, nori de praf, incendii, furtuni, inundaţii şi secetă, eroziunea solului

8. Utilizarea prezentă şi tendinţele de utilizare a terenurilor, de exemplu agricultura, horticultura, silvicultura şi exploatările forestiere precum şi activităţile recreative

9. Particularităţile estetice

10. Infrastructura, de exemplu comunicaţiile şi transportul

11. Obiective industriale, comerciale şi rezidenţiale

12. Evidenţa şi caracteristicile poluării aerului, apelor, solului şi a poluării fonice

13. Caracteristici sociale, arheologice, istorice, culturale şi religioase ale zonei

14. Orice caracteristică legată de sănătatea publică în zona afectată

15. Orice pericole sau riscuri asociate cu zona în studiu

16. Orice programe sau instrumente aplicabile de conservare a mediului

Prevederea impactului include analiza cauzelor majore ale modificărilor mediului existent şi determinarea efectelor probabile. Principalele etape ale prevederii impactului ( pozitiv sau negativ ) vor fi următoarele:

a) identificarea activităţilor ce se desfăşoară în cadrul realizării proiectului şi care pot genera impact;

b) identificarea resurselor şi a receptorilor care pot fi afectaţi de către aceste impacte;

c) stabilirea înlănţuirii evenimentelor sau a legăturii dintre cauză şi efect;

d) prevederea naturii probabile, a extinderii şi a dimensiunii oricăror modificări sau efecte care se anticipează;

e) evaluarea consecinţelor oricărui impact identificat;

f) stabiliarea consecinţelor potenţiale (pozitive sau negative), care pot fi socotite ca semnificative;

Procesul de evaluare a impactului asupra mediului implică de obicei luarea în considerare a semnificaţiei unui impact după un număr de criterii cum sunt:

- extinderea şi dimensiunea

- efectul pe termen scurt sau termen lung

- reversibilitatea sau ireversibilitatea

- performanţa în raport cu standardele de calitate a mediului

- sensibilitatea receptorului

O atenţie deosebită va fi acordată evaluării impactelor pentru diferite grupuri ce pot fi afectate, precum copii, oameni la locul de muncă, spitale, pietoni, biciclişti, ca şi asupra spaţiilor comerciale, zonelor de agrement sau care prezintă interes din punct de vedere turistic, precum şi a zonelor care prezintă interes din punct de vedere al conservării biodiversităţii.

Evaluarea impactului asupra mediului va cuprinde o serie de procedee specifice fiecărei componente menţionate anterior şi va fi realizată atât pentru faza de execuţie cât şi pentru cea de exploatare a drumului.

Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra mediului se vor lua măsuri atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de exploatare. În acest caz pot fi identificate trei tipuri principale de poluanţi:

- poluanţi în aer;

- deşeuri şi reziduuri;

- zgomote şi vibraţii.

Impactul asupra mediului poate fi împarţit în doua categorii :

- efecte locale, pe termen scurt în perioada de construcţie

- efecte pe termen lung în perioada de exploatare.

Masuri de prevenire si protectie a mediului in perioada de constructie

Se poate sintetiza o lista a principalelor probleme potentiale induse de perioada de constructie:

| Componente de mediu | Efecte potentiale |
| --- | --- |
| Atmosfera | Degradarea calitatii aerului Emisie de praf |
| Mediul hidrologic | Degradarea calitatii apei Degradarea sistemului hidrologic |
| Teren si subsol | Modificari ale morfologiei |
| Vegetatie, flora si fauna | Distrugerea vegetatiei ca urmare a emisiei de praf Indepartarea/periclitarea faunei Interferenta cu zone naturale protejate |
| Zgomot - vibratie | Zgomot cauzat de trafic si desfasurarea lucrarilor |
| Distributia terenului | Periclitatrea activitatii agricole ca urmare a traficului si desfasurarii lucrarilor |
| Peisaj | Modificarea efectului visual al peisajului |

Nu este posibila o localizare exacta a santierelor si fazelor de functionare a acestora. Astfel masurile de atenuare sunt cele general valabile. Unele dintre ele sunt tipice pentru toate sectiunile:

- managementul traficului: planificarea locatiei / masuri de administrare care sa fie afisate;

- reducerea vitezei;

- aplicarea apei pe drumuri si pavaje de constructii pentru a preveni emisii de praf;

- zone cu activitati ce produc praf ar trebui izolate;

- refolosirea materialului ramas de la reabilitare pe cat posibil – acolo unde este cazul;

- reabilitatrea varientelor ocolitoare dupa finalizarea lucrarilor;

- programarea activitatilior desfasurate langa cursurile de apa pentru perioada uscata;

- resturile din constructii, combustibili si alte lichide, trebuie deversate in mod corespunzator;

- depozitarea materialelor periculoase in zona santierului si folosirea lor trebuie sa fie corespunzatoare;

- protejarea evacuării împotriva apelor curgatoare;

- refacerea vegetatiei pe zonale afectate precum gropi de imprumut si zone de depozitare;

- refacerea vegetatiei imediat dupa finalizarea lucrarilor;

- refacerea terenului folosit cu spatii verzi sau intrebuintari agricole;

- prevenirea poluarii apei si solului.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Se va institui un program de monitorizare calitate mediu atat in timpul derularii executiei proiectului cat si in timpul functionarii care va cuprinde monitorizarea :

- calitatii apelor uzate :

- ape uzate deversate la evacuarea conform NTPA001/2005

- calitatea aerului:

- emisii de CO,SO2, NOx la limite proprietate

- pulberi in suspensie

- zgomot

- la limite proprietate

- in instalatii.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE (Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului  etc.)

Activitatile specifice se desfasoara in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare :

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării)

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului

- Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului modificata prin DC 97/11/CE si Directiva 2003/35/CE

- Directiva 2000/60/CE care stabileste cadrul comunitar de actiune in domeniul politicii apelor, amendata de Directiva 2008/32/CE

- Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – modificata de Directiva 98/15/CE

- Directiva 86/278/CEE privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura

- Directiva Consiliului 96/62/CEE privind evaluarea si managementul calitatii aerului inconjurator - amendata de Regulamentul (CE) nr 1882/2003 si modificata de Decizi2001/744/CEE

- Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator

- Directiva 2006/12/CE – privind deseurile, care va fi abrogata la data de 12 dec. 2010 de catre Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive

- Directiva 75/442/CEE – Directiva cadru a deseurilor(amendata de DC 91/156/CEE)

- Directiva Consiliului 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate

- Directiva Parlamentului European si Consiliului 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje modificata de Regulamentul (CE) nr 1882/2003 si si Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/12/CE

- Directiva 79/409/CEE a consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea speciilor de pasari salbatice , modificata de Directivele 91/244/CEE; 94/24/CE; 97/49/CE,regulamentu (CE ) nr 807/2003 si Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 pentru conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si si fauna salbatica ,modificata de Directiva 97/62/CE si Regulamentul (CE) nr 1882/2003.

## Planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul pentru obiectivul de investiții  “ Pod pe DN 15D, km 9+510” va fi finanțat venituri proprii / bugetul de stat și / sau orice alte surse legal constituite.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea santierului, pe fiecare nou amplasament, este impusa de actiunea particularitatilor procesului de productie in constructii. Cuprinde:

1.Selectarea si achizitionarea amplasamentului viitorului obiectiv

2. Proiectul de organizare a santierului

Proiectul de organizare de santier se realizeaza in doua faze:

- faza I - care se concretizeaza intr-o schema generala de organizare elaborata, de catre proiectant;

- faza a II-a - elaborata de catre antreprenorul general pe baza schemei generale de organizare si a proiectului de executie, care detaliaza solutiile prevazute in faza I.

La elaborarea proiectelor de organizare trebuie sa se tina seama de baza materiala a constructorului, iar obiectele de organizare de santier cu caracter definitiv sa fie realizate numai in cazuri temeinic justificate din punct de vedere economic si social.

Organizarea de santier aferenta proiectului va ocupa o suprafata mica de teren si nu se vor realiza cai de acces noi.

Organizarea de santier este interzisa a se realiza in interiorul ariilor naturale protejate si se va realiza exclusiv pe terenului stabilit prin proiect pentru amplasare organizare de santier.

Depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor se va face numai in locuri special amenajate in incinta, pentru asigurarea protectiei factorilor de mediu.

Se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante in timpul functionarii si care nu genereaza zgomot peste limitele admise; se vor opri motoarele utilajelor si/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor  pentru  diminuarea  poluarii  aerului si fonice;  efectuare  operatii  de intretinere  a utilajelor se va realiza doar in incinte special amenajate.

Pentru organizarea de santier sunt necesare urmatoarele informatii si date: situatia geologica, climatica si hidrologica, respectiv structurile geologice, nivelul apelor freatice si subterane, debitele disponibile ale cursurilor de apa, numarul zilelor cu regim de inghet; situatia resurselor materiale din zona (balast, nisip, piatra de cariera); situatia cailor de comunicatii (liniile ferate existente, posibilitatile de racordare provizorie, rampe de descarcare, starea drumurilor de acces); retelele si utilitatile existente in zona; posibilitatile de recrutare a fortei de munca din zona etc.

Cu ocazia elaborarii proiectului de organizare a santierului trebuie analizate, in vederea solutionarii ulterioare, urmatoarele aspecte: posibilitatea industrializarii producerii obiectelor de organizare de santier; posibilitatea reducerii duratei de instalare pe santier a obiectelor de organizare; posibilitatea maririi numarului de refolosiri, a gradului de recuperabilitate si functionalitate; posibilitatea reducerii consumurilor de materiale si forta de munca; posibilitatea maririi simplitatii si a usurintei in instalare si dezafectare; posibilitatea reducerii costurilor etc.

3. Fondul de organizare de santier

Documentatia tehnico-economica pentru lucrarile de organizare de santier se aproba de catre organul de conducere al organizatiei de constructii-montaj.

4. Deschiderea si amenajarea santierului

Dupa incheierea contractului de antrepriza si admiterea la finantare a lucrarilor de constructii-montaj contractate, antreprenorul general trece la deschiderea si amenajarea santierului, pentru care emite ordinul de incepere a lucrarilor.

5. Organizarea si dimensionarea spatiilor de servire a personalului santierului

In cadrul spatiilor de servire a personalului santierului se includ urmatoarele grupe de constructii: constructii de cazare si constructii anexe.

La nevoie, se poate apela la obiecte de cazare cu caracter demontabil sau mobil,  necesare pana la realizarea constructiei definitive pentru acoperirea unor varfuri, sau se poate apela la rezolvarea cazarii pe plan local.

6. Organizarea si dimensionarea cailor de comunicatie

Asigurarea unor cai de acces corespunzatoare ca latime, lungime si sistem rutier are o mare importanta, deoarece la santiere si in interiorul acestora se transporta cantitati mari de materiale si elemente de constructii, unele cu tonaj foarte mare. In functie de marimea si amplasarea santierului, caile de comunicatie ale acestuia sunt formate dupa caz din: drumuri interioare si exterioare), la care se adauga instalatiile telefonice.

Asigurarea santierului, de la deschiderea lui si inainte de inceperea lucrarilor de baza, cu caile de comunicatie necesare, este o conditie esentiala pentru buna desfasurare a lucrarilor, atat pentru aprovizionarea cu materiale si utilaje, cat si pentru transmiterea mesajelor.

7. Organizarea si dimensionarea retelelor de alimentare cu apa, energie electrica, caldura si aer comprimat

Santierele moderne, cu mecanizare complexa, sunt mari consumatoare de apa si energie, iar lucrarile pentru realizarea instalatiilor necesare si a retelelor de distributie ocupa un volum important din totalul constructiilor provizorii de organizare.

Inca din faza de proiectare a retelelor de alimentare cu utilitati, trebuie sa se respecte urmatoarele cerinte:

- folosirea retelelor provizorii numai in cazuri bine justificate, atunci cand conditiile tehnice sau economice impiedica realizarea cu prioritate a celor definitive;

- folosirea retelor provizorii de alimentare cu utilitati, numai pentru racordarea obiectelor de organizare de santier;

- traseele retelelor de alimentare provizorie cu utilitati sa fie cat mai scurte ;

- traseele retelelor provizorii sa fie astfel alese, incat sa nu traverseze amplasamentele lucrarilor de baza, deoarece in acest caz vor fi necesare cheltuieli suplimentare pentru demontari si remontari (totale sau partiale), care vor mari cheltuielile de organizare de santier si vor prelungi durata de executie;

- amplasarea retelelor provizorii de alimentare cu utilitati sa se faca cu cheltuieli minime.

8. Determinarea consumului de utilitati

Determinarea consumului de apa

Cantitatile de apa pentru procesul de productie se determina pe baza unor consumuri medii stabilite pentru principalele lucrari de pe santier .

Determinarea consumului de energie electrica

Unitatile de constructii-montaj au devenit mari consumatoare de energie electrica, datorita mecanizarii lucrarilor.

In constructii, energia electrica are diverse utilizari (pentru actionarea masinilor si a utilajelor de constructii, a aparatelor de sudura, nituire, iluminatul sectiilor auxiliare productive, a magaziilor, a cladirilor administrative si sociale, iar pe timp de iarna, cu restrictii, pentru dezghetarea terenurilor, protectia betonului proaspat, incalzirea materialelor de constructii etc.)

Pentru reducerea consumurilor de energie electrica se pot lua urmatoarele masuri: stabilirea unor puncte de iluminare strict necesare, folosirea de masini si utilaje ale caror motoare electrice sa aiba un randament ridicat, folosirea intrerupatoarelor de mers in gol, care sa opreasca functionarea motorului electric sau a transformatorului de sudura la intreruperea lucrului; etc.

Determinarea consumului de caldura

Consumul de caldura pentru scopuri tehnologice se determina de fiecare data prin calcule speciale, luandu-se ca baza volumul de lucrari proiectat si termenele de executie, regimurile termice adoptate si alte conditii care determina cantitatea de caldura si intensitatea consumarii ei.

9. Organizarea teritoriului santierului

Realizarea productiei la calitatea si termenele stabilite, cresterea productivitatii muncii si reducerea costului obiectelor de constructii sunt conditionate si de modul de amplasare a depozitelor, cailor de comunicatie provizorii, surselor de alimentare si retelelor de distribuire a apei, energiei electrice, precum si a obiectelor de constructii provizorii de servire a personalului de pe santier etc.

Aceasta amplasare se realizeaza pe baza planului de organizare a teritoriului santierului, in care se stabileste situarea pe teren a elementelor si obiectelor de organizare de santier.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

- ape uzate

In faza de constructie apele menajere se colecteaza in sistem local prin intermediul unei instalatii tip tanc septic etans.

Vidanjarea se va realiza la cerere de catre operatorul local. Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra in normativul NTPA 002/2005.

- emisii

Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului vor fi emisii de:

- gaze esapate de la masinile de transport materiale de constructie

- pulberi in suspensie de la operatiile de excavare, manipulare materiale de constructie care nu influenteaza in mod semnificativ calitatea mediului.

- zgomot si vibratii

Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului principalele sursele de zgomot si vibratii vor fi :

- masinile de transport materiale de constructie

- manipulare materiale de constructie

Care vor fi de mica intensitate si nu influenteaza in mod semnificativ calitatea mediului.

- deseuri

- deseuri de materiale de constructie - se vor depozita in locuri autorizate , in conformitate cu emitentul autorizatiei de constructie

- deseuri menajere se vor depozita in containere specializate

Se va realiza monitorizarea factorilor de calitate aer ( emisii, pulberi in suspensie ), apa , zgomot in perioada de realizare a obiectivului.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- Se va institui un sistem de colectare selectiva a deseurilor precum si un sistem de evidenta si control al tuturor deseurilor generate, valorificate si eliminate (codificat conform nomenclaturii europene transpuse in legislatia romaneasca prin H.G nr.162 /2002),

- Se va initia si organiza monitoringul in faza de constructie la :

- emisiile provenite de la masini de transport,pulberi in suspensie de la manipulare materiale

- calitatea apelor de suprafata ( unde este cazul )

- zgomotul in incinte si la limite proprietate

- Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitate in Munca.

- Urmarirea in permanenta a respectarii legislatiei referitoare la protectia mediului.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN  CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Nu s-a constatat existenta ( prezenta ) substantelor periculoase, azbest, PCB, etc.

La realizarea proiectului se vor lua următoarele masuri de prevenirea riscurilor producerii unor accidente:

- prevederea unor echipamente, utilaje şi instalaţii omologate, de fiabilitate mărită, utilizate în mod curent şi cu probabilitate de defectare mică ;

- măsuri de pază şi securitate a lucrarilor ;

- instruirea personalului de operare şi mentenanţă - instrucţiuni privind securitatea muncii la nivelul postului de lucru ;

- norme de tehnica securităţii în cazul producerii accidentelor tehnice;

- respectarea prevederilor normativului C 300-1994, Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- execuţia lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a proiectului;

- se va interzice accesul persoanelor neautorizate în incinta.

Pe amplasament nu vor ramane deseuri, ele fiind gestionate potrivit autorizatiei de mediu.

# ANEXE - PIESE DESENATE

| Plansa nr. | Denumire plansa | Scara |
| --- | --- | --- |
| 559/`21/01/AV/01/PI/001 | Plan de încadrare in zona | 1:10 000 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/100 | Dispozitia generala – Vedere plana | 1:750 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/101 | Dispozitie generala – Vedere plana | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/102 | Dispozitie generala – Vedere plana | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/103 | Dispozitie generala – Vedere plana | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/104 | Dispozitie generala – Vedere plana | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/107 | Dispozitie generala – Elevatie | 1:500; 1:50 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/108 | Dispozitie generala – Elevatie | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/109 | Dispozitie generala – Elevatie | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/110 | Dispozitie generala – Vedere pila | 1:50 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/111 | Dispozitie generala – Vedere pila | 1:50 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/112 | Dispozitie generala – Vedere culee | 1:75 |
| 559/`21/01/AV/01/PD/600 | Amenajare albie | 1:150 |
| 559/`21/01/AV/01/PD-VO/250 | Dispozitie generala – Varianta ocolitoare – Vedere plana | 1:500 |
| 559/`21/01/AV/01/PD-VO/251 | Dispozitie generala – Varianta ocolitoare – Vedere plana | 1:500 |

# PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

In conformitate cu Decizia etapei de evaluare inițială SB nr. 12022 din 27.10.2021, proiectul propus nu intră sub incidenșa art. 28  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

# PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE

Localizarea proiectului:

- Bazin hidrografic: Siret

- Curs de apa: raul Cracau

- Corp de apa: raul Cracau

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV

- Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce priveşte:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect;

Podul de pe DN15D km 9+510 care face obiectul prezentei documentații este amplasat in intravilanul localitatii Girov, comuna Girov, judetul Neamt, la cca. 13 km est de Piatra Neamt, peste raul Cracău, afluent de stanga al raului Bistrita.

Se propun realizarea unor lucrări de reparații în vederea reabilitării podului, astfel lucrări de reparații ce se vor execută în scopul readucerii podului la o stare tehnică care să asigure condiții corespunzatoare de siguranță și confort pentru circulația rutieră.

Soluția propusă de reparații presupune următoarele lucrări:

- Realizarea unei variante provizorie de circulatie

- Înlocuirea grinzilor Matarov cu grinzi prefabricate din beton armat precomprimat

- Consolidarea infrastructurilor

- Amenajarea albiei

Etapa 1: Realizarea unei variante provizorii de circulație în amonte de podul existent.

În amonte de podul existent se va realiza o variantă provizorie de circulație cu o singură bandă și cu lungimea de 274 m. Circulația efectuându-se alternativ.

Pe varianta de circulație provizorie se va executa un pod provizoriu cu 2 deschideri cu lungimea tablierului de minim 61,25. Podul a fost dimensionat la debitul cu asigurarea de 5%, înălțimea de liberă trecere sub pod va fi de minim 100 cm.

Etapa 2: Demolarea suprastructurii podului existent

Lucrări necesare:

- Demontarea parapetului metalic existent;

- Îndepartarea sistemului rutier de pe calea rutieră și trotuare;

- Demolarea consolelor parapet;

- Demolarea plăcii de suprabetonare ;

- Indepartarea grinzilor Matarov.

Etapa 3: Consolidarea infrastructurilor

În vederea executiei lucrarilor la nivelul infrastructurii, pentru accesul echipelor de lucru și al utilajelor se vor amenaja drumuri și platforme tehnologice.

Drumurile și platformele tehnologice vor avea un sistem rutier din balast cu grosimea de 30cm, și o lățime a platformei drumului de 4,00m.

Măsuri necesare pentru lucrările în albia minoră:

Lucrările din albia minoră se vor executa în perioada anului cu debite scăzute. Se va ține legătura permanentă cu Administrația Bazinală de Apă Siret pentru luarea măsurilor necesare în cazul creșterii debitului. În cazul anunțării unei viituri se vor începe imediat lucrările de desființare a platformelor și a drumului de acces din albie începând dinspre axul albiei înspre mal.

Cotele platformelor și a drumurilor de aces în albie vor fi la maxim un metru peste cota etiajului, astfel încât în cazul unei viituri să fie asigurată scurgerea apei peste platforme și drum, dacă nu s-a reușit îndepărtarea la timp a acestora.

La culeele: C1, C2 si pilele: P5, P6, P7  lucrarile se vor desfășura fără devierea cursului de apă.

În etapa 3a se va realiza un drum de pe malul drept pentru accesul la culeea C1 și la pilele P1 și P2, în această etapă se vor realiza și platformele pentru accesul utilajelor la infrastructurile menționate.

În etapa 3b se vor desființa drumul și platformele executate în etapa 3a și se va realiza un drum de pe malul stâng pentru accesul la culeea C2 și la pilele P7, P6, P5, P4 și P3, în această etapă se vor realiza și platformele pentru accesul utilajelor la infrastructurile menționate.

Drumurile și platformele tehnologice se vor îndepărta imediat ce acestea nu mai sunt necesare.

Lucrări executate la culeea C1 și C2:

- pentru mărirea capacității portante a fundațiilor culeelor se vor executa câte 4 piloți,  piloții vor fi legați la partea superioară cu un radier din beton armat conectat cu fundațiile existente prin intermediul ancorelor;

- pentru executia pilotilor si a radierului de consolidare a infrastructurii, se vor amenaja platforme temporare;

- elevatia infrastructurilor se va curata prin buceardarea suprafetelor degradate și sablarea armaturilor corodate;

- fețele văzute ale elevaților culeilor și a zidurilor întoarse se vor repara prin cămășuire cu minim 15cm din beton C30/37 armat cu plasa sudata;

- zidurile de gardă ale celor două culei, se vor adapta la linia roșie a drumului;

- execuție console pe noile ziduri întoarse ale celor doua culei,adaptate la linia roșie a drumului;

- bancheta culeei se va camasui cu beton și se vor executa cuzineți;

- execuția de blocuri antiseismice din beton armat;

- aparatele de reazem existente ale grinzilor tip Matarov se vor înlocuii cu aparate de reazem din neopren armat așezate pe cuzineții din beton armat cu înălțimea minimă de 10 cm;

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Lucrări executate la pile:

- pentru mărirea capacității portante a fundațiilor pilelor, se vor executa un numar de opt piloți dispusi pe doua randuri ce vor fi solidarizati la partea superioara cu un radier din beton armat ce va conlucra cu radierul existent prin intermediul ancorelor;

- pentru executia pilotilor si a radierului de consolidare a infrastructurii pilelor, se vor amenaja platforme temporare;

- fețele văzute ale chesoaneor se vor curața prin buciardare;

- chesoanele existente se vor cămășui cu minim 15 cm beton armat;

- elevatia pilelor si riglele, se va curața prin bucerdare, iar armăturile corodate se vor sabla;

- elevațiile și riglele pilelor se vor cămășuii cu minim 15 cm beton armat.;

- pe rigla camasuita se vor executa cuzineți;

- se execută blocuri antiseismice din beton armat;

- aparatele de reazem existente ale grinzilor tip Matarov se vor înlocuii cu aparate de reazem din neopren armat așezate pe cuzineții din beton armat cu înălțimea minimă de 10 cm;

- Toate suprafețele de beton se vor proteja anticoroziv.

Etapa 4: Refacerea suprastructurii

Noul gabarit transversal al podului va fi de 11.50 m și este compus din:

- 2 benzi de 3,00 m  - parte carosabila

- 2 benzi de 0,50 m - lățime suplimentara datorata benzii de încadrare

- 2 benzi de 0,40 m - lățime suplimentara datorata efectului de îngustare optica

- 2 benzi de 0,60 m - lățime necesara pt. amplasarea parapetului direcțional

- 2 trotuare de 1,00 m

- 2 grinzi de 0.25m  pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrarile necasare excutarii suprastructurii:

- Montarea noilor grinzi prefabricate;

- Execuția placii de suprabetonare;

- Montare guri de scurgere;

- Montare parapet pietonal;

- Asternere hidroizolației;

- Execuție cale pe pod:

- Montare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație;

- Se execută cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor și a zonei carosabile.

- Execuție cale pe pod:

  - 3 cm BA8 protecție hidroizolație și cale trotuar

  - 4 cm BAP16

  - 4 cm MAS16

- Montarea parapetului directional - H4b;

- Aplicare marcaj.

Etapa 5: Rampe de acces

- Se executa structura rutiera pe rampele de acces care se racordează la lățimea structurii rutiere de pe pod;

- Se executa acostamentele pe rampele de acces, care se racordează la trotuarele pietonale de pe pod;

- Montarea parapete direcțional H4 pe rampe;

Execuție lucrări conexe:

- se vor executa scări și mâna curenta din teava metalică

- se vor amenaja casiuri

- racordarea cu terasamentul se va realiza cu sferturi de con pereate.

Etapa 6: Lucrări în albie

- Pentru protejarea albiei împotriva afuierilor, în jurul fundațiilor pilelor P1, P2, P3 și P4 se vor executa saltele de gabione interconectate cu inaltimea de 30cm;

- In amonte de pod pe malul drept  se află un zid de sprijin din zidarie de piatră, acesta se va curăța și repara local.

- In aval de pod se va realiza un prag de fund din gabioane pe o lungime de 119m, având cota superioara la nivelul terenului. Pragul se va încastra în malul drept pe o lungime minimă de 3 m, iar în malul stâng se va opri la limita de proprietate a parcelei cu nr. cadastral 54467.

Pragul va fi format din:

- partea centrală alcătuită din 2 rânduri de gabioane cu lățimea de 2.00 m și înălțimea totală de 2.0 m, placate cu 10 cm beton.

- Partea amonte alcătuită dintr-o saltea de gabioane cu lățimea de 4.00m și grosimea de 50cm

- Partea aval alcătuită dintr-o saltea de gabioane cu lățimea de 6.00m și grosimea de 50cm

- Albia se va curata de depunerile aluvionare și de vegetatie.

- cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

In prezent nu au fost identificate în zona proiecte aflate în implementare.

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Resursele naturale utilizate în lucrările de reabilitare a podului sunt agregatele minerale (balast, nisip), piatră spartă.

Produsele de balastieră vor fi asigurate din staţiile de sortare din zonă.

Pământul este folosit la umpluturi.

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

-pamant si pietre din realizarea şanţurilor nu pot fi cuantificate - vor fi evacuate şi utilizate la completarea cu material a zonelor din carosabil cu gropi sau la întreţinerea drumurilor din zona;

-ambalaj PET (de la apa potabila) –nu pot fi cuantificate cantitativ, flacoanele se vor colecta în big-bag şi se vor valorifica la agent economic;

-nisip şi pământ contaminat cu produse petroliere (poate rezulta numai în cazul pierderilor accidentale, nu se poate estima cantitativ) se va depozita în container metalic şi vor fi evacuate de agent economic specializat;

-deşeu metalic feros (piese uzate) - cantitatea este variabilă în funcţie de piesele defecte, se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparaţiile sau va fi valorificat de catre constructor;

-deşeu metalic neferos (piese uzate)– cantitatea este variabilă în funcţie de piesele defecte, se va gestiona de catre agentul economic care va efectua reparaţiile sau va fi valorificat de catre constructor;

-deşeul menajer cca 2 m3/luna se va colecta in pubela si va fi eliminat de firma de salubrizare.

Deseurile vor fi evidentiate si gestionate de firma constructoare. In contractul de executie se va stipula obligatia executantului de a gestiona deseurile (colectare, depozitare si eliminare de pe amplasament).

- poluarea şi alte efecte negative;

Nu este cazul.

- riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de accidente majore si/sau dezastre.

- riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Lucrarile aferente proiectului nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a apei si aerului.

- Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

Suprafata ocupata dupa realizarea investitiei este in interiorul limitei proiectului, investitia pastrand amplasamentul existent fara a fi ocupate terenuri altele decât cele ale beneficiarului.

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;

Nu este cazul.

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

-  zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

- zone costiere şi mediul marin;

- zonele montane şi forestiere;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

-  zonele cu o densitate mare a populaţiei;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând seama de:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată;

Avand in vedere ca proiectul propus se realizeaza pe amplasamentul existent, astfel că impactul prognozat va fi dat de intensificarea traficului in zona.

Pe perioada de execuţie a lucrărilor nivelul de zgomot generat poate crea disconfort locuitorilor acestei zone.

Astfel impactul este doar temporar si doar pe perioada de executie.

- natura transfrontalieră a impactului;

Nu este cazul.

- intensitatea şi complexitatea impactului;

Impactul este redus și se manifestă asupra populatiei din zona de implementare a proiectului şi a factorului de mediu aer, sol, zgomot.

- probabilitatea impactului;

Prin măsurile adoptate, prin tehnologia de execuţie şi prin dotările prevăzute de investiţie probabilitatea apariţiei unui impact negative semnificativ este puţin probabilă -impact cu probabilitate redusa.

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului;

Debutul impactului va fi odata cu inceperea lucrarilor si se va finaliza la terminarea lucrarilor de executie.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate;

In cazul in care perioada de executie a lucrarilor mentionate mai sus (cap. 15, pct. 1b) se va suprapune cu perioada de executie a prezentului proiect este posibila aparitia unui impact cumulative din cauza pulberilor, emisiilor de CO2 si zgomot.

Impact cumulativ datorat zgomotului şi vibraţiilor în perioada de implementare şi funcţionare a proiectului nu se produce, nivelul zgomotului din mai multe surse nu se cumulează; este recepţionat zgomotul cu nivelul cel mai ridicat. Utilajele care lucreaza la realizarea acestui tip de proiecte sunt similare, nivelul zgomotului generat este apropiat.

Impact cumulativ datorat pulberilor și gazelor de ardere de la utilaje si mijloacele de transport- efectele emisiilor se pot regăsi în impactul cumulativ, dar nu în mod continuu și nu cu o frecventa de 100 %. Asta deoarece emisiile sunt din surse difuze, supuse unei dinamici controlate de condițiile meteorologice, în cea mai mare măsură;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Pentru a reduce impactului pe termen scurt (pe perioada de execuție) se propun următoarele:

- etapizarea lucrărilor: pe perioada de amenajare și construcție, se recomandă ca lucrările să se efectueze etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;

- gestionarea materialelor / utilajelor: pe amplasament se vor desemna și amenaja locuri dedicate pentru depozitarea materialelor și a utilajelor, dotate cu materiale absorbante în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil, ulei;

- calitatea materialelor: se recomandă ca materialele utilizate în procesul de construcție să poata fi reciclate sau refolosite, astfel, la momentul demolării acolo unde este cazul sau dacă este cazul, cantitatea de deșeuri care nu pot fi reintroduse în circuit fie prin reciclare sau refolosire, să fie minimă. De asemenea, pentru acele materiale care nu pot fi reciclate sau refolosite odată cu expirarea duratei de viață, se recomandă achiziționarea de produse superior calitativ, care au o durată de viață superioară, contribuind de asemenea la generarea minimă de deșeuri nereciclabile;

- lucrările trebuie să fie de o calitate minimă impusă astfel încât să garanteze prevenirea unor reparații sau intervenții neplanificate care pot genera un efect negativ prin generarea de deșeuri, zgomot al lucrărilor etc.;

- pentru impactul indirect pe termen scurt, se recomandă ca toate transporturile necesare pe perioada de amenajare și construcție să fie gestionate cât mai eficient astfel încât să se reducă la minim numărul lor, acest aspect fiind de asemenea parte integrantă din planul HSEQ elaborat. În acest sens, se recomandă ca materialele, echipamentele și utilajele necesare să fie astfel combinate încât să se asigure transportul lor cu un minim de curse pentru a minimiza impactul asupra zonelor tranzitate .

Deoarece impactul pe termen mediu și lung este dat de același tip de activitați, în speța tranzitul auto de pe podul reabilitat, măsurile de reducere vizează ambele categorii de impacturi. Astfel, se recomandă, în masura posibilitaților, o limitare a răspândirii zgomotului din activitațile de construcție.

De asemenea prin îmbunătătirea flueței circulației, prin adoptarea vitezelor optime, asigurarea condițiilor de vizibilitate și  semnalizărilor corespunzătoare se asigură reducerea consumul specific de carburant, ceea ce determină o reducere corespunzătoare a gradului de poluare. În plus îmbunătățirea condițiilor de trafic conduce implicit și la o scădere considerabilă a riscului poluărilor accidentale.

Întocmit,

Ing. Lucaci Timoce Elena

# Text boxes

Nr. Proiect : 559/2021

Octombrie 2021 (Rev.1 – Ianuarie 2022)