MEMORIU  DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI:

Denumirea investitiei:

Construire  PENSIUNE    AGROTURISTICA

Amplasament: loc. VINATORI  NEAMT  com.  VINATORI  NEAMT

str.  STEFAN  CEL  MARE   nr. 430A

- TITULAR:

Beneficiar –  FRUNZA ALEXANDRU

CNP 1930827271718

Domiciliul  –oras Tg Neamt, str. Mihai Eminescu, bl.G6, sc.A, et 3, ap.13, jud. Neamt

Telefon 0744 528 628

Email –pintilacra@yahoo.com

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

-rezumatul proiectului

Beneficiarul investitiei doreste realizarea unei pesiuni agroturistice care cuprinde un  demisol  partial,  un  parter,  un  etaj  partial  si  o  mansarda.

Urmeaza mai jos descrierea cladirii:

demisol -		Aria construita=  169,70mp

-sp. tehnic		  	          10,00mp						            -CS+hol		                      26,30mp						            -magazie	      		         18,20mp

-pivnita 1			         11,30mp

-pivnita 2			         25,30mp

-gr.san. f	      		         10,00mp

-gr.san. b	      		         10,00mp

-vestiar f	      		           4,40mp

-vestiar b	      		           4,40mp

-sauna+jacuzi	      		         13,10mp

-hol 1				         12,80mp

Aria utila       145,80mp

parter  -		-Aria construita=  311,20mp

-sala  consumatie               154,50mp

-bucatarie		          36,80mp

-sas		 	            3,60mp

-camara			 7,70mp

-gr.san.pers.			 3,20mp

-sala bazin		          20,50mp

-bazin		                     32,40mp

-CS			          18,10mp

Aria utila         273,60mp

Etaj 1  -		-Aria construita=  192,70mp

-C.S.			                    20,70mp

-coridor e.		                    27,10mp

-ap. 2cam. 	    	 	         23,90mp

-camere -c2; c3; c4; c5                   57,20mp

-gr.san. 1-5	      		         15,50mp

-sas 1-5	  		     	9,00mp

Aria utila        156,00mp

Mansarda -		-Aria construita=  192,70mp

-C.S.			                    20,70mp

-coridor m.		                    27,10mp

-ap. 2cam. 6	    	 	         23,90mp

-camere-c7; c8; c9;	                    42,90mp

-gr.san. 6-9	      		         10,50mp

-sas 6-9	  		     	5,40mp

-oficiu		 	                    14,30mp

-gr.san.	      		           3,50mp

-sas		  		     	1,80mp

Aria utila       156,00mp

-justificarea necesitatii proiectului

La nivel national au fost elaborate strategii care vizeaza dezvoltarea zonelor cu potential turistic contribuind la imbunatatirea calitatii vietii localnicilor prin amenajarea de spatii verzi si zone de recreere modernizate.

Scopul investitiei –dezvoltarea turismului- este in concordanta cu orientarile strategice comunitare, intrucat implementarea acestei axe prioritare contribuie la imbunatatirea gradului de atractivitate a regiunilor si la crearea de noi locuri de munca.

Investitiile in turism si cultura permit regiunilor de dezvoltare sa foloseasca avantajele oferite de potentialul lor turistic pentru a-si imbunatati avantajele competitive in sectoare cu valoare adaugata mare si continut calitativ ridicat.

-valoarea investitiei 2.200.000 RON;

-descrierea si amplasarea proiectului

Suprafata terenului: imobilul format din teren categoria de folosinta « arabil », cu suprafata de 1582mp, este situat in intravilanul satului Vanatori Neamt, com. Vanatori-Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 430A, jud. Neamt, se afla  in proprietatea familiei Frunza Alexandru si Frunza Ana -Maria , conform contractului de vanzare autentificat sub  nr. 3232/11.10.2018 si Carte funciara nr 52079/loc Vanatori-Neamt.

Descrierea sistemului constructiv al cladirii propuse :

-Fundatii din beton armat sistem clasic.

-Suprastructura din cadre  beton armat.,  plansee  beton armat  peste  demisol, parter, etaj1.

- Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare: Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti din blocuri BCA  de  20cm si 15cm,  iar  inchiderea  perimetrala  exterioara  blocuri  BCA de 35cm.

-Tamplaria exterioara din profile din PVC, culoare (imitatie  lemn), cu 5 camere de rupere a puntii termice si geam termoizolator 4-16-4 cu sticla LOW E soft + argon ( k =1,1W/mp K).

- Finisaje interioare:

Pardoseli	    – gresie ceramica antiderapanta in zonele umede si  trafic  intens.

- parchet masiv in zonele locuibile.

Pereti si tavane – vopsea lavabila tip vinarom

-  faianta h=2.10m la bai, bucatarie,  bazin.

- Finisaje exterioare

Fatada va fi finisata cu tecuiala decorativa, culoare alba. Balustrazile  la  scara, terase  si  balcoane  sunt din  lemn  finisat, baituit  si  ceruit. Soclul  si  unele elemente  ale  constructiei  sunt  placate  cu  piatra  naturala.

- Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn ecarisat si ignifugat.

Invelitoarea va fi din tigla beton tip BRAMAC -solzi, culoare maro, prevazuta cu jgheaburi si burlane tip  PLANNJA pentru colectarea apelor pluviale.

Localizarea si Imprejurimile obiectivului :

Conform certificatului de urbanism nr. 52 din 14.12.2020, terenul este situat in intravilanul satului Vanatori-Neamt, com. Vanatori-Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 430A , jud. Neamt, si are urmatoarele vecinatati :

- Nord – lunca raul Ozana- teren liber de constuctii

- Est – proprietate privata, fam. Irina Costel

- Sud – str DN 15B, str Stefan cel Mare, nr 430A

- Vest – proprietate privata , fam Cucos Ioan, teren fara constructii

Influenta lucrarilor proiectate asupra obiectivelor existente in zona : implementarea acestui proiect va determina imbunatatirea calitatii vietii localnicilor prin stimularea turismului in zona dar si protejarea mediului natural prin extinderea de spatii verzi, asigurarea colectarii selective a deseurilor generate din activitate prin amplasarea pubelelor pe categorii de deseuri.

Nu sunt prevazute alte lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare in zona.

Alegerea celor mai bune tehnici disponibile :

-utilizarea unor tehnologii mai putin poluante ;

-promovarea valorificarii si reciclarii deseurilor generate in activitate ;

-luarea in considerare a naturii, efectelor si volumului emisiilor produse pe amplasament ;

-eficientizarea consumului de apa, materii prime , energie electrica ;

-prevenirea sau reducerea la minimum a impactului emisiilor asupra mediului ;

Organizarea executiei lucrarilor

In vederea executarii lucrarii de construire a obiectivului s-a luat in considerare amenajarea unor spatii in aer liber pentru depozitarea materialelor de constructie, astfel :

-depozit de balast si nisip ;

-depozit de caramida ;

-depozit de material lemnos ;

Pentru asigurarea cu energie electrica pe perioada de executie se va realiza un racord provizoriu de la bransamentul existent.

Imprejmuirea provizorie a santierului se va executa din plasa de gard.

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor.

- pentru perioada de executie masurile de prevenire a incendiilor se iau de catre elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de executie. Se recomanda beneficiarului sa doteze constructiile cu stingatoare P5, pichet de incendiu la exterior, detectoare de fum si iluminatoare mobile, cu deschidere automata in caz de incendiu

Masuri de protectie a muncii

Atât pe timpul construcţiei, cât şi în exploatare, beneficiarul este obligat sã respecte prevederile Legii 10/95 privind calitatea în construcţii a Legii 50/1991 R şi a prevederilor din avizele şi acordurile obţinute.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea urmãtoarelor legi şi norme:

- Normele metodologice la Legea 319 / 2006;

- Legea 307/2006

- Ord.163/2007

- HGR 300/2006

- Legea 265/2006 pt. aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.

- Instrucţiuni proprii de securitate şi sãnãtatea protecţiei muncii;

- Hotãrârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi / sau de sãnatate la locul de muncã;

- Prevederile Dec. 70/1975;

- Normativul I 20/1995, etc.

Beneficiarul va folosi pentru executie, întreţinere şi exploatare, personal calificat şi

instruit din punct de vedere a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi P.S.I.

Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu apa – se va realiza prin bransamentul  la reteaua centralizata de apa a localitatii.

.

Evacuarea apelor uzate – apele uzate cu caracter menajer se colecteaza prin reteaua de canalizare din teava PVC 110-125 mm si sunt descarcate in reteaua de canalizare menajera proprie si la o fosa septica vidanjabila.

Asigurarea agentului termic – prin intermediul centralei termice proprii pe combustibil –lemn/peleti.

Alimentarea cu energie electrica – se va realiza prin bransament  la reteaua de energie electrica din zona;

Refacerea amplasamentului

-la finalizarea lucrarilor de constructie terenul afectat va fi curatat de eventuale deseuri si amenajat ca spatiu verde, trotuare si alei de acces;

Resurse naturale  folosite in constructie si functionare

-se utilizeaza apa, agregate minerale, lemnul

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

nu este cazul

- LOCALIZAREA PROIECTULUI

In conformitate cu planul de incadrare in zona si planul de situatie anexate.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

- Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

- Protectia calitatii apelor – surse de poluanti pentru ape in perioada de executie a lucrarilor

Ca urmare a activitatilor desfasurate vor rezulta ape uzate menajere care sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera proprie si la fosa septica vidanjabila.

Apele pluviale

Atât în perioada de executie a lucrarilor, cat si în perioada de operare, apele pluviale care rezulta de pe acoperisurile cladirilor si a zonelor asfaltate vor fi colectate prin intermediul retelelor interne de colectare ape pluviale care deservesc fiecare amplasament si descarcate pe spatiile verzi.

Masuri de reducere a poluarii apei

Perioada de executie a lucrarilor

Principalele masuri privind asigurarea protectiei calitatii apei vor fi:

•	stocarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate în aceasta etapa pe suprafete special amenajate;

•	întretinerea corespunzatoare a vehiculelor si a echipamentelor în scopul prevenirii pierderilor de uleiuri sau de carburanti;

•	îndepartarea de pe santier  a oricarui echipament sau vehicul care prezinta defectiuni;

•	interzicerea spalarii vehiculelor si a interventiilor tehnico-mecanice asupra vehiculelor si utilajelor folosite în timpul executarii lucrarilor în incinta organizarii de santier si în zona de desfasurare a lucrarilor;

•	aprovizionarea cu materiale periculoase în functie de planificarea lucrarilor, astfel încât sa se evite stocarea acestora pe amplasament;

•	dotarea organizarii de santier cu grupuri sanitare ecologice – daca este cazul;

- Protectia aerului -Surse de poluanti pentru aer in perioada de executie a lucrarilor

Sursele principale si poluantii atmosferici caracteristici perioadei de constructie vor fi reprezentate de:

•	manevrarea pamântului: sapaturi, umpluturi, terasamente – poluanti: pulberi;

•	transportul si depozitarea materialelor – poluanti; particule;

•	manevrarea deseurilor de constructie – poluanti: particule;

•	lucrari de constructii: inclusiv sudura, vopsire – poluanti: particule, NOx, CO, Compusi Organici Volatili (COV);

•	functionarea echipamentelor motorizate utilizate pentru realizarea sapaturilor, umpluturilor, compactarii si pentru transportul materialelor – poluanti: NOx, SO2, CO, particule cu continut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), COV;

•	montajul instalatiilor – poluanti principali: particule.

Sursele specifice perioadei de constructie vor fi surse de suprafata, deschise, libere.

Masuri de reducere a poluarii aerului pe perioada de executie a lucrarilor

Masurile de reducere a emisiilor datorate activitatilor din perioada de executie a lucrarilor pentru reducerea impactului acestora asupra calitatii aerului, vor consta in:

•	folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia în vigoare;

•	întretinerea corespunzatoare a utilajelor si mijloacelor de transport

•	utilizarea unor mijloace de transport asigurate astfel încât sa nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fina;

•	utilizarea de betoane preparate în statii specializate, evitând-se utilizarea de materiale de constructie pulverulente pe amplasament;

•	curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

•	oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

•	oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizeaza descarcarea materialelor.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor-	Surse de zgomot si vibratii in

perioada de executie a lucrarilor

Sursele de zgomot asociate activitatilor specifice perioadei de executie a lucrarilor vor fi constituite de:

•	functionarea utilajelor necesare executarii lucrarilor de constructie si montaj;

•	manevrarea materialelor folosite la lucrarile de constructie;

•	traficul pe drumurile de acces in/din amplasamente si traficul de incinta al vehiculelor pentru transportul materialelor si echipamentelor, precum si pentru transportul deseurilor.

Utilajele si vehiculele pot reprezenta, de asemenea, surse de vibratii, care pot induce  vibratii fara efecte semnificative .

Masuri de reducere a zgomotului si vibratiilor pe perioada de executie a lucrarilor

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii se vor lua urmatoarele masuri:

•	dotarea utilajelor si mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului si vibratiilor (ex. amortizoare de zgomot si vibratii performante, tobe de esapament eficiente, etc.);

•	folosirea de utilaje si mijloace de transport cu puteri acustice similare celor admise conform prevederilor HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor;

•	efectuarea verificarilor tehnice periodice la zi;

•	întretinerea si functionarea la parametrii normali ai utilajelor si mijloacelor de transport;

- Protectie impotriva radiatiilor

Pe amplasamentul proiectului nu vor fi utilizate surse de radiatii  în perioada de executie a lucrarilor si nici in perioada de functionare.

5. Protectia solului si subsolului - 	Surse de poluare a solului, subsolului si apelor freatice in perioada de executie a lucrarilor

Sursele potentiale de poluare a solului si subsolului pot fi:

•	scurgeri accidentale de carburanti si/sau de ulei de la utilaje si echipamente sau de la vehicule;

•	împrastierea accidentala pe solul neprotejat a substantelor periculoase (vopsele, lacuri, diluanti, etc.);

•	depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de constructie;

•	depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere ;

Masuri de reducere a poluarii solului si subsolului in perioada de executie a lucrarilor

Masurile de protectie a solului si subsolului în perioada de executie a lucrarilor vor fi:

•	verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor;

•	alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport în statii de distributie si nu pe amplasamentul obiectivului;

•	schimbarea uleiului utilajelor în unitati specializate si nu pe amplasamentul obiectivului;

- în situații de poluare accidentală datorate funcționării necorespunzătoare a utilajelor şi/sau a mijloacelor de transport, se va acționa imediat cu material absorbant; deșeurile astfel rezultate, deșeuri cu conținut de substanțe periculoase, vor fi stocate temporar, separat, în recipiente adecvate, și predate către operatori autorizați să gestioneze respectivele categorii de deșeuri.

•	stocarea temporara a deseurilor de constructie pe platforme protejate, special amenajate;

•	stocarea selectiva a deseurilor menajere si a deseurilor reciclabile în pubele etichetate corespunzator si prevazute cu capace, amplasate într-o zona amenajata corespunzator si eliminarea/valorificarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

•	eliminarea periodica a deseurilor de constructie prin operatori autorizati;

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile proiectate nu afecteaza negativ ecosistemele din zona.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivul de investitie proiectat  este amplasat in zona locuita, dar se integreaza ca funtiuni complementare in zona de locuit.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Lista deseurilor, cantitati de deseuri generate

In perioada executiei lucrarilor, deseurile generate sunt de urmatoarele tipuri:

-	deseuri municipale amestecate produse de personalul care executa lucrarile;

-	deseuri tehnologice rezultate din procesul de preparare si turnare a betonului, pamant rezultat din exacavatii;

Deseurile menajere generate pe amplasament in zona organizarii de santier vor fi colectate temporar in containere acoperite, in zone special destinate si periodic vor fi preluate si transportate de firme autorizate, pe baza de contracte de prestari servicii, in vederea valorificarii/eliminarii finale in spatii special destinate/depozite de deseuri municipale de pe raza judetului Neamt.

Pentru depozitarea deseurilor tehnologice, se vor amenaja spatii de depozitare special destinate, deseurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmand ca acestea sa fie valorificate in functie de categorie, la unitati de profil sau depozitate final la depozitele de deseuri de pe raza judetului Neamt.

Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizata, pe baza de contract. Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura. Responsabilitatea gestionarii deseurilor va reveni Antreprenorilor, asa cum va fi prevazut in caietele de sarcini si in contractele de lucrari.

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in unitati specializate.

Pentru etapa de realizare a proiectului de investitie deseurile din constructii , deseurile reciclabile si cele specifice organizarilor de santier se vor colecta separat in vederea depozitarii temporare pe amplasament pana la preluarea de catre firme autorizate, pe baza contractelor de prestari servicii, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile inerte rezultate in perioada de executie (ex. pamant din excavatii, amestecuri de pamant si pietre, moloz, etc.) vor fi evacuate la un depozit de deseuri inerte de pe raza judetului Neamt sau reutilizate ca umpluturi in cadrul lucrarilor prevazute prin prezentul proiect .

Gestionarea deseurilor

Deseurile menajere generate pe amplasament in perioada de executie a lucrarilor vor fi gestionate de Antreprenori, conform prevederilor legale si cerintelor din caietele de sarcini.

In perioada de executie a lucrarilor, deseurile generate si modul de gospodarire al acestora se va realiza asa cum este descris in cele ce urmeaza:

-	deseuri municipale amestecate cod 20 03 01 - colectarea se face pe baza de contract, in pubele speciale, amplasate pe platforme betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract.

-	deseuri de ambalaje cod 15 01 xx (plastic, hartie/carton) – se colecteaza selectiv in pubele speciale, amplasate pe platforma betonata ; vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract ;

-	deseuri metalice cod 17 04 05 - colectarea se va face pe platforme betonate, in container metalic si valorificate pe baza de contract cu firme specializate.

-	deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) cod 17 05 04 - colectarea pe platforme speciale si refolosite pentru umplutura;

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In perioada de executie a lucrarilor nu se utilizeaza astfel de substante/preparate.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Resursele naturale care se vor folosi in perioada de executie sunt:

- Apa – de la reteaua de alimentare cu apa a loc Vanatori-Neamt, com Vanatori -Neamt.  la care obiectivul de investitie se va  racorda;

- Agregate minerale de balastiera: (balast, nisip, piatra sparta) pentru executarea sapelor, tencuielilor zidariilor si pavajelor. Materialele se vor achizitiona de la firmele specializate pe baza de contract in functie de cantitatile necesare in faza de executie.

- Lemn: se va utiliza atat in realizarea constructiilor cat si la executia cofrajelor,  etc. Se va achizitiona pe baza de contract cu firme specializate in functie de cantitatile necesare la faza te executie.

- SCURTA DESCRIERE A IMPACTULUI POTENTIAL

In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, temporar si reversibil, sursele de poluare fiind lucrarile de sapaturi, utilajele, mijloacele de transport si organizarile de santier, putand fi descris succint astfel:

#### Impactul asupra populatiei si sanatatii umane

Potentialul impact negativ asupra populatiei din zona in care se va desfasura proiectul va putea fi generat de emisiile in atmosfera, zgomotul generat de utilajele folosite pentru executia lucrarilor si traficul de lucru.

Tinand cont de numarul redus de masini si utilaje care isi desfasoara activitatea simultan in zona santierului, se apreciaza ca activitatile desfasurate nu vor avea un impact semnificativ din punct de vedere al poluarii fonice asupra populatiei din vecinatatea amplasamentului.

#### Impactul asupra florei si faunei

Prin realizarea investitiilor noi propuse apreciem ca nu exista un impact asupra florei si faunei locale.

#### Impactul asupra solului si subsolului

In perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie, in zona amplasamentului proiectului, alterarea calitatii solului va fi afectata temporar ca urmare a:

decopertarii stratului vegetal;

modificarea structurii solului in urma lucrarilor de terasamente;

depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile de constructie;

producerea unor scurgeri de  carburanti sau lubrifianti, ca urmare a unor defectiuni a utilajelor/echipamentelor utilizate si nerespectarii masurilor de prevenire considerate in proiect;

Aplicarea masurilor specifice de prevenire si diminuare a impactului potential mentionate anterior va conduce la un potential impact nesemnificativ.

#### Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Prin realizarea investitiilor noi propuse apreciem ca nu exista un impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei.

#### Impactul asupra calitatii aerului

Impactul potential al activitatilor din etapa de executie a lucrarilor asupra calitatii aerului va fi strict local, de intensitate redusa, limitat, în general, la perimetrul amplasamentului proiectului.

Emisiile de praf, care apar în timpul executiei, sunt asociate lucrarilor de excavare si de manipulare a pamântului si a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice – lucrari care se vor desfasura intr-un interval scurt de timp.

Tinând cont de aspectele mentionate, se poate considera ca lucrarile aferente organizarii de santier nu vor avea un impact semnificativ si pe termen lung asupra calitatii aerului.

#### Zgomot si vibratii

Impactul fonic va fi generat pe de o parte ca urmare a functionarii utilajelor si echipamentelor în punctele de lucru si pe de alta parte de vehiculele utilizate pentru transportul in/din punctele de lucru al materialelor, echipamentelor si deseurilor.

Nivelul zgomotului depinde în mare masura de urmatorii factori:

tipul utilajelor si vehiculelor si starea tehnica a acestora;

viteza de transport;

Impactul zgomotului si vibratiilor pe durata lucrarilor de executie are un caracter temporar, localizat în zona de desfasurare a lucrarilor.

Se apreciaza ca, impactul acustic generat de implementarea proiectului nu este semnificativ; în plus are caracter temporar, pe termen relativ scurt.

#### Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Existenta santierului în zona obiectivului ar putea crea un disconfort vizual, însa acesta va fi doar temporar, pe perioada de executie a lucrarilor, astfel încât se estimeaza ca impactul potential asupra peisajului va fi redus.

#### Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In vecinatatea amplasamentului nu sunt situate obiective de patrimoniu istoric si cultural.

## Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei)

Impactul este local, cu durata limitata, numai in zona frontului de lucru, prin implementarea proiectului nu se va schimba functiunea zonelor invecinate sau activitatile ce se desfasoara in vecinatatea amplasamentului.

## Magnitudinea si complexitatea impactului

Pe perioada de derulare a proiectului va exista un impact redus, pe termen scurt, în ceea ce priveste zgomotul, doar la nivelul amplasamentului. De asemenea, vor exista emisii temporare – impact temporar, asupra atmosferei de la utilajele ce vor fi folosite pentru realizarea obiectivelor.

## Probabilitatea impactului

In timpul realizarii proiectului si functionarii obiectivului probabilitatea producerii unui impact major asupra mediului este nesemnificativa.

## Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul investitiilor in faza de executie se va declansa la inceperea lucrarilor de executie a proiectului insa va fi un impact redus, reversibil odata cu finalizarea lucrarilor.

### Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate

Realizarea proiectului propus completeaza investitiile realizate pana in prezent pe amplasamentul analizat, impactul cumulat anticipat in perioada de operare a investiilor fiind unul nesemnificativ.

## Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Protectia calitatii apei:

Principalele masuri privind asigurarea protectiei calitatii apei vor fi:

stocarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate în aceasta etapa pe suprafete special amenajate;

întretinerea corespunzatoare a vehiculelor si a echipamentelor în scopul prevenirii pierderilor de uleiuri sau de carburanti;

îndepartarea de pe santier a oricarui echipament sau vehicul, care prezinta defectiuni;

interzicerea spalarii vehiculelor si a interventiilor tehnico-mecanice asupra vehiculelor si utilajelor folosite în timpul executarii lucrarilor în incinta organizarii de santier si în zona de desfasurare a lucrarilor;

Protectia calitatii aerului:

folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia în vigoare;

întretinerea corespunzatoare a utilajelor si mijloacelor de transport;

utilizarea unor mijloace de transport asigurate astfel încât sa nu existe pierderi de materiale, mai ales în cazul celor cu o granulometrie fina;

utilizarea de betoane preparate în statii specializate, evitând-se utilizarea de materiale de constructie pulverulente pe amplasament;

curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizeaza descarcarea materialelor.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

dotarea utilajelor si mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului si vibratiilor (ex. amortizoare de zgomot si vibratii performante, tobe de esapament eficiente, etc.);

efectuarea verificarilor periodice de atestare tehnica la zi;

întretinerea si functionarea la parametrii normali ai utilajelor si mijloacelor de transport;

Protectia solului si subsolului:

verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor;

alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport în statii de distributie si nu pe amplasamentele obiectivelor;

schimbarea uleiului utilajelor în unitatii specializate si nu pe amplasamentele obiectivelor;

depozitarea temporara a deseurilor de constructie pe platforme protejate, special amenajate;

depozitarea deseurilor asimilabile menajere în pubele prevazute cu capace, amplasate într-o zona amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

eliminarea deseurilor de constructie prin operatori autorizati;

## Natura tranfrontiera a impactului

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru prevenirea poluarii mediului in perioada de executie a lucrarilor propuse prin proiect se propune urmatorul Plan general de monitorizare:

- Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport – raspunde constructorul;

-saptamanal, monitorizarea gestionarii corespunzatoare a deseurilor – raspunde constructorul;

- Zilnic: Respectarea graficului de lucru, respectarea programului de lucru, gestionarea deseurilor, igienizarea grupuri sanitare containerizate – raspunde constructorul;

- LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIvE

- justificarea incadrarii proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)-nu este cazul;

- Plan/programul/strategia documentul de programare/planificare din care face parte proiectul – nu este cazul ;

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

  - Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Amplasarea echipamentelor aferente organizarii de santier se va realize pe terenul beneficiarului, fara a intra in domeniul public. Se va urmari ca prin desfasurarea activitatilor de construire sa nu fie grav perturbat traficul din zona. De asemenea, tot in acest spatiu se vor depozita si materialele de constructii.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor sunt necesare o serie de echipamente si dotari dupa cum urmeaza:

- autocamion de transport materiale

- S.D.V. – polizor unghiular, freza manuala, bormasina cu percutie, lopeti, tarnacoape, etc

- schela metalica tubulara mobile sau fixa

- betoniera pentru mixtua mortarului

- aparat de sudura cu arc electric si autogen lazi metalice demontabile pentru mortar si beton,

- panouri metalice de imprejmuire,

- etc

Depozitarea materialelor pe platforma amintita mai sus se va face in vraf sau stive bine organizare in concordanta cu recomandarile furnizorului. Toate acestea vor fi acoperite cu prelate impermeabile si pazite in permanenta pentru a se evita furtul, sustragerea sau distrugerea lor.

Lucrarile de pe santier necesita protectie atat impotiva agentilor externi, dar se impune si o protectie a trecatorilor. Acest fapt va fi posibil prin montarea in zonele de risc (acolo unde se lucreaza) de plase metalice sau din materiale plastice rezistente. Astfel se va preveni accidentarea oamenilor si animalelor pasagere.

Obligatorie este purtarea de catre toti lucratorii angajati pe santier, a unor costume de protectie vizibile si inscriptionate cu numele firmei executante, in concordanta cu normele europene in viguare. Bocancii vor fi din piele cu protectie metalica la varf si talpa groasa pentru absolut toti muncitorii, de asemenea castile de protectie. Firma ce furnizeaza echipamentul de protectie va prezenta agrementul tehnic organelor de control si beneficiarului.

Curatenia pe santier este obligatorie atat pe timpul desfasurarii activitatii de constructie cat si la plecarea masinilor din santier. Acet lucru se va rezolva prin amplasarea unui punct de spalare a tuturor autovehicolelor ce ies si intra pe santier. De asemenea maistrul sau seful de echipa va verifica in permanenta ca muncitorii sa nu lase materiale nesupravegheate sau sa arunce deseurile in alte locuri decat cele stabilite prin proiect.

  - Localizarea organizării de şantier;

In incinta obiectivului, pe proprietatea privata a investitorului

  - Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Atât în etapa de amenajare cât si în etapa de functionare a organizarii de santier, potentialele efecte negative asupra mediului vor fi reprezentate de:

ocuparea temporara a unor suprafete de teren;

emisii de poluanti atmosferici de la utilaje si autovehicule de transport;

scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele si autovehiculele din incinta organizarii de santier;

zgomotul produs în urma functionarii utilajelor si a manipularii materialelor necesare lucrarilor de constructie;

depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructie, substantelor si deseurilor rezultate din lucrari.

În cadrul organizarii de santier nu este prevazuta amplasarea de facilitati pentru prepararea materialelor de constructie.

Aceste riscuri pot fi eliminate prin masurile stabilite cu ocazia organizarii santierului de lucru.

Potentialul impact asupra mediului datorat organizarii de santier este temporar, pâna la finalizarea lucrarilor de executie si a lucrarilor de refacere a amplasamentului.

## Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Emisiile de la mijloacele auto utilizate pe perioada executiei lucrarilor  trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor înmatriculate în tara.

Lucrarile de organizare a santierului vor fi corect concepute si executate, cu dotari care sa reduca emisia de poluanti in aer, apa si pe sol.

Constructorul va incheia un contract cu operatorul zonal de salubritate care va asigura gestionarea (colectare, stocare temporara, eliminare/valorificare) deseurilor din zona organizarii de santier.

## Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

În perioada lucrarilor de constructie nu este necesara monitorizarea emisiilor de poluanti în mediu. Respectarea masurilor impuse este suficienta pentru a diminua eventualul disconfort provocat populatiei.

Lucrarile pentru organizarea de santier se vor desfășura doar in incinta spațiului, care se va imprejmui si se va semnaliza corespunzator. Imprejmuirea santierului se va realiza cu ajutorul panourilor, prelatelor si a foliilor de polietilena. Acestea sunt necesare atat pentru pastrarea aspectului zonei, cat si pentru retinerea, pe cat posibil a poluantilor. Pentru a se evita poluarea se va evita pastrarea deseurilor si activitatea santierului se va desfasura doar in timpul zilei.

- Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului

Obiectivul proiectat nu necesita lucrari speciale de refacere a amplasamentului dupa finalizarea lucrarilor de executie.

Se vor executa lucrari de umplutura si compactarea pana la cotele initiale ale terenului natural si se vor amenaja alei de acces si spatii verzi.

Intocmit,

Frunza Alexandru