MEMORIU DE PREZENTARE

conform anexei 5.E. din Legea 292/2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

„APĂRĂRI MALURI AMONTE MAL STÂNG ȘI MAL DREPT, POD ACCES INCINTĂ MĂNĂSTIREA ALMAȘ, COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ”

II. TITULAR
a.) COMUNA GARCINA, JUD. NEAMȚ

b.) str. Melchisedec Stefanescu, Gârcina, com. Gârcina, jud. NEAMŢ

Telefon: 0233/242.200

Fax: 	0233/242.200

Email :   primariagarcina@primariagarcina.ro

c.) Reprezentanți legal: Gonțaru Gavril Mihai

Persoana de contact: Gonțaru Gavril Mihai

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

III.a.  Rezumatul proiectului;

Gârcina este o comună în județul Neamț, Moldova, România, formată din satele Almaș, Cuejdiu și Gârcina (reședința).

Comuna Gârcina este așezată în partea de sud-est a Munților Stânișoara și la zona de contact cu Subcarpații Moldovei (vestul depresiunii Cracău-Bistrița). Se află în centrul județului, pe malurile râului Cuejdiu, la nord de municipiul Piatra Neamț. Este străbătută de șoseaua națională DN15C, care leagă Piatra Neamț de Fălticeni.

Comuna Gârcina a avut o suprafață variabilă în timp în funcție de componența sa în diverse perioade. În prezent suprafața este de 12.251 ha (122,51 km2), ceea ce reprezintă 2,08% din suprafața județului Neamț.

Vecinii comunei Gârcina sunt:

- la nord comuna Crăcăoani, comuna Negrești, comuna Dobreni;

- la est comuna Girov;

- la sud municipiul Piatra-Neamț, comuna Viișoara, comuna Pângărați;

- la vest comuna Hangu.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Gârcina se ridică la 4.336 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.414 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,21%). Pentru 2,7% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,92%). Pentru 2,7% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Două obiective din comuna Gârcina sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Neamț ca monumente de interes local, ambele fiind clasificate ca monumente de arhitectură: mănăstirea Almaș (secolele al XVIII-lea–al XIX-lea) din satul Almaș, ansamblu cuprinzând biserica „Duminica Tuturor Sfinților” (1821) și casele monahale (secolul al XIX-lea); și biserica „Pogorârea Sfântului Duh” (1668) de pe strada Principală din satul Gârcina.

Fig. 1 – Harta județului Neamț și localizarea comunei Gârcina

Fig. 2 - Localizarea obiectivelor proiectului

Obiectivul propus se află pe teritoriul județului Neamț, comuna Gârcina, sat Almaș, amonte și aval de podul de acces în incinta Mănăstirii Almaș.

Situația existentă

Poze din amplasament cu situația existentă

Poza 1 in amonte de pod de acces Mănăstirea Almaș

Poza 2 din amonte inspre podul de acces Mănăstirea Almaș

Poza 3 spre aval de podul de acces Mănăstirea Almaș

În urma precipitațiile abundente se observă că malurile malurile prezintă ravenări și sunt instabile, iar acestea tind să își piardă stabilitatea, putând duce la surparea malurilor, la prăbușirea corpului drumului județean DJ157E de pe malul drept precum și a drumului perimetral de la Mănăstirea Almaș de pe malul stâng.

Se propun realizarea lucrărilor de apărări de maluri cât mai urgente deoarece producerea unei cedări este iminentă și mult accentuată de precipitațiile din ultima perioadă.

Proiectul de investiţie „APĂRĂRI MALURI AMONTE MAL STÂNG ȘI MAL DREPT, POD ACCES INCINTĂ MĂNĂSTIREA ALMAȘ, COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ", este un proiect de investiţie de utilitate publică deoarece asigură accesul nediscriminatoriu cu titlu gratuit şi deserveşte întreaga comunitate.

Date tehnice - studii de teren

Studiile topografice cuprinzând planurile topografice cu amplasamentele reperilor şi listele cu repere în sistemul de referinţă naţional se regăsesc în Studiul topografic pus la dispoziţie de către beneficiar. Studiile topografice au fost realizate cu staţii totale, iar ridicarea topografică a fost executată în sistem de coordonate Stereo 70, iar cotele au fost determinate în sistemul naţional de referinţă Marea Neagră 1975.

Lungimea zonei ridicate a fost de 150,00 ml, materializarea pe teren făcându-se printr-un număr de staţii care să permită ridicarea profilelor transversale astfel încât punctele radiate să ocupe toată zona de studiu, Calculul punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronică a datelor din teren, utilizându-se programe specifice (AUTOCAD CIVIL3D, BricsCad, ADVANCED ROAD DESIG).

În vederea realizării obiectivului de investiție, suprafața necesară este de aproximativ 3640 mp.

Temperatura medie anuală este de 7,6º C faţă, cantitatea de precipitaţii este de 557 mm/an   iar vânturile dominante sunt cele de nord-vest. Valorile temperaturii aerului şi regimul ei anual sunt determinate de un complex de factori, în care rolul principal îl are radiaţia solară şi circulaţia generală a atmosferei la care se adaugă şi particularităţile condiţiilor fizico-geografice regionale şi locale.

Vânturile predomină tot timpul anului din sectorul vestic, nord-vestic şi nordic, având viteze de 4,5-5,5 m/s. Primăvara se produc vânturi de tip foehn. Circulaţia atmosferică este influenţată vara de anticiclonul Azorelor care aduce mase umede şi răcoroase, iar iarna de anticiclonul Siberian care aduce mase de aer rece şi uscat.

Adancimea de inghet maxima in zona amplasamentului, conform STAS 6054/77, este de aprox. 1,00 m de la cota terenului natural.

Fig. 1. Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet

Relieful acestei comune este de tip deal, în care predomină terenuri arabil și păduri, favorabil agriculturii și exploatațiilor forestiere.

Din punct de vedere geologic, comuna se află pe unitatea structurală majoră, Platforma Moldovenească.

Platforma Moldovenească este unitatea geologică situată în fața Carpaților Orientali, de care este delimitată la suprafață de falia pericarpatină. Are o serie de trăsături de relief imprimate de litologia depozitelor constituente. Cuvertura are o grosime însumată stratigrafic 2500-6000 m. Depozite au vârsta de la Vendian superior, apoi Paleozoică, Mezozoică și Neozoică (Meoțian). Formațiunile întâlnite în zona amplasamentului studiat aparțin Sarmațianului și Cuaternarului.

Salmațianul este reprezentat prin depozite variate, cu predominarea argilelor, siltitelor, marne și nisipuri, dar se mai întâlnesc grezocalcare și calcare, dintre care calcarele oolitice constituie un element frecvent și specific.

Reţeaua hidrologică locală este reprezentată de raurile Almas, Cuiejdi, Garcinuta, și Sihastrului.

Din punct de vedere idrogologogic, zona studiată se află în bazinul râului Bistrița, identificate prin cod cadastral bazin hidrografic Siret-Bistrița XII.1.053.00.00.00.0.

Studiul geotehnic a fost pus la dispoziţie de către beneficiar şi cuprinde planurile cu amplasamentul forajelor, fişele cu rezultatele de laborator, analiza apelor subterane, precum şi raportul geotehnic cu recomandările pentru realizarea în condiţii optime a lucrărilor de apărări de maluri.

Având în vedere natura terenul, presiunea convențională de calcul este de pconv = 220 kPa, respectiv modului de elasticitate liniar Emed = 6000 kPa.

Seismic, conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, acceleraţia terenului pentru proiectarea construcţiilor la starea limită ultimă, în perimetrul studiat, corespunzatoare unui interval mediu de recurenţă de referinţă de 225 ani și 20% probabilitate de depășie în 50 de ani , este: ag= 0,25 g.

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de ani  (fig. 2).

Fig. 2. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, este ag = 0.25 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec (fig. 3 si 4).

Fig. 3. Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Fig. 4. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), TC a spectrului de răspuns

Conform normativului G.T. 006 – 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat este caracterizata cu potential ridicat si probabilitate mare de producere a alunecarilor (fig. 5).

Fig. 5. Zonarea teritoriului Romaniei functie de potentialul

producerii alunecarilor de teren

III.b.  Justificarea necesitatii proiectului;

În urma fenomenelor meteorologice periculoase (precipitații însemnate) din luna iunie-iulie 2020, pe raza comunei Gârcina, sat Almaș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț, a identificat un obiectiv grav afectat amplasat în zona podulului de acces în incinta Mănăstirii Almaș.

Conform PV. nr. 201/04.08.2020, degrdările/distrugerile provocate de viiturile produse de precipitațiile abundente au afectat atât malul drept cât și cel stâng și necesita lucrări în regim de urgență prin realizarea unor structuri de sprijin din gabioane, pentru a nu duce la afectarea stabilității malurilor având în vedere că pe malul stâng se află amenajată o parcare auto cu acces din DJ157E iar pe malul drept se află împrejmuirea perimetrală ale Mănăstirii Almaș și ar putea fi afectate iar costurile de refacere ar consuma resurse financiare importante.

Necesitatea refacerii obiectivului menționat derivă din faptul că o eventuală repetare a factorilor care au determinat producerea calamităților naturale ar avea efecte imprevizibile, cu un puternic impact negativ financiar, economic și social asupra populației din zonă. Toate aceste lucrări sunt necesare pentru a preîntâmpina accentuarea pagubelor produse și pentru a preveni distrugerea iremediabilă a altor construcții invecinate fie ele căilor de comunicație, clădiri, anexe gospodărești sau alte construcții din proximitatea amplasamentului.

Soluția tehnică se va stabili cu aigurării nivelurilor minime de performanță  prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind:

- rezistență și stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţa circulaţiei.

Lucrările de refacere în regim de urgență se vor prevedea în scopul rezolvării problemelor existente și aducerea la un stadiu corespunzător de exploatare.

III. c. Valoarea investiției;

| VALOARE | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL | 688,536.42 | 130,584.42 | 819,120.84 |
| din care: C+M | 638,654.49 | 121,344.35 | 759,998.84 |

Eșalonarea investiției pe ani:

| VALOARE AN 1 | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL | 688,536.42 | 130,584.42 | 819,120.84 |
| din care: C+M | 638,654.49 | 121,344.35 | 759,998.84 |

III. d. Perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare a proiectului se preconizează a fi de 6 de luni compusă din:

- perioada de proiectare, avizare, aprobare: 3 luni.

- perioada de execuție a lucrărilor: 3 luni.

III. e. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Amplasamentele proiectului și a suprafețelor ocupate de obiectivele propuse prin acest proiect sunt reprezentate în planșele anexate prezentului memoriu de prezentare:

-  Plan de amplasare in zona;

-  Planurile de situatie.

În vederea realizării obiectivului de investiție, suprafața necesară este de aproximativ 3640 mp.

III. f. O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Soluția tehnică propusă:

Localizarea obiectivului/proiectului: bazinul hidrografic, cursul de apă, denumirea şi codul cadastral, corpul /corpurile de apă (denumire şi cod), judeţul, localitatea sau localităţile din zonă; poziționarea lucrărilor cuprinse în proiect față de zonele de protecție prevăzute în Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și H.G. 930/2005:

•	bazinul hidrografic - Siret cod cadastral XII.1.000.00.00.00.0

•	cursul de apa - Raul Almas

•	corpul de apa - sector Raul Almas, comuna Garcina , judetul Neamt

•	Cod cadastral: XII.1.53.60.4

Obiectivul propus se află în proximitatea monumentelor istorice având codul LMI nr. NT-II-a-B-10585 - Mănăstire Almaș, NT-II-m-B-10585.01 - Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor” și NT-II-m-B-10585.02 - Case monahale.

Având în vedere importanța obiectivelor încadrate ca monumente istorice, s-a obținut avizul favorabil nr. 89/Z/20.07.2021 eliberat de Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Neamț.

Date hidrologice de bază actuale - niveluri, debite şi volume de apă - necesare dimensionării lucrărilor, cu evidenţierea unor situaţii caracteristice, debite de servitute, după caz:

Conform studiul hidrologic întocmit de către A.N. „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă SIRET, Serviciul Prognoze Bazinale, Hidrologice, Hidrogeologice nr. 18594/15.10.2012 si a adresei de confirmare a debitelor nr. 14805 din 06.08.2021 debitele maxime cu diferite probabilități de depășire (m3/s) sunt următoarele:

Cod cadastral XII.1.53.60.4

Suprafata bazinului hidrografic(F)=17.0km²

Debite si niveluri maxime cu diferite probabilitati de depasire

| Probabilitati de depasire (%) | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debite maxime (m3/s) | 99,5 | 78,5 | 54,5 | 37,0 |

Debitul se referă la regimul natural de scurgere și nu conține sporul de siguranță.

Soluția tehnică a fost stabilită în conformitate cu prevederile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț prin PV. nr. 201/04.08.2020.

Beneficiarul va aloca fonduri suplimentare pentru completarea celorlalte cheltuieli conform Devizului General (exp. studii, cheltuieli de proiectare și asistență tehnică, dirigenție de șantier, comisioane, taxe  și cote ISC).

Pentru refacerea obiectivului afectat de calamități se propun următoarele lucrări de urgență:

| NR. CRT | Denumirea obiectivului | LUCRARI PROPUSE |
| --- | --- | --- |
| 1 | APĂRĂRI MALURI AMONTE MAL STÂNG ȘI MAL DREPT, POD ACCES INCINTĂ MĂNĂSTIREA ALMAȘ, COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ Coordonate GPS 47° 0'44.40"N 26°19'45.53"E | Lucrări propuse: Realizarea de structuri de sprijin din gabioane cu He= 3,00 m (saltea+3etaje) pe o lungime de 70 m mal stâng și drept amonte de pod și 30 m mal stâng și drept aval de pod. |

Lucrarea se încadrează conform: - HG 776/1997 în categoria C de importanţă;

Structuri de sprijin de gabioane constau în:

- semnalizarea punctului de lucru;

- spargerea betoanelor și defrișarea vegetației de pe suprafața de lucru;

- realizarea de sapături mecanice și manuale se vor realiza obligatoriu cu sprijinirea malurilor și tronsonat;

- finisarea săpăturilor și a suprafeței în vederea așezării saltelelor de gabioane;

- confecționarea cutiilor și saltelelor de gabioane din oțel OB37 Ø 12 mm și așezarea acestora la locul de punere în operă;

- legarea cutiilor de gabioane cu oțel OB37 Ø 6 mm;

- umplerea cutiilor de gabioane cu bolovani de râu sortați, cu așezare îngrijită;

- închiderea cutiilor cu plasă de sârmă împletită zincată și legarea plasei cu sârmă moale zincată Ø 3 mm;

- realizarea umpluturilor din material local și cel rezultat din săpături în spatele gabioanelor precum și refacerea umpluturilor din spatele gabioanelor;

- realizarea anrocamentelor pentru stabilitatea albiei;

- reamenajarea taluzurilor și finisarea acestora; pentru o mai bună stabilitate, taluzurile se vor realiza cu panta de 1:1,5 și risberme de 1,00 m la fiecare 2,00 m de taluz.

Înălțimea gabioanelor va fi de 3,00 m și vor fi amplasate pe saltele de gabioane.

Cutiile de gabioane sunt de 4 tipodimensiuni:

- gabion de tip „A”, cu dimensiunile de 1,00 x 1,00 x 5,00 m;

- gabion de tip „B”, cu dimensiunile de 1,50 x 1,00 x 5,00 m;

- gabion de tip „C”, cu dimensiunile de 2,00 x 1,00 x 5,00 m.

- saltea de tip „D”, cu dimensiunile de 5,00 x 0,50 x 5,00 m.

Cutiile de gabioane și saltelele se vor realiza din oțel beton OB37 Ø12 mm, închise cu plasă împletită din sârmă zincată de 2,8 mm cu ochiuri de 50x50 mm. Cutiile de gabioane și saltelele se vor umple cu bolovani de râu sortați așezați îngrijit.

Bolovanii de râu se așează manual și îngrijit.

NU se acceptă aruncarea bolovanilor sau umplerea carcaselor direct din cupa excavatorului/încărcătorului frontal sau buldoexcavatorului.

NU se admit deformații ale carcaselor sau nealinieri în plan.

NU se admit amplasarea carcaselor fară decalarea cutiilor.

Executarea gabioanelor neținând cont de specificațiile de mai sus duc la refacerea lor pe cheltuiala executantului.

În cazul constatării unor impedimente descoperite în urma săpăturilor, desfacerilor sau a degajării terenului de vegetație (spărturi de beton, stânci, tuburi, rețele),  se va aduce la cunoștința beneficiarului și a proiectantului. Orice revendicare ulterioară (materializată în costuri) pe care executantul nu a anunțat-o dar a continuat lucrările, se va considera ca find tardivă și va fi suportată de către executant din indirecte.

Pe parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public Ord. 1112-411-2006.

La realizarea lucrărilor, toate lucrările se vor executa conform legislaţiei în vigoare cu respectarea prescripţiilor tehnice de execuţie din domeniu și a caietelor de sarcini din proiectul tehnic.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţie existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetaţiei sau din punct de vedere al  zgomotului si peisajului.

Obiectivul proiectat nu necesita lucrări speciale de refacere a amplasamentului după finalizarea lucrărilor de execuție.

După realizarea lucrărilor,  suprafeţele temporare de teren afectate de lucrări sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma iniţială, pământul excedentar sau deşeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor şi transportate la rampa de deșeuri zonală.

După realizarea lucrării, se va reda circulaţiei suprafeţele afectate după readucerea la forma iniţială; din punct de vedere al impactului asupra mediului ambiant, lucrările neintroducând disfuncționalități faţă de situaţia actuală.

Materialele utilizate sunt ecologice, nepoluante, şi se integrează în mediul înconjurător.

Prin tehnologia utilizată  la executarea lucrărilor, executantul este obligat să nu  producă poluări ale mediului.

Prevederile tehnice prevăzute prin prezenta documentație sunt valabile în condițiile în care nu se modifică substanțial situația din amplasamentul studiat ori starea de degradare actuală nu se accentuează ca urmare a unor fenomene extreme (viituri, inundații, cutremure, alunecări de teren etc.) sau a executării unor lucrări care se suprapun sau interferează cu amplasamentul studiat și conduc implicit la aplicarea unor soluții tehnice suplimentare.

Până la începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația de a semnaliza zona afectată, va lua măsuri suplimentare de deviere sau restricționare a traficului rutier în special a celui greu, va monitoriza situația din teren și pe cât posibil va conserva starea actuală până la luarea unor măsuri de remediere și aducere la starea inițială.

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor. Materialele folosite pentru realizarea  lucrării vor respecta HG766/1997, deoarece sunt materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare. La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi OUG nr. 55/2006  privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

In cazul în care Antreprenorului optează pentru Organizarea de şantier, acesta va elabora proiect de organizare de şantier, pentru care se va solicita autorizaţie de construire, în care vor fi incluse toate cheltuielile aferente racordării la utilităţile necesare organizării, în scopul realizării unei lucrări conforme cu cerinţele proiectului tehnic. Sarcina privind întocmirea documentațiilor, avize, autorizații precum și amenajarea O.S. îi revine Antreprenorului.

Organizarea de şantier se va realiza conform Proiectului de Organizare a Execuției Lucrărilor Autorizat de UAT Gârcina, iar suprafața de teren necesară organizării va fi pusă la dispoziție de către UAT Gârcina.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţie existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, vegetaţiei sau din punct de vedere al  zgomotului si peisajului.

Obiectivul proiectat nu necesita lucrări speciale de refacere a amplasamentului după finalizarea lucrărilor de execuție.

După realizarea lucrărilor,  suprafeţele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma iniţială, pământul excedentar sau deşeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor şi transportate la rampa de gunoi a municipiului.

După realizarea lucrării proiectate se va reda circulaţiei suprafeţele afectate/  reabilitate după readucerea la forma iniţială; din punct de vedere al impactului asupra mediului ambiant, lucrările neintroducând disfuncționalități faţă de situaţia actuală.

Materialele utilizate sunt ecologice, nepoluante, şi se integrează în mediul înconjurător.

Se vor coordona lucrările din prezenta documentaţie cu alte lucrări edilitare din zonă.

Prin tehnologia utilizată  la executarea lucrărilor, executantul este obligat să nu producă poluări ale mediului.

La determinarea celor mai bune tehnici disponibile, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării s-a avut în vedere pe lângă costurile şi beneficiile fiecărei măsuri şi următoarele:

-  Utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deşeuri;

-  Utilizarea de materiale/substanţe mai puţin periculoase;

-  Promovarea valorificării şi reciclării substanţelor generate şi utilizate în proces, precum şi a deşeurilor, acolo unde este cazul;

- Instalaţii şi metode comparabile de exploatare, care au fost testate cu succes la scara industrială;

-  Utilizarea de tehnologii avansate şi a nivelului de cunoştinţe ştiinţifice în domeniu;

- Luarea în considerare a naturii, efectelor şi volumului emisiilor produse pe un anumit amplasament;

-  Date confirmate şi autorizate pentru instalaţiile noi sau existente;

-  Perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;

- Consumul şi natura materiilor prime, inclusiv apa, utilizate în proces şi eficienţa energetică a acestora;

- Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului şi riscurile implicate de acesta;

-  Necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea consecinţelor acestora pentru mediu;

III. f.1.  Profilul si capacitatile de productie

Informatii privind utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Aprovizionarea cu materiale naturale (agregate naturale, oteluri si produce din fier, etc) se va face de la balastierele și carierele, respectiv distribuitorii din județul Neamț și a județelor limitrofe, reglementate conform normelor si normativelor in vigoare, cu agremente tehnice corespunzătoare.

Lucrarile de terasamente se vor executa pe amplasamentul proiectat, inclusiv pe zonele adiacente limitrofe pentru rezolvarea sistematizarii pe verticala.

Operatia de sapatura se va executa cu excavatoare in straturi succesive pana la ajungerea cotei de fundare prevazuta in proiect, precum si manual in spatii limitate.

Pamantul in exces rezultat din sapatura  se va incarca in autobasculante si se va transporta in depozit, unde se va efectua o imprastiere si nivelare.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curătarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003.

Toate materialele folosite pentru execuția lucrărilor vor respecta normativele tehnice în vigoare și vor fi insoțite de agremente tehnice de calitate.

III.f.2.  Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Prin programul de Control al Calităţii şi în baza caietelor de sarcini care vor fi elaborate la faza proiect tehnic, se va urmări:

- calitatea materialelor utilizate;

- punerea în operă a materialelor;

- recepţia lucrărilor pe faze de execuţie.

III.f.3.  Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul.

III.f.4.  Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

În perioada de construcţie se utilizează materii prime pentru:

- realizarea de săpături mecanice și manuale;

- realizarea de gabioane;

- realizarea de finisări și taluzări;

Pentru construirea lucrarilor mai sus mentionate, vor fi necesare cantităţi agregate naturale, fier și produse din fier.

Celelalte materiale vor fi procurate de la urnizorii de materiale de constructii autorizati.

Vehiculele şi utilajele folosite la lucrările de construcţii funcționează cu carburanți aprovizionați din stații de carburanți special amenajate și autorizate.

Soluţia constructivă propusă nu utilizează materiale combustibile în exploatare, astfel că nu există pericolul amplificării unor evenimente rutiere prin aportul combustibil al obiectivului. 	Obiectivul este încadrat în categoria construcţiilor cu grad I de rezistenţă la foc.

III.f.5.   Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Investiţia „APĂRĂRI MALURI AMONTE MAL STÂNG ȘI MAL DREPT, POD ACCES INCINTĂ MĂNĂSTIREA ALMAȘ, COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ ", nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.) pentru execuţia lucrărilor menționate prin prezentul proiect.

III.f.6.   Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei ;

Lucrarile proiectate se vor executa pe amplasmentul existentă, fara sa afecteze cadrul natural din afara zonei de de lucru.

În timpul lucrărilor se va asigura curăţenia în şantier. Intrarea maşinilor cu materiale şi ieşirea cu deşeuri (pământ, agregate, etc) rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cât şi curăţenia pe porţiunile de drum de acces la punctul de lucru. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie.

Deşeurile solide provenite din activitatea de construcţii se vor depozita pe o suprafață de teren stabilită de către beneficiar.

Autocamioanele vor fi curăţite înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare. Şantierul va fi curăţat la sfârşitul fiecărei zilei de lucru.

Deşeurile rezultate din activitatea şantierului sunt încadrate la capitolul 17/HGR 856/2002, respectiv – Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate). Subgrupele de deşeuri rezultate din activitatea şantierului pot fi:

- cod 17.01. – beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice;

- cod 17.05.04 – pământ şi pietre altele decât cele specificate la punctul 17.04.03;

- cod 17.09 – alte deşeuri provenite din construcţii şi demolări.

Se va impune reciclarea deşeurilor refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor.

III.f.7.  Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul in comuna Gârcina se face prin drumul national – DN 15C , Piatra Neamț – Târgu Neamț, care in prezent este modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică. Legătura intre reşedinţa de comuna și celelalte sate componente se realizează prin drumurile județene DJ 157E și DJ 157D respectiv DC145, dar și prin rețeaua de străzi locale ale comunei.

IIIf.8.  Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Materialul folosite pentru execuția lucrărilor propuse prin proiect sunt agregate naturale necesare execuției gabioanelor și ale lucrărilor conexe (fier și produse derivate din fier - plasă impletita) în conformitate cu soluțiile tehnice stabilite prin proiect.

Acestea se vor aproviziona din balastiere și cariere autorizate și certificate precum și de la furnizorii autorizati.

III.f.9.   Metode folosite in constructie

La proiectare s-a ţinut seama de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

III.f.10.   Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Durata de realizare a lucrarilor efective de executie este de 3 luni.

Etapele principale de realizare ale investiţiei sunt impuse de tehnologia de execuţie, executându-se lucrări de trasare, pregătire teren, lucrări de execuție a gabioanelor apoi lucrări de taluzare si finisare.

Punctele de lucru se vor semnaliza corespunzător pentru evitarea accidentelor de muncă şi de circulaţie. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor ține cont de normele tehnice de execuția în domeniul construcțiilor dar și a normelor privind organizarea procesului de lucru și normele de protectie a muncii prevazute de legislația în vigoare.

Constructorul va asigura semnalizarea punctelor de lucru conform NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND CONDITIILE DE INCHIDERE A CIRCULATIEI SI DE INSTITUIRE A RESTRICTIILOR DE CIRCULATIE IN VEDEREA EXECUTARII DE LUCRARI IN ZONA DRUMULUI PUBLIC SI/SAU PENTRU PROTEJAREA DRUMULUI cf. Ord.MI/MT 1112/411/08.06.2000 publicat in M.O. 397/24.08.2000.

III.f.11.   Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

În acest moment sunt în derulare mai multe proiecte de modernizare a infrastructurii locale în comuna Gârcina, insă stadiul de implementare a acestora diferă în funcție de faza acestora (faza de proiectare, faza de execuție, faza de monitorizare, finalizate sau în curs de finalizare).

Soluția tehnică propusă prin prezentul proiect sunt compatibile din punct de vedere ale soluțiilor tehnice, continuă sau completează ansamblu de dezvoltare durabilă a infrastructurii locale ale comunei Gârcina.

III.f.12.   Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

– nu este cazul;

III.f.13.   Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) - cresterea pietei agricole prin oportunitatea de desfacere a produselor si in celelalte zone.

- nu este cazul;

III.f.14.   Alte autorizatii cerute pentru proiect

- Avizul favorabil nr. 89/Z/20.07.2021 eliberat de Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Neamț.

- Avizul de amplasament favorabil nr. 1003577117/ 27.07.2021 eliberat de Delgaz Grid SA.

- Decizia etapei de evaluare initiala nr. 6258 / 21.07.2021 emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Neamt.

III. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

- nu este cazul;

V.   DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Proiectul propus nu intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, consevarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Plan general - amplasare proiect

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului se vor anexa prezentei documentații în format digital.

VI.   DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
	– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Pentru a prevedea care va fi impactul trebuie să se cunoască asupra căror factori de mediu se va acţiona sau care sunt factorii de mediu care vor fi afectaţi, atât pe perioada de execuţie, cât şi pe perioada de funcţionare a obiectivului propus a fi realizat.

Analiza stării iniţiale a mediului şi evaluarea impactului asupra mediului se realizează în conformitate cu prevederile Directivei nr.97/11/EEC din 3 martie 1997 ce amendează Directiva nr.85/337/EEC precum şi cu prevederile legislaţiei româneşti.

Pe timpul execuţiei, impactul asupra componenţilor mediului se manifestă prin:

- Scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare şantierului de construcţii, etc;

- Circulaţia intensă a echipamentului de construcţii în zonele de lucru pentru transportul materialelor, execuţia terasamentelor, pozitionarea cutiilor de gabioane, etc.

- Funcţionarea echipamentului, diferite ateliere de menţinere şi de reparaţii, depozite pentru materiale şi combustibili, tabere de şantier, etc;

- Suspendarea, limitarea sau devierea temporară a traficului în zonă;

- Creşterea poluării fonice, conţinutul de particule în suspensie (praf) şi noxe, erodarea şi degradarea terenului, în general în zonele unde funcţionează şantierele de constucţii;

Impactul lucrărilor pe perioada de execuţie depinde în principal de mărimea lucrărilor de construcţii şi de modul în care acestea sunt conduse.

Trebuie menţionat faptul că, în general, lucrările schimbă favorabil impactul asupra mediului.

Riscul accidentelor şi a poluării accidentale se reduce, datorită echipamentelor performante şi a sistemelor de protecţie şi avertizare.

Evaluarea impactului asupra calităţii aerului

Pentru evaluarea calităţii aerului vor fi luate în considerare în funcție de soluţiile tehnologice. Evaluarea şi proiectarea constituie părţi ale unui proces iterativ. Pentru evaluarea impactului asupra calităţii aerului, va fi aplicată următoarea metodologie:

Identificarea pe o hartă la sc. 1:25.000 sau 1:10.000 toate proprietăţile unde se presupune o modificare a calităţii aerului. Se vor lua în considerare numai proprietăţile/zonele rezidenţiale situate la o distanţă de până la 200 m de la traseul respectiv.

Pentru perioada de execuţie, se calculeaza emisiile specifice activităţilor din zona gropilor de împrumut, traficului pe drumurile de acces şi se va evalua impactul acestora asupra factorilor de mediu, aşezărilor umane, factorului uman. Valorile obţinute vor fi comparate cu valorile concentraţiilor maxime admise (CMA) prevăzute de:

- Standardul naţional pentru calitatea aerului (STAS 12574-87)

- Standardele de calitatea aerului din UE

- Valorile-ghid pentru calitatea aerului recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii

- Valorile-ghid recomandate de Uniunea Internaţională a Organizaţiilor de Cercetare a Pădurilor (IURFO) pentru protecţia vegetaţiei.

Evaluarea impactului asupra calităţii apelor

Deşi, în general sunt prezenţi aceeaşi poluanţi specifici, concentraţia înregistrată de aceştia în apele evacuate poate varia între diferitele amplasamente şi depinde şi de precipitaţiile specifice în cadrul fiecărui amplasament, elemente care vor fi prezentate în studiu. Pentru evaluarea gradului de poluare se va ţine seama de calitatea apelor din amonte de evacuare, posibilităţile de diluţie şi viteza de amestec a apelor evacuate cu apele din emisar. De asemenea, vor fi analizate sursele potenţiale de contaminare a scurgerilor care sunt diverse şi pot fi generate de lucrările de construcţie, de trafic, de întreţinere, de scurgeri accidentale cauzate de accidente de circulaţie, precum şi de depunerile din atmosferă.

Se va avea în vedere faptul că substanţele poluante, considerate a avea cel mai mare impact probabil asupra emisarilor sunt: substanţele solide în suspensie, hidrocarburile, metalele, pesticidele şi ierbicidele, agenţii utilizaţi pentru dezgheţare, îngrăşămintele, substanţele rezultate din deversări accidentale precum şi de la alte surse cum ar fi depunerile din atmosferă.

În evaluarea impactului asupra calităţii apelor se va analiza cu atenţie următoarele:

- caracteristicile acestor resurse supuse riscului (debit sezonier şi anual etc.), regimul precipitaţiilor, posibilităţile de stocare etc.;

- utilizarea în prezent a resurselor de apă: în scopuri menajere, comerciale, industriale, agricole sau recreative;

- existenţa evacuărilor de apă şi a deversărilor, care ar putea fi determinante pentru calitatea apelor, măsuri de remediere deja adoptate sau proiectate;

- efecte asupra peştilor, a vieţii sălbatice;

- efecte posibile ale proiectului asupra debitului apelor, a adâncimii şi lăţimii albiilor, a eroziunii malurilor, a ratei de sedimentare (în amonte şi în aval) şi asupra turbulenţei;

- istoricul poluării sau utilizării necorespunzătoare a resurselor de apă care au afectat sănătatea oamenilor sau au fost vătămătoare pentru animale, viaţa acvatică, păsări sau peşti.

La analiza impactului se va ţine cont de prevederile NTPA 001/2002 din HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, precum şi de Ordinul MAPM nr.1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă.

Evaluarea impactului asupra florei şi faunei

In perioada de constructie posibilul impact asupra biodiversitatii se manifestata prin:

- Generarea  deseurile de tip menajer produse de lucratori care trebuie eliminate pe masura generarii;

- Posibile pierderi de produse petroliere din functionarea utilajelor de constructii si a mijloacelor de transport;

- Generarea pulberilor datorate activitatilor din fronturile de lucru si transportul materialelor care se depun pe culoarul de transport si in jurul santierului;

- Poluarea sonora prin functionarea utilajelor de constructii, activitatile de transport materiale si muncitori.

In perioada de constructie impactul este pe termen scurt, limitat la durata executiei, nu este rezidual si nu este cumulativ.

Vegetaţia din apropierea zonelor în care se vor executa lucrările poate fi afectată potential de poluarea cauzata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice utilizate in timpul lucrarilor.

In aceasta faza masurile cu efect important pentru reducerea impactului  in zona sunt masuri constructive si organizatorice, respectiv:

- Alimentarea cu apa se asigura in sistem imbuteliat;

- punctul de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile;

- utilizarea utilajelor  performante, mai silentioase si cu gabarit mai redus;

- Drumul de acces trebuie sa urmeze strict drumul existent si sa nu se distruga suprafete ocupate cu vegetatie in mod inutil;

Evaluarea impactului provocat de zgomot

În evaluarea impactului vor fi identificate sursele de zgomot şi nivelele anticipate de zgomot exprimate în decibeli. Nivelul de zgomot va fi corelat cu distanţa, punând accentul pe nivelul de zgomot înregistrat dincolo de limitele amplasamentului lucrării, ţinând seama de variaţia condiţiilor meteorologice.

Pentru evaluarea nivelului de zgomot se va utiliza indicele L 10 dB(A), care corespunde la media aritmetică a nivelului de zgomot ce este depăşit pentru 10% din timp, pentru o perioadă de timp dată, de regulă 18 ore. Se va analiza acceptabilitatea zgomotului ţinând seama de natura zonei înconjurătoare cum ar fi agricultura, spaţii libere, spaţii comerciale, industriale sau rezidenţiale.

Pentru stabilirea măsurilor de protecţie împotriva zgomotelor şi vibraţiilor se au în vedere următoarele aspecte:

- Identificarea zonelor sensibile la zgomot şi vibraţii, cauza sensibilităţii;

- Identificarea principalelor surse de zgomot locale;

- Verificarea existenţei unor reglementări locale în ceea ce priveşte nivelul de zgomot şi

- vibraţiile, atât în cursul zilei, cât şi în cursul nopţii.

La alegerea soluţiilor de protecţie împotriva zgomotelor se va ţine cont de de factorul de mediu ce trebuie protejat, încadrarea în peisaj a măsurii propuse, efectele obţinute.

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

A. 1. Protectia calitatii apelor

A. 1.1.   Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pe perioada execuţiei lucrărilor aferente acestora se vor folosi cantităţi de apă preluate în cisterne auto de la sursele de apă locale astfel încât să îndeplinească parametrii de calitate necesari.

Apa ce va fi folosită la realizarea lucrărilor, fie se va evapora, fie va intra în consistenţa materialului, iar unele cantităţi se vor scurge, dar aceasta va fi convenţional curata şi nu va polua, prin infiltrarea sa, pânza freatică sau apele de suprafaţă.

Apele de suprafaţă sau subterane ar putea fi poluate de scurgerile accidentale de produse petroliere din rezervoarele camioanelor sau a utilajelor terasiere ce vor fi folosite la execuţia lucrărilor. În acest sens, echipele de lucru vor avea în dotare truse de intervenţie rapidă ce conţin materiale tip spillsorb şi care, împrăştiate repede peste petele de ulei sau benzină reduc considerabil riscul poluării apelor de suprafaţă sau subterane.

A. 1.2.   Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute.

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata  obiectivului nu sunt  ape reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare a acestor ape.

A. 2. Protectia aerului

A. 2.1.   Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Principalele surse de poluare a aerului sunt pulberile sedimentabile şi praful rezultate din activităţile de construcţii (desfaceri, decopertări şi lucrări de terasamente) cât şi din activităţile de transport a deşeurilor nerecuperabile.

Pentru a evita degajarea prafului în cursul realizării acestor lucrări, se va stropi cu jet de apă sub presiune praful degajat în timpul lucrărilor de terasamente şi construcţie.

Pentru combaterea prafului, a depunerilor atmosferice şi a particulelor de cauciuc, rezultate din uzura pneurilor şi a noxelor rezultate din funcţionarea motoarelor se va stropi suprafaţa carosabilă cu o emulsie de bitum diluat cu apă în proporţie de 1/10 , 0,3 l/m2.

Reducerea gradului de poluare din noxele degajate de autovehicule, se realizează prin asigurarea fluenţei circulaţiei, astfel încât noxele să nu depăşească: 0,5% CO2; 1,0 CH4 şi 0,3%  CO. De asemenea, la lucrările de terasamente şi construcţie se va încerca utilizarea numai de autocamioane şi utilaje terasiere noi, dotate cu motoare ce îndeplinesc normele de protecţie a atmosferei aflate în vigoare (Euro III).

De asemenea, pentru reducerea poluării atmosferice cu substanţe provenite din deşeurile de construcţie prăfoase, autocamioanele care vor transporta deşeuri de şantier vor fi acoperite cu prelată de protecţie.

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:

- se vor folosi utilaje de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile de acces si cele tehhnologice vor fi udate periodic.

Poluanţii emişi în atmosferă sunt cei cunoscuţi din arderea motorinei  şi anume:

- oxizi de sulf (SO2 şi SO3), acizi corespunzători ai acestora (H2SO4 şi H(SO3)2);

- aldehide rezultate din oxidarea parţială a combustibilului înaintea arderii cât şi în timpul acesteia;

- particule (pulberi în suspensie);

- oxidul de carbon (CO);

- oxizi de azot ( NOx);

- hidrocarburi nearse;

Având în vedere:

- că activitatea se va desfăşura numai pe o perioadă de max. 12 luni;

- funcţionarea discontinuă a utilajelor şi a mijloacelor de transport;

- cantităţile modeste de combustibili folosiţi;

- numărul redus de surse de emisii;

- sursele de emisii sunt mobile în majoritate;

Apreciem că prin activitatea ce se va desfăşura, impactul produs de aceste condiţii asupra aerului este nesemnificativ şi nu poate depăşi limitele prevăzute de STAS 12574/1987, şi anume:

- NO2 = 0,75 mg/m3;

- Compuşi organici = 0,3 mg/m3;

- Particule = 0,5 mg/m3.

În aceste condiţii nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.

În  scopul  limitării  emisiilor  de  gaze  şi  particule  poluante  provenite  de  la motoarele  autovehiculelor  şi utilajelor, vor fi urmărite  măsurile necesare  pentru ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali.

A. 2.2.   Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea aerului, emanatiile incadrandu- se in limitele admisibile.

A. 3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

A. 3.1.   Sursele de zgomot si de vibratii;

Sursele de zgomot şi vibraţii în perioada execuţiei sunt cele provenite de la instalaţii, utilaje, scule şi unelte utilizate în construcţii. Pe perioada lucrărilor de construcţie se prevede asigurarea atenuării zgomotelor şi vibraţiilor exterioare SR EN ISO 717-1:2000/A1:2007. De aceea, în contractul cu executantul se va prevedea executarea majorităţii lucrărilor pe timpul zilei.

De asemenea, prin refacerea cadrului ambiental se va asigura protecţia împotriva zgomotului, vibraţiilor şi a pulberilor sedimentabile rezultate din trafic.

A. 3.2.   Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Prin refacerea cadrului ambiental se va asigura protecţia împotriva zgomotului, vibraţiilor şi a pulberilor sedimentabile rezultate din trafic.

A. 4. Protectia impotriva radiatiilor

A. 4.1.   Sursele de radiații

In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii, iar pe timpul execuției, constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiatii.

De aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri de protectie impotriva radiatiilor.

A. 4.2.   Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Lucrările propuse prin prezenta documentație nu sunt generatoare de radiații în timpul implementării proiectul și nici după finalizarea acestuia.

A. 5. Protectia solului si a subsolului

A. 5.1.   Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele de poluare a solului, în perioada lucrărilor de execuţie le reprezintă depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor solide provenite din activitatea de şantier (desfaceri, decopertări şi lucrări de terasamente), cât şi scurgerile de uleiuri şi carburanţi de la utilaje şi mijloace auto, ce se infiltrează şi în sol şi subsol.

Aceste reziduuri pot fi:

- resturi metalice;

- resturi rezultate din activitatea omului;

- utilizarea necorespunzătoare a unor substanţe poluante la exploatarea utilajelor;

Deşeurile solide provenite din activitatea de construcţii se vor depozita pe platforma punctului gospodăresc, ce deserveşte şantierul. Acesta va fi dotat cu platforme de depozitare a materialelor granulare dar şi a pământului ce rezultă din excavări.

Autocamioanele vor fi curăţite înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare. Şantierul va fi curăţat la sfârşitul fiecărei zilei de lucru.

A. 5.2.    Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Pentru eliminarea poluării accidentale a solului şi subsolului cu uleiuri şi carburanţi, executantul lucrărilor va trebui să deţină un parc auto cu revizia tehnică la zi.

Întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie, se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea mediului.

Măsurile necesare a fi luate pentru protecţia solului şi subsolului  atât în perioada de construire, cât şi în perioada de funcţionare obiectivului aferent proiectului constau în:

- evitarea scurgerilor accidentale de motorină şi uleiuri minerale pe sol la alimentarea utilajelor;

- strângerea şi valorificarea resturilor  rezultate din activităţile efectuate în perimetrul de lucru;

Reglementările ce trebuie respectate privind calitatea solului sunt cuprinse în Ordinul 756/1997 pentru aprobarea „Reglementării privind evaluarea poluării mediului”, iar prin respectarea acestuia se apreciază că impactul produs asupra factorilor de mediu sol şi subsol este neglijabil.

A. 6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

A. 6.1.   Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala. Prin natura obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

Proiectul propus nu are legatura directa si nu se invecineaza cu nici o zona protejata - situri Natura 2000 si prin urmare nu sunt necesare masuri de conservarea a ariei naturale protejate de interes comunitar.

Lucrarile proiectate se vor executa pe amplasamentele actuale.

A. 6.2.   Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

In acesta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei terestre si nici a biodiversitatii.

Lucrarile se vor executa in intravilanul localității, unde nu sunt zone protejate de interes national pe care este interzis execuția lucrărilor de construire.

A. 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
	A. 7.1.   Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Obiectivul propus se află în proximitatea monumentelor istorice având codul LMI nr. NT-II-a-B-10585 - Mănăstire Almaș, NT-II-m-B-10585.01 - Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor” și NT-II-m-B-10585.02 - Case monahale.

Având în vedere importanța obiectivelor încadrate ca monumente istorice, s-a obținut avizul favorabil nr. 89/Z/20.07.2021 eliberat de Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Neamț.

A. 7.2.   Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Pentru protejarea obiectivele incadrate in monumente istorice, lucrările se vor executa strict in perimetrul proiectat si avizat.

A. 8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

A. 8.1.  Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Principalele produse generate de activitatea de construcţie, ce pot fi clasate ca deşeuri, sunt materialele rezultate din decapări şi din demolări.

În activitatea de, se va ţine seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor.

Obligaţiile care rezultă din prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului sunt următoarele:

- se vor recicla deşeurile refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de construcții, în conformitate cu încercările de laborator;

- deşeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea în lucrările de construcții, se vor colecta, depozita şi preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diverşi consumatori;

- se vor depozita deşeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafeţe special amenajate în acest scop;

- se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevăzute în acordul şi / sau autorizaţia de mediu;

- întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinere, se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare.

A. 8.2.  Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj, (codificate  conform HG nr.856/2002  privind  evidenţa  gestiunii  deşeurilor  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

- deşeuri din construcţii: cod 17

- pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;

- deşeuri  de  materiale  de  construcţie,  cod  17  01  rezultate  din eventuala rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

- deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20

- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01  rezultate  din  activităţile  de  șantier;

- deşeuri  de  lemn  de  la  ambalaje  -  cod  20  01  38/15  01  03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier ;

- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile şantier;

- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 2002.

- deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16

A. 8.3.  Planul de gestionare a deșeurilor;

Surplusul  de  excavaţie  constând  în  piatră  sfărâmată  şi  eventual  pământ vegetal se va utiliza de către primărie pentru diferite lucrări de construcţii; cantităţile rămase vor fi transportate şi depozitate în locurile indicate de către autorităţile competente.

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi transportului deşeurilor şi  materialelor  reciclabile  se  va  avea  în  vedere  alegerea  unui  sistem adecvat de colectare.

Se recomandă colectarea de tip selectiv, în recipiente speciale alese în funcţie de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate.

Transportul deşeurilor  dintr-un loc în altul pe teritoriul României  este supus unei  proceduri  de  reglementare  şi  control  stabilite  prin  Hotărârea  nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Procedura  de reglementare  şi control  al transportului  de deşeuri  se aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase.

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare.

Ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator,  avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor, şi se iau toate măsurile necesare. Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate corespunzător.

A. 9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
	A. 9.1.   Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In timpul executării lucrărilor, transportul si manipularea carburantilor, lubrifiantilor, a bitumului se va face cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.

Activitatea desfășurată în urma execuției lucrărilor propuse prin prezenta documentație nu presupune generarea de substanţe toxice şi periculoase, acestea asigurând cadrul normal de circulație în incintă.

Utilajele folosite la executia proiectului nu sunt generatoare de substante toxice, zgomote iar vibraţii, vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88 (55 dB).

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Solutia tehnică proiectată nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase pe parcursul executiei sau intretinerii lucrărilor.

A. 9.2.   Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Nu este cazul.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII. 1. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Administratorul impreună cu executantul va monitoriza intrările, consumurile si iesirile din procesul de executare al lucrării, astfel incat să poată fi evidentiate si identificate pierderile.

Administratorul va stabili programe si responsabilităti in caz de accidente si avarii, de asemenea va asigura intretinerea cu personal bine pregătit.

In urma evaluării potentialilor factori de risc pentru mediu mentionati mai sus, propunem urmărirea respectării, pe durata realizării si exploatării lucrării, a următoarelor măsuri:

| Nr. crt. | Zona de impact | Măsuri preventive și de protecție propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calitatea aerului | la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea cu apă autovehiculelor ce vor transporta agregate, li se va impune circulația cu viteză redusă beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care acesta din urma va utiliza vehicule, echipamente sau mașini ce emană fum, și va urmări îndepărtarea din șantier a acestora |
| 2. | Eroziunea solului | se vor face, pe cât posibil, lucrări de înierbare a zonelor afectate, pentru stoparea erodării solului |
| 3. | Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianți | vehiculele și utilajele vor fi astfel întreținute și folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu contamineze solul depozitarea pe șantier a combustibilului se va face, pe cât posibil departe de zonele de protecție severe ale surselor de apă sau de fântâni, la o distanța de minim 100 m. spălarea autovehiculelor și a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va face numai într-un loc special amenajat de executant, departe de sursele de apă sau de fântână |
| 4. | Zgomot | pe cât posibil, se va urmări ca activitățile zgomotoase să se realizeze în zona instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice și dispensarului uman, în afara orelor de funcționare a acestora se va interzice desfășurarea activităților zgomotoase în zona locuințelor, între orele 6 - 8 dimineața. |

Lucrările proiectate ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafată, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurător. Prin executarea lucrărilor de intretinere, vor apărea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalităti suplimentare fată de situatia actuală, ci dimpotrivă, un efect pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME /STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X. 1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Se va amenaja de catre constructor un spatiu pentru depozitate a meterialelor si stationare a utilajelor de lucru;

În incinta pentru amplasarea lucrărilor provizorii se vor amplasa următoarele:

- Birouri pentru personalul tehnic, care asigură condiţii optime de lucru pentru 3-4 persoane. Dimensionarea suprafeţei pentru birouri se va face în funcţie de personalul tehnic al construcţiei;

- Magazie pentru scule/unelte;

- Parcare pentru vehicule şi utilaje;

- Cisternă pentru depozitarea apei potabile;

- Picheţi P.S.I.;

- W.C. ecologice

In incinta destinata Organizarii de santier se va nivela terenul stabilit de către Beneficiar, unde vor fi amplasate dotarile administrative specificate mai sus.

Pentru lucrările provizorii de organizare de șantier nu este necesar a se realiza racord de apă și energie electrică, telefoane și alte utilități cu acordul deținătorilor de rețele.

X. 2. Localizarea organizării de șantier

Incinta pentru organizarea de şantier se va stabili de către Beneficiar, astfel încât să faciliteze accesul cât mai rapid la amplasamentele lucrării. Incinta organizării de șantier va asigura accesul la rețeaua de drumuri locale.

X. 3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizării de șantier

In conditiile respectarii disciplinei de santier, nu exista riscuri de manifestare a poluarii mediului, iar impactul produs de organizarea de santier va fi unul nesemnificativ, avand in vedere amplasamentele, suprafetele, caracterul temporar. La finalizarea lucrarilor, suprafata afectata de organizarea de santier va fi reconstituita la forma initiala.

X. 4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

In conditiile in care se vor folosi caile de acces preexistente si organizarea de santier prevede amenajarea de platforme de depozitare a materialelor, de stationare a masinilor si utilajelor, precum si de cazare a personalului muncitor, sursele de poluare vor fi asociate acestor activitati, respectiv scapari de materialele de constructie pentru platforme/ materialele depozitate pe platforme, producere de deseuri menajere.

Surse de poluanţi şi modul de evacuare, dispersie a acestora în timpul organizării de şantier:

| Amplasament | Tipuri de deşeuri | Mod de colectare / evacuare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizările de şantier şi Bazele de producţie | Deşeuri menajere sau asimilate | În pubele metalice amplasate pe platforme betonate, transportate la depozitul de deşeuri sau la staţia de transfer a localităţii pe bază de contract. | Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile predate (conformare cu prevederile H.G. nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor). |
|  | Deşeuri metalice | Pe platforme betonate, special amenajate, valorificate prin unităţi specializate. | Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclate, aprobată prin Legea nr. 456/2001 şi cu modificările ulterioare). |
|  | Deşeuri materiale de construcţii | Pe platforme speciale, nu ridică probleme din punct de vedere al factorilor de mediu. | Se pot valorifica la realizarea altor lucrari de constructii |
|  | Slamuri petroliere/uleiuri uzate | În recipienţi metalici închişi, predaţi la unităţi specializate, pentru valorificare sau incinerare | Se vor păstra evidenţe stricte cu privire la cantităţile predate (conformare cu prevederile H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor). |
|  | Deşeuri lemn | Colectate selectiv, se pot valorifica funcţie de dimensiuni şi calitate |  |
|  | Acumulatori uzaţi | Deşeuri periculoase, stocate în magazii, predate numai la unităţile specializate. | Se vor păstra evidenţe stricte cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu prevederile H.G. nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase). |
|  | Deşeuri hârtie | Colectate separat în vederea valorificării. | Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu prevederile H.G. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG nr.899/2004). |
| Amplasamentul lucrării | Menajere sau asimilabile | Colectate în pubele şi transportate la rampe de gunoi amenajate. |  |

Conform Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deşeurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deşeuri rezultate din activităţile de construcţie, exceptând materialele contaminate cu substanţe periculoase, nu se încadrează în categoria deşeurilor periculoase.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factorisuplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine înexclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fieacestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezentabeneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitateade gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in cazde accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator,delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere /recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct devedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva adeseurilor pentru care se impune acest lucru.

X. 5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Pentru a asigura retentia deseurilor generate de prezenta muncitorilor (in numar aproximativ de 25 de persoane, care vor fi prezenti esalonat in zona, pe durata implementarii), dar si de activitati operationale, mentionam asigurarea de:

- toalete ecologice;

- platforme de deseuri si containerele de colectare selectiva a acestora si preluarea de catre o firma autorizata;

- sticle imbuteliate pentru alimentarea cu apa potabila;

- ape uzate menajere de la personal vor fi colectate prin dotari deja existente in incinta.

Măsuri şi reguli de protecţie la acţiunea focului

1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94.

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu vizează în principal :

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor;

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare;

d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;

e. organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de evacuare;

f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă împotriva incendiilor.

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de pază împotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum şi normele de prevenire a incendiilor.

5. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform standardelor STAS 297/1 şi STAS 297/2.

6. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.)

- lopeţi cu coadă (2 buc.)

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)

- căngi cu coadă (2 buc.)

- răngi de fier (2 buc.)

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.)

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)

- stingătoare portabile.

Măsuri de protecţie a muncii

1. La executarea lucrărilor, se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » ediţia 1993 ; Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996 ; « Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 1996, precum şi « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».

2.  Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.

3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează :

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii;

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare ;

- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în vigoare din “ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii “ ediţia 1993 cap. 1-41.

4. Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări».

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

XI. 1.   Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

La finalizarea lucrarii se vor amenaja spatiile verzi prin nivelarea terenului si aducerea la forma initiala.

XI. 2.   Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;

Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de constructii cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgenta si/sau producere a unor poluari accidentale.

Materialele de masă (aggregate naturale, otel beton, plasa impletita) se aprovizionează direct la locul de punere în operă pentru evitarea de manipulări suplimentare.

Pentru materialele se vor respecta condiţiile specifice de depozitare şi, după caz, de durată a depozitării.

Întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie, se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a se evita contaminarea mediului.

În cazul accidentelor în care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curăţarea locului accidentului de resturi de metal şi sticlă, decopertarea solului îmbibat cu produse petroliere şi alte substanţe periculoase, refacerea vegetaţiei.

Apele de suprafaţă sau subterane ar putea fi poluate de scurgerile accidentale de produse petroliere din rezervoarele camioanelor sau a utilajelor terasiere ce vor fi folosite la execuţia lucrarilor. În acest sens, echipele de lucru vor avea în dotare truse de intervenţie rapidă ce conţin materiale tip spillsorb şi care, împrăştiate repede peste petele de ulei sau benzină reduc considerabil riscul poluării apelor de suprafaţă sau subterane.

XI. 3.   Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

La terminarea lucrărilor, spaţiile de depozitare temporară a materialelor rezultate în urma  decapărilor şi demolărilor şi care nu au mai putut fi refolosite, vor fi dezafectate, reamenajate şi redate circuitului natural.

Porţiunile care au fost destinate lucrărilor se vor elibera de orice deşeuri provenite pe parcursul lucrărilor de execuţie si se va nivela suprafata.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

După executarea lucrărilor proiectate, vor apare influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cât şi din punct de vedere economico-social.

XI. 4.   Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

XII. 1.   Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

La prezenta documentatie sunt anexate Planul de amplasare în zona, planuri de situație, profilurile transversale tip și detaliile de execuție propuse pentru executarea lucrărilor din proiect.

Piesele desenate cuprind următoarele planșe:

| 1. Plan de amplasare în zonă | PI_1 |
| --- | --- |
| 2. Planuri de situație | PS_1 |
| 3. Profil tip | PT_1-2 |
| 4. Detalii gabioane | DG_1 |
| 5. Detaliu cutii gabioane | DG_2 |

XII.2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

Nu este cazul.

XII.3. Schema – flux a gestionării deșeurilor

Nu este cazul.

XII.4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

Beneficiar,

Comuna Gârcina, județul Neamț

Semnătura şi ştampila titularului

Coordonate geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului:

„APĂRĂRI MALURI AMONTE MAL STÂNG ȘI MAL DREPT, POD ACCES INCINTĂ MĂNĂSTIREA ALMAȘ, COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ”

| Nr. pct. | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 601229.8 | 613379.1 | 521.45 |
| 11 | 601230.2 | 613379.2 | 521.69 |
| 12 | 601231.2 | 613378.6 | 521.61 |
| 13 | 601232.3 | 613380 | 521.63 |
| 14 | 601231 | 613380.6 | 521.4 |
| 15 | 601231 | 613381.1 | 520.7 |
| 16 | 601226.1 | 613375.2 | 521.49 |
| 17 | 601215.9 | 613381.8 | 520.73 |
| 18 | 601215.9 | 613382.5 | 520.71 |
| 19 | 601222.3 | 613381.8 | 520.78 |
| 20 | 601222.4 | 613382.4 | 520.79 |
| 21 | 601216.3 | 613375.1 | 521.45 |
| 22 | 601215.8 | 613369.1 | 521.39 |
| 23 | 601228.6 | 613369.9 | 521.29 |
| 24 | 601236.5 | 613369.2 | 521.17 |
| 25 | 601246.1 | 613366.8 | 520.92 |
| 26 | 601248.1 | 613370.8 | 521.07 |
| 27 | 601241.6 | 613373.8 | 521.3 |
| 28 | 601239.5 | 613377.1 | 521.45 |
| 29 | 601239.2 | 613377.4 | 521.67 |
| 30 | 601238 | 613377.3 | 521.62 |
| 31 | 601237.8 | 613379 | 521.91 |
| 32 | 601239.1 | 613378.9 | 521.97 |
| 33 | 601239.2 | 613379.3 | 520.81 |
| 34 | 601241.5 | 613391 | 520.74 |
| 35 | 601241.5 | 613391.3 | 520.74 |
| 36 | 601241.5 | 613391.6 | 521.9 |
| 37 | 601240.2 | 613392.1 | 521.83 |
| 38 | 601241.5 | 613393.4 | 521.74 |
| 39 | 601242.3 | 613392.5 | 521.78 |
| 40 | 601242.9 | 613392.5 | 521.33 |
| 41 | 601243.2 | 613398.9 | 521.75 |
| 42 | 601246 | 613392.7 | 520.76 |
| 43 | 601233.3 | 613401.8 | 521.74 |
| 44 | 601222.8 | 613404.4 | 521.57 |
| 45 | 601212.6 | 613405.8 | 521.7 |
| 46 | 601212.1 | 613402.7 | 521.55 |
| 47 | 601218.3 | 613401.6 | 521.45 |
| 48 | 601218.6 | 613396.7 | 520.67 |
| 49 | 601218.7 | 613397.1 | 520.68 |
| 50 | 601225.7 | 613395.1 | 520.66 |
| 51 | 601225.5 | 613394.6 | 520.68 |
| 52 | 601228.6 | 613399.1 | 521.5 |
| 53 | 601232.6 | 613397 | 521.54 |
| 54 | 601232.5 | 613394.7 | 521.37 |
| 55 | 601233 | 613394.4 | 521.79 |
| 56 | 601234.2 | 613394.9 | 521.7 |
| 57 | 601234.7 | 613393.1 | 521.83 |
| 58 | 601233.4 | 613393.1 | 520.65 |
| 59 | 601233.3 | 613392.8 | 521.93 |
| 60 | 601267.7 | 613384.5 | 520.45 |
| 61 | 601261.4 | 613387.1 | 520.83 |
| 62 | 601263.2 | 613393.8 | 520.75 |
| 63 | 601251.4 | 613397.9 | 521.23 |
| 64 | 601248.9 | 613393.4 | 521.08 |
| 65 | 601246.1 | 613392.4 | 520.83 |
| 66 | 601244.6 | 613391.3 | 517.28 |
| 67 | 601246 | 613388.4 | 517.06 |
| 68 | 601246 | 613387.8 | 516.57 |
| 69 | 601240.8 | 613387.5 | 516.31 |
| 70 | 601240.8 | 613388.3 | 517.12 |
| 71 | 601241.6 | 613390.6 | 517.55 |
| 72 | 601247.9 | 613387 | 516.36 |
| 73 | 601250.9 | 613387.6 | 517.83 |
| 74 | 601255.2 | 613385.8 | 517.87 |
| 75 | 601254.3 | 613384.4 | 516.26 |
| 76 | 601260 | 613383.7 | 517.8 |
| 77 | 601260.1 | 613380.9 | 516.04 |
| 78 | 601265.9 | 613380.8 | 517.35 |
| 79 | 601266.7 | 613378.4 | 516 |
| 80 | 601273.6 | 613377.3 | 515.91 |
| 81 | 601248.8 | 613374.7 | 519.77 |
| 82 | 601244.1 | 613378.9 | 517.01 |
| 83 | 601244.9 | 613381 | 516.89 |
| 84 | 601245 | 613381.5 | 516.33 |
| 85 | 601251.9 | 613378.1 | 517.19 |
| 86 | 601252.2 | 613379.3 | 516.32 |
| 87 | 601254.4 | 613381.9 | 515.95 |
| 88 | 601257.3 | 613376.4 | 516.27 |
| 89 | 601256.7 | 613375.7 | 517.13 |
| 90 | 601267.2 | 613373.2 | 516 |
| 91 | 601265.1 | 613372.8 | 517.28 |
| 92 | 601265.1 | 613372.3 | 518.66 |
| 93 | 601257.4 | 613373 | 518.13 |
| 94 | 601256.5 | 613373.1 | 518.76 |
| 95 | 601263.1 | 613371.3 | 518.6 |
| 96 | 601264.9 | 613371.3 | 518.58 |
| 97 | 601239.8 | 613379.9 | 517.93 |
| 98 | 601241.4 | 613381.9 | 517.65 |
| 99 | 601222.5 | 613383.1 | 517.15 |
| 100 | 601222.8 | 613385.3 | 517.03 |
| 101 | 601222.9 | 613385.8 | 516.48 |
| 102 | 601227.7 | 613382.4 | 517.18 |
| 103 | 601228.4 | 613384.5 | 517.05 |
| 104 | 601228.4 | 613385.2 | 516.48 |
| 105 | 601218.1 | 613383.2 | 517.24 |
| 106 | 601216.1 | 613385.5 | 517.1 |
| 107 | 601215.8 | 613386 | 516.65 |
| 108 | 601210.1 | 613385.3 | 517.23 |
| 109 | 601209.9 | 613384.7 | 517.84 |
| 110 | 601208.9 | 613386.9 | 516.88 |
| 111 | 601208.9 | 613388.1 | 516.69 |
| 112 | 601200.2 | 613389.2 | 516.8 |
| 113 | 601200 | 613387.1 | 517.08 |
| 114 | 601200 | 613386.1 | 517.97 |
| 115 | 601192.9 | 613388 | 517.14 |
| 116 | 601193.2 | 613387.1 | 517.9 |
| 117 | 601187.8 | 613386.9 | 518.58 |
| 118 | 601186.7 | 613388.4 | 517.26 |
| 119 | 601186.9 | 613389.2 | 517.13 |
| 120 | 601174.6 | 613387.2 | 518.41 |
| 121 | 601172.1 | 613389.5 | 517.41 |
| 122 | 601166.5 | 613389.2 | 518.25 |
| 123 | 601165.5 | 613390.5 | 517.59 |
| 124 | 601160.1 | 613392.1 | 517.64 |
| 125 | 601162.5 | 613392.5 | 517.46 |
| 126 | 601157.5 | 613390.5 | 517.96 |
| 127 | 601156.9 | 613389.7 | 518.79 |
| 128 | 601154.1 | 613392.1 | 517.87 |
| 129 | 601147.3 | 613391.1 | 517.82 |
| 130 | 601157.2 | 613394.5 | 517.77 |
| 131 | 601157.2 | 613395.8 | 518.02 |
| 132 | 601157 | 613396.4 | 519.19 |
| 133 | 601151.7 | 613394.3 | 517.74 |
| 134 | 601151.4 | 613395.1 | 518.96 |
| 135 | 601166.8 | 613394.9 | 517.94 |
| 136 | 601167.3 | 613395.2 | 518.89 |
| 137 | 601166.6 | 613392.9 | 517.52 |
| 138 | 601162.9 | 613393.7 | 517.72 |
| 139 | 601163.1 | 613395.6 | 517.99 |
| 140 | 601173.5 | 613392.7 | 517.51 |
| 141 | 601173.7 | 613394.1 | 518.44 |
| 142 | 601173.1 | 613391.5 | 517.3 |
| 143 | 601183.6 | 613391.5 | 517.25 |
| 144 | 601183.3 | 613392.6 | 518.36 |
| 145 | 601192.2 | 613391.2 | 517.2 |
| 146 | 601192.1 | 613392.1 | 518.25 |
| 147 | 601198.3 | 613390.8 | 517.12 |
| 148 | 601198.6 | 613392.4 | 517.38 |
| 149 | 601198.9 | 613393.2 | 518.29 |
| 150 | 601198.5 | 613389.7 | 516.98 |
| 151 | 601212.2 | 613389.9 | 516.73 |
| 152 | 601211.8 | 613392.5 | 517.7 |
| 153 | 601223.2 | 613394.9 | 517.24 |
| 154 | 601229 | 613393.2 | 517.16 |
| 155 | 601227.2 | 613391.1 | 517.03 |
| 156 | 601231.7 | 613390 | 517.1 |
| 157 | 601232.2 | 613389.3 | 516.61 |
| 158 | 601232.9 | 613392.2 | 517.31 |
| 159 | 601225.9 | 613389.6 | 516.69 |
| 160 | 601214.3 | 613395 | 519.39 |
| 161 | 601213.4 | 613398.9 | 520.53 |
| 162 | 601221.6 | 613406.2 | 521.67 |
| 163 | 601219.4 | 613399.4 | 521.42 |
| 164 | 601214 | 613401.5 | 521.56 |
| 165 | 601204.6 | 613399 | 521.67 |
| 166 | 601200 | 613396.8 | 521.74 |
| 167 | 601204.4 | 613397.1 | 520.01 |
| 168 | 601202.8 | 613395 | 520.13 |
| 169 | 601214.5 | 613397.9 | 520.2 |
| 170 | 601213.9 | 613394.4 | 519.83 |
| 171 | 601211.4 | 613405.9 | 521.7 |
| 172 | 601195.6 | 613408.9 | 521.96 |
| 173 | 601195.1 | 613413.1 | 521.96 |
| 174 | 601192.8 | 613405.6 | 522.09 |
| 175 | 601189.8 | 613397.8 | 522.03 |
| 176 | 601189.6 | 613396.7 | 521.46 |
| 177 | 601182.5 | 613398.8 | 522.08 |
| 178 | 601180.6 | 613403.4 | 522.19 |
| 179 | 601180.5 | 613408 | 522.27 |
| 180 | 601172.1 | 613399.6 | 522.08 |
| 181 | 601172 | 613397.9 | 521.29 |
| 182 | 601164.6 | 613400.3 | 522.27 |
| 183 | 601164.1 | 613398.7 | 521.62 |
| 184 | 601160.9 | 613405.2 | 522.63 |
| 185 | 601168.5 | 613406.2 | 522.6 |
| 186 | 601150.5 | 613405.1 | 522.71 |
| 187 | 601147.3 | 613398.2 | 522.87 |
| 188 | 601154.5 | 613400 | 522.56 |
| 189 | 601153.9 | 613398.8 | 521.79 |
| 190 | 601143.9 | 613395.9 | 523.38 |
| 191 | 601139.8 | 613395.2 | 523.44 |
| 192 | 601142.3 | 613385.6 | 523.23 |
| 193 | 601146.5 | 613385.3 | 523.2 |
| 194 | 601148.4 | 613384.9 | 522.9 |
| 195 | 601153.9 | 613384.5 | 522.75 |
| 196 | 601157.2 | 613384.2 | 522.56 |
| 197 | 601170.9 | 613385.7 | 520.01 |
| 198 | 601167.1 | 613387.8 | 520.19 |
| 199 | 601158.8 | 613388.3 | 520.66 |
| 200 | 601151.1 | 613388.4 | 520.18 |
| 201 | 601162.7 | 613382.7 | 522.33 |
| 202 | 601169.9 | 613383 | 522.16 |
| 203 | 601169.2 | 613380.8 | 522.24 |
| 204 | 601186.1 | 613378.6 | 521.89 |
| 205 | 601185.9 | 613382 | 521.78 |
| 206 | 601199.3 | 613382.3 | 521.36 |
| 207 | 601199 | 613379.3 | 521.66 |
| 208 | 601218.3 | 613377.4 | 521.54 |
| 209 | 601230.1 | 613380.7 | 520.73 |
| 210 | 601230.2 | 613381.2 | 520.77 |
| 211 | 601239.3 | 613378.9 | 520.77 |
| 212 | 601239.8 | 613379.2 | 520.79 |
| 213 | 601244.1 | 613377.9 | 520.74 |
| 214 | 601244 | 613377.6 | 520.78 |
| 215 | 601243.8 | 613373.8 | 521.37 |
| 216 | 601258.7 | 613369 | 520.78 |
| 217 | 601274.3 | 613367.5 | 519.83 |
| 218 | 601269.5 | 613368.3 | 520.03 |
| 219 | 601274.6 | 613360.3 | 520.18 |
| 220 | 601273.6 | 613358 | 520.15 |
| 221 | 601272.2 | 613356 | 520.08 |
| 222 | 601258 | 613363.4 | 520.51 |
| 223 | 601259 | 613364.9 | 520.69 |
| 224 | 601260.1 | 613366.7 | 520.77 |
| 225 | 601264.9 | 613371.3 | 518.64 |
| 226 | 601265 | 613372.3 | 518.59 |
| 227 | 601277 | 613367.3 | 519.92 |
| 228 | 601279.2 | 613382.6 | 519.69 |
| 229 | 601276.5 | 613383.2 | 519.73 |
| 230 | 601276.4 | 613385.1 | 519.78 |
| 231 | 601273.3 | 613382.1 | 519.92 |
| 232 | 601263.3 | 613386.1 | 520.72 |
| 233 | 601263.6 | 613389.8 | 520.54 |
| 234 | 601211 | 613374.5 | 521.44 |
| 235 | 601185.6 | 613371 | 521.89 |
| 236 | 601185.4 | 613367.3 | 521.81 |
| 237 | 601185.1 | 613363.6 | 521.83 |
| 238 | 601185.4 | 613362.5 | 521.86 |
| 239 | 601185.4 | 613361.9 | 521.71 |
| 240 | 601185 | 613361.3 | 521.91 |
| 241 | 601184.7 | 613358.5 | 521.8 |
| 242 | 601169.6 | 613357.7 | 522.14 |
| 243 | 601167.6 | 613360.6 | 522.13 |
| 244 | 601167.6 | 613361 | 521.88 |
| 245 | 601167.8 | 613361.8 | 522.17 |
| 246 | 601167.9 | 613362.4 | 522.08 |
| 247 | 601167.4 | 613365.7 | 522.13 |
| 248 | 601165.5 | 613370.3 | 522.21 |
| 249 | 601153.9 | 613369.1 | 522.51 |
| 250 | 601152.9 | 613366.3 | 522.44 |
| 251 | 601152.6 | 613363.7 | 522.38 |
| 252 | 601150.2 | 613362.7 | 522.49 |
| 253 | 601149.5 | 613362.1 | 522.39 |
| 254 | 601149.3 | 613361.5 | 522.61 |
| 255 | 601148.8 | 613358.8 | 522.9 |
| 256 | 601139.5 | 613358.5 | 522.84 |
| 257 | 601138.8 | 613361.8 | 522.62 |
| 258 | 601137.5 | 613361.5 | 522.65 |
| 259 | 601137.3 | 613361.8 | 522.37 |
| 260 | 601137.2 | 613362.4 | 522.55 |
| 261 | 601136.8 | 613362.8 | 522.59 |
| 262 | 601136.6 | 613365 | 522.62 |
| 263 | 601136.2 | 613367.3 | 522.7 |
| 264 | 601132.8 | 613372.2 | 523.46 |
| 265 | 601233.7 | 613373 | 521.37 |
| 266 | 601253.6 | 613367.3 | 520.85 |
| 267 | 601244 | 613369 | 521.04 |
| 268 | 601218.8 | 613372.3 | 521.47 |
| 269 | 601185.4 | 613367.3 | 521.81 |

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A

CANTITĂȚII DE DEȘEURI GENERATE

pentru proiectul

„APĂRĂRI MALURI AMONTE MAL STÂNG ȘI MAL DREPT, POD ACCES INCINTĂ MĂNĂSTIREA ALMAȘ, COMUNA GÂRCINA, JUDEȚUL NEAMȚ”

Prin soluția de proiectare aleasă s-au căutat soluții pentru generarea de cantități minime de deșeuri.

La execuția lucrării se vor lua următoarele măsuri pentru prevenirea și reducerea cantității de deșeuri generate:

- Instruirea angajaților în ceea ce privește gestionarea deșeurilor(depunerea deșeurilor în containere diferite, pe categorii de deșeuri), pe amplasamentul lucrării, astfel încât acestea să poată fi valorificate, în limita posibilitătii;

- Monitorizarea fluxului de materii prime utilizate (agregate naturale, fier si produse din fier), pentru ca acestea să fie la calitatea și cantitatea prevăzută în proiect și să nu apară rebuturi sau consumuri suplimentare;

- Materialele sensibile la acțiunea apei vor fi depozitate în spații închise pentru a evita contaminarea apelor și a solului, generarea de deșeuri datorate depozitării incorecte și consumuri suplimentare de materii prime;

- Colectarea și evacuarea tuturor deșeurilor rezultate din activitatea de construcții se va face astfel încât odată cu această colectare să se realizeze și sortarea acestora pe categorii și valorificarea lor ca material de umplutură inclusiv la alte lucrări să poată fi făcută în mod eficient;

- Se va efectua un control sever la transportul de materialelor, pentru a se elimina în totalitate descărcările accidentale pe traseu, evitând astfel contaminarea solului, apariția de deșeuri și consumuri suplimentare;

- Materialele aprovizionate vor fi strict cele prevăzute în proiect și vor fi însoțite de certificate de calitate pe baza cărora se va efectua recepția;

- Realizarea lucrărilor se va efectua respectând strict tehnologia de execuție, astfel încât să nu rămână cantități ce nu pot fi folosite, ceea ce ar duce la apariția de deșeuri și consumuri suplimentare;

- Deșeurile solide rezultate (pământ, pietre, moluz etc.) vor fi sortate în limita posibilităților pe categorii și transportate în zona de umplere pentru aducere la cotă cu materiale din construcții și demolări sau vor fi folosite ca material de umplutură la alte lucrări, în limita posibilităților sau utilizate în realizarea altor lucrări de construcții viitoare.

Beneficiar,

Comuna Gârcina, județul Neamț

Semnătura şi ştampila titularului

# Text boxes

Gârcina