Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUINEAMȚ

DE STAT

Decizia etapei de încadrare -PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate P.E. CÂRLIG S.R.L., cu sediul în județul Iași, municipiul Iași, strada De Nord, nr. 10A, înregistrată la APM Neamț cu nr. 420 din 17.01.2022, în baza Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57182 3?1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Neamț decide,

# ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei  Comisiei de analiză tehnică din data de 31.03.2022, pentru proiectul ,,Racordarea la sistemul energetic național a centralei electrice eoliene Cârlig, com. Dulcești, jud. Neamț-Construire stație de transformare, modernizare drum comunal DC 415 și drumuri de exploatare, DE 470, DE Tarla 50, DS 40, de Tarla Frățești, drum acces stație de transformare, interconectarea centralei electrice eoliene cu stația de transformare prin linie electrică subterană de medie tensiune amplasată în zona drumurilor: DE Tarla Frățești, DE 470, DS 40, DC 415, DJ 157 A, DE Tarla 50”,

# propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna Dulcești.

# - continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 10. Proiecte de infrastructură: a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

-cererea de solicitate a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în ziarul "Realitatea" din 11.03.2022, afișare la sediul Primăriei Dulcești- data 09.03.2022, postare pe site-ul APM Neamț- data 09.03.2022;

-Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 31.03.20202, privind etapa de încadrare, a fost  adusă la cunoștința publicului prin postare pe site-ul APM Neamț la data de 04.04.2022,  și prin grija titularului de proiect anunțul privind decizia a luată a fost publicată în ziarul Realitatea 2-3 APRILIE 2022, și afișat la sediul Primăriei Dulcești  în data 01.04.2022.

-nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiuneaşi concepţia întregului proiect:

Conform Memoriului de prezentare depus la APM Neamț și înregistrat la nr. 2432/08.03.2022:

Proiectul prevede 3 obiecte:

- Stație de transformare, S teren = 7076 mp

- Rețea subterană LES 20 kV și cablu optic, L = 3047 ml

- Modernizare drumuri comunale și de exploatare, S = 7384 mp.

1. Staţia de transformare DULCEŞTI - PE CÂRLIG va fi echipată cu transformator 110/20 kV , 25 MVA şi va avea o celulă de transformator 110 kV.  Se vor monta transformatoare de curent şi tensiune 110 kv pentru realizarea măsurării energiei electrice produse. Staţia va avea un corp de conexiuni 20 kV în care se vor racorda turbinele parcului Eolian şi un corp de comandă pentru circuitele secundare şi serviciile proprii EMOD. Suprafața ocupată permanent de stație va fi de 1570 mp din totalul de 7086 mp a terenului.

2. LES 20 kV, lungime totală 3047 ml. Investiţia  prevede realizare reţelei de cabluri 20 kV de legătură între turbinele propuse şi  bara de 20 kV din staţia DULCEŞTI - PE CÂRLIG şi a celei de fibră optică pentru comunicație. Cablul se va monta prin tuburi de protecţie la ieşirea din clădirea turbinei şi la traversările de drum şi în şant de pământ, paralel cu drumurile de exploatare, comunale și județene din parcul eolian până la stația de transformare.

Reţeaua de fibră optică necesară pentru conducerea la distanţă a turbinelor constă în montarea de fibră optică între fiecare turbină şi staţia de transformare DULCEŞTI - PE CÂRLIG proiectată . Reţeaua va fi de tip buclă, realizată cu fibră optică  SM, 12 fire, pozată în pământ, în tub de protecţie PHD 40mm. Traseele vor fi comune cu cablul de 20 kV.

Conform Ordinului ANRE nr. 4/2007 zona de protecţie a staţiei de transformare este delimitată de împrejmuirea staţiei. Zona de siguranţă a staţiei de transformare este zona extinsă în spaţiu delimitată la 20 m distanţă de împrejmuirea staţiei. Conform aceluiaşi normativ zona de protecţie şi de siguranţă pentru cablurile de 20 kV montate în pământ  coincid, sunt simetrice faţă de axul traseului şi au lăţimea de 0,8m.

3. Modernizare drumuri

Modernizarea constă în pietruirea drumurilor comunale și de exploatare astfel încât să permită accesul utilajelor grele la parcul eolian. Se păstrează trama stradală. Materialul – piatră concasată și balast – este preluat din surse autorizate, din zonă. Suprafața drumurilor ce se modernizează este de 7384 mp. Pe drumurile asfaltate (de ex. DJ 157A) nu se intervine.

| Denumire imobil / drum public | Suprafaţa imobil - construire statie transformare mp | Suprafaţa drumuri de modernizat mp | Lungime traseu electric m | Latime săpătură m | Suprafaţa săpătură cabluri electrice mp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE "Tarla Fratesti" |  | 1013 | 228 | 0,55 | 125,4 |
| DE 470 |  | 3886 | 1422 | 0,80 | 1137,6 |
| DC 415 |  | 1416 | 863 | 0,80 | 690,4 |
| DJ 157A |  | 0 | 203 | 0,80 | 162,4 |
| DE "Tarla 50" |  | 1069 | 331 | 0,80 | 264,8 |
| NC 50508 | 7086 |  |  |  |  |
| TOTAL | 7086 | 7384 | 3047 |  | 2381 |

Utilitățile sunt asigurate astfel:

Energie

Energia necesară execuției lucrărilor este asigurată prin arderea motorinei. Nu este necesară racordarea la rețele de utilități. Energia electrică necesară pe șantier se produce cu generatoare electrice pe bază de motorină.

Pentru organizarea de șantier, în funcție de locația acesteia care se va stabili la momentul începerii lucrărilor, se vor realiza racorduri temporare la apă, canalizare și energie electrică. Dacă nu sunt posibile aceste racorduri, se va utiliza apă în sistem discontinuu (cisterne), bazine vidanjabile pentru apele uzate menajere de la vestiare, generatoare de curent electric pe bază de motorină.

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: în procedură de reglementare la APM Neamț este proiectul  ,,Construire parc eolian, drumuri de acces și rețele interne”, propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna Dulcești-extravilan-tarla Călina și tarla Frățești, Racla 1- Dealul Codrul Morenilor,

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Pentru realizarea proiectului de modernizare drumuri sunt necesare diverse materiale, cum ar fi:

- Agregate naturale (balast)

- Piatră spartă pentru fundații

- Piatră brută nesortată

- Nsip

- Amorsă suprafață strat bază; Binder;

- Beton diverse tipuri

- Cablu fibră optică

- Mortar

- Plăci prefabricate diverse modele și dimensiuni pentru podețe, treceri;

- Cofraje de diverse tipuri și dimensiuni

- Tuburi PREMO diverse diametre (1000, 800 și 600)

- Geotextile pentru strat separație drenaj, filtru protecție

Materiile prime și materialele se procură din surse autorizate. Acestea sunt transportate la locul de punere în operă treptat. Nu se formează stocuri mari în zona frontului de lucru. Pentru agregatele minerale (balast, piatră spartă, nisip), se stabilesc puncte intermediare (tampon) de depozitare pe traseul drumurilor, astfel încât să fie ușor accesibile în momentul punerii în operă.

Combustibili

Execuția lucrărilor presupune transportul rutier al materiilor prime, a materialelor și a deșeurilor rezultate. Transportul materialelor se realizează cu autobasculante, autocamioane, cisterne, autobetoniere sau alte tipuri de mijloace de transport. De asemenea, lucrările se desfășoară în mare parte mecanizat, cu utilaje specifice: excavatoare, mașini de frezat, vibrocompactoare, mașini de asfalt etc. Toate aceste utilaje funcționează cu motorină. Asigurarea combustibilului se face cu o stație mobilă de alimentare standardizată, de 5 mc, care se alimentează din surse autorizate (stații PECO).

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- în perioada de realizare a lucrărilor de construcții și montaj: - deșeuri din activitatea de construire -în principal deșeuri din construcții -cod 17 xx xx și deșeuri municipale -cod 20 03 01.

-deşeurile rezultate în perioada lucrărilor de execuţie: stocare temporară selectivă în recipiente adecvate ce au special această destinație, fară a se depăși capacitatea de stocare; deșeurile vor fi predate către un operator autorizat să presteze servicii de salubrizare sau de preluare/ transport/ eliminare/ valorificare deşeuri reciclabile.

-în situația unor scurgeri accidentale de combustibili sau uleiuri de la utilajele utilizate în construcții sau de la mijloacele de transport se va interveni imediat cu material absorbant, ulterior se va curăța zona și deșeul astfel rezultat, deșeu cu conținut de substanțe periculoase, va fi stocat separat într-un recipient adecvat și va fi predat către un operator autorizat să gestioneze această categorie de deșeu.

În situația aparției altor deșeuri, neidentificate inițial, prin grija titularului, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare, până la predarea acestora unor egenți economici autorizați să execute activități de colectare/transport în vederea eliminării/valorificării deșeurilor și resturilor.

-deșeurile se vor colecta selectiv,  cu respectarea prevederilor OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, corespunzător codurilor de deşeuri precizate în Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014.Vor fi predate, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectare/transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/nepericuloase.

Se poate vorbi de deşeuri doar în perioada de construcţie. În perioada de operare practic nu vor exista deşeuri în cantităţi semnificative.

e) poluarea şi alte efecte negative:

- în perioada executării lucrărilor vor fi generate emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite de la autovehiculele utilizate pentru transport materiale de construcții și deșeuri, pulberi -particule de praf antrenate de vânt pe perioada desfășurării operațiunilor de amenajare/pregătire a terenului;

- surse de poluare fonică în perioada realizării lucrărilor: vehiculele şi utilajele generatoare de zgomote implicate în realizarea proiectului de investiții;

În vederea limitării acestora și a reducerii impactului asupra mediului pe perioada de execuție a proiectului, vor fi respectate ,,Condițiile de realizare a proiectuluiˮ, impuse prin prezentul act administrativ;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- se va avea în vedere o organizare de șantier corespunzatoare și adecvată care să asigure evitarea oricăror posibile accidente (fără a se limita la acestea: îngrădirea și semnalizarea zonelor de lucru, nu se vor lăsă la sfârșitul zilei de lucru porțiuni de lucrări începute și neterminate, neasigurate, care ar putea genera accidente, etc.); este obligatorie respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției muncii;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: Sursele de poluare atmosferică asociate proiectului - arderea combustibililor pentru  transporturi, și ulterior în gospodării, operațiunile executate efectiv în cadrul lucrărilor de construire, pot constitui factori de poluare a atmosferei, respectiv un potențial risc pentru sănătatea umană; În vederea diminuarii la maxim a acestui risc pe perioada de execuție a proiectului, vor fi respectate ,,Condițiile de realizare a proiectuluiˮ, impuse prin prezentul act administrativ;

2. Amplasarea proiectului:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:

Conform CU nr. 9/17.11.2021 - Terenul în suprafață de 7086 mp identificat cu nr. cadastral 50508, este proprietatea SC PE AURORA BOREALIS SRL, conform extrasului de carte funciară pentru informare eliberat la cererea nr. 53489 din 16.11.2021, de către OCPI, cu drept de superficie pe toată durata de existeță totală sau parțială a construcției ce va fi edificată, drept de servitute de trecere și drept de uz și de denunțare a contractului în favoarea SC PE CÂRLIG SRL.Categoria de folosință actuală a terenului este arabil+pășune+drum.Conform RLU aferent PUG Dulcești teremul este încadrat în intravilanul și extravilanul comunei Dulcești- UTR 9 sat Cîrlig.

Terenul ocupat definitiv Suprafata ocupata definitiv prin construire va fi de 1570 mp construiti din suprafata totala de 7086 mp a lotului identificat cu numarul cadastral 50508.

Terenul ocupat temporar suprateran, pe durata montării cablurilor de 20 kV si a cablelor de date , aparţine domeniului public si privat dupa cum urmeaza: Pășune comunala P459 T56; Drum de exploatatie agricola Tarla Fratesti (T56); Drum de exploatație agricola DE 470; Drumul Comunal DC 415; Drumul judetean DJ 157A; Drumul Comunal DC 415; Drumul de exploatatie agricola din Tarla Dumbravita (T50), drum sătesc DS40.

Lungimea totală de traseu LES este de 3047 ml; Latimea sapaturii este cuprinsă între 0.55 și 0.80 m și rezulta în total o suprafata de 2381 mp de  teren afectat temporar pe perioada execuției lucrărilor.

Teren ocupat temporar pe perioada modernizării drumurilor. Se modernizează prin pietruire următoarele drumuri:

| Denumire drum public | Suprafața drumuri de modernizat [mp] |
| --- | --- |
| DE "Tarla Fratesti" | 1013 |
| DE 470 | 3886 |
| DC 415 | 1416 |
| DJ 157A | 0 |
| DE "Tarla 50" | 1069 |
| TOTAL | 7384 |

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu se aplică proiectului;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu se aplică proiectului;

2. zone costiere şi mediul marin: nu se aplică proiectului;

3. zonele montane şi forestiere: nu se aplică proiectului;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu se aplică proiectului;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

Proiectul este situat în apropierea sitului Natura 2000 ROSCI364  Râul Moldova între Tupilați și Roman, distanța minimă dintre LES propusă și limita sitului fiind de 70 m (DE 470, aproape de pădure); stația de transformare este situată la 740 m de limita sitului. Proiectul nu influențează biodiversitatea zonei.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu se aplică proiectului;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: nici pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiectul de investiţii și nici pe perioada de exploatare a acestuia nu a fost identificat un posibil impact semnificativ asupra mediului; în codițiile respectării condițiilor impuse prin avizele eliberate și  a legislației în vigoare,  nu există riscul extinderii impactului în afara zonei de amplasare a obiectivelor propuse.

b) natura impactului:

Influența estimată a proiectului asupra apelor  subterane

În perioada de execuție, impactul asupra apelor subterane este nesemnificativ, deoarece:

-Panta naturală a solului permite drenajul corect al apelor pluviale;

-Nu se utilizează explozibil pentru realizarea fundaţiilor. Construcţiile se realizează din elemente modulare, care necesită timp redus de montaj şi activităţi minime pentru construcţie.

În timpul funcționării, impactul asupra apelor subterane este nesemnificativ în perioada de operare, deoarece:

-Pe amplasament nu sunt depozitate materii prime şi materiale;

-Procesele desfăşurate pe amplasament nu generează ape uzate tehnologice şi nu conduc la poluarea apelor.

Influența estimată a proiectului asupra calității aerului

Planul propus are următoarele influențe asupra calității aerului:

În perioada de execuție:

-Emisii rezultate din lucrări de decopertare / reprofilare și amenajare a drumului – pulberi, praf;

-Emisiile de gaze de eșapament rezultate din funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport – emisii de ardere motorină;

În perioada de funcționare:nu este cazul.

Influența estimată a zgomotului și vibrațiilor

În perioada de execuție:

-va fi redus și se va manifesta temporar în perioada de execuție a proiectului. Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de construcții.

În faza de funcționare:nu este cazul.

Influența estimată a proiectului asupra calității solului și subsolului

În perioada de execuție:

Proiectul prevede pentru perioada aferentă executării lucrărilor de construcții, în cadrul organizării de șantier și în frontul de lucru, luarea măsurilor tehnice /organizatorice/ operaționale ce se impun pentru prevenirea/ reducerea impactului potențial asupra calității solului, subsolului și a apelor subterane.

Impactul indirect susceptibil va fi redus - se va manifesta în numai perioada de realizare a proiectului, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

#### Influența estimată a proiectului asupra populației

Proiectul de modernizare a drumurilor, rețele energetice subterane și stație de transformare nu va avea un impact semnificativ asupra locuitorilor din zonă.

c) natura transfrontalieră a impactului: nu se aplică proiectului;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact redus pe perioada efectuării unor anumite lucrări generatoare de zgomot și/sau pulberi, limitat în mare parte la zona în care se vor realiza lucrările propuse;

e) probabilitatea impactului: prin respectarea condițiilor impuse prin avizele obținute și prin respectarea legislației în domeniul protecției mediului în vigoare, se reduce la minim probabilitatea apariției unui impact negativ asupra mediului pe perioada de execuție a lucrărilor.

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul se va declanșa odata cu începerea lucrărilor de construire iar intensitatea sa va fi variabilă în funcție de operațiunile executate:

- Durata de implementare a proiectului (execuția propriu-zisă) este de 6 luni; În perioada de execuție, în cazul apariției unor eventuale poluări accidentale ce pot avea un potențial nivel scăzut, impactul negativ se va manifesta pe o perioada scurtă de timp, antreprenorul/constructorul având obligația de a interveni imediat pentru a înlătura sursa de poluare și preveni extinderea acesteia.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se vor respecta măsurile propuse prin proiect, condițiile stabilite prin prezenta decizie a etapei de încadrare, precum și condițiile stabilite prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa înregistrată la APM Neamț la nr. 3010/21.03.2022, SGA transmite ca ,,nu este necesară emiterea actului de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor,,.

# Condițiile de realizare a proiectului:

- Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism 9/17.11.2021  eliberat de Primăria comunei Dulcești, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

b) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

d) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:

- Protecţia calităţii aerului: utilajele utilizate pentru lucrările de construcţii vor avea verificările periodice efectuate „la zi”; se interzice exploatarea sau punerea lor în exploatare dacă sunt evidente abateri de la funcţionarea normală, din punct de vedere al noxelor din gazele de eşapament;

-Este interzis focul deschis pe șantier, în aer liber.

-În cazul deşeurilor provenite din lucrări de construcţii prin a căror manipulare se degajă praf, operatorul economic care efectuează transportul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru acoperire și umectare, astfel încât să fie evitată împrăștierea de pulberi în atmosferă.

-La toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafeţele de lucru, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă. Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic.

- Diminuarea la minimum posibil a înălțimii de descarcăre a materialelor care pot pulberi în atmosferă;

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecţie cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităţilor generatoare de praf sau împrejurul șantierului, dacă este cazul.

- Protejarea solului decopertat și depozitarea temporară în incinta amplasamentului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer. Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se va face doar pe porţiuni mici în timpul lucrărilor şi nu toate în acelaşi timp.

- Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii). La toate activităţile generatoare de praf se vor umezi suprafeţele de lucru, în special in perioadele cu temperaturi ridicate şi umiditate redusă.

- Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (pentru stropirea drumurilor, zonele de descărcare pentru materialele de construcţii, respectiv de stocare temporară pentru deşeurile rezultate din construcții).

- Protecţia calităţii solului/apelor subterane şi Gospodărirea deşeurilor:

- În timpul lucrărilor se va asigura  curăţenia în zona de şantier. Circulația  maşinilor cu materiale şi cu deşeuri rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a acestora pentru a nu afecta starea drumurilor publice. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie.

-Depozitarea materialelor de construcţie, se va face doar în cadrul organizării de şantier în condiţii adecvate de dotare şi care să împiedice afectarea factorilor de mediu. Se interzice depozitarea oricăror materiale sau deşeuri în afara organizării de şantier.

- Deşeurile rezultate în etapa de construire vor fi strânse în containere separate pentru fiecare categorie de deşeu, până la predarea şi preluarea lor de către un operator autorizat pentru activitatea gestionare a acestor categorii de deşeuri.

- Predarea deşeurilor rezultate pe parcursul lucrărilor de investiţii va fi făcută ritmic, asfel încât să se elimine situaţia depăşirii capacităţii de stocare.

- Toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în şantier trebuie să fie acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător, pe întreaga suprafață.

- Zonele ,,în lucru,, și organizarea de şantier vor fi împrejmuite, pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor străine. Se vor monta panouri de avertizare cu privire la riscurile create în timpul lucrărilor de construire. În incinta astfel delimitată de restul terenului, se vor amenaja suprafeţele destinate depozitării materialelor de construire şi spaţii/recipente pentru stocarea temporară şi selectivă a deşeurilor rezultate.

- Menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către apele meteorice şi/sau curenţii de aer.

- Menţinerea tuturor mijloacelor auto, utilajelor şi echipamentelor, în perfectă stare de funcţiune; se va interveni imediat ce se observă scăpări accidentale de combustibil şi/sau uleiuri minerale, cu materiale absorbante corespunzătoare.

- Zona de lucru va fi dotată cu recipiente adecvate, în care se vor stoca temporar materialele absorbante impregnate cu eventualele substanțe periculoase; periodic şi înainte de a fi depăşită capacitatea de stocare, acestea vor fi predate agenţilor economici, cu care vor fi încheiate contracte de predare-preluare deşeuri periculoase.

- Mijloacele auto şi utilajele vor fi supuse intervenţiilor de specialitate doar la unităţile de service-auto şi atelierele de reparaţii autorizate și specializate în acest sens.

- În perioada de execuţie, în cadrul realizării săpăturilor, stratul vegetal va fi depozitat separat de restul pământului excavat, astfel încât după încheierea lucrărilor sa se poată da suprafeţelor de teren destinaţia iniţială.

- La finalizarea lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţii, suprafaţa aferentă organizării de şantier va fi eliberată complet de toate deşeurile rezultate şi depozitate temporar; vor fi executate toate lucrările impuse pentru refacerea mediului deteriorat şi redarea suprafeţelor adiacente la funcţiunea iniţială.

-Se va respecta legislaţia în vigoare, privind paza şi stingerea incendiilor.

- Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor:

- În perioada de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare;

-Nici un vehicul nu va avea motorul pornit în perioadele de  staţionare.

- Este necesară impunerea unei limite de viteză corespunzătoare în zona şantierului.

- Se vor respecta  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările și completările ulterioare.

- Localizarea denivelărilor pentru reducerea vitezei în zonele construite și care fac să crescă poluarea sonoră, mai ales dacă pe drum circulă vehicule mari. Se va avea în vedere relația reciprocă dintre geometria drumului, a structurilor din zona înconjurătoare și cea a teritoriului din zona studiată.

-Organizarea traficului de șantier în vederea limitării frecvenței de traversare a zonelor rezidențiale.

- Protecția obiectivelor ariilor naturale protejate:

Măsuri specifice pentru protecția biodiversității, rezultate în urma studiului de evaluare adecvată efectuat la faza de PUZ:

Faza de construcție:

Evitarea lucrărilor de amenajare a platformelor și a drumurilor în perioada 15 aprilie – 15 iulie.

•	Impact prognozat: nesemnificativ

•	Justificare: perioada 15 aprilie – 15 mai reprezintă sezonul de cuibărire pentru majoritatea speciilor de păsări. Deși impactul prognozat este unul nesemnificativ, pentru reducerea la minim a deranjului asupra speciilor de păsări (și nu numai), recomandăm evitarea lucrărilor de amenajarea a drumurilor, fundațiilor și platformelor turbinelor precum și săparea șanțurilor pentru conductorii electrici în această perioada (a lucrărilor care implică decopertare, excavare, etc).

•	Descriere: amenajarea drumurilor și a platformelor de instalare a turbinelor să fie făcută în afara perioadei 15 aprilie – 15 iulie. Această restricție nu este valabilă și pentru ridicarea turbinelor care poate fi efectuată oricând dacă drumurile de acces și platformele au fost deja amenajate.

•	Impact rezidual: nesemnificativ

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va informa în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului document.

Documentaţia prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenţei şi stabilităţii lucrărilor, responsabilitatea revenind beneficiarului lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Monica ISOPESCU

Şef Serviciu A.A.A.,                                                                       Întocmit,

Bogdana ISACHI                                                                Biatrice POPUȚOAIA