Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de către COMUNA BORLESTI cu sediul in judetul Neamt, sat Borlesti, com.Borlesti, pentru proiectul “Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Borlesti, cu localitatile apartinatoare (Borlesti, Ruseni, Mastacăn),   propus a fi amplasat în județul Neamț, intravilan comuna Borlesti, satele Borlești, Ruseni Mastacăn, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamţ cu nr. 6245 din 20.07.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de..................., că proiectul “Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Borlesti, cu localitatile apartinatoare( Borlesti, Ruseni, Mastacăn),   propus a fi amplasat în județul Neamț, intravilan comuna Borlesti, satele Borlești, Ruseni Mastacăn, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu Nr. 6245/20.07.2021, a fost făcută cunoscută publicului interesat prin afișare la sediul Primariei com,. Borlești, jud. Neamț, cu nr. de înregistrare 4923/29.04.2022,  publicare în Ziarul www.ziarulevenimentul.ro din 29.04 - 1.05.2022,  afișare la sediul A.P.M. Neamț din Piața 22 Decembrie nr.5, începând din data de 28.04.2022, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 și prin publicare pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Neamț, la data de 13.05.2022.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de ....................privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul Primariei com. Borlesti cu nr. de înregistrare.....................,  publicare de către titular în Ziarul .....................din data de ……………………, afișare la sediul APM Neamț din Piața 22 Decembrie nr. 5, începând cu data de..............., cu posibilitatea consultării de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 și postare pe site-ul APM Neamț la data de…………….

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la A.P.M. Neamț nici comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

( Proiectul se încadrează în Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2, punctul 10, Proiecte de infrastructură, lit.i) “instalaţii de conducte pentru gaz”, și la punctul 13 lit.a): “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”; deoarece conducta de distribuție gaze naturale se va racorda  la sistemul national de transport al gazelor naturale al S.C. TRANSGAZ S.A.

( Proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                 ( Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece conducta de distributie gaze naturale va supratraversa pârâul Măstăcănoasa in satele Ruseni si Mastacăn, și pârăul Trif  in satul Borlesti si va subtraversa paraul Nechit in satele Ruseni si Borlesti.

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune:  alimentarea cu gaze naturale  a imobilelor din comuna Borlești cu localitătile aparținătoare Borlești, Ruseni și Mastacăn, județul Neamț. Se prevede realizarea unui sistem de distribuție  a gazelor naturale din țeavă PE 100 SDR 11 în lungime de 43,021km. Proiectul va intersecta 3 cursuri de apă ( pârâul Nechit, Trif și Măstăcănoaia) și se va racorda la sistemul național de transport al gazelor naturale al S.C. TRANSGAZ S.A.

Descrierea lucrărilor proiectate. Elemente geometrice și constructive:

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale, din țeavă PE 100 SDR 11,  în lungime de 43,021 km,  va avea următoarele diametre:

- țeavă PE 100 SDR 11 Dn 160x 14,6 mm L = 0,05 km;

- țeavă PE 100 SDR 11 Dn 125x 11,4 mm L = 2,585 km;

- țeavă PE 100 SDR 11 Dn 110x 10,0 mm L = 8,242 km;

- țeavă PE 100 SDR 11 Dn   90x   8,2 mm L = 7,475 km;

- țeavă PE 100 SDR 11 Dn   75x   6,8 mm L =  0,76 km;

- țeavă PE 100 SDR 11 Dn   63x   5,8 mm L = 23,909 km.

Conectarea sistemului de distribuție al comunei Borlești se realizează la SRMp- stația de reglare măsurare predare- situată pe DC 125 (strada Decebal) din loc. Borlești, care este racordată la sistemul național de transport al gazelor naturale, respectiv SMp de la limita orașului Roznov de pe strada Bistrița ( DJ 156 A);

Reteaua de distributie gaze naturale cuprinde:

- Racorduri de gaze naturale de presiune redusă;

- Posturi de reglare -măsurare la capete de branșament;

- Instalații de utilizare la consumatori.

- Stația de reglare măsurare de sector – SRMp Borlești și SMp Roznov

Conectarea sistemului de distribuție al comunei Borlești se realizează la SRMp- stația de reglare măsurare predare- situată pe DC 125 (strada Decebal) din loc. Borlești, care este racordată la sistemul național de transport al gazelor naturale, respectiv SMp de la limita orașului Roznov de pe strada Bistrița (DJ 156 A);

Sistemul de distribuție proiectat este de tip ramificat.

Amplasarea construcțiilor sau cofretelor metalice pentru stațiile de reglare se face pe domeniul public, conform precizărilor din certificatul de urbanism, cu asigurarea obligatorie a acesului operatorului SD.

Rețeaua de distribuție de presiune redusă propusă care va alimenta localitățile Borlești, Ruseni, Mastacăn din com. Borlești, după ieșirea din SRMp Borlești și SMp Roznov.

Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonați s-a proiectat un sistem de distribuție gaze, care este amplasat pe străzile comunei. Rețeaua de distribuție proiectată va funcționa la presiune redusă (0,05 – 2 bar). Distribuția este de tip ramificat.Lungimea totală a rețelei de distribuție presiune redusă este de 43,021 Km. Rețeaua de distribuție conform documentației tehnică este executată din țevi din polietilenă de înaltă densitate PE 100 SDR 11 și tuburi de protecție din OL conform N.T.P.E.E.- 2018.

Tuburile de protecție din OL s-au folosit numai la executarea conductelor montate subteran pentru subtraversarea/ traversarea drumurilor.

Traseul conductelor de distribuție va fi pe cât posibil rectiliniu.

La stabilirea traseelor de amplasare a rețelelor de gaze s-a acordat prioritate asigurării condițiilor de siguranță; acestea vor fi amplasate numai în domeniul public, în zona verde din afara carosabilului, cu respectarea distanțelor minime admise între conductele subterane de gaze naturale și alte instalații, construcții sau obstacole subterane, conform prevederilor normativului N.T.P.E.E. 2018.

Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane, executate în săpătură.

Conductele sunt amplasate fie în zone verzi, trotuare, alei pietonale, zona carosabilă a străzii. Traversările subterane (drum județean sau comunal) s-au proiectat, luându-se măsuri de siguranță deosebite și anume:

- montarea conductelor în tuburi de protecție care au sarcina de preluare a eforturilor datorită sarcinilor mobile exterioare (sarcini dinamice).

Pentru asigurarea condițiilor de rezistență și stabilitate, grosimea pereților conductelor din polietilenă de înaltă densitate va fi calculată conform prevederilor normativului N.T.P.E.E. 2018.

Lucrările de săpătură se vor executa pe tronsoane scurte astfel încât șanțul să rămânâ deschis doar pe timpul minim necesar execuției. Lățimea șanțului este de aprox. 0,4 m.

Adâncimea minimă a șanțului pentru montajul conductelor subterane din oțel și polietilenă, măsurată de la nivelul terenului până la generatoarea superioară a conductei este de 0,9 m.

Conductele din polietilenă de înaltă densitate vor fi montate pe un pat de nisip cu grosimea, după compactare, de 10 cm, care trebuie să asigure o rezemare continuă a conductei pe fundul șanțului, fără ondulări în plan vertical. Pentru evitarea deteriorărilor conductelor în timpul operațiunilor de umplere a șanțurilor, acestea vor fi astupate cu un strat de nisip de 10 cm grosime peste generatoarea superioară a țevilor.

Rețeaua de distribuție presiune redusă va fi repartizată pe diametre astfel :

| Nr. crt | Diametru conducta (mm) | Lungime conducta [Km] | Material conducta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 x 5,8 | 23,909 | PE 100, SDR 11 |
| 2 | 110 x 10 | 8,242 | PE 100, SDR 11 |
| 3 | 90 x 8,2 | 7,475 | PE 100, SDR 11 |
| 4 | 125 x 11,4 | 2,585 | PE 100, SDR 11 |
| 5 | 75 x 6,8 | 0,76 | PE 100, SDR 11 |
| 6 | 160 x 14,6 | 0,05 | PE 100, SDR 11 |
| Total | 43,021 |

Conducta va traversa pârâurile Măstăcănoasa, Nechit și Trif din localitățile Borlești, Ruseni și Mastacăn.

S-au propus patru supratraversări, astfel:

-  supratraversare, pârâul Măstăcănoasa (Meteacănul)– XII.I.53.62.2, DJ 156A, din loc. Ruseni .

Localizare coordonate STEREO’70

| Traversare curs de apă | Lungime (m) | Coordonate |
| --- | --- | --- |
| P1 Ruseni – Supratraversare pârâul Măstăcănoasa cu conductă de gaze oțel ø 3 inch și ø 2 inch. | 19,20 | X | Y |
|  |  | 616774.55059 616789.21433 616763.87986 616779.25164 | 590492.27343 590479.77522 590480.16032 590468.64037 |

Q1% = 125,0 mc/s – Nhmax 1% = 260,50 mdMN;

Q5% = 67,5 mc/ s – Nhmax 5% =259,60 mdMN;

Înălțime de gardă = 2,0 m;

Nh. Inf. conductă = 262,50 mdMN;

Cotă grindă pod = 260,75 mdMN;

Cotă talveg = 257,80 mdMN.

Supratraversările amonte și aval de pod se vor face cu conducte din oțel suținute de stâlpi metalici și cabluri de oțel.

- supratraversare pârâul Măstăcănoasa (Mesteacănul) – XII.I.53.62.2, DC 126, din loc. Mastacăn.

Localizare coordonate STEREO’70

| Traversare curs de apă | Lungime (m) | Coordonate |
| --- | --- | --- |
| P2 Mastacăn - Supratraversare pârâul Măstăcănoasa cu conductă de gaze oțel ø 3 inch. | 26,90 | X | Y |
|  |  | 614213.64375 614216.83922 | 598226.99700 589200.28007 |

Q1% = 81,0 mc/s - Nhmax 1% = 287,85 mdMN;

Q5% = 43,7 mc/ s - Nhmax 5% = 287,00 mdMN;

Înălțime de gardă = 2,0 m;

Nh inf conductă = 289,85 mdMN;

Cotă talveg = 285,05 mdMN.

Supratraversarea amonte de pod se va face cu conductă de oțel susținută de stâlpi metalici și cabluri de oțel.

- supratraversare pârâul Trif (necadastrat), DJ 156A, Km 35+ 700 m, din loc. Borlești.

Localizare coordonate STEREO’70

| Traversare curs de apă | Lungime (m) | Coordonate |
| --- | --- | --- |
| P5 Borlești - Supratraversare pârâul Trif cu conductă de gaze oțel ø 4 inch și ø 2 inch. | 19,20 | X | Y |
|  |  | 616365.53178 616355.33221 616378.26277 616368.06319 | 588549.02949 588532.75402 588542.83004 588526.55457 |

Q1% = 25,0 mc/s - Nhmax 1% = 281,60 mdMN;

Q5% = 13,5 mc/ s – Nhmax 5% =281,10 mdMN;

Înălțime de gardă = 2,0 m;

Nh inf conductă = 283,60 mdMN;

Cotă talveg = 280,02 mdMN.

Supratraversarea aval de pod se va face cu conductă de oțel susținută de stâlpi metalici și cabluri de oțel.

- supratraversare pârâu Trif (necadastrat), str. Drumul Codrului din loc. Borlești.

Localizare coordonate STEREO’70

| Traversare curs de apă | Lungime (m) | Coordonate |
| --- | --- | --- |
| P6 Borlești - Supratraversare p. Trif cu conductă de gaze oțel ø 3 inch | 14,70 | X | Y |
|  |  | 614321.68264 614310.87460 | 587840.08531 587830.05123 |

Q1% = 13,0 mc/ s - Nhmax 1% = 329,20 mdMN;

Q5% = 7,02 mc/ s - Nhmax 5% =328,90 mdMN;

Înălțime de gardă = 2,0 m;

Nh inf conductă = 331,20 mdMN;

Cotă talveg = 327,96 mdMN.

Supratraversarea amonte de pod se va face cu conductă de oțel susținută de stâlpi metalici și cabluri de oțel.

S-au propus două subtraversări, astfel:

- subtraversare pârâul Nechit – XII.I.53.62, DJ 159 C, Km 0 + 70 m, loc. Ruseni.

Localizare coordonate STEREO’70

| Traversare curs de apă | Lungime (m) | Coordonate |
| --- | --- | --- |
| P3 Ruseni - Subtraversare pârâul Nechit cu conductă de gaz PEID 110 mm în tub protecție PEID 280 mm | 98,00 | X | Y |
|  |  | 617618.27500 617684.40102 | 589501.76261 589429.43454 |

Q1% = 220,0 mc/s - Nhmax 1% = 259,40 mdMN;

Q5% = 119,5 mc/ s – Nhmax 5% =258,80 mdMN;

Cotă generatoarei superioare a tubului de protecție – 255,06 mdMN;

Cotă talveg = 256,81 mdMN;

Conducta se va monta la 1,75 m sub cota talvegului;

Cotă afuiere totală = 1,54 m.

Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

- subtraversare pârâul Nechit- XII.I.53.62, DJ 156 A, Km 33 + 061 m, loc. Borlești.

Localizare coordonate STEREO’70

| Traversare curs de apă | Lungime (m) | Coordonate |
| --- | --- | --- |
| P4 Borlești - Subtraversare pârâul Nechit cu conductă de gaz PEID 110 mm în tub protecție PEID 280 mm | 52,00 | X | Y |
|  |  | 614224.32261 614223.89823 | 587133.75012 587081.71066 |

Q1% = 180,0 mc/ s - Nhmax 1% = 312,40 mdMN;

Q5% =  97,2 mc/ s – Nhmax 5% = 311,70 mdMN;

Cotă generatoarei superioare a tubului de protecție – 308,16 mdMN;

Cotă talveg = 310,06 mdMN;

Conducta se va monta la 1.90 m sub cota talvegului;

Cotă afuiere = 1,66 m.

Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

Suprafața terenului afectat de lucrări va fi :

- pe perioada de execuție a rețelei o suprafață de 60.229,4mp (43021x1,4) pentru lucrări de săpătura și depozitare a pământului lîngă șanț, în urma excavării. (lucrarile se vor desfăsura în etape, pe zone, care vor fi date în funcţiune, cu refacerea completă până la cota naturală a terenului).

- pe perioada de exploatare a reţelei o suprafaţă de 17.208,4 mp (43021x0.4)  pentru protecția traseului conductei

Alegerea traseelor

Traseul conductei va fi rectiliniu, identificat prin inscripții sau prin aplicarea de plăcuțe indicatoare, pe construcții și stilpi din vecinatate.

Este interzisă montarea rețelelor de distribuție din polietilena în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenți agresivi pentru acestea, precum și vehicularea prin rețelele de distribuție din polietilenă a gazelor naturale care conțin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele.

Răsuflători

Conducta din polietilenă va fi prevazută cu răsuflători (conf. Art. 88  din NTPEE/2018), în zone construite, aglomerate cu diverse instalații subterane, pe rețelele de distribuție si pe instalațiile de utilizare exterioare subterane, astfel:

- la capetele tuburilor de protecție;

- la îmbinări;

- la ramificații;

- în alte situații deosebite evidențiate de proiectant.

Intersecția traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale cu traseul altor instalații și construcții subterane sau supraterane se va face cu avizul unitătilor deținătoare, astfel (conf. Art. 82 din NTPEE/2018):

- peprpendicular pe axul instalației sau lucrării traversate;

- la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalații;

Tuburi de protecție

Tuburile de protecție se confecționează din  oțel, polietilenă, beton sau alte materiale cu caracteristici similare.

Se interzice: montarea conductelor in tuburi de protecție din otel lângă sau la intersectia cu cabluri electrice; se interzice: montarea conductelor în tuburi de protecție din polietilenă lângă sau la intersecția cu canale termice și în carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice

Execuția lucrării

Se anexează avizele de la toți deținătorii de utilități subterane și Certificatul de urbanism.

În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instalațiilor și construcțiilor subterane sau supraterane aparținînd altor deținători. Adâncimea minimă de montaj a rețelelor de distribuție subterane, măsurată de la generatoarea superioară a conductei sau a tubului de protecție, după caz, este de 0,90 m.

Țevile din polietilenă au culoarea neagră cu dungi longitudinale galbene sau sunt complet galbene.Este interzisă montarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare:

- in terenuri susceptibile la tasări, alunecari, erodari, etc;

- sub construcții de orice categorie;

- în tunele și galerii;

- în canale de orice categorie având comunicație directă cu clădiri;

la nivel inferior fundației clădirilor învecinate, situate la distanțe de până la 2 m;

- sub linii de tramvai sau cale ferată, paralel cu acestea la o distanță, măsurata în proiecție orizontală, mai mică decat cea prevazută în cap. 3, tabelul nr. 1.

Conducta se pozează în șant cu respectarea următoarelor:

- Lățimea șanțului pentru conducte (ls) se stabileste în funcție de diametrul conductei Dn:

( Pentru Dn <100 mm, ls = 0,4 m;

( Pentru Dn ≥ 100 mm, ls = 0,4 m + Dn;

- Lățimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latură a șantului (ld), este în funcție de natura acestora:

( Pentru pavaje din piatră cubică, bolovani, calupuri, ld = 15 cm;

( Pentru pavaje din asfalt pe pat de beton, ld = 5 cm.

- Fundul șanțului se execută fără denivelari, se curăta de pietre, iar pereții se execută fără asperitați;

- Fundul șantului se acoperă cu un strat de 10...15 cm de nisip de granulație 0,3...0,8 mm;

- Pozarea conductelor din polietilenă se realizează numai după răcirea corespunzatoare a îmbinărilor sudate; conductele se așează șerpuit în șanț și se acoperă cu un strat de nisip de min 10 cm;

- După stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilenă se efectuează în straturi subțiri, cu pământ mărunțit, prin compactare după fiecare strat;

- Umplerea șanțului se va face în straturi subțiri cu grosime maximă de 20 cm, cu  pământ mărunțit sau nisip, prin compactare după fiecare strat (conf. art. 197 din NTPEE/2018).

MONTAJUL CONDUCTELOR

Îmbinarea conductelor și fitingurilor din polietilenă, în funcție de dimensiuni, se realizează prin următoarele procedee:

- sudură cap la cap – pentru diametre de cel puțin 75 mm;

- electrofuziune – pentru orice diametru;

- compresie, între conducte și fitinguri cu strangere mecanică, pentru diametre cuprinse intre 32 si 63 mm.

Îmbinarile între conductele din polietilenă si conductele din oțel se realizează cu:

- fitinguri de tranziție polietilenă (PE) – metal pentru diametre nominale cuprinse între 32 si 630 mm;

- cu adaptor și flanșă, flanșă liberă și garnituri de etanșare pentru diametre de 250 mm și mai mari;

- racorduri metalice cu etanșare prin compresiune pe pereții țevii;

- racord mixt polietilenă (PE) – metal din trei bucăti (tip olandez) cu etanșare cu garnitură de cauciuc.

Pentru realizarea schimbărilor de direcție, ramificațiilor și modificărilor diametrelor la conductele de polietilenă se pot utiliza:

- fitinguri (mufe, coturi, teuri, reducții, etc.) realizate prin injectie;

- fitinguri mecanice (mufe, coturi, teuri, reductii, etc) cu etanșare pe peretele exterior al țevii.

Conductele si bransamentele din polietilenă sânt însoțite pe întreg traseul de un fir trasor - conductor de cupru monofilar, cu izolație corespunzatoare unei tensiuni de străpungere de minim 5 kV, de secțiune minimă de 1,5 mm2, monofilar, montat de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilenă și care are drept scop identificarea traseului și a determinării integrității acestora.

Deasupra conductelor și branșamentelor montate subteran, pe toata lungimea traseului, la o înlățime de 35 cm de generatoarea superioară a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice de culoare galbenă cu o lătime minima de 15 cm și inscripționată „Gaze naturale – Pericol de explozie”.

Perioada de implementare propusă:  36 luni

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Conducta nou proiectată se va racorda la Conducta  de distribuție existentă prin SMp în localitatea Roznov de pe strada Calea Tazlăului-Bistrița,  județul Neamț cât si la SRMp (stația de reglare măsurare predare) care va avea conexiune la Sistemul Național de transport gaze naturale al SNTGN.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi        a biodiversităţii: În perioada de executie si de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În perioada de execuție a lucrărilor se generează următoarele categorii principale de deșeuri:

| Nr. crt. | Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate estimativă | Eliminarea / valorificarea deșeului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | 5000m3 | Refolosire la umplerea șanturilor, surplusul se va depozita în locuri amenajate special, indicate de primarie |

Alte tipuri de deşeuri rezultate în timpul execuţiei lucrărilor (ambalaje, deşeuri de la echipele de lucru) sunt menționate in tabelul de mai jos

| Nr. crt. | Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate estimativă; Eliminarea / valorificarea deșeului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | 20kg ;Valorificare prin unități autorizate |
| 2 | Ambalaje de materiale plastice - pvc | 15 01 02 | 50 kg; Valorificare prin unități autorizate |
| 3 | Materiale plastice- pet | 15 01 02 | 0,020 tone; Valorificare prin unităti autorizate |
| 4 | Cupru, bronz, alamă | 17 04 01 | 5kg/lună; Valorificare prin unităti autorizate |
| 5 | Aluminiu | 17 04 02 | 5kg/luna; Valorificare prin unități tip REMAT |
| 6 | Deșeuri textile | 15 02 07 | 30kg; Valorificare prin unităti autorizate |
| 7 | Deșeuri menajere | 20 03 99 | 55 mc; se vor depozita în locuri amenajate special, indicate de primărie |
| 8 | Ambalaje care conțin substanțe periculoase sau sunt contaminate cu acestea | 15 01 10 * | Recipienți de 10 kg pt. diluanți, grunduri, vopsele- 10 bucați. |
| 9 | Deseuri de materiale plastice | 17 02 03 | 0,025 tone |

În perioada de operare vor fi generate deșeuri doar în timpul operațiunilor de asigurare a mentenanței obiectivului. Vor fi generate în principal deșeuri tehnologice (metalice, lemn, resturi de electrozi, textile contaminate etc.). Cantitățile de deșeuri generate în etapa operațională sunt variabile și vor putea fi apreciate după listele cantităților de lucrări. Estimativ ar putea fi :

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Eliminare / valorificare deșeu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie și carton | 15.01.01 | Valorificare prin societăți specializate | Provenite de la ambalajele produselor utilizate - Cca 2,00 kg/lună |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificare prin societăți specializate | Provenite de la ambalajele produselor utilizate - Cca 50 kg |
| Deșeuri comunale amestecate | 20.03.01 | Eliminare prin societăți specializate | Cca 2,00 kg/lună |
| Deseuri metalice (fier si otel) | 17 04 05 | Eliminare prin societăți specializate | 150 kg |
| Deseuri materiale plastice HDPE | 17 02 03 | Eliminare prin societăți specializate | Cantități nedeterminate |

Modul de gestionare a deșeurilor

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :

(gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG92/2021privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică), eliminarea,

(gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

(toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat,

(se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor,

(deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă,

(se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,

(evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase,

(toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens,

(transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României,

(pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile OUG 92/2021privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Surse de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuție a lucrărilor de realizare a proiectului, principalele surse potențiale de poluare a apelor sunt reprezentate de:

(sursele de poluare de la nivelul fronturilor de lucru reprezentate de utilaje ce în timpul operării pot genera efluenți cu potențial poluator pentru factorul de mediu apă, ca urmare a unor scurgeri accidentale de hidrocarburi, lubrifianți, uleiuri hidraulice etc. De asemenea, în etapele de lucru, ca urmare a decopertării stratelor de sol, a excavațiilor sau a depozitelor temporare (halde) de sol excavat, apele ce spală amplasamentele pot dobândi o anumită încărcătură cu particule în suspensie;

( Traseul  conductei  de  gaze  naturale  (rețea) Rețeaua de distribuție gaze naturale de presiune redusă  va subtraversa cursuri de apă. Conducta  de  gaze îngropată  în  pământ  transportă  gaze  naturale  sub  presiune. Nu  sunt  surse  de  poluare  pentru  ape.

(sursele de poluare de la nivelul organizării de șantier pot fi reprezentate în principal din managementul defectuos al apelor uzate generate în incinta acestora și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.

În perioada de operare, în condiții normale de funcționare, conducta de transport gaze naturale nu constituie o sursă de poluare a corpurilor de apă de suprafață și subterane.

Se vor respecta urmatoarele  măsuri în perioada de execuție:

(utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întreţinerea acestora conform cărții tehnice şi cerinţelor legale;

(în cazul intervenţiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase în ateliere specializate, unde se vor lua toate măsurile de protecţie a mediului în timpul reparaţiilor;

(alimentarea cu carburanţi şi lubrefianţi se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile;

(se vor asigura toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate;

(respectarea prevederilor proiectului tehnic privind sistemul de protecție a conductelor și calitatea materialelor, în scopul evitării proceselor de coroziune.

Surse de emisii în aerul atmosferic

În perioada lucrărilor de execuție a conductei de transport gaze naturale, activitățile care generează poluanți atmosferici sunt:

(activități desfășurate în culoarul de lucru: operații de excavare/săpătură, realizarea de umpluturi a șanțului de pozare a conductei, reamenajarea terenului;

(lucrările de sudare electrică a tronsoanelor de conductă și de protejare a armăturilor prin vopsire.

(transportul materialelor și personalului cu mijloace de transport auto și funcționarea utilajelor;

(activități desfășurate în organizarea de șantier.

Emisiile de poluanți generate în perioada de execuției sunt emisii fugitive, intermitente, iar principalii poluanți atmosferici în zonele de lucru (front de lucru, drumuri de acces, organizare de șantier), sunt pulberile în suspensie și pulberile sedimentabile. În cantități mai mici, vor fi prezenți și poluanți din procesele de ardere a combustibililor în motoarele utilajelor/mijloacelor de transport și din procesele de sudură și vopsire a conductei.

În perioada de funcționare, obiectivele proiectului nu se constituie ca surse cu potențial de poluare atmosferică, deoarece procesul tehnologic de transport al gazelor naturale în condiții de funcționare normală nu este generator de emisii.

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei

Pe perioada lucrărilor de construcții-montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

(pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare;

(verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării proiectului;

(utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele secetoase;

(transportul materialelor pulverulente în mijloace de transport acoperite cu prelată.

În perioada de operare în condiții normale de funcționare ale conductei de transport gaze nu se înregistrează un impact asupra aerului atmosferic.

Surse de zgomot şi vibraţii

În perioada de execuție, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare săpării şi astupării şanţului, transportul şi manipularea tronsoanelor de conductă și cele asociate mijloacelor de transport necesare în perioada de execuție a lucrărilor.Întrucât utilajele si echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot și vibraţii

Pe perioada lucrărilor de execuție se vor utiliza echipamente și utilaje al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise.

În perioada de operare nu sunt necesare măsuri de diminuare, conducta de transport gaze naturale și obiectivele aferente nefiind surse generatoare de zgomot.

Surse de poluare solului și subsolului

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuţie:

(eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor;

(deversarea uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol;

(depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților;

(nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor.

Pe durata exploatării obiectivului nu se produce poluarea solului, a subsolului sau a apelor freatice.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și subsolului

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele măsuri:

(amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

(operația de săpare a șanțului pentru montarea tronsoanelor de conductă se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menținere deschisă a şanţului în vederea evitării surpărilor; (stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

(după pozarea conductei, umplutura şanţului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea apelor de precipitații, prin roca nisipoasă in şanţul conductei;

(se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate

(se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

(delimitarea strictă a culoarului de lucru;

(readucerea la starea inițială a terenurilor afectate de lucrări.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Riscuri naturale

Cutremur:  Soluțiile de fundare și pozare a conductelor sunt adaptate categoriei geotehnice a terenului unde se amplasează proiectul.

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control Tc (colţ), a timpului de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc= 0.7 s, iar conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare  ag  pentru cutremure având intervalul de recurenţă IMR= 225 ani (20% probabilitate de depăşire în 50 ani), perimetrul cercetat are valoarea acceleratiei  ag = 0.25.

Alunecări de teren:  Amplasamentul conductei existente nu se află în zone cu alunecări de teren sau clivaj geologic.

Inundaţii: În zonele studiate nu se preconizează a se produce inundații.

Schimbări climatice

La nivel legislativ prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Conform documentelor sus menționate s-a identificat ca posibilă vulnerabilitate în contextul schimbărilor climatice apariţia condiţiilor meteorologice extreme ce pot avaria infrastructura de transport a gazelor naturale, spre ex. furtuni, tornade, inundaţii, secete, temperaturi foarte scăzute.

Stabilirea soluțiilor de proiectare, a avut în vedere inclusiv riscurile naturale, condițiile climatice și  fenomenele naturale specifice zonelor în care se propune proiectul.

Având în vedere cele expuse, se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice.

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de disconfort.

În condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane.

2. Amplasarea proiectului:

Intravilan comuna Borlești, satele Borlești, Ruseni, Mastacăn județul Neamț.

a)Utilizarea actuală și aprobată a terenului:

Conform Certificatului de Urbanism Nr. 35 din 05.05.2022 eliberat de UATComuna Borlesti, terenul necesar lucrărilor este situat în intravilanul comunei Borlesti , folosinţa actuală a terenului este  teren aferent drumurilor.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:   În perioada de execuție și de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:  nu este cazul;

2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: Nu este cazul

5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

3. Tipurile si caracteristicile impactului potențial:

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atât pe perioada de realizare a proiectului cât și de funcționare. În perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi nesemnificativ în condițiile exploatării și mentenanței corespunzătoare a conductei de transport gaze naturale și obiectivelor care o deservesc.

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul; proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Se va realiza prin respectarea măsurilor propuse pentru prevenirea și diminuarea potențialului impact identificat, precum și a condițiilor impuse în avizele emise de autorități, La realizarea proiectului se vor respecta următoarele condiții :

(Lucrările se vor desfășura conform memoriului de prezentare pe  terenul prevazut amplasamentului, se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

(Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

(Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în Memoriul de prezentare;

(Organizarea de șantier pentru lucrările prevazute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

Lucrări necesare organizării de şantier:

( în cadrul organizării de şantier se vor prevedea spaţii îngrădite pentru depozitare de materiale necesare la execuţia branşamentului de gaze naturale ; (se vor semnaliza corespunzător lucrările de săpătură ;

( cu privire la amplasament, se prevede identificarea tuturor reţelelor existente în zonă în vederea evitării oricărui accident tehnic sau de muncă ;

( necesarul de energie electrică pe întreaga perioadă de lucru a şantierului se va asigura prin grija executantului. Forţa de muncă se asigură prin grija executantului , din cadrul personalului acestuia . Materialul tubular din PE şi materialele necesare se transportă cu mijloace auto ;

( La execuţia lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii specifice categoriei de lucrări realizate, conform legislaţiei în vigoare.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:    nu are un impact major asupra mediului.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:  Întreaga activitate va fi monitorizată de factorii responsabili cu mediul atât ai constructorului cât și ai beneficiarului.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:  eventualele deșeuri de materiale sunt depuse în saci speciali și transportate la o firmă specializată.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

( căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu este cazul;

( metode folosite în construcţie:  conform proiectului tehnic;

( planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: conform proiectului tehnic;

( relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: rețeaua de distribuție gaze naturale propusă a fi realizată se va racorda printr-o conductă de joasă presiune cu rețeaua de gaze naturale existentă;

( detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu sunt alternative mai bune la acest proiect;

( alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

( Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: nu este cazul;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

- După execuţia lucrărilor de instalare a reţelelor trebuie refăcute spaţiile verzi, iar acolo unde este cazul,  trotuarele şi platformele pavate/betonate se aduc la starea lor iniţială.

- Lucrările de refacere şi reconstrucţie ecologică sunt in sarcina titularului si se vor executa de firme specializate respectând următoarea procedura:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: redarea terenului la forma inițială.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:   în cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

Toate materialele rezultate din dezafectări vor fi depozitate în locuri special amenajate și apoi transportate la depozitele constructorului.

Protecția mediului:

Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului și legea nr. 265/2006 pentru aprobarea acesteia;OUG 92/2021 - privind regimul deșeurilor; Legea 265 din 29/06/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată.

( Justificarea necesităţii proiectului

Prin dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale se creează premisele pentru revigorarea şi dezvoltarea economică a zonei.

Pentru populaţie , dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale asigură condiţiile necesare pentru sporirea confortului în locuinţe şi ridicarea nivelului de trai (asigurarea gazelor naturale pentru prepararea hranei, apei calde menajere cât şi pentru încălzire) şi reducerea poluării mediului ambiant.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

În urma depunerii de către titular a coordonatelor STEREO’70, compartimentul C.F.M. din A.P.M. Neamț a concluzionat în urma verificărilor că proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Localizarea proiectului: intravilan comuna Borlești , satele Borlești, Ruseni, Mastacăn, jud. Neamț.

Conform Adresei A.B.A .SIRET , S.G.A.-Neamț  Nr. 615/17.03.2022, înregistrată la A.P.M. Neamț cu Nr. 2877/17.03.2022,  S.G.A. Neamț decide că pentru proiectul propus nu este necesara  S.E.I.C.A. (studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă), deoarece construirea obiectivului nu are impact asupra corpurilor de apă. Lucrările propuse a se realiza nu vor avea influența asupra corpurilor de apă de suprafață sau subterane din zonă. Amplasamentul propus nu se află în perimetrul de protecție hidrologică a unei surse de apă.

Pentru proiect a fost emis de către S.G.A. Neamț Avizul de Gospodarire a Apelor care cuprinde următoarele obligații pentru titular:

" - Căminele de intrare respectiv ieșire ale subtraversării vor fi amplasate astfel încât să se asigure zona de protecție în lungul cursului de apă, conform legii apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- Lucrările prevazute a se executa în albia cursurilor de apă vor respecta Ordinul 1215/2008 al MMDD- Normativ tehnic pentru lucrări hidrotehnice N.T.L.H.-001- Criterii și principii pentru evaluarea și selectarea soluțiilor tehnice de proiectare și realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor și Ord.1163 din 16 iulie 2007 al MMDD, privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea  soluțiilor tehnice de proiectare și de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor.

- Se interzice montajul forțat al conductei. Se vor respecta distanțele minime impuse între conductele de gaze și alte instalații, construcții sau obstacole subterane. Când aceste distanțe nu se pot respecta, ele vor fi reduse, respectând condițiile tehnice din N.T.P.E.E.-2008 ( țevi trase, suduri întărite, control nedistructiv la toate sudurile, tuburi de protecție etc).

În execuție se va da o atenție deosebită respectării adâncimii de pozare a tuburilor de protecție pentru traversări cu strictețe cotele și procesele tehnologice, iar eventualele lucrari în albie se vor executa in perioadele apelor mici.

- Nu sunt permise evacuări de deșeuri și ape uzate în apele de suprafață, subterane sau terenurile adiacente.

- Beneficiarul avizului și executantul lucrării sunt obligati ca pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, să asigure în albiile cursurilor de apă, scurgerea normală a apelor.

- După terminarea lucrărilor se vor îndeparta din albie eventualale resturi de materiale , pentru a nu stânjeni scurgerea apelor.

-Dacă parametrii sau soluțiile tehnice avizate în prezentul aviz de gospodărire a apelor se modifică , se va solicita  un nou aviz de gospodărire a apelor.

- Posesorul avizului de gospodarire a apelor are obligația să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Siret- S.G.A. Neamț, data de începere a execuției lucrărilor avizate cu 10 zile înainte de aceasta.

- Punerea în funcțiune a obiectivului se va face în baza " Autorizației de gospodărire a apelor". Beneficiarul are obligația să solicite autorizarea în baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 891/2019, de un proiectant certificat de Ministerul Apelor și Pădurilor.

Documentația prezentată  nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenței și stabilitătii lucrărilor, responsabilitatea revenind proiectantului.

Beneficiarul și proiectantul sunt direct răspunzători pentru datele specificate în documentația tehnică care a stat la baza întocmirii avizului de gospodarire a apelor.

Documentația tehnică vizată spre neschimbare de către autoritatea de gospodărire a apelor face parte integrantă din prezentul aviz de gospodarire a apelor.

Avizul de gospodarire a apelor își mentine valabilitatea pe toată durara de realizare a lucrărilor, daca execuția acestora a început la cel mult 24 luni de la data emiterii avizului și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea.

Avizul de gospodărire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestora se pedepsește conform legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Un exemplar din documentație, ștampilat și semnat spre neschimbare s-a transmis solicitantului împreună cu un exemplar din aviz.  "

Condiții de realizare a proiectului:

a) Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în certificatul de urbanism Nr.35 din 05.05.2022, emis de U.A.T.Comuna Borlești, jud. Neamt, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

b) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

c) Respectarea condițiilor din Adresa Direcției Judetene pentru Culturaă Neamț, Nr. 981 din 19.05.2022, înregistrată la A.P.M. Neamț cu Nr. 5190/19.05.2022, prin care se menționează că titulatul trebuie să realizeze în prealabil  diagnostic arheologic non-intruziv pentru terenul pe care urmează sa fie executate lucrările. Diagnosticul Arheologic va fi realizat de o instituție de cercetare prin arheologi inscriși în Registrul Arheologilor din România.În raportul arheologic se va stabili cu exactitate dacă investiția afectează zone cu patrimoniu arheologic sau zone de protecție ale monumentelor istorice .

d) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h)  de mai sus.

e) Se vor respecta atât în faza de implementare cât și după implementarea proiectului , dispozitiile OUG 92/2021privind regimul deșeurilor, precum și H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare; Se vor încheia contracte de servicii cu operatorii de servicii de salubritate pentru colectarea deșeurilor pe categorii.

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Agenţia pentru Protectia Mediului Neamţ nu va fi ţinută răspunzatoare pentru investiția în cauză dacă, în conformitate cu legile  fondului funciar, suprafeţele aferente amplasării proiectului de investiție vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite;

- A.P.M. Neamț nu răspunde de nerespectarea de către titulatul proiectului a  condițiilor impuse de către alte autorități, instituții publice , prin adrese, avize sau orice alte acte de reglementare, deoarece îndeplinirea  acestor condiții revine titularului de proiect, iar acțiunile de inspecție și control pentru supravegherea îndeplinirii acestor condiții, revin emitentului respectiv, conform Regulamentului de Organizare și Functionare (R.O.F. ) specific fiecărei instituții publice.

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

Prezenta Decizie este valabilă cu condiția îndeplinirii prevederilor obligatorii  de la toate punctele, (de la a la f),  din “Condiții de realizare a proiectului“ , de mai sus, de la paginile 23-24.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (Proiect) conține 25 de pagini.