Anexa 5 – Ord. nr. 292/2018

Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului:„INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT”

II. Titular

- Numele companiei: Consiliul Local Farcasa

- Adresa poştala: comuna Farcasa, jud. Neamt;

- Numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel./Fax:0233-267001

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Primar Tifui Dumitru Bogdan

- responsabil pentru protecţia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) Un rezumat al proiectului;

Prezentul proiect propune infiintarea sistemului de alimentare cu apa si extinderea sistemului de canalizare in satele Frumosu, Popesti, Farcasa si Busmei, comuna Farcasa, judetul Neamt, conform planurilor de situatie anexate.

În prezent  in comuna Farcasa, satele  Frumosu, Popesti, Farcasa si Busmei, nu exista o retea de alimentare cu apa, iar reteaua de ape uzate menajere este amplasata pe tronsoanele principale de drum, dar care nu acopera si zonele cu densitate mai mare de populatie.

b) Justificarea necesitaţii proiectului

Proiectul "INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT"a fost intocmit avand la baza urmatoarele planuri si strategii definite pe plan national si regional: Strategia de dezvoltare locala a comunei Farcasa, jud. Neamt.

La proiectarea lucrărilor s-a ţinut seama de STAS - urile şi Normativele tehnice de specialitate aflate în vigoare la data elaborării proiectului. S-au respectat prevederile conţinutului – cadru din ordinul HG907/2016,  cu   completările   ulterioare,   planul  urbanistic general,   planul   urbanistic  zonal, şi alte considerente tehnico – economice.

După  finalizarea investiţiilor, exploatarea și întreținerea lucrărilor executate vor intra în obligațiile serviciilor specializate.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele pregătitoare pentru aderare la Uniunea Europeană, rezultate în urma negocierilor la Capitolul 22 – Mediu.

Oportunitatea investiţiei:

-  facilitează accesul la investitie a unui mare numar de locuitori ai comunei;

- facilitează punerea in valoare a terenurilor cu destinatie constructii de locuit, avind in vedere atractivitatea din acest punct de vedere data de amplasarea intr-o zona pitoreasca , cu un cadru natural nealterat si cu bune conditii de mediu.

c)  Valoarea investitiei;

- 10.690.498,36 lei cu TVA

d) Perioada de implementare propusa;

12 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se ataseaza prezentului memoriu

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: : - captarea, tratarea si distributia apei- cod CAEN 3600;

- colectarea si tratarea apelor uzate si pluviale prin sistemul de

canalizare, decantarea apelor reziduale, tratare namoluri- cod CAEN 3700

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Descrierea sistemului de alimentare cu apa si canalizare existent din comuna Farcasa, judetul Neamt:

Dezvoltarea comunei prin construirea de noi locuinţe cu un grad ridicat de confort şi creşterea gradului de confort al locuinţelor deja existente, face necesară şi obligatorie proiectarea şi realizarea retelei de alimentare cu apa si extinderea reţelei de canalizare, pentru a nu polua mediul cu ape uzate.

Astfel, apele uzate se infiltrează în sol, producând infestarea pânzelor de apă subterană şi poluarea solului, ceea ce conduce la o puternică degradare a factorilor de mediu în zonă.

În prezent  in comuna Farcasa nu exista o retea de alimentare apa, iar reteaua de o retea ape uzate menajere amplasate pe tronsoanele principale de drum. Comuna Farcasa dispune de o statie de epurare ape uzate menajere.

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Farcasa. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Comuna Farcaşa are o suprafaţă tota lă de 9233 ha, din care doar 46 ha sunt acoperite de curţi şi construcţii. Cea mai mare parte din teritoriului administrativ al comunei este acoperit de păduri , 6.231 ha şi de suprafaţa agricolă, respectiv 2.813 ha.

Din punct de vedere admini strativ-teritoria l, comuna Farcaşa este încadrată astfel:

-	ţara: România;

-	regiunea: Nord- Est;

-	judeţul : Neamţ ;

-	comuna: Farcaşa;

-	vecinătăţi:

-	NV - comuna Borca ;

-	E -comuna Pipirig;

-	SE -comuna Poiana Teiului.

Satele componente ale comunei sunt :

-satul Farcaşa având ca poziţie geografică coordonatele 47°09'22"N şi 25°50'30"E;

-satul Buşmei având ca poziţie geografică coordonatele 47°9'4" N şi 25°50'29"E.

-satul Frumosu având ca poziţie geografică coordonatele 47°8'47" N şi 25°51'57"E.

-satul Popeşti având ca poziţie geografică coordonatele 47°9'3" N şi 25°52'14"E.

-satul Stejaru având ca poziţie geografică coordonatele 45°9'32" N şi 25°49'27"E.

- descrierea instalaţiei propuse prin proiectul tehnic:

OBIECT NR.1 - "INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT"

SURSA :

Necesarul de apa pentru investitia porpusa  se va asigura prin intermediul a 2 puturi forate amplaste in intravilanul localitatii Busmei, respectiv Put 01 si Put 02 .

Adancimea de forare pentru fiecare put  - H = 100 m .

Diametrul exterior al fiecarui put este de Ø 444 mm si este alcatuit dintr-o coloana filtranta din PVC DN 200 mm, iar in jurul coloanei filtrante se construieste un filtru din pietris cu o granulatie de 3-7 mm.

Apa de la nivelul fiecarui put forat este transportata, prin intermediul  unei  garnituri de pompare submersibile, spre 1 buc rezervor,  amplasat in GA 01 Busmei, cu volum V=250 mc .

Debitul de calcul pentru fiecare put forat este stabilit conform studiului Hidrogeologic atasat la prezenta documentatie , respectiv Qc = 1.9 l/s pentru fiecare put .

a) Put 01 amplasat in interiorul Gospodariei de Ape (GA) 01 Busmei – adancimea de forare H= 100 m ;

Garnitura submersibila de pompare :

- Qp = 6.84 mc/h ;

- Hp = 135,00  mCA .

Apa captata este transportata catre rezervorul de inmagazinare R 01 cu V= 250 mc prin intermediul unei condute PEID De 110x12.3 mm PN 20 , L= 20 m .

b) Put 02 amplasat in localitatea Busmei – adancimea de forare H= 100 m ;

Garnitura submersibila de pompare :

- Qp = 6.84 mc/h ;

- Hp = 125,00  mCA .

Apa captata este transportata catre rezervorul de inmagazinare R 01 cu V= 250 mc, din cadrul GA 01 Busmei, prin intermediul unei condute PEID De 110x12.3 mm PN 20 , L= 302 m .

GOSPODAIA DE APE 01-BUSMEI   :

Gospodaria de ape are in componenta urmatoarele obiecte constructive :

Gospodaria de ape are in componenta urmatoarele obiecte constructive :

- Put 01

- Statie de Tratare – Q = 18 mc/h .

- 1buc  Rezervor de inmagazinare cu V=250 mc ;

a. Put 01 amplasat in interiorul Gospodariei de Ape (GA) 01 Busmei – adancimea de forare H= 100 m ;

Garnitura submersibila de pompare :

- Qp = 6.84 mc/h ;

- Hp = 135,00  mCA .

Apa captata este transportata catre rezervorul de inmagazinare R 01 cu V= 250 mc prin intermediul unei condute PEID De 110x12.3 mm PN 20 , L= 20 m .

b. Statia de tratare/clorinare  : - este amplasata in cadrul gospodariei de ape si este dimensionata pentru debitul de calcul corespunzator alimentarii Q = 18 mc/h ;

Criteriile principale de selecţie pentru soluţia tehnologica de deferizare şi tratare a apei, având în vedere specificul aplicaţiei, sunt legate de următoarele cerinţe:

-Reducerea clorurilor prin proces de oxidare avansata (aerare + tratament electrochimic)

-Realizarea unui proces eficient de dezinfecţie

-Eliminarea posibilităţii de formare a  unor compuşi secundari de reacţie toxici (trihalometani) ce apar  în urma tratării apei cu concentraţii ridicate de clor în prezenţa  unor încărcări organice ridicate accidentale;

-Utilizarea în procent minimal a reactivilor chimici în procesul de tratare a apei, utilizarea  cu preponderenţă a agenţilor de tratare produşi la locul aplicaţiei;

-Capabilitatea tehnologiei de a fi implementată într-un sistem compact de tratare;

-Gradul ridicat de automatizare şi funcţionare autonomă ;

-Posibilitatea monitorizării proceselor de tratare de la distanţă .

Având în vedere cele de mai sus,  procesele principale care stau la baza tehnologiei utilizate sunt procese moderne  de oxidare electrochimica şi filtrare multimedia, în circuit de tratare şi filtrare sub presiune. Pentru asigurarea unui grad de dezinfecţie remanent în rezervorul de înmagazinare şi pe reţeaua de distribuţie se injectează, dupa procesul  de filtrare, o doză minimă de hipoclorit de sodiu, controlată automat prin monitorizarea continuă a concentratiei de clor liber dizolvat în apa.

Staţia de tratare a apei este în construcţie compactă, funcţionează complet automat, cu posibilitatea de monitorizare de la distantă (ETHERNET) a principalilor parametri de operare.

Parametrii de operare a Statiei de Tratare propuse :

| Caracteristica/Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Debitul proiectat | Qc= 18 m3/h |
| Componentele fluxului tehnologic | -Oxidare - Filtrare -Dozare dezinfectant remanent cu control automat |
| Puterea instalată | -Staţie de tratare: 17 kW (inclusiv utilităţi container tehnologic) |
| Presiunea de intrare | Presiunea minima care trebuie asigurata pe intrarea statiei, la debitul nominal de 18 m3/h este de 2,0 bar. |
| Dimensiunile necesare ale containerului de echipamente tehnologice | L x l x Hcoama : 9.0x 6.0 x 5.0 m |

Echipamente tehnologice în staţia de tratare

Componentele obiectului sunt amplasate în compartimentul principal al  containerul de echipamente tehnologice.

# b.1. Oxidare

Drept  agent principal de oxidare si dezinfectie a apei a fost ales ozonul, datorita proprietatilor sale exceptionale in  oxidarea Fe şî Mn, degradarea  substantelor organice si dezinfectia apei. Avantajele principale ale utilizarii ozonului in procesele de tratare a apei sunt legate in principal de puterea sa mare de oxidare, valoarea potenţialului sau de oxidare fiind a treia dupa radicalii hidroxili si oxigenul atomic. In degradarea substantelor organice principalul avantaj al utilizarii ozonului este legat de eliminarea posibilitatii formarii subprodusilor toxici  de reactie (trihalometani), posibilitate existenta in cazul utilizarii clorului. In Tabelul 2 este prezentata o clasificare a principalilor agenti oxidanti in functie de valoarea potentialelor de oxidare.

Tabelul 2. Valoarea potenţialelor de oxidare pentru compuşii utilizaţi în procese de

| Oxidantul | Potentialul de oxidare (V) |
| --- | --- |
| Radical hidroxilic (OH-) | 2,80 |
| Oxigen atomic | 2,42 |
| Ozon (O3) | 2,07 |
| Peroxid de hidrogen (H2O2) | 1,78 |
| Permanganat de potasiu (KMnO4) | 1,70 |
| Hipoclorit de sodiu (NaOCl) | 1,49 |
| Clor (Cl2 ) | 1,36 |
| Dioxid de clor (ClO2 ) | 1,27 |
| Oxigen (O2) | 1,23 |

Sistemele de tratare a apei prin ozonizare au o utilizare extensivă, încă de la începutul secolului trecut, fiind utilizate atât pentru tratarea apei în vederea potabilizării, cât şi pentru înlăturarea prin oxidare a unor compuşi chimici poluanţi din apele uzate. Un sistem de tratare a apei prin ozonizare implică două mari blocuri funcţionale: sistemul de producere a ozonului , şi sistemul de contact bifazic ozon/lichid.  Generatorul de ozon utilizat este un generator de ozon cu producţia maxima de ozon de 50 gO3 pe oră.

# b.2. Sistemul  de injecţie a ozonului

Apa refulata de catre grupul de pompe de la sursă  este preluata pe circuitul by-pass de injectie a ozonului. In  acest circuit by-pass este inclus injectorul Venturi de ozon ( G1”) care realizeaza injectia ozonului in circuitul de apa sub presiune. Amestecul bifazic apa-ozon este omogenizat  prin tranzitarea debitului de apa prin mixerul static (MS) (Dn65) , mixer realizat, de

asemenea,  din otel inox.  Toate traseele hidraulice  din fluxul de tratare sunt realizate din otel inox (304SL). In Figura 1 este prezentat injectorul de ozon, iar in Figura 2. este prezentata structura mixerului static .

Fig.1. Injector Venturi petru ozon

# b.3. Vas de contact şi reacţie

Apa tratata, cu un continut de ozon dizolvat situat in gama de valori 0,2-0,6 g/m3 este preluata de vasul de contact si reacţie sub presiune (V=2 m3). Acest vas, realizat din otel inox, asigura timpul necesar de contact si reactie pentru realizarea reactiilor de oxidare dintre ozonul dizolvat si volumul de apa, de asemenea permite derularea in conditii optime a procesului de dezinfectie. Ozonul rezidual rezultat din proces este degazat in sectiunea superioara a vasului de contact si reactie si eliberat din circuitul hidraulic prin intermediul unei supape automate de degazare (SS7), supapă comandata de catre nivelul apei prin intermediul unui plutitor. Supapa este executata in totalitate (corp+plutitor) din otel inox.  Ozonul degazat tranziteaza distrugatorul termocatalitic de ozon, in care ozonul rezidual sufera procese de recombinare in oxigen molecular,  si este evacuat in atmosfera.

Timpul de contact apa/ozon este dat de timpul de rezidenta al amestecului bifazic in circuitele hidraulice, respectiv mixer static, vas de contact si reactie si partea superioara a filtrului multimedia sub presiune. Din vasul de reactie si contact debitul de apa trece in bateria de filtre sub presiune. In Figura 3 este prezentată structura vasului de contact şi reacţie.

# b.4  .Distrugător termocatalitic de ozon rezidual

Distrugătorul de ozon rezidual realizează conversia termo-catalitică a ozonului rezidual degazat din atmosfera

vasului de contact şi reacţie,  în oxigen.  Distrugătorul este  de tip cu tiraj forţat şi masa catalitică.

Caracteristici principale:

-Qozon = 1,5 m3/h

-Pi= 0,2 kW

-Masa catalitică: m= 5kg

# b.5. Sistem de dozare coagulant

Componentele instalaţiei de dozare coagulant sunt urmatoarele:

Pompa dozatoare . Pompa dozatoare solenoidala, digitală cu debit constant ajustabil manual sau proportional, in funcţie de un semnal extern analogic (4-20 mA) sau semnal digital (debitmetru). Cap de pompare din PVDF, diafragma PTFE

-Qmax=1.5 l/h

Include: filtru de aspiraţie şi dispozitiv de injecţie din PVC

Supapă multifuncţională cu 2 setări:

-contrapresiune 0- 5 bar

-supapa de siguranta 0-18 bar

Material: Corp-PVDF; Diagrama- PTFE; Etansări: FPM

Rezervor hipoclorit V=100 l – echipat cu sonda de aspiraţie cu senzor de nivel.

# b.6. Filtrarea

Sistemul multimedia de filtrare are ca  baza nisip cuartos de diverse granulatii, asezarea are loc in straturi multiple, cu un strat superior din antracit. Principala aplicatie este filtrarea sedimentelor cu finete de pana la 10 microni, retinandu-se astfel impuritati mecanice si suspendate si se obtine o reducere a turbiditatii.

Filtru multimedia nu trebuie schimbat, statia de filtre se regenereaza automat la un timp prestabilit. In acest fel se asigura o exploatare indelungata a filtrului cu un cost de intretinere foarte scazut.

Sistemul multimedia de filtrare se compune din doua filtre in carcasa din fibra de sticla armata (D= 1600 mm) cu masa filtranta din  nisip cuartos+antracit si hidroantracit.

Curgerea apei in operatia de filtrare este de sus in jos, iar spalarea filtrelor se face cu apa de jos in sus. Prin retinerea suspensiilor din apa in filtre, rezistenta hidraulica a acestora creste in timp, astfel incat presiunea la intrarea acestora creste. La atingerea unei valori prestabilite a presiunii apei la intrarea in filtre, presiune masurata de catre senzorul de presiune analogic, acestea intra in faza de spalare in scopul indepartarii suspensiilor adunate. Spalarea filtrelor se face in mod automat cu apa filtrata de catre unul din filtre si trecuta in sens invers prin celalalt filtru, dupa care apa este deversata la intrarea decantorului lamelar sau in basa namol de la baza decantorului lamelar. Operatia de filtrare si spalare a filtrelor se realizeaza prin comutarea celor cinci vane electrice din cadrul circuitului hidraulic, comanda electrica provenind de la tabloul de automatizare prevazut cu automat programabil (PLC).

Debitul necesar pentru spalarea inversa este Q= 45 m3/h.

# b.7. Dezinfectie finala

Etapa finala de tratare este asigurata de dozarea unei cantitati de hipoclorit de sodiu (NaOCl) care sa asigure o concentratie necesara de clor rezidual liber pe reteaua de distributie. Sistemul de dozare este alcatuit dintr-o pompa dozatoare digitala cu debit constant ajustabil proportional (Qmax= 1.5 l/h, p =8 bar), un rezervor de stocare hipoclorit cu un volum de 100 l echipat cu sonda de aspiratie si sonda de nivel, o celula de masura a clorului echipat cu sonda amperometrica si senzor de prezenta debit, si un controller de masura si transmisie a concentratiei de clor rezidual masurata.

Componentele instalaţiei de dozare a hipocloritului de sodiu sunt urmatoarele:

Pompa dozatoare . Pompa dozatoare solenoidala, digitală cu debit constant ajustabil manual sau proportional, in funcţie de un semnal extern analogic (4-20 mA) sau semnal digital (debitmetru). Cap de pompare din PVDF, diafragma PTFE

-Qmax=1.5 l/h

Include: filtru de aspiraţie şi dispozitiv de injecţie din PVC

Supapă multifuncţională cu 2 setări:

-contrapresiune 0- 5 bar

-supapa de siguranta 0-18 bar

Material: Corp-PVDF; Diagrama- PTFE; Etansări: FPM

Rezervor hipoclorit V=100 l – echipat cu sonda de aspiraţie cu senzor de nivel.

# b.8. Tabloul de automatizare

Tabloul de automatizare  comanda  functionarea automata a intregii statii de tratare, primind semnale de la senzori si analizori si comandand echipamentele componente. Aceste elemente sunt listate mai jos.

1. Echipamente comandate:

-Vana  cu actionare electrica filtre(EV)

- Generator de ozon cu concentrator de oxigen inclus

-Instalatie dozare hipoclorit de Na

-Ventilator de aer axuial (FAN)

2. Senzori si analizori

-Debitmetru electromagnetic– 1 buc

- Turbidimetru (NTU) – 1 buc

-Senzor presiune intrare filtre (1-Pin-1)- 2 buc

-Analizor clor rezidual (At-Cl)- 1 buc  			       Fig. .8 Tablou de automatizare

-Senzor de nivel minim (Lmin)- 2 buc

-Senzor de nivel maxim (Lmax)- 2 buc

-Senzor ultrasonic de nivel continuu (LT)- 2 buc

3.  Sistem SCADA

La dispeceratul central (sediul Primăriei) se va instala un router VPN Mikrotik RB951 configurat ca server VPN, la care se conectează calculatorul SCADA. Calculatorul va avea următoarele caracteristici: procesor 2,6 GHz; memorie 4 GB; hard disk 250 GB; licență Windows 10; monitor 19” HD; tastatură și mouse. Pe calculator se va instala software-ul SCADA IGSS cu maxim 50 de obiecte. Pe această platformă se va dezvolta aplicația personalizată pentru monitorizarea și controlul stației de tratare.

La stația de tratare se va instala un router VPN cu modem încorporat Mikrotik, care va fi configurat în mod client VPN. Acest router va asigura transferul de date de la automatul programabil al stației de epurare la dispecerat.

Securitatea datelor va fi asigurată de sistemul VPN prin utilizarea unor algoritmi de criptare și autentificare performanți.

Tab.2.Centralizatorul echipamentelor componente

| Nr.crt. | Echipament component | Cant. (buc) |
| --- | --- | --- |
| I.INSTALATII TEHNOLOGICE |
| 1 | Grup pompare admisie Q=18mc/h; H=25mcA | 1 |
| 2 | Debitmetru electromagnetic Dn80 | 1 |
| 3 | Vane fluture cu actionare electrica bypass, Dn80 | 2 |
| 4 | Generator de ozon cu concentrator de oxigen inclus; Q=50g/h |  |
| 5 | Sistem de injectie ozon Compus din: - Injector Venturi - Mixer static | 1 |
| 6 | Vas de contact si reactie 2mc | 1 |
| 7 | Distrugator termocatalitic de ozon Qozon = 1,5 m3/h | 1 |
| 8 | Baterie filtrare Nr. filtre: 2 Diametru filtru:1600 mm H=2.27 m | 1 |
| 9 | Grup pompare spalare filtre Q=45mc/h, H=15mcA | 1 |
| 10 | Instalatie de dozare coagulant (S-Coag.) Componenta: 1.Pompa dozatoare solenoidala :Q= 1.5 l/h; 2.Supapa multifunctionala (contrapresiune 0-5 bar/siguranta 0-18 bar) 3.Rezervor V=100 l echipat cu senzor de nivel si tub flexibil 4x6 mm |  |
| 11 | Instalatie de dozare si control hipoclorit de sodiu (S-Cl2) Componenta: 1.Pompa dozatoare solenoidala :Q= 1.5 l/h; 2.Supapa multifunctionala (contrapresiune 0-5 bar/siguranta 0-18 bar) 3.Rezervor V=100 l echipat cu senzor de nivel si tub flexibil 4x6 mm | 1 |
| 12 | Ventilator de aer axial Q=1350 mc/h (FAN) Debit de aer: Qmax= 1350 m3/h Qn= 762 m3/h la Δp=4,79 mm col H2O U=230V/50 Hz; P=0,08 kW | 1 |
| 13 | Senzor presiune intrare filtre( 1-Pin-1) P=6 bar cu transmisie 4…20 mA (1-Pin-1) | 1 |
| 14 | Detector de nivel cu plutitor | 2 |
| 15 | Senzor ultrasonic de nivel | 1 |
| 16 | Senzor de turbiditate | 1 |
| 17 | Tablou de automatizare- TA+Sistem SCADA | 1 |
| 18 | Materiale de montaj (teava inox, armaturi, fitinguri, materiale electrice) | 1 set |

Conducta de spalare are roulul de a evacua apa de la nivelul filtrelor multimedia spre un camin decantor de splare din beton, amplsat in aval de statia de tratare apa. Conducta va fi realizata din teava PEID PE 100 De 110x6.6 mm cu L=12 m .

c.Rezervorul R01 cu  V=250 mc va indeplini urmatoarele functiuni :

  - Inmagazinarea apei , asigurand necesarul de apa pentru locuitorii localitatilor aflate in studiu

  - Conpensarea variatiilor orare de debit de consum in decurs de 24 ore ;

  - Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor cu Qi = 54 mc .

Rezervorul R01 este o constructie amplasata suprateran, alcatuita din tole metalice cu dimensiuni :

- D=7.65 m

- H=5,60 m .

Instalatiile necesare functionarii rezervorului sunt adapostite in camera venelor, care este amplasata inintea intrarii apei in rezervor .

Instalatiile hidraulice sunt compuse din :

- Conducta de alimentare cu apa  ;

- Conducta de distributie ;

- Conducta de golire rezervor si preaplin ;

- Racord direct pentru PSI ;

- Apometru DN 150 .

Toate conductele sunt prevazute cu vane de inchidere cu exceptia conductei de preaplin care nu are vana si se racordeaza la conducta de golire in aval de vana .

Racordul PSI este de tip racord de aspiratie cu antivortex cu diametrul DN 100 si este prevazut un numar de 1 buc. .

Rezervorul metalic va fi ancorat pe un radier din b.a. in grosime de 40 cm .

In componenta construtiva a rezervoarelor intra :

- carcasa metalica din tabla de otel galvanizata:

- ramforsarile si rigidizarile metalice exterioare realizate din platbanda, cornier sau alte profile din otel;

- termoizolatia din polistiren ce căptuşeşte rezervorul la interior.

- o membrana din PVC plastifiat plasata la interior si mulata pe termoizolatia din polistiren. Membranele sunt ramforsate cu fibre pentru a atinge o rezistenta la rupere de cel puţin 4000 N/cm2 si tratate astfel incat sa reziste in domeniul termic cuprins intre -30°C si +70°C.

- un capac termoizolat cu spuma poliuretanica, realizat din tabla de otel galvanizata, aluminiu sau otel inoxidabil. Capacul este prevăzut cu o gura de vizitare. Rezervorul va fi prevazut cu racorduri tehnologice de intrare, de ieşire, de scurgere de aerisire de preaplin etc., precum si cu rezistente electrice imersate pentru incalzire contra inghetului. Pentru accesul la capac si efectuarea operaţiunilor de intretinere rezervoarele sunt prevăzute cu cate o scara metalica si platforma pentru operator.

Rezervoarele, Statia de Tratare si camaera vanelor ce adaposteste garniturile de pompare vor fi amplasate pe o platforma de balast  compactata si care va fi inaltata cu h=2.0 m de la C.T.N.

c.1. Conducta de golire si preaplin are dimensiunile De 160x6.2 PN 6 si lungime L= 30 m, este amplasata  subteran sub cota de inghet, incepand de la exteriorul caminului de vane adiacent rezervorului. Condcuta are rol de a deversa apa, din cadrul rezervorului in scopul efectuarii igenizarii sau in cazul aparitiei unor avarii, fiind directionata in aval spre un parau existent in vecinatate, iar prin intermediul unei guri deversoare, alcatuita dintr-un masiv de ancoraj si dale prefabricate, apa este evacuata . La captul cunductei se va monta o clapeta de sens si o sita de protectie.

c.2. Conducta de evacuare ape pluviala este realizata din tuburi PEID PN 6 De 160x6.2 mm, cu o lungime de 20 m. Conducta are rolul de a directiona apele pluviale provenite de la nivelul rigolelor perimetrale spre o ravena existenta. Deversarea apei se varealiza prin intermediul unei guri de scurgeri amenajate din beton.

c.3. Teava de dren alcatuita din tuburi gofrate cu fante De 160 mm. In jurul drenului se va executa un filtru invers  compus din doua straturi  Φ8 – 16 cu o grosime de 30 cm, iar la baza filtrului se va monta un strat de geotextil filtrant . Teava de dren se va amplasa in spatele zidului de sprijin s va avea o lungime L=25 m .

Imprejmuire   :

Pentru zona de siguranta se va executa un gard de protectie cu înaltimea de 2,00 m din plasa de otel beton OB 37, cu diametrul de 6 mm si ochiuri de 10 x 10 cm, montat pe rame metalice din cornier de OB 37, diametru 20 mm. Acestea se monteaza la rândul lor pe stâlpi din teava de otel diametru 63 mm, în fundatii de beton. Poarta de acces se va executa din aceleasi materiale, la deschiderea de 4,0 m (înaltimea de 2,0 m fata de cota terenului natural). Poarta de acces se va executa în doua canaturi. La nivelul gardului vor fi prinse panouri de avertizare si identificare a zonei de siburanta .

OBS:  Toate confectiile metalice se vor proteja anticoroziv prin vopsire cu 3 straturi  grund si 2 straturi vopsea. Alegerea vopselelor si a grundului se face conform STAS 10702/1 – 83 si  STAS 10128-86 privind clasificarea mediilor.

Reteaua de distributie  :

La stabilirea configuraţiei reţelei de distribuţie s-au avut în vedere următoarele criterii:

- desfăşurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali şi a altor consumatori;

- amplasarea instituţiilor principale din localitati (biserici, şcoali, grădiniţe, industrii locale, etc.);

- prevederile PUG şi ale Certificatului de Urbanism, precum şi analiza făcută pe teren cu delegaţii Consiliului Local;

- posibilităţile de dezvoltare ulterioară a localităţii şi de extindere a unor conducte sau marirea capacităţilor de transport a reţelei de distribuţie.

Pe baza prevederilor STAS 4163-1/1996 şi NP 133-2013 reţeaua s-a calculat pentru :

-dimensionare: cu asigurarea presiunii de serviciu de minim 0,3 bar (pentru Qsorarmax) ;

-verificare: cu asigurarea presiunii de incendiu de 0,7 bar (pentru Qsorarmax+ 5 l/s x Kp) la hidranţii de incendiu;

Reteaua de distributie propusa este de tip ramificat cu o curgere gravitationala .

În urma calculelor de dimensionare efectuate, a rezultat, că reţeaua de distribuţie are o  lungimea totala de 7386 m si  se va realiza din PEID, PE 100 , cu următoarele lungimi si diametre :

| CENTRALIZATOR CONDUCTA DE DISTRIBUTIE |
| --- |
| Nr. Crt. | Tronson | PEID 200x7,7mm PN6 | PEID 140x12.7 mm PN 16 | PEID 125x11.4 mm PN16 | PEID 110x10 mm PN16 |
| 1 | Tronson 01 | ― | 1104 | ― | ― |
| 2 | Tronson 02 | ― | ― | ― | 270 |
| 3 | Tronson 03 | ― | ― | 1570 | ― |
| 4 | Tronson 04 | ― | ― | ― | 158 |
| 5 | Tronson 05 | ― | ― | ― | 250 |
| 6 | Tronson 06 | ― | ― | ― | 2760 |
| 7 | Tronson 07 | ― | ― | ― | 310 |
| 8 | Tronson 08 | ― | ― | ― | 295 |
| 9 | Tronson 09 | ― | ― | ― | 95 |
| 10 | Tronson 10 | ― | ― | ― | 346 |
| 11 | Tronson 11 | ― | ― | ― | 228 |
| TOTAL [m] | ― | 1104 | 1570 | 4712 |
| TOTAL General [m] | 7386 |

# Lucrari speciale pe conducta de aductiune si distributie

Camine  :

Pe  reţelele  de  aducţiune au fost prevăzute un număr de 3 cămine, având următoarele funcţii:

- cămine de vane de linie (de secţionare) – intersectie....………….. 1 buc;

- cămine de vane şi  robinet de golire..........................……………… 1 buc;

- vane automate de aerisire ...................................................................... 1 buc ;

Pe  reţeaua  de  distributie  au fost prevăzute un număr de 35  cămine, având următoarele funcţii:

- cămine de vane de linie (de secţionare)…………………………..20  buc;

- cămine de vane şi dispozitive de golire (descărcare)…………….. 11  buc;

- cămine de vane şi  robinet de aerisire – dezaerisire ………………4 buc;

- vane automate de aerisire ............................................................. 1 buc ;

Amplasamentul caminelor este prezentat in planurile cu propuneri de lucrari .

Radierul caminelor are 20 cm grosime, pereţii au grosimea de 15 cm iar placa are 10 cm.

Betoanele folosite au marca C16/20, iar armăturile sunt din OB 37 şi PC 52.

Deoarece natura terenului nu permite golirea tuturor conductelor de distribuţie în rigole sau emisari apropiaţi, s-a ales soluţia golirii acestora, din căminele de golire, prin aspirarea directă a apei din başa căminului, cu ajutorul unei motopompe.

Masive de ancoraj

În  scopul  preluării  eforturilor  de  întindere care apar în materialul pereţilor  conductelor,  în  zonele  de  schimbare  a   direcţiilor   reţelei  de distribuţie s-au prevăzut masive de ancoraj. Date fiind diametrele reţelei proiectate, masivele de ancoraj s-au prevăzut doar la schimbările de direcţie in plan orizontal acolo unde a fost necesara folosirea coturilor in afara caminelor. Pentru fiecare diametru de conductă în parte a fost ales câte un tip de masiv de ancoraj.

Hidranti de incendiu

Pe reţeaua de distribuţie s-au amplasat in total 24 hidranţi de incendiu, aşa cum se poate observa în planurile de situatie .

Hidranti exteriori amplasati la nivelul retelei de distributie :

DN 80 	  - 24 buc .

. Criteriile de amplasare au fost:

- zone uşor accesibile autospecialei pentru stins incendii.

- zona cladirilor publice unde fluxul de circulatie este amplu .

- distante maxime intre doi hidranti alaturati– 500 m .

Tipul  de  hidrant ce va fi folosit în cadrul sistemului proiectat va fi „subteran”. Acesta se racordează la reţea prin intermediul unei piese de legătură fixată cu flanşă de corpul hidrantului subteran.

De partea superioară a hidrantului, la suprafaţa terenului, va fi sudată o plăcuţă indicatoare care să indice poziţia şi numărul hidrantului.

subtraversari  :

Pe reţeaua de distribuţie proiectată au fost prevăzute trei tipuri de lucrări de subtraversare:

- subtraversări de drumuri comunale si de exploatare ;

- subtraversari de viroage;

- subtraversari de drum national .

Amplasamentul acestora este prezentat in planurile cu propuneri de lucrari .

Protectia la subtraversarea drumurilor comunale si satesti se va realiza cu conducta tip PP Corugata De 200  pentru subtraversari ale conductelor de distributie avand De 110 si De 125 mm si PP Corugate De 250 pentru subtraversari ale conductelor de distributie avand de 160 mm.

Pozarea tuburilor de protecţie de distribuţie care subtraversează drumurile asfaltate se va face prin metoda forajului orizontal respectand zonele de protectie a drumului.

Execuţia subtraversărilor de drumuri comunale si satesti neasfalate se va face manual, în săpătura deschisă cu sprijiniri conform normativelor în vigoare.

Pentru subtraversarea drumului national DN 17B , conducta de distributie PEID PE 100 De 110 mm , se protejeaza cu un tub de otel cu DN 250 x 3.6  mm, montat dintr-un capat al caminului pana la celalat capat al caminului receptor. La subtraversarea drumului national s-au amplasat, la ambele capete, cămine de vane prevăzute cu instalaţii de vane pentru inchidere.  Pozarea tuburilor de protecţie aferente distributiei care subtraversează drumul judetean se va face prin metoda forajului orizontal respectand zonele de protectie a drumului.

Supratraversari

Supratraversarile se vor realiza cu teava OL Zn cu DN 100x4.0, avand ca izolatie termica  o cochilie din vata minerala bazaltica Di = 219 mm cu g=50 mm si o protectie a izolatiei, din tabla Zn g=0.5 mm.

Pentru fixarea conductelor au fost prevazute in zona de intrare si iesire a acestora masive de ancoraj .

Pentru realizarea supratraversarii raului Bistrita , conducta propusa va fi pozata la fata podului existent, unde proprietar este primaria comunei Farcasa. Teava va fi fixata de pod prin intermediul unor console din profile metalice de tip L60x5 mm S 235 dispuse in travei de 1.50 m axial. Rezemarea conductei se va realiza prin  intermediul unei sea de rezamare metalica. Prinderea consolelor metalice de podul existent se va realiza cu ancore chimice.

La nivelul fiecrei supratraversari se vor monta vane automate de aerisire protejate in cutii metalice termoizolate.

##### Ob. 2 “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATELE FRUMOSU, POPESTI, FARCASA SI BUSMEI, COMUNA FARCASA, JUDETUL NEAMT”

COLECTOARE DE CANALIZARE MENAJERA

Extinderea sistemului de canalizare ape uzate propus a se realiza în Comuna Farcasa, satele Frumosu, Popesti, Farcasa si Busmei este compus din colectoare principale  pozate pe principalele străzi, în zonele centrale și zonele adiacente acestora, unde se găsește în prezent, cea mai mare densitate de case și instituții publice.

Sistemul de canalizare este compus din colectoare de canalizare din tuburi închise din PVC SN4 cu diametrul  Dn 250 mm. Realizarea sistemului de canalizare din PVC permite alegerea unor conducte cu o durată de serviciu ridicată, rezistenţă sporită la coroziune, greutate specifică redusă, exploatare avantajoasă, tehnologie relativ simplă de montaj şi consum redus de forţă de muncă.

Existenţa pantelor mari a colectoarelor de canalizare şi a rigolelor pentru preluarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale au fost factori ce au determinat alegerea sistemului separativ de canalizare cu preluarea numai a apelor uzate menajere în colectoare închise de la consumatorii din localitate.

Din calculele hidraulice ale capacităţii de transport a colectorului, funcţie de panta terenului şi gradul de umplere s-au ales diametrele  Dn=250mm funcţie de panta piezometrică, debitul colectat pe parcurs şi gradul de umplere de a= 0,7 impus de STAS 3051 –91 pentru colectoarele închise cu Dn < 450 mm.

Pe colectoare au fost prevăzute cămine de vizitare (129 buc.) realizate din elemente prefabricate la maxim 50 m distanță între ele, pe unele porțiuni unde panta terenului permite s-au amplasat camine de vizitare pana la maximum 60 m distanță.

Pentru a ușura identificarea zonelor în planurile de situație, traseul rețelei de canalizare a fost împărțit astfel:

| CENTRALIZATOR CONDUCTE DE CANALIZARE IN LOCALITATIEL FARCASA, FRUMOSU, POPESTI SI BUSMEI |
| --- |
| Nr. Crt. | COLECTOR DE CANALIZARE | PVC Dn 250x6,2mm, SN 4 |
| 1 | COLECTOR PRINCIPAL CP 1 (DE LA CV 1 – SPAU 1 ) | 392 |
| 2 | COLECTOR PRINCIPAL CP 2 (DE LA CV 11 – CV5) | 267 |
| 3 | COLECTOR PRINCIPAL CP 3 (DE LA CV 17 – CV 10 ) | 195 |
| 4 | COLECTOR PRINCIPAL CP 4 (DE LA CV 22 – CV 10 ) | 175 |
| 5 | COLECTOR PRINCIPAL CP 5 (DE LA CV 27 – CV 26 ) | 226 |
| 6 | COLECTOR PRINCIPAL CP 6 (DE LA CV 36 – CVE 2 ) | 338 |
| 7 | COLECTOR PRINCIPAL CP 7 (DE LA CV 49 – SPAU 2 ) | 211 |
| 8 | COLECTOR PRINCIPAL CP 8 (DE LA CV 56- CV 55 ) | 163 |
| 9 | COLECTOR PRINCIPAL CP 9 (DE LA CV 60- CV 55 ) | 259 |
| 10 | COLECTOR PRINCIPAL CP 10 (DE LA CV 67 - CV 65 ) | 171 |
| 11 | COLECTOR PRINCIPAL CP 11 (DE LA CV 71 – SPAU 3 ) | 229 |
| 12 | COLECTOR PRINCIPAL CP 12 (DE LA CV 79 – CV 78 ) | 135 |
| 13 | COLECTOR PRINCIPAL CP 13 (DE LA CV 82- SPAU 4 ) | 225 |
| 14 | COLECTOR PRINCIPAL CP 14 (DE LA CV 88 – CVE 3 ) | 449 |
| 15 | COLECTOR PRINCIPAL CP 15 (DE LA CV 98 - CV 92 ) | 174 |
| 16 | COLECTOR PRINCIPAL CS 16 (DE LA CV 104- CV 103 ) | 210 |
| 17 | COLECTOR PRINCIPAL CS 17 (DE LA CV 109- CVE 2) | 510 |
| 18 | COLECTOR PRINCIPAL CS 18 (DE LA CV 120 - CV 118 ) | 356 |
| TOTAL [m] | 4685 |

Pe colectoarele principale au fost prevazute si camine de spalare in situatia in care debitul colectat de la populatie este insuficiet pentru asigurarea vitezei de autocuratire de 0,7m/s.

Partea de construcţie cuprinde operaţiunile de săpare, aducere la cotă, nivelarea suprafeţelor, sprijiniri, acoperire cu pământ a conductelor după pozare şi refacerea infrastructurii.

La trasarea reţelei de canalizare se vor respecta prevederile din STAS 8591-97.

Pentru a se evita colmatarea tuburilor se va asigura o pantă optima a conductei de min 1‰. La pozarea conductelor se va ţine seama de distanţele minime impuse necesare faţă de celelalte reţele.(SR 8591-97).

Colectoarele de canalizare au fost poziţionate pe străzi sau în spaţiul verde pe trasee care să asigure:

- posibilitatea colectării şi transportului în această etapă şi cea de perspectivă (ulterioare extinderii) a tuturor consumatorilor casnici şi social culturali

- curgerea gravitaţională pe trasee cât mai lungi ale colectoarelor principale şi reţelelor stradale, în aşa fel încât pomparea să se utilizeze numai în zonele deficitare şi cu debite cât mai reduse

- viteză minimă de autocurăţire

- posibilitatea racordării ulterioare şi a altor reţele stradale

- pozarea traseelor colectoarelor şi a următoarelor extinderi se realizează pe terenuri aparţinând domeniului public

- posibilitatea de acces la execuţia lucrărilor

- colectoarele principale şi reţelele stradale se vor realiza din tuburi închise din PVC Ms ( multistrat ) cu diametre nominale Dn 250 - 315 mm, lungimi 6 m/tub şi rezistenţa SN 4M

- îmbinarea tuburilor este de tip uscată şi se va realiza cu inele de elastomeri, îmbinări etanşe.

Pe traseul colectoarelor s-au prevăzut cămine de vizitare pentru :

- schimbarea diametrelor colectoarelor;

- schimbarea direcţiei sau a pantei de scurgere ;

- în punctele de descărcare a altor colectoare.

- căminele de canalizare se vor realiza cu :

- radier din beton armat prefabricat cu 2 sau 3 racorduri etanşe cu mufe

- piesă suport prefabricată (carosabilă sau necarosabolă ) din beton armat cu capac şi ramă din fontă cu grafit nodular prevăzut cu dispozitiv de siguranţă antiefracţie.

- racordurile laterale la radierul căminului sau în camera de lucru se vor realiza din tuburi PVC cu mufe etanşe.

Amplasarea colectoarelor în plan orizontal şi vertical în localităţi se va face coordonat de celelalte reţele existente sau proiectate respectându-se STAS 8591 - 1991, iar adâncimea minimă de fundare va fi stabilită pe considerente tehnico - economice şi în conformitate cu STAS 6054/01977 cu respectarea adâncimii minime de îngheţ.

La stabilirea pantelor minime şi maxime s-au respectat prevederile STAS 3051/91 privind asigurarea vitezei minime de autocurăţire a canalizării de v min = 0,7 m /s şi viteza maximă de curgere admisă prin colectoare, funcţie de materialul ales ( PVCMs ) de v max = 5 m/s conform precizărilor tehnice ale furnizorului de material.

La realizarea lucrărilor se va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Conductele din PVC sunt considerate o alternativă de succes la materialele clasice utilizate în instalaţii de canalizare întrucât prezintă următoarele avantaje:

Materia primă: PVC (policlorură de vinil)

  - culoare: brun-portocaliu;

  - diametre: Ø 250 si 200mm;

  - clase de rezistenta: SN4;

  - lungimi bare: 6 m;

  - greutate specifică redusă (conductele pot fi transportate şi montate mai uşor decât oţelul sau betonul);

  - montare rapidă şi uşoară;

  - lungimi mari de montare (se pot realiza reţele cu mai puţine îmbinări);

  - proprietăţi mecanice superioare;

  - rezistenta la coroziune (conductele şi inelele de etanşare sunt rezistente la substanţele chimice conţinute în mod normal în apele uzate menajere, respectiv solurile corozive;

  - rezistenţă la uzură;

  - exploatare avantajoasă (rata defecţiunilor redusă);

  - durata de serviciu ridicată (în funcţie de temperatură şi solicitare);

  - tehnici de îmbinare multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice;

  - tehnologie relativ simplă de montaj;

  - temperaturi maxime ale apelor uzate evacuate: solicitare de durata 60°C pentru Dn 110 -200 şi 40°C pentru Dn 250 - 500;

  - 60°C la solicitare de scurta durată;

  - viteza maximă de curgere: 6 m/s;

  - interval de pante: între 4-50 ‰;

  - pozarea se face conform SR EN 1610;

  - perete interior neted (nu permite formarea depunerilor sau dezvoltarea coloniilor de alge).

STATII DE POMPARE APE UZATE MENAJERE

Staţia de pompare ape uzate SPAU 1 (1001) va fi o construcţie nouă, subterană, tip cheson, realizată din beton armat, având următoarele caracteristici:

- diametru interior (D = 3,00 m)

- diametru exterior (D = 3,80 m)

- înălțime interioara (H = 6,40 m)

Stația de pompare SPAU 1 va prelua apele uzate din colectorul principal C.P.1, respectiv un debit total de 
Q =12,6mc/h. Cota de intrare în stația de pompare este: C.R.C. - Cotă radier conductă = -3,15 m.

Stația de pompare va refula apele uzate prin intermediul unei conducte de refulare din PHDE L = 1475 ml   DN 90x5,4 mm PN10 SDR 17, în caminul de vizitare existent- CVE1, conform planului de situație atașat prezentului proiect tehnic..

Agregatele de pompare ce se vor monta în SPAU 1 vor avea următoarele caracteristici:

- 2 buc. (1A + 1R) pompe ape uzate submersibile pentru ape uzate menajere cu rotor tocător, inclusiv mixer pentru omogenizarea apelor uzate înainte de pompare:

- Debit de intrare in instalatie Q = 12,60 mc/h;

- Inălțime de pompare Hp = 16 mCA;

Funcţionarea electropompelor (2 buc.) se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comenzile de oprire – pornire realizându-se prin senzori de nivel (minim 3 buc.).

Este necesară prevederea unei instalaţii de ventilare pentru asigurarea protecţiei muncii în timpul intervenţiilor la instalaţiile hidromecanice din incinta staţiei de pompare ape uzate. La baza întocmirii documentaţiei au stat STAS 12594/87 privind “Staţie pompare ape uzate” precum şi tema tehnologică impusă de beneficiar.

Instalaţia de ventilare are ca scop reducerea concentraţiei de gaze nocive sub limita admisă în spaţiile de lucru.

Prin exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare trebuie să fie asigurate cel puţin nivelurile minime de performanţă rezultate din cerinţele de calitate ale „Legii privind calitatea construcţiilor” (Legea 10 / 1995):

- rezistenţă şi stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţă la foc;

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

- izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie;

- protecţia împotriva zgomotului.

Asigurarea cerinţelor de calitate enumerate la art.2.1. sunt obligatorii pe întreaga durată de exploatare a instalaţiilor de ventilare şi clim

atizare.

- Instalaţii hidraulice SPAU 1

Instalaţiile hidraulice prevăzute pentru staţia de pompare ape uzate 1 (SPAU 1) constau din refulări pentru fiecare pompă, într-o conductă unică de refulare, realizată din ţeavă de PHDE până la ieşirea din staţia de pompare. De la ieşirea din staţia de pompare conducta de refulare va fi din PHDE L = 1475 ml DN 90X5,4mm PN10 SDR 17.

De asemenea au fost prevăzute coturi, teuri, reducţii şi piese de trecere PH-DE, pentru porţiunea de refulare din cadrul staţiei de pompare ape uzate.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 2 (1002) va fi o construcţie nouă, subterană, tip cheson, realizată din beton armat, având următoarele caracteristici:

- diametru interior (D = 3,00 m)

- diametru exterior (D = 3,80 m)

- înălțime interioara (H = 6,40 m)

Stația de pompare SPAU 2 va prelua apele uzate din colectorul principal C.P.7, respectiv un debit total de 
Q =18,00mc/h. Cota de intrare în stația de pompare este: C.R.C. - Cotă radier conductă = -4,00 m.

Stația de pompare va refula apele uzate prin intermediul unei conducte de refulare din PHDE L = 598 ml   DN 90x5,4 mm PN10 SDR 17, în caminul de vizitare menajer CM118 (colector principal C.P.17 ), conform planului de situație atașat prezentului proiect tehnic..

Agregatele de pompare ce se vor monta în SPAU 2 vor avea următoarele caracteristici:

- 2 buc. (1A + 1R) pompe ape uzate submersibile pentru ape uzate menajere cu rotor tocător, inclusiv mixer pentru omogenizarea apelor uzate înainte de pompare:

- Debit de intrare in instalatie Q = 18,00 mc/h;

- Inălțime de pompare Hp = 17 mCA;

Funcţionarea electropompelor (2 buc.) se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comenzile de oprire – pornire realizându-se prin senzori de nivel (minim 3 buc.).

Este necesară prevederea unei instalaţii de ventilare pentru asigurarea protecţiei muncii în timpul intervenţiilor la instalaţiile hidromecanice din incinta staţiei de pompare ape uzate. La baza întocmirii documentaţiei au stat STAS 12594/87 privind “Staţie pompare ape uzate” precum şi tema tehnologică impusă de beneficiar.

Instalaţia de ventilare are ca scop reducerea concentraţiei de gaze nocive sub limita admisă în spaţiile de lucru.

Prin exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare trebuie să fie asigurate cel puţin nivelurile minime de performanţă rezultate din cerinţele de calitate ale „Legii privind calitatea construcţiilor” (Legea 10 / 1995):

- rezistenţă şi stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţă la foc;

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

- izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie;

- protecţia împotriva zgomotului.

Asigurarea cerinţelor de calitate enumerate la art.2.1. sunt obligatorii pe întreaga durată de exploatare a instalaţiilor de ventilare şi clim

atizare.

- Instalaţii hidraulice SPAU 2

Instalaţiile hidraulice prevăzute pentru staţia de pompare ape uzate 2 (SPAU 2) constau din refulări pentru fiecare pompă, într-o conductă unică de refulare, realizată din ţeavă de PHDE până la ieşirea din staţia de pompare. De la ieşirea din staţia de pompare conducta de refulare va fi din PHDE L = 598 ml DN 90X5,4mm PN10 SDR 17.

De asemenea au fost prevăzute coturi, teuri, reducţii şi piese de trecere PH-DE, pentru porţiunea de refulare din cadrul staţiei de pompare ape uzate.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 3 (1003) va fi o construcţie nouă, realizată sub forma unei cuve cu secţiunea patrata în plan, echipată cu două pompe de tip submersibil aflate în funcţiune.

SPAU 3 prezintă o secţiune patrata în plan (lungime 2,00 x lățime 2,00 x înălțime x3,30 m).

Stația de pompare SPAU 3 va prelua apele uzate din colectorul secundar C.P. 9, respectiv un debit total de  Q = 9,00 mc/h. Cota de intrare în stația de pompare este: C.R.C. - Cotă radier conducta =-1,80 m.

Stația de pompare va refula apele uzate prin intermediul unei conducte de refulare din PHDE L = 299 ml DN 75x4,5 mm PN10 SDR 17, în caminul de vizitare menajer CM60, (aferent colectorului principal C.P.9) conform planului de situație atașat prezentului proiect tehnic.

Agregatele de pompare ce se vor monta în SPAU 3 vor avea următoarele caracteristici:

- 2 buc. (1A + 1R) pompe ape uzate submersibile pentru ape uzate menajere cu rotor tocător, inclusiv mixer pentru omogenizarea apelor uzate înainte de pompare:

- Debit de intrare in instalatie Q = 9,00 mc/h;

- Inălțime de pompare Hp = 13 mCA;

Funcţionarea electropompelor (2 buc.) se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comenzile de oprire – pornire realizându-se prin senzori de nivel (minim 3 buc.).

Este necesară prevederea unei instalaţii de ventilare pentru asigurarea protecţiei muncii în timpul intervenţiilor la instalaţiile hidromecanice din incinta staţiei de pompare ape uzate. La baza întocmirii documentaţiei au stat STAS 12594/87 privind “Staţie pompare ape uzate” precum şi tema tehnologică impusă de beneficiar.

Instalaţia de ventilare are ca scop reducerea concentraţiei de gaze nocive sub limita admisă în spaţiile de lucru.

Prin exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare trebuie să fie asigurate cel puţin nivelurile minime de performanţă rezultate din cerinţele de calitate ale „Legii privind calitatea construcţiilor” (Legea 10 / 1995):

- rezistenţă şi stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţă la foc;

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

- izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie;

- protecţia împotriva zgomotului.

Asigurarea cerinţelor de calitate enumerate la art.2.1. sunt obligatorii pe întreaga durată de exploatare a instalaţiilor de ventilare şi climatizare.

- Instalaţii hidraulice SPAU 3

Instalaţiile hidraulice prevăzute pentru staţia de pompare ape uzate 3 (SPAU 3) constau din refulări pentru fiecare pompă, într-o conductă unică de refulare, realizată din ţeavă de PHDE până la ieşirea din staţia de pompare. De la ieşirea din staţia de pompare conducta de refulare va fi din PHDE L = 299 ml DN 75x4,5 mm PN10 SDR 17.

De asemenea au fost prevăzute coturi, teuri, reducţii şi piese de trecere PH-DE, pentru porţiunea de refulare din cadrul staţiei de pompare ape uzate.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 4 (1004) va fi o construcţie nouă, realizată sub forma unei cuve cu secţiunea patrata în plan, echipată cu două pompe de tip submersibil aflate în funcţiune.

SPAU 3 prezintă o secţiune patrata în plan (lungime 2,00 x lățime 2,00 x înălțime 2,40 m).

Stația de pompare SPAU 4 va prelua apele uzate din colectorul principal C.P. 13, respectiv un debit total de  Q = 9,00 mc/h. Cota de intrare în stația de pompare este: C.R.C. - Cotă radier conducta =-1,35 m

Stația de pompare va refula apele uzate prin intermediul unei conducte de refulare din PHDE L = 234 ml DN 75x4,5 mm PN10 SDR 17, în caminul de vizitare menajer CM 71, (aferent colectorului principal C.P.11) conform planului de situație atașat prezentului proiect tehnic.

Agregatele de pompare ce se vor monta în SPAU 4 vor avea următoarele caracteristici:

- 2 buc. (1A + 1R) pompe ape uzate submersibile pentru ape uzate menajere cu rotor tocător, inclusiv mixer pentru omogenizarea apelor uzate înainte de pompare:

- Debit de intrare in instalatie Q = 9,00 mc/h;

- Inălțime de pompare Hp = 15 mCA;

Funcţionarea electropompelor (2 buc.) se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comenzile de oprire – pornire realizându-se prin senzori de nivel (minim 3 buc.).

Este necesară prevederea unei instalaţii de ventilare pentru asigurarea protecţiei muncii în timpul intervenţiilor la instalaţiile hidromecanice din incinta staţiei de pompare ape uzate. La baza întocmirii documentaţiei au stat STAS 12594/87 privind “Staţie pompare ape uzate” precum şi tema tehnologică impusă de beneficiar.

Instalaţia de ventilare are ca scop reducerea concentraţiei de gaze nocive sub limita admisă în spaţiile de lucru.

Prin exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare trebuie să fie asigurate cel puţin nivelurile minime de performanţă rezultate din cerinţele de calitate ale „Legii privind calitatea construcţiilor” (Legea 10 / 1995):

- rezistenţă şi stabilitate;

- siguranţă în exploatare;

- siguranţă la foc;

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

- izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie;

- protecţia împotriva zgomotului.

Asigurarea cerinţelor de calitate enumerate la art.2.1. sunt obligatorii pe întreaga durată de exploatare a instalaţiilor de ventilare şi climatizare.

- Instalaţii hidraulice SPAU 4

Instalaţiile hidraulice prevăzute pentru staţia de pompare ape uzate 4 (SPAU 4) constau din refulări pentru fiecare pompă, într-o conductă unică de refulare, realizată din ţeavă de PHDE până la ieşirea din staţia de pompare. De la ieşirea din staţia de pompare conducta de refulare va fi din PHDE L = 234 ml DN 90 mm PN10 SDR 17.

De asemenea au fost prevăzute coturi, teuri, reducţii şi piese de trecere PH-DE, pentru porţiunea de refulare din cadrul staţiei de pompare ape uzate.

| CENTRALIZATOR CONDUCTA REFULARE |
| --- |
| Nr. Crt. | Tronson | PEID 90x5,4 mm PN10, SDR 17 | PEID 75x4,5 mm PN10, SDR 17 |
| 1 | SPAU 1 – CVE1 (CAMIN VIZITARE EXISTENT 1) | 1474 |  |
| 2 | SPAU 2 – CM118 (COLECTOR PRINCIPAL C.P.17 ) | 598 |  |
| 3 | SPAU 3 – CM60 (COLECTOR PRINCIPAL C.P.9 ) |  | 299 |
| 4 | SPAU 4 – CM71 (COLECTOR PRINCIPAL C.P.11 ) |  | 234 |
| TOTAL General [m] | 2.605 |

Lucrari speciale pe reteaua de canalizare

Camine  :

Căminele sunt din tuburi prefabricate cu cep şi mufă in numar de 129 buc., formate din: bază cămin, element drept, con excentric şi sunt prevăzute cu ramă şi capac carosabil sau necarosabil după caz, iar accesul în cămine este asigurat printr-o scară.

În vederea pozării conductelor şi a căminelor de vizitare se vor realiza lucrări de terasamente.

Săpăturile pentru cămine se vor realiza parţial mecanizat cu excavatorul de 0,4 - 0,7 mc, cu încărcare pământ în auto, respectiv manual pentru fiecare taluz sau platforma de la cota finală (ultimii 20 cm). Pământul rezultat va fi împrăştiat şi nivelat în zonele stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Atât la proiectarea cât şi la execuţia lucrărilor s-au prevăzut şi se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

subtraversari/SUPRATRAVERSARI  :

In cele ce urmeaza se prezinta numarul de subtraversari si supratraversari de pe lungimea retelei de canalizare:

| Subtraversare nr .1 – DRUM NATIONAL DN 17B - canalizare -prin foraj orizontal | 44,00 |
| --- | --- |
| Subtraversare nr .2 – DRUM NATIONAL DN 17B - canalizare -prin foraj orizontal | 11,00 |
| Subtraversare nr .3 – DRUM NATIONAL DN 17B - canalizare -prin foraj orizontal | 12,50 |
| TOTAL LUNGIME FORAJ ORIZONTAL [m] | 67,50 |

| 1 | Supratraversare curs apa nr.1 raul Bistrita, cu conducta de refulare aferenta SPAU 2 | 61,50 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL LUNGIME SUPRATRAVERSARE [m] | 61,50 |

Supratraversari de cursuri de apă

Numărul supratraversărilor de cursuri de apa este de 1 bucati.

Supratraversarea nr. 1 a raului Bistrita se va realiza de către conducta de refulare a stației de pompare S.P.A.U. 2, conducta propusa va fi pozata la fata podului existent, al carui proprietar este primaria comunei Farcasa. aceasta se va realiza cu conducta de refulare PHDE Dn 90x5,4mm, PN 10, PE 100, SDR 17 in TP tip SPIROpe o lungime de L = 61,50m.

Teava va fi fixata de pod prin intermediul unor console din profile metalice de tip L60x5 mm S 235 dispuse in travei de 1.50 m axial. Rezemarea conductei se va realiza prin  intermediul unei sea de rezamare metalica. Prinderea consolelor metalice de podul existent se va realiza cu ancore chimice.

Camine DE VANE PE CONDUCTA DE REFULARE

Au fost prevazute un numar de 10 camine de vane pe conductele de refulare aferente statiilor de pompare, cu rol de descarcare a apelor uzate in cazul unor avarii.

Apele uzate colectate de pe traseul localitatilor vor fi trimise in statia de epurare existrenta, din comuna Farcasa.

BREVIAR DE CALCUL DEBITE DE CONSUM APA POTABILA ŞI APA UZATE MENAJERĂ

Determinarea consumului de apa potabila pentru nevoi gospodaresti s-a stabilit in conformitate cu normele prevazute in STAS 1343/1-2006 si Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural- indicative NP 133-2013.

Breviarul este  anexat prezentei documentatii.

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Farcasa. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Comuna Farcaşa are o suprafaţă tota lă de 9233 ha, din care doar 46 ha sunt acoperite de curţi şi construcţii. Cea mai mare parte din teritoriului administrativ al comunei este acoperit de păduri , 6.231 ha şi de suprafaţa agricolă, respectiv 2.813 ha.

Din punct de vedere admini strativ-teritoria l, comuna Farcaşa este încadrată astfel:

-	ţara: România;

-	regiunea: Nord- Est;

-	judeţul : Neamţ ;

-	comuna: Farcaşa;

-	vecinătăţi:

-	NV - comuna Borca ;

-	E -comuna Pipirig;

-	SE -comuna Poiana Teiului.

Satele componente ale comunei sunt :

-satul Farcaşa având ca poziţie geografică coordonatele 47°09'22"N şi 25°50'30"E;

-satul Buşmei având ca poziţie geografică coordonatele 47°9'4" N şi 25°50'29"E.

-satul Frumosu având ca poziţie geografică coordonatele 47°8'47" N şi 25°51'57"E.

-satul Popeşti având ca poziţie geografică coordonatele 47°9'3" N şi 25°52'14"E.

-satul Stejaru având ca poziţie geografică coordonatele 45°9'32" N şi 25°49'27"E.

Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

1) Retea canalizare

- Punct de inceput retea de canalizare menajera (CM1):

X = 563823.8121

Y = 628259.1190

- Camin existent CVE1:

X = 564982.4370

Y = 628532.0850

- Camin existent CVE3:

X = 564814.8031

Y = 628492.9632

- Punct de sfarsit retea de canalizare menajera (CVE2) :

X = 565541.6260

Y = 627506.5280

2)Retea alimentare apa

- Punct de inceput retea de alimentare apa (CV02-DG):

X = 563856.622

Y = 628560.880

- Camin rezervor CV REZ:

X = 563422.427

Y = 627484.381

- Camin put CV PUT01-AD:

X = 563428.000

Y = 627503.000

- Punct de sfarsit retea alimentare cu apa (CVG07-DG) :

X = 566367.655

Y = 627037.311

Regimul de funcţionare al folosinţei:

- 7 zile/saptamana; 24 ore/zi; 365 zile/an

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: - captarea, tratarea si distributia apei- cod CAEN 3600;

- colectarea si tratarea apelor uzate si pluviale prin sistemul de

canalizare, decantarea apelor reziduale, tratare namoluri- cod CAEN 3700

− Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: Retea dealimentare cu apa si retea de  canalizare ape uzate cu rol de colectare si tratare a acestora

-materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibili utilizaţi:

    - in etapa de executie: -motorina pentru functionarea utilajelor necesare desfăşurării activitatilor de constructie, alimentarea făcându-se direct din staţiile de carburanţi.

    - in etapa de functionare: -nu este cazul

- Energie electrica: - nu este cazul

- racordarea la reţelele utilitare existente în zona;

- Alimentarea cu apa

În prezent, comuna Farcasa nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă.

- Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale

În prezent, comuna Farcasa dispune de o retea de canalizare ape uzare menajere, concentrata pe tronsoanele principale de drum.

Apele uzate colectate de pe traseul comunei Farcasa vor fi trimise in statia de epurare exisenta a comunei.

- Alimentare cu energie electrică - Comuna este alimentată cu energie electrică din

sistemul electroenergetic naţional SEN şi asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor existente prin instalaţii electrice aeriene pe stâlpi.

- Telefonizare – comuna are instalaţii de telefonizare compuse din instalaţii de

telecomunicaţii pozate aerian pe stâlpi şi instalaţii de telecomunicaţii pozate subteran.

- Alimentarea cu căldură – nu există sisteme centralizate de alimentare cu căldură.

Principala sursă termică de încălzire o reprezintă încălzirea locală cu sobe, utilizând drept combustibil solid lemnul sau incalzirea pe baza de electricitate sau gaz metan.

- Alimentarea cu gaze naturale – pe teritoriul comunei nu exista retele de transport

gaze naturale.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei;

Dupa executarea sapaturilor si pozitionarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, solul decopertat va fi adus la situatia initiala.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se propun căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- in etapa de construcţie - combustibil –motorina pentru functionarea utilajelor;

- in etapa de functionare- se va folosi apa din reteaua de alimentare cu apa pentru consum tehnologic (spalarea utilajelor) si in scop menajer la grupurile sanitare din modul pentru personal.

- metode folosite în construcţie

Lucrari pregatitoare

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unitaţile deţinatoare de gospodarii subterane, cu ajutorul carora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrarilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zona şi se vor stabili într-un proces verbal masurile de siguranţa necesar a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

Trasarea retelelor

Se face numai dupa asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marcheaza pe teren axa conductelor prin picheti batuti la nivelul terenului, la 50 m distanta unul fata de celalalt in aliniament, precum si la fiecare schimbare de panta si de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor rigle orizontale fixate pe stalpi ingropati in pamant de o parte si de alta a axului.

Realizarea precisa a adancimilor si a pantelor sapaturilor fata de riglele de vizare se face cu ajutorul crucilor de vizare.

Latimea santului conductei va fi cu 0,6-1,0 m mai mare decat diametrul conductei.

Pentru canalizare adancimea de asezare a conductelor este de 1,2-3,5 m functie de adancimea de inghet a terenului. Conducta va urmari in general linia terenului.

Prezenta beneficiarului si a proiectantului este obligatorie la trasare.

Conductele vor fi evidentiate, in sant, cu banda avertizoare.

Sapaturile

Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a lucrarilor şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul transeelor.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii pe o singura parte.

La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului. Pentru traversarea pietonala a şanţului se vor monta podete prefabricate cu parapeti.

La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Montarea conductelor

Conductele vor fi m ontate in sant, pe pat de nisip ce asigura protectia acestora.

Executarea umpluturilor

Umplerea transeelor se va face cu pamant rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea probei de etanseitate.

Pe tuburi se aseaza doar pamant afanat, acesta se aseaza in straturi ce se compacteaza separat cu o deosebita grija.

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,3 m, deasupra tubului, fiecare strat se compacteaza separat. Restul umpluturii se poate face mecanizat in straturi de 20-30 cm grosime, de asemenea bine compactate.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

-  relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul. Au fost analizate 2 alternative privind lucrarile propuse la faza studiu de fezabilitate.

- alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Implementarea investitiilor propuse in proiect va conduce la extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare, in conditii corespunzatoare pentru locuitorii comunei Farcasa, judetul Neamt.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Avize si acorduri pentru:

- Alimentarea cu apa si canalizare;

- Alimentare cu energie electrica;

- Telefonizare;

- Agentia de protectie a mediului;

- Sanatate populatiei;

- SGA Neamt;

- DRDP Iasi – SDN Neamt.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare;

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Dupa executia lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

•	folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Nu este cazul

•	politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

•	arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

1) Retea canalizare

- Punct de inceput retea de canalizare menajera (CM1):

X = 563823.8121

Y = 628259.1190

- Camin existent CVE1:

X = 564982.4370

Y = 628532.0850

- Camin existent CVE3:

X = 564814.8031

Y = 628492.9632

- Punct de sfarsit retea de canalizare menajera (CVE2) :

X = 565541.6260

Y = 627506.5280

2)Retea alimentare apa

- Punct de inceput retea de alimentare apa (CV02-DG):

X = 563856.622

Y = 628560.880

- Camin rezervor CV REZ:

X = 563422.427

Y = 627484.381

- Camin put CV PUT01-AD:

X = 563428.000

Y = 627503.000

- Punct de sfarsit retea alimentare cu apa (CVG07-DG) :

X = 566367.655

Y = 627037.311

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a)  Protecţia calitaţii apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Se va realiza prin:

- controlul etanseitatii retelelor;

- verificarea periodica si curatarea caminelor de canalizare menajera;

- controlul etanseitatii retelelor de distributie;

- verificarea periodica si curatarea caminelor de vane.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata. Conductele pentru canalizare respectiv de refulare vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

Prin solutiile adoptate pentru colectarea apelor uzate, se exclude orice exfiltratie de apa uzata din reteaua de canalizare in sol sau panza de apa freatica.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata. Conductele pentru canalizare vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Datorită pantelor de scurgere care asigură autocurăţirea colectoarelor, apa uzată menajeră nu staţionează în reţeaua de canalizare pentru a produce mirosuri neplăcute.

b). Protectia aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Prin realizarea lucrarilor descrise in proiect, nu se genereaza probleme majore de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra personalului care efectueaza lucrarile. Reteaua de canalizare proiectata va deversare apele uzate in reteaua de canalizare existenta.

In perioada de  constructie:

Poluarea atmosferica se poate produce difuz prin gazele de esapament de la utilajele si mijloacele auto, cat si prin praful generat prin separarea santurilor pentru montarea conductelor canalizare.

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

In perioada de functionare:

.

Datorită pantelor de scurgere care asigură autocurăţirea colectoarelor şi a staţiei de pompare, apa uzată menajeră nu staţionează în reţeaua de canalizare pentru a produce mirosuri neplăcute.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare.

În perioada de construcţie:

-  se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor  de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de  gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de  zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

Se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind protectia împotriva zgomotului si vibratiilor.

În perioada de functionare:

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare.

Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii Europene.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul.

d). protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Soluţia adoptata pentru realizarea unei infrastructuri edilitare moderne de canalizare din policlorura de vinil (PVC) pentru reţeaua de canalizare asigura eliminarea la maximum a exfiltraţiilor şi deci patrunderea în sol.

Apele uzate generate in perioada organizarii de santier de la WC-urile ecologice vor fi periodic vidanjate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Impactul asupra ecosistemelor acvatice si terestre este nesemnificativ.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul

g). Protecţia aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Conform certificatului de urbanism nr. 24/09.05.2022 terenul necesar realizarii obiectivului se afla in intravilanul si extravilanul comunei Farcasa, si este proprietate publica a comunei Farcasa. Imobilul nu este inclus in lista monumentelor istorice sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora.

Categoria de folosinta a terenului: drumuri comunale.

Investitia se incadreaza in Planul Urbanistic General. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si se vor realiza in zonele cu functiuni permise.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

h). Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.

Constructorul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc organizarea de şantier si de a transporta pamântul excedentar şi deşeurile rezultate din execuţia lucrarilor, în locuri stabilite, de comun acord cu Primaria comunei Farcasa.

Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

Pentru gestionarea ambalajelor se vor respecta conditiile impuse prin actele legislative specifice, referitor la: evidenta, depozitare selectiva, predare la unitati specializate pentru recuperarea acestora.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite in perioada de executie a proiectului sunt:

01 04 09  deseuri de nisip si argila – 800mc – canalizare

15 01 01  ambalaje de hartie si carton – 0 mc

15 01 02  ambalaje de materiale plastice – 0 mc

17 02 03  materiale plastice – 0 mc

20 01 01  hartie si carton- 0 mc

20 01 02  sticla – 0 mc

20 03 04  namoluri din fosele septice – 0 mc

17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03- 6.585mc

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor;

Nu este cazul

i). Gospodarirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Obiectivele investitiei propuse sunt:

a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

b) efectuarea investitiilor noi necesare lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, care vor contribui la îmbunătătirea protectiei mediului;

c) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătătii omului si mediului prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare si asigurarea alimentării cu apă potabilă curată si sanogenă;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

•	gestionarea deseurilor;

•	monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate;

•	monitorizarea- volumelor de ape uzate tratate

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

Pe perioada de executie se vor respecta:

1. STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.

2. SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

3. STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane amplasate în săpătură.

4. STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

5 STAS 7656-90 Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.

6. STAS 6898/1-2-9o Ţevi din oţel sudate elicoidal pentru uz general.

7. STAS 503/1-87 Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald.

8. STAS 3051 - 81 Canale ale reţelei exterioare de canalizare

9. STAS 2448 - 82 Cămine de vizitare

10. STAS 2308 - 81 Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

11. SR 9312 - 91 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte în afara

localităţilor. Prescripţii de proiectare.

12. STAS 12594 - 87 Staţii de pompare.

13. GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuție şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa și canalizare în mediul rural.

X. Lucrari necesare organizarii de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefica diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

- localizarea organizării de șantier;

Locurile unde vor fi construite organizarile de santier trebuie sa fie stabilite astfel incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului prin emisii atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitata amplasarea organizarilor de şantier in apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apa care constituie surse de alimentare cu apa, langa captarile de apa subterana, sau trebuie asigurata respectarea condiţiilor de protecţie a acestora.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Apele uzate provenite din organizarea de santier vor fi deversate in fose septice, ce vor fi periodic vidanjabile;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitaţii, în masura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Dupa executarea sapaturilor si pozitionarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, solul decopertat va fi adus la situatia initiala

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se va aduce la starea initiala.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Plan de incadrare in zona;

2. Plan general de situatie retea de canalizare ape uzate localitatile Farcasa, Frumosu, Popesti si Busmei, comuna Farcasa, judetul Neamt;

3. Plan general de situatie retea de alimentare cu apa localitatile Farcasa, Frumosu, Popesti si Busmei, comuna Farcasa, judetul Neamt;

Intocmit,

ing. Alcaz Tudor

# Text boxes

1.Placa blocare mixer-1 buc.

2.Corp mixer-1 buc.

3.Paleta mixer-12 buc.

4.Teava ghidare- 1 buc.

5.Flansa sudura DN65-2 buc.

Fig2. Mixer static

1.Inel sustinere-1 buc.

2.Talpa fixare-1 buc.

3.Tronson golire G1"-1 buc.

4.Calota inferioara-1 buc.

5.Corp vas-1 buc.

6.Corp iesire-1 buc.

7.Calota superioara-1 buc.

8.Tronson degazare-3/4"-1 buc.

9.Corp intrare-1 buc.

Fig.3.Vas de contact si reactie-V=2 m3

Fig.4. Distrugător termocatalitic de ozon rezidual

Fig.6. Rezervor de hipoclorit cu sondă de aspiraţie

Fig.5. Pompa dozatoare digitala

Fig.7. Rezervor de hipoclorit cu sonda de aspiratie

Fig.6. Pompa dozatoare digitala