# MEMORIU TEHNIC CONFORM LEGII 292/2018

I. Denumirea proiectului:  CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY ȘI MAGAZIN PRODUSE DIN CARNE ȘI BRÂNZETURI, ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIȘ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAȚADE ȘI ÎN PARCARE, STÂLP CU PANOU PUBLICITAR LUMINOS, ÎMPREJMUIRE PERIMETRALĂ, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER.

II. Titular:

- numele  SLASH ECHO INVEST SRL

- adresa poștală    Strada Erou Apetrei, nr. 23, mun. Piatra Neamț, jud. Neamț.

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet tel.0728101266  ;

- numele persoanelor de contact:

 director/manager/administrator Catană Alin;

 responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcţii, cu funcţiunea de comerţ pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate. Amplasarea, în zone rezidenţiale şi la artere de tranzit, a unui centru comercial cu mărfuri alimentare şi nealimentare de uz casnic este binevenită şi nu contravine funcţiunilor complementare admise.

Clădirea are o fomă poligonală, fiind formată din alipirea mai multor zone funcționale cu formă dreptunghiulară. Construcţia este una monobloc, structura de rezistenţă fiind alcătuită ca o structură principală din stâlpi prefabricaţi şi grinzi prefabricate din beton armat, cu fundaţii izolate de tip pahar prefabricate sub stâlpi.

Adiacent clădirii, vor fi realizate amenajări exterioare, și anume: accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală , inclusiv branșamente la utilități.

Arhitectura clădirii se va subordona cerinţelor de coerenţă a secvenţelor particulare de ţesut şi va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ţine seama de caracterul zonei, de relief și de caracteristicile clădirilor învecinate.

Cerinţele esenţiale de calitate se vor asigura pentru categoria C, construcţii de importanţă normală, stabilite conform Legii 10/1995, HGR 766/1997 şi normativelor în vigoare în domeniul proiectării şi execuţiei lucrărilor de construcţii, iar din punct de vedere structural, conform Codului de proiectare seismică P100-1/2013, construcţia se încadrează în clasa de importanţă III.

Suprafață totală imobil N.C. 67429:  24106.00 m2

Suprafață construită parter: 1400.00 m²

Suprafață construită desfășurată: 1400.00 m²

POT max. admis: 70.00%

POT propus: 5.80%

CUT max. admis: 2.4

CUT propus: 0.05

Regim de înălțime: P

Bilanț teritorial:

Suprafață teren:			24106.00 m2

Suprafață construită la sol:	 1400.00 m2 	- 5.80%

Suprafață circulații auto:	 980.00 m2  		- 4.05%

Suprafață parcaj:			 783.00 m2		- 3.25%

Suprafață circulații pietonale:  472.00 m2		- 1.95%

Suprafață spații verzi: 	         	 20471.00 m2	- 84.95 %

Suprafață ce urmează a fi cedată domeniului public: 37.60 m2

Accesul auto și cel pietonal, se va realiza din Fermelor.

În interiorul parcelei, circulația auto și cea pietonală se va realiza pin intermediul marcajelor rutiere propuse.

Staționarea autovehiculelor se va face exclusiv în interiorul parcelei, asigurându-se 60 de locuri de parcare. Din numărul total de locuri de parcare,  2 locuri vor fi destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii și alte 4 locuri, dotate cu stație de încărcare, vor fi destinate mașinilor electrice.

- justificarea necesității proiectului;

- se constată creșterea cererii pentru spatii de cazare, în zone dedicate.

- valoarea investiției;

- 85

- 0 000 lei

- perioada de implementare propusă;

- 2022-2024

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- conform planșa anexată - A0 Plan de situație;

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcţii, cu funcţiunea de comerţ pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente în cartier cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate.

va fi executată din următoarele materiale:

| - fundaţii | - beton |
| --- | --- |
| - structură | - profile metalice |
| - inchideri | - panouri termoizolante |

Finisajele exterioare panouri termoizolante/bond.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

- nu este cazul;

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- nu este cazul;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

- nu este cazul;

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

- Pentru executarea construcției se vor folosi utilaje specifice alimentate cu motorină și curent electric.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

- alimentarea cu apă potabilă:

- Reteaua municipiului.

- canalizarea apelor uzate:

- Reteaua municipiului.

- energia electrică:

- Racord propus în incintă.

- energia termică :

- agentul termic necesar încălzirii şi preparării apei calde menajere va fi obţinut cu ajutorul radiatoarelor electrice

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

- dupa finalizarea lucrărilor se are in vedere refacerea spatiilor verzi afectate și amenajarea exterioară cu parcări, circulații carosabile și pietonale.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- se va păstra accesul existent  .

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

- nu este cazul;

- metode folosite în construcție/demolare;

- nu este cazul;

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- Pe toată durata de exploatare a clădirii, este necesară verificarea periodică a elementelor de construcţii şi finisaje ale clădirii,  în vederea asigurării funcţionalităţii acestora şi a depistării şi remedierii eventualelor defecte provenite accidental sau datorate utilizării incorecte.

Verificările vor fi făcute periodic, iar constatările, împreună  cu măsurile de remediere stabilite (dacă  este cazul), vor fi consemnate în procese-verbale de constatare. Toate procesele-verbale vor fi anexate la cartea construcţiei.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

- Proiectul propus face parte dintr-un ansamblu de locuințe colective început în anul 2010 și executat în cea mai mare parte.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- nu este cazul;

- alte autorizații cerute pentru proiect.

- nu este cazul;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul;

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- nu este cazul;

- metode folosite în demolare;

- nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

- nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

- Terenul proprietate este în suprafață de 17949,00mp și are categoria de folosință curți-construcții.

 politici de zonare și de folosire a terenului;

- nu este cazul;

 arealele sensibile;

- nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- conform planșa anexată - A0 Plan de situație;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- nu este cazul;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- nu este cazul

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

- nu este cazul.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- singurele surse de poluare a aerului sunt praful si emisiile mijloacelor de transport auto, în perioada de execuție.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

- se vor ridica bariere eficiente în jurul zonelor de lucru cu degajări de praf. Vehiculele folosite la transportul deșeurilor/materialelor vor avea motorul oprit în staționarea pentru încărcare/descărcare. La plecarea de pe șantier acestea vor fi curățate. De asemenea se vor stropi căile de acces în șantier și zonele de lucru.

- Instalatii pentru epurare gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente:

- nu este cazul;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- pe perioada execuției lucrărilor – zgomotul produs de utilaje și scule (perioada limitata și numai în timpul zilei), iar în perioada de exploatare activitatea curenta a locatarilor (nivel maxim zgomot 40dB).

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- Toate echipamentele de lucru vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizării in exterioarul clădirilor. Deasemenea se va stabili un program strict de lucru.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- nu este cazul;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- Deșeurile rezultate din procesul de construire;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- amenajarea platformelor pentru depozitarea temporară a deșeurilor, asigurarea cu pubele ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor și eliminrea periodică de pe amplasament a acestora.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- nu este cazul;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

- nu este cazul;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- zona în care se vor executa lucrările este preponderent rezidențială. În timpul execuției se va urmări diminuarea efectelor produse ca urmare a demolărilor (zgomot, praf, vibrații) prin stabilirea unui program strict de lucru, folosirea de utilaje performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

- în timpul lucrărilor de execuție se va asigura împrejmuirea și curățenia în șantier. Ieșirea mașinilor ce transportă materiale se va face numai după curățarea acestora, pentru a preîntâmpina murdărirea drumurilor publice din apropiere. Toate încărcăturile vor fi acoperite.

- organizarea de șantier va fi împrejmuită pentru a preântâmpina accesul persoanelor neautorizate. În incinta astfel creată se vor amenaja suprafețe pentru colectarea temporară și selectivă a deșeurilor.

- toate echipamentele de lucru vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizării in exterioarul clădirilor. Deasemenea se va stabili un program strict de lucru.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Deşeuri rezultate:

- Deşeuri din construcţii (pereţi cãrãmidã + fundaţii din beton) cod:  17. 01.07, cantitate estimatã: 1,5 t;

- Deşeuri din construcţii fier vechi (armaturã metalicã, tablã, etc.): cod 17.04.05, cant. estimatã: 0,5t.

- Deşeuri din construcţii de lemn (tâmplãrie, constructii din lemn): cod 20.01.38, cant. estimatã: 1,5t

- Deşeuri din sticlã spartã, sticlã geam : cod 17.02.02, cantitate estimate: 0,1 t.

- Deseuri din componente electrice (cabluri, tablouri, etc): 16.02.16, cantitate estimatã: 0,2t.

Noxe rezultate:

- Emisii de pulberi nepericuloase şi praf, cantitate estimatã: 0,2 mc;

- Alte tipuri de deşeuri: nu.

- Deșeuri menajere ce vor fi colectate selectiv, depozitate în locuri special amenajate în vederea eliminării/valorificării.

- Deșeuri de pământ și pietriș (rezultate din săpături) ce vor fi refolosite în lucrări de terasamente pentru sistematizarea terenului, la umpluturi, cât și pentru alte lucrări provizorii de drumuri, platforme.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor;

- deşeuri menajere evacuate pe baza de contract de salubritate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

- nu este cazul;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- În timpul execuției se va urmări diminuarea efectelor produse ca urmare a lucrărilor de construire (zgomot, praf, vibrații) prin stabilirea unui program strict de lucru, folosirea de utilaje performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

- Lucrările propuse vor avea un impact redus și pe termen scurt asupra mediului, nefiind utilizate materiale sau substanțe periculoase din acest punct de vedere.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

- nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului;

- nu este cazul;

- probabilitatea impactului;

- nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

- nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului.

- nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

- nu este cazul;

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- nu este cazul;

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- pentru buna desfasurare a executiei se va imprejmui terenul aferent cu panouri metalice. In incinta creata se vor amplasa baracile pentru organizarea de santier, grupurile sanitare (boxe ecologice), spatiile pentru depozitarea materilalelor si deseurilor rezultate.

- localizarea organizării de șantier;

- pe amplasamentul din Piatra Neamț, str. Fagului nr. 4, jud. Neamt.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- nu este cazul;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- nu este cazul;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

- În timpul execuției se va urmări diminuarea efectelor produse ca urmare a lucrărilor de construire (zgomot, praf, vibrații) prin stabilirea unui program strict de lucru, folosirea de utilaje performante care să scurteze perioada lucrărilor, utilizarea de plase de protecție, perdele de apă pentru evitarea prafului, etc..

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- dupa finalizarea lucrărilor se are in vedere refacerea spatiilor verzi afectate și amenajarea exterioară cu parcări, circulații carosabile și pietonale.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- nu este cazul;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- nu este cazul;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- nu este cazul;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

|  | Semnătura și ștampila titularului |
| --- | --- |