Anexa 5 – Ord. nr. 292/2018

Memoriu de prezentare

I. Denumirea  proiectului:" EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE STRADA TOPORASULUI, BALADELOR, BUJORILOR SI DUMBRAVEI "

II. Titular

- Numele companiei: Consiliul Local Sabaoani

- Adresa poştala: comuna Sabaoani, jud. Neamt;

- Numarul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Tel.: 0233.735.009

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Primar Florin Varga

- responsabil pentru protecţia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) Un rezumat al proiectului;

Prezentul proiect impune extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere pe strazile Toporasului, Baladelor, Bujorilor si Dumbravei. Apele manajere vor fi deversate in reteaua existenta a comunei.

În prezent, in localitatea Sabaoani exista o retea de canalizare ape uzate menajere.

b) Justificarea necesitaţii proiectului

Proiectul :"EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE STRADA TOPORASULUI, BALADELOR, BUJORILOR SI DUMBRAVEI" a fost intocmit avand la baza urmatoarele planuri si strategii definite pe plan national si regional : Strategia de dezvoltare locala a comunei Sabaoani, jud. Neamt - 2021-2027.

La proiectarea lucrărilor s-a ţinut seama de STAS - urile şi Normativele tehnice de specialitate aflate în vigoare la data elaborării proiectului. S-au respectat prevederile conţinutului – cadru din ordinul HG907/2016, cu completările ulterioare, planul urbanistic general, planul urbanistic zonal, şi alte considerente tehnico – economice.

După finalizarea investiţiilor, exploatarea și întreținerea lucrărilor executate vor intra în obligațiile serviciilor specializate.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele pregătitoare pentru aderare la Uniunea Europeană, rezultate în urma negocierilor la Capitolul 22 – Mediu.

Finanţarea investiţiei se face din buget local.

Oportunitatea investiţiei:

-  facilitează accesul la investitie a unui mare numar de locuitori ai comunei;

- facilitează punerea in valoare a terenurilor cu destinatie constructii de locuit, avind in vedere atractivitatea din acest punct de vedere data de amplasarea intr-o zona pitoreasca , cu un cadru natural nealterat si cu bune conditii de mediu.

c)  Valoarea investitiei;

- 536.997,38 lei (fara TVA)

d) Perioada de implementare propusa;

3 luni

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se ataseaza prezentului memoriu

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: - colectarea si epurarea apelor uzate- cod CAEN 3700

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Descrierea extinderii retelei de canalizare in sat Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt:

Dezvoltarea comunei prin construirea de noi locuinţe cu un grad ridicat de confort şi creşterea gradului de confort al locuinţelor deja existente, face necesară şi obligatorie proiectarea şi extinderea reţelei de canalizare.

În prezent, in localitatea Sabaoani exista o retea de canalizare.

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Sabaoani. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Săbăoani este o comună în județul Neamț, Moldova, România, formată din satele Săbăoani (reședința) și Traian.

Comuna se află în extremitatea estică a județului la limita cu județul Iași, pe terasa superioară a interfluviului Siret-Moldova, la nord de orașul Roman. Este străbătută de șoseaua națională DN2, care leagă Romanul de Suceava. Lângă Săbăoani, din acest drum se ramifică șoseaua națională DN28, care duce la Iași. Tot lângă Săbăoani, puțin mai la nord, tot din DN2 se ramifică două șosele județene: DJ207B, care duce spre sud la Cordun și Roman (unde se termină tot în DN2); și DJ208, care duce spre nord în județul Iași la Mircești, Hălăucești, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Pașcani (unde se intersectează cu DN28A), Valea Seacă, Lespezi, și mai departe în județul Suceava la Dolhasca, Dolhești, Preutești și Fălticeni (unde se termină în DN2).[5] Prin comună trece și calea ferată Roman-Suceava, pe care este deservită de stația Săbăoani.

- descrierea instalaţiei propuse prin proiectul tehnic:

- Conform temei de proiectare data de catre beneficiar, executia extinderii  canalizarii  este propusa a se realiza astfel:

Sistemul de canalizare ape uzate propus a se realiza în Comuna Sabaoani, sat Sabaoani, este compus din colectoare secundare pe străzile secundare și zonele adiacente acestora.

Sistemul de canalizare este compus din colectoare de canalizare din tuburi închise din PVC SN8 cu diametrele  Dn 250mm si Dn 200 mm. Realizarea sistemului de canalizare din PVC permite alegerea unor conducte cu o durată de serviciu ridicată, rezistenţă sporită la coroziune, greutate specifică redusă, exploatare avantajoasă, tehnologie relativ simplă de montaj şi consum redus de forţă de muncă.

Existenţa pantelor mari a colectoarelor de canalizare şi a rigolelor pentru preluarea, transportul şi evacuarea apelor pluviale au fost factori ce au determinat alegerea sistemului separativ de canalizare cu preluarea numai a apelor uzate menajere în colectoare închise de la consumatorii din localitate.

Pe colectoare au fost prevăzute cămine de vizitare (29 buc.) realizate din elemente prefabricate din beton armat la maxim 50 m distanță între ele, pe unele porțiuni unde panta terenului permite s-au amplasat camine de vizitare pana la maximum 60 m distanță.

Pentru a ușura identificarea zonelor în planurile de situație, traseul rețelei de canalizare a fost împărțit astfel:

| LUNGIMI TRONSOANE RETEA CANALIZARE IN LOCALITATEA SABAOANI |
| --- |
| Tip colector | Diametru | Lungime | Nr. camine vizitare | Strada |
| Colector secundar C.S. 1 | 250 | 222 | 6 | str. Baladelor/str. Dumbravei |
| Colector secundar C.S. 2 | 250 | 422 | 11 | str. Baladelor/str. Bujorilor |
| Colector secundar C.S. 3 | 200 | 88 | 3 | str. Baladelor |
| Colector secundar C.S. 4 | 250 | 306 | 7 | str. Toporasului |
| Colector secundar C.S. 5 | 200 | 70 | 2 | str. Toporasului |
| Total | 1108 | 29 |  |
| Total lungime retea canalizare = 1.108 m din care: | Total camine de vizitare: 29 buc |  |
| - DN 250 x 7,3mm, SN 8, L = 950 m |  |  |
| - DN 200 x 5,9mm, SN 8, L = 158 m |  |  |

Reteaua de canalizare proiectata se va racorda in reteaua de canalizare existenta a comunei Sabaoani.

Căminele sunt din tuburi prefabricate cu cep şi mufă in numar de 29 buc., formate din: bază cămin, element drept, con excentric şi sunt prevăzute cu ramă şi capac carosabil sau necarosabil după caz, iar accesul în cămine este asigurat printr-o scară.

În vederea pozării conductelor şi a căminelor de vizitare se vor realiza lucrări de terasamente.

Săpăturile pentru cămine se vor realiza parţial mecanizat cu excavatorul de 0,4 - 0,7 mc, cu încărcare pământ în auto, respectiv manual pentru fiecare taluz sau platforma de la cota finală (ultimii 20 cm). Pământul rezultat va fi împrăştiat şi nivelat în zonele stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Atât la proiectarea cât şi la execuţia lucrărilor s-au prevăzut şi se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Au fost prevazute 100 bucati racorduri individuale la proprietati – de tip PP630 – din teava corugata. Baza caminului va avea 3 intrari si o iesire cu diam de 160. Acoperirea se va realiza cu capac din polipropilena cu telescop 315.

Amplasamentele precise ale racordurilor individuale vor fi stabilite pe santier de catre Beneficiar si confirmate Antreprenorului de catre Inginer. Locurile exacte de amplasare a racordurilor vor fi indicate in plansele desenate ale Antreprenorului. Cel putin un racord va fi prevazut fiecarei proprietati adiacente conductei de canalizare stradala. Fiecare utilizator (casa, scara de bloc, agent economic intr-o locatie individuala) va fi prevazut cu un racord la reteaua de canalizare. Antreprenorul este responsabil pentru indicarea amplasamentelor precise ale acestor racorduri individuale in Cartea constructiei (desene “conform executiei”, incluzand distantele precise paralele si perpendiculare) la caminul cel mai apropiat din amonte/aval.

Materialul conductei de racord va fi din polietilena PVC SN4. Diametrul va fi minim DE 160 mm.

Racordurile individuale vor avea o adancime minima a radierului de 1,30 m la linia de demarcare a proprietatii. Acestea vor avea o panta minima de 2%.

Racordurile individuale vor fi realizate fie de la camine situate pe reteaua principala, fie de la colectoarele care deservesc maxim patru proprietati (daca sunt conditii tehnice de realizare a acestora), sau direct la conductele de canalizare, asa cum dispune Inginerul.

Colectoarele secundare sunt poziţionate pe traseele de străzi care să asigure:

- Curgere gravitaţională;

- Panta de curgere convenabilă (cât mai mare pentru reducerea diametrului);

- Viteza de autocurăţire;

- Posibilitatea racordării ulterioare şi a altor reţele stradale;

- Pozarea pe terenuri aparţinând domeniului public;

- Posibilităţi de acces la execuţia lucrărilor;

La realizarea lucrărilor se va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE, materiale ce sunt în concordanţă cu prevederile HG 776/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Conductele din PVC sunt considerate o alternativă de succes la materialele clasice utilizate în instalaţii de canalizare întrucât prezintă următoarele avantaje:

Materia primă: PVC (policlorură de vinil)

o	culoare: brun-portocaliu;

o	diametre: Ø 250 mm, Ø 200mm, Ø160 mm;

o	clase de rezistenta: SN8;SN4;

o	lungimi bare: 6 m;

o	greutate specifică redusă (conductele pot fi transportate şi montate mai uşor decât oţelul sau betonul);

o	montare rapidă şi uşoară;

o	lungimi mari de montare (se pot realiza reţele cu mai puţine îmbinări);

o	proprietăţi mecanice superioare;

o	rezistenta la coroziune (conductele şi inelele de etanşare sunt rezistente la substanţele chimice conţinute în mod normal în apele uzate menajere, respectiv solurile corozive;

o	rezistenţă la uzură;

o	exploatare avantajoasă (rata defecţiunilor redusă);

o	durata de serviciu ridicată (în funcţie de temperatură şi solicitare);

o	tehnici de îmbinare multiple – pentru rezolvarea diverselor probleme tehnice;

o	tehnologie relativ simplă de montaj;

o	temperaturi maxime ale apelor uzate evacuate: solicitare de durata 60°C pentru Dn 110 -200 şi 40°C pentru Dn 250 - 500;

o	60°C la solicitare de scurta durată;

o	viteza maximă de curgere: 6 m/s;

o	interval de pante: între 4-50 ‰;

o	pozarea se face conform SR EN 1610;

o	perete interior neted (nu permite formarea depunerilor sau dezvoltarea coloniilor de alge).

Colector secundar C.S. 1 asigură colectarea debitelor uzate menajere, de pe str. Baladelor si str. Dumbravei, debite pe care le transportă în caminul existent CE 1.

Colectorul secundar C.S. 1 are o lungime de 222 ml, acesta se va executa din conducta PVC avand diametrul Dn 250 mm X 7,3 mm, SN8, iar pe traseul sau sunt prevazute un numar de 6 camine de vizitare.

Colector secundar C.S. 2 asigură colectarea debitelor uzate menajere, de pe str. Baladelor si str. Bujorilor, debite pe care le transportă în caminul proiectat CE 15.

Colectorul secundar C.S. 2 are o lungime de 422 ml, acesta se va executa din conducta PVC avand diametrul Dn 250 mm X 7,3 mm, SN8, iar pe traseul sau sunt prevazute un numar de 11 camine de vizitare.

Colector secundar C.S. 3 asigură colectarea debitelor uzate menajere de pe str. Baladelor, debite pe care le transportă în colectorul secundar C.S. 2, in caminul de canalizare CM 10.

Colectorul secundar C.S. 3 are o lungime de 88 ml, acesta se va executa din conducta PVC avand diametrul Dn 200 mm X 5,9 mm, SN8, iar pe traseul sau sunt prevazute un numar de 3 camine de vizitare.

Colector secundar C.S. 4 asigură colectarea debitelor uzate menajere de pe str.Toporasului, debite pe care le transportă în statia de pompare ape uzate menajere existenta SPAU EX1.

Colectorul secundar C.S. 4 are o lungime de 306 ml, acesta se va executa din conducta PVC avand diametrul Dn 250 mm X 7,3 mm, SN8, iar pe traseul sau sunt prevazute un numar de 7 camine de vizitare.

Colector secundar C.S. 5 asigură colectarea debitelor uzate menajere de pe str. Toporasului, debite pe care le transportă în colectorul secundar C.S. 4.

Colectorul secundar C.S. 5 are o lungime de 70 ml, acesta se va executa din conducta PVC avand diametrul Dn 200 mm X 5,9 mm, SN8, iar pe traseul sau sunt prevazute un numar de 2 camine de vizitare.

In statia de pompare ape uzate existenta SPAU EX1 se va monta o pompa complet echipata:

- electropompa trifazica, submersibila pentru ape uzate cu rotor tocator –Q= 9,7 mc/h, H=10 mCA, putere instalata  1,1 kw, n=2783 rot/min ,clasa izolatie H, complet echipata

- mixer submersibil – putere instalata 0,7 kw, De =176 mm, n= 2 palete,1352 rot/min, In =1,5 A

- instalatii hidraulice;

- ventilator;

- gratar rar inox montat in primul camin amonte SPAU;

- refacere balustrada platforma;

-instalatie electrica in interiorul statiei de pompare;

-tablou de comanda si automatizare.

Stația de pompare SPAU EX1 va refula apele uzate prin intermediul unei conducte de refulare din PHDE L = 338 ml DN 110 mm PN10 SDR 17, în caminul de vizitare existent CE 2, conform planului de situație atașat prezentului proiect tehnic.

| LUNGIMI TRONSOANE RETEA REFULARE IN LOCALITATEA SABAOANI |
| --- |
| Tip colector | Diametru | Lungime | Nr. camine de vane | Strada |
| Conducta refulare CO-SPAUEX1 | 110 | 338 | 1 | str. Toporasului |
| Total conducta refulare | 338 | 1 |  |
| Total lungime retea refulare = 338 m din care: | Total camine de vane: 1 buc |  |
| - DN 110, PN10, L = 338 m |  |  |

BREVIAR DE CALCUL DEBITE DE CONSUM APA POTABILA ŞI APA UZATE MENAJERĂ

Determinarea consumului de apa potabila pentru nevoi gospodaresti s-a stabilit in conformitate cu Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural- indicative NP 133-2013.

Breviarul este  anexat prezentei documentatii.

Amplasamentul proiectului, vecinătăţile şi adresa obiectivului

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia aparţine domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Sabaoani. Lucrările propuse sunt compatibile cu reglementările urbanistice ale zonei.

Comuna se află în extremitatea estică a județului la limita cu județul Iași, pe terasa superioară a interfluviului Siret-Moldova, la nord de orașul Roman. Este străbătută de șoseaua națională DN2, care leagă Romanul de Suceava.Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

Retea de canalizare

- Punct de inceput retea de canalizare menajera CM1:

X = 641947.0969

Y = 614166.7742

- Punct de sfarsit  retea de canalizare menajera camin existent CE2:

X = 641818.5420

Y = 613067.5130

Regimul de funcţionare al folosinţei:

- 7 zile/saptamana; 24 ore/zi; 365 zile/an

- profilul şi capacitaţile de producţie;

Profil de activitate: - colectarea si epurarea apelor uzate- cod CAEN 3700

− Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: Retea de canalizare ape uzate cu rol de colectare si tratare a acestora

-materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibili utilizaţi:

    - in etapa de executie: -motorina pentru functionarea utilajelor necesare desfăşurării activitatilor de constructie, alimentarea făcându-se direct din staţiile de carburanţi.

    - in etapa de functionare: -nu este cazul

- Energie electrica pentru functionarea statiilor de pompare ape uzate - asigurata prin racordul la reteaua electrica din zona.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zona;

-	Reteaua de alimentare cu apa -

In prezent exista o retea de alimentare cu apa.

- Reteaua de canalizare / Colectarea si evacuarea apelor pluviale

În prezent, comuna Sabaoani dispune de o retea de canalizare menajera.

- Alimentare cu energie electrică - Comuna este alimentată cu energie electrică din

sistemul electroenergetic naţional SEN şi asigură alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor existente prin instalaţii electrice aeriene 0,4 kV pe stâlpi.

- Telefonizare – comuna are instalaţii de telefonizare compuse din instalaţii de

telecomunicaţii pozate aerian pe stâlpi şi instalaţii de telecomunicaţii pozate subteran.

- Alimentarea cu căldură – nu există sisteme centralizate de alimentare cu căldură.

Principala sursă termică de încălzire o reprezintă încălzirea locală cu sobe, utilizând drept combustibil solid lemnul sau incalzirea pe baza de electricitate sau gaz metan.

- Alimentarea cu gaze naturale – pe teritoriul comunei exista retele de transport

gaze naturale, staţii de reglare şi reţele de distribuţie gaze naturale.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei;

Dupa executarea sapaturilor, solul decopertat va fi adus la situatia initiala.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se propun căi noi de acces sau schimbarea celor existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- in etapa de construcţie - vor fi utilizate urmatoarele resurse naturale: apa (proba de etanseitate a conductelor), combustibil –motorina pentru functionarea utilajelor;

- in etapa de functionare- se va folosi apa din reteaua de alimentare cu apa pentru consum tehnologic (spalarea utilajelor) si in scop menajer la grupurile sanitare din modul pentru personal.

- metode folosite în construcţie

Lucrari pregatitoare

Înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe şantier delegaţi de la toate unitaţile deţinatoare de gospodarii subterane, cu ajutorul carora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrarilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zona şi se vor stabili într-un proces verbal masurile de siguranţa necesar a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

Trasarea retelelor

Se face numai dupa asigurarea amplasamentului liber al traseului.

Se marcheaza pe teren axa conductelor prin picheti batuti la nivelul terenului, la 50 m distanta unul fata de celalalt in aliniament, precum si la fiecare schimbare de panta si de directie.

Materializarea axei conductei in profil longitudinal, se face cu ajutorul unor rigle orizontale fixate pe stalpi ingropati in pamant de o parte si de alta a axului.

Realizarea precisa a adancimilor si a pantelor sapaturilor fata de riglele de vizare se face cu ajutorul crucilor de vizare.

Latimea santului conductei va fi cu 0,6-1,0 m mai mare decat diametrul conductei.

Adancimea de asezare a conductelor este de 1,3 m asigurand adancimea de inghet. Conducta va urmari in general linia terenului.

Pentru canalizare adancimea de asezare a conductelor este de 1,2-3,5 m functie de adancimea de inghet a terenului. Conducta va urmari in general linia terenului.

Prezenta beneficiarului si a proiectantului este obligatorie la trasare.

Conductele vor fi evidentiate, in sant, cu banda avertizoare.

Sapaturile

Executarea sapaturilor va începe numai dupa organizarea completa a lucrarilor şi aprovizionarea, pe tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, etc.) şi a utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele sa stea deschise o perioada cât mai scurta de timp.

Pentru evitarea surparii malurilor se vor face sprijiniri usoare. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o usoara executie a lucrarilor in interiorul transeelor.

Pamantul rezultat in urma sapaturilor se va depozita la cel putin 50 cm departe de marginea transeii pe o singura parte.

La execuţia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului. Pentru traversarea pietonala a şanţului se vor monta podete prefabricate cu parapeti.

La sprijiniri se folosesc de cate ori este posibil piese de inventar cu grad mare de reutilizare.

Fundul şanţului trebuie sa fie neted, fara pietre şi radacini, de rezistenţa corespunzatoare pentru susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.

În cazul în care prin saparea mecanizata nu se poate asigura netezirea fundului şanţului se va proceda la îndepartarea manuala a pamântului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuata compactarea acestora.

Montarea conductelor

Conductele vor fi montate in sant, pe pat de nisip ce asigura protectia acestora.

Executarea umpluturilor

Umplerea transeelor se va face cu pamant rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment si verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea probei de etanseitate.

Pe tuburi se aseaza doar pamant afanat, acesta se aseaza in straturi ce se compacteaza separat cu o deosebita grija.

Umpluturile se executa manual, in straturi de 10-15 cm pe primii 0,3 m, deasupra tubului, fiecare strat se compacteaza separat. Restul umpluturii se poate face mecanizat in straturi de 20-30 cm grosime, de asemenea bine compactate.

Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje, sprijiniri, etc. in umplutura.

La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructie ramase, precum si surplusul de pamant, lasandu-se traseul lucrarilor in stare curata.

-  relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul. Au fost analizate 2 alternative privind lucrarile propuse la faza studiu de fezabilitate.

- alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Implementarea investitiilor propuse in proiect va conduce la infiintarea sistemului de canalizare, in conditii corespunzatoare pentru locuitorii satului Sabaoani, comuna Sabaoani, judetul Neamt.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect:

Avize si acorduri pentru:

- Alimentarea cu apa;

- Canalizare

- Telefonizare

- Alimentare cu energie electrica;

- Sanatatea Populatiei DSP Neamt;

- Directia Apele Romane Neamt;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare;

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Dupa executia lucrarilor terenul se va aduce la starea initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Nu este cazul

• politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul

• arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele de localizare geografice STEREO 70 sunt următoarele:

Retea canalizare

- Punct de inceput retea de canalizare menajera CM1:

X = 641947.0969

Y = 614166.7742

- Punct de sfarsit  retea de canalizare menajera camin existent CE2:

X = 641818.5420

Y = 613067.5130

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a)  Protecţia calitaţii apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Se va realiza prin:

- controlul etanseitatii retelelor de distributie;

- verificarea periodica si curatarea caminelor de vane.

Se vor intretine retelele de aductiune si de distributie in conditiile tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa potabila si asigurarii calitatii apei.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata.Statiile de pompare nu reprezinta o sursa de poluare. Conductele pentru canalizare respectiv de refulare vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

Prin solutiile adoptate pentru colectarea apelor uzate, se exclude orice exfiltratie de apa uzata din reteaua de canalizare in sol sau panza de apa freatica.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata. Conductele pentru canalizare vor fi realizate din materiale noi, rezistente, fiabile.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Ventilarea staţiilor de pompare se face mixt (ventilare naturală prin ridicarea capacului şi prin ventilaţie forţată prin intermediul unui ventilator axial). De asemenea se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare pe parcursul execuţiei lucrării, iar în exploatare este interzis accesul în staţie înainte de deschiderea capacului şi ventilarea mecanică timp de minim 30 de minute.

Datorită pantelor de scurgere care asigură autocurăţirea colectoarelor şi a staţiei de pompare, apa uzată menajeră nu staţionează în reţeaua de canalizare pentru a produce mirosuri neplăcute.

b). Protectia aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Prin realizarea lucrarilor descrise in proiect, nu se genereaza probleme majore de poluare a aerului cu consecinte asupra mediului si asupra personalului care efectueaza lucrarile. Reteaua de canalizare proiectata va deversare apele uzate in reteaua de canalizare existenta.

In perioada de  constructie:

Poluarea atmosferica se poate produce difuz prin gazele de esapament de la utilajele si mijloacele auto, cat si prin praful generat prin separarea santurilor pentru montarea conductelor canalizare.

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

In perioada de functionare:

Ventilarea staţiilor de pompare se face mixt (ventilare naturală prin ridicarea capacului şi prin ventilaţie forţată prin intermediul unui ventilator axial). De asemenea se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare pe parcursul execuţiei lucrării, iar în exploatare este interzis accesul în staţie înainte de deschiderea capacului şi ventilarea mecanică timp de minim 30 de minute.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare.

În perioada de construcţie:

-  se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor  de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului în zonele de locuinţe, precum şi verificarea tehnică periodică;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de  gabarit redus etc;

- în zona fronturilor de lucru şi a organizării de şantier se vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de  zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

Se vor respecta prevederile STAS 10009/1988 privind protectia împotriva zgomotului si vibratiilor.

În perioada de functionare:

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare. Statia de epurare va fi containerizata. Suflantele au carcasa fonoizolanta si sunt montate in interiorul containerului, iar pompele sunt submersibile.

Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii Europene.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu este cazul.

d). protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e). Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Soluţia adoptata pentru realizarea unei infrastructuri edilitare moderne de apa din tuburi de polietilena de înalta densitate (PE-HD) pentru reţeaua de alimentare cu apa asigura eliminarea la maximum a exfiltraţiilor şi deci patrunderea în sol.

Datorită tipului specific de polimer folosit, care are o mare rezistenţă termică, conductele PE-HD nu au un impact negativ asupra mediului. Tubulaturile nu sunt supuse la acţiuni biochimice de către microorganisme, fiind fabricate din materiale care nu oferă suport nutritiv. Pozarea conductelor din PE-HD în sisteme cu puternică agresivitate microbiologică, în prezenţa animalelor rozătoare sau a insectelor, nu generează probleme particulare, confirmând calitatea produsului.

Apele uzate generate in perioada organizarii de santier de la WC-urile ecologice vor fi periodic vidanjate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nu este cazul

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Impactul asupra ecosistemelor acvatice si terestre este nesemnificativ.

Proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile viitoare.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul

g). Protecţia aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Conform certificatului de urbanism nr. 47/08.04.2022 terenul necesar realizarii obiectivului se afla in intravilanul satului Sabaoani, si este proprietate publica a comunei Sabaoani(drumuri de interes local – zona de protectie a acestora). Imobilul nu este inclus in lista monumentelor istorice sau ale naturii ori in zona de protectie a acestora.

Categoria de folosinta a terenului: drum (zona de protectie drum).

Investitia se incadreaza in Planul Urbanistic General. Lucrarile propuse sunt compatibile cu reglementarile urbanistice ale zonei si se vor realiza in zonele cu functiuni permise.

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Realizarea proiectului nu presupune utilizarea de substante sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sanatatea populatiei sau pentru mediu.

h). Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Pe perioada executiei lucrarilor nu se genereaza deseuri periculoase.

Constructorul are obligaţia de a curata perimetrul pe care a avut loc organizarea de şantier si de a transporta pamântul excedentar şi deşeurile rezultate din execuţia lucrarilor, în locuri stabilite, de comun acord cu Primaria comunei Sabaoani.

Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier vor fi colectate în pubele amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

Pentru gestionarea ambalajelor se vor respecta conditiile impuse prin actele legislative specifice, referitor la: evidenta, depozitare selectiva, predare la unitati specializate pentru recuperarea acestora.

Conform HG 856/16.08.2002 deseurile provenite in perioada de executie a proiectului sunt:

01 04 09  deseuri de nisip si argila – 1.755 mc – canalizare

01 04 09  deseuri de nisip si argila – 0 mc – apa

15 01 01  ambalaje de hartie si carton – 0 mc

15 01 02  ambalaje de materiale plastice – 0 mc

17 02 03  materiale plastice – 0 mc

20 01 01  hartie si carton- 0 mc

20 01 02  sticla – 0 mc

20 03 04  namoluri din fosele septice – 0 mc

17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03- 0 mc - apa

17 05 04  pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03- 546,8 ‬mc - canal

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor;

Nu este cazul

i). Gospodarirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Obiectivele investitiei propuse sunt:

a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodării si servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de ape uzate provenite din industrie;

b) efectuarea investitiilor noi necesare lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, care vor contribui la îmbunătătirea protectiei mediului;

c) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătătii omului si mediului prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare si asigurarea alimentării cu apă potabilă curată si sanogenă;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru monitorizarea activitatilor destinate protectiei mediului sunt introduse evidente referitoare la:

• gestionarea deseurilor;

• monitorizarea volumelor de ape consumate si evacuate;

• monitorizarea- volumelor de ape uzate tratate

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apa, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se incadreaza in prevederile Directivei Cadru.

Investiţia va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate de România prin documentele de aderare la UE, în special a celor din Capitolul 22, Mediu.

Pe perioada de executie se vor respecta:

1. STAS 10898-85 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.

2. SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

3. STAS 8591/1-91 Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane amplasate în săpătură.

4. STAS 2308-81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

5 STAS 7656-90 Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.

6. STAS 6898/1-2-9o Ţevi din oţel sudate elicoidal pentru uz general.

7. STAS 503/1-87 Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald.

8. STAS 3051 - 81 Canale ale reţelei exterioare de canalizare

9. STAS 2448 - 82 Cămine de vizitare

10. STAS 2308 - 81 Capace şi rame pentru cămine de vizitare.

11. SR 9312 - 91 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte în afara

localităţilor. Prescripţii de proiectare.

12. STAS 12594 - 87 Staţii de pompare.

13. GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuție şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apa și canalizare în mediul rural.

X. Lucrari necesare organizarii de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefica diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

- localizarea organizării de șantier;

Locurile unde vor fi construite organizarile de santier trebuie sa fie stabilite astfel incat sa nu aduca prejudicii asupra mediului prin emisii atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitata amplasarea organizarilor de şantier in apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apa care constituie surse de alimentare cu apa, langa captarile de apa subterana, sau trebuie asigurata respectarea condiţiilor de protecţie a acestora.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Titularul are obligatia de a urmari modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare pe toata perioada de executie a lucrarilor si sa ia toate masurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafata, a solului sau a aerului.

In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin STAS 10009-88 si Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Apele uzate provenite din organizarea de santier vor fi deversate in fose septice, ce vor fi periodic vidanjabile;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activitaţii, în masura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Dupa executarea sapaturilor si pozitionarea retelelor de alimentare cu apa, solul decopertat va fi adus la situatia initiala

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Terenul se va aduce la starea initiala.

XII. Anexe - piese desenate:

1. Plan de incadrare in zona;

2. Plan general de situatie extindere retea de canalizare.

Intocmit,

ing. Alcaz Tudor