MEMORIU DE PREZENTARE

al obiectivului de investiții:

“ RETEA DE DRUMURI FORESTIERE BISTRIȚA – LĂBĂU – PÂRÂUL RUSULUI – POPAS POTOCI ”

Beneficiar:

S.C. DYNAMIC DEVELOPMENT POTOCI S.R.L.

Cuprins

I.	Denumirea proiectului	5

II.	Titular:	5

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:	5

A.	Rezumatul proiectului	5

B.	Justificarea necesităţii proiectului	8

C.	Valoarea investiţiei	10

D.	Perioada de implementare propusă	10

E.	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului	10

F.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	10

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare	22

V.	Descrierea amplasării proiectului	22

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului	24

A.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	24

a.	Protecţia calităţii apelor	24

b.	Protecţia aerului	25

c.	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	25

d.	Protecţia împotriva radiaţiilor	25

e.	Protecţia solului şi a subsolului	25

f.	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	26

g.	Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	26

h.	Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării	26

i.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	27

B.	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.	27

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	27

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului	27

IX.	Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare	27

X.	Lucrări necesare organizării de şantier	28

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii	28

XII.	Anexe - piese desenate	28

XIII.	Relatia cu ariile protejare	28

XIV.	Legatura proiectului cu planurile de management bazinale	28

A.	Localizarea proiectului:	28

B.	Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă;	29

C.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.	29

XV.	Criteriile prevăzute în anexa nr. 3   la Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului	29

XVI.	Semnătura şi ştampila titularului	29

# Denumirea proiectului

„RETEA DE DRUMURI FORESTIERE BISTRIȚA – LĂBĂU – PÂRÂUL RUSULUI – POPAS POTOCI”

# Titular:

Titularul investiției este:

S.C. DYNAMIC DEVELOPMENT POTOCI S.R.L.

Adresa: mun. Piatra Neamț, Piața Mihail Kogălniceanu, Nr. 1, Județ Neamț

Telefon/ fax: 0744 560 137

e-mail:  shiroaka68@gmail.com

Director: Poleac Constantin

Persoana de contact: Poleac Constantin tel: 0744 560 137

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

## Rezumatul proiectului

Proiectul de față a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 46/2008 Codul Silvic,

Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national si cu respectarea Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în constructii.

Lucrarea face parte din categoria căilor tehnologice de transport de utilitate privată,  folosite pentru gospodărirea pădurilor.

Terenul aparține domeniului privat al S.C. DYNAMIC DEVELOPMENT POTOCI S.R.L. aflat în administrarea Ocolului Silvic Dorna.

Amplasamentul obiectivul de investiții este localizat în extravilanul orașului Bicaz, sat Potoci  și extravilanul comunei Hangu, județul Neamț.

Traseele celor patru tronsoane de drum FN 005, FN010 și FN011 sunt situate în cadrul U.P. I Bicaz Baraj și se desfășoară în întregime în afara perimetrului construibil. Nu sunt necesare cooperări cu lucrări sau instalații deținute de alți beneficiari.

Din punct de vedere administrativ

Județul Neamț, extravilanul localității Bicaz

Din punct de vedere al administrației silvice

Ocolul Silvic Dorna, U.P. I Bicaz Baraj.

Coordonate Amplasament

Tabel 1

| Coordonate AX in sistem STEREO 70 | Obiect 1 Drum Forestier Bistrita – Lăbău – Pârâul Rusului | Obiect 2 Drum Forestier Potoci Vale | Obiect 3 Drum Forestier Popas Potoci | Obiect 4 Drum Forestier Dealu Bisericii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punct de plecare |
| X | 582703.948 | 584458.369 | 585066.504 | 583314.526 |
| Y | 609848.126 | 609067.351 | 607346.523 | 610242.935 |
| Punct final |
| X | 584342.950 | 584726.526 | 584874.367 | 582703.948 |
| Y | 608859.165 | 608124.408 | 607656.618 | 609848.126 |

La amplasamentul celor 4 obiective se ajunge din DN 15 Bicaz Poiana Teiului în dreptul localității Potoci după cum urmeaza:

Obiect 1 – Drum Forestier Bistrita – Lăbău – Pârâul Rusului (FN005)

Accesul la drumul proiectat se face  din drumul judetean DN 15 Bicaz – Poiana Teiului, în dreptul localității Potoci, se coboară pe drumul forestier FE005 Ramificație Potoci-Poiana Teiului până la km 3,8.

Obiect 2 – Drum Forestier Potoci Vale (FN010)

Accesul la drumul proiectat se face  din drumul judetean DN 15 Bicaz – Poiana Teiului, în dreptul localității Potoci, se coboară pe drumul public până la gura de vărsare a pârâului Potoci în lacul de acumulare Izvorul Muntelui

Obiect 3 – Drum Forestier Popas Potoci (FN010)

Accesul la drumul proiectat se face  din drumul judetean DN 15 Bicaz – Poiana Teiului, la intersecția cu drumul public care asigură accesul către Staţiunea biologică "Petre Jitariu" Potoci – Neamţ, pe care se continuă până la km 1,20.

Obiect 4 – Drum Forestier Dealu Bisericii (FN011)

Accesul la drumul proiectat se face  din drumul judetean DN 15 Bicaz – Poiana Teiului, în dreptul localității Potoci, se coboară pe drumul forestier FE005 Ramificație Potoci-Poiana Teiului până la km 3,8. De la acest reper, drumul proiectat se desfășoară în dreapta spre limita fondului forestier.

Precizăm că în limitele fondului forestier ce face obiectul amenajării drumurilor proiectate  nu sunt arii naturale protejate sau situri Natura 2000.

Teritoriul analizat, la nivelul documentaţiei, se desfășoară pe malul estic  al Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui și traverseaza mai multe văi, majoritatea având cursuri temporare de apă ce se scurg în acesta dar si  3 paraie cu curs permanent, dar cu debite mici.

Descrierea Traseului

Lucrarea face parte din categoria căilor tehnologice de transport de utilitate privată, folosite pentru gospodărirea pădurilor.

În vederea accesibilizării fondului forestier proprietate privată, este necesară extinderea reţelei de transport existente prin construirea de drumuri noi.

În acest sens, proprietarul şi-a propus construirea a patru tronsoane noi de drum forestier după cum urmează:

    - DRUM FORESTIER BISTRIȚA – LĂBĂU – PÂRÂUL RUSULUI (FN005),  L=7,675KM;

    - DRUM FORESTIER POTOCI VALE (FN010),        L =  1,140 KM;

    - DRUM FORESTIER POPAS POTOCI (FN010),       L =  0,720 KM;

    - DRUM FORESTIER DEALU BISERICII (FN011),  L =  1,117 KM;

LUNGIME TOTALĂ  = 10,65  KM.

Traseul drumurilor propuse se va desfăsura la o distanță medie de cca. 150m față de limita inferioara a versantilor asigurâdu-se o accesibilizare cât mai mare a fondului forestier, evitându-se în același timp colectarea lemnului înspre amonte. Astfel, se vor reduce atât cheltuielile cu extragerea masei lemnoase cât și producerea de distrugeri la taluzele de rambleu și a platformei drumului.

Colectarea apei din precipitații se va realiza prin intermediul șanțurilor trapezoidale de pământ iar descărcarea apelor colectate se va face prin podețe tubulare.

Materialele propuse pentru realizarea lucrărilor: nisip, balast, piatră spartă și ciment corespund standardelor și legislației naționale, armonizate cu legislația U.E..

Parametrii tehnici ai drumurilor

Categoria de importanta conform HG 766/1997		    - D redusa;

Clasa tehnica conform STAS 4273/ 1983			    - V;

Gradul de asigurare in conditii normale (Stas 4068/2-1987	    - 5%;

Categoria drum conf. Normativ departamental PD-003-2011 - categoria a III-a (drumuri secundare).

Principalele elemente geometrice şi constructive

Tabel 2

| Nr. crt. | Element | U.M | Valoare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obiect 1 | Obiect 2 | Obiect 3 | Obiect 4 |
| 1. | Lungimea drumului | km | 7,675 | 1,140 | 0,720 | 1,11 |
| 2. | Categoria de importanţă conform PD-003-2011 |  | III | III | III | III |
| 3. | Viteza de proiectare | km/h | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Lăţimea platformei în aliniament: |  |  |  |  |  |
|  | - pentru declivităţi mai mici de 9% | m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|  | - pentru declivităţi mai mari de 9% | m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5. | Lăţimea părţii carosabile în aliniament |  |  |  |  |  |
|  | - pentru declivităţi mai mici de 9% | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  | - pentru declivităţi mai mari de 9% | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6. | Lăţimea acostamentelor |  |  |  |  |  |
|  | - pentru declivităţi mai mici de 9% | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | - pentru declivităţi mai mari de 9% | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7. | Supralărgirile în curbe |  | pentru ATF20 |  |
| 8. | Staţii de încrucişare cu lungimea de 20m şi lăţimea de 5,7 m | buc | 26 | 3 | 3 | 6 |
| 9. | Dimensiuni staţie de întoarcere | m | 12 x 20 | 12 x 20 | 12 x 20 | 12 x 20 |
| 10. | Lungimea de racordare a supralărgirilor | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11. | Suprafaţa platformei drumului | m2 | 45378 | 6998 | 4729 | 6661 |
| 12. | Suprafață ocupată de șanturi | m2 | 10745 | 1595 | 1008 | 1564 |
| 13. | Suprafaţa ocupată definitiv de drum (ampriza +zone laterale de siguranță) | m2 | 123897 | 18620 | 11855 | 18940 |
| 14. | Lăţimea medie a drumului | m | 5,91 | 6,14 | 6,57 | 5,66 |
| 15. | Raza de racordare minimă | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15. | Declivitatea maximă la mersul în gol | % | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 16. | Declivitatea maximă la mersul în plin | % | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 17. | Podeţe tubulare cu diam. 600mm - teava corugata din polietililena | buc | 21 | 2 | 3 | 3 |
| 18. | Podeţe tubulare cu diam. 800mm - teava corugata din polietililena | buc | 7 | - | 2 | 3 |
| 19. | Podeţe tubulare cu diam. 1000mm - teava corugata din polietililena | buc | 11 | 1 | - | - |
| 21. | Podeţe tubulare cu diam. 1500mm - tub beton precomprimat vibropresat | buc | 2 | 1 | - | 1 |
| 22. | Podeţele tubulare din otel ondulat cu secțiune ovoidală | buc | 1 | 1 | - | 2 |
| 23. | Rigole carosabile din beton | buc | - | - | 1 | - |
| 24. | Structură rutieră cu fundatie din balast și strat de uzura din piatră spartă poligranulară grosimea de: | cm | 20+10 | 20+10 | 20+10 | 20+10 |
| 25. | Tipul de şanţuri | trapezoidale | trapezoidale | trapezoidale | trapezoidale |

Indicatori minimali

Lungimea totală a traseului:		            10,65km - conform cu  traseul indicat prin planul de

situatie;

Latimea în aliniament:			4,0 m;

Statii încrucisare:				38 buc;

Statii de întoarcere:				8buc;

Șanțuri pământ:				10588m;

Șanțuri pereate cu beton pentru :	  	64m;

Declivitati maximale:		                        12%  cu respectarea declivitatilor proiectate în

profilul longitudinal.

Podețe tubulare noi

Podețe tubulare Ø=600mm L=6.0m: 	29 buc

Podețe tubulare Ø = 800mm; L = 6m:       	12 buc;

Podețe tubulare Ø = 1000mm; L = 12m:    	13 buc;

Podețe tubulare Ø = 1500mm; L = 10m	4 buc;

Podețe tubulare decolmatate:	            3 buc;

Podețe cu secțiune arcată:			4 buc.

Lucrări de apărare:

Ziduri de rambleu cu Hel=2.0m		20m;

Gabioane cu hel=1.5m:			650m;

Pereuri din zidărie de piatră cu hel=2.0m:	140m.

Grosime sistem rutier: 20cm balast +10 piatră spartă.

Modulul de deformatie al sistemului rutier: min. 15.73, max.23.68MPa.

Nu sunt necesare cooperări cu lucrări sau instalaţii deţinute de alţi beneficiari.

## Justificarea necesităţii proiectului

O problemă deosebit de importantă a fondului forestier analizat o constituite accesibilitatea şi starea actuală a drumurilor existente. O gospodărire corespunzătoare a pădurilor nu este posibilă fără existenţa unei reţele de instalaţii de transport necesară pentru scoaterea şi transportul materialului lemnos rezultat în urma tăierilor, pentru paza pădurilor, controlul susţinut al lucrărilor silvotehnice, transporul materialului de împădurit, pentru măsuri de prevenire a incendiilor şi intervenţia rapidă şi eficientă în cazul declanşării acestora şi, în general, pentru acces în pădure.

În prezent, pădurile proprietate privată a S.C. Dynamic Development Potoci S.R.L., administrate de Ocolul Silvic Dorna, sunt deservite de 3 drumuri publice şi de 6 drumuri forestiere. Deşi instalaţiile de transport existente însumează 24,1km (din care 10,3km drumuri publice şi 13,8km drumuri forestiere) este de menţionat că multe dintre acestea au fost calamitate, integral sau parţial, iar realizarea în viitor de reabilitări (reparaţii capitale) este incertă fie din considerente ce tin de natura proprietății în cazul drumurilor publice, fie din motive ce țin de rentabilitate, în cazul celor private. Totodată, trebuie menționat că densitatea actuală a rețelei de transport  ce deservește fondul forestier este de de 10.5m/ha față de densitatea optimă de 24,1m/ha iar distanța medie de colectare este de 1,42km. Datele de mai sus se bazeaza pe ipoteza ca drumurile forestiere existente ar fi in stare de functionare pe toata lungimea lor. In realitate, datorită faptului că o parte din drumurile forestiere sunt calamitate integral sau parţial, densitatea reţelei de drumuri forestiere practicabile este semnificativ mai mică. În prezent, pe traseul drumurilor necesare propuse există drumuri de pamânt (T.A.F.) care pot fi folosite parțial pentru extragerea materialului lemnos, dar asta doar  în perioadele de vară, lipsite de precipitații.

Distanțele mari de colectare necesită deschiderea, în continuare, a numeroase drumuri de tractor (T.A.F.) care duc la degradarea solului și a cursurilor de apă.

Drumurile forestiere necesare, ce se vor construi, vor accesibiliza si pajiștile din apropiere precum si celelalte proprietăți din zonă și vor fi utilizate si în scop turistic facilitând accesul din zona lacului de acumulare Izvorul Muntelui Bicaz și, în special, în zona peninsulei.

Pentru o bună accesibilizare a pădurilor studiate, in anul 2019 s-a propus dezvoltarea unei retele de drumuri forestiere noi care să scurteze distanţele de colectare și care să elimine necesitatea construirii și utilizării drumurilor de pământ pentru evacuarea materialului lemnos rezultat din doborâturi de vânt sau atacuri de insecte.

Drumurile proiectate vor deservi suprafața de 367,20ha.

Tabel 3-Constituirea obiectelor de investitie care fac obiectul proiectului

| Obiect nr. | Denumire drum forestier | Indicativ in amenajamentul silvic | Lungime | Suprafata accesibilizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km | ha |
| 1 | BISTRIȚA – LĂBĂU – PÂRÂUL RUSULUI | FN005 | 7,675 | 303,6 |
| 2. | POTOCI VALE | FN010% | 1,140 | 15,7 |
| 3. | POPAS POTOCI | FN010% | 0,720 | 6,9 |
| 4. | DEALU BISERICII | FN011 | 1,117 | 41,0 |
|  | Total |  | 10,65 | 367,20 |

Obiectivele principale urmărite prin construirea drumului forestier sunt:

a) îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier, în corelaţie cu metodele şi tehnologiile moderne de exploatare a lemnului, respectând cerinţele de protecţie a mediului.

b) gospodărirea durabilă a fondului forestier în condiţii de protecţie a mediului şi de eficienţă economică. Gospodărirea durabilă a fondului forestier înseamnă, de fapt, ca generaţiile viitoare să beneficieze cel puţin de aceeaşi suprafaţă de pădure, capabilă să satisfacă cerinţele economico-sociale crescânde. În condiţiile creşterii necesităţilor de produse forestiere şi mai ales de lemn, fondul forestier trebuie accesibilizat pentru a extinde baza de recoltare a produselor pădurii, simultan cu o creştere a suprafeţei păduroase a ţării. În ambele cazuri, politica comunitară  europeană de extindere a  reţelei de drumuri forestiere, de modernizare a celor existente  şi de împădurire a terenurilor cu alte folosinţe decât forestiere este concretizată prin măsuri aplicabile şi în România.

Raportat la protecţia mediului, creşterea indicelui de accesibilitate a fondului forestier se traduce prin:

- reducerea impactului exploatărilor forestiere prin recoltarea posibilităţii reale de pe intregul fond de producţie, prin aplicarea tratamentelor intensive care promovează cu predilecţie regenerarea naturală a arboretelor cu specii corespunzătoare tipului natural de pădure;

- posibilitatea proiectării unui sistem de instalaţii temporare de scos apropiat (drumuri/piste de tractor, funiculare pasagere, funiculare montate pe autoşasiu, poteci de adunat/apropiat cu atelaje) care să reducă distanţele de apropiat prin corhănire, târâre sau semitârâre (procedee care afectează solul) şi să facă posibilă recoltarea întregii cantităţi de biomasă;

- toate pâraiele din zonă alimentează lacul de acumulare Izvorul Muntelui de aceea, existenţa pădurii şi gospodărirea ei în mod durabil, este foarte importantă pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a apei.

Realizarea obiectivului va produce urmatoarele efecte pozitive:

- accesul cu mijloace tehnice adecvate şi personal specializat pentru stingerea incendiilor de vegetaţie care este practic imposibilă la data actuală;

- asigurarea accesului autovehiculelor în conditii de siguranta pe toata perioada anului, indiferent de conditiile meteorologice;

- diminuarea potențialelor pagube produse de scurgerile apelor din precipitații.

- asigurarea condițiilor optime de acces pentru efectuarea lucrărilor de regenerare, conducere si îngrijire a arboretelor precum și a altor lucrări de gospodărire a pădurilor;

- controlul și mentinerea starii de sanatate a arboretelor,  a integritatii fondului forestier, a controlului circulatiei materialului lemnos, conservarea biodiversitatii din zonă;

- extragerea volumelor de lemn prevazute în planurile amenajistice decenale de recoltare a produselor principale și secundare;

- majorarea vitezei de interventie în cazul situatiilor de urgenta;

- dezvoltarea comunitatii locale prin creare de oportunitati de afaceri,  în mod direct prin crearea de locuri de munca în domeniul constructiilor, intretinerii și postutilizarii acestora și, în mod indirect, și  mai ales al valorificarii turistice a zonei.

## Valoarea investiţiei

O valoare exactă nu se poate înainta întrucât o bună parte din lucrări se vor efectua în regie proprie. Astfel, pentru calculul valorii investiției s-au folosit standardele de cost conform HG 363_2010  pentru Zona I – partea estică a Carpaților Orientali – sedimentar - zona de munte.

Conform standardelor de cost:

Valoarea estimativă a investiției de bază este de: 5 958 954 lei

## Perioada de implementare propusă

Durata de executie a proiectului este de 24  luni.

Durata de executie a lucrărilor de constructii este de 14 luni în conditiile întreruperii executiei pe durata sezonului rece.

Programul de realizare a interventiei stabileşte o durata efectivă minimă de realizare a lucrărilor de 7 luni pe parcursul unui an calendaristic. Din aceste motive se estimeaza ca, pentru finalizarea interventiei, sunt necesare 14 luni efective dispuse pe  parcursul a doi ani calendaristici începând  cu luna  aprilie a fiecarui an.

Duratele de execuţie a principalelor categorii de lucrări sunt maximale şi pot fi modificate în funcţie de productivitatea antreprenorului și ritmul de finantare.

Termenul de recepţie, la punerea în funcţiune, se poate decala în funcţie de durata de execuţie declarată în oferta câştigătoare a procedurii de atribuire a contractului de lucrări şi data începerii lucrărilor.

## Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

(inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Sunt prezentate în anexe planul de încadrare în zona (sc. 1/20 000), planul de situatie la scara 1/1000 în coordonate STEREO 70, profile transversale tip si caracteristice.

## Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

În baza prevederilor,  standardelor şi normelor tehnice în vigoare,  în urma lucrărilor de interventie,  rezulta urmatoarele caracteristici și parametri tehnici:

Categoria de importanta conform HG 766/1997	- D redusa;

Clasa tehnica conform STAS 4273/ 1983		- V;

Gradul de asigurare în conditii normale 	            - 3%;

Categoria drum conf. Normativ departamental PD-003-2011 - categoria a III-a (drumuri secundare).

Elemente geometrice şi constructive

Tabelul nr.2

| Nr. crt. | Element | U.M | Valoare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obiect1 | Obiect2 | Obiect3 | Obiect4 |
| 1. | Lungimea drumului | km | 7,675 | 1,140 | 0,720 | 1,11 |
| 2. | Categoria de importanţă conform PD-003-2011 |  | III | III | III | III |
| 3. | Viteza de proiectare | km/h | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Lăţimea platformei în aliniament: |  |  |  |  |  |
|  | - pentru declivităţi mai mici de 9% | m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|  | - pentru declivităţi mai mari de 9% | m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5. | Lăţimea părţii carosabile în aliniament |  |  |  |  |  |
|  | - pentru declivităţi mai mici de 9% | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  | - pentru declivităţi mai mari de 9% | m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6. | Lăţimea acostamentelor |  |  |  |  |  |
|  | - pentru declivităţi mai mici de 9% | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | - pentru declivităţi mai mari de 9% | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7. | Supralărgirile în curbe |  | pentru ATF20 |  |
| 8. | Staţii de încrucişare cu lungimea de 20m şi lăţimea de 5,7 m | buc | 26 | 3 | 3 | 6 |
| 9. | Dimensiuni staţie de întoarcere | m | 12 x 20 | 12 x 20 | 12 x 20 | 12 x 20 |
| 10. | Lungimea de racordare a supralărgirilor | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Suprafaţa amprizei drumului | m2 | x | x | x | x |
| 12. | Suprafaţa ocupată definitiv de drum | m2 | x | x | x | x |
| 13. | Lăţimea medie a drumului | m | 5,91 | 6,14 | 6,57 | 5,66 |
| 14. | Raza de racordare minimă | m | 14m |  |  |  |
| 15. | Declivitatea maximă la mersul în gol | % | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 15. | Declivitatea maximă la mersul în plin | % | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 16. | Podeţe tubulare cu diam. 600mm - teava corugata din polietililena | buc | 23 | 2 | 3 | 3 |
| 17. | Podeţe tubulare cu diam. 800mm - teava corugata din polietililena | buc | 7 | - | 2 | 3 |
| 18. | Podeţe tubulare cu diam. 1000mm - teava corugata din polietililena | buc | 11 | 1 | - | - |
| 19. | Podeţe tubulare cu diam. 1500mm - tub beton precomprimat vibropresat | buc | 2 | 1 | - | 1 |
| 21. | Podeţele tubulare din otel ondulat cu secțiune ovoidală | buc | 1 | 1 | - | 2 |
| 22. | Rigole carosabile din beton | buc | - | - | 1 | - |
| 23. | Structură rutieră cu fundatie din balast și strat de uzura din piatră spartă poligranulară grosimea de: | cm | 20+10 | 20+10 | 20+10 | 20+10 |
| 24. | Tipul de şanţuri | trapezoidale | trapezoidale | trapezoidale | trapezoidale |

Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică

Categoriile de lucrări care vor fi realizate sunt următoarele:

Centralizatorul lucrărilor propuse pentru reabilitatea obiectivului

Tabelul nr.3

| Nr. crt. | Lucrari pentru amenajarea terenului si investitia de baza | Unitatea de masura | Cantitatea totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Amenajarea terenului |  |  |
| 1 | Lucrari pregatitoare (defrisari, scos cioate) | ha | 17.33 |
| 2 | Amenajari pentru protectia mediului | ha | 10.03 |
|  | Lucrari de baza |  |  |
|  | Terasamente |  |  |
| 3 | Terasamente pamânt si stanca | 100m3 | 703 |
|  | Santuri |  |  |
| 4 | Realizare santuri de pamant Trapezoidale | m | 10588 |
| 5 | Realizare santuri trapezoidale de drenaj h=1m pe L=... | m | 64 |
|  | Lucrari de arta |  |  |
|  | Podete existente |  |  |
| 6 | Decolmatare podete tubulare buc=3 | m3 | 6 |
|  | Podete tubulare noi: |  |  |
| 7 | D= 600mm/L=6.0m, HDPI buc=29 | m | 186 |
| 8 | D= 800mm/L=6.0-9.00m, HDPI buc=12 | m | 75 |
| 9 | D= 1000mm/L=6-12m, HDPI buc=13 | m | 120 |
| 10 | D= 1500mm/L=10m, tip PREMO buc=4 | m | 40 |
|  | Podete tabla ondulata HCPA |  |  |
| 11 | HCPA21 2280/1700mm buc=4 | m | 60 |
| 12 | Canale pereate in trepte pentru descarcare podete | m | 45 |
|  | Lucrari de aparare-consolidare |  |  |
| 13 | Ziduri de sprijin din beton he=2m | m | 20.0 |
| 14 | Gabioane he=1.5m; | m | 650 |
| 15 | Pereuri din zidarie de piatra he=2.0m | m | 140 |
|  | Structura rutiera |  |  |
| 16 | Blocaje din bolovani | m2 | 2590 |
| 17 | Impietruire cu fundatie balast g=20 cm si piatra sparta g=10cm | m2 | 63766 |
|  | Lucrari accesorii si siguranta circulatiei |  |  |
| 18 | Indicatori hectometrici şi kilometrici | buc | 111 |
| 19 | Parapete de protectie | m | 1160 |
| 20 | Realizare indicatoare de circulatie | buc | 21 |
| 21 | Organizare de Santier | m2 | 864 |

1. Lucrări pregătitoare și amenajarea terenului

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita amprizei proiectate:

-	defrişări;

-	curăţirea terenului de resturi vegetale şi buruieni;

-	decaparea şi depozitarea pământului vegetal;

-	asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafaţă şi adâncime.

Defrişarea vegetaţiei forestiere din ampriza drumurilor se va executa numai după obţinerea aprobării de schimbare a folosinţei terenurilor, emiterea ordinului de începerea lucrărilor şi autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase.

Masa lemnoasa rezultata din realizarea culuarului de defrisare se va precompta (scadea) din posibilitatea de produse principale autorizata, aferenta fiecarui unitati de productie, conform normelor în vigoare si prevazuta in amenajamentul silvic.

Lucrările constau în:

- trasarea din coordonate a amprizei şi marcarea vizibilă a limitelor cu ţăruşi şi/sau pe arborii limitrofi care nu se taie;

- inventarierea arborilor din ampriză şi aplicarea mărcii pătrate (de delimitare) pe arborii de limită, întocmirea a.p.v.şi  verificarea la teren şi birou a acestuia;

- eliberarea autorizaţiei de exploatare;

- exploatarea arborilor din ampriză se va executa simultan cu execuţia terasamentelor, cu mijloace adecvate (fierăstraie mecanice, tractor forestier cu troliu şi sapă);

- masa lemnoasă exploatată se adună în rampă (amenajată cu ocazia organizării de şantier) şi se valorifică de proprietar;

- adunatul crăcilor, resturilor de exploatare, scosul cioatelor arborilor tăiaţi şi depozitarea acestora în aval ampriză, în grămezi, pentru a reintra în circuitul biologic.

Scoaterea buturugilor şi rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înalţime mai mică de 2m precum şi la debleuri.

Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni şi alte materiale se face pe întreaga suprafaţă a amprizei.

Decaparea pământului vegetal se face pe întrega suprafaţă a amprizei drumului.

Pământul decapat şi orice alte pământuri, care sunt improprii pentru umpluturi, vor fi transportate şi depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pământul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizării.

Pe porţiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin şanţuri de gardă care să colecteze şi să evacueze apa în afara amprizei drumului. În general, dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare şi evacuare a apelor din ampriza drumului.

Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca Beneficiarul să constate şi să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol.

Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, menţionată în registrul de şantier.

2. Lucrări de Terasamente

Lucrările de terasamente implică săpături mecanizate pentru realizarea elementelor geometrice ale platformei, în teren foarte tare, respectiv teren categoria III.

Terasamentele de pământ se execută conform normelor Ts şi Normativului C 182-82, mecanizat cu excavatorul.

La săpăturile în profilurile executate cu excavatorul, se realizează totodată şi împingerea pământului în rambleuri la distanţe de până la 50 m, cu buldozerul. Excedentul de pământ săpat, care necesită transport la distanţe peste 50 m va fi încărcat cu încărcătorul frontal în remorca tractorului.

Se va înlătura pământul mocirlos din ampriza drumului prin săpătură manuală, în spaţii întinse pe o adâncime de 50 – 60 cm, urmată de împingerea pământului la 20 m în afara amprizei drumului.

Săparea şanţurilor se execută în proporţie de 90% mecanizat, cu excavatoare  mici (buldoexcavatoare) echipate cu cupă de 0,15 mc. Lucrările manuale se aplică pentru aducerea la cotele proiect a săpăturilor.

Transportul pământului pentru compensările necesare în rambleu până la distanţa de 50 m se va realiza cu buldozerul. Pentru distanţe între 50 şi 500 m, precum şi pentru transportul excedentului în depozite până la 0,5 km, se utilizează tractorul rutier cu remorcă de 5 t, cu încărcare mecanizată (IFRON).

Compactarea terasamentelor se realizează mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone întinse şi manual, în spatele culeelor podeţelor şi a zidurilor de sprijin.

Gradul  de compactare necesar de realizat este de 97-98% în cazul terenului natural de sub şi din  ramblee, 100% în cazul terenului natural deschis prin debleuri.

Săpăturile se vor executa conform detaliilor din planşa cu secţiunile tranversale astfel încât patul căii să rezulte  sub formă de acoperiş cu două pante transversale de 4%, pentru zonele cu declivităţi longitudinale de sub 9%, în vederea asigurării scurgerii spre şanţurile laterale a apelor din precipitaţii căzute direct pe platforma drumului sau cu un singur plan inclinat la 4% spre versant, pentru zonele cu declivităţi longitudinale de peste 9%.

Pământul vegetal decapat nu se va utiliza pentru completarea terasamentelor, acesta fiind transportat în depozitul de excedent de terasamente şi va fi utilizat pentru reabilitarea terenurilor  degradate astfel create. În situaţia în care se consideră necesar, o parte din acest pământ poate fi folosit pentru plantarea taluzurilor.

Derocările se vor executa cu ciocan de abataj şi explozivi iar piatra obtinută se va utiliza pentru executarea zidariilor din piatră bruta uscată și a pereurilor cu mortar sau uscate.

3. Şanţuri şi rigole pentru scurgerea apelor

Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale provenite de pe platforma drumului şi de pe taluzurile de debleu, s-au prevăzut şanţuri de pamant, cu secţiune trapezoidală triungiulară (B+b)/2 x h = (1,4 +0,4 )/2 x 0,45 – secţiune 0.40m2.

Fundul șanțurilor se va executa cu cel puțin 0,10 – 0,20 m sub nivelul patului căii drumului. Panta șanțurilor laterale va urmări declivitatea drumului și va fi de cel puțin 2%.

Descărcarea şanţurilor se face întotdeauna în camerele de descărcare ale celor mai apropiate podeţe tubulare. Nu se admite descărcarea şanţurilor direct pe taluzul rambleu.

4. Traversări

Pentru evacuarea apelor pluviale au fost prevăzute şanţuri laterale şi podeţe tubulare cu caracter definitiv. Ele sunt dimensionate static la convoiul de calcul A10 – S30, cu verificare la ATF 25, conform normativelor în vigoare iar, din punct de vedere hidraulic, sunt dimensionate să evacueze debitul Q5%, cu verificare la Q1%.

Podeţele tubulare prevăzute pentru descărcarea apelor din şanţuri au diametrul tubului de 600 mm iar pentru traversarea unor ravene, cu debit sezonier, s-au prevăzut tuburi circulare cu diametrul de 800 mm și 1000mm.

Pentru traversarea pâraielor cu debit permanent s-au  prevăzut  tuburi de beton cu secțiunea de 1500mm și tuburi din otel ondulat sectiune ovoidală 2280/1700mm.

Tuburile se înglobează în terasamentul drumului care are menirea să asigure capacitatea portantă a podețului, prin conlucrarea structurii din tablă ondulată cu materialul granular.

La punerea in operă se procedează la o compactare puternică și realizarea corectă a umpluturii, respectiv sa alterneze de o parte si de alta a tubului, progresiv, în straturi de 20 cm în zona tubului, compactarea se face  cu maiuri mecanice, evitându-se cilindrii compactori care ar putea deforma și deteriora tubul.

Amortizarea solicitărilor circulației și transmiterea uniformă a acestora se obține prin amplasarea peste tub a unei umpluturi de materiale granulare de circa 0.6 -1,0m. De asemenea, pentru protecția tubului  împotriva eforturilor la care este expus, la extradosul acestuia se asează un strat de nisip grosier de circa 20 cm, amplasat între tub și materialul de umplutură.

Podeţele tubulare sunt constituite din trei părţi distincte: fundaţia, tubul propriu-zis şi racordările cu terasamentele.

Podeţe tubulare din teava corugata din polietililena SN8 Ø600mm; Ø800mm și Ø1000mm

Tuburile cu diametre de 600, 800, 1000 mm sunt din ţevi corugate cu pereţi dubli din polietilena de înaltă densitate HDPE-SN8 şi se procură de la furnizori autorizaţi pentru producerea acestor elemente prefabricate la lungimea de 6.0m. În cazul podețelor cu lungimea de 9.0m sau 12.0m tuburile de vor îmbina prin mufare. Racordarea podeţelor cu terasamentele se face prin timpane şi camere de priză realizate din zidărie de piatra uscată sau din beton, fundaţia pe care se așează tuburile este din balast sau nisip pilonat in grosime de  20 cm.

Podețe tubulare cu tuburi din beton precomprimat Ø =1500mm

Capacitatea de evacuare a debitelor lichide este cuprinsă între 6,65 mc/s pentru un tub nou cu Ø=1,5m când rugozitatea luată în calcul (ƞ = 0,011) este mică şi 4,57 mc/s când aceasta creşte datorită uzurii tubului la 0,016, la o pantă de  2%.

Calculul hidraulic de verificare a capacităţii de evacuare s-a făcut în ipoteza  scurgerii libere prin conducte.

Podetele tubulare sunt constituite din 3 parti distincte: fundatia, tubul propriu-zis si racordarile cu terasamentele. Racordarea podeţelor cu terasamentele se face prin timpane şi camere de priză, realizate din beton.

Podeţele tubulare din otel ondulat  cu secțiune ovoidală

Datorita durabilitatii, greutatii reduse si bunei rezistente, tevile din otel ondulat pot fi instalate rapid si fara dificultati folosind echipamente usoare. Structurile/ conductele flexibile sunt proiectate in asa fel incat sa distribuie sarcinile externe in rambleul din jurul acestora. De aceea, instalarea trebuie efectuata cu grijă deosebita pentru a asigura functionarea corecta a acestora.  O structura din otel zincat bine poziționata, instalata pe o fundatie corect pregatita, asamblata in mod adecvat si înconjurata de un rambleu alcatuit din material stabil, compactat cu grija, va functiona in mod eficient si corect de-a lungul intregii durate de viată pentru care a fost proiectată.

Flexibilitatea structurii permite o toleranta largă in ceea ce priveste schimbarile dimensionale sau de amplasare care, in cazul unor structuri rigide, cauzează adesea fisuri.

Tuburile se înglobează în terasamentul drumului care are menirea să asigure capacitatea portantă a podețului, prin conlucrarea structurii din tablă ondulată cu materialul granular.

La punerea in operă se procedează la o compactare puternică și realizarea corectă a umpluturii, respectiv, sa alterneze de o parte si de alta a tubului progresiv, în straturi de 20 cm, în zona tubului, compactarea se face  cu maiuri mecanice, evitându-se cilindrii compactori care ar putea deforma și deteriora tubul.

Amortizarea solictărilor circulației și transmiterea uniformă a acestora se obține prin amplasarea peste tub a unei umpluturi de materiale granulare de minim 0.5m. De asemenea, pentru protecția tubului  împotriva eforturilor la care este expus, la extradosul acestuia se asează un strat de nisip grosier de circa 20 cm, amplasat între tub și materialul de umplutură.

Parametri tehnici pentru tuburile din otel ondulat

Tuburile din oțel ondulat sunt conducte elicoidale din oțel ondulat galvanizat, conform standardului european EN1991-2:2007.

Conductele sunt fabricate prin metoda laminării la rece a benzilor de oţel într- o formă rotund ondulată. În timpul modelării conductelor se realizează o cusătură de fixare pentru a păstra integritatea produsului final.

Profilurile arcate sunt fabricate prin deformare mecanică controlată a conductelor circulare ajutorul unor prese hidraulice.

Parametri geometrici

Parametrii geometrici ai conductelor circulare și arcate sunt prezentate în tabelul de mai jos

Grosimea plăcilor standard este calculată conform Eurocode 1 EN 1991-2.

Tabel 4- Conducte din otel ondulat zincat sectiune arcata

| Conducte din otel ondulat zincat sectiune arcata |
| --- |
| TIP | Diametru/h [m] | Suprafta sectiunii transversale [m2] | Ondulatie | Grosimea placii [mm] | Greutate [kg/m] |
| HCPA-21 | 2.28/1.70 | 3.03 | D3 | 3.5 | 214,1 |

Rigole carosabile

În zona intersecției drumului proiectat Popas Potoci cu drumul public existent, pentru traversarea șanțului drumului existent cât si pentru decărcarea apei de pe șantul și platforma drumului proiectat a fost prevăzută o rigolă carosabilă, transversal pe drum, în lungime de  16,0m.  Rigola se executa din beton si este acoperită cu elemente prefabricate din beton armat.

        - Racordările cu terasamentele

Racordarea podeţelor  cu diametre de 600mm, 800, 1000 si 1500mm cu terasamentele se face prin timpane şi camere de priză din zidărie de piatra uscată sau din zidarie de beton B250.

Podeţele sunt prevăzute cu camere de cădere  pentru captarea apelor iar, în aval, cu aripi normale. Între aripi este prevăzut un pereu  cu grosimea de 20cm  din beton sau pereu din zidărie uscată, pentru a evita eroziunea şi prevenirea degradării podeţului. Pentru podețele cu pantă longitudinală mai mare de 10%, pereul din aval s-a prevăzut  cu praguri din zidărie din piatră uscată care au rolul de a evita decastrarea podețului și erodarea terasamentului drumului în zona podețelor.

Pentru traversarea pâraielor cu debit permanent, racordarea tubului cu terasamentele se face prin ziduri de sprijin din beton.

Au fost proiectate un numar total de 65 de podețe și o rigolă carosabilă, din care repartizate pe obiecte:

Tabel 6- Tabel centralizator podete - Obiect 2 - Drum Forestier Potoci Vale

| Nr. crt. | Denumire | Pozitie kilometrica | Diametru/sectiune (mm) | Sectiune ovoidala d X h (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 0.093 | 600 |  |
| 2 | P2 Pr. Smida Lungă | 0.337 |  | 2280/1700 |
| 3 | P3 | 0.585 | 600 |  |
| 4 | P4 | 0.868 | 1500 |  |
| 5 | P5 | 1.110 | 600 |  |
| Sectiune circulara | 4 buc |
| Sectiune ovoidală | 1 buc |
| Total | 5 buc |

Tabel 7- Tabel centralizator podete - Obiect 3 - Drum Forestier Popas Potoci

| Nr. crt. | Denumire | Pozitie kilometrica | Diametru/sectiune (mm) | Sectiune dreptunghiulară l X h (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 0.000 |  | 300/450 |
| 2 | P1 | 0.034 | 600 |  |
| 3 | P2 | 0.082 | 600 |  |
| 4 | P3 | 0.380 | 600 |  |
| 5 | P4 | 0.470 | 800 |  |
| 6 | P5 | 0.670 | 800 |  |
| Sectiune circulara | 4 buc |
| Rigolă carosabila | 1buc |
| Total | 6 buc |

Tabel 5- Tabel centralizator podete - Obiect 1- Drum Forestier Bistrita – Lăbău – Pârâul Rusului

| Nr. crt. | Denumire | Pozitie kilometrica | Diametru/sectiune (mm) | Sectiune ovoidala d X h (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 0.182 | 600 |  |
| 2 | P2 | 0.330 | 600 |  |
| 3 | P3 | 0.512 | 600 |  |
| 4 | P4 | 0.563 | 600 |  |
| 5 | P5 | 0.722 | 600 |  |
| 6 | P6 | 1.005 | 800 |  |
| 7 | P7 | 1.064 | 1000 |  |
| 8 | P8 | 1.395 | 600 |  |
| 9 | P9 | 1.450 | 1000 |  |
| 10 | P10 | 1.568 | 600 |  |
| 11 | P11 | 1.641 | 600 |  |
| 12 | P12 | 1.799 | 600 |  |
| 13 | P13 | 1.933 | 600 |  |
| 14 | P14 | 2.086 | 1000 |  |
| 15 | P15 | 2.192 | 800 |  |
| 16 | P16 | 2.265 | 600 |  |
| 17 | P17 | 2.341 |  | 2280/1700 |
| 18 | P18 | 2.433 | 600 |  |
| 19 | P19 | 2.789 | 1000 |  |
| 20 | P20 | 3.014 | 1000 |  |
| 21 | P21 | 3.271 | 1000 |  |
| 22 | P22 | 3.335 | 1000 |  |
| 23 | P23 | 3.605 | 600 |  |
| 24 | P24 | 3.851 | 600 |  |
| 25 | P25 | 4.070 | 600 |  |
| 26 | P26 | 4.145 | 1000 |  |
| 27 | P27 | 4.247 | 600 |  |
| 28 | P28 | 4.503 | 600 |  |
| 29 | P29 | 4.563 | 600 |  |
| 30 | P30 | 4.645 | 1500 |  |
| 31 | P31 | 4.704 | 600 |  |
| 32 | P32 | 4.797 | 1000 |  |
| 33 | P33 | 4.848 | 800 |  |
| 34 | P34 | 4.912 | 600 |  |
| 35 | P35 | 5.056 | 600 |  |
| 36 | P36 | 5.147 | 1000 |  |
| 37 | P37 | 5.263 | 600 |  |
| 38 | P38 | 5.536 | 800 |  |
| 39 | P39 | 5.890 | 600 |  |
| 40 | P40 | 6.173 | 600 |  |
| 41 | P41 | 6.372 | 600 |  |
| 42 | P42 | 6.691 | 1500 |  |
| 43 | P43 | 6.895 | 600 |  |
| 44 | P44 | 7.082 | 600 |  |
| 45 | P45 | 7.350 | 1000 |  |
| 46 | P46 | 7.446 | 800 |  |
| Sectiune circulara | 45 buc |
| Sectiune ovoidală | 1 buc |
| Total | 46 buc |

Tabel 8- Tabel centralizator podete - Obiect 4 - Drum Forestier Dealu Bisericii

| Nr. crt. | Denumire | Pozitie kilometrica | Diametru/sectiune (mm) | Sectiune ovoidala d X h (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 0.120 | 800 |  |
| 2 | P2 | 0.205 | 800 |  |
| 3 | P3 | 0.458 |  | 2280/1700 |
| 4 | P4 | 0.690 | 600 |  |
| 5 | P5 | 0.744 |  | 2280/1700 |
| 6 | P6 | 0.897 | 1500 |  |
| 7 | P7 | 0.969 | 600 |  |
| 8 | P8 | 1.021 | 600 |  |
| 9 | P9 | 1.071 | 800 |  |
| Sectiune circulara | 7 buc |
| Sectiune ovoidală | 2 buc |
| Total | 9 buc |

Verificarea debitelor

Tabelul 9

| Indicatori | Sectiuni |
| --- | --- |
|  | Ob.1 | Ob.2 | Ob.4 |
|  | P17 | P30 | P42 | P2 | P4 | P3 | P5 | P6 |
| A(ha) | 24,00 | 23,2 | 31.4 | 121 | 30 | 20 | 19 | 33 |
| Q1%(mc/s) | 0,96 | 0,93 | 1,26 | 4,84 | 1,2 | 0,8 | 0,76 | 1,32 |
| Q5%(mc/s) | 0,58 | 0,56 | 0,75 | 2,90 | 0,72 | 0,48 | 0,46 | 0,79 |
| Transport aluviuni grosiere | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Debitele pot fi evacuate de tuburi cu d=...mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Sectiuni proiectate | HCPA 2280/1700 | 1500 | 1500 | HCPA 2280/1700 | 1500 | HCPA 2280/1700 | HCPA 2280/1700 | 1500 |
| Debitul max. ce poate fi evacuat de podurile proiectate (mc/s) | 21,9 | 4,31 | 4,31 | 21,9 | 4,31 | 21,9 | 21,9 | 4,31 |

Dupa cum se observa din tabel, pentru podetele proiectate 	peste paraie cu transport de aluviuni, sectiunile podetelor au fost supradimensionate pentru a permite si tranzitarea debitelor solide prin podet nu numai a celor lichide.

Restul podețelor tubulare sunt doar pentru descarcarea șanțurilor sau au bazinete mai mici de 10ha si nu transporta aluviuni grosiere.

Scurgerile pe șanțuri au debite mici.

Conform formulei, reiese ca debitul maxim care va ajunge la un podeț în cazul ploii de asigurare 5% este de 0.015m3/s (aferent suprafetei medii pentru distante de 250-300m între 2 podețe succesive). Acest debit poate fi evacuat și de podețe cu diametrul de 400mm dar, din motive constructive și de facilitare a lucrărilor de întretinere, au fost adoptate, în concordnta cu cerintele beneficiarului, diametre de min. 600mm.

5. Lucrări de protectie și apărare

Pentru spijinirea terasamentului drumului s-au propus gabioane din piatra bruta, cu hel=1.5m, ziduri de sprijin de beton cu hel=2.0m și pereuri din zidarie uscata din piatra bruta sortata cu hel=2.0m. Pentru realizarea gabioanelor și zidurilor se va folosi piatra rezultata din derocari.

Ziduri de sprijin din zidărie de beton C16/20

La nivelul cotei ±0,20 m a fundaţiei se amplasează barbacane din tuburi de PVC Φ 100mm.

Pe paramentul amonte se execută un dren din material granular cu Ф>70 mm (refuz de ciur),  în grosime de 50 cm.

Pereuri de anrocamente

Pereurile din anrocamente se amplasează pentru sprijinirea rambleelor mai mici de 3,0m și se execută din bolovani sau piatra brută cu grosimea de 80 cm – 115 cm (după normala la planul pereului).

În alcătuirea pereului, mărimea pietrelor se va dispune gradat, diametrul minim admisibil descrescând cu creşterea cotei faţă de cota fundaţiei.

Execuţia pereurilor din zidărie de piatră brută necesită efectuarea următoarelor lucrări:

-	săpătură mecanica si manuală;

-	finisarea manuală a săpăturii;

-	transport agregate pentru zidărie;

-	zidărie în fundaţii şi elevaţii.

Gabioane

Pentru protejarea taluzelor de rambleu cu pericol de infiltrare a apei s-au propus gabioane cu hel 1,5m.

Gabioanele au următoarele caracteristici:

- sunt structuri elastice;

- capabile să reziste în bune condiţii la oricare tip de solicitare;

- sunt structuri la care deformaţia limitată nu este un defect ci un factor funcţional care confirmă conlucrarea tuturor elementelor construcţiei fără să reducă rezistenţa acesteia;

- sunt structuri drenante.

Execuţia lucrărilor de susţinere din gabioane comportă următoarele operaţiuni:

- execuţia platformei de lucru;

- execuţia săpăturii şi sprijinirea malurilor săpăturilor;

- execuţia fundaţiei;

- execuţia elevaţiei.

Tabelul 10

| Lucrari de aparare-consolidare | u.m. | Lungime aplicabila |
| --- | --- | --- |
| Ziduri de sprijin din beton he=2m; | m | 20 |
| Gabioane he=1.5m; | m | 650 |
| Pereuri din zidarie de piatra he=2.0m; | m | 140 |

6. Sistemul rutier

Grosimea stratului rutier s-a determinat prin metoda deformatiei critice, având in vedere:

- traficul mediu anual;

- capacitatea portantă a patului căii.

S-a optat pentru un sistem rutier  în două straturi.

Împietruirea va cuprinde atât partea carosabilă cât şi acostamentele drumului.

Caracteristicile optime de compactare se stabilesc de un laborator de specialitate înainte de începerea lucrărilor de execuţie.

Prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913 / 13 – 83 se stabilesc:

ρmax = greutatea volumetrică maximă în stare uscată exprimată în g/cmc;

W opt. P.M.= umiditatea optimă de compactare exprimată în %.

Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul antreprenorului sau laborator de specialitate, pe probe prelevate pe lucrare şi anume:

ρ su ef = greutatea volumetrică efectivă în stare uscată exprimată în g/cmc

W ef  = umiditatea efectivă de compactare exprimată în  în vederea stabilirii gradului de compactare gc

în %

Dimensionarea sistemului rutier s-a facut in varianta constructiva: fundatie din balast cu grosimea de 20cm si suprastructura din piatră spartă de 10cm grosime.

Date de intrare in calculul de dimensionare

Tabelul 11

| Total vehicule etalon | 6 |  |
| --- | --- | --- |
| A13 | presiunea specifica transmisa de roata îmbracamintii drumului | p | 0.5 | MPa |
|  | Diametrul suprafetei de contact | D | 340 | mm |
|  | Deformatia maxima admisa | λ | 0.06 |  |
|  | Coeficient de siguranta | μ | 1.0 |  |
|  | Coeficient de urma | γ | 2 |  |
| Caracteristici pamant fundatie |  |  |  |
|  | Categoria pamantului |  | P3 |  |
|  | Tipul climatic |  | I |  |
|  | Regim hidrologic (1 = favorabil, 2a = mediucru, 2b = defavorabil) | 2b |  |
|  |  | Eo | 6.5 | MPa |

Calculul de dimensionare in cazul variantei A

(Cu sistem rutier mixt: fundatie din balast cu grosimea de 20cm

si suprastructura din piatră spartă 10cm grosime)

Tabelul 12

| Caracteristici strat rutier existent/strat rutier intermediar |
| --- |
| Material | Balast |  |  |  | E1 | 60 | MPa |
|  | Daca nu exista, E1, h se anuleaza |  | h | 200 | mm |
|  |  |  |  |  | h/D | 0.588 |  |
|  |  |  |  |  | n | 2.432737 |  |
|  |  |  |  |  | x | 0.415643 |  |
|  |  |  |  | Eo= | Eq (Eo) | 15.64 | MPa |
| Caracteristicile stratului rutier nou |  |  |  |  |  |
| Material | Macadam. |  |  |  | E1 | 110 | MPa |
|  | Modulul de deformatie necesar |  | Enec | 15.73 | MPa |
| Calculul stratului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | h | 100 | mm |
|  |  |  |  |  | h/D | 0.294 |  |
|  |  |  |  |  | n | 2.182038 |  |
|  |  |  |  |  | x | 0.660539 |  |
|  |  |  |  |  | Eq (Eo) | 23.68 | MPa |
|  |  |  |  |  | Eq (E1) | 23.68 | MPa |

Din tabelul de mai sus reiese ca sistemul rutier rezista traficului calculat.

Lucrările se execută mecanizat, prin folosirea autogrederului la împrăştiere şi nivelare, a autocisternelor la stropire cu apă şi a cilindrului compresor la compactare. Gradul de compactare a straturilor împietruirii va fi de 98%.

Tabel centralizator sistem rutier

Tabelul nr.13

| Obiect nr. | Pozitiile kilometrice | Distanta aplicabila | Suprafata înpietruită |
| --- | --- | --- | --- |
|  | de la: | pana la: |  | Structură rutieră cu fundație balast g=20cm strat uzură piatră spartă g=10cm |
|  | km | km | mm | m2 |
| 1. | 0,000 | 7,675 | 7675 | 45378 |
| 2. | 0,000 | 1,140 | 1140 | 6998 |
| 3. | 0,000 | 0,720 | 0720 | 4729 |
| 4. | 0,000 | 1,117 | 1117 | 6661 |
| TOTAL PLATFORMA | 10652 | 63766 |

7. Lucrări accesorii

Pentru siguranţa circulaţiei şi exploatarea raţională a drumului s-au prevăzut:

- parapeți metalici de siguranță pe lungime totala de 1160m;

- borne kilometrice şi hectometrice în număr de 111 buc;

- indicatoare pentru orientarea şi reglementarea circulaţiei:

  - de avertizare pentru locurile periculoase;

  - de interzicere;

  - de orientare şi diverse.

8. Amenajări pentru protecţia mediului

Amenajările pentru protecţia mediului constau în lucrări specifice de refacere a cadrului natural după terminarea lucrărilor. După realizarea construcţiei o parte din taluze vor fi înierbate iar o parte, care prezinta pericol de alunecare sau eroziune, se vor impaduri cu specii forestiere. O atenţie deosebită va fi acordată si depozitelor de excedent de săpătură care vor fi înierbate.

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător:

- depozitarea combustibililor şi a materialelor precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate, fără a fi permisă împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi reziduurilor la întâmplare pe şantier;

- depozitele de terasamente şi resturile vegetale din defrişări sau din degajarea albiilor se vor amplasa astfel încât să nu poată fi antrenate de viituri.

Beneficiarul va stabili, de comun acord cu antreprenorul, amplasamentele depozitelor de materiale (ciment, carburanţi, lubrifianţi) precum şi pe cele ale organizării de şantier în cadrul căreia se vor găsi instalaţiile de preparare a betoanelor, astfel încât să se prevină poluarea mediului dar şi evitarea oricăror posibilităţi de producere a incendiilor.

9. Organizarea de santier se va executa pe un teren din ampriza drumului proiectat care va fi amenajat ca statie de întoarcere la finalizarea lucrărilor.

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de reţele.

Cazarea, transportul muncitorilor, depozitarea materialelor, curăţenia în şantier, serviciile sanitare, organizarea şi semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru revin în sarcina antreprenorului, care va întocmi în conformitate cu legislaţia in vigoare, Proiect de organizare de şantier (daca va fi cazul).

Lucrările necesare organizării de şantier sunt:

-	amenajare depozite pentru materialele de construcție (dacă este cazul);

-	amenajare parcare utilaje şi vehicule transport;

-	amenajare loc de masă şi adăpost pe timp nefavorabil pentru muncitori;

-	asigurare locuri de depozitare deşeuri;

-	amenajare toaletă ecologică.

Nu sunt necesare executarea de noi cai de acces pentru realizarea integrala a obiectivelor proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul reţelei de drumuri naţionale,  judeţene şi forestiere existente.

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrări de demolare.

# Descrierea amplasării proiectului

Amplasamentul existent este localizat în extravilanul Orașului Bicaz și al Comunei Hangu, judetul Neamț și este situat în fond forestier proprietate privată al S.C. DYNAMIC DEVELOPMENT POTOCI S.R.L..

Coordonate STEREO 70

| Coordonate AX in sistem STEREO 70 | Obiect 1 Drum Forestier Bistrita – Lăbău – Pârâul Rusului | Obiect 2 Drum Forestier Potoci Vale | Obiect 3 Drum Forestier Popas Potoci | Obiect 4 Drum Forestier Dealu Bisericii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punct de plecare |
| X | 582703.948 | 584458.369 | 585066.504 | 583314.526 |
| Y | 609848.126 | 609067.351 | 607346.523 | 610242.935 |
| Punct final |
| X | 584342.950 | 584726.526 | 584874.367 | 582703.948 |
| Y | 608859.165 | 608124.408 | 607656.618 | 609848.126 |

Relatii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

Accesul la reteaua de drumuri proiectata se face  din drumul judetean DN 15 Bicaz – Poiana Teiului, în dreptul localității Potoci iar apoi, pe drumurile sătești sau forestiere existente.

Traseul se desfasoara prin fond forestier privat.

In conformitate cu datele puse la dispozitie de beneficiar și observatiile din teren reiese ca:

- nu sunt retele edilitare care sa necesite relocarea pe traseul obiectivului;

- nu au fost semnalate sau identificate monumente istorice sau arheologice pe traseu sau în apropierea acestuia;

- obiectivul nu este grevat de servituti și nu exista interdictii definitive de construire;

- nu exista conditionari constructive legate de existenta unor constructii invecinate amplasamentului.

Drumul nu este inclus în arii protejate sau situri Natura 2000.

Din punct de vedere administrativ,  obiectivul de investiții se află pe raza localităţilor Bicaz și Hangu, jud. Neamț.

Din punctul de vedere al administratiei silvice, terenul afecat investitiei se afla în fond forestier proprietate privată administrat de Ocolul Silvic Dorna.

Din punct de vedere cadastral,  terenul afectat se află în extravilanul U.A.T. Hangu si U.A.T. Bicaz,  județul Neamț si este intabulat.

Încadrarea în alte activităţi existente

- nu este cazul.

Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită:

Suprafața amprizei drumurilor, plus zonele de siguranță, este de  173 312 m2.

Suprafata platformei drumului, inclusiv santurile, este de:78 343 m2 din care:

- parte carosabila si acostamente – 63431 m2;

- santuri – 14912 m2 .

Tabel nr. 15

| Denumire obiect | Unitatea de productie | Folosinţa actuală | Subparcele traversate | Suprafata amprizei - m2 - | Suprafata platformei - m2 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiect 1 Drum Forestier Bistrita – Lăbău – Pârâul Rusului | U.P. I Bicaz Baraj | pădure | 45, 46A, 46B, 47A, 47B, 48A, 49, 50A, 50C, 51B, 51C, 52A, 52B, 52D, 53A, 53B, 54A, 55A, 55B, 55D, 56A, 56C, 56D | 123897 | 56122 |
| Obiect 2 Drum Forestier Potoci Vale | U.P. I Bicaz Baraj |  | 103 | 18620 | 8593 |
| Obiect 3 Drum Forestier Popas Potoci | U.P. I Bicaz Baraj |  | 83 | 11855 | 5738 |
| Obiect 4 Drum Forestier Dealu Bisericii | U.P. I Bicaz Baraj |  | 38A, 38B, 39B, 39A, 40A, 41A, 43, 44A, 45 | 18940 | 7890 |
| Total | 173312 | 78343 |

Suprafaţa ocupată de ampriza drumului proiectat necesită lucrări de defrişare. In conformitate cu legislatia in vigoare (Codul Silvic- Legea 46/2008 ) schimbarea categoriei de folosinta la drumuri forestiere se face pentru ampriza totala a drumului care include platforma drumului si taluzele drumului, urmand ca, dupa realizarea construcţiei, o parte din taluze vor fi înierbate iar o parte, care prezinta pericol de alunecare sau eroziune dar fara a impiedica vizibilitatea din zona drumului, se vor impaduri cu specii forestiere corespunzatoare tipului natural fundamental.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

### Protecţia calităţii apelor

Alimentarea cu apă

-  pentru consumul casnic se asigură din surse de apă potabilă – izvoare naturale, fântâni;

-  pentru consumul industrial (udarea compactărilor) se asigură din sursele locale. Betoanele si mortarele se vor prepara în statii specializate (autorizate).

Evacuarea apelor uzate

În cadrul procesului tehnologic nu este necesară implementarea unui sistem de canalizare şi evacuare a apelor menajere deoarece, pe amplasament, nu se produc ape uzate tehnologic.

Pentru protecţia apelor se vor lua următoarele măsuri:

- pentru amenajarea drumului de acces la obiective se va evita înmuierea terasamentelor deja existente, în acest fel fiind posibilă evitarea scurgerii necontrolate a apelor meteorice încărcate cu flotanţi sau alte materiale în suspensie;

- depozitele de excedent de volum de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viitură, excluzându-se posibilitatea antrenării lor;

- săpăturile pentru fundaţia lucrărilor de artă şi a zidurilor pentru canale se vor executa ţinând seama ca materialul rezultat să fie evacuat de la început în afara secţiunii de scurgere a apei, fără să fie depozitat temporar în secţiunea de scurgere;

- taluzele şi depozitele se vor planta cu specii forestiere sau se vor înierba la terminarea execuţiei lucrării;

- la punctele de cazare, pentru asigurarea condiţiilor igienice minime, în vecinătatea amplasamentului vor fi instalate două toalete ecologice, care vor deservi punctele de cazare în perioada de construcţie a obiectivului;

- pentru personalul care va lucra la executarea drumului se va utiliza apă potabilă îmbuteliată, în recipiente din plastic (PET-uri). În fiecare zi, la sfârşitul programului de lucru,  PET-urile golite vor fi depuse în locurile special amenajate pentru colectarea acestei categorii de deşeuri urmând apoi a fi transportate la firme specializate în reciclarea lor;

- dacă aprovizionarea cu carburanţi pentru utilaje nu se face prin transport zilnic, ci periodic, se vor lua măsuri ca depozitarea celor 5-6 butoaie de 200 l de motorină şi a unui butoi de benzină să se facă în locuri special amenajate, situate la distanţa de minim 500 m faţă de cursurile de apă din zonă, cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare impuse depozitelor de carburanţi. Acestea vor fi dotate cu pachete antipoluare pentru oprirea şi colectarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi sau lubrefianţi.

În procesele tehnologice nu sunt folosite substanţe care pot afecta calitatea apelor, cu excepţia carburanţilor şi lubrifianţilor folosiţi de utilaje. Acestea vor fi dotate cu pachete antipoluare pentru oprirea şi colectarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi sau lubrefianţi.

Pentru amenajarea drumului de acces la obiective se va evita înmuierea terasamentelor deja existente, în acest fel fiind posibilă evitarea scurgerii necontrolate a apelor meteorice încărcate cu flotanţi sau alte materiale în suspensie.

Materiale folosite la construcţii sunt nepoluante pentru ape de aceea este inoportună construirea unor staţii sau instalaţii de epurare a apelor uzate.

Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul

Pentru consumul industrial (udarea compactărilor), sursele de apă sunt asigurate din sursele locale.

### Protecţia aerului

Sursele de poluare ale aerului sunt gazele de eşapament produse de utilajele implicate în executarea lucrărilor (tractoare, camioane, buldozere, excavatoare etc.). Utilajele folosite trebuie sa aibă verificările tehnice pentru ca noxele eliberate sa se înscrie în limitele legale admise.

### Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Pe amplasament se vor produce zgomote determinate de funcţionarea motoarelor utilajelor și a camioanelor care vor transporta materiale. Datorită distanţei până la primul receptor, considerăm că zgomotele produse pe amplasament nu determină disconfort la nivelul populaţiilor din zonă.

Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor se realizează pe timpul execuţiei prin folosirea de scule şi utilaje cu grad sporit de silenţiozitate, prevăzute cu atenuarea de vibraţii.

După implementarea proiectului, pe suprafaţa amplasamentului, nu vor fi  surse de zgomote sau vibraţii.

### Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

### Protecţia solului şi a subsolului

Surse potenţiale de poluare a solului pe perioada de execuţie:

- lucrările de terasamente;

- funcţionarea utilajelor şi vehiculelor;

- activităţile specifice organizării de şantier.

Lucrările de terasamente sunt prevazute doar în corpul actual al drumului, acolo unde deja orizonturile naturale au fost afectate la constructia drumului. Prin proiect sunt prevazute doar completari de terasamente în spatele zidului de sprijin proiectat, materialul de umplutura fiind colectat din materialul erodat, colectat în șanțurile existente ale drumului.

Funcţionarea utilajelor şi vehiculelor poate provoca poluarea solului, în special în cazul producerii unor defecţiuni tehnice, în urma cărora să rezulte scurgeri accidentale de combustibili sau lubrefianţi. Pentru diminuarea acestui impact, utilajele şi vehiculele vor fi dotate cu recipienţi cu nisip sau rumeguş pentru absorbţia scurgerilor. Aceste materiale vor fi împrăştiate în zona respectivă iar apoi colectate împreună cu solul afectat şi gestionate conform legislatiei de mediu în vigoare.

Activităţile specifice organizării de şantier – pot reprezenta o sursă de poluare în cazul depozitării necorespunzătoare a materialelor sau a deşeurilor şi ambalajelor.

În vederea diminuării impactului, organizarea de şantier va avea prevăzute locuri special amenajate şi securizate de depozitare a materialelor şi combustibililor.

Pentru colectarea deşeurilor se vor amplasa containere speciale.

Pentru personalul de execuţie se vor amplasa toalete ecologice şi recipienţi de colectare a deşeurilor menajere.

Toate deşeurile se vor transporta, prin grija constructorului, la gropa de gunoi ecologică.

### Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

a) în timpul execuţiei lucrărilor de investiţii:

Această protecţie se realizează prin măsuri specifice şi anume:

- taluzele au valoarea înclinării corespunzătoare naturii terenului, conform studiului geo-tehnic ce însoţeşte documentaţia de execuţie şi se vor executa ca atare, pentru a evita prăbuşirile sau eroziunea;

- dacă la execuţie apar diferenţe în natura terenului faţă de prevederile documentaţiei, va fi solicitat geologul pentru nominalizarea înclinărilor de taluz în porţiunile respective.

b) în timpul exploatării obiectivului de investiţii:

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă şi nu generează poluanţi care să afecteze ecosistemele terestre sau acvatice. Lucrările de consolidare a talvegului şi de reconstrucţie a coridorului fluvial vor avea impact pozitiv asupra refacerii habitatului acvatic în prezent afectat.

Realizarea drumului va contribui la gospodărirea padurii  în mod durabil si este foarte importantă pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a apei. Reducerea distanţelor de colectare va contribui semnificativ la reducerea eroziunii solului şi la creşterea calitaţii apelor. Beneficiarul lucrării va urmări pe timpul execuţiei respectarea întocmai a prevederilor proiectului, iar în timpul exploatării obiectivelor, curăţirea văilor de flotanţi şi resturi de exploatare care la viituri pot obtura podeţele şi deteriora drumul, precum şi evitarea depozitării în zonele podeţelor a materialului lemnos exploatat.

### Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Obiectivul se găseşte în apropierea satului Potoci ce aparține de orașul Bicaz, jud. Neamț.

Distanta față de asezările omenești variază în limite mari astfel că distanța minimă este de 50m  iar cea maximă depășește 2,5km.

Amplasamentul lucrărilor nu se află în zona de protecţie sanitară şi nici în perimetrul de protecţie hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă.

### Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării

În faza de construcţie

Deşeurile de natura menajera sau ambalajele unor materiale se vor colecta prin grija constructorului si se vor transporta la gropi de gunoi autorizate.

Deşeurile toxice şi periculoase

În această categorie intră combustibilii şi lubrefianţii, vopselele, alte substanţe chimice necesare realizării obiectivului.

În general, alimentarea cu combustibili, schimburile de ulei, reparaţiile curente sau periodice se vor desfăşura în centre specializate care au sisteme atestate de management al acestor categorii de substanţe.

În cazul producerii accidentale a unor defecţiuni tehnice în urma cărora vor rezulta scurgeri de combustibili sau lubrefianţi, utilajele şi vehiculele vor fi dotate cu recipienţi cu nisip sau rumeguş pentru absorbţia scurgerilor. Aceste materiale vor fi împrăştiate în zona respectivă iar apoi colectate împreună cu solul afectat şi transportate la groapa de gunoi ecologic.

În perioada de funcţionare

Obiectivul proiectat nu are activitate productivă şi nu produce poluanţi, noxe, radiaţii, zgomot, deşeuri.

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substanţele ce se încadrează în această categorie pe perioada de funcţionare sunt: combustibilii, lubrefianţii şi vopselele. Aceste substanţe vor fi transportate în recipienţi adecvaţi, recomandaţi de producători şi agreaţi de Agenţiile de Protecţie a Mediului. Manipularea lor se va face de catre personal autorizat/ calificat sau de companii de specialitate.

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Pentru realizarea proiectului vor fi necesare materiale de cariera precum balast si nisip. Toate aceste materiale sunt prevazute a se procura din cariere/ balastiere autorizate. Apa pentru asigurarea umiditatii optime la compactare se poate procura din surse locale si nu este necesară în cantități mari.

Lucrările sunt prevazute a se executa pe amplasamentul actual al obiectivului de investitii astfel încât nu vor fi afectate elementele de biodiversitate din zona.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Implementarea proiectului nu implica utilizarea unor surse de emisii poluante si de disconfort pentru populaţia din zona sau pentru mediu. în consecinţă, nu sunt necesare dotări speciale pentru monitorizarea calităţii mediului.

Personalul care deserveşte utilajele va verifica funcţionarea corectă a acestora iar eventualele defecţiuni vor fi remediate în cel mai scurt timp.

Se va urmări modul de gestionare a deşeurilor menajere prin păstrarea evidenţei cantităţilor conform HG 856/2002.

Se va urmări modul de execuţie a lucrărilor de refacere a amplasamentului.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

( dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.)

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

# Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare

(A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010:

Nu este cazul.

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Drumurile incluse in prezentul proiect au fost planificate a se realiza prin Addendumul la „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând d-lui Dimitrie Gh. Sturdza și S.C. Forest Home S.R.L” din 2019, aprobat de catre M.M.A.P prin avizul CTAS nr. 6/ 30.01.2020.

# Lucrări necesare organizării de şantier

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de reţele.

Cazarea, transportul muncitorilor, depozitarea materialelor, curăţenia în şantier, serviciile sanitare, organizarea şi semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru revin în sarcina antreprenorului, care va întocmi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Proiect de organizare de şantier (daca va fi cazul).

Lucrările necesare organizării de şantier sunt:

- amenajare depozite pentru materialele de construcție (dacă este cazul);

- amenajare parcare utilaje şi vehicule transport;

- amenajare loc de masă şi adăpost pe timp nefavorabil pentru muncitori;

- asigurare locuri de depozitare deşeuri;

- amenajare toaletă ecologică.

Nu este necesară executarea de noi cai de acces pentru realizarea integrala a obiectivelor proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul reţelei de drumuri naţionale,  judeţene şi forestiere existente.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

În caz de întrerupere a lucrărilor de execuție  se vor lua măsuri de degajare a viroagelor de resturi de masă lemnoasă ce ar putea fi antrenată de viituri, se vor doborî arborii aninaţi sau alţi arbori periculoşi pentru securitatea muncitorilor. Se vor lua toate măsurile de respectare a reglementărilor în vigoare din domeniul silviculturii şi exploatării forestiere.

La terminarea lucrărilor vor fi necesare lucrări de readucerea terenului adiacent lucrării la starea iniţială prin evacuarea deşeurilor și a materialelor de construcţii neutilizate.

# Anexe - piese desenate

- Plan de încadrare în zonă 1:20 000;

- Plan de situaţie;

- Profile transversale tip.

# Relatia cu ariile protejare

Lucrările nu se suprapun peste arii protejate. La proiectarea lucrărilor s-a avut în vedere ca impactul asupra mediului sa fie cât mai redus. De altfel, lucrările au în principal caracter antierozional fapt în masura sa produca efecte pozitive asupra mediului inconjurator.

# Legatura proiectului cu planurile de management bazinale

## Localizarea proiectului:

Bazinul hidrografic, cursul de apă: obiectivul “Retea de drumuri forestiere Bistrita- Labau- Pr. Rusului- Popas Potoci” este localizat în bazinul hidrografic Siret, pe râul Bistrita, mai exact pe malul estic al Lacului de acumulare Izvorul Muntelui.

Corpul de apă (denumire şi cod): Lac acumulare Izvorul Muntelui, cod corp de apă de suprafată: RORW12.1.53_B3.

Denumire cod de apa subterana: M. Haghimas, cod ROSI04.

Cod cadastral: XII.1.53.

Lucrările din proiect sunt la distanta minima de 150m de malul Lacului de acumulare si nu au legătură cu lucrări de gospodărire a apelor şi nici nu există posibilităţi de interacţiune/influenţă cu alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente ori prevăzute a se realiza în zonă.

## Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă;

Conform evaluarilor din Planul de Management al Bazinului Siret, starea ecologica a apelor din Lacul de acumulare Izvorul Muntelui este „buna”,  la fel ca si starea chimica (V. Anexa 6.2 si 7.1).

Descărcarea apei din şanţuri prin terasamentul drumului se va face prin intermediul podeţelor tubulare din tuburi corugate. Diametrul uzual al podeţelor ce asigură evacuarea apelor pluviale este de 800 mm, cu lungime de 6~9m. Pentru traversarea cursurilor de apă sezoniere se propun podeţe de 1000 mm cu lungime de 6~12m. În cazul traversării pâraielor cu debit permanent au fost propuse podețe tubulare cu tuburi din beton cu Ø= 1500mm sau podețe cu secțiune elicoidală din tablă corugată cu secțiunea L/h= 2280/1700mm.

Prin executarea acestor lucrări se preconizeaza a se reduce considerabil transportul de aluviuni si, implicit, turbiditatea apelor.

## Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Realizarea lucrărilor de constructie mentionate va avea o influenţă pozitivă asupra apelor de suprafaţă şi subterane aferente zonei studiate deoarece se urmărește stabilirea unor condiții de deplasare optime a mijloacelor de transport a materialului lemnos și asigurarea unei curgeri optime în sectoarele de  traversare  a principalelor pâraie traversate.

Se vor evita în acest sens, scurgerile necontrolate ce pot antrena și resturi de vegetație sau trunchiuri de copaci de pe versanți și asigurarea unei căi de acces pentru activitățile forestiere si turistice din zonă.

# Criteriile prevăzute în anexa nr. 3   la Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Nu este cazul.

# Semnătura şi ştampila titularului

..................................................

ANEXA 1 – Inventar de coordonate ax  drumuri proiectate

Notă: Limitele amprizei drumului sunt in medie la 8.45m distanta fata de ax pentru taluzul amonte, respectiv la 7.00m distanta pentru taluzul aval.

| obiect 1. DRUM FORESTIER BISTRIȚA – LĂBĂU – PÂRÂUL RUSULUI (FN005) |
| --- |
| Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y |
| 1 | 582703.948 | 609848.126 | 51 | 582042.402 | 608578.791 | 101 | 582709.719 | 607034.047 |
| 2 | 582676.198 | 609851.99 | 52 | 582062.334 | 608556.238 | 102 | 582724.323 | 606994.462 |
| 3 | 582611.458 | 609850.421 | 53 | 582068.865 | 608528.727 | 103 | 582755.498 | 606971.615 |
| 4 | 582529.871 | 609834.997 | 54 | 582036.165 | 608404.624 | 104 | 582805.274 | 606969.25 |
| 5 | 582503.983 | 609833.524 | 55 | 582041.061 | 608350.344 | 105 | 582851.773 | 606988.016 |
| 6 | 582451.191 | 609837.395 | 56 | 582069.817 | 608288.869 | 106 | 582884.082 | 607022.274 |
| 7 | 582357.298 | 609780.927 | 57 | 582079.026 | 608262.693 | 107 | 582893.594 | 607036.722 |
| 8 | 582343.148 | 609748.786 | 58 | 582089.917 | 608217.995 | 108 | 582900.315 | 607052.254 |
| 9 | 582326.693 | 609728.422 | 59 | 582104.947 | 608192.759 | 109 | 582929.588 | 607055.608 |
| 10 | 582293.772 | 609704.605 | 60 | 582123.868 | 608175.637 | 110 | 582941.263 | 607039.814 |
| 11 | 582270.644 | 609692.134 | 61 | 582141.135 | 608148.197 | 111 | 582956.112 | 607026.943 |
| 12 | 582222.879 | 609674.004 | 62 | 582161.713 | 608078.764 | 112 | 582987.429 | 607010.077 |
| 13 | 582200.352 | 609667.883 | 63 | 582162.01 | 608057.09 | 113 | 583001.636 | 606995.881 |
| 14 | 582165.663 | 609662.003 | 64 | 582149.972 | 608011.954 | 114 | 583011.441 | 606977.706 |
| 15 | 582143.646 | 609645.437 | 65 | 582147.444 | 607986.071 | 115 | 583038.497 | 606979.08 |
| 16 | 582105.45 | 609566.09 | 66 | 582149.812 | 607950.18 | 116 | 583064.701 | 607042.234 |
| 17 | 582094.828 | 609542.478 | 67 | 582145.633 | 607926.63 | 117 | 583142.375 | 607102.825 |
| 18 | 582083.377 | 609515.153 | 68 | 582129.835 | 607890.983 | 118 | 583180.882 | 607108.544 |
| 19 | 582067.786 | 609491.176 | 69 | 582123.277 | 607870.455 | 119 | 583201.251 | 607113.417 |
| 20 | 582027.307 | 609448.267 | 70 | 582112.79 | 607819.049 | 120 | 583228.641 | 607122.56 |
| 21 | 582022.243 | 609430.623 | 71 | 582135.585 | 607799.797 | 121 | 583244.082 | 607137.36 |
| 22 | 582029.44 | 609394.616 | 72 | 582171.571 | 607813.729 | 122 | 583253.332 | 607161.598 |
| 23 | 582024.697 | 609366.503 | 73 | 582191.78 | 607802.223 | 123 | 583275.915 | 607169.954 |
| 24 | 582004.693 | 609332.479 | 74 | 582197.705 | 607766.916 | 124 | 583324.333 | 607143.666 |
| 25 | 581994.051 | 609306.712 | 75 | 582193.902 | 607733.873 | 125 | 583349.267 | 607144.285 |
| 26 | 581983.599 | 609266.086 | 76 | 582184.697 | 607711.821 | 126 | 583377.931 | 607161.745 |
| 27 | 581963.137 | 609244.817 | 77 | 582183.161 | 607646.419 | 127 | 583406.994 | 607172.431 |
| 28 | 581932.429 | 609235.638 | 78 | 582195.445 | 607612.606 | 128 | 583450.595 | 607179.359 |
| 29 | 581911.723 | 609213.347 | 79 | 582197.585 | 607586.268 | 129 | 583472.625 | 607175.639 |
| 30 | 581903.121 | 609174.284 | 80 | 582189.786 | 607544.908 | 130 | 583490.188 | 607166.223 |
| 31 | 581903.01 | 609131.778 | 81 | 582193.389 | 607524.171 | 131 | 583510.879 | 607163.912 |
| 32 | 581916.957 | 609066.845 | 82 | 582205.791 | 607503.027 | 132 | 583597.904 | 607187.97 |
| 33 | 581912.375 | 609033.165 | 83 | 582211.896 | 607482.925 | 133 | 583616.563 | 607195.206 |
| 34 | 581893.258 | 608996.628 | 84 | 582213.159 | 607461.634 | 134 | 583669.878 | 607222.3 |
| 35 | 581889.007 | 608973.133 | 85 | 582235.535 | 607434.381 | 135 | 583682.812 | 607235.03 |
| 36 | 581892.669 | 608943.784 | 86 | 582302.338 | 607416.956 | 136 | 583699.138 | 607265.93 |
| 37 | 581885.51 | 608925.847 | 87 | 582344.955 | 607375.132 | 137 | 583728.625 | 607266.933 |
| 38 | 581870.029 | 608913.144 | 88 | 582362.969 | 607311.039 | 138 | 583744.645 | 607241.041 |
| 39 | 581863.579 | 608891.873 | 89 | 582378.285 | 607277.489 | 139 | 583769.594 | 607233.208 |
| 40 | 581886.768 | 608815.49 | 90 | 582421.968 | 607211.183 | 140 | 583793.216 | 607243.427 |
| 41 | 581895.445 | 608795.778 | 91 | 582440.858 | 607198.327 | 141 | 583819.816 | 607242.052 |
| 42 | 581911.133 | 608769.283 | 92 | 582492.054 | 607187.582 | 142 | 583851.232 | 607224.411 |
| 43 | 581913.784 | 608750.128 | 93 | 582509.458 | 607179.153 | 143 | 583873.756 | 607217.12 |
| 44 | 581908.218 | 608729.17 | 94 | 582532.203 | 607160.182 | 144 | 583929.979 | 607210.657 |
| 45 | 581912.709 | 608707.326 | 95 | 582549.475 | 607150.114 | 145 | 583948.71 | 607224.884 |
| 46 | 581945.9 | 608665.002 | 96 | 582581.505 | 607138.043 | 146 | 583959.859 | 607295.202 |
| 47 | 581962.852 | 608654.262 | 97 | 582598.733 | 607121.229 | 147 | 583971.082 | 607317.223 |
| 48 | 581988.306 | 608648.472 | 98 | 582610.339 | 607092.564 | 148 | 583989.813 | 607335.955 |
| 49 | 582003.978 | 608637.316 | 99 | 582635.548 | 607069.377 | 149 | 584067.069 | 607327.882 |
| 50 | 582030.473 | 608594.796 | 100 | 582690.474 | 607052.314 | 150 | 584123.835 | 607240.702 |
| obiect 1. DRUM FORESTIER BISTRIȚA – LĂBĂU – PÂRÂUL RUSULUI (FN005) - continuare - |
| Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y |
| 151 | 584174.712 | 607261.687 | 166 | 584076.436 | 608002.847 | 181 | 584235.282 | 608499.232 |
| 152 | 584159.496 | 607334.766 | 167 | 584074.321 | 608030.344 | 182 | 584241.599 | 608535.282 |
| 153 | 584157.65 | 607355.909 | 168 | 584106.344 | 608052.663 | 183 | 584232.029 | 608554.433 |
| 154 | 584159.049 | 607400.896 | 169 | 584121.316 | 608069.139 | 184 | 584214.951 | 608563.119 |
| 155 | 584156.634 | 607423.045 | 170 | 584177.95 | 608169.658 | 185 | 584210.939 | 608586.888 |
| 156 | 584145.529 | 607466.841 | 171 | 584191.306 | 608182.073 | 186 | 584239.207 | 608616.275 |
| 157 | 584142.079 | 607488.893 | 172 | 584216.085 | 608193.742 | 187 | 584247.55 | 608635.615 |
| 158 | 584139.341 | 607532.964 | 173 | 584224.37 | 608213.5 | 188 | 584248.67 | 608658.649 |
| 159 | 584147.869 | 607585.411 | 174 | 584188.233 | 608316.796 | 189 | 584258.045 | 608680.833 |
| 160 | 584179.496 | 607663.583 | 175 | 584192.694 | 608337.262 | 190 | 584273.678 | 608697.579 |
| 161 | 584178.619 | 607725.673 | 176 | 584213.412 | 608358.809 | 191 | 584286.613 | 608724.529 |
| 162 | 584162.392 | 607762.736 | 177 | 584220.045 | 608380.281 | 192 | 584292.306 | 608763.817 |
| 163 | 584166.342 | 607801.827 | 178 | 584214.412 | 608413.794 | 193 | 584299.894 | 608785.506 |
| 164 | 584208.087 | 607861.038 | 179 | 584217.421 | 608444.86 |  |  |  |
| 165 | 584185.426 | 607949.503 | 180 | 584228.424 | 608474.119 |  |  |  |

| obiect 2. DRUM FORESTIER POTOCI VALE (%FN010) |
| --- |
| Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y |
| 1 | 584458.369 | 609067.351 | 13 | 584561.424 | 608772.608 | 25 | 584636.755 | 608472.853 |
| 2 | 584462.17 | 609053.299 | 14 | 584546.691 | 608748.325 | 26 | 584633.884 | 608399.075 |
| 3 | 584473.29 | 609032.884 | 15 | 584546.979 | 608695.983 | 27 | 584628.072 | 608379.817 |
| 4 | 584494.208 | 609009.668 | 16 | 584571.255 | 608656.95 | 28 | 584609.965 | 608350.102 |
| 5 | 584504.47 | 608984.2 | 17 | 584580.33 | 608639.232 | 29 | 584611.062 | 608327.67 |
| 6 | 584506.087 | 608934.74 | 18 | 584589.3 | 608617.429 | 30 | 584632.457 | 608299.236 |
| 7 | 584503.046 | 608915.861 | 19 | 584597.931 | 608600.431 | 31 | 584649.629 | 608232.347 |
| 8 | 584496.099 | 608896.955 | 20 | 584609.624 | 608581.33 | 32 | 584643.325 | 608188.394 |
| 9 | 584493.446 | 608865.203 | 21 | 584614.735 | 608564.706 | 33 | 584685.547 | 608142.802 |
| 10 | 584503.725 | 608810.388 | 22 | 584615.619 | 608545.981 | 34 | 584704.822 | 608144.07 |
| 11 | 584525.93 | 608794.237 | 23 | 584619.907 | 608526.368 | 35 | 584726.526 | 608124.408 |
| 12 | 584545.706 | 608796.777 | 24 | 584633.164 | 608493.5 |  |  |  |

| obiect 3. DRUM FORESTIER POPAS POTOCI (%FN010) |
| --- |
| Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y |
| 1 | 585066.504 | 607346.523 | 8 | 584970.351 | 607252.779 | 15 | 584868.151 | 607412.304 |
| 2 | 585055.132 | 607342.258 | 9 | 584902.915 | 607243.229 | 16 | 584875.618 | 607438.424 |
| 3 | 585040.309 | 607334.579 | 10 | 584885.086 | 607246.364 | 17 | 584871.87 | 607466.232 |
| 4 | 585027.649 | 607324.169 | 11 | 584864.729 | 607274.93 | 18 | 584837.471 | 607522.793 |
| 5 | 585017.082 | 607305.747 | 12 | 584875.262 | 607340.865 | 19 | 584845.356 | 607562.57 |
| 6 | 585013.899 | 607285.897 | 13 | 584874.76 | 607359.311 | 20 | 584865.323 | 607577.219 |
| 7 | 585000.211 | 607267.404 | 14 | 584867.512 | 607392.862 | 21 | 584882.349 | 607624.457 |

| obiect 4. DRUM FORESTIER DEALU BISERICII (FN011) |
| --- |
| Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y | Nr. Crt | x | y |
| 1 | 583314.526 | 610242.935 | 13 | 583252.88 | 609981.47 | 25 | 582934.437 | 609823.552 |
| 2 | 583319.807 | 610215.666 | 14 | 583237.243 | 609953.548 | 26 | 582923.757 | 609810.055 |
| 3 | 583332.268 | 610196.645 | 15 | 583233.867 | 609933.713 | 27 | 582904.549 | 609806.342 |
| 4 | 583362.109 | 610176.137 | 16 | 583237.311 | 609914.055 | 28 | 582879.389 | 609820.726 |
| 5 | 583356.619 | 610149.08 | 17 | 583212.682 | 609900.157 | 29 | 582850.427 | 609821.177 |
| 6 | 583337.043 | 610145.076 | 18 | 583170.75 | 609936.692 | 30 | 582824.43 | 609807.369 |
| 7 | 583326.103 | 610124.856 | 19 | 583152.332 | 609950.942 | 31 | 582788.021 | 609806.798 |
| 8 | 583333.004 | 610107.436 | 20 | 583116.706 | 609975.326 |  |  |  |
| 9 | 583321.026 | 610087.042 | 21 | 583088.204 | 609969.019 |  |  |  |
| 10 | 583275.375 | 610081.001 | 22 | 583044.615 | 609895.466 |  |  |  |
| 11 | 583249.623 | 610046.938 | 23 | 583010.048 | 609863.956 |  |  |  |
| 12 | 583256.392 | 610000.451 | 24 | 582948.676 | 609834.877 |  |  |  |