MEMORIU PRIVIND EMITEREA AVIZULUI

AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

CONFORM LEGII NR. 292/2018 PENTRU OBIECTIVUL

# Modernizare retea de drumuri de interes local in Comuna Urecheni, Judetul Neamt

### Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț

Proiectant: S.C.  ALIDO PROIECT S.R.L. Piatra Neamţ

Faza          : Documentaţie Obţinere Aviz Agenţia Pentru Protecţia Mediului Neamț

* 2021 *

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Cuprins |
|  | Pagina 2 din 30 |

CUPRINS

| I. Denumirea proiectului: | 3 |
| --- | --- |
| II. Titular | 3 |
| III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect | 3 |
| IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare | 17 |
| V. Descrierea amplasării proiectului | 17 |
| VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile: | 18 |
| VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: | 24 |
| VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele disponibile aplicabile. | 26 |
| IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/strategii/ documente de planificare: | 26 |
| X. Lucrări necesare organizării de șantier: | 27 |
| XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: | 27 |
| XII. Anexe – piese desenate: | 28 |
| XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare | 28 |
| XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: | 29 |
| XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III- XIV. | 30 |

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 3 din 30 |

I. Denumirea proiectului:

Modernizare rețea de drumuri de interes local în

Comunei Urecheni, Judeţul Neamţ

II. Titular

-  Numele;

COMUNA URECHENI, JUDEȚUL NEAMȚ

-  Adresa poștală;

COMUNA URECHENI, JUDEȚUL NEAMȚ

- Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

tel. fax: 0233 784 005

e-mail: primaria_urecheni@yahoo.com

-  Numele persoanelor de contact:

REPREZENTAT PRIN PRIMAR

Ion TĂNĂSELEA

III. Descrierea  caracteristicilor fizice ale întregului proiect

a) Un rezumat al proiectului;

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii propune un sistem rutier şi un profil transversal corespunzător categoriei funcţionale drumului şi clasei tehnice V.

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseele drumurilor de interes local studiate prin prezenta documentație sunt traseele optime, neexistând variante alternative care să asigure un nivel de urbanism ridicat locuitorilor Comunei Urecheni, Județul Neamț.

Lungimea totală a traseului: L=5,711 km;

Clasa tehnică a drumului : V - conform ord. 1295/2017 anexa nr.1

Viteza de proiectare : 40 km/h

Lăţimea părţii carosabile în aliniament: conform ord. 1295/2017;

-  cu o bandă de circulaţie cu lăţime de 3,00 m pe tronsonul:

• Sat Urecheni:

► Strada Cireșului, L=0,230 km;

- o bandă de circulaţie cu lăţime de 3,50 m pe tronsoanele:

• Sat Urecheni:

► Strada Poieniței, L=0,300 km;

► Strada Mărului, L=0,200 km;

► Strada Târgului, L=0,515 km;

► Strada Nucului, L=0,300 km;

► Strada Pietruita, L=0,260 km;

• Sat Ingărești:

► Strada Topoliței, L=0,500 km;

► Strada Florilor, L=0,210 km;

-  cu o bandă de circulaţie cu lăţime de 4,00 m pe tronsoanele:

• Sat Urecheni:

► Strada Morii, L=0,520 km;

► Strada Bisericii, L=0,460 km;

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 4 din 30 |

► Strada Releului, L=0,350 km;

► Strada Castelului, L=0,506 km;

► Strada Grădiniței, L=0,060 km;

- cu două benzi de circulaţie cu lăţimea de 5,50 m pe tronsonul:

• Sat Ingărești:

► Strada Grașilor, L=1,300 km;

Acostamente : conform ord. 1295/2017;

- 2 x 0,50 m pe tronsoanele:

• Sat Urecheni:

► Strada Morii, L=0,520 km;

► Strada Bisericii, L=0,460 km;

► Strada Poieniței, L=0,300 km;

► Strada Mărului, L=0,200 km;

► Strada Cireșului, L=0,230 km;

► Strada Releului, L=0,350 km;

► Strada Castelului, L=0,506 km;

► Strada Grădiniței, L=0,060 km;

► Strada Târgului, L=0,515 km;

► Strada Nucului, L=0,300 km;

► Strada Pietruita, L=0,260 km;

• Sat Ingărești:

► Strada Topoliței, L=0,500 km;

► Strada Florilor, L=0,210 km;

- 2 x 1,00 m pe tronsonul:

• Sat Ingărești:

► Strada Grașilor, L=1,300 km;

Panta în profil transversal :

- 2,5 % sub forma de streașină pe tronsoanele:

• Sat Urecheni:

► Strada Morii, L=0,520 km;

► Strada Bisericii, L=0,460 km;

► Strada Poieniței, L=0,300 km;

► Strada Mărului, L=0,200 km;

► Strada Cireșului, L=0,230 km;

► Strada Releului, L=0,350 km;

► Strada Castelului, L=0,506 km;

► Strada Grădiniței, L=0,060 km;

► Strada Târgului, L=0,515 km;

► Strada Nucului, L=0,300 km;

► Strada Pietruita, L=0,260 km;

• Sat Ingărești:

► Strada Topoliței, L=0,500 km;

► Strada Florilor, L=0,210 km;

- 2,5 % sub forma de acoperiş pe tronsonul:

• Sat Ingărești:

► Strada Grașilor, L=1,300 km;

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 5 din 30 |

Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 177/2001 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din:

- strat inferior de fundaţie din balast existent în grosime de 30,00 cm (strat de formă);

- strat de fundaţie din balast în grosime de 15,00 cm;

- strat de bază din macadam în grosime de 15,00 cm;

- strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 22,4 în grosime de 6 cm după compactare conform SR EN 13108-1 și AND 605/2016;

- strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm după compactare conform SR EN 13108-1 și AND 605/2016.

Structura rutieră rezultată în urma dimensionării sistemului rutier reprezintă varianta constructivă optimă şi se va realiza în următoarele etape:

- scarificarea şi reprofilarea mecanică cu autogrederul a împietruirii existente;

- săpătură mecanică cu buldozerul pentru corecţia profilului drumului;

- realizarea stratului de fundație din balast cu aşternere şi compactare mecanică, conform prescripțiilor tehnice în vigoare;

- realizarea stratului de bază din macadam cu aşternere şi compactare mecanică, conform prescripțiilor tehnice în vigoare;

- realizarea stratului de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 22,4, aşternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare;

- amorsarea stratului de legătură cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă;

- realizarea stratului de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16, aşternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare.

La realizarea structurii rutiere nu există variante alternative, toate lucrările se vor executa mecanizat, conform legislaţiei în vigoare cu respectarea prescripţiilor tehnice de execuţie ce vor fi prevăzute pentru fiecare fază în caietele de sarcini ce urmează a fi elaborate în cadrul proiectului tehnic de execuţie.

Înainte de realizarea stratului de fundaţie din balast se vor executa o serie de lucrări pregătitoare care constau în reprofilarea, scarificarea şi cilindrarea stratului suport existent astfel încât patul drumului să aibă asigurate deverele şi pantele prevăzute a fi executate.

Acostamentele se vor executa cu o pantă transversală de 4% către şanţuri, iar pe zonele cu rigole, acostamentele vor fi impermeabilizate cu același sistem rutier ca pentru drumul principal.

Pentru asigurarea scurgerii apelor se vor executa şanţuri betonate, respectiv rigole cu beton de ciment de tip C 30/37 conform claselor de expunere XC4 și XF4 conform SR EN 206-1, cu secţiune dreptunghiulară, respectiv triunghiulară turnate monolit, şanţuri ce vor asigura o preluare şi o scurgere corespunzătoare a apelor meteorice, poziţionarea acestora făcându-se conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Poziție kilometrică | Lungime | Poziționare | Șant/rigola/rigolă de acostament/șanț de pământ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de la | la |  | stânga | dreapta |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Strada Morii, L= 520,00 ml |
| 1 | 0+000 | 0+190 | 190,00 ml |  | X | rigolă |
| 2 | 0+190 | 0+520 | 2x330,00 ml | X | X | rigolă |
| Strada Bisericii, L= 460,00 ml |
| 3 | 0+000 | 0+047 | 47,00 ml | X |  | șanț |
| 4 | 0+047 | 0+336 | 2x289 ml | X | X | șanț |
| 5 | 0+336 | 0+470 | 2x134 ml | X | X | rigolă |

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 6 din 30 |

| Nr. crt. | Poziție kilometrică | Lungime | Poziționare | Șant/rigola/rigolă de acostament |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de la | la |  | stânga | dreapta |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Strada Poieniței, L= 300,00 ml |
| 6 | 0+000 | 0+300 | 2x300 ml | X | X | Rigolă de acostament |
| Strada Mărului, L= 200,00 ml |
| 7 | 0+000 | 0+200 | 2x200 ml | X | X | Rigolă de acostament |
| Strada Cireșului, L= 230,00 ml |
| 8 | 0+000 | 0+230 | 2x230 ml | X | X | Rigolă de acostament |
| Strada Releului, L= 350,00 ml |
| 9 | 0+000 | 0+350 | 2x350 ml | X | X | șanț |
| Strada Castelului, L= 506,00 ml |
| 10 | 0+000 | 0+506 | 2x 506ml | X | X | rigolă |
| Strada Grădiniței, L= 60,00 ml |
| 11 | 0+000 | 0+060 | 2x60,00 ml | X | X | Rigolă de acostament |
| Strada Târgului, L= 515,00 ml |
| 12 | 0+000 | 0+515 | 2x 515 ml | X | X | șanț |
| Strada Nucului, L= 300,00 ml |
| 13 | 0+000 | 0+244 | 2x244,00 ml | X | X | rigolă |
| 14 | 0+244 | 0+300 | 300 ml | X |  | rigolă |
| Strada Pietruita, L= 260,00 ml |
| 15 | 0+000 | 0+260 | 260 ml |  | X | șanț |
| Strada Topoliței, L= 500,00 ml |
| 16 | 0+000 | 0+500 | 2x500,00 ml | X | X | rigolă |
| Strada Florilor, L= 210,00 ml |
| 17 | 0+000 | 0+210 | 2x 210 ml | X | X | șanț |
| Strada Grașilor, L= 1.300,00 ml |
| 18 | 0+000 | 1+300 | 2x 1.300,00 ml | X | X | Șanț de pământ |
| Lungime rigolă | 3.918,00 ml |  |  |  |
| Lungime rigolă de acostament | 1.580,00 ml |  |  |  |
| Lungime șanț de beton | 3.035,00 ml |  |  |  |
| Lungime șanț de pământ | 2.600,00 ml |  |  |  |

Şanţurile se vor executa cu beton preparat în staţii fixe, nu pe şantier, pentru a avea garanţia unei lucrări de calitate, turnarea betonului se va face după ce şanţurile au fost trasate, săpate şi finisate la dimensiunile prevăzute în profilul transversal tip.

Pentru dirijarea si evacuarea apelor meteorice colectate de şanţurile proiectate este necesară execuţia unui număr de 24 de podețe și decolmatarea/desfundarea unui număr de 5 de podețe, după cum urmează:

► 10 podeţe laterale cu diametrul de Ø 500 mm, în lungime totală de 100,00 ml;

► 5 podeţe laterale/transversale cu diametrul de Ø 500-600 mm existente ce trebuie desfundate/decolmatate, în lungime totală de 50,00 ml;

► 1 podeţ lateral cu diametrul de Ø 1000 mm în lungime totală de 10,00 ml;

► 12 podeţe transversale cu diametrul de Ø 600 mm în lungime totală de 120,00 ml;

► 1 podeţ transversal cu diametrul de Ø 500 mm în lungime totală de 10,00 ml;

Amplasarea podeţelor se va face conform tabelului de mai jos de comun acord cu forurile tutelare locale şi a comunităţii, pentru a nu crea divergenţe cu proprietarii gospodăriilor aflate în zona de amplasare a acestor podeţe.

| Nr. crt. | Podeţ lateral | Podeţ transversal | Lungime | Diametru | Poziţionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sat Urecheni |
| Strada Morii, L= 520,00 ml |
| 1 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| 2 | 0+187 |  | L=10,00 ml | Ø 1000 mm | Drum lateral stânga |
| 3 |  | 0+190 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 7 din 30 |

| Nr. crt. | Podeţ lateral | Podeţ transversal | Lungime | Diametru | Poziţionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Strada Bisericii, L= 460,00 ml |
| 4 |  | 0+047 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| 5 | 0+340 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral stânga |
| 6 |  | 0+470 | L=10,00 ml | Podeț existent Ø 600 mm | Se decolmatează |
| Strada Poieniței, L= 300,00 ml |
| 7 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| Strada Mărului, L= 200,00 ml |
| 8 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| Strada Cireșului, L= 230,00 ml |
| 9 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| Strada Releului, L= 350,00 ml |
| 10 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| Strada Castelului, L= 506,00 ml |
| 11 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 500 mm |  |
| 12 | 0+105 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral dreapta |
| 13 | 0+340 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral stânga |
| Strada Târgului, L= 515,00 ml |
| 14 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| 15 | 0+293 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral stânga |
| 16 | 0+300 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral dreapta |
| Strada Nucului, L= 300,00 ml |
| 17 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| Strada Pietruita, L= 260,00 ml |
| 18 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| Sat Ingărești |
| Strada Topoliței, L= 500,00 ml |
| 19 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| 20 | 0+077 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral stânga |
| Strada Florilor, L= 210,00 ml |
| 21 |  | 0+000 | L=10,00 ml | Ø 600 mm |  |
| Strada Grașilor, L= 1.300,00 ml |
| 22 | 5+051 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral stânga |
| 23 | 5+270 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral stânga |
| 24 | 5+408 |  | L=10,00 ml | Podeț existent Ø 500 mm | Se decolmatează |
| 25 | 5+575 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral stânga |
| 26 | 5+829 |  | L=10,00 ml | Ø 500 mm | Drum lateral stânga |
| 27 | 5+845 |  | L=10,00 ml | Podeț existent Ø 500 mm | Se decolmatează |
| 28 | 6+081 |  | L=10,00 ml | Podeț existent Ø 500 mm | Se decolmatează |
| 29 | 6+259 |  | L=10,00 ml | Podeț existent Ø 500 mm | Se decolmatează |
| Lungime totală | 290,00 ml |  |  |
| Din care pe diametre/tipuri |
| Podeţe tubulare Ø 500 mm | 110,00 ml | 22 tuburi prefabricate cu lungimea de 5,00 ml fiecare |
| Podeţe tubulare Ø 600 mm | 120,00 ml | 24 tuburi prefabricate cu lungimea de 5,00 ml fiecare |
| Podeţe tubulare Ø 1000 mm | 10,00 ml | 2 tuburi prefabricate cu lungimea de 5,00 ml fiecare |
| Decolmatare podețe existente | 50,00 ml |

Execuţia podeţelor laterale şi transversale se poate face prin realizarea acestora direct pe şantier sau din elemente prefabricate, la prezenta documentaţie a fost aleasă execuţia acestor podeţe din elemente prefabricate, respectiv tuburi de tip PREMO, pentru podeţele tubulare, fundaţia, timpanele şi camerele de captare se vor executa din beton de ciment, turnat monolit în cofraje fixe.

Podețele laterale Dn 400 mm ce asigură continuizarea scurgerii apelor pluviale colectate de șanțurile betonate se vor executa pe o lungime de 6,00 m (numai în dreptul porților mari de  acces în și dinspre proprietăți), conform tabelului de mai jos:

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 8 din 30 |

| Nr. Crt. | Denumire strada | Nr accese |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Sat Urecheni |
| 1 | Strada Morii, L= 520,00 ml | 39 |
| 2 | Strada Bisericii, L= 460,00 ml | 39 |
| 3 | Strada Poieniței, L= 300,00 ml | 14 |
| 4 | Strada Mărului, L= 200,00 ml | 14 |
| 5 | Strada Cireșului, L= 230,00 ml | 14 |
| 6 | Strada Releului, L= 350,00 ml | 30 |
| 7 | Strada Castelului, L= 506,00 ml | 18 |
| 8 | Strada Târgului, L= 515,00 ml | 30 |
| 9 | Strada Nucului, L= 300,00 ml | 14 |
| 10 | Strada Pietruita, L= 260,00 ml | 6 |
| 11 | Strada Grădiniței, L=60,00 ml | 6 |
| Sat Ingărești |
| 12 | Strada Topoliței, L= 500,00 ml | 39 |
| 13 | Strada Florilor, L= 210,00 ml | 18 |
| 14 | Strada Grașilor, L= 1.300,00 ml | 6 |
|  | Nr total accese | 287 buc |
|  | Lungime totală accese | 1.722,00 ml |

Pentru menţinere curăţeniei, esteticii rutiere şi condiţiilor optime de exploatare
a drumurilor după modernizare, intrările drumurilor laterale şi de exploatare vor fi amenajate cu îmbrăcăminte pe o lungime de 25,00 m, drumurile laterale ce trebuiesc amenajate fiind în număr de 15 bucăţi, rezultând o suprafaţă suplimentară ce trebuie amenajată de 1.500,00 mp, conform tabelului de mai sus.

Structura rutieră şi etapele de execuţie ale drumurilor laterale vor fi aceleaşi ca la
sistemul rutier proiectat pentru drumul principal.

Pentru asigurarea stabilității platformei părţii carosabile prin prezentul proiect este necesar a fi realizate:

- ziduri de sprijin din beton de ciment, fundate direct cu He=2,00 m în lungime totală de 190,00 ml, amplasate după cum urmează:

| Nr. Crt. | Poziţie kilometrică | Lungime | Poziţionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De la | La |  | stînga | dreapta |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sat Urecheni |
| Strada Morii, L= 520,00 ml |
| 1 | 0+000 | 0+190 | 190,00 | X |  |

- ziduri de sprijin din beton de ciment, fundate direct cu He=1,50 m în lungime totală de 56,00 ml, amplasate după cum urmează:

| Nr. Crt. | Poziţie kilometrică | Lungime | Poziţionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De la | La |  | stînga | dreapta |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sat Urecheni |
| Strada Nucului, L= 300,00 ml |
| 1 | 0+244 | 0+300 | 56,00 |  | X |

La proiectarea lucrărilor de modernizare au fost respectate prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de drumuri.

Materialele folosite pentru realizarea lucrării respectă HG 766/1997, deoarece sunt materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 9 din 30 |

La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi OUG nr. 55/2006 privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prevăzute în normele de deviz făcând parte din tehnologia de execuţie.

Lucrările care necesită o atenţie deosebită sunt:

-	realizarea îmbrăcăminții rutiere;

- realizarea terasamentelor;

- realizarea podeţelor transversale și laterale;

În urma executării lucrărilor de modernizare, zona pe care se desfăşoară traseul rețelei de drumuri de interes local studiată nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală.

Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea sectoarelor de drumuri studiate prin prezenta documentație la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi a nivelului de zgomot.

b) Justificarea necesitatii proiectului;

Administația publică locală analizând necesităţile Comunei Urecheni  privind starea drumurilor aflate în administrarea acesteia, a stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local ca  priorităţi pentru dezvoltarea drumurilor, modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Urecheni, Județul Neamț în lungime totală de 5,711 km, trasee ce în prezent se găsesc într-o stare deplorabilă, improprie desfăşurării circulaţiei rutiere, precum şi traficului pietonal în perioadele cu ploi abundente.

O importanţă deosebită în alegerea proiectului de modernizare au avut-o cerinţele locuitorilor Comunei Urecheni, rețeaua de drumuri de interes local studiată în lungime totală de 5,711 km traversând satele Urecheni și Ingărești, asigurând legătura locuitorilor cu drumul județean DJ 155B, respectiv drumul județean DJ 155I prin intermediul cărora se asigură accesul către toate destinațiile din Județul Neamț și nu numai.

De asemenea, modernizarea rețelei de drumuri de interes local în lungime totală de 5,711 km figurează în strategia de dezvoltare a Comunei Urecheni  din Județul Neamț atât în perioada 2007 - 2013 cât și în perioada 2014 - 2020.

În conformitate cu tema de proiectare elaborată de către Comuna Urecheni,  soluţiile ce vor fi stabilite de către proiectant, pentru modernizarea rețelei de drumuri de interes local în lungime totală de 5,711 km, trebuie să fie în conformitate cu cerinţele şi soluţiile legislaţiei Româneşti în vigoare.

Urmărirea în timp a lucrării precum şi cheltuielile de întreţinere, în cazul aprobării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, vor fi suportate din bugetul local al comunei Urecheni.

Proiectele de perspectivă ale comunei prevăd în special reabilitarea infrastructurii (apă, canalizare, drumuri ), sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice, ameliorarea condiţiilor igienico- sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurare unui nivel ridicat de urbanism al întregii comune.

În acest fel, Consiliul Local al Comunei Urecheni  doreşte dezvoltarea activităţii de agroturism în zonă dar şi a unor activităţi industriale şi zootehnice.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 10 din 30 |

Prin modernizarea rețelei de drumuri de interes local în lungime totală de 5,711 km, se va asigura un confort sporit de circulaţie, o siguranţă în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea turismului rural, zona beneficiind de un potenţial turistic natural deosebit.

Singura cale de acces la localitatea Urecheni, respectiv Ingărești este rețeaua de drumuri de interes local studiată în lungime totală de 5,711 km, care în anotimpurile cu precipitaţii abundente devine impracticabil, iar în caz de forţă majoră (incendiu, calamităţi naturale, accidente etc.) în care este necesar a se interveni cu mijloace de transport şi echipamente adecvate (pompieri, poliţie, salvare), acestea nu pot acţiona în timp util fapt care poate conduce la o întârziere deosebit de mare, care în unele cazuri poate fi fatală locuitorilor comunei.

Prin modernizarea rețelei de drumuri studiată sunt influenţate favorabil condiţiile igienico – sanitare în care trăiesc localnicii, deoarece în prezent pe timp nefavorabil, deplasarea locuitorilor implică lupta cu noroiul şi bălţile care se formează.

Un alt neajuns pe timp uscat este provocat de circulaţia vehiculelor, praful rezultat în urma trecerii acestora provocând un disconfort locuitorilor riverani drumurilor propuse prin prezenta documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, ale căror case se află foarte aproape de drum.

Modernizarea rețelei de drumuri studiată înfrumuseţează zona şi are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, viaţă şi de trai ale populaţiei se propune modernizarea rețelei de drumuri de interes local în lungime totală de 5,711 km prin execuţia unei îmbrăcăminţi rutiere suple şi asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale, iar pentru menţinerea curăţeniei şi esteticii drumului modernizat se vor amenaja cu îmbrăcăminte rutieră suplă şi intrările drumurilor laterale şi de exploatare, care să satisfacă condiţiile de siguranţă şi confort impuse de legislaţia tehnică în vigoare.

Totodată cheltuielile de întreţinere vor fi suportate din bugetul Comunei Urecheni, Județul Neamț.

Prin nerealizarea investiţiei „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” apar următoarele efecte negative:

* aglomerarea excesivă a traficului datorată vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la o creştere excesivă a consumurilor de carburant;

* o creştere considerabilă a factorilor de poluare a mediului;

* un ritm de aprovizionare, respectiv distribuţie scăzut;

* zona rămâne neatractivă potenţialilor investitori în agroturism şi turism rural.

Situaţia economico – socială a zonei

Datorită condiţiilor nesatisfăcătoare pentru siguranţa şi confortul circulaţiei există pericolul ca în cazul unor evenimente de forţă majoră accesul autovehiculelor aparţinând pompierilor, armatei, poliţiei sau ale altor organe ale statului, să nu se poată face în timp util, punând în pericol siguranţa şi chiar viaţa locuitorilor.

Prin modernizarea rețelei de drumuri de interes local studiată sunt influenţate favorabil condiţiile igienico-sanitare în care trăiesc localnicii, deoarece în prezent pe timp nefavorabil, deplasarea implică lupta cu noroiul şi bălţile care se formează.

Un alt neajuns pe timp uscat este provocat de circulaţia vehiculelor, praful rezultat în urma trecerii autovehiculelor, provoacă un disconfort locuitorilor ale căror case se află în imediata apropiere a drumurilor propuse a fi modernizat prin prezentul proiect.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 11 din 30 |

Finalitatea socială a proiectului

Prin modernizarea acestei rețele de drumuri se realizează o căi de comunicaţie care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţii rurale din Comuna Urecheni, comunitate ce este principala beneficiară a lucrărilor de modernizare. Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă.

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local va înlesni desfăşurarea activităţilor economice de transport, aprovizionare, distribuţie şi totodată va creşte gradul de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate.

Traseul rețelei de drumuri studiată se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1295 din 2017 privind regimul juridic al drumurilor.

În conformitate cu HG 1356/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Neamț, conform Anexei 1 reprezentând Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Urecheni, drumurile studiate având codul de clasificare 1.3.7.1. - situația juridică actuală - domeniu public.

c) Valoarea investiției

| INDICATORI MAXIMALI | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lei | lei | lei |
| TOTAL GENERAL | 9,099,680.49 | 1,709,155.69 | 10,808,836.18 |
| Din care C+M | 8,374,931.89 | 1,591,237.06 | 9,966,168.95 |

d) Perioada de implementare propusă

Etapa de construire

Perioada de timp necesară pentru execuția lucrărilor de „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” este estimală la 24 luni.

Etapa de exploatare

Modernizarea tronsoanelor de drumuri de interes local este o investiție pe perioadă nedeterminată, pe parcursul timpului fiind necesare lucrări de întreținere și reparații.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

Modernizarea tronsoanelor de drumuri de interes local este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Planul de încadrare în zonă și planurile de situație sunt atașate prezentei documentații.

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului, (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele):

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Clădiri

Nu este cazul.

Alte structuri

Documentația propune un sistem rutier şi un profil transversal corespunzător categoriei funcţionale drumurilor şi clasei tehnice V.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 12 din 30 |

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseele drumurilor studiate prin prezenta documentație sunt trasee optime, neexistând variante alternative care să asigure un nivel de urbanism ridicat locuitorilor Comunei Urecheni, județul Neamț.

Lungimea totală a traseului: Ltotală = 5,711 km;

Clasa tehnică a drumului : V - conform ord. 1295/2017 anexa nr.1

Viteza de proiectare : 40 km/h

Lăţimea părţii carosabile în aliniament: conform ord. 1295/2017;

-  cu o bandă de circulaţie cu lăţime de 3,00 m pe tronsonul:

• Sat Urecheni:

► Strada Cireșului, L=0,230 km;

- cu o bandă de circulaţie cu lăţime de 3,50 m pe tronsoanele:

• Sat Urecheni:

► Strada Poieniței, L=0,300 km;

► Strada Mărului, L=0,200 km;

► Strada Târgului, L=0,515 km;

► Strada Nucului, L=0,300 km;

► Strada Pietruita, L=0,260 km;

• Sat Ingărești:

► Strada Topoliței, L=0,500 km;

► Strada Florilor, L=0,210 km;

-  cu o bandă de circulaţie cu lăţime de 4,00 m pe tronsoanele:

• Sat Urecheni:

► Strada Morii, L=0,520 km;

► Strada Bisericii, L=0,460 km;

► Strada Releului, L=0,350 km;

► Strada Castelului, L=0,506 km;

► Strada Grădiniței, L=0,060 km;

- cu două benzi de circulaţie cu lăţimea de 5,50 m pe tronsonul:

• Sat Ingărești:

► Strada Grașilor, L=1,300 km;

Acostamente : conform ord. 1295/2017;

- 2 x 0,50 m pe tronsoanele:

• Sat Urecheni:

► Strada Morii, L=0,520 km;

► Strada Bisericii, L=0,460 km;

► Strada Poieniței, L=0,300 km;

► Strada Mărului, L=0,200 km;

► Strada Cireșului, L=0,230 km;

► Strada Releului, L=0,350 km;

► Strada Castelului, L=0,506 km;

► Strada Grădiniței, L=0,060 km;

► Strada Târgului, L=0,515 km;

► Strada Nucului, L=0,300 km;

► Strada Pietruita, L=0,260 km;

• Sat Ingărești:

► Strada Topoliței, L=0,500 km;

► Strada Florilor, L=0,210 km;

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 13 din 30 |

- 2 x 1,00 m pe tronsonul:

• Sat Ingărești:

► Strada Grașilor, L=1,300 km;

Panta în profil transversal :

- 2,5 % sub forma de streașină pe tronsoanele:

• Sat Urecheni:

► Strada Morii, L=0,520 km;

► Strada Bisericii, L=0,460 km;

► Strada Poieniței, L=0,300 km;

► Strada Mărului, L=0,200 km;

► Strada Cireșului, L=0,230 km;

► Strada Releului, L=0,350 km;

► Strada Castelului, L=0,506 km;

► Strada Grădiniței, L=0,060 km;

► Strada Târgului, L=0,515 km;

► Strada Nucului, L=0,300 km;

► Strada Pietruita, L=0,260 km;

• Sat Ingărești:

► Strada Topoliței, L=0,500 km;

► Strada Florilor, L=0,210 km;

- 2,5 % sub forma de acoperiş pe tronsonul:

• Sat Ingărești:

► Strada Grașilor, L=1,300 km;

Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 177/2001 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din:

- strat inferior de fundaţie din balast existent în grosime de 30,00 cm;

- strat de fundaţie din balast în grosime de 15,00 cm;

- strat de bază din piatră spartă în grosime de 15,00 cm;

- strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 22,4 în grosime de 6 cm după compactare conform SR EN 13108-1 și AND 605/2016;

- strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm după compactare conform SR EN 13108-1 și AND 605/2016.

► Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Documentația propune un sistem rutier şi un profil transversal corespunzător categoriei funcţionale drumurilor şi clasei tehnice V.

► Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

NU ESTE CAZUL

► Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

ETAPA DE CONSTRUIRE

Materii prime utilizate (ciment, nisip, bitum, calcar):

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 14 din 30 |

Antreprenorul care va executa lucrarile de constructie va achizitiona materialele necesare (betoane, mixturi asfaltice, emulsii) de la operatori economici de profil, prepararea acestor materiale facandu-se în statii fixe si nu la punctul de lucru;

Aprovizionarea cu materiile prime necesare prepararii materialelor de constructie utilizate va fi responsabilitatea operatorului economic care va furniza aceste materiale.

Energia electrica utilizata

Va fi asigurata cu ajutorul generatoarelor mobile care vor functiona pe baza de motorina.

Combustibilii utilizati:

Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili (motorina si benzina) se va face la stabile PECO, iar schimbul de ulei la unitățile specializate;

Alimentarea utilajelor cu combustibili (motorina) se va face dintr-o cisterna, pe suprafețe impermeabilizate, fara a afecta factorii de mediu și biodiversitatea.

Etapa de exploatare

Aprovizionarea cu materii prime, energie electrica si combustibili va fi responsabilitatea operatorului economic care va executa lucrarile de reparatii si intretinere a drumului:

Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili (motorina si benzina) se va face la stabile PECO, iar schimbul de ulei la unitați specializate;

Alimentarea utilajelor cu combustibili (motorina) se va face dintr-o cisterna, pe suprafețe impermeabilizate, fara a afecta factorii de mediu și biodiversitatea.

► Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

În toate etapele de implementare ale proiectului nu este necesară racordarea la nici una dintre rețelele edilitare existente în zonă.

► Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Etapa de construire și de exploatare

Pentru execuția lucrărilor de „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” și pentru utilizarea ulterioară a drumurilor nu vor fi folosite alte suprafețe de teren decât cele destinate componentelor acestor tronsoane.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

„Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

► Căi noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul către investiția mai sus menționată se realizează prin intermediul drumului județean DJ 155I.

► Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale folosite în construcția investiției și în perioada de funcționare sunt agregatele minerale și apa necesare pentru prepararea unor materiale ce urmează a fi folosite pentru execuția lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului tehnic de execuție.

► Metode folosite în construcție/demolare;

Documentația propune un sistem rutier şi un profil transversal corespunzător categoriei funcţionale drumurilor şi clasei tehnice V.

Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 177/2001 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din:

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 15 din 30 |

- strat inferior de fundaţie din balast existent în grosime de 30,00 cm;

- strat de fundaţie din balast în grosime de 15,00 cm;

- strat de bază din piatră spartă în grosime de 15,00 cm;

- strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 22,4 în grosime de 6 cm după compactare conform SR EN 13108-1 și AND 605/2016;

- strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm după compactare conform SR EN 13108-1 și AND 605/2016.

Structura rutieră rezultată în urma dimensionării sistemului rutier reprezintă varianta constructivă optimă şi se va realiza în următoarele etape:

- scarificarea şi reprofilarea mecanică cu autogrederul a împietruirii existente;

- săpătură mecanică cu buldozerul pentru corecţia profilului drumului;

- realizarea stratului de fundație din balast cu aşternere şi compactare mecanică, conform prescripțiilor tehnice în vigoare;

- realizarea stratului de bază din macadam cu aşternere şi compactare mecanică, conform prescripțiilor tehnice în vigoare;

- realizarea stratului de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 22,4, aşternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare;

- amorsarea stratului de legătură cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă;

- realizarea stratului de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16, aşternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare.

La realizarea structurii rutiere nu există variante alternative, toate lucrările se vor executa mecanizat, conform legislaţiei în vigoare cu respectarea prescripţiilor tehnice de execuţie ce vor fi prevăzute pentru fiecare fază în caietele de sarcini ce urmează a fi elaborate în cadrul proiectului tehnic de execuţie.

Înainte de realizarea stratului de fundaţie din balast se vor executa o serie de lucrări pregătitoare care constau în reprofilarea, scarificarea şi cilindrarea stratului suport existent astfel încât patul drumului să aibă asigurate deverele şi pantele prevăzute a fi executate.

Acostamentele se vor executa cu o pantă transversală de 4% către şanţuri, iar pe zonele cu rigole, acostamentele vor fi impermeabilizate cu același sistem rutier ca pentru drumul principal.

► Planul de execuție, cuprinzând faza de execuție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Etapa de construire

Perioada de timp necesară pentru execuția lucrărilor de „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” este estimală la 24 luni, de la obținerea actelor de reglementare.

Etapa de exploatare

Modernizarea drumurilor de interes local este o investiție pe perioadă nedeterminată, pe parcursul timpului fiind necesare lucrări de întreținere și reparații.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

Modernizarea drumurilor de interes local este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

► Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Se va respecta regimul de coexistență cu celelalte obiective supraterane și subterane, existente în zonă și prevederile Codului Civil privind amplasarea construcțiilor față de limitele de proprietate.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 16 din 30 |

În zona de amplasament a proiectului analizat nu se cunosc alte proiecte în curs de aprobare sau de implementare.

► Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

ALTERNATIVA 0 - Neimplementarea proiectului

Avantaje:

- Lipsa emisiilor în atmosfera, generate de utilajele si mijloacele de transport folosite în etapa de construire;

- Lipsa emisiilor de zgomot produs de utilajele si mijloacele de transport folosite în etapa de construire;

- Evitarea disconfortului creat locuitorilor din vecinatatea acestui segment de drum;

- Evitarea perturbarii speciilor de fauna care s-ar putea afla rn zonele din imediata vecinatate a drumului.

Dezavantaje - mentinerea situatiei actuale total nesatisfacatoare privind:

- Mentinerea conditiilor total nesatisfacatoare privind traficul rutier si emisiile în atmosfera pentru locuitorii din zona, cauzate de starea tehnica a drumului analizat;

- Dificultatea deplasarii locuitorilor din zona spre alte zone de interes (institutii publice, în alte localitati, la locul de munca).

ALTERNATIVA 1 - Alegerea unui alt amplasament

Proiectul propus consta in modernizarea drumurilor de interes local din Comuna Urecheni, județul Neamț, lucrari care vor fi facute pe traseele existente, astfel ca, nu sunt solutii alternative privind amplasamentul proiectului.

ALTERNATIVA 2 - Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț

Dezavantaje

- Etapa de construire (~ 24 luni):

- Emisii de gaze rezultate în urma arderii combustibililor în motoarele cu ardere interna ale autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor si ale utilajelor folosite pentru executia lucrarilor specifice acestei etape - oxizi de azot (NO, N2O, NO2), oxizi de sulf (SOx), oxizi de carbon (CO2, CO), compusi organici volatili, particule si metale grele;

- Emisii de pulberi minerale în suspensie - ca urmare a lucrarilor care vor fi efectuate în aceasta etapa;

- Emisii de zgomot si vibratii - ca urmare a autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor si utilajele folosite pentru executia lucrarilor specifice acestei etape;

- Disconfort creat locuitorilor din vecinatatea acestui segment de drum - ca urmare a emisiilor mentionate;

- Posibila perturbare a speciilor de fauna care s-ar putea afla în zonele din imediata vecinatate a drumului.

Avantaje

- Etapa de exploatare (permanent):

- Ameliorarea conditiilor generatoare de disconfort pentru locuitorii din zona din cauza nesigurantei traficului rutier cauzat de starea tehnica total necorespunzatoare a segmentului de drum analizat;

- Îmbunatatirea conditiilor de mediu prin reducerea considerabila a emisiilor de pulberi în atmosfera.

Alternativa 2 - Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț este propusa pentru analiza si avizare.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 17 din 30 |

► Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Etapa de construire

Colectarea și eliminarea/valorificarea deșeurilor generate (din construcții, menajere, PET-uri);

Intensificarea traficului în zonele de lucru, ca urmare a transportului materialelor de construcție;

Consum de resurse naturale (apă, agregate minerale și combustibili fosili).

Etapa de exploatare

Lucrări de întrețenere și reparații a drumului.

Etapa de dezafectare și reconstrucție ecologică

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Urecheni, județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

►  Alte autorizații cerute pentru proiect

NU ESTE CAZUL

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Implementarea proiectului „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” presupune efectuarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes local menționate, libere de construcții, nefiind necesare nici un fel de lucrări de demolare.

►  Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

NU ESTE CAZUL

► Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

NU ESTE CAZUL

► Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

NU ESTE CAZUL

► Metode folosite în demolare;

NU ESTE CAZUL

► Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

NU ESTE CAZUL

► Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor);

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului

Proiectul de modernizare  a rețelei de drumuri de interes local, se desfășoară pe teritoriul Comunei Urecheni, drumurile traversând comuna, asigurând astfel legătura locuitorilor cu drumul județean DJ 155I, prin intermediul cărora se asigură accesul către toate destinațiile din Județul Neamț.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului proiectului sunt anexate prezentei documentații pe CD.

► Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 18 din 30 |

Prezentul proiect nu se înscrie în proiectele menționate în Anexa nr. 1 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin legea nr. 22/2001.

► Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministerului culturii și cultelor Nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

În zona amplasamentului proiectului nu au fost identificate bunuri ale patrimoniului cultural.

► Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Proiectul de modernizare  a rețelei de drumuri de interes local, se desfășoară pe teritoriul Comunei Urecheni, drumurile traversând comuna, asigurând astfel legătura locuitorilor cu drumul județean DJ 155I, prin intermediul cărora se asigură accesul către toate destinațiile din Județul Neamț.

Pentru acest proiect Comuna Urecheni a obținut Certificatul de Urbanism nr. 16 din 04.10.2021, emis de Comuna Urecheni, conform căruia rețeaua de drumuri de interes local studiate aparțin domeniului public.

Rețeaua de drumuri de interes local este proprietatea publică a Comunei Urecheni, Județul Neamț.

- arealele sensibile;

Tronsoanele studiate propuse pentru modernizare nu se intersecțează cu arii naturale protejate de interes comunitar desemnate prin Ordinul MMDD nr/ 1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin H.G. nr. 663/2016.

► Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională stereo 1970;

Coordonate stereo 70 sunt prezentate în format digital anexă la prezenta documentație.

► Detalii prvind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luată în considerare nici o altă variantă de amplasament deoarece proiectul constă în modernizarea unor drumuri existente.

Conform prevederilor art. 29 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, actualizată „Sunt permise activități pentru menținerea în stare de funcționare a infrastructurii de transport public și a celei de funcționare a utilităților publice existente, realizate cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului științific.”

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 19 din 30 |

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” nu afectează în nici un fel calitatea apelor neexistând surse de poluanţi pentru ape, concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi pe faze tehnologice şi de activitate.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

NU ESTE CAZUL

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” nu afectează în nici un fel calitatea aerului neexistând surse de poluanţi pentru aer, debite, concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi şi caracteristicile acestora pe faze tehnologice şi de activitate.

Emisiile in atmosfera generate ca urmare a lucrarilor proiectate, sunt emisii care provin de la surse fixe și mobile:

Emisii de gaze rezultate in urma arderii combustibililor in motoarele cu ardere interna ale autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor si ale utilajelor folosite pentru executia lucrarilor specifice acestei etape - oxizi de azot (NO, N2O, NO2), oxizi de sulf (SOx), oxizi de carbon (CO2, CO), compusi organici volatili, particule si metale grele;

Pulberi minerale in suspensie - ca urmare a lucrarilor care vor fi efectuate în aceasta etapa.

Prin folosirea mijloacelor de transport si a utilajelor în stare tehnica corespunzatoare, cu reviziile tehnice la zi si a combustibililor de buna calitate, se estimeaza ca, emisiile în aerul atmosferic se vor încadrate în limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 - Aer din zonele protejate și Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Emisia de noxe provenite de la utilajele §i mijloacele de transport folosite pentru lucrarile prevazute în proiect va dura o perioada scurta de timp (= 24 luni).

Cu exceptia traficului rutier de pe acest segment de drum judetean, drum care nu este intens circulat, în zona nu sunt alte surse si emisii semnificative în aerul atmosferic.

Datorita lipsei cladirilor pe cea mai mare parte a drumului si prezentei vegetatiei arboricole, emisiile vor fi dispersate, reducandu-se astfel impactul asupra aerului atmosferic.

Emisia de mirosuri

În timpul efectuarii lucrarii de asternere a straturilor de mixturi asfaltice vor fi emise mirosuri specifice acestor preparate.

Etapa de exploatare

În perioada de operare a obiectivului, sursele de poluanți atmosferici vor fi mobile, reprezentate de autovehiculele care vor tranzita drumul judetean.

Pentru dimensionarea structurii rutiere s-a luat în calcul traficul mediu pentru o perioada de perspectiva de 15 ani.

Conform ghidului MEP/EEA Corine Air 2016, principalii poluan^i emi§i de catre traficul rutier sunt:

► Precursori ai ozonului (CO, NOx, NMVOC);

► Gaze cu efect de sera (CO2, CH4 , N2O);

► Substance acidifiante (NH3, SO2);

► Particule în suspensie (PM);

► Substance cancerigene (HAP §i POP);

► Substanțe toxice (dioxine și furani);

► Metale grele.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 20 din 30 |

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

NU SUNT NECESARE

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Sursele de zgomot si vibrații sunt reprezentate de mijloace de transport si utilajele folosite pentru transportul materialelor folosite si execuția lucrarilor prevazute în proiect.

Nivelul zgomotului perceput depinde în mare masura de urmatorii factori:

Climatici - viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant;

Absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit „efect de sol";

Absorbtia în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditate relativa, componenta spectrala a zgomotului;

Topografia terenului;

Vegetatie.

Datorita faptului ca pe traseul segmentului de drum analizat nu sunt alte surse de zgomot, cu exceptia traficului auto, se estimeaza ca intensitatea zgomotului produs nu va afecta populatia, încadrandu-se în limitele prevazute de SR 10009 din 2017, Acustica - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, pana la 45 dB.

- amenajarile și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu sunt necesare amenajări și dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

În nici una din etapele de implementare ale proiectului nu sunt surse și emisii de radiații.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

NU ESTE CAZUL

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Lucrarile proiectate vor fi executate pe suprafata acestui drum, astfel ca, solul, subsolul, apele freatice si de adancime nu vor suferi nici un fel de modificari, fizice sau chimice.

Poluarea solului/subsolului și apelor subterane ar putea fi cauzata de:

Gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor generate;

Accidental, prin scurgeri de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și mijloacele de transport utilizate.

În etapa de exploatare colectarea si dirijarea apelor pluviale de pe carosabil se va face prin intermediul rigolelor, a șanțurilor și a podețelor proiectate.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Nefiind surse de poluare a solului, subsolului si apelor subterane nu sunt necesare amenajari si dotari speciale.

Colectarea deseurilor generate, în recipiente etanse, fara scurgere pe sol, amplasate pe o suprafata impermeabilizata.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Tronsoanele studiate propuse pentru modernizare nu se intersecțează cu arii naturale protejate de interes comunitar.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 21 din 30 |

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și a ariilor protejate;

NU ESTE CAZUL

g) protecția așezărilor umane și a alor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanță față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele:

Obiective de interes public - în zona amplasamentului proiectului - nu sunt.

Distanta fata de asezarile umane – traseul studiat traversează Comuna Urecheni

Distanta fata de monumentele istorice si de arhitectura - nu sunt în zona.

Zone asupra carora exista un regim de restrictie - nu sunt în zona.

Zone de interes traditional - nu sunt în zona.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

Semnalizarea corespunzatoare în toate zonele de lucru, pentru protejarea participantilor la trafic și a personalului utilizat la executia lucrarilor prevazute în proiect;

Amplasarea tuturor obiectelor proiectului se va face cu respectarea dreptului de proprietate;

Respectarea programului de lucru, între orele 8 - 18;

Daca lucrarile de terasamente se vor face pe timp secetos, suprafetele de lucru vor fi stropite cu apa pentru reducerea emisiilor de pulberi;

Oprirea motoarelor mijloacelor de transport si utilajelor în pauzele de lucru;

Folosirea mijloacelor de transport, utilajelor cu o stare tehnica buna si a combustibililor de calitate, pentru reducerea emisiilor de zgomot si gaze arse;

Reducerea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport la maximum 20 km/h;

Menținerea acestui sector de drum în conditii corespunzatoare accesului riveranilor în deplina siguranta;

Constructorul are obligatia pe timpul executarii lucrarilor, de a mentine sectoarele de drum cuprinse în proiect în conditii de circulate în deplina siguranta, fiind posibil accesul pietonal si auto;

Personalul care participa la executarea lucrarilor trebuie sa fie instruit si sa cunoasca normele de PM si PSI, conform prevederilor legale în domeniu.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

TIPURI SI CANTITATI DE DESEURI GENERATE Etapa de construire

Tot personalul implicat in lucrarile de construire va fi instruit cu privire la modul de gestionare a tuturor categoriilor de deseuri generate, colectare separata, transport, eliminare/valorificare.

Pe durata desfasurarii lucrarilor de construire vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri:

Deseuri tehnologice - provenite din activitatile de constructii-montaj desfasurate si de la materialele utilizate;

Deseuri municipale amestecate - provenite de la personalul implicat în proiect;

Deseuri de ambalaje (PET-uri) - provenite de la apa îmbuteliata consumata de personalul implicat în executia lucrarilor de construire.

Deseuri tehnologice Pentru eliminare

17 05 04 Deseu inert ~ 420 mc - rezulta de la sapaturile pentru construirea rigolelor si santurilor;

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 22 din 30 |

Deseuri municipale amestecate Pentru eliminare

20 03 01 Deseuri de tip menajer ~ 20 mc - rezulta de la personalul care va fi implicat în executia lucrarilor de consolidare a drumului judetean.

Deseuri de ambalaje

Reciclabile

15 01 02 PET-uri = 0,008 tone - rezultate de la apa îmbuteliata consumata de personalul implicat în executia lucrarilor de consolidare a drumului judetean.

Etapa de exploatare

Rezulta deseuri ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii, tipurile si cantitatile rezultate fiind in functie de natura si cantitatea acestor lucrari

17 03 02 Asfalturi, altele decat cele specificate la 170301 (rezulta din lucrari de reparatii).

Etapa de dezafectare si reconstruct ecologica

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Urecheni, Județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Utilizarea pentru umpluturi, terasamente a deseului inert rezultat din sapaturi;

Reutilizarea PET-urilor pentru aprovizionarea cu apa menajera (igiena sumara - spalatul pe maini la punctul de lucru).

- planul de gestionare a deșeurilor;

Gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor:

Sa fie respectate prevederile legale privind colectarea selectiva, valorificarea/ eliminarea deșeurilor, cu scopul evitarii daunelor aduse mediului, biodiversitatii și oamenilor;

Sa se tina evidenta tuturor categoriilor de deșeuri generate, colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate (conform modelului prevazut Tn Anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completarile ulterioare;

Pe durata transportului, deșeurile vor fi însotite de documente din care sa rezulte: detinatorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încarcare, locul de destinatie;

Sa fie instruiti angajatii care vor fi implicati în implementarea proiectului cu scopul gestionarii în mod corespunzator a tuturor categoriilor de deșeuri generate.

Etapa de construire

17 05 04 Deseu inert

Rezultat de la sapaturile pentru construirea rigolelor si santurilor, va fi transportat în locul sau locurile indicate catre reprezentantii primariilor, transportat si utilizat pentru umpluturi - responsabilitate a executantului lucrarilor de modernizare a drumului.

20 03 01 Deșeuri de tip menajer

Rezultate de la personalul care va fi implicat în executia lucrarilor de modernizare a drumului judetean, vor fi colectate într-un sac menajer, iar la sfarsitul fiecarei zile vor fi depuse la unul din punctele de colectare sau, transportate în incinta organizarii de santier unde vor fi colectate în recipiente etanse, fara scurgere, acoperite si amplasate pe o suprafata impermeabilizata - responsabilitatea Antreprenorului care va executa lucrarile de modernizare a drumului.

15 01 02 PET-uri

Rezultate de la apa îmbuteliata consumata de personalul implicat în executia lucrarilor de consolidare a drumului judetean vor fi colectate într-un sac menajer, la sfarsitul fiecarei zile vor fi transportate în incinta organizarii de santier, iar ulterior, predate pentru reciclare unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protectiei mediului sa gestioneze acest tip de deseu - responsabilitatea Antreprenorului care va executa lucrarile de modernizare a drumului.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 23 din 30 |

Etapa de exploatare

17 03 02 Asfalturi, altele decat cele specificate la 170301

Rezultate din lucrarile de reparatii vor fi predate operatorilor economici autoriazati d.p.d.v. al protectiei mediului sa elimine acest tip de deseu - responsabilitatea Antreprenorului care va executa lucrarile de reparatii.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Motorina

Combustibil folosit pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor folosite pentru executia lucrarilor prevazute in proiect:

Mijloacele de transport vor fi aprovizionate cu motorina la statiile PECO;

Utilajele vor fi aprovizionate cu motorina din cisterna, numai pe platforma drumului.

Vopseaua pentru marcaje:

Va fi adusa la locul de utilizare în ambalaje etanse, inscriptionate, din care va fi descarcata în utilajele folosite pentru marcaje;

Ambalaje golite vor fi colectate separat în recipiente adecvate și stocate temporar într-un spațiu închis (magazie), special amenajat în incinta organizarii de santier a Antreprenorului care va executa marcajele drumului, si ulterior returnate producatorului.

Lubrifiantii (uleiuri minerale, vaselina)

Alimentarea utilajelor cu lubrifianti se va face din bidoane metalice prevazute cu dop antiscurgere, numai pe platforma drumului și cu foarte mare atenție, pentru a se preveni scaparile în mediu.

Mixturile asfaltice

Turnarea straturilor asfaltice se va face astfel încat sa nu fie afectate zonele învecinate drumului;Se vor preveni pierderile de material în timpul transportului.

Etapa de exploatare (operare)

Gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase folosite si/sau generate este responsabilitatea Antreprenorului care va executa lucrarile de mentenanta.

Motorina

Combustibil folosit pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor folosite pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii:

Mijloacele de transport vor fi aprovizionate cu motorina la statiile PECO;

Utilajele vor fi aprovizionate cu motorina din cisterna, numai pe platforma drumului.

Vopseaua pentru marcaje:

Va fi adusa la locul de utilizare în recipiente etanse, inscriptionate, din care va fi descarcata în utilajele folosite pentru marcaje;

Ambalajele golite de continut vor fi colectate în recipiente adecvate și stocate temporar într-un spațiu închis (magazie), special amenajat în incinta organizarii de santier a Antreprenorului care va executa marcajele drumului, si ulterior returnate producatorului.

Mixturile asfaltice

Turnarea straturilor asfaltice se va face astfel încat sa nu fie afectate zonele învecinate drumului; Se vor preveni pierderile de material în timpul transportului.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației;

La utilizarea substanțelor periculoase se vor folosi numai muncitori calificați și instruiți, care sa cunoasca și sa respecte:

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 24 din 30 |

Faptul ca substanțele utilizate, precum și ambalajele lor sunt periculoase pentru om si toate componentele de mediu, sa fie utilizate cu maxima rigoare și atenție, fara scapari accidentale pe sol, subsol și ape;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Proiectul „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” constă în realizarea unui sistem rutier și a unui profil transversal corespunzător categoriei funcționale drumurilor și clasei tehnice V.

Pentru execuția lucrărilor proiectate va fi folosită doar suprafața acestor drumuri, având categoria de folosință – drum .

Nu vor fi utilizate alte terenuri sau resurse de sol, drumurile modernizate vor fi utilizate pentru circulația rutieră și pietonală, așa cum a fost utilizat și până la implementarea proiectului analizat.

Apa va fi folosită la prepararea unor materiale de construcție necesare modernizării drumurilor de interes local, de către operatorul economic care va prepara aceste materiale.

În nici una din etapele de implementare a proiectului nu se utilizează resurse de biodiversitate.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

► Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Drumurile de interes local ce fac obiectul prezentei documentaţii sunt situate în intravilanul comunei Urecheni, asigurând accesul auto si pietonal a riveranilor din zona.

Prin implementarea proiectului, traficul (indirect populaţia) va beneficia de condiţii superioare de circulaţie şi vor fi create condiţii de siguranţă rutieră, condiţii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje socio-economice precum:

- siguranţa circulaţiei;

- reducerea cheltuielilor de exploatare a vehiculelor;

- viteză de parcurs sporită.

Pentru protejarea participanţilor la trafic şi a personalului utilizat la realizarea proiectului se vor semnaliza corespunzător toate zonele de lucru.

Constructorul are obligaţia pe timpul executării lucrărilor, de a menţine sectoarele de drum cuprinse în proiect în condiţii de circulaţie în deplină siguranţă şi confort.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 25 din 30 |

Intregului personal care participă la executarea lucrărilor li se va efectua de către constructor, instructaje de sănătate şi securitate în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, conform legislaţiei în vigoare.

In cazul producerii prafului, urmare a executării unor lucrări cuprinse in proiect, se vor lua măsuri de udare anterioara a zonei pentru protejarea sănătăţii personalului utilizat la execuţia lucrărilor.

Impactul asupra faunei şi florei

Se consideră că impactul asupra faunei şi florei din zonă, in aceasta etapă este nesemnificativ.

In perioada de operare, deşeurile de pe amplasament sunt gestionate de administratorul drumului, cu respectarea legislaţiei in vigoare.

De asemenea se vor întreţine in mod corespunzător dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor din zona amplasamentului proiectului.

Impactul asupra solului

In perioada de execuţie, impactul funcţionării utilajelor şi a mijloacelor de transport de pe amplasamentul proiectului se exercita ca urmare a antrenării de către apele pluviale a poluanţilor rezultaţi din arderea combustibilului si are un caracter temporar.

Impactul determinat de pierderile de carburanţi şi ulei este nesemnificativ, având in vedere ca se recomandă să se utilizeze utilaje şi mijloace de transport de ultimă generaţie.

Impactul produs de deşeurile existente pe amplasament este de asemenea nesemnificativ, respectându-se modul de gospodărire a deşeurilor.

In perioada de operare a sectorului considerat, impactul rezultat din traficul rutier se considera nesemnificativ, având in vedere că traficul va fi fluidizat ca urmare a realizării lucrărilor proiectate.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Impactul desfăşurării traficului rutier asupra calităţii apei subterane va fi nesemnificativ, având in vedere realizarea proiectului.

Apele pluviale colectate de pe platforma drumului depind cantitativ de regimul pluviometric.

Poluanţii se depun şi se acumulează pe platforma drumului in perioade secetoase fiind spălaţi in perioade ploioase. In perioada de execuţie a lucrării, se recomandă ca materialele, semifabricatele, preparatele chimice, se vor transporta pe amplasamentul lucrării, ritmic, pe măsură ce se execută fiecare categorie de lucrare cuprinsă in proiect.

Impactul asupra calităţii aerului si climei

In perioada de execuţie a proiectului toată activitatea desfăşurată pe amplasamentul lucrării poate avea un impact local asupra calităţii aerului.

Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane se manifestă atunci când depăşesc un nivel maxim admis şi devin nocive. Nocivitatea acestor poluanţi depinde de concentraţia lor dar şi de durata expunerii.

Astfel se recomandă luarea următoarelor măsuri de protecţie a mediului şi a sănătăţii oamenilor:

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport şi a utilajelor să se facă numai in cadrul organizării de şantier,

- zonele de lucru cu agregate naturale se vor uda periodic,

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic din punct de vedere tehnic, in ateliere specializate, pentru creşterea performanţelor acestora - utilizarea pe cât posibil a mijloacelor de transport şi a utilajelor de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme de minimizare şi reţinere a poluanţilor.

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 26 din 30 |

Impactul zgomotului şi vibraţiilor

Impactul zgomotului şi vibraţiilor pe durata execuţiei are caracter temporar, este nesemnificativ.

In perioada de operare traficul rutier nu va fi sursa producerii unor cantităţi mari de zgomot sau vibraţii, datorită asigurării fluenţei traficului rutier.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Se estimează că impactul proiectului va fi:

NEGATIV SEMNIFICATIV, LOCAL, TEMPORAR, REVERSIBIL, asupra peisajului și mediului vizual, în timpul lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes local;

NEUTRU, asupra patrimoniului istoric și cultural, în zona amplasamentului proiectului, neexistând asemenea obiective.

► Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/ speciilor afectate);

NU ESTE CAZUL

► Magnitudinea și complexitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

► Posibilitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

► Durata, frecvența si reversibilitatea impactului;

NU ESTE CAZUL

► Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

NU ESTE CAZUL

► Natura transfrontalieră a impactului.

Prezentul proiect nu se înscrie în proiectele menționate în Anexa nr. 1 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin legea nr. 22/2001.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusive pentru conformarea la cerințele disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

În nici una din etapele de implementare a proiectului „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” nu sunt necesare dotări pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu și nici măsuri pentru monitorizarea calității componentelor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/strategii/ documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun Legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore  care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/ CE a Consiliului, Directiva 200/60/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 27 din 30 |

European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și  un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Implementarea proiectului analizat se va face cu respectarea prevederilor actelor legislative naționale care transpun directivele europene, prevederi de care s-a ținut cont la elaborarea Memoriului de Prezentare, în funcție de aspectul abordat în fiecare capitol și subcapitol.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Urecheni, Județul Neamț figurează în strategia de dezvoltare atât în perioada 2007 - 2013 cât și în perioada 2014 - 2020.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

► Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

► Localizarea organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

► Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

► Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

► Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

NU ESTE CAZUL

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

► Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Etapa de construire

Proiectul analizat consta în modernizarea rețelei de drumuri de interes local, existente, lucrarile prevazute în proiect desfasurandu-se numai pe suprafata acestor drumuri, fara sa fie folosite temporar alte suprafete de teren.

Etapa de exploatare

Lucrarile de întretinere si reparatii a drumurilor de interes local se vor face numai pe suprafata acestora.

Etapa de dezafectare si reconstruct ecologica

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Urecheni, Județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

► Aspecte referitoare la prevenirea și la modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Prevenirea poluarilor accidentale:

Folosirea mijloacelor de transport si utilajelor cu o stare tehnica buna, asigurarea în permanentă a unei bune întretineri a acestora, pentru a se evita scurgerile accidentale de carburanti si/sau lubrifianti;

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 28 din 30 |

Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili (motorina sau benzina) se va face la stabile PECO iar schimbul de ulei la unitati specializate;

Alimentarea utilajelor cu motorina se va face din cisterna, numai pe platforma drumului, fara a afecta factorii de mediu și biodiversitatea;

Schimbul de anvelope si acumulatori se va face la operatori economici de profil, care preiau componentele uzate, înlocuite;

Reparatiile la utilaje si mijloace de transport se vor face la operatori economici de profil;

Colectarea și valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deșeuri generate, prin operatori economici autorizați d.p.d.v. al protecției mediului sa achiziționeze aceste tipuri de deșeuri.

Pentru a putea asigura o intervenfie rapida in caz de poluari accidentale cauzate de pierderi de carburanti și/sau lubrifianti, antreprenorul care executa lucrarile de constructii-montaj are urmatoarele obligatii:

Sa actioneze imediat pentru a opri scurgerile de poluanti;

Sa aiba în dotare materiale absorbante și/sau substante neutralizatoare și sa intervina imediat pentru a controla, izola și limita efectele poluarii;

Sa anunte imediat Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Neamț.

► Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Urecheni, județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

► Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Urecheni, Județul Neamț este o investiție pe perioadă nedeterminată, fiind puțin probabil ca această investiție să fie dezafectată.

XII. Anexe – piese desenate:

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structure, material de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Planul de încadrare și planurile de situație au fost anexate certificatului de urbanism.

2. Schemele – flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

NU ESTE CAZUL

- Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Ținând cont de specificul proiectului nu sunt necesare elaborarea de scheme flux pentru gestionarea deșeurilor.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

NU ESTE CAZUL

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 29 din 30 |

a) Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de protecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de protecție națională Stereo 1970;

Coordonate stereo 70 sunt prezentate în format digital anexă la prezenta documentație.

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului „Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Urecheni, Județul Neamț” nu sunt situate pe raza vreunei arii protejate.

b) Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

NU ESTE CAZUL

c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

NU ESTE CAZUL

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură direct cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura directă cu managementul ariei protejate și nu este necesar pentru manegementul ariei.

e) Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- se va ține cont de faptul că orice formă de exploatare sau utilizare a resurselor naturale precum și orice formă de folosire a terenului incompatibile cu scopul de protecție și/sau de  conservare a habitatelor naturale și octotirea plantelor și a animalelor sălbatice care fac obiectul protecției în sit sunt interzise;

- lucrările de modernizare se vor face numai cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare;

- nu se vor construi alte drumuri noi și vor fi utilizate doar cele existente;

- sunt interzise manipularea, abandonarea și/sau depozitarea deșeurilor de orice fel, a rezidurilor sau substanțelor chimice poluante asupra aerului, apei și solului în timpul lucrărilor fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării, directe sau indirecte;

- se vor lua măsuri de precauție pentru a se evita pierderile accidentale de materiale, combustibil, uleiuri de la mașinile și utilajele șantierului, dar și împrăștierea accidentală de substanțe toxice pentru mediu utilizate în timpul lucrărilor;

- lucrările propuse nu afectează în mod negativ integritatea, scopul și obiectivele de management ale ariilor naturale protejate.

f) Alte informații prevăzute în legistația în vigoare.

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din

Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

NU ESTE CAZUL

| Proiect nr. 355/2021 | S.C. ALIDO PROIECT S.R.L. | MEMORIU AVIZ A.P.M. |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar: Comuna Urecheni, Județul Neamț | Memoriu de prezentare |
|  | Pagina 30 din 30 |

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

NU ESTE CAZUL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III- XIV.

NU ESTE CAZUL

ÎNTOCMIT,

ing. Adrian NECULA