Ministerul Mediului, APELOR SI PADURILOR

formular de solicitare

PENTRU  REVIZUIREA AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

S.C. ALRO  S.A. – sediul social

Cuprins

1.	Rezumat Netehnic	10

1.1	Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica	12

1.2	Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)	13

2.	Tehnici de Management	32

2.1	Sistemul de management	32

3.	Intrari de Materiale	39

3.1	Selectia materiilor prime	39

3.2	Cerintele BAT	43

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)	44

3.4	Utilizarea apei	44

4.	Principalele Activitati	48

4.1	Inventarul proceselor	48

4.2	Descrierea proceselor	49

4.3	Inventarul iesirilor (produselor)	49

4.4	Inventarul iesirilor (deseurilor)	50

4.5	Diagramele elementelor principale ale instalatiei	51

4.6	Sistemul de exploatare	52

4.7	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	53

4.8	Cerinte caracteristice BAT	53

5.	Emisii si Reducerea Poluarii	55

5.1	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer	55

5.2	Minimizarea emisiilor fugitive in aer	59

5.3	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	63

5.4	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	71

5.5	Emisii in ape subterane	75

5.6	Miros	76

5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT	83

6.	Minimizarea si Recuperarea Deseurilor	84

6.1	Surse de deseuri	84

6.2	Evidenta deseurilor	89

6.3	Zone de depozitare	90

6.4	Cerinte speciale de depozitare	91

6.5	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)	91

6.6	Recuperarea sau eliminarea deseurilor	92

6.7	Deseuri de ambalaje	93

7.	Energie	95

7.1	Cerinte energetice de baza	95

7.2	Masuri tehnice	97

7.3	Eficienta Energetica	99

7.4	Alternative de furnizare a energiei	102

8.	Accidentele si Consecintele lor	103

8.1	Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO	 103

8.2	Plan de management al accidentelor	104

8.3	Tehnici	106

9.	Zgomot si Vibratii	108

9.1	Receptori	109

9.2	Surse de zgomot	109

9.3	Studii privind masurarea zgomotului in mediu	111

9.4	Intretinere	111

9.5	Limite	112

9.6	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	113

10.	Monitorizare	114

10.1	Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer	114

10.2	Monitorizarea emisiilor in apa	117

10.3	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	119

10.4	Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare	119

10.5    Monitorizarea si raportatea deseurilor                                                                                    120

10.6	Monitorizarea mediului	120

10.7	Monitorizarea variabilelor de proces	122

10.8	Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	122

11.	Dezafectare	123

11.1	Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare	123

11.2	Planul de inchidere a instalatiei	124

11.3	Structuri subterane	126

11.4	Structuri supraterane	127

11.5	Lagune	129

11.6	Depozite de deseuri	129

11.7	Zone din care se preleveaza probe	129

12.	Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia	130

12.1	Sinergii	130

12.2	Selectarea amplasamentului	131

13.	Limitele de Emisie	131

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise	131

13.1	Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor	131

13.2	Evacuari in reteaua de canalizare proprie	131

14.	Impact	136

14.1	Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	136

14.2	Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare	136

14.3	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului	137

14.4	Managementul deseurilor	141

14.5	Habitate speciale	142

15.	Programele de Conformare si Modernizare	143

ANEXE:

Anexa 1 -  Plan de amplasament ALRO

Anexa 2 -  Certificat de atestare a dreptului de proprietate

Anexa 3 -  Plan de situatie SC ALRO SA (Plan general)

Anexa 4 -  Schema flux tehnologic SC ALRO SA

Anexa 5 -  Schema privind amplasarea zonelor cu risc de mediu

Anexa  6 – Lista cu autorizatiile detinute de SC ALRO SA

Anexa  7.1. –Autorizatie integrata de mediu nr. 1/2006 revizie 2014

Anexa  7.2 – Autorizatie pe linie de gospodarirea apelor nr. 249/2007 rev. 2012

Anexa  7.3 – Autorizatie pe linie de gospodarirea apelor pentru halda ecologica nr.92/27.05.2015

Anexa 7.4  – Autorizatie de mediu pentru comert si recuperarea deseurilor metalice nr.90/06.04.2011

Anexa 8  -   Plan general de amplasare a punctelor de prelevare probe de emisie in aer,

apa, sol, freatic

Anexa 9 –  Program de autominitorizare factori de mediu

Anexa 10 – Schema depozit deseuri industriale

Anexa 11  - Planuri cu retele de canalizare si structuri subterane

Anexa 12-   Organigrama societatii SC ALRO SA

Anexa 13-  Certificate detinute de SC ALRO SA

Anexa 14- Act constitutiv al societatii comerciale ALRO S.A.

glosar de Termeni

| (A n) | Referinta la un punct de emisie in aer |
| --- | --- |
| (L n) | Referinta la un punct de emisie in apa |
| (W n) | Referinta la sursa de desuri |
| AEM | Agentia Europeana de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BPEO | Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila |
| BREF | Documentul de Referinta BAT |
| CCC | Centrul Comun de Cercetare |
| CE | Comisia Europeana |
| COV | Compusi Organici Volatili |
| EIONet | Reteaua Europeana de Informatii si Observatii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistica |
| EWC | Codul European al Deseurilor |
| EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| GTL | Grupurile Tehnice de Lucru |
| IF | Intrebari frecvente |
| IPPC | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii |
| NACE | Nomenclatorul Activitatilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese |
| ONG | Organizatii Non Guvernamentale |
| Program de conformare | Programul de masuri a caror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
| Program de modernizare/imbunatatire | Programul de masuri identificate de operator in cadrul Sistemului de Management de Mediu |
| SCASO | Substante care afecteaza stratul de ozon |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeana |
| VLEs | Valorile Limita de Emisie |

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei

PRODUCEREA ALUMINIULUI PRIMAR SI ALIAJELOR DIN ALUMINIU

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

S.C. ALRO  S.A

Str. Pitesti  nr. 116, Slatina, Jud. Olt

Inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J 28/8/1991

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

2.5.a) – Instalatii pentru producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese electrolitice

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament

Cod CAEN: 2442 ;3811;3821;3831;3832 si 4677

Cod NOSE-P: 105.12

Cod SNAP: 0403

Numele si prenumele proprietarului : VIMETCO NV (actionar majoritar). In anexa nr. 2 este copia dupa certificatul de atestare al dreptului de proprietate.

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

Dr. Ing.  GHEORGHE DOBRA - DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:

Ing. Carmen Dumitrel; Nr. de telefon: 0249/411450; 0741124065

Adresa de e-mail:  cdumitrel@alro.ro

In numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta emiterea unei autorizatii integrate conform prevederilor legale.  Titularul de activitate isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume                         DOBRA  GHEORGHE

Funcţia                       DIRECTOR GENERAL

Semnatura si stampila

Data:

Informatia Solicitata de Articolul  6 al Directivei IPPC

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 4 |  |
| - materiile prime si auxiliare, alte substante si energia utilizata in sau generata de instalatie. | Formularul de solicitare, Sectiunile 3 si 7 |  |
| - sursele de emisii din instalatie, | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 |  |
| - conditiile amplasamentului pe care se afla instalatia, | Sectiunea 1 |  |
| - natura si cantitatile estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Sectiunile 1, 5, 13, 14 |  |
| - tehnologia propusa si alte tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 1 si 3 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 1 si 6 |  |
| - masuri suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale decurgand din obligatiile de baza ale operatorului asa cum sunt ele stipulate in Art. 3 al Directivei: | Formularul de solicitare Sectiunile 1, 3, 4 |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare sectiunile 1, 3, 4 |  |
| (b) nu este cauzata poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 14 |  |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu Directiva 75/442/EEC din 15 Julie 1975 privind deseurile(11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau , unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 7 |  |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 8 |  |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 11 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 4 si 12 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de APM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea IPPC | Informatia solicitata de articolul 6 al Directivei IPPC |  |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei a fost achitata | Ordin de plata |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare | Application Template pag. 6 | Da |  |
| 4 | Rezumat netehnic | Sectiunea 1 | Da |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, cu marcarea punctelor de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 1 |  |  |
| 6 | Raportul de amplasament |  |  |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT |  |  |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunile 1,3 si 4 | Da |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2 | Anexa nr.12 |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Sectiunea 1 | Anexele nr. 1 si 3 |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Sectiunile 1,6,8 si 11 |  |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 1 |  |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emanatii de mirosuri | Sectiunea 5 |  |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substante periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Sectiunea 5. |  |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9 |  |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive | Sectiunea 5 |  |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunile 10 si 14 |  |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 14 |  |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Formular de solicitare | Anexele 11.1,11.2 si 11.3 |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 |  |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate |  |  |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop |  |  |  |
| 23 | Bilantul de mediu- pentru instalatiile existente | N/A |  |  |
| 24 | Raportul studiului de evaluare a impactului - pentru instalatiile noi | Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru reamenajarea halei nr.3 de electroliza in vederea realizarii halei de topire deseuri din Aluminiu- Univ.Tehnica de Constructii Bucuresti |  |  |
| 25 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea | Raport de amplasament, studii de evaluare a impactului de mediu |  |  |
| 26 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate | Acorduri de mediu, decizii de incadrare si de evaluare dpdv mediu, autorizatii de gospodarire a apelor a instalatiei si a haldei ecologice, autorizatie GES, autorizatie de comert si valorificare deseuri metalice | Anexa 6 si Anexele 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 |  |
| 27 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | DA - Scheme privind amplasarea zonelor cu risc de mediu, Plan de amplasare puncte de prelevare probe, Program automonitorizare factori de mediu | Anexele nr. 5, 8 si 9 |  |
| 28 | Copie a anuntului public | DA |  |  |

# Rezumat Netehnic

Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a spune evaluatorului cat de bine va desfasurati activitatea si imbunatirile pe catre intentionati sa le faceti. Este preferabil sa completati aceasta sectiune dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va  include:

1. DESCRIERE

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, instalatiile implicate, diagrama proceselor cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct

Obiectul de activitate al societatii il constituie producerea aluminiului electrolitic si a celui turnat aliat cu diverse metale de aliere precum si comercializarea pe piata interna si la export a unor produse din aliaje de aluminiu de tipul: lingouri, blocuri, bare, sarma. Pentru fabricarea aliajelor turnate din aluminiu s-a pus in functiune o linie de topire deseuri din aliaje de aluminiu (Anexa nr. 3-Plan de situatie). Fluxul tehnologic (Anexa nr. 4) desfasurat pe amplasament consta in obţinerea aluminiului primar pe cale electrolitică şi tunarea acestuia, in aliaj cu alte metale, in vederea obtinerii produselor finite. Ciclul de producţie a aluminiului prin metoda electrolitică şi transformarea aluminiului în produse finite are nevoie de trei sectoare de bază: Secţia de anozi– produce anozii utilizati in procesul electrochimicce are loc in sectiile de electroliză; Sectorul de electroliză – unitatea conducătoare a acestui sector este cuva de electroliză înmulţită de 132 de ori pentru fiecare hală. Secţiile turnătorie veche si cea noua cu eco-reciclare care preiau aluminiul electrolitic si deseurile de aliaje din aluminiu transformandu-le in semifabricate ( bare, sleburi, lingouri) si produse finite (sarma). În afară de aceste sectoare, în ALRO funcţionează un număr de secţii auxiliare, ex: Dep.Achizitii, Atelier Reparatii Constructii Industriale, Sectia Electro-Energetica, Departament Transport Rutier si Feroviar, compartimente necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sectoarelor de productie si care asigura necesarul de materii prime şi piese de schimb, reparaţiile pentru cuve şi cuptoare, transformarea şi redresarea curentului electric, necesarul de utilităţi, reparaţiile metalurgice, transportul materiilor prime, al materialelor precum si produselor interfazice etc. Secţia Anozi (capacitate anozi asamblati 150.000 t/an) este destinata fabricarii anozilor copţi necesari procesului de electroliză. Anozii copti sunt folosiţi la echiparea cuvelor de electroliză în scopul obţinerii aluminiului electrolitic prin electroliza aluminei calcinate într-o baie de săruri topite (criolit, fluorură de aluminiu). Anozii cruzi sunt produşi tot în secţia Anozi ce are următoarea structură: un depozit de materii, 2 instalaţii de obţinere a anozilor cruzi, 3 instalaţii de coacere a anozilor cruzi, o instalaţie de asamblare a anozilor copţi, un centru de tratare gaze arse. Secţia a fost construită după licenţa firmei ALUMINIUM PECHINEY. Materiile crude folosite la fabricarea anozilor, cocsul şi smoala, sunt aprovizionate de la societăţi de profil din ţară/import şi trebuie să îndeplinească anumite caracteristici fizico-chimice în concordanţă cu tehnologia specifică. Secţia Anozi este constituită din următoarele instalaţii în funcţiune: - 2 turnuri de pasta cu o capacitate totala de 32t/h avand la baza o vibropresa cu doua mese de turnare, unde se fabrică pastă de anozi şi apoi prin vibro-presare se formează anozii cruzi; - presa dezbatere anozi destinata curatirii anozilor uzati avand capacitatea de 32 anozi uzati/ora; - 3 cuptoare de coacere deschise constituite fiecare din 36 camere, 6 alveole/camera. La aceasta ora functioneaza numai doua cuptoare. Aici are loc calcinarea anozilor cruzi, în scopul cocsificării smoalei, eliminării umidităţii şi volatilelor, faza in care se obtin anozii copţi; - Centrul de Tratare Fum care serveste la epurarea gazelor rezultate din procesul de coacere al anozilor; - Atelierul de asamblare anozi copţi în care anozii se asamblează pe o tijă de aliaj Al – Si pentru a fi folosiţi în electroliză. 2. Secţiile de Electroliză (capacitate 265000 t/an aluminiu electrolitic) unde are loc procesul propriu–zis de fabricare a aluminiului. Există trei secţii de electroliză, cu câte două hale fiecare. In prezent, hala de electroliza nr. 10 nu functioneaza. Agregatul conducător al acestor hale de electroliză îl constituie cuva de electroliză, multiplicată de 132 ori în fiecare hală. Electroliza utilizeaza tehnologia initiala Pechiney AP8 dezvoltata pentru a lucra la peste 120 kA. Sectiile sunt prevazute cu doua centre de epurare uscata a gazelor cu tehnologie Solios si realizeaza un randament de retinere a fluorului de minim 99,5%. Sectiile au fost modernizate in doua etape: 1997÷2002 – etapa I si 2003÷2007 – etapa a II-a. Gazele degajate in timpul procesului de electroliza sunt de centrele de tratare pe cale uscata (CTG 1 aferent halelor 9 si 10 si CTG 2 aferent halelor 5, 6, 7, 8), unde noxele epurate pe cale uscat si apoi sunt dirijate la cosul de evacuare. 3. Secţia de Turnatorie (capacitate 318.000 tone/an produse turnate) unde aluminiul electrolitic extras pneumatic din cuvele de electroliza si transportat cu ajutorul unor autovehicule speciale (oale de transport) este aliat in cuptoare cu diverse materiale si apoi turnat sub diverse forme (sleburi, lingouri, sarme si bare). Aceste cuptoare de elaborare/omogenizare constituie sursele de emisie cele mai importante pentru sectia Turnatorie. Se evidentiaza urmatoarel utilaje importante pentru gama de produse cerute de piata sunt: - cuptoare de elaborare (topire): unele cu cos individual (G0, G5, G6, G7, G8 si G10), altele racordate la o instalatie de epurare gaze arse: G11 ÷ G18; - 5 cuptoare de omogenizare; - 4 laminoare Propertzi pentru sarma aluminiu (diametre: 9,5;12;15;19; 25 mm); - 2 echipamente de tip Wagstaff: W1 – pentru bare si W2- pentru bare si sleburi; - 2 echipamente turnare sleburi: masina Wagstaff destinata turnarii aliajelor dure; - o instalatie de turnare verticala Pechiney destinata turnarii aluminiului si aliajelor moi-medii. Cea mai recenta realizare tehnologica este turnarea de sleburi din aliaje dure destinate domeniului aeronautic si al celui auto. 4. Atelier Turnatorie eco-Reciclare (capacitate 70.000 tone/an produse turnate) Foloseste deseuri metalice din aluminiu si aliaje ( 12 01 03 pilitura si span neferos, 15 01 04 ambalaje metalice neferoase inclusiv doze de bere si bauturi racoritoare din aluminiu UBC si cutii de conserve, 15 01 06 ambalaje amestecate, 16 01 18 metale neferoase, 17 04 02 aluminiu, 17 04 07 amestecuri metalice, 19 10 02 deseuri neferoase, 19 12 03 metale neferoase, 20 01 40 metale neferoase ) care sunt topite in utilajele din dotare (un cuptor electric-inductie si doua cuptoare cu gaz natural) urmand apoi procedeul clasic de fabricare al aluminiului si aliajelor turnate. Utilajele din dotare sunt: -cuptor cu inducţie ; -cuptor de menţinere ; -cuptor double-chamber (de topire şi menţinere); -presă de zgură ; -sistem de filtrare gaze arse dotat cu un coş de evacuare gaze arse [ H = 20 m]. Pe lângă aceste sectoare, în S.C. ALRO S.A mai funcţionează o serie de secţii cu activităţi asociate direct care au o conexiune tehnică cu activităţile instalaţiei şi anume: a). Secţia Electro-Energetica pentru transformarea şi livrarea curentului electric continuu necesar funcţionării cuvelor de electroliză; b). Atelierul Termo-Hidro-Energetic pentru producerea de aer comprimat, abur, apă caldă, apă industrială.

Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

Suprafata totala a amplasamentului SC ALRO (Anexa nr. 1-Plan de amplasament) este de cca. 100 ha in intravilanul municipiului Slatina, in care sunt incluse urmatoarele: - platforma de productie a societatii situata la limita de nord-est a municipiului Slatina pe platforma industriala a localitatii care are in imediata apropiere amenajat depozitul ecologic de deseuri industriale construit pe teren concesionat de la Primaria municipiului Slatina (Anexa nr. 10-Schema DDI). Societatea comerciala ALRO a fost conceputa si construita dupa licenta firmei ALUMINIUM Pechiney-Franta, dupa cele mai noi realizari in domeniu la acel moment. La 24 aprilie 1963 au inceput lucrarile pentru organizarea santierului, iar la 9 iunie, acelasi an au inceput lucrarile de excavatie si fundatie a sectiei de electroliza. La 18 martie 1965 s-a realizat primul anod precopt si la 30 iunie 1965 s-a obtinut prima sarja de aluminiu romanesc. Folosirea terenurilor din vecinătatea amplasamentului Terenul de pe latura NV din imediata apropiere a şoselei este ocupat de clădiri cu destinaţie de depozitare şi comercială. Terenul de pe latura NE este, o parte, cultivat cu plante specifice din cultura mare, celelalte zone din apropiere fiind formate din terenuri destinate unor operatori industriali. ▪ Tipuri de vegetaţie şi semne de afectare a acesteia Înainte de începerea modernizării tehnologiei de fabricaţie a aluminiului (până în 1999), vegetaţia din zonă a fost afectată de emisiile de fluor (de la halele de electroliză) şi pulberi, gudroane (de la secţia Anozi). În prezent, ca urmare a investiţiilor masive de modernizare, acest fenomen nu se mai produce, fluorul fiind retinut in centrele de tratare in proportie de peste 99%. ▪ Mirosuri semnificative Ca urmare a emisiilor în aer foarte reduse nu sunt sesizabile mirosuri specifice. ▪ Prezenţa apelor de suprafaţă la o distanţă de cel mult 500 m faţă de amplasament. În partea de Sud, în apropiere, se găseşte Valea Cârstei - afluent al Văii Urlătoarea care se varsă în râul Olt la o distanta de cca 11 km. În condiţiile unor precipitaţii abundente apar băltiri cu caracter temporar în zonele joase din apropiere. ▪ Urme de săpături în teren, sol sau apă cu coloraţie schimbată, tasare, depozite de suprafaţă, etc În incinta SC ALRO nu sunt urme de săpături în teren sau mobilizări de pământ. Săpăturile au fost executate în timpul lucrărilor de amenajare a depozitului de deşeuri industriale (DDI). În apropierea DDI se află amplasată halda de deşeuri industriale ce aparţine SC Electrocarbon SA Slatina. În compoziţia deşeurilor din această haldă predomină deseurile de anozi cruzi si copti dar si electrografitul de diferite sorturi. Această haldă, în anumite condiţii meteorologice (vânt puternic, temperaturi ridicate, grad scăzut de umiditate), reprezintă o sursă de poluare cu pulberi fine de electrografit antrenate prin deflaţie în zonă. Nu s-au constatat scurgeri de apă de suprafaţă cu coloraţie sau încărcate cu substanţe chimice poluante rezultate din activităţile industriale ale SC ALRO SA. Singura zonă în care se poate manifesta acest fenomen este zona Depozitului de Deşeuri Industriale, unde, în condiţiile unor precipitaţii abundente apar scurgeri de levigat care, insa, are un circuit inchis. Apa provenită din precipitaţii interceptată de suprafeţele acoperite ale depozitului şi suprafaţa terenului aferent este colectată de rigole de interceptare şi, dupa tratare (impusa numai in anumite situatii de depasire a VLE) este evacuată dirijat în Valea Cârstei. Datorită respectării stricte a condiţiilor de exploatare, putem afirma ca apa care spală incinta DDI nu este încărcată cu poluanţi specifici (fluoruri). O alta sursa de poluare vecina este depozitul menajer al orasului Slatina. ▪ Accesul public (inclusiv neautorizat) pe amplasament. Accesul auto şi pietonal în incinta ALRO este controlat şi se face din şoseaua Piteşti dar si din zona de sud a uzinei, prin patru porţi de acces. Caracteristici cunoscute sau probabile ale poluării deja existente pe amplasament (Anexa nr. 5): ▪ Natura poluării (reziduuri sau deşeuri industriale contaminate); probe în sprijinul existenţei anterioare a poluării în amplasament: nu exista dovezi privind existenta unei poluarii istorice cu reziduuri/deseuri industriale contaminate. Până în 1963 terenul a avut folosinţă agricolă, fără să existe aşezăminte istorice. ▪ Dovezi documentare (evidenţe, rapoarte, etc) Primele documente dateaza incepand cu anul 1999 cand au fost elaborate studii privind: -influenţa fluorurilor acumulate în sol asupra vegetaţiei din zonă; -rapoarte de amplasament si analize de bilant de mediu privind obiectivul SC ALRO SA; -alte studii de evaluare a impactului produs de ALRO asupra mediului. Probleme ridicate Odată cu modernizările aduse instalaţiei (a se vedea punctul b din cerere) de producere a aluminiului s-a trecut la o reciclare aproape integrala a deseurilor metalice rezultate din procesul tehnologic de pe ambele amplasamente prin punerea in functiune a unei turnatorii cu eco-reciclare urmata de o depozitare ecologica a deşeurilor eliminabile rezultate. Motivatia reautorizarii Se solicita eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a expirarii la limita de 10 ani a autorizatiei integrate de mediu nr.1 din 30.01.2006 .

Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

Nu au existat alternative studiate pentru gasirea altei locatii pentru construirea Uzinei de Aluminiu, actualmente societatea ALRO pentru sediul social al acesteia. Prin Hotararea de Guvern nr. 126/01/03.1961 s-a stabilit construirea Uzinei de Aluminiu din Slatina, la est de oras, avand la nord Drumul European 65 Bucuresti-Craiova si la sud calea ferata Bucuresti-Pitesti-Piatra Olt. Investitia aprobata a tinut cont de: punctul de alimentare cu energie electrica foarte convenabile si posibilitati de acces la caile de transport auto si cale ferata.

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management

Societatea are implementat Sistemul de management integrat calitate, mediu sanatate si securitate. Detine urmatoarele certificari (Anexa nr. 13): SR EN ISO 9001: 2008 – certificatul cu nr. 10 eliberat in 17.03.2014 valabil pana in anul 17.03.2017; SR EN ISO 14001:2005– certificat nr. 11 eliberat in 17.03.2014 valabil pana in 17.03.2017; SR OHSAS 18001:2008 – certificat nr.116 eliberat in 17.03.2014 valabil pana in 17.03.2017; Aceste trei certificate sunt eliberate de Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii EN 9100:2009 cu nr. 359559 ASH 09-1 -sistem de certificare DQS pentru productia placi si table pentru industria aeronautica – eliberat in 03.07.2014 valabil pana la 02.07.2016; ISO /TS 16949: 2009 cu nr. 359559 TS 09 -sistem certificare DQS eliberat in 18.11.2014 valabil pana in 17.11.2017

3.	INTRARI DE MATERIALE

3.1 Selectia materiilor prime

Materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricarea aluminiului sunt: a). pentru fabricarea anozilor: cocs petrol calcinat, smoala de huila si deseu de anozi copti; pentru asamblare anozi: fonta noua, ferosiliciu, ferofosfor; utilitati: gaz metan, energie electrica, aer comprimat, apa industriala; b). pentru fabricarea aluminiului electrolitic: alumina, fluorura de aluminiu, criolit sintetic, anozi asamblati, carbonat de sodiu; utilitati: aer comprimat, energie electrica; c). pentru fabricarea produselor turnate in sectiile de turnatorie veche si cea cu eco-reciclare se folosesc ca materii prime: aluminiu electrolitic, deseuri din aluminiu si aliaje de aluminiu (15 01 04 ambalaje metalice; 15 01 06 ambalaje amestecate; 12 01 03 pilitura şi span neferos; 16 01 18 metale neferoase; 17 04 02 aluminiu; 17 04 07 amestecuri metalice; 17 04 11 cabluri; 19 10 02 deşeuri neferoase; 19 12 03 metale neferoase; 20 01 40 metale), elemente de aliere respectiv siliciu, cupru, magneziu, mangan, nichel, titan, vanadiu, crom (ca atare sau sub forma de preparate); tot in aceasta faza sunt folosite fluxuri de protectie si zgurificare. utilitati: gaz metan, energie electrica, aer comprimat, apa industriala.

3.2  Cerintele BAT

Obtinerea aluminiului prin proc. Hall-Heroult propune ca tehnici BAT urmatoarele: - Utilizarea anozilor pre-copti; se recomanda ca pentru faza de coacere sa se foloseasca drept combustibil gazul natural, sa fie folosite arzatoare regenerative, cu recuperare de energie precum si utilizarea energiei din surse regenerabile. Utilizarea tehnologiei pre-baked este considerata a fi BAT pentru producerea aluminiului primar. - Turnarea directa de Al transferat fierbinte din electroliza in cuptoarele de aliere; - Optimizarea procesului de electroliza prin urmatoarele: - sistem de alimentare cu control computerizat; - compensare magnetica; - modificare optima design anod carbon si folosirea anozilor inerti; - imbunatatirea capotarii celulelor de electroliza si a ventilatiei in halele de electroliza. Tehnicile BAT recomanda procedeul PFPB considerat a fi optim pentru cresterea eficientei operationale si de mediu. Acesta permite un control mai bun al procesului, fiind cel mai eficient din punct de vedere al consumului de energie si al emisiilor de per-fluorocarburi. Cele mai bune practici pentru celulele de electroliza presupun un consum de aprox. 12,9-13MWh/t Al ( la ALRO, consumul specific pe tona de Al electrolitic este in ALRO de 13, 2 MWh/t). Producerea de Al secundar prezentata ca cea mai noua si eficienta tehnica BAT este favorizata de nivelul mare de reciclare al metalului (cca. 70%) din industria transporturilor, constructiilor, ambalajelor de bauturi etc). Este preferata din ce in ce mai mult pe piata aluminiului .datorita consumurilor specifice reduse de energie termica si electrica cu care se produce aluminiul secundar: 3,86 GJ/t si , respectiv, 0,45 GJ/t aluminiu turnat Tinand cont de faptul ca pentru pregatirea deseurilor metalice de aluminiu (indepartarea contaminantilor: uleiuri, vopseluri, mase plastice etc) se consuma 1, 46 GJ/tona, similar, diferenta de emisii de GES generate din consumul de energie suplimentara este de cca. 15%. O alta masura BAT vizeaza scaderea emisiilor de CO2 indirecte prin reducerea consumului de energie electrica. Valorile de referinta pentru benchmarking in industria aluminiului sunt: 0, 324 t CO2/t anod copt 1,514 t CO2 /t Al electrolitic 1. Tehnici folosite in ALRO pentru scaderea consumurilor de energie in instalatii corespunzatoare BAT: -modernizarea statiei de transformare-redresare a curentului electric din incinta ALRO; -limitarea pierderilor potentiale de gaz metan prin construirea statiei proprii de gaze naturale; -conducerea automata a sistemelor de arzatoare de la cuptoarele de elaborare de 60 tone ale sectiei de Turnatorie si folosirea ca sursa de incalzire a energiei generate in procesul tehnologic (recuperarea caldurii generate de masa ceramica); -recuperarea avansata a caldurii din gazele arse evacuate si filtrarea acestor gaze in cazul cuptoarelor de elaborare si coacere; -automatizarea turnului de pasta nr.1, sectia Anozi; -lucrari de abilitare a statiei provizorii de la Priza Olt, achizitionarea instalatiilor de pompare performante, cu consum de energie redus; -folosirea in instalatiile de ardere a unor arzatoare de tip regenerativ care asigura un proces al arderii cu un randament de cca. 94%; - folosirea recuperatoarelor de caldura ce realizeaza transferul de caldura de la gazele arse la aerul de combustie. 2. Recomandari BREF puse in aplicare in S.C. ALRO S.A , respectiv: - monitorizarea on-line a temperaturii (CTG1,CTG2 si CTF) a depresiunii (CTG1, CTG2, CTF si instalatiile de la Turnurile de Pasta) si a debitului de gaz (CTG1,CTG2,CTF si instalatiile de la Turnurile de Pasta); - filtrarea uscata a gazelor arse se face utilizand adsortia fluorurii pe un strat de alumina in cazul centrelor de tratare gaze din sectiile anozi si electroliza si pe sorbacal (material pe baza de hidroxid de calciu) in cazul turnatoriei eco-reciclare; ulterior filtrarii, are loc indepartarea particulelor de pe filtrele de panza si reintoarcerea aluminei la cuva pentru reciclarea materiilor prime fluorinate; - monitorizarea emisiilor de poluanti in atmosfera prin prelevarea frecventa de probe sau prin determinarea continutului de aer atat pentru gazele ce ies din sistemul de curatare cat si pentru cele care provin din sistemul de ventilatie al halei; - monitorizarea prafului prin calcul indirect al depresiunilor; - monitorizarea vibratiilor de la ventilatoare pentru a detecta blocajele si eventualele avarii ale echipamentelor; - monitorizarea on-line a instalatiei pentru a controla parametrii critici ai procesului; - optimizarea nivelelor de supraveghere pentru a beneficia de cele mentionate mai sus si pentru a mentine responsabilitatea operatorului; 3. Solutia de amenajare a depozitului este de o conceptie noua, corespunzatoare cerintelor celor mai bune tehnici disponibile (BAT) in sensul ca are o tripla protectie ce asigura impermeabilizarea deplina a solului si freaticului si anume: strat argilos natural, strat de geomembrana de extrema presiune si strat de geo-textil. 4. Reducerea numarului de efecte anodice si, implicit, a emisiilor de gaze cu efect de sera, reducere ce se poate face pe urmatoarele cai: 4.1. Controlul adaugarii de alumina in electrolit A. Controlul dispozitivelor de alimentare cu alumina Verificarea dispozitivelor de alimentare cu alumina (dozatoare,plonjoare) dar si a buncarelor de alumina. B. Automatizarea alimentarii cu alumina (mentinerea concentratiei de alumina in intervalul optim printr-o succesiune de sub- si supra - alimentare bazat tot pe monitorizarea rezistentei cuvei). 4.2. Controlul calitatii aluminei 4.2.1 Limitarea procentului de fractie fina datorita faptului ca aceasta fractie se dizolva foarte greu si duce la aparitia efectului anodic prin: 4.2.1.1. Separarea fractiei fine 4.2.1.2 Amestecul fractiei fine cu alumina normala 4.2.1.3 Evitarea situatiilor de "siloz gol" 4.2.1.4 Evacuarea aluminei din silozuri prin mai multe locuri. 4.2.2 Un continut cat mai constant de Na2O care sa permita un control cat mai bun al adaosului de AlF3 si implicit al temperaturii electrolitului cu efect imediat asupra dizolvarii aluminei si al efectelor anodice. 4.3. Controlul alimentarii cu AlF3 cu efect asupra temperaturii electrolitului si implicit asupra dizolvarii aluminei si asupra efectelor anodice. 4.4. Controlul nivelelor de electrolit; nivelul electrolitului are o importanta foarte mare asupra dizolvarii aluminei. 4.5. Utilizarea anozilor cu sloturi pentru accelerarea dizolvarii aluminei in electrolit. 4.6. Utilizarea de anozi inerti pentru evitarea favorizarii reactiilor dintre carbon si compusii cu fluor. 4.7. Evitarea variatiilor foarte mari de amperaj care apar in cazurile reducerilor de intensitate (pe perioade mai mari duc la scaderi ale temperaturii electrolitului cu dificultati de dizolvare a aluminei si aparitia efectelor anodice) dar foarte importanta este si conducerea cuvelor in perioada de dupa aceste reduceri de intensitate. 4.8. Controlul dispozitivelor de alimentare cu alumina se face regulat (la intrarea si la iesirea din schimb dar si atunci cand se constata o functionare anormala a cuvei printr-un program de sesizare bazat pe monitorizarea evolutiei rezistentei cuvei). Buncarele goale au disparut datorita punerii in functiune a sistemului de transport in faza densa. 4.9. Alimentarea cu alumina se face automat pe baza unui program de alimentare prin cicluri de alimentare urmate de cicluri de subalimentare bazat tot pe monitorizarea rezistentei cuvei. 4.10. Fractia fina nu mai constituie o problema datorita folosirii de alumina din import in cantitati care evita in acelasi timp si aparitia situatiilor de "silozuri goale" 4.11. Controlul alimentarii cu AlF3 se face folosind reglajul termic de la PECHINEY incepand cu anul 2002 si a fost mult imbunatatit astfel ca permanent cuvele sunt mentinute in intervalul de temperatura 950-955 grd C. 4.12. Controlul nivelelor de electrolit se face permanent (in fiecare schimb se masoara la nivelul de electrolit aproximativ 50% din cuve). 4.13. Efectul variatiilor foarte mari de intensitate a fost limitat doar la situatii accidentale (de avarii la redresori sau de opriri accidentale de cuve) prin reduceri de intensitate programate din partea redresorilor sau prin opriri programate de cuve in cazul electrolizei. In anul 2014 numarul de efecte anodice s-a situat la valoarea medie de 0,020-0,029 EA /zi. 4.14. Capotarea cuvelor de electroliza, cu efect direct in reducerea emisiilor de fluor, atat in hale cat si in zona automatizarea procesului tehnologic si controlul lui cu ajutorul calculatoarelor de proces, cu efect in: - reducerea consumului de saruri de fluor; - conversia anozilor de dimensiuni mici la anozii monobloc. 5. Alimentarea cu alumina care se realizeze mai mult sau mai putin continuu in cateva puncte situate de-a lungul liniei centrale a cuvei in combinatie cu un sistem computerizat de control procese. Intregul ansamblu ar trebui sa faca posibila eliminarea deschiderilor insertiilor pentru alimentarea cu alumina, sa controleze compozitia chimica a baii si sa reduca la minim emisiile de per-fluorocarburi formate in timpul efectelor anodice; transportul pneomatic al aluminei si punerea in functiune a unui siloz de cca. 30000 tone a permis eliminarea pulberilor de oxid de aluminiu generate in timpul transportului si al depozitarii aluminei. 6. Constructia si punerea in functiunea instalatiei de epurare volatile smoala rezultate in urma procesului de fabricare anozi cruzi are drept scop purificarea pe cale uscata a gazelor cu volatile din smoala inainte de evacuarea in atmosfera, gaze rezultate din instalatia sectiei Anozi, respectandu-se cele mai exigente standarde internationale cu referire la protectia mediului; Din punct de vedere al consumurilor de materii prime şi utilităţi, instalaţia analizată se încadrează in valorile de emisie specifice industriei de aluminiu si care sunt recomandate de BAT.

3.3   Auditul privind minimizarea deseurilor  (minimizarea utilizarii materiilor prime)

In cadrul sistemului integrat de management calitate-mediu-securitate in munca, auditurile interne au vizat si reducerea consumului de materii prime si materiale si, implicit, a deseurilor generate in proces. Societatea, prin procedurile de sistem şi operaţionale implementate, duce o politică de recuperare şi valorificare a deşeurilor, cu efecte de minimizare a acestora. De asemenea, ALRO achiziţionează materii prime (criolit sintetic, smoala de huila, cocs petrol calcinat, alumina,fluorura de aluminiu) si materiale cu conţinut superior în substanţă utilă, astfel încât cantitatea de deşeu datorat impurităţilor din materiile prime si materialele utilizate să fie minimă.

3.4  Utilizarea apei

Alimentarea cu apă potabilă a Societăţii ALRO Slatina se realizează din foraje subterane practicate pe amplasament, după cum urmează: Sursa existentă - 10 puţuri de mare adâncime (Fex, F1.....F9) forate în incinta societăţii în imediata apropiere a Gospodăriei de apă existente. Acestea sunt exploatate alternativ: Q mediu/put=3,5 l/s. Necesitatea acestor surse de apă potabilă a apărut ca urmare a distanţei mari de pompare din lunca Oltului (sursa veche) şi a traversării unor terenuri private a conductelor de aducţiune. De la puturile din incinta ALRO apa este pompata in rezervoarele de inmagazinare din gopodaria de apa potabila printr-un sistem de conducte de aductiune din PEID, Dn 90-225mm cu o lungime totala de 2,8Km. Gospodăria de apă potabilă de pe platforma S.C. ALRO S.A. Slatina Gospodăria de apă de pe platforma S.C. ALRO S.A. Slatina se compune din doua rezervoare de recepţie apa potabila îngropate de 100m3 şi respectiv de 400m3 în care se face şi clorinarea apei: clorinarea apei se face cu ajutorul unui sistem automat de dozare clor gazos tip ADVANCE 201C3-3 de 100-900 g clor/ora . Apa subterană furnizată de sursă corespunde Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004 dar necesită tratare chimică cu clor, în vederea dezinfectării. Evacuarea apelor uzate tehnologice din incinta ALRO S.A. se realizează în pârâul Milcov (Valea Urlătoarea). Evacuarea apelor pluviale se face împreună cu cele tehnologice, debitul maxim evacuat fiind Qmax=104 l//s. Pentru colectarea, transportul şi evacuarea acestor ape uzate în ALRO S.A. există un sistem compus din: Reţele de canalizare, reţele din tuburi de beton subterane DN400-DN800, ramificate în toată incinta, cu cămine de racord şi cămine de schimbare de direcţie (reţea unitară fără interferenţe cu alte reţele de canalizare). A se vedea Anexele nr. 11. Staţii de epurare locală Instalatia de racire - tratare apa nr. 1 continand doua turnuri de racire cu tiraj fortat tip EVAPCO , un separator de impuritati, o statie de dedurizare apa de tip AS 3000/V DUPLEX – NOB; Instalatia de tratare racire-tratare apa nr. 2 GEW & PT continand doua turnuri de racire cu tiraj fortat, o statie de dedurizare apa de tip dual-tip AM /D 6600 DUPLEX (debit 48 mc/h), bazine de tratare prin procesul de osmoza inversa; instalatiile asigura o recirculare completa a apei folosita in sectiile Turnatorie si Redresori; Separatoare mecanice de produse petroliere, locale, la depozitul de combustibil, atelierul reparaţii auto, la secţia anozi si separator de grăsimi la cantina principală. Acestea sunt curăţite periodic. Staţie de epurare de tip mecanic cu decantor-separator echipat cu filtru plutitor de reţinere a reziduurilor cu capacitatea de 23 l/s şi evacuare manuala a acestora. Apele uzate tehnologice (industriale) sunt evacuate printr-un canal de tip Parshall prevazut cu un debitmetru ultrasonic pentru contorizarea volumelor de apa evacuate in emisar.

4.	PRINCIPALELE ACTIVITATI

Activitatea principală este metalurgia aluminiului si a aliajelor din aluminiu (cod CAEN 2442) Societatea se incadreaza conform anexei 1 la Ordonanta de Urgenta Guvernului nr. 152/2005 aprobata prin Legea nr. 84/2006, privind prevenirea si controlul integrat al poluarii dupa cum urmeaza: 2.5.a – producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese electrolitice; Activitatea societatii ALRO sediul social se afla sub incidenta prevederilor Directivei IED, Regulamentului CE si Parlamentului European si Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati precum si a Directivei SEVESO3. Cod NOSE-P 105.12 Cod SNAP 0403 4.5.a – Producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese electrolitice.

5.	EMISII SI REDUCEREA POLUARII

5. 1. EMISII Emisiile de substanţe poluante rezultate din procesele tehnologice ale SC ALRO SA pot fi încadrate în categoria unui complex de gaze rezultate din procese de ardere şi tehnologice (emisii in aer) la care se adauga emisiile in apa, pe sol, in freatic, pe vegetatie etc. 5.1. 1. AER Pentru aer, emisiile poluante sunt generate de catre urmatoarele surse: Sectia Anozi- Un cos aferent cuptoarelor de coacere ( doua in functiune la aceasta ora) racordate inainte de evacuare la un centru de tratare fum (CTF). Poluanti: dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi totale, dioxid de carbon. Sectiile de Electroliza – cosurile centrele de tratare gaze electroliza (CTG1 si CTG2) ce evacueaza urmatoarele noxe gazoase: fluor gazos si compusii sai (exprimati ca acid fluorhidric), fluorurile sub forma de pulberi, dioxid de sulf, oxizi de azot (monoxid de azot si dioxid de azot), tetrafluormetanul (CF4), hexafluoretanul (C2F6), dioxid de carbon echivalent (rezultat din procesul electrochimic, din descompunerea sodei calcinate dar si dioxidul de carbon echivalent dedus din emisiile de PFC-uri) Sectia Turnatorie veche – cosurile cuptoarelor de elaborare (topire) si omogenizare precum si cosul comun al instalatiei de epurare gaze aferent cuptoarelor de elaborare G11-G18. Poluanti: dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi totale si clor (emisii fugitive) AtelierTurnatorie eco-reciclare-cosul centrului de tratare gaze aferent cuptoarelor: de topire prin inductie, de omogenizare si cuptorul double-chamber. Poluanti: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon si pulberi totale. Atelier Hidro-Energetic – cosurile centralelor termice Poluanti: emisii de ardere: monoxid de carbon, dioxid de sulf si oxizi de azot. Substanţa chimică poluantă specifică activităţii ALRO este Fluorul total (Fluorul gazos şi Fluorul din pulberi) Emisiile in aer sunt de medie înălţime, cu supraînălţări mari ale jeturilor, datorate vitezelor la emisie (10-15m/s) şi temperaturilor (80…120 grd C) Emisiile de amplasamentul ALRO de tipul: SO2, CO, CO2, NOx, pulberi totale sunt în interferenţă cu alte emisii de pe platforma industrială: emisii de la SC ELECTROCARBON SA emisii de la SC ALRO SA - sediul secundar emisii de la SC TMK - ARTROM SA şi alte emisii din zonă, in mod special, generate de topitoriile din zona precum si de traficul auto, de instalaţiile mici de încălzire vecine si de praful stradal. Concluzii privind performanţele instalaţiei de producere a aluminiului SC ALRO şi încadrarea în cerinţele de performanţă BAT pentru emsiile in aer: ▪ emisiile de SO2, NOx, fluor total se încadrează în limitele cerinţelor BAT ▪ valoarea indicatorilor de performanţă CF4 si C2F6 se situează sub valoarea de performanţă BAT, respectiv pentru perioada 2008-2014: - valoarea CF4 conform celor mai bune tehnici disponibile pentru industria aluminiului: 0,042 kg/t Al < CF4 < 0,076 kg/t Al - valoarea C2F6 conform celor mai bune tehnici disponibile pentru industria aluminiului: 0,005 kg/t Al < C2F6 < 0,009 kg/t Al Valorile din BAT-uri pentru industria aluminiului sunt: CF4 < 0,1 kg/t Al C2F6 < 0,01 kg/t Al 5.1.2. APA Emisiile in apa sunt generate de urmatoarele surse: Apa tehnologica – sectia Turnatorie : instalatia de bare, instalatia de sarma, masina de lingotat, instalatia Wagstaff, utilaje de transport (stivuitoare); acestea sunt recirculate integral dupa racire si tratare prin intermediul celor doua statii aferente sectiei; - sectia Anozi: vibro-presa; - sectiile Electroliza: reparatii cuve Apa pluviala se poate constitui intr-o sursa de poluare prin antrenarea/spalarea cailor de acces din incinta societatii. Mecanismul poluarii il reprezinta antrenarea prin spalare a prafului industrial de pe drumurile uzinale. Apa pluviala sau de spalare se incarca in special cu particule solide cu continut mai mare sau mai mic de fluoruri. Aceasta apa are acelasi traseu de evacuare cu cea tehnologica. Apa menajera se poate constitui intr-o sursa de poluare cu substante organice, uleiuri si materii in suspensie etc. atunci cand este evacuata de la grupurile sanitare si cantina. Apa recirculata (de la statiile de tratare nr. 1 si 2) are circuit inchis.Dupa racire si tratare, este reintrodusa in procesul tehnologic. 5.1.3. SOL SI APE SUBTERANE Surse de plouarea a solului si apelor subterane sunt: pulberi solide cu fluor, in cantitati foarte mici, rezultate dupa tratarea in CTG 1,2; deseuri solide de diferite sorturi, ce se pot imprastia pe sol la incarcare, transport si depozitare in DDI. 5.2. REDUCEREA POLUARII Lucrarile de investitii efectuate in ALRO, au condus la reducerea poluării în limitele admise de legislaţia de mediu şi recomandările BAT. Aceste lucrari , unele deja realizate, si se referă la: a) reducerea poluarii aerului prin lucrari de genul: - capotarea cuvelor de electroliză, cu efect direct în reducerea emisiilor de fluor, atât în hale cât şi în zona mediului înconjurător, respectându-se cele mai exigente standarde internaţionale cu referire la protecţia mediului; asigura o eficienţă mare de colectare gaz precum şi o minimizare a deschizăturii inserţiilor în timpul funcţionării, pentru a limita emisia de poluanţi în aerul ambiant al halelor; - alimentarea cu alumină care realizeaza pneumatic si se alimenteaza cuvele prin intermediul unui sistem computerizat de control procese. Întregul ansamblu face posibilă eliminarea deschiderilor inserţiilor pentru alimentarea cu alumină, controlarea compoziţiei chimice a băii şi reducerea la minim emisiilor de fluorocarburi formate în timpul afectelor anodice; - filtrarea gazelor utilizând absorţia fluorurii în alumină, îndepărtarea particulelor cu ajutorul filtrelor de pânză şi reîntoarcerea aluminei la cuvă pentru reciclarea materiilor prime fluorinate; - automatizarea procesului tehnologic şi controlul lui cu ajutorul calculatoarelor de proces, cu efect în: a) reducerea consumului de săruri de fluor si, implicit, a fluorului total degajat in aer; b) creşterea productivităţii muncii la valoarea de 148,4 t Al/muncitor in anul 2014 - monitorizarea on-line a temperaturii (CTG1, CTG2 şi CTF) a depresiunii (CTG1, CTG2, CTF şi instalaţiile de la Turnul de Pastă), debitul de gaz (CTG1, CTG2, CTF şi instalaţiile de la Turnul de Pastă) cu efect de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de instalatiile de ardere; - monitorizarea pulberilor prin calculul indirect al depresiunilor; - monitorizarea vibraţiilor la ventilatoare pentru a detecta blocajele şi eventualele avarii ale echipamentelor; - monitorizarea on-line a instalaţiei pentru a controla parametrii critici ai procesului; - întreţinere atentă şi eficientă în special în privinţa menţinerii unei eficienţe ridicate de colectare a noxelor gazoase; - monitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă prin prelevarea frecventă de probe sau prin determinarea conţinutului de noxe atât pentru aerul ce iese din sistemul de curăţare cât şi pentru aerul din sistemul de ventilaţie al halei; - monitorizarea şi controlul temperaturii cuptoarelor de topire pentru a preveni formarea de pulberi de metal şi oxid de metal prin supraîncălzire; - monitorizarea on-line a intensităţii şi tensiunii curentului în procesele electrolitice parametrii ce influenteaza in mod direct generarea emisiilor de gaze cu efect de sera; b) reducerea poluarii apei Obiectivele de investitii noi ce realizeza racirea si tratarea apei prin intermediul celor doua statii de tratare permit recircularea si racirea apei ce alimenteaza cele doua instalatii de turnareaferente sectiei Turnatorie dar si sectiei Electro-Energetice. Prin aceasta se realizeaza monitorizarea calitatii apei de racire din sistem si purjarea automata in cazul depasirii unor parametri de filtrare si tratare a apei din circuit si a apei de adaos si injectie. Procedeele de tratare sunt de ultima ora, folosind tehnologiile recunoscute pe plan mondial NALCO , GENERAL ELECTRIC POWER si INWATEC In plus, s-a marit gradul de recirculare al apei industraile la un procent de cca. 76%. Indicatorii fizico-chimici ai apelor precum: conductivitatea electrica, duritatea, pH-ul si parametrii microbiologici se masoara si monitorizeaza on-line. Surse importante pentru reducerea emisiilor din apa le constituie decantoarele locale prezente in dotarea principalelor sectii de productie, cu rol in reducerea continutului de suspensii, reziduu fix, substante petroliere, grasimi vegetale sau animale (in cazul cantinei) precum si sistemele de filtrare a emulsiei generate de laminoarele Properzi sau sistemul de decantare-filtrare existent la canalul Parshall, inainte de evacuarea apei uzate din ALRO in emisar (paraul Urlatoarea).

6.	MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Ultimul obiectiv de investitii pus in functiune si anume linia de turnatorie eco-reciclare constituie o tehnologie remarcabila in domeniu ce realizeaza o recuperare in proportie de peste 99% a deseurilor de aluminiu si aliaje generate pe amplasament si utilizarea unei materii prime secundare cu efecte financiare pozitive pentru operator. Minimizarea cantităţii de deseuri se face in acelasi timp prin utilizarea judicioasa a materiilor prime, prin implementarea sistemului integrat de gestiune a deseurilor dar si prin reintroducerea in circuitul de fabricatie propriu a altor deseuri recirculate in afara celor metalice (alumina). Restul deşeurilor generate pe amplasament (deşeuri metalice, uleiuri uzate, anvelope uzate, acumulatori, plastice, hârtie şi carton, ş.a.) sunt colectate separat şi valorificate prin firme autorizate.

7.	ENERGIE

Procesul de fabricare a aluminiului necesita energie electrică si termica. Acestea sunt furnizate de firme terte ce vor fi prezentate in detaliu la documentatie. Măsurile de modernizare care au fost implementate avand ca scop reducerea consumului de energie electrica sunt urmatoarele: - modernizarea staţiei de transformare-redresare a curentului electric din incinta ALRO; - limitarea pierderilor potenţiale de gaz metan prin construirea staţiei proprii de gaze naturale; - automatizarea turnului de pastă nr.1, secţia Anozi; - lucrări de abilitare a staţiei provizorii de la Priza Olt. Achiziţionarea instalaţiilor de pompare performante cu consum de energie redus. Consumurile de energie electrică şi gaz metan , înregistrate în intervalul 2008-2014 sunt date in tabelul urmator: Perioada Producţie (tone) Consum Energie electrică / Prod. Al ( kWh c.a. / t ) Gaz metan/ Al turnat (mii mc/t) Aluminiu electrolit. Aluminiu turnat Consum Energie/ to Al electrolitic Cons.En/Al turnat Anul 2008 264753 288156 14514 1333 0,122 Anul 2009 200251 228630 14410 12621 0,110 Anul 2010 2067 0 241186 14484 12419 0,104 Anul 2011 224079 261073 14614 12543 0,105 Anul 2012 201978 248587 14479 11764 0,101 Anul 2013 197140 250157 14443 11382 0,100 Anul 2014 195368 263097 14468 10743 0,102

- ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

În perioada 2008 - 2014 nu au au fost înregistrate incidente de poluare a mediului. Pentru a demonstra implementarea unui sistem eficient de management prezentam Plan de management al accidentelor Scenariu e accident sau de evacuare anormală Probabilitatea de producere Consecinţele producerii Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel de eveniment se produce Poluare accidentală la depozitele de deşeuri Accidental Pulberi în atmosferă Instruire şi conştientizare personal Identificarea pericolelor posibile într-o instalaţie; Evaluarea riscurilor accidentelor şi a consecinţelor posibile; stabilirea şi implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi planuri pentru orice accidente care ar putea să apară. Măsuri de securitate şi sănătate în muncă Echipamente de protecţie Instalaţii de protecţie şi stingerea incendiilor Poluare accidentală a surselor de apă Accidental Suspensii în apă Instruire şi conştientizare personal Dotarea cu substanţe pentru tratarea apelor identificarea pericolelor posibile într-o instalaţie; Evaluarea riscurilor accidentelor şi a consecinţelor posibile; Stabilirea şi implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi planuri pentru orice accidente care ar putea să apară. Colectarea şi tratarea apelor poluate Transportul deşeurilor Accidental Pulberi în atmosfera Instruire şi conştientizare personal Identificarea pericolelor posibile într-o instalaţie; Evaluarea riscurilor accidentelor şi a consecinţelor posibile; Stabilirea şi implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi planuri pentru orice accidente care ar putea să apară. Măsuri de securitate şi sănătate în muncă Echipamente de protecţie Instalaţii de protecţie şi stingerea incendiilor Asigurarea mediului de lucru Accidental Protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei Instruire şi conştientizare personal; Identificarea pericolelor posibile într-o instalaţie; Evaluarea riscurilor accidentelor şi a consecinţelor posibile; Stabilirea şi implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi planuri pentru orice accidente care ar putea să apară Măsuri de securitate şi sănătate în muncă Echipamente de protecţie Instalaţii de protecţie şi stingerea incendiilor Poluare cu produse petroliere Accidental Poluarea solului Instruire şi conştientizare personal; Identificarea pericolelor posibile într-o instalaţie; Evaluarea riscurilor accidentelor şi a consecinţelor posibile; Stabilirea şi implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi planuri pentru orice accidente care ar putea să apară Măsuri de securitate şi sănătate în muncă Echipamente de protecţie Instalaţii de protecţie şi stingerea incendiilor Acţionare în cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase Accidental Poluarea mediului şi a populaţiei Instruire şi conştientizare personal; Identificarea pericolelor posibile într-o instalaţie; Evaluarea riscurilor accidentelor şi a consecinţelor posibile; Stabilirea şi implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi planuri pentru orice accidente care ar putea să apară Măsuri de securitate şi sănătate în muncă Echipamente de protecţie Instalaţii de protecţie şi stingerea incendiilor Sistemul de prevenire, reducere şi control integrat al poluării implementat in SC ALRO SA este menit sa ajute la luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor care pot avea consecinţe asupra mediului şi limitarea consecinţelor acestora. Pentru managementul accidentelor se urmăresc cele trei componente specifice, respectiv: identificarea pericolelor posibile într-o instalaţie; evaluarea riscurilor accidentelor şi a consecinţelor posibile; stabilirea şi implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi planurilor pentru orice accidente care ar putea să apară. Identificarea pericolelor avarierea instalaţiilor şi/sau echipamentului; transportul materiilor prime inclusiv a deşeurilor; ploi abundente; accidente în care sunt implicate substanţe periculoase. Evaluarea riscurilor Evaluarea riscului Situaţia existentă la ALRO Probabilitatea estimată a evenimentului Analizată şi tratată prin proceduri interne, cu respectarea legislaţiei Evaluarea riscului evenimentului Nota internă, privind tratarea situaţiilor de urgenţă şi Nota capacitate de răspuns, cod f1/PS-19/rev.1/2009 Proces-verbal de simulare şi măsurarea capacităţii de răspuns, cod f2/PS-19/rev1/2009 Care este evaluarea (efecte asupra receptorilor) Calificative acordate in Proces-verbal de simulare şi măsurarea capacităţii de răspuns, cod f2/PS-19/rev1/2009 Prevenire accidentelor sau/şi reducerea consecinţelor asupra mediului Instruire şi conştientizarea personalului , Proces verbal de instruire dupa simulare, cod f4/PS19/rev.1/2009 Principalii factori luaţi în considerare Mărimea şi natura pericolului la accidente prezentat de instalaţie şi de activităţi Riscurile pentru zona populată Natura şi complexitatea instalaţiei Pentru conformare la menţiunile anterioare în ALRO sunt implementate, actualizate şi difuzate documente interne care vizează prevenirea accidentelor şi a consecinţelor acestora, după cum urmează: Plan de măsuri de prevenire poluare accidentală la depozitele de deşeuri (halde), cod P-03 rev.4/29.09.2015; Program de combatere a efectelor poluării accidentale a surselor de apă, cod P-02 rev.9 din 14.08.2015 Plan de măsuri de intervenţie în caz de accidente cu substanţe periculoase, cod P-01 rev. 8 din 06.10.2014; Raport de securitate pentru S.C. ALRO SA, editia 2014 Plan de Urgenţă Internă pentru amplasamentul SC ALRO SA, revizia 2014

9.	ZGOMOT SI VIBRATII

Nivelul de zgomot măsurat la limita amplasamentului în 2007, în condiţii de trafic greu intens, a evidenţiat încadrarea în limita de zgomot admisă pentru zone industriale. Zgomotul poate fi o problemă la fabricile amplasate în apropierea zonelor rezidenţiale. În cazul S.C. ALRO S.A., zona rezidenţială este amplasată mult peste distanţa minimă acceptată de 500 m. Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10 009-88 şi prevăd, limita unei incinte industriale, valoarea maxima de 65 dB(A) (tabelul din STAS-ul amintit, iar în ceea ce priveşte amplasarea clădirilor de locuit (& 2.5 din acelaşi STAS), aceasta se va face în aşa fel încât să nu depăşească valoarea maximă de 50 dB (A), cu excepţia laturii de EST, care se învecinează cu staţia de transformare ENEL şi terenuri agricole, datorită amplasării staţiilor de redresare la distanţă mică de gardul exterior al întreprinderii.

10.	MONITORIZARE

Societatea dispune de laboratoare pentru: - monitorizarea emisiilor in aer, a zgomotului si a solului; - monitorizarea calităţii apelor uzate industriale, menajere şi pluviale; - monitorizarea calităţii apei subterane din forajele de control de pe platforma industrială şi de la depozitul ecologic de deseuri industriale; - monitorizarea calităţii apei brute captate din forajele proprii de mare adancime; - monitorizarea noxelor de munca. Sunt intocmite programe de automonitorizare ce sunt revizuite periodic si supuse aprobarii autoritatilor competente pe linie de protectia mediului, a sanatatii si securitatii ocupationale; aceste programe sunt gestionate de biroul de Analize si Evaluari Noxe.

11.	DEZAFECTARE

Există Plan de închidere şi dezafectare a instalaţiilor şi depozitelor de pe amplasamentul ALRO, plan care este prezentat la punctul 11.2.

12.	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

S.C. ALRO S.A. este amplasată în partea de NE a municipiului Slatina, pe partea dreaptă a drumului naţional DN65, la o distanţă de oraş de circa 1,5 Km (conform planului de amplasare în teritoriu - Plansa nr.1) S.C. ALRO S.A. ocupă o suprafaţă de teren de 991522 mp, teren situat la extremitatea oraşului Slatina, din care mare parte sunt clădiri uşor identificabile, diferenţa fiind reprezentată de căile de acces şi spatiile verzi create special pentru protejarea mediului. Municipiul Slatina are întocmit un Plan de Urbanism şi încadrare urbanistică în cadrul căruia se poate identifica poziţionarea S.C. ALRO S.A. Amplasarea terenului si delimitarea lui sunt arătate in Planşa 2. Societatea se invecinează cu următoarele obiective economice şi de interes local: SV …………………. SC ALTUR SA SSE ………………... SC ELECTROCARBON SA E …………………… Depozitul de Deşeuri Menajere al Slatinei NNE ……………….. Staţia Electrică de Conexiune Terenul din imprejurime este folosit astfel: - sectorul NV este folosit ca teren agricol, fiind ocupat partial de constructii usoare cu destinatie industriala si de depozitare marfuri; -sectorul NE are folosinta agricola, fiind ocupat de cateva obiective cum ar fi: Statia electrica de conexiune si Halda de deseuri ce apartine societatii ELECTROCARBON; -sectorul SE este teren ocupat partial de obiective industriale; -sectorul SV este teren ocupat de obiective industriale. 1. Zonele locuite, situate pe o raza de 5 km fata de societate sunt urmatoarele: - Cartierele Cireasov si Satu Nou, situate in partea de Nord a societatii; - Cartierele Crisan I si Crisan II, situate in partea de Vest a societatii; - Cartierul Gara, situat in partea de Sud –Vest a societatii. 2. Centre vulnerabile: In cartierele mentionate la punctul b sunt scoli, gradinite, piete, unitati comerciale, unitati de cult, terenuri sportive, unitati de productie. In zona Nord -Vest este un parc natural dar aflat la o distanta de cca 4200 m. In partea de est a societatii se gasesc doua statii electrice ale SC Transelectrica SA; In zonele de Nord -Vest si Sud -Vest ale societatii se gasesc bazine de alimentare cu apa potabila a populatiei orasului; In zonele de Nord si Nord –Vest sunt statii de alimentare cu carburanti auto ; In zona de Nord –Vest se gasesc o statie de distributie gaze naturale si o statie electrica. 3. Cai de comunicatii: - La nord este DN 65, drum cu circulatie europeana; - La sud se gasesc calea ferata Piatra-Olt-Pitesti si soselele Slatina-Draganesti-Olt si Slatina-Perieti. S.C. TRANSELECTRICA S.A. a construit in zona de NE, statia electrica de conexiuni, lucrare de investitii de mare amploare finalizata si care modifica configuratia amplasamentului în aceasta zona dar nu influentează în foarte mare măsură factorii de mediu monitorizaţi în zonă. Faptul ca s-au ridicat constructii autorizate in imediata apropiere a societatii respectiv pe partea opusa a DN 65, a dus la reducerea zonei de protectie a populatiei ceea ce ne obliga sa monitorizam mult mai atent zona si sa reducem nivelul de poluare asa cum ne-am propus si vom arata la punctul 2.10. Detalii de planificare.

13.     LIMITELE DE EMISIE

Valorile limită de emisie sunt stabilite conform legislaţiei de mediu, respectiv: Ordinul nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare; Legea nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale; Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător; HG nr.188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; HG nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcarea în mediul acvatic a apelor uzate; NTPA 002/2002- Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare; Legea nr. 458/08.07.2002 (Republicată în 12.12.2011) pentru apă potabilă şi apă freatică; Ordinul nr. 95/12.02.2005 (Actualizat) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri; Ordinul nr. 757/26.11.2004 (Actualizat) pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor; HG 349/21.04.2005 (Actualizat) privind depozitarea deşeurilor; Legea 211/15.11.2011 (Republicată în 28.03.2014) privind regimul deşeurilor.

14.	IMPACT

14.1 Evaluarea impactului asupra calitatii aerului produs de emisiile specifice activitatii ALRO Poluantii principali emisi in aer rezultati din activitatile ALRO se pot grupa astfel: ▪ emisii poluante comune cu alte emisii din zona: SO2, CO, CO2, NOx, Pulberi totale ▪ emisii poluante specifice activitatii care nu interfereaza cu alte emisii din zona cum este Fluorul total si per-fluorocarburile (CF4 si C2F6) Avand in vedere ca nu se poate face un studiu in interferenta a emisiilor comune din zona, cu stabilirea cotei de participare la fondul de pe platforma, a fost urmarit poluantul specific, Fluor total. Emisiile de per-fluorocarburi sunt calculate prin metoda Over-Voltage. Pentru evaluarea nivelului de poluare a aerului cu Fluor au fost efectuate anterior, pentru autorizare, de catre ICIM Bucuresti studii de bilant de mediu nivel 1 si 2. S-au fixat 10 puncte de prelevare a probelor de aer in vederea determinarilor de concentratiilor respective. S-a urmarit evolutia valorilor de poluanti in timp prin prelevare de si s-au emis urmatoarele concluzii: ▪ valorile de concentratii medii lunare determinate sunt sub limitele admise de reglementarile in vigoare si sunt comparabile cu cele determinate de autoritatile locale si regionale de mediu. ▪ emisiile in aer de Fluor prezinta un risc foarte scazut de afectare a vegetatiei din zona. In ceea ce priveste PFC-urile, urmare a modernizarilor importante efectuate, respectiv: - capotarea cuvelor de electroliza; - cresterea supratensiunii curentului folosit in procesul de electroliza; - reducerea efectelor anodice; - retinerea avansata a poluantilor gazosi emisi in centrele de tratare gaze CTG1 si CTG2, s-a constatat o reducere drastica a emisiilor de gaze cu efect de sera (tetraclormetanul si hexacloretanul) dupa cum urmeaza: Gaze cu efect de sera (GHG) Anul CF4 (kg/tAl) C2F6 (kg/tAl) CF4+C2F6 (kg/t Al) 2008 0,0076 0,0009 0,0085 2009 0,0046 0,0006 0,0052 2010 0,0050 0,0006 0,0056 2011 0,0064 0,0008 0,0072 2012 0,0042 0,0005 0,0047 2013 0,0069 0,0008 0,0077 2014 0,0071 0,0009 0,0080 14.2. Evaluarea impactului asupra calitatii apei produs de emisiile specifice activitatii ALRO Monitorizarea calitatii apei uzate evacuata in emisar se face prin prelevare de probe de apa, zilnic, in sectiunea de evacuare in Valea Urlatoarea (zona canal Parshall). Indicatori de calitate urmariti: ▪ materiale in suspensie ▪ reziduu fix ▪ pH ▪ Fluoruri ▪ CCO-Cr ▪ Cloruri ▪ Extractibile cu solventi ▪ Aluminiu ▪ Produse petroliere Concluzii: ▪ Nu se constata depasiri de concentratii impuse de HG 352/2005 la nici unul din indicatorii analizati. 14.3. Evaluarea impactului asupra calitatii solului produs de emisiile specifice activitatii ALRO Avand in vedere interferenta surselor de poluare a solului in zona platformei industriale, se poate considera ca substanta chimica de interes specifica numai SC ALRO SA este Fluorul total. Concentratiile de Fluor total au fost determinate prin prelevare de probe de sol in 10 puncte din zona la adancimile 5 / 30 cm. Concluzii: Concentraţiile de Fluor total in sol la adâncimile 5/30 cm sunt sub limita de alerta si mult sub pragul de intervenţie (cerintele Ord. 756/1997) 14.3. Evaluarea poluarii prin zgomot ca urmare a functionarii SC ALRO SA Slatina Situatia in extravilan, intreprinderea se invecineaza cu unitati avand surse de poluare sonora de puteri comparabile, cai de trafic rutier si feroviar. S-a tinut cont de aspecte legate de mediul inconjurator, adica de zgomotul perceput incepand de la o anumita distanta fata de instalatii si anume la limita incintei intreprinderii. Se concluzioneaza ca zgomotul de trafic aferent intreprinderii are nivelul foarte precum si o ponderearedusa fata de traficul total ce se desfasoara pe soseaua Slatina-Pitesti cu care se invecineaza obiectivul. Comparand valorile obtinute cu limitele impuse de STAT 10 009 – 88 (ACUSTICA URBANA – Limite admisibile ale nivelului de zgomot) se poate spune ca nu sunt depasiri ale valorii maxime de 65 dB(A) (tabelul din STAS) pe laturia de EST care se invecineaza cu statia de transformare RENEL si terenuri agricole (datorita amplasarii statiilor de redresare la distanta mica de gardul exterior al intreprinderii iar in ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit (& 2.5 din acelasi STAS), acesta nu depaseste valoarea maxima de 50 dB (A) pentru celelalte laturi (nord, sud si vest). 14.4 Impactul negativ produs de depozitul ecologic de deseuri industriale asupra mediului 14.4.1. Surse de poluare a aerului: Singura sursa de poluare a aerului o reprezinta “pulberile” ce pot fi antrenate prin deflatie din celulele neacoperite si in timpul transportului.Compozitia pulberilor este identica cu a deseurilor depozitate. 14.4.2. Surse de poluare a apelor de suprafata: In zona depozitului de deseuri industriale, circuitul levigatului incarcat cu fluoruri si oxizii metalici este inchis, neexistand posibilitatea de evacuare in apele de suprafata. 14.4.3 Surse de poluare a solului si apei subterane: Fluorurile si oxizii metalici proveniti din pulberile depuse pe sol care sunt spalate de apa din precipitatii prin infiltratie ajung in apa subterana in proprtii foarte reduse asa cum rezulta din monitorizarile efectuate pe apa freatica recoltata din piezometre; impactul este minor.

15.    PROGRAMELE DE CONFORMARE SI MODERNIZARE

| S.C. ALRO S.A detine autorizatia integrata de mediu nr.1/2006 revizuita in ianuarie 2014 fara Plan de actiune. Lucrari de investitii in domeniul protectiei mediului realizate dupa eliberarea autorizatiei integrate de mediu revizuite: Măsura Data propusa pt. implementare Costuri (lei) Sursa de finantare Nota Cuptor Camera Dubla 12.12.2013 10.027.400 Finantare proprie 1 Cuptor de inductie 03.10.2013 3.023.177 Finantare proprie 1 Cuptor de mentinere 03.10.2013 1.983.611 Finantare prop ie | 1 Reconstructia ai amenajarea halei nr.3 de electroliza in vederea realizarii Atelierului Turnatorie ECO 20.12.2013 6.468.080 Finantare proprie 1 Sistem de epurare al gazelor in Atelier Turnatorie ECO 03.10.2013 2.740.429 Finantare proprie 1 Sistem de captare si epurare gaze rezultate in Sectia Turnatorie 01.04.2014 1.178.113 Finantare proprie 1 Amenajare depozit deseuri de aluminiu 01.01.2014 3.689.000 Finantare proprie 1 Programe de modernizare: Măsura Data propusa pt. implementare Costuri (lei) Sursa de finantare Nota Achizitionarea unei Instalatii de procesare zgura 30.09.2016 8.580.000 Finantare proprie 1 Modernizare masina de turnare Pechiney 31.12.2016 8.580.000 Finantare proprie 1 Modernizare instalatii de ardere la cuptoarele de topire de 35 tone 31.07.2016 3.354.000 Finantare proprie 1 Statia de recirculare apa industriala in Sectia Anozi-TP1-TP2 si Asamblare 2 31.07.2016 390.000 Finantare proprie 1 |
| --- | --- |

# Tehnici de Management

## 2.1 Sistemul de management

| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau ambele) - dacă da indicaţi aici numerele de certificare / înregistrare | Da ISO 14001:2004 (SR EN 14001:2005) certificat SRAC nr. 11 valabil pana la data de 17.03.2017 |
| --- | --- |
| Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa | Organigrama de management a societăţii este anexată – anexa 1 (actualizare) |

Dacă sunteţi sau nu certificat sau înregistrat aşa cum a fost prezentat mai sus, trebuie să completaţi căsuţele goale de mai jos. În general există 2 opţiuni pentru modul în care puteţi răspunde la fiecare punct:

- Fie să confirmaţi că aveţi în funcţiune un sistem de management atestat printr-un document şi faceţi referire la documentaţia respectivă, astfel încât să poată fi ulterior inspectată / auditată pe amplasament;

- Sau, dacă nu aveţi un sistem de management atestat printr-un document, descrieţi modul în care gestionaţi acest aspect. Introduceţi “a se vedea informaţii suplimentare” în coloana 4 şi faceţi descrierea într-o căsuţă sub tabel.

Dacă intenţionaţi să dobândiţi un sistem atestat printr-un document, indicaţi în Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinţă sau data până la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | Da | Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate Ocupationala MC -01 rev.7/18.03.2015 | Director General |
| 2 | Aveţi programe preventive de întreţinere iipentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | Da | PO- 862 rev. 5 /02.04.2015 privind planificaa, bugetara si executia reparatiilor; | DPUPR |
| 3 | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | Da | Monitorizare în Planuri anuale de reparatii, grafice lunare de reaparatii si rapoarte privind realizarea reparatiilor | Direcţia PUPR |
| 4 | Performanţa/acurateţea de monitorizare şi măsurare | Da | PS-11 rev. 3/07.07.2014 privind Monitorizarea si masurarea produsului MCM-01 rev. 6/15.12.2012- Manualul Calitatii Laboratorului de Metrologie | Birou AQ Laborator Metrologie |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | Da | PO-003 rev.3/26.04.2010 privind Analiza efectuata de management Raport de mediu saptamanal, lunar si anual | Birou AQ Birou Analize si Evaluari Noxe |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | Da | PS-15- rev.1/02.12.2009 privind Tehnici statistice Program de automonitorizare a factorilor de mediu | Birou AQ Birou Analize si Evaluari Noxe |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | Da | Plan de interventie pentru prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase – P-01rev.8 din 06.10.2014 Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la depozitele de deseuri P-03 trv.4/29.09.2015 Plan de prevenire si combatere a efectelor poluarii accidentale a sursei de apa P-02 rev.9 din 14.08.2015 | Birou Analize si Evaluari Noxe |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi | Da | ( poluari accidentale ape pluviale – aciditate, alcalinitate, suspensii; ( poluari accidentale depozite deseuri - ape subterane respectiv fluor, aciditate, alcalinitate; aer, sol - materiale pulverulente; aer-emisii fugitive NO2,SO2,CO | Şef Birou Analize si Evaluari Noxe Sefi de sectii: Anozi Turnatorie, Sectiile Electroliza, Sectia EE, AHE, Depozite materii prime |
| 9 | Instruire Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în interval de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale, şi care cuprinde următoarele elemente: ( conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; ( conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; ( conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; ( prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; ( conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire. | Da Da Da Da Da Da | PS-04 rev.13/20.07.2015: Competenta, constientizare si instruire Programe de mediu interne Aspecte de mediu, evaluarea aspectelor de mediu semnificative – PS-17 rev. 3/20.04.2011 Raportare lunara sedinta productie Raport de mediu lunar Aplicatii periodice Plan de aplicatii PO-009 rev.4/22.05.2014: Managementul riscului PS-04 rev. 11/20.04.2013: Competenta, constientizare si instruire | Responsabili de mediu stabiliti prin decizie interne Sef Birou Analize si Evaluari Noxe Birou Ingineria Calitatii Şefi secţii / compartimente Sef Birou Analize si Evaluari Noxe Şefi secţii / compartimente Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta Birou Asigurarea Calitatii Resurse Umane |
| 10 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie? | Da | PS-03 rev.2/30.04.2012: Managementul resurselor PO-401 rev.6/30.04.2013: Procedura de atestarea personalului ALRO | Resurse Umane |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | Fişe de instruire N / A | Instrucţiuni de lucru pe instalaţii şi locuri de muncă Proceduri operaţionale, generale şi de sistem de management integrat | Şefi de secţii Şefi compartimente |
| 12 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | Da | PS-13 rev.4/27.08.20123- Actiuni corective PS-14 rev.3/20.03.2013-Actiuni preventive Raport de securitate Plan de urgenţă internă Plan de intervenţii în caz de poluări accidentale Note de incident Controlul neconformităţilor PS-19 rev2/03.01.2011-Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS-18 rev3/28.12.2012- Planificarea, identificare pericole, evaluarea si controlul riscurilor | Responsabilităţi cuprinse în Planurile de intervenţie pentru: şefii de secţii, şefii de tură, echipa de intervenţie, pompieri Responsabilităţi conform Raportului de audit intern, Raport de acţiuni corective, preventive şi de îmbunătăţire, Raport de neconformitate |
| 13 | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | Da | PS- 16 rev.2/03.01.2011; Prevederi legale si alte cerinte PO-006 rev.2/03.01.2011: Comunicarea, participare, consultare | Responsabilităţi cuprinse în Planurile de intervenţie pentru: şefii de secţii, şefii de tură, echipa de intervenţie, pompieri Responsabilităţi conform Raportului de audit intern, Raport de acţiuni corective, preventive şi de îmbunătăţire, Raport de neconformitate |
| 14 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare) | Da Organismul de certificare SRAC | PS – 10 rev.8/07.09.2012: Audituri interne | Birou AQ |
| 15 | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | Da | PO-003 rev.3/26.04.2010 privind Analiza efectuata de management | Auditori interni Directia AQ |
| 16 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că această politică rămâne relevantă? | Da | PO-003 rev.3/26.04.2010 Analiza efectuata de management | Director General Manager AQ |
| 17 | Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu. | Da | PO-003 rev.3/26.04.2010 Analiza efectuata de management | Director General Manager AQ |
| 18 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | Da | Raport de mediu anual, lunar PO-003 rev.3/26.04.2010 Analiza efectuata de management | Manager AQ |
| 19 | Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii, aşa cum sunt cerute de IPPC: | Da |  |  |
| 20 | controlul modificării procesului în instalaţie; | Da | Procedura sistem PS – 10 Rev..8/07.09.2012: Audituri interne; PO-002 rev3/11.12.2013: Documentarea proceselor si activitatilor Proceduri de lucru; instrucţiuni de lucru | Şefi secţii Şefi compartimente |
| 21 | proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | Da | Procedura sistem PS – 10 rev.8/07.09.2012; Proceduri de lucru; instrucţiuni de lucru | Şefi secţii Şefi compartimente |
| 22 | aprobarea de capital; | Da | Hotărârea Consiliului de Administraţie | Director General |
| 23 | alocarea de resurse; | Da | Hotărârea Consiliului de Administraţie | Director General |
| 24 | planificarea şi programarea; | Da | Program de management | Management |
| 25 | includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | Da | PS-17 rev.3/20.04.2011: Aspecte de mediu, evaluarea aspectelor de mediu semnificative Proceduri operationale, instructiuni de lucru. | Birou AQ Sefi de sectii, responsabili ddee mediu, Birou Analize si Evaluari Noxe |
| 26 | politica de achiziţii; | Da | PS 05 rev.21/22.09.2015: Aprovizionare | Directia de Achizitii Logistica |
| 27 | evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Evidenţe contabile | Departament financiar-contabilitate |
| 28 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: | Da | Rapoarte RAM, E-PRTR-, IPPC, rapoarte lunare de mediu, PRODDES, rapoarte vizand ambalajele, uleiurile uzate etc | Bir. Analize si Evaluari Noxe |
| 29 | informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; şi | Da | Proceduri operationale de mediu Raport de mediu anual, lunar | Şef Birou Analize si Evaluari Noxe |
| 30 | eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | Da | Declaratia DG al SC ALRO SA privind politica in domeniul calitatii, meiului, enegiei, responsabilitatii sociale si scuritatii & sanatatii ocupationale | Director General |
| 31 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | Da | Declaratia DG al SC ALRO SA privind politica in domeniul calitatii, meiului, enegiei, responsabilitatii sociale si scuritatii & sanatatii ocupationale | Director General |

Informaţii suplimentare

Nu este cazul

| Cerinţa caracteristică a BAT | Unde este păstrată | Cum se identifică | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Bir. AQ si distribuita controlat in sectii/sectoare | Politica de mediu | Director General |
| Responsabilităţi | Resurse umane | Fişe post | Şefi compartimente / Manageri resort |
| Ţinte | Birou AQ | Program de management de mediu | Director General |
| Evidenţele de întreţinere | Departament Programare Urmarire devize | Programe | Manager DPUPR |
| Proceduri | Birou AQ | Cod, ediţie | Manager AQ |
| Registrele de monitorizare | Conform Procedurii operationale nr. PO-194 rev.-/2009 | Cod | Sef Birou Analize si Evaluari Noxe |
| Rezultatele auditurilor | Birou Asigurarea calitatii | Program de audit Dosar audit | Auditor şef |
| Rezultatele revizuirilor | Birou Asigurarea calitatii | Lista procedurilor emise, in vigoare, cod f3/PO –002/rev_/2006 | Elaboratori |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Birou Analize si Evaluari Noxe | Rapoarte de inspectie/ Note de constatare | Şef Birou Analize si Evaluari Noxe |
| Evidenţele privind instruirile | Direcţia Resurse Umane | Dosar personal | Şef serviciu |

# 3. INTRĂRI DE MATERII PRIME

# 3.1Selectarea materiilor prime

#### Utilizaţi acest tabel pentru a furniza o listă a principalelor materii prime utilizate, precum şi a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea arătaţi unde există materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului şi dacă acestea sunt utilizate. Dacă nu sunt utilizate, explicaţi de ce.

| Principalele materii prime /utilizări | Natura chimică / compoziţie (Fraze conform Reg. CLP) | Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ) Intrari in anul 2014 | Ponderea % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri / pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante) | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ) şi va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicaţi de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocs Petrol Calcinat | N/A | 74933 t | 80-82 % inanodul crud; 0,03 % in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0, 2 % in deseuri/pe sol 0,011 % in aer | Nu afecteaza mediul Nu este cancerigen prin inhalare in studii pe vertebrate, nu produce devizii mutante la sobolani Nu este inclus in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase | Nu Se iau masuri pentru a preveni spalarea, evacuarea sau directionarea materialului in canale de scurgere pluviale si sanitare. | Depozitat in spatiu conform, betonat, ventilat, aerisit, |
| Smoala | H317;H340; H350;H360; H413 P202;P261; P273;P280; P302+P352; P333+P313 | 14653 t | 11-14 % in anod crud; 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0% in deseuri/pe sol 0,3 % in aer | Este inclusa in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase In situatii accidentale poate polua apa si solul | Nu In situatii accidentale poate polua apa si solul; de evitat focul deschis in zona de lucru si de depozitare | Silozuri de beton in depozit acoperit prevazut cu aerisire |
| Alumina | P260 | 384544 t | 99,1 % in produs; 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0,85% in deseuri/pe sol – se recupereaza 0,05% in aer | Nu este inclusa in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase Nu afecteaza mediul si sanatatea omului | Nu, se iau masuri pentru prevenire evacuarea materialului in aer sau pe sol | Stocare in silozul de 30000 Mt, incarcare/descarcare pneumatica |

| Principalele materii prime /utilizări | Natura chimică / compoziţie (Fraze R, S, H) | Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ) Intrari in anul 2014 | Ponderea % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri / pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante) | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ) şi va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicaţi de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminiu secundar (provenit din deseuri subproduse, end-of-waste etc) | N.A. | 20046.969 t | Minim 95% Al si aliaje din Al Maxim 5 % alte deseuri | Nu este inclusa in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase Nu afecteaza mediul si sanatatea omului | Nu, se iau masuri pentru prevenire evacuarea materialului in aer sau pe sol | Stocare in depozitele intermediare (temporare) |
| Mn | N.A. | 366,42 t | 97% in produs; 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0% in deseuri/pe sol 3% prin ardere – se recupereaza in zgura | Nu este inclus in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase | Nu | Ambalat in zona de depozitare acoperita, ingradita,sistem de evacuare a aerului, exista protectie impotriva inundatiilor sau a apei de la stingerea incendiilor |
| Si | N.A. | 788,4 t | 97% in produs; 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0% in deseuri/pe sol 3% prin ardere – se recupereaza in zgura | Nu este inclus in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase Nu are efecte asupra mediului si sanatatii umane | Nu | Ambalat in zona de depozitare acoperita, ingradita,sistem de evacuare a aerului, exista protectie impotriva inundatiilor sau a apei de la stingerea incendiilor |
| Cu | N.A. | 228,558 t | 97% in produs; 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0% in deseuri/pe sol 3% prin ardere – se recureaza in zgura | Nu este inclus in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase Nu sunt efecte particulare periculoase asupra omului si mediului | Nu | Ambalat in zona de depozitare acoperita, ingradita,sistem de evacuare a aerului, exista protectie impotriva inundatiilor sau a apei de la stingerea incendiilor |

| Principalele materii prime /utilizări | Natura chimică / compoziţie (Fraze R, S, H) | Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ) Intrari in anul 2014 | Ponderea % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri / pe sol, % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabi-litate,bioacu-mulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante) | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificati) şi va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicaţi de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | N/A | 2325,041 t | 92 % in produs; 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0% in deseuri/pe sol 8% prin ardere – se recupereaza in zgura | Acest produs nu este este toxic, nu prezinta pericole pentru om si mediu | Nu | Ambalat in zona de depozitare acoperita, ingradita,sistem de evacuare a aerului, exista protectie impotriva inundatiilor sau a apei de la stingerea incendiilor. |
| Criolit | H 302, H 332, H362, H 372 si H 411 P260;P263; P270;P273; P308+P313; P501 | 0 t (din stoc) | 93 % in produs; 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0% in deseuri/pe sol 8% prin ardere – se recupereaza in zgura | Este inclusa in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase In situatii accidentale poate polua apa si solul Acest produs este toxic dar fiind ambalat ermetic si transportat direct in hala nu pune in pericol omul si mediul inconjurator | Nu | Ambalat in zona de depozitare acoperita, ingradita,sistem de evacuare a aerului, exista protectie impotriva inundatiilor sau a apei de la stingerea incendiilor. |
| Reactivi de tratare apa recirculata | H:225;301;302;311;314;319; 331;370;412 . | 1.5 t | 100 % în apa recirculata 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 0% in deseuri/pe sol | Nu sunt efecte particulare periculoase asupra omului si mediului | Nu | Recipienţii de 1 mc din PVC sunt depozitaţi la magazia sectiei.Nu există risc privind depozitarea ambalajelor |
| Uleiuri tehnologice | H412;H319 | 70,625 t | 99,7 % in recipientii de depozitare 0,1 % in apa de suprafata; 0,1 % in canalizare; 0,1 % in deseuri/pe sol | Nu sunt efecte particulare periculoase asupra omului si mediului | Nu | Recipienţii de 1 mc din PVC sunt depozitaţi la magazia de carburanti. Nu există risc privind depozitarea ambalajelor |

| Principalele materii prime /utilizări | Natura chimică / compoziţie (Fraze R,S,H) | Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ) Intrari in anul 2014 | Ponderea % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri / pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabi-litate,bioacu-mulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante) | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ) şi va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicaţi de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale | H220;H280 P210;P377;P381;P403 | 26970781 mc | 91,5 % în produs finit 8,5 % în energie | Nu sunt efecte particulare periculoase asupra omului si mediului | Nu | Statie de distributie gaz natural ; conducte de alimentare |
| Clor | H20; H314; H280;H330 P202;P244;P260;P264;P271+P403;P273;P280+284 | 990 t | 91 % in produs; 0% in apa de suprafata; 0% in canalizare; 90% in deseuri/pe sol 8% prin ardere – se evacueaza in aer | Este inclusa in clasificarea armonizata UE pentru substante periculoase dar fiind imbuteliat in recipient metalici si transportat direct in hala nu pune in pericol omul si mediul inconjurator fiind depozitat in magazii speciale. | Nu | Recipienti metalici de 25 dmc depozitati in magazii inchise si ventilate |

3.2 Cerinţele BAT

#### Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost  analizate

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materiilor prime şi materialelor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | N/A | - |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare. | N/A |  |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da. Ne conformam pe deplin | Direcţia Achiziţii Logistică (DAL) |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da. PO -104 rev 4/2012: Calificarea, monitorizarea si masurarea proceselor speciale | Serv. Tehnic |

| Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | Da PO-118 rev.4/2013: Lista produselor care influenteaza calitatea procesului de fabricatie | Serv. Tehnic |

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)

#### Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost  analizate.

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. Notă: Referire la HG 856/2002. | Da. Rapoarte de inspectie din partea autoritatilor competente Audituri interne PO-191 rev.8, Evidenta si gestionarea deseurilor din societate inclusiv a deseurilor menajere | Birou Audit Intern Sectoarele care au responsabilitati stabilite prin procedura |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | Monitorizarea permanenta a gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 actualizata. | Birou Analize si Evaluari Noxe Permanent Nu este cazul, nu au fost constatate neconformitati |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi, principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Utilizarea de materii prime cu conţinut ridicat în substanţa utilă Reintroducerea in circuitul de productie a deseurilor reutilizabile | Birou Inginerie Tehnologica |
| 4 | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | Program de audit, minim doua ori pe an la fiecare sector auditat | Birou Audit Intern |
| 5 | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani. Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele / recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | Da | Birou Audit Intern |

## 3.4.Utilizarea apei

### Consumul de apă

| Sursa de alimentare cu apă (Dunăre, reţeaua urbană) | Volum de apă captat (m3/an) | Utilizări pe faze ale procesului | % de recirculare a apei pe faze ale procesului | % apă reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rau – apa industriala | 2315703 mc/2014 | Apa de racire Apă de incendiu | 92-95% în secţia Turnatorie | Nu este cazul |
| Subteran- apa potabila | 394720 mc/2014 | Apa potabila Apă la grupurile sanitare | 0 | Nu este cazul |

### Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limită | Valoarea limită | Performanţa companiei |
| --- | --- | --- |
| Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 249/ rev.26.11.2012 | Norma specifica de apa proiectata (mc/U.M): Anozi asamblati 5 mc/t Produse turnate din Al 47 mc/t Aer comprimat 9,6 mc/mii mc. aer | Norma specifica de apa realizata (mc/U.M.): Anozi asamblati 5 mc/t Produse turnate din Al 47 mc/t Aer comprimat 9,6 mc/mii mc. aer |

| O diagramă a circuitelor apei şi a debitelor caracteristice este prezentată mai jos / anexate / altele | Schema de bilanţ a apei în cadrul instalaţiei (de la prelevare până la evacuarea în receptorul natural) este prezentată anexat (anexele nr. 11) |
| --- | --- |

### Cerinţele BAT pentru utilizarea apei

#### Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost  analizate.

| Cerinţa caracteristică privind BAT | Răspuns | Responsabilitate Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Da. Documentaţia pentru emiterea Autorizaţiei de gospodărirea apelor elaborată de IPROCHIM Bucuresti, nr. autorizatie 249/2012. Studiu de fezabilitate privind optimizarea retelei de apa industriala si canalizare ALRO nr 297/12.2006 | Sef Birou Analize si Evaluari Noxe Departament PUPR |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | Realizarea de sisteme de recirculare a apei cu circuit inchis la utilizatori. A fost realizata pentru sectiile: Redresori si Turnatorie ( instalatiile de turnat sleburi si bare) | Sef Atelier Hidro-Energetic |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Da. S-a realizat recircularea apelor de spălare, in plus s-a realizat racirea acestora si tratarea lor fizico-chimica prin intermediul unor statii de tratare ce deservesc sectiile Turnatorie si Redresori. S-a realizat reducerea cantitatii de apa prelevata din subteran. S-a asigurat calitatea optima a apei pentru fiecare utilizator din ALRO. | Şefi secţii |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Nu este cazul. | - |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | S-a indicat revizuirea documentatiilor pentru obtinerea re-autorizarii pe linie de gospodarirea apelor a operatorului si a depozitului ecologic propriu. S-a realizat masura stabilita. | Director General |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | Da | Director General |

Descrieţi în căsuţele de mai jos poziţia actuală sau propusă cu privire la alte cerinţe caracteristice a BAT menţionate în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau utilizarea măsurilor alternative, ca răspuns la întrebările de mai jos.

#### Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel încât să se evite poluarea apei meteorice. Acolo unde este posibil aceasta trebuie reţinută pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

Sistemul de canalizare al platformei cuprinde: retea canalizare recirculata separata, retea canalizare menajera si retea canalizarea pluviala care corespunde cu cea de ape industriale Ape uzate pluviale şi tehnologice (industriale) Evacuarea apelor uzate tehnologice din incinta ALRO S.A. se realizează în pârâul MILCOV (Valea Urlătoarea). Evacuarea apelor pluviale se face împreună cu cele tehnologice, debitul evacuat fiind Q=12,5mc/s. Pentru colectarea, transportul şi evacuarea acestor ape uzate în ALRO S.A. există un sistem compus din: Reţea de canalizare, reţea din tuburi de beton subterane DN400-DN800, ramificată în toată incinta, cu cămine de racord şi cămine de schimbare de direcţie (reţea unitară fără interferenţe cu alte reţele de canalizare). Pe aceasta, amonte de racordul aferent halelor de electroliză nr. 9 şi nr. 10, de cel aferent DPS şi de cel aferent gospodăriei de păcură, este amplasat un stăvilar de închidere a apei uzate. Colector de evacuare ape uzate, colector semieliptic din tuburi de beton ovoide cu înălţimea H=2,60m Canal trapezoidal deschis de beton armat (în continuarea ovoidului) până la Valea Urlătoarea. Canal de măsură debite evacuate, tip Parschall, amplasat pe canalul de evacuare deschis (debit maxim măsurat=1500l/s) şi pH-metru, dotate cu instalaţii de automatizare Reţeaua de canalizare industrială, cu diametre de 200..500mm, are o lungime de ~19,7km Debite de ape uzate tehnologice (industriale):Qzi med=6800 mc/zi=283 mc/h=78l/s;Qzi max=9000mc/zi=375mc/h=104l/s; Vanual med=2484 mii mc;Vanual max=3285 mii mc; Staţii de epurare locală Separatoare mecanice de produse petroliere, locale, la gospodăria de păcură, depozitul de combustibil, atelierul reparaţii auto, secţia anozi, separator de grăsimi la cantina principală, curăţite periodic Staţie de epurare de tip mecanic cu decantor-separator echipat cu filtru plutitor de reţinere a reziduurilor cu capacitatea de 23 l/s şi evacuare manuala a acestora. Ape uzate menajere Evacuarea apelor uzate menajere din incinta S.C. ALRO S.A. se realizează în reţeaua de canalizare menajeră a oraşului Slatina, debitele având următoarele valori:Qzi med=1300mc/zi=54mc/h=15l/s; Qzi max=1900mc/zi=79mc/h=22l/s Vanual med= 475mii mc/an;Vanual max=693mii mc/an; de refulare DN 250mm, apa uzată este deversată în canalizarea orăşenească a oraşului Slatina. Staţia de pompe cuprinde 1+2 pompe tip ATURIA, Q=100mc/h, P=22,5kW. Lungimea canalizării menajere ~9,8km. Planul cu reţele de canalizare de pe platforma este anexat – Anexele 11

##### 3.4.3.2    Recircularea apei

Apa trebuie recirculată în cadrul procesului din care rezultă, după epurarea sa prealabilă, dacă este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculată în altă parte a procesului care necesită o calitate inferioară a apei; să se identifice posibilităţile de substituţie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerinţele de calitate a apei asociate fiecărei utilizări. Fluxurile de apă mai puţin poluate, de ex. apele de răcire, trebuie păstrate separat acolo unde este necesară reutilizarea apei, posibil după o anumită formă de tratare.

Pentru alimentarea cu apă recirculată a consumatorilor de pe platformă există o gospodărie de apă recirculată şi reţele de distribuţie tur –retur Reţeaua de ape recirculate cu diametre DN 400...DN800mm are lungimea de ~2,5km Gospodăria de apă recirculată este formată din: bazin de apă caldă din beton armat, subteran, cu volum de 600mc staţie de pompe apă caldă din beton armat, echipată cu: 3 electropompe VDF, Q=800mc, H=20mCA 1 electropompa VTP, Q=800mc, H=20mCA turn de răcire din beton armat, cu tiraj natural, de formă hiperbolică, Q=4000mc/h, prevăzut cu bazin de apă răcită staţie de pompe apă rece (staţie de recirculare), din beton armat, echipată cu: 3 electropompe 12 NDS, Q=1080mc, H=65mCA, P=215kW Debitul de apă recirculată Necesarul de apă recirculată Qzi med=Qzi max=23911mc/zi=996mc/h=276l/s Vanual med=Vanual max=8727 mii mc Gradul de recirculare al apei pe platformă: iar in secţia Turnatorie dipa punerea in funcţiune a instalaţiilor de răcire tratare apa a ajuns la cca.95%

##### 3.4.3.3    Alte tehnici de minimizare

Sistemele de răcire cu circuit închis trebuie utilizate acolo unde este posibil; în final, apele uzate vor necesita o formă de epurare. Totuşi, în multe solicitări, cea mai bună epurare convenţională a efluentului produce o apă de bună calitate care poate fi utilizată în proces direct sau amestecată cu apă proaspătă. Atunci când calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat în mod selectiv, atunci când calitatea este corespunzătoare, şi condus spre evacuare atunci când calitatea scade sub nivelul pe care sistemul îl poate tolera. Operatorul / titularul activităţii trebuie să identifice cazurile în care apa epurată din efluentul staţiei de epurare poate fi folosită şi să justifice atunci când aceasta nu poate fi folosită.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continuă să scadă. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la staţia de epurare. În final, ele vor putea înlocui complet staţia de epurare, ducând la reducerea semnificativă a volumului efluentului. Concentraţia efluentului rămâne totuşi însemnată, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, şi în particular acolo unde căldura reziduală este disponibilă pentru epurare ulterioară prin evaporare, poate fi realizat un sistem al cărui efluent poate fi redus la zero. Dacă este cazul, Operatorul trebuie să evalueze costurile şi beneficiile utilizării acestui tip de epurare:

a) consumul de apa potabila este in continua scadere, datorita aplicarii masurilor privind: - inlocuirea periodica/permanenta a conductelor si garniturilor necorespunzatoare; - instalarea debitmetriei de masurare a consumului in toate sectiile consumatoare; b) consumul de apa industriala este redus continuu, prin aplicarea masurilor privind: - recircularea apelor tehnologice si de racire

##### 3.4.3.4  Apa utilizată la spălare

Acolo unde apa este folosită pentru curăţire şi spălare, cantitatea utilizată trebuie minimizată prin:

aspirare, frecare sau ştergere mai degrabă decât prin spălare cu furtunul;

Pe amplasament, procesul de spălare a instalaţiilor se realizează periodic, necesitând volume mici de apă, respectiv: - remiza PSI dispune de rampa de spalare inchisa, cu instalatii de decantare a namolului si separare a hidrocarburilor; Procedeele de frecare sau ştergere se utilizează în birouri, laborator.

evaluarea scopului reutilizării apei de spălare;

Prin folosirea dotarilor privind recircularea apei in procesul de spalare a autocamioanelor, se respecta una din cele mai importante prevederi ale legislatiei de mediu , factorul de mediu APA – dar si una din prevederile BAT referitoare la APA.

controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare.

Echipamentele utilizate la operaţiile de spălare sunt verificate periodic, pentru a minimiza pierderile pe zonele care nu necesită spălare.

Există alte tehnici adecvate pentru instalaţie?

Nu

# Principalele activităţi

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numărul procesului (dacă e cazul) | Descriere | Capacitate maximă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metalurgia aluminiului si aliajelor din aluminiu |  | Obţinere aluminiu primar | 265 000t / an |  |

## Descrierea proceselor

Prezentaţi diagrama / diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activităţilor pentru a indica principalele faze ale procesului şi pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.

| Intrări (materii prime / utilităţi) |  | Proces şi produs |  | Rezultate (produs / deşeuri / emisii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocs petrol calcinat |  | Fabricare anozi |  | Anozi copti/ Deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, pulberi grosiere carbonice pulberi metalice carbonice deseuri caramida refractara deseuri anozi zgura metalica feroasa/NOx, Fluor total, pulberi, SO2 |
| Smoala de huila |  |  |  |  |
| Deseuri anozi copti |  |  |  |  |
| Fonta noua |  | Asamblare anozi |  | anozi asamblati/ Deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor Zgura metalica feroasa |
| Ferosiliciu |  |  |  |  |
| Ferofosfor |  |  |  |  |
| Gaz metan |  | Utilitati pentru sectia Anozi |  | CO, CO2, NOx, SOx |
| Energie electrica |  |  |  |  |
| Aer comprimat |  |  |  |  |
| Alumina |  | Aluminiu electrolitic |  | Aluminiu electrolitic/ NOx, Fluor total, pulberi, SO2 |
| Fluorura de aluminmiu |  |  |  |  |
| Criolit sintetic |  |  |  |  |
| Criolita recuperata |  |  |  |  |
| Anozi asamblati |  |  |  |  |
| Aer comprimat |  | Utilitati pentru sectiile de electroliza |  |  |
| Energie electrica |  |  |  |  |
| Elemente de aliere, respectiv: siliciu, cupru, magneziu, mangan, nichel, titan, fluxuri, aluminiu electrolitic, deseuri din aluminiu |  | Fabricare produse turnate |  | Aluminiu turnat/zgura de turnatorie saraca in aluminiu/ SO2,NOx, Pulberi totale, Clor (emisii fugitive) |
| Gaz metan |  | Utilitati pentru sectia Turnatorie veche si cea cu eco-reciclare |  | CO, CO2, NOx, SOx |
| Energie electrica |  |  |  |  |
| Aer comprimat |  |  |  |  |
| Apa industriala |  |  |  | Apa tehnologica recirculata, uzata |

## Inventarul ieşirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs (volum / lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
| Metalurgia aluminiului | Produse turnate din aluminiu si aliaje din aluminiu | Piese turnate, cabluri, profile, placi, table | 263098 tone/an |

## Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

| Numele procesului | Numele şi codul deşeului şi denumirea emisiei | Ref. | Deşeul, impactul emisiei | Cantitatea generata in anul 2014 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri anozi copti si cruzi rezultate din sectia anozi si din sectiile de electroliza | 10 03 02 |  | Se reintroduc in circuitul productiv; impact nul | 20032 |
| Deseuri rezultate de la turnare fonta incastrare | 10 09 03 |  | Se depoziteaza la halda ecologica; impact minor | 71 |
| Deseuri de la instalatia de curatat tije | 10 03 18 |  | Se depoziteaza la halda ecologica; impact minor | 1356 |
| Deseu fonta veche rezultata in procesul de electroliza dupa consumarea anozilor | 10 09 99 |  | Se reintroduc in circuitul productiv;impact nul | 4597 |
| Deseu tije uzate de aluminiu rezultate in procesul de electroliza dupa consumarea anozilor | 10 10 99 |  | Se reintroduc in circuitul productiv; impact nul | 3,83 |
| Deseu de baie electrolitica rezultata din sectiile electroliza | 10 03 16 |  | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se reintroduce in circuitul productiv si/sau se valorifica; | 11255 |
| Subproduse din aliaje de aluminiu rezultate din procesul tehnologic de turnare si prelucrarea mecanica a pieselor turnate | 12 01 03 |  | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se reintroduce in circuitul productiv ; impact minor | 1227 |
| Zgura aluminoasa rezultata la topirea aluminiului si aliajelor din aluminiu | 10 10 03 |  | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica si/sau se depoziteaza la halda ecologica proprie; impact minor | 7966 |
| Deseuri absorbante rezultate de la laminoarele de sarma de tip Propertzi | 15 02 03 |  | Colectare interna, separata, in containere; se elimina prin operatori autorizati; impact minor | 2 |
| Deseuri lichide apoase rezultate de la laminoarele de sarma de tip Propertzi | 16 10 02 |  | Colectare interna, separata, in containere; se elimina prin operatori autorizati; impact minor | 19 |
| Deseu de caramida rezultat din activitatea de reparatii si constructii industriale | 16 11 06 |  | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica; impact nul | 560 |

| Numele procesului | Numele şi codul deşeului şi denumirea emisiei | Ref. | Deşeul, impactul emisiei | Cantitatea generata in anul 2014 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseu de carbura de siliciu rezultata din captusirea cuvelor de electroliza | 16 11 02 |  | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica; impact nul | 226 |
| Ulei uzat colectat din insatalatiile aflate in reparatie carora li se efectueaza schimb de ulei | 13 03 07* |  | Colectare şi depozitare selectivă, pe categorii de colectare; se predau numai agentilor economici autorizati care au antrepozit fiscal.; impact minor | 20 |
| Uleiuri provenite din condensatoare si/sau transformatoare vechi cu continut de PCB | 16 02 09* |  | Colectare şi depozitare selectiv; se predau numai agentilor economici autorizati pentru eliminarea lor | 0 |
| Deseuri rezultate de la refacerea captuselii cuptoarelor , betoane, mortare, agregate | 10 09 08 |  | Se colecteaza in spatiu amenajat marcat, se transporta si se depoziteaza in halda ecologica; impact minor | 53 |
| Deseu de oxizi rezultat din incarcatura ca urmare a elaborarii metalului lichid (praf din gaz de ardere de la turnarea pieselor feroase) | 10 09 10 |  | Se colecteaza in containere metalice inscriptionate si se preda pentru eliminare finala la depozitul ecologic; impact minor | 7 |
| Deseu generat intamplator la nivel de sectie in urma pocesului de interventie, reparatii, modificari, modernizari etc. | 10 03 99 |  | Se colecteaza la nivel de sectii, se elimina final in depozitul ecologic de deseuri ; impact minor | 54 |
| Praf din gaz de ardere din metalurgia termica a aluminiului (sorbacal) | 10 03 20 |  | Se colecteaza in containere metalice inscriptionate si se preda pentru eliminare finala la depozitul ecologic; impact minor | 116 |

## Diagramele elementelor principale ale instalaţiei

Diagramele elementelor principale ale instalaţiei acolo unde sunt importante pentru protecţia mediului; de ex.: tratare cu saramură, tratare cu var, degresare, tăbăcire, instalaţie de acoperire, sisteme de extracţie, capacităţi de ventilare, instalaţie de reducere a emisiilor, înălţimea coşurilor.

Notă: În exemplul de mai jos există o schemă ipotetică pentru un cazan pentru a arăta nivelul de detaliere cerut. Modificaţi această schemă şi tabelul asociat pentru a reflecta activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii indicaţi o diagramă similară. Diagrama trebuie să evidenţieze punctele cheie de control în cadrul instalaţiei, parametrii.

Schema de operaţii de la fabricarea aluminiului  prin procedeul de electroliza a aluminei, cu evidenţierea evacuărilor către mediu, sunt anexate - Anexa 3.

## 4.6.Sistemul de exploatare

Tinand cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul de exploatare | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorizare discontinuă a concentraţiei de fluor,pulberi, NO2, NO, SO2 la CTG 1 – Centrul de Tratare Gaze | Da | N | Reglare procesul de ardere, schimbare filtre, sisteme de filtrare, reglare debit, Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | Imediat dupa ce determinarea a fost efectuata |
| Monitorizare discontinuă a concentraţiei de fluor,pulberi, NOx, NO, SOx la CTG 2- Centrul de Tratare Gaze | Da | N | Reglare procesul de ardere, schimbare filtre, sisteme de filtrare, reglare debit, Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | Imediat dupa ce determinarea a fost efectuata |
| Monitorizare discontinuă a concentraţiei de fluor,pulberi, NOx, NO, SOx la CTF – sectia Anozi | Da | N | Reglare procesul de ardere, schimbare filtre, sisteme de filtrare, reglare debit, Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | Imediat dupa ce determinarea a fost efectuata |
| Monitorizare discontinuă a concentraţiei de fluor,pulberi, NOx, SO2 la sectiie Turnatorie si Turnatorie Eco-recilare | Da | N | Reglare procesul de ardere, schimbare filtre, sisteme de filtrare, reglare debit, Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | Imediat dupa ce determinarea a fost efectuata |
| Monitorizare discontinuă a concentraţiei de SO2, NOx, CO, CO2 la micro-centralele termice | Da | N | Reglare procesul de ardere, schimbare filtre, sisteme de filtrare, reglare debit, Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | Imediat dupa ce determinarea a fost efectuata |
| Monitorizare discontinuă a concentraţiei de fluor,pulberi, NOx, NO, SOx la CTG 1 |  |  | Reglare procesul de ardere, schimbare filtre, sisteme de filtrare, reglare debit, Modificarea parametrilor de lucru pentru operare în condiţii optime | Imediat dupa ce determinarea a fost efectuata |

Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare Sistemul de monitorizare continuă a emisiilor poluante este alcătuit din: - monitorizarea on-line a temperaturii (CTG1, CTG2 şi CTF) a depresiunii (CTG1, CTG2, CTF şi instalaţiile de la Turnul de Pastă), debitul de gaz (CTG1, CTG2, CTF şi instalaţiile de la Turnul de Pastă); - monitorizarea prafului prin calculul indirect al depresiunilor; - monitorizarea vibraţiilor la ventilatoare pentru a detecta blocajele şi eventualele avarii ale echipamentelor; - monitorizarea on-line a instalaţiei pentru a controla parametrii critici ai procesului; - optimizarea nivelelor de supraveghere pentru a beneficia de cele menţionate mai sus şi pentru a menţine responsabilitatea operatorului; - operatorii, inginerii şi alţii trebuie sa fie în continuu instruiţi şi evaluaţi în ceea ce priveşte instrucţiunile de exploatare, utilizarea tehnicilor moderne de control şi a semnificaţiilor alarmelor şi acţiunilor în caz de alarma.

### Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane

Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

În cadrul instalaţiilor sunt prevăzute sisteme de interblocare automate, care avertizeaza în cazul depăşirii parametrilor normali de funcţionare. In cazul CTG si CTF sunt planificate opriri ale intalatiilor pentru efectuarea curatirii conductelor, schimbarea sacilor, interval de ore in care instalatia trece pe by pass. La oprire, in timpul by pass-ari si la pornire se fac masuratori ale nivelului de emisii. Aceste masuratori se raporteaza autoritatilor competente. Pornirile, opririle si intreruperile momentane sunt procedurate pentru instalatiile ALRO in cadrul fiecarui sector.

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care anual Operatorul crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.

Nu este cazul

## Cerinte caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

Sistemul de management al mediului este implementat, societatea fiind certificată conform ISO 14001/ 2004 obtinuta cu IQNet si certificare conform SE EN ISO 14001:2005 ( ISO 14001:2004) obtinuta cu SRAC. Cele doua certificari sunt valabile pana la data de 17.03.2017

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

Plan de măsuri de prevenire poluare accidentală la depozitele de deşeuri (halde), cod P-03 rev.4/29.09.2015; Program de combatere a efectelor poluării accidentale a surselor de apă, cod P-02 rev.9/14.08.2015; Plan de măsuri de intervenţie în caz de accidente cu substanţe periculoase, cod P-01 rev.8/06.10.2014; Implementarea si aplicarea Regulamentului REACH, PO-192rev.1/28.05.09 Procedura privind gestionarea uleiurilor minerale uzate , PO-190 rev1/25.05.2009 Procedura de raportare si monitorizare a activitatilor care utilizeaza substante clasificate PO-186 rev2/29.05.09; Procedura privind evidenta si gestiunea deseurilor de echipamente electrice si electronice PO-188 rev.2/19.05.09 ; Colectarea, sortarea si acceptarea la depozitare a deseurilor industriale PO-136 rev3/30.01.2015 ; Procedura de evaluarea conformarii cu cerintele legale aplicabile PS-187rev-/15.11.2012; Plan de Urgenţă Internă. Raport de securitate Prevede planuri de măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenţă, responsabilii de punerea în practică a acestor măsuri sunt instruiţi, se fac simulări şi exerciţii periodice? Planurile societăţii ALRO cuprind măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale, scenarii de siguranţă la foc şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi măsuri de prevenire şi combatere a dezastrelor. Planurile cuprind responsabilităţi pentru punerea în practică a măsurilor respective. Periodic se fac instruiri cu echipele de intervenţii.

### Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

Societatea are in structura sa un management al riscului foarte bine definit. Coordonarea riscului in instalatii si pe ansamblul societatii se realizeaza prin manager de risc.

# Emisii si Reducerea Poluarii

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarea relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELECTROLIZA Tratarea gazelor din electroliza in contracurent cu alumina proaspata (absorbtie fluor cu compusi fluorurati) η = min.99,5% | Alumina, criolit, fluorura de aluminiu, carbonat de sodiu , saruri cu continut de fluoruri, gaze arse | Fluor si compusi (in HF), NOx, SO2, CF4, C2F6, Pulberi CO2 | Aspiratie gaze de la cuve, aducerea acestora in CTG-uri, retinerea fluorului si pulberilor din gaze in strat de alumina, retinerea in filtre cu saci si desprafuirea gazelor, dispersia gazelor desprafuite la cos. Coordonarea procesului de retinere gaze arse si retinerea fluorului in strat de alumina se face prin coordonare calculator de proces | Centrul de tratare gaze CTG 1 Inaltime cos = CTG1: 42 m ; diametrul coşului : - la baza = CTG1: 4.6 m; la vârf = CTG1: 4.6 m; viteza gazului = 17-18 m/s temperatura = 60 -110 0 C debitul gazelor prin coş = 828 000 Nm3/h. nr. de cosuri pentru fiecare sursa = 1 buc (CTG1) sau nr. surse / cos = 2 (H9, 10) - coordonate geografice ale cosurilor: CTG1: X 328 388.712 Y 451 758.407 Factor de eficienţă: 99.50% |
|  |  |  |  | Centrul de tratare gaze CTG2 Inaltime cos = CTG2: 45 m diametrul coşului : - la baza = CTG2: 6.9m; la vârf = CTG2: 6.9m viteza gazului = 17-18 m/s temperatura = 60 -110 0 C debitul gazelor prin coş =1 656 000 Nm3/h. nr. de cosuri pentru fiecare sursa = 1 buc (CTG2) sau nr. surse/cos = 4 (H5.6.7.8) - coordonate geografice ale cosurilor: CTG2: X 328 272.968 Y 451 904.352 Factor de eficienţă: 99.50% |
| ANOZI Tratare gaze rezultate de la cuptoarele de coacere | Gaze arse de la cuptoare SOx,CO, CO2,NOx, Gudroane solubile condensate, fluor, apa, alumina | Gaze epurate: fluor, pulberi, NOx, SO2,, CO si CO2 | Retinerea in filtre cu saci si desprafuirea gazelor, dispersia gazelor desprafuite la cos/ coordonarea procesului de retinere gaze arse si retinerea fluorului in strat de alumina se face prin coordonare calculator de proces | Centrul de tratare fum - CTF Inaltime cos = 40 m diametrul coşului : - la baza = 1.650 m; la vârf = 1.650 m viteza gazului = 14 m/s temperatura = 80-110 grade C debitul gazelor prin coş = 100 000 Nm3/h. nr. de cosuri pentru fiecare sursa = 1buc ; sau nr. surse / cos = 3 (CC1,2,4) coordonate geografice ale cosurilor : X 327 963.561; Y 451 170.245 înălţimea şi lătimea clădirilor ce le mai apropiate de coş (m) : h=21 x l=34 Distanta acestora fata de cos (m): 16 Factor de eficienţă : 99,9% |

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANOZI Instalatia de epurare volatile smoala | Pulberi ( cocs praf, smoala condensata) fractii volatile de hidocarburi aromatice policiclice | Pulberi, SO2, CO2 | Echipamentul garanteaza valori ale concentratiei poluantilor la evacuarea pe cos situate sub valorile limita de emisie impuse de legislatia in vigoare (cocs praf 8,19 mg/mc si smoala condensata 4,09 mg/mc) | Gazele sunt colectate din instalatie prin adaugare de cocs fin intr-un tub Venturi. Debit gaze 72360 mc/h, temperatura medie 530C. Gazele cu continut de cocs si smoala pulverulenta ies din reactor prin partea superioara si intra intr-un filtru cu saci prevazut cu sistem de scuturare saci cu aer comprimat tip „puls-jet” cu programare ciclica |
| TURNATORIE Ardere in cuptoare de elaborare/ omogenizare si in cuptoarele sectiei Turnatorie Eco-Reciclare | Aluminiu electrolitic lichid, metale de aliere ( si, Mn, Mg, Fe, Cu etc), deseuri de aliaj, fluxuri de protectie si zgurificare, gaz metan | SO2, NOx, CO, si pulberi. Ca emisii fugitive: clorul provenit de la oalele de degazare | Emisii de ardere cos/ eficientizarea procesului energetic | Cosuri eferente cuptoarelor de elaborare/omogenizare si de la centrul de tratare gaze G0, G5, G6, G7, G8, G10:Coşuri individuale de evacuare gaze arse Cota de montare: 4 m. Caracteristici coşuri: Înălţime =20m. Diametrul coşului: ø 0,6m Viteza de evacuare gaze 2m/s (tiraj natural) Temperatura gazelor 140-160 0C G1- evacuare in luminatorul halei Cos aferent instalatiei de epurare gaze arse G11-G18 Eficienta: min. 99.5% Caracteristici coş: Înălţime =20m Diametrul coşului: ø 2,65m Viteza de evacuare gaze: 12m/s (tiraj natural) Temperatura gazelor 90-110 0C Cos aferent instalatiei de epurare gaze arse de la linia de topire deseuri de aluminiu cu eco-reciclare Caracteristici coş: Înălţime =20m Diametrul coşului: ø 1,45m Viteza de evacuare gaze: 2m/s (tiraj natural) Temperatura gazelor 116-144 0C Factor de eficienţă : 99,9% |
| Sectii de productie si Atelier Hidro-Energetic Ardere in 23 de microcentrale. | Gaz natural | Pulberi, SO2, NOx, CO, CO2 | Emisii de ardere cos/ eficientizarea procesului energetic | Coş emisie CT1-CT21: Parametrii tehnici la coş emisie: Înălţime coş evacuare gaze arse: 6-19 m Debit emisie gaze arse: D= 0,4÷1,2 m3/h Temperatura gazelor arse: max.1150C Diametrul coşului la vârf: ø 0,22÷0,44m Viteza gazelor în coş: V=1,3m/s Factor de eficienţă : 99,7% |

### Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

În instalaţiile de pe platformă gradul de protecţie al echipamentelor individuale de protectie corespunde  condiţiilor specifice de la locurile de muncă.

Monitorizarea emisiilor la locul de muncă (aerosoli alcalini)  se face prin Programul de automonitorizare a noxelor din mediul de munca, intocmit impreuna cu DSP Olt,   cod PO-06-07-03-M, care se concretizeaza prin raportare  trimestriala către Laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică Olt.

### Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului /punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Electroliza aluminiului | Cuva de electroliza | Fluor | Capotarea cuvelor de electroliza | Existent Existent |
| Colectare gaze electroliza aluminiului | Cuva de electroliza | Fluor | Conducte colectoare | Existente |
| Transport alumină către silozuri | Benzile transportoare - | pulberi | Filtre cu saci Sistem de transport în fază densă Carcasare benzi | Existente Existent Existent |
| Tratare gaze | Cuve de electroliza | Fluor SO2, CO, NOx | Centrul de tratare a gazelor pentru reducerea emisiilor de fluor Filtre cu saci | Existente Existent; reducerea emisiei cu 98% Propus; reducere emisie de 98% |
| Automatizarea procesului tehnologic prin calculatoare de proces | Cos centru de tratare gaze | Fluor, SO2, CO, NOx | Monitorizarea scuturarii filtrelor cu saci | Existent Existentreducerea consumului de saruri de fluor Cresterea productivitatii muncii |
| Depozitare materii prime | Depozite | pulberi | Spatii speciale, ventilate, protejate,marcate | Existente |
| Transport alumină de la silozurile centrale la silozurile de zi | Benzile transportoare | pulberi | Filtre cu saci Sistem de transport în fază densă | Existente Existent |
| Conversia anozilor de dimensiuni mici la anozii monobloc | Cuve de electroliza | CO, SO2, NOx, pulberi | Modernizarea instalatiei de fabricat anozi prin montarea vibropresei; Modernizarea cuptoarelor de coacere anozi | Existent; Existente; |

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comandarea automata a procesului de coacere cu ajutorul calculatorului | Cuptoare de coacere anozi | SO2, CO2, NOx, pulberi | Epurarea gazelor provenite de la coacerea anozilor | Existent efecte : obtinerea anozilor de calitate, reducerea consumului de gaz metan reducerea consumului de caramizi refractare |
| Turnarea si topirea aluminiului in cuptoare de elaborare | Cuptoarele G11-G18 | SO2, NOx, pulberi | Epurarea gazelor provenite de la topirea aliajelor din aluminiu | Instalatie de epurare a gazelor arse evacuate din cuptoarele de elaborare |
| Topirea deseurilor de aluminiu si aliaje in cuptoarele liniei de eco-reciclare | Cuptoarele de inductie, omogenizare si double-chamber | SO2, NOx, pulberi | Epurarea gazelor provenite de la topirea deseurilor din aluminiu si aliaje din aluminiu | Instalatie de epurare a gazelor arse evacuate din cuptoarele liniei de eco-reciclare |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzatoare cu NOx redus), includeti varianta corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii  si completati detaliile solicitate.

### Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### COV

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu.

Clasificarea bazata pe TA Luft este furnizata in Indrumarul „Determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza BAT.

| Componenta | Punct de evacuare | Destinatie | Masa/ unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COV din Clasa I |  |  |  |  |
| Total COV din Clasa I |  |  |  |  |
| COV din Clasa II |  |  |  |  |
| Total COV din Clasa II |  |  |  |  |
| Alte COV |  |  |  |  |
| Total alte COV |  |  |  |  |

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul |  |

### Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

Nu este cazul.

## Minimizarea emisiilor fugitive in aer

#### Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperiri a suprafetelor); | - |  |  |
| Zone de depozitare (de ex. containere, basa de depozite, lagune etc.); | Depozitare materii prime in silozuri centrale, silozuri de zi, depozite tip magazie, | necuantificabile | Nu există date deoarece nu s-au efectuat măsurători. Emisiile difuze sunt diminuate din punct de vedere cantitativ prin: - etansarea sistemelor de transvazare, organizarea corecta a spatiilor de depozitare, etansarea silozurilor, etansarea sistemului pneumatic de transvazare autovehicule. |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; | descărcare materiilor prime (cocs petrol calcinat, alumina) | necuantificabile | Nu există date deoarece nu s-au efectuat măsurători |

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | Transvazarea din vagon in siloz; din siloz in cisterna sau prin benzi transportoare aeroglisiere | necuantificabile | Verificarea periodica a sistemelor de etansare, mentenanta preventiva a sdistemelor de incarcare- descarcare din siloz, monitorizarea automata a sistemelor de transport si de functionare a reactoarelor din cadrul Centrelor de Tratare a gazelor |
| Sisteme de transport, de ex. benzi transportoare | aeroglisiere carcasate montate de la electroliza la CTG, de la silozurile centrale la silozurile de zi, la turn pasta etc. | necuantificabile | se verifica periodic etanseitatea nu se inregistreaza neetanseitati. Exista programe periodice de revizii si reparatii |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | - |  |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | - |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibiliatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor | by –pass-area realizata in cadrul opririlor programate la CTF |  |  |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie | - | - | - |

### Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |
| --- |
| Studiu | Data |

### Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

Continutul de praf de la polizare. Posibiltatea de recirculare a prafului trebuie analizata;

Centre de Tratare Gaze nr. 1 si 2 – retinerea pulberilor cu alumina in filtre cu saci; randamentul instalatiei 99,5%, nivelul emisiei de pulberi la cos (20 mg/Nmc conform BAT. Metoda de evaluare: masurare, tip sursa fix,frecventa monitorizarii on-line, lunar, metoda de analiza Centre de Tratare Fum – retinerea pulberilor in filtre cu saci; randamentul instalatiei 99,5%, nivelul emisiei de pulberi la cos (20 mg/Nmc conform BAT, similar: instalatia de tratare gaze de la Turnatorie si cel de la Turnatoria Eco-reciclare. Metoda de evaluare: masurare, tip sursa fix, frecventa monitorizarii on-line, lunar Poduri tehnice - Metoda de evaluare: masurare, tip sursa fugitiv, frecventa monitorizarii on-line, lunar

Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Aprovizionarea materiilor prime pulverulente se face in vagoane cisterna; etansarea gurii de descarcare prin capace de siguranta este monitorizata pentru fiecare vagon Transportul materiei prime in incinta societatii se face cu cisterna sau cu platforme speciale in care materia prima pulverulenta este transvazata in saci big-bags. Transportul deseurilor in depozitul ecologic se face cu camioane acoperite pentru a evita imprastierea deseului pulverulent in atmosfera. Rezervoarele pentru depozitarea motorinei, uleiurilor minerale, hidroxidului de sodiu, clorului sunt supuse regimului special de verificare, sunt acoperite si sunt amplasate in conditii conforme regimului lor de substante periculoase.

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Da. Depozitul de sare a fost reamplasat intr-o locatie acoperita, ventilata care sa asigure evitarea imprastierii acesteia pe amplasament. Da. Depozitul temporar de deseuri situat intre halele 7 si 8 de electroliza in care se depune maturatura hala este acoperit, cu lateralele inchise, marcat, are rigole de colectare a apei pluviale si bazin propriu pentru decantarea apei pluviale

Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Da. Stropirea cu apa se face la depozitul ecologic de deseuri; apa impurificata tehnologic (levigat) rezulta din activitatea de depozitare nu se evacueaza in afara depozitului, eliminarea acestuia facandu-se printr-un sistem de tratare/evapotranspiratie cu circuit inchis, in care levigatul se capteaza din cuve si se pompeaza in doua trepte (cuve-bazin de repompare-bazin de evapotranspiratie, prin bazin tampon) folosind sistemul de pompare mobil autorizat. Sistemul de epurare are ca element de baza celula de evapotranspiratie unde substantele poluante din levigat ( fluorulrile si metalele grele) sunt retinute in strat de pamant si in masa vegetala special plantata. Depozitele temporare de deseuri sunt marcate, prevazute cu ziduri de protectie pentru reducerea influentei curentilor de aer , acoperite acolo unde este cazul. La Depozitul temporar pentru deseuri anozi se utilizeaza stropirea atunci cand sunt conditii sa se imprastie material pulverulent ( praf carbonic) in zona.

Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Da. Pentru autovehiculele care transportă deseuri in depozitul ecologic curatirea acestora se efecueaza la rampa auto. Periodic sunt curăţate rigolele, gaigerele din incinta societatii; activitate monitorizata permanent inclusiv prin programe de pregatiri de iarna.

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (constantand necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Da. Sistemele de transport pneumatic, transport cu benzi si cupe, aeroglisiere etc, sunt complet carcasat, monitorizate prin programe de intretinere si reparatii, gestionate de sectiile detinatoare Transportul aluminei se face pneumatic ca urmare a implementării sistemului de transport în fază densă.

Curatenie sistematica;

Da. Se realizează permanent prin organizarea pe sectoare. Monitorizare zilnica prin serviciul Productie.

Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Da. La ALRO au fost aplicate cele mai bune tehnici disponibile (BAT) respectiv tehnologiile şi procedurile care sunt în prezent folosite în fabricile moderne de producere a aluminiului şi care s-au dovedit realizabile din punct de vedere tehnic şi economic. Cele mai bune tehnici pentru producerea aluminiului prin electroliză aluminiului includ următoarele elemente: - Cuve echipate cu sisteme de capotare proiectate să asigure o eficienţă mare de colectare gaz precum şi o minimizare a deschizăturii inserţiilor în timpul funcţionării, pentru a limita emisia de poluanţi în aerul ambiant al halelor; - Alimentarea cu alumină care să se realizeze mai mult sau mai puţin continuu în câteva puncte situate de-a lungul liniei centrale ale cuvei în combinaţie cu un sistem computerizat de control procese. Întregul ansamblu ar trebui să facă posibilă eliminarea deschiderilor inserţiilor pentru alimentarea cu alumină, să controleze compoziţia chimică a băii şi să reducă la minim emisiile de fluorocarburi formate în timpul afectelor anodice; - Filtrare gaze utilizând absorţia fluorurii în alumină, îndepărtarea particulelor cu ajutorul filtrelor de pânză şi reîntoarcerea aluminei la cuvă pentru reciclarea materiilor prime fluorurate si centre de tratare ale gazelor arse evacuate din sectiile de Turnatorie veche si cea cu eco-reciclare; - Intreţinere atentă şi eficientă în special în privinţa menţinerii unei eficienţe ridicate de colectare; - Monitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă, ori prin prelevarea frecventă de probe sau prin determinarea conţinutului de aer atât pentru aerul ce iese din sistemul de curăţare cât şi pentru aerul din sistemul de ventilaţie al halei. Tehnici aplicate în ALRO - capotarea cuvelor de electroliză, cu efect direct în reducerea emisiilor de fluor, atât în hale cât şi în zona mediului înconjurător, respectându-se cele mai exigente standarde internaţionale cu referire la protecţia mediului; - automatizarea procesului tehnologic, controlul lui cu ajutorul calculatoarelor de proces, cu efect în: reducerea consumului de săruri de fluor; creşterea productivităţii muncii la 148,4 t Al/muncitor in anul 2014; conversia anozilor de dimensiuni mici la anozii monobloc. Tratarea gazelor arse evacuate de la toate sursele de ardere gaz natural.

### COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |

### Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Sistem de exhaustare aferent electrofiltrelor de Centrele de Tratare a Gazelor | Filtrarea gazelor arse prin electrofiltrele existente. Înlocuirea electrofiltrelor cu filtru cu saci pentru minimizarea emisiei de pulberi (20 mg/Nmc conform recomandare BAT |
| Preparare anozi | Filtre cu saci |
| Coacere anozi, Centrul de Tratare Fum | Captarea gazului, arzător post-combustie |
| Electroliză săruri topite | Reactor adsorbţie pat fluidizat cu alumină şi filtre cu saci |
| Turnarea aluminiu lichid si aliaje din aluminiu | Centre de tratare gaze arse (unul la turnatoria veche si altul la cea cu eco-reciclare) |

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape convenţional curate tehnologice | Recirculare în proces. | - | - |
| Ape tehnologice si ape meteorice | Separatoare mecanice de produse petroliere, locale, la gospodăria de păcură, depozitul de combustibil, atelierul reparaţii auto, secţia anozi, separator de grăsimi la cantina principală, curăţite periodic | Staţie de epurare de tip mecanic cu decantor-separator echipat cu filtru plutitor de reţinere a reziduurilor cu capacitatea de 23 l/s şi evacuarea manuala a acestora. | Canal Urlatoarea-paraul Milcov |
| Ape uzate menajere | Statie de pompare finala pentru evacuare finala in canalizarea municipala | Sistem separativ prin retea de canalizare distincta | Canalizarea municipala Slatina |

### Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Consumul de apa este normat pe fiecare produs (sector de productie). Nu se inregistreaza consumuri mai mari decat norma stabilita. Apa uzata nu este reutilizata sau recirculata atunci cand indicatorii de calitate analizati prezinta valori care depasesc valorile maxim admise.

### Separarea apei pluviale

Confirmati ca apele pluviale sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

-

### Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

#### Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Da Documentatie tehnica pentru emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru SC ALRO SA Slatina | Termen: 26.01.2016 |

### Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu;

| Componenta – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/ unitate de timp | mg/l medie anuala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape tehnologice uzate Suspensii | Valea Urlatoare | Pulberile fine şi semifine formează depuneri de fund sau pelicule plutitoare. Ele determină o scădere a capacităţii vitale şi un deficit al funcţiilor respiratorii la speciile peşti şi prin depunere pe frunzele plantelor acvatice împiedică pătrunderea CO2 ca şi evacuarea O2. valori admise 60 mg/l | 50870 kg/an | 12,48 |
| pH |  | Valori admise 6,5-8,5 | - | 7,68 |
| Cloruri |  | Clorurile sunt prezente in apa captata din raul Olt unde se intorc cu aceeasi concentratie , fara un aport din partea ALRO. valoare admisa 500 mg/l | 358420 kg/an | 166 |

| Componenta – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/ unitate de timp | mg/l- medie anuala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCO-Cr |  | Cantităţile mari de substanţe organice contribuie la reducerea cantităţii de oxigen dizolvat în apă, reduce capacitatea de autoepurare şi poate distruge fauna acvatică valoare admisa 125 mg/l | 30840 kg/an | 11,2 |
| Rez. filtrat la 1050C |  | Rez. filtrat la 1050C se diluează în apa raului, valoare admisa 2000 mg/l | 632000 kg/an | 675 |
| Fluoruri |  | Florurile se diluează în apa raului, valoare admisa 5 mg/l | 890 kg/an | 0,23 |
| Al3+ |  | Valoarea admisa 5,0 mg/l | 0 | 0 |
| Produse petroliere |  | Valoarea admisa 5,0 mg/l | 0 | 0 |
| Extractibile cu solventi |  | Valoarea admisa 20 mg/l | 0 | 0 |

| Ape menajere uzate Suspensii | Canalizare oras | Pulberile fine şi semifine formează depuneri de fund sau pelicule plutitoare. Ele determină o scădere a capacităţii vitale şi un deficit al funcţiilor respiratorii la speciile peşti şi prin depunere pe frunzele plantelor acvatice împiedică pătrunderea CO2 ca şi evacuarea O2. valori admise 350 mg/l | 3100 | 20,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH4+ |  | Valori admise 30 mg/l | 1000 | 5,66 |
| CCOMn |  |  | 6300 | 27,9 |
| CCO-Cr |  | Cantităţile mari de substanţe organice contribuie la reducerea cantităţii de oxigen dizolvat în apă, reduce capacitatea de autoepurare şi poate distruge fauna acvatică valoare admisa 500 mg/l | 111500 | 55,5 |
| CBO5 |  | Prezenta in cantitati mari inhiba bacteriile ce realizeza biodegradarea compusilor organici Valoare admisa 300 mg/l | 320 | 1,87 |

### Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |
| --- |
| Nu este cazul |  |

### Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaii efluentului.

Poluanţii din apele uzate industriale evacuate în paraul Milcov nu prezintă un risc avansat de toxicitate.

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

Documentatie tehnica pentru emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru ALRO Slatina, proiect nr. 125002

### Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

Nu este cazul.

### Eficienta statiei de epurare orasenesti

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea incarcarii ( si nu concentratiei) fiecarui poluant in apa epurata evacuata.

| Parametru | Modul in care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale |  |
| Poluanti organici persistenti |  |
| Saruri si alti compusi anorganici |  |
| CCO |  |
| CBO |  |

### By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate ( in situatii de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discuati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

| % din timp cat statia este ocolita |  |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are |  |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area ; |  |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc) sunt luate pentru a o preveni. |  |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata. |  |

#### Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

Nu este cazul.

### Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:

#### Tehnici de epurare a efluentului

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Reducerea fluctuatiile de debit si intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului | Capacitate | Nu este cazul | Debit mediu zilnic (m³/zi) Debit maxim pe ora (m³/h) |  |
|  | Prevenirea deteriorarii statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate |  | Monitorizarea on-line a turbiditatii/solidelor in suspensie |  |
|  | Indepartarea solidelor de dimensiuni mari si a unor poluanti precum grasimi uleiuri si lubrifianti (GUL) | Gratare | Capacitate (Examinarea marimii particulelor in timpul proiectarii de detaliu) |  | Solide in suspensie (mg/dm3) in efluentul de la gratare |  |
|  | Indepartarea solidelor in suspensie / pigmentilor culorilor | Centrifugare |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Decantare |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Flotare pneumatica |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
| Epurare secundara | Indepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile incarcarii cu CCO Timpul de retentie hidraulica % de namol activ recirculat |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent Solutii mixte Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  | Tratarea si eliminarea namolului | Epurare anaeroba | Pre-epurare? Timpul de retentie hidraulica Nutrienti Incarcare pH si temperatura Productie de gaz Post epurare |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent |  |
|  |  | Concentrare si deshidratare | Potential de ingrosare Indicele de namol Timpul de retentie |  | Procent de solide uscate in influent si efluent |  |
| Epurare tertiara | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante (Filtre de nisip?) |  | Materii totale in suspensie (mg/l) Turbiditate |  |
|  |  | Membrane | Marimea porilor? |  | Conductivitate |  |
|  |  | Dezinfectie |  |  | Transmisivitate (pentru UV) Numar de coliformi Analiza agenti patogeni |  |
| Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cat de des se intampla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |

## Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforme tehnologice aferente secţiilor - accidental ( nu se inregistreaza pierderi sau scurgeri de apa in instalatii) | Suspensii, reziduu fix în apa pluviala, chimic impura | necuantificabil | Nu există date |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative;

### Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). |  | Plan general reţele de canalizare Plan de amplasare structuri subterane |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | Da Da Da |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Concluzii din Raport de securitate intocmit de firma autorizata ( pag. 107-108): Analiza privind hazardurile si riscurile asociate activitatii ALRO scoate in evidenta potentialul moderat de risc datorita dimensiunilor sale si prezentei unor cantitati importante de substante periculoase dar mai ales o vulnerabilitate ridicata a zonei de amplasare. Rezultatele analizei permit concluzia ca masurile de siguranta prevazute reduc riscurile identificate la nivele acceptabile fata de cele mai restrictive standarde sau recomandari nationale si internationale in domeniu.

### Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati;grosime;precipitatii; material;permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere si pentru asigurarea calitatii constructiei | Da | Există proceduri de sistem şi operaţionale pentru inspecţii şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie, la categoriile de obiective enumerate La toate secţiile de producţie, unde apar scurgeri de fluide, suprafeţele sunt impermeabilizate (platforme betonate, dotate cu rigole şi vase colectoare). Aceste fluide colectate în vase sunt recirculate şi reintroduse în proces, prin intermediul pompelor. Cuvele de protecţie ale rezervoarelor ce conţin produse care pot determina poluarea solului / apelor subterane în caz de accidente, sunt inspectate şi întreţinute corespunzător cerinţelor, pe baza unor proceduri de sistem şi operaţionale. |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? |  | Da |

### Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | Zone de descărcare | Depozit de materii prime | Depozit de produse | Depozit de deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |

| Cerinta | Zone de descărcare | Depozit de materii prime | Depozit de produse | Depozit de deşeuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Punctele de incarcare-descarcare a materiilor prime, materiale. Staţia de descărcare a produselor petroliere - impermeabilizate la contactul cu solul (platformă beton armat), este dotată cu separatoare de hidrocarburi, pentru reţinerea scurgerilor accidentale. Staţia este dotată suplimentar cu un zid din beton, pentru etanşarea platformei, în vederea prevenirii infiltraţiilor în sol/ subsol | Depozit produse petroliere Silozuri de alumina Depozite materii prime | Depozitul central Depozitul de carburanţi şi lubrifianţi | Depozit ecologic de deseuri industriale Depozite temporare de deseuri haldabile Puncte de colectare a deseurilor menajere Depozite de deşeuri valorificabile |
| cuve etanse de retinere a deversarilor | - | - | Depozit produse petroliere | - |
| imbinari etanse ale constructiei | - | Silozuri materii prime | - | - |
| conectarea la un sistem etans de drenaj | - | - | - | - |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie

| Cerinta | Rezervor de hidroxid de sodiu , de clor | Cuvele de retentie de la laminoare, instalatii Turn Pasta | Statie PECO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Da | Da | Da |  |  |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Da | Da | Da |  |  |

| Cerinta | Rezervor de hidroxid de sodiu , de clor | Cuvele de retentie de la laminoare, instalatii Turn Pasta | Statie PECO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta | Da | Da | Da |  |  |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da | Da | Da |  |  |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Da | Da | Da |  |  |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Da | Da | Da |  |  |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz | Da | Da | Da |  |  |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Da | Da | Da |  |  |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Da | Da | Da |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

### Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Da, în prezent ALRO detine: doua rezervoare subterane de stocaj al uleiului de încălzire în cadrul turnurilor de pastă. instalaţia electrica şi hidraulica de la 6 cuptoare de elaborare cu capacitatea de 25 tone; bazine de emulsie de la laminoarele de sârma PROPERZI; bazine cu apa de răcire de la instalaţia de turnat bare. bazine cu apa de răcire de la instalaţia de Turnare verticală sleburi. | Pentru prevenirea posibilităţii de poluare a apei de suprafaţă este implementat un sistem de colectare în container, cu evacuarea operativă, fără pierderi. |
|  | Probabilitatea globala de producere a unor accidente majore este moderata. Riscurile asociate activitatii sunt moderate, incadrate la un risc acceptabil datorita faptului ca se utilizeaza clor in instalatii si faptului ca orasul Slatina se afla foarte aproap (Raport de amplasament). |

## Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei.

### Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  |  | pH, fluor, conductivitate, aluminiu | ALRO – 3 piezometre Halda Ecologica – 6 piezometre | Lunar |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Daţi detalii despre tehnicile / procedurile existente Prelevarea şi analizarea probelor de apă subterană prelevate din forajele de control din incinta, de la haldele de deseuri monitorizate postinchid-ere (Milcov) si de la depozitul ecologic se execută conform programului de automonitorizare şi al normativelor în vigoare. |

### Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

- Frecventa controlului si personalul responsabil

- Cum se face intretinerea

- Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei?

Conductele subterane de alimentare cu apă şi conductele de canalizare, sunt verificate de personalul sectiei TermoHidroEnergetica , cu o frecvenţă de 1 / săptămână. Întreţinerea se efectuează conform procedurilor interne, fiind prevăzute în bugetul anual sume cu această destinaţie.

- Conductele şi rezervoarele de substanţe periculoase sunt verificate de personalul secţiilor prin responsabili privind gestiunea substantelor periculoase niminalizati prin decizie interna. Întreţinerea se efectuează conform procedurilor interne, fiind prevăzute în bugetul anual sume cu această destinaţie.

## Miros

In general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care nu utilizeaza substante urat mirositoare sau care nu genereaza materiale urat mirositoare si prin urmare prezinta un risc scazut trebuie separate la inceput utilizand Tabelul 5.6.1.

Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie “separate” din punct de vedere calitativ la inceputul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) si nu mai trebuie furnizate informatii detaliate in sectiunile urmatoare.

In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul asociat impacului asupra mediului este scazut, informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite,,vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atat cat va permite balanta costurilor si beneficiilor.

Daca este cazul trebuie furnizate harti si planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare.

### Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitati care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in Tabelul 5.6.3.

Ca urmare a emisiilor in aer foarte reduse nu sunt sesizabile mirosuri specifice.

### Receptori

(inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare care sa inlocuiasca  evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu (pentru instalatiile existente)  asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a numarului de locuitori, dupa caz. Intr-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. Descrieri localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii (indicati si perimetrul procesului unde este posibil). | De exemplu, orice evaluari care vizeaza IMPACTUL asupra receptorilor – adica nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursa), desi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursa. Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii in teren, olfactometrie simpla (testari olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental. Cand au fost acestea realizate si cu ce scop? Care au fost rezutatele privind efectul/impactul asupra receptorilor? | Se realizeaza o monitorizare suplimentara care se refera la impact (monitorinzarea sursei este inclusa in Tabelul 5.5.3.1. Aceasta ar putea cuprinde “testari olfactive” efectuate in mod regulat pe perimetru sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental. Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sunt rezultatele obisnuite? | Au fost primite vreodata sesizari? Cate, cand si la cate incidente sau surse/receptori separati se refera acestea? Care este/a fost cauza si daca a fost corectata? Daca nu a facut-o deja in alta parte a Solicitarii, Operatorul trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritate Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. De ex. restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente |

NU se acepta anexarea copiilor rapoartelor FARA explicatii care sa sprijine informatiile sau prezentarea generala ca mai sus.

### Surse/emisii NE semnificative

Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ

Sursele nesemnificative pot fi “separate” prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informatii suplimenatare in Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la inceputul 5.5. De introdus un exemplu – mirosuri indigene, traditionale, de exemplu idustria prelucratoare a produselor piscicole in Sulina.

Nu este cazul

#### Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele punctiforme de emisii. | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Descrieti activitatea sau procesul in care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie si ele prezentate. De exemplu: - Incalzirea materialelor, adaugarea de acizi, activitatea de intretinere, - Zone de depozitare, statia de epurare a apelor uzate | Pentru fiecare activitare sau proces descris in coloana (a) faceti o lista a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, cosuri, exhaustoare Includeti ventilele sau flacarile de avarie, valvele de siguranta ale rezervoarelor | Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) descrieti punctele de emanare fugitiva – acestea trebuie sa includa lagunele si spatiile deschise de depozitare, benzile rulante si alte mijloace de transport, orificii in peretii claldirilor (fie ele intentionate sau neintentionate), flanse, valve etc. | - substante care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substante care emana mirosuri (materiale aflate in putrefactie, namolul ce rezulta de la epurarea apelor uzate) - un “tip” de miros, de ex. mirosul de “ars” Sunt acestea materii prime, intermediare, sub-produse, produse finite sau deseuri? Sunt materialele mirositoare folosite pentru curatire sau procesul de curatire transforma sau disloca materiale mirositoare? | Aceasta se refera la monitorizarea la sursa sau in apropierea sursei. Pentru fiecare sursa listata, faceti o descriere – in ce forma, cat de des este realizata si care sunt rezultatele inregistrate in mod obisnuit? | Daca nu au fost mentionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursa demonstrati ca nu vor aparea probleme in conditii de functionare normala. De asemenea, aratati cum vor fi administrate situatiile anormale (acest aspect este tratat mai amanuntit in tabelul „Managementul mirosurilor” si astfel poate fi omis aici daca vor fi furnizate informatii suplimentare). Tehnicile de management si de instruire precum si tehnologiile trebuie de asemenea prezentate | Identificati orice propuneri pentru imbunatatire sau aspecte locale specifice care trebuie solutionate pentru a indeplini cerintele caracteristice BAT. O prezentare a planificarii actiunilor in timp trebuie de asemenea inclusa. |
| Orice alte informatii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De.ex. orice surse care nu se afla in instalatie, dar sunt pe acelasi amplasament (de ex. care vor continua sa fie reglementate de legislatia referitoare la efecte neplacute). |

In cazul in care emanarile au fost deja descrise ca “emisii in aer” in alta parte a solicitarii DAR AU SI MIROS, ele trebuie mentionate si aici. Este suficient sa precizati materialul si/sau mirosul aici si sa faceti referire la partea din solicitare in care se se gasesc detaliile.

Sursele potentiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca si cele reale. De exemplu, o statie de epurare a apelor uzate poate sa nu fie detectabila dincolo de perimetrul instalatiei in conditii normale, dar daca au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursa de mirosuri.

### Declaratie privind managementul mirosurilor

Puteti identifica aici evenimente pe care nu le puteti controla si care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. conditii meteorologice extreme sau intreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranta).

Trebuie sa descrieti masurile pe care le propuneti pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cat mai rapid posibil). Daca sunt acceptate de Agentia de Protectia Mediului, va trebui sa mentineti aceste masuri drept conditii de autorizare, dar, atat timp cat luati masuri, nu puteti fi dati in judecata pentru aceste evenimente rare.

Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| Ca cele mentionate in coloana (a), (b) sau (c) din “Tabelul surselor de mirosuri” | Pentru fiecare sursa – identificati dificultati specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul /dispersia mirosurilor in atmosfera (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici). | Masuri active de prevenire sau minimizare trebuie sa fi fost deja conturate in “Tabelul surselor de mirosuri” coloana (g). In acest tabel trebuie sa fie luate in considerare mai pe larg scenarii de tip “ce se intampla daca” pentru prevenirea avariilor. De exemplu, un scrubber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. Masurile luate pentru monitorizare si intretinere trebuie precizate in aceasta sectiune. | In cazul in care o estimare este posibila si are sens, indicati cat de des poate aparea evenimentul descris, cat de “mult” miros poate fi emanat si durata probabila a evenimentului. Nota: utilizarea aprecierilor de tip “mult”, “mediu” si “putin” poate fi folositoare daca nu sunt disponibile informatii mai detaliate. Este posibil sa primiti sesizari? | Ce masuri sunt luate? Descrieti masurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii. Aceste masuri trebuie sa fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Astfel de masuri pot fi minore – de tip inchiderea usilor – sau mai semnificative – incetinirea proce-sului de productie sau oprirea acestuia in cazul aparitiei conditiilor nefavorabile. | Cine (ca post) este responsabil de initierea masurilor descrise in coloana precedenta? | De exemplu – orice cerinta de a informa Autoritatea de Reglementare intr-un anumit interval de timp de la aparitia evenimen-tului sau masuri specifice care trebuie luate sau cerinte de tinere a evidentei avariilor etc. |

## Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

Factor de mediu - aer

Factorii de emisie SO2, NOx, Fluor total se incadreaza in limitele cerintelor BAT (anexa 8 din Bilant de mediu)

Valoarea indicatorului de performanta CF4 in anul 2014 se situeaza sub valoareade  performanta BAT.

Emisiile in aer de fluor prezinta un risc foarte scazut de afectare a vegetatiei din zona.

Recomandari BAT -Valoarea limita: Fluor si compusii sai: max. fluor gazos şi fluor din pulberi: max. 2 mg/Nmc;

Pulberi: max. 20mg/Nmc; SO2: max. 300 mg/Nmc; NOx : max.200 mg/Nmc; CO 2< 3,8 t/t Al.

Factorul de mediu - apa de suprafata

Nu se constata depasiri de concentratii impuse de normativul NTPA 001, la niciunul din indicatori.

Emisiile de materii in suspensie si fluoruri sunt sub indicatorii de performanta conform BAT (anexa 10 la Bilant de mediu)

Concentratii  maxim admise (mg/dmc) conform HG 352/2005 (emisar):  pH  6,5-8,5 mg/dmc; fluoruri: 5 mg/dmc; suspensii 60 mg/dmc; CCO-Cr: 125 mg/dmc; CBO5:  20mg/dmc; reziduu filtrant la 1050C: 2000 mg/dmc; Al 3+ : 5 mg/dmc, cloruri:  500 mg/dmc, produse petroliere: 5 mg/dmc, substante extractibile cu eter de petrol:  20 mg/dmc.

Factorul de mediu - SOL

Concentratiile de Fluor total in sol la adancimile 5/30 cm sunt sub limita de alerta si mult sub pragul de interventie.

Conform OM nr. 756/1997, pentru indicatorul fluor pragul de alerta este de 500 mg/Kg substanta uscata, prag de interventie 1000 mg/Kg substanta uscata. Tipul de folosinta al solului este „ mai putin sensibil” .

Evaluarea poluarii prin zgomot

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10 009-88 si prevad, limita unei incinte industriale, valoarea maxima de 65 dB(A) (tabelul din STAS amintit, iar in ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit (& 2.5 din acelasi STAS), aceasta se va face in asa fel incat sa nu depaseasca valoarea maxima de 50 dB (A), cu exceptia laturii de EST, care se invecineaza cu statia de transformare Transelectrica si terenuri agricole, datorita amplasarii statiilor de redresare la distanta mica de gardul exterior al intreprinderii.

# Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

## Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri (tone/an generate in anul 2014) | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri anozi copti si cruzi rezultate din sectia anozi si din sectiile de electroliza | 10 03 02 | Resturi de anozi (deseuri nepericuloase) | 20032 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se reintroduc in circuitul productiv |
| 2 | Deseuri rezultate de la turnare fonta incastrare | 10 09 03 | Zgura topire feroase (deseu nepericulos) | 71 | Colectare interna, separata pe suprafete betonate, marcata; se depoziteaza la halda ecologica |
| 3 | Deseuri de la instalatia de curatat tije | 10 03 18 | Deseu cu continut de carbon (deseu nepericulos) | 1356 | Colectare interna, separata pe suprafete betonate, marcata; se depoziteaza la halda ecologica |
| 4 | Deseu fonta veche rezultata in procesul de electroliza dupa consumarea anozilor | 10 09 99 | Alte deseuri nespecificate de la turnare pieselor feroase (deseu nepericulos) | 4597 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se reintroduc in circuitul productiv |
| 5 | Deseu tije uzate de aluminiu rezultate in procesul de electroliza dupa consumarea anozilor | 10 10 99 | Alte deseuri nespecificate de natura neferoasa (deseu nepericulos) | 3,83 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se reintroduc in circuitul productiv |
| 6 | Deseu de baie electrolitica rezultata din sectiile electroliza | 10 03 16 | Cruste rezultate din metalurgia aluminiului (deseu nepericulos) | 11255 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se reintroduce in circuitul productiv si/sau se valorifica |
| 7 | Subproduse din aliaje de aluminiu rezultate din procesul tehnologic de turnare si prelucrarea mecanica a pieselor turnate | 12 01 03 | Deseu de pilitura, span, capete bar, resturi de sarma din aluminium si aliaje de aluminiu (deseu nepericulos) | 1227 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se reintroduce in circuitul productiv |
| 8 | Zgura aluminoasa rezultata la topirea aluminiului si aliajelor din aluminiu | 10 10 03 | Zgura de topitorie de natura neferoasa | 7966 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica si/sau se depoziteaza la halda ecologica proprie |
| 9 | Deseuri absorbante rezultate de la laminoarele de sarma de tip Propertzi | 15 02 03 | Deseu din material filtrant | 2 | Colectare interna, separata, in containere; se elimina prin operatori autorizati |
| 10 | Deseuri lichide apoase rezultate de la laminoarele de sarma de tip Propertzi | 16 10 02 | Deseu apos de tip emulsionabil | 18 | Colectare interna, separata, in containere; se elimina prin operatori autorizati |
| 11 | Deseu de cupru rezultat din dezmembrari | 17 04 11 | Deseu cablu cupru (deseu nepericulos) | 0 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica |
| 12 | Deseu de aluminiu rezultat din dezmembrari | 17 04 11 | Deseu cablu aluminiu (deseu nepericulos) | 0 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica |
| 13 | Deseu de fier si material feros din dezmembrari , casari etc | 17 04 05 | Deseu de fier si otel (deseu nepericulos) | 2003 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica |
| 14 | Deseu de caramida rezultat din activitatea de reparatii si constructii industriale | 16 11 06 | Deseu de material de capatusire (deseu nepericulos) | 560 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica |
| 15 | Deseu de carbura de siliciu rezultata din captusirea cuvelor de electroliza | 16 11 02 | Deseu de carbura de siliciu (deseu nepericulos) | 226.3 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica |
| 16 | Deseuri rezultate ca urmare a uzurii anvelopelor si camerelor de la autovehicule | 16 01 03 | Anvelope si camera (deseu nepericulos) | 10,12 | Se predau schimb pe schimb la agenti economici care introduc pe piata anvelope si camere |
| 17 | Deseuri rezultate ca urmare a casarii si dezafectarii echipamentelor IT si a aparaturii electrice si electronice | 16 02 14 | Deseuri din echipamente electrice si electronice (deseu nepericulos) | 3,8 | Conform proceduri se colecteaza la magazia 018 declarat ca punct de colectare, se preda la firma autorizata in vederea preluarii, dezmemrarii, separarii componentelor periculoase, reciclarii etc. |
| 18 | Deseuri rezultate ca urmare a uzurii bateriilor si acumulatorilor auto | 16 06 01* | Baterii si acumulatori (deseu periculos) | 1,2 | Colectare şi depozitare selectivă se predau schimb pe schimb la agentii economici care introduc pe piata acumulatori auto. |
| 19 | Deseuri rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz | 16 01 06 | Deseuri din vehicule scoase din uz care nu contin lichide sau alte component periculoase | 0 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se reintroduc in circuitul productiv |
| 20 | Ulei uzat colectat din insatalatiile aflate in reparatie carora li se efectueaza schimb de ulei | 13 03 07* | Ulei uzat (deseu periculos) | 20 | Colectare şi depozitare selectivă, pe categorii de colectare; se predau numai agentilor economici autorizati care au antrepozit fiscal. |
| 21 | Eleiuri provenite din condensatoare si/sau transformatoare vechi cu continut de PCB | 16 02 09* | Ulei cu continut de PCB (deseu periculos) | 0 | Colectare şi depozitare selectiv; se predau numai agentilor economici autorizati pentru eliminarea lor |
| 22 | Deseuri rezultate din activitatea sanitara desfasurata in cabinetul medical ALRO | 18 01 03* | Deseu medical ce face obiectul unor masuri special privind prevenirea infectiilor (deseu periculos) | 0,035 | Colectare şi depozitare selectiv; se predau numai agentilor economici autorizati pentru eliminarea lor |
| 23 | Deseuri provenite din demolari de cladiri si/sau echipamente vechi cu continut de azbest | 17 06 05* | Deseu cu continut de azbest (deseu periculos) | 0 | Colectare şi depozitare selectiva in halda ecologica proprie, ambalate in saci de polietilena si separati de restul deseurilor haldabile |
| 24 | Uleiuri comestibile uzate rezultate de la cantina proprie | 20 01 25 | Ulei si grasime comestibila uzate (deseu nepericulos) | 0,25 | Colectare şi depozitare selectivă, pe categorii de colectare; se predau numai agentilor economici autorizati |
| 25 | Deseuri rezultate din activitatile birourilor functionale | 20 01 01 | Deseu de hartie si carton (deseu nepericulos) | 1,8 | Colectare internă în recipiente omologate şi predare către firmele autorizate în unitatea de reciclare |
| 26 | Deseuri rezultate din ambalarea produselor introduse pe piata de ALRO din lemn | 15 01 03 | Deseu din lemn provenit din ambalaje (deseu nepericulos) | 383 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se recicleaza in ALRO, se valorifica la operatori autorizati pentru reciclare si/sau incinerare |
| 27 | Deseuri rezultate din ambalarea produselor introduse pe piata de ALRO din hartie si carton | 15 01 01 | Deseu din hartie si carton provenit din ambalaje (deseu nepericulos) | 36,6 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica la operatori autorizati |
| 28 | Deseuri rezultate din ambalarea produselor introduse pe piata de ALRO din materiale plastice | 15 01 02 | Deseu din material plastic provenit din ambalaje (deseu nepericulos) | 33,9 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica la operatori autorizati |
| 29 | Deseuri rezultate din ambalarea produselor introduse pe piata de ALRO din metal | 15 01 04 | Deseu din metal provenit din ambalaje (deseu nepericulos) | 0 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica la operatori autorizati |
| 30 | Deseuri din sticla rezultate din comert si introduse in ALRO | 20 01 02 | Deseu provenit din comert (deseu nepericulos) | 0,03 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica la operatori autorizati |
| 31 | Deseuri din textile rezultate din echip. de protectia muncii | 20 01 11 | Deseu provenit din inlocuirea echipamentului de protectie uzat (deseu nepericulos) | 0,4 | Colectare interna, separata pe suprafata betonata, marcata ; se valorifica la operatori autorizati |
| 32 | Deseuri rezultate de la refacerea captuselii cuptoarelor , betoane, mortare, agregate | 10 09 08 | Deseuri lianti (deseu nepericulos) | 53 | Se colecteaza in spatiu amenajat marcat, se transporta si se depoziteaza in halda ecologica |
| 33 | Deseu de oxizi rezultat din incarcatura ca urmare a elaborarii metalului lichid | 10 09 10 | Praf din gaz de ardere (deseu nepericulos) | 7 | Se colecteaza in containere metalice inscriptionate si se preda pentru eliminare finala la depozitul ecologic |
| 34 | Deseu generat intamplator la nivel de sectie in urma pocesului de interventie, reparatii, modificari, modernizari etc. | 10 03 99 | Alte deseuri nespecificate haldabile (deseu nepericulos) | 54 | Se colecteaza la nivel de sectii, se elimina final in depozitul ecologic de deseuri |
| 35 | Deseu generat la nivel Atelier Eco- Topitorie in urma procesului de elaborare a metalului lichid | 10 03 20 | Praf din gaz de ardere din metalurgia aluminiului (deseu nepericulos) | 116 | Se colecteaza in containere metalice inscriptionate si se preda pentru eliminare finala la depozitul ecologic |
| 36 | Deseuri rezultate in urma procesului de reparatii, modernizari, intretinere si interventii la cladiri, | 17 01 07 | Amestec demolari constructii (deseu inert ) | 5020 | Se colecteaza la nivel de sectie, se transporta si se elimina final in depozite de deseuri inerte si sau se valorifica pin reciclare |
| 37 | Deseuri rezultate din lucrarile de excavari, fundatii pentru instalatii, cladirii, echipamente etc. | 17 05 04 | Pamant si pietre fara substante periculoase (deseu inert ) | 9457 | Se colecteaza la nivel de sectie, se transporta si se elimina final in depozite de deseuri inerte |
| 38 | Deseu menajer rezultat din sectii si sectoarele proprii | 20 03 01 | Deseu menajer amestecat (deseu nepericulos) | 749,4 mc | Se colecteaza la nivel de sectie in europubele speciale, se transporta si se elimina final in depozite de deseuri nepericuloase |
| 39 | Deseu rezultat ca urmare a folosirii in laborator a reactivilor inclusiv deseurile din reactivi expirati | 16 05 06* | Deseu substante chimice toxice | 0,085 | Se colecteaza in conditii de siguranta, se preda pentru eliminare la firma autorizata |

## Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie |  |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Proprie |

## Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Apropierea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitul ecologic de deseuri industriale | Deseuri cu continut de carbon, rumegus, deseuri lianti, zgura topire neferoase, zgura topire feroase, pulberi metalice electrocorindon, praf din gaz de ardere,amestec demolari constructii, alte deseuri nespecificate | Da Capacitate proiectata (4 celule +W1/1+W1/2+W2)=174050 mc Capacitate construita (4 celule +W1/1) = 136050 mc Capacitate ocupata la sfarsitul anului 2014 ( 3 celule +o parte din W1/1) =29605 mc Capacitate disponibila la sfarsu=itul anului 2014 - 106445 mc. Perioada maxima de depozitare 30 ani | Amplasament in afara incintei ALRO, la o disptanta de 1 km, se invecineaza cu ELECTROCARBON ( Vest, Nord-Vest) si noua halda de deseuri menajere a orasului (Sud Est) Accesul pe amplasament se face din incinta ALRO, in caz de necesitate dinspre DN 65 Pitesti Craiova . Terenul destinat amenajarii haldei este limitrof cu Valea Carsteiului – afluent al Vaii Urlatoarea si strabate zona pe o directie Est-Vest. Sistem de drenare a levigatului si transport, prin pompare la bazinul de evapo-transpiraţie; Reţea de drumuri de exploatare: Drumurile de exploatare se racordează la calea principală de acces. Ele permit accesul mijloacelor auto de transport al deşeurilor până la celulele de depozitare. Minimizarea riscurilor este asigurată şi prin verificări zilnice, periodice de către responsabilul de halda care asigură monitorizarea; registrul depozitului | Depozitul ecologic este imprejmuit, prevazut cu post de paza, iluminat, are sistem de transport a levigatului in celula de evapotranspiratie, celula tampon si celula de repompare, sistem de colectare prin conducte plasate la baza compartimentului W1/1 si W1/2 |

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

## Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri uzate | I,II | Magazie pentru depozitare, betonata, inscriptionata prevazuta cu tavi de colectare a eventualelor scurgeri, ustensile pentru transvazare |  |  | DA |
| Condensatori cu continut de PCB | Cu cont. redus de ulei cu PCB | Sunt inca in instalatii pana la epuizarea duratei lor de exploatare cand se vor elimina cu firme autorizate |  |  | DA |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje praf si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | Da Da |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au stricat sau curg? | PO- 190 |

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV si mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deseurilor care nu au fost deja acoperite in raspunsul dumneavoastra la Sectiunile 1.1 si 5.5).

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Turnatorie | Resturi de aluminiu - Zgura de turnatorie | Zgura de turnatorie | Recuperarea aluminiului din deseul de zgura | Deseu valorificabil | Valorificare operatori autorizati | Deseu valorificat |
| Turnatorie eco-reciclare | Resturi de aluminiu si zgura secundara | Zgura secundara de turnatorie | Recuperarea aluminiului din deseul de zgura | Deseu valorificabil | Valorificare operatori autorizati | Deseu valorificat |
| Proces tehnologic de fabricare aluminiului electrolitic | Aluminiu | Baie electrolitica | Recuperare si refolosire | Deseu recuperat | Introducere in circuit (reciclare) | Deseu recuperat |
| Reparaţii-întreţinere | Metale | Deşeuri metalice | Tratare mecanica | Recuperare | Valorificare operatori autorizati | Deşeu valorifict |
| Întreţinere parc auto | Metale | Baterii şi acumulatori cu Pb | Nu este cazul | Recuperare | Valorificare operatori autorizati | Deşeu valorificat |
| Redresori | Condensatori cu PCB | Uleiuri cu continut de PCB | Nu este cazul | Eliminare | Eliminare cu agent economic autorizat | Eliminare, fara pozibilitati de recuperare |

## Deseuri de ambalaje

[ tone]

| Material | Deşeuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare materială | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetică | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Sticlă | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plastic | 33.92 | 33.92 | - | 33.92 | - | - | - | - |
| Hârtie & carton | 36.62 | 36.62 | - | 36.62 | - | - | - | - |
| Metal | Aluminiu | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Oţel | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lemn | 395.79 | 188.7 | - | 188.7 | DA | - | 207.09 | 395.79 |
| Altele | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Total | 466.33 | 259.24 |  | 259.24 | - |  | 207.09 | 466.33 |

Notă:

- Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea  trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri deschis: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară.

- Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

- Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluzând reciclarea materială.

- Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) si  (c).

- Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică.

- Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) si  (g).

- Procentajul de valorificare  sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana  (a).

- Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).

- Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

# Energie

## Cerinte energetice de baza

### Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica |  |  |  |
| Electricitate din alta sursa* | *2.826.506,778 |  |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* |  |  |  |
| Gaze | **26.970.781 mc | Nu se aplica |  |
| Petrol |  | Nu se aplica |  |
| Carbune |  | Nu se aplica |  |
| Altele (Operatorul trebuie sa specifice) |  |  |  |

- specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

*Sursa: SC HIDROELECTRICA SA, SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA, SC TINMAR-IND SA, SC ELECTROCENTRALE GALATI SA, SC EFT SRL, SC TRANSENERGO COM SA, SC KBS THREENERGYES SRL, SC EZPADA SRL, SC TERMICA SA, SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

** Sursa: S.C. CONEF GAZ S.R.L.

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate anual)

Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

| Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- |
| Diagramele de consumuri specifice energetice, total, zilnic şi pe tona de aluminiu sunt anexate | Diagrame anexă |

### Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatie sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Electroliză | 13725 kWh / t | Consum energie electrica pentru Electroliza raportat la productia de aluminiu electrolitic, aferente anului 2014 |  |
| Anozi | 189 kWh / t | Consum energie electrica pentru Anozi raportat la productia de anozi asamblati, aferente anului 2014 |  |
| Turnătorie | 72 kWh / t | Consum energie electrica pentru Turnatorie raportat la productia de aluminiu predat in desfacere, aferente anului 2014 |  |

### Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/APM; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in programul pentru conformare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului) | Da | - | Aer condiţionat în birouri,laboratoare, etc. Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii. Instalatia de producere a aluminiului este dotrata cu utilaje moderne care din constructie sunt prevazute cu controlul temperaturii, etanseitati si sisteme de evertizare privind scurgeri sau depasiri ale debitelor. |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri,proceduri de utilizare); | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Da |  | Există proceduri cu instrucţiuni de funcţionare şi exploatare instalaţii |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | - | - | - |

##### Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul programului de conformare a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur, a recipientelor şi conductelor încălzite |  | Da | Nu este cazul . |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii | Da |  | Sistemele de încălzire sunt izolate termic. |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. | Da |  | Instalaţiile sunt prevăzute cu sisteme de avertizare în cazul pierderilor accidentale de fluide |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

### Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  |  |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | Da Da Da Da Da |  |  |

## Eficienta Energetica

Un plan de eficienta energetica este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile de eficienta energetica aplicabile activitatilor din autorizatie

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de eficienta energetica, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

- In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |  |
| --- | --- |
| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |
| Instalare convertizor de frecventa pentru actionare ventilator aspiratie moara autogena | Reducere consum energie electrică cu 195 MWh / an |  |  |  | 2014 |
| Instalare soft startere pentru actionare concasoare cu valturi - TP Anozi (6 buc) | Reducere consum energie electrică cu 170 MWh /an |  |  |  | 2014 |
| Instalare soft startere pentru actionare ventilatoare aspiratie de la TP Anozi (9 buc) | Reducere consum energie electrică cca. 275 MWh / an |  |  |  | 2014 |
| Inlocuire pompa NDS de la Statia de recirculare apa cu pompa actionata cu convertizor de frecventa | Reducere consum energie cu cca. 450 MWh / an |  |  |  | 2014 |
| Inlocuire pompa VDF de la Statia de recirculare apa cu pompa actionata cu convertizor de frecventa | Reducere consum energie electrică cu cca. 440 MWh / an |  |  |  | 2014 |

Observatii

Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. | Da.Recuperarea aerului de combustie si recirularea lui pentru incalzirea produselor din cuptoare |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare. | N/A |  |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | Prin intermediul celor doua statii de racire-tratare a apei de proces |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | Da Conductele care funcţionează în regim de temperatură înaltă sunt dotate cu izolaţie termică adecvată. |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | Da Amplasarea instalaţiilor înseriat în funcţie de fluxul produselor s-a realizat la proiectare. |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | Da |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | Da |  |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Da Transportoarele cu benzi sunt carcasate, în vederea minimizări emisiilor fugitive de pulberi de alumină S-a implementat sistemul de transport pneumatic în fază densă. |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | Da |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Da Tehnologia de obţinere a aluminiului primar este în flux continuu |  |
| Valve automate | Da |  |
| Valve de returnare a condensului | Da |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu | Nu este aplicabil proceselor de pe platformă |
| Altele | Da | - |

## Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica ; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unităţilor de co-generare; | Nu |  |
| Recuperarea energiei din deşeuri; | Nu | Nu este cazul. |
| Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. | Nu | Nu este cazul |

# Accidentele si Consecintele lor

## Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | Da | Daca da, ati depus raportul de securitate? | Da |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | Da | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | Da |

Societatea are elaborat si depus Raportul de securitate conform legislatiei in vigoare.

Societatea are elaborată Politica de Prevenire a Accidentelor Majore, fiind realizată şi depusă (Notificarea(. Se menţionează următoarele:

- capacităţile maxime de depozitare ale rezervoarelor de produse toxice şi periculoase pe platformă depăşesc limita inferioară şi superioară prevăzută în HG nr. 95/ 2003;

- stocurile permanente maxime ale acestor produse nu depăşesc valoarea limitei superioare din HG 95/ 2003,

Societatea are elaborat şi Planul de Urgenţă Internă, care identifică posibilele accidente şi situaţii de urgenţă, indicând şi  măsurile pentru prevenirea şi gestionarea acestora.

## Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat. In plus, demonstrati implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendii la depozitele de smoala si cocs | Redusă | Ranirea lucratorilor, pagube materiale, expunerea acestora la noxe care afecteaza caile respiratorii, ochii si mainile | Respectarea prevederilor privind depozitarea acetor produse Instruirea personalului interzicerea accesului persoanelor neautorizate | Există Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în care sunt specificate acţiunile şi responsabilităţile pentru a se acţiona în cazul producerii accidentului |
| Avarii la sistemele de ventilatie | Redusă | Intoxicatii ale lucratorilor | Verificare periodica a instalatiilor Instruire personal Mentemanta preventiva | Exista proceduri operationale si instruiri privind functionarea in siguranta a utilajelor |
| Incendii pe canalele de evacuare gaze arse din cuptor | Redusă | Pagube materiale posibile accidentari ale personalului | Automatizarea proceselor, sisteme de detectie si stingere automata prin inundare cu apa | Există Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în care sunt specificate acţiunile şi responsabilităţile pentru a se acţiona în cazul producerii accidentului |
| Incendii la instalatia de incalzire a uleiului | Redusa | Pagube materiale posibile accidentari ale personalului, poluarea solului | Automatizarea procesului, verificari periodice ale utilajelor | Idem |
| Incendii la conductele de colectare a volatilelor | Redusa | Pagube materiale posibile ccidentari ale personalului, posibile emisii in aer, poluare apa si sol | Instruirea corespunzatoare a personalului, respectarea parametrilor de operare si a normelor PM si PSI sisteme de stingere prin inundare cu apa. | Idem |
| Avarii la CTF , CTG, IF | Redusa | Emisii de poluanti in aer | Automatizarea procesului | Idem |
| Avarii la sistemele de distributie a curentului electric | Redusa | Pagube materiale, posibile emisii toxice de scurta durata in hale | Instruirea personalului, respectarea parametrilor de operare si a normelor PM si PSI . | Idem |
| Incendii la depozitele intermediare de uleiuri | Redusa | Ranirea lucratorilor, deversari necontrolate de ulei pe sol, pagube materiale | Instruirea personalului, respectarea parametrilor de operare si a normelor PM si PSI . | Idem |
| Avarii la sistemele de dozare clor turnatorie, explozii la buteliile de clor lichid | Redusa | Intoxicatii ale operatorilor , pagube materiale | Automatizarea procesului de dozare personal de operare instruit si autorizat, respectarea stricta a parametrilor | Idem |
| Scurgeri de ulei pe sol | Redusa | Poluarea solului | Instruirea corespunzatoarwe a personalului , respectarea normelor PM si PSI, si a procedurii PO-190 | Idem |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

## Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea secţiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Există proceduri pentru verificarea materiilor prime |
| depozitare adecvata | A se vedea secţiunile 5.4. şi 6.3 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Depozitele sunt echipate cu dispozitive de control |
| bariere si retinerea continutului | Da. Rigole si bazine de colectare a posibilelor deversari. Containere de colectare a produsului avariat |
| cuve de retentie si bazine de decantare | Da. Cuve de reţinere a substanţelor deversate accidental din rezervoare Bazin de retenţie pentru apele uzate industriale şi pluviale impurificate |
| izolarea cladirilor; | Distanţele dintre clădiri şi instalaţii sunt conform prevederi SSM şi PSI |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | Da |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da. Pază la intrarea în obiectiv şi pe conturul perimetral |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, rateurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Secţiunea 0 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Secţiunea 0 |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Responsabilităţile personalului implicat în acţiunile de combatere a accidentelor sunt precizate în Planul de Urgenţă Internă şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Registre în care se consemnează modul de funcţionare al instalaţiei |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Compoziţia apelor din bazinele de retenţie şi neutralizare se verifică de către laborator înainte de evacuare |

| TEHNICI PREVENTIVE | Raspuns |
| --- | --- |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | - |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | - |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Planul de Urgenţă Internă şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale cuprind modalităţi de acţiune pentru eliminarea acestora |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Prin Dispeceratul propriu se stabileşte comunicarea cu serviciul de urgenta al Cntrului Rivergate si cu autorităţile locale (apărarea civilă, pompieri, salvare, etc.) şi de mediu |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Cuve şi başe de reţinere a scurgerilor. |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | Scurgerile de ape de la stingerea incendiilor pot fi captate în canalizarea pluvială, aceste ape impurificate accidental se pot neutraliza în bazinul de retenţie |
| Alte tehnici specifice pentru sector | Sisteme de alarmare acustica si vizuala |

# Zgomot si Vibratii

Ca recomandare, nivelul de detaliere al informatiilor oferite trebuie sa corespunda riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul este prin urmare scazut, informatiiile solicitate in Tabelul 9.1 vor fi minime, dar informatiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atat cat permite balanta costurilor si beneficiilor. Sursele nesemnificative trebuie “separate” calitativ (oferind explicatii) si nu trebuie furnizate informatii detaliate.

Trebuie oferite harti si planuri de amplasament daca este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare. Va fi utila identificarea surselor aflate pe amplasament, in afara instalatiei, in cazul in care acestea sunt semnificative.

## Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia /sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Receptorul sensibil la zgomot este populaţia din zona de impact, care însă nu este afectată de nivelul de zgomot generat de activităţile societăţii | Nivelul de zgomot de fond la limita incintei ALRO, în condiţii de trafic intens, este de max. 63 dB(A) | Da. Monitorizare pe contur amplasament a zgomotului | Periodic | Nivelul de zgomot la limita incintei, în condiţii de funcţionare a instalaţiei este de 59,1 dB(A) | Limitele de zgomot sunt cele prevăzute de legislaţie |

## Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in programele pentru conformare |

Orice alte informaţii relevante trebuie precizate aici sau trebuie făcută referire la ele. Nivelul de zgomot în cadrul instalaţiilor nu depaseste valoarea de 87 dB(A), iar la limita amplasamentului (puncte cardinale) nivelul de zgomot măsurat se situează sub 65 dB(A).

## Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Dati detalii despre orice studii care au fost facute.

| Referinta (Denumirea, anul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivelul de zgomot la locurile de muncă măsurat în 2014 | Măsurarea nivelului de zgomot în diferite puncte din secţiile de producţie | Incinta ALRO | Cap hala 10 Turn Pasta Asamblare Instalatie de tratare uscata a gezelor Redresor hala 6 | 56 dB(A) 57 dB(A) 55 dB(A) 79-80dB(A) 76-80 dB(A) |
| Nivelul de zgomot la limita incintei măsurat în 2014 | Măsurarea saptamanala nivelului de zgomot la limita incintei | Puncte perimetrul incintei | N S E V | 57.1dB 58.6 dB 57.8 dB 59.3 dB |

## Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

## Limite

Din tabelul 9.1 rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De fond | Absolut |  |  |
|  | Zi |  | 55 |  |  |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  | Zi |  | 55 |  |  |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  | Zi |  | 55 |  |  |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  | Zi |  | 55 |  |  |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cand este solicitata de Autoritatea de Reglementare. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

- Manevrare mecanica,

- Deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

Orice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele.

# Monitorizare

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACĂ NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluor si compusii sai (exprimati in HF) | Electroliza CTG 1 si 2 ; Sectia Anozi - CTF | 2 ori/luna | Masurare | Da | Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă | Metode şi intervale de corectare a calibrării | Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire / competenţe |
| Fluor din pulberi | Electroliza CTG 1 si 2; Sectia Anozi - CTF | 2 ori/luna | Masurare | Da |  |  |  |
| Pulberi totale | Electroliza CTG1 si 2, Sectia Anozi – CTF, IF Turnatorie &cosurile cuptoarelor G0, G5, G6, G7, G8, G10 si instalatia de tratare gaze de la At. Eco-Topitorie | 2 ori/luna | Masurare | Da |  |  |  |
| SO2 | Electroliza CTG1 si 2, Sectia Anozi – CTF, IF Turnatorie &cosurile cuptoarelor G0, G5, G6, G7, G8, G10 si instalatia de tratare gaze de la At. Eco-Topitorie | 2 ori/luna | Masurare | Da |  |  |  |
| CO | Instalatia de tratare gaze de la At. Eco-Topitorie | 2 ori/luna | Masurare | DA |  |  |  |

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACĂ NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | Electroliza CTG 1 si 2, Sectia Anozi –CTF si instalatia de epurare volatile smoala, Sectia Turnatorie - cuptoare de coacere, AHE – cazane termice | 2 ori/luna lunar | Masurare | Da |  |  |  |
| CF4 | Electrolize CTG1 si 2 | lunar | Calcul metoda OVERVOLTAGE |  |
| C2F6 | Electrolize CTG1 si 2 | lunar | Calcul metoda VERVOLTAGE |  |
| CO2 echivalent | Electroliza CTG 1 si 2, Sectia Anozi –CTF , Sectia Turnatorie | lunar | Calcul metoda OVERVOLTAGE |  |

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Se fac masuratori si se intocmesc buletine de analiza in situatia intreruperii temporare a functionarii Centrului de tratare Fum de la sectia Anozi

Observatii:

- Monitorizarea si inregistrarea continuua este posibil sa fie impuse in urmatoarele circumstante:

- Cand emisia este redusa inainte de evacuarea in aer (de ex. printr-un filtru, arzator sau scruber);

- Cand sunt impuse alte masuri de control pentru realizarea unui nivel satisfacator al emisiilor (de ex. selectia sarjei, degresare);

- Fluxurile de gaz trebuie masurate, sau determinate in alt mod pentru a raporta concentratiile la evacuarile de masa;

- Pentru a raporta masuratorile la conditiile de referinta va fi necesar sa se masoare si sa se inregistreze temperatura si presiunea emisiei. Continutul de vapori de apa trebuie de asemenea masurat daca este probabil sa depaseasca 3% doar daca tehnicile de masurare utilizate pentru alti poluanti nu dau rezultate in conditii uscate.

- Unde este cazul, trebuie efectuate evaluari periodice vizuale si olfactive ale evacuarilor pentru a asigura faptul ca evacuarile finale in aer trebuie sa fie incolore, fara aburi sau vapori persistenti si fara picaturi de apa.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Proceduri operationale PO-198;PO-195;PO-196;PO-197 şi program de automonitorizare |
| --- | --- |

## Monitorizarea emisiilor in apa

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Frecventa de monitorizare va varia in functie sensibilitatea receptorilor si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.

- Operatorul trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Acesta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.

- Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi  sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.

- In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a „toxicitatii totale a efluentului” pot fi asadar adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumita indrumare privind testarea toxicitatii poate fi primita de la Autoritatea de Reglementare.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apele de suprafata | Procedura operationala PO-193 şi program de automonitorizare |
| --- | --- |

### Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| pH |  |  | zilnic | SR ISO 10523/2012 | DA | Conform PO-981/Rev.1/27.01.10 | Conform PO-981/Rev.1/27.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |
| Materii in suspensie |  |  | Zilnic | STAS 6953/1981 | DA | Conform PO-978/Rev.1/22.01.10 | Conform PO-978/Rev.1/22.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |
| Reziduu fix |  |  | zilnic | STAS 9187/1984 | DA | Conform PO-984/Rev.1/27.01.10 | Conform PO-984/Rev.1/27.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |
| Fluoruri |  |  | zilnic | SR ISO 10359-1/2001 | DA | Conform PO-980/Rev.1/25.01.10 | Conform PO-980/Rev.1/25.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |
| Cloruri |  |  | bilunar | SR ISO 9297/2001 | DA | Conform PO-979/Rev.1/25.01.10 | Conform PO-979/Rev.1/25.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |
| Aluminiu |  |  | bilunar | STAS 9411/1983 | DA | Conform PO-982/Rev.1/22.01.10 | Conform PO-982/Rev.1/22.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |
| Extractibile cu solventi |  |  | bilunar | SR 7587/1996 | DA | Conform PO-986/Rev.1/28.01.10 | Conform PO-986/Rev.1/28.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |
| Produse petroliere |  |  | bilunar | SR 7877-1/1995 | DA | Conform PO-985/Rev.1/28.01.10 | Conform PO-985/Rev.1/28.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |
| CCO-Cr |  |  | bilunar | SR ISO 6060/1996 | DA | Conform PO-983/Rev.1/28.01.10 | Conform PO-983/Rev.1/28.01.10 | Atestare interna personal conform PO-01/Rev.6/30.04.13 |

Descrieţi orice măsuri referitoare la funcţionarea instalaţiei pe perioada pornirii sau opririi.

În perioadele de pornire şi oprire a instalaţiilor nu se efectuează analize suplimentare.

Analize suplimentare se efectuează la cerere, în situaţia poluărilor accidentale, generate de evacuarea de ape din proces cu concentraţii depăşite ale indicatorilor specifici, pentru a se lua operativ măsuri de minimizare a efectelor acestora şi de eliminare fără a produce consecinţe nedorite.

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unitati pH | Piezometrele de la halda Satu Nou, halda Ecologica, halda Milcov si interiorul ALRO | lunar | SR EN ISO 10523/2012 |
| Conductivitate electrica | microS/cm | Piezometrele de la halda Satu Nou, halda Ecologica, halda Milcov si interiorul ALRO | lunar | SR EN 27888/1997 |
| Duritate totala | grade germane | Piezometrele de la halda Satu Nou, halda Ecologica, halda Milcov si interiorul ALRO | lunar | SR ISO 6059:2008 |
| Aluminiu (Al3+) | mg/dm3 | Piezometrele de la halda Satu Nou, halda Ecologica, halda Milcov si interiorul ALRO | lunar | STAS 9411/1983 |
| Fuloruri | mg/dm3 | Piezometrele de la halda Satu Nou, halda Ecologica, halda Milcov si interiorul ALRO | lunar | SR ISO 10359-1/2001 |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unitati pH | Canal menajer ultim de evacuare | zilnic | SR EN ISO 10523/2012 |
| Materii in suspensie | mg/dm3 | -,,- | zilnic | STAS 6953/1981 |
| CBO5 | mg O2/dm3 | -,,- | zilnic | SR EN 1899-2/2002 |
| CCO-Cr | mg O2/dm3 | -,,- | zilnic | STAS 6060/1996 |
| CCO-Mn | mg O2/dm3 | -,,- | zilnic | SR EN ISO 8467: 2001 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/dm3 | -,,- | zilnic | SR ISO 7150-1/2001 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare | Nu este cazul |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

In S.C. ALRO S.A. evidenta deseurilor se face prin transmiterea lunara de catre responsabilii de mediu pe sectii a fiselor de deşeuri aferente acestora completate in conformitate cu HG 856/2002 actualizata; centralizarea acestor date se face intr-o raportare lunara pe societate ce se transmite lunar catre APM Olt si Garda  de Mediu – Comisariatul Judetean Olt.

Pentru deşeurile ce se depoziteaza in depozitul ecologic propriu se intocmesc lunar fise de deseuri de catre biroul PUP si se centralizeaza de catre biroul AEN. Deseurile haldabile se inregistreaza si in registrul de evidenta al haldei de deseuri in care acestea sunt eliminate final.

Anual se intocmesc raportari ce oglindesc situatia deseurilor valorificabile (in interiorul societatii prin reciclare, ex: deseuri metalice neferoase sau la terti: hartie, carton, polietilena, platbanda metalica etc) si a celor eliminabile (depozitate in halda proprie sau ridicate in vederea neutralizarii de operatori autorizati) precum si a altor categorii de deseuri:  ambalaje, uleiuri uzate, deseuri de echiapmente electrice si electronice, deseuri sanitare, deseuri menajere etc. Aceste raportari se pastreaza in arhiva proprie si se raporteaza lunar autoritatilor de mediu cu frecventa stipulata in actul de reglementare propriu.

Pentru incadrarea deşeurilor in categoria din care fac parte, o parte din  acestea ( cele ale caror analize nu se pot efectua in laboratorul societatii ALRO ) sunt analizate de catre un laborator acreditat unde in urma buletinelor de analiza chimica deşeurile respective sunt caracterizate atat din punct de vedere al compozitiei chimce cat si din punct de vedere la caracteristicilor levigatului generat la depozitarea acestora in halda ecologica proprie.

Observatii:

Pentru generarea de deseuri trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:

- compozitia fizica si chimica a deseurilor;

- pericolul caracteristic;

- precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate;

in cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentii potentiali de contaminare si parcursurile potentiale din sol in apa subterana, apa de suprafata sau lantul trofic.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Procedură PO-191 şi program de automonitorizare |
| --- | --- |

## Monitorizarea mediului

### Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?

Societatea monitorizează si raporteaza factorii de mediu aer, sol, vegetatie in afara amplasamentului instalatiei prin program de automonitorizare propriu intocmit de comun acord cu autoritatile competente.

Observatii:

- Necesitatea monitorizarii de mediu trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor in cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri nepacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de. ex. atunci cand:

  - exista receptori vulnerabili;

  - emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este in pericol de a fi depasit

  - Operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT  bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului

  - este necesara validarea modelarii

3)	Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita prin autorizatia de gospodarirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafata, cand vor fi necesare, in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

### Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a factorilor de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor

Masuratorile imisiilor efectuate in anii anteriori au evidentiat urmatoarele aspecte:

Nu este cazul

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare | Program de automonitorizare a factorilor de mediu |
| --- | --- |

Observatii:

In cazul in care monitorizarea factorilor de mediu este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC ), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea lantului de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea de Reglementare.

## Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare; | Materiile prime sunt analizate în laboratorul societăţii si se coreleza valorile emisiilor generate cu calitatea materiilor prime utilizate in sectorul respectiv |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze; | Se monitorizează oxigenul, monoxidul de carbon, NOx, SOx, presiunea şi temperatura în cuptor şi în emisiile de gaze |
| eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu; | Instalatiile au sisteme proprii de avertizare in cazul depasirii parametrilor care pot genera poluari |
| consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat); | Consumul de energie este contorizat zilnic, ţinându-se în acest mod evidenţa lui de catre birou Energetic |
| calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. | Deşeurile generate sunt analizate si monitorizate permanent |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului. |  |

## Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta pentru a minimiza riscul asupra mediului.

Efectuarea lucrarilor de curatire a tubulaturii de evacuare la Centrul de Tratare Fum presupune by-pass-area controlata a  gazelor arse evacuate la cos. Aceasta operatie se face controlat, se  comunica din timp atat sectoarelor implicate din societate cat si autoritatilor competente. Functionarea in regim de by-pass presupune si masurarea nivelului de   emisie si transmiterea rezultatelor catre autoritatile competente.

Pentru functionare anormala a instalatiei, sunt prevazute instructiuni specifice si proceduri operationale, exista management de risc care monitorizeaza preventiv  aparitia acestor fenomene cu impact asupra mediului,  sunt informate asupra cauzei care a  generat situatia  si modalitati de rezolvare in vederea repornirii.  Conform legislatiei in vigoare sunt anuntate autoritatile competente.

# Dezafectare

## Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Da, în prezent ALRO detine: - instalaţia electrica şi hidraulica de la 6 cuptoare de elaborare cu capacitatea de 25 tone; - bazine de emulsie de la laminoarele de sârma PROPERTZI; - bazine cu apa de răcire de la instalaţia de turnat bare. - 1 bazin cu apa de răcire de la instalaţia de Turnare verticală sleburi. - 4 bazine supraterane pentru combustibil montate la statia PECO proprie

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

Da, cantitatea de ulei colectata în vas este transvazată în butoaie de 220 l, rezervorul este curăţat după golire, după care se poate trece la demontarea conductelor de alimentare a vasului şi la nevoie se poate ridica la suprafaţa , planşeul superior fiind demontabil din construcţie.

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Da.Planuri de închidere stabilite de proiectantul depozitului.

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Pentru îndepărtarea izolaţiilor aplicate conductelor se respecta tehnologia prevăzuta în proiectele iniţiale, tehnicile de securitate în munca, instrucţiunile de lucru pentru aceasta operaţie.

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

În obiectivele de mediu stabilite în instalaţie este inclusa utilizarea materialelor reciclabile, recuperarea acestora şi reintroducerea lor în circuit (ex: ambalaje pentru materii prime, anvelope, baterii etc.) Pentru aceasta sunt implementate şi difuzate următoarele reglementate: Colectare, sortare si acceptare la depozitare a deseurilor industriale cod PO-136 Procedura privind evidenta si gestionarea deseurilor din societate inclusiv deseuri menajere cod PO-191 Procedura privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje din societate cod PO-189

Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazute pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

## Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot alcatui fundamentul unui plan de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii de Reglementare.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | Pentru conformare, la Atelierul de Proiectare din cadrul S.C. ALRO S.A. şi la Arhiva societăţii se găsesc planurile reţelelor de apă industrială, apă potabila, apă menajeră, scheme recirculare apă, scheme circuit gaz metan, planuri generale, etc. care vor sta la baza studiilor în cazul închiderii instalaţiei. |
| --- | --- |

În cazul încetării activităţilor societăţii pentru dezafectare, se propune următorul Plan de închidere, care acoperă etapele prezentate în continuare:

## A. Încetarea activităţilor productive

- Se opresc treptat instalaţiile tehnologice, respectând procedurile operaţionale existente. Se vor urmări cu stricteţe manevrele de oprire, în special la instalaţiile secţiilor Anozi, Turnatorie, Electoliza, manevre care impun măsuri de securitate suplimentare pentru siguranta echipamentelor si a personalului care actioneaza in zona.

- Se vor curăţa vasele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platforme impermeabilizate sau în depozitele existente închise. Lichidele / solidele recuperate se vor depozita în recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condiţii de etanşeitate.

- Se va ţine o gestiune strictă a materialelor evacuate şi/sau stocate.

- Produsele finite şi materiile prime din depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificare la terţi.

- După epuizarea stocului se vor curăţa toate vasele, halele care au servit drept depozit de materii prime sau produse finite.

- Deşeurile recuperabile se vor valorifica la terţi, numai la firme specializate şi autorizate în prelucrarea /eliminarea deşeurilor.

- Depozitul ecolodic de deseuri industriale  va fi închis, respectându-se procedura prevăzută de legislaţia de mediu actuală.

B. Activităţi de conservare

- Clădirile refolosibile: clădiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorită destinaţiei pe care au avut-o nu prezintă impact asupra mediului şi stării de sănătate a factorului uman şi care pot avea noi utilizări, se vor păstra ca atare pentru valorificare ulterioară, conform intereselor societăţii.

- Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidităţii, protejarea împotriva intemperiilor) şi paza acestor clădiri.

- Conservarea unor echipamente şi/sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabili astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică sau să permită degradarea.

- Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi/sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

C. Activităţi de demontare utilaje şi echipamente

După ce toate operaţiile de curăţire, realizate prin golirea de substanţe periculoase, spălare, inertizare şi/sau conservare sunt finalizate, se poate trece la dezafectarea / demontarea utilajelor.

- Demontarea propriu-zisă a utilajelor se va face utilizând metode şi tehnici funcţie de tipul, mărimea, destinaţia ulterioară  a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în depozitele existente.

- Se pot valorifica ca atare utilajele care sunt în stare bună şi se vor valorifica ca fier vechi, vândut la terţi, utilajele care nu se mai pot reutiliza.

- Se va demonta şi valorifica, în măsura în care sunt în stare bună de funcţionare, AMC-urile din instalaţii.

- Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea valorificându-se, funcţie de starea fizică ca materiale şi / sau ca deşeuri.

- Demontarea instalaţiilor electrice: Condensatorii care conţin PCB-uri se vor depozita într-un depozit special amenajat. Uleiul uzat de la staţiile trafo se va stoca în recipiente etanşe şi se va depozita într-un depozit acoperit existent şi asigurat corespunzător, urmând a fi eliminat şi neutralizat conform legislaţiei în vigoare.

- Materialele rezultate de la dezafectarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, etc) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la o firmă specializată.

- Utilajele metalice mari se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se pe platformele betonate. Acestea se vor valorifica ca deşeuri.

- Se va acorda o atenţie deosebită, operaţiilor de scurgere completă şi curăţarea, înaintea demontării rezervoarelor şi conductelor subterane, având grijă să nu se polueze solul / apa subterană.

D. Activităţi de demolare

- După golirea completă a halelor de producţie, în situaţia în care se urmăreşte eliberarea terenului de construcţiile respective, acestea vor fi demolate dupa obtinerea autorizatiilor de demolare conform legislatiei in vigoare.

- Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii şi apoi se va evacua către un depozit de deşeuri nepericuloase pentru depozitare finală.

E. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

- În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu levigabili, se va excava solul de pe suprafaţa poluată şi se va transporta la  haldă pentru depozitare finală şi se va completa cu sol nepoluat.

- Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabili un program de monitorizare pe termen lung, atât pentru sol, cât şi pentru apa freatică.

- Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba.

- Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punctul de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale.

- Reţelele de canalizare se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale se vor închide. Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămase funcţională pe platformă.

- Pe platforma de producţie, eliberată de instalaţii şi reţele subterane nefuncţionale, se vor realiza investigaţii privind nivelul de poluare a solului şi a apei freatice.

Măsurile care vor fi stabilite în baza rezultatelor analizelor efectuate, vor trebui să conducă la remedierea calităţii solului / apei subterane, în vederea reabilitării zonei, conform cu starea definită în Raportul de amplasament.

Pe tot parcursul procesului de dezafectare-demolare se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în          vigoare.

Lucrările se vor realiza numai cu firme şi personal calificat.

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului.

F. Activităţi de închidere şi ecologizare a amplasamentului depozitului de deseuri industriale

- Închiderea trebuie să se realizeze în strictă concordanţă cu cerinţele legislative în domeniu. Elaborarea proiectului de închidere va fi realizată de firme specializate, în condiţiile garantării securităţii, atât în perioada de execuţie a închiderii, cât şi după acest moment.

- Închiderea se va realiza conform proiectului realizat de firma autorizata.

- Situaţia în care halda dispune de capacitate neutilizată în momentul închiderii platformei de producţie, se va studia şi posibilitatea utilizării acesteia ca depozit pentru alte deşeuri similare.

În situaţia în care operatorul va urma altă procedură de închidere, Planul de închidere va trebui modificat şi aprobat cu avizul autorităţii teritoriale de protecţie a mediului.

## Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate

| Structuri subterane | Conţinut | Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de siguranţă |
| --- | --- | --- |
| Conducte de alimentare cu apă | Apă potabilă şi industrială | Golire, verificare |
| Conducte de canalizare | Ape uzate menajere şi industriale Ape pluviale | Golire, verificare, desfundare (dacă este cazul), spălare Golire, verificare |
| Reţele electrice | - | Scoatere de sub tensiune |
| Sisteme de filtrare a emulsiei de la laminoarele 3,4 si 5 | Emulsie pentru laminoare | Verificare circuit emulsie; golire instalatie in conditii de siguranta, fara a se deversa emulsie in cuva betonata |
| Sisteme de actionare hidraulica (verine) la cuptoarele de elaborare | Ulei hidraulic | Sistem etans al actionarii hidraulice. Golire lubrifiant in conditii de siguranta fara a se deversa in cuva betonata |
| Transportoare cu benzi la turn pasta , instalatie alimentare cocs si smoala | Material tehnologic in stare solida | Recuperarea materialului din cuva betonata. Nu afecteaza mediul; in zona nu sunt surse care sa afecteze factorii de mediu. |
| Conducte de aspiratie a gazelor arse de la cuptoarele de coacere 1,2 si 4 | Gaze arse din cuptoarele de coacere | Conductele verificate periodic nu prezinta pericol de poluare atunci cand cuptoarele sunt oprite. Curatirea peretilor interiori se face in conditii de siguranta fara a afecta mediul |
| Benzi transportoare curatire crusta grosiera instalatie GLAMA 1 si GLAMA 2 | Material tehnologic solid | Recuperare material din cuva betonata; nu afecteaza mediul |

## Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Clădire sau altă structură | Materiale periculoase | Mod de operare |
| --- | --- | --- |
| Depozit materii prime pentru producere anozi | Nu exista | Materiile prime se vor comercializa Clădirea nu prezintă pericol pentru factorii de mediu ( apă, aer, sol) |
| Instalaţie Turn pastă anozi | Ulei uzat | Golirea instalaţiei Se face golirea instalaţiilor iar materialul colectat poate fi comercializat Dezafectarea traseelor de legătură se va face fără a se afecta factorii de mediu. Uleiul uzat din instalaţii va fi colectat în butoaie etanşe şi va fi comercializat. |
| Cuptoare coacere anozi | Azbestul a fost înlocuit cu fibră ceramică | Deşeurile de fibră ceramică şi alte deşeuri din demolări se depozitează la halda de deşeuri industriale. Cărămida refractară recuperată se comercializează. Conductele de gaz metan şi aer se dezafectează Produsul filtrărilor de la podul ECL se poate comercializa Anozi stocaţi pentru asamblare se pot comercializa |
| Clădire sau altă structură | Materiale periculoase | Mod de operare |
| Asamblare anozi | Ulei uzat Azbestul a fost înlocuit cu fibră ceramică | Oprirea instalaţiei Colectarea din circuit a tijelor asamblate şi neasamblate şi depozitarea acestora, recuperare şi comercializare Dezafectare instalaţii, nu afectează factorii de mediu ( apa, aer, sol) Uleiul uzat se colectează şi se comercializează. Golirea circuitelor de apă industrială şi dezafectarea conductelor fără a influenţa calitatea apei industriale. |
| Rest utilaje secţia Anozi, inclusiv instalaţii PSI, grupuri sociale, clădiri administrative | Nu avem | Comercializare componente şi echipamente existente. Dezafectări de conducte fără a influenţa factorii de mediu |
| Depozitul temporar de materii prime, Turnătorie | Nu avem | Eliberarea spaţiului de materii prime, valorificare materii prime, nu sunt afectaţi factorii de mediu ( apă, aer, sol) |
| Utilaje şi instalaţii care se găsesc amplasate în cadrul secţiilor Turnătorie veche si cu eco-reciclare | Ulei uzat Zgura de turnătorie | Uleiul uzat se colectează şi se comercializează. Dezafectare instalaţii, nu afectează factorii de mediu ( apă, aer, sol) Golirea circuitelor de apă industrială şi dezafectarea conductelor fără a influenţa calitatea apei industriale. Toată zgura colectată în depozitul temporar va fi eliminată la Halda ecologică sau va fi valorificată respectând legislaţia privind transportul mărfurilor periculoase |
| Cuve electrolize | Nu avem | Scoaterea de sub tensiune a cuvelor se va face pe măsură ce metalul va fi extras fără a se ajunge la fenomenul de îngheţare a electrolitului în cuvă, astfel încât se va recupera tot aluminiul electrolitic produs. Procesul de dezafectarea cuvei de electroliză se va executa la fel ca la demolarea cuvei în vederea executării unui RK. Deşeurile rezultate din demolare vor fi eliminate la halda de deşeuri industriale Barele de curent din aluminiu vor fi recuperate şi comercializate |
| Poduri multioperaţionale din Uzina de Aluminiu. | Nu avem | Filtrele care au colectat pulberile rezultate în urma manevrelor efectuate la cuve vor fi adunate şi verificate astfel încât să nu existe pericolul poluării aerului, apei, solului. |
| Silozurile şi buncărele de materii prime existente în cadrul secţiilor, alte materii prime | Criolitul | Buncărele vor fi golite de materiile prime deţinute, vor fi curăţate dezafectate, fără a influenţa factorii de mediu ( apa, aer, sol) Filtrele de pe silozuri vor fi dezechipate de saci de filtru, vor fi colectaţi într-un singur punct fără a se afecta factorii de mediu - deşeuri haldabile. Sacii cu criolit aduşi în secţie vor fi dirijaţi spre magaziile centrale de unde vor fi valorificaţi |
| Aeroglisiere, conducte de transport alumină, alumină fluorurată etc. | Nu avem | Conductele vor fi golite, se va supraveghe acţiunea de dezafectare astfel încât să nu afecteze factorii de mediu Colectarea şi valorificarea materiei prime de pe reţelele de transport |
| Ventilatoare, reactoare, filtre cu saci | Nu avem | Filtrele cu saci vor fi dezechipate de saci, vor fi colectaţi într-un singur punct fără a se afecta factorii de mediu, rezultă deşeuri haldabile. Colectarea, scuturarea filtrelor astfel încât să nu afecteze aerul, apa, solul |
| Clădire sau altă structură | Materiale periculoase | Mod de operare |
| Corp CTG 1 şi CTG 2 | Nu avem | Golirea silozurilor, conductelor şi aeroglisierelor de alumină aflată în instalaţie Recuperarea materiilor prime aflate pe traseu, colectarea lor şi valorificarea Dezafectarea instalaţiei , dezmembrarea utilajelor, reciclarea echipamentelor, comercializarea Colectarea uleiului uzat şi valorificarea acestuia |
| Magaziile de materii prime , materiale şi piese de schimb din Electrolize | Criolit, fluorura de sodiu | Comercializarea cantităţilor aflate în stoc, cu respectarea HG 1326/2009 .Eliberarea spaţiilor fără a se produce scăpări care să afecteze aerul, apa,solul. |
| Traseele de apă industrială | Nu avem | Se va urmări calitatea apei industriale şi tratarea acesteia până la deversarea totală astfel încât să nu se producă fenomene care pun în pericol apa, solul |
| Traseele de apă potabila | Nu avem | Se va urmări calitatea acesteia şi protecţia traseului pentru a nu se produce incluziuni în apă datorate dezafectărilor de instalaţii |
| Traseele de apă menajera | Nu avem | Se va urmări integritatea acestor trasee până la închiderea finală şi predarea amplasamentului la beneficiar după care se va proceda la anularea acestuia prin dezafectare |
| Staţii de redresare | Uleiuri cu PCB | Având în vedere ca se vor utiliza condensatoare cu PCB până la sfârşitul existentei lor utile, în cazul în care vor fi pe amplasament acestea vor fi eliminate prin incinerare respectând legislaţia în vigoare |
| Depozite temporare de deşeuri | Zgura | Eliminarea deşeurilor la halda de deşeuri industriale Eliberarea amplasamentului fără a se afecta factorii de mediu |

## Lagune

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Identificati toate lagunele | Nu este cazul |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? | Nu este cazul |
| Cum va fi eliminata apa? | Nu este cazul |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? | Nu este cazul |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? | Nu este cazul |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? | Nu este cazul |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna? | Nu este cazul |
| Cum va fi tratata structura lagunei pentru recuperarea terenului? | Nu este cazul |

## Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; |  |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Da |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Da |

## Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Factor de mediu sol: Poarta 1, Capat hala electroliza 4 spre Turnatorie, capat hala electroliza 6 spre Statia de compresoare, capat hala 8 de electroliza- Decantor apa , hala 10 electroliza Depozit anozi cruzi , Asamblare anozi nr. 1 , Turnatoria de aluminiu asamblare anozi nr. 2 Factor de mediu apa subterana : 3 piezometre practicate in incinta ALRO respectiv foraj P7 hala 1, foraj P8 poarta 2 si foraj P9 langa Departament Piese Schimb | Locaţiile constituie zone potenţiale de poluare a solului/ subsolului indicator de calitate fluor, recoltare probe la adancimea de 5cm/30cm Locatiile constituie zone de referinta pentru calitatea apei subterane incinta ALRO |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu este cazul |  |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | Da |
| --- | --- |

## Sinergii

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de urmatoarele tehnici sau fata de altele care sunt pertinente pentru instalatie.

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; | Colaborare permanentă, la nivelul conducerii S.C. ALRO S.A. Aluminiu Primar cu operatorii ALTUR SA si TMK - ARTROM SLATINA privind anunţarea şi luarea de măsuri urgente pentru eliminarea efectelor în cazul poluărilor accidentale produse pe unul dintre amplasamente, care ar putea afecta reţeaua de canalizare comună şi apa de suprafaţă. Conform pPan de prevenire si combatere a efectelor poluarii accidentale a sursei de apa exista protocoale incheiate cu societatile mentionate. Prin Plan de Urgenta Externa, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Olt are stabilite masuri pentru inlaturarea efectului de DOMINO in cazul aparitiei unui accident in care sunt implicate substante periculoase. |
| beneficierea de economiile de scara pentru a justifica instalarea unei unitati de cogenerare; | - |
| combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalatii de co-generare; | - |
| deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; | Da, deseurile care pot fi reintroduse in proces (consum propriu) |
| efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; | - |
| combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; | - |
| evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in vecinatate; | Nu |
| contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate – sau posibilitatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; | - |
| Altele. | - |

## Selectarea amplasamentului

Justificati selectarea amplasamentului propus.

# Limitele de Emisie

## Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

## Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

13.1.1.Emisii hala electroliza

| Nr. crt. | Poluant | Valoarea limita (mg/Nmc) | Debit masic (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OM 462/1993 | Recomandari BAT |  |
| 1. | Fluor gazos (ca HF) | >5 | >2 | ≥ 50 |
| 2. | Fluoruri (pulberi) | >5 | >2 | ≥ 50 |
| 3. | SO2 | 500 | 300 | ≥ 500 |
| 4. | CF4 | nereglementat | < 0.1 kg/t Al | ≥ 5000 |
| 5. | C2F6 | nereglementat | < 0,01 |  |
| 6. | CO2 echivalent | nereglementat | < 3.8 t/t Al |  |

13.1.2.Emisii Anozi

| Nr. crt. | Poluant | Valoarea limita (mg/Nmc) | Debit masic (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OM 462/1993 | Recomandari BAT |  |
| 1. | Pulberi totale | 50 | 20 | ≥ 500 |
| 2. | SO2 | 500 | 300 | ≥ 5000 |
| 3. | NOx | 500 | 200 | ≥ 5000 |
| 4. | Fluor si compusii sai | 5 | 2 | ≥ 50 |
| 5. | CO2 echivalent |  | < 3.8 t/t Al |  |

13.1.3.Emisii Turnatorie

| Nr. crt. | Poluant | Valoarea limita (mg/Nmc) | Debit masic (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OM 462/1993 | Recomandari BAT |  |
| 1. | Pulberi totale | 50 | 20 | ≥ 500 |
| 2. | SO2 | 500 | 300 | ≥ 500 |
| 3. | NOx | 500 | 200 | ≥ 5000 |
| 5. | CO2 echivalent |  | < 3.8 t/t Al |  |

13.1.4. .Emisii Topitorie Eco-Reciclare

| Nr. crt. | Poluant | Valoarea limita (mg/Nmc) | Debit masic (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OM 462/1993 | Recomandari BAT |  |
| 1. | Pulberi totale | 50 | 20 | ≥ 500 |
| 2. | SO2 | 500 | 300 | ≥ 500 |
| 3. | NOx | 500 | 200 | ≥ 5000 |
| 4. | CO | 100 | 50 | ≥ 500 |

13.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie

    - Imisii - Nu este cazul .

13.2.2. apa ( apa tehnologica si pluviala)

| Indicator de calitate | Conform HG 352/2005 (emisar) |
| --- | --- |
|  | Valori maxim admise |
| pH | 6,5 – 8,5 |
| Reziduu filtrant la 1050C | 2000,0 |
| Suspensii | 60,0 |
| CCO-Cr | 125,0 |
| CBO5 | 20,0 |
| Cloruri | 500,0 |
| Fluoruri | 5,0 |
| Al3+ | 5,0 |
| Produse extractibile | 20,0 |

13.3. Apă subterană

Conform HG 311/2004

| Indicator de calitate | UM | Conform HG 311/2004 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valori maxim admise |
| pH | Unitati pH | 6,5-9,5 |
| Conductivitate electrica | μS/cm | 2500 |
| Duritate totala | grade germane | min 5 |
| Fluoruri | mg/dm3 | 1,2 |
| Al3+ | μg/dm3 | 200 |

  - Apele menajera si cea de recirculare se vor monitoriza cu frecventa zilnica, respectiv bi-saptamanala.

Valorile reglementate sunt cele din NTPA 002-pct.13.9, respectiv cele recomandate de proiectantii statii nr. 1-NALCO si nr. 2-General Electric Power.

  - SOL

Conform OM nr.756/1997: mg/kg substanţă uscată

| Element | Tip de folosinţă – mai puţin sensibil |
| --- | --- |
|  | Prag alertă | Prag intervenţie |
| Fluor | 500 | 1000 |

  - zgomot

Conform STAS 10 009/1988 – 65 dB.

### Emisii de solventi

Cerinte suplimentare sau variate pentru tipuri specifice de activitate.Nu este cazul

| Activitate | Emisie | Puncte de emisie | Nivel limita | Unitati de masura | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limita – faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie prezentate  mai sus.

### Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reţeaua publică | Emisii indirecte |
| Electricitate din altă sursă* | - |
| Abur adus din afara amplasamentului / apă fierbinte* | - |
| Gaz | ≈ 65.000 tone CO2 |
| Petrol | - |
| Păcură | - |
|  | - |
| Total | ≈ 65.000 tone CO2 |

* specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

Instalatiile de ardere la care combustibilul este gaz metan ( cuptoare de coacere anozi, uscarea rondoanelor se face cu gaz metan, cuptoare cu gaz pentru primire si elaborare aluminiu si aliaje de aluminiu, procesul de producere a apei calde si a aburului la THE, Redresori, RCC- procesul de temperare zidarie oale transport aluminiu, instalatii consumatoare de gaz metan de la sectia Turnatorie mixta , Forja si tratament termic.

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

## Evacuari in reteaua de canalizare proprie

## Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

| Substanţa | Puncte de emisie | Valoare prag mg/dm3 | Valoarea limită de emisie propusă mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biologic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20 °C) | Colector ape industriale si pluviale |  | - |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  | 125 |
| Materii totale în suspensie |  |  | 150 |
| Reziduu fix |  |  | 2000 |
| Sulfaţi |  |  | 500 |
| Cloruri |  |  | 250 |
| pH |  |  | 6,5 - 9,0 |
| Aluminiu |  |  | 5 |

Nota: O valoare prag este stabilita facand referinta mai intai la legislatia romana si apoi la Indrumarele BAT si in cazul in care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplica putem sa ne ghidam dupa VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri. Autorizatiei. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

#### 13.3 Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

| Substanţa | Puncte de emisie | Limita de emisie conf. HG 352/ 2005 mg/dm3 | Nivel de emisie stabilit în Autorizaţia de gospodărire a apelor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Colector pluvial | Colector ape neutralizate | Colector pluvial | Colector ape neutralizate |
| Extractibile cu eter de petrol | Colector ape industriale tehnologice si ape pluviale | 20 |  | 20 |  |
| CCO Cr |  | 70 |  | 70 |  |
| Materii în suspensie |  | 60 |  | 60 |  |
| Reziduu fix |  | 2000 |  | 2000 |  |
| Produse petroliere |  | 5 |  | 5 |  |
| Cloruri |  | 500 |  | 250 |  |
| pH |  | 6,5 - 9,0 |  | 6,5 - 9,0 |  |
| Aluminiu |  | 5 |  | 5 |  |
| CBO5 |  | 20 |  | 20 |  |
| Cadmiu |  | 0,2 |  | 0,1 |  |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

* Observatie; Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinsi in HG nr.188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) completata cu HG 118/2002, in functie de indicatorii prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie.

Apele uzate menajere sunt evacuate în canalizarea municipală, la calitatea cerută de NTPA 002/ 2002 şi HG 352/ 2005.

# Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Luand in considerare faptul ca au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului fie un bilant de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie sa corespunda nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activitati. Instalatiile care au receptori importanti sau sensibili localizati in mediul receptor sau emit substante a caror natura si cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliata a efectelor potentiale. In cazul in care instalatiile evacueaza doar un nivel scazut de emisii si nu exista receptori afectati sau sensibili, aceste zone pot sa nu necesite o astfel de evaluare detaliata.

Operatorii trebuie sa aiba dovezi care sustin evaluarea impactului exercitat de activitatile lor asupra mediului si acestea sa fie componente ale documentatiei de solicitare. Indrumarul privind evaluarea BAT prezinta o metodologie pentru efectuarea acestei evaluari, care ofera recomandari suplimentare privind natura informatiilor si nivelul de detaliere necesar. De asemenea, ofera o metoda de stabilire a importantei impactului unei evacuari asupra mediului receptor.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.

In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 10km de instalatie sau pana la 15km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50MWth

- Rezervatii stiintifice aflate la o distanta de pana la 2 km de instalatie

- Rezervatii stiintifice care poat fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)

Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)

Planurile cu punctele de monitorizare emisii/imisii şi sol in incintă sunt anexate la RAM 2014 intocmit de operator.

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinţă pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalaţie | Lista evacuărilor din instalaţie care pot avea un efect asupra receptorului şi parcursul lor. (Aceasta poate include atât efectele negative, cât şi pe cele pozitive) | Localizarea informaţiei de suport privind impactul evacuărilor (de ex. rezultatele evaluării BAT, rezultatele modelării detaliate, contribuţia altor surse – anexate acestei solicitări) |
| --- | --- | --- | --- |
| Societatea este amplasată în partea de nord-est t a municipiului Slatina , la cca. 5 km de oras, respectiv: cartierul Cireasov si Satu Nou – Nord; cartier Crisan 1 si 2 –Vest si cartier gara situat la Sud-Vest. | Paraul Milcov | Ape uzate industriale si ape pluviale | Apele evacuate de pe amplasamentul societăţii ALROîn emisar (valea Urlatoarea ) poate generează impact local prin conţinutul de suspensii. Receptorii sensibili - speciile de floră şi faună din rezervaţie - nu sunt direct afectaţi. Prin asociere cu fenomene complementare, caracteristice zonei, ex. eutrofizarea, scăderea nivelului apei, activităţile antropice din zona limitrofă etc, pot apare accidental efecte negative. Monitorizarea apei evacuate se face prin analiza de laborator zilnica |
| Societatea este amplasată la cca. 5000m de cea mai apropiata zona locuita | Populaţia din vecinătatea societăţii | Emisii de la centrele de tratare: CTG-uri, CTF si cele de la Turnatoria veche si cea cu eco-reciclare | Calculele de dispersie pentru pulberi, pentru timpii de mediere reglementaţi de legislaţia de mediu relevă concentraţii sub limita impusă, impactul fiind nesemnificativ. |

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Sectia Anozi - CTF | Noxe gazoase Trim. I 2014 Trim. II 2014 Trim. III 2014 Trim. IV 2014 VLE Fluor total (mg/mc) 0.08 0.09 0.05 0.04 5 SO2 (mg/mc) 71.68 73.86 89.21 80.10 500 NO2 (mg/mc) 21.68 20.31 22.38 20.22 500 Pulberi totale (mg/mc) 6.26 5.42 6.12 5.58 50 | Impact nesemnificativ, Se incadreaza VLE = valoare limita de emisie (conform Ord. 462/1993) |
| Sectiile de Electroliza -CTG 1, CTG2 | Noxe gazoase Trim. I 2014 Trim. II 2014 Trim. III 2014 Trim. IV 2014 VLE Fluor total (mg/mc) 0.53 0.58 0.59 0.57 5 SO2 (mg/mc) 92.21 87.44 97.50 89.19 500 NO2 (mg/mc) 20.21 21.42 20.38 22.29 500 Pulberi totale (mg/mc) 4.01 5.85 5.16 5.63 50 Sectia Electroliza CTG1 Sectia Electroliza CTG2 Noxe gazoase Trim. I 2014 Trim. II 2014 Trim. III 2014 Trim. IV 2014 VLE Fluor total (mg/mc) 0.58 0.59 0.59 0.57 5 SO2 (mg/mc) 88.01 94.83 72.03 84.21 500 NO2 (mg/mc) 22.96 19.86 20.85 21.76 500 Pulberi totale (mg/mc) 4.37 3.65 4.98 3.41 50 | Impact nesemnificativ, Se incadreaza VLE = valoare limita de emisie (conform Ord. 462/1993) |
| Sectia Turnatorie Al –IF si cosurile cuptoarelor G0, G5, G6, G7, G8 G10 | Noxe gazoase Trim. I 2014 Trim. II 2014 Trim. III 2014 Trim. IV 2014 VLE SO2 (mg/mc) 46.01 52.76 43.98 51.02 500 NO2 (mg/mc) 21.87 21.05 21.32 20.41 500 Pulberi totale (mg/mc) 5.21 5.76 6.02 6.19 50 Clor (mg/mc)-emisie fugitiva 1.05 1.13 0.96 0.85 5 | Impact nesemnificativ, Se incadreaza VLE = valoare limita de emisie (conform Ord. 462/1993) |
| Atelier Turnatorie Eco Reciclare-CTG | Noxe gazoase Trim. I 2014 Trim. II 2014 Trim. III 2014 Trim. IV 2014 VLE SO2 (mg/mc) 46.01 52.76 43.98 51.02 500 NO2 (mg/mc) 21.87 21.05 21.32 20.41 500 Pulberi totale (mg/mc) 2.21 1.76 3.02 2.19 50 CO 24.15 33.03 29.76 30.25 5 | Impact nesemnificativ, Se incadreaza VLE = valoare limita de emisie (conform Ord. 462/1993) |
| Apa tehnologica S.C. ALRO S.A.- Aluminiu Primar | Indicatorul chimic /perioada Trim. I 2014 Trim. II 2014 Trim. III 2014 Trim. IV 2014 CMA Suspensii (mg/l) 08 11.01 10.14 10.24 60 Cloruri (mg/l) 156.9 139.5 131.7 110.9 500 Reziduu fix (mg/l) 408.6 315.6. 375.2 302.6 2000 CCO-Cr (mg/l) 22.04 25.09 30.56 31.78 125 Aluminiu (mg/l) 0.0 0 0 0 5 Fluoruri (mg/l) 0.19 0.14 0.15 0.11 5 | Impact nesemnificativ, Se incadreaza CMA=concentratia maxima admisa (Conform HG 352/2005) |
| Evaluarea nivelului de zgomot | Punct de măsurare Valoare medie măsurată in 2014 (dB) Valoare admisă conform STAS 10009/88 (dB) Latura de Nord 57.7 65 Latura de Sud 58.3 65 Latura de Vest 57.9 65 Latura de Est 58.1 65 | Impact nesemnificativ, Se incadreaza VLA=valoarea limita admisa conform STAS 10009/88 |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: |  |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau | Continuarea monitorizarii, prin program propriu, a factorilor de mediu; raportarea datelor catre autoritatile competente |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau | Nu sunt inregistrate depasirii ale nivelului de zgomot, distanta fata de zonele locuite face ca populatia sa nu fie afectata din acest punct de vedere. |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; | Nu este cazul |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Conform PLAM Olt, societatea trebuie să se implice in actiunile prioritare stabilite, respectiv: factor de mediu sol: Realizarea si implementarea de sisteme de gestionare a deseurilor factor de mediu apa: Monitorizarea calitatii apei evacuate in emisar factor de mediu aer: monitorizarea aerului in incinta si zone limitrofe deseuri : organizarea corespunzatoare a activitatii de colectare a deseurilor ( colectare selectiva); imbunatatirea infractructurii de colectare a deseurilor menajere( dotare cu europubele, containere etc); stimularea agentilor economici in vederea implicarii in activitatile de recuperare a deseurilor reciclabile; introducerea de masuri specifice de reducere a cantitatilor de deseuri periculoase la agentii economici; realizarea de contracte cu prestatorii de servicii de salubritate in vederea transportului deseurilor catre depozitele ecologice existente | ALRO se conformeaza ALRO se conformeaza ALRO se conformeaza ALRO se conformeaza |

## Habitate speciale

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | Nu este cazul |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau in alt scop? | Nu |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | Nu |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

# Programele de Conformare si Modernizare

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii.  Masurile incluse in acest program trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

Programe de conformare: nu este cazul.

In ultimii ani s-au efectuat si propus prin programele de investitii urmatoarele lucrari:

A.Obictive realizate dupa revizia autorizaţiei integrate anterioara.

| Măsura | Data propusa pentru implementare | Costuri (lei) | Sursa de finantare | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuptor Camera Dubla | 12.12.2013 | 10.027.400 | Finantare proprie | 1 |
| Cuptor de inductie | 03.10.2013 | 3.023.177 | Finantare proprie | 1 |
| Cuptor de mentinere | 03.10.2013 | 1.983.611 | Finantare proprie | 1 |
| Reconstructia ai amenajarea halei nr.3 de electroliza in vederea realizarii Atelierului Turnatorie ECO | 20.12.2013 | 6.468.080 | Finantare proprie | 1 |
| Sistem de epurare al gazelor in Atelier Turnatorie ECO | 03.10.2013 | 2.740.429 | Finantare proprie | 1 |
| Sistem de captare si epurare gaze rezultate in Sectia Turnatorie | 01.04.2014 | 1.178.113 | Finantare proprie | 1 |
| Amenajare depozit deseuri de aluminiu | 01.01.2014 | 3.689.000 | Finantare proprie | 1 |

B.Obiective cuprinse in programul de investiţii actual

| Achizitionarea unei Instalatii de procesare zgura | 30.09.2016 | 8.580.000 | Finantare proprie | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizare masina de turnare Pechiney | 31.12.2016 | 8.580.000 | Finantare proprie | 1 |
| Modernizare instalatii de ardere la cuptoarele de topire de 35 tone | 31.07.2016 | 3.354.000 | Finantare proprie | 1 |
| Statia de recirculare apa industriala in Sectia Anozi-TP1-TP2 si Asamblare 2 | 31.07.2016 | 390.000 | Finantare proprie | 1 |

Nota:

- 0= sursa va trebui identificata

- 1 = finantare proprie

- 2 = credit bancar

- 3 = institutie financiara internationala

- 4 = finantare nerambursabila

Acest program trebuie sa includa obligatoriu si prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizatia de Gospodarirea apelor

In acest moment, ati realizat toate etapele completarii solicitarii dumneavoastra. Va rugam sa va intoarceti la pagina de inceput pentru a verifica daca ati inclus toate elementele necesare.

# Footnotes

A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii) B Există un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare	D Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii) B Există un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare	D Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii) B Există un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare	D Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii) B Există un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare	D Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru întrebările de mai jos:

Dacă “Da, ne conformăm pe deplin” – faceţi referinţe la documentaţia care poate fi verificată pe amplasament

Dacă “Nu, nu ne conformăm (sau doar în parte)” – indicaţi data la care va fi realizată pe deplin conformarea

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

Substante prioritare in relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa in legislatia romana de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul 9.2

Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati in Sectiunile 5.6.3.1 si 9 din solicitare

# Text boxes

Colectarea in vederea reciclarii a subproduselor metalice din aluminiu si aliaje de aluminiu (12 01 03 pilitura si span neferos, 15 01 04 ambalaje metalice neferoase inclusiv doze de bere si bauturi racoritoare din aluminiu UBC si cutii de conserve, 15 01 06 ambalaje amestecate, 16 01 18 metale neferoase, 17 04 02 aluminiu, 17 04 07 amestecuri metalice, 19 10 02 deseuri neferoase, 19 12 03 metale neferoase, 20 01 40 metale neferoase )

44