Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova

STAT

|  | Evolutia saptamanala a calitatii aerului prin cele 6 statii automate de monitorizare |
| --- | --- |

Va  informam ca in urma monitorizarii calitatii aerului prin cele 6 statii automate PH1-PH6, pentru indicatorii SO2, CO, NO2, O3, PM10, in saptamana 19-25.11.2018 nu s-au inregistrat depasiri ale valorii limita in conformitate cu Legea 104/2011. Valorile maxime masurate ale indicatorilor:  benzen, toluen, o,m,p-xilen, Etilbenzen, monitorizati prin cele 6 statii automate de monitorizare a calitatii aerului, in saptamana 19.11-25.11.2018, sunt urmatoarele:

|  | INDICATORUL MONITORIZAT |
| --- | --- |
|  | Benzen µg/mc | Toluen µg/mc | Etil benzen µg/mc | p-xilen µg/mc | m-xilen µg/mc | o-xilen µg/mc | 1,3butadiena µg/mc | m,p xilen µg/mc |
| Statia PH1- APM Sediu |
| Valoare Maxima | 5.93 | 9.00 | 1.77 | 1.58 | 4.07 | 2.34 |  |  |
| Data/ora | 19.11.2018 24:00 | 20.11.2018 01:00 | 20.11.2018 01:00 | 20.11.2018 01:00 | 20.11.2018 01:00 | 19.11.2018 19:00 |  |  |
| Directie/ viteza vant (m/s) | VSV 0.8 | E 1 | E 1 | E 1 | E 1 | NNV 1.6 |  |  |
| Valorile maxime inregistrate se datoreaza in special traficului rutier |
| Statia PH2- P-ta Victoriei |
| Valoare Maxima | 7.97 | 6.30 | 1.90 | 1.76 | 4.06 | 1.69 |  |  |
| Data/ora | 23.11.2018 15:00 | 23.11.2018 11:00 | 21.11.2018 10:00 | 21.11.2018 10:00 | 21.11.2018 10:00 | 21.11.2018 09:00 |  |  |
| Directie/ viteza vant (m/s) | SSE 1.6 | SE 0.4 | ESE 2.7 | ESE 2.7 | ESE 2.7 | ESE 2.8 |  |  |
| Valorile maxime inregistrate se datoreaza traficului rutier si activitatilor desfasurate pe platformele industriale de Nord si Est a Municipiului Ploiesti |
| Statia PH3- Primaria Blejoi |
| Valoare Maxima | 8.92 | 7.87 | 5.06 | 3.82 | 4.68 | 4.19 |  |  |
| Data/ora | 23.11.2018 14:00 | 21.11.2018 22:00 | 19.11.2018 16:00 | 19.11.2018 20:00 | 19.11.2018 11:00 | 19.11.2018 19:00 |  |  |
| Directie/ viteza vant (m/s) | SE 0.6 | ESE 2.7 | VNV 1.2 | E 1 | NV 2.1 | NNV 1.6 |  |  |
| Valorile maxime inregistrate se datoreaza traficului rutier, statiei Peco si activitatilor desfasurate pe platforma industriala de Nord a Municipiului Ploiesti |
| Statia PH4- Primaria Brazi |
| Valoare Maxima | 8.58 | 7.30 | 2.25 | 2.36 | 5.25 | 2.79 |  |  |
| Data/ora | 20.11.2018 18:00 | 23.11.2018 11:00 | 23.11.2018 11:00 | 23.11.2018 11:00 | 23.11.2018 11:00 | 23.11.2018 11:00 |  |  |
| Directie/ viteza vant (m/s) | SE 2.7 | SE 0.4 | SE 0.4 | SE 0.4 | SE 0.4 | SE 0.4 |  |  |
| Valorile maxime inregistrate se datoreaza traficului rutier si activitatilor agentilor economici din zona platformei industriale Brazi: S.C. OMV Petrom S.A-Rafinaria Petrobrazi, S.C. Ecoburn SRL, S.C. GasPeco , S.C. Rail Logistic SRL, S.C.Niomax Prod SRL, S.C. Systems of Ecologycal Solutions SRL, S.C. Bitul Petrolium SRL |
| Statia PH5- Bariera Bucuresti |
| In saptamana 19-25.11.2018, analizorul de BTEX a fost oprit din lipsa azot . |
| Statia PH6- Mihai Bravu |
| In saptamana 19-25.11.2018, analizorul de BTEX a fost defect |

Avand in vedere valorile inregistrate,  Direcția de Sănătate Publică Prahova va stabili  dacă acestea au pus în pericol sănătatea cetățenilor din municipiul Ploiești, comuna Brazi, comuna Blejoi.

Atasat, anexam  graficele pentru indicatorii: SO2, NO2, CO, O3, PM10, benzen, toluen, etilbenzen, o,m,p-xilen, in toate statiile automate de monitorizare a calitatii aerului.

Mentionam deasemeni ca datele meteo sunt obtinute de la Centrul Meteorologic Regional Muntenia.

Deasemeni, mentionam ca datele de mai sus au fost transmise prin adresa nr. 17200/26.11.2018  si  catre  Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova, DSP Prahova si RASP Ploiesti, in vederea verificarii surselor potential poluatoare si luarea masurilor corespunzatoare.