Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova

STAT

Va informam ca in data de 04.07.2019, pentru indicatorii BTEX, in statiile automate de monitorizare a calitatii aerului  PH3-Primaria Blejoi, PH4-Primaria Brazi  si PH6-Mihai Bravu s-au inregistrat valori crescute fata de trendul zonei, dupa cum urmeaza:

| Statia | Indicator | Data | Ora | Valoare masurata (µg/mc) | Directia / viteza vantului (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH3-Primaria Blejoi | toluen | 04.07.2019 | 20.:00 | 21.85 | VNV/0.4 |
|  |  |  | 24:00 | 27.65 | V/0.5 |
| PH4-Primaria Brazi | toluen | 04.07.2019 | 21.:00 | 26.08 | NV/2.8 |
|  |  |  | 22:00 | 32.71 | NNV/1.5 |
|  |  |  | 23.:00 | 40.94 | N/1.4 |
|  |  |  | 24:00 | 67.16 | V/0.5 |
| PH6-Mihai Bravu | benzen | 04.07.2019 | 19.:00 | 23.79 | V/1.1 |
|  |  |  | 23:00 | 38.09 | N/1.4 |
|  | toluen |  | 19.:00 | 78.49 | V/1.1 |
|  | 1.3-butadiena |  | 19.:00 | 25.62 | V/1.1 |
|  | m,p-xilen |  | 19:00 | 18.34 | V/1.1 |

* mentionam ca datele meteo sunt preluate de la statia meteo Ploiesti

De asemenea  anexam graficele pentru indicatorii BTEX in statiile automate de monitorizare a calitatii aerului   PH3,PH4 si PH6.

Mentionam ca datele de mai sus au fost transmise prin adresa nr. 11436/05.07.2019  si  catre  Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova in vederea verificarii surselor potential poluatoare si luarea masurilor corespunzatoare,  iar Direcția de Sănătate Publică Prahova va stabili  dacă acestea au  pus în pericol sănătatea cetățenilor din comuna Brazi, Comuna Blejoi si municipiul Ploiesti.