Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Informare privind monitorizarea calitatii aerului prin stațiile automate

Vă informăm că în perioada 10-11.09.2020, în stațiile  automate de monitorizare a calității aerului PH4-Primăria Brazi și PH6-Mihai Bravu, au fost înregistrate creșteri punctuale pentru indicatorii benzen, toluen și mp-xilen, valorile înregistrate fiind următoarele:

| Stația | Indicator | Data | Ora | Valoare măsurată (µg/mc) | Direcția/viteza vântului(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH4-Primăria Brazi | benzen | 10.09.2020 | 24:00 | 50.26 | S/2.0 |
|  |  | 11.09.2020 | 01:00 | 85.70 | NE/1.1 |
|  | toluen | 11.09.2020 | 01:00 | 29.67 | NE/1.1 |
| PH6-Mihai Bravu | toluen | 11.09.2020 | 03:00 | 16.19 | N/1.2 |
|  |  |  | 04:00 | 35.62 | ENE/1.0 |
|  |  |  | 05:00 | 18.71 | N/1.1 |
|  | mp-xilen |  | 04:00 | 16.68 | ENE/1.0 |
|  |  |  | 05:00 | 15.45 | N/1.1 |

De asemenea vă anexăm graficele pentru indicatorii benzen, toluen și mp-xilen în toate stațiile automate de monitorizare a calității aerului (datele meteo sunt obținute de la stația Meteorologica Ploiești).

Datele de mai sus au fost transmise prin adresa nr. 13286/11.09.2020  și  către  Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova în vederea verificării surselor potențial poluatoare și luarea măsurilor corespunzatoare, în conformitate cu competențele legale ale acestora.