MEMORIU DE PREZENTARE

1. Denumirea investiţiei

“Execuție foraj apă comuna Blejoi ”

judetul Prahova, comuna Blejoi, sat Blejoi, str. Calotesti, nr. 319, tarla T3, parcela Cc101/2, județul Prahova, obiectiv promovat de Primaria Blejoi

2. Elaborator proiect

SC Water Reference SRL Paulesti, sat Gageni, str. Ion Creanga , nr. 33

3. Felul investiţiei: Suplimentarea debitului si volumului de apa necesar distributiei de apa in comuna Blejoi sat Blejoi, prin realizarea unui foraj de exporare – exploatare cu adancimea de cca 150m.

4. Titularul investiţiei

Primaria BLEJOI, cu sediul in comuna Blejoi, sat Blejoi, str. Ploiesti – Valeni, nr. 1003, cod postal 107040, tel 0244410445, fax 0244410660, email: blejoiprahova@yahoo.com, Cod Unic de Inregistrare 2845346  prin reprezentantul său Adrian Dumitru, in calitate de Primar

5. Forma juridică

Situaţia juridică: institutie de stat.

Natura capitalului: 100% investitii publice:

9. Valoarea estimativă a investiţiei: 			 	  30.000 Euro

Din care pentru protecţia mediului: 				    1.500 Euro

10. Începerea investiţiei:					       15.10.2020

Termen de finalizare a investiţiei şi începerea probelor tehnologice:

15.12.2020

II. DATE SPECIFICE PROIECTULUI

1. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei

Oportunitatea investiţiei

Prin realizarea investitiei se va suplimentat debitul de apa necesar distributiei de apa

La data prezenta exista sistem de distributie apa in comuna Blejoi doar pentru o parte a locuitorilor

Prin realizarea forajului se va asigura in totalitate cerinta de apa potabila pentru locuitorii comunei Blejoi.

Utilitatea publică

Realizarea obiectivului de mai sus, este justificată din următoarele puncte de vedere:

- Dezvoltarea starii de confort prin suplimentarea necesarului de apa si realizarea de bransamente la reteaua publica de apa;

- Contribuie la dezvoltarea economică a unităţii şi a localităţii, prin creşterea numărului de unităţi productive.

Modul de încadrare în planul de urbanism şi amenajarea teritoriului

Amplasarea forajului se face pe un teren in care sunt realizate rezervorul de apa si statia de pomapre aferenta comunei Blejoi.

2. Descrierea proiectului

2.1. Amplasamentul investiţiei

Investitia consta in executia unui foraj de explorare – exploatare necesar alimentarii cu apă pentru imbuteliere.

Forajul va avea urmatoarele caracteriristici :

- localizarea puţului = în incinta investitiei;

- adâncimea de forare a puţului = cca. 150 m;

- coloana de exploatare = PVC tip Valrom, cu diametrul de 160 mm;

- coroană filtrantă anticolmatantă = pietriş mărgăritar sort 1-3 mm (rază minimă = 10 cm);

- protecţia antipoluantă a acviferelor captate = dop izolator din argila;

- nivelul piezometric prognozat în foraj = 30,00 - 45,00 m;

- nivelul hidrodinamic prognozat în foraj = 33,00 - 40,00 m;

- denivelarea = 7 m;

- permeabilitatea medie a acviferelor captate = 2-3 m/zi;

- calitatea prognozată a apei captate = tehnologică, cu duritate totală estimată sub 20 grade germane.

De precizat că, la selectarea parametrilor pompei submersibile de exploatare a forajului  se va ţine seama de următoarele criterii de eficienţă tehnico-economică:

  - înălţimea maximă de pompare, necesară distribuţiei apei de la sursă va fi estimată la H = cca. 60 m.c.a.;

  - adâncimea de pozare a pompei va fi la între 40 şi 50 m;

  - capacitatea maximă de debitare a pompei din puţ nou va fi estimată la max. 2,5l/s, fiind condiţionată de necesitatea evitării înnisipării rapide printr-o exploatare excesivă şi de obligativitatea respectării instrucţiunilor de specialitate prevăzute în cartea tehnică ulterioară;

  - alegerea tipului de pompă în funcţie de fiabilitate, rezistenţă la pericolul înnisipării, randament tehnico-economic, consum energetic şi dimensionare adecvată montării şi extragerii ulterioare prin coloana definitivă PVC Φ 180 mm.

Avand in vedere ca forajul propus va exploata acvifere de adâncime sub presiune şi va fi executat astfel încât să realizeze condiţiile de izolare a stratului captat faţă de suprafaţa terenului şi faţă de stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare, consideram ca este necesar sa se instituie numai zona de protecţie sanitară cu regim sever, care va fi circulară, cu centrul pe poziţia forajului şi va fi cuprinsa intr-un areal de 10 /10 m;

Conducta de aductiune de la foraj la rezervor se va realiza prin reţele de distribuţie din conducte de polietilenă de înalta densitate cu diametrul de 40 mm.

Alimentarea cu energie electrică – prin executia unui racord la reteaua stradala existenta in zona.

Incadrarea in categoria de importanta si clasa de importanta din punct de vedere hidrotehnic

Conform STAS 4273/85 incadrarii in categoria de importanta a constructiilor si instalatiilor hidrotehnice investitiile sunt incadrate in categoria a V de importanta si in clasa a IV-a de improtanta fiind constructii cu durata de exploatare definitiva si rol functional secundar.

Încadrarea suprafeţei terenului la categoria corespunzătoare investiţiei

Terenul are categoria actuală de folosinţă neproductiv, iar după realizarea investiţiei va avea categoria de folosinta „arabil” ).

DESCRIEREA  LUCRĂRILOR PROIECTATE

Situaţia existentă

Prezenta documentatie se intocmeste in vederea realizarii unei foraj de alimentare cu apa in scopul suplimentarii cu apa a sistemului de alimentare cu apa aferent comunei Blejoi.

Amplasamentul forajului propus este in incinta gospodariei de apa existenta in zona vestica a acestuia.

S-a optat executia forajului in aceasta zona intrucat se poate asigura  zona de protectie sanitara cu raza de minim 10 ml din centrul forajului conform H.G. nr. 930 din 11 august 2005, prin ingradirea amplasamentului destinat gospodariei de apa ce cuprinde si rezervorul si statia de pompare aferenta localitatii Blejoi. Limitele zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie vor fi marcate prin borne sau semne vizibile, cu menţiunea: zonă de protecţie sanitară.

Forajul F2, de adâncime va avea adancimea  la H=150 m, Di=180mm, va fi prevăzut cu o pompa submersibila  amplasata in put  la adâncimea de H= 45 m, având un debit de exploatare, Qnom. =2,50 l/s,  H = 60,00 m, P = 1,50 kW, manometru şi robinete (de trecere şi de reţinere).

Echiparea forajului, respectiv cabina put, va fi din PVC TIP Valrom, ingropata si va avea dimensiunle de Diametru(m)xH [m] = 1,4 x 1,5m

Pentru contorizarea cantitatilor de apa extrase din subteran s-a amplasat un apometru in caminul forajului, (contor clasa B, Qnom = 15 mc/h ) si un filtru „y”

Situaţia proiectată

Pentru investiţia analizata, s-a emis Certificat de urbanism nr. 183 din 01.09.2020 de catre Primaria Comunei Blejoi, judetul Prahova, in scopul „Construire foraj alimentare cu apa”.

S-a obtinut Referat hidrogeologic de expertiza preliminar nr. 356/2020 emis de INHGA Bucuresti

Investitia consta in executia unui foraj de explorare – exploatare necesar alimentarii cu apă pentru imbuteliere.

Forajul va avea urmatoarele caracteriristici :

- localizarea puţului = în incinta investitiei;

- adâncimea de forare a puţului = cca. 150 m;

- coloana de exploatare = PVC tip Valrom, cu diametrul de 180 mm;

- coroană filtrantă anticolmatantă = pietriş mărgăritar sort 1-3 mm (rază minimă = 10 cm);

- protecţia antipoluantă a acviferelor captate = dop izolator din argila;

- nivelul piezometric prognozat în foraj = 30,00 - 45,00 m;

- nivelul hidrodinamic prognozat în foraj = 33,00 - 40,00 m;

- denivelarea = 7 m;

- permeabilitatea medie a acviferelor captate = 2-3 m/zi;

- calitatea prognozată a apei captate = tehnologică, cu duritate totală estimată sub 20 grade germane.

De precizat că, la selectarea parametrilor pompei submersibile de exploatare a forajului  se va ţine seama de următoarele criterii de eficienţă tehnico-economică:

  - înălţimea maximă de pompare, necesară distribuţiei apei de la sursă va fi estimată la H = cca.60 m.c.a.;

  - adâncimea de pozare a pompei va fi la între 40 şi 50m;

  - alegerea tipului de pompă în funcţie de fiabilitate, rezistenţă la pericolul înnisipării, randament tehnico-economic, consum energetic şi dimensionare adecvată montării şi extragerii ulterioare prin coloana definitivă PVC Φ 180 mm.

Influenţa LUCRARILOR PROIECTATE asupra factorilor de mediu

În perioada de execuţie a construcţiilor şi a utilitaţilor aferente acestora, cât şi în perioada funcţionării amenajarii piscicole de agrement, pot fi identificate unele efecte asupra mediului şi anume:

- Efectele negative din perioada de execuţie, când vegetaţia existentă este defrişata şi îndepartată temporar de pe suprafetele provizorii de acces la amplasamentul lucrărilor sunt de scurtă durată; având în vedere suprafeţele mici afectate, sunt apreciate ca nesemnificative.

- Pierderile de hidrocarburi din utilajele ce vor realiza obiectivul

- Poluarea cu scurgeri de sedimente de la manipularea, descărcarea, depozitarea materialelor de construcţii

- Pentru limitarea la maximum a influenţelor negative asupra ecosistemelor locale trebuie respectate cu stricteţe toate prevederile Administraţiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita şi SGA Prahova.

Măsuri ce trebuie luate pentru a păstra dimensiunile pozitive ale activităţii:

-    Depozitarea în bune condiţii a materialelor şi protejarea lor de acţiunea directă a apelor pluviale.

- Nu se vor executa reparaţii sau intervenţii tehnice la utilaje, în zona de lucru;

- Alimentarea cu carburanţi sau ulei a utilajelor de extracţie sau transport se va face în locuri speciale.

Realizarea forajului de apa nu prezinta efecte negative din punct de vedere al emanaţiilor de mirosuri poluante asupra mediului şi nu are efecte negative asupra sănătaţii oamenilor.

( Factor de mediu – aerul

Execuţia lucrărilor constituie, pe de o parte o sursă de minima de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursă de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibiilor, atât în motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât şi ale mijloacelor de transport folosite.

Activitatea de transport poate avea un efect  negativ asupra factorilor de mediu prin următoarele surse de poluanţi:

- pulberi sedimentabile rezultate în urma circulaţiei mijloacelor auto, în perioadele de lipsă de umiditate a solului;

- gaze de eşapament (NOx, SOx, CO, COV, pulberi sedimentabile);

- emisii de zgomote.

( Factor de mediu – solul

Impactul asupra solului şi subsolului în perioada de execuţie a lucrărilor se va manifesta direct sau prin intermediul mediilor de dispersie. Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate în perioada de execuţie a lucrăriilor sunt:

-	Scăpările acccidentale de produse petroliere de la utilajele de deservire.

-	Spălarea utilajelor de construcţii sau a altor substanţe de către apele de precipitaţii.

Ca urmare, o atenţie specială trebuie acordată depozitării materialelor de construcţie.

Depozitarea acestora direct în atmosferă sub acţiunea factorilor externi poate favoriza degradarea lor şi antrenarea de către vânt sau de apele de ploaie, conducând astfel la afectarea solului.

O dată cu finalizarea activităţilor de construcţie încetează şi impactul asupra factorului de mediu – sol.

( Factor de mediu – apa

Pentru asigurarea calităţii apei se vor lua următoarele măsuri :

- interzicerea folosirii de aditivi la executia forajului

- interzicerea captarii de ape freatice de suprafata

- betonarea si izolarea stratelor de suprafata de cele de adancime

- tubarea cu materiale agrementate sanitar

( Gospodărirea deşeurilor

Compoziţa deşeurilor menajere nu necesită un program special de gospodărire. Se va face selectarea ecologică a deşeurilor (hârtie/sticlă/plastic/deşeuri organice).

Cantitatea de deşeuri menajere rezultată în cadrul obiectivului este dependentă de numărul de angajaţi Amplasamentul dispune de contract cu soceitate de salubrizare.

MASURI PENTRU PREVENIREA POLUARILOR ACCIDENTALE, ASIGURAREA NORMELOR SANITARE SI SECURITATEA MUNCII

Beneficiarul Primaria Blejoi împreună cu Autoritatea Competentă, prin caietele de sarcini care se vor realiza, va întocmi un plan de avertizare şi alarmare în caz de viitură şi poluare accidentală, cu responsabilităţi şi sarcini nominalizate, astfel încât de la atenţionarea şi semnalarea pericolului, punerea sub protecţie a amplasamentului, sistemul informaţional să fie bine structurat şi operativ. Sarcinile concrete precum şi responsabilii cu îndeplinirea acestora vor fi  trasate într-un plan de apărare împotriva inundaţiilor si a unui plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Aceste sarcini intră în competenţa Primaria Blejoi, care va lua măsurile necesare şi anume:

- măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;

- măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea unor fenomene periculoase;

- măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperarea şi reabilitarea situaţiilor enumerate.

IV. LUCRĂRI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Organizarea si asigurarea activitătii de refacere restaurare a amplasamentului, masurile  de protectie civila luate înainte, pe timpul sau după producerea unei situatii de urgenta, la declararea stării de alerta, care consta în scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, în mod organizat a populatiei, a unor institutii publice, operatori economici, bunurilor materiale si dispunerea lor în zone sau localitati care asigura conditii de protectie si supravietuire.

Actiunile de aparare si / sau evacuare se planifica si se organizează pentru tipul de risc mediu, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evolutia si amploarea consecintelor acestuia.

La terminarea lucrărilor de construcţii – amenajări, se va degaja terenul de moloz şi alte resturi rezultate, se va face curăţenie şi se va restaura starea iniţială a terenului.

V. ANEXE

- Planul de încadrare în zonă

- Plan de situaţie;

- Memoriu de prezentare;

- Copie Certificat urbanism

SC Water Reference SRL