RAPORT ANUAL DE MEDIU

- pentru anul 2022 -

Acest raport a fost întocmit de S.C. ARTEMA PLAST S.R.L. şi are ca scop evidenţierea situaţiei privind starea factorilor de mediu pe amplasament în anul calendaristic 2022 la ARTEMA PLAST S.R.L. Boldeşti –Scăeni.

ARTEMA PLAST S.R.L. Boldeşti –Scăeni are ca obiect de activitate: fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, folosind tiparirea prin  rotogravura si flexografie.

Raportul cuprinde date despre activitatea societatii in anul 2022, in vederea raportarii lor la unitatea locala si regionala pentru protectia mediului conform Autorizatiei integrate de mediu nr. nr.217/16.02.2017 revizuita in 20.07.2022, având ca scop îndeplinirea cerinţelor de prevenire, reducere şi controlare a poluării.

- INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

Autorizatia integrata de mediu nr.217/16.02.2017 revizuita in 20.07.2022 a fost emisa pentru activitatea: Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN rev.2 – 2222).

Incadrarea din punct de vedere al impactului asupra mediului:

- conform Anexa 1 a Legii 278/2013, pct. 6.7 : ”Tratarea materialelor, a obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici, in special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 150 kg/ora sau mai mare de 200 tone/an”

- conform Anexa 7 a Legii 278/2013 la Partea a2a, punctual 3:”Alt tip de rotogravură, flexografie, tipărire serigrafică în rotativă, unității de laminare sau glazurare (>15) tipărire serigrafică în rotativă pe textile sau carton (>30).

- DATE DE IDENTIFICARE  A TITULARULUI ACTIVITATII

###### Numele:	S.C. ARTEMA PLAST S.R.L.

###### Adresa: 		Orasul Boldesti Scaeni, Șoseaua Ploiesti-Valeni, nr. 27, judetul Prahova

Tel/fax:	0244/211 329; 0244/210 500

E-mail:		office@artema.ro

3.  DATE PRIVIND ACTIVITATEA DE PRODUCTIE IN ANUL INCHEIAT

Instalatii existente pe platforma S.C. ARTEMA PLAST S.R.L. care sunt monitorizate deoarece pot avea impact negativ asupra mediului sunt:

- o masina de tiparit flexografic in 8 culori și o masina de tiparit flexografic in 10 culori capacitate totală de produs tipărit 150-200 tone/luna.

- o masina de tiparit prin rotogravura in 9 culori și o masina de tiparit prin rotogravura in 10 culori - capacitate totală de produs tipărit 50-100 tone/luna.

- instalatia de ardere a compușilor organici volatilii de tip regenerativ cu trei camere, pentru aspirarea aerului poluat cu COV, colectarea si tratarea acestuia (incinerare) - debit de aer tratat  = 60 000 Nm3/h.

- Masina de spalare-distilare ASTER, utilizata pentru spalarea componentelor demontabile care intra in contact cu cerneala, ale masinilor de imprimare si pentru distilarea solventului murdar.

- Instalatie de distilare ELAN, utilizata pentru distilarea solventului murdar;

- Centrala termica cu puterea de 1100 kW, in care agentul termic este uleiul diatermic ce va fi incalzit la temperatura de (170-180) ºC.

4. MATERII PRIME SI MATERIALE FOLOSITE IN ANUL 2021

| TIP MATERIE PRIMA | TOTAL -Tone/an | FLEXO Tone/an | ROTO Tone/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Folii materiale plastice | 6293 | 2999 | 3294 |
| Cerneala | 841,969 | 485,431 | 356,538 |
| Solventi | 940,304 | 679,208 | 261,096 |
| Adezivi laminare fara solvent | 210,708 | --- | --- |

5. VALORILE ADMISE PENTRU POLUANTI  LA EVACUAREA IN MEDIUL

INCONJURATOR,NIVELUL DE ZGOMOT SI  VALORILE PRACTICE

INREGISTRATE IN URMA ANALIZELOR

5.1. AER

1. Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Denumire sursa de emisie | Indicatori | V.L.E. (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cos aferent centralei termice cu Pt = 1 100 kW, functionala cu gaze naturale, cu caracteristicile: Hcos = 12 m si Dcos = 400 mm | CO | 100 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NO2 | 350 |
|  |  | pulberi | 5 |

2.Emisiile in aer rezultate din procesul tehnologic se vor încadra intre următoarele valori admise:

| Nr. crt. | Instalatia tehnologica | Denumire sursa de emisie | Indicator | V.L.E. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalatie termica de tip regenerativ cu trei camere, pentru purificarea gazelor reziduale, functionala cu gaze naturale. | Cos (tub metalic izolat termic) cu caracteristicile: Hcos = 10 m, Dcos = 1200 mm, iar punctul de prelevare probe se afla la o inaltime de 6,5 m. | COV | 20 mgC/Nmc |
|  |  |  | CO | 100 (mg/Nmc) |
|  |  |  | SO2 | 35 (mg/Nmc) |
|  |  |  | NOx | 100 (mg/Nmc) |
|  |  |  | Pulberi | 5(mg/Nmc) |

3.Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de distilare solvent murdar, la masina de distilare se vor încadra intre următoarele valori admise:

| Nr. crt. | Denumire sursa de emisie | Indicatori | V.L.E. (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cos metalic , cu caracteristicile: Hcos = 0,8 m si Dcos = 200 mm | COV cf . ord.462/1993 150 mg/mc |

Rezultate inregistrate in urma măsurătorilor periodice sunt prezentate în anexă.

5.2. APA UZATA

Din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate, apa fiind recirculata printr-un sistem de recirculare.

Apele uzate menajere sunt evacuate de pe platforma S.C. ARTEMA PLAST S.R.L. in 2 bazine betonate vidanjabile. Vidanjarea apelor se face de catre un agent economic autorizat.

| Indicator | U.M | Valori limita | Cadrul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | unitati PH | 6,5 – 8,5 | H.G. 352/2005 Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 12/29.01.2021 |
| Materii in suspensie | mg/dmc | 350 |  |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | mg O2/dmc | 300 |  |

| Indicator | U.M | Valori limita | Cadrul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr | mg O2/dmc | 500 | Conform specificatiilor din H.G. 352/2005 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 12/29.01.2021 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/ dmc | 30 |  |
| Fosfor total ( P ) | mg/ dmc | 5,0 |  |
| Detergenti sintetici biodegradabili | mg/ dmc | 25 |  |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/ dmc | 30 |  |

Rezultate inregistrate in urma măsurătorilor periodice sunt prezentate în anexă.

ZGOMOT

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in STAS 10 009/1988, astfel : la limita zonei functionale a incintei industriale valoarea limita admisa va fi de 65 dB.

Rezultate inregistrate in urma măsurătorilor periodice sunt prezentate în anexă.

SOL

Monitorizarea calitatii solului se realizează anual conform datelor de mai jos:

- Element poluant: TOTAL HIDROCARBURI DE PETROL (THP):

-prag de alerta (mg/kg substanta uscata) -1000

-prag de interventie (mg/kg substanta uscata) -2000

Rezultate inregistrate in urma măsurătorilor periodice sunt prezentate în anexă.

5.  DESEURI GENERATE

Deșeurile generate de activitățile desfășurate pe amplasament sunt cele din tabelul de mai jos:

| Nr.crt. | DENUMIRE DESEU | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Cantitatea de deseuri | Agentul economic care efectueaza operatiunea de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate generata (tone) |  |
| 1 | Ambalaje hartie si carton | 15 01 01 | 84,08 | PACOS |  |
|  |  |  |  | ECOFRIEND |  |
| Nr.crt. | DENUMIRE DESEU | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Cantitatea de deseuri | Agentul economic care efectueaza operatiunea de valorificare/ eliminare |
|  |  |  | Cantitate generata (tone) |  |
| 2 | Ambalaje materiale plastice | 15 01 02 | 33,81 | ECOFRIEND |  |
|  |  |  |  | INDECO |  |
| 3 | Materiale plastice | 07 02 13 | 253,311 | ECOFRIEND |  |
| 4 | Materiale plastice (PET) | 07 02 13 | 469,075 | ECOFRIEND |  |
| 5 | Ambalaje lemn | 15 01 03 | 463,816 | RORA AGRI TRADE |  |
|  |  |  |  | INDECO GRUP |  |
| 6 | Ambalaje metalice | 15 01 04 | 13,07 | INDECO GRUP |  |
| 7 | Fier | 20 01 40 | 0,51 | INDECO GRUP |  |
| 8 | Ambalaje metalice contaminate | 15 01 10* | 59,96 | INDECO GRUP |  |
| 9 | Ambalaje plastic contaminate | 15 01 10* | 21,59 | INDECO GRUP |  |
| 10 | Materiale filtrante contaminate | 15 02 02* | 14,895 | INDECO GRUP |  |
| 11 | Deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase | 08 03 12* | 41,85 | INDECO GRUP |  |
| 12 | Solvenţi organici și lichide de spălare | 07 01 04* | 84,78 | INDECO GRUP |  |
| 13 | Adezivi cu continut de substante periculoase | 08 04 09* | 2,469 | INDECO GRUP |  |
| 14 | Deseuri menajere | 20 03 01 | 170,048 | ROSAL GRUP |  |

Deseurile menajere si cele asimilate cu cele menajere sunt colectate de ROSAL GRUP și depozitate la rampa ecologica Boldesti - Scaeni.

Fisa de gestiunea deseurilor pentru anul 2022 este anexată prezentatului raport.

6. DEPOZITE /CLADIRI

In cursul anului 2022 nu au avut loc schimbari privind amplasarea, structura, dimensionarea si destinatia cladirilor din incinta societatii.

Terenul pe care sunt amplasate constructiile are suprafata de 30635 mp si este situat in intravilanul localitatii Boldesti – Scaeni.

In incinta sunt 9 corpuri de cladiri dintre care in doua au loc procese de imprimare cu cerneluri pe baza de solventi organici, iar in celelalte se desfasoara activitati auxiliare activitatii de baza.

Platforma S.C. ARTEMA PLAST S.R.L. are ca vecinătăţi:

- Nord: proprietati private

- Sud: teren agricol si proprietati private

- Est: teren agricol si calea ferata Ploiesti – Valeni.

- Vest: drum national DN1B.

Situatia cladirilor din incinta ARTEMA PLAST SRL Boldesti-Scaeni

| Nr.crt. | Constructie | DESTINATIE / INSTALATII |
| --- | --- | --- |
| P1 +1 | 339 mp | Atelier+ birouri– scos din uz |
| P2 | 43 mp | Uscator+ centrala termica – scos din uz |
| C1 | 104,16 mp | Atelier Mentenanta |
| C2 | 443 mp | Hala depozitare materii finite (vopsea) |
| C3 | 410 mp | Birouri contabilitate Birou manager Spatiu depozitare materiale auxiliare |
| 3A |  | Hala depozitare materii prime (cerneala, recipiente inchise etans) |
| C4 | 1055 mp | Hala de productie: debitare/ executie pungi 4 masini termosudura (confectionat pungi) 4 talerine (taiere pungi) Birou productie Laborator clisee/ arhiva clisee Vestiar barbati Vestiar femei |
| Cy |  | Depozit materiale |

| Nr.crt. | Constructie | DESTINATIE / INSTALATII |
| --- | --- | --- |
| C5 | P =2848mp | Hala productie : IMPRIMARE Masina tipar roto Cerutti M10 Masina tiparit Cerutti M9 Masina imprimare flexo Miraflex 8 Masina imprimare flexo Miraflex 10 LAMINARE Laminor Supercombi Laminator Simplex, Laminator Super Simplex Laborator calitate Laborator cerneala+ Statie mixare cerneala Statie spalare+ distilator |
| CX | 121,51 mp | Instalatia de ardere-Incinerator catalitic pentru COV |
| Hala depozitare |  | Depozit de materie prima (folie) Depozit cilindrii roto Depozit produs finit |
| Cort 3 depozitare |  | Depozit cerneala sortare iesire din productie |
| Statie pompe |  | Statie pompe birou protocol |
| Containere |  | Constructii provizorii-birou vanzari |
| Containere |  | constructii provizorii-birou facturare |

Starea cladirilor este bună, acestea au structura de rezistenta capabila sa faca fata la seisme de gradul 8 pe scara Richter. Toate elementele metalice folosite la constructie sunt protejate prin termoprotectie in vederea asigurarii stabilitatii  si rezistentei la foc a constructiei.

7. SESIZARI SI RECLAMATII DIN PARTEA PUBLICULUI SI MODUL DE REZOLVARE A ACESTORA.

Nu sunt semnalate în nici un document incidente legate de poluare pe amplasamentul firmei SC ARTEMA PLAST SRL.

8. CALITATE, CANTITATE APA ȘI COMBUSTIBILI UTILIZATI

8.1. Apa

In procesele tehnologice nu se utilizează apă industriala.

Alimentarea cu apa potabila și cu apa menajeră a anexelor functionale se face din reteaua publica de alimentare cu apa a orasului Boldesti-Scaeni prin intermediul unui bransament propriu, in baza contractului cu furnizorul local SC JOVILA CONSTRUCT SRL.

Societatea asigura suplimentar personalului apa potabilă imbuteliata, prin contract cu distribuitorul de apa imbuteliata.

In cursul anului 2022 a fost înregistrat un consum de 9360 mc apă menajeră.

8.2. Combustibili utilizati

- Consumul de energie electrica = 3768 MWh/an 2022

- Consumul de gaze naturale = 5031 mc/ an 2022

ANEXE:

- Centralizator Rapoarte de analize: AER, APA UZATA, SOL, CAMP ACUSTIC

- Fisa de evidenta deseuri pentru anul 2022

_____________________________

Data: 20.02.2023

Intocmit:

Anca MIHĂESCU

Responsabil de mediu

Radu COMĂNESCU,

DIRECTOR GENERAL