Decizia  etapei de încadrare

Nr. ....................

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. MARDOR TRANS S.R.L. reprezentata prin d-l administrator Otelea Daniel Doru, cu sediul in jud. Dambovita,  oras Targoviste, str. Radu de la Afumati, bl.17, sc.D, et.2, ap. 8, judeţul Prahova, înregistrată la APM Prahova cu nr. 18239/08.12.2022 si completata cu nr.94/04.01.2023, nr. 4691/16.03.2023 si nr. 4879/17.03.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private aupra mediului si a O.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Prahova  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 28.03.2023 că proiectul: ,, Extindere bazin cu luciu de apa prin exploatare de agregate minerale in terasa”, cu amplasamentul in comuna Sirna, sat Bratesti, NC. 26922, 26921,26920, 26918, 26917, tarlaua 12, parcela A 55/100, A55/99, A55/98/1, A55/98, A55/97, jud. Prahova, - nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa nr. 2, 2(a) si conform criteriilor de selectie pentru stabilirea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleasi hotarari, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

b)  Caracteristicile proiectului:

-  dimensiunea si conceptia intregului proiect :

Terenul pe care se vor realiza lucrarile propuse are categoria de folosinta arabil si se afla in extravilanul satului Bratesti in  tarlaua nr. 12 si apartine SC Mardor Trans SRL.

Proiectul propune desfăşurarea activităţilor de excavare a nisipului și pietrișului şi valorificarea acestora, după care zona exploatată va fi redată ca bazin cu luciu de apă.

Se propune realizarea unei exploatari in terasa raului Ialomita pe o suprafata totala de cca. 31879 mp din care 18929 mp reprezinta cuveta de exploatare. Exploatarea se va realiza atât deasupra, cât și sub nivelul hidrostatic, care este situat la adâncimea de 6 m.

Accesul la obiectiv se realizează din DN 1A (Postârnacu-Cocorăștii Colț), apoi pe drumul communal Dc 106 și de exploatare De 55/150 până la obiectivul analizat.

Amplasarea terenului analizat este delimitată astfel:

- la nord:	teren agricol proprietate privata

- la sud:	terenuri proprietate GINESCU Maria, STOICA Alexandru și VASILE Elena

- la vest: 	drum comunal DC 106

- la est: 		drum exploatare (De 55/150)

Coordonatele de delimitare a perimetrului de exploatare propus:

| Coordonate perimetru de exploatare |
| --- |
| Nr. Punct | X (m) | Y (m) |
| 1 | 369401.801 | 571753.815 |
| 2 | 369396.414 | 571759.463 |
| 3 | 369391.714 | 571764.391 |
| 4 | 369378.383 | 571778.367 |
| 5 | 369372.300 | 571784.744 |
| 6 | 369366.247 | 571791.091 |
| 7 | 369038.319 | 571306.879 |
| 8 | 369045.962 | 571302.880 |
| 9 | 369053.643 | 571298.862 |
| 10 | 369005.226 | 571227.371 |
| 11 | 369022.130 | 571218.672 |
| 12 | 369028.091 | 571215.605 |
| 13 | 369034.922 | 571212.090 |

Suprafata exploatabila este supratraversata de doua LEA de 110kV, pentru care s-au pastrat pilieri de siguranta de 37 m (18.5 m de-o parte si de alta a liniilor electrice aeriene), conform art 18.2/Ord nr. 4 din 09.03.2007, pentru aprobarea normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. Din acest motiv, suprafata exploatabila a fost impartita in trei cuvete.

Coordonatele de delimitare a cuvetei 1 sunt prezentate în tabelul următor:

| Coordonate CUVETĂ 1 |
| --- |
| Nr. Punct | X (m) | Y (m) |
| A | 369036.079 | 571223.115 |
| B | 369128.767 | 571359.976 |
| C | 369097.626 | 571385.949 |
| D | 369045.609 | 571309.123 |
| E | 369060.772 | 571301.103 |
| F | 369015.339 | 571233.813 |

Coordonatele de delimitare a cuvetei 2 sunt prezentate în tabelul următor:

| Coordonate CUVETĂ 2 |
| --- |
| Nr. Punct | X (m) | Y (m) |
| A | 369149.619 | 571390.765 |
| B | 369214.313 | 571486.291 |
| C | 369185.607 | 571515.890 |
| D | 369118.474 | 571416.740 |

Coordonatele de delimitare a cuvetei 3 sunt prezentate în tabelul următor:

| Coordonate CUVETĂ 3 |
| --- |
| Nr. Punct | X (m) | Y (m) |
| A | 369235.427 | 571517.468 |
| B | 369392.546 | 571749.466 |
| C | 369363.901 | 571779.216 |
| D | 369206.712 | 571547.060 |

Bilanţul teritorial propus cuprinde:

- Suprafața perimetru concesionat = 31879 mp

- Suprafaţă cuvetă exploatare: 21384 mp (bloc1 = 5414 mp; bloc2 = 4713 mp,              bloc3 = 11257 mp)

- Cotă teren iniţială – 150,13 m

- Cotă nivel hidrostatic –143,00 m

- Cota finală bazin –141,00 m

- Lungime perimetru exploatare: cca. 662 m

- Lățime medie perimetru exploatare: cca. 50 m

- Adâncimea maximă de exploatare aproximativ:  8,0 m

- Grosimea medie a utilului = 7,5 m

- Grosimea sterilului (copertei) = 0,5 m

- Lungime bazin luciu apă = bloc1: cca. 73 m, bloc2: cca. 101 m, bloc3: cca. 264 m; total = cca. 438 m

- Lățime bazin luciu apă = cca. 24 m

- Adâncime bazin = cca. 2 m

- Suprafață bazin = bloc1+bloc2+bloc3 = 10569 mp

- Volum util excavat = cca. 106000 mc

Conform Studiului hidrogeologic si Referatului de expertiza hidrogeologica nr. 1439/2022 la Studiul hidrogeologic supra ”Acviferul freatic din zona Sirma” emis de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, nivelul apelor freatice in zona perimetrului de exploatare, se afla la o adancime de cca. 5,8 m(143,00 mdMN) fata de cota terenului actual (148,80 mdMN).

Alimentarea acviferului se face din NV și mai puțin dinspre N si NE.

Panta hidraulică atinge valori de 8-9 ‰ în zona de nord (Aricesti – Rahtivani – Stoenesti), iar spre sud-est nu depașește 5 ‰.

In cazul exploatarii de agregate minerale din perimetrul Bratesti, nu sunt necesare lucrari de regularizare a raului pentru a se asigura curgerea normala a apelor si protejarea balastierei impotriva inundatiilor.

Raionarea apelor freatice, din punct de vedere al adâncimii nivelului hidrostatic, indică zone cu adâncimi ce încep cu valori mai mici de 5 m, până la ultima zonă unde adâncimea nivelului este mai mare de 45 m.

Lucrări de excavare

Metodologia de excavare este cea a fâşiilor cu lungime variabilă (funcţie de configuraţia terenului şi suprafaţa ce urmează a fi exploatată),  lăţimea de până la 10 m (funcţie de raza de acţiune a utilajului de extracţie) şi adâncimea de până la 8,00 m faţă de cota actuală a terenului, conform profilelor transversale. Astfel, exploatarea va avea două trepte de 4 m, cu o bermă de siguranță de 2 m lățime. Direcţia de exploatare în cadrul fâşiilor va fi de la sud la nord şi retur, iar cea de avansare în cadrul exploatării de la vest la est și retur. Unghiul de taluz în exploatare va fi de 45°.

Materialul excavat va fi transportat cu ajutorul unor benzi transportoare acționate electric, la depozitul staţiei de prelucrare, unde are loc procesul de sortare – spălare.

Tehnologia de exploatare este următoarea:

- trasarea zonei de exploatare, conform planului de situaţie şi materializarea lui pe teren prin bornare;

- excavarea propriu-zisă în cadrul fâşiilor longitudinale a resurselor, până la adâncimea de cca. 8 m;

- încărcarea resurselor în autobasculante şi transportul la beneficiari;

- amenajarea exploatării şi a terasamentelor la epuizarea resursei de balast.

În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiţii:

- extracţia resurselor se va face cu respectarea strictă a pilierilor de protecţie spre terenurile riverane;

- exploatarea balastului se va face în cadrul fâşiilor longitudinale, cu respectarea sensului de avansare;

- adâncimea de exploatare va fi cea din profilul transversal, până la cota proiectată.

Proiectarea şi dirijarea exploatării va ţine cont de:

- adâncimea maximă de exploatare (8 m);

- respectarea taluzurilor finale la înclinarea proiectată de 450 (1/1).

Lucrări de transport: Lucrările de transport ale materialului rezultat din excavaţii, se vor realiza cu autobasculante la beneficiari sau la stația de sortare-spălare.

Pentru desfăşurarea activităţilor de excavare - transport - terasare, unitatea va dispune de următoarele utilaje, instalaţii şi mijloace de transport:

- Excavator	pe șenile Komatsu cu cupa de 2,5 mc	-2 buc.

- Încărcător frontal Wolla- 1 buc.

- Autobasculante de 25 tone	- 3 buc.

Lucrări de închidere: La finalul perioadei de exploatare, cuveta excavată va fi redată categoriei de folosință bazin cu luciu de apă.

Pentru perioada următoare nu sunt programate lucrări de conservare.

Alimentarea cu apă

Pentru excavarea nisipului și pietrișului din perimetrul analizat nu este necesară utilizarea apei tehnologice.

Apa potabilă va fi asigurată din comerţ (apă minerală sau plată în pet-uri) sau din surse autorizate din punct de vedere sanitar.

Alimentarea cu apă a bazinului cu luciu de apă se va realiza din acviferul freatic.

Evacuarea apelor uzate

De la activitatea de extracție a resurselor minerale nu vor exista evacuări de ape uzate.

Alimentarea cu energie electrică

Nu este cazul.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

-  utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii: se realizeaza excavarea resursei minerale (nisip și pietriș) până la adâncimea de 8,0 m. Acesta va fi utilizat la lucrări de  construcții.

Agregatele exploatate vor fi valorificate direct catre beneficiari care vor utiliza agregatele minerale la lucrari de drumuri, de indiguire de maluri sau pentru sortarea in statii de sortare spalare concasare a unor alti beneficiari, pentru obtinerea apoi  a betoanelor si mortarelor sau a prefabricatelor din beton si pentru lucrarile de constructii de drumuri.

-  cantitatea si tipuri de deseuri generate/gestionate: vor rezulta  deseuri dupa cum urmeaza:

-deseuri menajere cod 200301– se vor depozita temporar in pubele pana la predarea lor catre serviciul de salubritate,

-deseuri tip coperta- cod 010102 -Coperta este formată din sol vegetal şi argilă nisipoasă.

ORGANIZAREA DE ȘANTIER:

Organizarea de şantier se va realiza în incinta proprie. Organizarea de șantier va fi echipată cu facilitățile sanitare pentru muncitori în scopul reducerii poluării cu ape uzate, deșeurile vor fi colectate și depozitate în spații speciale. Spațiul ocupat de organizarea de șantier va fi limitat la strictul necesar.

Organizarea de şantier va asigura:

- respectarea locurilor de depozitare a deșeurilor, modului de sortare și transport/ eliminare a acestora ;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

- deşeurile menajere generate de activitatea  umană din incintă se vor depozita în pubele speciale,

- un bun management al materialelor și a deșeurilor în timpul lucrărilor de execuţie.

- evitarea afectării domeniului public sau privat din vecinătatea amplasamentului: interzicerea desfăşurării oricărei activităţi în afara amplasamentului, instruirea şi responsabilizarea personalului cu privire la protejarea terenurilor din vecinătate.

- realizarea obiectivului presupune executarea lucrarilor de terasamente, ca principala categorie de lucrari de constructii. Lucrarile de terasamente se vor programa astfel încât fazele procesului tehnologic sa se succeada cât mai repede fara decalaje, care ar putea conduce la înmuierea pamântului de catre apele meteorice.

- operatia de decopertare presupune indepartarea stratului cu sol fertil si a stratului cu steril, concomitent cu depozitarea temporara pe locatii special amenajate.

- lucrarile de pregatire si decopertarea se vor executa etapizat, în interdependenta cu cele de exploatare.

-    poluarea si alte efecte negative;

-pentru aer, sursele de poluanti sunt: utilajele – buldozere, excavatoare, autobasculante, care in urma arderii combustibililor evacueaza gaze de ardere specifice;

-pentru sol: sursele de poluare sunt reprezentate de depozitarea necorespunzatoare a deseurilor, scurgeri accidentale de produs petrolier pe suprafata solului;

-pentru zgomot sursele sunt : utilajele de incarcare, activitatea de transport.

-   riscurile de accidente majore si /sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice; nu este cazul;

-  riscurile pentru sanatatea umana ( de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice) : nu este cazul.

c)  Amplasarea proiectului:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: terenul este situat in extravilan, are categoria de folosinta: arabil. Destinatia stabilita prin PUG si RLU ale localitatii- documentatii aprobate- este pentru TA- zone rezervate pentru activitati agricole, functiune complementara admisa:drumuri de exploatare  si exploatari de agregate minerale( balastiere), conform Certificatului de Urbanism nr. 41/23.09.2022 emis de Primaria Comunei Sirna.

-  bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia; - nu este cazul;

-  capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; - nu este cazul;

- zone costiere şi mediul marin; - nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere; - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional; - nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; - nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: - nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: - nu este cazul.

- Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

-  importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: nu este cazul;

-  natura impactului; impact relativ redus si local pe perioada executiei lucrarii.

-  natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

-  intensitatea şi complexitatea impactului: nu este cazul;

-  probabilitatea impactului; impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece masurile prevazute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane), in conditiile respectarii proiectului tehnic si cu conditiile de mediu stabilite.

Pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului asupra factorilor de mediu se vor respecta următoarele:

- respectarea tehnologiilor aprobate, aplicarea metodei de exploatare;

- respectarea limitelor perimetrului avizat;

- realizarea lucrărilor de refacere a mediului în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic pentru refacerea mediului;

- pe amplasament nu se vor depozita deşeuri menajere sau substante periculoase si/sau toxice;

- in perioada de funcţionare a balastierei, se vor face verificări periodice ale utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de combustibil.

- alimentarea cu combustibil a utilajelor utilizate în desfăşurarea activităţii se va efectua prin asigurarea retenţiei secundare (tăvi metalice), pentru a evita pericolul înfiltrării în sol sau în pânza freatică a eventualelor scurgeri de carburanţi.

- schimbul de ulei nu se va efectua pe amplasament; va fi efectuat în ateliere de specialitate odată cu reviziile utilajelor.

- procesul tehnologic de exploatare nu necesită utilizarea de substanţe chimice, care să afecteze solul şi subsolul.

Datorită umidităţii naturale ridicate a balastului, din activitatea desfăşurată emisiile rezultate vor fi nesemnificative.

Având în vedere faptul că activitatea se desfăşoară în aer liber, într-o zonă în care dispersia gazelor datorită curenţilor de aer este mare, influenţa acesteia asupra factorul de mediu aer este relativ mică.

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului; - nu este cazul

-  cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate; - nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului:-prin respectarea normelor metodologice specifice la realizarea lucrarilor, prin luarea masurilor de diminuare a impactului conform proiectului si prin monitorizarea mediului in perioada lucrarilor.

Lucrările pentru refacerea mediului constau în geometrizarea excavaţiilor şi amenajarea unei exploataţii piscicole si de agrement  în regim natural pentru producţie, piscicultură şi recreere.

Principalele măsuri pentru protecţia zăcământului sunt:

- marcarea perimetrului de exploatare instituit;

- nu se va exploata preferenţial zăcământul;

- evidenţierea pe planurile operative de lucru a conturului de resurse minerale;

- evidenţierea pe planurile operative de lucru a fronturilor de lucru;

- controlul şi respectarea dimensiunilor geometrice ale treptei / subtreptelor (steril si util) de exploatare;

- asigurarea unei evidenţe stricte a volumelor extrase.

Principalele măsuri pentru protecţia aerului :

  - limitarea timpilor de funcţionare ai utilajelor la strictul necesar,

- menţinerea utilajelor în stare foarte bună de funcţionare

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport în timpul staţionării;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport din incinta perimetrului;

- stropirea căilor de transport in perioada anotimpului cald.

- acoperirea, cu prelată a materialului pe timpul transportului.

Masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare ai utilajelor;

- aigurarea unor căii de rulare corespunzătoare pentru mijloacele de transport;

- evitarea accelerării şi decelerării mijloacelor de transport;

- autovehiculele  de transport nu se vor deplasa în convoi lăsând intervale de timp cât mai mari posibile (minim 5 – 10 minute) între trecerea succesivă a două autovehicule prin acelaşi punct.

Masuri pentru protectia solului :

- îndepărtarea porţiunilor de sol contaminate cu produse petroliere scurse accidental de la utilajele în exploatare, prin folosirea de materiale absorbante care vor fi apoi depozitate în locuri special amenajate, fără a fi posibil să vină în contact cu solul sau cu apele pluviale;

- limitarea intervenţiei asupra solului la suprafeţele şi volumele strict necesare;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice.

- Rezervorul de stocare al motorinei are pereţi dubli si va fi amplasat suprateran, în spaţiu împrejmuit,  în zona incintei tehnologice.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii evaluarii adecvate : nu este cazul - amplasamentul nu se afla in perimetrul sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii/neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa : proiectul propus intra sub incidenta art.48 si art.54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si detine Aviz de Gospodarire a Apelor Nr.  ……. emis de catre AN- Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita si are o influenta nesemnificativa din punct de vedere cantitativ asupra corpului de apa subteran si nu este necesara elaborarea SEICA.

Condiţiile  de realizarea proiectului:

-Exploatarea se va realiza pe perioada si in conditiile de valabilitate a permiselor anuale de exploatare emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Bucuresti ;

-Se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarirea Apelor Nr.  ……….. emis de catre AN- Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita:

-Lucrarile proiectate se vor executa avand in vedere obiectivele din zona, care trebuie protejate.  Pentru a preveni deteriorarea zonelor adiacente excavatiei din partea de nord si sud, unde sunt amplasate drumuri de exploatare, se va pastra o zona de protectie de 10 m fata de acestea.

-Permanent, pe parcursul exploatarii, beneficiarul va urmari eventuala influenta a balastierei asupra terenurilor si obiectivelor social-economice din amonte si aval de aceasta. În acest sens, beneficiarul va lua toate masurile si va realiza lucrarile necesare pentru protejarea terenurilor si obiectivelor riverane care ar putea fi afectate de balastiera.

-Beneficiarul este obligat sa respecte toate prevederile legale privind desfasurarea activitatilor, care fac obiectul prezentului aviz de gospodarire a apelor.

- Pe perioada lucrărilor de extragere a agregatelor minerale, de realizare și exploatare bazinului piscicol se vor lua măsurile necesare pentru evitarea poluării acviferului freatic cu substanțe potențial poluante.

- În conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 891/2019 al ministrului apelor si padurilor, exploatarea agregatelor minerale se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

-Punerea in functiune a amenajarii piscicole se poate realiza numai pe baza autorizatiei de gospodarire a apelor.

În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiţii:

- extracţia resurselor se va face cu respectarea strictă a pilierilor de protecţie spre terenurile riverane;

- exploatarea balastului se va face în cadrul fâşiilor longitudinale, cu respectarea sensului de avansare;

- adâncimea de exploatare va fi cea din profilul transversal, până la cota proiectată.

Exploatarea  va ţine cont de:

- adâncimea maximă de exploatare (8 m);

- respectarea taluzurilor finale la înclinarea proiectată de 450 (1/1).

- respectarea limitelor impuse pentru zonele de extractie;

- eşalonarea fâşiilor de extracţie în vederea exploatării raţionale a resursei;

- păstrarea intactă a căilor de acces şi a celor care fac legătura cu drumurile principale.

Se vor urmări şi consemna:

- volumul de agregate extrase;

- volumul de agregate expediate la beneficiari ;

- volumul de material util rămas neexploatat;

- pierderile pe toate fazele tehnologice.

Protecţia zăcământului

Conditii de realizarea proiectului:

-aveti obligatia sa colectati si sa depozitati corespunzator deseurile rezultate in urma lucrarilor efectuate;

- nu se vor face depozitari de deşeuri menajere în excavatia realizata pe durata exploatarii sau dupa aceea.

- excavatia se va realiza conform proiectului avizat, evitându-se astfel orice implicaţii nefavorabile asupra apei.

-respectarea tehnologiei de exploatare;

- menţinerea in bună stare a drumurilor de acces la zona investiţiei;

-menţinerea unui stoc de materiale absorbante pentru produse petroliere la faţa locului;

-depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza asfel incat sa se reduca

riscul poluarii solurilor si a apei freatice;

-este interzisa constituirea de depozite de deseuri de orice fel pe perimetrul de exploatare;

- este interzisa poluarea in orice mod a resurselor de apa;

-se  vor respecta prevederile OUG 92/2021 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- eventualele deseurile rezultate din lucrarile de amenajare se vor valorifica/elimina, pe masura acumularii lor, prin societati autorizate;

-lucrarile de excavare  se vor realiza strict  pe suprafata aprobata;

- privitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor locuite;

- autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulatia cu viteza redusa in zonele de case si protejarea cu prelata a incarcaturilor respective;

-extractia agregatelor se va face cu respectarea stricta a pilierilor de protectie la zonele invecinate;

-se va respecta adancimea maxima de exploatare conform proiectului;

-pe tot parcursul executiei lucrarilor, se vor lua toate masurile si se vor executa toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii apelor subterane si prevenirea poluarilor accidentale ale apelor subterane si de suprafata;

-utilajele de excavare vor fi retrase din zona de lucru, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, in vederea evitarii unor situatii neprevazute;

-se vor utiliza utilaje si echipamente fara defectiuni pentru a evita  scurgerile accidentale pe amplasament;

-intretinerea utilajelor, schimbul de ulei nu se va face decat de personal instruit si in locuri special amenajate;

-pentru suprafetele de teren contaminate accidental in timpul executiei se vor lua masurile necesare pentru indepartarea materialului infestat si inlocuirea acestuia;

-se interzice spalarea utilajelor in zonele de lucru;

-utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor;

-procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafeţelor

-reconstructia ecologica, respectiv lucrarile de refacere a mediului se vor realiza conform planului de refacere a mediului respectiv proiectul tehnic de refacere a mediului;

-este interzisa constituirea de depozite de deseuri de orice fel pe perimetrul care face obiectul acestui aviz;

- respectarea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism;

-raspunderea privind informatiile, calculele si piesele desenate, incorporate in documentatia tehnica de fundamentare a avizului de gospodarire a apelor, revine integral elaboratorului documentatiei, respectiv S.C. CRIROS GROUP S.R.L. Ploiesti si beneficiarului, S.C. MARDOR TRANS S.R.L.

-aveti obligatia sa solicitati si sa obtineti Autorizatie de mediu conform prevederilor legale in vigoare.